# Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7214 F.43.99 – 2016

(позначення стандарту)

# Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Код: 7214

# Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 2, 3, 4, 5, 6-го  розрядів

# Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Міністерства освіти і науки України

від 31.08.2016  № 1034

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7214 F.43.99 – 2016

(позначення стандарту)

Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Код: 7214

# Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

# Видання офіційне

Київ- 2016

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд становить 503 години, на 3 розряд  становить 422 години, на 4 розряд – 350 годин, на 5 розряд - 280 годин, на 6 розряд – 280 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», Розділ 2 «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 02.12.2005 № 9), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент - 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач)повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі)допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

# Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7214 F.43.99 – 2016

(позначення стандарту)

# Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Код: 7214

# Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

# роботи) 2-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

2. Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 2-го розряду.

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

види арматурної сталі;

правила та способи розмотування та різання сталі;

правила транспортування;

прийоми складання готових каркасів;

будову ручних лебідок і верстатів для розмотування;

виправлення та різання арматури;

сортування арматурної сталі по профілям;

найпростіші правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій;

правила дотримання вимог щодо безпечного ведення робіт, правила пожежної та електричної безпеки.

Повинен уміти:

виконувати сортування арматурної сталі за марками і діаметрами;

розмотувати та витягувати арматурні сталі ручними лебідками;

випрямляти арматурну сталь ;

різати арматурну сталь ручними верстатами;

гнути арматурну сталь ручними верстатами;

зв’язувати звичайні плоскі каркаси;

зачеплювати   арматурні конструкції інвентарними стропами;

4. Загально професійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання.

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання.

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікаційний робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 2-го розряду,  без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

## Інші спеціалізовані будівельні роботи (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.99).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку навчання, відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України №256 віл 29.12.1993).

7.3.Медичні обмеження.

# Типовий навчальний план

Професія:  7214 Арматурник (будівельні,

монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу –523 години

| № п/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 73 | 4 |
| 1.1 | Основи правових знань | 17 | - |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 17 | - |
| 1.3 | Інформаційні технології | 21 | 4 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 | - |
| 1.5 | Резерв часу | 10 | - |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 147 | 8 |
| 2.1 | Технологія арматурних робіт | 45 | - |
| 2.2 | Обладнання арматурних робіт | 18 |  |
| 2.3 | Допуски і технічні вимірювання | 9 |  |
| 2.4 | Матеріалознавство | 18 | 2 |
| 2.5 | Охорона праці | 30 | - |
| 2.6 | Будівельне креслення | 18 | 6 |
| 2.7 | Електротехніка | 9 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 276 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 108 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 168 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 503 | 12 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

- Кабінети :

- Обладнання та технології арматурних робіт;

- Охорони праці;

- Майстерні :

-  Арматурних робіт.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети „Інформаційні технології”, «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |  |
| 2. | Конституційні основи України | 5 |  |  |
| 3. | Цивільне право і відносини , що ним регулюються | 1 |  |  |
| 4. | Господарство і право | 1 |  |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |  |
| 6. | Праця, закон і ми | 2 |  |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. | 2 |  |  |
| 8. | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загально

людської  культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

### Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади. Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

##### Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 2 |  |
| 2. | Загальна характеристика будівництва, як галузі промисловості | 2 |  |
| 3. | Матеріально-технічна база будівництв | 3 |  |
| 4. | Будівництво в умовах ринку | 2 |  |
| 5. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності | 2 |  |
| 6. | Основи виробничого процесу на будівництві | 3 |  |
| 7. | Трудові ресурси та заробітна плата в галузі будівництва | 3 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод галузевої економіки. Економіка будівництва. Зміст курсу і його взаємодія з іншими дисциплінами. Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Загальна характеристика будівництва, як галузі промисловості

Будівельна промисловість – складова ланка виробничої інфраструктури. Галузева структура будівельної промисловості. Продукція будівельної промисловості та її особливості. Характерні показники, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

Тема 3. Матеріально-технічна база будівництв

Характеристика матеріально-технічної бази будівництва. Структура і взаємодія елементів матеріально-технічної бази. Особливості сучасної інфраструктури будівництва. Основні напрями прискорення науково-технічного прогресу в галузі будівництва. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

Тема 4. Будівництво в умовах ринку

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Функції підприємств.  Економічні відносини власності. Соціально-економічні і організаційно-правові форми підприємств будівництва. Особливості реформування власності на підприємствах будівництва.

Тема 5. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності

Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про підприємництво». Види підприємницької діяльності на підприємствах будівництва. Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.

Тема 6. Основи виробничого процесу на будівництві

Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Основні принципи організації виробничого процесу. Поняття про виробничий цикл. Типи виробництва і їх характеристика. Основи потокового виробництва. Сутність і значення технічної підготовки виробництва. Показники ефективності виробництва.

Тема 7. Трудові ресурси та заробітна плата в галузі будівництва

Поняття про організацію праці. Особливості організації праці на будівництві. Персонал підприємства. Основи нормування праці на будівництві. Види заробітної плати. Структура заробітної плати: основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення працівників.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
|  | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 10 | 2 |
|  | Мережні системи та сервіси | 10 | 2 |
| Всього годин : | 21 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Текстовий процесор.

Таблиці в текстовому документі. Вставка в текстовому документ графічних зображень.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2.Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Служби миттєвого обміну повідомлення. Форуми . Чати.

Лабораторно-практичні роботи

1.Пошук  статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2. Створення публікацій «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР.

Поняття і види  адміністративних порушень.

Кримінальна відповідальність.

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність.

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

# Типова навчальна програма з предмета

# „Технологія арматурних робіт”

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення про будівництво | 2 |  |
| 2. | Загальні відомості про частини будівель та виконання будівельних робіт | 4 |  |
| 3. | Слюсарні роботи | 6 |  |
| 4. | Загальні відомості про арматурні роботи | 9 |  |
| 5. | Технологія механічної обробки дротової арматури | 4 |  |
| 6. | Технологія ручного в’язання вузлів, збирання арматурних сіток і каркасів. | 4 |  |
| 7. | Загальні відомості про попередньо напружену арматуру та залізобетонні вироби. | 6 |  |
| 8. | Технологія установки готових арматурних каркасів та укладання сіток | 6 |  |
| 9. | Виконання найпростіших арматурних робіт на виробництві | 4 |  |
| Всього годин : | 45 |  |

Тема 1. Загальні положення про будівництво

Значення будівництва для економічного розвитку держави. Основні напрямки економічного і соціального розвитку будівництва. Історія розвитку будівництва. Значення професійної майстерності і культурно-технічного рівня робітників.

Місце арматурних робіт в технологічному процесі будівництва будівель і споруд.

Графік навчального процесу, програма навчання та рекомендована література за професією.

Організація робочого місця. Організація праці арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)».

# Тема 2. Загальні відомості про частини  будівель та виконання

# будівельних робіт

Види будівельних і будівельно-монтажних робіт. Значення капітального будівництва для розвитку країни. Характеристика основних видів будівельних робіт, їх призначення, технологічні операції і послідовність використання під час будівництва об’єктів.

Поняття про земляні, кам’яні, монтажні, бетонні, покрівельні, штукатурні, арматурні, теслярські та інші загальнобудівельні роботи. Спеціальні види будівельних робіт. . Перспектива розвитку та застосування залізобетонних конструкцій.

Поняття про будівлі та споруди. Вимоги до будівель: міцність, стійкість, економічність. Конструктивні елементи і частини будівель. Фундаменти, стіни, перегородки, перекриття, покрівля, двері, вікна, сходи; їх призначення і характеристика.

Будівлі цегляні, кам’яні, монолітні, залізобетонні, збірні залізобетонні.

Використання новітніх технологій у будівельній галузі.

Тема 3. Слюсарні роботи

Розмітка

Підготовка деталей до розмітки. Нанесення розмірів на стержні арматури. Нанесення взаємно паралельних і взаємно перпендикулярних прямолінійних рисок під заданими кутами. Побудова замкнутих контурів (квадрата, прямокутника, кола і радіусних кривих) для виготовлення закладних деталей. Керніння розмічальних ліній.

Рубання, виправлення і гнуття металу

Площинне рубання зубилом і крейцмейселем. Рубання  деталей з тонколистового металу. Заточення інструменту.

Очищення поверхні металу  від бруду та іржі. Виправлення деталей у холодному стані. Виправлення арматури за допомогою ручного пресу.  Контроль якості  виправлення. Гнуття легкої арматури.

Різання

Різання металу різного профілю за розміткою та без розмітки. Механізація робіт при різанні арматури.

Обпилювання

Інструмент і прийоми обпилювання плоских і криволінійних поверхонь. Обпилювання плоских і криволінійних поверхонь. Обпилювання циліндричних стержнів. Обпилювання під лінійку і кутик напилками різноманітних типів і розмірів. Ознайомлення з новітніми інструментами для слюсарних робіт.

# Тема 4. Загальні відомості про технологію арматурних робіт

Призначення арматури в залізобетонних конструкціях. Робота арматури і бетону в конструкціях. Види і класифікація арматурних стержнів. Арматура робоча, розподільна, монтажна, дротова. Зварні арматурні сітки; плоскі та об’ємні каркаси; монтажні петлі, закладні деталі.

Технологічна схема виготовлення арматури на арматурно-зварювальних заводах або в цехах заводів залізобетонних конструкцій. Обладнання заводів та цехів. Загальні вимоги будівельних норм і правил до організації і виконання арматурних робіт. Застосування індивідуальних способів ведення арматурних робіт з максимальним використанням зварної арматури у вигляді зварних сіток, плоских і просторових каркасів, блоків.

Застосування заздалегідь заготовлених дротяних жмутів, пучків, стержнів з анкеруючими  кінцями і голівками для попередньо напружених конструкцій. Технічні умови на виготовлену арматуру.

Номенклатура стержневої арматури. Вимоги БНІП до приймання стержневої арматури.

Тема 5.  Технологія механічної обробки стержневої арматури

Технологічні операції при механічній обробці стержневої арматури:

установлення бухти дротової арматури на барабан; затягування кінця дроту в кулачки вирівнювальної лінійки; виставлення заданого розміру дроту; витягування дротової арматури, відрізання дроту за заданими розмірами.

# Тема 6.  Технологія ручного в’язання вузлів, збирання арматурних сіток і каркасів

Призначення та застосування арматурних сіток та каркасів. Види арматурних стержнів і в’язального дроту, що застосовуються для в’язання сіток і каркасів.

Технологічні операції ручного в’язання вузлів:

в’язання вузлів з підтягуванням та без підтягування стержнів;  в’язання дроту простим кутовим, дворядним, подвійним, хрестовим мертвим вузлами; приготування в’язального дроту.

Шаблони для  збирання сіток із дроту. Конструкція шаблонів і пристосувань, що усувають перекладання сіток при в’язанні. Організація робочого місця і приймання зібраних сіток. Технологія поточного збирання сіток на декількох шаблонах. Основні види конструкцій арматурних каркасів. Технологія збирання каркасів на шаблонах. Продуктивність праці передових працівників на збиранні сіток і каркасів. Вимоги будівельних норм і правил до виготовлення сіток і каркасів. Допустимі відхилення при виготовленні сіток і каркасів. Ознайомлення з робочими кресленнями, ескізами і специфікаціями на виготовлення просторових каркасів колон, балок та інших конструкцій.

Пристосування, що застосовуються при збиранні, в’язанні каркасів прямокутних колон і балок.

Організація робочого місця при  збиранні, в’язанні прямокутних каркасів із спіральною арматурою.

Технологія в’язання арматури і виготовлення арматурно – опалубних блоків.

Технологія збирання і в’язання каркасів колон, балок, плит та інших конструкцій. Технологія збирання і в’язання каркасів із застосуванням вимірювальних рейок, які усувають необхідність розмітки по стержнях місць розкладки хомутів та напівхомутів. Технологія збирання і в’язання каркасів балок і паль на спеціальних верстатах з гребінчастими шаблонами.

Правила безпеки при в’язанні сіток і каркасів.

Тема7.  Загальні відомості про попередньо напружену арматуру та залізобетонні вироби

Класифікація технології виготовлення попередньо напружених конструкцій за способом натягування арматури: на упори, на силові форми і на бетон.

Технологія обробки напруженої арматури перед натягуванням: висадження головок, стикування дротяної та пасмової  арматури, приварювання та установка анкерних пристосувань, напресування гільз, виготовлення арматурних дротяних пакетів та пучків (жмутів).

Уявлення про попередньо напружений залізобетон. Спільна робота напруженої арматури і бетону в конструкціях.

Ефективність застосування попередньо напруженого залізобетону порівняно із звичайним залізобетоном.

# Тема 8. Технологія установки готових арматурних каркасів та укладання сіток

Ознайомлення з умовами приймання, складування і зберігання арматури, арматурних конструкцій і виробів, а також із способами транспортування і доставки арматурних сіток і каркасів до місця їх установлення і укладання.

Ознайомлення з робочими кресленнями та процесами монтажу  арматурних сіток, плоских і просторових каркасів. Способи приймання опалубки. Перевірка відповідності опалубки проектним розмірам.

Технологія укладання каркасів балок і прогонів в опалубку; укладання на опалубку між балками і прогонами готових арматурних сіток; укладання плоских каркасів; застосування приладів і підкладок для забезпечення захисного шару бетону; укладання закладних частин.

Технологія стикування сіток або плоских каркасів внапуск без зварювання. Робочі стики зварних каркасів. Зарівнювання зварних сіток на опорі залізобетонної плити.

Загальні відомості про послідовність установлення арматурних елементів за схемами. Правила монтажу несучої арматури. Способи зварювання арматури при її монтажі. Покриття арматури антикорозійним захисним шаром. Способи безперервного армування із застосуванням електронагрівання. Методи попереднього напруження арматури при збільшеному збиранні конструкцій на будівельному майданчику і в готових конструкціях.

# Тема 9.  Виконання найпростіших арматурних робіт на виробництві

Основні положення про організацію арматурних робіт на будівництві. Види транспорту для перевезення бухт дроту на виробництво. Транспортування, зберігання арматурних виробів на будівельному майданчику.

Стропування, послідовність установлення бухт дроту на барабан.

# Типова навчальна програма з предмета

„Обладнання арматурних робіт ”

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Монтажне і такелажне устаткування | 4 |  |
| 2. | Обладнання для обробки арматурної сталі. | 14 |  |
| Всього годин : | 18 |  |

# Тема 1. Монтажне і такелажне устаткування

Відомості про пристрої і обладнання для захоплювання і підіймання вантажів.

Види стропів, траверсів, канатів. Конструкції тросів за видами.

Тема 2. Обладнання для обробки арматурної сталі

Ручний механізований інструмент для обробки арматурної сталі.

Технічна характеристика верстатів. Кінематичні схеми верстатів. Прийоми регулювання верстатів. Організація робочого місця і безпека праці при виконанні механічної обробки арматурної сталі.

Автоматичні верстати для очищення, правлення та різання арматури, їх будова, обслуговування і принцип дії. Застосування механізованих ножиць та ручних верстатів для різання катанки при невеликій кількості робіт.

Привідні верстати для очищення та різання  важкої арматури, їх будова і принцип дії, організація робочого місця. Будова і принцип дії привідних верстатів для гнуття легкої та важкої арматури. Пристосування для одночасного гнуття декількох стержнів. Ручні верстати для гнуття легкої арматури, їх будова, прийоми роботи на них. Поточні лінії для різання та гнуття стержневої арматури. Будова і принцип дії верстатів для гнуття готових зварних сіток, монтажних петель та скоб.

Правила безпеки праці при механічній обробці арматури.

# Типова навчальна програма з предмета

# „Допуски і технічні  вимірювання”

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні поняття про взаємозамінність. Основні поняття про розміри | 2 |  |
| 2. | Відхилення форми та розташування поверхонь. Шорсткість | 3 |  |
| 3. | Основи технічних вимірювань | 2 |  |
| 4. | Засоби вимірювання | 2 |  |
| Всього годин : | 9 |  |

Тема  1. Основні поняття про взаємозамінність. Основні поняття про

розміри

Основні поняття про взаємозамінність. Поняття про неминучі похибки під час складання виробів на виробництві. Номінальний розмір. Похибки розміру. Дійсний розмір. Граничні розміри. Граничні відхилення. Дійсне відхилення. Допуск розміру.	Поняття про систему допусків і посадок.

Система отвору і вала. Квалітети (стандарти). Класи точності.

Тема  2. Відхилення форми та розташування поверхонь. Шорсткість

Позначення на кресленнях графічних відхилень форми і розташування поверхонь за стандартом, допуски, форми і розташування поверхонь за стандартом „Допуски, форми  і розташування поверхонь. Зазначення на кресленнях”.

Поняття про способи контролю відхилинь форми і розташування поверхонь.

Шорсткість поверхні. Позначення жорсткості поверхні за Державними стандартами.

Тема  3. Основи технічних вимірювань

Поняття про метрологію як науку про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності вимірювання. Методи вимірювання: безпосередня оцінка і порівняння з виміром; вимірювання пряме і посереднє, контактне і безконтактне.

Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів: ціна поділу, межі показань шкали, межі вимірювання. Похибки вимірювань.

Тема  4. Засоби вимірювання

Міри. Калібри для перевірки довжин, висот уступів. Штангенінструменти: штангенциркуль, штангенглибиномір, штангенрейсмус. Засоби вимірювання кутів: кутники, кутові міри (плитки), кутоміри з ноніусом.

# Типова навчальна програма з предмета

„Матеріалознавство”

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості про будову, властивості, методи випробувань металів і сплавів | 5 | 2 |
| 2. | Чавуни | 3 |  |
| 3. | Сталі | 8 |  |
| 4. | Термічна обробка залізовуглецевих сплавів | 2 |  |
| Всього годин : | 18 | 2 |

Тема 1. Основні відомості про будову, властивості,   методи випробувань металів і сплавів

Завдання предмета. Відомості з історії розвитку металознавства і металообробної промисловості. Роль вітчизняних вчених у галузі металознавства та зварювання металів.Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань та  вмінь, взаємозв’язок із загальноосвітніми та спеціальними предметами, виробничим навчанням.

Метали. Чорні і кольорові метали, сплави. Внутрішня будова металів та сплавів.

Методи дослідження структури металів і сплавів. Макроскопічний і мікроскопічний методи дослідження, неруйнівні засоби контролю.

Загальна класифікація властивостей металів. Фізичні властивості металів. Щільність, питомий та електричний опір, теплоємність. Хімічні властивості. Окислюваність  і корозійна стійкість. Корозія конструкцій. Способи захисту металів від корозії.

Механічні властивості металів. Методи випробувань металів для визначення механічних властивостей.

Технологічні властивості металів. Оброблювання різанням, зварюваність, ковкість, ливарні властивості.

# Лабораторна робота:

# 1. Ознайомлення з макро - і мікроструктурою різних металів і сплавів.

# Тема 2. Чавуни

Визначення чавунів. Їх частка і значення в сучасній промисловості. Класифікація чавунів. Вплив домішок на властивості чавуну. Білий і сірий чавуни, їх види та маркування.

# Тема 3. Сталі

Визначення сталі. Значення сталей у сучасній промисловості. Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням і якістю. Способи холодного і гарячого оброблення металів тиском. Класифікація арматурних елементів із сталей за призначенням і способом виготовлення.

Стержнева арматурна сталь.

Класифікація арматурного прокату для залізобетонних конструкцій, згідно з ДСТУ 3760:2008. Арматурний прокат класів: А240С, А300С, А400С, А500С, А600,А600С, А600К, А800, А800К, та А1000. Основні параметри і розміри.. Загальні технічні вимоги.  Вимоги до міцності проти корозійного розтріскування та зварювання арматурного прокату.

Характеристика легованих сталей. Галузь їх використання.

Гільзи-накладки із сталевих труб для контактного зварювання стикових з’єднань арматурних стержнів класу А-400С і семи дротяних канатів К-7. Умови постачання, маркування, приймання, транспортування і зберігання арматурних сталей.

Матеріали для зварювальних робіт.

# Тема 4. Термічна обробка залізовуглецевих сплавів

Загальні відомості про термічну обробку. Зміна структури сплавів при нагріванні і охолодженні. Види термічної обробки: відпал, нормалізація, загартування, відпуск. Мета нагрівання виробів і деталей.

Типова навчальна програма

з предмета “Охорона праці”

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 6 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в будівництві | 6 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 6 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”,  Кодекс цивільного захисту України, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека . Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та  професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,  професійних захворювань і аварій на виробництві.

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві

Загальні питання безпечного ведення робіт у будівництві.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників у разі аварій відповідного виробництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту арматурника.

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються, та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких необхіібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи запобігання нещасним випадкам і аваріям. Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в  навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця арматурника. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця арматурника та підступів до нього. Дії арматурника під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт арматурником.

Ознайомлення з типовою інструкцією  безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт арматурником. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту арматурника, вимоги до них; правила користування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки.  Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолю.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Причини великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізоляційні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомлені (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з предмета “Будівельне креслення ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | І. Зміст курсу та і його завдання | 1 |  |
|  | ІІ. Основні відомості про виконання та оформлення креслень | 6 | 3 |
| 1. | Лінії креслення. Шрифти. Формати і рамки | 4 | 1 |
| 2. | Основний напис. Правила нанесення розмірів. Масштаби | 3 | 2 |
|  | ІІІ. Основні способи графічного зображення предметів | 11 | 3 |
| 1. | Графічний склад зображень | 5 | 1 |
| 2. | Побудова та читання виглядів | 6 | 2 |
| Всього годин: | 18 | 6 |

Розділ І. Зміст курсу та і його завдання

Зміст курсу і його завдання. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. Використання креслення в різних галузях діяльності людини: машинобудуванні, літако-, судобудівництві, зведенні будівель і споруд. Значення графічної підготовки для технічно грамотного робітника.

Зв’язок креслення з іншими дисциплінами.

Загальні відомості про стандарти для креслень.

Інструменти, прилади, пристрої та матеріали для креслення; їх будова, підготовка і застосування.

Розділ ІІ. Основні відомості  про виконання і оформлення креслень

Тема 1. Лінії креслення.  Шрифти. Формати і рамки

Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, співвідношення товщин, призначення.

Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях.

Визначення поняття "формат".  Позначення і розміри форматів. Рамка креслення.

Практична робота:

1. Види ліній. Написати креслярським шрифтом великі та малі літери українського алфавіту,  цифри.  Написати будівельні терміни за професією, яка вивчається.

Тема 2. Основний напис. Правила нанесення розмірів. Масштаби

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола.

Правила нанесення розмірних чисел.

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях.

Практичні роботи:

1. Виконати основний напис.

2. Нанести розміри на графічне зображення деталі.  Виконати графічне зображення в масштабах 1:1,  1:2,  2:1.

Розділ ІІІ. Основні способи графічного зображення предметів

Тема 1. Графічний склад зображень

Складові частини графічного зображення: прямі та перпендикулярні лінії, радіуси, діаметри, еліпси, параболи, евольвенти тощо. Проведення паралельних та перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних величин. Поділ відрізків та кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини графічним  способом та за таблицею.

Спряження, виконання спряжень паралельних ліній та таких, що розташовані  під кутом. Спряження дуг, кіл, прямої з колом тощо.

Лекальні криві. Уклон і конусність.

Практична робота:

1. Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу відрізків,  кутів, кола на рівні частини.

Виконати креслення контуру деталі, де необхідно виконати спряження.

Тема 2. Побудова та читання виглядів

Поняття про проекціювання. Види проекцій. Аналіз форми предмета за кресленням. Зображення проекцій геометричних тіл.

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл.

Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх виконання.

Практичні роботи:

1. Виконати креслення деталі в трьох проекціях і знайти проекції точок на виглядах.

2. Виконати креслення розгорток геометричних тіл.

Типова навчальна программа

з предмета "Електротехніка"

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні кола постійного струму | 2 |  |
| 2. | Електромагнетизм і магнітні кола | 2 |  |
| 3. | Електричні кола змінного струму | 2 |  |
| 4. | Електрозабезпечення будівельного майданчика | 3 |  |
| Всього годин: | 9 |  |

Тема 1. Електричні кола постійного струму

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка”. Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Перспективні напрямки використання електроенергії для вдосконалення будівельних технологій, автоматизації та механізації виробничих процесів. Значення електротехнічної підготовки для будівельників. Розвиток енергетики та електротехніки в Україні.

Загальні поняття та визначення. Основні закони електричного струму. Джерела постійного струму, їх електрична сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Енергія і потужність електричних кіл. Методи розрахунку електричних кіл.

Тема 2. Електромагнетизм і магнітні кола

Магнітне поле і його характеристики. Електромагнітна індукція. Перетворення механічної енергії в електричну. Перетворення електричної енергії в механічну. Закони електромагнітного поля. Явище самоіндукції. Явище взаємоіндукції. Енергія магнітного поля.

Тема 3. Електричні кола змінного струму

Вироблення синусоїдального струму і його характеристики. Діючі  й середні значення змінних е.р.с., струму, напруги. Основні елементи кола синусоїдального струму. Кола змінного струму із послідовним з’єднанням активних, індуктивних і ємнісних опорів. Кола змінного струму з паралельним з’єднанням активних індуктивних і ємнісних опорів.

Тема 4. Електрозабезпечення будівельного майданчика

Класифікація електричних мереж. Правила монтажу повітряних ліній. Експлуатація електричних мереж.

Вимоги до захисних заземлень. Норми опору заземлювальних пристроїв. Правила експлуатації захисного заземлення та занулення.

# Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7214  Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні  роботи)

Кваліфікація: 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. | І. Виробниче навчання Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Екскурсія на підприємство | 6 |
| 3. | Укладання арматурних сталей. Складування арматурних виробів | 6 |
| 4. | Слюсарні роботи | 24 |
| 5. | Механічна обробка легкої арматурної сталі | 18 |
| 6. | Ручне в’язання вузлів та збирання арматурних сіток і простих плоских каркасів | 48 |
|  | Всього годин: | 108 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю 2-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 161 |
| Всього годин: | 168 |
| Разом: | 276 |

# І. Виробниче навчання

# Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної  безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки в навчальній майстерні.

Загальні правила і норми безпеки праці. Ознайомлення з можливими причинами травматизму в навчальній майстерні.

Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих технологічних операцій. Заходи запобігання травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальній майстерні, заходи із запобігання пожежам.

Правила користування первинними засобами гасіння пожеж.

Основні правила і норми електробезпеки. Заземлення джерел струму і відключення мережі.

# Тема 2. Екскурсія на підприємство

Інструктаж з правил поведінки під час екскурсії.

Продукція, яку випускає підприємство. Система контролю якості продукції на підприємствах.

Ознайомлення зі структурою, основними цехами підприємства, де будуть працювати учні. Основне і допоміжне обладнання цехів, перспективи реконструкції і оновлення.

Ознайомлення з новітніми технологіями виробництва та енерго- і тепло збереження.

Тема 3. Укладання арматурних сталей. Складування арматурних

виробів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Укладання арматурних стержнів у штабелі і на стелажі.

Розмотування і витягання арматури ручними лебідками.

Перенесення арматури і армоконструкцій.

Маркування готових арматурних виробів.

# Тема 4. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

# Розмітка

Робота з вимірювальним інструментом.

Підготовка деталей до розмітки.

Нанесення розмірів на стержні арматури.

Нанесення взаємно паралельних і взаємно перпендикулярних прямолінійних рисок під заданими кутами.

Побудова замкнутих контурів (квадрата, прямокутника, кола і радіусних кривих) для виготовлення закладних деталей; керніння розмічальних ліній.

# Рубання, виправлення і згинання металу

Робота з вимірювальним інструментом.

Площинне рубання зубилом і крейцмейселем.

Рубання  деталей з тонколистового металу.

Заточення інструменту.

Очищення поверхні металу  від бруду та іржі.

Виправлення деталей у холодному стані.

Виправлення арматури за допомогою ручного пресу.

Контроль якості  виправлення.

Гнуття легкої арматури.

# Різання

Робота з  інструментом (ножівка, ножиці).

Установлення полотна ножівки.

Різання металу різного профілю за розміткою та без розмітки.

# Обпилювання

Обпилювання плоских и криволінійних поверхонь.

Обпилювання циліндричних стержнів.

Обпилювання під лінійку і кутик напилками різноманітних типів і розмірів.

Робота з новими інструментами для слюсарних робіт.

# Тема 5. Механічна обробка легкої арматурної сталі

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Робота на станку для очищення, правлення і різання легкої арматури, що постачається в бухтах.

Транспортування  і укладання арматури  в штабелі відповідно до  класів і розмірів.

Тема 6. Ручне в’язання вузлів та збирання арматурних сіток і

простих плоских каркасів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з інструментом, прийомами для в’язання сіток та каркасів. Освоєння прийомів в’язання вузлів.

Ознайомлення із шаблонами, що застосовуються для збирання каркасів та в’язання сіток.

Освоєння прийомів в’язання сіток і каркасів. В´язання каркасів ребристих плит на шаблоні.

Розкладання запасів робочої та розподільної арматури на верхніх консолях. Збирання плоских каркасів на шаблонах.

Підготовка дроту для в’язання.

В´язання простих вузлів на моделі – сітці.

В´язання  сіток без перекладання їх на другий бік.

Маркування та складання сіток та каркасів із дротової арматури.

# ІІ. Виробнича практика

# Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику, будівельному об’єкті (проводить інженер з охорони праці на будівельному майданчику).

Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних конструкцій. Значення огороджувальних, запобіжних засобів і пристроїв, попереджуючих написів на будівництві.

Ознайомлення з будівельним майданчиком, будівельним об’єктом, режимом та умовами роботи на будівельному майданчику, об’єкті, на робочому місці.

Ознайомлення з формою та методами організації праці на об’єкті, в бригаді (ланці), нормативно-технологічною документацією, нормами виробітку, нарядом-завданням.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці, робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні  роботи) складністю  2-го розряду

Самостійне виконання робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні  роботи) складністю 2-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з технологією виробництва, вимогами будівельних норм і правил на виконання арматурних робіт із застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів праці. Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Раціональна витрата матеріалів і електроенергії.

Примітка.  Детальна програма виробничої практики розробляється

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

# Кваліфікаційна пробна робота

# Приклади робіт:

  - Сортування арматурної сталі за марками і діаметрами

  - Розмотування і витягування арматурної сталі ручними лебідками

  - Випрямляння арматурної сталі

  - Різання арматурної сталі ручними верстатами

  - Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті, в’язання звичайних плоских каркасів

  - Зачіплювання арматурних конструкцій інвентарними стропами

  - Ручне в’язання сіток та плоских простих каркасів з дротової арматури.

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7214  Арматурник (будівельні,

монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

Кваліфікація: 2 розряд

Знає, розуміє:

1.Основні види та властивості матеріалів, що застосовуються для виконання арматурних робіт

2.Види арматурної сталі.

3.Правила та способи розмотування та різання сталі.

4.Правила транспортування.

5.Прийоми складання готових каркасів.

6.Будову ручних лебідок і верстатів для розмотування.

7.Виправлення та різання арматури.

8.Сортування арматурної сталі по профілям.

9.Найпростіші правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій.

10.Правила дотримання вимог щодо безпечного ведення робіт, правила пожежної та електричної безпеки.

11.Основи ведення підприємницької діяльності.

Вміє:

1.Організовувати робоче місце.

2.Дотримуватися вимог безпеки праці при виконання робіт.

3.Виконувати сортування арматурної сталі за марками і діаметрами.

4.Розмотувати та витягувати арматурні сталі ручними лебідками.

5.Випрямляти арматурну сталь.

6.Різати арматурну сталь ручними верстатами.

7.Гнути арматурну сталь ручними верстатами.

8.Зв’язувати звичайні плоскі каркаси .

9.Зачеплювати   арматурні конструкції інвентарними стропами.

10.Використовувати ручний та механізований інструмент за призначенням.

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Приміт-ка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з піднімальними тисками та інші | 15 |  |  |
| 2. | Компресор повітряний поршневий загального призначення та інші |  | 1 |  |
| 3. | Ножиці для листової сталі |  | 3 |  |
| 4. | Перетворювач частоти току з 50 на 200 Гц |  | 1 |  |
| 5. | Прес гвинтовий ручний |  | 1 |  |
| 6. | Прес-ножиці комбіновані |  | 1 |  |
| 7. | Самотаска для витягування арматури |  | 1 |  |
| 8. | Верстат вертикально-свердлильний |  | 1 |  |
| 9. | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 10. | Верстат для очистки арматурної сталі |  | 1 |  |
| 11. | Ручна кутомірна машина |  | 3 |  |
| 12. | Верстат правильно-відрізний |  | 1 |  |
| 13. | Верстат для гнуття арматури та інші |  | 1 |  |
| 14. | Верстат настільний-свердлильний |  | 2 |  |
| 15. | Верстат ручний для гнуття арматури КЗ-3 |  | 2 |  |
| 16. | Верстат точильний двобічний |  | 1 |  |
| 17. | Таль ручна 0,5 т |  | 1 |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |
| 1. | Кернери пружинний та електричний |  | 3 |  |
| 2. | Комплект лінійок | 15 |  |  |
| 3. | Комплект малок для перевірки кутів |  | 5 |  |
| 4. | Міри довжини кінцеві плоскопаралельні (набори №1, 2) |  | 2 |  |
| 5. | Міри кутові призматичні (комплект) |  | 2 |  |
| 6. | Комплект мікрометрів | 15 |  |  |
| 7. | Молоток сталевий слюсарний розмічальний Гаврилова В.М. | 15 |  |  |
| 8. | Скоба зі зворотн им пристроєм |  | 1 |  |
| 9. | Косинець перевірочний слюсарний із широкою підставою хромований |  | 3 |  |
| 10. | Штангенглибиномір |  | 5 |  |
| 11. | Штангензубомір |  | 5 |  |
| 12. | Штангенрейсмас |  | 5 |  |
| 13. | Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 |  | 5 |  |
| 14. | Щупи плоскі (комплект) |  | 5 |  |
| 15. | Рисувалка | 15 |  |  |
| 16. | В’язальний гачок | 15 |  |  |
| 17. | Рулетка 20 м |  | 3 |  |
| 18. | Рулетка 5 м | 15 |  |  |
|  | Інструмент для ручних робіт (слюсарний) |
| 1. | Борнапилки твердосплавні різні (комплект) |  | 5 |  |
| 2. | Бородок слюсарний |  | 5 |  |
| 3. | Воротки для мітчиків і плашок (різні) |  | 5 |  |
| 4. | Голівки до торцевих воротків (комплект) |  | 5 |  |
| 5. | Зубило слюсарне | 15 |  |  |
| 6. | Канавочник |  | 5 |  |
| 7. | Клейма ручні літерні і цифрові (комплект) |  | 5 |  |
| 8. | Кліщі |  | 2 |  |
| 9. | Ключі гайкові (різні) | 15 |  |  |
| 10. | Ключі гайкові розвідні (різні) |  | 5 |  |
| 11. | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
| 12. | Круглогубці |  | 3 |  |
| 13. | Гострозубці торцеві |  | 3 |  |
| 14. | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |  |
| 15. | Комплект надфілів |  | 5 |  |
| 16. | Комплект напилків |  | 5 |  |
| 17. | Ножиці різні |  | 5 |  |
| 18. | Обтиски ручні (різні) | 15 |  |  |
| 19. | Викрутки слюсарно-монтажні (комплект) | 15 |  |  |
| 20. | Плоскогубці різні |  | 5 |  |
| 21. | Підтримки ручні (різні) | 15 |  |  |
| 22. | Рамка ножівкова ручна | 15 |  |  |
| 23. | Рашпіль |  | 5 |  |
| 24. | Тріскачка |  | 1 |  |
|  | Інструмент для обробки різанням |
| 1. | Зенкери (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Зенківки конічні (різні) | 15 |  |  |
| 3. | Зенківки циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 4. | Клупи трубні з плашками ( ½″ + 2″) (різні) |  | 2 |  |
| 5. | Комплект мітчиків | 15 |  |  |
| 6. | Плашки (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Плашки розсувні призматичні | 15 |  |  |
| 8. | Полотнина ножівкова | 15 |  |  |
| 9. | Комплект розгорток | 5 |  |  |
| 10. | Різці стругальні (різні) | 15 |  |  |
| 11. | Різці токарні (різні) | 15 |  |  |
| 12. | Свердла (різні) | 15 |  |  |
| 13. | Труборіз універсальний |  | 2 |  |
|  | Інструмент для шабрування, притирання і шліфування |
| 1. | Бруски шліфувальні (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Голівки шліфувальні (різні) (комплект) | 5 |  |  |
| 3. | Коло шліфувальний для круглого зовнішнього шліфування | 5 |  |  |
| 4. | Коло шліфувальний ПП 250х32 х76 для плоского шліфування | 5 |  |  |
| 5. | Кола повстяні для обробки металевих виробів (комплект) | 5 |  |  |
| 6. | Притирання конічні (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Притирання плоскі (з канавками і гладкі) | 15 |  |  |
| 8. | Притирання циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 9. | Шабери різні | 15 |  |  |
|  | Машини ручні - механізований інструмент |
| 1. | Бормашини різні |  | 1 |  |
| 2. | Молоток рубальний пневматичний з віброзахистом |  | 1 |  |
| 3. | Комплект ножиць |  | 1 |  |
| 4. | Шабер із пневматичним приводом |  | 1 |  |
| 5. | Шабер з електричним приводом |  | 1 |  |
|  | Пристосування і допоміжний інструмент |
| 1. | Втулки перехідні для інструмента з конічним хвостовиком (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Голівка ділильна синусна |  | 1 |  |
| 3. | Диски і зірочки металеві для виправлення шліфувальних кіл (комплект) | 5 |  |  |
| 4. | Домкрат звичайний (гвинтовий) |  | 2 |  |
| 5. | Олівець алмазний для виправлення шліфувальних кіл |  | 1 |  |
| 6. | Кондуктор для свердління |  | 1 |  |
| 7. | Нагубники на тиски м'які (комплект) | 15 |  |  |
| 8. | Патрони різні |  | 1 |  |
| 9. | Плита для виправлення |  | 1 |  |
| 10. | Плита контрольно-складальна |  | 1 |  |
| 11. | Плита перевірочна |  | 1 |  |
| 12. | Плита розмічальна |  | 1 |  |
| 13. | Підкладки різні (комплект) |  | 2 |  |
| 14. | Притиски для труб (різні) |  | 5 |  |
| 15. | Призми різні |  | 4 |  |
| 16. | Пристосування вигинальні (різні) | 15 |  |  |
| 17. | Пристосування з магнітною підставою поворотне |  | 1 |  |
| 18. | Стійка індикаторна з магнітною підставою |  | 1 |  |
| 19. | Стійка індикаторна універсальна |  | 2 |  |
| 20. | Тиски верстатні з ручним приводом неповоротні | 5 |  |  |
| 21. | Косинець чавунний розмічальний |  | 2 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7214.F.43.99 – 2016

(позначення стандарту)

# Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Код: 7214

# Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 3-го розряду

# Видання офіційне

Київ

2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

2. Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  3-го розряду.

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основні види арматури;

основи будови армоконструкцій, ручних, приводних і напівавтоматичних верстатів, що виготовляють арматуру;

правила заготівлі арматури;

прийоми складання, встановлення та кріплення простої арматури й армоконструкцій;

допуски під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.

вимоги до якості арматурних конструкцій;

правила дотримання вимог щодо безпечного ведення робіт, правила пожежної та електричної безпеки.

Повинен уміти:

виконувати розмотування та витягування арматурної сталі електролебідками;

виконувати різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами;

виконувати гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних верстатів, коли у стрижні не більше чотирьох відгинів;

виконувати розмічання, розкладання стрижнів та каркасів у опалубці простих конструкцій;

складати та встановлювати прості сітки і плоскі прості каркаси масою до

100 кг;

установлювати і закріплювати найпростіші закладні частини;

установлювати арматуру з окремих стрижнів у фундаментах і плитах.

4. Загально професійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2 При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи  2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікаційний робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

## Інші спеціалізовані будівельні роботи (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.99).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку навчання, відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України №256 віл 29.12.1993).

7.3.Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

Кваліфікація: 3 розряд

Загальний фонд навчального час у – 442 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 32 | 2 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Основи правових знань Основи галузевої економіки і підприємництва Інформаційні технології Резерв часу | 8 8 8 8 | 2 |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 119 | 9 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Технологія арматурних робіт Обладнання арматурних робіт Матеріалознавство Охорона праці Будівельне креслення Електротехніка | 48 16 16 15 16 8 | 1 8 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 264 |  |
| 3.1 3.2 | Виробниче навчання Виробнича практика | 96 168 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 422 | 11 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

- Кабінети:

- Обладнання та технології арматурних робіт;

- Охорони праці

- Майстерні:

-  Арматурних робіт

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 2 |  |
| 2. | Господарство і право | 6 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне  законодавство.   Цивільні правовідносини та  їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. Право власності. Захист права власності. Поняття, зміст і принципи приватизації.

Суб’єкти цивільного права та цивільно-правових відносин. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних осіб. Обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 2. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об'єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов'язання в господарському праві. Господарський договір. Основні типи й види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання   господарських   відносин   у   капітальному   будівництві.

Відпрацювання навичок, пов’язаних із діловим спілкуванням.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи підприємництва | 2 |  |
| 2. | Управління в ринковій економіці | 1 |  |
| 3. | Основи маркетингової діяльності | 1 |  |
| 4. | Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту | 1 |  |
| 5. | Неспроможність (банкрутство) будівельна організація | 1 |  |
| 6. | Податкова система та податкова політика | 2 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Основи підприємництва

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу виробництва. Основні та оборотні фонди. Амортизація. Собівартість.

Витрати виробництва і витрати підприємства будівельної сфери. Собівартість продукції, її структура. Ціна та ціноутворення на будівельну продукцію. Прибуток та його економічна природа. Рентабельність будівельних організацій.

Заробітна плата, її форми й системи.

Тема 2. Управління в ринковій економіці

Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Формування організаційної структури підприємства будівельної сфери. Бізнес-план та основні вимоги до його складання.

Тема 3. Основи маркетингової діяльності

Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової економіки. Види маркетингової діяльності. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

Тема 4. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту

Суть і види відтворення валового національного продукту та його структура. Фактори зростання валового національного продукту.

Національний дохід, його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання. Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові ресурси та становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання.

Економічне зростання, його фактори і типи.

Тема 5. Неспроможність (банкрутство) будівельної організації

Поняття та ознаки банкрутства будівельної організації. Поняття активу й пасиву організації. Ліквідація будівельної організації.

Тема 6. Податкова система та податкова політика держави

Податкова система та податкова політика держави, її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Законодавча база податкової системи України.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 2 | 1 |
| 2. | Сучасні інформаційні технології | 6 | 1 |
|  | Всього годин: | 8 | 2 |

Тема 1. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Засоби представлення інформації. Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне. Структура і визначення різних систем управління автоматизованим виробництвом. Ієрархічні системи управління виробництвом.

Лабораторно-практичні роботи

1. Складання алгоритму управління автоматизованим обладнанням.

Тема 2. Сучасні інформаційні технології

Обробка графічних та відео зображень за допомогою персонального комп’ютера. Растрові та векторні зображення. Професійні пакети обробки зображень. Обробка текстової та числової інформації ПК у професійно-технічних навчальних закладах. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій та їх перспективи.

Лабораторно-практичні роботи

1. Створення проектів з допомогою графічних редакторів.

Типова навчальна програма з предмета

„Технологія арматурних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні відомості про виконання будівельних робіт | 4 |  |
| 2. | Загальні відомості про арматуру , арматурні вироби залізобетонних конструкцій | 5 |  |
| 3. | Технологія ручного в’язання вузлів при складанні сіток і каркасів. Точкове зварювання | 12 |  |
| 4. | Способи обробки та натягування арматури для попередньо напружених залізобетонних конструкцій | 8 |  |
| 5. | Технологія установлення готових арматурних каркасів та укладання сіток | 10 |  |
| 6. | Технологія виконання арматурних робіт на виробництві | 9 |  |
| Всього годин: | 48 |  |

Тема 1. Загальні відомості про частини  будівель та виконання

будівельних робіт

Новітні технології у виробництві залізобетонних виробів і конструкцій.

Організаційно-технічні заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці, економію сировини, енергоресурсів, поліпшення якості продукції. Обсягбудівельно-монтажних робіт. Роль арматурних робіт.

Поняття про проектування споруд.  Стадії проектування.

Індустріалізація і комплексна механізація будівельного виробництва. Поняття про нульовий цикл, методи монтажу збірних елементів з „коліс”, потоковий спосіб будівництва. Поняття про заводське виготовлення деталей.

Упровадження прогресивних форм організації будівельних робіт.

Тема 2. Загальні відомості про арматуру,  арматурні вироби

залізобетонних конструкцій

Призначення арматури в простих  залізобетонних конструкціях.

Технологія виробництва і виконання арматурних робіт під час виготовлення і установлення на будівельному майданчику.

Робота арматури і бетону в конструкціях.. Конструкції арматури в залізобетонних збірних та монолітних виробах. Арматура робоча, розподільна, монтажна середнього сортаменту. Зварні арматурні сітки; плоскі та об’ємні каркаси; монтажні петлі, закладні деталі. Виготовлення закладних деталей під шаром флюсу.

Сортамент зварних сіток.

Номенклатура плоских арматурних каркасів. Вимоги БНІП до виробництва і приймання арматурних виробів.

Застосування індустріальних способів і новітніх технологій при виготовленні арматурних виробів.

Тема 3. Технологія  ручного в’язання вузлів при складанні сіток і каркасів. Точкове    зварювання

Технологія в’язання вузлів з підтягуванням і без підтягування при виготовлені сіток, каркасів. Інструмент і матеріали для в’язання арматури.

Технологія в’язання стержнів простим , кутовим, дворядним, подвійним, хрестовим і мертвим вузлами. Заготівельні і складальні роботи в арматурній майстерні.

Технологія складання сіток. Шаблони для складання сіток. Пристрої для в’язання сіток без їх перекладання. Складання сіток потоковим способом за допомогою декількох шаблонів та кондукторів.

Технологія складання плоских каркасів.. Пристрої і прийоми роботи. В’язання плоских каркасів колон, ригелів. Перевага зварної арматури перед  в’язаною. Точкове зварювання на одноточкових та багатоточкових  установках.

Технологія складання і в’язання плоских каркасів із окремих стержнів для фундаментів колон, ригелів та інших конструкцій. Інвентарні стелажі і козелки для складання і в’язання каркасів.

Організація роботи із в’язання сіток і каркасів.

Вимоги безпеки праці під час в’язання і складання каркасів і сіток.

Тема 4.  Способи обробки та натягування арматури для попередньо

напружених залізобетонних конструкцій

Види сталей та арматурних виробів, що застосовуються для армування попередньо напружених конструкцій. Основні фізико – механічні властивості арматурної сталі.

Класифікація технології виготовлення попередньо напружених конструкцій за способом натягування арматури: на упори, на силові форми і на бетон.

Технологія обробки напруженої арматури перед натягуванням: висадження головок, стикування дротяної та пасмової  арматури, приварювання та установлення анкерних пристосувань,

Технічна характеристика обладнання.

Поняття про попередньо напружений залізобетон. Спільна робота напруженої арматури і бетону в простих конструкціях.

Ефективність застосування попередньо напруженого залізобетону порівняно з звичайним залізобетоном.

Основні види попередньо напружених конструкцій, що застосовуються в промисловому, гідротехнічному, транспортному, житловому та сільському будівництві.

Застосування попередньо напружених збірно – монолітних залізобетонних конструкцій у будівництві. Технологія виготовлення попередньо напружених конструкцій.

Способи заготовлення дротяної та стержневої напруженої арматури і вимоги до заготовок. Правила заготовки анкерного обладнання і вимоги до нього.

Технологія установлення та натягування напруженої арматури. Установлення каналоутворювачів для арматури.  Установка гідродомкратів і укладання жмутів і стержнів арматури. Правила користування гідродомкратами. Застосування електротермічного натягування арматури. Правила напруження укладеної арматури.

Спеціальні види установки і натягування попередньо напруженої арматури.

Правила контролю розміру натягування напруженої арматури.                                                                                                                                                                                              Допуски відхилення величини контрольованого попереднього напруження арматури згідно з  будівельними нормами і правилами. Правила безпеки праці при армуванні попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

Тема 5.Технологія установки готових арматурних каркасів та укладання сіток

Умови приймання, складування і зберігання арматури і арматурних виробів. Способи транспортування і подача арматурних каркасів і сіток до місця встановлення і укладання. Технологічні процеси при монтажі арматурних сіток плоских и просторових каркасів.

Способи приймання опалубки. Перевірка відповідності опалубки проектним розмірам.

Технологія установки і способи кріплення легких каркасів колон. Монтаж важких несучих каркасів колон до установки опалубки.

Технологія укладання каркасів балок і прогонів в опалубку. Технологія укладання на опалубку між балками і прогонами готових арматурних сіток. Укладання плоских каркасів. Застосування приладів і підкладок для забезпечення захисного шару бетону. Технологія укладання закладних частин.

Технологія стикування сіток або плоских каркасів внапуск без зварювання. Робочі стики зварних каркасів. Обробка зварних сіток на опорі залізобетонної плити.

Послідовність установлення арматурних елементів за схемами. Правила монтажу несучої арматури. Технологія зварювання арматури при її монтажі. Покриття арматури антикорозійним захисним шаром. Способи безперервного армування із застосуванням електронагрівання. Методи попереднього напруження арматури при збільшеному збиранні конструкцій на будівельному майданчику і в готових конструкціях.

Будівельні норми і правила на установлення готових каркасів і укладання сіток. Правила контролю за правильністю установлення арматури.  Приймання установленої арматури перед бетонуванням. Відхилення, що допускаються при установленні арматури. Оформлення актів приймання арматури і антикорозійного захисту. Правила безпеки праці при установленні готових каркасів та укладанні сіток.

Тема 6.Технологія виконання арматурних робіт на виробництві

Основні положення про організацію простих арматурних робіт на будівництві. Характеристика збірно-монолітних конструкцій.

Підготовка робочого місця до виконання робіт. Перевірка інструменту верстатів і пристроїв, необхідних під час роботи арматурника.

Види транспорту для перевезення стержнів арматури, сіток, каркасів на будівництво. Транспортування, зберігання простих арматурних виробів на будівельному майданчику.

Технологія укрупненого складання каркасів і елементів залізобетонних конструкцій з випусками арматури. Організація збірно – комплектувального майданчика для збирання арматурно–опалубних блоків. Стропування, послідовність установлення каркасів. Шаблони для установлення вертикальних плоских арматурних каркасів в опалубку.

Технологія натягування напруженої арматури в умовах будівельного майданчика.

Типова навчальна програма з предмета

„Обладнання арматурних робіт”

| п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вантажопідіймальне устаткування і монтажні крани | 6 |  |
| 2. | Станки і автоматичні установки для механічної обробки арматурної сталі Машини для точкового зварювання | 10 |  |
| Всього годин: | 16 |  |

Тема 1. Вантажопідіймальне устаткування і монтажні крани

Відомості про вантажопідіймальні  механізми: блоки , поліспасти, домкрати, лебідки; їх будова, призначення, застосування. Вантажозахоплювальні пристрої: канати, стропи, троси, траверси; їх призначення, види, правила випробовування, визначення якості.

Норми відбракування тросів.

Монтажні крани: рейкові і самохідні. Стрілові: баштові і автокрани, пневмоколісні , гусеничні. Технічні характеристики кранів: вантажність, виліт стріли, висота і швидкість підіймання, вантажний момент.

Сучасні вантажопідіймальні машини і механізми. Вимоги безпеки і сигналізація під час роботи з кранами стропальника та арматурника.

Тема 2. Станки і автоматичні установки для механічної обробки

арматурної сталі. Машини для точкового зварювання

Технічна характеристика верстатів. Кінематичні схеми верстатів. Прийоми регулювання верстатів на відповідні технологічні операції. Організація робочого місця і безпека праці при виконанні механічної обробки арматурної сталі.

Автоматичні верстати для очищення, правлення та різання арматури, їх будова, обслуговування і принцип дії. Застосування механізованих ножиць та ручних верстатів для різання катанки при невеликій кількості робіт.

Привідні верстати для очищення та різання  важкої арматури, їх будова і принцип дії, організація робочого місця.

Будова і принцип дії привідних верстатів для гнуття легкої та важкої арматури. Пристосування для одночасного гнуття декількох стержнів. Ручні верстати для гнуття легкої арматури, їх будова, прийоми роботи на них. Поточні лінії для різання та гнуття стержневої арматури. Будова і принцип дії верстатів для гнуття готових зварних сіток, монтажних петель та скоб.

Привідні станки з шаблонами і упорами для різання арматури відповідної довжини. Поточні лінії для різання і гнуття готових зварних сіток, монтажних петель.

Будова та принцип дії   одноточкових  та багатоточкових станків  для зварювання арматури.

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при експлуатації обладнання для механічної обробки.

Типова навчальна програма з предмета

„Матеріалознавство”

| п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Властивості металів і сплавів | 4 |  |
| 2 | Сталі | 8 | 1 |
| 3 | Термічна обробка залізовуглецевих сплавів | 1 |  |
| 4 | Корозія металів | 1 |  |
| 5 | Будівельні і допоміжні матеріали | 2 |  |
| Всього годин: | 16 | 1 |

Тема 1. Властивості металів і сплавів

Завдання предмета. Відомості з історії розвитку металознавства і металообробної промисловості. Роль вітчизняних вчених в області металознавства та будівельних матеріалів. Перспективи створення нових  матеріалів для виготовлення збірних і зведення монолітних залізобетонних конструкцій

Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань та  вмінь, взаємозв’язок із загальноосвітніми та спеціальними предметами, виробничим навчанням.

Метали. Чорні і кольорові метали, сплави. Внутрішня будова металів та сплавів.

Методи дослідження структури металів і сплавів. Макроскопічний і мікроскопічний методи дослідження, неруйнівні засоби контролю.

Загальна класифікація властивостей металів. Фізичні властивості металів. Щільність, питомий та електричний опір, теплоємність. Хімічні властивості. Окислення і корозійна стійкість. Корозія конструкцій. Способи захисту металів від корозії.

Механічні властивості металів. Методи випробувань металів для визначення механічних властивостей.

Технологічні властивості металів. Оброблення різанням, зварюваність, ковкість, ливарні властивості.

Тема 2. Сталі

Класифікація прокату арматурного для залізобетонних конструкцій згідно з

ДСТУ 3760:2008.

Арматурні сталі, що застосовуються для залізобетонних конструкцій; їх види, властивості. Класифікація стальної арматури, арматурних виробів, закладних деталей і анкерних пристроїв. Арматура стержнева і дротяна.

Арматурна сталь для ненапруженої і напруженої арматури. Арматурна сталь гладенька і періодичного профілю. Види стержневої арматури: гарячекатана, зміцнена термічно і витяжкою. Класи гарячекатаної арматурної сталі для стержневої арматури. Держстандарти і технічні умови на арматурні сталі. Сортамент сталей: стержневої арматури, гладенької і періодичного профілю по номінальним діаметрам.

Сортамент арматурних сіток. Сортамент прокатного профілю металу: кутник, швелер, двутавр. Основні механічні і технологічні властивості арматурних сталей. Умови поставки, маркування, транспортування і  зберігання арматурних сталей.

Лабораторна робота:

1.  Вивчення мікроструктури прокату арматурного.

Тема 3. Термічна обробка залізовуглецевих сплавів

Загальні відомості про термічну обробку. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів. Зміна структури сплавів при нагріванні і охолодженні.

Види термічної обробки залізовуглецевих сплавів: відпал, нормалізація, загартування і відпуск. Сутність видів термічної обробки, деталі та матеріали, що обробляються.

Загальні відомості про хіміко-термічну обробку.

Тема 4. Корозія металів

Загальні відомості про корозію металів. Способи боротьби з корозією. Антикорозійні покриття металів. Захист арматурної сталі від корозії.

Тема 5. Будівельні  і допоміжні матеріали

Характеристика будівельних та допоміжних матеріалів.

Бетон, його властивості. Використання бетонних сумішей, вимоги до бетону. Залізобетон, його  властивості. Сумісна робота бетону і арматури. Поняття про виготовлення бетонної суміші.

Мастильні матеріали, їх характеристика, властивості, застосування в виробництві. Вимоги до мастильних матеріалів, зберігання і транспортування.

Фіксатори для забезпечення проектного положення арматури і величини захисного шару: металеві, пластмасові, цементні.

# Типова навчальна  програма

# з предмета  "Охорона праці"

| п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2 | Основи безпеки в будівництві | 4 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 2 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета  при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною  небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Кодекс цивільного захисту України, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві

Загальні питання безпечного ведення робіт у будівництві.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виро бництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту арматурника.

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту арматурника. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових  актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в  навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві  відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця арматурника. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця арматурника та проходів до нього. Дії арматурника під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт арматурника.

Ознайомлення з типовою інструкцією  щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання стропальних робіт. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для арматурника, вимоги до них; правила користування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і

вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежнонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної  вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з  предмета «Будівельне креслення»

| п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| І. | Основні способи графічного зображення предметів | 4 | 4 |
| 1 | Аксонометричні проекції | 2 | 2 |
| 2 | Перерізи та розрізи. Технічне рисування | 2 | 2 |
| ІІ | Основи будівельного креслення | 12 | 4 |
| 3 | Загальні відомості про будівельне креслення | 2 |  |
| 4 | Основні будівельні креслення | 3 |  |
| 5 | Креслення фасадів, планів і розрізів будівель. | 7 | 4 |
| Всього годин: | 16 | 8 |

Тема 1. Аксонометричні проекції

Види аксонометричних проекцій. Ізометрична та диметрична проекції. Осі проекцій. Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, об’ємних предметів, геометричних тіл, простих деталей.

Практичні роботи:

- Побудувати диметричні та ізометричні проекції правильної прямої чотиригранної призми;

- Побудувати диметричні та ізометричні проекції простих будівельних деталей та виробів.

Тема 2. Перерізи і розрізи. Технічне рисування

Призначення перерізів і їх утворення. Види перерізів, позначення їх на кресленнях. Графічне позначення будівельних матеріалів на перерізах.

Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів. Прості та складні розрізи. Правила виконання розрізів, їх позначення. Поєднання вигляду із розрізом.

Поняття про технічне рисування. Відмінність його від креслення. Технічний рисунок простих і об’ємних фігур.

Практичні роботи:

1.   Виконати простий горизонтальний  і вертикальний перерізи деталі.

2. Виконати технічні рисунки плоских тіл довільної форми, простих  будівельних деталей .

Тема 3. Загальні відомості про будівельне креслення

Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних креслень.

Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної документації.

Види та загальна характеристика будівельних креслень.

Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень.

Тема 4. Основні будівельні креслення

Основні види креслень.

Креслення плану фундаменту, поверхів, перекриття, покриття та покрівлі будівлі.

Креслення фасадів і розрізів будівель.

Позначення в планах, фасадах та розрізах будівель.

Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях будівельних матеріалів.

Основні умовні позначення  при зображенні на кресленнях елементів будівель.

Правила нанесення на будівельних кресленнях розмірів, написів, посилань та технічних вимог.

Тема 5. Креслення фасадів, планів  і розрізів будівель

Практичні роботи:

1. Виконати креслення головного фасаду будинку

2. Виконати креслення типового плану поверху будинку

3. Виконати креслення поперечного розрізу

Типова навчальна програма

з предмета "Електротехніка"

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Трифазні електричні системи | 2 |  |
| 2. | Електрифіковані засоби малої механізації та переносні ліхтарі | 1 |  |
| 3. | Електрообладнання підйомно-транспортних механізмів | 2 |  |
| 4. | Електрообладнання будівельного майданчика | 3 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Трифазні електричні системи

Вироблення трифазного струму. З’єднання фаз генератора і споживача зіркою. З’єднання фаз генератора і споживача трикутником. Потужність і коефіцієнт потужності трифазної системи.

Тема 2. Електрифіковані засоби малої механізації та переносні ліхтарі

Загальні відомості та класифікація електрифікованих засобів малої механізації, їх експлуатація та основні конструктивні частини.

Класифікація освітлювальних приладів та особливості експлуатації переносних ліхтарів.

Тема 3. Електрообладнання підйомно-транспортних механізмів

Призначення та класифікація підйомно-транспортних механізмів, що використовуються на будівельному майданчику. Електропривод будівельних підйомників, електрообладнання гальмівних систем.

Тема 4. Електрообладнання будівельного майданчика

Коротка характеристика основних видів зварювання.

Класифікація та експлуатація електричних машин та інструменту.

Електрообладнання будівельних кранів,  вантажопідіймальних устаткувань,  пристроїв, механізмів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7214  Арматурник (будівельні, монтажні та

ремонтно-будівельні роботи)

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | І. Виробниче навчання Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні | 6 |
| 2. | Механічна обробка стержневої арматурної сталі. Точкове зварювання. | 48 |
| 3. | Виготовлення арматурних деталей для попередньо напружених виробів | 42 |
| Всього годин: | 96 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю 3-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 161 |
| Всього годин: | 168 |
| Разом: | 264 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки в навчальній майстерні.

Загальні правила і норми безпеки праці. Можливі причини травматизму в навчальній майстерні.

Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих технологічних операцій. Заходи запобігання травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних приміщеннях, заходи із запобігання пожежам.

Правила користування первинними засобами гасіння пожеж.

Основні правила і норми електробезпеки. Заземлення джерел струму і відключення мережі.

Тема 2.   Механічна обробка арматурної стержневої сталі. Точкове

зварювання

Інструктаж за змістом занять,  організації робочого місця та вимогам безпеки праці.

Вправи:

Робота на привідних верстатах для очищення і різання стержневої арматурної сталі.

Виконання робіт по очищенню і різанню стержневої арматури на привідних верстатах.

Перевірка розмірів і якості різання; укладання в штабелі відповідно  до профілю і марки сталі.

Виготовлення арматурних сіток.

Виготовлення монтажних петель.

Тема 3. Виготовлення арматурних деталей для попередньо напружених  виробів

Інструктаж за змістом занять,  організації робочого місця та вимогам безпеки праці.

Вправи:

Установка стержнів на електроди електронагрівальної машини.

Висадка голівок на стержнях класу Аt-V.

Установка стержнів в упори форм.

Різання стержнів по заданих розмірах .

Насадка шайб на стержні.

II. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику, будівельному об’єкті (проводить інженер з охорони праці на будівельному майданчику).

Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних конструкцій. Значення огороджувальних, запобіжних засобів і пристроїв, попереджуючих написів на будівництві.

Ознайомлення з будівельним майданчиком, будівельним об’єктом, режимом та умовами роботи на будівельному майданчику, об’єкті, на робочому місці.

Ознайомлення з формою та методами організації праці на об’єкті, в бригаді (ланці), нормативно-технологічною документацією, нормами виробітку, нарядом-завданням.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці, робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт  арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  складністю 3-го   розряду

Самостійне виконання робіт  арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  складністю 3-го   розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з технологією виробництва, вимогами будівельних норм і правил на виконання арматурних робіт із застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів праці. Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Раціональна витрата матеріалів і електроенергії.

Примітка.  Детальна програма виробничої практики розробляється

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.Розмотування і витягування арматурної сталі електролебідками.

2.Різання арматурної сталі на  приводних і напівавтоматичних верстатах.

3.Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних верстатів.

4.Ррозмічання, розкладання стержнів та каркасів в опалубці простих конструкцій.

5.Виготовлення каркасів виробів.

6.Башмаки під опори стояків і колон; оголовки паль; фундаменти забору.

7.Блоки і плити фундаментні, траверси.

8.Кільця горловин колодязів; труби безнапірні без заструбів.

9.Плити колекторів і підземних переходів плоских і ребристих.

10.Плити покриття та перекриття.

11.Перемички , пасинки для опір, стовпи.

12.Плити балконні, карнизні, дорожні, трамвайних колій.

13.Плити перекриття каналів.

14.Прогони і ригелі простого перерізу.

15.Палі,  стійки і колони без консольні.

16.Висадка головок на стержнях класу Аt-V.

17.Нагрівання стержнів на електронагрівальних машинах.

18.Зачіплювання арматурних конструкцій інвентарними стропами.

19.Розчищення арматурних випусків для ванно шовного зварювання.

20.Зварювання сіток та каркасів точковим та багато точковим зварюванням.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

Кваліфікація: 3 розряд

Знає, розуміє:

1. Основні види та властивості матеріалів, що застосовуються для виконання

арматурних робіт.

2. Основні види арматури.

3. Основи будови армоконструкцій, ручних, приводних і напівавтоматичних

верстатів, що виготовляють арматуру.

4. Правила заготівлі арматури.

5. Прийоми складання , встановлення та кріплення простої арматури й

армоконструкцій.

6. Допуски під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.

7. Вимоги до якості арматурних конструкцій.

8. Правила дотримання  вимог щодо безпечного ведення робіт, првила

пожежної та електричної безпеки.

9. Основи ведення підприємницької діяльності.

Вміє:

- Організовувати робоче місце.

- Дотримуватися вимог безпеки праці при виконання робіт.

- Виконувати розмотування та витягування арматурної сталі електролебідками.

- Виконувати різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами.

- Виконувати гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних верстатів, коли у стрижні не більше чотирьох відгинів.

- Виконувати розмічання , розкладання стрижнів та каркасів у опалубці простих  конструкцій.

- Складати та встановлювати прості сітки і плоскі прості каркаси масою до 100 кг.

- Установлювати і закріплювати найпростіші закладні частини.

- Установлювати арматуру з окремих стрижнів у фундаментах і плитах.

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуаль-ного користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |
| 1 | Верстак слюсарний одномісний з підіймальними тисками | 15 |  |  |
| 2 | Компресор повітряний поршневий загального призначення |  | 1 |  |
| 3 | Ножиці для листової сталі |  | 3 |  |
| 4 | Перетворювач частоти току з 50 на 200 Гц |  | 1 |  |
| 5 | Прес гвинтовий ручний |  | 1 |  |
| 6 | Прес-ножиці комбіновані |  | 1 |  |
| 7 | Самотаска для витягування арматури |  | 1 |  |
| 8 | Верстат вертикально-свердлильний |  | 1 |  |
| 9 | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 10 | Верстат для очистки арматурної сталі |  | 1 |  |
| 11 | Ручна кутомірна машина |  | 3 |  |
| 12 | Верстат правильно-відрізний |  | 1 |  |
| 13 | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 14 | Верстат настільний-свердлильний |  | 2 |  |
| 15 | Верстат ручний для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 16 | Верстат точильний двобічний |  | 1 |  |
| 17 | Таль ручна 0,5 т |  | 1 |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |
| 1 | Кернери пружинний та електричний |  | 3 |  |
| 2 | Комплект лінійок |  | 10 |  |
| 3 | Комплект малок для перевірки кутів |  | 5 |  |
| 4 | Міри довжини кінцеві плоскопаралельні (набори №1, 2) |  | 2 |  |
| 5 | Міри кутові призматичні (комплект) |  | 2 |  |
| 6 | Комплект мікрометрів |  | 10 |  |
| 7 | Молоток сталевий слюсарний розмічальний Гаврилова В.М. |  | 15 |  |
| 8 | Скоба зі звітним пристроєм |  | 1 |  |
| 9 | Косинець перевірочний слюсарний із широкою підставою хромований |  | 3 |  |
| 10 | Штангенглибиномір |  | 2 |  |
| 11 | Штангензубомір |  | 2 |  |
| 12 | Штангенрейсмас |  | 4 |  |
| 13 | Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 |  | 15 |  |
| 14 | Щупи плоскі (комплект) |  | 6 |  |
| 15 | Рисувалка | 15 |  |  |
| 16 | В’язальний гачок | 15 |  |  |
| 17 | Рулетка 20 м |  | 1 |  |
| 18 | Рулетка 5 м | 15 |  |  |
|  | Інструмент для ручних робіт (слюсарний) |
| 1 | Борнапилки твердосплавні різні (комплект) |  | 5 |  |
| 2 | Бородок слюсарний |  | 5 |  |
| 3 | Воротки для мітчиків і плашок (різні) | 15 |  |  |
| 4 | Голівки до торцевих воротків (комплект) |  | 5 |  |
| 5 | Зубило слюсарне | 15 |  |  |
| 6 | Канавочник | 10 |  |  |
| 7 | Клейма ручні літерні і цифрові (комплект) |  | 4 |  |
| 8 | Кліщі |  | 2 |  |
| 9 | Ключі гайкові (різні) | 10 |  |  |
| 10 | Ключі гайкові розвідні (різні) |  | 6 |  |
| 11 | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
| 12 | Круглогубці |  | 3 |  |
| 13 | Гострозубці торцеві |  | 3 |  |
| 14 | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |  |
| 15 | Комплект надфілів | 15 |  |  |
| 16 | Комплект напилків | 15 |  |  |
| 17 | Ножиці різні | 15 |  |  |
| 18 | Обтиски ручні (різні) | 15 |  |  |
| 19 | Викрутки слюсарно-монтажні (комплект) | 10 |  |  |
| 20 | Плоскогубці різні |  | 3 |  |
| 21 | Підтримки ручні (різні) | 15 |  |  |
| 22 | Рамка ножівкова ручна | 15 |  |  |
| 23 | Рашпіль | 15 |  |  |
| 24 | Тріскачка |  | 1 |  |
|  | Інструмент для обробки різанням |
| 1 | Зенкери (різні) | 15 |  |  |
| 2 | Зенківки конічні (різні) | 15 |  |  |
| 3 | Зенківки циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 4 | Клупи трубні з плашками ( ½″ + 2″) (різні) |  | 2 |  |
| 5 | Комплект мітчиків |  | 3 |  |
| 6 | Плашки (різні) | 15 |  |  |
| 7 | Плашки розсувні призматичні | 15 |  |  |
| 8 | Полотнина ножівкова | 15 |  |  |
| 9 | Комплект розгорток |  | 5 |  |
| 10 | Різці стругальні (різні) |  | 5 |  |
| 11 | Різці токарні (різні) |  | 5 |  |
| 12 | Свердла (різні) |  | 5 |  |
| 13 | Труборіз універсальний |  | 2 |  |
|  | Інструмент для шабрування, притирання і шліфування |
| 1 | Бруски шліфувальні (різні) | 15 |  |  |
| 2 | Голівки шліфувальні (різні) (комплект) | 15 |  |  |
| 3 | Коло шліфувальне для круглого зовнішнього шліфування |  | 5 |  |
| 4 | Коло шліфувальне ПП 250х32 х76 для плоского шліфування |  | 5 |  |
| 5 | Кола повстяні для обробки металевих виробів (комплект) | 2 |  |  |
| 6 | Притирання конічні (різні) | 5 |  |  |
| 7 | Притирання плоскі (з канавками і гладкі) | 5 |  |  |
| 8 | Притирання циліндричні (різні) | 5 |  |  |
| 9 | Шабери різні | 5 |  |  |
|  | Машини ручні - механізований інструмент |
| 1 | Бормашини різні |  | 1 |  |
| 2 | Молоток рубальний пневматичний з віброзахистом |  | 1 |  |
| 3 | Комплект ножиць |  | 1 |  |
| 4 | Шабер із пневматичним приводом |  | 1 |  |
| 5 | Шабер з електричним приводом |  | 1 |  |
|  | Пристосування і допоміжний інструмент |
| 1 | Втулки перехідні для інструмента з конічним хвостовиком (різні) | 15 |  |  |
| 2 | Голівка ділильна синусна |  | 1 |  |
| 3 | Диски і зірочки металеві для виправлення шліфувальних кіл (комплект) |  | 5 |  |
| 4 | Домкрат звичайний (гвинтовий) |  | 2 |  |
| 5 | Олівець алмазний для виправлення шліфувальних кіл |  | 1 |  |
| 6 | Кондуктор для свердління |  | 2 |  |
| 7 | Нагубники на тиски м'які (комплект) | 15 |  |  |
| 8 | Патрони різні |  | 1 |  |
| 9 | Плита для виправлення |  | 1 |  |
| 10 | Плита контрольно-складальна |  | 1 |  |
| 11 | Плита перевірочна |  | 1 |  |
| 12 | Плита розмічальна |  | 1 |  |
| 13 | Підкладки різні (комплект) |  | 2 |  |
| 14 | Притиски для труб (різні) |  | 5 |  |
| 15 | Призми різні |  | 4 |  |
| 16 | Пристосування вигинальні (різні) |  | 2 |  |
| 17 | Пристосування з магнітною підставою поворотне |  | 1 |  |
| 18 | Стійка індикаторна з магнітною підставою |  | 1 |  |
| 19 | Стійка індикаторна універсальна |  | 2 |  |
| 20 | Тиски верстатні з ручним приводом неповоротні |  | 5 |  |
| 21 | Косинець чавунний розмічальний |  | 2 |  |

# Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7214. F.43.99 – 2016

(позначення стандарту)

# Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Код: 7214

# Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 4-го розряду

# Видання офіційне

Київ

2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

2. Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 4-го розряду.

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

способи застосування  такелажних пристроїв та механізмів для монтажу арматури, арматурних конструкцій, а також для попереднього напружування арматури усіх видів;

способи розмічання , розставлень у шаблон або кондуктор і вивіряння за кресленнями та ескізами стрижнів простих сіток і плоских каркасів;

правила підготовки арматури до зварювання,  у тому числі ванним способом;

правила роботи з механізованим, електричним пневматичним інструментом, такелажними , монтажними пристроями;

правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо або в їх зоні;

правила дотримання пожежної та електричної безпеки;

правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Повинен уміти:

виконувати гнуття арматурної сталі із використанням ручних і приводних верстатів, коли стрижень має бути чотирьох відгинів;

виконувати складання та монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг;

виконувати заготовлювання канатів або виготовляння арматурних пучків із попереднім натягуванням;

установлювати арматури з окремих стрижнів у масивах, підколонниках, колонах, стінах, перегородках;

виконувати попереднє натягування арматурних стрижів і пучкових колон;

установлювати анкерні болти і закладні деталі у конструкціях середньої складності;

виконувати вивіряння встановлених арматурних сіток і каркасів;

виконувати розчищання арматурних випусків для ванно - шовного зварювання;

виконувати в’язання  , встановлювання та стикування арматурних каркасів для буронабивних паль.

4. Загально професійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2 При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікаційний робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

## Інші спеціалізовані будівельні роботи (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.99).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку навчання, відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України №256 віл 29.12.1993).

7.3.Медичні обмеження

# Типовий навчальний план

Професія – 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

Кваліфікація: 4 розряд

# Загальний фонд навчального часу -  370 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 39 | 2 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Основи правових знань Основи галузевої економіки і підприємництва Інформаційні технології Резерв часу | 6 6 6 21 | 2 |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 99 | 6 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Технологія арматурних робіт Обладнання арматурних робіт Матеріалознавство Охорона праці Будівельне креслення Електротехніка | 36 12 18 15 12 6 | 6 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 205 |  |
| 3.1 3.2 3.3 | Виробниче навчання в майстерні Виробниче навчання на підприємстві Виробнича практика | 42 30 133 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.5) | 350 | 8 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

- Кабінети :

- Обладнання та технології арматурних робіт;

- Охорони праці

- Майстерні :

-  Арматурних робіт

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»»

| № Теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Адміністративне право | 6 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Адміністративне право

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення й адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. Адміністративна відповідальність за правопорушення на будівельних майданчиках.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємницька діяльність будівельних організацій | 1 |  |
| 2. | Менеджмент у підприємницькій діяльності | 1 |  |
| 3. | Маркетингове управління будівельною організацією | 1 |  |
| 4. | Запобігання неспроможності (банкрутства) будівельної організації | 1 |  |
| 5. | Основи організації управління виробництвом | 2 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Підприємницька діяльність будівельних організацій

Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від реалізації (валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток.

Будівельне підприємство в системі ринкових відносин. Основні виробничі фонди і потужності будівельних організацій. Оборотні фонди й кошти будівельної організації. Фондовіддача та фондомісткість. Ціноутворення.

Комерційний розрахунок. Норма і маса прибутку.

Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції.

Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих країнах. Удосконалення оплати праці та соціального захисту в Україні.

Тема 2. Менеджмент у підприємницькій діяльності

Типи системи менеджменту.  Сучасні вимоги до менеджера. Сучасні вимоги до складання бізнес-плану.

Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент.

Тема 3. Маркетингове управління будівельною організацією

Сучасні вимоги до маркетингової системи. Міжнародний маркетинг.

Роль інформації в здійсненні менеджменту й маркетингу. Види, мова та стиль реклами. Реклама й збут товару.

Тема 4. Запобігання неспроможності (банкрутства) будівельної

організації

Реакція будівельної організації на кризовий стан: захисна й наступальна тактика. Санація будівельної організації, реорганізація організації.

Тема 5. Основи організації управління виробництвом

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці.

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформаційні технології в автоматизації штукатурних робіт | 2 |  |
| 2. | Використання програмних засобів в оформленні реклами та інтер’єрів | 2 | 1 |
| 3. | Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі | 2 | 1 |
|  | Всього годин: | 6 | 2 |

Тема 1. Інформаційні технології в автоматизації штукатурних робіт

Інформаційні технології в оформленні інтер’єрів  будинків, кімнат, вітрин магазинів,  реклами, декорування телевізійних та театральних вітрин. Знайомство з сучасними програмами декору.

Тема 2. Використання програмних засобів в оформленні реклами та інтер’єрів

Створення рекламних проспектів, буклетів, листівок, об’яв, газет за допомогою офісної програми Publisher. Знайомство з графічними редакторами Photoshop, Corel. Додавання ефектів. Знайомство з різними стилями оформлення інтер’єрів за допомогою ПК.

Лабораторно-практична робота

1.Створення реклами (об’яв та буклетів) в програмі Publisher.

Тема 3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі

Стан сучасного розвитку комп’ютерних технологій. Мультимедіа, компоненти призначення та засоби мультимедіа. Локальні та глобальні мережі. Історія виникнення та призначення. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практична робота

1.Використання браузерів для пошуку інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

# Типова навчальна програма з предмета

# „Технологія арматурних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Будівельні роботи | 6 |  |
| 2. | Арматурні роботи | 12 |  |
| 3. | Технологія арматурних робіт | 18 |  |
| Всього годин: | 36 |  |

# Тема 1. Будівельні роботи

Індустріалізація і комплексна механізація будівельного виробництва. Поняття про нульовий цикл, методи монтажу збірних елементів з „коліс”, потоковий спосіб будівництва.

Поняття про заводське виготовлення деталей.

Упровадження прогресивних форм організації будівельних робіт.

# Тема 2. Арматурні роботи

Основні відомості про залізобетон і залізобетонні конструкції.

Розмічання місць стропування арматурних конструкцій до їх установлення.

Види арматурних елементів виробів. Арматурні стержні, хомути, зварні сітки, плоскі та просторові каркаси середньої складності. Закладні деталі для залізобетонних конструкцій. Армоблоки середньої складності.

Класифікація арматури за призначенням: монтажна, робоча, розподільна. Технологія заготівлі арматури. Технологія заготівлі арматурних стержнів із пруткової сталі і сталі, що надходить у бухтах.

Зміцнювання арматурної сталі з метою поліпшення її механічних властивостей: зміцнення витягуванням, термозміцнення.

Виправлення, різання, гнуття арматурної сталі.

Контроль якості заготовки для арматурних виробів.

Правила підготовки арматури до зварювання, у тому числі ванним способом Контроль за якістю зварних сіток і каркасів.

Поняття про попереднє напруження залізобетону. Ефективність застосування попереднього напруження у залізобетонних конструкціях: підвищення тріщиностійкості і несучої здібності, економія металу і бетону, зниження ваги.

Способи заготовки напруженої арматури із стержнів, дроту, жмутів і канатів. Анкерні пристрої. Укладання і натягання арматури.

Укладання і натягання арматури на упори стендів і форм. Натягання арматури на бетон конструкцій.

Відпускання натягу арматури та обтискання бетону. Контроль величини попереднього натягання арматури.

Організація робочого місця під час заготовлення, укладання і натягання арматури.

Безпека праці під час армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій середньої складності.

# Тема 3. Технологія арматурних робіт

Технологія виробництва і виконання арматурних робіт середньої складності.

Технологія монтажу  простих сіток і плоских каркасів масою більше100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг ,установлення анкерних болтів і закладних деталей у конструкції середньої складності, вивіряння встановлених  сіток  і каркасів, розчищання арматурних випусків для ванношовного зварювання.

Складання просторових каркасів за допомогою  точкового зварювання. Складання каркасів, колон, балок, ригелів, діафрагм жорсткості. Пристрої і прийоми роботи. В’язання каркасів колон, ригелів. Перевага зварної арматури перед в’язаною.

Складання і в'язання каркасів із окремих стержнів для плит, ригелів та інших конструкцій.  Кондуктора та шаблони для  складання і в’язання каркасів. Механічні способи та засоби збирання арматурних виробів.

Особливості виробництва арматурних робіт на будівельному майданчику.

Транспортування арматури до місця встановлення. Складування і зберігання армоконструкцій.

Склад операцій, що виконуються під час будування монолітних і збірно-монолітних залізобетонних споруд.

Укрупнювальне складання  просторових каркасів середньої складності. Складання армоблоків, установлення готових каркасів і сіток в опалубку, монтаж армоблоків, встановлення і в’язання арматури окремими стержнями в опалубку. Встановлення арматурних каркасів, сіток і окремих стержнів у стики та вузли між збірних елементів.

Прийоми укрупнювального складання просторових каркасів і сіток за допомогою крана. Способи утворення проектної товщини захисного шару бетону.

Технологія арматурних робіт на будівництві під час монтажу збірних конструкцій. Стикування випусків арматурних стержнів. Установка закладних деталей: навивання напруженої арматури на поверхню споруд, що змонтовані із збірних елементів.  Поняття та способи анкетування арматури.

Організація робіт на збірно-комплектувальному майданчику під час складання армоблоків середньої складності. Організація праці арматурників з поділенням між ними операцій з укладання  арматури.

Вимоги до якості встановленої арматури. Допустимі відхилення  у відстанях між встановленими робочими стержнями від вертикалі і горизонталі в каркасах колон, балок та інших конструкціях.

Основні види попередньо напружених конструкцій, що застосовуються в промисловому, гідротехнічному, транспортному, житловому та сільському будівництві.

Застосування попередньо напружених монолітних та збірно – монолітних залізобетонних конструкцій у будівництві. Технологія виготовлення попередньо напружених конструкцій.

Способи заготовки дротяної та стержневої напружуваної арматури і вимоги до заготовок. Правила заготовки анкерного обладнання і вимоги до нього.

Технологія установки та натягування напружуваної арматури. Установка каналоутворювачів для арматури.  Установка гідродомкратів і укладання жмутів і стержнів арматури. Правила користування гідродомкратами. Застосування електротермічного натягування арматури. Правила напруження укладеної арматури.

Спеціальні види установки і натягування попередньо напружуваної арматури. (власною вагою та інше).

Правила контролю розміру натягування напружуваної арматури. Допустимі відхилення величини контрольованої попередньо напруженої арматури від проектної будівельними нормами і правилами. Правила безпеки праці при армуванні попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

# `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Типова навчальна програма з предмета

„Обладнання арматурних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Будова верстатів і принцип їх дії | 4 |  |
| 2. | Вантажопідіймальне устаткування | 4 |  |
| 3. | Монтажні крани | 4 |  |
| Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Будова верстатів і принцип їх дії

Правила роботи і догляду за верстатами (середньої складності).

Будова верстатів для гнуття важкої арматури, монтажних петель, скоб і хомутів. Верстат для виготовлення спіральної арматури. Автоматичні верстати для різання і гнуття важкої арматури. Правила роботи на верстатах. Автоматичні верстати для розмотування, виправлення і різання арматурних сталей, що надходять у бухтах діаметром до 14 мм.

# Тема 2.   Вантажопідіймальне устаткування

Відомості про вантажопідіймальні механізми: блоки, поліспасти, домкрати, лебідки; їх будова, призначення, застосування. Вантажозахоплювальні пристрої: канати, стропи, троси, траверси; їх призначення, види, правила визначення якості.

Ручний немеханізований інструмент і малогабаритні   ручні пристрої, що застосовуються під час виконання арматурних робіт на будівельному майданчику

Норми відбракування тросів.

# Тема 3.   Монтажні крани

Монтажні крани: рейкові і самохідні.

Стрілові крани: баштові, автокрани, пневмоколісні, гусеничні. Технічні характеристики кранів: вантажність, виліт стріли, висота і швидкість підіймання, вантажний момент.

Сучасні вантажопідіймальні машини і механізми. Вимоги безпеки і сигналізація під час роботи з кранами стропальником та арматурником.

# Типова навчальна програма з предмета

„Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Арматурні сталі | 8 |  |
| 2. | Корозія металів | 2 |  |
| 3. | Зварювальні матеріали | 4 |  |
| 4. | Допоміжні матеріали | 4 |  |
| Всього годин: | 18 |  |

# Тема 1. Арматурні сталі

Класифікація арматурного прокату для залізобетонних конструкцій, згідно з ДСТУ 3760:2008.

Класифікація арматурних елементів і арматурних сталей. Гарячо -деформована арматурна сталь. Дріт для армування залізобетонних конструкцій. Арматурні спеціальні канати. Сортамент зварних арматурних сіток. Вимоги стандартів до арматурних сталей і дроту.

# Тема 2. Корозія металів

# Види корозії металів. Захист металів від корозії: металеві і неметалеві покриття.

# Тема 3. Зварювальні матеріали

Загальні відомості про зварювання арматури. Основні зварювальні матеріали: зварювальний дріт, електроди, флюси і захисні гази. Електроди для зварювання арматурних стержнів.

Зварювальний дріт, застосування, поставка, вимоги стандартів до якості. Стальний дріт, групи, маркування.

Флюси для зварювання арматурних стержнів. Маркування флюсів. Вибір флюсів в залежності від виду зварювання і зварювальних металів.

Допоміжні матеріали для контактного зварювання. Закладні деталі і матеріали для їх виготовлення.

# Тема 4. Допоміжні матеріали

Змащувальні матеріали. Матеріали для виготовлення опалубки. Абразивні матеріали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Фіксатори для установки арматури. Поняття, призначення та способи застосування захисного шару бетону в залізобетонних конструкціях.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в будівництві | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Основи законодавства України про охорону здоров’я, Кодекс цивільного захисту України, Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту арматурника ( будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) .

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно - гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в  навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищенною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця арматурника. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця арматурника та проходів до нього. Дії арматурника під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт арматурником.

Ознайомлення з типовою інструкцією  щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт арматурника. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для арматурника, вимоги до них; правила користування.

Вимоги безпеки праці  до  навчально-виробничих приміщень в тому числі і до тих  де  здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професії «Арматурник ( будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)».

Психологія безпеки праці в будівельній галузі. Організація роботи з охорони праці при виконанні арматурних робіт.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних та електронно-вимірювальних приладів, наявність заземлень, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі виробництва радіоелектронної апаратури.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибухів в радіоелектронній апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Види електрики: промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Правила безпечної експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури.

Правила роботи з електронно-вимірювальними приладами і персональними комп’ютерами.

Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини при контролю радіотехнічних виробів.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією маляр.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

# Типова навчальна програма з предмета

# „Будівельне креслення”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Розділ І. Основи технічного креслення |  |  |
| 1. | Основні відомості про складальні креслення і кінематичні схеми | 4 | 2 |
|  | Розділ ІІ. Будівельне креслення |  |  |
| 2. | Читання і виконання креслень і схем з професії | 8 | 4 |
|  | Всього годин: | 12 | 6 |

# Розділ I. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ

# Тема 1.  Основні відомості про складальні креслення й кінематичні схеми

Загальні відомості про складальні креслення. Назви та види складальних креслень. Зміст складальних креслень та нанесення розмірів. Номери позицій. Специфікація, її форма, правила заповнення, зв'язок із номерами позицій. Основний напис, що застосовується в специфікаціях.

Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування суміжних деталей у розрізах.

Послідовність читання складальних креслень. Деталювання складальних креслень.

Основні відомості про схеми. Кінематичні схеми. Поняття про схематичне зображення деталей та вузлів. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Правила читання кінематичних схем.

Практичні роботи:

- Прочитати креслення загального вигляду виробу (будівельного механізму).

- Виконати ескізи деталей за складальним кресленням будівельного виробу.

3.	 Визначити розміри деталі при деталюванні складального креслення.

4. Прочитати складальне креслення підйомного обладнання.

- Прочитати кінематичну схему передаточного механізму в машині або будівельному механізмі.

# РОЗДІЛ  ІІ. БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ

Тема 1.    Читання й виконання будівельних креслень

Умовні зображення і позначення, що застосовуються в кресленнях кам'яних, бетонних та залізобетонних конструкцій.

Ознайомлення з кресленнями складальних залізобетонних конструкцій будівель і споруд.

Читання креслень залізобетонних плит, перемичок та інших конструкцій. Робочі креслення деталей складальних конструкцій, монтажних вузлів, закладки анкерів та ін. Розгортки стін із вентиляційними каналами.

Читання креслення монтажу фундаменту, стін підвалу, стін із крупних блоків та панелей. Зміст поверхових монтажних планів.

Схеми розташування елементів складальних залізобетонних конструкцій: фундаментів, панелей стін, перегородок, плит перекриття та покриття.

Читання будівельних креслень крупноблочних та крупнопанельних цивільних будинків, одноповерхових і багатоповерхових промислових будівель і споруд.

Практичні роботи:

- Виконати схему армування залізобетонної стійки.

- Читання монтажної схеми плану крупно панельного цивільного будинку.

- Виконати схему розташування елементів плит перекриття житлового будинку.

Типова навчальна програма

з предмета "Електротехніка"

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Трансформатори | 2 |  |
| 2. | Електрообладнання машин та механізмів | 4 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режими роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Трифазні трансформатори.

Тема 2. Електрообладнання машин та механізмів

Електропривід розчинозмішувачів для напівсухих та пластичних сумішей. Прилади для обігрівання й сушіння приміщень (колориферні установки).

Електрообладнання будівельних машин та механізмів. Електропривод змішувачів для перемішування напівсухих та пластичних сумішей. Особливості будови та експлуатації універсального теплогенератора УТ-130, електрокалорифера, електродуховки та іншого  електрообладнання.

# Типова навчальна програма з виробничого навчання

# Професія : 7214 Арматурник (будівельні, монтажні

# та ремонтно - будівельні роботи)

# Кваліфікація: 4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання в майстерні |  |
| 1. 2. 3. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Механічна обробка арматурної сталі Виготовлення арматурних елементів для залізобетонних виробів | 6 6 30 |
| ІІ. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. | Складання просторових арматурних каркасів середньої складності | 30 |
| Всього годин: | 72 |
| ІІІ. Виробнича практика |  |
| 1. 2. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві Самостійне виконання робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю 4-го к розряду Кваліфікаційна пробна робота | 7 126 |
| Всього годин: | 133 |
| Разом: | 205 |

# І. Виробниче навчання в майстерні

Тема 1.  Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Вимоги безпеки праці в навчальній майстерні. Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в навчальних майстернях.

Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці.

# Тема  2. Механічна обробка арматурної сталі

Інструктаж за змістом занять,  організації робочого місця та вимог безпеки праці.

Вправи:

Робота на станках для згинання арматурної сталі,  коли стержень має більше чотирьох відгинів.

Робота  на правильно-відрізних станках.

Робота на ножицях для листової та пруткової сталі.

Перевірка розмірів і якості різання.

Укладання в штабелі відповідно до  профілю і марки сталі.

Гнуття арматурних сіток, одночасне гнуття декількох стержнів.

# Тема 3. Виготовлення арматурних  елементів для залізобетонних

# виробів

# Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та вимог правил охорони праці.

Вправи:

Виготовлення закладних деталей для арматурних блоків.

Виготовлення арматурних стрижнів для арматурних блоків.

Виготовлення хомутів для арматурних блоків.

Виготовлення зварних сіток для арматурних блоків.

Виготовлення плоских та просторових каркасів для арматурних блоків.

Розчищення арматурних випусків для ванношовного зварювання.

ІІ. Виробниче навчання на підприємстві

# Тема  1. Складання просторових арматурних каркасів середньої

# складності

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог правил охорони праці.

Вправи:

Складання й монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг і подвійних сіток масою до 100 кг.

Укрупнене складання арматурних каркасів середньої складності (стінові панелі, плити перекриття, перемички, колони, балки).

Перевірка якості арматурних виробів.

# ІІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику, будівельному об’єкті (проводить інженер з охорони праці на будівельному майданчику).

Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних конструкцій. Значення огороджувальних, запобіжних засобів і пристроїв, попереджуючих написів на будівництві.

Ознайомлення з будівельним майданчиком, будівельним об’єктом, режимом та умовами роботи на будівельному майданчику, об’єкті, на робочому місці.

Ознайомлення з формою та методами організації праці на об’єкті, в бригаді (ланці), нормативно-технологічною документацією, нормами виробітку, нарядом-завданням.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці, робочому місці.

Тема  2.   Самостійне  виконання  робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи),  складністю 4-го розряду

# Самостійне виконання  робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю 4-го к розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з технологією виробництва, вимогами будівельних норм і правил на виконання арматурних (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні  роботи)  робіт із застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів праці. Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Раціональна витрата матеріалів і електроенергії.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

# Кваліфікаційна пробна робота

# Приклади робіт:

  - Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних і приводних верстатів, коли стрижень має більше чотирьох відгинів;

  - Складання й монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг і подвійних сіток масою до 100 кг;

  - Установлювання арматури із окремих стрижнів у масових, підколонниках, колонах, стінах і перегородках;

  - Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучків колон;

  - Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у конструкції середньої складності;

  - Вивіряння установлених сіток і каркасів;

  - Розчищення арматурних випусків для ванношовного зварювання.

  - Гнуття арматурних сіток;

  - Одночасне гнуття декількох стержнів.

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

# Професія: 7214 Арматурник (будівельні,                   монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Кваліфікація: 4 розряд

# Знає, розуміє:

# 1. Способи застосування такелажних пристроїв та механізмів для монтажу арматури, арматурних конструкцій, а також для попереднього напружування арматури усіх видів.

# 2. Способи розмічання, розтавлень у шаблон або кондуктор  і вивіряння за кресленнями та ескізами стрижнів простих сіток і плоских каркасів.

# 3. Правила підготовки арматури до зварювання, у тому числі ванним способом.

# 4. Правила роботи з механізованим, електричним пневматичним інструментом, такелажними, монтажними пристроями.

# 5. Правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо або в їх зоні.

# 6. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки.

# 7. Правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

# Вміє:

# Організовувати робоче місце.

# Виконувати гнуття арматурної сталі із використанням ручних і приводних верстатів, коли стрижень має бути чотирьох відгинів.

# Виконувати складання та монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг.

# Виконувати заготовлювання канатів або виготовлення арматурних пучків із попереднім натягуванням.

# Установлювати арматури з окремих стрижнів у масивах, підколінниках,колонах, стінах, перегородках.

# Виконувати попереднє натягування арматурних стрижів і пучкових колон.

# Установлювати анкерні болти і закладні деталі у конструкціях середньої складності.

# Виконувати вивіряння встановлених арматурних сіток і каркасів.

# Виконання розчищання арматурних випусків для ванно – шовного зварювання.

# Виконувати в’язання, встановлювання та стикування арматурних каркасів для буронабивних паль.

# Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуаль-ного користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з піднімальними тисками | 15 |  |  |
| 2. | Компресор повітряний поршневий загального призначення |  | 1 |  |
| 3. | Ножиці для листової сталі |  | 1 |  |
| 4. | Перетворювач частоти току з 50 на 200 Гц |  | 1 |  |
| 5. | Прес гвинтовий ручний |  | 1 |  |
| 6. | Прес-ножиці комбіновані |  | 1 |  |
| 7. | Самотаска для витягування арматури |  | 1 |  |
| 8. | Верстат вертикально-свердлильний |  | 1 |  |
| 9. | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 10. | Верстат для очистки арматурної сталі |  | 1 |  |
| 11. | Станок для різання арматурної сталі |  | 1 |  |
| 12. | Верстат правильно-відрізний |  | 1 |  |
| 13. | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 14. | Верстат настільний-свердлильний |  | 2 |  |
| 15. | Верстат ручний для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 16. | Верстат точильний двобічний |  | 1 |  |
| 17. | Таль ручна 0,5 т |  | 1 |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |
| 1. | Кернери пружинний та електричний |  | 3 |  |
| 2. | Комплект лінійок | 15 |  |  |
| 3. | Комплект малок для перевірки кутів |  | 5 |  |
| 4. | Міри довжини кінцеві плоскопаралельні (набори №1, 2) |  | 2 |  |
| 5. | Міри кутові призматичні (комплект) |  | 2 |  |
| 6. | Комплект мікрометрів | 15 |  |  |
| 7. | Молоток сталевий слюсарний розмічальний Гаврилова В.М. | 15 |  |  |
| 8. | Скоба зі звітним пристроєм |  | 1 |  |
| 9. | Косинець перевірочний слюсарний із широкою підставою хромований |  | 3 |  |
| 10. | Штангенглибиномір |  | 2 |  |
| 11. | Штангензубомір |  | 2 |  |
| 12. | Штангенрейсмас |  | 4 |  |
| 13. | Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 | 15 |  |  |
| 14. | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
| 15. | Рисувалка | 15 |  |  |
|  | Інструмент для ручних робіт (слюсарний) |
| 1. | Борнапилки твердосплавні різні (комплект) |  | 5 |  |
| 2. | Бородок слюсарний |  | 5 |  |
| 3. | Воротки для мітчиків і плашок (різні) | 15 |  |  |
| 4. | Голівки до торцевих воротків (комплект) |  | 5 |  |
| 5. | Зубило слюсарне | 15 |  |  |
| 6. | Канавочник | 15 |  |  |
| 7. | Клейма ручні літерні і цифрові (комплект) |  | 4 |  |
| 8. | Кліщі |  | 2 |  |
| 9. | Ключі гайкові (різні) | 15 |  |  |
| 10. | Ключі гайкові розвідні (різні) |  | 6 |  |
| 11. | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
| 12. | Круглогубці |  | 3 |  |
| 13. | Гострозубці торцеві |  | 3 |  |
| 14. | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |  |
| 15. | Комплект надфілів | 15 |  |  |
| 16. | Комплект напилків | 15 |  |  |
| 17. | Ножиці різні | 15 |  |  |
| 18. | Обтиски ручні (різні) | 15 |  |  |
| 19. | Викрутки слюсарно-монтажні (комплект) | 10 |  |  |
| 20. | Плоскогубці різні | 3 |  |  |
| 21. | Підтримки ручні (різні) | 15 |  |  |
| 22. | Рамка ножівкова ручна | 15 |  |  |
| 23. | Рашпіль | 10 |  |  |
| 24. | Тріскачка |  | 1 |  |
|  | Інструмент для обробки різанням |
| 1. | Зенкери (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Зенківки конічні (різні) | 15 |  |  |
| 3. | Зенківки циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 4. | Клупи трубні з плашками ( ½″ + 2″) (різні) |  | 2 |  |
| 5. | Комплект мітчиків | 15 |  |  |
| 6. | Плашки (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Плашки розсувні призматичні | 15 |  |  |
| 8. | Полотнина ножівкова | 15 |  |  |
| 9. | Комплект розгорток | 15 |  |  |
| 10. | Різці стругальні (різні) | 15 |  |  |
| 11. | Різці токарні (різні) | 15 |  |  |
| 12. | Свердла (різні) | 15 |  |  |
| 13. | Труборіз універсальний |  | 2 |  |
|  | Інструмент для шабрування, притирання і шліфування |
| 1. | Бруски шліфувальні (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Голівки шліфувальні (різні) (комплект) | 10 |  |  |
| 3. | Коло шліфувальне для круглого зовнішнього шліфування |  | 2 |  |
| 4. | Коло шліфувальне ПП 250х32 х76 для плоского шліфування |  | 2 |  |
| 5. | Кола повстяні для обробки металевих виробів (комплект) | 10 |  |  |
| 6. | Притирання конічні (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Притирання плоскі (з канавками і гладкі) | 15 |  |  |
| 8. | Притирання циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 9. | Шабери різні | 15 |  |  |
|  | Машини ручні - механізований інструмент |
| 1 | Бормашини різні |  | 1 |  |
| 2. | Молоток рубальний пневматичний з віброзахистом |  | 1 |  |
| 3. | Комплект ножиць |  | 1 |  |
| 4. | Шабер із пневматичним приводом |  | 1 |  |
| 5. | Шабер з електричним приводом |  | 1 |  |
|  | Пристосування і допоміжний інструмент |
| 1. | Втулки перехідні для інструмента з конічним хвостовиком (різні) | 10 |  |  |
| 2. | Голівка ділильна синусна |  | 1 |  |
| 3. | Диски і зірочки металеві для виправлення шліфувальних кіл (комплект) |  | 5 |  |
| 4. | Домкрат звичайний (гвинтовий) |  | 2 |  |
| 5. | Олівець алмазний для виправлення шліфувальних кіл |  | 1 |  |
| 6. | Кондуктор для свердління |  | 2 |  |
| 7. | Нагубники на тиски м'які (комплект) | 15 |  |  |
| 8. | Патрони різні |  | 1 |  |
| 9. | Плита для виправлення |  | 1 |  |
| 10. | Плита контрольно-складальна |  | 1 |  |
| 11. | Плита перевірочна |  | 1 |  |
| 12. | Плита розмічальна |  | 1 |  |
| 13. | Підкладки різні (комплект) |  | 2 |  |
| 14. | Притиски для труб (різні) |  | 5 |  |
| 15. | Призми різні |  | 4 |  |
| 16. | Пристосування вигинальні (різні) |  | 2 |  |
| 17. | Пристосування з магнітною підставою поворотне |  | 1 |  |
| 18. | Стійка індикаторна з магнітною підставою |  | 1 |  |
| 19. | Стійка індикаторна універсальна |  | 2 |  |
| 20. | Тиски верстатні з ручним приводом неповоротні |  | 5 |  |
| 21. | Косинець чавунний розмічальний |  | 2 |  |

# Містерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7214. F.43.99 – 2016

(позначення стандарту)

# Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Код: 7214

# Кваліфікація:  арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

# роботи) 5-го розряду

# Видання офіційне

Київ

2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно - технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

роботи)

2. Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи).

5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

правила приймання плоских арматурних каркасів і блоків;

правила розставляння стрижнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів  за кресленнями та ескізами;

порядок вивірення встановленої арматури й армоконструкцій;

правила виконання робіт у декілька ярусів;

правила встановлення закладних вентиляційних деталей трубних проходок атомних електростанцій;

правила експлуатації металообробних верстатів, такелажних, монтажних пристроїв та устаткування;

правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях або в їх зоні;

правила дотримання пожежної та електричної безпеки;

правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Повинен уміти:

виконувати збирання та монтаж складних сіток та плоских каркасів (незалежно від маси);

виконувати збирання та монтаж подвійних сіток масою більше 100 кг і простих просторових каркасів;

виконувати збирання арматури для конструкцій, що бетонуються у пересувній опалубці;

виконувати монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях мостів та шляхопроводів, зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, баштах градирень, трубах тощо;

виконувати розкладання канатів або арматурних пучків та їх натягування;

виконувати попереднє натягування арматурних стрижнів і пучків плитних прогонових будівель мостів та шляхопроводів;

виконувати в’язання арматурних каркасів у котлованах; установлювати анкерні болти і закладні деталі у складних конструкціях;

установлювати закладні вентиляційні деталі і трубні проходки атомних електростанцій;

виконувати підготовку арматури до зварювання ванним способом на висоті.

4. Загально професійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1.При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта

5.2.  При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні  роботи) 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікаційний робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні  роботи)  5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

## Інші спеціалізовані будівельні роботи (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.99).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку навчання, відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України №256 віл 29.12.1993).

7.3.Медичні обмеження

# Типовий навчальний план

# Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

роботи)

Кваліфікація: 5 розряд

Загальний фонд навчального часу - 290 год.

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 25 | 3 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Основи правових знань Основи галузевої економіки і підприємництва Інформаційні технології Резерв часу | 5 5 5 10 | 3 |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 90 | 4 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Технологія арматурних робіт Обладнання арматурних робіт Матеріалознавство Охорона праці Читання креслень | 30 15 15 15 15 | 4 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 158 |  |
| 3.1 3.2 | Виробниче навчання на підприємстві Виробнича практика | 60 98 |  |
| 4. | Консультації | 10 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 5) | 280 | 7 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією  Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

- Кабінети :

- Обладнання та технології арматурних робіт;

- Охорони праці

- Майстерні :

-  Арматурних робіт

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи приватного права | 1 |  |
| 2. | Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві | 2 |  |
| 3. | Основи сімейного права | 1 |  |
|  | Тематичне оцінювання | 1 |  |
| Всього годин: | 5 |  |

Тема 1. Основи приватного права

Поняття, загальна характеристика й умови дійсності правочинів. Наслідки недотримання вимог закону при укладенні правочинів. Поняття й види реституції. Нікчемні й заперечні правочини.

Договір як різновид угоди. Договірні зобов'язання. Окремі види зобов'язань. Поняття про авторське право.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов'язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві

Законодавство про будівництво. Поняття, види й правове становище будівельних підприємств та об'єднань.

Містобудування та основні напрями містобудівної діяльності. Об'єкти та суб'єкти містобудування. Основні вимоги до містобудівної діяльності.

Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок і строки укладання договору. Права й обов'язки сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення договору. Припинення договору.

Особливості працевлаштування в сучасних умовах. Роль особи у вирішенні питань власної зайнятості.

Тема 3. Основи сімейного права

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу й сім'ї. Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права й обов'язки подружжя. Припинення шлюбу.

Шлюбний контракт.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Кредитна й банківська система | 2 |  |
|  | Міжнародна система світового господарства й ринкових відносин. Інтеграція України в світову економіку | 2 |  |
|  | Система обслуговування бізнесу | 1 |  |
| Всього годин: | 5 |  |

Тема 1. Кредитна й банківська системи

Кредитна система та її роль у суспільному виробництві. Інвестиційна діяльність у капітальному будівництві.

Банки, їх сутність, види й функції. Реформа банківської системи.

Державний бюджет. Дефіцит бюджету та його фінансування. Державний борг країни.

Тема 2. Міжнародна система світового господарства й ринкових відносин.

Інтеграція України в світову економіку

Сучасна світова система господарства. Міжнародні фінансово-кредитні організації.

Нові орієнтири світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція. Основні тенденції економічного розвитку Західної Європи.

Питання економічного й валютного об'єднання Європи. Проблеми входження України в світові господарські зв'язки.

Міжнародна валютна система й валютна політика.

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Система автоматизованого проектування в будівництві AUTO CAD | 5 | 3 |
|  | Всього годин: | 5 | 3 |

Тема 1. Система  автоматизованого проектування в будівництві AUTOCAD

Призначення інформаційної системи AUTOCAD, її структура, організація роботи. Виклик системи AUTOCAD. Вікно. Центр управління, його призначення й використання. Робочий стіл AUTOCAD, його призначення  та основні елементи. Створення нового файла, відкриття існуючого малюнка, збереження файла.  Задання координат точок на кресленні. Прив’язки точок. Способи вибору об’єктів у системі AUTOCAD. Віддання команд у системі AUTOCAD. Установлення габаритних розмірів рисунка. Встановлення властивостей графічних об’єктів (типу в товщини ліній, поточного кольору). Робота з шарами в AUTOCAD. Побудова графічних об’єктів (відрізка, лінії, променя, прямокутника, мультилінії, кола, дуги, полілінії, многокутника, кільця, еліпса, будівельних елементів). Позначення точки в AUTOCAD. Керування відображенням на екрані. Робота з довідковою інформацією.

Перспективи розвитку систем автоматизованого проектування в будівництві.

Лабораторно-практичні роботи

1.Інтерфейс користувача AutoCAD. Робота з довідкою.

2.Налаштування середовища AutoCAD.

3.Робота з графічними об’єктами в AutoCAD.

# Типова навчальна програма з предмета

„Технологія арматурних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Індустріальні методи будівництва | 3 |  |
| 2. | Арматурні роботи | 5 |  |
| 3. | Технологія арматурних робіт | 22 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

# Тема 1. Індустріальні методи будівництва

Основні відомості про підприємство, будівництво об’єктів і арматурні дільниці. Роль арматурних робіт у загальному обсязі будівництва на підприємстві.

Організація роботи будівельних дільниць, арматурних майстерень на підприємстві.

Види загальнобудівельних, спеціальних і допоміжних робіт у будівництві. Характеристика основних видів будівельних робіт, методи їх організації і виробництва.

Технологічні особливості виробництва земляних, кам’яних і бетонних робіт, монтажу залізобетонних та інших конструкцій.

Послідовність виконання будівельно-монтажних робіт.

Індустріалізація і комплексна механізація будівельного виробництва, перетворення його в механізований процес складання будівель і споруд із крупнорозмірних елементів і деталей заводського виготовлення.

Поняття про нульовий цикл спорудження будівель, методи монтажу збірних елементів з "коліс", потоковий спосіб будівництва.

Упровадження бригадного та колективного підрядів в умовах науково-технічного прогресу в будівництві.

# Тема 2. Арматурні роботи

Основні відомості про складні залізобетонні конструкції. Поняття про сумісну роботу сталі і бетону в  складних конструкціях і призначення арматури в них.

Види залізобетонних конструкцій. Вимоги до арматурних сталей. Класифікація арматури за призначенням: робоча, розподільна, монтажна. Види арматурних виробів, що виконуються під час виготовлення складних залізобетонних конструкцій. Окремі стержні, зварні сітки, плоскі і просторові каркаси, монтажні петлі, закладні деталі.

Ознайомлення із армуванням складних  монтажних залізобетонних конструкцій: армоопалубочних блоків і фермопакетів, арок, склепінь, тонкостінних оболонок, фундаментів турбогенераторів і висотних будівель, а також встановлення закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій.

# Тема 3. Технологія арматурних робіт

Технологія заготовлення ненапруженої арматури. Зміцнення арматурної сталі шляхом витягнення у холодному стані. Термічне зміцнення сталі. Низькотемпературне відпускання.

Поняття та способи анкерування арматури. Відпрацювання стержнів арматурної сталі.

Технологія безвідхідного заготовлення арматури шляхом контактного стикового зварювання стержнів у безперервне плетиво з наступним різанням його за розмірами.

Виправлення, чищення, різання і гнуття арматурної сталі, що надходить у бухтах.

Організація праці і робочого місця арматурників під час оброблення сталі на приводних верстатах. Догляд за устаткуванням і безпека праці під час роботи на ньому.

Технологія виготовлення арматури для попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

Недоліки ненапружених залізобетонних конструкцій порівняно з напруженими.

Суть попереднього напруження. Методи попереднього напруження залізобетону: натягання арматури на упори (стендів, форм); натягання арматури на бетон.

Технологічні схеми виготовлення попередньо напружених конструкцій: агрегатно-потокова, конвеєрна і стендова.

Безпека праці під час виготовлення і монтажу напруженої арматури.

Збирання сіток і каркасів на шаблонах і кондукторах.

Склад операцій технологічного процесу укрупнювального складання; складання із плоских каркасів об’ємних виробів, приварювання монтажних петель і фіксаторів. Збирання каркасів, сіток, петель, закладних деталей вручну в’язальним дротом або дуговим зварюванням.

Види арматурних робіт, що виконуються на будівельному майданчику, заготовлення елементів арматури, транспортування арматури з місця виготовлення до місця установлення, її сортування і складування. Укрупнювальне складання арматурних елементів і підготовка окремих стержнів і плетива, установлення окремих стержнів, сіток і просторових каркасів. З'єднання елементів арматури. Приймання опалубки перед укладанням арматури. Вимоги БНіП до якості опалубки. Укрупнювальне складання просторових арматурних каркасів, складання і монтаж армоблоків. Арматурні роботи під час монтажу збірних конструкцій.

Стикування випусків арматурних стержнів, армування напруженою арматурою укрупнених залізобетонних конструкцій і навивання її на бетонну поверхню споруд.

Механічні способи збирання арматурних виробів.

Безпечні прийоми роботи.

# Типова навчальна програма з предмета

„Обладнання  арматурних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вантажопідіймальне устаткування і монтажні крани | 7 |  |
| 2. | Устаткування для арматурних робіт | 8 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

# Тема 1. Вантажопідіймальне устаткування і монтажні крани

Види вантажопідіймального устаткування. Призначення і будова блоків, поліспастів, домкратів і лебідок. Лебідки ручні та електричні. Технічні характеристики лебідок і правила їх експлуатації. Такелажні пристрої. Канати сталеві, троси, конопляні канати. Класифікація тросів за способом і напрямком сукання і за конструкціями. Норми відбракування тросів. Стропи і траверси, їх види, призначення. Правила використання стропів і траверс під час підіймання та переміщення вантажів.

Стрілові монтажні крани: рейкові і самохідні. Баштові крани, їх будова, переваги порівняно із самохідними.

Крани автомобільні, пневмоколісні, гусеничні. Операції, що виконуються кранами під час проведення арматурних робіт на будівельному майданчику. Система сигналізації під час роботи з краном.

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення і установлення арматури та армоконструкцій за допомогою кранів.

# Тема 2. Устаткування для арматурних робіт

Устаткування для підготовки напруженої арматури. Анкерні пристрої. Машини для утворення висаджених анкерних головок, їх технічні характеристики.

Устаткування для натягання арматури. Захоплювальні пристрої. Гідродомкрати, насосні станції, їх характеристика . Машини для безперервного навивання на бетон. Контроль величини натягання арматури.

Принципова схема правильно-відрізального верстату. Сучасні правильно-відрізальні верстати, їх будова та експлуатація.

Типи верстатів для різання металу і гнуття стержнів діаметром до 40 мм. Верстати для гнуття монтажних петель, зварних сіток, пристрої для одночасного гнуття декількох стержнів в одній закладці. Технічна характеристика верстатів для оброблення сталі. Ручний і механізований інструмент і пристрої для виконання арматурних робіт у будівництві.

Принципові схеми апаратів точкового зварювання. Характеристика стикових машин автоматичної, напівавтоматичної і ручної дії.

Сучасні машини точкового зварювання, що випускаються серійно. Підвісні одноточкові машини і багатоточкові спеціальні для зварювання арматурних сіток і каркасів. Зварювання елементів закладних деталей.

Пости для укрупнювального складання. Складальні кондуктори й установки з підвісними контактно-зварювальними апаратами.

Горизонтальна і вертикальна установка для складання арматурних каркасів за допомогою зварювальних кліщів. Технічна характеристика установок, їх будова і правила роботи на них.

Засоби збирання арматурних виробів механічним способом.

Ручний і механічний інструмент арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 5-го розряду.

# Типова навчальна програма з предмета

„Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Арматурні сталі, які використовуються в залізобетонних конструкціях і виробах | 8 |  |
| 2. | Захист металу від корозії | 5 |  |
| 3. | Допоміжні матеріали | 2 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Арматурні сталі, які використовуються в залізобетонних конструкціях і виробах

Класифікація арматурних елементів і арматурних сталей згідно з  ДСТУ 3760:2008.  Гарячо - деформована арматурна сталь. Дріт для армування залізобетонних конструкцій. Арматурні спеціальні канати. Сортамент зварних арматурних сіток. Вимоги стандартів до арматурних сталей і дроту.

Відомості про механічні властивості бетону і сталі. Величина їх опіру на стиснення і    розтягування.

# Тема 2. Захист металу від корозії

# Сутність явища корозії. Руйнівна дія різних середовищ. Основні види корозії. Захист металевих виробів від корозії, їх використання.

# Тема 3. Допоміжні матеріали

# Мастильні матеріали. Матеріали для виготовлення опалубки.

Види, класифікація і застосування обмазок і покриттів для антикорозійного захисту закладних деталей  і зварних з”єднань залізобетонних виробів і конструкцій.

# Типова навчальна  програма

# з предмету "Охорона праці"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2. | Основи безпеки в будівництві | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці », соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета  при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною  небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Кодекс цивільного захисту,Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”,  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві

Загальні питання безпечного ведення робіт у будівництві.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту арматурників.

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики .

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця арматурника. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця арматурника та проходів до нього. Дії арматурника під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт арматурником.

Ознайомлення з типовою інструкцією  щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт арматурника. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для арматурника, вимоги до них; правила користування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і

вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежнонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

# Типова навчальна програма з предмета

„Читання креслень ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Креслення залізобетонних конструкцій | 7 | 2 |
| 2. | Читання креслень арматурних конструкцій | 8 | 2 |
| Всього годин: | 15 | 4 |

# Тема 1. Креслення залізобетонних конструкцій

Загальні відомості про робочі креслення. Правила оформлення креслень. Порядок читання креслень. Умовні зображення та позначення залізобетонних конструкцій

Практична робота:

1.Читання монтажних креслень великопанельних і великоблокових будівель

# Тема 2. Читання креслень арматурних конструкцій

# Креслення арматурних, закладних, сполучених елементів деталей.

Практична робота:

1. Читання креслень арматурних конструкцій

# Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні

та  ремонтно-будівельні роботи)

Кваліфікація: 5 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. 2. 3. | Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки Механічна обробка арматурної сталі Виготовлення арматурних елементів для залізобетонних виробів. Збирання просторових арматурних каркасів підвищеної складності | 6 12 42 |
| Всього годин: | 60 |
| ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю 5-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 91 |
| Всього годин: | 98 |
| Разом: | 158 |

# І. Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та  протипожежної безпеки

Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих технологічних операцій. Заходи запобігання травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних приміщеннях, заходи із запобігання пожежам.

Правила користування первинними засобами гасіння пожеж.

Основні правила і норми електробезпеки. Заземлення джерел струму і відключення мережі.

Тема 2. Механічна обробка арматурної сталі

# Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог правил охорони праці.

# Вправи:

# Робота на станках для згинання арматурної сталі, коли стержень має більше чотирьох згинів,  на правильно-відрізних станках, на ножицях для листової та пруткової сталі.

# Перевірка розмірів і якості різання.

# Укладання в штабеля відповідно до профілю і марки сталі.

# Різання на ножицях листової арматурної сталі для виготовлення закладних деталей.

# Виготовляння анкерів для закладних деталей.

# Виготовляння підйомних петель.

# Виготовляння монтажних петель.

# Стикування стержневої арматурної сталі з різними діаметрами.

Тема 3. Виготовляння арматурних  елементів для залізобетонних виробів. Збирання просторових арматурних каркасів підвищеної складності

# Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог правил охорони праці.

# Вправи:

Виготовлення арматурних каркасів для багатоповерхових колон, ригилів, ферм, балок.

Попереднє натягування арматурних стержнів і пучків плитних прогонових будівель мостів.

Установлення анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях, закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій. Контроль якості арматурних елементів.

Виготовлення закладних деталей під шаром флюсу.

Виготовляння накладних деталей під шаром флюсу.

Виготовляння сіток із проволоки.

Виготовляння просторових каркасів.

Збирання просторових каркасів  за допомогою в’язання.

# ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з питань охорони праці

Інструктаж з охорони праці та  пожежної безпеки на будівельному майданчику, будівельному об’єкті  (проводить інженер з охорони праці на будівельному майданчику).

Структура виробництва й організація праці на підприємстві.

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з технологічними процесами, устаткуванням, продукцією.

# Тема 2. Самостійне виконання  робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю   5 – го кваліфікаційного розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  складністю 5 - го розряду  відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

# Кваліфікаційна пробна робота

# Приклади робіт:

1.Збирання і монтаж складних сіток та плоских каркасів (незалежно від маси) , подвійних сіток масою більше 100 кг і складних просторових каркасів.

2.Збирання арматури для конструкцій, що бетонуються у пересувній опалубці.

3.Монтаж арматури з окремих стержнів з розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах, без балкових і ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях мостів, зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, башт, градирень, труб.

4.Попереднє натягування арматурних стержнів і пучків плитних прогонових будівель мостів.

5.Установленя анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях

6.Установленя закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

# Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та

# ремонтно-будівельні роботи)

# Кваліфікація: 5 розряд

Знає, розуміє:

1. Правила приймання плоских арматурних каркасів і блоків.

2. Правила розтавляння стрижнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопокетів за кресленнями та ескізами.

3. Порядок вивірення встановленої арматури й армоконструкцій.

4. Правила виконання робіт у декілька ярусів.

5. Правила встановлення закладних вентиляційних деталей трубних проходок атомних електростанцій.

6. Правила експлуатації металообробних верстатів, такелажних, монтажних пристроїв та устаткування.

7. Правила виконання робіт на діючихпідприємствахавтомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях або в їх зоні.

8. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки.

9. Правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Вміє:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати збирання та монтаж складних сіток та плоских каркасів (незалежно від маси).

- Виконувати збирання та монтаж подвійних сіток масою більше 100кг і простих просторових каркасів.

- Виконувати збирання арматури для конструкцій, що бетонуються у пересувній опалубці.

- Виконувати монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях мостів та шляхопроводів, зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, баштах градирень, трубах тощо.

- Виконувати розкладання канатів або арматурних пучків та їх натягування.

- Виконувати попереднє натягування арматурних стрижнів і пучків плитних прогонових будівель мостів та шляхопроводів.

- Виконувати в»язання арматурних каркасів у котлованах.

- Установлювати анкерні болти і закладні деталі у складних конструкціях.

- Установлювати закладні вентиляційні деталі і трубні проходки атомних електростанцій.

- Виконувати підготовку арматури до зварювання ванним способом на висоті.

# Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуаль-ного користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з піднімальними тисками | 15 |  |  |
| 2. | Компресор повітряний поршневий загального призначення |  | 1 |  |
| 3. | Ножиці для листової сталі |  | 1 |  |
| 4. | Перетворювач частоти току з 50 на 200 Гц |  | 1 |  |
| 5. | Прес гвинтовий ручний |  | 1 |  |
| 6. | Прес-ножиці комбіновані |  | 1 |  |
| 7. | Самотаска для витягування арматури |  | 1 |  |
| 8. | Верстат вертикально-свердлильний |  | 1 |  |
| 9. | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 10. | Верстат для очистки арматурної сталі |  | 1 |  |
| 11. | Верстат для різання арматурної сталі |  | 1 |  |
| 12. | Верстат правильно-відрізний |  | 1 |  |
| 13. | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 14. | Верстат настільний-свердлильний |  | 2 |  |
| 15. | Верстат ручний для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 16. | Верстат точильний двобічний |  | 1 |  |
| 17. | Таль ручна 0,5 т |  | 1 |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |
| 1. | Кернери пружинний та електричний |  | 3 |  |
| 2. | Комплект лінійок | 15 |  |  |
| 3. | Комплект малок для перевірки кутів |  | 5 |  |
| 4. | Міри довжини кінцеві плоскопаралельні (набори №1, 2) |  | 2 |  |
| 5. | Міри кутові призматичні (комплект) |  | 2 |  |
| 6. | Комплект мікрометрів | 15 |  |  |
| 7. | Молоток сталевий слюсарний розмічальний Гаврилова В.М. | 15 |  |  |
| 8. | Скоба зі звітним пристроєм |  | 1 |  |
| 9. | Косинець перевірочний слюсарний із широкою підставою хромований |  | 3 |  |
| 10. | Штангенглибиномір |  | 2 |  |
| 11. | Штангензубомір |  | 2 |  |
| 12. | Штангенрейсмас |  | 4 |  |
| 13. | Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 | 15 |  |  |
| 14. | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
| 15. | Рисувалка | 15 |  |  |
|  | Інструмент для ручних робіт (слюсарний) |
| 1 | Борнапилки твердосплавні різні (комплект) |  | 5 |  |
| 2. | Бородок слюсарний |  | 5 |  |
| 3. | Воротки для мітчиків і плашок (різні) | 15 |  |  |
| 4. | Голівки до торцевих воротків (комплект) |  | 5 |  |
| 5. | Зубило слюсарне | 15 |  |  |
| 6. | Канавочник | 15 |  |  |
| 7. | Клейма ручні літерні і цифрові (комплект) |  | 4 |  |
| 8. | Кліщі |  | 2 |  |
| 9. | Ключі гайкові (різні) | 15 |  |  |
| 10. | Ключі гайкові розвідні (різні) |  | 6 |  |
| 11. | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
| 12. | Круглогубці |  | 3 |  |
| 13. | Гострозубці торцеві |  | 3 |  |
| 14. | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |  |
| 15. | Комплект надфілів | 15 |  |  |
| 16. | Комплект напилків | 15 |  |  |
| 17. | Ножиці різні | 15 |  |  |
| 18. | Обтиски ручні (різні) | 15 |  |  |
| 19. | Викрутки слюсарно-монтажні (комплект) | 10 |  |  |
| 20. | Плоскогубці різні | 3 |  |  |
| 21. | Підтримки ручні (різні) | 15 |  |  |
| 22. | Рамка ножівкова ручна | 15 |  |  |
| 23. | Рашпіль | 10 |  |  |
| 24. | Тріскачка |  | 1 |  |
|  | Інструмент для обробки різанням |
| 1. | Зенкери (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Зенківки конічні (різні) | 15 |  |  |
| 3. | Зенківки циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 4. | Клупи трубні з плашками ( ½″ + 2″) (різні) |  | 2 |  |
| 5. | Комплект мітчиків | 15 |  |  |
| 6. | Плашки (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Плашки розсувні призматичні | 15 |  |  |
| 8. | Полотнина ножівкова | 15 |  |  |
| 9. | Комплект розгорток | 15 |  |  |
| 10. | Різці стругальні (різні) | 15 |  |  |
| 11. | Різці токарні (різні) | 15 |  |  |
| 12. | Свердла (різні) | 15 |  |  |
| 13. | Труборіз універсальний |  | 2 |  |
|  | Інструмент для шабрування, притирання і шліфування |
| 1. | Бруски шліфувальні (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Голівки шліфувальні (різні) (комплект) | 10 |  |  |
| 3. | Коло шліфувальне для круглого зовнішнього шліфування |  | 2 |  |
| 4. | Коло шліфувальне ПП 250х32 х76 для плоского шліфування |  | 2 |  |
| 5. | Кола повстяні для обробки металевих виробів (комплект) | 10 |  |  |
| 6. | Притирання конічні (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Притирання плоскі (з канавками і гладкі) | 15 |  |  |
| 8. | Притирання циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 9. | Шабери різні | 15 |  |  |
|  | Машини ручні - механізований інструмент |
| 1 | Бормашини різні |  | 1 |  |
| 2. | Молоток рубальний пневматичний з віброзахистом |  | 1 |  |
| 3. | Комплект ножиць |  | 1 |  |
| 4. | Шабер із пневматичним приводом |  | 1 |  |
| 5. | Шабер з електричним приводом |  | 1 |  |
|  | Пристосування і допоміжний інструмент |
| 1. | Втулки перехідні для інструмента з конічним хвостовиком (різні) | 10 |  |  |
| 2. | Голівка ділильна синусна |  | 1 |  |
| 3. | Диски і зірочки металеві для виправлення шліфувальних кіл (комплект) |  | 5 |  |
| 4. | Домкрат звичайний (гвинтовий) |  | 2 |  |
| 5. | Олівець алмазний для виправлення шліфувальних кіл |  | 1 |  |
| 6. | Кондуктор для свердління |  | 2 |  |
| 7. | Нагубники на тиски м'які (комплект) | 15 |  |  |
| 8. | Патрони різні |  | 1 |  |
| 9. | Плита для виправлення |  | 1 |  |
| 10. | Плита контрольно-складальна |  | 1 |  |
| 11. | Плита перевірочна |  | 1 |  |
| 12. | Плита розмічальна |  | 1 |  |
| 13. | Підкладки різні (комплект) |  | 2 |  |
| 14. | Притиски для труб (різні) |  | 5 |  |
| 15. | Призми різні |  | 4 |  |
| 16. | Пристосування вигинальні (різні) |  | 2 |  |
| 17. | Пристосування з магнітною підставою поворотне |  | 1 |  |
| 18. | Стійка індикаторна з магнітною підставою |  | 1 |  |
| 19. | Стійка індикаторна універсальна |  | 2 |  |
| 20. | Тиски верстатні з ручним приводом неповоротні |  | 5 |  |
| 21. | Косинець чавунний розмічальний |  | 2 |  |

# Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7214 F.43.99 – 2016

(позначення стандарту)

# Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

# Код: 7214

# Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

# роботи) 6-го розряду

# Видання офіційне

Київ

2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно - технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.  Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

роботи)

2. Кваліфікація: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

6-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури;

правила збирання просторових арматурних каркасів, армоопалубочних блоків і фермопакетів;

технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів і жмутів;

правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів;

правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Повинен уміти:

Виконувати збирання та монтаж особливо складних  арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів;

виконувати монтаж арматури з окремих стрижнів у головах шлюзів закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, збиральних балках, підгенераторних конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв’язках між арками;

виготовляти арматурні пучки з окремих дротів і жмутів;

виконувати в’язання арматурних каркасів всередині шпунтового огородження та на глибині нижче рівня води;

виконувати армування фундаментів сітками, каркасами, стрижнями;

виконувати армування стиків  секцій оболонок, опор;

виконувати монтаж арматури прогонових будівель мостів, шляхопроводів, каркасів, сіток й попередньо напружуваних стрижнів та пучків;

виконувати попереднє    натягування арматурних пучків ребристих та коробчастих прогонових будівель;

виконувати монтаж арматури опор мостів, шляхопроводів і водопропускних труб.

4. Загально професійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

## Інші спеціалізовані будівельні роботи (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.99).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку навчання, відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 віл 29.12.1993).

7.3.Медичні обмеження

# Типовий навчальний план

# Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

роботи)

Кваліфікація:  6 розряд

# Загальний фонд навчального часу -  290 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 25 | 3 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4. | Основи правових знань Основи галузевої економіки і підприємництва Інформаційні технології Резерв часу | 5 5 5 10 | 3 |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 90 | 4 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Технологія арматурних робіт Обладнання арматурних робіт Матеріалознавство Охорона праці Читання креслень | 30 15 15 15 15 | 4 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 158 |  |
| 3.1 3.2 | Виробниче навчання на підприємстві Виробнича практика | 60 98 |  |
| 4. | Консультації | 10 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п. 5) | 280 | 7 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

1.Кабінети :

- Обладнання та технології арматурних робіт;

- Охорони праці

2. Майстерні:

-  Арматурних робіт

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Нормування праці в будівельні галузі й заробітна плата | 4 |  |
| 2. | Трудові книжки | 1 |  |
|  | Всього годин: | 5 |  |

#### Тема 1. Нормування праці в будівельні й заробітна плата

Робоча година, час відпочинку. Норма тривалості робочого часу: 5-ти, 6-ти денний робочий тиждень. Тривалість роботи перед святами. Неробочі та вихідні дні. Заборона роботи в нічний час.  Неповна та робоча година. Заборона притягання до понаднормової роботи. Перерва  для відпочинку та  обіду. Відпустка, перенесення відпустки, трудова дисципліна. Охорона праці.

Праця жінок. Праця молодих. Пільги для учнів. Індивідуальні трудові спори.

#### Тема 2. Трудові книжки

Трудові книжки. Видача довідок про роботу на будівництві та заробітну плату.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємництво, як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності | 1 |  |
| 2. | Основи виробничого процесу на підприємствах будівництва. | 1 |  |
| 3. | Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах будівництва | 1 |  |
| 4. | Робота над проектом «Власна справа» | 2 |  |
|  | Всього годин: | 5 |  |

Тема 1. Підприємництво, як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності

Сутність і функції підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності.  Державна реєстрація суб’єкта малого підприємництва.

Тема 2. Основи виробничого процесу на підприємствах будівництва.

Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Поняття про виробничий цикл. Сутність і значення технічної підготовки виробництва. Показники ефективності виробництва.

Тема 3. Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах будівництва.

Поняття про організацію праці. Особливості організації праці на підприємствах радіоелектронної промисловості. Персонал підприємства. Основи нормування праці на будівельних підприємствах. Види заробітної плати. Структура заробітної плати: основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення працівників.

Тема 4. Робота над проектом «Власна справа»

Етапи створення проекту. Розробка проекту. Сформувати бізнес-план проекту. Висновки по розробці проекту  «Власна справа».

# Типова  навчальна  програма з предмета

# «Інформаційні  технології»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Поглиблене вивчення системи автоматизованого проектування в будівництві AutoCAD | 5 | 3 |
|  | Всього годин: | 5 | 3 |

Тема 1. Поглиблене вивчення системи автоматизованого проектування в будівництві  AutoCAD

Стилі штриховки (вбудований, користувача, настроюваний), їх  використання. Керування відображення на екрані. Редагування  малюнка (стирання об’єктів , копіювання, копіювання, перенесення, створення масиву об’єктів, створення дзеркального відбитка, поворот, підрізання, подовження графічних елементів, сполучення об’єктів,  зміна масштабу елементів рисунка, часткове стирання елементів, побудова подібних об’єктів, вимірювання графічних об’єктів, розчленування складених об’єктів, створення креслень будівельних конструкцій).

Вставка тексту, нанесення розмірів, використання блоків рисунків. Виведення  креслення на друк.

Перспективи  розвитку  засобів  автоматизації  будівництва.

Лабораторно-практичні  роботи

1. Редагування  малюнка в AutoCAD.

2. Команди  оформлення   креслень.

3. Креслення фасаду дев’ятиповерхового  будинку   AutoCAD.

Типова навчальна програма з предмета

„Технологія арматурних робіт”

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Новітні технології в будівництві | 3 |  |
| 2. | Арматурні роботи | 6 |  |
| 3. | Технологія арматурних робіт | 21 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Новітні технології  в будівництві

Індустріалізація і комплексна механізація будівельного виробництва, перетворення його в механізований процес складання будівель і споруд із крупнорозмірних елементів і деталей заводського виготовлення. Сучасний стан і подальше вдосконалення складання металоконструкцій. Організація спеціалізованого виробництва типових конструкцій. Розширення спеціалізованого виробництва сталевих конструкцій. Оптимальність серійності, мінімальна кількість типорозмірів конструкцій і застосованого сортаменту сталей. Оснащення заводів сучасним устаткуванням та автоматизованими установками. Сучасні технології захисту від корозійного руйнування. Вдосконалення керування на основі використання АСК (автоматизованої системи керування) і засобів обчислювальної техніки.

Тема 2. Арматурні роботи

Основні відомості про особливо складні залізобетонні конструкції. Поняття про сумісну роботу сталі і бетону в  особливо складних конструкціях і призначення арматури в них.

Види особливо складних  залізобетонних конструкцій. Вимоги до арматурних сталей, що використовуються при їх виготовленні.

Армування особливо складних   залізобетонних конструкцій: армоопалубочних блоків і фермопакетів, арок, склепінь, тонкостінних оболонок, фундаментів турбогенераторів і висотних будівель, опор мостів і водопропускних труб.

Тема 3. Технологія арматурних робіт

Технологія арматурних робіт при застосуванні точкового контактного зварювання для з’єднання особливо складних перетинних стержнів у сітках і каркасах.

Технологія збирання сіток і каркасів на шаблонах і кондукторах.

Технологія  укрупнювального складання плоских і об”ємних каркасів ;  приварювання монтажних петель і фіксаторів.

Укрупнювальне складання просторових арматурних каркасів. Арматурні роботи під час монтажу збірних конструкцій.

Технологія складання гратових об’ємних конструкцій.

Технологія складання конструкцій на потокових лініях.

Технологія складання  ферм і зв’язок.

Технологія складання двотаврових балок.

Технологія складання колон промислової будівлі підвищеної складності.

Технологія складання листових негабаритних конструкцій.

Технологія складання бункерів.

Стикування випусків арматурних стержнів, армування напруженою арматурою укрупнених залізобетонних конструкцій і навивання її на бетонну поверхню споруд.

Методи захисту металоконструкцій від корозії

Способи прочищення каналів і методи перевірки їх центрування в стиках. Способи затягування в каналі окремих стержнів і арматурних жмутів. Види застосовуваних анкерів для тимчасового і постійного закріплення арматури. Типи домкратів, що застосовуються для натягування арматури та способи їх установки. Підведення трубопроводів до гідродомкратів. Режим роботи натяжної станції в процесі створення попереднього напруження. Приклади контролю за натягуванням. Способи виявлення просковзування стержнів. Методи контролю за величиною попереднього напруження (візуальний і по приладах).

# Безпека праці при напруженні арматури на об’єктах.

Будівельні норми і правила на установку готових каркасів і укладання сіток. Правила контролю за точністю установки арматури.  Приймання установленої арматури перед бетонуванням. Відхилення, що допускаються при установці арматури. Оформлення актів приймання арматури і антикорозійного захисту. Правила безпеки праці при установленні готових каркасів та укладанні сіток.

Типова навчальна програма з предмета

„Обладнання  арматурних робіт”

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вантажопідіймальне устаткування і монтажні крани | 7 |  |
| 2. | Устаткування арматурних робіт | 8 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Вантажопідіймальне устаткування і монтажні крани

Види вантажопідіймального устаткування.

Стрілові монтажні крани: рейкові і самохідні. Баштові крани, їх будова, переваги порівняно із самохідними.

Крани автомобільні, пневмоколісні, гусеничні. Операції, що виконуються кранами під час проведення арматурних робіт на будівельному майданчику. Система сигналізації під час роботи з краном.

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення і установлення арматури та армоконструкцій  особливої складності за допомогою кранів.

Тема 2. Устаткування арматурних робіт

Сучасні верстати, їх будова та експлуатація. Інструменти та пристрої для складання металоконструкцій особливої складності. Кондуктори і шаблони особливої складності і робота на них.

Горизонтальна і вертикальна установка для складання арматурних каркасів за допомогою зварювальних кліщів. Механічні засоби збирання арматурних виробів.

Типова навчальна програма з предмета

„Матеріалознавство”

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Методи випробування металів | 3 |  |
| 2. | Термічна обробка сталі | 4 |  |
| 3. | Арматурні сталі | 3 |  |
| 4. | Наповнювачі для розчинів і бетонів | 2 |  |
| 5. | Будівельні розчини, бетон, залізобетон | 3 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Методи випробування металів

Механічні властивості металів. Випробування на розтяг. Призначення випробування. Діаграмний розтяг м’якої сталі; її характерні точки і ділянки. Характеристика міцності, пластичності, пружності.

Технологічні випробування на витяжку,  згін,  осадку.

Фізичні методи аналізу металів та сплавів. Поняття про макро- і мікроаналіз. Магнітна і ультразвукова дефектоскопія.

Тема 2. Термічна обробка сталі

Загальні відомості про термічну обробку. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів. Зміна структури сплавів при нагріванні і охолодженні.

Види термічної обробки залізовуглецевих сплавів: відпал, нормалізація, загартування і відпуск. Сутність видів термічної обробки, деталі та матеріали, що обробляються.

Загальні відомості про хіміко-термічну обробку.

Тема 3. Арматурні сталі

Класифікація арматурних елементів і арматурних сталей, прокат арматурний для залізобетонних конструкцій, арматурних жмутів, канатів, сіток  згідно з ДСТУ 3760-9.8.

Гарячодеформована арматурна сталь. Дріт для армування залізобетонних конструкцій. Арматурні спеціальні канати. Сортамент зварних арматурних сіток. Вимоги стандартів до арматурних сталей і дроту. Вимоги до стійкості проти корозійного розтріскування і зварювання арматурного прокату.

Тема 4. Наповнювачі для розчинів і бетонів

Призначення наповнювачів в розчинах і бетонах. Класифікація їх по величині зерна і щільності.

Пісок і його види. Вплив шкідливих домішок в піску на якість розчинів і бетонів.

Гравій. Щебінь. Області застосування. Держстандарти на наповнювачі.

Тема 5. Будівельні розчини, бетон, залізобетон

Призначення та класифікація будівельних розчинів, їх складові частини.

Властивості сумішей.

Основні поняття про бетон. Призначення і класифікація бетону. Властивості бетону.

Бетонні суміші та їх властивості. Вимоги до бетону по морозостійкості, водонепроникності.

Основні властивості залізобетону. Основні відомості про процеси виготовлення сумішей, транспортуванню, укладанню.

# Типова навчальна  програма

# з предмету "Охорона праці"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2. | Основи безпеки в будівництві | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці », соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета  при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною  небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Кодекс  цивільного захисту України , “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві

Загальні питання безпечного ведення робіт у будівництві.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту арматурника.

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця арматурника. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця арматурника та проходів до нього. Дії арматурника під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт арматурником.

Ознайомлення з типовою інструкцією  щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт арматурника. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для арматурника, вимоги до них; правила користування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і

вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежнонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

# „Читання креслень”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Особливості нанесення розмірів | 2 |  |
| 2. | Читання креслень особливо складних деталей | 13 | 4 |
| Всього годин: | 15 | 4 |

# Тема 1. Особливості нанесення розмірів

Особливості читання креслень особливо складних деталей з поверхнями обертання, з лінійними поверхнями, з циліндричними поверхнями.

Технологічне обґрунтування призначення розмірів за можливим технологічним процесом.

Деякі рекомендації з нанесення розмірів радіусів або діаметрів.

# Тема 2.  Читання креслень особливо складних деталей

Читання основного напису на кресленнях. Відомості про системи позначення на кресленнях. Читання технічних відомостей, що зазначені в основному написі. Форми основних написів за стандартом і правилами їх заповнення. Системи позначень креслень.

Читання позначень матеріалів. Вибір матеріалу за його умовним позначенням на кресленні в основному написі. Типова структура позначення матеріалу на кресленні і методика розшифрування позначення матеріалу.

Зазначення на кресленнях твердості, границі міцності, границі пружності, ударної в’язкості.

Типові позначення і написи для зазначення термічної і термохімічної обробки.

Практична робота:

1.Читання креслень особливо складних арматурних конструкцій відповідно до прикладів робіт для 6 кваліфікаційного розряду

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7214 Арматурник (будівельні, монтажні

та ремонтно-будівельні    роботи)

Кваліфікація: 6 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки Виконання повного комплексу робіт по збиранню і монтажу особливо складних конструкцій Виконання повного комплексу робіт по монтажу арматури із окремих стержнів Виконання повного комплексу робіт по виготовленню пучків для попередньо напружених конструкцій Виконання повного комплексу робіт по виготовленню армоконструкцій мостів | 6 18 18 6 12 |
|  | Всього годин: | 60 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2 | Самостійне виконання робіт арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю 6–го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 91 |
| Всього годин: | 98 |
| Разом: | 158 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників.

Організація робочого місця, дотримання санітарних норм у майстерні. Сфера застосування професійних знань та умінь.

Вимоги безпеки праці в навчальній майстерні. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження.

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в навчальних майстернях.

Тема  2. Виконання повного комплексу робіт  по збиранню і монтажу особливо складних конструкцій

Інструктаж щодо змісту робіт,  організації робочого місця та вимог охорони праці.

Визначення якості виконаних робіт за зовнішнім оглядом.

Вправи:

Виконання робіт по збирання та монтажу особливо складних просторових арматурних каркасів.

Виконання робіт по збирання та монтажу армоопалубних блоків і фермопакетів.

Виконання робіт по збиранню  арматурного каркасу багатоповерхової колони.

Тема 3. Виконання повного комплексу робіт по монтажу арматури із окремих стержнів

Інструктаж щодо змісту робіт,  організації робочого місця та вимог охорони праці.

Визначення якості виконаних робіт за зовнішнім оглядом.

Вправи:

Виконання робіт по монтажу арматури з окремих стержнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт.

Виконання робіт по монтажу арматури з окремих стержнів у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, забральних балках, під генераторних конструкціях

Виконання робіт по монтажу арматури з окремих стержнів, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв’язках  між арками.

Тема 4. Виконання повного комплексу робіт по виготовленню пучків для  попередньо напружених конструкцій

Інструктаж щодо змісту робіт,  організації робочого місця та вимог охорони праці.

Визначення якості виконаних робіт за зовнішнім оглядом.

Вправи:

Виконання робіт по попередньому натягуванню пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель.

Тема 5. Виконання повного комплексу робіт по виготовленню армоконструкцій мостів

Інструктаж щодо змісту робіт,  організації робочого місця та вимог охорони праці.

Визначення якості виконаних робіт за зовнішнім оглядом.

Вправи:

Виконання робіт по монтажу арматури прогонових будівель мостів з каркасів, сіток й попередньо напружуваних стержнів та пучків.

Виконання робіт по монтажу арматури опор мостів і водопропускних труб.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику, будівельному об’єкті ( проводить інженер з охорони праці на будівельному майданчику).

Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних конструкцій. Значення огороджувальних, запобіжних засобів і пристроїв, попереджуючих написів на будівництві.

Ознайомлення з будівельним майданчиком, будівельним об’єктом, режимом та умовами роботи на будівельному майданчику, об’єкті, на робочому місці.

Ознайомлення з формою та методами організації праці на об’єкті, в бригаді (ланці), нормативно-технологічною документацією, нормами виробітку, нарядом-завданням.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці, робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання  робіт арматурника (будівельні,

монтажні та ремонтно-будівельні роботи) складністю   6–го

кваліфікаційного розряду

Інструктаж щодо змісту робіт,  організації робочого місця та вимог охорони праці.

Самостійне виконання робіт на робочому місці арматурника ( будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  6-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів.

- Монтаж арматури з окремих стержнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, за бральних балках, під генераторних конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв’язках  між арками.

- Монтаж арматури прогонових будівель мостів з каркасів, сіток й попередньо напружуваних стержнів та пучків.

- Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель.

- Монтаж арматури опор мостів і водопропускних труб.

- Збирання  арматурного каркасу двоповерхової колони середнього ряду.

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

# Професія:  7214  Арматурник (будівельні, монтажні

# та ремонтно-будівельні роботи)

# Кваліфікація: 6 розряд

Знає, розуміє:

- Технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури.

- Правила збирання просторових арматурних каркасів, армоопалубочних блоків і фермопакетів.

3.Технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів і жмутів;

правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів,

запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів.

4.Правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

Вміє:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати збирання та монтаж особливо складних  арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів.

- Виконувати монтаж арматури з окремих стрижнів у головах шлюзів закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, збиральних балках, підгенераторних конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв’язках між арками.

- Виготовляти арматурні пучки з окремих дротів і жмутів.

- Виконувати в’язання арматурних каркасів всередині шпунтового огородження та на глибині нижче рівня води.

- Виконувати армування фундаментів сітками, каркасами, стрижнями.

- Виконувати армування стиків  секцій оболонок, опор.

- Виконувати монтаж арматури прогонових будівель мостів, шляхопроводів, каркасів, сіток й попередньо напружуваних стрижнів та пучків.

- Виконувати попереднє    натягування арматурних пучків ребристих та коробчастих прогонових будівель.

- Виконувати монтаж арматури опор мостів, шляхопроводів і водопропускних труб.

# Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуаль- ного користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з підіймальними тисками | 15 |  |  |
| 2. | Компресор повітряний поршневий загального призначення |  | 1 |  |
| 3. | Ножиці для листової сталі |  | 1 |  |
| 4. | Перетворювач частоти току з 50 на 200 Гц |  | 1 |  |
| 5. | Прес гвинтовий ручний |  | 1 |  |
| 6. | Прес-ножиці комбіновані |  | 1 |  |
| 7. | Самотаска для витягування арматури |  | 1 |  |
| 8. | Верстат вертикально-свердлильний |  | 1 |  |
| 9. | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 10. | Верстат для очистки арматурної сталі |  | 1 |  |
| 11. | Верстат для різання арматурної сталі |  | 1 |  |
| 12. | Верстат правильно-відрізний |  | 1 |  |
| 13. | Верстат для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 14. | Верстат настільний-свердлильний |  | 2 |  |
| 15. | Верстат ручний для гнуття арматури |  | 1 |  |
| 16. | Верстат точильний двобічний |  | 1 |  |
| 17. | Таль ручна 0,5 т |  | 1 |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |
| 1. | Кернери пружинний та електричний |  | 3 |  |
| 2. | Комплект лінійок | 15 |  |  |
| 3. | Комплект малок для перевірки кутів |  | 5 |  |
| 4. | Міри довжини кінцеві плоскопаралельні (набори №1, 2) |  | 2 |  |
| 5. | Міри кутові призматичні (комплект) |  | 2 |  |
| 6. | Комплект мікрометрів | 15 |  |  |
| 7. | Молоток сталевий слюсарний розмічальний Гаврилова В.М. | 15 |  |  |
| 8. | Скоба зі звітним пристроєм |  | 1 |  |
| 9. | Косинець перевірочний слюсарний із широкою підставою хромований |  | 3 |  |
| 10. | Штангенглибиномір |  | 2 |  |
| 11. | Штангензубомір |  | 2 |  |
| 12. | Штангенрейсмас |  | 4 |  |
| 13. | Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 | 15 |  |  |
| 14. | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
| 15. | Рисувалка | 15 |  |  |
|  | Інструмент для ручних робіт (слюсарний) |
| 1. | Борнапилки твердосплавні різні (комплект) |  | 5 |  |
| 2. | Бородок слюсарний |  | 5 |  |
| 3. | Воротки для мітчиків і плашок (різні) | 15 |  |  |
| 4. | Голівки до торцевих воротків (комплект) |  | 5 |  |
| 5. | Зубило слюсарне | 15 |  |  |
| 6. | Канавочник | 15 |  |  |
| 7. | Клейма ручні літерні і цифрові (комплект) |  | 4 |  |
| 8. | Кліщі |  | 2 |  |
| 9. | Ключі гайкові (різні) | 15 |  |  |
| 10. | Ключі гайкові розвідні (різні) |  | 6 |  |
| 11. | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
| 12. | Круглогубці |  | 3 |  |
| 13. | Гострозубці торцеві |  | 3 |  |
| 14. | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |  |
| 15. | Комплект надфілів | 15 |  |  |
| 16. | Комплект напилків | 15 |  |  |
| 17. | Ножиці різні | 15 |  |  |
| 18. | Обтиски ручні (різні) | 15 |  |  |
| 19. | Викрутки слюсарно-монтажні (комплект) | 10 |  |  |
| 20. | Плоскогубці різні | 3 |  |  |
| 21. | Підтримки ручні (різні) | 15 |  |  |
| 22. | Рамка ножівкова ручна | 15 |  |  |
| 23. | Рашпіль | 10 |  |  |
| 24. | Тріскачка |  | 1 |  |
|  | Інструмент для обробки різанням |
| 1. | Зенкери (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Зенківки конічні (різні) | 15 |  |  |
| 3. | Зенківки циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 4. | Клупи трубні з плашками ( ½″ + 2″) (різні) |  | 2 |  |
| 5. | Комплект мітчиків | 15 |  |  |
| 6. | Плашки (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Плашки розсувні призматичні | 15 |  |  |
| 8. | Полотнина ножівкова | 15 |  |  |
| 9. | Комплект розгорток | 15 |  |  |
| 10. | Різці стругальні (різні) | 15 |  |  |
| 11. | Різці токарні (різні) | 15 |  |  |
| 12. | Свердла (різні) | 15 |  |  |
| 13. | Труборіз універсальний |  | 2 |  |
|  | Інструмент для шабрування, притирання і шліфування |
| 1. | Бруски шліфувальні (різні) | 15 |  |  |
| 2. | Голівки шліфувальні (різні) (комплект) | 10 |  |  |
| 3. | Коло шліфувальне для круглого зовнішнього шліфування |  | 2 |  |
| 4. | Коло шліфувальне ПП 250х32 х76 для плоского шліфування |  | 2 |  |
| 5. | Кола повстяні для обробки металевих виробів (комплект) | 10 |  |  |
| 6. | Притирання конічні (різні) | 15 |  |  |
| 7. | Притирання плоскі (з канавками і гладкі) | 15 |  |  |
| 8. | Притирання циліндричні (різні) | 15 |  |  |
| 9. | Шабери різні | 15 |  |  |
|  | Машини ручні - механізований інструмент |
| 1 | Бормашини різні |  | 1 |  |
| 2. | Молоток рубальний пневматичний з віброзахистом |  | 1 |  |
| 3. | Комплект ножиць |  | 1 |  |
| 4. | Шабер із пневматичним приводом |  | 1 |  |
| 5. | Шабер з електричним приводом |  | 1 |  |
|  | Пристосування і допоміжний інструмент |
| 1. | Втулки перехідні для інструмента з конічним хвостовиком (різні) | 10 |  |  |
| 2. | Голівка ділильна синусна |  | 1 |  |
| 3. | Диски і зірочки металеві для виправлення шліфувальних кіл (комплект) |  | 5 |  |
| 4. | Домкрат звичайний (гвинтовий) |  | 2 |  |
| 5. | Олівець алмазний для виправлення шліфувальних кіл |  | 1 |  |
| 6. | Кондуктор для свердління |  | 2 |  |
| 7. | Нагубники на тиски м'які (комплект) | 15 |  |  |
| 8. | Патрони різні |  | 1 |  |
| 9. | Плита для виправлення |  | 1 |  |
| 10. | Плита контрольно-складальна |  | 1 |  |
| 11. | Плита перевірочна |  | 1 |  |
| 12. | Плита розмічальна |  | 1 |  |
| 13. | Підкладки різні (комплект) |  | 2 |  |
| 14. | Притиски для труб (різні) |  | 5 |  |
| 15. | Призми різні |  | 4 |  |
| 16. | Пристосування вигинальні (різні) |  | 2 |  |
| 17. | Пристосування з магнітною підставою поворотне |  | 1 |  |
| 18. | Стійка індикаторна з магнітною підставою |  | 1 |  |
| 19. | Стійка індикаторна універсальна |  | 2 |  |
| 20. | Тиски верстатні з ручним приводом неповоротні |  | 5 |  |
| 21. | Косинець чавунний розмічальний |  | 2 |  |

Список  літератури

- М.В. Анисимов, Л.М.Анисимова Креслення. Київ: Вища школа, 2001- 239с.

- В.А.Баженов Інформаційні технології в будівництві. Київ: Арка, 2003-319с.

- М.І.Бандрівський, З.Д.Дерек Правила та безпека дорожнього руху. Львів: Світ, 2004-16с.

- В.Я.Бобров Основи ринкової економіки і підприємництва. Київ: Вища школа, 2003-719с.

- В.М.Бондар, В.А.Гаврилюк Практична електротехніка. Київ: Веселка, 2000-197с.

- Л.Є.Винокурова, М. В.Васильчук Основи охорони праці. Київ: Вікторія, 2001-192с.

- П.І. Гнатенко Основи правознавства. Київ: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003-320с.

- А.М.Гуржій Інформатика та інформаційні технології. Харків: Компанія СМТТ, 2003-352с.

- А.М.Гуржій Електротехніка з основами промислової електроніки. Київ: Форум, 2002-45с.

- А.М.Гуржій Електричні і радіотехнічні вимірювання, Київ: Навчальна книга, 2002-288с.

- Т.В. Канченко, М.П.Панченко Основи економіки. Київ: Вища школа, 2003-320с.

- І.М.Противень Креслення: Практичний довідник. Харків: ФОП Співак В.Л. 2009-144с.

- В.К.Сидоренко Креслення. Київ: Школяр, 2004-239с.

- О.М.Шаповаленко Основи електричних вимірювань. Київ: Либідь, 2002-320с.

- Довідник Арматурний прокат для залізобетонних конструкцій - Кривий Ріг: Мира, 2003

- Довідник Будівельне матеріалознавство - Київ: Експрес, 2004

17. Кондратюк С.Є., Кіндрачук М.В., Степаненко В.О., Москаленко Ю.Н. Металознавство та обробка металів. – Київ: Вікторія, 2000

18.  Р.Ф.Рунова Ю.Л. Косовський Технологія модифікованих будівельних розчинів - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007

19. Р.М.Ковтун Складання металоконструкцій – Київ: Вища освіта, 2006

20. Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – К. : Либідь, 2002

21. Державний стандарт України 3760:2008 Прокат арматурний для

залізобетонних  конструкцій

ЗМІСТ

| Авторський колектив | 3 |
| --- | --- |
| Загальні положення | 5 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти 2-го розряду | 8 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 2-го розряду | 9 |
| Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 11 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 13 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 15 |
| Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 17 |
| Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» | 18 |
| Типова навчальна програма з предмета «Технологія арматурних робіт» | 21 |
| Типова навчальна програма з предмета «Обладнання арматурних робіт» | 25 |
| Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні вимірювання» | 26 |
| Типова навчальна програма з предмета « Матеріалознавство» | 27 |
| Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 29 |
| Типова навчальна програма з предмета «Будівельне креслення» | 34 |
| Типова навчальна програма з предмета « Електротехніка» | 36 |
| Типова навчальна програма з виробничого навчання | 37 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 41 |
| Перелік основних засобів навчання | 42 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти 3-го розряду | 43 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 3-го розряду | 47 |
| Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 49 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 51 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 52 |
| Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 54 |
| Типова навчальна програма з предмета «Технологія арматурних робіт» | 55 |
| Типова навчальна програма з предмета «Обладнання арматурних робіт» | 59 |
| Типова навчальна програма з предмета « Матеріалознавство» | 61 |
| Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 63 |
| Типова навчальна програма з предмета «Будівельне креслення» | 68 |
| Типова навчальна програма з предмета « Електротехніка» | 70 |
| Типова навчальна програма з виробничого навчання | 71 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 74 |
| Перелік основних засобів навчання | 75 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти 4-го розряду | 79 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 4-го розряду | 80 |
| Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 82 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 84 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 85 |
| Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 87 |
| Типова навчальна програма з предмета «Технологія арматурних робіт» | 88 |
| Типова навчальна програма з предмета «Обладнання арматурних робіт» | 91 |
| Типова навчальна програма з предмета « Матеріалознавство» | 92 |
| Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 93 |
| Типова навчальна програма з предмета «Будівельне креслення» | 98 |
| Типова навчальна програма з предмета « Електротехніка» | 100 |
| Типова навчальна програма з виробничого навчання | 101 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 104 |
| Перелік основних засобів навчання | 105 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти 5-го розряду | 110 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 5-го розряду | 111 |
| Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 113 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 115 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 116 |
| Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 117 |
| Типова навчальна програма з предмета «Технологія арматурних робіт» | 118 |
| Типова навчальна програма з предмета «Обладнання арматурних робіт» | 120 |
| Типова навчальна програма з предмета « Матеріалознавство» | 122 |
| Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 123 |
| Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 128 |
| Типова навчальна програма з виробничого навчання | 129 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 132 |
| Перелік основних засобів навчання | 133 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти 6-го розряду | 137 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 6-го розряду | 138 |
| Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 140 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 141 |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 142 |
| Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 143 |
| Типова навчальна програма з предмета «Технологія арматурних робіт» | 144 |
| Типова навчальна програма з предмета «Обладнання арматурних робіт» | 146 |
| Типова навчальна програма з предмета « Матеріалознавство» | 147 |
| Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 149 |
| Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 154 |
| Типова навчальна програма з виробничого навчання | 155 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 158 |
| Перелік основних засобів навчання | 159 |
| Список рекомендованої літератури | 163 |
| Зміст | 164 |

Авторський колектив

Богданович В.М. – директор Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту; викладач вищої категорії

Лучко О.В. – завідувач відділення Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту; викладач вищої категорії, методист

Клітченко Н.О. - викладач спецтехнології арматурників Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту;

Бондаренко Л.В. – старший майстер Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту;

Закремська Л.І.. – викладач спецтехнології арматурників Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту;

Дейнеко А.Г. – методист Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту;

# Науковий консультант

Савицький М.В. – проректор з наукової роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, доктор технічних наук, професор, академік Української Академії наук, академік Академії будівництва України

# Рецензенти

Юрченко Є.Л. – доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, кандидат технічних наук

# Надтока О.О.  – директор Дніпропетровського обласного центру зайнятості

Погорєлов С.П. – директор навчального центру «Консоль» ТОВ «Консоль ЛТД»

# Літературний редактор

Подчезерцева Л.І. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.

# Технічний редактор

Безценна Т.М. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

# Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович – директор департаменту професійної освіти;

Паржницький Віктор Валентинович –   начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач сектору прогнозування потреб у  професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Василиненко Віктор Михайлович – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки  України.

Телефон: (044) 248-91-16