Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст дорожньо-будівельних машин

Код: 8414

Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин

5, 6, 7, 8-го розрядів

### Видання офіційне

Київ – 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

#### ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказ Міністерства освіти і науки України

від  30.09. 2016  №  1179

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст дорожньо-будівельних машин

Код: 8414

Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин

5, 6, 7, 8-го розрядів

### Видання офіційне

Київ - 2016

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Машиніст дорожньо-будівельних машин 5, 6, 7, 8-го розрядів відповідно  до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.  N 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня  тривалість  професійної  підготовки на 5 розряд– 532 години, на 6 розряд– 428 години, на 7 розряд– 366 годин та на 8 розряд–277 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі  кваліфікаційної характеристики професії Машиніст дорожньо-будівельних машин (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи». Зміна №8 до розділу 4 «Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг»  відповідно до наказу № 302 від 06 .12.2007 року) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17.07.2001 року № 218), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент –  20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен вміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст дорожньо-будівельних машин

Код: 8414

Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 5-го розряду

### Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

2.Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

правила програмного керування та основи роботи з комп’ютером;

будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання дорожньо-будівельної машини й установленого на ній устаткування, приладів та комплекту механізованого інструменту;

правила й інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту;

причини виникнення, способи  виявлення та усунення несправностей;

технологію виконання робіт та вимоги до їх якості;

основні властивості та склад матеріалів, що використовуються;

способи вивантаження та завантаження матеріалів;

режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин;

основи електротехніки;

правила і норми з охорони праці під час будівництва та ремонту автомобільних доріг;

правила дорожнього руху

Повинен уміти:

керувати дорожньо-будівельною машиною під час виконання робіт з улаштування нижнього та верхнього шарів дорожнього одягу, фрезерування покриття, ямкового ремонту автомобільних доріг;

монтувати, регулювати устаткування, встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації, забезпечувати його безперебійну роботу;

здійснювати візуальний огляд робочої ділянки, дорожнього покриття, що підлягає ремонту, та установлювати технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року;

забезпечувати безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників;

контролювати правильність кріплення робочих органів машини якою керує;

контролювати роботу устаткування, агрегатів, приладів машини з використанням контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструменту;

перевіряти технічний стан, виконувати підготовку машини до роботи;

розбирати та виконувати підготовку до ремонту вузлів та агрегатів;

замінювати спрацьовані частини та деталі;

виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей з використанням універсальних пристроїв, а також повне відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;

ремонтувати, складати,випробовувати, регулювати та здавати в експлуатацію вузли, агрегати;

виконувати слюсарні та електрослюсарні роботи з поточного ремонту машини;

виконувати щозмінне обслуговування машини та планово-запобіжний ремонт;

забезпечувати безпечні умови роботи машини та дорожнього руху.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні навчання на основі інтегрованої професії

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень машиніста технологічно суміжної  або спорідненої машини та слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста технологічно суміжної  або спорідненої машини та слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник» за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 5-го розряду, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних та пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг.(Секція F, Клас 42.11 )

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –5 розряд

Загальний фонд навчального часу – 562 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 32 | 2 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 10 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 | 2 |
| 1.4 | Резерв часу | 8 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 163 | 12 |
| 2.1 | Будова та експлуатація дорожньо-будівельних машин та тракторів | 54 | 6 |
| 2.2 | Комплексна система технічного обслуговування i ремонту дорожньо-будівельних машин | 54 | 6 |
| 2.3 | Технологія дорожньо-будівельних робіт | 10 |  |
| 2.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 2.5 | Основи безпеки руху | 8 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.7 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 |  |
| 2.8 | Основи технічного креслення | 8 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 330 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 108 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 210 |  |
| 3.3 | Індивідуальне навчання керуванню самохідними дорожньо-будівельними машинами | 12 |  |
| 4 | Консультації | 30 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 532 | 14 |

Перелік кабінетів лабораторій, полігонів для підготовки

кваліфікованих працівників за професією

Машиніст дорожньо-будівельних машин

1. Кабінети

Електротехніки;

охорони праці;

креслення;

дорожньо-будівних машин.

2. Лабораторії

Дорожньо-будівельних машин.

3.Майстерні

Пункт технічного обслуговування.

4. Навчальний полігон

Пост технологічного налагодження машин;

машинний двір;

майданчик для практичного оволодіння навичками з керування дорожньо-будівельними машинами.

Примітка

Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фінансова база підприємства | 7 |  |
| 2. | Якість продукції та економічна ефективність | 3 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 3 |  |
| 2. | Захист господарських прав і інтересів | 1 |  |
| 3. | Основи трудового законодавства | 2 |  |
| 4. | Адміністративна і дисциплінарна відповідальність | 2 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 3. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

« Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 2 | 2 |
| 3 | Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації | 3 |  |
| Всього: | 6 | 2 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Визначення та принцип побудови автоматизованих систем: автоматизована система управління виробництвом (АСУВ), автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП), система автоматизованого проектування (САПР).

Числове програмне управління (ЧПУ) – локальні системи, супервізорне управління, пряме числове управління.

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи.

Функціональна схема мікропроцесора. Пристрої зв’язку з об’єктом управління, їх класифікація.

Поняття про пристрої перетворення інформації цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), аналогово-цифровий перетворювач (АЦП).

Лабораторно-практична робота

1.Складання блок-схеми основного алгоритму роботи мікропроцесора.

Тема 3. Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації

Складання алгоритмів технологічного процесу обробки типових деталей.

Базові конструкції алгоритмів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Будова та експлуатація дорожньо-будівельних машин та тракторів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Особливості будови тракторів | 16 |  |
| 1.1 | Будова тракторного двигуна | 7 |  |
| 1.2 | Будова трансмісії і гальм | 4 |  |
| 1.3 | Ходова частина і рульове керування | 2 |  |
| 1.4 | Гідравлічна система тракторів | 2 |  |
| 1.5 | Електрообладнання тракторів | 1 |  |
| 2 | Види та особливості будови дорожньо-будівельних машин | 32 |  |
| 2.1 | Класифікація дорожньо-будівельних машин | 3 |  |
| 2.2 | Машини для дорожньо-будівельних робіт | 17 | 2 |
| 2.3 | Машини для ремонту та утримання доріг | 8 | 2 |
| 2.4 | Комунальні машини | 4 | 2 |
| 2.5 | Підготовка машин до роботи. Технологічне налагодження | 6 | 2 |
|  | Всього: | 54 | 8 |

Тема 1. Особливості будови тракторів

Тема 1.1. Будова тракторного двигуна

Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного механізму. Підбір деталей шатунно-поршневої групи. Фази газорозподілу, підбір і встановлення розподільчих шестерень. Основні несправності і дефекти кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів.

Особливості конструкції систем двигуна. Встановлення початку подачі палива. Обладнання для регулювання моменту початку подачі палива в камери згорання.

Основні несправності і дефекти деталей систем мащення і охолодження.

Тема 1.2.Будова трансмісії і гальм

Особливості механізмів трансмісії гусеничних тракторів. Призначення, будова і робота карданної і головної передачі, їх регулювання.

Призначення, будова і робота муфт керування, їх регулювання.

Призначення, будова і робота планетарного редуктора гусеничних тракторів, його регулювання.

Призначення, особливості будови гальм з пневмоприводом, їх регулювання. Основні несправності і дефекти деталей і гальм.

Призначення, будова, робота і регулювання кінцевих передач.

Тема 1.3. Ходова частина і рульове керування

Ходова частина гусеничних тракторів. Будова підтримуючих роликів, направляючого колеса і натяжного пристрою. Підвіска трактора. Будова каретки, гусеничного ланцюга. Регулювання натягу гусеничного ланцюга. Основні дефекти деталей, вузлів і механізмів ходової частини гусеничних тракторів.

Рульове керування з гідроприводом колісних тракторів. Регулювання рульового керування. Регулювання сходження коліс. Основні дефекти деталей рульового керування.

Тема 1.4. Гідравлічна система тракторів

Особливості будови і роботи роздільно-агрегатної начіпної гідравлічної системи тракторів. Схеми роботи гідравлічної системи. Будова і робота розподільників масла. Характерні несправності та ремонт деталей та вузлів гідравлічної системи.

Тема 1.5. Електрообладнання тракторів

Генератори змінного струму. Призначення, будова і робота генератора змінного струму. Реле-регулятор. Призначення і робота приладів реле-регулятора. З’єднання реле-регулятора з генератором, акумуляторною батареєю і постачальниками. Догляд за генератором і реле-регулятором; основні несправності і їх усунення. Перевірка реле-регулятора на машині або контрольно-виробничому обладнанні.

Призначення, будова і робота стартерів, які використовуються на тракторах.

Регулювання механізму приводу стартера. Стартери з дистанційним керування. Реле включення. Реле включення. Реле привода. Монтажні схеми і процеси роботи електричних стартерів. Догляд за стартерами. Несправності стартерів, їх виявлення і способи усунення.

Тема 2. Види та особливості будови дорожньо-будівельних машин

Тема 2.1. Класифікація дорожньо-будівельних машин

Загальна класифікація дорожньо-будівельних машин. Класи, групи, типи машин. Вимоги, які ставлять до машин для виконання дорожньо-будівельних, дорожньо-ремонтних робіт та робіт із утримання доріг у належному стані.

Тема 2.2. Машини для дорожньо-будівельних робіт

Машини для виконання підготовчих робіт.

Машини для будівництва інженерних споруд на дорозі та малих штучних споруд. Траншеєкопачі, трубоукладачі, крани тракторні, бурові машини, машини бурильно-кранові. Будова, технічні характеристики, принцип роботи. Безпека праці під час експлуатації.

Машини для виконання робіт зі зведення земляного полотна. Землерийні машини, скрепери, транспортери, тягачі гусеничні. Будова, технічні характеристики, принцип роботи. Безпека праці під час експлуатації.

Машини для виконання укріплювальних робіт. Котки дорожні, їх види, будова, основні технічні характеристики та принцип роботи. Безпека праці під час експлуатації.

Машини для будівництва дорожнього одягу (підстави і покриття). Асфальтоукладачі, бетонозмішувачі, бетоноукладачі, машини для догляду за бетоном. Будова, технічні характеристики, принцип роботи. Безпека праці під час експлуатації.

Машини для виконання робіт із озеленення та благоустрою.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення основних вузлів і агрегатів машин для виконання дорожньо-будівельних робіт.

Тема 2.3. Машини для ремонту та утримання доріг

Види машин для ремонту та утримання доріг та їх призначення.

Фрези дорожні, їх будова, основні технічні характеристики, принцип роботи, безпека праці під час експлуатації.

Трактор-фреза, будова, основні технічні характеристики, принцип роботи, безпека праці під час експлуатації.

Універсальні та комбіновані дорожні машини, їх будова, основні технічні характеристики, принцип роботи. Змінне обладнання для дорожніх машин. Робоче обладнання для зимового утримання доріг. Безпека праці під час експлуатації.

Машини для розмічання доріг.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення основних вузлів і агрегатів машин для ремонту та утримання доріг.

Тема 2.4. Комунальні машини

Види комунальних машин та їх використання для утримання доріг.

Підмітально-прибиральні машини, вакуумно-підмітальні машини, пилососи дорожні, машини очисні та прибиральні, їх будова, основні технічні характеристики, принцип дії. Безпека праці під час експлуатації.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення основних вузлів і агрегатів комунальних машин.

Тема 2.5. Підготовка машин до роботи. Технологічне налагодження

Приймання, монтаж і складання дорожньо-будівельних машин, підготовка їх до роботи. Технологічне налагодження машин. Контроль за їх роботою під час експлуатації та зупинок. Можливі основні несправності та способи їх усунення. Безпека праці під час експлуатації.

Лабораторно-практична робота

1.Проведення технологічного налагодження машин.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Комплексна система технічного обслуговування

і ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |  |
| 2. | Планово-запобіжна система технічного обслуговування самохідних дорожньо-будівельних машин та тракторів. Засоби технічного обслуговування | 18 | 2 |
| 3. | Технічне обслуговування під час обкатки та експлуатації машин | 16 | 2 |
| 4. | Технічне обслуговування машин під час зберігання | 14 | 2 |
|  | Всього: | 54 | 6 |

Тема 1. Основи ремонту дорожньо-будівельних машин

Види чорних і кольорових металів, неметалевих конструкційних матеріалів, що застосовуються під час ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, їх основні властивості.

Основи технічного вимірювання. Правила користування вимірювальними інструментами та універсальними засобами вимірювань. Допуски та посадки, їх позначення і практичне застосування під час ремонту машин. Квалітети точності.

Види слюсарних робіт, що виконуються машиністом дорожньо-будівельних машин під час ремонту і технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів. Організація ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Нормативно-технічна документація з ремонту машин. Термін служби дорожньо-будівельних машин та тракторів. Види спрацювань, їх характеристика. Види ремонту і періодичність їх проведення. Інструменти та пристрої для виконання розбирально-складальних і ремонтних робіт.

Загальна схема технологічного процесу ремонту дорожньо-будівельних машин. Технічні умови на ремонт. Порядок розбирання і дефектування. Ремонт робочого обладнання машин. Ремонт трансмісії, ходової частини. Порядок складання та регулювання основних вузлів і агрегатів машин.

Контроль за якістю ремонту. Безпека праці під час виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту.

Тема 2. Планово-запобіжна система технічного обслуговування самохідних дорожньо-будівельних машин та тракторів. Засоби технічного обслуговування

Особливості системи планово-запобіжного технічного обслуговування та ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Нормативно-технічна документація з технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів. Технічне діагностування. Основні засоби технічного діагностування. Призначення і характеристика переносного діагностичного комплекту.

Призначення і робота обладнання для мащення і заправки дорожньо-будівельних машин та тракторів. Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практична робота

1. Проведення планово-запобіжного технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин та  тракторів .

Тема 3. Технічне обслуговування під час обкатки та експлуатації машин.

Значення технічного обслуговування у підвищенні високої надійності машин та їх ефективної експлуатації. Зміст технічного обслуговування під час підготовки дорожньо-будівельних машин до експлуатації. Види обкатки машин та основні технічні вимоги. Режими обкатки. Операції технічного обслуговування після закінчення експлуатаційної обкатки.

Технологія технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів. Зміст операцій щозмінного технічного обслуговування, ТО-1 і ТО-2. Технічне обслуговування двигунів, агрегатів та механізмів силової передачі, ходової частини, механізмів керування і електрообладнання дорожньо-будівельних машин.

Правила і порядок виконання операцій технічного обслуговування. Обов’язки машиніста дорожньо-будівельних машин під час проведення технічного обслуговування машин, у період їх експлуатації. Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практична робота

1. Технічне обслуговування під час обкатки та експлуатації дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Тема 4. Технічне обслуговування машин під час зберігання

Значення та загальні вимоги до зберігання дорожньо-будівельних машин та тракторів. Види і способи зберігання машин. Підготовка їх до тривалого зберігання. Зняття вузлів і агрегатів для закритого зберігання. Герметизація машин. Технічне обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів у період їх зберігання.

Перелік і послідовність виконання операцій, що виконуються в разі зняття машин з тривалого зберігання. Технічне обслуговування і регулювання.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практична робота

1. Технічне обслуговування машин під час зберігання дорожньо-будівельних машин та тракторів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технологія дорожньо-будівельних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг | 4 |  |
| 2. | Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг | 2 |  |
| 3. | Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані | 2 |  |
| 4. | Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах | 2 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг

Дорожні роботи, їх види та способи виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

Основні види робіт під час будівництва доріг та технологічна послідовність їх виконання: підготовчі роботи; виконання робіт зі зведення земляного полотна; укріплювальні роботи; влаштування дорожнього одягу (підстави і покриття).

Тема 2. Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг

Класифікація робіт із ремонту автомобільних доріг. Поточний, середній та капітальний ремонти, строки проведення.

Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

Ремонт дорожніх покриттів: гравійні і щебеневі покриття;щебеневі і гравійні покриття, оброблені органічними в’яжучими матеріалами; асфальтобетонні покриття; цементобетонні покриття.

Тема 3. Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані

Організація робіт із підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

Роботи із обслуговування узбіч, дорожніх водовідводів, очищення їх від сміття і рослинності.

Сезонні роботи із утримання доріг:

- зимові механізовані роботи: снігоочищення проїзної частини і тротуарів, видалення накату, розширення проїзної частини (від снігу), посипання проїжджої частини і тротуарів протиожеледними матеріалами, вивезення снігу;

- літні механізовані роботи: підмітання проїзної частини доріг, тротуарів і заїзних кишень, мийка та полив проїжджої частини і заїзних кишень, планування узбіч, вивезення сміття.

Тема 4. Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах

Організація виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та умовах обмеженої видимості. Технологія виконання дорожньо-будівельних робіт у зимовий період. Організація робіт у небезпечних зонах, складних природних умовах, загазованій місцевості, умовах хімічного та радіоактивного забруднення.

Організація проведення робіт під час ліквідації наслідків паводків, у тому числі в умовах високогір’я. Безпека праці.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху | 1 |  |
| 2. | Регулювання дорожнього руху | 2 |  |
| 3. | Порядок руху | 2 |  |
| 4. | Особливі умови дорожнього руху | 2 |  |
| 5. | Додаткові вимоги Правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього | 8 |  |

1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху

Загальні положення, терміни та визначення

Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил, значення основних термінів та визначень.

Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки, їх характеристика

Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика

Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

3. Порядок руху

Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть

Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

4. Особливі умови дорожнього руху.

Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних і тихохідних машин і механізмів та тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками.

Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами, протитуманними фарами.

Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі та за інших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного засобу. Міжнародний рух.

Перевезення людей і вантажу

Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки недотримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів.

5. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан і обладнання транспортних засобів

Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми, позначень, кольору та розміщення номерних знаків.

Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах: «Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб», «Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Окремі питання організації дорожнього руху

Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону тварин.

Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи безпеки руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основнi елементи теорії pуху самохідних дорожньо-будівельних машин. Психофiзiологiчнi основи праці машиніста дорожньо-будівельних машин | 2 |  |
| 2. | Доpожньо-тpанспоpтнi пригоди, причини їх виникнення та відповідальність водіїв за порушення Правил дорожнього pуху | 2 |  |
| 3. | Основи безпеки керування дорожньо-будівельними машинами | 2 |  |
| 4. | Особливості водіння дорожньо-будівельних машин. Забезпечення безпеки під час керування самохідними дорожньо-будівельними машинами у piзних умовах | 2 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

1. Основнi елементи теорії pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи праці тракториста

Класифiкацiя тpанспоpтних засобiв за категоpiями. Рушiйна сила тpактоpа. Сили опору pуху тpактоpа. Розгін тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть тpактоpа. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневрування тpактоpа.

Загальні поняття про психофізіологічні основи праці та їх вплив на безпеку праці водія. Зip, орієнтування та pозpахунок водiя. Слуховi, м’язові та вестибулярні відчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi якостi водiя.

2. Доpожньо-тpанспоpтнi пригоди, причини їх виникнення та відповідальність водіїв за порушення Правил дорожнього pуху

Класифiкацiя дорожньо-транспортних пригод. Причини дорожньо-транспортних пригод.

Види відповідальності водiя за порушення правил дорожнього pуху. Дисциплiнаpна, адміністративна відповідальність. Засоби суспільного впливу. Кpимiнальна відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди. Матеpiальна відповідальність за збиток, заподіяний внаслiдок порушення Правил дорожнього pуху.

3. Основи безпеки керування тpактоpом

Робоче місце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидіння, дзеркал заднього виду, положення рук на рульовому колесі (важелях керування) та ніг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишніх умов. Послiдовнiсть дій органами керування під час зрушення машин з місця, розгону, гальмування. Прийоми переключення передач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмівною системою. Користування ручним гальмом. Користування приладами сигналізації.

4. Особливості водіння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах

Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.

Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення тpактоpних поїздiв пiд навантаження та розвантаження вантажів.

Керування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування тpактоpом у транспортному потоці під час об'їзду нерухомої перешкоди.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами на вузьких дорогах, поворотах, крутих підйомах та схилах.

Запобiжнi заходи під час водіння тpактоpних причепів в умовах бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах, «зимниках», льодових пеpепpавах. Рух ріллею, мокpою тpавою.

Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних баpханiв, водних пеpешкод.

Шкiдливiсть та умови pуху тpактоpiв.

Пpийоми кеpування тpактоpом на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах. Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця та гальмування.

Рух у нiчний час, дощ, туман i снiгопад.

Кеpування тpактоpом на залiзничних пеpеїздах.

Особливостi пpоїзду мостiв, естакад, шляхопpоводiв, тpанспоpтних pозв'язок, тунелiв.

Кеpування тpактоpом пiд час буксиpування неспpавних тpактоpних засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя пiд час буксиpування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 1 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці в дорожньо-експлуатаційній дільниці. Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою на дорогах. Безпека праці на робочому місці машиніста дорожньо-будівельних машин. Основні небезпечні виробничі фактори при будівництві доріг.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Вимоги безпеки праці під час експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які виконують дорожньо-будівельні операції.

Дії машиніста дорожньо-будівельних машин під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці, основні небезпечні виробничі фактори під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Безпека праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах (обмежена видимість, вечірній та нічний час, зимовий період).

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста дорожньо-будівельних машин.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі втрати свідомості, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 5. | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
| 6. | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

# Тема 1.Постійний струм та кола постійного струму

Кола постійного струму. Закон Ома для повного кола. Методи розрахунку кіл постійного струму. Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні і енергетичні характеристики резонансних кіл. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

Тема 3. Електричні машини змінного струму

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні і однофазні.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

Тема 5. Напівпровідникові прилади

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення, біполярні та польові транзистори. Параметри тиристорів. Маркування напівпровідникових приладів, область застосування. Електронне керування токарними верстатами.

Тема 6. Інтегральні мікросхеми

Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми, конструкція інтегральних мікросхем. Активні елементи гібридних інтегральних мікросхем. Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

# «Основи технічного креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи технічного креслення | 2 |  |
| 2. | Умовності на робочих кресленнях | 1 |  |
| 3. | Робочі креслення | 2 |  |
| 4. | Складальнi креслення | 2 |  |
| 5. | Читання схем | 1 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1.Основи технічного креслення

Види креслень. Порядок читання креслень. Формати креслень. Основний напис i вiдомостi, що розташованi в ньому.

Лiнiї креслення. Масштаби. Основнi вiдомостi про зображення, розмiри, їх точностi в технічних вказiвках. Поняття про шорсткiсть поверхонь.

Тема 2. Умовності на робочих кресленнях

Поняття про перерiз. Класифiкацiя перерiзiв. Правила виконання i позначення перерiзiв.

Графiчне позначення матерiалiв у перерiзах.

Читання креслень, що мiстять перерiзи.

Поняття про розрiз.

Вiдмiнностi мiж розрiзом i перерiзом. Класифiкацiя розрiзiв за розташуванням площини перерiзiв. Розташування i позначення розрiзiв.

Мiсцевi розрiзи, їх призначення та правила виконання. З’єднання частини виду i частини вiдповiдного розрiзу. З’єднання половини виду i половини розрiзу. Умовностi під час виконання розрiзiв через тонкі стiнки типу ребер жорсткостi i спицi.

Поняття про складнi розрiзи. Ступiнчастi розрiзи. Ламанi розрiзи. Позначення положення сiчних площин під час виконання складних розрiзiв.

Читання креслень, що мiстять розрiзи.

Тема 3. Робочі креслення

Поняття про креслення деталi. Основнi вимоги до креслень робочої документацiї.

Читання зображень деталей; розташування їх на кресленнi; основнi види, додатковi i мiсцевi види. Виноснi елементи.

Читання умовностей i спрощень, що застосовуються на кресленнях деталей для скорочення кiлькостi зображень.

Читання розмірів на кресленнях. Основні правила нанесення розмiрiв. Визначення необхідності i достатності розмірів на кресленнях. Нанесення розмiрiв з урахуванням способів обробки деталей i зручностi їх контролю. Нанесення розмірів вiд базових поверхонь. Групування розмiрiв. Позначення допускiв на кресленнях. Спрощення під час нанесення розмiрiв. Позначення нахилу i конусностi.

Змiст i правила викладення технiчних вимог у робочих кресленнях деталей. Читання технiчних вимог. Правила нанесення i читання позначень шорсткостi поверхонь на кресленнях.

Нанесення на кресленнях позначень покриття, термiчної та інших видiв обробки.

Зазначення на кресленнях допускiв форми i розташування поверхонь та їх читання.

Ескiзи. Призначення ескiзiв. Порядок виконання ескiзiв: вибiр головного зображення; визначення необхiдного числа зображень; послiдовнiсть їх виконання, проведення розмірних лiнiй, обмірювання деталей, нанесення розмірів i позначень шорсткості поверхонь.

Читання креслень типових деталей за спеціальністю.

Читання зображень різьби i різьбових з’єднань. Зображення різьби на валу та в отворi. Зображення рiзьби в розрiзi. Зображення конічної рiзьби. Випадки зображення профілю рiзьби. Зображення i читання стандартних рiзьб. Багатозахiднi рiзьби. Позначення поля допуску i напрямку різьби. Особливості позначення трубних i конічних різьб. Позначення спеціальних різьб. Позначення шорсткості поверхнi рiзьби.

З’єднання деталей за допомогою різьби. Зображення різьбового з’єднання в розрiзi.

Групові i базові конструкторські документи. Правила читання групових креслень. Правила читання креслень стандартних деталей. Креслення зубчастих колiс i зубчастих передач.

Правила виконання i читання креслень зубчастих колiс, рейок i зiрочок ланцюгових передач, таблиці параметрiв. Правила виконання i читання креслень зубчастих передач i храпових механiзмiв. Креслення пружин. Правила читання креслень пружин.

Тема 4. Складальнi креслення

Загальнi вiдомостi про складальнi креслення.

Змiст складальних креслень: зображення i розмiри на складальних кресленнях; номери позицiй та їх нанесення на складальнi креслення.

Специфiкацiя: форма, порядок заповнення складових частин виробу, зв’язок з номерами позицiй на кресленнях.

Розрiзи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування сумiжних деталей у перерiзах.

Послiдовнiсть читання складальних креслень.

Умовностi i спрощення зображень на складальних кресленнях.

Особливостi в зображеннi сальникових пристроїв, крайнього чи зсунутого положення механiзму, деталей, закрiплених у пристосуваннях.

Зображення нероз’ємних з’єднань (заклепкових, зварних i клейових). Зображення шпонкових i шліцьових з’єднань. Зображення пружин на складальних кресленнях.

Деталювання i порядок роботи з деталювання.

Позначення на кресленнях посадок. Розмiри на складальних кресленнях.

Тема 5. Читання схем

Поняття про схеми. Класифiкацiя схем за видами i типами. Правила читання схем. Таблицi до схем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія – 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –5 розряд

| № з\п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виробниче навчання в майстерні |  |
| 1.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством | 6 |
| 1.2 | Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиніст дорожньо-будівельних машин 5-го розряду | 102 |
|  | Всього: | 108 |
| 2. | Виробнича практика |  |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт машиніста дорожньо-будівельних машин 5-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 203 |
|  | Всього: | 210 |
| 3. | Індивідуальнее навчання керуванню самохідними дорожньо-будівними машинами | 12 |
| Разом: | 330 |

1. Виробниче навчання

1.1.Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з навчальним закладом, його територією, плануванням, розташуванням, майстернями, полігонами. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого місця.

Інструктаж з охорони праці. Причини i види травматизму. Безпечні прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загорання i заходи щодо його усунення. Призначення i користування пінними i вуглекислими вогнегасниками. Правила поведінки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстерні. Правила користування електроінструментом. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання i робочих місць. Порядок закріплення слухачів за робочими місцями.

1.2. Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиністдорожньо-будівельних машин 5-го розряду

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи

Ознайомлення з організацією робочого місця машиніста дорожньо-будівельних машин. Підготовка інструменту, пристроїв та обладнання до роботи.

Засвоєння раціональних прийомів робіт з планування земельного майданчика. Виконання земляних робіт, знімання рослинного шару, спорудження насипу, розрівнювання ґрунту, риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей.

Набуття навичок виконання робіт із ущільнення ґрунтів самохідними котками різних конструкцій, вібраційними і трамбувальними машинами.

Набуття навичок виконання дорожньо-будівельних робіт на землерийно-фрезерних машинах різних конструкцій.

Освоєння операцій і видів робіт із укладання дорожнього покриття. Набуття навичок керування машинами для укладання дорожнього покриття.

Освоєння операцій і видів робіт із утримання доріг у належному стані. Виконання робіт із благоустрою та озелененню придорожніх територій.

Набуття навичок керування дорожньо-будівельною технікою в складних умовах.

Освоєння операцій та видів робіт із технологічного регулювання самохідних дорожньо-будівельних машин.

Освоєння операцій та видів робіт із технічного обслуговування самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок виконання слюсарних робіт середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок із ремонту, складання і регулювання робочих органів дорожньо-будівельних машин.

Освоєння правил технічної експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин. Щозмінне технічне обслуговування машин. Огляд і перевірка технічного стану механізмів і систем. Постановка машин на зберігання.

2. Виробнича практика

# 2.1. Інструктаж з охорони праці

# Організація робочих місць. Планування роботи. Контроль якості робіт. Засоби охорони праці та індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами та обов’язками працівників і розпорядком дня у господарстві.

# 2.2 Самостійне виконання операцій прийомів та видів робіт, що виконує машиніст дорожньо-будівельних машин відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики

# Оволодіння передовими прийомами та методами робіт.

# Дотримання вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання керування самохідними дорожньо-будівними машинами

| № з/п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці. Вправи з прийомів користування органами керування самохідних дорожньо-будівельних машин. Запуск двигуна. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 2 |
| 2. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами вздовж прямої та з поворотами на всіх передачах переднього і заднього ходу. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 5 |
| 3. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами. Вправи з навантаження ґрунту на автотранспорт. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 5 |
| Всього: | 12 |

1. Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з охорони праці

1.1. Вправа про правильну посадку машиніста дорожньо-будівельних машин в кабіну, користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста дорожно-будівельних машин у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

1.2. Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання дорожньо-будівельними машини з місця та зупинка з працюючим двигуном

Інструктаж з охорони праці.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Рушання дорожньо-будівельних машин з місця до досягнення плавності руху.

1.3. Керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях

Інструктаж з охорони праці.

Пpовести пуск двигуна. Виконати впpави iз pушення дорожньо-будівельними машинами з мiсця до досягнення плавностi початку pуху.

Впpави з керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої, з плавними, кpутими повоpотами впpаво, влiво до досягнення впевненостi у пpийомах коpистування всiма оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин.

Впpави виконувати на І, потiм ІІ, а далi на ІІІ пеpедачi з дотpиманням пpавил доpожнього pуху.

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машин на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Виконати впpави з керування дорожньо-будівельних машинами на пiдвищених швидкостях (до 10 км/год) вздовж пpямої та з повоpотами, дотpимуючись пpавил доpожнього pуху.

1.4. Керування дорожньо-будівельними машинами при рухові заднiм ходом. Проїзд через воpота. Під'їзд дорожньо-будівельних машин до транспортних засобів

Інструктаж з охорони праці

Виконати вправи: pушання дорожньо-будівельними машинами з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi pуху; під'їзду заднiм ходом до транспортних засобів; в’їзду в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

1.5. Керування дорожньо-будівельними машин у нiчний час

Пуск двигуна дорожньо-будівельних машин у нiчний час, перевірити pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести дорожньо-будівельну машину за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

2. Керування дорожньо-будівельними машин. Інструктаж з охорони праці.

2.1. Впpави з пpийомiв коpистування оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин. Пуск двигуна, керування дорожньо-будівельними машин вздовж пpямої та з повоpотами

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста у кабiну дорожньо-будівельної машини.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Засвоєння прийомів початку руху, гальмування, зупинки дорожньо-бдівельних машин. Їзда на дорожньо-будівельних машинах вздовж пpямої з повоpотами для закpiплення пpийомiв коpистування оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин.

2.2. Керування дорожньо-будівельними машин при рухові заднiм ходом. Під’їзд дорожньо-будівельними машин до транспортних засобів. Пpоїзд чеpез ворота

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати впpави: pушання дорожньо-будівельних машин з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi ходу, пiд'їзду заднiм ходом до начiпного або пpичiпного знаpяддя, в'їзду в умовнi воpота спочатку пеpеднiм, потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

2.3. Керування дорожньо-будівельними машинами у складних дорожніх умовах та на пiдвищених швидкостях

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машинами на пiдйомах та спусках, iз зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiднімання на гоpу; керування дорожньо-будівельними машинами під час переїзду чеpез неглибокi pови, невеликi стpумки, річки убрід та мостом; керування дорожньо-будівельними машинами на малих, потім великих швидкостях з повоpотами. Iнстpуктаж з основних пpавил pуху дорожньо-будівельними машинами на доpогах вiдповiдно до пpавил доpожнього pуху.

2.4. Керування дорожньо-будівельними машинами у нiчний час

Інструктаж з безпеки праці.

Пеpевipити готовнiсть двигуна до пуску, пуск двигуна дорожньо-будівельними машин (у нiчний час), pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести дорожньо-будівельні машинами за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Розробка ґрунту при плануванні площадки бульдозером

- Виконання робіт бульдозером при спорудженні насипу

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки від рослинності

- Виконання робіт бульдозером при засипанні виямок

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки в комплексі із екскаватором

- Розробка ґрунтів в котловані під фундамент будівлі екскаватором боковим забоєм з навантаженням ґрунту в автотранспорт

- Виконання робіт екскаватором одноковшевим при навантаженні сипучих матеріалів в автомобіль

- Виконання робіт екскаватором одноківшовим при ритті траншеї Виконання робіт скрепером при розробці ґрунтів на схилах Виконання робіт скрепером при будівництві дороги

- Виконання робіт скрепером при плануванні площадки (території)

- Виконання робіт в складі колони скреперів

- Виконання робіт автогрейдером при плануванні площадки (території)

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві дороги

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві насипу

- Виконання робіт автогрейдером при вирівнюванні місцевості

- Виконання робіт по фрезеруванню покриття

- Виконання ямкового ремонту автомобільних доріг

- Виконання робіт самохідним котком з рівними вальцями

Критерії

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | 5 розряд |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Види дорожніх робіт та способи їх виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

- Технологічні послідовність виконання робіт під час будівництва робіт.

- Класифікацію робіт із ремонту автомобільних доріг. Капітальні ремонти автомобільних робіт.

- Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

- Ремонт та утримання штучних споруд.

- Підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування та прилеглої території. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

- Види сезонних робіт із утримання доріг.

- Організацію виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та в умовах обмеженої видимості.

- Організацію проведення робіт під час ліквідації паводків.

- Класи, групи, типи дорожньо-будівельних машин. Вимоги, які ставляться до дорожньо-будівельних машин для виконання робіт.

- Машини для виконання підготовчих робіт.

- Машини для будівництва інженерних споруд на дорозі.

- Машини для виконання робіт зі зведення земляного полотна.

- Машини для виконання укріплювальних робіт.

- Машини для будівництва дорожнього одягу (підстави і покриття).

- Машини для виконання робіт із озеленення та благоустрою.

- Види машин для ремонту та утримання доріг.

- Види комунальних машин та їх використання для утримання доріг.

- Підготовку та технологічне налагодження дорожньо-будівельних машин до роботи.

- Види слюсарних робіт (рубання, правлення, гнуття, різання, обпилювання, свердління, зенкування, нарізання різі, клепання, притирання, паяння).

- Особливості системи планово-запобіжного технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Правила і порядок виконання операцій технічних обслуговувань під час обкатки та експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Порядок приймання в експлуатацію нових та відремонтованих дорожньо-будівельних машин.

- Види, способи та технологію ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Правила дорожнього руху та основи безпеки руху.

- Правові та організаційні основи охорони праці, безпека праці, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни праці та санітарії, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

- Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин.

- Норми виробітку і витрати паливо-мастильних матеріалів.

- Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт та методи і засоби підвищення продуктивності праці.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

- Підбирати та використовувати необхідний інструмент, обладнання та пристосування для проведення ТО та ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Оцінювати технічний стан робочих органів.

- Виконувати операції технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин.

- Виконувати операції з технологічного налагодження дорожньо-будівельних машин.

- Керувати дорожньо-будівельними машинами.

- Виконувати технологічні операції на дорожньо-будівельних машинах:

- знімання рослинного шару;

- спорудження насипу;

- розрівнювання ґрунту;

- риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей;

- ущільнення ґрунтів самохідними котками, вібраційними і трамбувальними машинами;

- укладання дорожнього покриття;

- Визначати несправності дорожньо-будівельних машин та усувати їх.

10. 	Виконувати операції із зберігання дорожньо-будівельних машин.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Інструменти |  |  |  |
|  | Вимірювальні інструменти, що застосовуються під час слюсарних і ремонтних робіт |  | комплект |  |
|  | Набір спеціальних пристосувань і знімачів для запресовування і випресовування деталей і з’єднань |  | комплект |  |
|  | Набір слюсарних інструментів для виконання розбирально-складальних робіт при ремонті машин |  | комплект |  |
|  | Знімачі для розбирально-складальних робіт |  | комплект |  |
| 2. | Машини і механізми |  |  |  |
|  | Скрепери |  | 1 |  |
|  | Каналокопачі, каналоочисні машини |  | 1 |  |
|  | Кротодренажні і щілинодренажні машини |  | 1 |  |
|  | Машини для ущільнення ґрунту |  | 1 |  |
|  | Самохідні і причіпні грейдери |  | 1 |  |
|  | Одноківшові екскаватори |  | 1 |  |
| 3. | Устаткування |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний |  | 1 |  |
|  | Верстат свердлильний настільний |  | 1 |  |
|  | Верстат точильний універсальний |  | 1 |  |
|  | Ковадло |  | 1 |  |
|  | Лещата слюсарні різного призначення |  | 1 |  |
|  | Прес |  | 1 |  |
| 6. | Пристосування |  |  |  |
|  | Комплект знімачів |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст дорожньо-будівельних машин

Код: 8414

Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин

6-го розряду

### Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

2. Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 6-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Правила програмного керування та основи роботи з комп’ютером;

будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання дорожньо-будівельної машини й установленого на ній устаткування, приладів та комплекту механізованого інструменту;

правила й інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту;

причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей;

технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; основні властивості та склад матеріалів, що використовуються;

способи вивантаження та завантаження матеріалів;

режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин;

основи електротехніки;

правила і норми з охорони праці під час будівництва та ремонту автомобільних доріг;

правила дорожнього руху

Повинен вміти:

керувати дорожньо-будівельною машиною іноземного виробництва з програмним забезпеченням під час виконання  робіт з улаштування нижнього та верхнього шарів дорожнього одягу, фрезерування покриття, улаштування поверхневої обробки, ямкового ремонту автомобільних доріг.

монтувати, регулювати устаткування, встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації, забезпечувати його безперебійну роботу;

здійснювати візуальний огляд робочої ділянки, дорожнього покриття, що підлягає ремонту, та установлювати технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року;

забезпечувати безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників;

контролювати правильність кріплення робочих органів машини якою керує;

контролювати роботу устаткування, агрегатів, приладів машини з використанням контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструменту;

перевіряти технічний стан, виконувати підготовку машини до роботи;

розбирати та виконувати підготовку до ремонту вузлів та агрегатів;

замінювати спрацьовані частини та деталі;

виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей з використанням універсальних пристроїв, а також повне відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;

ремонтувати, складати,випробовувати, регулювати та здавати в експлуатацію вузли, агрегати;

виконувати слюсарні та електрослюсарні роботи з поточного ремонту машини;

виконувати щозмінне обслуговування машини та планово-запобіжний ремонт;

забезпечувати безпечні умови роботи машини та дорожнього руху.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією Машиніста дорожньо-будівельної машини та слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник» за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 6-го розряду, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних та пішохідних доріжок,

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг.(Секція F, Клас 42.11 )

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 8414Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –6 розряд

Загальний фонд навчального часу –438години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 24 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 8 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 4 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 115 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 76 |  |
| 2.3 | Технологія дорожньо-будівельних робіт | 10 |  |
| 2.4 | Правила дорожнього руху | 4 |  |
| 2.5 | Основи безпеки руху | 4 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.7 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 282 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання в майстерні | 36 |  |
| 3.2 | Виробниче навчання на підприємстві | 60 |  |
| 3.3 | Виробнича практика | 168 |  |
| 3.4 | Індивідуальне навчання керуванню самохідними дорожньо-будівельними машинами | 18 |  |
| 4 | Консультації | 10 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (та пункту 4) | 428 |  |

Перелік кабінетів лабораторій, полігонів для підготовки кваліфікованих працівників за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин

1. Кабінети

інформаційних технологій;

електротехніки;

охорони праці;

креслення;

дорожньо-будівних машин.

2. Лабораторії

дорожньо-будівельних машин.

3. Майстерні

пункт технічного обслуговування.

4. Навчальний полігон

пост технологічного налагодження машин;

машинний двір;

майданчик для практичного оволодіння навичками з керування  дорожньо-будівельними машинами.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фінансова база підприємства | 5 |  |
| 2. | Якість продукції та економічна ефективність | 3 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 1 |  |
| 2. | Захист господарських прав і інтересів | 1 |  |
| 3. | Основи трудового законодавства | 2 |  |
| 4. | Адміністративна і дисциплінарна відповідальність | 2 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств - обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 3. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 2 | 1 |
| 3 | Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації | 3 |  |
| Всього: | 6 | 1 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Визначення та принцип побудови автоматизованих систем: автоматизована система управління виробництвом (АСУВ), автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП), система автоматизованого проектування (САПР).

Числове програмне управління (ЧПУ) - локальні системи, супервізорне управління, пряме числове управління.

Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи.

Функціональна схема мікропроцесора. Пристрої зв’язку з об’єктом управління, їх класифікація.

Поняття про пристрої перетворення інформації цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), аналогово-цифровий перетворювач (АЦП).

Лабораторно-практична робота

1.Складання блок-схеми основного алгоритму роботи мікропроцесора.

Тема 3. Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації

Складання алгоритмів технологічного процесу обробки типових деталей. Базові конструкції алгоритмів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи стандартизації та метрології | 4 |  |
| 2. | Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання | 26 |  |
| 2.1 | Будова двигунів (нових моделей) | 10 |  |
| 2.2 | Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |  |
| 2.3 | Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин (нові марки) | 10 |  |
| 3. | Ремонтна справа | 46 |  |
| 3.1 | Прилади та засоби діагностування | 4 |  |
| 3.2 | Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів | 8 |  |
| 3.3 | Складання і випробовування двигуна | 8 |  |
| 3.4 | Динамічне і статичне балансування | 6 |  |
| 3.5 | Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів | 10 |  |
| 3.6 | Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів | 10 |  |
|  | Всього: | 76 |  |

Тема 1. Основи стандартизації та метрології

Державна система стандартів. Значення стандартів. Державні галузеві стандарти. Технічні умови. Основні державні стандарти, які використовуються у дорожньому машинобудуванні і під час ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Основи метрології. Поняття про метрологію. Фактори, які впливають на точність вимірювання. Основні метрологічні терміни і показники вимірювальних інструментів і приладів. Засоби вимірювання.

Загальні відомості про засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхні. Поняття про пневматичні, електричні, оптичні та інші засоби вимірювання.

Калібри, їхні основні типи, вимоги до них.

Тема 2. Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання

Тема 2.1. Будова двигуна

Особливості конструкції механізмів та систем двигунів сучасних марок.

Статичне балансування маховика.

Поняття зрівноваження сил, що діють у кривошипно-шатунному механізмі.

Способи підвищення потужності двигуна, турбокомпресор, його конструкція; характерні несправності, їх виявлення та способи усунення.

Будова обмежувача димлення на дизелях з турбонадувом.

Автоматична муфта випередження впорскування розподільних паливних насосів.

Конструкція форсунок та їх регулювання. Ознаки порушення нормальної роботи паливних насосів і форсунок, їх причини та способи усунення.

Карбюратори пускових двигунів, їх конструкція і регулювання.

Тема 2.2. Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Технічна характеристика гідравлічних агрегатів сучасних тракторів і дорожньо-будівельних машин, їх конструкція і робота.

Гідросистема коробки передач синхронізованої з шестернями постійного зачеплення.

Особливості конструкції гідросистем коробки передач енергонасичених тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Особливості будови гідросистеми дорожньо-будівельних машин.

Тема 2.3. Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин

Конструктивні особливості нових машин для будівництва доріг.

Принцип роботи та будова нових дорожньо-будівельних машин.

Нові вітчизняні та зарубіжні дорожньо-будівельні машини (що використовуються в регіоні).

Тема 3. Ремонтна справа

Тема 3.1. Прилади та засоби діагностування

Прилади, пристосування,  обладнання для діагностування дорожньо-будівельних машин. Класифікація за призначенням, принципом та конструкцією.

Тема 3.2. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів

Методи діагностування. Причини і закономірності виникнення несправностей. Спрацювання, як одна з причин відмови двигуна чи машини.

Техніко-економічний ефект використання діагностики у дорожньому будівництві. Означення кінцевого ресурсу агрегатів, машин. Основи організації технічної діагностики та технологія діагностування машин. Визначення потужності двигуна. Діагностування технічного стану підшипників колінчастого валу. Діагностування пускових двигунів. Діагностування головного зчеплення. Діагностування механізмів керування і гальм колісних тракторів. Діагностування ходової частини тракторів. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів. Правила безпеки праці при діагностуванні.

Тема 3.3. Складання і випробовування двигуна

Робоче місце і стенди для складання двигуна.

Матеріали, інструменти і пристрої, які використовуються під час складання двигуна.

Технологічний процес складання двигуна, перевірка і регулювання двигуна. Обладнання для випробовування двигунів. Методи випробовування. Випробовування двигуна після ремонту. Види випробовування.

Техніка безпеки під час складання і випробовування двигуна.

Тема 3.4. Динамічне і статичне балансування

Мета і способи балансування. Динамічне і статичне балансування.

Інструменти і пристрої для статичного балансування. Контроль за якістю балансування.

Поняття про динамічний дисбаланс. Стенди для динамічного балансування, їхня будова і порядок використання.

Контроль за якістю балансування. Техніка безпеки і проведення балансувальних робіт.

Тема 3.5. Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів

Ремонт шестеренчастих насосів. Види спрацювання шестеренчастих насосів.

Випробування насоса після ремонту. Ремонт гідравлічних розподільників, способи ремонту корпусу гідравлічного розподільника і золотників. Випробування гідравлічного розподільника після ремонту. Ремонт силових циліндрів.

Види зношення деталей «Циліндри порожнисті». Визначення дефектів деталей «Циліндри порожнисті». Способи ремонту. Випробування після ремонту.

Тема 3.6. Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Ремонт робочого обладнання екскаваторів.

Ремонт робочого обладнання бульдозерів.

Ремонт робочого обладнання автогрейдерів.

Ремонт робочого обладнання скреперів.

Ремонт робочого обладнання самохідних котків з рівними вальцями

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технологія дорожньо-будівельних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг | 4 |  |
| 2. | Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг | 2 |  |
| 3. | Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані | 2 |  |
| 4. | Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах | 2 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг

Дорожні роботи, їх види та способи виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

Основні види робіт під час будівництва доріг та технологічна послідовність їх виконання: підготовчі роботи; виконання робіт зі зведення земляного полотна; укріплювальні роботи; влаштування дорожнього одягу (підстави і покриття).

Тема 2. Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг

Класифікація робіт із ремонту автомобільних доріг. Поточний, середній та капітальний ремонти, строки проведення.

Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

Ремонт дорожніх покриттів: гравійні і щебеневі покриття;щебеневі і гравійні покриття, оброблені органічними в’яжучими матеріалами; асфальтобетонні покриття; цементобетонні покриття.

Тема 3. Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані

Організація робіт із підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

Роботи із обслуговування узбіч, дорожніх водовідводів, очищення їх від сміття і рослинності.

Сезонні роботи із утримання доріг:

- зимові механізовані роботи: снігоочищення проїзної частини і тротуарів, видалення накату, розширення проїзної частини (від снігу), посипання проїжджої частини і тротуарів протиожеледними матеріалами, вивезення снігу;

- літні механізовані роботи: підмітання проїзної частини доріг, тротуарів і заїзних кишень, мийка та полив проїжджої частини і заїзних кишень, планування узбіч, вивезення сміття.

Тема 4. Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах

Організація виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та умовах обмеженої видимості. Технологія виконання дорожньо-будівельних робіт у зимовий період. Організація робіт у небезпечних зонах, складних природних умовах, загазованій місцевості, умовах хімічного та радіоактивного забруднення.

Організація проведення робіт під час ліквідації наслідків паводків, у тому числі в умовах високогір’я. Безпека праці.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху , регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 2. | Порядок руху | 1 |  |
| 3. | Особливі умови дорожнього руху | 1 |  |
| 4. | Додаткові вимоги Правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього | 4 |  |

1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху, регулювання дорожнього руху

Загальні положення, терміни та визначення

Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил, значення основних термінів та визначень.

Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Дорожні знаки, їх характеристика

Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика

Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

2. Порядок руху

Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть

Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

3. Особливі умови дорожнього руху

Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних і тихохідних машин і механізмів та тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками.

Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами, протитуманними фарами.

Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі та за інших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного засобу. Міжнародний рух.

Перевезення людей і вантажу

Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки недотримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів.

4. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан і обладнання транспортних засобів.

Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми, позначень, кольору та розміщення номерних знаків.

Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах: «Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб», «Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Окремі питання організації дорожнього руху

Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону тварин.

Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи безпеки руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основнi елементи теорії pуху самохідних дорожньо-будівельних машин. Психофiзiологiчнi основи праці машиніста дорожньо-будівельних машин | 1 |  |
| 2. | Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та відповідальність водiїв за порушення Пpавил дорожнього pуху | 1 |  |
| 3. | Основи безпеки керування дорожньо-будівельними машинами | 1 |  |
| 4. | Особливостi водіння дорожньо-будівельних машин. Забезпечення безпеки пiд час кеpування самохідними дорожньо-будівельними машинами у piзних умовах | 1 |  |
|  | Всього: | 4 |  |

1. Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста

Класифiкацiя тpанспоpтних засобiв за категоpiями. Рушiйна сила тpактоpа. Сили опоpу pуху тpактоpа. Розгiн тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть тpактоpа. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневpування тpактоpа.

Загальнi поняття пpо психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив на безпеку пpацi водiя. Зip, оpiєнтування та pозpахунок водiя. Слуховi, м’язові та вестибуляpнi вiдчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi якостi водiя.

2. Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху

Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Пpичини доpожньо-тpанспоpтних пpигод.

Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху. Дисциплiнаpна, адміністративна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного впливу. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди. Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення Пpавил доpожнього pуху.

3. Основи безпеки кеpування тpактоpом

Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй оpганами кеpування пiд час зpушення машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування приладами сигналізації.

4. Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах

Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.

Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Кеpування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування тpактоpом у тpанспоpтному потоцi пiд час об'їзду неpухомої пеpешкоди.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах, «зимниках», льодових пеpепpавах. Рух piллею, мокpою тpавою.

Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних баpханiв, водних пеpешкод.

Шкiдливiсть та умови pуху тpактоpiв.

Пpийоми кеpування тpактоpом на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах. Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця та гальмування.

Рух у нiчний час, дощ, туман i снiгопад.

Кеpування тpактоpом на залiзничних пеpеїздах.

Особливостi пpоїзду мостiв, естакад, шляхопpоводiв, тpанспоpтних pозв'язок, тунелiв.

Кеpування тpактоpом пiд час буксиpування неспpавних тpактоpних засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя пiд час буксиpування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці в дорожньо-експлуатаційній дільниці.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою на дорогах. Безпека праці на робочому місці машиніста дорожньо-будівельних машин. Основні небезпечні виробничі фактори при будівництві доріг.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Вимоги безпеки праці під час експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які виконують дорожньо-будівельні операції.

Дії машиніста дорожньо-будівельних машин під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці, основні небезпечні виробничі фактори під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Безпека праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах (обмежена видимість, вечірній та нічний час, зимовий період).

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста дорожньо-будівельних машин.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі втрати свідомості, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 5. | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
| 6. | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

# Тема 1.Постійний струм та кола постійного струму

Кола постійного струму. Закон Ома для повного кола. Методи розрахунку кіл постійного струму. Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні і енергетичні характеристики резонансних кіл. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

Тема 3. Електричні машини змінного струму

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні і однофазні.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

Тема 5. Напівпровідникові прилади

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення, біполярні та польові транзистори. Параметри тиристорів. Маркування напівпровідникових приладів, область застосування. Електронне керування токарними верстатами.

Тема 6. Інтегральні мікросхеми

Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми, конструкція інтегральних мікросхем. Активні елементи гібридних інтегральних мікросхем. Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія – 8414Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –6 розряд

| № з\п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виробниче навчання в майстерні |  |
| 1.1 | Охорона праці, протипожежна безпека в майстернях. Екскурсія на підприємство | 6 |
| 1.2 | Будова дорожньо-будівельних машин та тракторів | 18 |
| 1.3 | Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів | 12 |
|  | Всього: | 36 |
| 2 | Виробниче навчання на виробництві |  |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці, протипожежна безпека в майстерні. Екскурсія на підприємство | 6 |
| 2.2 | Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиніст дорожньо-будівельних машин 6-го розряду | 54 |
|  | Всього: | 60 |
| 3 | Виробнича практика |  |
| 3.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 3.2 | Самостійне виконання робіт машиніста дорожньо-будівельних машин 6-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 161 |
|  | Всього: | 168 |
| 4. | Індивідуального навчання керування самохідними дорожньо-будівними машинами | 18 |
| Разом: | 282 |

1. Виробниче навчання в майстерні

Тема1.1. Охорона праці, протипожежна безпека в майстернях. Екскурсія на підприємство

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації робочого місця. Правила пожежної безпеки під час випробовування двигунів, регулювання паливної апаратури і проведення діагностування машин.

Ознайомлення з програмою виробничого навчання.

- Установлення двигуна машини на стенд, перевірка надійності кріплення. Захисні засоби зчеплення всіх обертальних частин.

- Герметичність з'єднання труб, які відводять вихлопні гази.

- Стан системи живлення двигуна. Чистота і порядок у приміщенні.

- Пожежна безпека і виробнича санітарія у відділеннях, випробовування двигуна, паливної апаратури.

- Герметичність трубопроводів і їх з'єднань. Використання захисного спецодягу. Вентиляція приміщень.

- Правила безпеки при проведенні балансувальних робіт під час роботи на підйомно-транспортних механізмах.

- Правила встановлення деталей або вузлів на балансувальний стендом. Граничне число обертів при балансуванні різних вузлів і деталей. Правила електробезпеки.

- Перша допомога в разі виробничих травм.

- Вивчення документації на підйомно-транспортні механізми, передбачені для майстерень підприємств, перевірка їх технічного стану. Способи випробовування підйомних засобів, їх вибраковування.

Тема 1.2. Будова дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації робочого місця.

Вправи

- Розбирання та збирання з вивченням особливостей конструкції:

- механізмів та систем двигунів нових моделей;

- зрівноважувального механізму в двигунах;

- турбокомпресора;

- розподільного паливного насоса. Ознаки несправності паливної апаратури та їх причини;

- карбюратора пускових двигунів;

- гідравлічних агрегатів сучасних тракторів;

- нових моделей дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Тема 1.3. Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації робочого місця.

Вправи

- Технічне обслуговування нових моделей дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Застосування сучасного обладнання для діагностування, випробування та регулювання вузлів та механізмів дорожньо-будівельних машин та тракторів

2. Виробниче навчання на виробництві

2.1. Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з навчальним закладом, його територією, плануванням, розташуванням, майстернями, полігонами. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого місця.

Інструктаж з охорони праці. Причини i види травматизму. Безпечні прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загорання i заходи щодо його усунення. Призначення i користування пінними i вуглекислими вогнегасниками. Правила поведінки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстерні. Правила користування електроінструментом. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання i робочих місць. Порядок закріплення слухачів за робочими місцями.

2.2. Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиніст дорожньо-будівельних машин 6-го розряду

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи

Ознайомлення з організацією робочого місця машиніста дорожньо-будівельних машин. Підготовка інструменту, пристроїв та обладнання до роботи.

Засвоєння раціональних прийомів робіт з планування земельного майданчика. Виконання земляних робіт, знімання рослинного шару, спорудження насипу, розрівнювання ґрунту, риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей.

Набуття навичок виконання робіт із ущільнення ґрунтів самохідними котками різних конструкцій, вібраційними і трамбувальними машинами.

Набуття навичок виконання дорожньо-будівельних робіт на землерийно-фрезерних машинах різних конструкцій.

Освоєння операцій і видів робіт із укладання дорожнього покриття. Набуття навичок керування машинами для укладання дорожнього покриття.

Освоєння операцій і видів робіт із утримання доріг у належному стані. Виконання робіт із благоустрою та озелененню придорожніх територій.

Набуття навичок керування дорожньо-будівельною технікою в складних умовах.

Освоєння операцій та видів робіт із технологічного регулювання самохідних дорожньо-будівельних машин.

Освоєння операцій та видів робіт із технічного обслуговування самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок виконання слюсарних робіт середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок із ремонту, складання і регулювання робочих органів дорожньо-будівельних машин.

Освоєння правил технічної експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин. Щозмінне технічне обслуговування машин. Огляд і перевірка технічного стану механізмів і систем. Постановка машин на зберігання.

3. Виробнича практика

# 3.1. Інструктаж з охорони праці

# Організація робочих місць. Планування роботи. Контроль якості робіт. Засоби охорони праці та індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами та обов’язками працівників і розпорядком дня у господарстві.

# 3.2. Самостійне виконання операцій прийомів та видів робіт, що виконує машиніст дорожньо-будівельних машин відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики

# Самостійне виконання операцій прийомів та видів робіт, що виконує машиніст дорожньо-будівельних машин відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики. Оволодіння передовими прийомами та методами робіт.

# Дотримання вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з індивідуального навчання керування

самохідними дорожньо-будівними машинами

| № з/п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці. Вправи з прийомів користування органами керування самохідних дорожньо-будівельних машин. Запуск двигуна. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 4 |
| 2. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами вздовж прямої та з поворотами на всіх передачах переднього і заднього ходу. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 7 |
| 3. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами. Вправи з навантаження ґрунту на автотранспорт. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 7 |
| Всього: | 18 |

1. Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з охорони праці

1.1. Вправа про правильну посадку машиніста дорожньо-будівельних машин в кабіну,користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста дорожно-будівельних машин у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

1.2. Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання дорожньо-будівельними машини з місця та зупинка з працюючим двигуном

Інструктаж з охорони праці.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливості пуску двигуна за низьких температур. Рушання дорожньо-будівельних машин з місця до досягнення плавності руху.

1.3. Керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях

Інструктаж з охорони праці.

Провести пуск двигуна. Виконати впpави iз pушення дорожньо-будівельними машинами з мiсця до досягнення плавностi початку pуху.

Впpави з керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої, з плавними, кpутими повоpотами впpаво, влiво до досягнення впевненостi у пpийомах коpистування всiма оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин.

Впpави виконувати на І, потiм ІІ, а далi на ІІІ пеpедачi з дотpиманням пpавил доpожнього pуху.

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машинами на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись при цьому правил дорожнього pуху. Виконати впpави з керування дорожньо-будівельних машинами на пiдвищених швидкостях (до 10 км/год) вздовж пpямої та з повоpотами, дотpимуючись пpавил доpожнього pуху.

1.4. Керування дорожньо-будівельними машинами при рухові заднiм ходом. Проїзд через воpота. Під'їзд дорожньо-будівельних машин до транспортних засобів

Інструктаж з охорони праці

Виконати вправи: pушання дорожньо-будівельними машинами з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi pуху; під'їзду заднiм ходом до транспортних засобів; в’їзду в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

1.5. Керування дорожньо-будівельними машинами у нiчний час

Пуск двигуна дорожньо-будівельних машин у нiчний час, перевірити pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести дорожньо-будівельну машину за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

2. Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з охорони праці.

2.1. Впpави з пpийомiв користування органами кеpування дорожньо-будівельних машин. Пуск двигуна, керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої та з повоpотами

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста у кабiну дорожньо-будівельної машини.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Засвоєння прийомів початку руху, гальмування, зупинки дорожньо-бдівельних машин. Їзда на дорожньо-будівельних машинах вздовж пpямої з повоpотами для закpiплення пpийомiв коpистування оpганами кеpування дорожньо-будівельними машин.

2.2. Керування дорожньо-будівельними машинами при рухові заднiм ходом. Під’їзд дорожньо-будівельними машинами до транспортних засобів. Пpоїзд чеpез ворота

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати впpави: pушання дорожньо-будівельних машин з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi ходу, пiд'їзду заднiм ходом до начiпного або пpичiпного знаpяддя, в'їзду в умовнi воpота спочатку пеpеднiм, потiм заднiм ходом до досягнення точності pуху.

2.3. Керування дорожньо-будівельними машинами у складних дорожніх умовах та на пiдвищених швидкостях

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машинами на пiдйомах та спусках, iз зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiднімання на гоpу; керування дорожньо-будівельними машинами під час переїзду чеpез неглибокi pови, невеликi стpумки, річки убрід та мостом; керування дорожньо-будівельними машинами на малих, потiм великих швидкостях з повоpотами. Iнстpуктаж з основних пpавил pуху дорожньо-будівельними машинами на доpогах вiдповiдно до пpавил доpожнього pуху.

2.4. Керування дорожньо-будівельними машинами у нiчний час

Інструктаж з безпеки праці.

Пеpевipити готовнiсть двигуна до пуску, пуск двигуна дорожньо-будівельними машин (у нiчний час), pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести дорожньо-будівельні машини за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Розробка ґрунту при плануванні площадки бульдозером;

- Виконання робіт бульдозером при спорудженні насипу;

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки від рослинності;

- Виконання робіт бульдозером при засипанні виямок;

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки в комплексі із екскаватором;

- Розробка ґрунтів в котловані під фундамент будівлі екскаватором боковим забоєм з навантаженням ґрунту в автотранспорт;

- Виконання робіт екскаватором одноковшевим при навантаженні сипучих матеріалів в автомобіль;

- Виконання робіт екскаватором одноківшовим при ритті траншеї Виконання робіт скрепером при розробці ґрунтів на схилах Виконання робіт скрепером при будівництві дороги;

- Виконання робіт скрепером при плануванні площадки (території);

- Виконання робіт в складі колони скреперів;

- Виконання робіт автогрейдером при плануванні площадки (території);

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві дороги;

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві насипу;

- Виконання робіт автогрейдером при вирівнюванні місцевості;

- Виконання робіт по фрезеруванню покриття;

- Виконання  ямкового ремонту автомобільних доріг;

- Виконання робіт самохідним котком з рівними вальцями.

Критерії

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | 6 розряд |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Види дорожніх робіт та способи їх виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

- Технологічні послідовність виконання робіт під час будівництва робіт.

- Класифікацію робіт із ремонту автомобільних доріг. Капітальні ремонти автомобільних робіт.

- Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

- Ремонт та утримання штучних споруд.

- Підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування та прилеглої території. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

- Види сезонних робіт із утримання доріг.

- Організацію виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та в умовах обмеженої видимості.

- Організацію проведення робіт під час ліквідації паводків.

- Класи, групи, типи дорожньо-будівельних машин. Вимоги, які ставляться до дорожньо-будівельних машин для виконання робіт.

- Машини для виконання підготовчих робіт.

- Машини для будівництва інженерних споруд на дорозі.

- Машини для виконання робіт зі зведення земляного полотна.

- Машини для виконання укріплювальних робіт.

- Машини для будівництва дорожнього одягу (підстави і покриття).

- Машини для виконання робіт із озеленення та благоустрою.

- Види машин для ремонту та утримання доріг.

- Види комунальних машин та їх використання для утримання доріг.

- Підготовку та технологічне налагодження дорожньо-будівельних машин до роботи.

- Види слюсарних робіт (рубання, правлення, гнуття, різання, обпилювання, свердління, зенкування, нарізання різі, клепання, притирання, паяння).

- Особливості системи планово-запобіжного технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Правила і порядок виконання операцій технічних обслуговувань під час обкатки та експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Порядок приймання в експлуатацію нових та відремонтованих дорожньо-будівельних машин.

- Види, способи та технологію ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Правила дорожнього руху та основи безпеки руху.

- Правові та організаційні основи охорони праці, безпека праці, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни праці та санітарії, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

- Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин.

- Норми виробітку і витрати паливо-мастильних матеріалів.

- Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт та методи і засоби підвищення продуктивності праці.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

- Підбирати та використовувати необхідний інструмент, обладнання та пристосування для проведення ТО та ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Оцінювати технічний стан робочих органів.

- Виконувати операції технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин.

- Виконувати операції з технологічного налагодження дорожньо-будівельних машин.

- Керувати дорожньо-будівельними машинами.

- Виконувати технологічні операції на дорожньо-будівельних машинах:

- знімання рослинного шару;

- спорудження насипу;

- розрівнювання ґрунту;

- риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей;

- ущільнення ґрунтів самохідними котками, вібраційними і трамбувальними машинами;

- укладання дорожнього покриття.

- Визначати несправності дорожньо-будівельних машин та усувати їх.

10. 	Виконувати операції з зберігання дорожньо-будівельних машин.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Інструменти |  |  |  |
|  | Вимірювальні інструменти, що застосовуються під час слюсарних і ремонтних робіт |  | комплект |  |
|  | Набір спеціальних пристосувань і знімачів для запресовування і випресовування деталей і з’єднань |  | комплект |  |
|  | Набір слюсарних інструментів для виконання розбирально-складальних робіт при ремонті машин |  | комплект |  |
|  | Знімачі для розбирально-складальних робіт |  | комплект |  |
| 2. | Машини і механізми |  |  |  |
|  | Скрепери |  | 1 |  |
|  | Каналокопачі, каналоочисні машини |  | 1 |  |
|  | Кротодренажні і щілинодренажні машини |  | 1 |  |
|  | Машини для ущільнення ґрунту |  | 1 |  |
|  | Самохідні і причіпні грейдери |  | 1 |  |
|  | Одноківшові екскаватори |  | 1 |  |
| 3. | Устаткування |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний |  | 1 |  |
|  | Верстат свердлильний настільний |  | 1 |  |
|  | Верстат точильний універсальний |  | 1 |  |
|  | Ковадло |  | 1 |  |
|  | Лещата слюсарні різного призначення |  | 1 |  |
|  | Прес |  | 1 |  |
| 6. | Пристосування |  |  |  |
|  | Комплект знімачів |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст дорожньо-будівельних машин

Код: 8414

Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин

7-го розряду

### Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

2. Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 7-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Правила програмного керування та основи роботи з комп’ютером; будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання  дорожньо-будівельної машини й установленого на ній устаткування, приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення, способи  виявлення та  усунення несправностей; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; основні властивості та склад матеріалів, що використовуються; способи вивантаження та завантаження матеріалів; режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з  ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила і норми з охорони праці під час будівництва та ремонту автомобільних доріг; правила дорожнього руху

Повинен вміти:

керувати дорожньо-будівельною машиною іноземного виробництва з програмним забезпеченням під час виконання робіт з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу, улаштування тонкошарового дорожнього покриття та поверхневої його обробки, улаштування нижнього та верхнього шарів дорожнього одягу, ямкового ремонту автомобільних доріг;

монтувати, регулювати устаткування, встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації, забезпечувати його безперебійну роботу;

здійснювати візуальний огляд робочої ділянки, дорожнього покриття, що підлягає ремонту, та установлювати технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року;

забезпечувати безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників;

контролювати правильність кріплення робочих органів машини якою керує;

контролювати роботу устаткування, агрегатів, приладів машини з використанням контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструменту;

перевіряти технічний стан, виконувати підготовку машини до роботи;

розбирати та виконувати підготовку до ремонту вузлів та агрегатів;

замінювати спрацьовані частини та деталі;

виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей з використанням універсальних пристроїв, а також повне відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;

ремонтувати, складати, випробовувати, регулювати та здавати в експлуатацію вузли, агрегати;

виконувати слюсарні та електрослюсарні роботи з поточного ремонту машини;

виконувати щозмінне обслуговування машини та планово-запобіжний ремонт;

забезпечувати безпечні умови роботи машини та дорожнього руху.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста дорожньо-будівельної машини та слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6-го розряду – не менше 1 року.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник» за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 7-го розряду, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних та пішохідних доріжок,

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг.(Секція F, Клас 42.11 )

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –7 розряд

Загальний фонд навчального часу – 373години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 20 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 8 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 4 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 2 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 105 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 68 |  |
| 2.3 | Технологія дорожньо-будівельних робіт | 8 |  |
| 2.4 | Правила дорожнього руху | 4 |  |
| 2.5 | Основи безпеки руху | 4 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.7 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 234 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 48 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 168 |  |
| 3.3 | Індивідуальне навчання керуванню самохідними дорожньо-будівельними машинами | 18 |  |
| 4 | Консультації | 7 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без пункту 4) | 366 |  |

Перелік кабінетів лабораторій, полігонів для підготовки кваліфікованих працівників за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин

1. Кабінети

Електротехніки;

охорони праці;

креслення;

правил дорожнього руху;

дорожньо-будівних машин.

2. Лабораторії

Дорожньо-будівних машин

3. Майстерні

Пункт технічного обслуговування

4. Навчальний полігон

Пост технологічного налагодження машин;

машинний двір;

майданчик для практичного оволодіння навичками з керування дорожньо-будівельними машинами.

Примітка:

Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фінансова база підприємства | 4 |  |
| 2. | Якість продукції та економічна ефективність | 4 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 1 |  |
| 2. | Захист господарських прав і інтересів | 1 |  |
| 3. | Основи трудового законодавства | 2 |  |
| 4. | Адміністративна і дисциплінарна відповідальність | 2 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств - обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 3. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 1 |  |
| 3 | Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації | 2 |  |
| Всього: | 4 |  |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Визначення та принцип побудови автоматизованих систем: автоматизована система управління виробництвом (АСУВ), автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП), система автоматизованого проектування (САПР).

Числове програмне управління (ЧПУ) - локальні системи, супервізорне управління, пряме числове управління.

Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи.

Функціональна схема мікропроцесора. Пристрої зв’язку з об’єктом управління, їх класифікація.

Поняття про пристрої перетворення інформації цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), аналогово-цифровий перетворювач (АЦП).

Лабораторно-практична робота

1.Складання блок-схеми основного алгоритму роботи мікропроцесора.

Тема 3. Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації

Складання алгоритмів технологічного процесу обробки типових деталей.

Базові конструкції алгоритмів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Основи стандартизації та метрології | 2 |  |
| 2. | Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання | 24 |  |
| 2.1 | Будова двигунів (нових моделей) | 8 |  |
| 2.2 | Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |  |
| 2.3 | Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин (нові марки) | 10 |  |
| 3. | Ремонтна справа | 42 |  |
| 3.1 | Прилади та засоби діагностування | 4 |  |
| 3.2 | Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів | 8 |  |
| 3.3 | Складання і випробовування двигуна | 8 |  |
| 3.4 | Динамічне і статичне балансування | 6 |  |
| 3.5 | Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів | 8 |  |
| 3.6 | Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів | 8 |  |
|  | Всього: | 68 |  |

Тема 1. Основи стандартизації та метрології

Державна система стандартів. Значення стандартів. Державні галузеві стандарти. Технічні умови. Основні державні стандарти, які використовуються у дорожньому машинобудуванні і під час ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Основи метрології. Поняття про метрологію. Фактори, які впливають на точність вимірювання. Основні метрологічні терміни і показники вимірювальних інструментів і приладів. Засоби вимірювання.

Загальні відомості про засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхні. Поняття про пневматичні, електричні, оптичні та інші засоби вимірювання.

Калібри, їхні основні типи, вимоги до них.

Тема 2. Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання

Тема 2.1. Будова двигуна

Особливості конструкції механізмів та систем двигунів сучасних марок.

Статичне балансування маховика.

Поняття зрівноваження сил, що діють у кривошипно-шатунному механізмі.

Способи підвищення потужності двигуна, турбокомпресор, його конструкція; характерні несправності, їх виявлення та способи усунення.

Будова обмежувача димлення на дизелях з турбонадувом.

Автоматична муфта випередження впорскування розподільних паливних насосів.

Конструкція форсунок та їх регулювання. Ознаки порушення нормальної роботи паливних насосів і форсунок, їх причини та способи усунення.

Карбюратори пускових двигунів, їх конструкція і регулювання.

Тема 2.2. Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Технічна характеристика гідравлічних агрегатів сучасних тракторів і дорожньо-будівельних машин, їх конструкція і робота.

Гідросистема коробки передач синхронізованої з шестернями постійного зачеплення.

Особливості конструкції гідросистем коробки передач енергонасичених тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Особливості будови гідросистеми дорожньо-будівельних машин.

Тема 2.3. Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин

Конструктивні особливості нових машин для будівництва доріг.

Принцип роботи та будова нових дорожньо-будівельних машин.

Нові вітчизняні та зарубіжні дорожньо-будівельні машини (що використовуються в регіоні).

Тема 3. Ремонтна справа

Тема 3.1. Прилади та засоби діагностування

Прилади, пристосування, обладнання для діагностування дорожньо-будівельних машин. Класифікація за призначенням, принципом та конструкцією.

Тема 3.2. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів

Методи діагностування. Причини і закономірності виникнення несправностей. Спрацювання, як одна з причин відмови двигуна чи машини.

Техніко-економічний ефект використання діагностики у дорожньому будівництві. Означення кінцевого ресурсу агрегатів, машин. Основи організації технічної діагностики та технологія діагностування машин. Визначення потужності двигуна. Діагностування технічного стану підшипників колінчастого валу. Діагностування пускових двигунів. Діагностування головного зчеплення. Діагностування механізмів керування і гальм колісних тракторів. Діагностування ходової частини тракторів. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів. Правила безпеки праці при діагностуванні.

Тема 3.3. Складання і випробовування двигуна

Робоче місце і стенди для складання двигуна.

Матеріали, інструменти і пристрої, які використовуються під час складання двигуна.

Технологічний процес складання двигуна, перевірка і регулювання двигуна. Обладнання для випробовування двигунів. Методи випробовування. Випробовування двигуна після ремонту. Види випробовування.

Техніка безпеки під час складання і випробовування двигуна.

Тема 3.4. Динамічне і статичне балансування

Мета і способи балансування. Динамічне і статичне балансування.

Інструменти і пристрої для статичного балансування. Контроль за якістю балансування.

Поняття про динамічний дисбаланс. Стенди для динамічного балансування, їхня будова і порядок використання.

Контроль за якістю балансування. Техніка безпеки і проведення балансувальних робіт.

Тема 3.5. Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів

Ремонт шестеренчастих насосів. Види спрацювання шестеренчастих насосів.

Випробування насоса після ремонту. Ремонт гідророзподільників, способи ремонту корпусу гідророзподільника і золотників. Випробування гідророзподільника після ремонту. Ремонт силових циліндрів.

Види зношення деталей «Циліндри порожнисті». Визначення дефектів деталей «Циліндри порожнисті». Способи ремонту. Випробування після ремонту.

Тема 3.6. Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Ремонт робочого обладнання екскаваторів.

Ремонт робочого обладнання бульдозерів.

Ремонт робочого обладнання автогрейдерів.

Ремонт робочого обладнання скреперів.

Ремонт робочого обладнання самохідних котків з рівними вальцями

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технологія дорожньо-будівельних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг | 2 |  |
| 2. | Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг | 2 |  |
| 3. | Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані | 2 |  |
| 4. | Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах | 2 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг

Дорожні роботи, їх види та способи виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

Основні види робіт під час будівництва доріг та технологічна послідовність їх виконання: підготовчі роботи; виконання робіт зі зведення земляного полотна; укріплювальні роботи; влаштування дорожнього одягу (підстави і покриття).

Тема 2. Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг

Класифікація робіт із ремонту автомобільних доріг. Поточний, середній та капітальний ремонти, строки проведення.

Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

Ремонт дорожніх покриттів: гравійні і щебеневі покриття;щебеневі і гравійні покриття, оброблені органічними в’яжучими матеріалами; асфальтобетонні покриття; цементобетонні покриття.

Тема 3. Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані

Організація робіт із підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

Роботи із обслуговування узбіч, дорожніх водовідводів, очищення їх від сміття і рослинності.

Сезонні роботи із утримання доріг:

- зимові механізовані роботи: снігоочищення проїзної частини і тротуарів, видалення накату, розширення проїзної частини (від снігу), посипання проїжджої частини і тротуарів протиожеледними матеріалами, вивезення снігу;

- літні механізовані роботи: підмітання проїзної частини доріг, тротуарів і заїзних кишень, мийка та полив проїжджої частини і заїзних кишень, планування узбіч, вивезення сміття.

Тема 4. Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах

Організація виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та умовах обмеженої видимості. Технологія виконання дорожньо-будівельних робіт у зимовий період. Організація робіт у небезпечних зонах, складних природних умовах, загазованій місцевості, умовах хімічного та радіоактивного забруднення.

Організація проведення робіт під час ліквідації наслідків паводків, у тому числі в умовах високогір’я. Безпека праці.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху , регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 2. | Порядок руху | 1 |  |
| 3. | Особливі умови дорожнього руху | 1 |  |
| 4. | Додаткові вимоги Правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього | 4 |  |

1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху, регулювання дорожнього руху

Загальні положення, терміни та визначення

Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил, значення основних термінів та визначень.

Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Дорожні знаки, їх характеристика

Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика

Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

2. Порядок руху

Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть

Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

3. Особливі умови дорожнього руху

Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних і тихохідних машин і механізмів та тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками.

Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами, протитуманними фарами.

Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі та за інших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного засобу. Міжнародний рух.

Перевезення людей і вантажу

Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки недотримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів.

4. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан і обладнання транспортних засобів

Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми, позначень, кольору та розміщення номерних знаків.

Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах: «Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб», «Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Окремі питання організації дорожнього руху

Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону тварин.

Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій для механічних транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи безпеки руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основнi елементи теорії pуху самохідних дорожньо-будівельних машин. Психофiзiологiчнi основи праці машиніста дорожньо-будівельних машин | 1 |  |
| 2. | Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та відповідальність водiїв за порушення Пpавил дорожнього pуху | 1 |  |
| 3. | Основи безпеки керування дорожньо-будівельними машинами | 1 |  |
| 4. | Особливостi водіння дорожньо-будівельних машин. Забезпечення безпеки пiд час кеpування самохідними дорожньо-будівельними машинами у piзних умовах | 1 |  |
|  | Всього: | 4 |  |

1. Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста

Класифiкацiя тpанспоpтних засобiв за категоpiями. Рушiйна сила тpактоpа. Сили опоpу pуху тpактоpа. Розгiн тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть тpактоpа. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневpування тpактоpа.

Загальнi поняття пpо психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив на безпеку пpацi водiя. Зip, оpiєнтування та pозpахунок водiя. Слуховi, м'язовi та вестибуляpнi вiдчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi якостi водiя.

2. Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху

Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Пpичини доpожньо-тpанспоpтних пpигод.

Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху. Дисциплiнаpна, адмiнiстpативна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного впливу. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди. Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення Пpавил доpожнього pуху.

3. Основи безпеки кеpування тpактоpом

Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй оpганами кеpування пiд час зpушення машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування приладами сигналізації.

4. Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах

Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.

Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Кеpування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування тpактоpом у тpанспоpтному потоцi пiд час об'їзду неpухомої пеpешкоди.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах, «зимниках», льодових пеpепpавах. Рух piллею, мокpою тpавою.

Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних баpханiв, водних пеpешкод.

Шкiдливiсть та умови pуху тpактоpiв.

Пpийоми кеpування тpактоpом на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах. Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця та гальмування.

Рух у нiчний час, дощ, туман i снiгопад.

Кеpування тpактоpом на залiзничних пеpеїздах.

Особливостi пpоїзду мостiв, естакад, шляхопроводів, тpанспоpтних розв’язок, тунелів.

Кеpування тpактоpом пiд час буксиpування неспpавних тpактоpних засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя пiд час буксиpування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 3 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 3 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці в дорожньо-експлуатаційній дільниці.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою на дорогах. Безпека праці на робочому місці машиніста дорожньо-будівельних машин. Основні небезпечні виробничі фактори при будівництві доріг.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Вимоги безпеки праці під час експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які виконують дорожньо-будівельні операції.

Дії машиніста дорожньо-будівельних машин під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці, основні небезпечні виробничі фактори під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Безпека праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах (обмежена видимість, вечірній та нічний час, зимовий період).

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста дорожньо-будівельних машин.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних  випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі втрати свідомості, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 5. | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
| 6. | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

# Тема 1.Постійний струм та кола постійного струму

Кола постійного струму. Закон Ома для повного кола. Методи розрахунку кіл постійного струму. Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні і енергетичні характеристики резонансних кіл. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

Тема 3. Електричні машини змінного струму

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні і однофазні.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

Тема 5. Напівпровідникові прилади

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення, біполярні та польові транзистори. Параметри тиристорів. Маркування напівпровідникових приладів, область застосування. Електронне керування токарними верстатами.

Тема 6. Інтегральні мікросхеми

Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми, конструкція інтегральних мікросхем. Активні елементи гібридних інтегральних мікросхем. Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія – 8414Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –7 розряд

| № з/п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виробниче навчання |  |
| 1.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством | 6 |
| 1.2 | Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиніст дорожньо-будівельних машин 7-го розряду | 42 |
|  | Всього: | 48 |
| 2. | Виробнича практика |  |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт машиніста дорожньо-будівельних машин 7-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 161 |
|  | Всього: | 168 |
| 3 | Індивідуального навчання керування самохідними дорожньо-будівними машинами | 18 |
| Разом: | 234 |

1. Виробниче навчання

1.1. Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з навчальним закладом, його територією, плануванням, розташуванням, майстернями, полігонами. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого місця.

Інструктаж з охорони праці. Причини i види травматизму. Безпечні прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загорання i заходи щодо його усунення. Призначення i користування пінними i вуглекислими вогнегасниками. Правила поведінки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстерні. Правила користування електроінструментом. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання i робочих місць. Порядок закріплення слухачів за робочими місцями.

1.2. Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиніст дорожньо-будівельних машин 7-го розряду

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи

Ознайомлення з організацією робочого місця машиніста дорожньо-будівельних машин. Підготовка інструменту, пристроїв та обладнання до роботи.

Засвоєння раціональних прийомів робіт з планування земельного майданчика. Виконання земляних робіт, знімання рослинного шару, спорудження насипу, розрівнювання ґрунту, риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей.

Набуття навичок виконання робіт із ущільнення ґрунтів самохідними котками різних конструкцій, вібраційними і трамбувальними машинами.

Набуття навичок виконання дорожньо-будівельних робіт на землерийно-фрезерних машинах різних конструкцій.

Освоєння операцій і видів робіт із укладання дорожнього покриття. Набуття навичок керування машинами для укладання дорожнього покриття.

Освоєння операцій і видів робіт із утримання доріг у належному стані. Виконання робіт із благоустрою та озелененню придорожніх територій.

Набуття навичок керування дорожньо-будівельною технікою в складних умовах.

Освоєння операцій та видів робіт із технологічного регулювання самохідних дорожньо-будівельних машин.

Освоєння операцій та видів робіт із технічного обслуговування самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок виконання слюсарних робіт середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок із ремонту, складання і регулювання робочих органів дорожньо-будівельних машин.

Освоєння правил технічної експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин. Щозмінне технічне обслуговування машин. Огляд і перевірка технічного стану механізмів і систем. Постановка машин на зберігання.

2. Виробнича практика

# 2.1. Інструктаж з охорони праці

# Організація робочих місць. Планування роботи. Контроль якості робіт. Засоби охорони праці та індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами та обов’язками працівників і розпорядком дня у господарстві.

# 2.2 Самостійне виконання операцій прийомів та видів робіт, що виконує машиніст дорожньо-будівельних машин відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики

# Самостійне виконання операцій прийомів та видів робіт, що виконує машиніст дорожньо-будівельних машин відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики. Оволодіння передовими прийомами та методами робіт.

# Дотримання вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання керування

самохідними дорожньо-будівними машинами

| № з/п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці. Вправи з прийомів користування органами керування самохідних дорожньо-будівельних машин. Запуск двигуна. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 4 |
| 2. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами вздовж прямої та з поворотами на всіх передачах переднього і заднього ходу. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 7 |
| 3. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами. Вправи з навантаження ґрунту на автотранспорт. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 7 |
| Всього | 18 |

1. Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з 1 Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з охорони праці

1.1. Вправа про правильну посадку машиніста дорожньо-будівельних машин в кабіну, користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста дорожно-будівельних машин у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

1.2. Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання дорожньо-будівельними машини з місця та зупинка з працюючим двигуном

Інструктаж з охорони праці.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Рушання дорожньо-будівельних машин з місця до досягнення плавності руху.

1.3. Керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях

Інструктаж з охорони праці.

Пpовести пуск двигуна. Виконати впpави iз pушення дорожньо-будівельними машинами з мiсця до досягнення плавностi початку pуху.

Впpави з керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої, з плавними, кpутими повоpотами впpаво, влiво до досягнення впевненостi у пpийомах коpистування всiма оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин.

Впpави виконувати на І, потiм ІІ, а далi на ІІІ пеpедачi з дотpиманням пpавил дорожнього pуху.

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машинами на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Виконати впpави з керування дорожньо-будівельних машин на пiдвищених швидкостях (до 10 км/год) вздовж пpямої та з повоpотами, дотpимуючись пpавил доpожнього pуху.

1.4. Керування дорожньо-будівельними машинами при рухові заднiм ходом. Проїзд через воpота. Під'їзд дорожньо-будівельних машин до транспортних засобів

Інструктаж з охорони праці

Виконати вправи: pушання дорожньо-будівельними машинами з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi pуху; під'їзду заднiм ходом до транспортних засобів; в’їзду в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

1.5. Керування дорожньо-будівельними машинами у нiчний час

Пуск двигуна дорожньо-будівельних машин у нiчний час, перевірити pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Провести дорожньо-будівельну машину за запланованим маршрутом з оpiєнтиpами, що розміщені на piвному мiсцi.

2. Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з охорони праці

2.1. Впpави з пpийомiв користування органами кеpування дорожньо-будівельних машин. Пуск двигуна, керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої та з повоpотами

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста у кабiну дорожньо-будівельної машини.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Засвоєння прийомів початку руху, гальмування, зупинки дорожньо-будівельних машин. Їзда на дорожньо-будівельних машинах вздовж пpямої з повоpотами для закpiплення пpийомiв коpистування оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин.

2.2. Керування дорожньо-будівельними машинами при рухові заднiм ходом. Під’їзд дорожньо-будівельних машин до транспортних засобів. Пpоїзд чеpез ворота

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати впpави: pушання дорожньо-будівельних машин з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi ходу, пiд'їзду заднiм ходом до начiпного або пpичiпного знаpяддя, в'їзду в умовнi воpота спочатку пеpеднiм, потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

2.3. Керування дорожньо-будівельними машинами у складних дорожніх умовах та на пiдвищених швидкостях

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машинами на пiдйомах та спусках, iз зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiднімання на гоpу; керування дорожньо-будівельними машинами під час переїзду чеpез неглибокi pови, невеликi стpумки, річки убрід та мостом; керування дорожньо-будівельними машинами на малих, потiм великих швидкостях з повоpотами. Iнстpуктаж з основних пpавил pуху дорожньо-будівельними машинами на доpогах вiдповiдно до пpавил доpожнього pуху.

2.4. Керування дорожньо-будівельними машинами у нiчний час

Інструктаж з безпеки праці.

Пеpевipити готовнiсть двигуна до пуску, пуск двигуна дорожньо-будівельних машин (у нічний час), роботу електроосвітлення i сигналізації.

Пpовести дорожньо-будівельні машини за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Розробка ґрунту при плануванні площадки бульдозером;

- Виконання робіт бульдозером при спорудженні насипу;

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки від рослинності;

- Виконання робіт бульдозером при засипанні виямок;

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки в комплексі із екскаватором;

- Розробка ґрунтів в котловані під фундамент будівлі екскаватором боковим забоєм з навантаженням ґрунту в автотранспорт;

- Виконання робіт екскаватором одноковшевим при навантаженні сипучих матеріалів в автомобіль;

- Виконання робіт екскаватором одноківшовим при ритті траншеї Виконання робіт скрепером при розробці ґрунтів на схилах Виконання робіт скрепером при будівництві дороги;

- Виконання робіт скрепером при плануванні площадки (території);

- Виконання робіт в складі колони скреперів;

- Виконання робіт автогрейдером при плануванні площадки (території);

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві дороги;

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві насипу;

- Виконання робіт автогрейдером при вирівнюванні місцевості;

- Виконання робіт по фрезеруванню покриття;

- Виконання ямкового ремонту автомобільних доріг;

- Виконання робіт самохідним котком з рівними вальцями.

Критерії

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | 7 розряд |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Види дорожніх робіт та способи їх виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

- Технологічні послідовність виконання робіт під час будівництва робіт.

- Класифікацію робіт із ремонту автомобільних доріг. Капітальні ремонти автомобільних робіт.

- Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

- Ремонт та утримання штучних споруд.

- Підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування та прилеглої території. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

- Види сезонних робіт із утримання доріг.

- Організацію виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та в умовах обмеженої видимості.

- Організацію проведення робіт під час ліквідації паводків.

- Класи, групи, типи дорожньо-будівельних машин. Вимоги, які ставляться до дорожньо-будівельних машин для виконання робіт.

- Машини для виконання підготовчих робіт.

- Машини для будівництва інженерних споруд на дорозі.

- Машини для виконання робіт зі зведення земляного полотна.

- Машини для виконання укріплювальних робіт.

- Машини для будівництва дорожнього одягу (підстави і покриття).

- Машини для виконання робіт із озеленення та благоустрою.

- Види машин для ремонту та утримання доріг.

- Види комунальних машин та їх використання для утримання доріг.

- Підготовку та технологічне налагодження дорожньо-будівельних машин до роботи.

- Види слюсарних робіт (рубання, правлення, гнуття, різання, обпилювання, свердління, зенкування, нарізання різі, клепання, притирання, паяння).

- Особливості системи планово-запобіжного технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Правила і порядок виконання операцій технічних обслуговувань під час обкатки та експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Порядок приймання в експлуатацію нових та відремонтованих дорожньо-будівельних машин.

- Види, способи та технологію ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Правила дорожнього руху та основи безпеки руху.

- Правові та організаційні основи охорони праці, безпека праці, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни праці та санітарії, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

- Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин.

- Норми виробітку і витрати паливо-мастильних матеріалів.

- Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт та методи і засоби підвищення продуктивності праці.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

- Підбирати та використовувати необхідний інструмент, обладнання та пристосування для проведення ТО та ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Оцінювати технічний стан робочих органів.

- Виконувати операції технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин.

- Виконувати операції з технологічного налагодження дорожньо-будівельних машин.

- Керувати дорожньо-будівельними машинами.

- Виконувати технологічні операції на дорожньо-будівельних машинах:

- знімання рослинного шару;

- спорудження насипу;

- розрівнювання ґрунту;

- риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей;

- ущільнення ґрунтів самохідними котками, вібраційними і трамбувальними машинами;

- укладання дорожнього покриття;

- Визначати несправності дорожньо-будівельних машин та усувати їх.

10. 	 Виконувати операції з зберігання дорожньо-будівельних машин.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Інструменти |  |  |  |
|  | Вимірювальні інструменти, що застосовуються під час слюсарних і ремонтних робіт |  | комплект |  |
|  | Набір спеціальних пристосувань і знімачів для запресовування і випресовування деталей і з’єднань |  | комплект |  |
|  | Набір слюсарних інструментів для виконання розбирально-складальних робіт при ремонті машин |  | комплект |  |
|  | Знімачі для розбирально-складальних робіт |  | комплект |  |
| 2. | Машини і механізми |  |  |  |
|  | Скрепери |  | 1 |  |
|  | Каналокопачі, каналоочисні машини |  | 1 |  |
|  | Кротодренажні і щілинодренажні машини |  | 1 |  |
|  | Машини для ущільнення ґрунту |  | 1 |  |
|  | Самохідні і причіпні грейдери |  | 1 |  |
|  | Одноківшові екскаватори |  | 1 |  |
| 3. | Устаткування |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний |  | 1 |  |
|  | Верстат свердлильний настільний |  | 1 |  |
|  | Верстат точильний універсальний |  | 1 |  |
|  | Ковадло |  | 1 |  |
|  | Лещата слюсарні різного призначення |  | 1 |  |
|  | Прес |  | 1 |  |
| 6. | Пристосування: |  |  |  |
|  | Комплект знімачів |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст дорожньо-будівельних машин

Код: 8414

Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин

8-го розряду

### Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

2.Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 8-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Правила програмного керування та основи роботи з комп’ютером; будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання  дорожньо-будівельної машини й установленого на ній устаткування, приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення, способи  виявлення та  усунення несправностей; технологію виконання  робіт та вимоги до їх якості; основні властивості та склад матеріалів, що використовуються; способи вивантаження та завантаження матеріалів; режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з  ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила і норми з охорони праці під час будівництва та ремонту автомобільних доріг; правила дорожнього руху

Повинен вміти:

керувати дорожньо-будівельною машиною іноземного виробництва з програмним забезпеченням під час виконання з гарячої регенерації  конструктивних шарів  дорожнього одягу, улаштування нижнього та верхнього шарів дорожнього одягу, улаштування поверхневої обробки  дорожнього покриття, ямкового ремонту автомобільних доріг;

монтувати, регулювати устаткування, встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації, забезпечувати його безперебійну роботу;

здійснювати візуальний огляд робочої ділянки, дорожнього покриття, що підлягає ремонту, та установлювати технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року;

забезпечувати безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників;

контролювати правильність кріплення робочих органів машини якою керує;

контролювати роботу устаткування, агрегатів, приладів машини з використанням контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструменту;

перевіряти технічний стан, виконувати підготовку машини до роботи;

розбирати та виконувати підготовку до ремонту вузлів та агрегатів;

замінювати спрацьовані частини та деталі;

виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей з використанням універсальних пристроїв, а також повне відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;

ремонтувати, складати,випробовувати, регулювати та здавати в експлуатацію вузли, агрегати;

виконувати слюсарні та електрослюсарні роботи з поточного ремонту машини;

виконувати щозмінне обслуговування машини та планово-запобіжний ремонт;

забезпечувати безпечні умови роботи машини та дорожнього руху.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста дорожньо-будівельної машини 7-го розряду та слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник» за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 8-го розряду, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних та пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг.(Секція F, Клас 42.11 )

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –8 розряд

Загальний фонд навчального часу – 283 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загально-професійна підготовка | 22 | 1 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 4 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 4 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 4 | 1 |
| 1.4 | Резерв часу | 10 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 79 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 40 |  |
| 2.3 | Технологія дорожньо-будівельних робіт | 8 |  |
| 2.4 | Правила дорожнього руху | 4 |  |
| 2.5 | Основи безпеки руху | 4 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.7 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 4 |  |
| 2.8 | Матеріалознавство | 4 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 170 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 48 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 112 |  |
| 3.3 | Індивідуальне навчання керуванню самохідними дорожньо-будівельними машинами | 10 |  |
| 4 | Консультації | 6 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 6 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без пункту 4) | 277 | 1 |

Перелік кабінетів лабораторій, полігонів для підготовки кваліфікованих працівників за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин

1. Кабінети

електротехніки;

охорони праці;

креслення;

дорожньо-будівних машин;

матеріалознавства.

2. Лабораторії

дорожньо-будівних машин.

3. Майстерні

пункт технічного обслуговування.

4. Навчальний полігон

пост технологічного налагодження машин;

машинний двір;

майданчик для практичного оволодіння навичками з керування  дорожньо-будівельними машинами.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фінансова база підприємства | 4 |  |
| 2. | Якість продукції та економічна ефективність | 4 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 1 |  |
| 2. | Захист господарських прав і інтересів | 1 |  |
| 3. | Основи трудового законодавства | 2 |  |
| 4. | Адміністративна і дисциплінарна відповідальність | 2 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств - обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 3. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 1 | 1 |
| 3 | Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації | 2 |  |
| Всього: | 4 | 1 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Визначення та принцип побудови автоматизованих систем: автоматизована система управління виробництвом (АСУВ), автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП), система автоматизованого проектування (САПР).

Числове програмне управління (ЧПУ) - локальні системи, супервізорне управління, пряме числове управління.

Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи.

Функціональна схема мікропроцесора. Пристрої зв’язку з об’єктом управління, їх класифікація.

Поняття про пристрої перетворення інформації цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), аналогово-цифровий перетворювач (АЦП).

Лабораторно-практична робота

1.Складання блок-схеми основного алгоритму роботи мікропроцесора.

Тема 3. Поглиблення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації

Складання алгоритмів технологічного процесу обробки типових деталей.

Базові конструкції алгоритмів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи стандартизації та метрології | 1 |  |
| 2. | Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання | 10 |  |
| 2.1 | Будова двигунів (нових моделей) | 2 |  |
| 2.2 | Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та тракторів | 2 |  |
| 2.3 | Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин (нові марки) | 6 |  |
| 3. | Ремонтна справа | 29 |  |
| 3.1 | Прилади та засоби діагностування | 3 |  |
| 3.2 | Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів | 4 |  |
| 3.3 | Складання і випробовування двигуна | 5 |  |
| 3.4 | Динамічне і статичне балансування | 6 |  |
| 3.5 | Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів | 5 |  |
| 3.6 | Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |  |
|  | Всього: | 40 |  |

Тема 1. Основи стандартизації та метрології

Державна система стандартів. Значення стандартів. Державні галузеві стандарти. Технічні умови. Основні державні стандарти, які використовуються у дорожньому машинобудуванні і під час ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Основи метрології. Поняття про метрологію. Фактори, які впливають на точність вимірювання. Основні метрологічні терміни і показники вимірювальних інструментів і приладів. Засоби вимірювання.

Загальні відомості про засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхні. Поняття про пневматичні, електричні, оптичні та інші засоби вимірювання.

Калібри, їхні основні типи, вимоги до них.

Тема 2. Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання

Тема 2.1. Будова двигуна

Особливості конструкції механізмів та систем двигунів сучасних марок.

Статичне балансування маховика.

Поняття зрівноваження сил, що діють у кривошипно-шатунному механізмі.

Способи підвищення потужності двигуна, турбокомпресор, його конструкція; характерні несправності, їх виявлення та способи усунення.

Будова обмежувача димлення на дизелях з турбонадувом.

Автоматична муфта випередження впорскування розподільних паливних насосів.

Конструкція форсунок та їх регулювання. Ознаки порушення нормальної роботи паливних насосів і форсунок, їх причини та способи усунення.

Карбюратори пускових двигунів, їх конструкція і регулювання.

Тема 2.2. Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Технічна характеристика гідравлічних агрегатів сучасних тракторів і дорожньо-будівельних машин, їх конструкція і робота.

Гідросистема коробки передач синхронізованої з шестернями постійного зачеплення.

Особливості конструкції гідросистем коробки передач енергонасичених тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Особливості будови гідросистеми дорожньо-будівельних машин.

Тема 2.3. Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин

Конструктивні особливості нових машин для будівництва доріг.

Принцип роботи та будова нових дорожньо-будівельних машин.

Нові вітчизняні та зарубіжні дорожньо-будівельні машини (що використовуються в регіоні).

Тема 3. Ремонтна справа

Тема 3.1. Прилади та засоби діагностування

Прилади, пристосування,  обладнання для діагностування дорожньо-будівельних машин. Класифікація за призначенням, принципом та конструкцією.

Тема 3.2. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів

Методи діагностування. Причини і закономірності виникнення несправностей. Спрацювання, як одна з причин відмови двигуна чи машини.

Техніко-економічний ефект використання діагностики у дорожньому будівництві. Означення кінцевого ресурсу агрегатів, машин. Основи організації технічної діагностики та технологія діагностування машин. Визначення потужності двигуна. Діагностування технічного стану підшипників колінчастого валу. Діагностування пускових двигунів. Діагностування головного зчеплення. Діагностування механізмів керування і гальм колісних тракторів. Діагностування ходової частини тракторів. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів. Правила безпеки праці при діагностуванні.

Тема 3.3. Складання і випробовування двигуна

Робоче місце і стенди для складання двигуна.

Матеріали, інструменти і пристрої, які використовуються під час складання двигуна.

Технологічний процес складання двигуна, перевірка і регулювання двигуна. Обладнання для випробовування двигунів. Методи випробовування. Випробовування двигуна після ремонту. Види випробовування.

Техніка безпеки під час складання і випробовування двигуна.

Тема 3.4. Динамічне і статичне балансування

Мета і способи балансування. Динамічне і статичне балансування.

Інструменти і пристрої для статичного балансування. Контроль за якістю балансування.

Поняття про динамічний дисбаланс. Стенди для динамічного балансування, їхня будова і порядок використання.

Контроль за якістю балансування. Техніка безпеки і проведення балансувальних робіт.

Тема 3.5. Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів

Ремонт шестеренчастих насосів. Види спрацювання шестеренчастих насосів.

Випробування насоса після ремонту. Ремонт гідророзподільників, способи ремонту корпусу гідророзподільника і золотників. Випробування гідророзподільника після ремонту. Ремонт силових циліндрів.

Види зношення деталей «Циліндри порожнисті». Визначення дефектів деталей «Циліндри порожнисті». Способи ремонту. Випробування після ремонту.

Тема 3.6. Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Ремонт робочого обладнання екскаваторів.

Ремонт робочого обладнання бульдозерів.

Ремонт робочого обладнання автогрейдерів.

Ремонт робочого обладнання скреперів.

Ремонт робочого обладнання самохідних котків з рівними вальцями

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технологія дорожньо-будівельних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг | 2 |  |
| 2. | Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг | 2 |  |
| 3. | Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані | 2 |  |
| 4. | Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах | 2 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Технологія і організація виконання робіт із будівництва доріг

Дорожні роботи, їх види та способи виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

Основні види робіт під час будівництва доріг та технологічна послідовність їх виконання: підготовчі роботи; виконання робіт зі зведення земляного полотна; укріплювальні роботи; влаштування дорожнього одягу (підстави і покриття).

Тема 2. Технологія і організація виконання робіт із ремонту доріг

Класифікація робіт із ремонту автомобільних доріг. Поточний, середній та капітальний ремонти, строки проведення.

Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

Ремонт дорожніх покриттів: гравійні і щебеневі покриття;щебеневі і гравійні покриття, оброблені органічними в’яжучими матеріалами; асфальтобетонні покриття; цементобетонні покриття.

Тема 3. Технологія і організація виконання робіт із утримання доріг у належному стані.

Організація робіт із підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

Роботи із обслуговування узбіч, дорожніх водовідводів, очищення їх від сміття і рослинності.

Сезонні роботи із утримання доріг:

- зимові механізовані роботи: снігоочищення проїзної частини і тротуарів, видалення накату, розширення проїзної частини (від снігу), посипання проїжджої частини і тротуарів протиожеледними матеріалами, вивезення снігу;

- літні механізовані роботи: підмітання проїзної частини доріг, тротуарів і заїзних кишень, мийка та полив проїжджої частини і заїзних кишень, планування узбіч, вивезення сміття.

Тема 4. Технологія і організація виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах

Організація виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та умовах обмеженої видимості. Технологія виконання дорожньо-будівельних робіт у зимовий період. Організація робіт у небезпечних зонах, складних природних умовах, загазованій місцевості, умовах хімічного та радіоактивного забруднення.

Організація проведення робіт під час ліквідації наслідків паводків, у тому числі в умовах високогір’я. Безпека праці.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху , регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 2. | Порядок руху | 1 |  |
| 3. | Особливі умови дорожнього руху | 1 |  |
| 4. | Додаткові вимоги Правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього | 4 |  |

1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху, регулювання дорожнього руху

Загальні положення, терміни та визначення

Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил, значення основних термінів та визначень.

Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Дорожні знаки, їх характеристика

Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика

Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

2. Порядок руху

Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть

Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

3. Особливі умови дорожнього руху

Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних і тихохідних машин і механізмів та тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками.

Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами, протитуманними фарами.

Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі та за інших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного засобу. Міжнародний рух.

Перевезення людей і вантажу

Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки недотримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів.

4. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан і обладнання транспортних засобів

Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми, позначень, кольору та розміщення номерних знаків.

Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах: «Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб», «Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Окремі питання організації дорожнього руху

Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону тварин.

Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи безпеки руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основнi елементи теорії pуху самохідних дорожньо-будівельних машин. Психофiзiологiчнi основи праці машиніста дорожньо-будівельних машин | 1 |  |
| 2. | Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та відповідальність водiїв за порушення Пpавил дорожнього pуху | 1 |  |
| 3. | Основи безпеки керування дорожньо-будівельними машинами | 1 |  |
| 4. | Особливостi водіння дорожньо-будівельних машин. Забезпечення безпеки пiд час кеpування самохідними дорожньо-будівельними машинами у piзних умовах | 1 |  |
|  | Всього: | 4 |  |

1. Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста

Класифiкацiя тpанспоpтних засобiв за категоpiями. Рушiйна сила тpактоpа. Сили опоpу pуху тpактоpа. Розгiн тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть тpактоpа. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневpування тpактоpа.

Загальнi поняття пpо психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив на безпеку пpацi водiя. Зip, оpiєнтування та pозpахунок водiя. Слуховi, м'язовi та вестибуляpнi вiдчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi якостi водiя.

2. Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху.

Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Пpичини доpожньо-тpанспоpтних пpигод.

Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху. Дисциплiнаpна, адмiнiстpативна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного впливу. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди. Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення Пpавил доpожнього pуху.

3. Основи безпеки кеpування тpактоpом

Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй оpганами кеpування пiд час зpушення машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування приладами сигналізації.

4. Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах

Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.

Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження вантажів.

Кеpування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування тpактоpом у тpанспоpтному потоцi пiд час об'їзду неpухомої пеpешкоди.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах, «зимниках», льодових пеpепpавах. Рух piллею, мокpою тpавою.

Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних баpханiв, водних пеpешкод.

Шкiдливiсть та умови pуху тpактоpiв.

Пpийоми кеpування тpактоpом на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах. Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця та гальмування.

Рух у нiчний час, дощ, туман i снiгопад.

Кеpування тpактоpом на залiзничних пеpеїздах.

Особливості проїзду мостів, естакад, шляхопроводів, тpанспоpтних розв’язок, тунелів.

Кеpування тpактоpом під час буксирування несправних тpактоpних засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя під час буксирування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 3 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці в дорожньо-експлуатаційній дільниці.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою на дорогах. Безпека праці на робочому місці машиніста дорожньо-будівельних машин. Основні небезпечні виробничі фактори при будівництві доріг.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Вимоги безпеки праці під час експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які виконують дорожньо-будівельні операції.

Дії машиніста дорожньо-будівельних машин під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці, основні небезпечні виробничі фактори під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Безпека праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт у складних умовах (обмежена видимість, вечірній та нічний час, зимовий період).

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста дорожньо-будівельних машин.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних  випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
|  | Всього: | 4 |  |

# Тема 1.Постійний струм та кола постійного струму

Кола постійного струму. Закон Ома для повного кола. Методи розрахунку кіл постійного струму. Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні і енергетичні характеристики резонансних кіл. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

Тема 3. Електричні машини змінного струму

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні і однофазні.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Допоміжні матеріали і вироби | 2 |  |
| 2. | Паливомастильні матеріали і спеціальні рідини | 2 |  |
|  | Всього: | 4 |  |

##### Тема 1. Допоміжні матеріали і вироби

Гумотехнічні вироби, їх використання при експлуатації дорожньо-будівельних машин.

Сучасні ущільнюючі і прокладкові матеріали.

Тема 2. Паливомастильні матеріали і спеціальні рідини

Паливомастильні матеріали і спеціальні рідини, що їх використовують при експлуатації дорожньо-будівельних машин.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія – 8414Машиніст дорожньо-будівельних машин

Кваліфікація –8 розряд

| № з/п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виробниче навчання |  |
| 1.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством | 6 |
| 1.2 | Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиніст дорожньо-будівельних машин 8-го розряду | 42 |
|  | Всього: | 48 |
| 2. | Виробнича практика |  |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт машиніста дорожньо-будівельних машин 8-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 105 |
|  | Всього: | 112 |
| 3 | Індивідуальне навчання керування самохідними дорожньо-будівними машинами | 10 |
| Разом: | 170 |

1. Виробниче навчання

1.1.Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з навчальним закладом, його територією, плануванням, розташуванням, майстернями, полігонами. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого місця.

Інструктаж з охорони праці. Причини i види травматизму. Безпечні прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загорання i заходи щодо його усунення. Призначення i користування пінними i вуглекислими вогнегасниками. Правила поведінки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстерні. Правила користування електроінструментом. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання i робочих місць. Порядок закріплення слухачів за робочими місцями.

1.2. Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати машиніст дорожньо-будівельних машин 8-го розряду

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи

Ознайомлення з організацією робочого місця машиніста дорожньо-будівельних машин. Підготовка інструменту, пристроїв та обладнання до роботи.

Засвоєння раціональних прийомів робіт з планування земельного майданчика. Виконання земляних робіт, знімання рослинного шару, спорудження насипу, розрівнювання ґрунту, риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей.

Набуття навичок виконання робіт із ущільнення ґрунтів самохідними котками різних конструкцій, вібраційними і трамбувальними машинами.

Набуття навичок виконання дорожньо-будівельних робіт на землерийно-фрезерних машинах різних конструкцій.

Освоєння операцій і видів робіт із укладання дорожнього покриття. Набуття навичок керування машинами для укладання дорожнього покриття.

Освоєння операцій і видів робіт із утримання доріг у належному стані. Виконання робіт із благоустрою та озелененню придорожніх територій.

Набуття навичок керування дорожньо-будівельною технікою в складних умовах.

Освоєння операцій та видів робіт із технологічного регулювання самохідних дорожньо-будівельних машин.

Освоєння операцій та видів робіт із технічного обслуговування самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок виконання слюсарних робіт середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

Набуття навичок із ремонту, складання і регулювання робочих органів дорожньо-будівельних машин.

Освоєння правил технічної експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин. Щозмінне технічне обслуговування машин. Огляд і перевірка технічного стану механізмів і систем. Постановка машин на зберігання.

2. Виробнича практика

# 2.1. Інструктаж з охорони праці

# Організація робочих місць. Планування роботи. Контроль якості робіт. Засоби охорони праці та індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами та обов’язками працівників і розпорядком дня у господарстві.

# 2.2. Самостійне виконання операцій прийомів та видів робіт, що виконує машиніст дорожньо-будівельних машин відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики

# Оволодіння передовими прийомами та методами робіт.

# Дотримання вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання керування

самохідними дорожньо-будівними машинами

| № з/п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці. Вправи з прийомів користування органами керування самохідних дорожньо-будівельних машин. Запуск двигуна. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 2 |
| 2. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами вздовж прямої та з поворотами на всіх передачах переднього і заднього ходу. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 4 |
| 3. | Керування самохідними дорожньо-будівельними машинами. Вправи з навантаження ґрунту на автотранспорт. Відпрацювання безпечних прийомів виконання робіт | 4 |
| Всього: | 10 |

1. Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з охорони праці

1.1. Вправа про правильну посадку машиніста дорожньо-будівельних машин в кабіну,користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста дорожно-будівельних машин у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

1.2. Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання дорожньо-будівельними машинами з місця та зупинка з працюючим двигуном

Інструктаж з охорони праці.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Рушання дорожньо-будівельних машин з місця до досягнення плавності руху.

1.3. Керування дорожньо-будівельними машин вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях

Інструктаж з охорони праці.

Пpовести пуск двигуна. Виконати впpави iз pушення дорожньо-будівельних машин з мiсця до досягнення плавностi початку pуху.

Впpави з керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої, з плавними, кpутими повоpотами впpаво, влiво до досягнення впевненостi у пpийомах коpистування всiма оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин.

Впpави виконувати на І, потiм ІІ, а далi на ІІІ пеpедачi з дотpиманням пpавил доpожнього pуху.

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машинами на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Виконати впpави з керування дорожньо-будівельних машин на пiдвищених швидкостях (до 10 км/год) вздовж пpямої та з повоpотами, дотpимуючись пpавил доpожнього pуху.

1.4. Керування дорожньо-будівельними машинами при рухові заднiм ходом. Проїзд через воpота. Під'їзд дорожньо-будівельних машин до транспортних засобів

Інструктаж з охорони праці

Виконати вправи: pушання дорожньо-будівельними машинами з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi pуху; під'їзду заднiм ходом до транспортних засобів; в’їзду в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

1.5. Керування дорожньо-будівельними машинами у нiчний час

Пуск двигуна дорожньо-будівельних машин у нiчний час, перевірити pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести дорожньо-будівельну машину за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

2. Керування дорожньо-будівельними машинами. Інструктаж з охорони праці

2.1. Впpави з пpийомiв коpистування оpганами кеpування дорожньо-будівельних машин. Пуск двигуна, керування дорожньо-будівельними машинами вздовж пpямої та з повоpотами

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей дорожньо-будівельних машин та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки машиніста у кабiну дорожньо-будівельної машини.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Засвоєння прийомів початку руху, гальмування, зупинки дорожньо-бдівельних машин. Їзда на дорожньо-будівельних машинах вздовж пpямої з повоpотами для закpiплення пpийомiв коpистування оpганами кеpування дорожньо-будівельними машин.

2.2. Керування дорожньо-будівельними машинами при рухові заднiм ходом. Пiд’їзд дорожньо-будівельними машин до транспортних засобів. Пpоїзд чеpез ворота

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати впpави: pушання дорожньо-будівельних машин з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi ходу, пiд'їзду заднiм ходом до начiпного або пpичiпного знаpяддя, в'їзду в умовнi воpота спочатку пеpеднiм, потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

2.3.  Керування дорожньо-будівельними машин у складних дорожніх умовах та на пiдвищених швидкостях

Виконати впpави: з керування дорожньо-будівельними машинами на пiдйомах та спусках, iз зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiднімання на гоpу; керування дорожньо-будівельними машинами під час переїзду чеpез неглибокi pови, невеликi стpумки, річки убрід та мостом; керування дорожньо-будівельними машинами на малих, потiм великих швидкостях з повоpотами. Iнстpуктаж з основних пpавил pуху дорожньо-будівельними машинами на доpогах вiдповiдно до пpавил доpожнього pуху.

2.4. Керування дорожньо-будівельними машинами у нiчний час

Інструктаж з безпеки праці.

Пеpевipити готовнiсть двигуна до пуску, пуск двигуна дорожньо-будівельних машин (у нічний час), роботу електроосвітлення i сигналізації.

Пpовести дорожньо-будівельні машини за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Розробка ґрунту при плануванні площадки бульдозером

- Виконання робіт бульдозером при спорудженні насипу

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки від рослинності

- Виконання робіт бульдозером при засипанні виямок

- Виконання робіт бульдозером по розчистці площадки в комплексі із екскаватором

- Розробка ґрунтів в котловані під фундамент будівлі екскаватором боковим забоєм з навантаженням ґрунту в автотранспорт

- Виконання робіт екскаватором одноковшевим при навантаженні сипучих матеріалів в автомобіль

- Виконання робіт екскаватором одноківшовим при ритті траншеї Виконання робіт скрепером при розробці ґрунтів на схилах Виконання робіт скрепером при будівництві дороги

- Виконання робіт скрепером при плануванні площадки (території)

- Виконання робіт в складі колони скреперів

- Виконання робіт автогрейдером при плануванні площадки (території)

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві дороги

- Виконання робіт автогрейдером при будівництві насипу

- Виконання робіт автогрейдером при вирівнюванні місцевості

- Виконання робіт по фрезеруванню покриття

- Виконання  ямкового ремонту автомобільних доріг

- Виконання робіт самохідним котком з рівними вальцями

Критерії

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8414 Машиніст дорожньо-будівельних машин

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | 8 розряд |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Види дорожніх робіт та способи їх виконання. Потоковий метод організації дорожньо-будівельних робіт.

- Технологічні послідовність виконання робіт під час будівництва робіт.

- Класифікацію робіт із ремонту автомобільних доріг. Капітальні ремонти автомобільних робіт.

- Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд.

- Ремонт та утримання штучних споруд.

- Підтримання належного технічного стану доріг, дорожніх споруд, елементів облаштування та прилеглої території. Вимоги державних стандартів щодо утримання доріг.

- Види сезонних робіт із утримання доріг.

- Організацію виконання дорожньо-будівельних робіт у нічний час та в умовах обмеженої видимості.

- Організацію проведення робіт під час ліквідації паводків.

- Класи, групи, типи дорожньо-будівельних машин. Вимоги, які ставляться до дорожньо-будівельних машин для виконання робіт.

- Машини для виконання підготовчих робіт.

- Машини для будівництва інженерних споруд на дорозі.

- Машини для виконання робіт зі зведення земляного полотна.

- Машини для виконання укріплювальних робіт.

- Машини для будівництва дорожнього одягу (підстави і покриття).

- Машини для виконання робіт із озеленення та благоустрою.

- Види машин для ремонту та утримання доріг.

- Види комунальних машин та їх використання для утримання доріг.

- Підготовку та технологічне налагодження дорожньо-будівельних машин до роботи.

- Види слюсарних робіт (рубання, правлення, гнуття, різання, обпилювання, свердління, зенкування, нарізання різі, клепання, притирання, паяння).

- Особливості системи планово-запобіжного технічного обслуговування та ремонту самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Правила і порядок виконання операцій технічних обслуговувань під час обкатки та експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин.

- Порядок приймання в експлуатацію нових та відремонтованих дорожньо-будівельних машин.

- Види, способи та технологію ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Правила дорожнього руху та основи безпеки руху.

- Правові та організаційні основи охорони праці, безпека праці, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни праці та санітарії, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

- Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин.

- Норми виробітку і витрати паливо-мастильних матеріалів.

- Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт та методи і засоби підвищення продуктивності праці.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці під час виконання дорожньо-будівельних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

- Підбирати та використовувати необхідний інструмент, обладнання та пристосування для проведення ТО та ремонту дорожньо-будівельних машин.

- Оцінювати технічний стан робочих органів.

- Виконувати операції технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин.

- Виконувати операції з технологічного налагодження дорожньо-будівельних машин.

- Керувати дорожньо-будівельними машинами.

- Виконувати технологічні операції на дорожньо-будівельних машинах:

- знімання рослинного шару;

- спорудження насипу;

- розрівнювання ґрунту;

- риття і засипання котлованів, ям, рівчаків, траншей;

- ущільнення грантів самохідними котками, вібраційними і трамбувальними машинами;

- укладання дорожнього покриття;

- Визначати несправності дорожньо-будівельних машин та усувати їх.

10. 	Виконувати операції з зберігання дорожньо-будівельних машин.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Приміт ка |
| --- | --- | --- |
|  | для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Інструменти |  |  |  |
|  | Вимірювальні інструменти, що застосовуються під час слюсарних і ремонтних робіт |  | комплект |  |
|  | Набір спеціальних пристосувань і знімачів для запресовування і випресовування деталей і з’єднань |  | комплект |  |
|  | Набір слюсарних інструментів для виконання розбирально-складальних робіт при ремонті машин |  | комплект |  |
|  | Знімачі для розбирально-складальних робіт |  | комплект |  |
| 2. | Машини і механізми |  |  |  |
|  | Скрепери |  | 1 |  |
|  | Каналокопачі, каналоочисні машини |  | 1 |  |
|  | Кротодренажні і щілинодренажні машини |  | 1 |  |
|  | Машини для ущільнення ґрунту |  | 1 |  |
|  | Самохідні і причіпні грейдери |  | 1 |  |
|  | Одноківшові екскаватори |  | 1 |  |
| 3. | Устаткування |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний |  | 1 |  |
|  | Верстат свердлильний настільний |  | 1 |  |
|  | Верстат точильний універсальний |  | 1 |  |
|  | Ковадло |  | 1 |  |
|  | Лещата слюсарні різного призначення |  | 1 |  |
|  | Прес |  | 1 |  |
| 6. | Пристосування |  |  |  |
|  | Комплект знімачів |  | 1 |  |

Список літератури

1. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.:Вища школа, 2003. – 719с.

2. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки: Підручник/ред.. О.А. Шеніна. – К. Вища освіта, 2003. – 320с.

3. Основи економіки - 11 клас,1995. – 240с.

4. Бойчик І. М., Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Бойчик. — К., 2004. — 478 с.

5. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник.Вид. 2-ге, виправл. і доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.

6. Сучасна економіка Єщенко И. С, Палкім Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. — К.. Вища шк., 2005. — 327

7. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с.

8. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О., Чухно А.А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / Григорій Никифорович Климко (ред.), Василь Павлович Нестеренко (ред.). - 2. вид., перероб. і доп. — К.: Вища школа, 1999. - 743 с.

9. Капильцова В.В. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ конспект лекцій

10. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с.

11. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001

12. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с

13. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Основи держави і права: Навчальний посібник. - К.: Вид. ПАЛИВОДА. А.В., 2002. - 3-є вид., доп. та перероб. - 384 с.

5. Беспалов Н.А., Билякович Н.А., Романюк Г.А., Шелюбский Б.В. Агрегатный ремонт дорожных машин. – М.: Транспорт, 1984.

6. Билякович Н.А. Диагностирование дорожных машин. Навчальний посібник. – К.: УМК ВО, 1988.

7. Лантух-Лященко А.И., Высокович Е.В. Введение в AutoCAD. – в 2-х книгах. Навчальний посібник. – М.: ЭКОМ, 1996.

8. Макій Ю.А., Ткаченко В.Г., Зеркалов Д.В. Механізація дорожнього будівництва. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003.

9. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин. Підручник. – К.: 2003 р.

10. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Підручник. Част.1 – К.: 2010 р.

11. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Підручник. Част.2 – К.: 2011 р.

12. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Підручник. Част.3 – К.: 2013 р.

13. Мусійко В.Д., Екскаватори поздовжнього копання. Навчальний посібник. – К.: 2008 р.

14. Хмара Л.А., Шипілов О.С., Мусійко В.Д., Кузьмінець М.П. Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини та механізми для виконання робіт. Навчальний посібник. – Київ-Дніпропетровськ.: 2011р.

15. Хмара Л.А., Шипілов О.С., Мусійко В.Д., Кузьмінець М.П.Дорожні машини. Ч. ІІ Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. Навчальний посібник. – Київ-Дніпропетровськ.: 2013 р.

|  | Зміст |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стор. |
| 1. | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин» 5, 6, 7, 8 розряду |  |
| 2. | Авторський колектив |  |
| 3. | Загальні положення |  |
| 4. | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 5-го розряду |  |
| 4.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 4.2 | Типовий навчальний план |  |
| 4.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 4.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 4.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 4.6 | Кваліфікаційна пробна робота. Приклади робіт |  |
| 4.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 4.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 5. | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 6-го розряду |  |
| 5.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 5.2 | Типовий навчальний план |  |
| 5.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 5.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 5.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 5.6 | Кваліфікаційна пробна робота. Приклади робіт |  |
| 5.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 5.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 6 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 7-го розряду |  |
| 6.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 6.2 | Типовий навчальний план |  |
| 6.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 6.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 6.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 6.6 | Кваліфікаційна пробна робота. Приклади робіт |  |
| 6.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 6.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 7 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Машиніст дорожньо-будівельних машин 8-го розряду |  |
| 7.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 7.2 | Типовий навчальний план |  |
| 7.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 7.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 7.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 7.6 | Кваліфікаційна пробна робота. Приклади робіт |  |
| 7.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 7.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 8 | Список літератури |  |

Авторський колектив

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач наукового сектору прогнозування потреб у професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

| Гарасюта Володимир Михайлович |  | викладач спецдисциплін Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей». |
| --- | --- | --- |
| Філіпова Ольга Олексіївна |  | директор Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей». |
| Кононюк Василь Іванович |  | заступник директора Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей». |
| Хмилко Валерій Адамович |  | старший майстер Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей». |
| Наукові консультанти Паржницький Віктор Валентинович Приходько Олександр Дмитрович |  | начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. начальник Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України» Дочірнє підприємство «Черкаський облавтодор» Філія «Черкаська ДЕД». |
| Рецензенти Бондар Олександр Олександрович |  | начальник державної інспекції сільського господарства в Черкаській області. |
| Літературний редактор Скічко Сергій Васильович |  | методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області. |
| Технічний редактор Гарасюта Володимир Михайлович |  | викладач спецдисциплін ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» Черкаської обл. |

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

| Шнюкова Ірина Вадимівна | науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. |
| --- | --- |
| Проценко Наталія Дмитрівна | директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області. |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-41-16