Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.СА.11.00-2013

(позначення стандарту)

Професія :  Вишкомонтажник

Код: 7233

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05.07.2013 № 911

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.СА.11.00-2013

(позначення стандарту)

Професія : Вишкомонтажник

Код: 7233

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ  2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Вишкомонтажник» 2,3,4,5,6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд складає 565 годин, на 3 розряд – 428 годин, на 4 розряд – 392 години, на 5 розряд – 304 години, на 6 розряд – 304 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної  характеристики професії «Вишкомонтажник» (Випуск 6 «Видобування нафти та природного газу», Розділ «Буріння сверловин» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 28 липня 1999р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004року      № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 09 серпня 2001 року №  979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.СА.11.00-2013

(позначення стандарту)

Професія : Вишкомонтажник

Код: 7233

Кваліфікація: 2 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Вишкомонтажник

2. Кваліфікація: 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: призначення бурових установок, механізмів і обладнання; деталі вишок і конструктивні вузли основ, фундаментів і привишкових споруд; розміри огорожі для амбарів, робочих площадок та ін.; правила користування слюсарним і теслярським інструментом; правила ведення вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажів.

Повинен уміти: виконувати земляні, бетонні, вантажно-розвантажувальні, теслярські і слюсарні роботи під час складання і розбирання вишок та привишкових споруд, монтажу, демонтажу і транспортування бурового і силового обладнання та механізмів, улаштування бетонного покриття під буровою установкою під керівництвом вишкомонтажника вищої кваліфікації; улаштовувати основи і площадки для запасних місткостей і глиномішалок, огорожі для рухомих частин механізмів; установлювати якорі для кріплення і центрування вишки; змащувати бурове обладнання; готувати допоміжне обладнання до транспортування; складати, брати участь у пересуванні і розбирати бурові установки для геологорозвідувального буріння з вишками висотою до 15 м.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

5. Вимоги до освітнього  рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна  загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше    18 років.

7.2. Стать: чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 2 розряд

Загальний фонд навчального часу 590 годин

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 66 | 4 |
| 1.1 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 10 | 4 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 14 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 197 | 8 |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 82 |  |
| 2.2 | Матеріалознавство | 17 | 2 |
| 2.3 | Технічне креслення | 17 | 1 |
| 2.4 | Допуски і технічні вимірювання | 17 | 5 |
| 2.5 | Технічна механіка і деталі машин | 17 |  |
| 2.6 | Основи електротехніки та електрообладнання | 17 |  |
| 2.7 | Охорона праці | 30 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 295 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 162 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 25 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 565 | 12 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

„Вишкомонтажник” 2 розряду

- Кабінети

- Охорони праці

- Спеціальна технологія

- Технічна механіка і деталі машини

- Матеріалознавство

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4. | Господарство і право | 1 |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 6. | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 8. | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загально-людської  культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право-цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку.

Тема7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

##### Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 2 |  |
| 2. | Галузева структура промисловості України | 2 |  |
| 3. | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в нафтогазодобувній промисловості | 2 |  |
| 4. | Організація виробництва на підприємствах нафтогазодобувної промисловості | 3 |  |
| 5. | Підприємство як суб’єкт господарювання | 3 |  |
| 6. | Кадри підприємства | 2 |  |
| 7. | Організація і оплата праці | 3 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентноспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.

Тема 3. Науково-технічний прогрес і  економічне зростання в нафтогазодобувній промисловості

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в нафтовій промисловості . Основні напрями науково-технічної політики в нафтогазодобувній промисловості. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах нафтогазодобувної промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Тема 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.

Тема 7. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 2 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 4 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього годин: | 10 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2.Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2.Створення публікації «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. Знак: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Значення вишкомонтажних робіт для підприємств нафтогазодобувної промисловості | 2 |  |
| 2. | Слюсарна справа | 6 |  |
| 3. | Теслярські роботи | 6 |  |
| 4. | Основи технології буріння свердловин, бурові установки, бурове і силове обладнання | 14 |  |
| 5. | Такелажне оснащення і стропування вантажів | 4 |  |
| 6. | Улаштування фундаментів і складання основ для вишок, бурового і силового обладнання | 14 |  |
| 7. | Монтаж і демонтаж бурових вишок | 14 |  |
| 8. | Монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання | 14 |  |
| 9. | Пересування бурових вишок, бурового і силового обладнання | 4 |  |
| 10. | Будівництво і розбирання привишкових споруд | 4 |  |
| Всього годин: | 82 |  |

Тема 1. Значення вишкомонтажних робіт для підприємств нафтогазодобувної промисловості

Завдання та характеристика підприємств нафтогазодобувної промисловості, зв'язок між основними і допоміжними службами. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою вишкомонтажника 2-го розряду. Значення раціональної організації робочого місця вишкомонтажника. Заходи, що спрямовані на поліпшення організації робочого місця.

Ознайомлення із змістом програми та завданнями предмета, критеріями кваліфікаційної атестації, рекомендованою літературою.

Тема 2. Слюсарна справа

Розмічання

Призначення розмічання. Інструмент для розмічання. Організація робочого місця. Розмічальна плита. Правила розмічання за кресленням і шаблонами. Безпека праці. Засоби вимірювання і контролю. Інструменти для контролю площинності та прямолінійності. Штангенінструменти.

Рубання металу

Призначення рубання. Інструменти для рубання, їх конструкції, кути заточування для різного металу. Слюсарні молотки. Прийоми рубання. Механізація рубання. Безпека праці.

Випрямляння і згинання металу

Призначення, випрямляння і згинання. Способи і правила випрямляння і згинання листового, штабового, пруткового металу та труб. Інструменти та пристрої. Брак і шляхи його усунення. Безпека праці.

Різання металу

Призначення, прийоми та способи різання металу ножицями, ножівкою, ручними пневматичними, електричними та дисковими інструментами. Безпека праці.

Обпилювання металу

Призначення обпилювання. Інструмент, класифікація напилків. Догляд за напилками, та їх вибір. Підготовка до обпилювання та прийоми обпилювання. Механізація обпилювальних робіт. Запобігання браку під час обпилювання. Безпека праці.

Свердління, зенкерування, зенкування та розвертання отворів

Суть операцій. Інструмент, та пристрої для свердління їх будова. Ручне та механізоване свердління. Причини ламання свердла та браку під час свердління. Безпека праці.

Нарізування різьби

Призначення та застосування різьб. Елементи та профілі різьб. Інструмент та пристосування для нарізування різьби. Механізація нарізування різьби. Безпека праці.

Клепання

Призначення клепання. Види швів. Інструменти та пристрої для клепання. Технологія клепання. Безпека праці.

Притирка та доводка

Загальні відомості. Притиральні матеріали. Інструменти. Прийоми притирки та доводки. Безпека праці.

Лудіння, паяння, склеювання

Загальні відомості. Припої, флюси. Інструменти для паяння. Види паяних швів. Загальні відомості про склеювання. Клейкі речовини. Технологічний процес склеювання. Безпека праці.

Основи ремонту обладнання

Організація робочого місця. Інструменти та пристосування. Демонтаж та монтаж нескладних вузлів. Безпека праці.

Тема 3. Теслярські роботи

Види і способи обробки деревини. Загальні відомості про інструмент, пристрої і механізми, що застосовуються для обробки деревини.

Різання, його види. Основи теорії різання. Елементи різця. Кут різання і кут заточування. Вплив кута різання на чистоту оброблюваної поверхні.

Рубання і затісування колод, брусів, дощок. Способи рубання.

Сокира, її частини і розміри. Способи насадження сокири. Способи і правила заточування сокири. Пристрої, що застосовуються для затісування колод.

Пиляння деревини вручну. Види пилок. Пилки для поперечного, поздовжнього і змішаного розпилювання. Побудова зубів пилок, залежно від їх призначення. Правила розведення і заточування пилок. Розмічання деревини під розпилювання. Припуски на обробку. Способи розпилювання під кутом.

Пиляння деревини механізованим способом. Дискові електропилки, їх будова і правила роботи ними. Ланцюгові пилки з приводом від двигуна внутрішнього згоряння. Основні відомості про будову і призначення розпилювальних верстатів, їх види.

Стругання деревини. Інструмент для стругання вручну, його будова та основні правила користування ним. Значення кута похилу і загострення желонок. Заточування залізок інструменту на наждачному верстаті, точильному крузі та брусі. Перевіряння якості стругання і фугування. Стругання електрорубанком, його будова і правила користування ним.

Довбання деревини. Інструмент і пристрої, що застосовуються для довбання. Долота і стамески. Призначення, будова і правила роботи долотами та стамесками. Способи довбання різних отворів. Електродовбачі, їх будова і правила користування ними.

З'єднання і сполучення колод, брусів і дощок. Вид сполучення: зрощування, нарощування, сполучення під кутом.

Способи розмічання при заготовці елементів спряжень.

Пристрої, що застосовуються під час розмічання.

Врубки в дерев'яних конструкціях.

Безврубкові з'єднання цвяхами, болтами та іншими способами.

В'язка брусів: кутова, торцева і хрестова. Збивання дощок і щитів.

Загальні відомості про організацію попередньої заготовки дерев'яних щитів, маршових драбин перехідних площадок та інших дерев'яних конструкцій, що застосовуються під час монтажу й експлуатації бурових установок.

Новітня техніка і передові технології виконання теслярських робіт.

Тема 4. Основи технології буріння свердловин, бурові установки, бурове і силове обладнання

Основні поняття про будову земної кори. Гірські породи. Нафтові та газові родовища, родовища твердих корисних копалин.

Загальна характеристика процесу буріння свердловин. Способи буріння. Роторне буріння. Турбобури. Бурові долота. Колона бурильних труб. Промивання свердловини. Комплексна механізація спуско-підіймальних операцій у бурінні.

Уявлення про режим буріння.

Конструкція свердловин. Обсадні труби. Спуск обсадних труб у свердловину. Цементування обсадної колони. Перфорація свердловин.

Бурові установки. Типи бурових установок для експлуатаційного та глибинного розвідувального буріння. Установка з дизельним приводом. Установка з електроприводом.

Бурові установки для геологорозвідувального буріння, а також для буріння стовбурів і технічних свердловин.

Стисла технічна характеристика, склад комплектів і кінематичні схеми бурових установок.

Бурове устаткування. Бурові лебідки. Призначення, конструкція, стисла технічна характеристика.

Механізми талевої системи, їх конструкція і стисла технічна характеристика.

Вертлюги, їх призначення і конструкція.

Призначення і конструкція роторів.

Бурові насоси, їх призначення, конструкція, технічна характеристика.

Редуктори, їх призначення і конструкція.

Обладнання для приготування й очищення промивального розчину. Блок приготування бурового розчину, гідромішалки, гідрозмішувачі, ситогідроциклонні установки, вакуумний дегазатор.

Силові агрегати. Типи силових агрегатів. Котельні установки. Генератори. Компресори. Великі блоки бурового і силового устаткування.

Передові прийоми технології буріння свердловин і використання новітньої бурової техніки.

Тема 5. Такелажне оснащення і стропування вантажів

Вибір такелажного оснащення. Найпростіші захоплювальні пристрої. Нагляд за станом вантажозахоплювальних механізмів і пристроїв. Сертифікати якості на матеріали, що застосовуються для підготування відповідальних частин вантажозахоплювальних пристроїв.

Зберігання і догляд за вантажозахоплювальними пристроями. Технічний огляд вантажозахоплювальних пристроїв та їх випробування.

Гаки, канати, блоки.

Способи стропування і типи вантажозахоплювальних пристроїв. Дві групи надійності способів стропування вантажів.

Форми виконання вузлів і петель.

Тема 6. Улаштування фундаментів і складання основ для вишки бурового і силового обладнання

Підготовка майданчика для монтажу бурової установки. Розташування устаткування і матеріалів на будівельному майданчику.

Розбивання місця спорудження фундаментів. Земляні роботи. Механізація земляних робіт.

Типи фундаментів і основ для бурових вишок. Фундаменти й основа для бурового обладнання.

Улаштування фундаментів з бетону, брусів та ін. матеріалів. Великоблокові основи. Розміщення бурового обладнання на великоблокових основах. Типи основ. Установлення основ. Кріплення великих блоків на ваговозах.

Тема 7. Монтаж і демонтаж бурових вишок

Методи монтажу бурових вишок. Монтаж і демонтаж вишкових підіймачів. Монтаж бурових вишок із застосуванням вишкових підіймачів. Монтаж бурової вишки за допомогою підіймальних стріл.

Монтаж А-подібних вишок. Підіймальні стріли, блоки, канати та інші пристрої, що застосовуються під час монтажу А-подібних вишок.

Монтаж вишок баштового типу у формі зрізаної піраміди.

Теслярські роботи, що виконуються в процесі монтажу бурових вишок.

Демонтаж бурових вишок.

Передові прийоми виконання робіт, з монтажу і демонтажу бурових вишок.

Тема 8. Монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання

Типовий та індивідуальний проекти монтажу бурової установки.

Основні   способи   монтажу   бурового  обладнання.   Монтаж   блоками. Великоблоковий монтаж і агрегатний монтаж.

Підготовчі роботи. Підготовка майданчика. Підвезення і розміщення обладнання і матеріалів на робочому майданчику.

Послідовність монтажу бурового і силового обладнання. Монтаж бурової лебідки, ротора, бурових насосів, двигунів внутрішнього згоряння та іншого обладнання. Особливості монтажу при нижньому розташуванні бурової лебідки.

Установлення обладнання, що доставляється на ваговозах.

Монтаж допоміжного устаткування й агрегатів. Монтаж обладнання для приготування й очищення промивального розчину.

Електрогазозварювальні роботи (загальні відомості).

Перевірка справності та якості монтажу бурового обладнання. Обкатка обладнання. Порядок приймання в експлуатацію бурової установки по закінченні монтажу.

Демонтаж бурового і силового обладнання. Послідовність демонтажу.

Передові прийоми виконання робіт з монтажу і демонтажу бурового і силового обладнання.

Тема 9. Пересування бурових вишок, бурового і силового обладнання

Пересування бурових вишок.

Підготовка траси для пересування. Підготовка бурової вишки до пересування. Способи пересування. Здійснення процесів пересування.

Підготовка до пересування бурового і силового обладнання. Способи пересування (транспортування). Пересування великих блоків бурового устаткування.

Новітня техніка, що використовується при пересуванні бурових вишок бурового і силового обладнання.

Тема 10. Будівництво і розбирання привишкових споруд

Призначення і типи привишкових споруд. Приміщення для бурового і силового обладнання. Будова каркасів. Технологія обшивання приміщень. Технологія обшивання укриття.

Розбирання привишкових споруд.

Монтаж і демонтаж системи очищення промивального розчину.

Монтаж ємностей для паливно-мастильних матеріалів.

Передові прийоми будівництва і розбирання привишкових споруд.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні відомості про матеріали. Чорні та кольорові матеріали | 6 | 2 |
| 2. | Неметалеві матеріали. Тверді сплави | 2 |  |
| 3. | Електроізоляційні та провідникові матеріали | 2 |  |
| 4. | Паливо, масла та змащувальні рідини | 2 |  |
| 5. | Ущільнюючі та герметичні матеріали | 3 |  |
| 6. | Цементи та бетон | 1 |  |
| 7. | Лісоматеріали | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 | 2 |

Тема 1. Загальні відомості про матеріали. Чорні та кольорові матеріали

Класифікація матеріалів. Загальні відомості про метали та їх сплави, їх будову. Поліморфні перетворення. Фізичні, хімічні, механічні і технологічні властивості металів.

Залізо в природі і техніці. Залізні руди. Металеві сплави. Виробництво чавуну. Виробництво сталі. Профілі прокату.

Чавуни: ковкий і надміцний; їх властивості.

Сталі: вуглецеві, леговані, конструкційні, інструментальні, спеціального призначення; їх властивості. Термічна і хіміко-термічна обробка залізовуглецевих сплавів.

Типи сталевих канатів, що застосовуються на буровій, їх основні характеристики та правила експлуатації.

Кольорові метали і сплави: властивості, призначення і застосування. Мідь та її сплави.

Алюміній, магній та їх сплави. Свинець, олово, титан, нікель, цинк, хром: стисла характеристика.

Антифрикційні сплави. Припої, бабіти, бронзи: основні властивості. Застосування кольорових металів в складальних елементах устаткування.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення фізико-механічних властивостей металів.

2.Термічна і хіміко-термічна обробка залізовуглецевих сплавів.

Тема 2. Неметалеві матеріали. Тверді сплави

Тверді сплави: призначення, застосування, види, механічні властивості. Тверді сплави, які застосовуються для виготовлення породоруйнівного інструменту. Типи й форма твердосплавних різців для бурових доліт і коронок.

Алмази для виготовлення доліт і коронок. Типи бурових алмазів, вимоги до них, зернистість, методи підвищення якості. Штучні алмази.

Неметалеві матеріали: пластмаси, синтетичні волокна, капрон, індустріальний клей, їх основні властивості, переваги і недоліки, застосування в обслуговуваному устаткуванні.

Тема 3. Електроізоляційні та провідникові матеріали

Електроізоляційні матеріали, їх види та властивості.

Провідникові матеріали: провідність, питомий опір. Застосування електричних дротів і кабелів у бурових установках.

Магнітні і напівпровідникові матеріали.

Матеріали низького та високого питомого опору: марки, властивості, призначення, галузь застосування.

Тема 4. Паливо, масла та змащувальні рідини

Загальні відомості про рідке паливо, його якісна характеристика та основні її фізичні властивості.

Види рідкого палива, яке застосовується для  двигунів внутрішнього згоряння бурових установок.

Тверді і газоподібні види палива.

Правила зберігання палива.

Спеціальні та охолоджувальні рідини. Вода та гідравлічні рідини. Мастильні матеріали, які застосовуються під час обслуговування бурового устаткування. Марки масел їх властивості, призначення, регенерація. Консистентні мастила: марки і галузь застосування. Спеціальні довгострокові мастила.

Правила застосування і зберігання мастил на буровій. Збирання та регенерація відпрацьованих мастил.

Тема 5. Ущільнюючі та герметичні матеріали. Антикорозійні, лакофарбові матеріали

Ущільнюючі і герметичні матеріали. Матеріали, які застосовуються для набивання сальників.

Антикорозійні, лакофарбові матеріали: призначення, сфера застосування.

Гума. Прокладні матеріали: картон, пароніт, клінгерит, азбест, фібра, шкіра, пробка та ін.

Тема 6. Цементи та бетон

Загальні відомості про цемент, його види та застосування. Матеріали, які застосовують для приготування бетону. Способи приготування бетону та правила його зберігання.

Залізобетонні вироби, їх класифікація за видом армування, об’ємною вагою, внутрішньою будовою і призначенням.

Тема 7. Лісоматеріали

Види лісоматеріалів, їх властивості та значення. Матеріали, які застосовуються під час обладнання бурової установки.

Типова навчальна програмаз предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості з оформлення креслення | 1 |  |
| 2. | Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення | 3 |  |
| 3. | Читання зображень деталей робочого креслення. Ескіз | 4 | 1 |
| 4. | Складальне креслення, його призначення | 4 |  |
| 5. | Схеми, їх види. Позначення і читання схем | 3 |  |
| 6. | Графіки і діаграми | 2 |  |
| Всього годин: | 17 | 1 |

Тема 1. Основні відомості з оформлення креслення

Роль креслення у техніці і на виробництві. Уявлення про Єдину систему конструкторської документації. Формати, масштаби. Види, їх розташування на кресленнях. Зміст основних написів. Правила нанесення розмірів їх читання.

Тема 2. Поняття про проектування, перерізи та розрізи, їх види, позначення

Способи проектування. Прямокутні проекції. Проектування геометричних тіл.

Перерізи. Види перерізів. Визначення і призначення перерізу. Розрізи. Прості і складні розрізи. Позначення розрізу, і їх відмінність від перерізу.

Тема 3. Читання зображень деталей робочого креслення. Ескіз

Зміст робочих креслень деталей. Зображення і позначення різьб. Різьбові з’єднання. Креслення деталей механічних передач, пружин. Зображення заклепочних, зварних, клейових, шпонкових і шліцьових з’єднань.

Ескіз: призначення, відміна  від робочого креслення, порядок і  послідовність виконання.

Практична  робота:

1.  Креслення деталей механічних передач.

Тема 4. Складальне креслення, його призначення і читання

Складальне креслення, їх зміст і  призначення. Порядок читання складального креслення. Номери позицій і специфікація. Деталювання складального креслення.

Тема 5. Схеми, їх види. Позначення і читання схем

Схеми, їх види. Умовні графічні позначення елементів схем (кінематичних, електричних). Правила читання  схем.

Креслення-схеми бурових установок. Використання креслень-схем під час монтажу бурових вишок, бурового і силового обладнання.

Тема 6. Графіки і діаграми

Побудова   графіків   лінійних   залежностей.    Знаходження на них  проміжних   величин.   Діаграми  лінійні   та  кругові.   Відмінності діаграм від  графіків. Діаграми індикатора ваги.

Побудова графіка залежності гідростатичного тиску від глибини свердловини. Розшифрування діаграм індикатора ваги. Визначення навантаження на долото за діаграмою.

Типова навчальна програма з предмета

«Допуски і технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні поняття про похибки, допуски і посадки | 2 |  |
| 2. | Похибки форм і розташування поверхонь. Хвилястість і шорсткість поверхонь. | 2 | 1 |
| 3. | Допуски і посадки гладких циліндричних і плоских спряжень | 2 |  |
| 4. | Основи технічних вимірювань | 2 |  |
| 5. | Засоби для лінійних вимірювань | 3 | 1 |
| 6. | Допуски і засоби вимірювання кутів і гладких конусів | 2 | 1 |
| 7. | Допуски, посадки і засоби вимірювання метричних різей | 2 | 1 |
| 8. | Допуски і засоби вимірювання шпонкових і шліцових з’єднань | 2 | 1 |
|  | Всього годин: | 17 | 5 |

Тема 1. Загальні поняття про похибки, допуски і посадки

Похибки під час виготовлення деталей і складання виробів на виробництві. Види похибок.

Основні поняття про взаємозамінність.

Номінальний розмір. Дійсний розмір. Граничні розміри. Граничні відхилення. Допуск розміру. Позначення номінальних розмірів і граничних відхилень на кресленнях.

Поняття: отвір, вал, посадка, зазор, натяг. Схема розташування полів допусків спряжених деталей. Групи посадок: з гарантованим зазором, з гарантованим натягом, перехідні.

Тема 2. Похибки   форм   і   розташування   поверхонь.   Хвилястість і шорсткість поверхонь

Відхилення форми. Відхилення розташування поверхонь. Позначення на кресленнях граничних відхилень форми і розташування поверхонь за міжнародним стандартом. Способи контролю відхилення форми і розташування поверхонь.

Хвилястість поверхні, її показники. Шорсткість поверхні. Позначення шорсткості поверхні.

Лабораторно-практична робота:

1.Контроль відхилення форми і розташування поверхонь.

Тема 3.  Допуски і посадки гладких циліндричних і плоских спряжень

Система допусків і посадок. Система отвору і система вала. Квалітети.

Поля допусків отворів і валів.

Тема 4. Основи технічних вимірювань

Основні метрологічні терміни. Методи вимірювання. Відлікові пристрої. Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів. Похибка вимірювань і складові її величини.

Тема 5. Засоби для лінійних вимірювань

Штангенінструменти, мікрометри, індикатори тощо.

Плоскопаралельні міри довжини. Призначення кінцевих мір.

Засоби вимірювання похибок плоских поверхонь. Засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхонь.

Калібри: призначення, галузь застосування, види. Основні фактори, що визначають вибір засобів вимірювання.

Лабораторно-практична робота:

1.Вимірювання похибок плоских поверхонь. Контроль і вимірювання шорсткості поверхонь.

Тема 6. Допуски і засоби вимірювання кутів і гладких конусів

Допуски на кутові розміри. Ступені кутових розмірів. Засоби вимірювання кутів і конусів.

Лабораторно-практична робота:

1.Контроль і вимірювання кутів і конусів.

Тема 7. Допуски, посадки и засоби вимірювання метричних різей

Основні елементи метричної кріпильної різі. Допуски метричних різей.

Поняття про вимірювання середнього діаметра відхилень і ступенів точності різі.

Лабораторно-практична робота:

1.Вимірювання середнього діаметра відхилень і ступенів точності різі.

Тема 8. Допуски  і засоби  вимірювання     шпонкових і шліцьових з'єднань

Основні види й елементи шліцьових з'єднань.

Методи центрування шліцьових з'єднань. Посадки шліцьових з'єднань. Посадки шпонкових з'єднань. Позначення посадок шпонкових і шліцьових з'єднань на кресленнях.

Калібри для деталей шліцьових з'єднань. Допуски зубчастих і черв'ячних передач. Засоби вимірювання зубчастих коліс.

Лабораторно-практична робота:

1.Контроль і вимірювання зубчастих передач.

Типова навчальна програма з предмета

«Технічна механіка і деталі машин»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Система сил і рух | 2 |  |
| 2. | Робота і потужність | 2 |  |
| 3. | Напруги і деформації | 2 |  |
| 4. | З'єднання деталей машин | 2 |  |
| 5. | Механічні передачі обертального руху | 9 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Система сил і рух

Одиниці вимірювання в техніці. Система СІ: основні фізичні величини.                  Уявлення про силу, одиниці її вимірювання, її графічне зображення. Складання та розкладання сил, система сил, паралелограм сил. Рівновага, центр ваги, стійкість рівноваги. Момент сили. Відцентрова та доцентрова сили. Сила ваги. Маса тіла та одиниці її вимірювання. Залежність між масою та вагою тіла.

Уявлення про силу інерції.

Рух, його види. Шлях, швидкість і тривалість руху. Лінійна та кутова швидкості. Швидкість обертального руху, виражена в кількості обертів.

Тема 2. Робота і потужність

Уявлення про механізми та машини. Робота і потужність, одиниці їх вимірювання. Коефіцієнт корисної дії машин. Тертя, його види ( спокою, ковзання, кочення) та роль в  техніці. Коефіцієнт тертя. Запобігання зносу деталей машин і механізмів в наслідок тертя.

Тема 3. Напруги і деформації

Уявлення про напруги. Напруги:  допустимі, робочі, граничні, зовнішні, внутрішні. Фактори, які впливають на міцність деталей і конструкцій. Запас міцності.

Уявлення про деформацію. Види деформації: розтягу, стиску, зсуву, кручення, згину. Уявлення про міцність, жорсткість, стійкість елементів конструкції.

Розрахунок конструкцій на міцність за допустимим напруги у разі дії різних видів деформації.

Тема 4. З'єднання деталей машин

Основні типи з'єднань:  роз’ємні та нероз’ємні, рухомі й нерухомі. Загальні довідки про клепані, зварні, нарізні, шпонкові, штифтові з'єднання.

Тема 5. Механічні передачі обертального руху

Види механічних передач: пасова, фрикційна, ланцюгова, зубчаста, черв'ячна. Передавальне число та передавальне  відношення. Деталі передач

(осі, вали, опори, підшипники, муфти, редуктори, ущільнення), їх призначення та різновиди.

Механізми    перетворювання    руху:    кулачковий    та    кривошипно-шатунний; їх призначення та будова.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи електротехніки та електрообладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні поняття предмета, його значення для вишкомонтажника | 1 |  |
| 2. | Постійний струм і кола постійного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні кола змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади | 1 |  |
| 5. | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 6. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 7. | Трансформатори | 2 |  |
| 8. | Електрообладнання бурових установок | 9 |  |
|  | Всього годин : | 17 |  |

Тема1. Основні поняття предмета, його значення для вишкомонтажника

Коротка характеристика і зміст предмета, його значення для підготовки вишкомонтажника.

Тема 2. Постійний струм і кола постійного струму

Постійний електричний струм. Сила струму, напруга, опір провідників, одиниці вимірювання.

Лінійна і фазна напруги, їх визначення.

Залежність опору від температури. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання провідників і джерел струму. Робота і потужність, теплова дія струму.

Тема 3. Електричні кола змінного струму

Змінний електричний струм, його отримання, період і частота. Трифазний струм. Заземлення і занулення.

Тема 4. Електричні   вимірювання та електровимірювальні прилади

Електровимірювальні прилади. Правила вимірювання напруги, сили струму, потужності і опору.

Тема 5. Електричні машини постійного струму

Будова і принцип роботи електричних машин постійного струму. Втрати енергії в електричній машині і коефіцієнт корисної дії.

Тема 6. Електричні машини  змінного струму

Поняття про електричні машини змінного струму.

Асинхронні машини з короткозамкнутим і фазним ротором. Призначення, конструкції, принцип роботи, будова ротора. Пуск, реверсування, регулювання швидкості і зупинення машин змінного струму.

Тема 7. Трансформатори

Загальні відомості про трансформатори. Принцип дії та будова трансформатора. Робочий режим трансформатора.

Тема 8. Електрообладнання бурових установок

Електрообладнання бурових установок ударно-канатного буріння: електродвигуни, пускова та захисна апаратура.

Типи електродвигунів установок обертового (шнекового) буріння. Апаратура управління електродвигунами. Апаратура захисту: теплове реле, кінцеві вимикачі, реле витікання струму, плавкі запобіжники, автоблокування подачі електричного живлення на обертач з огородженням шнеку.

Електрообладнання бурового станка обертового (шарошечного) буріння. Типи електродвигунів, конструкційне виконання. Головний електропривод, перетворюючий агрегат, генератор постійного струму, асинхронний електродвигун з короткозамкнутим мотором, збуджував-генератор постійного струму.

Електрообладнання станка пневмоударного буріння. Асинхронні електродвигуни, автоматичні вимикачі, контактори, електромагніти гідросистеми, понижуючі трансформатори. Електрична схема станка. Апаратура пуску та управління буровим станком.

Характеристика двигуна і системи струмопідводу електробура.

Основні неполадки в роботі електрообладнання бурових установок, їх знаходження та способи усунення. Експлуатація електрообладнання.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
| Всього годин : | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір,  його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико- профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Нормативні вимоги до улаштування, утримання підприємств з видобутку нафти та газу, нафтових і газових свердловин, обладнання, бурових установок. Санітарні та протипожежні норми розриву між виробничими об'єктами. Улаштування та норми освітлення об'єктів.

Безпека праці під час проведення робіт з монтажу і демонтажу бурових установок. Основні вимоги до майданчиків, які призначенні для монтажу бурових установок.

Загальні правила безпеки праці з монтажу і демонтажу бурових вишок. Кріплення фундаментів для встановлення вишки.

Правила безпеки під час виконання робіт з монтажу і демонтажу вишок із застосуванням підіймачів, а також інших механізмів.

Заходи безпеки при встановленні сараю, приміщення насосної та інших привишкових споруд.

Заходи безпеки у разі експлуатації вантажопідіймальних кранів, лебідок інших механізмів під час монтажу і демонтажу бурового і силового обладнання, у разі виконання робіт на висоті.

Безпека праці під час демонтажу і підготовки до транспортування привишкових споруд.

Правила безпеки під час переміщення бурових вишок і великих блоків бурового і силового обладнання. Підготовка траси для пересування бурової вишки.

Огородження  рухомих  частин   бурового   обладнання   і   механізмів, що використовуються під час будівельно-монтажних робіт.

Перевірка справності стропів.

Вимоги до технічного стану вантажопідіймального обладнання, пристроїв.

Загальні правила безпечного ведення будівельно-монтажних робіт..

Дотримання правил під час проведення робіт на висоті. Запобіжні пояси для роботи на висоті і вимоги до них.

Правила безпечного проведення робіт з підготовки будівельних майданчиків.

Безпечне  виконання  земляних робіт під  час  використання  елеваторів, грейдерів,   бульдозерів   та   інших   машин.   Проведення   земляних   робіт безпосередньо   поблизу   електрокабелів,   нафтопроводів,   газопроводів інших підземних комунікацій.

Безпечне виконання теслярських робіт і вимоги до інструменту, який і цих роботах застосовується.

Безпечне виконання слюсарних робіт.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту вишкомонтажника небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та і засоби  індивідуального  захисту.   Захист  від  шуму,   пилу,  газу,  вібрацій несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання в навчальних майстернях |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Слюсарні роботи | 24 |
| 3. | Теслярські роботи | 18 |
| ІІ. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Улаштування основ під бурову вишку, бурове і силове устаткування та привишкові споруди | 30 |
| 3. | Монтаж бурових вишок і привишкових споруд | 30 |
| 4. | Монтаж бурового і силового обладнання | 18 |
| 5. | Демонтаж бурових вишок, привишкових споруд, бурового і силового обладнання | 18 |
| 6. | Транспортування металевих основ, ємностей та іншого обладнання | 12 |
|  | Всього годин: | 162 |
| ІІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 2-го розряду | 127 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 133 |
|  | Разом: | 295 |

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях

Тема 1. Інструктаж з питань безпеки праці та пожежної безпеки

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Причини травматизму. Види травм. Заходи, щодо попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Запобіжні заходи при користуванні пожежно-небезпечними рідинами і газами, умови їх збереження і транспортування. Правила поведінки при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Користування первинними засобами пожежегасіння. Заходи забезпечення безпеки та шляхи евакуації.

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування електронагрівальними приладами та електроінструментами. Заземлення електроустановок. Відключення від електромережі.

Можливі впливи електричного струму, умови зовнішнього середовища,  засоби і способи захисту, знаки і написи безпеки.

Надання першої медичної допомоги.

Тема 2. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці та протипожежної безпеки.

Вправи:

Розмічання. Освоєння прийомів і правил розмічання. Розмічання деталей за кресленням, шаблоном і місцем тощо.

Рубання металу. Установлення і закріплення заготовок в лещатах. Рубання штабової і круглої сталі в лещатах і ковальським зубилом на ковадлі. Вирубання канавок. Вирубання заготовок різних контурів із листового заліза. Освоєння прийомів заточування на наждачному точилі інструменту для рубання металу.

Правка металу. Правка листового, штабового і пруткового металу. Правка труб, і кутників.

Різання металу. Ознайомлення з інструментом, що застосовується для різання металу. Вибір і встановлення ножівкового полотна в рамку ножівки.

Опанування прийомів різання круглих і квадратних стрижнів і труб. Вертикальне і горизонтальне різання штабової сталі ножівкою.

Обпилювання металу. Ознайомлення з видами обпилювання, напилками. Відпрацювання прийомів обпилювання площин і застосування перевірного і вимірювального інструменту. Обпилювання площин широких і вузьких, паралельно спряжених під різними кутами. Обпилювання криволінійних площин. Обпилювання різних деталей драчовими, напівлицьовими і лицьовими напилками.

Свердління, розгортання і зенкування отворів. Розмічання деталей під свердління. Освоєння прийомів керування свердлильним верстатом. Показ прийомів свердління на свердлильному верстаті. Свердління ручними і електричними дрилями. Розгортання отворів вручну і на свердлильному верстаті. Зенкування отворів на верстаті. Вимірювання просвердлених отворів.

Нарізування різі. Освоєння прийомів нарізання зовнішньої і внутрішньої різі. Проганяння старої різі на болтах і стрижнях, нарізування різі на болтах і стрижнях різних діаметрів. Проганяння різі. Нарізання газової різі на кінцях труб. Перевірка різі різемірами і калібрами.

Шабрування і притирання поверхонь. Ознайомлення з видами шаберів. Вибір і заточування шаберів, перевірка якості шабрування. Вибір притиральних матеріалів і притирання поверхонь деталей. Перевірка герметичності притирання деталей.

Райберування. Ознайомлення з райбером. Відпрацювання прийомів райберування труб.

Паяння. Підготовка поверхонь заготовок. Заправка і користування паяльною лампою. Набуття навичок паяння заготовок м'якими і твердими припоями. Зачищення місць паяння.

Гнуття труб. Гнуття труб у холодному і гарячому стані.

Рубання (різання) каната. Опанування способів рубання (різання) сталевих канатів за допомогою спеціальних пристроїв.

Ремонт  запірної  арматури.   Розбирання   і   складання   засувок, кранів і  вентилів. Змащування запірної арматури. Набивання сальників. Заготовлення

прокладок.

З'єднання і роз'єднання труб. Освоєння прийомів згвинчування і розгвинчування труб на площадці. З'єднання труб за допомогою фланців і спеціальних гайок.

Тема 3 Теслярські роботи

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці та протипожежної безпеки.

Ознайомлення з різними породами і сортаментом лісоматеріалів. Освоєння способів визначення якості лісових матеріалів і придатності їх до виконання, теслярських робіт.

Ознайомлення з інструментом тесляра і пристроями, що застосовуються під час виконання теслярських робіт.

Вправи:

Рубання і обтісування колод. Засвоєння прийомів насадження і заточування сокири. Обтісування колод на кант. Обтісування накругло.

Набуття навичок розпилювання колод.

Розмічання для поперечного і поздовжнього розпилювання.

Розпилювання дощок. Відпрацювання прийомів заточування і розведення зубів пилки. Ознайомлення з будовою і правилами роботи на дисковій пилці. Розпилювання дощок різної товщини і під різним кутом відповідно розмітки.

Стругання деревини. Ознайомлення з інструментами і механізмами, що застосовуються під час стругання і фугування деревини. Стругання шерхебелем, рубанком і фуганком за заданим розміром під косинці та рейсмус.

Зняття фасок, відбирання фальца, чверті, шпунта, гребеня і галтелі.

Стругання вручну і механізованим способом.

Свердлення і довбання. Ознайомлення з інструментом, що застосовується під час свердлильних і довбальних робіт. Заточування інструменту. Розмічання отворів для свердлення і довбання.  Набуття навичок свердлення вертикальних і похилих отворів, наскрізних і на задану глибину. Довбання отворів і гнізд. Зачищення гнізд.

Свердлення і довбання вручну і механізованим способом.

Спряження і з'єднання колод, брусів і дощок. Засвоєння способів нарощування колод і брусів. Застосування шаблонів. Розмічання спряжень при нарощуванні: впритул, з потайним шипом у паз, впівдеревини зі скріпленням болтами або хомутом, з торцевим гребенем  та ін.

Збивання колод і дощок: притісуванням, на шипах, у паз, гребенем. Збивання дощок впритул, в чверть, в шпунт.

Кутові спряження. Виконання кутових спряжень різних врубів без шаблонів і з шаблонами.

Зарізання шипів і видовбування вушок за розміткою.

Безврубові з'єднання. Будова з'єднань на цвяхах, шпонках, нагелях, болтах, за розміткою із шаблонами і без шаблонів.

Виготовлення  виробів з дерева: дверей, щитів, трапів, сходин, перил, огорож перильного типу, жолобів для промивального розчину.

ІІ. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1.Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на виробництві

Основні правила та інструкції з безпеки праці та іх виконання. Вимоги протипожежної безпеки. Основні правила електробезпеки, необхідність їх дотримання.

Ознайомлення з виробництвом, організацією праці вишкомонажної бригади, основними вимогами технологічного процесу.

Тема 2. Улаштування основ під бурову вишку, бурове і силове обладнання та привишкові споруди

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Ознайомлення зі схемою розміщення матеріалів, обладнання і деталей бурової вишки на будівельному майданчику.

Вправи:

Участь у розбиванні місць спорудження фундаментів.

Виконання земляних робіт: риття котлованів, ям, траншей, будування піщаної або гравійної подушки під фундамент та ін.

Участь у виконанні робіт з побудови рейкових колій для кущових бурових

установок.

Приготування     бетону     ручним та механізованим способом.

Обтісування деревини або кромок дощок.

Укладання брусів, деревини і дощок на землю і в траншею.

Укладання в котлован залізобетонних блоків.

Улаштування фундаментів під ноги вишки з брусів кліткою. Улаштування розпорок із деревини або брусів.

Свердлення отворів у брусах і кріплення їх болтами.

Установлення стояків у ями, засипання їх грунтом і утрамбування ґрунту. Обшивання стояків дошками.

Тема 3.  Монтаж  бурових   вишок   і будівництво  привишкових споруд

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Ознайомлення з передовими прийомами монтажу бурових вишок і привишкових споруд.

Вправи:

Виконання теслярських і слюсарних робіт, пов'язаних з монтажем бурових вишок.

Встановлення якорів для кріплення відтяжних канатів бурових вишок.                    Будівництво приміщень для бурового і силового обладнання.

Обшивання привишкових споруд дошками або дерев'яними щитами.

Збирання гумотканинних укриттів.

Улаштуванняі циркуляційної системи жолобів для промивального розчину,                   огорож котловану для промивальної рідини та огорож механізмів.

Улаштування площадок, трапів і сходів для глиномішалок і запасних   ємностей промивального розчину.

Тема  4.   Монтаж   бурового   і   силового обладнання

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Ознайомлення з передовими прийомами монтажу бурового і силового обладнання.

Вправи:

Участь у монтажі: бурової лебідки, приводу і редуктора.

Монтаж бурових насосів, глиномішалок та іншого обладнання для приготування й очищення промивального розчину.

Монтаж механізмів, що застосовуються під час спуско-підіймальних операцій, поворотно-консольних кранів та інших механізмів.

Тема 5.  Демонтаж бурових вишок, привишкових споруд, бурового і  силового обладнання

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Ознайомлення з передовими прийомами  робіт з демонтажу бурових вишок, привишкових споруд, бурового і силового обладнання.

Вправи:

Участь у демонтажі бурового і силового обладнання.

Набуття навичок з розбирання каркасів сараїв для бурового і силового обладнання.

Розбирання обшивки низу бурової вишки.

Освоєння робіт з підготування вишок та великих блоків бурового обладнання до транспортування.

Розбирання циркуляційної системи, запобіжних огорож, сходів, трапів, площадок.

Тема 6. Транспортування металевих основ, ємностей та іншого обладнання

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Ознайомлення з передовими методами підготовки та здійснення пересування металевих основ і ємностей.

Вправи:

Підготовка до транспортування металевих основ і ємностей.

Навантаження на транспортні засоби будівельних матеріалів, каркасів приміщень для бурового і силового обладнання, жолобів циркуляційної системи, запобіжних огорож, сходів, трапів, площадок.

Розвантаження з транспортних засобів обладнання і будівельних матеріалів.

2. Виробнича практика

1.Інстрктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки

Інструктаж безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві і безпосередньо на робочому місці.

Вивчення  організації праці на виробництві і безпосередньо на робочому місці. Ознайомлення з основною геологічною, технічною та звітною документацією вишкомонтажної бригади, правилами внутрішнього розпорядку, передовими методами і прийомами праці, програмою виробничої практики.

2. Самостійне виконання робіт вишкомонтажника, складністю 2-го розряду

Самостійне виконання всіх видів робіт вишкомонтажника складністю 2-го розряду, які передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 2 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Завдання та характеристику підприємств нафтовидобувної промисловості, зв'язок між основними та допоміжними службами

Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці вишкомонтажника

Вимоги виробничих інструкцій, технологічний регламент і ознаки браку в роботі

Застосування сталей на бурових установках, їх маркування

Призначення і види хіміко-термічної обробки залізовуглецевих сталей

Застосування кольорових металів та їх сплавів у складальних елементах бурового обладнання

Тверді сплави: види, властивості, застосування для бурових доліт і коронок

Суть корозії металів, методи захисту металів від корозії, види та властивості антикорозійних та лакофарбових матеріалів

Неметалеві матеріали: види, основні  властивості та застосування на бурових установках

Загальні відомості про паливно-мастильні матеріали, їх використання і зберігання на буровій

Загальні відомості про цемент, бетон, залізобетонні вироби та їх використання в процесі вишкомонтажних робіт

Лісоматеріали та їх застосування у вишкомонтажних роботах

Основні відомості про оформлення креслення, способи проектування, перерізи і розрізи: види, позначення в кресленнях

Правила виконання і читання зображень деталей робочого креслення

Порядок виконання і читання складального креслення

Порядок і послідовність читання ескізів

Використання креслень-схем під час монтажу бурових вишок, бурового і силового обладнання

Розшифрування діаграм індикатора ваги

Поняття про взаємозамінність деталей, похибки, допуски і посадки в процесі ведення вишкомонтажних робіт

Види деформації і фактори, які впливають на міцність деталей і конструкцій

Класифікацію з’єднань деталей машин

Види механічних передач та призначення їх деталей

Будову та призначення механізмів перетворювання руху

Основні поняття про постійний та змінний електричний струм: отримання, залежність між основними величинами, використання на бурових установках

Електровимірювальні прилади та правила користування ними

Будову і принцип роботи електричних машин постійного та змінного струму роботи

Призначення та основні види електрообладнання бурових установок

Суть операцій, види і призначення слюсарних робіт під час вишкомонтажу

Інструмент, пристрої та засоби механізації для проведення окремих видів слюсарних робіт і правила користування ними

Технологію виконання окремих видів слюсарних робіт та засоби контролю якості їх виконання

Види, призначення та суть операцій теслярських робіт в процесі вишкомонтажу

Інструменти, пристрої та засоби механізації для проведення окремих видів теслярських робіт та правила користування ними

Технологію виконання окремих видів теслярських робіт, засоби контролю якості їх виконання

Характеристику процесу буріння свердловин

Способи буріння свердловин та характеристику основних етапів проведення бурових робіт

Конструкцію свердловини

Сучасні типи бурових установок для експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, їх стислу технічну характеристику, склад комплекту та кінематичні схеми

Типи бурових вишок та їх деталі

Призначення, конструкцію, стислу технічну характеристику та правила монтажу бурових лебідок

Конструкцію і стислу технічну характеристику механізмів талевої системи

Призначення та конструкцію вертлюгів

Призначення, конструкцію та правила монтажу ротора

Бурові насоси: призначення, конструкцію, технічну характеристику, основні правила монтажу

Редуктори, їх призначення  та конструкцію

Обладнання для приготування та очищення промивального розчину

Силові агрегати, їх типи і призначення

Призначення і конструкцію котельних установок, генераторів, компресорів

Передові прийоми технології буріння свердловин та використання новітньої техніки

Такелажне оснащення бурових установок: види, за станом, технічний огляд та випробування

Способи стропування і типи вантажозахоплювальних пристроїв

Правила ведення вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажів

Процес підготовки майданчика для монтажу бурової установки

Розміщення бурового обладнання і матеріалів на будівельному майданчику

Розміри огорожі для амбарів, робочих площадок, рухомих частин механізмів

Типи фундаментів і основ для бурових вишок, бурового та силового обладнання, їх конструктивні вузли та порядок улаштування

Порядок розміщення бурового обладнання на великоблокових основах, кріплення великих блоків на ваговозах

Правила та прийоми монтажу бурових вишок за допомогою вишкових підіймачів

Правила монтажу бурових вишок за допомогою підіймальних стріл

Порядок демонтажу бурових вишок

Основні способи та послідовність монтажу бурового і силового обладнання

Технологію монтажу обладнання для приготування й очищення промивального розчину

Загальні відомості про електрогазозварювальні роботи

Порядок перевірки справності та якості монтажу бурового обладнання, проведення його обкатки та приймання бурової установки в експлуатацію

Послідовність демонтажу бурового і силового обладнання

Порядок пересування бурових вишок, транспортування бурового та силового обладнання

Призначення і типи привишкових споруд

Технологію обшивання приміщень, укриття

Порядок розбирання привишкових споруд

Основні вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та навколишнього середовища і відповідальність за їх порушення

Державний і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці

Загальні відомості про потенціал небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Правила безпеки праці при виконанні окремих видів вишкомонтажних робіт

Психофізичні фактори умов праці вишкомонтажника

Забезпечення і контроль безпечних умов праці небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні протипожежні заходи на об’єктах  нафтогазодобувної промисловості

Особливості гасіння пожеж, ліквідації наслідків виробничих аварій на об’єктах нафтогазодобування

Вплив електричного струму на організм людини та заходи електробезпеки

Основи гігієни вишкомонтажника

Послідовність, засоби надання першої медичної допомоги

Способи реанімації потерпілих

Правила надання першої медичної допомоги при ураження електричним струмом

Порядок дій при наданні першої медичної допомоги під час кровотеч, переломів, вивихів, опіків, теплових і сонячних ударів, шоках, обмороженнях, отруєнні

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій під час проведення вишкомонтажних робіт

ВМІЄ:

Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці

Виконувати виробничі інструкції, додержуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі

Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, додержуватись норм і прийомів безпечного ведення робіт

Здійснювати підготовчі роботи і користуватися інструментом, пристроями і засобами механізації при проведенні теслярських робіт

Здійснювати рубання, затісування, поперечне та поздовжнє розпилювання колод

Розпилювати дошки різної товщини і під різним кутом відповідно до розмітки

Проводити стругання,  фугування деревини ручним і механізованим способом

Проводити свердлення вертикальних,  похилих, наскрізних та на задану глибину отворів ручним і механізованим способом

Здійснювати довбання отворів і гнізд ручним і механізованим способом

Виконувати спряження та з’єднання колод, брусів і дощок різними способами

Збивати колоди і дошки різними способами

Виконувати кутові спряження без шаблонів і з шаблонами

Виконувати безврубкові з'єднання  за розміткою із шаблонами та без шаблонів

Виготовляти прості вироби з дерева

Здійснювати підготовчі роботи і користуватись слюсарним інструментом, пристроями та засобами механізації при проведенні слюсарних робіт

Виконувати розмічання деталей за кресленням, шаблоном і місцем

Проводити рубання штабової і круглої сталі в лещатках та на ковадлі

Вирубувати канавки та заготовки різних контурів із листової сталі

Здійснювати правку листового, штабового і пруткового металу, труб і кутників

Проводити різання круглих, квадратних стрижнів і труб

Здійснювати вертикальне і горизонтальне різання штабової сталі ножівкою

Виконувати обпилювання площин та деталей з використанням різних видів напилків, застосовувати перевірний і вимірювальний інструмент

Здійснювати свердлення, розгортання і зенкування отворів ручними,  електричними дрилями та на свердлильному верстаті

Проводити нарізання зовнішньої та внутрішньої різі на деталях рознімних з’єднань, перевіряти різь різемірами і калібрами

Здійснювати шабрування і притирання поверхонь

Виконувати райберування труб

Здійснювати паяння паяльною лампою м’якими і твердими припоями

Проводити гнуття труб у холодному і гарячому стані

Здійснювати рубання (різання) каната за допомогою спеціальних пристроїв

Виконувати з'єднання, роз’єднання труб шляхом згвинчування і розгвинчування та за допомогою фланців і спеціальних гайок

Розбивати місця для спорудження фундаментів та виконувати земляні роботи

Готувати бетон ручним та механізованим способами

Улаштовувати фундаменти під ноги вишки з брусів кліткою

Укладати у котлован залізобетонні блоки

Установлювати стояки в ями і обшивати їх дошками

Улаштувати бетонне покриття під буровою установкою під керівництвом вишкомонтажника вищої кваліфікації

Улаштовувати основи, сходи, трапи, площадки для запасних місткостей і глиномішалок

Улаштовувати огорожі котловану для промивальної рідини та рухомих частин механізмів

Установлювати якорі для кріплення і центрування вишки

Будувати приміщення для бурового та силового обладнання

Обшивати привишкові споруди дошками або дерев’яними щитами, збирати гумотканинні укриття

Здійснювати монтаж бурової лебідки, привода і редуктора

Здійснювати монтаж бурових насосів, глиномішалок та іншого обладнання для приготування і очищення бурового розчину

Проводити монтаж механізмів для спуско-підіймальних операцій, поворотно-консульних кранів

Здійснювати демонтаж бурового і силового обладнання

Розбирати каркаси приміщень для бурового і силового обладнання

Розбирати обшивку низу бурової вишки, циркуляційну систему, запобіжні огорожі, сходи, трапи, площадки

Змащувати бурове обладнання

Готувати металеві основи і ємності до транспортування

Складати , брати участь у пересуванні і розбирати бурові установки з вишками висотою до 15 м

Навантажувати на транспортні засоби будівельні матеріали, каркаси приміщень для бурового і силового обладнання, жолоби циркуляційної системи, запобіжні огорожі, сходи, трапи, площадки

Розвантажувати з транспортних засобів обладнання і будівельні матеріали

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| І. | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Верстати слюсарні одномісні | 15 |  |  |
| 2. | Вертикально-свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 3. | Верстат заточний |  | 1 |  |
| 4. | Ручні електродрилі |  | 8 |  |
| 5. | Прес механічний |  | 1 |  |
| 6. | Електротельфер |  | 1 |  |
| 7. | Таль черв’ячна |  | 1 |  |
| 8. | Дискова пилка |  | 1 |  |
| 9. | Верстат для стругання і фугування деревини механізованим способом |  | 1 |  |
| 10. | Верстати для стругання і фугування деревини ручним способом | 15 |  |  |
| 11. | Райбер |  | 1 |  |
| 12. | Бетономішалка |  | 1 |  |
| 13. | Ємність для приготування бетону |  | 1 |  |
| 14. | Діюча бурова установка |  | 1 | Тип бурової установки визначає навчальний заклад |
| П. | Інструменти, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Комплекти слюсарних інструментів | 15 |  |  |
| 2. | Комплекти теслярських інструментів | 15 |  |  |
| 3. | Комплекти інструментів для виконання земляних робіт |  | 8 |  |
| 4. | Комплекти засобів для проведення стропильних робіт |  | 2 |  |
| ІІІ. | Натуральні зразки |  |  |  |
| 1. | Комплект елементів бурового обладнання |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 2. | Модель для монтажу і демонтажу бурової вишки |  | 1 | Тип вишки визначає навчальний заклад |
| 3. | Комплекти матеріалів слюсарних, теслярських і земляних робіт |  | 3 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.СА.11.00-2013

(позначення стандарту)

Професія : Вишкомонтажник

Код: 7233

Кваліфікація: 3 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Вишкомонтажник

2. Кваліфікація: 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: методи монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок, схеми розміщення бурового обладнання і комунікацій; технічні характеристики механізмів, які застосовуються у вишкобудуванні; розміщення контрольно-вимірювальних приладів; правила стропування, підйому і переміщення малогабаритних вантажів; умовну сигналізацію для машиністів кранів.

Повинен уміти: здійснювати монтаж, демонтаж і транспортування блоків бурової установки, котельних установок, водонасосних, паливно-мастильних установок, обладнання для буріння електробуром, металевих перехідних площадок, драбин, трапів і огорожі на силовому, насосному, енергетичному, вишково-лебідковому блоках і системах очищення бурових розчинів; улаштовувати бетонне покриття під буровою установкою; виконувати земляні, бетонні, слюсарні, теслярські і вантажно-розвантажувальні роботи під час складання і розбирання вишок і привишкових споруд; розбивати місця розташування фундаментів основ бурового обладнання і привишкових споруд під керівництвом вишкомонтажника вищої кваліфікації; прокладати і обв’язувати парові і водяні лінії; складати, пересувати і розбирати бурові установки для геологорозвідувального буріння з вишками висотою понад 15 м.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

5. Вимоги до освітнього  рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній  освітньо-кваліфікаційний рівень «Вишкомонтажник» 2-го розряду:

- за умови продовження первинної  професійної підготовки в професійно-технічних навальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційного  рівня без вимог до стажу роботи;

- за умови  підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Вишкомонтажник» 2-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше    18 років.

7.2. Стать : чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація  3 розряд

Загальний фонд навчального часу  440годин

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 33 | 3 |
| 1.1 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 7 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4 | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 147 | 1 |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 78 |  |
| 2.2 | Матеріалознавство | 10 |  |
| 2.3 | Читання креслення | 12 |  |
| 2.4 | Допуски і технічні вимірювання | 12 | 1 |
| 2.5 | Деталі машин | 8 |  |
| 2.6 | Електрообладнання | 12 |  |
| 2.7 | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 241 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 108 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 428 | 4 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

„Вишкомонтажник” 3 розряду

1.Кабінети

- Охорони праці

- Спеціальна технологія

- Технічна механіка і деталі машини

- Матеріалознавство

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»  вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 3 |  |
| 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку | 2 |  |
| 3. | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 2 |  |
| 4. | Особливості правового регулювання трудових відносин у нафтогазовидобувній промисловості | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Конституція України про права і свободи людини. Основні трудові права і обов'язки працівників згідно з Кодексом законів про працю. Рівність трудових прав громадян України. Регулювання трудових відносин. Законодавство про працю. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників.

Трудовий договір, його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода як особливі форми трудового договору. Умови прийняття на роботу. Випробування при прийнятті на роботу та його строк. Обов'язки власника і працівника при укладанні трудового договору. Переведення на іншу роботу зі зміною суттєвих умов праці. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, а також в разі простою. Заборона переведення на некваліфіковані роботи при простої і в разі тимчасової заміни відсутнього працівника.

Підстави для припинення трудового договору. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначении строк, з ініціативи працівника, а також строкового трудового договору. Припинення, трудового договору з ініціативи власника. Відсторонення від роботи.

Гарантії забезпечення права на працю працівникам, що вивільняються чи звільняються з підприємства. Порядок вивільнення, звільнення. Пільги для деяких категорій працівників, які вивільняються (звільняються) з роботи у разі зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників.

Обов'язки власника: проведення розрахунку з працівником, видача йому трудової книжки, довідки про роботу та заробітну плату.

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян України на відпочинок.  Нормальна і скорочена тривалість робочого часу.  П'ятиденний і шестиденний робочі тижні та тривалість щоденної роботи. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Тривалість роботи в нічний час. Неповний робочий день. Підсумковий облік робочого часу. Поділ робочого дня на частини. Граничні норми та обмеження понаднормових робіт. Робота змінами та перерви між змінами.

Перерва для відпочинку і харчування. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку.  Вихідні, святкові і неробочі дні. Заборона роботи у вихідні дні, винятковий порядок застосування такої роботи, компенсація.

Щорічна відпустка, її тривалість, порядок і умови надання та перенесення. Щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Додаткова відпустка за ненормований робочий день. Найменша тривалість щорічної відпустки.

Відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами; приєднання до них щорічної відпустки. Тривалість перерви для харчування дитини. Часткова оплата відпустки в зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку З років. Часткова відпустка жінкам, які мають дітей віком до 6 років.

Щорічна відпустка підлітків.

Грошова компенсація за невикористані відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.

Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, закони України „Про колективні договори і угоди", „Про охорону праці", „Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності" та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір як документ, що забезпечує соціальні пільги, гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин в колективі. Сфера укладання колективного договору, його сторони. Недопустимість заборони діяльності щодо укладання та виконання колективних договорів. Зміст колективного договору (взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства; режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку;  умов  і  охорони  праці;  забезпечення  житлово-побутового культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; соціально-побутових пільг та інших додатків до договору).

Дія колективного договору, вирішення розбіжностей, порядок внесення змін і доповнень, підписання, реєстрація, контроль за виконанням, відповідальність за невиконання, порядок притягнення до відповідальності.

Зміст Закону України „Про обов'язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності".

Відшкодування збитків (завданої шкоди застрахованому та членам сімей загиблих). Соціальні виплати і послуги, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Гарантії і компенсації для працівників, обраних на виборні посади, на час виконання ними державних або громадських обов'язків; у разі переїзду на роботу в іншу місцевість і службових відряджень; працівників, що направляються для підвищення кваліфікації та на обстеження до медичного закладу. Гарантії для донорів, авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. Гарантії у разі покладення на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству. Межі матеріальної відповідальності та обмеження відрахувань із заробітної плати.

Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих, середніх і професійно-технічних закладах освіти.

Індивідуальні трудові угоди.

Професійні спілки, їх повноваження при здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю та проведення роботи щодо житлово-побутового обслуговування працівників.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 4. Особливості правового регулювання трудових відносин у нафтогазодобувній промисловості

Правове регулювання трудових відносин у нафтогазовидобувній промисловості. Рішення правління та дисциплінарний статут.

Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовим договором.

Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав.

Додаткові трудові і соціально-побутові пільги: забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою, видача лікувально-профілактичного харчування, перерви в роботі для обігрівання (працівникам, що працюють у холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалювальних приміщеннях) та відпочинку тощо.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 3 |  |
| 2. | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів | 4 |  |
|  | Всього годин: | 7 |  |

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми підприємництва. Особливості підприємництва у нафтогазодобувній промисловості та тенденції його розвитку.

Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 3 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 2 | 1 |
| Всього годин : | 8 | 3 |

Тема 1. Інформація  та  інформаційні  технології

Зміст  інформаційних  технологій  як  складової  частини  інформатики.  Суспільство  і  інформація,  перетворення  інформації  в  ресурс,  визначення  і  задачі  інформаційних  технологій,  становлення  інформаційних  технологій,  автоматизація  інформаційного  процесу  -  інформатизація.

Вплив  інформаційних  технологій на  розвиток  галузевої  промисловості  та  виробництва.

Джерела  і  етапи  розвитку  інформаційної  технології  в  галузі.  Інформаційна  криза  та  інформаційні  ресурси.  Особливості  нових  інформаційних  технологій  в галузі.

Використання  інформаційних і  комп’ютерних  технологій  для  автоматизації  виробництва.

Поняття  про  системи  управління  автоматизованим  обладнанням:  верстатом,  агрегатом,  виробничою  установкою,  фермою,  теплицею,  робото технічним  комплексом,  гнучким  автоматизованим  модулем,  лінією,  цехом,  підприємством.

Тема 2. Програмні  засоби  ПК.  Комп’ютерні  технології

Основні  напрямки  застосування  обчислюваної техніки  в  галузі.  Галузеве  програмне  забезпечення.

Прикладне  програмне  забезпечення  професійного  спрямування  відповідно  до  спеціалізації  професійно-технічного  навчального  закладу.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Ознайомлення  з  програмними  продуктами  професійного  спрямування.

2.Робота  з  прикладними  пограмами  професійного  спрямування                     (за  напрямком  професії).

Тема 3. Мережні  системи  та  сервіси

Проблеми  обміну  інформацією.  Передача  інформації на  відстань  і  безпека  каналів  зв’язку.  Принципи  і  методи  обміну  інформацією  між  різними  відомствами.

Лабораторно-практична робота :

1.Робота  з  тематичними  пошуковими каталогами  та  пошуковими  машинами.  Вивчення основних  принципів  їхньої  роботи.

Типова навчальна програмаз предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Нафтогазодобувна промисловість, її значення і перспективи розвитку. | 2 |  |
| 2. | Технологія буріння свердловин, бурові установки | 16 |  |
| 3. | Машини, механізми, пристрої та інструмент для вишкомонтажних робіт | 12 |  |
| 4. | Види і способи стропування вантажів | 4 |  |
| 5. | Монтаж і демонтаж бурових вишок | 18 |  |
| 6. | Монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання | 18 |  |
| 7. | Транспортування бурових вишок, бурового і силового обладнання | 4 |  |
| 8. | Будування і демонтаж привишкових споруд | 4 |  |
| Всього годин: | 78 |  |

Тема 1. Нафтогазодобувна промисловість, її  значення і перспективи розвитку

Значення геологорозвідувальних робіт для суспільного господарства. Преспективи розвитку нафтогазодобувної промисловості. Впровадження нової технології буріння свердловин і нових прогресивних методів монтажу і демонтажу бурових установок.

Раціональна організаційна структура геологорозвідувальних організацій.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою вишкомонтажника 3-го розряду,  змістом програми предмета, критеріями кваліфікаційної атестації,

графіком занять і рекомендованою літературою.

Тема 2. Технологія буріння свердловин, бурові установки

Загальна будова Землі. Форма і рельєф Землі. Речовинний склад Землі. Зовнішні процеси на Землі. Гірські породи і їх класифікація. Структури гірських порід. Основні фізико-механічні властивості гірських порід: міцність, твердість, абразивність, пружність і пластичність.

Класифікація нафтових і газових родовищ. Основні закономірності розміщення нафтових і газових родовищ у земній корі. Загальні поняття про критерії нафтогазоносності. Режими роботи нафтоносних і газоносних пластів. Сучасні теорії походження нафти.

Загальна схема спорудження  свердловин. Способи буріння свердловин: турбінний, роторний, електробуріння. Необхідне обладнання для буріння кожним способом. Бурові долота, їх призначення. Основні типи доліт та їх конструктивні особливості. Бурильна колона, її складові елементи і їх призначення. Промивання свердловин, роль бурового розчину в процесі буріння. Спуско-підіймальні операції й обладнання для їх здійснення. Механізми та пристрої для згвинчування і розгвинчування бурильних труб.

Режим буріння і його параметри: осьове навантаження, кількість обертів долота, кількість рідени, що подається на вибій свердловини.

Типи бурових установок для експлуатаційного і розвідувального буріння на нафту та газ, які використовуються в сучасному виробництві. Новітні бурові установки.

Коротка технічна характеристика бурових установок з дизельним приводом, їх кінематичні схеми, комплектність.

Коротка технічна характеристика бурових установок з електричним приводом та їх модифікацій для кущового буріння свердловин, їх кінематичні схеми, комплектність.

Коротка технічна характеристика бурових установок для геологорозвідувального буріння, для буріння стовбурів і технічних свердловин, їх кінематичні схеми, комплектність.

Бурові лебідки, їх призначення, конструкція, коротка технічна характеристика.

Загальні відомості про механізми талевої системи.

Конструкція і коротка технічна характеристика кронблоків, талевих блоків, підйомних гаків, гакоблоків.

Призначення і конструкція вертлюгів, роторів, бурових насосів, редукторів.

Основні відомості про обладнання для приготування й очистки промивальних розчинів: глиномішалки, вібросита, гідроциклони, жолобна система та інше.

Силові агрегати їх типи.

Основні відомості про котельні установки, генератори, компресори та інше обладнання.

Розміщення контрольно-вимірювальних приладів на бурових установках.

Конструкція свердловини, її напрям, кондуктор, проміжна і експлуатаційна колони. Одноколонна і багатоколонна конструкція свердловин.

Обсадні труби, їх типорозміри. Нарізні та зварні з'єднання обсадних труб. Елементи низу обсадної колони: башмак, напрямна пробка, башмаковий патрубок, зворотний клапан, упорне кільце, центратори.

Цемент для цементування свердловин. Способи цементування.

Опресування і випробування на герметичність колони. Перфорація.

Основні відомості про процес здавання свердловин в експлуатацію.

Тема3. Машини, механізми, пристрої та  інструмент для  вишкомонтажних робіт

Класифікація вантажопідіймальних машин і механізмів за типами, конструкцією, призначенням, приводом. Основні вузли і механізми кранів. Крани, на які розповсюджуються правила Держнаглядохоронпраці, порядок їх реєстрації. Вимоги до персоналу, який обслуговує вантажопідіймальні механізми і крани. Основні методи захисту кранів від аварій. Освітлення та сигналізація на вантажопідіймальних механізмах.

Автомобільні та тракторні крани, трактори-тягачі, трактори-бульдозери, трейлери   та   інші   транспортні   засоби,   які   використовуються   під   час будівельно-монтажних робіт і транспортування бурового обладнання, їх коротка технічна характеристика.

Причіпні крани, їх типи та коротка технічна характеристика. Основні відомості про використання під час монтажу і демонтажу бурового і силового обладнання.

Гусеничні ваговози їх типи та технічна характеристика. Основні відомості про їх застосування для транспортування великогабаритних блоків бурового обладнання.

Вишкові підйомники для складання бурових вишок баштового типу способом «зверху-вниз».

Монтажні стріли для підіймання й опускання А-подібних бурових вишок.

Новітні механізми, пристрої та інструмент для вишкомонтажних робіт.

Тема 4. Види і способи стропування вантажів та їх переміщення

Характеристика і класифікація основних вантажів на буровій. Методи стропування, підвішування і переміщення вантажів. Визначення місць стропування  і   підбір  вантажозачіпних  пристроїв  у залежності   від  ваги  і розмірів вантажів. Підняття вантажу, порядок розвороту вантажу, складування. Основні методи з'єднання тросів і канатів. Вимоги до канатів, тросів. Особливості ведення робіт за обмеженої видимості, у нічний час, у разі снігопаду, ожеледиці, сильного вітру. Випадки, які вимагають негайної зупинки робіт зі стропування і переміщення вантажів. Небезпечні моменти і зони. Умовна сигналізація для машиністів кранів.

Тема 5. Монтаж і демонтаж бурових вишок

Методи монтажу бурових вишок. Монтаж бурових вишок баштового типу із застосуванням вишкових підіймачів, підіймальних стріл. Монтаж А-подібних вишок.

Демонтаж бурових вишок: методи, порядок демонтажу.

Теслярські роботи, які виконуються в процесі монтажу та демонтажу бурових вишок.

Новітні технології монтажу і демонтажу бурових вишок.

Тема 6. Монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання

Методи монтажу і демонтажу бурових установок: великоблочний, дрібноблочний і комбінований.

Монтажоздатність і транспортабельність бурових установок різних типів.

Підготування будівельного майданчика. Розміщення бурового і силового устаткування на майданчику перед монтажем.

Монтаж бурової лебідки. Установлення приводу і редуктора. Монтаж ротора. Установка і монтаж індивідуального приводу для ротора.

Монтаж: бурових насосів; глиномішалок і іншого устаткування для приготування й очищення промивального розчину; двигунів внутрішнього згоряння; механізмів талевої системи; механізмів, що застосовуються під час спуско-підіймальних операцій; компресора і пневматичної системи; поворотно-консольних кранів.

Особливості    технології    монтажу    бурових    установок різних типів. Демонтаж бурових установок.

Новітні технології монтажу і демонтажу бурових установок.

Тема7. Транспортування бурових вишок, бурового і силового обладнання

Транспортування бурових вишок, способи та порядок підготовки вишки до транспортування.

Транспортування великих блоків бурових установок.

Транспортування бурового і силового обладнання дрібними і великими блоками.

Тема 8. Будування і демонтаж привишкових споруд

Будування сараїв для бурового і силового обладнання.

Обшивання привишкових споруд дошками або дерев'яними щитами.

Укладання гумотканинних укриттів.

Обладнання циркуляційної системи жолобів для бурового розчину. Обладнання переходів, трапів і сходів.

Обладнання огорожі котловану для приймання промивальної рідини. Виготовлення й установлення підставок під нагнітальну лінію.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Будівельні матеріали і вироби | 2 |  |
| 2. | Чорні матеріали, вироби з чорних металів | 2 |  |
| 3. | Гумотехнічні та прокладні матеріали | 2 |  |
| 4. | Лісоматеріали | 2 |  |
| 5. | Електротехнічні матеріали | 2 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Будівельні матеріали і вироби

Загальні відомості про будівельні матеріали. Фізичні та механічні

властивості будівельних матеріалів.

Природні будівельні матеріали: камінь, щебінь, гравій, пісок.

Керамічні матеріали: цегла, керамічні труби і інші вироби.

Матеріали з мінеральних сплавів: віконне листове скло, скляна вата, піноскло, скловата, силікатна цегла.

Залізобетонні вироби, їх класифікація за видом армування, об’ємною вагою, внутрішньою будовою і призначенням.

Вапно і його види. Вироби на основі вапна. Вапняно-шлакова цегла.

Цемент і його види.

Бетони, їх класифікація за міцністю, видом в’яжучої речовини і призначенням.

Будівельні розчини для кам’яних кладок та оздоблювальних робіт.

Спеціальні розчини.

Тема 2. Чорні метали, вироби з чорних металів

Фізичні і механічні властивості чорних металів і сплавів. Склад і сортимент сталі. Термічна і хіміко-термічна обробка сталі.

Способи виробництва металевих конструкції і виробів: прокат, кування, зварювання, волочіння.

Характеристика сталевої арматури залізобетону.  Сортимент сталей, що використовуються для виготовлення бурових вишок, бурового і силового обладнання та інших конструкцій.

Обсадні, бурильні, насосно-компресорні, нафтопровідні та газові труби. Труби загального призначення.

Типи сталевих канатів, що застосовуються в нафтогазовидобувній промисловості.

Тема 3. Гумотехнічні та прокладні матеріали

Плоскі та текстронні паси, переваги і недоліки клинонасових передач.

Гумотканинні матеріали, що застосовуються як укриття на бурових установках.

Шланги: парові, бензостійкі, маслостійкі.

Прокладні матеріали: технічний картон, клігеріт, гумма та інші.

Набивки: бавовняна, графітова, прогумована, азбестова.

Фрикційні матеріали, їх застосування в буровому обладнанні.

Теплоізоляційні матеріали.

Матеріали для обтирання обладнання.

Абразивні матеріали: порошки, пасти, круги, бруски.

Тема 4. Лісоматеріали

Загальні відомості про лісоматеріали, їх сортимент.

Лісоматеріали, що застосовуються під час монтажу бурових вишок, будівництва приймальних містків і підлоги вишок, маршових сходів, перехідних площадок, приміщень.

Тема 5. Електротехнічні матеріали

Електротехнічні матеріали, що застосовуються при монтажі бурових установок.

Кабелі та приводи, їх типи і марки.

Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Креслення деталей | 6 |  |
| 2. | Складальне креслення. Схеми | 6 |  |
|  | Всього годин: | 12 |  |

# Тема 1. Креслення деталей

Графічний спосіб зображення предметів: малюнок, ескіз, креслення, схема. Види креслень.  Масштаби. Креслення на три площини. Робочі та складальні креслення. Призначення робочого креслення. Розміщення проекцій на кресленні. Нанесення розмірів. Розрізи і перерізи. Умовні позначення різі, матеріалу, зварних з'єднань, зубчастих коліс, пружин та інші.

# Тема 2. Складальне креслення. Схеми

Призначення складального креслення. Позначення, написи і штрихування суміжних деталей на складальному кресленні.

Креслення-схеми, їх відмінності від складальних креслень. Умовні позначення на кресленнях-схемах. Використання креслень-схем під час монтажу вишок і силового обладнання. Кінематичні схеми агрегатів бурової установки.

Типова навчальна програма з предмета

«Допуски і технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Взаємозамінність деталей | 6 |  |
| 2. | Допуски і посадки | 6 | 1 |
|  | Всього годин: | 12 | 1 |

Тема 1. Взаємозамінність деталей

Шорсткість і хвилястість поверхонь, їх показники. Позначення на кресленнях шорсткості поверхонь.

Поняття про взаємозамінність деталей: основні положення, терміни, визначення.

Номінальний, дійсний і граничний розміри. Допуск і відхилення. Посадка.

Система допусків і посадок гладких з’єднань за державними стандартами.

Квалітети. Інтервали розмірів. Основні відхилення.

Тема 2. Допуски і посадки

Відхилення форми та розташування поверхонь, їх види та характеристика. Способи контролю відхилення форми і розташування поверхонь. Позначення на кресленнях граничних відхилень форми і розташування поверхонь за міжнародним стандартом.

Допуски і посадки кутів та конусів, нарізних з'єднань, шпонкових, шліцьових з'єднань, зубчатих та черв'ячних передач.

Лабораторно-практична робота:

1.Контроль відхилень форми і розташування  поверхонь.

Типова навчальна програма з предмета

«Деталі машин»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Класифікація деталей машин | 1 |  |
| 2. | Осі, підшипники, муфти | 2 |  |
| 3. | Перетворювачі руху | 1 |  |
| 4. | Види передач | 2 |  |
| 5. | Редуктори | 1 |  |
| 6. | Ущільнення | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Класифікація деталей машин

Нероз'ємні і роз'ємні з'єднання. Стандартні елементи машин. Різьбові деталі, їх призначення і застосування в устаткуванні.

Тема 2. Осі, підшипники, муфти

Осі, вали, цапфи і їх застосування в машинах, механізмах.

Підшипники кочення і ковзання, їх переваги, недоліки, галузь застосування. Муфти і їх типи.

Тема 3. Перетворювачі руху

Принцип перетворення руху. Кривошипно-шатунний механізм. Варіатори.

Тема 4. Види передач

Фрикційна, пасова, ланцюгова та зубчата передачі, їх принцип дії. Передавальне число і передатне відношення.

Тема 5. Редуктори

Типи редукторів, їх будова і призначення.

Тема 6. Ущільнення

Різновидність ущільнень, їх призначення і коротка характеристика.

Типова навчальна програма з предмета

«Електрообладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електродвигуни | 6 |  |
| 2. | Електропостачання бурових установок | 6 |  |
|  | Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Електродвигуни

Електричні двигуни: марки, типи, конструктивні особливості, призначення. Електричні двигуни, що застосовуються на бурових установках,  їх технічна характеристика.

Тема 2. Електропостачання бурових установок

Типи підстанцій, що застосовуються на будівельних майданчиках бурових установок.

Повітряні електролінії. Опори повітряних ліній. Роз'єднувачі й вимикачі. Електропроводка. Види електропроводок. Електричне освітлення. Основні вимоги до освітлювальних сіток. Щитки і шафи. Вимикачі, перемикачі, штепсельні розетки і патрони. Заземлення електрообладнання. Основні правила обслуговування електрообладнання.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико- профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Нормативні вимоги до улаштування, утримання підприємств з видобутку нафти та газу, нафтових і газових свердловин, обладнання, бурових установок. Санітарні та протипожежні норми розміщення виробничих об'єктів. Улаштування та норми освітлення об'єктів.

Вимоги безпеки праці під час проведення монтажу, демонтажу і транспортування блоків бурової установки, котельних установок, водонасосних, паливно-мастильних установок, обладнання для буріння електробуром, металевих перехідних площадок, сходів, трапів і огорож на силовому, насосному, енергетичному, вишко-лебідковому блоках і системах очищення бурових розчинів.

Правила безпеки праці під час улаштування бетонного покриття під буровою установкою.

Особливості безпечного виконання земляних, бетонних, слюсарних, теслярських і вантажно-розвантажувальних робіт під час складання і розбирання вишок і привишкових споруд.

Безпека праці під час прокладання й обв'язування парових і водяних ліній.

Вимоги безпеки праці під час складання, переміщання і розбирання бурових установок для геологорозвідувального буріння з вишками висотою понад 15 м.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту вишкомонтажника небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та і засоби  індивідуального  захисту.   Захист  від  шуму,   пилу,  газу,  вібрацій несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях:  порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Спорудження фундаментів під бурову вишку, бурове і силове обладнання та привишкові споруди. | 24 |
| 3. | Монтаж бурових вишок і привишкових споруд | 18 |
| 4. | Монтаж бурового і силового обладнання та механізмів | 24 |
| 5. | Демонтаж бурових вишок, привишкових споруд, бурового і силового обладнання та механізмів | 24 |
| 6. | Транспортування металевих основ підставок, ємностей та матеріалів | 12 |
|  | Всього годин: | 108 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 3-го розряду | 127 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 133 |
|  | Разом: | 241 |

І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці  та протипожежної безпеки

Основні правила та інструкції з безпеки праці та іх виконання. Вимоги протипожежної безпеки. Основні правила електробезпеки, необхідність їх дотримання.

Ознайомлення з виробництвом, організацією праці вишкомонтажної бригади, основними вимогами технологічного процесу.

Тема 2. Спорудження фундаментів під бурову вишку, бурове і силове обладнання та привишкові споруди

Інструктаж за змістом робіт, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Участь у виготовленні шаблонів для розбивання місць розташування фундаментів.

Розбивання місць спорудження фундаментів.

Виконання земляних робіт: риття котлованів, ям і траншей.

Приготування бетону ручним способом.

Виконання вишкомонтажних робіт з використанням залізобетону.

Виготовлення опалубки в котлованах і траншеях.

Набуття навичок теслярських і слюсарних робіт під час монтажу бурових вишок: улаштування дерев’яних площадок, сходів,  обшивання вишки та інше.

Тема 3. Монтаж бурових вишок і привишкових споруд

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці. Вправи:

Виконання теслярських і слюсарних робіт під час монтажу бурових вишок.

Участь у будуванні сараїв для бурового і силового обладнання.

Виконання робіт з обшивання привишкових споруд дошками або дерев’яними щитами, гумотканинними укриттями.

Обладнання огорожі котлованів для промивальної рідини.

Участь у виконанні робіт з обладнання площадок, трапів і сходів до глиномішалок і запасних ємностей для промивального розчину.

Тема 4. Монтаж бурового і силового обладнання та механізмів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Участь у виконанні робіт з монтажу бурової лебідки, приводу, ротора, редуктора, бурових насосів, двигунів внутрішнього згоряння, глиномішалок та іншого обладнання для приготування й очистки промивального розчину.

Набуття навичок монтажу, механізмів, які використовуються при спуско- підіймальних операціях, поворотно-консольних кранів та інших механізмів.

Тема 5. Демонтаж бурових вишок, привишкових споруд, бурового і силового обладнання та механізмів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Освоєння методів розбирання каркасів сараїв для бурового і силового обладнання.

Набуття навичок з розбирання обшивки низу бурової вишки.

Участь у роботах з підготовки вишки до транспортування.

Розбирання циркуляційної системи, запобіжних огорож, сходів, трапів, майданчиків.

Освоєння прийомів підготування до транспортування великовагових блоків бурового обладнання.

Тема 6. Транспортування металевих основ підставок, ємностей та матеріалів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Освоєння робіт з підготовки до транспортування металевих основ, підставок і ємностей.

Навантажування на транспортні засоби будівельних матеріалів, каркасів, сараїв для бурового і силового обладнання, жолобів циркуляційної системи, запобіжних огорож, сходів, трапів і майданчиків.

Освоєння прийомів розвантаження з транспортних засобів будівельних та інших матеріалів.

ІІ. Виробнича практика

1. Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки

Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві та безпосередньо на робочому місці.

Вивчення і організації праці на виробництві і безпосередньо на робочому місці. Ознайомлення з основною геологічною, технічною та звітною документацією вишкомонтажної  бригади, правилами внутрішнього розпорядку, передовими методами і прийомами праці, програмою виробничої практики.

2.Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 3-го розряду

Самостійне виконання всіх видів робіт вишкомонтажника складністю 3-го розряду, які передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 3 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Завдання та характеристику підприємств нафтовидобувної промисловості, зв'язок між основними та допоміжними службами

Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці вишкомонтажника

Вимоги виробничих інструкцій, технологічний регламент і ознаки браку в роботі

Характеристики і сортимент природніх та штучних будівельних матеріалів, що застосовуються при вишкомонтажу

Сортимент сталей, що використовуються для виготовлення бурових вишок, бурового та силового обладнання

Характеристики обсадних, бурильних, насосно-компресорних, нафтопровідних та газових труб

Типи сталевих канатів

Види гумотехнічних та прокладних матеріалів

Лісоматеріали, що застосовуються під час монтажу бурових вишок

Електричні матеріали та їх застосування на бурових

Правила виконання і читання зображень деталей робочого креслення

Порядок виконання і читання складального креслення

Порядок і послідовність читання ескізів

Використання креслень-схем під час монтажу бурових вишок, бурового і силового обладнання

Поняття про взаємозамінність деталей, похибки, допуски і посадки в процесі ведення вишкомонтажних робіт

Класифікацію з’єднань деталей машин

Види механічних передач та призначення їх деталей

Будова та призначення механізмів перетворювання руху

Типи, марки, конструкційні особливості, призначення електродвигунів, що застосовуються на бурових установках

Призначення та основні види електрообладнання бурових установок

Основні фізико-механічні властивості гірських порід

Класифікацію нафтових і газових родовищ, критерії нафтогазоносності

Загальну схему спорудження свердловини

Режим буріння і його параметри

Способи буріння свердловин та характеристику основних етапів проведення бурових робіт

Сучасні типи бурових установок для експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, їх стислу технічну характеристику, склад комплекту та кінематичні схеми

Типи бурових вишок та їх деталі

Призначення, конструкцію, стислу технічну характеристику та правила монтажу бурових лебідок

Конструкцію і стислу технічну характеристику механізмів талевої системи

Призначення та конструкцію вертлюгів, роторів, бурових насосів, редукторів

Обладнання для приготування та очищення промивального розчину

Силові агрегати, їх типи і призначення

Призначення і конструкцію котельних установок, генераторів, компресорів

Розміщення контрольно-вимірювавальних приладів на буровій установці

Класифікацію вантажопідіймальних машин та вимоги до персоналу, що їх обслуговує

Такелажне оснащення бурових установок: види, нагляд за станом, технічний огляд та випробування

Способи стропування і типи вантажозахоплювальних пристроїв, умовну сигналізацію для машиністів кранів

Схеми розміщення бурового обладнання і комунікацій

Процес підготовки майданчика для монтажу бурової установки

Розміщення бурового обладнання і матеріалів на будівельному майданчику

Методи монтажу бурових вишок за допомогою вишкових підіймачів

Методи монтажу бурових вишок за допомогою підіймальних стріл

Великоблочний, дрібноблочний і комбінований методи монтажу і демонтажу бурових установок

Теслярські роботи, що виконуються в процесі монтажу і демонтажу бурових установок

Процес монтажу бурової лебідки

Порядок установлення приводу та редуктора

Технологію монтажу бурових насосів, глиномішалок, іншого обладнання для приготування промивального розчину

Правила монтажу двигунів внутрішнього згоряння

Процес монтажу механізмів талевої системи

Технологію монтажу компресора і пневматичної системи

Особливості монтажу і демонтажу бурових установок різних типів

Порядок підготовки бурової вишки до транспортування

Правила транспортування бурових установок великими і дрібними блоками

Технологію будування і демонтажу привишкових споруд

Основні вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та навколишнього середовища і відповідальність за їх порушення

Державний і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці

Загальні відомості про потенціал небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Правила безпеки праці при виконанні окремих видів вишкомонтажних робіт

Психофізичні фактори умов праці вишкомонтажника

Забезпечення і контроль безпечних умов праці небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні протипожежні заходи на об’єктах  нафтогазодобувної промисловості

Особливості гасіння пожеж, ліквідації наслідків виробничих аварій на об’єктах нафтогазодобування

Вплив електричного струму на організм людини та заходи електробезпеки

Основи гігієни вишкомонтажника

Послідовність, засоби надання першої медичної допомоги

Способи реанімації потерпілих

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом

Порядок дій при наданні першої медичної допомоги під час кровотеч, переломів, вивихів, опіків, теплових і сонячних ударів, шоках, обмороженнях, отруєнні

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій під час проведення вишкомонтажних робіт

ВМІЄ:

Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці

Виконувати виробничі інструкції, додержуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі

Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, додержуватись норм і прийомів безпечного ведення робіт

Розбивати місця для спорудження фундаментів, основ бурового обладнання та привишкових споруд під керівництвом вишкомонтажника вищої категорії

Виконувати земляні роботи

Готувати бетон ручним та механізованим способами

Виготовляти опалубку в котлованах і траншеях

Укладати у котлован залізобетонні блоки

Установлювати стояки в ями і обшивати їх дошками

Улаштувати бетонне покриття під буровою установкою

Улаштовувати огорожі котловану для промивальної рідини та рухомих частин механізмів

Обладнувати площадки, трапи, сходи до глиномішалок і запасних ємностей для промивального розчину, на силовому, насосному, енергетичному, вишково-лебідковому блоках

Будувати приміщення для бурового та силового обладнання

Обшивати привишкові споруди дошками або дерев’яними щитами, збирати гумотканинні укриття

Здійснювати монтаж котельних установок

Здійснювати монтаж паливо-мастильних установок

Здійснювати монтаж обладнання для буріння електробуром

Здійснювати монтаж бурової лебідки, привода ротора і редуктора

Здійснювати монтаж двигунів внутрішнього згоряння

Здійснювати монтаж бурових насосів, глиномішалок та іншого обладнання для приготування і очищення бурового розчину

Обв’язувати парові і водяні лінії

Проводити монтаж механізмів для спуско-підіймальних операцій, поворотно-консульних кранів

Здійснювати демонтаж бурового і силового обладнання

Розбирати каркаси приміщень для бурового і силового обладнання

Розбирати обшивку низу бурової вишки, циркуляційну систему, запобіжні огорожі, сходи, трапи, площадки

Готувати великовагові блоки бурового обладнання  до транспортування

Складати,  пересувати і розбирати бурові установки для геологорозвідувального буріння з вишками висотою понад 15 м

Навантажувати на транспортні засоби будівельні матеріали, каркаси приміщень для бурового і силового обладнання, жолоби циркуляційної системи, запобіжні огорожі, сходи, трапи, площадки

Розвантажувати з транспортних засобів обладнання і будівельні матеріали

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| І. | Обладнання |  | 1 |  |
| 1. | Розпилювальний верстат |  | 1 |  |
| 2. | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 3. | Верстат заточний |  | 1 |  |
| 4. | Ручна електродриль |  | 1 |  |
| 5. | Прес механічний |  | 1 |  |
| 6. | Електротельфер |  | 1 |  |
| 7. | Таль черв’ячна |  | 1 |  |
| 8. | Дискова пилка |  | 1 |  |
| 9. | Мотопилка |  | 1 |  |
| 10. | Верстат для стругання і фугування деревини механізованим способом |  | 1 |  |
| 11. | Верстат для стругання і фугування деревини ручним способом |  | 1 |  |
| 12. | Райбер |  | 1 |  |
| 13. | Бетономішалка |  | 1 |  |
| 14. | Ємність для приготування бетону |  | 1 |  |
| 15. | Діюча бурова установка |  | 1 | Тип бурової установки визначає навчальний заклад |
| П. | Інструменти, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Комплекти слюсарних інструментів |  | 3 |  |
| 2. | Комплекти теслярських інструментів |  | 3 |  |
| 3. | Комплекти інструментів для виконання земляних робіт |  | 3 |  |
| 4. | Комплекти засобів для проведення стропильних робіт |  | 2 |  |
| ІІІ. | Натуральні зразки |  |  |  |
| 1. | Комплект елементів бурового обладнання |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 2. | Модель для монтажу і демонтажу бурової вишки |  | 1 | Тип вишки визначає навчальний заклад |
| 3. | Комплекти матеріалів слюсарних, теслярських і земляних робіт |  | 3 |  |
| 4. | Комплект електричних пристроїв та приладів бурової установки |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7322.СА.11.00-2013

(позначення стандарту)

Професія : Вишкомонтажник

Код: 7233

Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Вишкомонтажник

2. Кваліфікація: 4 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: методи і правила монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок; конструкцію комплексу механізації та автоматизації; призначення і технічну характеристику комплексу механізмів спуско-підіймальних операцій, механізмів циркуляційної системи; схеми комунікацій пароводопостачання, електропостачання, пневмосистем і обігрівання робочих місць і механізмів; правила проведення стропальних, такелажних робіт з застосуванням вантажопідйомних механізмів.

Повинен уміти: здійснювати монтаж, демонтаж і транспортування бурових вишок, привишкових споруд, механізмів для підйому та опускання вишок, обладнання циркуляційної системи очищення бурового розчину, блоку запасних місткостей, енергоблоку і засобів механізації та автоматизації; розбивати місця розташування фундаментів основ бурового обладнання і привишкових споруд; прокладати і обв’язувати  вихлопні колектори для дизелів, паливо-, водо- і маслопроводів; опресовувати лінії і резервуари тиском від 1,6 МПа до 2,6 МПа (від 1,6 кгс / кв. см до 26 кгс / кв. см); центрувати бурову вишку, бурове, силове обладнання і окремі блоки бурової установки; здійснювати прокладання опор ліній електропередач; керувати вишкомонтажною бригадою під час складання, пересування і розбирання бурових установок з вишками усіх типів і конструкцій.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

5. Вимоги до освітнього  рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній  освітньо-кваліфікаційний рівень « Вишкомонтажник»               3-го розряду:

- за умови продовження первинної  професійної підготовки в професійно-технічних навальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного  рівня без вимог до стажу роботи

- за умови  підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Вишкомонтажник» 3-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше    18 років.

7.2. Стать : чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація  4 розряд

Загальний фонд навчального часу404годин

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 34 | 3 |
| 1.1 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4 | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 134 | 3 |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 75 |  |
| 2.2 | Матеріалознавство | 10 |  |
| 2.3 | Читання креслення | 12 | 3 |
| 2.4 | Допуски і технічні вимірювання | 12 |  |
| 2.5 | Електрообладнання | 10 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 217 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 392 | 6 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

„Вишкомонтажник” 4 розряду

1.Кабінети

- Охорони праці

- Спеціальна технологія

- Технічна механіка і деталі машини

- Матеріалознавство

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»  вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гарантійні та компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням | 4 |  |
| 2. | Колективний договір | 4 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема   1.   Гарантійні   та   компенсаційні      виплати.   Пільги   для робітників, які поєднують роботу з навчанням

Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок утримань із заробітної плати. Обмеження розміру заробітної плати. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням. Заохочення робітників, які поєднують роботу з навчанням.

Тема 2. Колективний договір

Галузеві угоди між міністерством, галузевими об'єднаннями підприємств та відповідними профспілковими органами.

Колективний договір. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання колективного договору.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фінансова база підприємства | 6 |  |
| 2. | Якість продукції та економічна ефективність | 2 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

Типова  навчальна  програма з предмета

«Інформаційні  технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 2 |  |
| 2. | Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології | 4 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 2 | 1 |
|  | Всього годин: | 8 | 3 |

Тема 1.  Інформація  та  інформаційні  технології

Ієрархічні  системи  управління  виробництвом  (за  напрямками  професії).  Ієрархія  інформаційних  технологій  по  рівням  складності  об’єктів  інформатизації:   АРМ  (робочі  станції  автономні  РМ),  мережеві  автоматизовані  інформаційно-вимірювальні  системи  реального  часу.

Тема    2.  Програмне  забезпечення ПК.  Комп’ютерні  технології

Робота  з  прикладними  програмами  професійного  спрямування  (  за  напрямком  професії).

Лабораторно-практичні  роботи:

1.Використання  можливостей  програмних  продуктів  за  напрямком  професії  у  професійному  навчанні.

2.Створення  проекту (ескізу,  макету,  форми)  використовуючи  можливості  програмних  продуктів  за  напрямком  професії.

Тема 3.  Мережні  системи  та  сервіси

Поняття  електронної  комерції,  її  переваги  і  обмеження.  Схеми  електронної  комерції:  бізнес-бізнес (В2В)  і  бізнес-споживач  (В2С).  електронні  ринки.  Вплив  електронної  комерції  на  сучасний  бізнес.  Переваги  і  недоліки  електронної  комерції.

Лабораторно-практина робота:

1.Робота  з  інформаційно-довідковими  системами  та  електронними  бібліотеками:  підбір  інформаційних  ресурсів  для  написання  повідомлення,  реферату,  пошукової  роботи,  дослідницьких  спостережень.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Нафтогазодобувна промисловість, її значення і перспективи розвитку. | 2 |  |
| 2. | Бурові установки, бурове і силове обладнання | 10 |  |
| 3. | Земляні та бетонні роботи під час монтажу бурових установок | 6 |  |
| 4. | Теслярські роботи під час монтажу і демонтажу бурових установок | 8 |  |
| 5. | Прокладання трубопроводів | 9 |  |
| 6. | Спорудження, розбирання і пересування бурових вишок | 22 |  |
| 7. | Монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання | 18 |  |
|  | Всього годин: | 75 |  |

Тема 1. Нафтогазодобувна промисловість, її значення і перспективи розвитку

Значення розвитку нафтовидобувної промисловості України. Основні нафтогазовидобувні райони України і перспективи їх діяльності.

Організаційна структура керування буровим підприємством. Вишкомонтажний цех у системі керування буровими роботами.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою вишкомонтажника та навчальною програмою предмета.

Тема 2. Бурові установки, бурове і силове устаткування

Основні відомості про бурові установки, що використовуються в сучасній нафтогазовидобувній промисловості. Поняття про нормальний ряд бурових установок для експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння.

Бурові установки з дизельним приводом. Призначення установок, їх стисла технічна характеристика, складові частини, кінематичні схеми.

Бурові установки з електроприводом. Призначення установок, їх стисла технічна характеристика, складові частини і кінематичні схеми.

Бурові установки для геологорозвідувального буріння та для буріння стовбурів і технічних свердловин, їх стисла технічна характеристика.

Новітні бурові установки, іх призначення, стисла технічна характеристика, склад устаткування, кінематичні схеми.

Бурові вишки, баштового типу, їх конструкція і стисла технічна характеристика.

Вишки А-подібні, їх конструкція і стисла технічна характеристика.

Основне бурове і силове обладнання бурових установок різних типів.

Конструкція комплексу механізації і автоматизації.

Призначення і технічна характеристика комплексу механізмів спуско- підіймальних операцій.

Характеристика механізмів циркуляційної системи.

Схеми комунікацій паропостачання, водопостачання, електропостачання, пневмосистем і систем обігрівання робочих місць та механізмів.

Тема  3.   Земляні   та   бетонні   роботи   під   час   монтажу   бурових установок

Земляні роботи. Склад земляних робіт, що виконуються під час монтажу бурових установок. Типи фундаментів для бурових вишок, бурового і силового устаткування. Розбивання місць спорудження фундаментів. Риття котлованів, ям і траншей ручним способом.

Механізми, що застосовуються під час виконання земляних робіт.

Бетонні роботи, що застосовуються для приготування бетону.

Транспортування і зберігання цементу та інших матеріалів.

Способи приготування бетону. Приготування бетону вручну. Приготування бетону за допомогою бетономішалок та інших механізмів. Будова бетонних фундаментів під основу вишки та блочні основи агрегатів бурової установки.

Тема 4. Теслярські роботи під час монтажу і демонтажу бурових установок

Інструмент і пристрої і механізми, що застосовуються на теслярських роботах. Інструмент для рубання, стругання, довбання і розпилювання деревини вручну.

Способи заточування теслярського інструменту. Вимірювальний інструмент і пристрої, що застосовуються під час виконання теслярських робіт.

Механізація теслярських робіт під час монтажу бурових установок.

Дискові пилки, їх будова і правила роботи на дискових пилках.

Мотопилки, їх будова і правила роботи.

Розпилювальні верстати: круглопиляльні, торцеві та маятникові.

Фугувальні, рейсмусові та чотиристоронні стругальні верстати.

Електрифіковані довбачі.

Свердлильні верстати й електродрилі.

Теслярські роботи під час монтажу і демонтажу бурових установок.

Улаштування сходин і площадок бурової вишки. Улаштування приймального моста, стелажів і воріт бурової вишки.

Спорудження приміщень для бурових насосів і силового устаткування.

Улаштування площадок, сходин і трапів для системи очищення.

Новітні інструменти, пристрої, механізми для проведення теслярських робіт.

Тема 5. Прокладання трубопроводів

Загальні відомості про труби і трубопроводи. Типи, розміри і марки труб. Сортамент сталевих труб, що застосовуються під час прокладання трубопроводів бурової установки. Способи з'єднання труб.

Фасонні частини і запірна арматура трубопроводів.

З'єднання сталевих труб на нарізних муфтах. Фланцеві з'єднання.

Електрозварювання труб. Газове зварювання і різання труб.

Прокладання трубопроводів. Трубопровідна система бурових установок. Типові схеми комунікацій паро- і водопостачання, пневмосистеми. Підготовка труб та інших матеріалів, необхідних для прокладання трубопроводів. .

Монтаж нагнітальної лінії від бурових насосів. Монтаж всмоктувальних ліній бурових насосів.

Прокладання вихлопних ліній від дизелів.

Прокладання паливо- і маслопроводів.

Монтаж пневматичних ліній.

Протикорозійна ізоляція трубопроводів та теплоізоляція.

Організація випробування і приймання трубопроводів у експлуатацію.

Тема 6. Спорудження, розбирання і пересування бурових вишок

Устаткування і механізми, що застосовуються під час монтажу, демонтажу бурових вишок. Характеристика вишкових підіймачів для монтажу і демонтажу бурових вишок баштового типу. Способи монтажу бурових вишок баштового типу. Підготовка будівельного майданчика. Будова фундаментів. Складання металевої основи під вишки.

Технологія монтажу і демонтажу бурової вишки за допомогою вишкового підіймача. Розбирання вишкового підіймача.

Технологія монтажу і демонтажу А-подібних вишок: складання й установка підіймальної стріли і комплекту механізмів для підіймання вишки; складання вишки в горизонтальному положенні; підіймання бурової вишки; демонтаж бурової вишки;

Пересування бурових вишок: будова містків і ходів для спускання вишки з фундаменту. Установка монтажних поясів; установка діагональних тяг в основі вишки або постаменту; обв'язування вишки канатом у основі та на другому або третьому поясі; приєднання буксирного стропа до полозків саней або постаменту для транспортування вишки; кріплення відтяжок на другому або третьому поясі вишок; установлення металевих башмаків на передні кінці полозків; установлення полозків під ноги вишки; стягування вишки з фундаменту; пересування вишки трасою; розташування тягових і підтримуючих тракторів.

Підготовка вишки до підіймання на фундамент. Підіймання вишки на фундамент. Центрування вишки на фундаменті.

Тема 7. Монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання

Машини устаткування і механізми, що застосовуються під час монтажу і демонтажу бурового і силового обладнання: трактори, бульдозери, пересувні вантажопідіймальні крани, причепні крани, ваговози, гусеничний візок, пересувні компресори, електрогазозварювальні агрегати, газозварювальні агрегати.

Монтаж бурового і силового обладнання: бурової лебідки; ротора; бурових насосів; устаткування для приготування й очищення промивального розчину; двигунів внутрішнього згоряння; електродвигунів; дизель-елекричного приводу; лебідкового, насосно-силового, трансмісійно-силового та інших дрібних блоків бурового і силового обладнання; великих блоків бурового і силового обладнання; механізмів, що застосовуються під час спуско-підіймальних операцій і пересування вантажів;  механізмів автоматизації спуско-підіймальних операцій; повертально-консольних кранів.

Монтаж котельно-опалювальної установки. Обв'язка котельної установки.

Демонтаж бурового і силового обладнання. Послідовність демонтажу бурового і силового обладнання. Демонтаж обладнання дрібними та великими блоками.

Передові методи монтажу, демонтажу бурового і силового устаткування.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Будівельні матеріали | 2 |  |
| 2. | Керамічні матеріали та матеріали з мінеральних сплавів | 2 |  |
| 3. | Метали та їх сплави | 2 |  |
| 4. | Випробування металів | 2 |  |
| 5. | Абразивні матеріали | 1 |  |
| 6. | Лісоматеріали | 1 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Будівельні матеріали

Види будівельних матеріалів, їх фізичні та механічні властивості.

Природні кам’яні матеріали, їх види та призначення.

Розчин для кам’яних кладок. Спеціальні розчини.

Вапно, його види та призначення.

Цемент, його різновиди.

Тема 2. Керамічні матеріали та матеріали з мінеральних сплавів

Керамічні матеріали, їх склад і призначення. Цегла, керамічні труби та інші вироби.

Віконне листове скло. Скляна вата. Піноскло. Шлаковата. Силікатна цегла.

Шлаковий цемент. Вапняно-шлакова цегла.

Основні відомості про бетон. Класифікація бетонів за міцністю та призначенням.

Залізобетонні вироби, їх класифікація за видом армування, об’ємною вагою, внутрішньою будовою і призначенням.

Тема 3. Метали та їх сплави

Основні відомості про фізичні та механічні властивості чорних металів.   Чавуни, їх види, структура, властивості і галузь застосування.

Вплив вуглецю, легуючих елементів і термообробки на властивості чавуну.

Вуглецеві сталі. Вплив вуглецю на структуру і властивості вуглецевої сталі.

Леговані сталі. Легуючі елементи та їх вплив на властивості сталі.

Сталі спеціального призначення.

Латуні, їх структура, марки і позначення за стандартними стандартами, властивості і призначення. Спеціальні латуні.

Бронзи, їх структура, позначення за державними стандартами, властивості і галузь застосування. Спеціальні бронзи.

Тема 4. Випробування металів

Види,  призначення та методи випробувань металів.

Порядок проведення випробувань і визначення твердості. Позначення твердості.

Порядок проведення випробування і визначення ударної в’язкості.

Випробування на втомленість, його схеми.

Поняття про витривалість металів.

Тема 5. Абразивні матеріали

Штучні та природні абразивні матеріали, їх вибір.

Тема 6. Лісоматеріали

Деревина, її фізичні та механічні властивості. Особливості різних порід деревини.

Основні види лісоматеріалів, що застосовуються в монтажі бурових установок.

Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Кінематичні схеми | 8 | 2 |
| 2. | Графіки і діаграми | 4 | 1 |
| Всього годин: | 12 | 3 |

Тема 1. Кінематичні схеми

Кінематичні схеми, їх види і призначення. Умовні позначення на кінематичних схемах. Кінематичні схеми бурового обладнання. Робочі схеми комунікацій.

Правила читання і виконання кінематичних схем. Читання кінематичних схем.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Умовні позначення на кінематичних схемах.

2.Виконання кінематичних схем.

Тема 2. Графіки і діаграми

Графіки лінійних залежностей. Знаходження на них проміжних величин.  Побудова графіка залежності гідростатичного тиску від глибини свердловини.

Діаграми, їх види, відмінності від графіків.

Діаграми індикатора ваги, їх розшифрування.

Визначення навантаження на долото за діаграмою.

Лабораторно-практична робота:

1.Розшифрування діаграми індикатора ваги.

Типова навчальна програма з предмета

«Допуски і технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Взаємозамінність деталей | 6 |  |
| 2. | Допуски і посадки | 6 |  |
| Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Взаємозамінність деталей

Нормування та методи оцінки шорсткості поверхонь. Базова довжина. Середня лінія профілю. Найбільша висота нерівностей профілю. Висота нерівностей профілю за десятьма точками. Середнє арифметичне відхилення профілю. Середній крок нерівностей профілю. Позначення шорсткості поверхонь на кресленнях. Уявлення про хвилястість поверхонь.

Терміни, визначення й основні положення в галузі взаємозамінності. Номінальний розмір. Основні ряди чисел. Дійсний та  граничний розміри. Допуск. Відхилення, які допускаються. Посадка. Рухомі та нерухомі з'єднання. Принципи побудови систем допусків і посадок. Система допусків і посадок гладких з'єднань за держстандартами. Системи отвору й вала. Одиниця допуску. Квалітети. Інтервали розмірів. Основні відхилення. Характеристика основних видів стандартних посадок, їх призначення. Посадки із зазором. Перехідні посадки. Посадки з натягом.

Тема 2. Допуски та посадки

Терміни та визначення в галузі відхилення форми та розташування поверхонь. Допуск форми. Допуск розташування. Відхилення форми                  (комплексні, окремі). Відхилення від циліндричності та округлості, овальності та бочкоподібності. Відхилення форми від прямолінійності та площинності, опуклості й увігнутості. Види відхилень розташування поверхонь. Відхилення від перпендикулярності, паралельності, співвісності, симетричності, пересічення осей. Позиційне відхилення. Відхилення нахилу площини або осі. Сумарні відхилення форми та розташування, радіальне й торцеве биття. Позначення відхилень на кресленнях.

Допуски та посадки вузлів і конусів. Одиниці вимірювання кутів. Допуски кутових розмірів і кутів конусів. Нормальні конусності. Допуски та посадки нарізних з'єднань.

Класифікація профілю різі. Параметри метричної різі, її допуски й посадки. Допуски та посадки шпонкових і шліцьових з'єднань і циліндричних зубчастих коліс.

Типова навчальна програма з предмета

«Електрообладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електродвигуни | 6 |  |
| 2. | Електричні пристрої та прилади захисту | 4 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Електродвигуни

Залежність між одиницями вимірювання електричних величин.

Механічні характеристики двигунів змінного струму з короткозамкненим і фазним роторами. Основні типи двигунів (фланцеві, на лапах, з гальмом та ін.). Стандарти на електродвигуни. Позначення на щитах.

Експлуатація електродвигунів. Регулювання обертів двигунів змінного струму. Захист від теплових перевантажень, допустиме нагрівання. Пусковий момент і способи його скорочення. Правила експлуатації та догляду за двигунами.

Характерні несправності двигунів трифазного змінного струму і способи їх усунення.

Електродвигуни постійного струму: конструкція, схеми вмикання обмоток збудження. Способи змінення швидкості та реверсування руху двигунів постійного струму. Плавне регулювання числа обертів. Система „генератор-двигун"(Г-Д).

Відомості про перетворення змінного струму в постійний.

Типи випрямлячів, їх застосування.

Тема 2. Електричні пристрої та прилади захисту

Типи електричних пристроїв і приладів: рубильники, перемикачі, контактори, пускачі, кнопкові станції, реостати, контролери, запобіжники, реле, електричні вимикачі, командоапарати, сигнальні лампи. Призначення електричних пристроїв і приладів, їх принцип роботи, особливості конструкції, методи налагодження, галузь застосування.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико- профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Нормативні вимоги до улаштування, утримання підприємств з видобутку нафти та газу, нафтових і газових свердловин, обладнання, бурових установок. Санітарні та протипожежні норми розміщення виробничих об'єктів. Улаштування та норми освітлення об'єктів.

Безпека праці під час монтажу, демонтажу і транспортування бурових вишок, привишкових споруд, механізмів для підйому та опускання вишок, обладнання циркуляційної системи очищення бурового розчину, блока запасних ємностей, енергоблока та засобів механізації та автоматизації.

Прийоми безпечного розбивання місць розташування фундаментів основ бурового устаткування і привишкових споруд.

Охорона праці під час прокладання і обв'язування вихлопних колекторів для дизелів, паливо-, водо- і маслопроводів.

Дотримання правил безпечного проведення опресування ліній і резервуарів тиском від 1,6 МПа до 2,6 МПа (від 16 кгс/см до 26 кгс/см ).

Безпечні прийоми під час центрування бурових вишок, бурового, силового обладнання й окремих блоків бурової установки.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту вишкомонтажника небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та і засоби  індивідуального  захисту.   Захист  від  шуму,   пилу,  газу,  вібрацій несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія  7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація  4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Земляні, теслярські і слюсарні роботи, що пов’язані із монтажем бухових вишок, бурового і силового обладнання | 24 |
| 3. | Прокладання трубопроводів | 24 |
| 4. | Демонтаж бурових вишок, бурового і силового обладнання. | 30 |
|  | Всього годин: | 84 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 4-го розряду | 127 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 133 |
|  | Разом: | 217 |

І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки

Основні правила та інструкції з безпеки праці та іх виконання. Вимоги протипожежної безпеки. Основні правила електробезпеки, необхідність їх дотримання.

Ознайомлення з виробництвом, організацією праці вишкомонажної бригади, основними вимогами технологічного процесу.

Тема 2. Земляні, теслярські і слюсарні роботи, що пов’язані із монтажем бурових вишок, бурового і силового обладнання

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Розбивання місць розташування фундаментів основ бурового обладнання і привишкових споруд.

Участь у роботах з монтажу бурових вишок різними методами.

Виконання робіт з улаштування перехідних площадок і установлення маршових сходів.

Улаштування балкона й обшивання граней бурової вишки.

Установлення приймального мосту, влаштування настила мосту.

Участь у влаштуванні основ і споруд приміщень для бурового і силового обладнання.

Участь у підготовці бурового і силового обладнання до монтажу.

Виконання робіт з монтажу бурового і силового устаткування різними методами.

Центрування бурових вишок, бурового і силового обладнання, окремих блоків бурових установок.

Улаштування настилів, площадок і переходів.

Прокладання опор ліній електропередач.

Відпрацювання методів керівництва вишкомонтажною бригадою під час монтажу бурових установок.

Тема 3.Прокладання трубопроводів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Участь у прокладанні водопроводів, паливо- та маслопроводів і паропроводів.

Прокладання й обв’язування вихлопних колекторів для дизелів.

Опресування ліній і резервуарів під тиском.

Відпрацювання методів керівництва вишкомонтажною бригадою під час прокладання трубопроводів.

Тема 4. Демонтаж бурових вишок, бурового і силового обладнання

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Участь у підготовці бурової установки до демонтажу.

Участь у виконанні робіт з демонтажу бурових вишок.

Виконання робіт з демонтажу бурового і силового обладнання, яке змонтовано великими блоками.

Участь у виконанні робіт з демонтажу бурового і силового обладнання, що змонтовано дрібними блоками.

Демонтаж бурового і силового обладнання, що змонтовано агрегатами.

Розбирання обшивки, настилів, дерев’яних площадок, сходів і переходів.

Відпрацювання методів керівництва вишкомонтажною бригадою під час демонтажу бурових установок.

ІІ. Виробнича практика

1.Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві та безпосередньо на робочому місці.

Вивчення організації праці на виробництві і безпосередньо на робочому місці. Ознайомлення з основною геологічною, технічною та звітною документацією вишкомонтажної  бригади, правилами внутрішнього розпорядку, передовими методами і прийомами праці, програмою виробничої практики.

2.Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 4-го розряду

Самостійне виконання всіх видів робіт вишкомонтажника складністю 4-го розряду, які передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 4 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Завдання та характеристику підприємств нафтовидобувної промисловості, зв'язок між основними та допоміжними службами

Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці вишкомонтажника

Вимоги виробничих інструкцій, технологічний регламент і ознаки браку в роботі

Характеристики і сортимент природніх та штучних будівельних матеріалів, що застосовуються при вишкомонтажу

Склад і призначення керамічних металів та матеріалів з мінеральних сплавів

Сортимент сталей, що використовуються для виготовлення бурових вишок, бурового та силового обладнання

Структуру, марки, властивості та застосування сталей спеціального призначення

Структуру, марки, призначення, властивості і застосування у буровому обладнанні латуні та бронзи

Порядок проведення випробувань металів на твердість, ударну в’язкість, втомленість

Поняття про витривалість металів

Порядок вибору штучних та природних абразивних матеріалів

Лісоматеріали, що застосовуються під час монтажу бурових вишок

Правила виконання і читання кінематичних схем

Побудову графіка залежності гідростатичного тиску від глибини свердловини

Розшифрування діаграм індикатора ваги

Поняття про взаємозамінність деталей, похибки, допуски і посадки в процесі ведення вишкомонтажних робіт

Допуски і посадки нарізних, шпонкових, шліцьових з’єднань та циліндричних зубчастих коліс

Характеристику основних видів стандартних посадок

Типи, марки, конструкційні особливості, призначення електродвигунів, що застосовуються на бурових установках

Правила експлуатації та догляду за електродвигунами

Характерні несправності двигунів трифазного змінного струму і способи їх усунення

Призначення та основні види електрообладнання бурових установок

Сучасні типи бурових установок, що  використовуються в сучасній нафтогазодобувній промисловості

Поняття про нормальний ряд бурових установок для експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння

Призначення, технічні характеристики, комплектність, кінематичні схеми бурових установок з дизельним приводом

Призначення, технічні характеристики, комплектність бурових установок з електроприводом

Стислу технічну характеристику бурових установок для геологічного буріння та буріння стовбурів і технічних свердловин

Конструкцію і стислу технічну характеристику бурових вишок баштового типу

Конструкцію і стислу технічну характеристику А-подібних бурових вишок

Основне бурове і силове обладнання бурових установок різних типів

Призначення, конструкцію, стислу технічну характеристику комплексу механізмів спуско-підіймальних операцій

Конструкцію і стислу технічну характеристику механізмів циркуляційної системи

Схему комунікацій паропостачання, водопостачання

Схему електропостачання бурової установки

Схему пневмосистеми

Схему системи обігрівання робочих місць та механізмів

Технологію проведення земляних та бетонних робіт в процесі вишкомонтажу

Технологію та інструмент для проведення теслярських робіт під час монтажу і демонтажу бурових установок

Класифікацію вантажопідіймальних машин та вимоги до персоналу, що їх обслуговує

Такелажне оснащення бурових установок: види, нагляд за станом, технічний огляд та випробування

Способи стропування і типи вантажозахоплювальних пристроїв

Правила проведення стропальних, такелажних робіт із застосуванням вантажопіднімальних механізмів

Схеми розміщення бурового обладнання і комунікацій

Процес підготовки майданчика для монтажу бурової установки

Розміщення бурового обладнання і матеріалів на будівельному майданчику

Методи монтажу бурових вишок за допомогою вишкових підіймачів

Методи монтажу бурових вишок за допомогою підіймальних стріл

Великоблочний, дрібноблочний і комбінований методи монтажу і демонтажу бурових установок

Машини, устаткування і механізми, що застосовуються під час монтажу, демонтажу бурового і силового обладнання

Процес монтажу бурової лебідки, ротора

Порядок установлення приводу та редуктора

Технологію монтажу бурових насосів, глиномішалок, іншого обладнання для приготування промивального розчину

Правила монтажу двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів, дизель-електричного приводу

Процес монтажу механізмів талевої системи

Правила монтажу механізмів спуско-підіймальних операцій

Технологію монтажу компресора і пневматичної системи

Технологію монтажу котельно-опалювальної установки

Послідовність демонтажу бурового і силового обладнання

Технологію демонтажу обладнання дрібними і великими блоками

Особливості монтажу і демонтажу бурових установок різних типів

Порядок підготовки та пересування бурової вишки

Правила транспортування бурових установок великими і дрібними блоками

Технологію будування і демонтажу привишкових споруд

Основні вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та навколишнього середовища і відповідальність за їх порушення

Державний і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці

Загальні відомості про потенціал небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Правила безпеки праці при виконанні окремих видів вишкомонтажних робіт

Психофізичні фактори умов праці вишкомонтажника

Забезпечення і контроль безпечних умов праці небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні протипожежні заходи на об’єктах  нафтогазодобувної промисловості

Особливості гасіння пожеж, ліквідації наслідків виробничих аварій на об’єктах нафтогазодобування

Вплив електричного струму на організм людини та заходи електробезпеки

Основи гігієни вишкомонтажника

Послідовність, засоби надання першої медичної допомоги

Способи реанімації потерпілих

Правила надання першої медичної допомоги при ураження електричним струмом

Порядок дій при наданні першої медичної допомоги під час кровотеч, переломів, вивихів, опіків, теплових і сонячних ударів, шоках, обмороженнях, отруєнні

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій під час проведення вишкомонтажних робіт

ВМІЄ:

Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці

Виконувати виробничі інструкції, додержуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі

Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, додержуватись норм і прийомів безпечного ведення робіт

Розбивати місця для спорудження фундаментів основ бурового обладнання та привишкових споруд

Улаштовувати основи споруд і приміщень для бурового і силового обладнання

Улаштовувати перехідні площадки, встановлювати маршові сходи

Улаштовувати балкон і обшивати грані бурової вишки

Готувати бурове і силове обладнання до монтажу

Здійснювати монтаж бурових вишок, бурового і силового обладнання різними методами

Центрувати бурові вишки, бурове і силове обладнання, окремі блоки бурових установок

Улаштовувати настили, площадки, переходи

Прокладати опори ліній електропередач

Прокладати водопроводи, паливо - та маслопроводи і паропроводи

Прокладати і обв’язувати вихлопні колектори для дизелів

Опресовувати лінії і резервувати під тиском

Готувати бурову установку до демонтажу

Здійснювати монтаж і демонтаж механізмів для підйому і опускання вишки

Здійснювати монтаж і демонтаж обладнання для циркуляційної системи очищення бурового розчину

Здійснювати монтаж і демонтаж бурових вишок баштового типу

Здійснювати монтаж і демонтаж А-подібних бурових вишок

Здійснювати монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання, яке змонтовано великими блоками

Виконувати монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання, яке змонтоване дрібними блоками

Виконувати монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання, що змонтовано агрегатами

Здійснювати монтаж і демонтаж блоку запасних місткостей енергоблоку і засобів механізації та автоматизації

Розбирати обшивки, настили, дерев’яні площадки, сходи, переходи

Проводити транспортування бурових вишок, бурового і силового обладнання

Керувати вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок з вишками всіх типів і конструкцій

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| І. | Обладнання |  | 1 |  |
| 1. | Розпилювальний верстат |  | 1 |  |
| 2. | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 3. | Верстат заточний |  | 1 |  |
| 4. | Ручна електродриль |  | 1 |  |
| 5. | Електротельфер |  | 1 |  |
| 6. | Таль черв’ячна |  | 1 |  |
| 7. | Дискова пилка |  | 1 |  |
| 8. | Мотопилка |  | 1 |  |
| 9. | Верстат для стругання і фугування деревини механізованим способом |  | 1 |  |
| 10. | Верстат для стругання і фугування деревини ручним способом |  | 1 |  |
| 11. | Бетономішалка |  | 1 |  |
| 12. | Ємність для приготування бетону |  | 1 |  |
| 13. | Діюча бурова установка |  | 1 | Тип бурової установки визначає навчальний заклад |
| П. | Інструменти, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Комплекти слюсарних інструментів |  | 3 |  |
| 2. | Комплекти теслярських інструментів |  | 3 |  |
| 3. | Комплекти інструментів для виконання земляних робіт |  | 3 |  |
| 4. | Комплекти засобів для проведення стропильних робіт |  | 2 |  |
| ІІІ. | Натуральні зразки |  |  |  |
| 1. | Комплект елементів бурового обладнання |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 2. | Модель для монтажу і демонтажу бурової вишки |  | 1 | Тип вишки визначає навчальний заклад |
| 3. | Комплекти матеріалів слюсарних, теслярських і земляних робіт |  | 3 |  |
| 4. | Комплект електричних пристроїв та приладів бурової установки |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 5. | Електродвигун |  | 1 |  |
| 6. | Генератор змінного струму |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.СА.11.00-2013

(позначення стандарту)

Професія : Вишкомонтажник

Код: 7233

Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Вишкомонтажник

2. Кваліфікація: 5 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: індустріальні методи спорудження бурових установок усіх типів; конструкцію бурових установок, бурового обладнання, механізмів, що застосовуються під час монтажу і демонтажу; схеми комунікацій трубопроводів високого і низького тиску; паливної системи, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; способи монтажу і демонтажу шинно-пневматичних муфт; методи центрування і випробування обладнання і вишки; основні правила проведення електрозварювальних і електромонтажних робіт; гідроциклонні і дегазаційні установки.

Повинен уміти: здійснювати монтаж, демонтаж основного технологічного обладнання, пультів керування процесом буріння, поворотних кранів, металевих каркасів для укриття блоків бурової установки, автоматів спуску і підйому бурильного інструменту, засобів автоматизації; здійснювати монтаж і демонтаж шинно-пневматичних муфт, А-подібних вишок і баштового типу заввишки до 45 м; прокладати і обв’язувати маніфольди; опресовувати лінії і резервуари тиском понад 1,6 МПа (16 кгс / кв. см); здійснювати підйом та встановлення окремих блоків бурової установки, бурового і силового обладнання на фундамент; здійснювати стиковку блоків із застосуванням підйомно-транспортних засобів; здійснювати складання і опресовування нагнітальних ліній і маніфольдів тиском до 15 МПа (150 кгс / кв. см); центрувати силові передачі; здійснювати прокладання опор ліній електропередач; розконсервовувати і випробовувати бурове обладнання і вишки; керувати вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок номінальною вантажопідйомністю до 100 т.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього  рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній  освітньо-кваліфікаційний рівень «Вишкомонтажник»    4-го розряду:

- за умови продовження первинної  професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ атестаційного  рівня без вимог до стажу роботи

- за умови  підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Вишкомонтажник» 4-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше    18 років.

7.2. Стать : чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація  5 розряд

Загальний фонд навчального часу316годин

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 26 | 4 |
| 1.1 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 | 4 |
| 1.4 | Резерв часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 118 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 75 |  |
| 2.2 | Читання креслення | 8 |  |
| 2.3 | Технічні вимірювання | 10 |  |
| 2.4 | Електротехніка та електрообладнання | 10 |  |
| 2.5 | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 152 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 72 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 80 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 304 | 4 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

„Вишкомонтажник” 5 розряду

1.Кабінети

- Охорони праці

- Спеціальна технологія

- Технічна механіка і деталі машини

- Матеріалознавство

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»  вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гарантійні та компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням | 2 |  |
| 2. | Колективний договір | 2 |  |
| 3. | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 1 |  |
| 4. | Соціальне страхування та пенсійне забезпечення | 1 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема  1.   Гарантійні   та   компенсаційні      виплати.   Пільги   для робітників, які поєднують роботу з навчанням

Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок утримань із заробітної плати. Обмеження розміру заробітної плати. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням. Заохочення робітників, які поєднують роботу з навчанням.

Тема 2. Колективний договір

Галузеві угоди між міністерством, галузевими об'єднаннями підприємств та відповідними профспілковими органами.

Колективний договір. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання колективного договору.

Тема3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті роботи. Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

Тема 4. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення

Особи, які підлягають загальнообов'язковому соціальному страхуванню.

Основні джерела державного соціального страхування.

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за державним соціальним страхуванням.

Пенсійне забезпечення.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інноваційна діяльність підприємства | 2 |  |
| 2. | Комерційна діяльність підприємств | 6 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Науково-технічний  прогрес (НТП), його форми. Основі напрямки сучасного НТП.

Науково-технічна революція, її особливості та напрямки.

Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів по впровадженню НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрати на впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП.

Тема 2. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності галузі. Сутність маркетингу, його головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку.

Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.

Канали просування товарів до споживача.

Кредити. Види кредитів.

Страхування майна, виробничої діяльності.

Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Типова  навчальна  програма   з  предмета

«Інформаційні  технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 2 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 3 | 2 |
|  | Всього годин: | 6 | 4 |

Тема    1.  Програмні  засоби  ПК.  Комп’ютерні  технології

Напрямки  застосування  прикладного  програмного  забезпечення  галузевого  спрямування,  його  особливості.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення  нових  можливостей  прикладних  програм  професійного  спрямування  (за  напрямком  професії).  Робота  з  прикладними  програмами  професійного  спрямування  (за  напрямком  професії).

2.Проектування  (планування)  з  використанням  можливості  програмних  продуктів  галузевого  спрямування.

Тема    2.  Мережні  системи  та  сервіси

Інтернет-технології.  Взаємодія комп’ютерів  в  локальних  і  глобальних  мережах.  Основні  принципи  мереженої  взаємодії  комп’ютерів  в  локальних  і  глобальних  мережах.  Основні  принципи  організації  інформаційних  мереж  підприємства,  установи  з  використанням  інтернет-технологій.

Телеконференції.  Дошки  оголошень.  Internet   магазини  та  аукціони.

Інфраструктура  електронної  комерції.  Електронні  кредитні  картки  та  електронні  «гроші».

Інформаційні  технології  та  реклама  в електронній  комерції.  Методи  реклами  в  Інтернет.  Стратегії  реклами  в Інтернет: активна,  пасивна,  інтерактивна.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Створення  мультимедійного  каталогу  новинок  товарів  і  послуг галузевого  спрямування  на  основі  знайденої  інформації  в  мережі  Internet.

2.Робота  з  Internet-магазинами  галузевого  спрямування,  пошук  товарів.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Нафтогазодобувна промисловість, її значення і перспективи розвитку | 2 |  |
| 2. | Електрогазозварювальні роботи | 10 |  |
| 3. | Електромонтажні роботи | 10 |  |
| 4. | Теслярські роботи | 6 |  |
| 5. | Земляні та бетонні роботи | 6 |  |
| 6. | Бурові установки, бурове і силове обладнання | 16 |  |
| 7. | Монтаж і демонтаж бурових установок, їх транспортування | 25 |  |
| Всього годин: | 75 |  |

Тема 1. Нафтогазодобувна промисловість, її значення і перспективи розвитку

Значення розвідування надр для господарства України.

Перспективи розвитку нафтогазодобувної промисловості.

Організаційна структура керування буровим підприємством. Вишкомонтажний цех у системі керування буровими роботами.

Ознайомлення     з     кваліфікаційною    характеристикою     і    навчальною програмою.

Тема 2. Електрогазозварювальні роботи

Електрозварювальні роботи та їх застосування під час монтажу бурових установок. Техніко-економічні переваги зварних конструкцій перед клепаними і литими.

Основні відомості з теорії зварювального процесу. Уявлення про емісію електронів. Умови стійкого дугового розряду під час зварювання. Основні процеси, що відбуваються під час зварювання. Гарячі та холодні тріщини.

Джерела живлення зварювальної дуги змінного та постійного струму.

Сучасні зварювальні трансформатори. Принципова схема трансформаторів, регулювання сили струму і напруги.

Сучасні зварювальні генератори. Генератори з жорсткою характеристикою. Зварювальні перетворювачі, їх будова і стисла технічна характеристика. Генератори поперечного поля.

Загальні відомості про електрогазозварювання та зварні конструкції, що застосовуються під час буріння нафтових і газових свердловин. Основні правила виготовлення зварних конструкцій.

Методи одержання заготовок, вимоги до складання і допуски. Точність виготовлення основ для блока бурового устаткування. Складання і зварювання ємностей.

Ручне електродугове зварювання на різних режимах.

Міцність зварних з'єднань. Вплив низьких температур на механічні властивості зварних з'єднань.

Загальні відомості про методи контролю і випробування зварних з'єднань і конструкцій.

Поняття про газозварювальні роботи. Застосування газозварювання під час монтажу бурових установок.

Основні відомості з теорії газозварювального процесу. Теплова характеристика зварювального полум'я. Особливості змінення температури ацетиленокисневого полум'я поздовж його осі та в поперечному напрямку. Основні процеси під час зварювання. Дефекти зварних швів.

Устаткування й апаратура для газозварювальних робіт. Ацетиленові генератори. Методи одержання ацетилену з карбіду кальцію в генераторах. Системи генераторів: вода на карбід, карбід на воду. Контактний метод.

Генератори низького, середнього і високого тиску. Будова і принцип дії генераторів, що застосовуються під час монтажу бурового і силового устаткування. Балони для стиснених газів. Тиск, під яким працюють балони. Балони для кисню. Балони для ацетилену і пропано-бутанових сумішей. Редуктори для газу. Будова і принцип дії кисневих і ацетиленових редукторів і правила поводження з ними. Шланги для газу. Зварювальні пальники.

Матеріали, що застосовуються для газозварювальних робіт. Кисень, його фізичні та хімічні властивості. Способи одержання кисню. Горючі гази і рідини. Основні відомості про фізичні та хімічні властивості ацетилену, пропано-бутанових сумішей, метану, водню та інших газів. Способи одержання газів, що застосовуються при газозварюванні. Зварювальний дріт, його призначення, система маркування.

Загальні відомості про технологію газового зварювання. Основні види ацетилено-кисневого полум'я та його регулювання. Види зварних швів: нижні, вертикальні, горизонтальні та стельові. Види зварних з'єднань: стикові, кутові, внапусток тощо.

Підготовка деталей і частин конструкцій під зварювання. Процес газового зварювання. Основні способи ручного газового зварювання.

Контроль якості зварних швів. Перевірка якості шва за зовнішнім виглядом. Вимірювальний інструмент для контролю якості за зовнішнім виглядом. Технологічні проби. Просвічування. Гідравлічні та пневматичні випробування швів.

Тема3. Електромонтажні роботи

Електричні мережі та підстанції.

Проводи і кабелі ліній електропередач. Матеріали проводів і кабелів. Конструкція голих проводів. Конструкція силових кабелів з просоченою паперовою, з гумовою і пластмасовою ізоляцією. Будова повітряних і кабельних ліній електропередачі. Робота проводів повітряних ліній. Розташування проводів повітряних ліній. Типи опор. Розташування проводів і тросів на опорах. Лінійна арматура і з'єднувачі. Прокладка кабелів у траншеї. Кабельні муфти. Обробка кабелів.

Загальні відомості про розрахунок ліній електропередачі.

Устаткування розподільних пристроїв і підстанції. Струми короткого замикання.

Трифазні короткі замикання. Двофазні й однофазні короткі замикання.

Схеми основних елементів підстанцій. Схеми електроустановок з одною та двома системами збірних шин. Спрощені схеми електроустановок.

Вимикачі напруги до 1000 В.

Плавкі запобіжники. Роз'єднувачі та приводи до них. Роз'єднувачі для внутрішніх і зовнішніх установок. Короткозамикачі та віддільники. Масляні вимикачі. Повітряні вимикачі. Приводи вимикачів. Високовольтні контактори і реверсори. Вакуумний контактор.

Знижувальні трансформаторні підстанції.

Розподільні пристрої.

Спорудження ліній електропередачі (ЛЕП) та монтаж підстанцій. Розбивання траси ЛЕП. Підготовка ям під опори. Установлення опор. Розкатування проводів і підвішування. Закріплення проводів на штирьових ізоляторах. Підвішування проводів на підвісках-протекторах. Натягування проводів. Зрощування проводів і тросів.

Монтаж устаткування підстанції. Монтаж закритого розподільного пристрою підстанції. Заземлення електроустаткування.

Загальні відомості про електропривід.   Механічні  характеристики   електроприводів.   Регулювання швидкості обертання електродвигунів постійного і змінного струму. Вибір потужності електродвигуна. Типові схеми керування електродвигуном.

Електроустаткування бурових установок. Розподіл енергії на бурових установках з електроприводом. Схеми керування електроприводом бурових установок різних типів. Привід насосів. Привід допоміжних механізмів.

Станції керування, їх типи.

Устаткування розподільних пристроїв. Пульти бурильника. Станція керування електроприводів допоміжних механізмів і комплексу механізмів для спуско-підіймальних операцій.

Дизель-електричні приводи бурових установок. Електропривід бурової установки для буріння електробуром.

Технологія монтажу і демонтажу електроустаткування бурових установок.

Релейний захист і прилади автоматики. Принципові схеми. Призначення релейного захисту й основні вимоги до нього. Основні реле захисту, принцип дії та будова. Струмові захисти, диференціальні струмові захисти. Захист трансформаторів і електродвигунів.

Системна автоматика, її принцип дії і призначення. Автоматичне вмикання резерву, його схема. Автоматична частота розвантаження.

Електричне освітлення. Джерела світла й освітлювальна апаратура. Загальні відомості з світлотехніки. Типи і будова освітлювальної арматури. Люмінесцентні світильники та їх будова. Світильники для промислових приміщень. Світильники для вибухонебезпечних приміщень. Комутаційні та захисні апарати. Освітлювальні щитки, силові шафи та ящики. Норми освітленості окремих робочих місць бурової установки.

Типові схеми вмикання джерел світла і керування ними. Місцеве освітлення, стаціонарне освітлення у приміщеннях з підвищеною небезпекою. Переносне освітлення. Комбіноване освітлення. Робоче й аварійне освітлення. Освітлення вибухонебезпечних приміщень і зовнішніх установок. Трифазні системи живлення освітлювальних електроустановок.

Монтаж освітлення бурових установок. Розміщення світильників на буровій установці. Кріплення світильників. Прокладання проводки по вишці бурової установки. Монтаж проводки насосного і редукторного відділень. Монтаж освітлення системи очищення промивального розчину. Випробування системи освітлення.

Тема 4. Теслярські роботи

Інструменти і пристрої, що застосовуються під час теслярських робіт. Інструмент для рубання і пиляння деревини вручну. Інструмент для стругання деревини. Інструмент для довбання деревини.

Способи і правила заточування теслярського інструменту (сокири, пилки, залізка, рубанка та іншого інструменту, що застосовується для стругання деревини, а також доліт, стамесок, свердел тощо).

Контрольно-вимірювальний інструмент. Призначення, будова і прийоми   користування інструментом під час розмічання та перевірки якості обробки деревини.

Пристрої, що застосовуються під час виконання теслярських робіт.

Механізація теслярських робіт. Механізми для розпилювання деревини. Дискові пили, причепні пили з приводом від двигуна внутрішнього згоряння.

Розпилювальні верстати (круглопиляльні, торцеві та маятникові).

Електрорубанок. Фугувальні, рейсмусові чотирибічні стругальні верстати (основні відомості про призначення і будову).

Довбальні та свердлильні верстати (основні відомості про призначення і будову).

Теслярські роботи під час монтажу і демонтажу бурових установок, їх склад. Верхові та низові роботи.

Технологія виконання робіт з улаштування настилів і перехідних площадок і установлення маршових сходів. Виконання робіт з улаштування балкона і обшивання граней бурової вишки. Установлення приймального моста і улаштування настилу моста.

Улаштування основ і споруд приміщень для бурового і силового устаткування.

Розбирання обшивки настилів, дерев'яних площадок, переходів і сходів, та інші теслярські роботи, що пов'язані з демонтажем бурових установок.

Тема 5. Земляні та бетонні роботи

Розбивання місць розташування фундаментів під вишку і бурове устаткування.

Типи фундаментів для бурових вишок. Фундаменти під бурову лебідку, ротор, бурові насоси та інше устаткування.

Розбивання місць розташування котлованів, ям і траншей для будівництва фундаментів.

Основні відомості про ґрунти, їх склад та технічні властивості: скельні великоблокові, піщані, наносні, заболочених місць.

Допустима крутість схилів котловану і траншей для різних ґрунтів.

Глибина промерзання ґрунту.

Спучування ґрунту.

Залежність вибору фундаменту від механічних властивостей ґрунту.

Технологія земляних робіт. Планування будівельного майданчика під бурову установку. Риття котлованів, ям, траншей ручним та механізованим способом.

Технологія бетонних і бутобетонних робіт. Способи приготування бетону.

Приготування бетону за допомогою бетономішалок. Застосування у разі бетонних і бутобетонних робіт цементозмішувальних машин і цементувальних агрегатів.

Улаштування бетонних фундаментів під основу вишки і блочні основи агрегатів бурової установки.

Тема 6. Бурові установки, бурове і силове обладнання

Основні принципи класифікації бурових установок. Нормальний ряд бурових установок для експлуатаційного і глибинного розвідувального буріння. Призначення, стисла характеристика, склад обладнання і кінематичні схеми бурових установок та агрегатів, які в даний час поширено застосовуються в процесі буріння свердловин. Бурові установки нового типу.

Вишки баштового типу, їх призначення, конструкція та стисла технічна.

А-подібні бурові вишки та їх переваги перед вишками баштового типу.

Бурові лебідки, їх призначення й основні частини: металева рама, підіймальний вал з барабаном для навивання талевого каната, трансмісійний і проміжний (котушковий) вали, муфти зчеплення, гальмова система.

Стисла технічна характеристика бурових лебідок різних типів, їх основні відмінності за кінематичною схемою і конструктивним оформленням.

Ознайомлення з паспортом і робочими кресленнями бурових лебідок різних типів.

Ротори. Призначення ротора. Основні вимоги до конструкції. Типи роторів. Основні частини ротора: станина, обертовий стіл ротора з конічним зубчастим вінцем і ведучий вал з конічною шестернею і круговим колесом. Стисла технічна характеристика роторів. Ознайомлення з паспортом і робочим кресленням роторів різних типів.

Бурові насоси: призначення, схема поршневого насоса подвійної дії. Конструкція бурового насоса, його стисла технічна характеристика, основні частини.

Ознайомлення з паспортом і робочими кресленнями насосів різних типів.

Вертлюги та бурові шланги. Призначення і будова вертлюга. Стисла технічна характеристика вертлюгів різних типів.

Будова бурового рукава. Діаметри бурових рукавів, конструкція приєднувальних частин рукава.

Механізми талевої системи. Склад і призначення механізмів талевої системи. Кронблоки: типи, вантажопідйомність, основні частини.

Талеві блоки: типи, вантажопідйомність.

Гаки і гакоблоки: будова і вантажопідйомність.

Механізми для кріплення нерухомого кінця талевого каната їх призначення і будова.

Механізми, що застосовуються для виконання спуско-підіймальних операцій.

Пневматичні ключі для згвинчування, розгвинчування бурильних і обсадних труб. Пневморозкріплювач. Пневмоклини.

Комплекси механізмів автомазації спуско-підіймальних операцій, їх типи. Схеми контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

Силове обладнання. Типи приводів бурових установок глибокого розвідувального й експлуатаційного буріння.

Основні вимоги до силових приводів. Привід від двигуна внутрішнього згоряння. Типи і стисла технічна характеристика двигунів внутрішнього згоряння.

Привід від електродвигуна. Типи і стисла технічна характеристика електродвигунів.

Загальні відомості про пускове і розподільне обладнання.

Дизель- електричний привід.

Газотурбінний привід.

Ознайомлення з схемами силових приводів бурової лебідки, насосів та іншого обладнання.

Схеми комунікацій трубопроводів високого і низького тиску паливної системи.

Устаткування для приготування й очищення промивального розчину.

Механічні та гідравлічні глиномішалки.

Блоки очищення промивального розчину.

Гідроциклонні і дегазаційні установки. Вібраційні сита, сита-конвеєри, сепаратори.

Пульти керування процесом буріння.

Тема 7. Монтаж і демонтаж бурових установок

Загальна характеристика монтажопридатності й транспортабельності бурових установок різних типів. Індустріальні методи монтажу бурових установок: великоблоковий, дрібноблоковий і комбінований.

Переваги великоблокового методу монтажу.

Умови, за яких доцільне застосування дрібноблокового методу монтажу.

Типи основ під бурові установки: бетонні, великоблокові (вишковий, лебідковий та насосний блоки), які переміщують на ваговозах і дрібноблокові для агрегатного монтажу.

Основи А-подібних вишок і вишок баштового типу. Порівняння монтажопридатності цих вишок.

Застосування комбінованих основ під вишки окремих типів їх монтажопридатність, перевезення цілком на ваговозах, а також розбирання на окремі вузли і перевезення на універсальних транспортних засобах.

Монтажопридатність і транспортабельність бурових установок різних типів.

Машини, обладнання, механізми і пристрої, що застосовуються під час монтажу і демонтажу бурових установок, їх типи, призначення і стисла технічна характеристика.

Універсальне і спеціальне обладнання, що застосовується під час монтажу і демонтажу бурових установок.

Способи монтажу і демонтажу шинно-пневматичних муфт. Опресування нагнітальних ліній і маніфольдів. Методи центрування і випробування бурового обладнання і вишки.

Новітня техніка і передові методи монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок.

Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Особливості та методи читання креслень деталей | 3 |  |
| 2. | Читання креслень деталей зубчастих і черв’ячних передач, пружин | 2 |  |
| 3. | Читання креслень деталей із складним контуром | 2 |  |
| 4. | Читання ремонтних креслень | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Особливості та методи читання креслень деталей

Вивчення за кресленнями форми деталі розчленуванням її на прості геометричні тіла. Складання ескізів окремих деталей. Вивчення креслення деталі з використанням технологічної карти процесу виготовлення цієї деталі. Деталювання-складання креслень деталей і складальних одиниць за кресленням складального виду.

Застосування умовних або спрощених зображень для елементів деталей: різі, зубів, шліців, накаток, витків, пружин та ін. Текстові питання для скорочення кількості зображень.

Зображення на додаткову площину проекцій. Зображення з лініями переходу. Побудова ліній зрізу. Побудова ліній перерізу поверхонь.

Читання креслень деталей з різною кількістю зображень. Поняття про накладну проекцію.

Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. Визначення розмірних баз при читанні креслень.

Читання розмірів спряжених елементів деталі. Зв'язок спряжених елементів деталей з точністю їх виготовлення.

Тема 2. Читання креслень деталей зубчастих і черв’ячних  передач, пружин

Креслення деталей зубчастих і черв'ячних передач. Основні елементи і параметри зубчастих зачеплень. Читання креслень циліндричних і конічних зубчастих коліс, зубчастих рейок, черв'ячних зубчастих коліс, черв'яків, храпових пристроїв і ланцюгових передач. Креслення пружин і пружних деталей. Умовності, що прийняті при зображенні пружин. Читання креслень циліндричних пружин, що працюють на стиснення і розтягнення, пружин, що працюють на скручення, плоских листових пружин, деталей пружинного типу.

Тема 3. Читання креслень деталей із складним контуром

Креслення деталей зі складним контуром. Креслення деталей складної форми з криволінійними поверхнями. Креслення деталей, що підлягають обробці сумісно з іншою спряженою деталлю або зварюваною одиницею.

Тема 4. Читання ремонтних креслень

Ремонтні креслення. Деякі особливості ремонтних креслень і їх читання.

Креслення армованих виробів.

Типова навчальна програма з предмета

«Технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Методи вимірювання | 4 |  |
| 2. | Прилади та їх комплекси для контролю процесу буріння | 6 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Методи вимірювання

Поняття про інтерференційні та пневматичні методи вимірювання. Вибір засобів вимірювання. Засоби вимірювання підвищеної точності.

Тема 2. Прилади та їх комплекси для контролю процесу буріння

Гідравлічні, механічні й електричні індикатори ваги, їх будова, монтаж і перевірка в процесі роботи.

Моментоміри і тахометри.

Прилади для контролю параметрів глиняного і цементного розчинів.         Переносні та пересувні лабораторії глиняних розчинів, їх устаткування і комплекс приладів.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка та електрообладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні поняття електротехніки | 2 |  |
| 2. | Електротехнічні пристрої | 4 |  |
| 3. | Схеми | 4 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Основні поняття електротехніки

Основні поняття електротехніки: напруга і потенціал, електричний струм, провідники першого і другого ряду, електрорушійна сила, робота і потужність електричного струму.

Електричне коло постійного струму. Графічні вимірювання електричного кола й його окремих елементів. Електричне коло з послідовним з'єднанням. Розгалужене електричне коло. Падіння і втрати напруги.

Змінний струм, його генерування. Опір, індуктивність і ємність у колі змінного струму. Коло змінного струму з активним опором, з індуктивністю і ємністю. Коло змінного струму зі змішаним опором. Потужність у колі змінного струму. Падіння і втрати напруги в колах змінного струму. Трифазний струм. Коло трифазного струму за схемою зірки та за схемою трикутника. Фазні та лінійні значення напруг і струмів у трифазному колі. Міцність у колі трифазного струму. Обертове магнітне поле.

Теплова дія електричного струму. Нагрівання провідників струмом. Плавкі запобіжники. Нагрівальні прилади.

Електромагнетизм. Магнітне поле і магнітна індукція. Електромагнітні явища.

Тема 2. Електротехнічні пристрої

Експлуатація електродвигунів. Регулювання обертів двигунів змінного струму. Захист від теплових перевантажень, допустиме нагрівання. Пусковий момент і способи його скорочення. Правила експлуатації і догляд за двигунами.

Характерні несправності двигунів трифазного змінного струму і способи їх усунення.

Типи і застосування випрямлячів.

Типи електричних пристроїв і приладів: рубильники, перемикачі, контактори, пускачі, кнопкові станції, реостати, контролери, запобіжники, реле (проміжні, теплові, струмові та ін.); електричні вимикачі, реле часу, командоапарати, сигнальні лампи, звукові сигнали. їх призначення, галузь застосування, принцип роботи, особливості конструкції і методи налагодження.

Тема 3. Схеми

Призначення принципових схем. Елементи принципових схем та їх умовні позначення.

Призначення монтажних схем. Елементи монтажних схем та їх умовні позначення.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Нормативні вимоги до улаштування, утримання підприємств з видобутку нафти та газу, нафтових і газових свердловин, обладнання, бурових установок. Санітарні та протипожежні норми розміщення виробничих об'єктів. Улаштування та норми освітлення об'єктів.

Загальні правила безпеки праці під час ведення будівельно-монтажних робіт.

Небезпеки, що виникають під час виконання підготовчих робіт.

Небезпеки, які виникають під час виконання земляних робіт поблизу кабелів, які знаходяться під напругою, нафтопроводів, газопроводів та інших підземних і наземних комунікацій.

Небезпеки, пов'язанні з використанням під час будівельно-монтажних робіт вантажопідіймальних механізмів і пристроїв.

Небезпеки, що виникають в зв'язку з відсутністю нагляду за безпечністю виконання робіт з монтажу і демонтажу бурового і силового устаткування.

Вимоги безпеки праці до вантажно-розвантажувальних майданчиків.

Оснащення вантажно-розвантажувальних майданчиків механізмами і пристроями, які забезпечують безпечне виконання робіт.

Вимоги до технічного стану вантажопідіймального устаткування, пристроїв і оснащення.

Основні правила безпечної експлуатації механізованих трубовозів, автокранів, причіпних кранів і інших механізмів, що застосовуються під час вантажно-розвантажувальних робіт і переміщення вагів.

Безпечні прийоми навантаження і розвантаження труб за допомогою вантажопідіймальних механізмів.

Заходи безпеки проти самовільного скочування труб зі штабелів і транспортних засобів.

Небезпеки, що виникають під час переміщення вишок.

Небезпеки, пов'язані з роботою на висоті.

Техніка безпеки під час проведення підготовчих робіт.

Правила і прийоми безпечного виконання робіт з підготовки майданчиків для монтажу бурової установки.

Основні правила безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, лебідок і інших механізмів, які застосовуються під час монтажу і демонтажу бурового і силового обладнання, бурових вишок і привишкових споруд.

Вимоги до вишкомонтажників, які допускаються до робіт на висоті.

Правила безпеки під час монтажу вишок за допомогою вишкового підіймача.

Небезпеки, що виникають під час складання вишки на клітях („козлах") і підіймання.

Правила безпеки під час монтажу А-подібних бурових вишок.

Безпечне виконання робіт з монтажу і демонтажу бурового і силового обладнання.

Небезпеки, які виникають під час монтажу бурових установок.

Небезпеки, які виникають під час демонтажу бурового і силового обладнання.

Заходи безпеки під час переміщення бурових вишок і крупних блоків бурового і силового обладнання.

Заходи безпеки під час навантаження, транспортування і розвантаження бурового і силового обладнання.

Безпека праці під час переміщення вишки і бурового обладнання великими блоками.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту вишкомонтажника небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та і засоби  індивідуального  захисту.   Захист  від  шуму,   пилу,  газу,  вібрацій несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщень.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія  7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація  5 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки. | 6 |
| 2. | Монтаж і демонтаж бурових установок дрібними блоками | 6 |
| 3. | Монтаж, демонтаж і транспортування бурових становок великими блоками | 6 |
| 4. | Монтаж, демонтаж і пересування бурових вишок з допомогою вишкового підйомника | 12 |
| 5. | Монтаж, демонтаж бурових вишок з допомогою підіймальної стріли. | 12 |
| 6. | Монтаж, демонтаж і транспортування бурових установок агрегатним способом | 6 |
| 7. | Монтаж і демонтаж і бурових установок на складально-розбірних універсальних основах | 6 |
| 8. | Монтаж бурового і силового обладнання | 12 |
| 9. | Будівництво і розбирання привишкових споруд | 6 |
|  | Всього годин: | 72 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 5-го розряду | 74 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 80 |
|  | Разом: | 152 |

І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки

Основні правила та інструкції з безпеки праці та іх виконання. Вимоги протипожежної безпеки. Основні правила електробезпеки, необхідність їх дотримання.

Ознайомлення з виробництвом, організацією праці вишкомонажної бригади, основними вимогами технологічного процесу.

Тема 2. Монтаж і демонтаж бурових установок дрібними блоками

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Ознайомлення з передовими методами монтажу, демонтажу та пересування бурових вишок.

Вправи:

Розконсервування і випробування бурового обладнання і вишки.

Установлення металевої основи під бурову лебідку, на основу блока вомоторного редуктора та індивідуального приводу ротора.

Установлення агрегатного блока та редукторно-моторного блока.

Установлення блока електричного приводу лебідки та блока індивідуального приводу ротора.

Установлення насосного блока, металевої форми під підсвічник.

Установлення сараїв, які змонтовано на полозках.

Установлення блока двох компресорів, повітрозбірника і дизель-генератора, приймальних ємностей.

Монтаж циркуляційної системи, механізмів для приготування бурових розчинів.

Демонтаж бурової установки дрібними блоками.

Керівництво вишкомонтажною бригадою під час монтажу і  демонтажу   бурових установок дрібними блоками.

Тема 3. Монтаж і демонтаж бурових установок великими блоками

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Установлення основ блоків у монтажну яму.

Затягування вишки на основу блока за допомогою металевого похилого моста.

Установлення ваговозів під блок.  Вивід ваговоза і витягування лафета.

Установлення напрямної лижі під блок приймального мосту та її витягування.

Транспортування великих блоків бурового і силового устаткування.

Керівництво вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу і транспортування великих блоків бурового і силового обладнання.

Тема 4. Монтаж, демонтаж і пересування бурових вишок з допомогою вишкового підйомника

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Розміщення деталей вишки, вишкового підйомника і матеріалів на будівельному майданчику.

Улаштування фундаментів.

Складання металевої основи під вишку та установлення підроторних балок.

Складання вишкового підйомника.

Піднесення краном або підтягування трактором деталей вишки до місця складання бурової вишки методом «зверху-вниз».

Складання пояса верхньої секції з установленням хомутів, установлення підкронблочних балок.

Улаштування кронблочного майданчика.

Установлення ролика на козлах вишки.

Закріплення хомутами пояса верхньої секції з несучими трубами підіймачів та підіймання верхньої секції.

Установлення ніг у хомути верхньої секції, драбин-приступок.

Установлення і закріплення верхніх кінців діагональних тяг та хомутів на нижні кінці ніг.

Складання пояса наступних секцій з установленням хомутів, закріплення діагональних тяг.

Спуск складеної секції на бруси або дошки, відкріплення пояса секцій від несучих труб підйомника.

Спуск несучих труб та зняття драбин-приступок.

Центрування секції вишки.

Складання півпояса, підкосів і розкосів прорізів воріт вишки, встановлення башмаків ніг вишки.

Розбирання вишкового підйомника.

Установлення     приймального     моста     вишки     й     інструментального

майданчика.

Демонтаж бурових вишок за допомогою вишкового підйомника: установлення драбин-приступок, розбирання півпояса, підкосів і опорних ферм, розбирання секцій вишки, зняття драбин-приступок, розбирання козел вишки, стягування приймального мосту та інструментального майданчика.

Ознайомленя з трасою пересування бурової вишки баштового типу. Улаштування містків і ходів для спускання вишки з фундаменту.

Установлення монтажних поясів та  діагональних тяг з  каната або труб  в  основі  вишки  або постаменту.

Обв'язування основи вишки канатом, а також на другому або на третьому поясі.

Приєднання буксирного стропа до полозків саней або постаменту для транспортування вишки.

Кріплення відтяжок на другому або третьому поясі вишки.

Установлення металевих башмаків на передні кінці полозків.

Установлення полозків під ноги вишки для транспортування.

Стягування вишки з фундаменту.

Пересування вишки по трасі з розташуванням тягових і підтримуючих тракторів.

Підготовка вишки до підіймання на фундамент та її підіймання.

Центрування вишки на фундаменті.

Керівництво вишкомонтажною бригадою монтажу,   демонтажу   бурових установок і пересування вишок баштового типу.

Тема 5. Монтаж і демонтаж бурових вишок з допомогою підіймальної стріли

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Складання й установлення підіймальної стріли та комплексу механізмів для підіймання вишки.

Установлення нижнього поліспаста.

Складання вишки в горизонтальному положенні.

Установлення кронблока, металевого кронблочного майданчика і козел вишки на кронблочну раму.

Установлення поясів і зв'язок на секції вишки.

Установлення підкосів ніг вишки.

Підіймання вишки.

Демонтаж бурової вишки.

Керівництво вишкомонтажною бригадою під час монтажу,  демонтажу   бурових вишок.

Тема 6. Монтаж, демонтаж і транспортування бурових установок агрегатним способом

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Складання основ вишко-агрегатного блока.

Установлення на фундамент правого і лівого блоків основ.

Установлення моста під центральний блок основи.

Установлення правого і лівого несучих кронштейнів для ваговозів. Установлення підкосів основи блока та башмаків підкосів.

Установлення металевої рами настилу підлоги біля стелі у лебідки.

Монтаж механізмів підіймання вишки.

Складання і підіймання А-подібної вишки і її установлення і центрування. Монтаж приймального моста.

Установлення бурової лебідки з коробкою зміни передач на основу блока, її центрування і кріплення.

Установлення гідравлічного гальма лебідки.

Установлення ротора.

Установлення металевих рам під силові агрегати й ланцюговий редуктор. Установлення силових агрегатів.

Установлення бурових насосів, трансмісій, насосно-силового блока. Установлення розчленованих насосних блоків.

Зчленування бурових насосів.

Установлення привідного компресора і повітрозбірника.

Установлення пультів керування.

Монтаж пневматичної системи.

Установлення блока очищення промивальної рідини.

Монтаж котельної установки.

Установлення металевих ємностей.

Демонтаж бурового і силового обладнання.

Транспортування блоків: установлення ваговозів під блок і їх виведення, установлення і виведення візка.

Транспортування вишко-агрегатного блока.

Установлення вишко-агрегатного блока на фундамент, його центрування відносно до фундаменту і центру свердловини.

Транспортування насосно-силового блока.

Керівництво вишкомонтажною бригадою під час виконання вищевказаних робіт.

Тема 7. Монтаж і демонтаж бурових установок на складально-розбірних універсальних основах

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Установлення візка під кульову опору.

Установлення ваговозів під несучі опори блоків.

Установлення передньої ферми вишкового блока.

Затягування і встановлення вишкового блока з вишкою після пересування вишки у вертикальному положенні.

Установлення металевих опор під вишкові блоки бурових установок.       З'єднання ніг вишки з вишковим блоком.

Центрування вишки.

Установлення металевих козел під силовий блок бурової.

Затягування і встановлення на фундамент силового блока бурової установки.

Установлення металевих козел під насосні блоки, їх затягування і встановлення на фундамент.

Установлення з'єднувальних тяг між блоками.

Установлення металевого стелажа для бурильних і обсадних труб.

Монтаж нагнітальної лінії (встановлення швидкознімних з'єднань).

Демонтаж бурового і силового обладнання на складально-розбірних універсальних основах.

Керівництво вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу бурових установок на складально-розбірних універсальних основах.

Тема 8. Монтаж бурового і силового обладнання.

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Розташування бурового і силового устаткування на майданчику перед монтажем.

Монтаж бурової лебідки: установлення лебідки на фундамент, приводу лебідки з коробкою швидкостей та  гідравлічного гальма бурової лебідки і його обв’язування, двомоторного редуктора.

Монтаж ротора: затягування й установлення ротора, перевірка правильності встановлення його за віссю лебідки і горизонтальності за допомогою ватерпаса, кріплення ротора.

Монтаж бурових насосів: підтягування насоса, встановлення на фундамент, центрування і перевірка правильності встановлення за рівнем.

Установлення компресорів.

Установлення стояка нагнітальної лінії і монтаж нагнітальної лінії від бурового насоса до стояка.

Монтаж усмоктуючих ліній бурових насосів,  контрольного викиду з пусковою засувкою та установлення запобіжної діафрагми.

Опресування нагнітальних ліній і маніфольдів.

Монтаж глиномішалки та іншого устаткування для приготування й очищення промивального розчину: установлення, центрування і кріплення механічної глиномішалки до постаменту; монтаж візка для транспортування глини і хімреагентів; установлення глиномішалки та блока очищення;  монтаж відцентрових насосів гідро циклона; установлення вібраційного сита, сита-конвеєра; установлення вібраційного сепаратора.

Монтаж двигунів внутрішнього згоряння: установлення дизельного блока на раму-основу та силового агрегата для приводу бурового насоса, дизель-генератора, установлення вихлопних труб для дизелів і дизель-генераторів, іскрогасника, дистанційного керування паливною системою дизелів.

Установлення запасної металевої ємності для палива та її обв'язування.

Прокладання паливопроводу.

Монтаж механізмів талевої системи: кронблока, механізму для кріплення і перепускання талевого каната.

Монтаж механізмів, що застосовуються при спуско-підіймальних операціях: автомата спуску і підіймання свічок бурильних труб, комплексу механізмів для спускання і підіймання свічок, автомата встановлення свічок, автоматичного бурового ключа, пневматичного клинового захоплювача, пневматичних клинів, пневматичного бурового ключа, пневматичного розкріплювача свічок.

Монтаж пневматичної системи бурових установок: компресорів з дизельним приводом або електроприводом, повітрозбірника, пневматичного пульта керування лебідкою.

Монтаж повертально-консольних кранів.

Керівництво вишкомонтажною бригадою під час монтажу і  демонтажу   бурового і силового обладнання.

Тема 9. Будівництво і розбирання привишкових споруд

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Будівництво сараїв для бурового і силового обладнання.

Обшивання привишкових    споруд    дошками    або    дерев'яними    щитами.

Збирання гумотканинних укриттів.

Прокладання опор ліній електропередач.

Розбирання привишкових споруд.

Підготовка будівельних матеріалів до транспортування.

Керівництво вишкомонтажною бригадою під час будівництва і розбирання привишкових споруд.

ІІ. Виробнича практика

- Іструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпекина підприємстві та безпосередньо на робочому місці.

Вивчення організації праці на виробництві і безпосередньо на робочому місці. Ознайомлення з основною геологічною, технічною та звітною документацією вишкомонтажної  бригади, правилами внутрішнього розпорядку, передовими методами і прийомами праці, програмою виробничої практики.

2. Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 5-го розряду

Самостійне виконання всіх видів робіт вишкомонтажника складністю 5-го розряду, які передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 5 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Завдання та характеристику підприємств нафтовидобувної промисловості, зв'язок між основними та допоміжними службами

Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці вишкомонтажника

Вимоги виробничих інструкцій, технологічний регламент і ознаки браку в роботі

Особливості та методи читання креслень деталей

Читання креслень деталей зубчастих і черв’ячних передач

Особливості читання ремонтних креслень

Поняття про інтерференційні та пневматичні методи вимірювань

Прилади та їх комплекси для контролю процесу буріння

Основні поняття електротехніки

Правила експлуатації, характерні несправності електродвигунів

Типи і застосування випрямлячів

Типи електричних пристроїв і приладів, їх конструкції , принцип роботи, галузь застосування та методи налагодження

Елементи, призначення принципових та монтажних електросхем

Загальні відомості про електрогазозварювання та зварні конструкції, що     застосовуються під час буріння нафтових і газових свердловин

Поняття про ручне електрозварювання на різних режимах

Загальні відомості про технологію газозварювальних робіт

Інструменти, матеріали та обладнання, що застосовуються при проведенні електрозварювальних робіт

Інструменти, матеріали та обладнання, що застосовуються при проведенні газозварювальних робіт

Правила контролю якості зварювання

Поняття про електричні мережі та підстанції, їх конструкції

Технологію спорудження ліній електропередач та монтажу підстанцій

Схеми керування електроприводом бурових установок різних типів

Типові схеми керування електродвигуном

Поняття про станції керування електроприводами допоміжних механізмів і комплексу механізмів для спуско-підіймальних операцій

Поняття про дизель-електричні приводи бурових установок

Поняття про електропривід бурової установки для буріння електробуром

Поняття про релейний захист і прилади автоматики на буровій установці

Принцип дії і призначення системної автоматики бурової установки

Систему електричного освітлення бурової установки

Технологію прокладання ліній електропередач

Технологію монтажу і демонтажу електроустаткування  бурових установок

Технологію монтажу освітлення  бурових установок

Інструменти, пристрої і засоби механізації, що застосовуються при виконанні теслярських робіт під час монтажу бурових установок

Технологію проведення теслярських робіт різних видів при монтажі демонтажі бурових установок

Технологію земляних, бетонних і бутобетон них робіт

Основні відомості про ґрунти, їх склад і технічні властивості

Класифікації, призначення, стислі характеристики  склад обладнання і кінематичні схеми

Поняття про нормальний ряд бурових установок для експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння

Призначення, технічні характеристики, комплектність, кінематичні схеми бурових установок з дизельним приводом

Призначення, технічні характеристики, комплектність бурових установок з електроприводом

Конструкцію і стислу технічну характеристику бурових вишок баштового типу

Конструкцію і стислу технічну характеристику А-подібних бурових вишок

Загальну характеристику монтажопридатності та транспортабельності бурових установок різних типів

Індустріальні методи монтажу бурових установок, переваги великоблокового методу монтажу та умови доцільності застосування дрібноблокового методу монтажу

Типи основ під бурові установки

Монтажопридатність А-подібних вишок  і вишок баштового типу

Застосування комбінованих основ під бурові вишки окремих типів

Транспортабельність бурових вишок різних типів

Типи, стислі технічні характеристики, призначення машин, обладнання, механізмів і пристроїв, що застосовуються при монтажі, демонтажі і транспортуванні бурових установок

Універсальне і спеціальне обладнання, що застосовується під час монтажу і демонтажу бурових установок

Способи монтажу і демонтажу шинопневматичних муфт

Технологію опресування нагнітальних ліній і маніфольдів

Методи центрування і випробування вишки, бурового і силового обладнання

Основні вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та навколишнього середовища і відповідальність за їх порушення

Державний і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці

Загальні відомості про потенціал небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Правила безпеки праці при виконанні окремих видів вишкомонтажних робіт

Психофізичні фактори умов праці вишкомонтажника

Забезпечення і контроль безпечних умов праці небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні протипожежні заходи на об’єктах  нафтогазодобувної промисловості

Особливості гасіння пожеж, ліквідації наслідків виробничих аварій на об’єктах нафтогазодобування

Вплив електричного струму на організм людини та заходи електробезпеки

Основи гігієни вишкомонтажника

Послідовність, засоби надання першої медичної допомоги

Способи реанімації потерпілих

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом

Порядок дій при наданні першої медичної допомоги під час кровотеч, переломів, вивихів, опіків, теплових і сонячних ударів, шоках, обмороженнях, отруєнні

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій під час проведення вишкомонтажних робіт

ВМІЄ:

Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці

Виконувати виробничі інструкції, додержуватись норм технологічного

процесу, не допускати браку в роботі

Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, додержуватись

норм і прийомів безпечного ведення робіт

Розконсервовувати і випробовувати бурове обладнання і вишки

Здійснювати монтаж, демонтаж і транспортування бурових установок

дрібними блоками

Здійснювати монтаж, демонтаж і транспортування бурових установок

великими блоками

Проводити монтаж, демонтаж вишкового підйомника

Виконувати монтаж, демонтаж бурових вишок з допомогою вишкового

підйомника методом «зверху-вниз»

Здійснювати пересування бурових вишок баштового типу, А-подібних

вишок

Виконувати монтаж, демонтаж бурових вишок з допомогою підіймальної

стріли

Здійснювати монтаж і демонтаж повертально-консульних кранів

Виконувати монтаж і демонтаж бурових установок на складально-розбірних

основах

Виконувати монтаж і демонтаж бурових установок агрегатним способом

Проводити монтаж металевих каркасів для укриття бурової установки

Розташовувати бурове і силове устаткування на майданчику перед монтажем

Проводити монтаж бурової лебідки

Виконувати монтаж ротора

Здійснювати монтаж бурових насосів

Установлювати компресори та монтувати нагнітальні лінії

Проводити монтаж усмоктувальних ліній бурових насосів

Опресовувати нагнітальні лінії та маніфольди

Проводити монтаж глиномішалки та іншого устаткування для приготування

та очищення промивального розчину

Здійснювати монтаж двигунів внутрішнього згоряння

Установлювати та обв’язувати запасну ємність для палива

Прокладати паливопроводи

Проводити монтаж механізмів талевої системи

Здійснювати монтаж механізмів спуско-підіймальних операцій

Проводити монтаж пневматичної системи бурових установок

Проводити монтаж і демонтаж шинопневматичних муфт

Здійснювати підйом та встановлення окремих блоків бурової установки,

бурового та силового обладнання на фундамент

Здійснювати стиковку блоків із застосуванням підйомно-транспортних

засобів

Центрувати силові передачі

Здійснювати прокладання опор ліній електропередач

Проводити будівництво і розбирання привишкових споруд

Керувати вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу і

транспортування бурових установок номінальною вантажопідйомністю до

100 т

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| І. | Обладнання |  | 1 |  |
| 1. | Дискова пилка |  | 1 |  |
| 2. | Мотопилка |  | 1 |  |
| 3. | Ручна електродриль |  | 1 |  |
| 4. | Електротельфер |  | 1 |  |
| 5. | Таль черв’ячна |  | 1 |  |
| 6. | Діюча бурова установка |  | 1 | Тип бурової установки визначає навчальний заклад |
| П. | Інструменти, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Комплекти слюсарних інструментів |  | 3 |  |
| 2. | Комплекти теслярських інструментів |  | 3 |  |
| 3. | Комплект електровимірювальних приладів |  | 1 |  |
| 4. | Комплекти засобів для проведення стропильних робіт |  | 2 |  |
| ІІІ. | Натуральні зразки |  |  |  |
| 1. | Комплект елементів бурового обладнання |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 2. | Модель для монтажу і демонтажу бурової вишки |  | 1 | Тип вишки визначає навчальний заклад |
| 3. | Комплекти матеріалів слюсарних, теслярських і земляних робіт |  | 3 |  |
| 4. | Комплект електричних пристроїв та приладів бурової установки |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 5. | Електродвигун |  | 1 |  |
| 6. | Генератор змінного струму |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.СА.11.00-2013

(позначення стандарту)

Професія : Вишкомонтажник

Код: 7233

Кваліфікація: 6 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Вишкомонтажник

2. Кваліфікація: 6 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: порядок приймання бурової установки в монтаж і здавання в експлуатацію після монтажу; схеми розміщення обладнання бурової установки, раціональне розміщення будівельно-монтажних матеріалів і обладнання на будівельному майданчику, вплив ґрунтових умов і рельєфу місцевості на вибір траси і способи пересування вишки; типові проекти організації робочих місць і сітьове планування під час спорудження бурових установок.

Повинен уміти: приймати бурову установку в монтаж і здавати в експлуатацію після монтажу; здійснювати монтаж і демонтаж А-подібних вишок і вишок баштового типу заввишки понад 45 м; здійснювати складання і опресовування нагнітальних ліній і маніфольдів тиском понад 15 МПа (150 кгс / кв. см); робити прив’язку типової схеми розміщення обладнання бурової установки до умов місцевості; вибирати трасу транспортування блоків бурової установки; розміщувати за схемою бурове обладнання, транспортно-підйомні засоби і матеріали; здійснювати оснащення талевої системи; здійснювати контрольний пуск бурової установки; оформлювати відповідну документацію на бурову установку; керувати вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу та транспортування бурових установок номінальною вантажопідйомністю понад 100 т.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

5. Вимоги до освітнього  рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній  освітньо-кваліфікаційний рівень «Вишкомонтажник»

5 розряду:

- за умови  підвищення кваліфікації стаж роботи за професією

«Вишкомонтажник» 5-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше    18 років.

7.2. Стать : чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація  6 розряд

Загальний фонд навчального часу 311годин

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 26 | 4 |
| 1.1 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 | 4 |
| 1.4 | Резерв часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 118 | 2 |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 73 |  |
| 2.2 | Читання креслення | 14 | 2 |
| 2.3 | Електрообладнання | 16 |  |
| 2.4 | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 152 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 72 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 80 |  |
| 4. | Консультації | 7 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 304 | 6 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

„Вишкомонтажник” 6 розряду

1.Кабінети

- Охорони праці

- Спеціальна технологія

- Технічна механіка і деталі машини

- Матеріалознавство

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»  вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гарантійні та компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням | 3 |  |
| 2. | Колективний договір | 3 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема   1.   Гарантійні   та   компенсаційні      виплати.   Пільги   для робітників, які поєднують роботу з навчанням

Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок утримань із заробітної плати. Обмеження розміру заробітної плати. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням. Заохочення робітників, які поєднують роботу з навчанням.

Тема 2. Колективний договір

Галузеві угоди між міністерством, галузевими об'єднаннями підприємств та відповідними профспілковими органами.

Колективний договір. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання колективного договору.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи підприємницької діяльності у нафтогазодобувній промисловості | 4 |  |
| 2. | Основи організації управління виробництвом | 3 |  |
| 3. | Система обслуговування бізнесу | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Основи підприємницької діяльності у нафтогазодобувній промисловості

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Основи організації управління виробництвом

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці.

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Типова  навчальна  програма   з  предмета

«Інформаційні  технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 2 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 3 | 2 |
|  | Всього годин: | 6 | 4 |

Тема    1.  Програмні  засоби  ПК.  Комп’ютерні  технології

Напрямки  застосування  прикладного  програмного  забезпечення  галузевого  спрямування,  його  особливості.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення  нових  можливостей  прикладних  програм  професійного  спрямування  (за  напрямком  професії).  Робота  з  прикладними  програмами  професійного  спрямування  (за  напрямком  професії).

2.Проектування  (планування)  з  використанням  можливості  програмних  продуктів  галузевого  спрямування.

Тема    2.  Мережні  системи  та  сервіси

Інтернет-технології.  Взаємодія комп’ютерів  в  локальних  і  глобальних  мережах.  Основні  принципи  мереженої  взаємодії  комп’ютерів  в  локальних  і  глобальних  мережах.  Основні  принципи  організації  інформаційних  мереж  підприємства,  установи  з  використанням  інтернет-технологій.  Телеконференції.  Дошки  оголошень.  Internet   магазини  та  аукціони.

Інфраструктура  електронної  комерції.  Електронні  кредитні  картки  та  електронні  «гроші».

Інформаційні  технології  та  реклама  в електронній  комерції.  Методи  реклами  в  Інтернет.  Стратегії  реклами  в Інтернет: активна,  пасивна,  інтерактивна.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Створення  мультимедійного  каталогу  новинок  товарів  і  послуг галузевого  спрямування  на  основі  знайденої  інформації  в  мережі  Internet.

2.Робота  з  Internet -  магазинами  галузевого  спрямування,  пошук  товарів.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Сучасний стан і перспективи розвитку нафтогазодобувної промисловості. | 2 |  |
| 2. | Монтаж бурових установок | 37 |  |
| 3. | Демонтаж і транспортування бурових установок | 34 |  |
| Всього годин: | 73 |  |

Тема 1. Сучасний стан і перспективи розвитку нафтогазодобувної промисловості.

Значення     геологорозвідувальних    робіт    для         розвитку    нафтогазової промисловості України.

Роль вишкомонтажника в проведенні геологорозвідувальних робіт.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою вишкомонтажника та програмою предмета.

Тема 2. Монтаж бурових установок

Індустріальні методи монтажу бурових установок. Монтажопридатність і транспортабельність бурових установок.

Основні методи монтажу бурових установок. Перевага методу великоблокового монтажу.

Прядок приймання бурової установки в монтаж і здавання в експлуатацію після монтажу.

Типові проекти організації робочих місць і сітьове планування під час спорудження бурових установок.

Підготовка бурового і силового устаткування до монтажу.

Підготовка майданчика для монтажу бурової установки.

Схеми розміщення обладнання бурової установки.

Раціональне розташування обладнання і будівельно-монтажних матеріалів на будівельному майданчику.

Розконсервування і приймання обладнання, що підлягає монтажу.

Розбивання місць спорудження фундаментів.

Вплив ґрунтових умов і рельєфу місцевості на вибір траси та способи пересування вишки.

Улаштування фундаментів основ для бурового і силового устаткування.

Підіймально-транспортне устаткування, монтажні механізми і пристрої.

Універсальне устаткування, механізми і пристрої, що застосовуються під  час монтажу і демонтажу бурових установок.

Сучасні підйомні крани, їх стисла технічна характеристика. Вантажопідіймальні пристрої. Трактори транспортні. Тракторні сані. Бульдозери. Пересувні компресори. Електрозварювальні та газозварювальні агрегати.

Грейдери. Екскаватори, стовбостави, бурильно-кранові та інші машини, що застосовуються під час земляних робіт.

Спеціальне устаткування, що застосовується під час монтажу і демонтажу бурових установок.

Ваговози, їх призначення і стисла технічна характеристика.

Візок, його призначення і стисла технічна характеристика.

Крани причепні, їх призначення і стисла технічна характеристика.

Випікові підіймачі, їх стисла технічна характеристика.

Механізми для підіймання вишок.

Здійснення монтажу бурових установок дрібними і великими блоками.

Опресування нагнітальних ліній і маніфольдів.

Випробування устаткування і здавання бурової установки в експлуатацію.

Порядок проведення робіт з випробування обладнання бурової установки, яка здається в експлуатацію.

Документація, яка необхідна для введення бурової установки в експлуатацію: акт про випробування нагнітальних ліній бурових насосів, акт випробування обмежувача підіймання талевого блока, акт про перевіряння бурової вишки, акт про введення в експлуатацію бурової установки.

Тема 3. Демонтаж і транспортування бурових установок

Демонтаж бурових установок. Демонтаж бурових установок дрібними блоками. Демонтаж бурових установок великими блоками.

Демонтаж бурового і силового обладнання бурових установок на блоках і збірно-розбірних універсальних основах.

Розбирання привишкових споруд.

Демонтаж бурових вишок за допомогою вишкових підіймачів: установлення драбин-приступок, розбирання напівпояса, підкосів і опорних форм, розбирання секцій вишки, зняття драбин-приступок, розбирання козел вишки.

Демонтаж А-подібних бурових вишок.

Підготовка траси для пересування вишок і великих блоків бурового обладнання. Вибір траси. Основні вимоги до неї: відстань від наземних споруд, вплив грунтових вод і рельєфу місцевості.

Складання проекту або схеми пересування вишки і великих блоків.

Розбивання траси. Підготовка шляху пересування Стягування вишки з фундаменту. Пересування вишки трасою. Розташування тягових і підтримуючих тракторів. Транспортування вишко-агрегатних блоків.

Транспортування    дрібних    і    великих    блоків    бурового    та    силового обладнання.

Новітні технології демонтажу і транспортування бурових установок.

Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Схеми та діаграми | 2 |  |
| 2. | Сітьові графіки | 12 | 2 |
| Всього годин: | 14 | 2 |

Тема 1. Схеми та діаграми

Схеми та їх види. Умовні та графічні позначення елементів схем. Правила читання схем.

Використання креслень-схем під час розміщення будівельно-монтажних матеріалів і обладнання на будівельному майданчику, монтажу бурових вишок, бурового і силового обладнання, прокладання комунікацій.

Тема 2. Сітьові графіки

Загальні принципи побудови сітьових графіків. Правила і послідовність побудови сітьових графіків, їх збільшення. Використання сітьових графіків під час спорудження бурових установок.

Лабораторно-практична робота:

1.Побудова сітьових графіків.

Типова навчальна програма з предмета

«Електрообладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електродвигуни | 10 |  |
| 2. | Апаратура керування і захисту | 4 |  |
| 3. | Електровимірювальні прилади | 2 |  |
| Всього годин: | 16 |  |

Тема 1. Електродвигуни

Асинхронні електродвигуни, їх будова, технічні характеристики і принципи дії. Реверсування двигунів.

Властивості асинхронних двигунів, їх переваги і недоліки, галузі застосування.

Електродвигуни, що використовуються на бурових установках.

Тема 2. Апаратура керування і захисту

Апаратура ручного, дистанційного, автоматичного керування, що використовується на буровій установці.

Поняття про елементи електронного, числового і програмного керування.

Тема 3. Електровимірювальні прилади

Електровимірювальні прилади,їх призначення і класифікація                         ( за принципом дії, ходом електровимірювального струму, класом точності ).

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у нафтогазодобувній промисловості. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Нормативні вимоги до улаштування, утримання підприємств з видобутку нафти та газу, нафтових і газових свердловин, обладнання, бурових установок. Санітарні та протипожежні норми розміщення виробничих об'єктів. Улаштування та норми освітлення об'єктів.

Вимоги безпеки праці під час приймання бурової установки в монтаж і здавання в експлуатацію після монтажу.

Правила безпечного проведення монтажу та демонтажу А-подібних вишок і вишок баштового типу заввишки понад 45 м.

Правила безпечного складання і опресовування нагнітальних ліній і маніфольдів тиском понад 15 МПа (150 кгс/см").

Особливості безпеки праці під час прив'язування типової схеми розміщення обладнання бурової установки до умов місцевості.

Вимоги безпеки праці до монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок номінальною вантажопідйомністю понад 100 т.: монтаж бурових вишок різними способами; установлення бурової вишки на основу; монтаж бурового і силового устаткування; монтаж бурової лебідки. Монтаж ротора; монтаж бурових насосів, глиномішалок та іншого устаткування для приготування й очищення промивального розчину; монтаж двигунів внутрішнього згоряння і дизель-генератора; установлення ємності для палива і обв'язування її; монтаж механізмів талевої системи й оснащення; монтаж механізмів, що застосовуються для спускання і підіймання свічок бурильних труб; монтаж компресора і пневматичної системи бурової установки; монтаж пристроїв безпеки і малої механізації; ознайомлення з проектом траси пересування вишки і нанесення траси на місцевість; транспортування вишок; улаштування містків і ходів для спускання вишки з фундаменту; установлення монтажних поясів; установлення діагональних тяг з каната або труб в основі вишки або постаменту; приєднання буксирного стропа до полозків саней або постаменту для транспортування вишок;   кріплення відтяжок на другому або третьому поясі вишки; установлення металевих башмаків на передні кінці полозків; установлення полозків під ноги вишки для транспортування.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту вишкомонтажника небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та і засоби  індивідуального  захисту.   Захист  від  шуму,   пилу,  газу,  вібрацій несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно–правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія  7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація  6 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Монтаж, демонтаж і транспортування бурових установок | 64 |
|  | Всього годин: | 72 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 6-го розряду | 74 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 80 |
|  | Разом: | 152 |

І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки

Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Вимоги протипожежної безпеки. Основні правила електробезпеки, необхідність їх дотримання.

Ознайомлення з виробництвом, організацією праці вишкомонажної бригади, основними вимогами технологічного процесу.

Тема 2. Монтаж, демонтаж і транспортування бурових установок

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Ознайомлення з передовими методами монтажу, демонтажу та пересування бурових вишок.

Вправи:

Здійснення прив’язки типової схеми обладнання бурової установки до умов місцевості.

Приймання бурової установки в монтаж.

Розміщення за схемою бурового обладнання, транспортно-підйомних засобів і матеріалів.

Установлення основ під бурову лебідку, редуктор, привід ротора.

Установлення насосного блока. Установлення  блока компресорів.

Монтаж блоків приготування розчину; приймальних ємностей і механізмів для очищення розчину, блока приймальних і відстійних ємностей.

Установлення сараїв, змонтованих на полозках.

Установлення основ лебідки блоків.

Монтаж бурових вишок різними способами.

Установлення бурової вишки на основу.

Монтаж  бурової лебідки, ротора,  бурових насосів.

Монтаж  глиномішалок та іншого обладнання для приготування й очищення промивального розчину.

Монтаж  двигунів внутрішнього згоряння і дизель-генератора.

Монтаж ємності для палива і обв’язування її.

Монтаж механізмів талевої системи та її оснащення, механізмів, що застосовуються для спускання і підіймання свічок бурильних труб.

Монтаж компресора і пневматичної системи бурової установки.

Опресування нагнітальних ліній маніфольдів.

Монтаж пристроїв безпеки і малої механізації.

Випробування обладнання бурової установки, здійснення контрольного запуску.

Оформлення документації, яка необхідна для введення бурової установки в експлуатацію.

Озайомлення з проектом траси пересування вишки і нанесення траси на місцевість.

Транспортування вишок: улаштування містків і ходів для спускання вишки з фундаменту; установлення монтажних поясів; діагональних тяг з каната або труб в основі вишки або постаменту; приєднання буксирного стропа до полозів саней або постаменту для транспортування вишок; кріплення відтяжок на другому або третьому поясі вишки; установлення металевих башмаків на передні кінці полозків; установлення полозків під ноги вишки для транспортуваня.

Освоєння методів керівництва вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок.

ІІ. Виробнича практика

1. Інструктаж з питань безпеки праці та протипожежної безпеки

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпекина підприємстві та безпосередньо на робочому місці.

Вивчення організації праці на виробництві і безпосередньо на робочому місці. Ознайомлення з основною геологічною, технічною та звітною документацією вишкомонтажної  бригади, правилами внутрішнього розпорядку, передовими методами і прийомами праці, програмою виробничої практики.

2.Самостійне виконання робіт вишкомонтажника 6-го розряду

Самостійне виконання всіх видів робіт вишкомонтажника складністю 6-го розряду, які передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233 Вишкомонтажник

Кваліфікація 6 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Завдання та характеристику підприємств нафтовидобувної промисловості, зв'язок між основними та допоміжними службами

Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці вишкомонтажника

Вимоги виробничих інструкцій, технологічний регламент і ознаки браку в роботі

Використання та правила читання креслень-схем під час розміщення будівельно-монтажних матеріалів і обладнання на будівельному майданчику

Використання та правила читання креслень-схем під час монтажу вишок, бурового і силового обладнання

Використання і правила читання креслень-схем під час прокладання комунікацій

Правила побудови сітьових графіків, їх використання під час спорудження бурових установок

Правила експлуатації, характерні несправності асинхронних двигунів, їх використання на бурових установках

Поняття про апаратуру ручного, дистанційного та автоматичного керування  бурових установок

Поняття про апаратуру захисту, що використовується на бурових установках

Призначення і класифікацію електровимірювальних приладів

Загальну характеристику монтажопридатності та транспортабельності бурових установок різних типів

Індустріальні методи монтажу бурових установок, переваги великоблокового методу монтажу та умови доцільності застосування дрібноблокового методу монтажу

Типи основ під бурові установки

Монтажопридатність А-подібних вишок  і вишок баштового типу

Застосування комбінованих основ під бурові вишки окремих типів

Транспортабельність бурових вишок різних типів

Порядок приймання бурової установки в монтаж і введення в експлуатацію

Типові проекти і сітьове планування під час сполучення бурових установок

Порядок підготовки бурового і силового устаткування та майданчика до монтажу бурової установки

Схеми розміщення обладнання бурової установки та раціональне його розміщення

Порядок розконсервування і приймання обладнання, що підлягає монтажу

Технологію розбивання місць спорудження фундаментів та їх улаштування

Типи підіймально-транспортного устаткування машин, механізмів і пристроїв, що застосовуються при монтажі

Технічні характеристики сучасних підіймальних кранів

Види універсального устаткування, механізмів і пристроїв, що застосовуються під час монтажу і демонтажу бурових установок

Спеціальне устаткування для монтажу і демонтажу бурових установок

Призначення і стислу технічну характеристику ваговозів, візків, кранів причипних, випікових підіймачів, механізмів для підіймання вишок

Технологію здійснення монтажу бурових установок дрібними і великими блоками

Опресування ліній і маніфольдів

Порядок випробування обладнання і здавання бурової установки в експлуатацію

Види і порядок оформлення документації, яка необхідна для здавання бурової установки в експлуатацію

Технологію монтажу бурової установки дрібними і великими блоками

Технологію демонтажу бурових вишок з допомогою вишкових підйомників

Технологію демонтажу бурових установок з допомогою підіймальної стріли

Порядок підготовки траси для пересування вишок

Вплив грунтових умов і рельєфу місцевості на вибір траси

Способи пересування вишки

Технологію пересування дрібних і великих блоків бурового та силового обладнання

Основні вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та навколишнього середовища і відповідальність за їх порушення

Державний і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці

Загальні відомості про потенціал небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Правила безпеки праці при виконанні окремих видів вишкомонтажних робіт

Психофізичні фактори умов праці вишкомонтажника

Забезпечення і контроль безпечних умов праці небезпек у нафтогазодобувній промисловості

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні протипожежні заходи на об’єктах  нафтогазодобувної промисловості

Особливості гасіння пожеж, ліквідації наслідків виробничих аварій на об’єктах нафтогазодобування

Вплив електричного струму на організм людини та заходи електробезпеки

Основи гігієни вишкомонтажника

Послідовність, засоби надання першої медичної допомоги

Способи реанімації потерпілих

Правила надання першої медичної допомоги при ураження електричним струмом

Порядок дій при наданні першої медичної допомоги під час кровотеч, переломів, вивихів, опіків, теплових і сонячних ударів, шоках, обмороженнях, отруєнні

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій під час проведення вишкомонтажних робіт

ВМІЄ:

Здійснювати процес прив’язки типової схеми бурової установки до місцевості

Приймати бурову установку в монтаж

Розміщувати за схемою бурове обладнання, транспортно-підйомні засоби і матеріали на майданчику

Здійснювати монтаж і демонтаж бурових установок різними способами

Здійснювати монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання, яке змонтовано великими блоками

Виконувати монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання, яке змонтоване дрібними блоками

Виконувати монтаж і демонтаж бурового і силового обладнання, що змонтовано агрегатами

Улаштовувати основи під бурову лебідку, редуктор, привід ротора

Установлювати насосний блок

Установлювати блок компресорів

Здійснювати монтаж блоків для приготування промивального розчину, блока приймальних і відстійних ємностей, механізмів для очищення розчину

Установлювати сараї, що змонтовано на полозках

Установлювати основи лебідки блоків

Здійснювати монтаж бурових вишок висотою понад 45 м різними способами

Установлювати бурову вишку на основу

Складати і проводити опресування нагнітальних ліній і маніфольдів високого тиску

Здійснювати монтаж пристроїв безпеки і малої механізації

Здійснювати оснащення талевої системи

Випробовувати обладнання бурової установки і здійснювати контрольний запуск бурової

Оформляти документацію, яка потрібна для введення бурової установки в експлуатацію

Наносити трасу пересування бурових вишок на місцевість відповідно до проекту

Транспортувати бурові вишки, бурове і силове обладнання

Керувати вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок номінальною вантажопідйомністю понад 100 т

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| І. | Обладнання |  | 1 |  |
| 1. | Дискова пилка |  | 1 |  |
| 2. | Мотопилка |  | 1 |  |
| 3. | Ручна електродриль |  | 1 |  |
| 4. | Електротельфер |  | 1 |  |
| 5. | Таль черв’ячна |  | 1 |  |
| 6. | Діюча бурова установка |  | 1 | Тип бурової установки визначає навчальний заклад |
| П. | Інструменти, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Комплекти слюсарних інструментів |  | 3 |  |
| 2. | Комплекти теслярських інструментів |  | 3 |  |
| 3. | Комплект електровимірювальних приладів |  | 1 |  |
| 4. | Комплекти засобів для проведення стропильних робіт |  | 2 |  |
| ІІІ. | Натуральні зразки |  |  |  |
| 1. | Комплект елементів бурового обладнання |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 2. | Модель для монтажу і демонтажу бурової вишки |  | 1 | Тип вишки визначає навчальний заклад |
| 3. | Комплект електричних пристроїв та приладів бурової установки |  | 1 | Склад комплекту визначає навчальний заклад |
| 4. | Трансформатор |  | 1 |  |
| 5. | Асинхронний електродвигун |  | 1 |  |
| 6. | Генератор змінного струму |  | 1 |  |

| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.14. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. | ЗМІСТ Загальні положення Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Вишкомонтажник» (2 розряд) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ Типовий навчальний план Типова навчальна програма з предмета « Основи правових знань » Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» Типова навчальна програмаз предмета «Технічне креслення» Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні вимірювання» Типова навчальна програма з предмета «Технічна механіка і деталі машин» Типова навчальна програма з предмета «Основи електротехніки та електрообладнання» Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» Типова навчальна програма з виробничого навчання Критерії кваліфікаційної атестації випускників Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Вишкомонтажник» (3 розряд) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ Типовий навчальний план Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» Типова навчальна програмаз предмета «Спеціальна технологія» Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні вимірювання» Типова навчальна програма з предмета «Деталі машин» Типова навчальна програма з предмета «Електрообладнання» Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» Типова навчальна програма з виробничого навчання Критерії кваліфікаційної атестації випускників Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Вишкомонтажник» (4 розряд) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу Типовий навчальний план Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні вимірювання» Типова навчальна програма з предмета «Електрообладнання» Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» Типова навчальна програма з виробничого навчання Критерії кваліфікаційної атестації випускників Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Вишкомонтажник» (5 розряд) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу Типовий навчальний план Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» Типова навчальна програма з предмета «Технічні вимірювання» Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка та електрообладнання» Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» Типова навчальна програма з виробничого навчання Критерії кваліфікаційної атестації випускників Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Вишкомонтажник» (6 розряд) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу Типовий навчальний план Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» Типова навчальна програма з предмета «Електрообладнання» Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» Типова навчальна програма з виробничого навчання Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 8 10 11 12 13 16 18 19 22 27 30 32 34 36 38 44 50 51 52 54 55 58 59 61 65 67 68 69 70 71 76 79 80 81 83 84 85 86 87 91 93 94 95 96 104 105 106 108 109 110 111 112 119 121 122 124 130 137 139 140 142 143 144 145 146 148 149 150 156 158 |
| --- | --- | --- |