Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7112.СА.10.00 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: Вибуховик

Код: 7112

Кваліфікація:  4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства освіти і науки                                                                                                          України

від  05.07.2013 № 914

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7112.СА.10.00 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: Вибуховик

Код: 7112

Кваліфікація:  4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Вибуховик» 4 - 6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 4 розряд складає 480 годин, на 5 розряд –   308 годин, на 6 розряд – 308 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії  «Вибуховик» (Випуск 5 “Добувна промисловість”, Частина 1, Розділ «Вугільна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива і енергетики України від 14 січня 2000р. № 62), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Примітка: У зв’язку з тим, що професії «Помічник підривника» не існує, в освітньо-кваліфікаційній характеристиці випускника професійно-технічного навчального закладу, п.5 «Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти», посилання на споріднені професії пов’язані з вибуховими матеріалами.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються тільки після одного місяця роботи під наглядом досвідченого фахівця-підривника (майстра-підривника) (п 5.19. Розділ V Вимоги до персоналу «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»).

Після закінчення навчання учню (слухачу) видається Єдина книжка вибуховика (п 5.18. Розділ V Вимоги до персоналу «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»).

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7112.СА.10.00 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: Вибуховик

Код: 7112

Кваліфікація:  4 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) перепідготовку

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія: 7112 Вибуховик

- Кваліфікація: 4 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: властивості вибухових речовин і засоби підривання; правила безпечного ведення підривних робіт; будову пневмозарядників та підривних машинок усіх типів, електровимірювальних приладів, прострілювально-підривної апаратури, ґрунтоносів, торпед; види пристроїв для монтажу підривних мереж; порядок заряджання та підривання шпурів при вогневому, електричному, електровогневому  способах підривання з застосуванням детонуючого шнура; основні методи проведення підривних робіт; перфорування і торпедування свердловин; схеми з’єднання під час електропідривання; правила підключення підривних мереж до джерела струму; величину блукаючого струму; склад рудникового повітря; властивість рудникових газів, допустимий процент їх вмісту; запобіжні заходи у разі виявлення газів; способи замірювання газів у рудниковому повітрі; порядок перевірки осланцювання виробок, норми витрат, способи і правила зберігання, транспортування, випробовування і знищення вибухових матеріалів; способи і правила ліквідації невибухлих зарядів; установлену сигналізацію під час проведення підривних робіт; правила установлення загородження; властивості гірських порід; способи буріння шпурів і розміщення їх залежно від геологічних  і технічних умов.

Повинен уміти: виконувати підривні роботи середньої складності під час проведення відкритих гірничих і геофізичних робіт. Проводити зривання шпурів у шлаківниках мартенівських печей, в остиглих “козлах” та охолодях у металургійному виробництві. Виконувати підривні роботи з переділу негабаритів, з розпушування металевої стружки, змерзлих дров, корчування пнів, звалювання лісу, в металевих конструкціях і в бронеямах. Виготовляти патрони-бойовики. Підривати одиничні та групові шпури вогневим і електричним підриванням. Заряджати прострілювально-підривну апаратуру. Заряджати шпури, свердловини, камери та інші виробки, які проводяться для підривних робіт. Отримувати, навантажувати, розвантажувати, доставляти підривні матеріали з базових та роздавальних складів до місць робіт. Готувати забивку. Перевіряти виконання заходів щодо безпечного ведення робіт і технології, відповідності розташування, глибини і направлення шпурів і свердловин до проектів і паспортів на підривні роботи. Проводити заряджання шпурів і свердловин пневмозарядниками різних типів, замірювання метану у вибої перед заряджанням шпурів і свердловин та перед кожним зриванням зарядів. Перевіряти якість осланцювання. Проводити механізоване забивання свердловин. Визначати безпечні зони і розставляння постів охорони небезпечної зони. Перевіряти встановлення загородження і попереджувальних знаків. Подавати установлені сигнали про проведення підривних робіт, монтувати підривну мережу, перевіряти її справність, перевіряти опір електричної мережі. Визначати придатність вибухових матеріалів до використання, знищувати непридатні. Проводити огляд місця після підривних робіт, ліквідацію невибухлих зарядів. Проводити полігонні випробування вибухових матеріалів, обліковувати їх витрати і підтверджувати їх, здавати залишки на склад. Вести журнал підривних робіт. На геофізичних роботах – виготовляти електрозапали для перфорації та торпедування свердловин. Перевіряти справність, підготовку до заряджання, заряджання і розряджання вогнепальної апаратури.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

- додержуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання вибухових робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – споріднена професія пов’язана з вибуховими матеріалами – не менше двох років на підземних роботах на всіх інших підривних роботах -  стаж роботи не менше одного року за фахом, що відповідає характеру роботи суб’єкта господарювання.

- Сфера професійного використання випускника

Добувна промисловість.

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 20 років.

Стать: чоловіча.

Медичні обмеження.

Допуск органів МВС до поводження з вибуховими матеріалами.

Типовий навчальний план

Професія - 7112 Вибуховик

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу - 488 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 32 | 4 |
| 1.1 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 4 |
| 1.4 | Резерв часу | 8 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 152 | 2 |
| 2.1 | Технологія вибухових робіт | 92 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.3 | Відомості з хімії | 8 |  |
| 2.4 | Гірничотехнічне креслення | 10 |  |
| 2.5 | Гірнича електротехніка | 12 | 2 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 288 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на виробництві | 162 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 126 |  |
| 4. | Консультації | 8 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 480 | 6 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Вибуховик» 4 розряду

1. Кабінети:

- Спецтехнологія та технічні дисципліни

- Кабінет технічного креслення

- Електротехніка

- Охорона праці

- Інформаційні технології

2. Майстерня:

- технологій вибухових робіт

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 1 |  |
| 3. | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 4. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 5. | Злочин і покарання | 2 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Поняття та ознаки правової держави

Принципи права, його провідні основоположні ідеї. Основні ознаки правової держави. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Праця, закон і ми

Законодавство України про працю. Основні трудові права і обов’язки працівників. Регулювання трудових відносин.

Трудовий договір, його зміст, форми і строки укладання. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Строки трудового договору. Обовязки власника. Обов’язки працівника. Розірвання трудового договору. Порядок вивільнення працівників. Пільги і компенсації вивільненим працівникам.

Норма тривалості робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час. Початок і закінчення роботи. Робота змінами. Обмеження надурочних робіт.

Час відпочинку. Перерва для відпочинку і харчування. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях. Щорічні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.

Норми праці у добувній промисловості. Оплата праці у добувній промисловості.

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

Поняття адміністративного проступку та адміністративної відповідальності. Адміністративне стягнення. Види адміністративних стягнень. Накладення адміністративного стягнення.

Тема 5. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку. Кримінальний кодекс України. Порушення правил поводження з вибуховими речовинами.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Галузева структура промисловості України | 1 |  |
| 2. | Предмет, методи і завдання економіки добувної промисловості | 1 |  |
| 3. | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі | 1 |  |
| 4. | Організація виробництва на підприємствах промисловості | 2 |  |
| 5. | Підприємство як суб’єкт господарювання | 1 |  |
| 6. | Організація і оплата праці | 2 |  |
|  | Всього | 8 |  |

Тема 1. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

##### Тема 2. Предмет, методи і завдання економіки добувної промисловості

Поняття економіки та її роль в господарській діяльності. Основні моделі сучасної економіки. Сучасні проблеми економічного розвитку України. Господарська діяльність підприємства та її фактори. Оцінка ефективності господарської діяльності.

Тема 3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП) в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Тема 6. Організація і оплата праці у галузі

Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи . Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди, порядок їх присвоєння.

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2 | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 4 | 2 |
| 3 | Мережні системи та сервіси | 3 | 2 |
|  | Всього годин: | 8 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

##### Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентації. Загальні відомості про засоби створення презентацій. PowerPoint.

##### Лабораторно-практичні роботи:

- Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher. Візуальний     стиль оформлення та подання інформації.

- Програми для створення графічних документів. Розробка фірмового стилю.

###### Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

##### Лабораторно-практичні роботи:

- Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії вибуховик). Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

2. Створення публікації “Інновації в професії”.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія вибухових робіт»

Навчальний план

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гірничі породи та їх властивості. | 8 |  |
| 2. | Відкриті та підземні гірничі роботи | 16 |  |
| 3. | Промислові вибухові речовини та засоби ініціювання | 16 |  |
| 4. | Методи та способи ведення вибухових робіт Організація роботи вибуховика | 22 |  |
| 5. | Загальні правила ведення вибухових робіт | 16 |  |
| 6. | Підривні роботи на шахтах, небезпечних за газом та пилом | 6 |  |
| 7. | Транспортування, зберігання, облік і видача вибухових матеріалів | 8 |  |
|  | Всього годин: | 92 |  |

Тема 1. Гірничі породи та їх властивості

Класифікація гірничих порід за походженням (магматичні, осадові і метаморфічні).

Магматичні (вивержені), осадові і метаморфічні гірничі породи, їх походження та характерні особливості.

Поняття про корисні копалини і вміщуючі породи.

Основні фізико-механічні властивості гірничих порід: твердість, міцність, крихкість, тріщинуватість, шаруватість, буримість, вибуховість, розпушуваність, стійкість та інші.

Класифікація гірничих порід за міцністю. Поняття про коефіцієнт міцності і категорію міцності порід.

Неоднорідність і тріщинуватість гірничих порід.

Класифікація гірничих порід за буримісттю, вибуховістю, розпушуваністю. Вплив фізико-механічних властивостей порід на продуктивність бурових робіт і вибухове подрібнення.

Умови і форми залягання рудних тіл (пласт, пластоподібні, поклад, лінза, жила, шток і інші).

Грудкуватість гірничої породи. Поняття про кондиційні шматки і негабарити. Вимоги до грудкуватості гірничої маси в залежності від способів транспортування.

Тема 2. Відкриті та підземні гірничі роботи

Класифікація родовищ корисних копалин.

Поняття про рудні та нерудні родовища корисних копалин, їх типи і розміри.

Елементи, що характеризують залягання рудних тіл: простягання, падіння, кут падіння, потужність.

Поняття про висячий і лежачий боки (покрівля й підошва).

Основні гірничотехнічні поняття і терміни систем розробок родовищ корисних копалин.

Основне призначення гірничих виробок на розробках родовищ корисних копалин відкритим та підземним пособами.

Маркшейдерське обслуговування буровибухових робіт.

Поняття про шпур, свердловину, камеру і заряд. Глибина шпурів, свердловин, їх розташування.

Глибина і розташування шпурів у вибоях підземних гірничих виробок. Класифікація шпурів за призначенням (врубові, відбійні і контурні). Порядок підривання шпурів різних типів. Вплив тріщинуватості і текстури масиву на послідовність підривання шпурів у вибої. Схеми розташування врубових шпурів і їх вибір. Матеріал і величина забивки шпурів. Призначення забивки при виробництві вибухових робіт у підземних умовах.

Параметри свердловин: діаметр, глибина і кут нахилу, відстані між свердловинами, відстань між крайніми свердловинами до вільної поверхні. Вибір діаметра свердловин і розрахунок їх сітки. Розташування свердловин на уступі.

Відомості про заряджання та забивку шпурів, порядку їх підривання при подрібненні негабаритів.

Підземні гірничі роботи

Системи розробки родовищ корисних копалин підземним способом.

Підземні способи розкриття родовищ корисних копалин, розкриття вертикальними і похилими шахтними стволами, підземними перепускними висхідними зі штолень. Приклади способів розкриття родовищ відкритим способом з вітчизняної і зарубіжної практики.

Класифікація підземних гірничих виробок за розташуванням в просторі: вертикальні (ствол шахти, шурф, підняттєвий, рудоспуск та інші); похилі (похилий ствол, рудоспуск, висхідний, скат, ухил, бремсберг); горизонтальні (квершлаги, штреки, штольні, орти, розсічки). Камерні виробки. Елементи підземних гірничих виробок; форма поперечного перерізу, розміри, ухили.

Поняття про організацію робіт під час проведення підземних гірничих виробок буропідривним способом.

Правила розташування шпурів. Продвигання вибою за один вибух. Коефіцієнт використання шпурів.

Відкриті гірничі роботи.

Системи розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.

Транспортні системи розробки родовищ корисних копалин із застосуванням залізничного, автомобільного і конвеєрного транспорту.

Безтранспортна система розробки та її різновиди, область застосування безтранспортної системи.

Розкриття родовищ. Елементи розкривних гірничих виробок під час розробки корисних копалин відкритим способом, капітальні, розрізні і спеціальні траншеї. Елементи і параметри траншей різного призначення. Вибір місця розташування траншеї (трасування).

Способи проходки траншей. Спеціальні та комбіновані способи проходки траншей.

Особливості буровибухових робіт під час розробки блочного каменю

Тема 3. Промислові вибухові речовини та засоби ініціювання

Поняття про ВМ, ВР, засоби ініціювання (далі ЗІ), вибух. Чутливість ВР до теплових і механічних впливів.

Початковий імпульс, його види. Способи збудження вибуху.

Кисневий баланс і його значення, фізико-хімічна характеристика промислових ВР: щільність, дисперсність, сипкість, пластичність, текучість, гігроскопічність, вологість, злежкість, водостійкість, розшарованість, пилоутворення, летючість, здатність накопичувати статичну електрику (електризація).

Умови стійкого поширення детонації і детонаційна здатність ВР. Причини згасання детонації.

Критичний діаметр заряду ВР. Критична щільність ВР. Основні параметри вибуху: швидкість і повнота детонації, теплота і температура вибуху, об’єм і склад продуктів вибуху.

Працездатність і бризантність ВР і їх визначення.

Поняття про кумулятивну дію заряду ВР.

Класифікація промислових ВР: за умовами застосування, за структурною ознакою, характеру дії, складу і властивостях, умовах збереження за групами сумісності. Характеристика сучасних ВР.

Аміачно-селітряні ВР. Характеристика основного компонента - аміачної селітри.

Тротил литий і гранульований.

Амонали, амоніти, їх характеристика. Позитивні властивості і недоліки аміачно-селітряних ВР.

Нітроефіроскладові ВР, їх  характеристика, особливість поводження з ними.

Гранульовані ВР. Грануліти, грамоніти, їх область застосування, позитивні якості і недоліки.

Грануліти заводського виготовлення.

Грануліти, що виготовляються на підприємствах (найпростіші ВР) їх характеристика і умови застосування.

Грамоніт 79/21 його характеристика, позитивні якості  і недоліки.

Водонаповнені ВР - гелекси, акватоли, акваніти, іфзаніти, гарячетекучі ВР. Малощільні ВР.

Емульсійні ВР.

Чорний (димний), бездимний, нітрогліцериновий, піроксиліновий порохи, їх основні компоненти і область застосування.

Термостійкі ВР, область їх застосування.

Ініціюючі ВР. Гримуча ртуть, азид свинцю, тенерес, їх властивості і призначення.

Високобризантні ВР: гексоген, тен, тетрил, їх властивості і призначення.

Порядок допуску ВР до контрольних, попередніх, приймальних випробувань і постійного застосування.

Поняття про токсичність ВР. Заходи безпеки при поводженні з аміачно-селітряними, нітроефіроскладовими ВР.

Причини самозагоряння ВР.

Вплив міцності і обводнення гірничих порід на вибір типу ВМ.

Засоби ініціювання зарядів ВР (неелектричні і електричні). Вплив величини початкового імпульсу на характер і повноту протікання детонації у ВР і детонуючому шнурі (далі ДШ). Перспективи розвитку засобів ініціювання.

Капсуль-детонатор, його будова і принцип дії, характеристика й умови застосування, Детонатор огневої дії, його конструкція і принцип дії.

Правила безпеки під час поводження з капсулями–детонаторами.

Ініціювання за допомогою неелектричних систем та їх технологічна й екологічна безпека. Створення вітчизняних електронних систем ініціювання. Заходи з попередження вибуху від випадкового включення, від блукаючих та ємкісних струмів і струмів статичної напруги.

Патрони-бойовики їх типи конструкція та призначення. Місця для виготовлення патронів-бойовиків для шпурових, свердловинних і камерних зарядів і при поглиблення стволів. Способи виготовлення патронів-бойовиків за допомогою запальних трубок, детонуючого шнура, електродетонаторів і неелектричних систем ініціювання.

Виготовлення патрона-бойовика з пресованої вибухової речовини.

Заходи безпеки під час виготовлення патрона-бойовика.

Приміщення для виготовлення запальних і контрольних трубок. Порядок закріплення капсуля-детонатора з вогнепровідним шнуром.

Патронування і упакування ВР. Колір оболонок патронів і діагональних смуг на ящиках, мішках і пакетах.

Будова електродетонаторів: миттєвої дії, короткоуповільненої дії, уповільненої дії, спеціального призначення, характеристики, призначення і умови застосування.

Електродетонатори ЕДС для геофізичних робіт. Будова і особливості їх ініціювання.

Детонуючий шнур, його конструкція і умови застосування. Характеристика детонуючих шнурів. Піротехнічні реле уповільнення, їх будова та характеристика.

Вогнепровідний шнур, конструкція, швидкість горіння й умови застосування.

Характеристика вогнепровідних шнурів. Дефекти вогнепровідного шнура, які викликають припинення, уповільнення і прискорення горіння, способи їх визначення.

Засоби запалювання вогнепровідного шнура. Запальні патрони ЗП-Б, електрозапальні трубки ЕЗТ-2 і електрозапальники. Їх будова і умови застосування.

Запобіжні електродетонатори, що застосовуються для шахт і рудників небезпечних по газу або пилу. Відмінність запобіжних електродетонаторів від незапобіжних. Заходи безпеки при поводженні з електродетонаторами .

Упаковування засобів ініціювання.

Неелектричні системи ініціювання зарядів у шпурах і свердловинах.

Техніка виконання вибухових робіт за допомогою електродетонаторів. Умови їх застосування.

Розрахунок загального опору електровибухової мережі послідовної, паралельної і змішаної схеми з'єднаних електродетонаторів.

Значення якісної ізоляції з'єднань вибухової мережі з метою попередження впливу блукаючих струмів і витоку струму в мережі. Порядок монтажу вибухової мережі від місця заряджання до джерела струму.

Способи з'єднання проводів електродетонаторів. Розрахунок величини необхідної сили струму для безвідмовного підривання електровибухової мережі. Сила струму, яка необхідна для підривання електродетонаторів. Безпечний струм для електродетонатора.

Зрощування й ізоляція з'єднань проводів електровибухової мережі за допомогою спеціальних затисків. Монтаж електровибухової мережі. Перевірка справності і вимірювання опору електровибухової мережі з укриття. Фактичний опір електровибухової мережі та розрахунковий.

Тема 4. Методи та способи ведення вибухових робіт. Організація роботи вибуховика.

Поняття про заряд ВР. Заряди зовнішні і внутрішні (свердловинні, шпурові, котлові, камерні, шурфові, лінійні, зовнішні). Форми зарядів: зосереджена, подовжена, розосереджена, комбінована. Область їх застосування.

Лінія найменшого опору (ЛНО), лінія найменшого опору по підошві (ЛНОП). їх значення. Визначення лінії найменшого опору (ЛНО) свердловинних зарядів.

Перевірка стану блоку, дотримання ЛНО і ЛОПП, відповідності розміщення, глибини і напрямку свердловин проекту і паспорту. Величина заряду у свердловині.

Величина заряду. Принцип розрахунку зосередженого і подовженого зарядів. Внутрішня забивка і її вплив на ефективність вибуху і безпеку ведення вибухових робіт. Величина зарядів і їх залежність від глибини шпурів у шахтах і рудниках, безпечних по газу  або пилу.

Сфера дії зарядів однієї ваги, закладених на різних глибинах. Дія зарядів різної ваги при однаковому їх заглибленні.

Сфера дії вибуху. Поняття про лійку вибуху.

Показник дії вибуху. Параметри лійки: радіус лійки вибуху, радіус дії заряду, лінія заглиблення заряду.

Поняття про питому витрату вибухової речовини на 1 м3 гірничої маси, що підривається. Норми витрат ВМ.

Умови, які необхідні для ефективної дії заряду ВР: вага, форма, розташування зарядів і вибір ВР і засобів підривання, щільність заряджання, розташування патрона-бойовика, ізоляція зарядів ВР від впливу води.

Класифікація методів вибухових робіт в залежності від форми і величини зарядів.

Метод шпурових зарядів: призначення, умови застосування, переваги і недоліки. Техніка виконання робіт під час заряджання шпурів.

Метод свердловинних зарядів; призначення, умови застосування, переваги і недоліки. Техніка виконання робіт під час заряджання свердловин.

Область застосування камерних і свердловинні зарядів.

Конструкції зарядів із свердловинним уповільненням, їх схеми.

Конструкція шпурових i свердловинних зарядів. Підготовка забивки.

Перевірка відповідності розташування, глибини, направлення шпурів і свердловин до паспортів і проектів вибухових робіт.

Порядок і місце установки патронів-бойовиків при вогневому, електровогневому, електричному підриванні, а також при підриванні детонуючим шнуром і неелектричних систем ініціювання. Підривання одиничних та групових шпурів.

Місце розташування патрона-бойовика в шпурі, свердловині в котловому заряді ВР, при перфоруванні і торпедуванні свердловин. Способи опускання патронів-бойовиків при заряджанні шпурів і свердловин.

Метод камерних зарядів; характеристика, умови застосування, переваги і недоліки. Техніка виконання робіт при камерних зарядах. Параметри камерних і свердловинних зарядів. Фактори, що на них впливають.

Переваги і недоліки застосування методу камерних зарядів

Метод зовнішніх зарядів; умови застосування, переваги і недоліки. Техніка виконання робіт при зовнішніх зарядах.

Вогневе і електровогневе підривання: умови застосування, переваги і недоліки. Техніка виконання робіт при вогневому і електровогневому підриванні.

Підривання за допомогою електродетонаторів, умови застосування, переваги і недоліки.

Підривання за допомогою детонуючого шнура; умови застосування, переваги і недоліки. Схеми з'єднань мережі із детонуючого шнура.

З'єднання магістрального детонуючого шнура з капсулем-детонатором, електродетонатором і піротехнічним уповільнювачем.

Техніка виконання вибухових робіт за допомогою неелектричних систем ініціювання

Вимоги до забивки свердловин. Величина забивки. Матеріали для забивки. Механізація забивки свердловин.

Типовий проект, паспорт і розпорядок проведення масового вибуху, їх призначення, зміст, порядок розробки, узгодження і затвердження. Перелік осіб, які повинні бути ознайомлені з паспортом і розпорядком проведення масового вибуху.

Проект (паспорт) буровибухових робіт – його призначення, зміст, порядок розробки, затвердження і ознайомлення з ним осіб, пов’язаних з підготовкою і проведенням вибуху.

Перелік осіб, які повинні знайомитьсь з паспортом БВР.

Проект (паспорт) буровибухових робіт – його призначення, зміст, порядок розробки, затвердження і ознайомлення з ним осіб, пов’язаних з підготовкою і проведенням вибуху.

Порядок складання спеціального проекту масового вибуху при обваленні стелин і руйнуванні міжкамерних ціликів на повну висоту поверху, а також при ліквідації порожнеч відпрацьованого простору. Зміст проекту.

Підземні гірничі роботи

Поняття про проведення горизонтальних та похилих гірничих виробок.

Поняття про вруби, їх класифікація і призначення. Черговість підривання шпурів. Схеми розташування шпурів з однієї і декількома оголеними площинами. Перевірка правильності розташування шпурів у вибої, відповідності їх глибини паспортним даним. Очищення шпурів від бурового дріб'язку. Підготовка забивки.

Виконання вибухових робіт при проведенні виробок великого перерізу (в транспортних та гідротехнічних тунелях), верхнім або нижнім уступом, Умови застосування вертикальних шпурових і свердловинних зарядів. Проведення виробок передовим забоєм. Контурне підривання під час проходки підземних гірничих виробок.

Вибухові роботи у вертикальних і похилих виробках з кутом падіння понад 30°.

Особливості вибухових робіт у похилих і вертикальних виробках, що проходяться із застосуванням прохідницьких комплексів..

Вибухові роботи під час проходки й поглиблення стволів шахт.

Підйом і опускання прохідницьким комплексом вибуховиків і ВМ у вибої гірничих виробок.

Порядок заряджання, монтажу електровибухової мережі і підривання зарядів у стволі шахти.

Порядок виконання вибухових робіт при проведенні виробок зустрічними вибоями і при їх збійці.

Особливості ВР у виробках, що знаходяться в безпосередній близькості від складів вибухових матеріалів, камер спеціального призначення, стволів шахт і розвідницьких свердловин.

Перевірка стану виробок на наявність заколів у покрівлі та стінках виробок. Способи їх ліквідації.

Організація буропідривних робіт під час проведення горизонтальних похилих виробок. Організація буропідривних робіт під час проходки висхідних виробок.

Паспорти буропідривних робіт під час проведення підземних гірничих виробок. Вибір способу і засобів підривання; підривання в підземних гірничих виробках різного напрямку.

Технологія заряджання гранульованими ВР шпурів і свердловин: робочий тиск стиснутого повітря, глибина заряджання. Розрахунок параметрів буровибухових робіт при переході на пневматичне заряджання. Техніко-економічні показники буровибухових робіт при пневматичних способах заряджання. Призначення заземлення зарядних установок і електропровідних зарядних трубопроводів.

Класифікація зарядних машин і механізмів. Конструкції зарядiв при пневматичному заряджанні. Пневматичні зарядники для заряджання шпурів і свердловин гранульованими вибуховими речовинами, їх будова і конструктивні особливості. Правила усунення несправності зарядників. Заряднi машини для емульсійних та гранульованих вибухових речовин.

Статична електрика і заходи боротьби з нею під час пневмозаряджання шпурів і свердловин розсипними ВР.

Електропровідні зарядні трубопроводи; їх характеристика і конструктивні особливості.

Засоби зв'язку оператора зарядної машини з вибуховиком.

Продувка і промивання свердловин. Заряджання наскрізних свердловин. Діаметр і довжина патронів для глибоких свердловин. Застосування емульсійних, розсипних і гранульованих ВР. Заходи, що застосовуються проти утворення пробок. Підвищення надійності підривання зарядів глибоких свердловин шляхом дублювання вибухових мереж.

Виконання вибухових робіт в шарах з відкритим очисним простором висотою понад 2 метри, на очисних роботах жильних родовищ у разі заряджання з помостів установлених на кріпленні.

Відкриті гірничі роботи

Заряди вибухових речовин на відкритих гірничих роботах.

Застосування поліетиленових рукавів для заряджання обводнених свердловин.

Організація вибухових робіт під час проведення масових вибухів на відкритих гірничих робіт.

Методи відділення штучного каменю. Шпуровий метод відділення штучного каменю. Визначення необхідної кількості і глибини шпурів для утворення щілини в залежності від міцності породи, працездатності застосовуваних вибухових речовин. Конструкція шпурових зарядів ВР. Підготовка забивки. Заряджання та забивка шпурів, порядок їх підривання.

Організація робіт під час підготовки та проведенні вибухів з подрібнення негабаритів та розробки штучного каменю.

Подрібнення негабаритів зарядами ВР і їх способи. Умови застосування, сутність, переваги і недоліки. Величина зарядів. Безпечні відстані при подрібненні негабаритів вибухом.

Накладні і кумулятивні заряди для подрібнення негабаритів; їх типи, конструкція та умови застосування. Питома витрата ВР на вторинне подрібнення кусків породи і руди.

Гідровибуховий спосіб подрібнення негабаритів та відділення блочного каменю.

Телефонний зв’язок та радіозв'язок в кар’єрі, їх призначення. Будова звукової апаратури, що застосовується для сигналізації при вибухових роботах.

Заборонна зона під час заряджання свердловин. Порядок входу в заборонну зону осіб, які контролюють роботу вибуховика.

Заряджання і монтаж мережі при зворотному ініціюванні. Будова дублюючої мережі.

Місця виготовлення патронів-бойовиків.

Вибухові прилади, їх  конструкція і принцип дії. Перевірка вибухових приладів перед видачею їх вибуховикам та термiни випробування. Використання силової й освітлювальної мережі для електричного підривання. Прилади і пристосування для підривання від електричної мережі. Будова вибухових станцій і місце їх розташування.

Особливості електричного підривання і за допомогою детонуючого шнура.

Сполучні і магістральні проводи при електричному підриванні; їх характеристика і призначення. Монтаж підривних мереж, перевірка її справності та опору електричної мережі.

Вимірювальні і контрольні прилади при електричному підриванні. Прилади для визначення струмопровідності і величини опору провідника. Омметри, лінійні містки, вибухові випробувачі; будова і принцип дії. Правила користування і догляд за приладами. Порядок перевірки електровимірювальних приладів.

Організація підготовки та проведення масових вибухів на кар'єрах, шахтах.

Організація вибухових робіт.

Організація вибухових робіт під час проведення капітальних і підготовчих виробок, під час виконання масових вибухів.

Організація вибухових робіт при швидкісному проведенні виробок із застосуванням різних прохідницьких комплексів.

Матеріали, пристосування і інструменти вибуховика.

Тема 5. Загальні правила ведення вибухових робіт

Розвиток науки і практики з вибухової справи в гірничодобувній промисловості.

Сутність і значення вибухових робіт у народному господарстві, їх виробничий і економічний ефект.

Сучасні досягнення в техніці вибухової справи. Шляхи подальшого розвитку техніки і технології вибухових робіт у створенні високоефективних і безпечних ВМ.

Буровибухові роботи як технологічний засіб при проведенні гірничих виробок і очисній виїмці корисних копалин.

Персонал для вибухових робіт та вимоги до нього.

Визначення меж небезпечних зон за сейсмічним впливом, розльотом уламків гірничої маси та ударною хвилею і їх величина. Призначення постів охорони небезпечної зони. Порядок виведення людей, не пов'язаних з вибуховими роботами, за межі небезпечної зони. Встановлення огорож і запобіжних знаків.

Виставлення постів охорони небезпечної зони.

Подача звукових сигналів. Значення сигналів: ''Попереджувальний", "Бойовий", "Відбій".

Способи і час подачі сигналів при вибухових роботах. Місця укриття персоналу.

Порядок входу в небезпечну зону осіб, що контролюють роботу вибуховика.

Огляд місця вибуху і порядок допуску працівників до місця вибуху. Огляд блоків після підривання.

Допуск працівників до місць виконання робіт після закінчення вибухових робіт.

Виявлення та порядок інформації про заряди, що відмовили, реєстрації і їх ліквідації. Встановлення загороджувальних і попереджувальних знаків в разі виявлення зарядів, що відмовили. Журнал для запису відмовлень при вибухових роботах і порядок їх ліквідації.

Заходи щодо зменшення впливу дії вибуху на кріплення, устаткування, механізми і комунікації.

Пилоподавлення при виконанні вибухових робіт в кар’єрах. Пилоподавлення при механізованому заряджанні свердловин. Зрошення вибоїв. Способи пилоподавлення при заряджанні свердловин.

Отруйні гази при веденні підривних робіт. Регулювання обсягів шкідливих викидів за рахунок вибору типів ВМ.

Перевірка стану вентиляції і кріплення виробок.

Тема 6. Підривні роботи на шахтах, небезпечних за газом або пилом

Основні небезпечні ситуації під час ведення вибухових робіт в шахтах небезпечних за газом або пилом. Режимність виробок.

Вимоги до запобіжних вибухових речовин, умови їх застосування. Вимоги до засобів ініціювання, джерел струму і до провітрювання виробок. Умови застосування незапобіжних ВР. Глибина шпурів, відстань між ними і конструкції зарядів.

Додаткові вимоги при струсному підриванні.

Вимірювання концентрації метану перед виконанням вибухових робіт у вибої, у виробках, що примикають до нього та у місці укриття вибуховика.

Вимоги до місць укриття вибуховиків.

Організація підготовки і проведення вибухових робіт у шахтах небезпечних за газом або пилом.

Порядок проведення вибухових робіт на об’єктах гірничодобувної промисловості небезпечних за газом або пилом.

Тема 7. Транспортування, зберігання, облік і видача вибухових матеріалів. Організація роботи вибуховика

Правила безпеки під час транспортування небезпечних вантажів та вибухових матеріалів.

Основний напрямок в області механізації вибухових робіт. Загальні відомості про засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт на складах ВМ - поверхневих і підземних. Схеми комплексної механізації вибухових робіт. Вибухові речовини, що допущені до пневматичного заряджання шпурів і свердловин.

Механізовані комплекси з розтарювання вибухових матеріалів. Пересувні і стаціонарні комплекси, їх будова, робота основного обладнання. Розтарювально-навантажувальні установки. Санітарно-гігієнічні умови роботи на комплексах і установках. Охорона праці.

Вимоги безпеки до зарядного, доставочного і змішувального устаткування.

Види транспорту, що застосовуються для перевезення ВМ. Умови і норми спільного перевезення ВМ різних груп сумісності. Порядок переміщення автотранспорту. Вимоги до автомашин, що перевозять ВМ.

Машини для перевезення і заряджання гранульованих і компонентів для виготовлення емульсійних вибухових речовин на відкритих гірничих роботах.

Спуск і підйом по стволу шахти ВМ у клітях і баддях. Види транспорту, що застосовуються для транспортування ВМ  горизонтальними і похилими виробками. Умови доставки ВМ електровозами.

Спуск і підйом ВМ у шурфи і шахти, обладнані ручними воротками і лебідками. Перенесення ВМ у сумках, касетах і заводському упакуванні.

Охорона під час перевезення і перенесення ВМ. Правила безпеки при транспортуванні ВМ. Централізована доставка ВМ до місць робіт.

Порядок отримання, навантаження, розвантаження, доставки вибухових матеріалів з базових та роздавальних складів до місць робіт.

Поняття про склади вибухових матеріалів. Типи підземних складів, їх будова і ємність. Базисні і роздавальні склади ВМ, їх призначення і вимоги до складів ВМ і їх розташування. Будова сховищ для ЗІ і ВР.

Освітлення і захист складів від блискавки. Провітрювання складів. Охорона, сигналізація і протипожежний захист складів.

Основні вимоги до розташування підземних складів.

Пропускна система на складах ВМ. Групи сумісності ВМ по ступені небезпеки при збереженні і перевезенні ВМ. Робота, що проводиться вибуховиками на складах. Форми обліку ВМ, наряд-накладна, наряд-путівка на виконання вибухових робіт. Вимоги щодо їх оформлення при прийманні і видачі ВМ. Централізована доставка ВМ і збереження їх на підземних дільницях. Місця для збереження ВМ (дільничні пункти, сейфи, шухляди).

Облік повернутих не витрачених ВМ. Нагляд за витратою ВМ. Охорона ВМ на кар’єрах, підземних складах та на дільницях і місцях роботи.

Маркування капсулів-детонаторів і електродетонаторів у металевих гільзах обтискуючими пристроями.

Маркувальна голівка, її призначення, будова і принцип роботи.

Робоча інструкція з маркування обтискуючими пристроями електродетонаторів і капсулів-детонаторів. Цифрові і буквені маркери.

Заходи безпеки і технічне обслуговування маркувальних голівок. Принцип складання таблиці літерних позначень і номерів вибуховиків. Інші способи маркування капсулів-детонаторів і електродетонаторів.

Облаштування приміщення і місця для маркування. Порядок нанесення знаків на детонатори. Видача, повернення і збереження маркованих детонаторів на склад ВМ.

Організація доставки ВМ від видаткового складу ВМ до місця роботи і їх охорона на місцях робіт.

Звітність вибуховика перед роздавальником складу ВМ.

Норми освітлення складів вибухових матеріалів (далі ВМ). Електричне освітлення: стаціонарне, місцеве і комбіноване. Вимоги, які ставляться до освітлення.

Випробування капсулів-детонаторів і електродетонаторів.

Зовнішній огляд тари, зовнішній огляд відібраних капсулів-детонаторів і електродетонаторів, на відповідність електричному опору.

Випробування вогнепровідного шнура на водостійкість, швидкість, повноту і рівномірність горіння.

Випробування детонуючого шнура, на водостійкість, безвідмовність підривання за встановленими схемами

Заходи безпеки, що повинні дотримуватись при проведенні випробування ВМ.

Причини, що викликають необхідність знищення ВМ. Способи знищення ВМ: підриванням, спалюванням та  розчиненням у воді. Порядок і місце проведення знищення ВМ. Місце укриття осіб, які здійснюють знищення ВМ. Охорона місць проведення знищення. Акти про проведення знищення ВМ, їх  кількість і місця збереження.

Знищення ВМ підриванням: ВР, що підлягають підриванню. Кількість ВМ, допустиме до знищення підриванням за один прийом. Способи підривання. Особливості знищення КД і ЕД. Складування ВМ, що підлягають підриванню.

Знищення ВР спалюванням: ВР, що підлягають спалюванню. Кількість ВР, допустима до знищення спалюванням за один прийом. Порядок розкладки патронів ВР. Параметри і місця розташування багать, способи їх підпалювання.

Знищення ВР розчиненням: ВР, які  підлягають розчиненню у воді. Умови та пособи і дози розчинення ВР у воді.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
|  | Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для яких є потреба в професійному доборі, проведення яких необхідне спеціальне навчання і перевірка знань з охорони  праці. Безпека праці вибуховика на робочому місці. Основні небезпечні виробничі фактори при проведенні виробок і при вибухових роботах.

Обладнання, контрольно-вимірювальні і підривні прилади для вибухових робіт, правила безпечного користування ним. Правила безпеки праці під час одержання і транспортування ВМ, виготовлення запалювальних і контрольних трубок , перенесення ВМ, підготовки і виконання вибухових робіт, огляду місця проведення вибухових робіт.

Зони небезпеки, виставлення постів охорони, подача сигналів перед заряджанням, перед вибухом і після проведення вибуху. Допуск працівників у місця проведення вибухових робіт. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Контроль вмісту газу в рудниковому повітрі. Захист органів дихання: протипилові респіратори, фільтруючі і ізолюючі саморятувальники, їх будова і принцип дії.  Захист органів зору. Типи окулярів і їх призначення. Прилади контролю безпечних умов праці.

Порядок видачі, збереження і користування спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

Поняття про виробничий травматизм. Види травматизму і його причини,

Інженерно-технічні засоби безпеки.

Засоби колективного захисту працівників.

Заходи безпеки при виготовленні патронів-бойовиків; вогневому і електровог-невому підриванні, підриванні за допомогою електродетонаторів, детонуючого шнура і неелектричних систем ініціювання. Заходи безпеки при веденні вибухових робіт у горизонтальних і похилих виробках, при проходці й поглибленні стволів шахт,

Заходи безпеки при механізованому заряджанні шпурів і свердловин та камер.

Охорона праці при виконанні вибухових робіт при геофізичних роботах і проведенні прострільмо-підривних робіт в свердловинах.

Безпечні прийоми при ліквідації невибухлих зарядів, торпед, випробуванні вибухових матеріалів.

План ліквідації аварій.

План евакуації людей з кар`єру, складу ВМ, шахти, у випадку аварії.

Значення правил внутрішнього трудового розпорядку й інструкцій з охорони праці за професіями і видах робіт у профілактиці травматизму.

Відповідальність за порушення і невиконання інструкцій з охорони праці. Характерні приклади порушень правил безпеки, що послужили причиною виробничого травматизму.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосовування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Коди термінових дій при займанні різних видів ВР, їх значення.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Відомості з хімії»

| № п.п. | Найменування тем | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | У тому числі На лабораторно-практичні заняття |
| 1. | Поняття про речовини та їх перетворення | 2 |  |
| 2. | Атмосферний склад повітря. Склад рудникової атмосфери | 2 |  |
| 3. | Хімічний склад вибухових речовин | 4 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Поняття про речовини та їх перетворення

Поняття про речовини і їх властивості. Прості речовини і їх властивості. Чисті речовини і суміші. Фізичні і хімічні явища. Поняття про механічні та хімічні з`єднання. Признаки і умови протікання хімічних реакцій. Чисті перетворення (на прикладах вибухових речовин). Основні хімічні закони. Хімічні реакції речовин. Реакція розпаду, з`єднання та заміщення. Водень і кисень, їх властивості. Горіння в кисні і повітрі. Сутність процесів горіння і окислювання.

Тема 2. Атмосферне повітря і його склад . Склад рудникової атмосфери.

Атмосферне повітря і його склад. Склад рудникової атмосфери і способи її виміру. Шкідливі домішки в рудниковій атмосфері :вуглекислий газ, окис вуглецю, окис азоту, сірководень, сірчистий газ, пари ртуті, їх властивості. Метан і його властивості.  Небезпечні концентрації метану в рудниковій атмосфері.

Тема 3. Хімічний склад вибухових речовин

Поняття про органічні сполуки. Хімічний склад вибухових речовин. Склад аміачно-селітряних і нітрогліцеринових вибухових речовин. Хімічні реакції.  Форми вибухового перетворення. Гази, що утворюються при хімічних перетвореннях вибухових речовин. Найпростіші хімічні реакції. Поняття про кисневий баланс вибухових речовин, їх види. Вплив кисневого балансу на склад  продуктів вибуху.

Реакція аміачної селітри в сульфідних рудах і способи її нейтралізації.

Типова навчальна програма з предмета

«Гірничотехнічне креслення»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Поняття про креслення | 3 |  |
| 2. | Поняття про топографічні плани. Земельні і гірничі відводи. Плани гірничих робіт | 7 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Поняття про креслення

Загальні відомості про способи зображення предметів та креслення (ескіз, схема, креслення). Значення креслень у гірничій справі.

Призначення робочого креслення і вимоги, які пред’являються до нього. Умовні позначки на кресленнях. Значення креслення в техніці. Розрізи і перерізи. Різниця між розрізом і перерізом. Ескіз. Різниця між кресленням і ескізом. Призначення ескізів, креслень-схем і правила їх складання. Поняття про електричні схеми та їх читання.

Тема 2. Поняття про топографічні плани. Земельні і гірничі відводи. Плани гірничих робіт

Поняття про топографічні плани, земельні і гірничі відводи. Навчання зображення кар`єру і його елементів (уступ, траншея, робоча площадка). Плани гірничих робіт, геологічні розрізи.

Креслення гірничих виробок і планів гірничих робіт. Поперечні і поздовжні, вертикальні і горизонтальні розрізи гірничих виробок. Масштаби. Умовні позначки на планах гірничих робіт і розрізах гірничих виробок. Складання і читання  креслень земельних, гірничих відводів, гірничих виробок і планів  гірничих робіт.

Типова навчальна програма з предмета

«Гірнича електротехніка»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Проводи і кабелі, що застосовуються в вибуховій мережі | 4 |  |
| 2 | Блукаючі струми і статична електрика та їх небезпека | 2 |  |
| 3 | Контрольно-вимірювальні прилади. Запобіжна апаратура. Заземлення. | 6 | 2 |
|  | Всього годин: | 12 | 2 |

Тема 1. Проводи і кабелі, що застосовуються у вибуховій мережі

Поняття про провідникові матеріали. Проводи і кабелі одножильні і багатожильні, матеріали що застосовуються для виготовлення проводів і кабелів, їх будова. Електроізоляційні матеріали, газоподібні, рідкі, тверді, органічні, неорганічні, природні, штучні.

Види ізоляційних покрить в залежності від призначення проводів. Основні марки проводів і кабелю, що застосовуються для вибухових робіт.

Тема 2. Блукаючі струми і статична електрика та їх небезпека

Блукаючі струми. Статична електрика. Небезпека передчасних вибухів зарядів з вибуховими матеріалами від статичної електрики і блукаючих струмів.

Тема 3. Контрольно-вимірювальні електроприлади. Запобіжна апаратура. Заземлення

Поняття про електричні вимірювання. Загальні відомості про електровимірювальні прилади, устаткування та апаратуру. Класифікація електровимірювальних приладів за принципом дії, точності показників і області застосування. Будова і призначення амперметра, вольтметра, омметра, ватметра. Схема включення їх в електричну мережу.

Електровимірювальні прилади для постійного і перемінного струму.

Правила користування електровимірювальними приладами.

Пускорегулююча апаратура: рубильник, перемикачі, вимикачі, магнітні пускачі; їх будова, призначення і область застосування.

Запобіжна апаратура: запобіжники, реле мінімальної і максимального струмового захисту; їх будова, принцип дії і призначення. Захист від витоку струму. Робота реле від витоку струму.

Заземлення. Способи улаштування заземлення. Мінімальні розміри заземлювачів і заземлюючих проводів. Величина перехідного опору мережі заземлення. Періодичність огляду і перевірки опору заземлюючих улаштувань.

Лабораторно-практичні роботи:

  - Вимірювання напруги і сили струму в паралельно і послідовно з'єднаних ланцюгах.

  - Вимірювання опору проводів, мереж. Включення в ланцюг вольтметра, амперметра, омметра.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 7112 Вибуховик

Кваліфікація – 4  розряд

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Ознайомлення з виробництвом, гірничими виробками, буровими роботами і технологією вибухових робіт | 12 |
| 3. | Вибухові роботи | 90 |
| 4. | Підготовчі, основні і допоміжні операцій при огневому та електровогневому підриванні зарядів ВР | 18 |
| 5. | Підготовчі, основні і допоміжні операції при електричному підриванні зарядів ВР | 18 |
| 6. | Підготовчі, основні і допоміжні операції при підриванні зарядів ВР детонуючим шнуром і неелектричною системою ініціювання | 18 |
|  | Всього годин: | 162 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вибуховика, складністю 4-го розряду | 120 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 126 |
|  | Разом: | 288 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Ознайомлення з режимом роботи, організацією праці, правилами внутрішнього розпорядку і безпекою праці. Заходи щодо запобігання травматизму: охорона небезпечних місць, заземлення обладнання, робота справним інструментом тощо.

Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Протипожежні заходи. Причини пожежі. Правила поведінки при пожежі, порядок виклику пожежної команди, використання засобів пожежогасіння, будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2. Ознайомлення з виробництвом, гірничими виробками, буровими роботами і технологією вибухових робіт

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Ознайомлення з кар`єром і його елементами. Вивчення розкривних робіт, транспортування і складування в відвал гірничої маси. Ознайомлення з задіяним устаткуванням

Вивчення розташування, призначення і параметрів траншей. Ознайомлення з запобіжними бермами, укосом борту кар`єру.

Ознайомлення з діючими вибоями, масштабами проведення масових вибухів, параметрами площадок, буровим, вантажним і транспортним устаткуванням, з схемами розміщення і .руху вантажного і транспортного устаткування.

Ознайомлення із схемами розміщення вибухових свердловин на уступах.

Розрахунок лінії найменшого опору, відстань між рядами і свердловинами. Паспорт буровибухових робіт. Розрахунок величини уповільнення вибуху зарядів перших і подальших рядів свердловин. Сейсмічна дія при масових вибухах.

Засвоєння головних вимог охорони праці при переміщенні бурового устаткування на уступах.

Ознайомлювання з буровими роботами при бурінні свердловин, типом задіяних бурових верстатів, їх характеристикою, буровим інструментом, схемами методами очистки свердловин від бурового дріб`язку.

Порядок виконання робіт:

- вибухових робіт щодо ліквідації зависань в дучках, рудоспусках, заколів у покрівлі та стінках гірничих виробок, розробки негабаритів, розпушування металевої стружки, залежалої руди, солі, змерзлих дров, корчування пнів, вирубки лісу; виконання вибухових робіт в металевих конструкціях на денній поверхні та бронеямах;

- заряджання шпурів, свердловин, камер та інших виробок для проведення вибухових робіт, заряджанням прострілювально-вибухової апаратури;

- монтажу вибухових мереж, перевірки їх справності, опору електричних мереж;

- з технологією ліквідації шлаківників мартенівських печей, особливостей ведення вибухових робіт в гарячих шлаківниках, технології вибухових робіт в остиглих “козлах”, що охолонули, в охолодах доменних печей.

- з технологією виготовлення електрозапалів для перфорації та торпедування свердловин, заряджання прострільмо-вибухової апаратури, порядок перевірки справності, підготовки до заряджання та розряджання стріляючої апаратури, перфорування та торпедування свердловин.

Ознайомлення з будовою прострілювально-підривної апаратури, ґрунтоносів, торпед.

Ознайомлення з порядком:

- виписування, одержання , завантажування, вивантажування, доставки вибухових матеріалів з базисних та роздавальних складів до місць робіт, обліку витрати ВМ та їх підтвердження, здачі залишків на склад, веденням журналв з вибухової справи;

- підготовки забивки. Проведення механізованої забивки свердловин;

- заміру метану в забоях перед заряджанням шпурів та перед кожним підриванням зарядів;

- перевірки відповідності розміщення, глибини та напрямку шпурів, свердловин проектам і паспортам на вибухові роботи;

- розстановки постів охорони небезпечної зони, установки огорожі та запобіжних знаків, подання установлених сигналів про проведення вибухових робіт;

- перевірки якості осланцювання;

- огляду місця після підривних робіт і способами ліквідації не підірваних зарядів, проведення полігонних випробувань вибухових матеріалів

Ознайомлення з методами і способами визначення придатності вибухових матеріалів до використання і знищення непридатних, проведенням полігонних випробувань вибухових матеріалів.

Тема 3. Вибухові роботи

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Виписування, одержання, завантажування, вивантажування, доставка вибухових матеріалів з базисних та роздавальних складів до місць робіт. Облік, витрати ВМ та їх підтвердження. Здача залишків на склад. Ведення журналів з вибухової справи.

Визначення придатності вибухових матеріалів до використання і знищення непридатних, проведенням полігонних випробувань вибухових матеріалів.

Замір метану в вибоях перед заряджанням шпурів, свердловин та перед кожним підриванням зарядів.

Перевірка відповідності розміщення, глибини та напрямку шпурів, свердловин проектам і паспортам на вибухові роботи.

Розстановка постів охорони небезпечної зони, установка огорожі та запобіжних знаків, подання установлених сигналів про проведення вибухових робіт.

Заряджання шпурів, свердловин, камер і котлів зарядними машинами, пнемо-зарядниками різних типів.

Підготовка забивки. Проведення механізованої забивки свердловин.

Перевірка якості осланцювання.

Виконання монтажу і перевірки справності вибухової мережі, подача сигналів, підривання шпурів, свердловин. Огляд вибою після виконання вибухових робіт і організація провітрювання, приведення вибою в безпечний стан, ліквідація зарядів, що не вибухнули (при необхідності).

Огляд місця після підривних робіт, ліквідація зарядів, що не вибухнули, проведення полігонних випробувань вибухових матеріалів.

Ліквідація зависань в дучках, рудоспусках, заколів у покрівлі та стінках гірничих виробок, негабаритів, розпушування металевої стружки, залежалої руди, солі, змерзлих дров, корчування пнів, вирубка лісу; виконання вибухових робіт в металевих конструкціях на денній поверхні та броне ямах.

Ліквідація шлаківників мартенівських печей, ведення вибухових робіт в гарячих шлаківниках, вибухові роботи в остиглих “козлах”, що охолонули, в охолодах доменних печей.

Виготовлення електрозапалів для перфорації та торпедування свердловин, заряджання прострільмо-вибухової апаратури, перевірка справності, підготовки до заряджання та розряджання стріляючої апаратури, перфорування та торпедування свердловин.

Тема 4. Підготовчі, основні і допоміжні операції при огневому та електровогневому підриванні зарядів ВР

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Виявлення придатності засобів вогневого і електровогневого підривання при їх одержанні на складі ВМ.

Виготовлення запалювальних і контрольних трубок, укладання у сумки і перенесення до місця виконання вибухових робіт.

Виготовлення патронів-бойовиків, монтаж вибухових мереж в залежності від способу підривання, подача сигналів перед заряджанням шпурів, перед підриванням і після вибуху зарядів. Рахунок кількості вибухів. Ліквідація зарядів, що не вибухнули.

Тема 5. Підготовчі, основні і допоміжні операції при електричному підриванні зарядів ВР

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Виявлення придатності по  зовнішньому огляду електродетонаторів при їх одержанні на видатковому складі ВМ, правилам виміру їх опору та перевірка його величини.

Укладання електродетонаторів у сумки та їх перенесення до робочих місць.

Виготовлення патронів-бойовиків, монтаж вибухових мереж з різною кількістю електродетонаторів у групі, з’єднання їх.

Подача сигналів перед заряджанням шпурів, підриванням і після вибуху зарядів. Ліквідація зарядів, що не вибухнули.

Тема 6. Підготовчі, основні і допоміжні операції при підриванні зарядів ВР детонуючим шнуром і неелектричною системою ініціювання

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Виявлення придатності детонуючого шнура, короткоуповільнених реле і неелектричної системи підривання при їх одержанні на видатковому складі ВМ та перевірка їх кількості.

Виготовлення патронів-бойовиків, заряджання при різних конструкціях зарядів, монтаж вибухових мереж з детонуючого шнура, приєднання відгалужень детонуючого шнура (неелектричної системи) до магістральної лінії, установлення короткоуповільнених реле на магістральних лініях детонуючого шнура в залежності від способу підривання, подача сигналів перед заряджанням шпурів, свердловин перед підриванням і після вибуху зарядів. Ліквідація зарядів, що не вибухнули.

П. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення  з видами робіт і організацією праці вибуховика. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. Організація охорони праці на підприємстві.

Тема 2. Самостійне виконання робіт вибуховика, складністю 4-го розряду

Самостійне виконання робіт вибуховика 4-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики згідно з детальною програмою виробничої практики, враховуючи конкретні умови підприємства.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія - 7112 Вибуховик

Кваліфікація - 4 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Основні відомості з гірничої справи при відкритій розробці корисних копалин;

- Історію розвитку вибухової справи

- Склад атмосферного та рудникового повітря;

- Види кар’єрного транспорту;

- Призначення водовідливу, зв’язку. Норми освітлення робочих місць;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- Основні положення про теорію вибуху;

- Асортимент і властивості вибухових речовин, які застосовуються під час підготовки і проведення вибухових робіт на відкритих гірничих розробка;

- Організацію безпечної підготовки робочого місця для виконання вибухових

робіт;

- Правила одержання вибухових матеріалів та звітність про використання;

- Правила транспортування вибухових матеріалів;

- Машини та механізми для виконання бурових робіт та їх принципи дії;

- Типи та характеристики машин і механізмів для транспортування аміачно-селітренних, емульсійних, та водонаповненнях вибухових матеріалів промислового призначення;

- Правила безпеки при підготовці та проведенні підривних робіт на кар'єрах;

- Правила монтажу вибухових мереж;

- Правила охорони праці при роботі з електрообладнанням;

- Статична електрика, блукаючі та ємкісні струми;

- Захист від  накопичення статичної електрики;

- Правила поведінки під час грози;

- Контурне підривання;

- Сучасні вимоги до якості вибухових матеріалів;

- Способи підривання гірничих порід;

- Методи виконання вибухових робіт

- Способи пилоподавлення при заряджанні свердловин;

- Пряме та зворотнє ініціювання;

- Засоби ініціювання, їх характеристики, будову та правила поводження з ними;

- Способи і час подачі сигналів при виконанні вибухових робіт;

- Місця укриття персоналу перед вибухом;

- Правила проведення вибухових робіт зустрічними вибоями;

- Порядок допуску контролюючих органів в небезпечну зону;

- Необхідність огляду місця вибуху;

- Порядок допуску  працівників  до місця вибуху;

- Про необхідний робочий інструмент та прилади для виконання вибухових робіт;

- Правила безпеки при зарядці вибуховими речовинами шпурів, свердловин та   камер;

- Будову бронеям;

- Питомі витрати вибухових матеріалів;

- Принцип дії пневматичних порційних та шнекових зарядників;

- Правила підготовки блоків під зарядку,

- Про охоронні та безпечні зони при зарядці та проведенні вибуху;

- Розташування зображень на кресленні;

- Масштаби креслень;

- Правила виконання написів на кресленнях;

- Нанесення розмірів на кресленнях;

- Способи приготування та використання забійки для шпурів;

- Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

- Технологічну послідовність підготовки матеріалу та інструменту до роботи;

- Класифікацію вибухових матеріалів, які застосовуються при виконанні вибухових робіт  на відкритих гірничих та геофізичних роботах;

- Основні властивості ініціюючих вибухових речовин: фізичні, хімічні, механічні технологічні та інші.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце;

- Підготовляти інструменти та зарядні механізми до роботи;

- Очищувати, промивати, продувати шпури, свердловини для їх зарядки;

- Виготовляти патрони-бойовики;

- Використовувати підривні прибори при виконанні вибухових робіт;

- Маркувати засоби ініціювання;

- Виконувати розрахунки вибухових мереж;

- Споряджати та опускати торпеди  у свердловини та їх підривати;

- Виконувати роботи з подрібнення негабаритів за допомогою шпурових,  накладним зарядів вибухових матеріалів;

- Заряджати вертикальні та похилі свердловини та шпури.

- Монтувати підривні мережі електричним способом та

- Перевіряти  справність вибухових приладів для виконання вибухових робіт;

- Виконувати маркування засобів ініціювання;

- Випробовувати та знищувати вибухові матеріали;

- Готувати гірлянди для масових вибухів;

- Монтувати вибухову мережу неелектричними системами ініціювання;

- Правила охорони праці при проведенні похилих та вертикальних виробок;

- Охолоджувати та заміряти температуру в шпурах шлаків;

- Корчувати пні, вирубувати дерева підриванням  заряду вибухових матеріалів;

- Вибирати питому вагу вибухових матеріалів для корування;

- Зміцнювати метали вибухом;

- Розпушувати матеріали, що  змерзлися;

- Визначати небезпечні зони по розльоту кусків породи;

- Виконувати вибухові роботи в бронеямах;

- Надання першої допомоги потерпілим при аварійних ситуаціях;

- Проведення  замірів опорів вибухових мереж.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 | Змішувально-зарядна машина «Україніт-4» Змішувально-зарядна машина «Ігданіт» Змішувально-зарядна машина «Оrika» Змішувально-зарядна машина «Maqnum» Машина транспортна заряджальна МТЗ-3; Машина транспортна заряджальна УТЗ-2 Заряджальна машина УЛЬБА-400; Касета для транспортування та зберігання ВМ КТЗ-3; Зарядник УРЗ-1Б; Ежекторний зарядник «Курама» Зарядник для емульсійних ВР ЗЕП-10 Зарядник для емульсійних ВР ЗЕП-15М; Вибухова станція для проведення масових вибухів ВС-01; Вибухова станція для проведення гірничих виробок ВС-02; Вибухова станція для проведення вибухо-вих робіт в стволах ВС-03; Вибухова станція для вторинного подріб-лення негабаритів та зависань руди ВС-04; Електровоз К-14; Вагони ВГ-2; ВГ-4 для перевозу ВР; Вагон для транспортування в шахту емуль-сійної композиції ВДЕК-3 Гідравлічний домкрат; Перфоратор ТП-48; Перфоратор ПП-50В; Лебідка ЛПТ-3,0; Установка металевого кріплення горизонтальної виробки; Кондиціонери; Муляжі; Вогнепровідний шнур, м ; Запалювальні і контрольні трубки; Капсуль-детонатори; Електродетонатори; Детонуючий шнур, м ; Неелектричні системи ініціювання «УНС»; »Імпульс», «Пріма-ЕРА»; «Nonel», щтук; Патрон-бойовик; Макети (шт.): Стенди з вибуховими речовинами; Стенди з піротехнічними засобами; Стенди з охорони праці Шафа для плакатів Вогнегасники Сейф для зберігання ВМ Аптечка першої медичної допомоги |  | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 20 15 20 30 15 20 5 18 2 2 19 1 8 1 1 |  |
| 2. Інструменти |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 | Ніж вибуховика Захисна каска для голови вибуховика Голка D=8 мм для виготовлення отворів в патронах з ВР для бойовиків Забійник для заміру глибини шпура з позначками через 5 см (2 або 3 м) Рукавиці Окуляри Шахтний акумулятор Саморятувальник ШСМ-30 Фляга з водою Ізолятори для електродетонаторів Складний метр Годинник Респіратор для захисту органів дихання Лупа оптична (збільшення до 4 разів) |  | 5 7 5 1 2 3 3 5 3 25 2 1 3 4 |  |
| 3. Прилади і пристрої (натуральні зразки) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | Сейсмограф; Електронний вимірювач відстані; Електронний вимірювач звуку; Електронний анемометр; Анемометр; Діадема; Метр для вибухових робіт SL7; Газовий тестер; Прилад для заміру пилу; Прилад для пеленгу сили звуку; Омметр класифікатор ОКЕД-1; Переносний міст Р353; Прилад ВІО-3; Прилад ВІС-1; Прилад ХН 2570; Прилад Ю-140; Вимірювач опору вибухових мереж сенсор 1А; Вимірювач опору електродетонаторів сенсор 1Б; Маркувальна головка ЛД-07; Електронний підсилювач звуку; Амперметри від 0,1 до 10А; 50А, шт.;. Вольтметр від 2,5 до 1000 В; шт.; Вимірювальні прилади омметри Колекція зразків гірничих порід; Підривні прилади, в т.ч.: КПВ –3У1; ПІВ-100М; ВП-100; ВП-75; «Зевс»; Пристрій вибуховий ТВП-200; Електронний вибуховий прилад ЖЗ 2460. Гнучкі та броньовані кабелі, шт.; Проводи для вибухових робіт ВП 2 х 0,75 мм, м |  | 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 6 5 3 2 1 2 1 2 2 2 40 7 2 4 2 2 1 2 12 50 |  |
| 4. ТЗН |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Макети (шт.): Проведення і кріплення гірничих виробок; Буропідривні роботи; Способи підривання; Підземні склади ВМ ; Стенди (шт.): Правила безпеки при розробці викидоне- безпечних пластів; Заходи щодо осушення виробок; Стадії розробки шахтного поля; Способи розробки родовищ корисних копалин; Плакати (шт.): Схеми підготовки шахтного поля; Насосні камери головного водовідливу, та їх устрій; Комбіновані системи розробки; Класифікація гірничих виробок; Циклограмма проведення горизонтальної виробки; Конструкції металевого кріплення та умо-ви їх застосування; Вимоги правил безпеки до складу рудникового повітря; Організація робіт в очисному вибої; Вибухові речовини; Макети (шт.): Системи розробки корисних копалин; Розробка родовищ підземним способом; Розробка родовищ відритим способом; |  | 3 2 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 |  |
| 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | Плакати (шт.): - основи графіки; - перерізи та розрізи; - складні креслення. Стенди (шт.): -топографічні плани; - маркшейдерські креслення; - картографічні шрифти; - рельєфи поверхні, їх зображення; Документація (шт.): - держстандарти на гірничу графічну документацію; - маркшейдерсько-геологічна; - експлуатаційно-технологічна |  | 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 |  |
| 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | Плакати (шт.): - основні категорії економіки; - напрямки підприємницької діяльності; - види підприємств за формою власності; - зв’язки економічної теорії з іншими науками; Зразки документів (шт.): - бізнес-плану; - відкриття власної справи; - документи по прийому на роботу; - особова картка робітника; - документи на призначення матеріальної допомоги, пенсій та премій; - планів роботи з персоналом: довгострокові, перспективні, поточні. Стенди (шт.) - суспільна праця та її необхідність; - основні напрями реформування економіки України; - мультимедійні презентації (шт.) - Комплекти карток-завдань для вивчення матеріалу (шт.) |  | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | Плакати (шт.): - права та обов’язки громадян; - трудовий кодекс; - адміністративне правознавство; - екологічне право; Стенди (шт.): - Кримінальний Кодекс України; - види робочого часу; - охорона праці молоді;. Зразки документів з атестації персоналу -трудові книжки; - проект наказу про заохочення або дисци- плінарне стягнення з працівника; - Конституція України; - Принципи правової держави; - Територіальний устрій України; - Закон України «Про професійно-технічну освіту». |  | 1 1 1 1 3 2 1 40 2 1 1 1 1 1 |  |

Міністерство освіти і науки  України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7112.СА.10.00 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: Вибуховик

Код: 7112

Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) перепідготовку

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія: 7112 Вибуховик

- Кваліфікація: 5 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: особливості проведення підривних робіт під час проходки, поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС та підземних споруд спеціального призначення, виконання масових вибухів та при веденні інших складних відкритих гірничих робіт; порядок дублювання підривної мережі; схеми монтажу і порядок розрахунку складних мереж; порядок розрахунку зони, небезпечної за сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірської породи) та ударною хвилею; будову зарядних та зарядно-доставних машин, правила їх експлуатації; методи боротьби з статичною електрикою під час пневмозарядження гранульованими вибуховими речовинами; особливості уповільненого підривання; правила вибору ефективних конструкцій зарядів і схем уповільненого підривання залежно від гірничо-геологічних умов; механізацію внутрішньоскладових вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт у сховищах вибухових речовин другої групи; технологію, засоби автоматизації для механізованого заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами; технологію контейнерної доставки, зберігання і розтарування вибухових речовин; будову динамореактивних систем.

Повинен уміти: виконувати складні підривні роботи під час проведення відкритих і підземних гірничих робіт: під час проходки та поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС, підземних споруд спеціального призначення, боротьби з лісовими пожежами. Монтувати підривні мережі, заряджати, підривати шпури і свердловини під час масових вибухів. Виконувати підривні роботи поблизу різних споруд, у пластах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою більше 3 м, на очисних роботах жильних родовищ при заряджанні з помостів, встановлених на кріпленні. Проводити підривання роззосереджених зарядів для утворення котлованів під опори контактної мережі в скельних породах та нескельних ґрунтах. Заряджати і підривати камерні, свердловинні та котлові заряди. Заряджати і підривати шпури, свердловини, камери, накладні заряди серіями вогневим і електровогневим способами з застосуванням електродетонаторів і детонуючого шнура в умовах наявності кріплення, обладнання, механізмів, комунікацій. Перевіряти стан вентиляції, кріплення, течок грохотів, перекриттів, помостів. Виконувати підривні роботи методом “контурного підривання”. Монтувати електропідривну і дублювальну мережу із змішаним з’єднанням зарядів. Визначати небезпечну зону з сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірничої маси) та ударної хвилі. Переробляти вибухові речовини на механізованому комплексі. Проводити механізоване зарядження свердловин, шпурів, камер зарядними і зарядно-доставними машинами, керувати ними, здійснювати технічне обслуговування їх.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

- додержуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання вибухових робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень вибуховик 4-го розряду:

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Вибуховик» 4-го розряду - не менше 1 року.

- Сфера професійного використання випускника

Добувна промисловість.

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 22 років.

Стать: чоловіча.

Медичні обмеження.

Допуск органів МВС до поводження з вибуховими матеріалами.

Типовий навчальний план

Професія – 7112 Вибуховик

Кваліфікація: 5 розряд

Загальний фонд навчального часу – 315 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 23 | 2 |
| 1.1 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 3 | 2 |
| 1.4 | Резерв часу | 8 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 91 |  |
| 2.1 | Технологія вибухових робіт | 56 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.3 | Гірничотехнічне креслення | 6 |  |
| 2.4 | Фізика гірських порід | 6 |  |
| 2.5 | Гірнича електротехніка | 8 | 1 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 186 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на виробництві | 102 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 84 |  |
| 4. | Консультації | 7 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 308 | 3 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Вибуховик» 5 розряду

1. Кабінети:

- Спецтехнологія та технічні дисципліни

- Кабінет технічного креслення

- Електротехніка

- Охорона праці

- Інформаційні технології

2. Майстерня:

- технологій вибухових робіт

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 2 |  |
| 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку | 2 |  |
| 3. | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 2 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Конституційні гарантії прав громадян України на свободу і працю. Законодавство України про працю згідно з Кодексом законів про працю. Основні трудові права і обов’язки працівників. Рівність трудових прав громадян України. Регулювання трудових відносин.

Трудовий договір, його зміст, форми і строки укладання.

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження  надурочних робіт.

Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки та порядок їх надання при вибухових роботах.

Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації в разі втрати роботи. Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення України.

Правове регулювання системи обов’язкового  соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Задачі, принципи та види страхування. Гарантії та компенсації при нещасному випадку на виробництві. Обов’язки роботодавця та порядок відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. Фінансування попереджувальних заходів щодо скорочення виробничого травматизму та профзахворювань.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ефективність використання виробничих фондів | 3 |  |
| 2. | Шляхи зниження витрат виробництва у добувній промисловості | 3 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Ефективність використання виробничих фондів

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів.

Тема 2. Шляхи зниження витрат виробництва у добувній промисловості

Витрати виробництва. Собівартість продукції, ïï формування. Основні шляхи зниження витрат виробництва: підвищення продуктивності праці, виробництво високоякісної продукції та забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняному і світовому ринках, впровадження нових технологій, зменшення матеріаломісткості продукції, економія сировини, матеріалів, електроенергії, запровадження кращих прийомів та методів праці, ефективне використання робочого часу.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 1 | 1 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 1 | 1 |
|  | Всього годин: | 3 | 2 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики. Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і завдання інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.

Вплив інформаційних технологій на розвиток вугільної промисловості та виробництва. Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі. Інформаційна криза і інформаційні ресурси. Особливості нових інформаційних технологій у вугільній промисловості. Використання   інформаційних   і    комп'ютерних   технологій       для   автоматизації виробництва.

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, гнучким автоматизованим модулем, лінією, підприємством.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки у вугільній промисловості. Галузеве програмне забезпечення.

Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.

Лабораторно-практична робота:

1. Робота з прикладними програмами професійного спрямування (з професії гірник з ремонту гірничих виробок)

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв'язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Лабораторно-практична робота:

- Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими системами.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія вибухових робіт»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вибухові речовини та засоби ініцюювання | 12 |  |
| 2. | Методи та способи ведення складних вибухових робіт | 6 |  |
| 3. | Правила ведення складних вибухових робіт | 14 |  |
| 4. | Вибухові роботи під час проходки горизонтальних і похилих виробок та заглиблення стволів шахт | 10 |  |
| 5. | Вибухові роботи на шахтах, небезпечних за газом або пилом | 6 |  |
| 6. | Транспортування, зберігання, облік і видача вибухових матеріалів. Організація роботи вибуховика | 8 |  |
|  | Всього годин: | 56 |  |

ПРОГРАМА

Тема 1. Вибухові речовини та засоби ініцюювання

Класифікація вибухових речовин (далі ВР) за умовами застосування (незапобіжні, запобіжні, підвищеної запобіжності і високо запобіжні).

Перелік промислових ВМ, допущених до постійного застосування на відкритих і підземних гірничих роботах.

Конверсійні ВР.

Поняття про токсичність ВР. Заходи безпеки під час поводження з аміачно-селітряними, нітроефіроскладовими ВР.

Засоби ініціювання зарядів ВР. Капсуль-детонатор, його будова і принцип дії, характеристика й умови застосування. Детонатор вогневої дії, його конструкція і принцип дії.

Правила безпеки під час поводження з капсулями–детонаторами.

Піротехнічні реле уповільнення, їх будова.

Вогнепровідний шнур, конструкція, швидкість горіння й умови застосування.

Характеристика вогнепровідних шнурів. Дефекти вогнепровідного шнура які викликають припинення, уповільнення і прискорення горіння, способи їх визначення.

Засоби запалювання вогнепровідного шнура. Запальні патрони, електрозапальні трубки і электрозапальники. Їх будова і умови застосування. Запобіжні електродетонатори що застосовуються для шахт і рудників небезпечних за газом або пилом та ін. Відмінність запобіжних електродетонаторів від незапобіжних. Заходи безпеки під час поводження з електродетонаторами .

Упаковування засобів ініціювання.

Неелектричні системи ініціювання зарядів у шпурах і свердловинах. Перспективи їх застосування на підземних роботах.

Типи джерел струму.

Патрони-бойовики, призначення і характеристика. Способи виготовлення патронів-бойовиків з пресованої та патронованої вибухової речовини; їх конструкція. Місця для їх виготовлення для шпурових, свердловинних і камерних зарядів та необхідний інструмент.

Виготовлення патронiв-бойовикiв з використанням детонуючого шнура, електродетонаторів, запальних трубок та з застосуванням неелектричних систем iнiціювання.

Приміщення для виготовлення запальних і контрольних трубок. Порядок закріплення капсуля-детонатора з вогнепровідним шнуром.

Заходи безпеки під час виготовлення патронів-бойовиків запальних і контрольних трубок.

Тема 2. Методи та способи ведення складних вибухових робіт

Метод шпурових зарядів. Схеми розташування шпурів у вибоях з однієї і декількома оголеними площинами. Перевірка правильності розташування шпурів у вибої, відповідності їх глибини паспортним даним.

Коефіцієнт використання шпуру і свердловин (далі КВШ). Акти дослідних вибухів.

Відстань між шпурами при відділенні блоків штучного каменю. Параметри шпурових зарядів при багаторядному розташуванні шпурів в породах різної міцності. Очищення шпурів від бурового дріб'язку.

Метод свердловинних зарядів. Перевірка глибини свердловин. Визначення необхідної кількості і довжини шпурів і свердловин в залежності від міцності породи, площі вибою, кількості оголених площин, потужності застосованих вибухових речовин і діаметра порожнини, що підривається.

Діаметр свердловин, вибір і розрахунок їх сітки. Величина заряду у свердловині. Конструкція зарядів. Лінія найменшого опору по підошві. Визначення лінії найменшого опору

Відстань між зарядами шпурів і свердловин і її вплив на безвідмовність вибуху (стиск зарядів або підбій вибухом сусіднього шпуру чи свердловини).

Схеми розташування свердловин, на уступі, в бурових виробках шахт. Схеми монтажу вибухової мережі на уступі і в шахті.

Метод камерних і котлових зарядів. Камерні, котлові і свердловинні заряди. Схеми розташування. Їх переваги і недоліки, область застосування.

Параметри камерних і свердловинних зарядів. Фактори, що на них впливають.

Метод зовнішніх зарядів. Умови застосування, переваги і недоліки. Техніка виконання робіт.

Підривання за допомогою електродетонаторів.

Особливості монтажу вибухових мереж камерних, котлових і свердловинних зарядах.

Способи з'єднання електродетонаторів. Сила струму, яка необхідна для підривання електродетонаторів. Паралельне і послідовне з’єднання електродетонаторів. Умови застосування. Перевірка електродетонаторів на провідність, відповідність їх опорів межам, зазначеним на етикетках пакувальної тари. Замір опору електродетонаторів при відповідальних вибухах свердловинних зарядів.

Зрощування й ізоляція з'єднань проводів електровибухової мережі за допомогою спеціальних затисків. Монтаж електровибухової мережі. Перевірка справності і вимірювання опору електровибухової мережі. Загальний опір електровибухової мережі.

Техніка виконання вибухових робіт за допомогою електродетонаторів. Безпечні зони.

Заходи з попередження вибуху від випадкового включення, від блукаючих та ємкісних струмів і струмів статичної напруги.

Підривання за допомогою систем неелектричного ініціювання. Їх технологічна й екологічна безпека. Створення вітчизняних електронних систем ініціювання.

Вибухові прилади, їх  конструкція і принцип дії. Перевірка вибухових приладів перед видачею їх вибуховикам. Випробування вибухових приладів. Використання силової й освітлювальної мережі для електричного підривання. Прилади і пристосування для підривання від електричної мережі. Будова вибухових станцій і місце їх розташування.

Прилади контролю вибухового імпульсу (далі ПКВІ). Системи радіокерування сейсмічними вибуховими джерелами при геофізичних роботах.

Сполучні і магістральні проводи при електричному  підриванні; їх  характеристика і призначення.

Вимірювальні і контрольні прилади при електричному підриванні. Прилади для визначення струмопровідності і величини опору провідника. Омметри, лінійні містки, вибухові випробувачі; будова і принцип дії. Правила користування і догляд за електровимірювальними приладами та порядок їх перевірки. Управління вибухами на кар’єрах по радіоканалу. Ознайомлення з лицевими панелям  і будовою блоків апаратури. Установка командного і виконавчого блоків на кар’єрі і перевірка умов прийому радіокоманд. Поводження з апаратурою. Безпечні прийоми підключення вибухових мереж до виконавчого блоку. Блокування черговості і своєчасності подачі радіокоманд командного блоку. Тимчасове блокування виконавчого блоку.

Блукаючі струми. Статична електрика. Небезпека передчасних вибухів зарядів з вибуховими матеріалами від статичної електрики, блукаючих та ємкісних струмів. Заходи для запобігання їх під час підготовки і виконанні вибухових робіт.

Розрахунок загального опору електровибухової мережі послідовно, паралельно і змішаної з'єднаних електродетонаторів. Умови застосування паралельного, послідовного і змішаного з'єднання електродетонаторів.

Значення якісної ізоляції з'єднань вибухової мережі з метою попередження впливу блукаючих струмів і витоку струму в мережі. Порядок монтажу вибухової мережі від споживача до джерела струму. Розрахунок величини необхідного струму для безвідмовного підривання електровибухової мережі.

Величина сили постійного і перемінного струмів для безвідмовного підривання електродетонаторів включених у вибухову мережу. Замір фактичного опору вибухової мережі і порівняння його (у відсотках) з розрахунковим опором.

Вогневе і електровогневе підривання. Підривання за допомогою детонуючого шнура. Підривання з використанням електронних детонаторів і напрямки його розвитку.

Тема 3. Правила ведення складних вибухових робіт

Особливості ведення вибухових робіт під час спорудження будівель ГЕС, спеціальних підземних споруд. Розробка і узгодження проекту з органами Держгiрпромнагляду і організацією, яка буде експлуатувати об’єкти, що будуються. Порядок виконання вибухових робіт у протилежних вибоях, а також застосування вогневого підривання. Необхідність постійного контролю заряджання свердловин (шпурів) особами технічного нагляду. Місце виготовлення патронів бойовиків. Контурне підривання. Шаблони для розмітки шпурів контурного ряду. Схема монтажу вибухових мереж.

Вибухові роботи поблизу об'єктів, що мають важливе значення. Складання проектів. Узгодження проектів із підприємствами, в користуванні яких знаходяться об’єкти.

Визначення небезпечних зон за розльотом уламків породи, за дією ударної хвилі на споруди і людей, а також за сейсмічним впливом.

Способи захисту об’єктів (підземних комунікацій, діючих тунелів, метрополітенів, магістральних залізниць, посудин, трубопроводів, агрегатів і інших об’єктів) від впливу вибухових робіт.

Технологія утворення та підривання розосереджених зарядів для утворення котлованів під опори контактної мережі в скельних породах та нескельних ґрунтах.

Глибина і діаметр свердловини, шпурів. Конструкція розосередженого заряду. Контроль діаметру простріляних свердловин. Особливості підривання свердловин у літній і зимовий періоди. Утворення котлованів з допомогою детонуючого шнура. Забивка свердловин і шпурів.

Технологія утворення котлованів у нескельних ґрунтах. Розрахунок величини заряду. Величина небезпечних зон. Постадійне утворення котлованів у разі наявності небезпеки для доріг, будов і споруд. Ліквідація пробок у простріляних свердловинах.

Охорона праці під час виконання робіт на денній поверхні, охорона небезпечної зони і вибір місця укриття вибуховика.

Підготовка і розкладання гірлянд вибухових речовин. Способи і засоби підривання.

Тема 4. Вибухові роботи під час проходки горизонтальних і похилих виробок та заглиблення стовбурів шахт

Поняття про проведення горизонтальних та похилих гірничих виробок.

Поняття про вруби, їх класифікація і призначення. Черговість підривання шпурів. Схеми розташування шпурів з однієї і декількома оголеними площинами. Перевірка правильності розташування шпурів у вибої, відповідності їх глибини паспортним даним. Очищення шпурів від бурового дріб'язку. Підготовка забивки.

Виконання вибухових робіт під час проведення виробок великого перерізу (в транспортних та гідротехнічних тунелях), верхнім або нижнім уступом, Умови застосування вертикальних шпурових і свердловинних зарядів. Проведення виробок передовим забоєм.

Контурне підривання під час проходки підземних гірничих виробок. Призначення контурного підривання. Конструкція зарядів для контурного підривання. Зближення відстані між контурними свердловинами, шпурами. Відстань між контурними рядами свердловин та шпурів до технологічних.

Схеми монтажу вибухових мереж. Величини уповільнення підривання зарядів. Особливості контурного підривання під час проведення горизонтальних (похилих) і підняттєвих виробок. Способи забивки контурних шпурів, свердловин.

Підготовка робочого місця, матеріалів і інструменту до роботи з виготовлення зарядів для контурного підривання. Прийоми виготовлення проміжних детонаторів для контурного підривання. Заряджання шпурів і свердловин розосередженими зарядами вибухових речовин.

Вибухові роботи у вертикальних і похилих виробках з кутом падіння понад 30°.

Особливості вибухових робіт у похилих і вертикальних виробках, що проходяться із застосуванням прохідницьких комплексів..

Вибухові роботи під час проведення й поглиблення стволів шахт.

Підйом і опускання прохідницьким комплексом вибуховиків і ВМ у вибої гірничих виробок.

Порядок заряджання, монтажу електровибухової мережі і підривання зарядів у стволі шахти.

Порядок виконання підривних робіт під час проведення виробок зустрічними вибоями і їх збійці.

Особливості ВР у виробках, що знаходяться в безпосередній близькості від складів вибухових матеріалів, камер спеціального призначення, стволів шахт і розвідницьких свердловин.

Перевірка стану виробок на наявність заколів у покрівлі та стінках виробок. Способи їх ліквідації.

Організація буропідривних робіт під час проведення горизонтальних та похилих виробок. Організація буропідривних робіт під час проходки висхідних виробок.

Паспорти буропідривних робіт під час проведення підземних гірничих виробок. Вибір способу і засобів підривання; підривання в підземних гірничих виробках різного напрямку.

Технологія заряджання гранульованими ВР шпурів і свердловин: робочий тиск стиснутого повітря, глибина заряджання. Розрахунок параметрів буровибухових робіт в разі переходу на пневматичне заряджання. Техніко-економічні показники буровибухових робіт при пневматичних способах заряджання. Призначення заземлення зарядних установок і електропровідних зарядних трубопроводів.

Класифікація зарядних машин і механізмів. Конструкції зарядiв при пневматичному заряджанні. Пневматичні зарядники для заряджання шпурів і свердловин гранульованими вибуховими речовинами, їх будова і конструктивні особливості. Правила усунення несправності зарядників. Заряднi машини для емульсійних та гранульованих вибухових речовин.

Статична електрика і заходи боротьби з нею під час пневмозаряджання шпурів і свердловин розсипними ВР.

Електропровідні зарядні трубопроводи; їх характеристика і конструктивні особливості.

Засоби зв'язку оператора зарядної машини з вибуховиком.

Продувка і промивання свердловин. Заряджання наскрізних свердловин. Діаметр і довжина патронів для глибоких свердловин. Застосування емульсійних, розсипних і гранульованих ВР. Заходи, що застосовуються проти утворення пробок. Підвищення надійності підривання зарядів глибоких свердловин шляхом дублювання вибухових мереж.

Виконання вибухових робіт в шарах з відкритим очисним простором висотою понад 2 метри, на очисних роботах жильних родовищ у разі заряджання з помостів установлених на кріпленні.

Заряджання наскрізних свердловин. Діаметр і довжина патронів для глибоких свердловин. Застосування емульсійних, патронованих, розсипних і гранульованих ВР. Заходи, що застосовуються проти утворення "пробок". Підвищення надійності підривання зарядів глибоких свердловин шляхом дублювання вибухових мереж.

Перевірка стану течок грохотів, перекриттів, помостів перед виконанням вибухових робіт. Подрібнення негабаритів зарядами ВР і їх способи. Умови застосування, переваги і недоліки.

Тичини: їх конструкції і призначення.

Ліквідація зависань руди в дучках і рудоспусках фугасними зарядами. Умови застосування, позитивні якості і недоліки.

Техніка виконання вибухових робіт із застосуванням фугасних зарядів, пристрої для ліквідації зависань руди в дучках і рудоспусках, їх  конструкція.

Заходи щодо зменшення впливу дії вибуху на кріплення, устаткування, механізми і комунікації.

Виконання вибухових робіт в шарах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою понад 3 метри, на очисних роботах жильних родовищ у разі заряджання з помостів установлених на кріпленні.

Порядок підготовки вихідного матеріалу і складання спеціального проекту масового вибуху при обваленні стелин і руйнуванні міжкамерних ціликів на повну висоту поверху, а також при ліквідації порожнеч відпрацьованого простору. Зміст проекту.

Порядок заряджання, монтажу електровибухової мережі і підривання зарядів у стволі шахти.

Кумулятивні заряди для подрібнення негабаритів; їх типи,  конструкція та умови застосування.

Питома витрата ВР на вторинне подрібнення великих шматків породи і руди.

Основні вимоги для забезпечення охорони праці під час подрібнення негабаритів зовнішніми і кумулятивними зарядами, ліквідації зависань руди до 5 метрів і більше в дучках і рудоспусках зарядами ВР.

Ліквідація зависань гірничої маси в рудоспусках із застосуванням спеціально пройдених виробок, пробурених свердловин і динамореактивних систем.

Матеріали, пристосування і інструменти вибуховика.

Організація вибухових робіт під час проведення капітальних і підготовчих виробок, під час виконання масових вибухів.

Організація вибухових робіт при швидкісному проведенні виробок із застосуванням різних прохідницьких комплексів.

Тема 5. Вибухові роботи  на шахтах, небезпечних за газом або пилом

Основні небезпечні ситуації під час ведення вибухових робіт в шахтах небезпечних за газом або пилом. Режимність виробок.

Вимоги до запобіжних вибухових речовин, умови їх застосування. Вимоги до засобів ініціювання, джерел струму і до провітрювання виробок. Умови застосування незапобіжних ВР. Глибина шпурів, відстань між ними і конструкції зарядів.

Додаткові вимоги безпеки під час струсного підривання.

Вимірювання концентрації метану перед виконанням вибухових робіт у вибої, у виробках, що примикають до нього та у місці укриття вибуховика.

Вимоги до місць укриття вибуховиків.

Організація підготовки і проведення вибухових робіт у шахтах небезпечних за газом або пилом.

Порядок проведення вибухових робіт на об’єктах гірничодобувної промисловості небезпечних за газом або пилом.

Тема 6. Транспортування, зберігання, облік і видача вибухових матеріалів. Організація роботи вибуховика

Документи, які необхідні згідно з нормативними вимогами для одержання дозволу на право придбання, збереження, транспортування ВМ і виконання вибухових робіт.

Поняття про склади вибухових матеріалів. Різновиди складів. Основні вимоги до складів ВМ і їх розташування. Провітрювання складів. Основні вимоги до розташування підземних складів. Пропускна система на складах ВМ. Централізована доставка ВМ і збереження їх на підземних дільницях. Облік повернутих не витрачених ВМ. Нагляд за витратою ВМ. Охорона ВМ на кар’єрах, підземних складах та на дільницях і місцях роботи. Охорона праці під час спуску ВМ і готових патронів-бойовиків у ствол шахти.

Загальні правила поводження з ВМ.

Механізація вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт на складах ВМ.

Основний напрямок в області механізації вибухових робіт.

Механізовані комплекси з розтарення вибухових матеріалів. Механізація і засоби автоматизації під час заряджання шпурів і свердловин вибуховими речовинами.

Класифікація зарядних машин і механізмів.

Технологія заряджання гранульованими ВР шпурів і свердловин. Статична електрика і заходи боротьби з нею під час пневмозаряджання шпурів і свердловин розсипними ВР.

Електропровідні зарядні трубопроводи для заряджання шпурів і свердловин.

Засоби зв'язку оператора зарядної машини з вибуховиком.

Оформлення документів на одержання ВМ і одержання дозволів на виконання вибухових робіт.

Звітність вибуховика перед роздавальником складу ВМ.

Маркшейдерська документація що готується під час підготовки і виконанні вибухів.

Нанесення і позначення небезпечної зони на плані поверхні кар’єру, шахти, на планах горизонтів шахт, району блоку, що підриваються. Паспорти буровибухових робіт.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне навчання і перевірка знань з охорони  праці. Безпека праці вибуховика на робочому місці. Основні небезпечні виробничі фактори при проведенні виробок і при вибухових роботах.

Обладнання, контрольно-вимірювальні і підривні прилади для вибухових робіт, правила безпечного користування ним. Правила безпеки праці під час одержання і транспортування ВМ, виготовлення запалювальних і контрольних трубок , перенесення ВМ, підготовки і виконання вибухових робіт, огляду місця проведення вибухових робіт.

Зони небезпеки, виставлення постів охорони, подача сигналів перед заряджанням, перед вибухом і після проведення вибуху. Допуск працівників у місця проведення вибухових робіт. Засоби індивідуального захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Захист органів дихання: протипилові респіратори, фільтруючі і ізолюючі саморятувальники, їх будова і принцип дії. Захист органів зору. Типи окулярів і їх призначення. Прилади контролю безпечних умов праці.

Порядок видачі, збереження і користування спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

Поняття про виробничий травматизм. Види травматизму і його причини,

Інженерно-технічні засоби безпеки.

Засоби колективного захисту працівників.

Заходи безпеки при виготовленні запальних і контрольних трубок, виготовленні патронів-бойовиків; вогневому і електровогневому підриванні, підриванні за допомогою електродетонаторів, детонуючого шнура і неелектричними системами ініціювання. Заходи безпеки при веденні вибухових робіт у горизонтальних і похилих виробках, при проходці й поглибленні стволів шахт,

Заходи безпеки при механізованому заряджанні шпурів і свердловин.

Охорона праці при виконанні вибухових робіт при геофізичних роботах і проведенні прострільмо-підривних робіт в свердловинах.

Безпечні прийоми при ліквідації невибухлих зарядів, випробуванні вибухових матеріалів.

План ліквідації аварій.

План евакуації людей з кар`єру, складу ВМ, шахти, у випадку аварії.

Значення правил внутрішнього трудового розпорядку й інструкцій з охорони праці за професіями і видах робіт у профілактиці травматизму.

Відповідальність за порушення і невиконання інструкцій з охорони праці. Характерні приклади порушень правил безпеки, що послужили причиною виробничого травматизму.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосовування  людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Коди термінових дій при займанні різних видів ВР, їх значення.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Гiрничотехнiчне креслення»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Топографічні плани та маркшейдерські креслення. Правила виконання креслень земельних та гірничих відвод. Геолого-маркшейдерська документація. Держстандарти | 6 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Топографічні плани та маркшейдерські креслення. Правила виконання креслень земельних та гірничих відвод.  Геолого-маркшейдерська документація. Держстандарти

Топографічні плани та маркшейдерські креслення, їхнє призначення при розробці родовищ корисних копалин і проведені гірничих виробок. Масштаби креслень. Зображення рельєфу поверхні кар’єру і його елементів (уступ, траншея, робоча площадка). Умовні позначки на планах гірничих робіт і розрізах гірничих виробок.

Земельні і гірничі відводи. Правила виконання креслень земельних, гірничих відводів, гірничих виробок і планів гірничих робіт.

Маркшейдерсько-геологічні документи. Держстандарти на гiрничу графiчну документацiю.

Типова навчальна програма з предмета

«Фiзика гiрських порiд»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гірські породи | 3 |  |
| 2. | Властивості гiрських порiд | 3 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Гірcькі породи

Тверда оболонка землі її потужність. Склад земної кори. Гірничі породи та мінерали. Магматичнi, осадочнi (обломковi, хімічні, органогеннi) та метаморфічні породи. Породи хiмiчного походження. Структура та текстура (масивна, слойова, пориста, полосата) гірничих пород. Трiщини (природженi - первиннi, тектонiчнi- вториннi, екзогеннi (вивiтрювання) та штучні (вiд вибухових робiт та ін.).

Тема 2. Властивості гiрських порiд

Склад  гірничих порід (звязані, сипучі та плавучі).

Основні фізико-механічні властивості гірських порід: твердість щільність, крихкість, слоїстість, абразивнiсть, вязкiсть, тріщинуватість, кліважність, вологоємність, питома вага, стійкість,. газоносність, рихлення (коефіцієнт рихлення), буримість, вибуховість та інше. Швидкість звуку, подовжніх, поперечних і сейсмічних хвиль. Електричнi та магнiтнi властивостi гірських порід

Походження і види корисних копалин. Елементи залягання; падіння, простягання, потужність. Класифікація гірничих порід. Поняття про коефіцієнт міцності порід. Розрахунок коефіцієнта міцності порід. Тріщинуватість порід і методи її вимірювання. Поняття про пусті породи і корисні копалини. Форми залягання рудних тіл. Подрібнення порід і їх гранулометричний склад. Кусковатість. Негабаритні куски. Вплив властивостей порід на продуктивність гірничого устаткування і подрібнення вибухом.

Типова навчальна програма з предмета

«Гірнича електротехніка»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Відомості з електротехніки і фізики | 1 |  |
| 2. | Проводи і кабелі | 2 |  |
| 3. | Блукаючі, ємкiснi струми і статична напруга | 2 |  |
| 4. | Контрольно-вимірювальні прилади. Запобіжна апаратура. Заземлення. Шахтова сигналізація та зв'язок | 3 | 1 |
|  | Всього годин: | 8 | 1 |

Тема 1. Відомості з електротехніки і фізики

Поняття про електричний струм. Електричний ланцюг. Постійний струм, його джерела. Сила струму, напруга, опір; одиниці їх вимірювання і позначення. Послідовне, паралельне і змішане з'єднання провідників і споживачів електроенергії.

Поняття про магнетизм, магнітне поле й електромагнітну індукцію. Перемінний струм. Однофазний і трифазний струм. Трансформатори однофазні, трифазні та освітлювальнні, їх принцип дії, призначення та будова З'єднання зіркою і трикутником. Коефіцієнт трансформації Робота і потужність електричного струму, одиниці вимірювання. Теплова дія струму.

Тема 2.  Проводи і кабелі

Провідникові матеріали. Електроізоляційні матеріали.

Види ізоляційних покрить. Основні марки проводів і кабелів, що застосовуються для підривних робіт, їх маркування залежно вiд конструкцiї, перерiзу та призначення технічні вимоги щодо їх ізоляції. Електроізоляційні   матеріали,   газоподібні, рідкі, тверді, органічні, неорганічні, природні, штучні, каучукові матеріали; природний і штучний каучук, їх властивості і застосування, м'яка і тверда (ебоніт) гума, їх властивості і застосування. Проводи і кабелі, матеріали, що застосовуються для їх виготовлення. Проводи одножильні і багатожильні. Види ізоляційних покрить в залежності від їх призначення. Маркування проводів. Конструкція гнучких кабелів. Маркування кабелів у залежності від їх конструкції, перерізи і призначення. Правила безпеки при експлуатації електромереж. Класифікація вимірювальних електроприладів по точності показань, принципу дії і області їх застосування. Будова амперметра і вольтметра, схеми включення їх у мережу. Принцип дії ватметра і включення його в мережу. Будова омметра, його призначення.. Електричне освітлення: стаціонарне і переносне. Освітлення очисних вибоїв, капітальних і підготовчих виробок. Будова звукової і світлової електричної сигналізації. Телефонний зв'язок, його призначення. Заземлення кабельної мережі, електроапаратури, гірничих машин і механізмів. Мінімальні розміри заземлювачів і заземлюючих проводів. Вибухові електричні мережі, проводи, кабелі. Монтаж вибухових мереж. Принципи розрахунку вибухових мереж. Будова і принцип дії  вибухових приладів. Правила користування електровимірювальними приладами.

Тема 3. Блукаючі, ємкiснi струми і статична напруга

Блукаючі струми та статична напруга. Шкiдлива дiя  блукаючих струмiв та засоби боротьби з ними. Причини виникнення статичної напруги в кабелях, на автомобілях, зарядних трубопроводах, одязi і т.п.. ємкiснi струми в вiдключених високовольтних силових кабелях. Засоби безпеки для запобігання їх виникнення. Небезпека передчасних вибухів зарядів з вибуховими матеріалами від блукаючих струмів та статичної напруги.

Тема 4.Контрольно-вимірювальні електроприлади. Запобіжна апаратура.

Заземлення. Шахтова сигналізація та зв'язок

Електровимірювальні прилади, устаткування та апаратура. Електровимірювальні прилади для постійного і перемінного струму.

Робота реле для захисту від витоку струму. Заземлення. Величина перехідного опору мережі заземлення. Періодичність огляду і перевірки опору заземлюючих улаштувань.

Шахтова сигналізація та зв'язок, її призначення. Правила поводження з апаратурою зв’язку.

Лабораторно-практична робота:

- Вимірювання опору проводів, мереж. Включення в ланцюг вольтметра, амперметра, омметра.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія - 7112 Вибуховик

Кваліфікація - 5 розряд

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Ознайомлення з виробництвом, гірничими виробками, буровими роботами і технологією вибухових робіт | 16 |
| 3. | Вибухові роботи | 80 |
|  | Всього годин: | 102 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вибуховика 5-го розряду | 78 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 84 |
|  | Разом: | 186 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Пожежна безпека. Міри безпеки при використанні пожежонебезпечних рідин і газів. Правила поведінки учнів при пожежі, порядок викликання пожежників. Використання первинних пристроїв пожежогасіння.

Тема 2. Ознайомлення з виробництвом, гірничими виробками, буровими роботами і технологією вибухових робіт

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Ознайомлення з розташуванням і улаштуванням виробок і камер біля стволового двору для електропідстанції, насосної, водонакопичувача, медпункту, камери перекидача та ін. Ознайомлювання з їх кріпленням, розмірами, устаткуванням. Ознайомлювання з буровими роботами при бурінні свердловин, типом задіяних бурових верстатів, їх характеристикою.

Порядок виконання робіт:

- проведення підняттєвих виробок, їх форма, розмір способи і схеми проведення, устаткування яке застосовується для буріння шпурів (дучки, рудоспуски, рудоперепускники, ходові) і поглиблення ствола ( з охопленням приміром тих же питань що і при ознайомлені з технологією проведення горизонтальних виробок);

- заряджання та підривання камерних, свердловинних, котлових, шпурових і накладних зарядів серіями вогневим та електровогневим способами із застосуванням електродетонаторів, детонуючого шнура i неелектричних систем iнiцюювання в умовах наявності кріплення, устаткування, механізмів, комунікацій;

- заряджання механізованим способом свердловин, шпурів, камер зарядними та зарядно-постачальними машинами;

- контурного підривання.

Ознайомлення з особливостями вибухових робіт:

- під час проходки, заглиблення стовбурів, похилих і підняткових виробок, в транспортних та гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС і підземних споруд спеціального призначення, під час боротьби з лісовими пожежами;

- поблизу різних споруд, в шарах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою понад 3 метра, на очисних роботах жильних родовищ в разі заряджання з помостів, установлених на кріпленні;

- при підриванні розосереджених зарядів для утворення котлованів під опори контактної мережі в скельних породах та нескельних грунтах.

Ознайомлення:

- з порядком визначення небезпечної зони за сейсмічним впливом, розльотом уламків гірничої маси та ударної хвилі;

- зі схемами монтажу та порядком розрахунку складних мереж; порядком розрахунку зони, небезпечної за сейсмічним впливом, розльотом уламків (кусків гірничої породи) та ударною хвилею;

- з  порядком дублювання вибухової мережі зі змішаним з’єднанням зарядів;

- з порядком перевірки стану вентиляції, кріплення, течок грохотів, перекриттів, помостів;

- з будовою зарядних та зарядно-постачальних машин, правилами їх експлуатації;

- з методами боротьби зі статичною електрикою під час пневмозарядки  гранульованими вибуховими речовинами;

- з особливостями короткоуповільненого підривання; правилами вибору ефективних конструкцій зарядів, схем короткоуповільненого підривання залежно від гірничо-геологічних умов;

- будовою динамореактивних систем;

- з механізацією внутрішньо складських вантажно-розвантажувальних та тран-спортних робіт у сховищах вибухових речовин другої групи; технологією, засобами автоматизації для механізованого заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами; технологією контейнерного доставляння, збереження і розтарювання вибухових речовин;

-   з порядком переробки вибухових речовин на механізованому комплексі;

- з порядком керування та технічним обслуговуванням зарядних і зарядно-постачальних машин.

Тема 3. Вибухові роботи

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Виконання основних і допоміжних операцій при вибухових роботах під час проходки, заглиблення стовбурів, скісних і піднят'євих виробок, в транспортних та гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС і підземних споруд спеціального призначення, під час боротьби з лісовими пожежами, монтаж вибухових мереж, заряджання, підривання шпурів, свердловин, камерних і котлових зарядів під час масових вибухів, а також накладних зарядів серіями вогневим, електровогневим способом із застосуванням електродетонаторів і детонуючого шнура, неелектричних систем ініціювання в умовах наявності кріплення, устаткування, механізмів, комунікацій.

Перевірка стану вентиляції, кріплення, течок грохотів, перекриттів, помостів, ибухових робіт поблизу різних споруд, в шарах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою понад 3 метри, на очисних роботах жильних родовищ у разі заряджання з помостів установлених на кріпленні.

Виконання вибухових робіт методом „контурного” підривання.

Підривання розосереджених зарядів для утворення котлованів під опори контактної мережі в скельних породах та нескельних грунтах.

Дублювання вибухової мережі зі змішаним з’єднанням зарядів; схемами монтажу та порядком розрахунку складних мереж; розрахунок зони, небезпечної за сейсмічним впливом, розльотом уламків (кусків гірничої породи) та ударною хвилею.

Робота на зарядних та зарядно-постачальних машинах та використання методів боротьби зі статичною електрикою під час пневмозаряджання гранульованими вибуховими речовинами.

Виконання короткосповільненого підривання. Вибір ефективних конструкцій зарядів залежно від гірничо-геологічних умов. Освоєння технології внутрішньо складських вантажно-розвантажувальних та транспортних робіт у сховищах вибухових речовин другої групи; технології і засобів автоматизації для механізованого заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами; технології контейнерного доставляння, збереження і розтарювання вибухових речовин. Оволодіння навичок використання динамореактивних систем.

Переробка вибухових речовин на механізованих комплексах, керування і технічне обслуговування зарядних і зарядно-постачальних машин.

II. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві; ознайомлення з плануванням праці і контролем якості виконання робіт; організацією робочого місця, системою підвищення кваліфікації робітників. Ознайомлення з обсягом робіт вибуховика, впровадження сучасних технологій, матеріалів.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт вибуховика складністю 5-го розряду

Самостійне виконання робіт вибуховика 5-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики згідно з детальною програмою виробничої практики, враховуючи конкретні умови підприємства і специфіку учнів.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія - 7112 Вибуховик

Кваліфікація – 5 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Основні відомості з гірничої справи при відкритій та підземній розробці корисних копалин;

- Склад атмосферного та рудникового повітря;

- Способи заміру складу рудникового повітря;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- Основні положення про теорію вибуху;

- Асортимент і властивості вибухових речовин, які застосовуються під час

підготовки і проведення складних вибухових робіт на відкритих і підземних гірничих розробка;

- Розрахунки зони, небезпечної за розлітанням уламків  гірської породи Та ударною хвилею;

- Правила зберігання вибухових матеріалів на робочих місцях;

- Організацію підготовки робочого місця для виконання вибухових робіт;

- Дублювання вибухової мережі;

- Правила безпечного використання порохів;

- Вибухові роботи при поглиблені стволів шахт;

- Заходи щодо зменшення впливу дії вибуху на кріплення, устаткування та ін.;

- Порядок складання та затвердження паспортів буровибухових робіт;

- Засоби механізації заряджання вибуховими речовинами;

- Правила одержання вибухових матеріалів та звітність про їх  використання;

- Правила транспортування вибухових матеріалів;

- Машини та механізми для виконання бурових робіт та їх принципи дії;

- Типи та характеристики машин і механізмів для транспортування аміачно-селітренних, емульсійних, та водонаповненнях вибухових матеріалів промислового призначення;

- Системи радіокерування сейсмічними вибухами  при геофізичних роботах;

- Правила безпеки при підготовці та проведенні вибухових робіт на кар'єрах та в підземних виробках;

- Правила монтажу вибухових мереж;

- Вихід вибуховика з укриття  та підхід до місця вибуху;

- Правила поводження з радіоапаратурою;

- Особливості монтажу вибухових мереж при свердловинних, камерних та котлових зарядів;

- Правила охорони праці при роботі з електрообладнанням;

- Небезпечність статичної електрики, блукаючих та ємкісних струмів;

- Захист від  накопичення статичної електрики;

- Правила поведінки під час грози;

- Контурне підривання;

- Сучасні вимоги до якості вибухових матеріалів;

- Способи підривання зарядів;

- Методи виконання вибухових робіт;

- Способи пилоподавлення при заряджанні свердловин та камер;

- Пряме та зворотнє ініціювання;

- Засоби ініціювання, їх характеристики;

- Способи і час подачі сигналів при виконанні вибухових робіт;

- Місця укриття персоналу перед вибухом;

- Конструкцію розосередженого заряду;

- Утворення котлованів в свердловинах за допомогою зарядів;

- Правила проведення вибухових робіт зустрічними вибоями;

- Порядок допуску контролюючих органів в небезпечну зону;

- Порядок огляду місця вибуху;

- Порядок допуску  працівників  до місця вибуху;

- Робочий інструмент та прилади для виконання вибухових робіт;

- Правила безпеки при зарядці вибуховими речовинами шпурів, свердловин та   камер;

- Будову бронеями;

- Питомі витрати вибухових матеріалів;

- Принцип дії пневматичних порційних та шнекових зарядників;

- Правила підготовки панелей, блоків під зарядку;

- Заборонні та небезпечні зони при зарядці та проведенні вибуху;

- Розташування зображень на кресленні;

- Правила виконання написів на кресленнях;

- Способи приготування та використання забійки для шпурів;

- Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

- Вимоги до рівня кваліфікації робітників в гірничорудній галузі;

- Технологічну послідовність підготовки матеріалу та інструменту до роботи;

- Класифікацію вибухових матеріалів за умовами застосування при виконанні вибухових робіт на відкритих, підземних та геофізичних роботах;

- Основні властивості вибухових речовин: фізичні, хімічні, механічні та інше;

- Статі  КК про кримінальну відповідальність за порушення правил поводження з вибуховими речовинами ;

- Порядок переходу вибуховика на інший вид вибухових робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце;

- Підготовляти інструменти та зарядні механізми до роботи;

- Очищувати, промивати, продувати шпури, свердловини для їх зарядки;

- Виготовляти патрони-бойовики;

- Використовувати підривні прибори при виконанні вибухових робіт;

- Маркувати засоби ініціювання;

- Виконувати розрахунки вибухових мереж;

- Споряджати та опускати торпеди  у свердловини та їх підривати;

- Виконувати роботи з подрібнення негабаритів за допомогою шпурових та   накладних зарядів вибухових матеріалів;

- Заряджати вертикальні та похилі свердловини та шпури;

- Монтувати підривні мережі електричним способом;

- Перевіряти  справність вибухових приладів;

- Випробовувати та знищувати вибухові матеріали;

- Готувати гірлянди для масових вибухів;

- Монтувати вибухову мережу неелектричними системами ініціювання;

- Правила охорони праці при проведенні похилих та вертикальних виробок;

- Охолоджувати та заміряти температуру в шпурах шлаків;

- Корчувати пні, вирубувати дерева підриванням  зарядів вибухових речовин;

- Вибирати питому вагу вибухових матеріалів для корування;

- Зміцнювати метали вибухом;

- Розпушувати матеріали, що  змерзлися;

- Визначати небезпечні зони по розльоту кусків породи;

- Виконувати вибухові роботи в бронеямах;

- Надавати першу допомогу потерпілим в аварійних ситуаціях;

- Проводити  виміри опорів вибухових мереж;

- Проводити ліквідацію зарядів що не вибухнли;

- Виготовляти проміжні бойовики;

- Ліквідувати «пробки» в зарядних трубопроводах;

- Ліквідувати зависання гірничої маси в дучках та рудоспусках;

# Використовувати динамо- реактивні системи;

# Вимірювати концентрації метану  у виробках перед виконанням вибухових робіт;

# Секційний розподіл стін  для обвалення будов;

# Проводити гасіння вибухових речовин при їх займанні.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 | Змішувально-зарядна машина «Україніт-4» Змішувально-зарядна машина «Ігданіт» Змішувально-зарядна машина «Оrika» Змішувально-зарядна машина «Maqnum» Машина транспортна заряджальна МТЗ-3; Машина транспортна заряджальна УТЗ-2 Заряджальна машина УЛЬБА-400; Касета для транспортування та зберігання ВМ КТЗ-3; Зарядник УРЗ-1Б; Ежекторний зарядник «Курама» Зарядник для емульсійних ВР ЗЕП-10 Зарядник для емульсійних ВР ЗЕП-15М; Вибухова станція для проведення масових вибухів ВС-01; Вибухова станція для проведення гірничих виробок ВС-02; Вибухова станція для проведення вибухо-вих робіт в стволах ВС-03; Вибухова станція для вторинного подріб-лення негабаритів та зависань руди ВС-04; Електровоз К-14; Вагони ВГ-2; ВГ-4 для перевозу ВР; Вагон для транспортування в шахту емуль-сійної композиції ВДЕК-3 Гідравлічний домкрат; Перфоратор ТП-48; Перфоратор ПП-50В; Лебідка ЛПТ-3,0; Установка металевого кріплення горизонтальної виробки; Кондиціонери; Муляжі; Вогнепровідний шнур, м ; Запалювальні і контрольні трубки; Капсуль-детонатори; Електродетонатори; Детонуючий шнур, м ; Неелектричні системи ініціювання «УНС»; »Імпульс», «Пріма-ЕРА»; «Nonel», щтук; Патрон-бойовик; Макети (шт.): Стенди з вибуховими речовинами; Стенди з піротехнічними засобами; Стенди з охорони праці Шафа для плакатів Вогнегасники Сейф для зберігання ВМ Аптечка першої медичної допомоги |  | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 20 15 20 30 15 20 5 18 2 2 19 1 8 1 1 |  |
| 2. Інструменти |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 | Ніж вибуховика Захисна каска для голови вибуховика Голка D=8 мм для виготовлення отворів в патронах з ВР для бойовиків Забійник для заміру глибини шпура з позначками через 5 см (2 або 3 м) Рукавиці Окуляри Шахтний акумулятор Саморятувальник ШСМ-30 Фляга з водою Ізолятори для електродетонаторів Складний метр Годинник Респіратор для захисту органів дихання Лупа оптична (збільшення до 4 разів) |  | 5 7 5 1 2 3 3 5 3 25 2 1 3 4 |  |
| 3. Прилади і пристрої (натуральні зразки) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | Сейсмограф; Електронний вимірювач відстані; Електронний вимірювач звуку; Електронний анемометр; Анемометр; Діадема; Метр для вибухових робіт SL7; Газовий тестер; Прилад для заміру пилу; Прилад для пеленгу сили звуку; Омметр класифікатор ОКЕД-1; Переносний міст Р353; Прилад ВІО-3; Прилад ВІС-1; Прилад ХН 2570; Прилад Ю-140; Вимірювач опору вибухових мереж сенсор 1А; Вимірювач опору електродетонаторів сенсор 1Б; Маркувальна головка ЛД-07; Електронний підсилювач звуку; Амперметри від 0,1 до 10А; 50А, шт.;. Вольтметр від 2,5 до 1000 В; шт.; Вимірювальні прилади омметри Колекція зразків гірничих порід; Підривні прилади, в т.ч.: КПВ –3У1; ПІВ-100М; ВП-100; ВП-75; «Зевс»; Пристрій вибуховий ТВП-200; Електронний вибуховий прилад ЖЗ 2460. Гнучкі та броньовані кабелі, шт.; Проводи для вибухових робіт ВП 2 х 0,75 мм, м |  | 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 6 5 3 2 1 2 1 2 2 2 40 7 2 4 2 2 1 2 12 50 |  |
| 4. ТЗН |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Макети (шт.): Проведення і кріплення гірничих виробок; Буропідривні роботи; Способи підривання; Підземні склади ВМ ; Стенди (шт.): Правила безпеки при розробці викидоне- безпечних пластів; Заходи щодо осушення виробок; Стадії розробки шахтного поля; Способи розробки родовищ корисних копалин; Плакати (шт.): Схеми підготовки шахтного поля; Насосні камери головного водовідливу, та їх устрій; Комбіновані системи розробки; Класифікація гірничих виробок; Циклограмма проведення горизонтальної виробки; Конструкції металевого кріплення та умо-ви їх застосування; Вимоги правил безпеки до складу рудникового повітря; Організація робіт в очисному вибої; Вибухові речовини; Макети (шт.): Системи розробки корисних копалин; Розробка родовищ підземним способом; Розробка родовищ відритим способом; |  | 3 2 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 |  |
| 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | Плакати (шт.): - основи графіки; - перерізи та розрізи; - складні креслення. Стенди (шт.): -топографічні плани; - маркшейдерські креслення; - картографічні шрифти; - рельєфи поверхні, їх зображення; Документація (шт.): - держстандарти на гірничу графічну документацію; - маркшейдерсько-геологічна; - експлуатаційно-технологічна |  | 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 |  |
| 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | Плакати (шт.): - основні категорії економіки; - напрямки підприємницької діяльності; - види підприємств за формою власності; - зв’язки економічної теорії з іншими науками; Зразки документів (шт.): - бізнес-плану; - відкриття власної справи; - документи по прийому на роботу; - особова картка робітника; - документи на призначення матеріальної допомоги, пенсій та премій; - планів роботи з персоналом: довгострокові, перспективні, поточні. Стенди (шт.) - суспільна праця та її необхідність; - основні напрями реформування економіки України; - мультимедійні презентації (шт.) - Комплекти карток-завдань для вивчення матеріалу (шт.) |  | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | Плакати (шт.): - права та обов’язки громадян; - трудовий кодекс; - адміністративне правознавство; - екологічне право; Стенди (шт.): - Кримінальний Кодекс України; - види робочого часу; - охорона праці молоді;. Зразки документів з атестації персоналу -трудові книжки; - проект наказу про заохочення або дисци- плінарне стягнення з працівника; - Конституція України; - Принципи правової держави; - Територіальний устрій України; - Закон України «Про професійно-технічну освіту». |  | 1 1 1 1 3 2 1 40 2 1 1 1 1 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7112.СА.10.00 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: Вибуховик

Код: 7112

Кваліфікація: 6 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) перепідготовку

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія: 7112 Вибуховик

- Кваліфікація: 6 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила ведення підривних робіт під час будівництва унікальних будов і споруд, цінних угідь, на крутоспадних схилах, поблизу магістральних залізниць та автомобільних доріг, під час забивання паль вибухом, посадки насипів на мінеральне дно та інших найскладніших роботах; правила підривання для подрібнювання металу, гарячих масивів, під час криголамних і підводних робіт, для обвалення будов і будівельних конструкцій; порядок спорядження торпед і виготовлення зарядів для торпедування свердловин.

Повинен уміти: виконувати особливо складні підривні роботи під час будівництва унікальних споруд, урізання в діючі споруди; визначати число, розміщення і глибину шпурів, монтує електропідривну мережу. Виконувати підривні роботи поблизу фундаментів унікальних будов, постійних підземних комунікацій, діючих тунелів, метрополітенів, магістральних залізниць та автомобільних доріг, ліній електропередач, газо- і нафтопроводів, мостів, що будуються. Підривати заряди на крутоспадних схилах, під час днозаглиблювальних робіт, посадки насипів на мінеральне дно, ліквідації перегородок, забивання паль, підривання криги в період льодоходу, реконструкції доменних і мартенівських цехів. Виконувати підривні роботи для обвалення будов і споруд. Здійснювати спорядження торпед, опускання їх у свердловини і підривання.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

- додержуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання вибухових робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень вибуховик 5-го розряду:

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Вибуховик» 5-го розряду - не менше 1 року.

Примітки: 1. За наявності Єдиної книжки майстра-вибуховика професію найменувати “Майстер-вибуховик».

2. Помічники підривників, що доставляють вибухові матеріали, тарифікуються за 2 розрядом, а при одночасній участі під керівництвом підривника у виконанні комплексу робіт щодо підготовки до підривання шпурів, свердловин, мінних камер — за 3 розрядом.

- Сфера професійного використання випускника

Добувна промисловість.

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 23 років.

Стать: чоловіча

Медичні обмеження.

Допуск органів МВС до поводження з вибуховими матеріалами.

Типовий навчальний план

Професія – 7112 Вибуховик

Кваліфікація: 6 розряд

Загальний фонд навчального часу - 315 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 23 | 1 |
| 1.1 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 3 | 1 |
| 1.4 | Резерв часу | 8 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 91 |  |
| 2.1 | Технологія вибухових робіт | 56 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.3 | Фізика гірських порід | 6 |  |
| 2.4 | Гірнича електротехніка | 14 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 186 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на виробництві | 102 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 84 |  |
| 4. | Консультації | 7 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 308 | 1 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Вибуховик» 6 розряду

1. Кабінети:

- Спецтехнологія та технічні дисципліни

- Кабінет технічного креслення

- Електротехніка

- Охорона праці

- Інформаційні технології

2. Майстерня:

- технологій вибухових робіт

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

# Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Трудове право | 3 |  |
| 2. | Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням | 3 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

###### Тема 1. Трудове право

Загальна характеристика трудового права України. Трудова дисципліна. Розгляд трудових спорів.

Тема 2. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням

Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням. Заохочення робітників, які поєднують роботу з навчанням. Порядок надання їм відпустки.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи підприємницької діяльності добувної промисловості | 2 |  |
| 2. | Основи організації управління виробництвом | 2 |  |
| 3. | Якість продукції та економічна ефективність | 1 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Основи підприємницької діяльності добувної промисловості

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Основи організації управління виробництвом добувної промисловості

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці.

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

## Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

## Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості. Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

## Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 1 | 1 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 2 |  |
|  | Всього годин: | 3 | 1 |

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення у вугільній промисловості, його особливості.

Лабораторно-практична робота:

1.Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного спрямування (з професії вибуховик).

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів у локальних і глобальних мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів у локальних і глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, установи з використанням інтернет технологій.

Телеконференції. Дошки оголошень.  Internet магазини та аукціони.

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні кредитні картки та  електронні "гроші".

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами в Інтернет. Стратегії реклами в Інтернет: активна, пасивна, інтерактивна.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Технологія вибухових робіт»

Навчальний план

| №№пп | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правила ведення особливо складних вибухових робіт. Організація роботи вибуховика | 34 |  |
| 2. | Вибухові роботи на шахтах, небезпечних з газу та пилу. Заходи щодо зменшення впливу вибухових робіт на унікальні будівлі, постійні підземні комунікації, діючі тунелі метрополітенів, магістральні залізниці, автомобільні дороги, лінії електропередачі, газо- і нафтопроводи, мости, які будуються | 8 |  |
| 3. | Вибухові роботи під час проведення горизонтальних і похилих виробок великого перетину, заглиблення стволів шахт | 14 |  |
|  | Всього годин: | 56 |  |

ПРОГРАМА

Тема 1. Правила ведення особливо складних вибухових робіт. Організація роботи вибуховика

Зміцнення металів енергією вибуху

Ознайомлення з документацією для безпечної організації виконання вибухових робіт.

Зміцнення металів енергією вибуху контактного і комбінованого заряду пластичної ВР. Зміцнення металів зі зменшеною витратою пластичних ВР.

Ознайомлення з технологічною конструкцією зміцнення зубів, ковшів екскаваторів і бронею конусних дробарок.

Безпечна організація робіт під час проведення вибухових робіт під час зміцнення металів вибухом. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Зварювання металів енергією вибуху

Виконання підготовчих операцій - зачищення поверхні, що зварюється, підготовка основи. Підготовка оснащення для розміщення заряду ВР і установка необхідного зазору між пластинами.

Параметри, що визначають процес зварювання металів вибухом.

Тип ВР, швидкість детонації, взаємне розташування пластин, вплив захисного покриття, геометричні розміри плоских зарядів. Схеми розташування матеріалів, що зварюються: кутова і рівнобіжна з визначеною відстанню. Способи ініціювання вибухових речовин.

Ознайомлення з технологічною інструкцією з плакування сталевих сегменті гідрогенераторів мідними листами.

Безпечна організація робіт під час проведення вибухових робіт зі зварювання металів вибухом. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Штампування деталей із металу

Вибухові речовини, що використовуються для штампування металів і спосіб передачі енергії від заряду до заготовки.

Основні технологічні параметри штампування металу вибухом, маса і форма заряду, відстань від заряду до заготовки, тип передаючого середовища, глибина вакууму.

Штампування металів у басейнах, бронеямах. Безпечна організація робіт під час штампування металів вибухом. Ліквідація не підірваних зарядів. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Вибухові роботи для різання металевих конструкцій

Типи застосовуваних зарядів: контактні, накладні, зосередженні, фігурні, кумулятивні.

Розрахунок контактних зарядів для перебивання сталевих листів, балок, труб, стрижнів і тросів. Кріплення зарядів на поверхні конструкцій.

Кумулятивні заряди: зосереджені і розосередженні. Розрахунок лінійних кумулятивних зарядів.

Кріплення кумулятивних зарядів на конструкціях. Особливості комутації вибухової мережі.

Визначення розміру небезпечної зони під час різання металоконструкцій вибухом. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Завалювання будівель і споруд

Необхідна документація для виконання вибухових робіт.

Завалювання будівель і споруд (труб, веж та інш.) на свою основу і в зазначеному напрямку. Послідовність обрушення будов і споруд. Принцип направленого завалювання будов і споруд. Величина врубу, місце його закладання. Схема розташування шпурів у врубі. Допоміжні заходи для направленого завалювання будови у заданому напрямку.

Вибір параметрів і схем розташування сітки шпурів і монтажу вибухової мережі в залежності від умов завалювання будов і споруд. Конструкція зарядів. Розрахунок величини зарядів ВР. Питома витрата ВР. Захисні заходи проти розльоту осколків, дії ударної та сейсмічної хвилі під час завалювання будівель і споруд в населених пунктах. Типи укриття від розльоту осколків. Заходи від сейсмічного впливу падаючих частин будівель і споруд.

Організація робіт під час завалювання будівель і споруд. Відключення комунікацій. Радіус небезпечної зони вибуху по сейсмічній дії і по розльоту шматків конструкцій. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Руйнування фундаментів

Руйнування бетонних фундаментів - пошарове і на всю висоту. Розрахунок сітки і глибини шпурів, визначення величини зарядів ВР.

Гідровибуховий спосіб подрібнення фундаментів.

Особливості ведення робіт з подрібнення фундаменті в середині будов. Радіус небезпечної зони вибуху. Типи укриття для зменшення зони розльоту шматків конструкцій. Організація робіт і заходи щодо безпечного руйнування фундаментів.

Способи зниження сейсмічного впливу вибуху. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Вибухові роботи з підривання льоду

Призначення робіт з підривання льоду. Підготовчі роботи, необхідний інвентар. ВМ які застосовуються для проведення робіт. Схеми розташування зарядів при підриванні льоду. Розрахунок величини підводного заряду ВР. Способи опускання зарядів під лід. Порядок підривання зарядів. Правила виконання робіт одним вибуховиком.

Ліквідація заторів льоду. Ліквідація зарядів що відмовили.

Інструктаж із заходів безпеки під час виконання робіт з подрібнення льоду. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Ущільнення малов’язких грунтів вибухом

Ознайомлення з особливостями дії вибуху на процес ущільнення незв'язних водонаповнених ґрунтів. Ущільнення грунтів глибинними і поверхневими зарядами. Схеми розташування зарядів. Інтервали уповільнення. Основні види вибухових речовин, засобів ініціювання і конструкції зарядів для ущільнення ґрунтів. Розрахунок маси заряду. Параметри буровибухових робіт. Методи виконання робіт. Організація безпечного проведення вибухових робіт. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Одержання надтвердих металів у металевих ампулах вибухом

Технологія одержання надтвердих матеріалів у металевих ампулах методом вибуху. Конструкція заряду і вибухові матеріали, що використовуються для одержання надтвердих матеріалів. Методи ініціювання зарядів. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Врізання в діючі трубопроводи

Технологія врізання в діючі трубопроводи. Конструкція труборізів кумулятивних, кільцевих, сідлоподібних, їх призначення. Умови застосування.

Порядок складання і узгодження проекту.

Вимоги до осіб, які виконують роботи з труборізом.

Підготовка трубопроводу для монтажу труборізу. Заходи безпеки під час роботи у колодязях.

Складання, монтаж і наладка труборізу.

Заходи безпеки до початку вибухових робіт. Радіус небезпечної зони. Порядок ліквідації зарядів, що не вибухнули. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Днопоглиблювальні роботи

Методи вибухових робіт під час розчищення фарватерів річок, поглибленні дна і проведенні різних траншей на дні водоймищ. Типи ВР, що застосовуються під час виконання підводних вибухових робоіт. Способи гідроізоляції зарядів. Питома витрата ВР в залежності від щільності ґрунтів, скельних порід. Глибина занурення зарядів, їх вага, відстань між зарядами. Розрахунок величини заряду в залежності від умов робіт. Сітка розташування зарядів. Способи підривання.

Особливості розрахунку величини зарядів і інтервалів уповільнення при вибухових роботах поблизу гідротехнічних та інших споруд.

Позначення заряджених шпурів і свердловин на поверхні води. Способи заряджання.

Порядок ведення вибухових робіт під водою накладними зарядами. Умови безпеки при різних способах підривання. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Посадка насипів на мінеральне дно

Технологія посадки насипів на мінеральне дно. Сітка свердловин у насипу під полотно залізничних або автомобільних доріг, їх глибина, діаметр. Розрахунок параметрів буровибухових робіт (довжина заряду, маса). Типи ВР, що застосовуються під час посадки насипів на мінеральне дно. Видалення торф'яного покрову боліт шляхом утворення траншей. Конструкція свердловин, сітка їх розташування.

Послідовність і інтервали підривання зарядів. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Ліквідація перемичок

Технологія ліквідації перемичок. Вибір методу вибухових робіт в залежності від конструкції, матеріалу, що складає тіло перемички, її габаритів, ситуаційного плану місцевості і наявності охоронних об'єктів. Охорона від дії сейсмічних і ударних хвиль, розльоту уламків ґрунтів (порід). Розрахунок небезпечних зон. Діаметр свердловин, їх нахил. Розрахунок параметрів вибуху. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Забивання паль

Технологія забивання паль з допомогою вибуху. Поняття про камуфлетні бетонні палі. Підготовка свердловини під палю. Глибина свердловин в залежності від їх призначення. Конструкція заряду, порядок його підготовки і опускання в свердловину. Забивка свердловини. Використання котлових зарядів при забиванні паль. Конструкція котлового заряду. Порядок утворення котлового заряду. Способи підривання зарядів і дублювання вибухової мережі. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Підривання зарядів на стрімко падаючих схилах

Вибір методу вибухових робіт на стрімкопадаючих схилах в залежності від характеру рельєфу і крутизни схилу - на рихлення, на скидання, на обрушення. Технологія утворення підходів для працівників, технологічних і робочих полиць для бурових засобів і бульдозерів в залежності від крутизни схилу і твердості порід.

Методика розміщення зарядів і розрахунок параметрів вибуху. Глибина свердловин, Відстань між рядами свердловин, лінія найменшого опору по підошві. Заходи з попередження загальних та місцевих обрушень породи.

Технологія вибухових робіт камерними зарядами. Розрахунок глибини закладання камер, величини зарядів. Розташування камер на ділянках схилу.

Технологія виконання вибухових робіт при розширенні виїмок під другу залізничну колію. Розробка індивідуальних проектів на виконання буровибухових робіт. Розташування, глибина свердловин, конструкція і величина заряду.

Схеми монтажу вибухової мережі і величини уповільнення.

Заходи щодо забезпечення безпеки руху поїздів, захисту колій, колійних улаштувань, споруд, улаштувань СЦБ, зв'язку, контактної мережі і опор. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Торпедування свердловин

Перевірка наявності і концентрації метану у вибоях перед кожним заряджанням шпурів і свердловин.

Будова прострільно-підривної апаратури, торпед. Види пристроїв для монтажу підривних мереж.

Правила зберігання зарядів для торпед, снарядів, вибухової і стріляючої апаратури. Визначення величини заряду торпеди. Виготовлення електрозапалів для перфорації та торпедування свердловин.

Технологія зарядки прострільно-підривної апаратури. Види ВР, що застосовуються для заряджання торпед. Заряджання і спорядження торпед. Введення бойовика і його розташування в торпеді.

Перевезення заряджених торпед до місця виконання вибухових робіт.

Порядок опускання торпеди в свердловину. Виконання вибухових робіт в свердловинах, які заряджені торпедами.

Перевірка справності, підготовки до заряджання, заряджання і розряджання вогнепальної апаратури (торпед). Розрахунок вибухової мережі.

Умови застосування торпед із детонуючого шнура.

Випадки застосування кумулятивних зарядів (труборізів). їх конструкція. Способи ініціювання. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Вибухові роботи під час будівництва унікальних споруд

Будівництво котлованів під водоймища.

Методи ведення вибухових робіт (камерний, свердловинний, шурфів, траншейний).

Розрахунок сітки, величини одного заряду, числа зарядів, маси одного і загальну масу зарядів, в залежності від глибини котловану, і виду ґрунтів.

Будівництво каналів, дюкерів, колекторів.

Технологія будівництва траси каналів. Будівництво підриванням на викид камерними, котловими або подовженими зарядами. Рихлення ґрунтів в межах заданого профілю виїмки шпуровими або свердловинними зарядами.

Розрахунок параметрів вибухових робіт в залежності від ширини виїмки по верху, її глибини і міцності порід, що підриваються.

Застосування траншейних лінійно-протяжних зарядів викиду. Схеми траншейних зарядів: однотраншейна, двохтраншейна симетрична, трьохтраншейна симетрична, двохтраншейна асиметрична, трьохтраншейна асиметрична. Глибина закладання зарядів.

Комбінована схема зарядів. Основні і допоміжні заряди і їх розрахунок.

Будівництво гребель.

Технологія будівництва гребель і перемичок. Методи вибухових робіт - свердловинні і камерні. Розташування зарядів. Розрахунок вибухової мережі. Віддалення зарядів від забою для зарядів рихлення і зарядів на викид.

Вивчення технології і параметрів вибухових робіт на конкретних прикладах будівництва унікальних каналів, гребель та інших споруд. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Вибухові роботи в камерах кесонів

Технологія робіт за допомогою камер кесонів Вимоги до працівників. Методи вибухових робіт при поглибленні дня в камерах кесонів. Типи ВР, що застосовуються при вибухових роботах. Способи гідроізоляції зарядів Розрахунок величини зарядів в залежності від умов робіт. Питома витрата ВР в залежності від щільності скельних порід. Глибина занурення зарядів, їх вага, відстань між зарядами.

Особливості розрахунку величини зарядів, інтервалів уповільнення при вибухових роботах поблизу відповідальних споруд та споруд, що будуються.

Способи заряджання і ініціювання. Засоби зв’язку при виконанні вибухових робіт.

Тема 2. Вибухові роботи на шахтах, небезпечних з газу та пилу. Заходи щодо зменшення впливу вибухових робіт на унікальні будівлі, постійні підземні комунікації, діючі тунелі метрополітенів, магістральні залізниці, автомобільні дороги, лінії електропередачі, газо- і нафтопроводи, мости, які будуються

Вибір раціональних і ефективних параметрів буровибухових робіт і технології їх виконання.

Прогноз впливу сейсмічних і ударних повітряних хвиль вибухів і дальності розльоту кусків підірваних конструкцій . Розробка заходів щодо зниження шкідливих ефектів вибуху та їх локалізації.

Перевага шпурового методу буровибухових робіт та кумулятивних зарядів, клинів з детонуючим шнуром і гідровибуху над іншими.

Застосування розосереджених конструкцій зарядів.

Оптимальна орієнтація дії вибуху відносно охоронного об'єкту.

Використання сейсмічних екранів.

Обкопування фундаментів.

Захисні укриття місця вибуху: щитами дерев'яними, металевими, із транспортерної стрічки, сітками, дерев'яними колодами з навантаженням, мішками з піском та ін.

Раціональні схеми монтажу вибухової мережі з короткоуповільненим способом підривання.

Тема 3. Вибухові роботи під час проведення горизонтальних і похилих виробок великого перетину, заглиблення стволів шахт

Призначення контурного підривання. Конструкція зарядів для контурного підривання. Зближення відстані між контурними свердловинами, шпурами. Відстань між контурними рядами свердловин та шпурів до технологічних.

Схеми монтажу вибухових мереж. Величини уповільнення підривання зарядів. Особливості контурного підривання при проходці горизонтальних (похилих) і підняттєвих виробок. Способи забивки контурних шпурів, свердловин.

Підготовка робочого місця, матеріалів і інструменту до роботи з виготовлення зарядів для контурного підривання. Прийоми виготовлення проміжних детонаторів для контурного підривання. Заряджання шпурів і свердловин розосередженими зарядами вибухових речовин.

Порядок виконання вибухових робіт при проведенні виробок зустрічними вибоями і їх збійці.

Виконання вибухових робіт при проведенні виробок великого перерізу (в транспортних та гідротехнічних тунелях), верхнім або нижнім уступом, Умови застосування вертикальних шпурових і свердловинних зарядів. Проведення виробок передовим забоєм. Контурне підривання.

Виконання вибухових робіт в шарах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою понад 2 метри, на очисних роботах жильних родовищ у разі заряджання з помостів установлених на кріпленні

Особливості ВР у виробках, що знаходяться в безпосередній близькості від складів вибухових матеріалів, камер спеціального призначення, стволів шахт і розвідницьких свердловин.

Вибухові роботи у вертикальних і похилих виробках з кутом падіння понад 30°.

Особливості вибухових робіт у похилих і вертикальних виробках, що проходяться із застосуванням прохідницьких комплексів. Змішане з'єднання зарядів.

Підйом і опускання прохідницьким комплексом вибуховиків і вибухових матеріалів (далі ВМ) у вибої гірничих виробок.

Вибухові роботи при проведенні й поглибленні стволів шахт.

Перевірка стану вентиляції і кріплення.

Місця виготовлення патронів-бойовиків. Охорона праці при спуску ВМ і готових патронів бойовиків у ствол шахти.

Порядок заряджання, монтажу електровибухової мережі і підривання зарядів у стволі шахти.

Порядок підготовки вихідного матеріалу і складання спеціального проекту масового вибуху при обваленні стелин і руйнуванні міжкамерних ціликів на повну висоту поверху, а також при ліквідації порожнеч відпрацьованого простору. Зміст проекту.

Заряджання наскрізних свердловин. Діаметр і довжина патронів для глибоких свердловин. Застосування не патронованих і гранульованих ВР. Заходи, що застосовуються проти утворення "пробок". Підвищення надійності підривання зарядів глибоких свердловин шляхом дублювання вибухових мереж.

Заходи щодо зменшення впливу дії вибуху на кріплення, устаткування, механізми і комунікації.

Перевірка стану течок грохотів, перекриттів, помостів перед виконанням вибухових робіт. Подрібнення негабаритів зарядами ВР і їх способи. Умови застосування, переваги і недоліки.

Кумулятивні заряди для подрібнення негабаритів; їх типи, конструкція та умови застосування.

Питома витрата ВР на вторинне подрібнення великих кусків породи і руди.

Ліквідація зависань руди в дучках і рудоспусках фугасними зарядами. Умови застосування, позитивні якості і недоліки.

Тичини: їх конструкції і призначення.

Техніка виконання вибухових робіт із застосуванням фугасних зарядів, пристрої для ліквідації зависань руди в дучках і рудоспусках, їх конструкція.

Основні вимоги для забезпечення охорони праці при подрібненні негабаритів зовнішніми і кумулятивними зарядами, ліквідації зависань руди до 5 м і більше в дучках і рудоспусках зарядами ВР.

Ліквідація зависань гірничої маси в рудоспусках із застосуванням спеціально пройдених виробок, пробурених свердловин і динамо реактивних систем.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне навчання і перевірка знань з охорони  праці. Робота з підвищеною небезпекою в гірничодобувній промисловості. Безпека праці вибуховика на робочому місці. Основні небезпечні виробничі фактори при проведенні  при вибухових роботах.

Обладнання, контрольно-вимірювальні і підривні прилади для вибухових робіт, правила безпечного користування ним. Правила безпеки праці під час одержання і транспортування ВМ, виготовлення запалювальних і контрольних трубок , перенесення ВМ, підготовки і виконання вибухових робіт, огляду місця проведення вибухових робіт.

Зони небезпеки, виставляння постів охорони, подача сигналів перед заряджанням, перед вибухом і після проведення вибуху.

План ліквідації аварій. Основні його положення правила поводження у випадку аварії.

Заходи щодо попередження травматизму огородження небезпечних місць, попереджувальні написи та ін.

Шкідливі й отруйні гази: окис вуглецю, окисли азоту, сірчистий газ, сірководень, метан. Причини утворення, місця скупчення і гранично припустимі концентрації шкідливих газів у атмосфері.

Способи виявлення і вимірювання змісту шкідливих газів. Аспераційний міховий газоаналізатор. Індикаторні трубки; їх типи і призначення. Газовизначальники і їх технічна характеристика.. Засоби колективного захисту працівників.

Заходи безпеки при виконанні вибухових робіт спеціальним методами: зміцненні металів, зварюванні металів, штампуванні деталей, різанні металевих конструкцій, під час звалювання будівель і споруд, подрібненні фундаментів, підриванні льоду, ущільненні малов’язких ґрунтів, врізанні в діючі конструкції, днопоглиблювальних роботах, посадці насипів на мінеральне дно, ліквідації перемичок, забиванні паль, на стрімко падаючих схилах, торпедуванні свердловин, будівництві каналів, гребель, котлованів під водоймища, в камерах кесонів.

Заходи безпеки при виготовленні запальних і контрольних трубок, виготовленні патронів-бойовиків; вогневому і електровогневому підриванні, підриванні за допомогою електродетонаторів, детонуючого шнура і неелектричними системами ініціювання.

Безпечні прийоми при ліквідації непідірваних зарядів, випробуванні вибухових матеріалів.

Правила огляду місця після виконання спеціальних вибухових робіт

План евакуації людей з приміщення у випадку аварії.

Значення Інструкцій з охорони праці по професіях і видах робіт у профілактиці травматизму.

Характерні приклади порушень правил безпеки, що послужили причиною виробничого травматизму.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

# Типова навчальна програма з предмета

«Фiзика гiрських порiд»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гірничі виробки та гірничі роботи | 2 |  |
| 2. | Технологія видобутку корисних копалин | 4 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Гірничі виробки та гірничі роботи

Загальні відомості про гірничі виробки. Елементи гірничих виробок (підошва, крівля, вибій). Вертикальні, горизонтальні та похилі гірничі  виробки.

Білястволові виробки, Поняття про гірничі роботи.

Тема 2. Технологія видобутку корисних копалин

Характеристика рудника. Технічні та побутові спорудження на поверхні рудника та їх призначення.

Коротка характеристика  про технологію видобутку корисних копалин підприємстві (кар’єр, шахта).

Транспортування корисних копалин під землею, видача на поверхню та підготовка руди для плавлення.

Швидкісне проведення гірничих виробок та буріння свердловин (шпурів). Середньомісячні та річні об’єми проведення гірничих виробок та буріння свердловин (шпурів).

# Типова навчальна програма з предмета

«Гiрнича електротехніка»

| № теми | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Відомості з електростатики | 2 |  |
| 2. | Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади | 6 |  |
| 3. | Електрична апаратура управління і захисту | 3 |  |
| 4. | Розподільчі пункти дільниці на напругу до 1000 В | 3 |  |
|  | Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Відомості з електростатики

Поняття про електрику і електронну теорію. Закон Кулона. Поняття про електричне поле і напруженість електричного поля. Провідники і діелектрики, їх характеристики. Поняття про електричний потенціал і різницю потенціалів. Поняття про електричну ємність, одиниці її виміру. Конденсатори, їх з'єднання. Заряд і розряд конденсатора. Поняття про діелектрики та їх найважливіші характеристики. Властивості найголовніших електроізоляційних матеріалів.

Тема 2.  Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади

Основні поняття про електричні вимірювання. Вимірювальні прилади, їх класифікація за основними ознаками, роду вимірюваної величини і типу струму, класу точності, принципу дії, способом отримання відліку, характером застосування.

Схеми та правила включення в мережу електровимірювальних приладів.

Прилади для контролю електропідривних ланцюгів та електричних засобів підривання; їх призначення, пристрій, характеристики та правила користування.

Тема 3. Електрична апаратура управління і захисту

Класифікація апаратури управління і захисту. Апаратура ручного управління (пускачі, вимикачі, перемикачі, реостати, рубильники та ін.) Апаратура ручного управління, використовувана при вибухових роботах. Апаратура автоматичного керування (магнітні пускачі, контролери, контактори, кнопки управління, реле ін.) Прилади для масового підривання електродетонаторів від силової мережі змінного струму на рудниках, небезпечних і безпечних щодо газу або пилу.

Пристрій для автоматичного уповільненого підривання зарядів (вибухові комутатори). Основні правила техніки безпеки при роботі на електричних установках.

Правила надання першої медичної допомоги потерпілим від електричного струму.

Тема 4.  Розподільчі пункти дільниці на напругу до 1000 В

Передача електричної енергії від шахтної пересувної підстанції до розподільчого пункту. Комутаційна апаратура розподільчого пункту, порядок її розміщення, будова та принцип дії.

Захисна апаратура розподільчого пункту. Порядок її розміщення, принцип дії.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 7112 Вибуховик

Кваліфікація - 6 розряд

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на виробництві |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Ознайомлення з виробництвом і технологією спеціальних вибухових робіт | 16 |
| 3. | Вибухові роботи спеціальними методами | 80 |
|  | Всього годин: | 102 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт вибуховика 6-го розряду | 78 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 84 |
|  | Разом: | 186 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Правила поведінки при пожежі, порядок викликання пожежників. Використання первинних пристроїв пожежогасіння.

Тема 2. Ознайомлення з виробництвом і технологією спеціальних вибухових робіт.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Ознайомлення з об’єктами, де ведуться вибухові роботи спеціальними методами: полігоном, камерами, площадками на денній поверхні і технологією їх виконання. З порядком охорони небезпечної зони і подачею сигналів. Ознайомлення з задіяним устаткуванням, місцями укриття вибуховиків.

Ознайомлення з паспортом буровибухових робіт, типовим проектом і спеціальними проектами на вибухові роботи.

Вивчення методик розрахунку параметрів буровибухових робіт, небезпечних зон, заходів для зниження негативного впливу вибухів на відповідальні споруди.

Ознайомлення з організацією підготовки і проведення вибухових робіт.

Ознайомлення з параметрами і схемами розташування шпурів, свердловин, камер, котлів, конструкцій зарядів і схемами монтажу вибухової мережі, способами підривання та іншими особливо складними роботами; правилами підривання зарядів під час дроблення металу та гарячих масивів, під час льодохідних та підводних робіт, для обвалення будівель та будівельних конструкцій; порядок спорядження торпед та виготовлення зарядів для торпедування свердловин.

Ознайомлення з документами про порядок ліквідації зарядів, що не вибухнули.

Ознайомлення з порядком спорядження торпед, опусканням їх у свердловини та підриванням.

Ознайомлення з порядком розміщення та параметрами шпурів, проведенням монтажу електровибухових мереж,

Ознайомлювання з буровими роботами при бурінні шпурів, свердловин, типом задіяних бурових верстатів, їх характеристикою, буровим інструментом, схемами методами очистки свердловин від бурового дріб`язку.

Порядок виконання  вибухових робіт під час:

будівництва унікальних будівель та споруд (будівництві каналів, гребель, котлованів під водоймища), врізанні в діючі споруди, в камерах кесонів, цінних угідь, на стрімкопадаючих схилах, поблизу фундаментів унікальних будівель, постійних підземних комунікацій, діючих тунелів метрополітенів, магістральних залізниць та автомобільних доріг, ліній електропередачі, газо- і нафтопроводів, мостів, які будуються, підривання зарядів на стрімко падаючих схилах, під час днопоглиблювальних робіт, під час забивання паль вибухом, посадки насипів на мінеральне дно, ліквідації перемичок, зміцненні металів, зварюванні металів, штампуванні деталей, різанні металевих конструкцій, під час звалювання будівель і споруд, подрібненні фундаментів, підриванні льоду під час льодоходу, ущільненні малов’язких ґрунтів, врізанні в діючі конструкції, днопоглиблювальних роботах.

Тема 3. Вибухові роботи спеціальними методами

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці. Безпека праці під час виконання робіт.

Вправи:

Виконання особливо складних вибухових робіт під час будівництва унікальних споруд, врізання в діючі споруди, в камерах кесонів; визначення кількості розміщення та глибини шпурів, проведення монтажу електровибухової мережі.

Виконання вибухових робіт поблизу фундаментів унікальних будівель, постійних підземних комунікацій, діючих тунелів метрополітенів, магістральних залізниць та автомобільних доріг, ліній електропередачі, газо- і нафтопроводів, мостів, які будуються.

Підривання зарядів на стрімкопадаючих схилах: під час днопоглиблювальних робіт, під час посадки насипів на мінеральне дно, під час ліквідації перемичок, забивання паль; підривання льоду під час льодоходу.

Виконання вибухових робіт для обвалення будівель та споруд, спорядження торпед, опусканні їх у свердловини та підривання.

II. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві; ознайомлення з плануванням праці і контролем якості виконання робіт; організацією робочого місця, системою підвищення кваліфікації робітників. Ознайомлення з обсягом робіт вибуховика, впровадження сучасних технологій.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт вибуховика складністю 6-го розряду

Самостійне виконання робіт вибуховика 6-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики згідно з детальною програмою виробничої практики, враховуючи конкретні умови підприємства і специфіку учнів.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7112 Вибуховик

Кваліфікація - 6 розряд

ЗНАЄ,  РОЗУМІЄ:

- Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- Асортимент і властивості вибухових речовин, які застосовуються під час підготовки і проведення особливо складних вибухових робіт на відкритих і підземних гірничих розробка;

- Розрахунки зони, небезпечної за розлітанням уламків  гірської породи та ударною хвилею;

- Правила зберігання вибухових матеріалів на робочих місцях;

- Організацію  підготовки робочого місця для виконання вибухових робіт;

- Дублювання вибухової мережі;

- Правила безпечного використання порохів;

- Відділення блочного каменю гІдровибухом, порохами;

- Вибухові роботи при поглиблені стволів шахт;

- Заходи щодо зменшення впливу дії вибуху на кріплення, устаткування;

- Виконання вибухових робіт поблизу унікальних споруд, магістральних залізниць, автодоріг цінних угідь;

- Безпечне врізання в діючі споруди;

- Виконання вибухових робіт по ущільненню мало в’язких грунтів;

- Правила складання та затвердження паспортів буровибухових робіт;

- Засоби механізації при заряджанні вибухових речовин;

- Правила транспортування вибухових матеріалів;

- Машини та механізми для виконання бурових робіт та їх принципи дії;

- Типи та характеристики машин і механізмів для транспортування аміачно-селітренних, емульсійних, та водонаповненнях вибухових матеріалів промислового призначення;

- Системи радіокерування сейсмічними вибухами при геофізичних роботах;

- Правила безпеки при підготовці та проведенні підривних робіт на кар'єрах та в підземних виробках;

- Правила монтажу вибухових мереж;

- Вихід вибуховика з укриття  там підхід до місця вибуху

- Правила безпечного поводження з радіоапаратурою;

- Особливості монтажу вибухових мереж при свердловинних, камерних та котлових зарядів;

- Правила охорони праці при роботі з електрообладнанням;

- Небезпечність статичної електрики, блукаючих та ємкісних струмів;

- Захист від  накопичення статичної електрики;

- Правила поведінки під час грози;

- Контурне підривання;

- Сучасні вимоги до якості вибухових матеріалів;

- Способи пилоподавлення при заряджанні свердловин та камер;

- Пряме та зворотнє ініціювання;

- Засоби ініціювання, їх характеристики.

- Місця укриття персоналу перед вибухом;

- Конструкцію розосередженого заряду;

- Утворення котлованів в свердловинах за допомогою зарядів;

- Правила проведення вибухових робіт зустрічними вибоями;

- Порядок допуску контролюючих органів в небезпечну зону;

- Необхідність огляду місця вибуху;

- Порядок допуску  працівників  до місця вибуху;

- Будову бронеями;

- Питомі витрати вибухових матеріалів;

- Правила підготовки вибухових матеріалів для проведення вибухових робіт по зміцненню матеріалів енергією вибуху;

- Заборонні та небезпечні зони при зарядці та проведенні вибуху;

- Правила зварювання та різання металів енергією вибуху;

- Роботи з подрібнення льоду під час льодоходу;

- Одержання надтвердих матеріалів з використанням енергії вибуху;

- Правила з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

- Вимоги до рівня кваліфікації робітників в гірничорудній галузі;

- Технологічну послідовність підготовки вибухових матеріалів та інструменту до роботи;

- Порядок переходу вибуховика на інший вид вибухових робіт;

- Статі  КК про кримінальну відповідальність за порушення правил поводження з вибуховими матеріалами.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце;

- Підготовляти інструменти та зарядні механізми до роботи;

- Очищувати, промивати, продувати шпури, свердловини для їх зарядки;

- Виготовляти патрони-бойовики;

- Використовувати підривні прибори при виконанні вибухових робіт;

- Виконувати розрахунки вибухових мереж;

- Споряджати та опускати торпеди  у свердловини та їх підривати;

- Виконувати роботи з подрібнення негабаритів;

- Заряджати вертикальні та похилі свердловини та шпури;

- Монтувати підривні мережі при різних способах ініціювання;

- Безпечно штампувати металеві деталі енергією вибуху;

- Виконувати вибухові роботи під час  будівництва унікальних споруд;

- Перевіряти  справність вибухових приладів для виконання вибухових робіт;

- Виконувати маркування засобів ініціювання;

- Випробовувати та знищувати вибухові матеріали;

- Готувати гірлянди для масових вибухів;

- Правила охорони праці при проведенні похилих та вертикальних виробок;

- Охолоджувати та заміряти температуру в шпурах шлаків;

- Корчувати пні, вирубувати дерева підриванням  зарядів вибухових речовин;

- Вибирати питому вагу вибухових матеріалів для корування;

- Зміцнювати метали вибухом;

- Розпушувати матеріали, що  змерзлися та злежалися;

- Визначати небезпечні зони по розльоту кусків породи;

- Виконувати вибухові роботи в бронеямах;

- Проведення  замірів опорів вибухових мереж;

- Ліквідувати зарядів що не вибухнули;

- Прийоми виготовлення проміжних бойовиків;

- Ліквідувати «пробки» в зарядних трубопроводах;

- Ліквідувати зависання гірничої маси в дучках та рудоспусках;

- Використовувати динамо- реактивні системи;

- Вимірювання концентрації метану у виробках перед виконанням вибухових робіт;

- Секційний розподіл стін  для обвалення зарядами будов і споруд ;

- Гасити   вибухові речовини в разі їх займання;

- Проводити вибухові роботи в гарячих масивах;

- Проводити вибухові роботи при руйнування будівельних конструкцій;

- Надання першої допомоги потерпілим в аварійних ситуаціях.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 | Змішувально-зарядна машина «Україніт-4» Змішувально-зарядна машина «Ігданіт» Змішувально-зарядна машина «Оrika» Змішувально-зарядна машина «Maqnum» Машина транспортна заряджальна МТЗ-3; Машина транспортна заряджальна УТЗ-2 Заряджальна машина УЛЬБА-400; Касета для транспортування та зберігання ВМ КТЗ-3; Зарядник УРЗ-1Б; Ежекторний зарядник «Курама» Зарядник для емульсійних ВР ЗЕП-10 Зарядник для емульсійних ВР ЗЕП-15М; Вибухова станція для проведення масових вибухів ВС-01; Вибухова станція для проведення гірничих виробок ВС-02; Вибухова станція для проведення вибухо-вих робіт в стволах ВС-03; Вибухова станція для вторинного подріб-лення негабаритів та зависань руди ВС-04; Електровоз К-14; Вагони ВГ-2; ВГ-4 для перевозу ВР; Вагон для транспортування в шахту емуль-сійної композиції ВДЕК-3 Гідравлічний домкрат; Перфоратор ТП-48; Перфоратор ПП-50В; Лебідка ЛПТ-3,0; Установка металевого кріплення горизонтальної виробки; Кондиціонери; Муляжі; Вогнепровідний шнур, м ; Запалювальні і контрольні трубки; Капсуль-детонатори; Електродетонатори; Детонуючий шнур, м ; Неелектричні системи ініціювання «УНС»; »Імпульс», «Пріма-ЕРА»; «Nonel», щтук; Патрон-бойовик; Макети (шт.): Стенди з вибуховими речовинами; Стенди з піротехнічними засобами; Стенди з охорони праці Шафа для плакатів Вогнегасники Сейф для зберігання ВМ Аптечка першої медичної допомоги |  | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 20 15 20 30 15 20 5 18 2 2 19 1 8 1 1 |  |
| 2. Інструменти |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 | Ніж вибуховика Захисна каска для голови вибуховика Голка D=8 мм для виготовлення отворів в патронах з ВР для бойовиків Забійник для заміру глибини шпура з позначками через 5 см (2 або 3 м) Рукавиці Окуляри Шахтний акумулятор Саморятувальник ШСМ-30 Фляга з водою Ізолятори для електродетонаторів Складний метр Годинник Респіратор для захисту органів дихання Лупа оптична (збільшення до 4 разів) |  | 5 7 5 1 2 3 3 5 3 25 2 1 3 4 |  |
| 3. Прилади і пристрої (натуральні зразки) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | Сейсмограф; Електронний вимірювач відстані; Електронний вимірювач звуку; Електронний анемометр; Анемометр; Діадема; Метр для вибухових робіт SL7; Газовий тестер; Прилад для заміру пилу; Прилад для пеленгу сили звуку; Омметр класифікатор ОКЕД-1; Переносний міст Р353; Прилад ВІО-3; Прилад ВІС-1; Прилад ХН 2570; Прилад Ю-140; Вимірювач опору вибухових мереж сенсор 1А; Вимірювач опору електродетонаторів сенсор 1Б; Маркувальна головка ЛД-07; Електронний підсилювач звуку; Амперметри від 0,1 до 10А; 50А, шт.;. Вольтметр від 2,5 до 1000 В; шт.; Вимірювальні прилади омметри Колекція зразків гірничих порід; Підривні прилади, в т.ч.: КПВ –3У1; ПІВ-100М; ВП-100; ВП-75; «Зевс»; Пристрій вибуховий ТВП-200; Електронний вибуховий прилад ЖЗ 2460. Гнучкі та броньовані кабелі, шт.; Проводи для вибухових робіт ВП 2 х 0,75 мм, м |  | 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 6 5 3 2 1 2 1 2 2 2 40 7 2 4 2 2 1 2 12 50 |  |
| 4. ТЗН |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Макети (шт.): Проведення і кріплення гірничих виробок; Буропідривні роботи; Способи підривання; Підземні склади ВМ ; Стенди (шт.): Правила безпеки при розробці викидоне- безпечних пластів; Заходи щодо осушення виробок; Стадії розробки шахтного поля; Способи розробки родовищ корисних копалин; Плакати (шт.): Схеми підготовки шахтного поля; Насосні камери головного водовідливу, та їх устрій; Комбіновані системи розробки; Класифікація гірничих виробок; Циклограмма проведення горизонтальної виробки; Конструкції металевого кріплення та умо-ви їх застосування; Вимоги правил безпеки до складу рудникового повітря; Організація робіт в очисному вибої; Вибухові речовини; Макети (шт.): Системи розробки корисних копалин; Розробка родовищ підземним способом; Розробка родовищ відритим способом; |  | 3 2 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 |  |
| 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | Плакати (шт.): - основи графіки; - перерізи та розрізи; - складні креслення. Стенди (шт.): -топографічні плани; - маркшейдерські креслення; - картографічні шрифти; - рельєфи поверхні, їх зображення; Документація (шт.): - держстандарти на гірничу графічну документацію; - маркшейдерсько-геологічна; - експлуатаційно-технологічна |  | 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 |  |
| 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | Плакати (шт.): - основні категорії економіки; - напрямки підприємницької діяльності; - види підприємств за формою власності; - зв’язки економічної теорії з іншими науками; Зразки документів (шт.): - бізнес-плану; - відкриття власної справи; - документи по прийому на роботу; - особова картка робітника; - документи на призначення матеріальної допомоги, пенсій та премій; - планів роботи з персоналом: довгострокові, перспективні, поточні. Стенди (шт.) - суспільна праця та її необхідність; - основні напрями реформування економіки України; - мультимедійні презентації (шт.) - Комплекти карток-завдань для вивчення матеріалу (шт.) |  | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | Плакати (шт.): - права та обов’язки громадян; - трудовий кодекс; - адміністративне правознавство; - екологічне право; Стенди (шт.): - Кримінальний Кодекс України; - види робочого часу; - охорона праці молоді;. Зразки документів з атестації персоналу -трудові книжки; - проект наказу про заохочення або дисци- плінарне стягнення з працівника; - Конституція України; - Принципи правової держави; - Територіальний устрій України; - Закон України «Про професійно-технічну освіту». |  | 1 1 1 1 3 2 1 40 2 1 1 1 1 1 |  |

З М І С Т

Державний стандарт з кваліфікації 4 розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Типовий навчальний план

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

Типова навчальна програма з предмета «Технологія вибухових робіт»

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

Типова навчальна програма з предмета «Відомості з хімії»

Типова навчальна програма з предмета «Гірничотехнічне креслення»

Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка»

Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Державний стандарт з кваліфікації 5 розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Типовий навчальний план

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

Типова навчальна програма з предмета «Технологія вибухових робіт»

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

Типова навчальна програма з предмета «Гірничотехнічне креслення»

Типова навчальна програма з предмета «Фізика гірських порід»

Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка»

Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Державний стандарт з кваліфікації 6 розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Типовий навчальний план

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

Типова навчальна програма з предмета «Технологія вибухових робіт»

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

Типова навчальна програма з предмета «Фізика гірських порід»

Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка»

Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки

Критерії кваліфікаційної атестації випускників