Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.J.61.00-2016

(позначення стандарту)

Професія:     Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Код:               7241

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації  та зв’язку

2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 31.08.2016  № 1048

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.J.61.00-2016

(позначення стандарту)

Професія:  Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Код:              7241

Кваліфікація:  електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ – 2016

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для професійної підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Електромонтер з ремонту вторинної комутації і зв’язку 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд складає 671 годин, на 3-й розряд – 645 годин,  на 4-й розряд – 800 годин, на 5-й розряд – 609 годин, на 6-й розряд – 411 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку»  (Випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії», Частина 1, Розділ  «Ремонт устаткування електростанцій і мереж» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива і енергетики від 16 березня 2001 р. № 19), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року  № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.J.61.00-2016

(позначення стандарту)

Професія:     Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Код:               7241

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

2-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

2.Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 2-го розряду

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

загальні поняття про призначення зв’язку, телемеханіки, релейного захисту, автоматики;

види апаратури;

поняття про оперативний струм;

правила виконання не складних робіт з ремонту і обслуговування простої апаратури зв’язку, телемеханіки, релейного захисту і автоматики;

конструкції і типи контрольних кабелів і кабелів зв’язку, ізоляційних матеріалів;

загальні знання про матеріали, що застосовуються для ремонту апаратури, правила поводження з малярними фарбами і розчинниками, прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання апаратури;

правила роботи в колах оперативного струму;

призначення основного слюсарного і монтерського інструменту і прийоми роботи з ним;

найменування і призначення простої перевірної та вимірювальної апаратури і пристроїв, що застосовуються під час ремонту апаратури і засобів вимірювань;

обмоточні електричні проводи, кабелі;

ущільнюючі і мастильні матеріали;

повинен уміти практично надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Повинен уміти:

розбирати і складати просту апаратуру, монтувати кола вторинної комутації, промивати і чистити вузли й деталі приладів та апаратури, чистити контакти і контактні поверхні;

виконувати прості слюсарні операції з обробки деталей з обпилюванням під розмір, маркування і просте пофарбування поверхонь, антикорозійне змащування деталей;

упаковувати електровимірювальні прилади і апаратуру для перевезення;

здійснювати ремонт і технічне обслуговування простого диспетчерського устаткування і апаратури автоматики;

установлювати на щитах і стендах прилади з підімкненням їх для перевірки під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Інформація та телекомунікації. Телекомунікації (Електрозв’язок)

(КВЕД – 2010, секція - J, розділ - 61).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу: 701 година

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 76 | 8 |
| 1.1 | Інформаційні технології | 17 | 8 |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.3 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 17 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 251 | 11 |
| 2.1 | Спецтехнологія | 60 |  |
| 2.2 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 24 | 4 |
| 2.3 | Електроматеріалознавство | 16 |  |
| 2.4 | Читання креслень | 10 |  |
| 2.5 | Допуски та технічні вимірювання | 19 | 4 |
| 2.6 | Електричний зв’язок | 80 | 3 |
| 2.7 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.8 | Телемеханіка | 12 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 337 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 204 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна ( поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу ( без п.4 ) | 671 | 19 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

2-го розряду

1. Кабінети:

–  Спеціальних технологій

–  Матеріалознавства

–  Електротехніки

–  Інформаційних технологій

–  Охорони праці

–  Технічного креслення

–  Електричного зв’язку

2. Майстерні:

- Електромонтажна

- Слюсарна

3. Лабораторія:

- Зв’язку

Примітка:

- для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих   робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при  наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою  підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2 | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 8 | 4 |
| 3 | Мережні системи та сервіс | 8 | 4 |
| Всього годин: | 17 | 8 |

Тема  1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. Power Point.

Лабораторно-практичні роботи

1.Програми для створення  текстових документів: MS Word, Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2.Програми для створення графічних документів.  Розробка фірмового стилю.

3.Створення презентацій. Тема: "Заклад, де я навчаюсь".

4.Створення презентацій. Тема: "Моя майбутня професія"

Тема 3. Мережні системи та сервіс

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основний мережний сервіс. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи

1.Пошук інформації в мережі Internet щодо запровадження інноваційних методів.

2.Пошук статистичної інформації в мережі Internet.

3.Створення публікації "Інновації в професії".

4.Використання електронної  пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Галузева структура промисловості України | 1 |  |
| 2 | Підприємництво. Підприємство як суб’єкт господарювання | 3 |  |
| 3 | Організація виробництва на підприємствах промисловості | 2 |  |
| 4 | Виробничі фонди підприємства | 2 |  |
| 5 | Кадри підприємства і продуктивність праці | 2 |  |
| 6 | Витрати виробництва і собівартість продукції | 3 |  |
| 7 | Організація і оплата праці | 2 |  |
| 8 | Фінансові результати діяльності підприємства | 2 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.

Тема 2. Підприємництво. Підприємство як суб’єкт господарювання

Нормативно - правова база підприємництва. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств.

Тема 3. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Тема 4. Виробничі фонди підприємства

Поняття  і класифікація основних фондів підприємства, види основних фондів. Структура основних фондів і фактори що на неї впливають.

Поняття та матеріальний склад оборотних фондів. Структура та джерела формування оборотних фондів.

Тема 5. Кадри підприємства і продуктивність праці

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства.

Продуктивність праці та методи її обчислення.

Тема 6. Витрати виробництва і собівартість продукції

Характеристика витрат та їх класифікація. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції. Витрати, що не входять до собівартості продукції, робіт і послуг.

Поняття і види собівартості продукції.

Тема 7. Організація і оплата праці

Організація  трудової діяльності. Політика оплати праці. Види заробітної плати. Форми і системи оплати праці. Тарифна система оплати праці.

Тема 8. Фінансові результати діяльності підприємства

Поняття про фінансові результати діяльності. Сутність і формування прибутку. Рентабельність підприємства.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2 | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3 | Цивільне право й відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4 | Господарство і право | 1 |  |
| 5 | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 6 | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7 | Основи адміністративного права України | 2 |  |
| 8 | Основи кримінального права України | 2 |  |
| 9 | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право в житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного й суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка та правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте й сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження й порядок роботи. Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право й відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Фізичні та юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів.

Тема  6. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України.

Трудовий договір. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

Умови прийому на роботу. Випробування при прийнятті на роботу.

Підстави припинення трудового договору.

Тема 7. Основи адміністративного права України

Визначення та загальні положення адміністративного права.

Адміністративна правоздатність та дієздатність.

Поняття й організація державного управління.

Тема  8. Основи кримінального права України

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль в регулюванні системи «природа ( людина – суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни та визначення | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення.

Загальні положення, терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух».  Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, проїзна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. Знак «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні й правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета   «Спецтехнологія»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Коротка характеристика і зміст предмета | 1 |  |
| 2. | Основи слюсарної справи | 10 |  |
| 3. | Відомості з технічної механіки | 4 |  |
| 4. | Організація технічного огляду та ремонту вторинної комутації та електроустаткування | 2 |  |
| 5. | Основи електромонтажних робіт | 17 |  |
| 6. | Електричні вимірювання | 4 |  |
| 7. | Сигналізація | 2 |  |
| 8. | Комутаційні пристрої та апарати | 6 |  |
| 9. | Такелажні роботи | 2 |  |
| 10. | Технічний огляд простої апаратури зв’язку | 12 |  |
|  | Всього: | 60 |  |

Тема 1. Коротка характеристика і зміст предмета

Соціально-економічне та господарське значення професії, перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника в забезпеченні високої якості робіт. Упровадження заходів з наукової організації праці.

Трудова і технологічна дисципліна, культура праці робітника. Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Тема 2. Основи слюсарної справи

Види слюсарних робіт. Робоче місце слюсаря. Оснащення робочого місця слюсаря. Робочі і контрольно-вимірювальні інструменти, зберігання та догляд за ними.

Поняття технологічного процесу. Технологія слюсарної обробки деталей. Розмічальні роботи. Рубання металу. Прийоми рубання. Випрямляння та згинання металу. Різання та обпилювання металу.

Свердління отворів. Вибір свердла, їх будова та різновиди. Нарізування різьби. Мітчики та плашки.

Заклепкові з’єднання. Деталі і складальні одиниці, що передають круговий рух. Вимоги безпеки праці при виконанні слюсарних та слюсарно-складальних робіт.

Тема 3. Відомості з технічної механіки

Кінематика механізмів. Механізм і машина, ланки механізмів. Кінематичні пари та кінематичні схеми механізмів. Типи кінематичних пар.

Передачі обертального руху. Механізми передачі. Передавальне відношення та передавальне число.

Передачі між валами, що мають паралельні осі, та осі, які перетинаються та схрещуються. Ремінна, фрикційна, зубчаста, ланцюгова та черв’ячна передачі: їх будова , переваги та недоліки, призначення та умовні позначення на кінематичних схемах.

Механізми, що змінюють рух: зубчасто-рейкові, гвинтові, кривошипно-шатунні, кулачкові. Їх будова, переваги та недоліки, призначення, та вимоги до них.

Тема 4. Організація технічного огляду та ремонту вторинної комутації та електроустаткування

Структура служби технічного обслуговування та їх завдання. Правила безпечної експлуатації обладнання. Основні обов’язки електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку. Організаційні та технічні заходи при обслуговуванні електроустаткування.

Види і причини зношення обладнання зв’язку та електроустаткування. Поняття про систему планово-попереджувального ремонту обладнання. Види ремонтів та їх характеристика. Графік проведення ремонтів.

Тема 5. Основи електромонтажних робіт

Поняття про електромонтажні роботи. Проектно-технічна документація. Умовні позначення на електричних схемах. Читання електричних схем. Порядок організації електромонтажних робіт. Механізація електромонтажних робіт.

Електромонтажні матеріали, деталі та вироби: проводи, шнури, шини та кабелі, галузі їх застосування. Електроізоляційні матеріали і вироби, їх призначення та властивості.

З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів. Правила оброблення проводів і кабелів. Способи з’єднання жил проводів та кабелів при підключенні до контактних виводів обладнання зв’язку і електрообладнання. Способи з’єднання проводів мережі живлення до проводів освітлювальних затискачів. Способи опресування: суцільне та комбіноване обтиснення, інструменти для обтискування.

Лудіння та паяння. Призначення лудіння. Матеріали для лудіння. Способи лудіння. Дефекти при лудінні, їх попередження. Контроль над якістю лудіння.

Призначення та застосування паяння. Припої та флюси, їх марки. Інструмент та пристрої для паяння. Види і способи паяння жил проводів та кабелів. Контроль над якістю паяльних з’єднань. Дефекти при паянні, їх попередження та способи усунення.

Допоміжні електромонтажні роботи. Послідовність виконання. Розмітка місць монтажу. Вимоги до виконання розмітки. Види розміток. Інструменти та пристрої.

Заготовлення елементів електропроводок. Виконання пробивних робіт і отримання отворів. Устаткування кріпильних виробів та електромонтажних конструкцій. Класифікація кріпильних робіт і виробів. Способи кріплення кабелів зв’язку та контрольних кабелів. Інструменти, механізми та пристрої. Кріплення силового кабеля. Кріплення світильників, інструменти, механізми та пристрої.

Монтаж заземлюючих пристроїв. Призначення заземлення. Захисне та робоче заземлення. Сфери їх застосування. Штучне заземлення.

Тема 6. Електричні вимірювання

Поняття про вимірювання. Міра, похибки, різновиди похибок. Класифікація електровимірювальних приладів, їх характеристики. Амперметр, вольтметр, будова. Принцип роботи, позначення на електричних схемах та приклади вмикання в електричне коло.

Тема 7. Сигналізація

Види сигналізації. Схеми управління на основі електронних приладів, світлодіодів.

Тема 8. Комутаційні пристрої та апарати

Класифікація апаратів управління та захисту. Їх технічні характеристики, галузі застосування. Конструкції та принципи дії апаратів управління та захисту.

Електричні контакти, основні поняття. Типи контактів, їх класифікація. Основні параметри контактних схем. Електричні механізми електричних апаратів. Їх призначення, основні типи і будова магнітної системи постійного і змінного струму. Обмотки електромагнітів.

Пристрої комутації в системах автоматики. Виконавчі елементи і реле автоматики. Призначення і класифікація реле за принципом дії. Основні параметри, будова і сфера застосування. Регулювання контактів електромагнітних реле. Перевірка роботи натискних пружин і ходу рухомих частин апарату. Контроль за поверхнями контактів. Контроль над реле різних типів.

Тема 9. Такелажні роботи

В’язання канатів в петлю. Підготовка необхідного інвентарю. Засвоєння способів стропування вантажів. Визначення обсягу, маси вантажу, що транспортується. Забезпечення стійкості вантажу при  підійманні.

Сигнальні команди при  переміщенні вантажу (у вертикальному та горизонтальному напрямках) із застосуванням простих вантажопідіймальних засобів. Робота з рейковими, гвинтовими та гідравлічними домкратами.

Тема 10. Технічний огляд простої апаратури зв’язку

Види апаратури зв’язку. Ознайомлення з будовою, технічними даними і принципом роботи апаратури. Інструменти і пристрої, які застосовуються під час ремонту апаратури і засобів вимірювань.

Види ізоляційних матеріалів, загальні поняття про матеріали, які застосовуються для ремонту апаратури. Прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання апаратури.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Характеристика та зміст предмету | 3 |  |
| 2. | Основні поняття про електричне коло | 2 |  |
| 3. | Постійний струм та кола постійного струму | 4 | 2 |
| 4. | Змінний струм та кола змінного струму | 4 |  |
| 5. | Електричні прилади та пристрої. Електричні вимірювання. | 11 | 2 |
|  | Всього: | 24 | 4 |

Тема 1. Характеристика та зміст предмета

Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки». Зв’язок цього предмета з іншими предметами. Роль електротехніки в житті людини. Поняття про електричний струм. Вплив електричного струму на організм людини.

Тема 2. Основні поняття про електричне коло

Поняття про електричне коло. Коротка характеристика елементів, які входять в прості електричні кола. Позначення складових елементів електричного кола на схемах.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та його щільність. Постійний струм. Резистори та їх характеристика. Параметри кіл постійного струму. Кола постійного струму з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням провідників. Закон Ома для різних ділянок кола. Поняття про оперативний струм. Правила роботи в колах оперативного струму.

Лабораторно-практична робота

1.Дослідження електричного кола з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням провідників.

Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму

Змінний струм. Джерела змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період та частота. Векторне зображення змінного струму та напруги. Утворення змінного струму та його характеристика. Параметри кіл змінного струму. Явище резонансу. Резонанс в колах змінного струму.

Тема 5. Електричні прилади та пристрої. Електричні вимірювання

Значення та роль електровимірювальних приладів в житті людини. Класифікація електровимірювальних приладів. Класи точності. Шкали приладів. Будова  та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Галузі застосування приладів. Чутливість приладів.

Поняття про вимірювання. Похибки при вимірюванні. Вимірювання опору, індуктивності, напруги та сили струму в електричних колах.

Лабораторно-практична  робота

1.Вимірювання опору, напруги та сили струму в електричних колах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електроматеріалознавство»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Характеристика та зміст предмета | 1 |  |
| 2. | Основні параметри електротехнічних матеріалів | 2 |  |
| 3. | Провідникові матеріали і вироби | 5 |  |
| 4. | Діелектрики та напівпровідникові матеріали | 4 |  |
| 5. | Магнітні та допоміжні матеріали | 4 |  |
|  | Всього: | 16 |  |

Тема 1. Характеристика та зміст предмету

Зміст і завдання предмета “Електроматеріалознавство”, його роль в житті людини. Зв’язок з іншими науками. Поняття про електротехнічні матеріали: провідникові, електроізоляційні, напівпровідникові, магнітні, електровугільні та допоміжні.

Застосування електротехнічних матеріалів в електричних машинах, апаратах, устаткуваннях, пристроях і лініях електропередач. Вимоги до якості електротехнічних матеріалів.

Тема 2. Основні параметри електротехнічних матеріалів

Електротехнічні параметри: питомий електричний опір, температурний коефіцієнт питомого опору, діелектричне проникнення, електрична міцність.

Механічні параметри: межа міцності матеріалу при розтягуванні, стискуванні і при статичному вигині, ударна в’язкість.

Теплові параметри: температура плавлення, температура розм’якшення, теплостійкість, холодостійкість, температура спалаху пари.

Тема 3. Провідникові матеріали і вироби

Класифікація провідникових матеріалів. Основні властивості провідникових матеріалів.

Механічні властивості: твердість, в’язкість, пружність, пластичність, крихкість, міцність. Випробування металів на міцність.

Фізико-хімічні властивості: електропровідність, теплопровідність, температура плавлення, корозійна стійкість.

Провідникові матеріали з малим питомим опором, та провідникові матеріали з великим питомим опором та їх характеристика.

Тема 4. Діелектрики та напівпровідникові матеріали

Поняття діелектрик. Класифікація діелектричних матеріалів.

Електричні властивості:  електропровідність, діелектричні втрати, пробій.

Механічні властивості: пружність, міцність, пластичність,  в’язкість.

Теплові властивості: нагрівостійкість, теплопровідність, холодостійкість.

Фізико-хімічні властивості: світлостійкість, радіаційна стійкість, розчинність.

Тверді органічні та неорганічні діелектрики. Рідинні та газоподібні діелектрики.

Властивості напівпровідникових матеріалів. Основні вимоги до напівпровідникових матеріалів.

Прості напівпровідники: германій, кремній, тощо.

Тема 5. Магнітні матеріали та допоміжні матеріали

Основні характеристики магнітних матеріалів. Класифікація магнітних матеріалів. Магнітотверді та магнітом’які матеріали. Основні властивості магнітних матеріалів, початкова й максимальна магнітні провідності, індукція насичення, остаточна магнітна індукція,  вимоги до них, призначення, використання. Втрати на перемагнічування та на вихрові струми. Вплив хімічного складу і механічної обробки на магнітні властивості. Класифікація магнітних матеріалів.

Припої та флюси. Легкоплавкі та тугоплавкі припої. Клеї та в’язкі сполуки. Ущільнюючі і мастильні матеріали.

ТИПОВА ПРОГРАМА

з предмета «Читання креслень»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Характеристика та зміст предмета | 2 |  |
| 2. | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 3. | Аксонометричні і прямокутні проекції | 3 |  |
| 4. | Читання електричних схем з професії | 3 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Характеристика та зміст предмета

Зміст курсу і його завдання. Креслення і його роль у техніці і на виробництві. Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів.

Загальні відомості про робочі креслення деталей

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень.

Формати креслень. Рамка креслення. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення. Основний навчальний напис на кресленнях.

Лінії креслення: назва, співвідношення товщини, основне призначення.

Масштаби: призначення, ряди, запис.

Основні відомості про розміри на кресленнях.

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

### Тема 2.  Практичне застосування  геометричних побудов

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів у контурах деталей.

З’єднання двох пересічних прямих дугою кола заданого радіуса. Спряження двох паралельних прямих дугою кола. Спряження двох дуг дугою заданого радіуса.

Тема 3.  Аксонометричні  і прямокутні проекції

Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.  Основні відомості про аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній, фронтальній та диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі)  та елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних) на три площини проекцій.

Проекції точок, що належать поверхні предмета.

Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх зарисовування.

Тема 4.  Читання електричних схем з професії

Основні позначення на електричних схемах. Схеми теле та радіо апаратури. Схеми апаратури зв’язку.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Допуски та технічні вимірювання»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Коротка характеристика і зміст предмета | 1 |  |
| 2. | Метрологія і технічні виміри | 3 |  |
| 3. | Система допусків і посадок | 5 |  |
| 4. | Інструмент і приладдя для вимірювання лінійних і кутових величин | 10 | 4 |
|  | Всього: | 19 | 4 |

Тема 1. Коротка характеристика і зміст предмета

Коротка характеристика і зміст предмета. Зв’язок предмета з іншими науками. Роль в житті людини.

Тема 2. Метрологія і технічні виміри

Якість продукції. Похибки при виготовленні, обробці деталей та складанні машин.

Основні види похибок розміру, розташування  поверхні, відхилення форми та ін. 	Причини виникнення похибок.

Прямі і непрямі виміри, розбіжності між ними.

Основні поняття  про взаємозамінність, її види.

Поняття про  стандартизацію, нормалізацію, систему допусків і  посадок як основи  взаємозамінності в машинобудуванні.

Тема 3. Система допусків і посадок

Допуски, посадки. Суть систем вала  та отворів, призначення цих систем.

Поняття про розміри: номінальний, граничний, дійсний. Відхилення. Граничні відхилення (нижнє, верхнє). Поле допуску.

Зазори, натяги – найбільший, найменший.

Визначення допусків розміру і посадки. Типи посадок. Значення точності виконання посадки. Позначення допусків і посадок на кресленнях, таблиці допусків, правила їх застосування.

Поняття про класи точності, квалітети і шорсткість поверхонь, їх позначення на  кресленнях.

Тема 4. Інструмент і приладдя для вимірювання лінійних і кутових величин

Поняття про виміри і контроль.

Основні характеристики вимірювального  інструменту та приладів:  інтервал і ціна поділу шкали, діапазон показників і вимірювань. Похибки вимірів, їх види  та джерела. Способи підвищення точності  вимірювань.

Засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструмент, кінцеві міри довжини. Засоби вимірювання відхилень форми поверхні. Засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхні.

Калібри, їх основні типи.

Основні фактори, що  визначають вибір засобів для вимірювання лінійних розмірів. Засоби вимірювань розмірів, що застосовуються в професії  електромонтера з ремонту та обслуговування  електроустаткування.

Лабораторно-практична робота

- Вимірювання штангенциркулем.

- Вимірювання мікрометром.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електричний зв’язок»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Коротка характеристика і зміст предмета | 2 |  |
| 2. | Провідний зв’язок і мережі виробничого зв’язку | 3 |  |
| 3. | Провідні засоби зв’язку | 7 |  |
| 4. | Автоматичні телефонні станції | 6 | 3 |
| 5. | Лінії зв’язку | 9 |  |
| 6. | Радіозв’язок | 4 |  |
| 7. | Мережі радіофікації та телебачення | 16 |  |
| 8. | Стільниковий зв’язок | 18 |  |
| 9. | Технічне обслуговування та ремонт радіоапаратури | 12 |  |
| 10. | Техніка безпеки при ремонті апаратури | 3 |  |
|  | Всього: | 80 | 3 |

Тема 1. Коротка характеристика і зміст предмета

Коротка характеристика предмета «Електричний зв’язок». Історія розвитку систем зв’язку. Розвиток систем передачі інформації на відстань від стародавніх часів і до сучасності. Перспективи розвитку технологій, для систем зв’язку.

Тема 2. Провідний зв’язок і мережі виробничого зв’язку

Класифікація мереж зв’язку. Принцип побудови телефонних сіток. Переваги та недоліки різних типів телефонних сіток. Виробничий зв’язок. Принцип організації мереж виробничого зв’язку.

Тема 3. Провідні засоби зв’язку

Телефонний зв’язок. Історія розвитку телефонного зв’язку. Сучасний телефонний зв’язок. Телефонні апарати систем місцевої батареї та центральної батареї, на автоматичних телефонних станціях.

Різновиди телефонних апаратів. Конструкція і типи телефонних апаратів. Дискові та кнопкові телефонні апарати. Конструктивні особливості різних апаратів. Будова мікротелефонної трубки, номеронабирача.

Тема 4. Автоматичні телефонні станції

Телефонна станція. Різновиди телефонних станцій. Станційне обладнання. Координатні системи АТС 50/100, 50/200.

Лабораторно-практична робота

- Координатні системи АТС.

Тема 5. Лінії зв’язку

Повітряні лінії зв’язку. Конструктивні особливості, будова.

Кабельні лінії зв’язку. Принцип побудови, призначення, переваги та недоліки.

Будівництво ліній зв’язку. Розмічальні роботи, планування, встановлення опор, прокладання та підвішування дротів, здача лінії в експлуатацію. Захист та обслуговування ліній зв’язку. Поточний ремонт, позаплановий, капітальний.

Тема 6. Радіозв’язок

Радіозв’язок – призначення, та історія розвитку. Принцип побудови радіозв’язку.

Антенні споруди та фідерні лінії. Різновиди антен, їх конструктивні особливості. Факсимільний, гучномовний та фототелеграфний зв’язок. Живлення радіопристроїв.

Тема 7. Мережі радіофікації та телебачення

Загальні положення. Історія розвитку радіофікації. Радіотрансляційні мережі. Одноланкові, дволанкові та трьох-ланкові радіотрансляційні мережі. Централізовані та децентралізовані мережі. Апаратура радіомовлення. Технічний огляд та ремонт апаратури радіомовлення.

Загальні положення телебачення. Кольорове телебачення. Принцип утворення телевізійного зображення. Рядкова та черезрядкова розгортка. Переваги та недоліки різних систем утворення зображення. Телевізійні антени та засоби супутникового зв’язку. Установка і експлуатація телевізійного обладнання.

Тема 8. Стільниковий зв’язок

Еволюція систем стільникового зв’язку. Основні типи систем стільникового зв’язку. Принцип побудови систем стільникового зв’язку.

Радіочастотний спектр. Діапазони хвиль. Принцип розповсюдження сигналу, його підсилення. Шифрування сигналу.

Радіотрансляційні мережі GSM діапазону. Радіоінтерфейс CDMA діапазону. 3G діапазон.

Тема 9. Технічне обслуговування та ремонт радіоапаратури

Ремонт радіоапаратури. Види ремонтів. Профілактичні огляди радіоапаратури. Послідовність виконання дій при відшукуванні несправностей. Методи відшукування несправностей. Ремонт блоків живлення. Чистка контактів. Заміна окремих елементів в апаратурі. Налаштування апаратури після ремонту.

Тема 10. Техніка безпеки при ремонті апаратури

Організація робочого місця при ремонті. Освітлення приміщень. Природне освітлення. Штучне освітлення. Вентиляція приміщень – види, призначення, використання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Охорона праці»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 6 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Організація роботи з охорони праці | 10 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України.

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні технічного обслуговування та ремонту електротехнічних пристроїв.

Створення безпечних умов праці при контролі параметрів електротехнічних пристроїв. Захист від дії хімічних чинників.  Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні контролю параметрів електротехнічних пристроїв. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень при ремонті електротехнічних пристроїв.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку, порядок їх використання. Правила догляду за контрольно-вимірювальною апаратурою та спеціальним обладнанням, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів. Вимоги безпеки у навчальних майстернях та виробничих приміщеннях, навчально-виробничих комбінатах.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних та електронно-вимірювальних приладів, наявність заземлень, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Види електрики: промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом при виконанні ремонту електротехнічних пристроїв. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазна  та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Напруга дотику.

Класифікація виробничих приміщень щодо безпеки ураження електромонтера з ремонту та обслуговування вторинної комутації та зв’язку.

Допуск до роботи з електрикою і електронно-вимірювальними приладами. Колективні та індивідуальні засоби захисту. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електронно-вимірювальними приладами.

Правила безпечної експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури.

Правила роботи з електронно-вимірювальними приладами і персональними комп’ютерами.

Захист від статичної електрики при ремонті електроустаткування. Захист будівель та споруд від блискавки.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини при ремонті електроустаткування. Правила поводження з малярними фарбами і розчинниками.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення при  ремонті електроустаткування.

Санітарно-побутове забезпечення електромонтера.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА

з предмета «Телемеханіка»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення | 6 |  |
| 2. | Структура та принцип дії телемеханічних систем | 6 |  |
|  | Всього: | 12 |  |

Тема 1. Загальні положення

Коротка характеристика і зміст предмета «Телемеханіка». Історія розвитку телемеханіки як науки. Телемеханіка в енергетиці, її основні завдання та функції. Поняття автоматизованої підстанції. Передача даних на автоматизованих підстанціях. Типова структура систем автоматизованих підстанцій. Топологія мережевих підключень на сучасних підстанціях.

Тема 2. Структура та принцип дії телемеханічних систем

Типові структури систем телемеханіки. Призначення та принцип дії телемеханічних підстанцій. Принцип передачі даних між телемеханічними підстанціями. Структура та будова мереж передачі даних між підстанціями.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

## з виробничого навчання

Професія -7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація  - електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 2-го розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |  |
| 1. | Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки у майстерні | 6 |
| 2. | Слюсарні та слюсарно-складальні роботи | 24 |
| 3. | Електромонтажні роботи | 24 |
| 4. | Контрольно-вимірювальна апаратура | 24 |
| 5. | Монтаж, технічне обслуговування та ремонт телефонних апаратів та мереж зв’язку. | 24 |
| 6. | Технічне обслуговування та ремонт електричних апаратів зв’язку | 24 |
| 7. | Такелажні роботи | 6 |
| 8. | Технічне обслуговування та ремонт повітряних ліній зв’язку. | 24 |
| 9. | Технічне обслуговування та ремонт кабельних ліній зв’язку. | 24 |
| 10. | Технічне обслуговування простої апаратури зв’язку | 24 |
|  | Всього годин : | 204 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 2-го розряду | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 133 |
|  | Разом: | 337 |

І.  Виробниче навчання

Тема 1. Вступне заняття.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки у майстерні

Ознайомлення  слухачів з професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку, її кваліфікаційною  характеристикою. Ознайомлення з програмою навчання.

Загальні організаційні вимоги. Порядок одержання і здачі інструменту і пристроїв.

Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги до  безпеки праці.  Основні  види і причини травматизму на виробництві. Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження травматизму.

Інструкції з охорони праці. Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, виконання штучного  дихання і зовнішнього масажу  серця.

Заходи щодо попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними  засобами гасіння пожежі.

Тема 2. Слюсарні та слюсарно-складальні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Площинна розмітка. Підготовка деталей до розмітки. Нанесення рисок, довільно поділених,  взаємно паралельних,  взаємно перпендикулярних, прямолінійних,  під заданими кутами. Побудова замкнутих контурів, утворених  відрізками  прямих  ліній (квадрата, прямокутника, трикутника, шестикутника), кіл та радіусних прямих. Розмітка осьових ліній. Пробивання отворів за допомогою кернера.

Розмітка контурів деталей з відліком розмірів від ребра заготовки та осьових ліній. Розмітка контурів деталей за шаблонами. Заточування, заправляння інструменту для розміток.

Рубання металу. Правильність положення  корпусу та ніг при рубанні, триманні молотка та зубила, в рухах при кистьовому, ліктьовому та плечовому ударах. Рубання металу по розмічувальних рисках на рівні губок лещат. Прорубування  канавок  крейцмейселем.

Виправлення та згинання металу. Правка круглого прута міді. Виправлення обмотувальних проводів круглого та прямокутного перерізів. Гнуття шин на заданий кут. Згинання ізоляційних матеріалів.

Різання. Установлення полотна в ножівкову рамку. Правильне положення корпуса,  держання ножівкової рамки,  робочих рухів ножівкою. Різання металів різних видів за розміткою та без неї. Різання різних видів ізоляційних матеріалів, ізольованих та неізольованих проводів.

Обпилювання металу. Правильне положення корпуса та ніг при обпилюванні,  триманні напилка, в рухах  та  балансуванні при обпилюванні. Обпилювання плоских поверхонь, сполучених під різними кутами, перевірка за допомогою кутника та лінійки.

Свердління. Свердління наскрізних отворів за розміткою. Свердління глухих отворів. Розсвердлювання отворів. Свердління ручними дрилями. Свердління із застосуванням механізованого ручного  інструменту. Підбір свердла. Загострення свердел.

Нарізування різьби. Ознайомлення з різьбонарізним інструментом (круглі плашки, мітчики, клупи з розсувними плашками).  Нарізування зовнішніх правих та лівих різьб  на  болтах,  шпильках та трубах. Нарізання різьби в наскрізних отворах.

Маркування і просте пофарбування поверхонь, антикорозійне змащування деталей.

Складання  роз’ємних  з’єднань.  Складання  за  допомогою різьбових з’єднань. З’єднання деталей болтами та гвинтами.  Затягування болтів та гайок у групових з’єднаннях. Контроль різьбових з(єднань.

Складання шпонкових та шліцьових з’єднань. Вибір  та підгонка по пазу, опресування нерухомих шпонок.

Складання нероз’ємних з’єднань. З’єднування деталей з гарантованим натягом різними способами (вручну, за  допомогою  преса,  нагріванням або охолодженням деталей). Засвоєння  прийомів роботи на пресах різних типів.

Підготовка  деталей  до склеювання.  Виконання  пружних з’єднань, вручну та  пресом за допомогою заклепок з напівкруглими та скритими головками.

Підготовка поверхні до склеювання. Вибір клею. Склеювання деталей та окремих елементів виробів з різних матеріалів. Приклеювання різних кріпильних деталей до будівельної  основи.  Перевірка якості склеювання.

Складання деталей, вузлів, що передають круговий рух. Виконання операцій при збиранні валів. Перевірка стану співвісності. Складання фрикційної муфти. Складання підшипників роз(ємних  та  ковзання.

Сполучення вкладишів підшипників з корпусом. Перевірка співвісності робочих поверхонь підшипників. Підгонка прилягання робочих поверхонь. Регулювання необхідного монтажного зазору. Укладання вала в підшипник.

Складання вузлів з підшипниками кочення. Підготовка підшипника до складання. Напресування  підшипника на шийку вала за допомогою ручних пристроїв.

Перевірка запресованого підшипника.

Складання механізмів передач кругового руху. Засвоєння прийомів  складання  циліндричних зубчастих передач. Перевірка циліндричних зубчастих передач.

Складання черв’ячних передач. Перевірка  правильності  зачеплення черв’ячного колеса з зубцями черв’яка.

Навчально-виробничі роботи

Площинна розмітка. Рубання металу. Виправляння та згинання металу.  Різання ізоляційних матеріалів, ізольованих та неізольованих проводів. Обпилювання металу. Свердління. Нарізування різьби. Маркування та фарбування поверхонь. Антикорозійне змащування деталей. Складання  роз’ємних  з’єднань.  Складання нероз’ємних з’єднань. Складання деталей, вузлів, що передають круговий рух. Складання механізмів передач кругового руху.

Тема 3. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

З’єднання та відгалуження жил проводів та кабелів. Приєднання алюмінієвих проводів та кабелів до контактних виводів електрообладнання. Засвоєння різних способів приєднання. Виконання з(єднань  проводів мережі з мідними проводами арматури зв’язку. Виконання спеціальними затискачами відгалужень від магістральних проводів з алюмінієвими та мідними жилами.

З’єднання алюмінієвих жил опресуванням у гільзах. Окінцювання  багатодротових жил великого перерізу опресуванням.

Паяння алюмінієвих та мідних жил. Вибір припоїв  для  паяння алюмінієвих жил. Підготовка інструменту та пристроїв. З’єднання однодротових алюмінієвих жил паянням подвійною скруткою з жолобом. З’єднання багатодротових алюмінієвих  жил  безпосередньо сплавленням припою. Оформлення  кінців  багатодротової мідної жили в кільце з подальшим припаюванням.

Вибір припоїв та флюсів для паяння мідних жил. Підготовка інструменту і пристроїв. Закільцювання мідних жил проводів і  кабелів паянням за допомогою наконечників. З’єднання та відгалуження мідних жил пропаяною скруткою.

Допоміжні електромонтажні роботи. Підготовка інструменту до роботи. Розмітка трас електропроводки зв’язку різних видів.  Розмічання місць установки засобів зв’язку.  Розмічання місць монтажу установочних апаратів.

Виконання гнізд, отворів та борозен за допомогою електрифікованого інструменту. Установлення опор, кріпильних виробів  і електромонтажних конструкцій без в’яжучих розчинів і клеїв. Засвоєння прийомів роботи за допомогою механізованого інструменту.  Вибір в’яжучого розчину. Вибір клеїв. Установлення опор, кріпильних виробів і електромонтажних конструкцій за допомогою в’яжучих  розчинів.

Монтаж заземлювальних пристроїв. Підготовка інструменту до роботи. Визначення питомого опору ґрунту. Розмічальні роботи для виконання заземлення.  Виконання з’єднання, заземлюючи елементи різними способами. Установлення та забивання заземлювальних електродів. Перевірка опору контуру заземлення.

Повітряні лінії до 1000 В. Монтаж, демонтаж, ремонт.

Навчально-виробничі роботи

З’єднання та відгалуження жил проводів  і кабелів. Паяння алюмінієвих та мідних жил. Розмічання місць установки апаратури зв’язку.  Розмічання місць монтажу установочних апаратів. Виконання гнізд, отворів та борозен за допомогою електрифікованого інструменту. Установлення опор, кріпильних виробів  і електромонтажних конструкцій без в’яжучих розчинів і клеїв. Вибір в’яжучого розчину. Вибір клеїв. Виконання монтажу відкритих та закритих шино проводів. Визначення питомого опору ґрунту. Розмічальні роботи для виконання заземлення.  Виконання з’єднання, заземлюючи елементи різними способами. Установлення та забивання заземлювальних електродів. Перевірка опору контуру заземлення. Повітряні лінії зв’язку. Монтаж, демонтаж, ремонт.

Тема 4.  Контрольно-вимірювальна апаратура

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Калібрування контрольно-вимірювальної апаратури, налаштування перед початком роботи, вибір контрольно-вимірювальних приладів відповідно до виконуваних робіт. Встановлення на щитах і стендах приладів з відімкненням їх для перевірки. Вмикання приладів у електричне коло, розширення меж вимірювання, обробка даних контрольно-вимірювальних приладів. Читання умовних позначень контрольно-вимірювальних приладів різного типу.

Навчально-виробничі роботи

Калібрування контрольно-вимірювальної апаратури. Читання умовних позначень контрольно-вимірювальних приладів. Вибір контрольно-вимірювальних приладів в залежності від виду вимірювання, вмикання приладів у електричне коло, розширення меж вимірювання. Зняття показників та обробка даних контрольно-вимірювальних приладів.

Тема 5. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт телефонних апаратів та мереж зв’язку

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Прокладання проводів та кабелів зв’язку у різних приміщеннях. Виконання  проводки, монтаж кіл вторинної комутації.  Розмітка  кріплення  проводу. Обробка кінців проводу. З’єднання та  розгалуження  проводу.  Приєднання кінців проводу до апаратури зв’язку. Розмітка,  встановлення коробок. Припаювання заземлювальних  перемичок.

Монтаж установочної арматури зв’язку.

Телефонні апарати та системи МБ і ЦБ, АТС.

Конструкції і типи телефонних апаратів. Установлення телефонних апаратів та обладнання у приміщеннях різного типу. Приєднання проводу телефонного апарата до мережі за допомогою штепсельного роз’єму. Ізолювання місць з’єднання. Установлення телефонних розеток різних типів. Приєднання за схемою проводок до клем.

Визначення та усунення дефектів в апаратурі зв’язку та телефонних апаратах.

Навчально-виробничі роботи

Схеми прокладання проводів у різних приміщеннях. Розмітка,  встановлення коробок. Припаювання заземлювальних перемичок. Установлення обладнання. Під’єднання проводу телефонного апарата до мережі за допомогою штепсельного роз’єму. Ізолювання місць з’єднання. Установлення телефонних розеток різних типів.  Приєднання за  схемою проводок до  клем.

Визначення та усунення дефектів в апаратурі зв’язку та телефонних апаратів.

Тема 6. Технічне обслуговування та ремонт електричних апаратів зв’язку

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Порядок проведення профілактичних оглядів  апаратури зв’язку. Види і причини пошкоджень апаратури зв’язку, з інструментом і приладами для техобслуговування та ремонту. Промивання та чистка вузлів і деталей приладів та апаратури.

Огляд стану вимикачів та їх оцінка. Ремонт рубильників, запобіжників пакетних вимикачів, кнопок і ключів  управління. Розбирання апаратів, визначення виду  пошкоджень,  виконання  ремонтних операцій, перевірка апаратів після ремонту. Заміна пошкоджених опорів, контактних частин, ізолювальних деталей і механізму керування, складання схеми з’єднання. Перевірка після ремонту. Огляд контактора. Перевірка контактів, їх огляд, ремонт чи заміна. Заміна контактних пружин, контроль над ізоляцією.

Навчально-виробничі роботи

Порядок проведення профілактичних оглядів пускорегулювальної апаратури. Огляд стану вимикачів та їх оцінка. Ремонт рубильників, запобіжників, пакетних вимикачів, кнопок і ключів  управління. Розбирання апаратів, визначення виду  пошкоджень,  виконання  ремонтних операцій, перевірка апаратів після ремонту. Огляд реостатів. Заміна пошкоджених опорів, контактних частин, ізолювальних деталей і механізму керування, складання схеми з’єднання. Регулювання  реостата. Перевірка після ремонту. Огляд контактора. Перевірка контактів, їх огляд, ремонт чи заміна. Заміна контактних пружин, контроль ізоляції.

Тема 7. Такелажні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

В’язання канатів у петлю і коуш. Підготовка необхідного інвентарю. Засвоєння способів стропування вантажів. Визначення обсягу, маси вантажу, що транспортується.

Забезпечення стійкості вантажу при  підійманні.

Сигнальні команди при  переміщенні вантажу (у вертикальному та горизонтальному напрямках) із застосуванням простих вантажопідіймальних засобів.

Робота з рейковими, гвинтовими та гідравлічними домкратами.

Навчально-виробничі роботи

Використання такелажного обладнання та оснащення, що застосовуються при монтажі  електрообладнання. В’язання канатів у петлю і коуш. Стропування вантажів. Визначення обсягу, маси вантажу, що транспортується. Сигнальні команди при переміщенні вантажу. Використання рейкових, гвинтових та  гідравлічних домкратів.

Тема  8.  Технічне  обслуговування   та  ремонт   повітряних ліній зв’язку

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Огляд стану арматури та повітряних ліній зв’язку.

Технічне обслуговування та огляд арматури зв’язку,  визначення технічного стану комплектуючих елементів арматури зв’язку та повітряних ліній зв’язку.

Виявлення та усунення несправностей. Перевірка роботи арматури після ремонту та її запуск у роботу.

Ремонт арматури зв’язку. Часткова або повна заміна комплектуючих частин. Перевірка контактних з’єднань та виводів.

Навчально-виробничі роботи

Перевірка технічного стану арматури зв’язку методом підключення до електромережі. Установлення і перевірка обладнання. Порядок проведення періодичних техоглядів арматури зв’язку та повітряних ліній зв’язку. Повна або часткова заміна комплектуючих деталей арматури зв’язку. Контрольна перевірка роботи арматури після ремонту.  Перевірка  виводів, контактних з’єднань.

Тема 9. Технічне обслуговування та ремонт кабельних ліній зв’язку

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Технічне обслуговування та ремонт кабельних ліній зв’язку

Перевірка технічного стану обладнання, вимірювання опору ізоляції кабельних ліній зв’язку, перевірка цілісності ізоляції та продзвонювання жил контрольних кабелів зв’язку, перевірка кріплення металевих конструкцій. Кінцеве забиття контрольних кабельних ліній зв’язку. З’єднання жил кабелів різними способами. Характерні несправності кабельних ліній зв’язку. Безпека праці при технічному обслуговуванні та ремонті кабельних ліній зв’язку.

Навчально-виробничі роботи

Перевірка технічного стану обладнання кабельних ліній зв’язку. Порядок проведення  та технічна обробка даних  вимірювання опору ізоляції кабельних ліній зв’язку.  Перевірка цілісності ізоляції , продзвонювання жил кабелів різними способами. Визначення місця та виду пошкодження. Методи усунення пошкоджень.

Тема 10. Технічне обслуговування простої апаратури зв’язку

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Класифікація апаратів управління та захисту. Технічні характеристики, галузі застосування, конструкції та принцип дії апаратів управління та захисту.

Електричні контакти, основні поняття, типи контактів, класифікація за призначенням, матеріали контактів. Основні параметри контактних схем.

Електричні механізми електричних апаратів. Їх призначення, основні типи і будова. Магнітні системи постійного і змінного струмів. Обмотки електричних магнітів.

Комутації в системах автоматики. Призначення та класифікація реле за принципом дії. Основні параметри, будова та застосування.

Ремонт і технічне обслуговування простого диспетчерського устаткування і апаратури автоматики.

Навчально-виробничі роботи

Класифікація апаратів управління та захисту. Технічні характеристики, галузі застосування, конструкції та принцип дії апаратів управління та захисту.

Технічний огляд електричних контактів та їх оцінка. Розбирання апаратів магнітної системи постійного і змінного струмів. Огляд обмотки електричних магнітів.

Огляд стану реле різних типів. Перевірка контактів, їх огляд, ремонт чи заміна. Контроль ізоляції

ІІ. Виробнича практика

Тема 1.  Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та  пожежної безпеки на підприємстві

Загальні організаційні вимоги. Режим роботи і  правила  внутрішнього розпорядку, порядок одержання  та здавання інструменту і  пристроїв.

Інструктаж з охорони праці та  пожежної безпеки. Вимоги безпеки на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих технологічних операцій.  Відповідальність за порушення вимог безпеки праці.

Інструктаж з організації робочого місця.

Тема 2. Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку   складністю 2-го розряду

Самостійна робота електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку  складністю 2-го розряду, відповідно до кваліфікаційної характеристики з дотриманням безпеки праці та пожежної безпеки.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Апаратура і прилади – вирізання за розміром стекол , вставляння, укріплювання і промазування їх.

- Кабелі – розкладання, звільнення від оплітки, паяння кінців, подзвонювання.

- Кабелі контрольні – прокладання по стінці, в трубах, по конструкціях, закріплення в кабельній шахті або тунелі.

- Коробки затискачів – складання зі зміною затискачів.

- Контакти і контактні поверхні – чищення.

- Поверхні металеві – зачищення і шліфування під паяння, лудіння і оксидіювання.

- Панелі – закладання, свердлення, зенкування і розпилювання отвору, ґрунтування і пофарбування.

- Провідники схеми – укладання.

- Прокладки, скоби, шайби – виготовлення.

- Шнури, штепселі, кнопки, мікрофонні трубки – ремонт.

- Рубильники і пакетні вимикачі – установка, ремонт.

- Електричні лампи, плафони – зняття і установка. Ревізія патронів.

- Підшипники електричних машин. Перевірка їх стану, ревізія, змащення.

- Електромагнітні реле. Регулювання контактів, ремонт, заміна.

- Магнітні пускачі – технічний огляд, ремонт.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація - електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 2-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- загальні поняття про призначення зв’язку, телемеханіки, релейного захисту, автоматики;

- види апаратури;

- поняття про оперативний струм;

- правила виконання не складних робіт з ремонту і обслуговування простої апаратури зв’язку, телемеханіки, релейного захисту і автоматики;

- конструкції і типи контрольних кабелів і кабелів зв’язку, ізоляційних матеріалів;

- загальні знання про матеріали, що застосовуються для ремонту апаратури, правила поводження з малярними фарбами і розчинниками, прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання апаратури;

- правила роботи в колах оперативного струму;

- призначення основного слюсарного і монтерського інструменту і прийоми роботи з ним;

- найменування і призначення простої перевірної та вимірювальної апаратури і пристроїв, що застосовуються під час ремонту апаратури і засобів вимірювань;

- обмоточні електричні проводи, кабелі;

- ущільнюючі і мастильні матеріали;

- повинен уміти практично надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

ВМІЄ:

- організовувати робоче місце;

- розбирати і складати просту апаратуру, монтувати кола вторинної комутації, промивати і чистити вузли й деталі приладів та апаратури, чистити контакти і контактні поверхні;

- виконувати прості слюсарні операції з обробки деталей з обпилюванням під розмір, маркування і просте пофарбування поверхонь, антикорозійне змащування деталей;

- упаковувати електровимірювальні прилади і апаратуру для перевезення;

- здійснювати ремонт і технічне обслуговування простого диспетчерського устаткування і апаратури автоматики;

- установлювати на щитах і стендах прилади з ввімкненням їх для перевірки під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ´ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слюсарна майстерня |
| І. Обладнання і механізований інструмент |
| 1. | Верстат заточувальний двосторонній |  | 1 |  |
| 2. | Верстат слюсарний, одномісний з поворотними лещатами, що регулюються за висотою | 15 |  |  |
| 3. | Дриль ручна |  | 5 |  |
| 4. | Ножиці ручні |  | 10 |  |
| 5. | Труборіз універсальний |  | 1 |  |
| ІІ. Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |
| . | Кернер | 15 |  |  |
|  | Кутомір для вимірювання зовнішніх та внутрішніх кутів |  | 5 |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний із широкою основою |  | 10 |  |
| . | Кутник перевірочний слюсарний плоский |  | 10 |  |
| . | Лінійка вимірювальна металева | 15 |  |  |
| . | Рисувалка | 15 |  |  |
| . | Рулетка 5 м |  | 5 |  |
| . | Циркулі слюсарні (різні) |  | 5 |  |
|  | Шаблон для перевірки кута заточування: зубила, крейцмейселі, свердла |  | 2 |  |
| 7 | Штангенциркуль | 15 |  |  |
| . | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
| ІІІ. Інструмент для ручних робіт (слюсарний) |
| 1. | Викрутки (комплект) |  | 10 |  |
| 2. | Воротки (різні) |  | 15 |  |
| 3. | Зубило слюсарне (різні) | 30 |  |  |
| 4. | Ключі гайкові (комплект) |  | 5 |  |
| 5. | Круглогубці |  | 2 |  |
| 6. | Молоток дерев’яний |  | 5 |  |
| 7. | Молоток слюсарний стальний | 15 |  |  |
| 8. | Надфілі (різні) |  | 30 |  |
| 9. | Комплект напилків |  | 10 |  |
| 10. | Ножівка ручна слюсарна | 15 |  |  |
| IV. Інструмент для обробки різанням |
| 1. | Воротки для плашок (різні) |  | 30 |  |
| 2. | Зенкери різні |  | 5 |  |
| 3. | Зенківки різні |  | 5 |  |
| 4. | Мітчики різні |  | 30 |  |
| 5. | Плашки різні |  | 30 |  |
| 6. | Розвертки різні |  | 5 |  |
| 7. | Свердла з конічними і циліндричними хвостиками |  | 30 |  |
| V. Пристрої та допоміжний інструмент |
| 1. | Плита для виправлення |  | 1 |  |
| 2. | Плита для розмічання |  | 1 |  |
| Електромонтажна майстерня |
| I. Обладнання та механічний інструмент |
| 1. | Верстат вертикально-свердлильний настільний |  | 1 |  |
| 2. | Електродриль |  | 2 |  |
| 3. | Ножиці електричні вібраційного типу |  | 1 |  |
| 4. | Прес-кліщі для опресування жил (різні) |  | 5 |  |
| 5. | Стіл-верстат | 15 |  |  |
| 6. | Шафи (стенди-тренажери) з комплектом електрообладнання для монтажу електричних схем | 15 |  |  |
| ІІ. Інструмент слюсарний, вимірювальний, перевірочний та розмічальний |
| 1. | Воротки різні |  | 10 |  |
| 2. | Дерев’яний циркуль |  | 1 |  |
| 3. | Кернер | 15 |  |  |
| 4. | Ключі гайкові (комплект) |  | 3 |  |
| 5. | Лінійка металічна, вимірювальна | 15 |  |  |
| 6. | Мітчики (комплект) |  | 3 |  |
| 7. | Молотки слюсарні | 15 |  |  |
| 8. | Надфілі (комплект) |  | 3 |  |
| 9. | Напилки (комплект) |  | 2 |  |
| 10. | Плашки (різні) |  | 30 |  |
| 11. | Рамка ножівка ручна з полотном |  | 5 |  |
| 12. | Рулетка 5 м |  | 3 |  |
| 13. | Свердла (комплект) |  | 3 |  |
| ІІІ. Інструмент, пристрої та матеріали для паяння і склеювання |
| 1. | Клеї (різні) |  |  | За необ-хідністю |
| 2. | Паяльник електричний 36 В | 15 |  |  |
| 3. | Припої м’які і тверді |  |  | За необ-хідністю |
| 4. | Трансформатор понижувальний 36 В |  | 1 |  |
| 5 | Флюси для м’яких та твердих припоїв |  |  | За необ-хідністю |
| IV. Інструмент для виконання електромонтажних робіт |
| 1. | Бокоріз з діелектричною ручкою | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент типу УСА для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  |  | За необ-хідністю |
| 3. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
| 4. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 5. | Плоскогубці універсальні з діелектричними ручками | 15 |  |  |
| 6. | Показники напруги |  | 5 |  |
| 7. | Слюсарно-монтажний інструмент з ізолювальними ручками (комплект) |  | 5 |  |
| V. Улаштування та основне обладнання освітлювальних установок |
| 1. | Автоматичні вимикачі (різні) |  | 15 |  |
| 3. | Вилка 6 А |  | 15 |  |
| 2. | Вимикачі та перемикачі для освітлювальних мереж різних типів |  | 10 |  |
| 4. | Дросель |  | 10 |  |
| 5. | Електросвітильники з люмінесцентними лампами |  | 15 |  |
| 6. | Електросвітильники з лампами розжарювання |  | 20 |  |
| 7. | Запобіжники (різні) |  | 15 |  |
| 8. | Конденсатор |  | 30 |  |
| 9. | Лампи люмінесцентні (різні) |  | 10 |  |
| 10. | Лампи розжарювання різної напруги та потужності |  | 10 |  |
| 11. | Патрони (різні) |  | 10 |  |
| 12. | Стартери |  | 10 |  |
| 13. | Штепсельні розетки (різні) |  | 10 |  |
| VІ. Пускорегулювальна апаратура |
| 1 | Вимикачі автоматичні триполюсні різних типів |  | 8 |  |
| 2. | Вимикачі кінцеві різних типів |  | 10 |  |
| 3. | Вимикачі пакетні різних типів |  | 10 |  |
| 4. | Кнопки керування |  | 8 |  |
| 5. | Контактори різних типів |  | 10 |  |
| 6. | Пускачі магнітні різних типів |  | 10 |  |
| 7. | Пульти керування |  | 10 |  |
| 8. | Проміжні реле різних типів |  | 10 |  |
| 9. | Рубильники різних типів |  | 10 |  |
| VI. Електродвигуни |
| 1. | Генератор постійного струму |  | 2 |  |
| 2. | Електродвигун постійного струму |  | 2 |  |
| VІ. Прилади вимірювальні |
| 1. | Амперметри |  | 7 |  |
| 2. | Вольтметри |  | 6 |  |
| 3. | Лічильники активної енергії, однофазні |  | 15 |  |
| 4. | Омметр |  | 1 |  |
| ІХ. Допоміжне обладнання, вироби та матеріали |
| 1. | Проводи, силові кабелі, контрольні кабелі |  |  | За необ-хідністю |
| 2. | Установочні й кріпильні вироби |  |  | За необ-хідністю |
| ХІ. Інвентар |
| 1. | Діелектричний килимок |  | 15 |  |
| 2. | Окуляри захисні |  | 15 |  |
| 3. | Підставки і підкладки |  |  | За необ-хідністю |
| 4. | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.J.61.00-2016

(позначення стандарту)

Професія:     Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Код:               7241

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

3-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

2.Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 3-го розряду

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову каналів високочастотного зв’язку, телемеханіки і радіозв’язку, блок-схеми устаткування, що обслуговується;

загальні знання і основні вимоги до релейного захисту і автоматики;

правила вибору запобіжників за номінальною напругою, гранично вимкненим й номінальним струмом та умовами селективності;

конструкції і захисні характеристики автоматів;

принцип дії простих реле всіх видів та їх призначення;

джерела і кола живлення постійного і змінного оперативного струму;

вимірювальні трансформатори напруги, ємнісні подільники напруги, трансформатори струму, апаратура для перевірки простих захистів, пристрої регулювання струму й напруги;

засоби перевірки і вимірювання опору ізоляції;

режими акумуляторних батарей;

правила користування монтерським інструментом і засобами вимірювання середньої складності;

основи електротехніки, радіотехніки, високочастотного зв’язку і телеавтоматики;

повинен уміти практично надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Повинен уміти:

виконувати нескладні роботи з ревізії, технічного обслуговування, ремонту і монтажу апаратури і кіл вторинної комутації, складати схеми для випробування трансформаторів струму і напруги;

здійснювати механічне регулювання реле телемеханіки і автоматики, проводити ревізію блоків живлення, ремонт і регулювання контакторів, пускачів і ключів керування всіх типів;

перевіряти маркування монтажних і принципових схем;

усувати пошкодження кабелів, відновлювати ізоляцію;

виконувати роботи за кресленнями, схемами, ескізами і складати ескізи, схеми і креслення простих деталей;

працювати з перевірною і вимірювальною апаратурою.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Інформація та телекомунікації. Телекомунікації (Електрозв’язок)

(КВЕД – 2010, секція - J, розділ 61).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку  3-го розряду

Загальний фонд навчального часу: 675 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 49 | 3 |
| 1.1. | Інформаційні технології | 14 | 2 |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 14 | 1 |
| 1.3. | Основи правових знань | 14 |  |
| 1.4. | Резерв часу | 7 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 258 | 10 |
| 2.1. | Спецтехнологія | 51 |  |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 45 | 8 |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 12 | 2 |
| 2.4. | Читання креслень | 20 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.6. | Електричний зв’язок | 56 |  |
| 2.7. | Телемеханіка | 24 |  |
| 2.8. | Радіоелектроніка | 35 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 331 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 198 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 645 | 13 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

3-го розряду

1.  Кабінети

– Спеціальна технологія

– Інформаційні технології

– Охорона праці

– Читання креслень

– Допуски та технічні вимірювання

2. Майстерні

– Електротехнічна

Примітка:

- для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта | 8 | 2 |
| 2 | Інформація та інформаційні технології. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 6 |  |
|  | Всього годин: | 14 | 2 |

Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної мережі Internet. Адреса користувача.

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі Internet.

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо.

Лабораторно-практичні роботи

1.Створення електронної скриньки.

2.Відправлення і перегляд електронних листів.

Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання  інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Суспільство й інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 5 |  |
| 2 | Фінансово-кредитне забезпечення підприємства | 4 | 1 |
| 3 | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів | 5 |  |
|  | Всього годин: | 14 | 1 |

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства

Фінансова база підприємства. Податки.

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості.

Лабораторно-практична робота

1.Визначення кошторису робіт.

Тема 3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

# з предмета «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 4 |  |
| 2 | Захист господарських прав та інтересів | 3 |  |
| 3 | Трудове право України | 4 |  |
| 4 | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 3 |  |
|  | Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення господарського процесу за чинним законодавством. Основи господарського процесуального кодексу України. Досудове врегулювання господарських спорів. Претензія. Учасники господарського  процесу. Розгляд господарських спорів.

Тема 3. Трудове право України

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові.

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Поняття адміністративного правопорушення, адміністративного проступку та його склад.

Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Спецтехнологія»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Коротка характеристика і зміст предмета | 1 |  |
| 2. | Електромонтажні роботи | 6 |  |
| 3. | Технічне обслуговування електровимірювальних приладів | 8 |  |
| 4. | Будова, монтаж, технічне обслуговування та ремонт освітлювальних електроустановок | 2 |  |
| 5. | Будова та технічне обслуговування перетворювачів електричної енергії | 3 |  |
| 6. | Технічне обслуговування та ремонт систем автоматики | 6 |  |
| 7. | Будова, монтаж, технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної і комутаційної апаратури | 6 |  |
| 8. | Такелажні роботи | 2 |  |
| 9. | Вимоги до безпечної будови та експлуатації електроустановок і апаратури вторинної комутації і зв’язку | 9 |  |
| 10. | Технічне обслуговування та ремонт розподільчих боксів, пунктів, блоків вторинної комутації | 2 |  |
| 11. | Експлуатація засобів автоматизації установок | 6 |  |
|  | Всього: | 51 |  |

Тема 1. Коротка характеристика і зміст предмета.

Соціально-економічне та господарське значення професії, перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника в забезпеченні високої якості робіт. Упровадження заходів з наукової організації праці.

Трудова і технологічна дисципліна, культура праці робітника. Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Тема 2. Електромонтажні роботи.

Організація робочого часу.  Провода та кабелі напругою до 1000 В, їх будова.

Провода та кабелі вторинної комутації та зв’язку. Основні операції технологічного процесу при роботі з силовими кабелями.

Основні операції технологічного процесу при роботі з кабельними лініями зв’язку, контрольними кабелями. Вимоги безпеки праці.

Тема 3. Технічне обслуговування електровимірювальних приладів.

Класифікація електровимірювальних приладів. Правила користування монтерським інструментом і засобами вимірювання середньої складності. Мостові методи вимірювань. Розширення меж вимірювання. Засоби перевірки і вимірювання опору та ізоляції. Вимірювання опорів шлейфів.

Вимірювальні трансформатори напруги, ємнісні подільники напруги, трансформатори струму, апаратура для перевірки простих захистів, пристрої регулювання струму і напруги.

Тема 4. Будова, монтаж, технічне обслуговування та ремонт освітлювальних електроустановок.

Люмінісцентні лампи – схеми вмикання, технічний огляд та ремонт люмінесцентних світильників.

Світлодіодні та газорозрядні лампи та світильники – технічний огляд та ремонт.

Тема 5. Будова та технічне обслуговування перетворювачів електричної енергії.

Схеми керованих випрямлячів. Напівпровідникові перетворювачі. Основні несправності та способи їх усунення.

Тема 6. Технічне обслуговування та ремонт систем автоматики.

Принцип дії систем автоматики. Способи включення реле різних типів та їх призначення. Схема максимального струмового захисту. Структурні схеми програмованої системи управління і автоматики. Безконтактні системи управління.

Тема 7. Будова, монтаж, технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної і комутаційної апаратури.

Електромеханічні реле. Реле напруги та струму. Реостати секційні з послідовним і паралельним ввімкненням секцій. Котушки ввімкнення і вимкнення, регулювання напруги спрацювання.

Тема 8. Такелажні роботи.

Вимоги до виконання такелажних робіт. Виконання такелажних робіт.

Тема 9. Вимоги до безпечної будови та експлуатації електроустановок і апаратури вторинної комутації і зв’язку.

Правила облаштування електроустановок та систем вторинної комутації і релейного захисту. Класифікація приміщень. Класифікація машин і апаратів за ступенем їх захисту.

Дотримання безпеки праці в електроустановках. Правила технічної експлуатації електроустановок. Класифікація захисних засобів. Заземлення електроустановок. Конструкції і захисні характеристики автоматів.

Тема 10. Технічне обслуговування та ремонт розподільчих боксів, пунктів, блоків вторинної комутації.

Схеми електричних з’єднань підстанцій. Основні положення щодо дії персоналу при ліквідації аварій. Дії по перемиканню ліній електропередач.

Тема 11. Експлуатація засобів автоматизації установок.

Об’єм і строки профілактичних випробувань пристроїв автоматики. Технічне обслуговування пристроїв автоматики. Несправності елементів автоматичного управління і методи їх визначення та усунення.

Контроль роботоспроможності. Діагностичний контроль. Способи усунення несправностей.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні | 1 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 3 |  |
| 3. | Електромагнетизм | 4 |  |
| 4. | Змінний струм та кола змінного струму | 2 |  |
| 5. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади. | 5 | 2 |
| 6. | Трансформатори | 4 | 2 |
| 7. | Напівпровідникові прилади | 4 | 2 |
| 8. | Електричні апарати | 4 |  |
| 9. | Оптоелектронні пристрої | 4 |  |
| 10. | Випрямлячі змінного струму | 4 | 2 |
| 11. | Електронні підсилювачі | 4 |  |
| 12. | Генератори електричних коливань | 3 |  |
| 13. | Використання електронних схем у системах автоматики | 3 |  |
|  | Всього: | 45 | 8 |

Тема 1.  Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні

Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Джерела живлення радіоапаратури. Режими акумуляторних батарей. Другий закон Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (контурних струмів, вузлових потенціалів, еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів за даною величиною максимально допустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 3. Електромагнетизм

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Тема 4. Змінний струм та  кола  змінного струму

Синусоїдні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність: потужність у комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдний змінний струм та про нелінійні кола змінного струму.

Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.

Тема 5. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Вимірювання потужності та енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників. Правила вибору запобіжників за номінальною напругою, гранично вимкненим й номінальним струмом та умовами селективності.

Вимірювання потужності у три та чотири провідній трифазних мережах змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання  неелектричних величин  за допомогою  електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики та чутливість.

Лабораторно-практична робота:

1.Підключення трифазного лічильника.

Тема 6. Трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів  та  сфери застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.

Лабораторно-практична робота:

- Випробування трансформатора в режимі холостого ходу та короткого замикання.

Тема 7. Напівпровідникові прилади

Тиристори, симістори, їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, сфера застосування.

Лабораторно-практична робота:

1.Зняття  вольт-амперної характеристики тиристора.

Тема 8. Електричні апарати

Будова та електротехнічні характеристики, принцип роботи  безконтактних магнітних апаратів і комутаційних пристроїв. Електронні і напівпровідникові реле. Транзисторні пристрої комутації і захисту. Напівпровідникові комутатори кіл змінного струму.

Тема 9. Оптоелектронні пристрої.

Визначення оптоелектроніки.

Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення. Тепловий опір та струм. Світловий струм та опір освітленого фоторезистора. Сила фотоструму. Питома чутливість фоторезистора. Основні характеристики.

Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення, принцип дії. Основні параметри та  характеристики фотоелементів.

Фотодіоди, фототранзистори, фототиристори. Будова, принцип дії. Основні характеристики та параметри.

Позитивні якості фототиристорів.

Маркування оптоелектронних пристроїв, сфера їх застосування.

Тема 10. Випрямлячі змінного струму.

Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна схема випрямляча.

Схеми  випрямлення: однофазні, трифазні. Графічне зображення випрямленого струму. Згладжувальні фільтри: їх схеми та принцип дії.

Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів. Основні параметри стабілізаторів.

Лабораторно-пратична робота:

1.Дослідження роботи мостової схеми випрямлення змінного струму.

Тема 11. Електронні підсилювачі.

Призначення підсилювачів. Види підсилювачів залежно від смуги частот, в якій вони працюють. Одно- та багатокаскадні підсилювачі.

Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення (за струмом, за напругою, за потужністю), вхідний і вихідний опори, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, чутливість, смуга пропускання, рівень власних завад, дробовий ефект, динамічний діапазон амплітуд. Амплітудна характеристика. Амплітудно-частотна характеристика ПЗЧ.

Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотнього зв’язку. Структурна схема підсилювача із зворотнім зв’язком. Порівняння амплітудно-частотних характеристик без негативного зворотного зв’язку, з негативним зворотнім зв’язком. Фактор зворотного зв’язку.

Тема 12. Генератори електричних коливань

Генератори гармонічних коливань високої частоти.

Електрична схема трансформаторного L-C-генератора.

Генератори прямокутних імпульсів: мультивібратори, тригери, їх схеми, графічне зображення прямокутних імпульсів, їх основні характеристики (тривалість імпульсу  Ti, тривалість паузи  Tп, період повторення Т, шпаруватість  Q ).

Генератори пилкоподібних імпульсів. Схема та часова діаграма роботи генератора пилкоподібних імпульсів.

Поняття про амплітудну, частотну та широкоімпульсну модуляції.

Тема 13. Використання електронних схем у системах автоматики.

Значення автоматики для розвитку всіх галузей народного господарства. Поняття про системи автоматичного регулювання. Контроль за якістю виробів за допомогою електронних пристроїв. Поняття про телеуправління. Програмне управління виробничими процесами.

Блок-схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм (на прикладі галузі виробництва, для якої здійснюється підготовка робітників).

Використання електронних обчислювальних машин в управлінні технологічними процесами.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

# з предмета «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Діелектрики | 3 |  |
| 2. | Провідникові матеріали і вироби | 3 |  |
| 3. | Напівпровідникові матеріали | 3 | 2 |
| 4. | Магнітні матеріали | 3 |  |
|  | Всього: | 12 | 2 |

Тема 1. Діелектрики

Поляризація діелектриків: електронна (іонна, дипольна, об’ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектрики.

Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних втрат. Втрати енергії в діелектриках.

Пробій діелектриків - тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробій рідких та твердих діелектриків.

Газоподібні діелектрики. Електропровідність газів, поняття про іонізацію. Вольт-амперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом. (Залежність електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску і відстані між електродами). Елегаз, його властивості та застосування.

Рідинні  діелектрики. Синтетичні рідинні діелектрики: совол, совтол, октол  та ін. Склад, основні параметри, марки, застосування.

Тверді органічні діелектрики. Електроізоляційні емалі: гліфтові, епоксидні; склад, основні параметри, застосування.

Термопластичні компаунди: просочувальні, заливочні, бітумні; склад, основні параметри і застосування.

Термореактивні компаунди; склад, основні параметри та їх застосування.

Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда, мусковит, флонопит, конденсаторна слюда, матеріали слюдяні клейові: міканіти - склад, основні параметри, застосування.

Слюдинітові електроізоляційні матеріали: слюдинітові папери, слюденіти; склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Виробні пластики. Гетинакс, текстоліт. Склад, параметри, особливості обробки, застосування.

## Тема 2. Провідникові матеріали і вироби

Провідникові матеріали з малим питомим опором. Сплави на основі міді, бронзи і латуні: склад, електричні та механічні властивості, марки, застосування.

Сплави алюмінію з кремнієм та цинком, марганцем: склад, основні властивості, застосування.

Вольфрам, молібден; основні властивості, марки, застосування.

Провідникові матеріали з великим питомим опором. Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, фероніхроми, фехралі і хромелі. Склад, основні властивості, марки, застосування.

Провідникові вироби. Ізоляція провідникових виробів із скляної, лавсанової, капронової, фторопластикової плівок. Основні параметри, марки, використання.

Тема 3. Напівпровідникові матеріали

Основні властивості напівпровідникових матеріалів. Поняття про електронну провідність, власна і домішкова провідності, діркова провідність, донорні і акцепторні суміші, поняття про p-n переходи та їх властивості. Поняття про вольт-амперну характеристику напівпровідників, її залежність від температури.

Основні напівпровідникові матеріали (германій, кремній, арсенід галію, селен кристалічний, бор, карбід кремнію). Їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

Лабораторно-практична робота:

1. Дослідження вольтамперної характеристики n-p перехода.

Тема 4. Магнітні матеріали

Основні властивості магнітних матеріалів. Основні властивості магнітних матеріалів, початкова й максимальна магнітні провідності, індукція насичення, остаточна магнітна індукція,  коерцитивна сила; вимоги до них, призначення, використання. Втрати на перемагнічування та на верхові струми. Вплив хімічного складу і механічної обробки на магнітні властивості. Класифікація магнітних матеріалів.

Магнітом’які матеріали. Призначення, властивості, використання. Технічно чисте залізо, електротехнічна сталь: склад, основні характеристики, марки, використання. Армозалізо, карбонільне залізо: склад, основні характеристики, використання. Магнітом’які сплави -  паромалої, альсіфери.

Магнітотверді матеріали. Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова. Склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітотверді сплави: альні, альніси, магнико: склад, основні характеристики, марки, застосування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 2. | Аксонометричні та прямокутні проекції | 2 |  |
| 3. | Основні відомості з машинобудівельного креслення | 2 |  |
| 4. | Основні відомості з будівельного креслення | 2 |  |
| 5. | Читання і виконання креслень та схем з професії | 12 |  |
|  | Всього: | 20 |  |

Тема 1.  Практичне застосування геометричних побудов

Геометричні побудови. Способи побудови овалу і еліпса. Використання шаблонів (пристроїв) і трафаретів.

Тема 2.  Аксонометричні  та прямокутні проекції

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.

Технічне рисування. Виконання технічних рисунків від дуги. Побудова третьої проекції за двома заданими.

Тема 3.  Основні відомості з машинобудівельного креслення

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди. Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення. Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення  нарізки на стержні і в отворі. Зображення нарізки в розрізі. Позначення метричної нарізки. Позначення іншої стандартної нарізки. Зображення з’єднання деталей за допомогою нарізки.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Тема 4. Основні відомості з будівельного креслення

Особливість будівельних креслень, їх види та призначення. Креслення планів, фасадів і розрізів будівель.

Тема 5. Читання і виконання креслень та схем з професії

Загальні відомості про креслення та схеми електрорадіотехнічних пристроїв.

Типи умовних позначень (вищого рівня, конструктивне, елементи схеми, електричного контакту, адресне). Літерна частина позначень. Цифрова частина позначень. Умовне позначення вищого рівня. Умовне позначення функціональної групи. Координатний, позиційний (послідовний) або координатно-позиційний методи побудови умовних конструктивних позначень. Позначення електричних контактів. Адресне позначення об’єктів.

Загальні відомості про електричні схеми. Умовні графічні позначення на електричних схемах.

Регульовані резистори. Терморезистори та варистори. Саморегульовані конденсатори.  Конденсатори загального і спеціального призначення.

Позначення комутаційних пристроїв. Багатопозиційні перемикачі. Реле. Поляризовані реле. З’єднувачі.

Позначення електровакуумних приладів.

Позначення напівпровідникових приладів. (Діоди. Транзистори).

Позначення акустичних, п’єзоелектричних та електровимірювальних приладів.

Читання і виконання креслень з професії. Правила виконання структурних і функціональних схем.  Виконання принципових схем  у багато і однолінійних зображеннях. Порядок запису елементів у специфікації. Правила виконання монтажних схем і схем інших типів. Види монтажу: вільний (площинний), об’ємний, блоковий, друкований.

Правила читання електричних схем. Послідовність читання електричних схем: вивчення типу і призначення схеми; визначення елементів, що входять до складу схеми; визначення роботи пристрою в цілому; початок читання схеми із входу або з кінця пристрою; визначення окремих елементів, що входять до складу функціональних груп, установлення їх призначення в схемі і значення параметрів за специфікацією; визначення шляху проходження струму в кожному колі, починаючи від джерела живлення або від тих точок, до яких підведено напругу.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Охорона праці»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і побутові Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт в електротехнічній галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Роботи з підвищеною небезпекою в електротехнічній галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації обладнання та устаткування, що використовується  для виконання електрослюсарних робіт. Охорона праці при роботі на підприємствах. Вимоги безпеки праці до інструменту. Захисні засоби та їх призначення.

Запобіжні заходи під час проведення ремонту і технічного огляду устаткування розподільних пристроїв станцій і підстанцій, трансформаторів і вводів.

Запобіжні заходи під час лудіння і паяння наконечників.

Правила безпеки при виконанні такелажних робіт.

Правила безпеки при роботах на технологічних установках дегазації масла, відновлення цеоліту.

Правила безпеки при роботах з вакуумними насосами та компресорами.

Робота в несприятливих метеорологічних умовах.

Безпечна організація і утримання робочого місця електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці.

Вимоги до організації робочого місця електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку та проходів до нього. Дії електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони у галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електричний зв’язок»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Коротка характеристика і зміст предмета | 1 |  |
| 2. | Автоматичні телефонні станції | 6 |  |
| 3. | Бездротові лінії зв’язку | 17 |  |
| 4. | Радіоприймальні та передавальні пристрої | 9 |  |
| 5. | Телебачення | 23 |  |
|  | Всього: | 56 |  |

Тема 1. Коротка характеристика і зміст предмета.

Коротка характеристика предмета «Електричний зв’язок». Історія розвитку систем зв’язку. Розвиток систем передачі інформації на відстань від стародавніх часів і до сучасності. Перспективи розвитку технологій, для систем зв’язку.

Тема 2. Автоматичні телефонні станції.

Призначення телефонних станцій. Огляд обладнання, що експлуатується на станціях. Призначення комутаційних пристроїв, їх будова. Ремонт та технічний огляд апаратів телефонних станцій.

Тема 3. Бездротові лінії зв’язку.

Інформація. Поняття про інформацію. Сигнали – аналогові та цифрові. Способи збільшення інформаційної ємності сигналу.

Будова каналів високочастотного зв’язку. Будова каналів радіозв’язку.

Супутниковий зв’язок. Діапазони частот. Області використання супутникового зв’язку, та його характеристики.

Ущільнення сигналів бездротового зв’язку. Призначення апаратури ущільнення, конструктивні особливості, сфера використання.

Антени розповсюдження сигналів. Антени розповсюдження супутникових сигналів. Типи супутникових антен. Основні характеристики антен: коефіцієнт підсилення, режими розповсюдження сигналів, принцип передачі сигналу.

Перешкоди. Погіршення сигналів бездротового зв’язку, та методи боротьби з ними.

Бездротові стільникові сітки. Функціонування стільникової системи. Ефекти розповсюдження радіохвиль в стільниковому зв’язку. Стільникові системи різних поколінь, їх різновиди, характеристики, принципи утворення.

Архітектура систем GSM стандарту.

Системи CDMA стандарту. Проектування бездротових систем CDMA формату.

Тема 4. Радіоприймальні та передавальні  пристрої.

Конструкції радіоприймачів. Структурні блок схеми устаткування, що обслуговується.

Антени радіоприймальних пристроїв. Підсилювачі сигналів, перетворювачі частоти, демодулятори.

Джерела живлення радіоприймальних та радіо передавальних пристроїв.

Акустичні системи. Різновиди систем. Багатополосні акустичні системи. Принцип роботи акустичних систем. Технологія виготовлення акустичних систем.

Тема 5. Телебачення.

Історія розвитку систем телебачення. Короткий огляд різних систем телебачення. Аналогове телебачення. Переваги та недоліки використання. Принципи утворення зображення.

Цифрове телебачення. Основні характеристики та показники цифрового телебачення. Принципи утворення сигналу. Кодування, модуляція. Структурні схеми цифрового телебачення. Типи зображень, та принципи їх утворення.

Телевізійні перетворювачі оптичного зображення в електричні сигнали. Перетворювачі електричного сигналу в оптичне зображення. Конструкція кінескопів чорно-білого та кольорового зображення.

Рідкокристалічні та плазмові екрани – характеристика, конструкція переваги та недоліки в експлуатації.

Телевізійні центри. Структура телевізійних центрів. Передавальні пристрої. Технічні дані, типові схеми.

Системи кабельного телебачення. Принципи побудови телевізійних мереж. Принцип побудови систем кабельного телебачення. Головні станції. Розподільчі станції. Будова каналів передачі сигналу.

Супутникове телебачення. Принцип утворення творення. Приймальні антени, конвертори – різновиди, структура, принцип дії, огляд існуючих нині конверторів. Тюнери – різновиди, структура, принцип роботи, структурні схеми.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Телемеханіка»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення. Принцип передачі телемеханічної інформації. | 6 |  |
| 2. | Елементи та вузли систем телемеханіки | 9 |  |
| 3. | Системи телемеханіки по лініям електропередач та кабельним лініям | 6 |  |
| 4. | Надійність систем телемеханіки | 3 |  |
|  | Всього: | 24 |  |

Тема 1. Загальні положення. Принцип передачі телемеханічної інформації.

Сигнали, різновиди сигналів. Поняття про інформацію. Збір інформації. Автоматизація та кібернетика. Основні етапи керування процесами. Структурні схеми систем автоматизації. Місцева автоматизація. Телемеханізація. Автоматизовані системи керування.

Принципи кодування інформації. Різновиди кодувань. Двійкові коди.

Достовірність передачі телемеханічної інформації. Поняття достовірності. Перешкоди при передачі інформації. Методи підвищення достовірності передачі інформації.

Тема 2. Елементи та вузли систем телемеханіки.

Огляд елементів що використовуються в системах телемеханіки. Класифікація елементів – контактні та безконтактні. Електромагнітні реле. Вибір елементної бази, та основні вимоги що висуваються до них. Технічні вимоги, що висуваються до систем телемеханіки. Вимоги до программного забезпечення обладнання, що експлуатується.

Розподілювачі, комутатори. Принципи роботи, структурні схеми, функціональні схеми розподілювачів та комутаторів. Мультиплексори.

Основні вузли та схеми що використовуються в телемеханіці.

Тема 3. Системи телемеханіки по лініям електропередач та кабельним лініям.

Переваги та недоліки використання ліній електропередач для передачі телемеханічної інформації. Високочастотні канали систем телемеханіки. Лінійні високочастотні тракти. Функціональні схеми. Високочастотна апаратура. Модеми систем телемеханіки. Принципові схеми частотних модуляторів.

Основні канали систем телемеханіки. Функціональні схеми підключення модемів систем телемеханіки. Низькочастотні канали.

Тема 4. Надійність систем телемеханіки.

Критерії оцінки надійності систем телемеханіки. Аналітичний розрахунок надійності системи. Вплив організації експлуатації обладнання на показники надійності.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Радіоелектроніка»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Коротка характеристика і зміст предмета. | 2 |  |
| 2. | Електровакуумні прилади | 10 |  |
| 3. | Напівпровідникові прилади | 16 |  |
| 4. | Підсилювачі | 7 |  |
|  | Всього: | 35 |  |

Тема 1. Коротка характеристика і зміст предмета.

Основний зміст та завдання радіоелектроніки. Області застосування засобів електроніки. Зв’язок радіоелектроніки з іншими науками. Роль електроніки в житті людини. Історія розвитку радіоелектроніки. Області застосування засобів електроніки.

Тема 2. Електровакуумні прилади.

Атоми та молекули. Будова атомів. Теорії побудови атомів. Молекули. Електрони. Власитовісті електронів. Електронна емісія. Різновиди електронної емісії. Рух електронів в електричних і магнітних полях.

Напівпровідникові діоди. Різновиди, будова, принцип роботи діодів. Способи вмикання в електричне коло. Принципові схеми.

Тріоди. Конструкція, сфера застосування. Схеми вмикання. Основні характеристики: коефіцієнт підсилення, проникність, внутрішній опір.

Багатоелектродні лампи. Тетроди, пентоди, будова, області застосування. Динатронний ефект та способи його усунення.

Умовні графічні позначення електронних ламп на схемах. Конструктивні особливості. Приклади вмикання ламп в коло.

Тема 3. Напівпровідникові прилади.

Загальні відомості про напівпровідники. Електропровідність напівпровідників. Власна провідність. Сфера застосування напівпровідників.

Фотоелементи. Поняття фотоефекту. Класифікація фотоелементів. Конструктивні особливості. Схеми вмикання.

Резистори. Терморезистори. Конструктивні особливості, будова, сфера застосування, вмикання в електричне коло. Вольт-амперна характеристика. Поняття теплоємності, коефіцієнт розсіювання, максимальна робоча температура.

Фоторезистори. Різновиди, будова, конструктивні особливості, сфера застосування, вмикання в електричне коло. Світлочутливі елементи. Основні характеристики фото резисторів: вольт-амперна характеристика, світлова, спектральна, частотна. Основні параметри.

Напівпровідникові діоди. Призначення, різновиди, матеріли виготовлення. Випрямлячі змінної напруги. Конструкція діодів, що використовуються в випрямлячах. Параметри випрямних діодів. Схеми вмикання в коло.

Стабілітрони. Конструкція стабілітронів. Принцип роботи. Основні параметри стабілітронів: мінімальний струм стабілізації, напруга стабілізації, максимальний струм стабілізації, динамічний опір, максимальна потужність.

Фотодіоди. Призначення та будова фотодіодів. Принцип роботи. Основні характеристики: воль-амперна, світлова, спектральна характеристика. Основні параметри: робоча напруга. довговічність.

Світлодіоди. Призначення та будова світлодіодів. Принцип роботи та сфера застосування. Основні параметри: інтенсивність випромінювання, максимально-допустимий струм, повна потужність випромінювання. Спектральна характеристика світлодіодів. Позначення на схемах. Маркування світлодіодів.

Транзистори. Різновиди, характеристик, сфери застосування.

Біполярні транзистори. Конструктивні особливості, будова, принцип роботи. Методика виготовлення транзисторів методом вплавлювання та методом дифузії, різниця між ними. Режими роботи транзисторів. Схеми вмикання, підсилювальні властивості. Температурні і частотні властивості. Експлуатаційні параметри.

Польові транзистори. Призначення, принцип дії, сфера використання. Переваги т недоліки в роботі польових транзисторів.

Конденсатори. Особливості будови, структура, принцип роботи. Матеріали виготовлення. Позначення на електричних схемах.

Тема 4. Підсилювачі.

Поняття про підсилювачі. Призначення підсилювачів, їх класифікація. Підсилювачі низької частоти. Основні технічні характеристики деяких підсилювачів. Коефіцієнт підсилення, вхідний та вихідний опір, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, номінальна вхідна напруга, діапазон підсилювальних частот. Структурні схеми простих підсилювачів.

Коливальний контур. Вільні електромагнітні коливання. Вимушені електромагнітні коливання. Затухаючі та не затухаючі коливання. Явище резонансу. Умови виникнення резонансу.

Підсилювачі низької частоти. Однокаскадні та багатокаскадні підсилювачі. Структурна схема підсилювачів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

# з  виробничого навчання

Професія – 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація – електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 3-го розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |  |
| 1. | Вступне заняття. Безпека праці, електробезпека та пожежна безпека у навчальних майстернях | 6 |
| 2. | Електромонтажні роботи | 24 |
| 3. | Монтаж і технічне обслуговування електровимірювальних приладів | 24 |
| 4. | Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок та освітлювальних електроустановок | 30 |
| 5. | Технічне обслуговування елементів систем автоматики | 24 |
| 6. | Технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури | 30 |
| 7. | Такелажні роботи | 12 |
| 8. | Технічне обслуговування та ремонт систем автоматики, теле та радіоапаратури | 48 |
|  | Всього годин: | 198 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 3-го розряду | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 133 |
|  | Разом: | 331 |

І. Виробниче навчання

Тема 1.  Вступне заняття.  Безпека праці, електробезпека та пожежна безпека у навчальних  майстернях

Навчально-виробничі та виховні завдання курсу. Базове підприємство училища: продукція, яка випускається підприємством, трудові традиції. Роль виробничого навчання у формуванні навиків ефективної та якісної праці. Виробнича діяльність навчальної групи та навчального закладу. Значення дотримання трудової та технологічної  дисципліни, забезпечення якості роботи. Організація контролю над  якістю робіт, які виконують учні.

Ознайомлення учнів з навчальною майстернею,  режимом  роботи, формою організації праці та правилами внутрішнього  розпорядку, порядком одержання і здавання інструменту та пристроїв.

Розміщення учнів на робочих місцях.

Інструктаж з охорони праці при роботі в навчальних майстернях. Правила та норми безпеки праці в навчальних майстернях. Вимоги безпеки праці до виробничого обладнання і виробничого процесу.

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що трапляються під час роботи в майстернях. Заходи щодо зменшення впливу цих факторів на організм людини. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму.

Інструктаж з пожежної  безпеки.  Причини  пожеж  у навчальних майстернях та інших приміщеннях навчального закладу. Заходи попередження пожеж. Запобіжні заходи при користуванні пожежонебезпечними рідинами та газами.

Правила поведінки учнів під час пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Користування первинними засобами пожежогасіння. Заходи щодо забезпечення пожежної  безпеки, шляхи евакуації.

Основні правила та норми електробезпеки. Правила користування електронагрівальними приладами і електроінструментом, заземлення електроустановок, відключення мережі.

Можлива дія електроструму на організм людини, технічні засоби та способи захисту, умови зовнішнього середовища. Запобіжні написи, сигнальні фарбування та знаки безпеки. Види електротравм. Надання першої допомоги.

Тема 2. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Монтаж панелей щитків, складання шаф. Монтаж приладів і апаратів. Монтаж проводів вторинних кіл. Монтаж контрольних кабелів. З’єднання різних видів проводів напругою понад 1000 В способами  паяння, опресування і зварювання. Повна заміна ушкоджених ділянок кабеля.

Розмічальні роботи при прокладанні проводів і установленні апаратів (автоматів, рубильників, лічильників, приладів та ін.).

Свердління отворів для установлення електроапаратури. Нарізування різьби для кріплення апаратів. З’єднання алюмінієвих і мідних жил болтовими і гвинтовими затискачами. Встановлення, кріплення електроапаратів, перевірка  цілісності вторинних кіл і правильності їх монтажу. Маркування електричних кіл.

Контроль якості виконання робіт.

Навчально-виробничі роботи

Монтаж панелей щитків, складання шаф. Монтаж приладів і апаратів. Монтаж проводів вторинних кіл. Монтаж контрольних кабелів. З’єднання різних видів проводів напругою понад 1000 В способами паяння, опресування і зварювання. Розмічальні роботи при прокладанні проводів і установленні апаратів Свердління отворів для установлення електроапаратури. Нарізування різьби для кріплення апаратів. З’єднання  алюмінієвих і мідних жил  болтовими і гвинтовими затискачами. Встановлення, кріплення електроапаратів, перевірка цілісності вторинних кіл і правильності їх монтажу. Маркування електричних кіл.

Тема 3. Монтаж і технічне обслуговування електро-вимірювальних приладів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Розгляд схем та підключення електровимірювальних приладів.

Вимір параметрів електричних кіл комбінованими універсальними та цифровими електровимірювальними приладами.

Вимірювання параметрів електричних кіл з використанням трансформаторів струму та напруги.

Інструменти  і  пристрої.

Виконання розмітки  місць  установлення  приладів. Установлення  приладів. Установлення  профільних приладів і тих, що виступають чи втоплені. Обробка кінців проводів та їх підключення до приладів.

Огляд електровимірювальних приладів та схем їх підключення. Перевірка надійності схем з’єднання і механічного кріплення. Перевірка заземлення електровимірювальних приладів.

Навчально-виробничі роботи

Підключення електровимірювальних приладів.

Вимір параметрів електричних кіл комбінованими універсальними та цифровими електровимірювальними приладами. Вимірювання параметрів електричних кіл з використанням трансформаторів струму та напруги. Виконання розмітки  місць  встановлення  приладів. Установлення  приладів. Установлення  профільних приладів і тих, що виступають чи втоплені. Обробка кінців проводів та їх підключення до приладів. Огляд електровимірювальних приладів та схем їх підключення. Перевірка надійності схем з’єднання і механічного кріплення. Перевірка  заземлення електровимірювальних приладів.

Тема 4. Монтаж,  технічне обслуговування і ремонт електропроводок та освітлювальних електроустановок

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Монтаж електропроводки в стальних трубах. Розмітка траси. Установлення кріпильних деталей. Монтаж ескіза. Комплектація труб у вузли та блоки стандартних елементів. Затягування проводу у труби.  Кріплення  труб.

Виконання проводки на станинах машин. Монтаж проводів у пластмасових трубах. Розмітка, різання, виправлення труб, зняття фасок, нагрівання труб для згинання та пресування  на кінцях їх розтрубів. З’єднання гарячою посадкою труб (поліетиленових та  поліпропіленових), склеювання (вініпластових труб). З(єднання труб з коробками і ящиками. Кріплення труб при монтажі. Затягування електричних проводів та кабелів в трубопроводи. Збирання і випробовування проводки. Виконання тросової  проводки. Підготовчі та заготівельні роботи. Підйом проводки і  кріплення.

Натягування, регулювання та остаточне кріплення проводки. Виконання розгалужень. Перевірка електропроводки.

Установлення понижувальних трансформаторів, лічильників. Перевірка схеми з’єднання. Перевірка інтенсивності освітлення за допомогою  люксметра.  Визначення та усунення  дефектів у світильниках з люмінесцентними  та дуговими ртутними лампами. Заміна ламп різних типів. Монтаж, технічне обслуговування  та ремонт розподільних пристроїв освітлювальних електроустановок.

Заміна дефектних пускових приладів. Заміна окремих ділянок мережі. Заміна вимикачів і розеток. Заміна кріплень. Повне розбирання світильників. Заміна  дефектних деталей світильників.

Навчально-виробничі роботи

Монтаж електропроводки в стальних трубах. Розмітка траси. Установлення кріпильних деталей. Монтаж ескіза. Комплектація труб у вузли та блоки стандартних елементів. Затягування проводу у труби.  Кріплення труб. Виконання проводки на станинах машин. Монтаж проводів у  пластмасових трубах. Розмітка, різання, виправлення труб, зняття фасок, нагрівання труб для згинання та пресування на кінцях їх розтрубів. З’єднання гарячою посадкою труб (поліетиленових  та  поліпропіленових), склеювання (вініпластових труб). З(єднання труб з коробками і ящиками. Кріплення труб при монтажі. Затягування електричних проводів та кабелів в трубопроводи. Збирання і випробування проводки. Виконання тросової  проводки. Підготовчі та заготівельні роботи. Підйом проводки і кріплення. Натягування, регулювання та остаточне кріплення проводки. Виконання розгалужень. Перевірка електропроводки. Установлення понижувальних трансформаторів, лічильників. Перевірка схеми з’єднання. Перевірка інтенсивності освітлення за допомогою люксметра.  Визначення та усунення  дефектів у світильниках з люмінесцентними  та дуговими ртутними лампами. Заміна ламп різних типів. Монтаж, технічне обслуговування  та ремонт розподільних пристроїв освітлювальних електроустановок. Заміна дефектних пускових приладів. Заміна окремих ділянок мережі. Заміна вимикачів і розеток. Заміна кріплень.

Тема 5. Технічне обслуговування елементів систем автоматики

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Виконання перевірки цілісності кожуха, щільність прилягання кожуха  до цоколя, чищення і регулювання реле. Чищення рухомих і нерухомих контактів. Вимірювання опору ізоляції. Виявлення неполадок у релейно-контактних колах. Складання простих схем релейного захисту силових трансформаторів. 	Перевірка функціонування систем управління. Засвоєння прийомів перевірки безконтактних логічних пристроїв за допомогою різноманітної апаратури.  Засвоєння  прийомів контролю технічного стану тиристорних перетворювачів.

Навчально-виробничі роботи

Виконання перевірки цілісності кожуха, щільність  прилягання  кожуха  до цоколя, чищення і регулювання реле. Чищення рухомих  і  нерухомих контактів. Вимірювання опору ізоляції. Виявлення неполадок у релейно-контакторних схемах. Складання простих схем релейного захисту силових трансформаторів. Перевірка функціонування систем управління. Перевірка безконтактних логічних пристроїв.

Тема 6. Технічне обслуговування і ремонт пускорегулювальної апаратури

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Післяремонтне збирання і регулювання контролера. Ремонт магнітних пускачів. Перевірка стану ізоляції. Перевірка, чистка і регулювання  головних і блокувальних контактів. Перевірка справності котушок. Перевірка і ремонт механічної частини. Перевірка теплового реле і заміна нагрівального елементу.  Збирання, випробовування контакторів, магнітних пускачів та ключів керування.

Засвоєння операцій з технічного обслуговування та ремонту різних типів реле.

Опанування прийомами складання схем, що вмикають пускорегулювальну апаратуру. Оволодіння прийомами з обслуговування тиристорних контакторів. Заміна силового блока.

Навчально-виробничі роботи

Післяремонтне збирання і регулювання контролера. Ремонт магнітних пускачів. Перевірка стану ізоляції. Перевірка, чистка і регулювання  головних і блокувальних контактів. Перевірка справності котушок. Перевірка і ремонт механічної частини. Перевірка теплового реле і заміна нагрівального елементу. Збирання і випробовування контакторів і магнітних пускачів. Технічне обслуговування та ремонт різних типів реле. Складання схем, що вмикають пускорегулювальну апаратуру. Обслуговування тиристорних контакторів. Заміна силового блока.

Тема 7. Такелажні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Кріплення затискачами кінців стропа. Засвоєння прийомів кантування вантажів. Вправи із засвоєння  способів  стропування  вантажів. Визначення обсягів, маси вантажу, який потрібно транспортувати.

Кріплення блока поліспасту вантажопідйомністю до 5 т до такелажних пристроїв. Робота з лебідками.

Регулювання  вантажів під час піднімання. Застосування  відтягнень  та гальмівних канатів. Подача сигналів та команд під час переміщення вантажів. Вертикальне та горизонтальне переміщення вантажів.

Перевірка справності такелажного обладнання.

Навчально-виробничі роботи

Кріплення затискачами кінців стропа. Стропування вантажів. Кантування вантажів. Визначення обсягів, маси вантажу, який потрібно транспортувати. Кріплення блока поліспасту вантажопідйомністю до 5 т до такелажних пристроїв. Робота з лебідками, регулювання вантажів під час піднімання. Застосування  відтягнень та гальмівних канатів. Подача сигналів та команд під час переміщення вантажів. Вертикальне та горизонтальне переміщення вантажів.

Тема 8. Технічне обслуговування і ремонт систем автоматики, теле- та радіоапаратури

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Ознайомлення з конструкціями теле- та радіоапаратури. Проведення ревізії блоків живлення. Системи кабельного телебачення, будова кабелів. З’єднування, окінцювання, опресування кабелів.

Приймальні антени телебачення. Будова, принцип дії. Установка та підключення антени. Перевірка надійності з’єднання і механічного кріплення. Тюнери, конвертори. Будова, принцип дії, конструктивні особливості. Налаштування тюнерів.

Навчально-виробничі роботи

Ознайомлення з конструкцією теле- та радіоапаратури. Системи кабельного телебачення, будова кабелів. Обробка кінців кабелів: з’єднування, окінцювання, опресування.

Будова принцип дії та конструктивні особливості приймальних антен телебачення. Установка та підключення антени. Перевірка надійності з’єднання і механічного кріплення.

Будова, принцип дії і механічні особливості тюнерів, конверторів.

ІІ.	Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві

Планування виробничої діяльності базового підприємства.

Шляхи інтенсифікації виробництва на підприємстві, впровадження автоматизованих виробництв та ресурсо-зберігальних технологій.  Планування праці та контроль над якістю робіт на виробничій ділянці, робочому місці. Система керування охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

Тема 2. Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку  складністю 3-го розряду

Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку  складністю 3-го розряду з дотриманням безпеки праці та пожежної безпеки.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Випрямляючі пристрої – ревізія.

- Котушки індукційні – перемотування.

- Котушки реле – заміна.

- Котушки вимкнення і ввімкнення – регулювання напруги спрацьовування.

- Опори, конденсатори та напівпровідникові прилади – заміна несправних.

- Пости високочастотні – ремонт механічної частини.

- Пристрої автоматичного ввімкнення резерву (АВР) ліній низької напруги – ревізія і регулювання.

- Реле газові, клапани перепускні – перевірка.

- Реле струму і напруги електромеханічні – перевірка й усунення дефектів у схемі внутрішніх з’єднань.

- Реостати секційні з послідовним і паралельним ввімкненням секцій – ремонт.

- Трансформатори напруги – перевірка схеми ввімкнення.

- Трансформатори струму, вмонтовані у вводи вимикачів, трансформаторів – визначення відгалужень і полярності обмоток.

- Шлейфи – вимірювання опорів.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація – електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- будову каналів високочастотного зв’язку, телемеханіки і радіозв’язку, блок-схеми устаткування, що обслуговується;

- загальні знання і основні вимоги до релейного захисту і автоматики;

- правила вибору запобіжників за номінальною напругою, гранично вимкненим й номінальним струмом та умовами селективності;

- конструкції і захисні характеристики автоматів;

- принцип дії простих реле всіх видів та їх призначення;

- джерела і кола живлення постійного і змінного оперативного струму;

- вимірювальні трансформатори напруги, ємнісні подільники напруги, трансформатори струму, апаратура для перевірки простих захистів, пристрої регулювання струму й напруги;

- засоби перевірки і вимірювання опору ізоляції;

- режими акумуляторних батарей;

- правила користування монтерським інструментом і засобами вимірювання середньої складності;

- основи електротехніки, радіотехніки, високочастотного зв’язку і телеавтоматики;

- повинен уміти практично надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

ВМІЄ

- організовувати робоче місце;

- виконувати нескладні роботи з ревізії, технічного обслуговування, ремонту і монтажу апаратури і кіл вторинної комутації, складати схеми для випробування трансформаторів струму і напруги;

- здійснювати механічне регулювання реле телемеханіки і автоматики, проводити ревізію блоків живлення, ремонт і регулювання контакторів, пускачів і ключів керування всіх типів;

- перевіряти маркування монтажних і принципових схем;

- усувати пошкодження кабелів, відновлювати ізоляцію;

- виконувати роботи за кресленнями, схемами, ескізами і складати ескізи, схеми і креслення простих деталей;

- працювати з перевірною і вимірювальною апаратурою.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ´ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слюсарна майстерня |
| І. Обладнання і механізований інструмент |
| 1. | Верстат заточувальний двосторонній |  | 1 |  |
| 2. | Верстат слюсарний, одномісний з поворотними лещатами, що регулюються за висотою | 15 |  |  |
| 3. | Дриль ручна |  | 5 |  |
| 4. | Ножиці ручні |  | 10 |  |
| 5. | Труборіз універсальний |  | 1 |  |
| ІІ. Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |
| . | Кернер | 15 |  |  |
|  | Кутомір для вимірювання зовнішніх та внутрішніх кутів |  | 5 |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний із широкою основою |  | 10 |  |
| . | Кутник перевірочний слюсарний плоский |  | 10 |  |
| . | Лінійка вимірювальна металева | 15 |  |  |
| . | Рисувалка | 15 |  |  |
| . | Рулетка 5 м |  | 5 |  |
| . | Циркулі слюсарні (різні) |  | 5 |  |
|  | Шаблон для перевірки кута заточування: зубила, крейцмейселі, свердла |  | 2 |  |
| 7 | Штангенциркуль | 15 |  |  |
| . | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
| ІІІ. Інструмент для ручних робіт (слюсарний) |
| 1. | Викрутки (комплект) |  | 10 |  |
| 2. | Воротки (різні) |  | 15 |  |
| 3. | Зубило слюсарне (різні) | 30 |  |  |
| 4. | Ключі гайкові (комплект) |  | 5 |  |
| 5. | Круглогубці |  | 2 |  |
| 6. | Молоток дерев’яний |  | 5 |  |
| 7. | Молоток слюсарний стальний | 15 |  |  |
| 8. | Надфілі (різні) |  | 30 |  |
| 9. | Комплект напилків |  | 10 |  |
| 10. | Ножівка ручна слюсарна | 15 |  |  |
| IV. Інструмент для обробки різанням |
| 1. | Воротки для плашок (різні) |  | 30 |  |
| 2. | Зенкери різні |  | 5 |  |
| 3. | Зенківки різні |  | 5 |  |
| 4. | Мітчики різні |  | 30 |  |
| 5. | Плашки різні |  | 30 |  |
| 6. | Розвертки різні |  | 5 |  |
| 7. | Свердла з конічними і циліндричними хвостиками |  | 30 |  |
| V. Пристрої та допоміжний інструмент |
| 1. | Плита для виправлення |  | 1 |  |
| 2. | Плита для розмічання |  | 1 |  |
| Електромонтажна майстерня |
| I. Обладнання та механічний інструмент |
| 1. | Верстат вертикально-свердлильний настільний |  | 1 |  |
| 2. | Електродриль |  | 2 |  |
| 3. | Ножиці електричні вібраційного типу |  | 1 |  |
| 4. | Прес-кліщі для опресування жил (різні) |  | 5 |  |
| 5. | Стіл-верстат | 15 |  |  |
| 6. | Шафи (стенди-тренажери) з комплектом електрообладнання для монтажу електричних схем | 15 |  |  |
| ІІ. Інструмент слюсарний, вимірювальний, перевірочний та розмічальний |
| 1. | Воротки різні |  | 10 |  |
| 2. | Дерев’яний циркуль |  | 1 |  |
| 3. | Кернер | 15 |  |  |
| 4. | Ключі гайкові (комплект) |  | 3 |  |
| 5. | Лінійка металічна, вимірювальна | 15 |  |  |
| 6. | Мітчики (комплект) |  | 3 |  |
| 7. | Молотки слюсарні | 15 |  |  |
| 8. | Надфілі (комплект) |  | 3 |  |
| 9. | Напилки (комплект) |  | 2 |  |
| 10. | Плашки (різні) |  | 30 |  |
| 11. | Рамка ножівка ручна з полотном |  | 5 |  |
| 12. | Рулетка 5 м |  | 3 |  |
| 13. | Свердла (комплект) |  | 3 |  |
| ІІІ. Інструмент, пристрої та матеріали для паяння і склеювання |
| 1. | Клеї (різні) |  |  | За необ-хідністю |
| 2. | Паяльник електричний 36 В | 15 |  |  |
| 3. | Припої м’які і тверді |  |  | За необ-хідністю |
| 4. | Трансформатор понижувальний 36 В |  | 1 |  |
| 5 | Флюси для м’яких та твердих припоїв |  |  | За необ-хідністю |
| IV. Інструмент для виконання електромонтажних робіт |
| 1. | Бокоріз з діелектричною ручкою | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент типу УСА для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  |  | За необ-хідністю |
| 3. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
| 4. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 5. | Плоскогубці універсальні з діелектричними ручками | 15 |  |  |
| 6. | Показники напруги |  | 5 |  |
| 7. | Слюсарно-монтажний інструмент з ізолювальними ручками (комплект) |  | 5 |  |
| V. Улаштування та основне обладнання освітлювальних установок |
| 1. | Автоматичні вимикачі (різні) |  | 15 |  |
| 3. | Вилка 6 А |  | 15 |  |
| 2. | Вимикачі та перемикачі для освітлювальних мереж різних типів |  | 10 |  |
| 4. | Дросель |  | 10 |  |
| 5. | Електросвітильники з люмінесцентними лампами |  | 15 |  |
| 6. | Електросвітильники з лампами розжарювання |  | 20 |  |
| 7. | Запобіжники (різні) |  | 15 |  |
| 8. | Конденсатор |  | 30 |  |
| 9. | Лампи люмінесцентні (різні) |  | 10 |  |
| 10. | Лампи розжарювання різної напруги та потужності |  | 10 |  |
| 11. | Патрони (різні) |  | 10 |  |
| 12. | Стартери |  | 10 |  |
| 13. | Штепсельні розетки (різні) |  | 10 |  |
| VІ. Пускорегулювальна апаратура |
| 1 | Вимикачі автоматичні триполюсні різних типів |  | 8 |  |
| 2. | Вимикачі кінцеві різних типів |  | 10 |  |
| 3. | Вимикачі пакетні різних типів |  | 10 |  |
| 4. | Кнопки керування |  | 8 |  |
| 5. | Контактори різних типів |  | 10 |  |
| 6. | Пускачі магнітні різних типів |  | 10 |  |
| 7. | Пульти керування |  | 10 |  |
| 8. | Проміжні реле різних типів |  | 10 |  |
| 9. | Рубильники різних типів |  | 10 |  |
| VI. Електродвигуни |
| 1. | Генератор постійного струму |  | 2 |  |
| 2. | Електродвигун постійного струму |  | 2 |  |
| VІ. Прилади вимірювальні |
| 1. | Амперметри |  | 7 |  |
| 2. | Вольтметри |  | 6 |  |
| 3. | Лічильники активної енергії, однофазні |  | 15 |  |
| 4. | Омметр |  | 1 |  |
| ІХ. Допоміжне обладнання, вироби та матеріали |
| 1. | Проводи, силові кабелі, контрольні кабелі |  |  | За необ-хідністю |
| 2. | Установочні й кріпильні вироби |  |  | За необ-хідністю |
| ХІ. Інвентар |
| 1. | Діелектричний килимок |  | 15 |  |
| 2. | Окуляри захисні |  | 15 |  |
| 3. | Підставки і підкладки |  |  | За необ-хідністю |
| 4. | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.J.61.00-2016

(позначення стандарту)

Професія:     Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Код:              7241

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

4-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

2.Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 4-го розряду

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основи напівпровідникової техніки в межах виконуваної роботи;

види пошкоджень в електротехнічних установках;

умови селективності роботи захисних пристроїв;

принципові схеми керування і сигналізації вимикачів з дистанційним приводом;

класифікацію трансформаторів напруги за допустимими похибками;

принцип передачі і прийому інформації по лініях електропередачі, по багатоканальних системах;

апаратуру для перевірки захисту, принцип дії систем регулювання активної потужності, напруги, збудження;

навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Повинен вміти:

виконувати роботи середньої складності з ремонту й технічного обслуговування високочастотних систем РЗА, ущільнення і телемеханіки, релейних комутаторів і простого штативного устаткування кабельних кіл, телеавтоматики;

проводити електричні перевірки диспетчерського устаткування і апаратури вторинної комутації;

ремонтувати і регулювати реле середньої складності;

виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту комплектних випробувальних пристроїв для перевірки захисту й схем телеавтоматики, пристроїв електромагнітної і електромеханічної блоківок, перевіряти і складати шафи, пульти й панелі релейного захисту середньої складності за принциповими і монтажними схемами.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Інформація та телекомунікації. Телекомунікації (Електрозв’язок)

(КВЕД – 2010, секція - J, розділ 61).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку  4-го розряду

Загальний фонд навчального часу:830 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 52 | 3 |
| 1.1. | Інформаційні технології | 14 | 3 |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 14 |  |
| 1.3. | Основи правових знань | 14 |  |
| 1.4. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 216 | 10 |
| 2.1. | Спецтехнологія | 40 |  |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 35 | 8 |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 10 | 2 |
| 2.4. | Читання креслень | 15 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.6. | Електричний зв’язок | 32 |  |
| 2.7. | Телемеханіка | 34 |  |
| 2.8. | Радіоелектроніка | 35 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 525 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 252 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 273 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 800 | 13 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

4-го розряду

1.  Кабінети:

– Спеціальна технологія

– Радіоелектроніки

– Електротехніка

– Інформаційні технології

– Охорона праці

– Технічне креслення

– Телемеханіки

2. Майстерні:

- Електротехнічна

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інформація та інформаційні технології | 4 |  |
| 2 | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 5 | 2 |
| 3 | Мережні системи та сервіс | 5 | 1 |
|  | Всього годин: | 14 | 3 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Ієрархічні системи управління виробництвом. Ієрархія інформаційних технологій по рівням складності об’єктів інформатизації: автономні робочі станції, мережні інформаційно-пошукові системи, мережні автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реалізованого часу.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення публікацій.

Робота з прикладами програм  за спрямуванням (за напрямком) професії.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Створення публікацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2.Створення публікацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіс

Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес і бізнес-споживання. Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.

Лабораторно-практична робота

1.Робота з інформаційно-довідковими системами та елементами бібліотек: створення бібліографічного каталогу за професією.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Фінансова база підприємства | 8 |  |
| 2 | Якість продукції та економічна ефективність | 6 |  |
|  | Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Кримінальне право України | 4 |  |
| 2 | Трудове право України | 5 |  |
| 3 | Правове регулювання підприємницької діяльності | 5 |  |
|  | Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Кримінальне право України

Склад злочину та стадії вчинення.

Кримінальна відповідальність. Неосудність.

Відповідальність за корупційні діяння.

Кримінальне покарання, види.

Тема 2. Трудове право України

Робочий час. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Право громадян України на відпочинок, час відпочинку в трудовому законодавстві. Види та порядок надання відпусток.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті роботи.

Тема 3. Правове регулювання підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності,  ознаки  принципи та види.

Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності.

Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності, загальна характеристика та класифікація.

Організація та реєстрація підприємницької діяльності.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Спецтехнологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 |  |
| 2. | Електромонтажні роботи | 10 |  |
| 3. | Технічне обслуговування електровимірювальних пристроїв та приладів | 4 |  |
| 4. | Технічне обслуговування та ремонт систем автоматики | 14 |  |
| 5. | Технічне обслуговування приладів та пристроїв систем автоматики при обслуговуванні силових трансформаторів і розподільчих пристроїв | 8 |  |
| 6. | Електромонтажні роботи по обслуговуванню ліній зв’язку на лініях електропередач | 2 |  |
|  | Всього : | 40 |  |

Тема 1. Вступ

Соціально-економічне та господарське значення професії, перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника в забезпеченні високої якості робіт. Упровадження заходів з наукової організації праці.

Трудова і технологічна дисципліни, культура праці робітника.

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками, програмами  теоретичного і виробничого навчання електромонтера з ремонту  вторинної комутації та зв’язку 4 розряду.

Тема 2. Електромонтажні роботи

Провода та кабелі вторинної комутації.

Основні операції технологічного процесу по монтажу шаф, пультів і панелей релейного захисту.

Схеми релейного захисту середньої складності.

Логічно-принципові і монтажні схеми.

Кабелі з оптоволокна, будова, особливості. Передача інформації.

Безпека праці.

Тема 3. Технічне обслуговування електровимірювальних приладів і пристроїв

Трансформатори напруги. Класифікація їх за допущеними похибками.

Трансформатори струму. Зняття характеристики намагнічування, визначення полярності виводів, визначення коефіцієнта трансформації.

Тема 4. Технічне обслуговування та ремонт систем автоматики

Регулювання реле. Контроль основних параметрів.

Обслуговування, ремонт, налагодження комплектних випробувальних пристроїв для перевірки захисту систем телеавтоматики. Умови селективності роботи захисних пристроїв.

Апаратура для перевірки захисту. Принцип дії систем регулювання активної потужності, напруги, збудження.

Принципові схеми керування і сигналізації вимикачів з дистанційним приводом.

Перевірка пристроїв електромагнітного і електромеханічного блокування.

Реле часу. Електромеханічні і електронні схеми.

Виявлення і усунення несправностей у реле часу.

Тема 5. Технічне обслуговування приладів та пристроїв систем автоматики при огляді силових трансформаторів і розподільчих пристроїв

Ревізія і регулювання механізмів приводу (АПВ).

Ревізія і перевірка дії на вимикання газового захисту.

Приводи електромагнітні.

Вимоги безпеки праці.

Тема 6. Електромонтажні роботи по обслуговуванню ліній зв’язку на лініях електропередач

Принцип передачі та прийому інформації.

Вимоги безпеки праці.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм | 3 | 2 |
| 2. | Електромагнетизм | 3 |  |
| 3. | Змінний струм | 4 | 2 |
| 4. | Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 4 | 2 |
| 5. | Трансформатори | 4 |  |
| 6. | Електричні машини | 4 |  |
| 7. | Напівпровідникові прилади | 4 |  |
| 8. | Випрямлячі змінного струму | 5 | 2 |
| 9. | Електронні підсилювачі | 4 |  |
|  | Всього: | 35 | 8 |

## Тема 1. Постійний струм

Основні методи розрахунку кіл постійного струму (методи контурних струмів,  вузлових  потенціалів та  еквівалентного джерела). Втрата напруги  в проводах.

Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною допустимої втрати напруги. Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Лабораторно-практична робота:

- Перевірка законів Кірхгофа.

Тема 2. Електромагнетизм

Напруженість магнітного поля.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл. Самоіндукція. Взаємоіндукція.  Вихрові струми та їх  використання.

Тема 3. Змінний струм

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму.

Послідовне та паралельне з’єднання активного індуктивного та ємнісного опорів. Трикутники опорів, векторні  діаграми.

Лабораторно-практичні роботи:

- Дослідження зміни реактивних опорів при зміні частоти.

- Активна, реактивна та повна потужності в колі  змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Тема 4. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Вимірювання потужностей та енергії. Схеми вмикання вольтметрів та лічильників.

Вимірювання потужностей у три- та чотирипровідних трифазних мережах змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Лабораторно-практична робота:

- Вимірювання коефіцієнта потужності електричного кола.

Тема 5. Трансформатори

Трансформатори: силові, вимірювальні, зварювальні, автотрансформатори. Коефіцієнт трансформації. Режими роботи трансформатора. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи  трансформатора, витрати потужності.

Трифазні трансформатори. Паралельна робота  трансформаторів.

Тема 6. Електричні машини

Принцип дії та будова асинхронних двигунів з фазним ротором. Механічні характеристики. Схема керування. Області застосування.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Двигуни постійного струму  з послідовним, паралельним та змішаним збудженнями. Схеми вмикання, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Вибір потужностей електродвигуна при тривалому і незмінному, короткочасному та повторно-короткочасному навантаженнях.

Тема 7. Напівпровідникові прилади

Електропровідність  напівпровідників. Домішковий та тепловий характери  провідності.

Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому і зворотному  включеннях.

Біполярні та польові транзистори. Схеми включення та маркування транзисторів.

Тиристори, їх різновиди, особливості та  параметри.

Тема 8.  Випрямлячі змінного струму

Випрямлячі, їх призначення і застосування. Схеми випрямлення. Згладжувальні фільтри, їх система та принцип дії.

Стабілізація напруги та струму. Параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Основні показники стабілізаторів.

Лабораторно-практична робота:

- Дослідження двопівперіодного випрямляча.

Тема 9. Електронні підсилювачі

Призначення електронних підсилювачів. Види підсилювачів залежно від смуги частот, в якій вони працюють. Основні параметри підсилювачів. Зменшення спотворень  у підсилювачах за допомогою негативного зворотного  зв’язку. Порівняння амплітудно-частотних характеристик без негативного зворотного зв’язку та  з негативним зворотним зв’язком.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електротехнічні матеріали | 1 |  |
| 2. | Провідники | 2 |  |
| 3. | Напівпровідники | 2 | 2 |
| 4. | Діелектрики | 3 |  |
| 5. | Магнітні матеріали | 2 |  |
|  | Всього: | 10 | 2 |

Тема 1. Електротехнічні матеріали

Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість та ін.) Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за фізико-хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення,  теплопровідність, хімічна стійкість та ін.). Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за магнітними властивостями (магнітом´які, магнітотверді, ферити).

Тема 2. Провідники

Новітні провідникові матеріали.

Електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики різновидів бронзи, латуні, міді. Застосування їх у проводах та кабелях. Електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики сплавів алюмінію. Застосування їх у проводах та кабелях. Залізо, срібло, платина, золото. Їх електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики. Застосування.

Сталь. Класифікація сталі за способом виробництва, фізичним, хімічним і фізико-хімічним складами.  Електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики різновидів сталі. Види провідникової сталі. Застосовування сталі як провідникового матеріалу в проводах та в захисних оболонках покриття кабелів.

Тема 3.Напівпровідники

Кристалічна структура германію, кремнію, селену, телуру. Електропровідність чистих та домішкових напівпровідників. Донори та акцептори в напівпровідниках. Електронні і діркові напівпровідники.

Основні характеристики сучасних напівпровідників. Нелінійна залежність електричного опору та струму від доданої напруги. Вплив зовнішніх умов (температура, світловий потік та ін.) на електропровідність напівпровідників.

Застосування напівпровідників. Основні напівпровідникові вироби.

Лабораторно-практична робота:

- Зняття і дослідження вольт-амперної характеристики світлодіода.

Тема 4. Діелектрики

Класифікація сучасних діелектриків. Електропровідність газів у слабких та сильних електричних полях. Пробій газів. Фактори, що впливають на пробій газових діелектриків. Повітря як основний газоподібний діелектрик. Роль повітря в електричній ізоляції.

Рідинні діелектрики. Класифікація, електропровідність, галузь застосування.

Нафтові мастила і синтетичні рідинні діелектрики. Мінеральні електроізоляційні нафтові мастила, їх склад, хімічні властивості. Синтетичні електроізоляційні речовини – совол, совтол і октол. Їх склад, електричні і фізико-хімічні характеристики.

Пластмаси – електроізоляційні, конструкційні. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність електричних і механічних характеристик пластмас від наповнювачів і зв’язувачів. Гетинакс, текстоліт, склотекстоліт, їхні складові частини. Електричні, механічні і фізико-хімічні характеристики шаруватих пластмас, їх застосування.

Тема 5. Магнітні матеріали

Класифікація магнітних матеріалів. Їх основні характеристики. Абсолютна і відносна, початкова і максимальна магнітні проникності. Індукція насичення. Остаточна магнітна індукція і коерцитивна сила. Взаємозв’язок між напругою та  магнітною індукцією, між магнітним потоком і магнітною індукцією Залежність магнітної індукції і магнітної проникності від напруги магнітного поля. Пряме намагнічення і петля  гістерезису. Одиниці виміру магнітних характеристик.

Вплив хімічного складу і технології виготовлення на властивості магнітних матеріалів. Залежність магнітних властивостей сталі від процентного вмісту інших речовин (кремнію, нікелю та ін.).

Магнітом’які матеріали, їх властивості та вимоги до них, галузь застосування. Магнітна сталь, пермалої, карбонільне залізо.

Магнітотверді матеріали, їх властивості та  вимоги до них, галузь застосування. Магнітна сталь – вольфрамова, хромова, кобальтова.

Залізонікель – алюмінієві сплави, склад та магнітні характеристики, застосування.

Ферити. Магнітом’які і магнітотверді ферити: склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітодіелектрики, їх властивості і вимоги до них, галузь застосування.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | І. Загальна частина |  |  |
| 1. | Практичне застосування геометричних побудов | 1 |  |
| 2. | Аксонометричні та прямокутні проекції | 2 |  |
| 3. | Читання і виконання креслень і схем з професії | 12 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

Тема 1.  Практичне застосування геометричних побудов

Геометричні побудови. Способи побудови овалу і еліпса. Використання шаблонів (пристроїв) і трафаретів.

Тема 2.  Аксонометричні  та прямокутні проекції

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.

Технічне рисування. Виконання технічних рисунків від дуги. Побудова третьої проекції за двома заданими.

Тема 3. Читання і виконання креслень і схем з професії

Загальні відомості про електричні схеми підприємства. Типи і види схем  за Держстандартом. Призначення схем.

Правила виконання та читання принципових і електромонтажних схем електроосвітлювальних та силових мереж.

Читання електричних схем керування, сигналізації та автоматизації електроустаткування підприємства.

Правила читання електричних схем.  Послідовність читання електричних схем: вивчення типу і призначення схеми; визначення елементів, що входять до складу схеми; визначення роботи пристрою в цілому; початок читання схеми із входу або з кінця пристрою; визначення окремих елементів, що входять до складу функціональних груп, установлення їх призначення в схемі і значення параметрів за специфікацією; визначення шляху проходження струму в кожному колі, починаючи від джерела живлення або від тих точок, до яких підведено напругу.

Читання і виконання креслень з професії. Правила виконання структурних і функціональних схем. Виконання принципових схем у багато і однолінійних зображеннях. Порядок запису елементів у специфікації. Правила виконання монтажних та інших типів схем. Види монтажу: вільний (площинний), об’ємний, блоковий, друкований.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Охорона праці»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і побутові Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт в електротехнічній галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при технічному обслуговуванні та ремонті електроустаткування, що використовується  для виконання електрослюсарних робіт. Охорона праці при роботі на підприємствах. Вимоги безпеки праці до інструменту. Захисні засоби та їх призначення.

Запобіжні заходи під час лудіння і паяння наконечників.

Правила безпеки при виконанні такелажних робіт.

Правила безпеки при роботах на технологічних установках дегазації масла, відновлення цеоліту.

Правила безпеки при роботах з вакуумними насосами та компресорами.

Робота в несприятливих метеорологічних умовах.

Безпечна організація і утримання робочого місця електромонтера з ремонту електроустаткування. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці.

Вимоги до організації робочого місця електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку. Дії електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загорання, самозагорання, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони у галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазна та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга дотику.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією електромонтера з ремонту електроустаткування.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електричний зв’язок»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Бездротові лінії зв’язку | 7 |  |
| 2. | Радіоприймальні та передавальні пристрої | 11 |  |
| 3. | Супутникові системи зв’язку | 6 |  |
| 4. | Надвисокочастотний зв’язок по лініям електропередач | 8 |  |
|  | Всього: | 32 |  |

Тема 1. Бездротові лінії зв’язку.

Антени розповсюдження сигналів. Конструкції антен. Конструктивні особливості. Розрахунок дальності передачі інформації. Прийоми монтажу антен зв’язку.

Методи кодування сигналів. Шифратори, дешифратори. Системи зв’язку CDMA стандарту.

Тема 2. Радіоприймальні та передавальні  пристрої.

Акустичні системи. Різновиди акустичних систем. Принцип побудови, конструктивні особливості. Багатополосні акустичні системи.

Перешкоди, причини виникнення перешкод, способи усунення. Основні параметри, що впливають на якість сигналу.

Радіолокаційні станції, конструкції , принцип роботи.

Тема 3. Супутникові системи зв’язку.

Типи супутникових антен. Основні характеристики антен: коефіцієнт підсилення, режими розповсюдження сигналів, принцип передачі сигналу. Розрахунок побудови супутникових систем.  Конвертори – різновиди, структура, принцип дії, огляд існуючих нині конверторів. Тюнери – різновиди, структура, принцип роботи, структурні схеми.

Тема 4. Надвисокочастотний зв’язок по лініям електропередач.

Принцип передачі інформації по лініям електропередач. Переваги та недоліки використання ліній електропередач для передавання інформації. Принцип побудови та принцип передачі інформації.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Телемеханіка»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технічні вимоги до сучасних систем телемеханіки | 10 |  |
| 2. | Основні принципи побудови сучасних систем телемеханіки. | 6 |  |
| 3. | Цифрові методи передачі телеметричної інформації. | 10 |  |
| 4. | Елементна база і програмне забезпечення сучасних систем телемеханіки. | 8 |  |
|  | Всього: | 34 |  |

Тема 1. Технічні вимоги до сучасних систем телемеханіки.

Особливості використання телеметричних систем в сучасній промисловості та енергетиці. Сучасні світові тенденції використання.

Системи телеметрії, як частина автоматизованих систем керування телемеханічними системами.

Технічні вимоги до сучасних систем телемеханіки. Вимоги до структури телемеханіки. Вимоги до елементної бази та програмного забезпечення.

Тема 2. Основні принципи побудови сучасних систем телемеханіки.

Особливості вимірювальних та аналізуючи технологічних процесів. Системи телеметрії. Склад сучасних  систем телеметрії промислових об’єктів.

Структура системи телеметрії сучасних промислових об’єктів. Інформаційна структура.

Тема 3. Цифрові методи передачі телеметричної інформації.

Показники якості цифрових телеметричних радіоліній. Процес передачі телеметричної інформації. Цифрові радіолінії.

Порівняння інформаційно-телеметричних систем.

Тема 4. Елементна база і програмне забезпечення сучасних систем телемеханіки.

Вибір і обґрунтування вибору елементної бази. Основні вимоги, що висувають до елементної бази. Технічні характеристики сучасних систем.

Етапи розробки сучасних систем телеметрії для промислових об’єктів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Радіоелектроніка»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Напівпровідникові прилади. | 15 |  |
| 2. | Підсилювачі. | 10 |  |
| 3. | Випрямлячі та стабілізатори | 10 |  |
|  | Всього: | 35 |  |

Тема 1. Напівпровідникові прилади.

Електропровідність напівпровідників.

Резистори. Фоторезистори. Будова, принцип роботи, схеми вмикання, основні характеристики.

Варистори. Різновиди, будова, принцип роботи, сфера застосування. Схеми вмикання в електричне коло. Основні параметри: статичний опір, динамічний опір, допустима потужність розсіювання.

Стабілітрони. Конструкція стабілітронів. Основні параметри стабілітронів: мінімальний струм стабілізації, динамічний опір, максимальна потужність розсіювання. Схеми стабілізації. Компенсаційні схеми. Принцип роботи.

Імпульсні діоди. Призначення, принцип роботи, особливості конструкції. Сфера застосування, схеми вмикання в коло. Основні характеристики та основні параметри: випрямлений струм, найбільша ємність.

Варікапи. Сфера використання. Будова та принцип роботи варікапів. Основні характеристики. Параметри варікапів: номінальна ємність, максимальна ємність, максимально допустима напруга, температурний коефіцієнт ємності, максимально допустима напруга.

Тунельні діоди. Принцип роботи. Транзистори. Інтегральні мікросхеми.

Тема 2. Підсилювачі.

Коливальний контур. Послідовний та паралельний коливальний контур. Резонанс струмів та напруг.

Підсилювачі низької частоти. Однокаскадні та багатокаскадні підсилювачі. Міжкаскадні зв’язки в підсилювачах. Структурні схеми багато каскадних підсилювачів. Зворотні зв’язки в підсилювачах. Вплив зворотніх зв’язків на коефіцієнт підсилення та вхідний опір.

Підсилювачі постійного струму. Будова, особливості роботи, переваги та недоліки в конструкції, роботі.

Коливальний контур. Послідовний та паралельний коливальний контур. Резонанс струмів та напруг.

Тема 3. Випрямлячі та стабілізатори.

Стабілізатори. Призначення, принцип роботи, різновиди, принцип побудови структурних схем стабілізаторів.

Компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів. Основні параметри стабілізаторів. Напівпровідникові стабілізатори постійної напруги компенсаційного типу.

Випрямлячі. Типи випрямлячів. Структурні схеми випрямлячів.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  з виробничого навчання

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 4-го розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1. | Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці | 6 |
| 2. | Технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури | 42 |
| 3. | Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок | 24 |
| 4. | Світлова та звукова сигналізація. Підбір, установка, перевірка роботи | 24 |
| 5. | Монтаж та технічне обслуговування електровимірювальних приладів | 18 |
| 6. | Електромонтажні роботи обслуговування ліній зв’язку | 24 |
| 7. | Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики | 36 |
| 8. | Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики і телемеханіки | 36 |
| 9. | технічне обслуговування і ремонт систем релейного захисту силових трансформаторів, генераторів, розподільчих пристроїв | 42 |
|  | Всього годин: | 252 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 4-го розряду | 266 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 273 |
|  | Разом: | 525 |

### І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці

Ознайомлення учнів (слухачів) з кваліфікаційними. Ознайомлення  з програмою навчання.

Загальні організаційні вимоги. Порядок одержання і здавання інструменту і пристроїв. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці (проводиться за чинними інструкціями з охорони праці  відповідно до виконуваних робіт). Загальні організаційні вимоги до безпеки. Основні види і причини виробничого травматизму. Вимоги безпеки  на конкретних робочих місцях і під час виконання окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження  травматизму.

Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, виконання штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Заземлення електроустаткування, огороджування небезпечних місць, фарбування устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.

Заходи щодо попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними протипожежними засобами гасіння.

Технічна документація, виробничі інструкції.

Тема 2. Технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Технічне обслуговування та ремонт релейного захисту електроустаткування. Визначення пошкоджень в електроустановках, нестандартний режим роботи електроустаткування. Перевірка захисту на селективність, швидкість дії, чутливість, надійність. Перевірка і складання шаф, пультів і панелей релейного захисту середньої складності за принциповими і монтажними схемами.

Технічне обслуговування та ремонт дистанційного, диференціального, теплового, газового релейного захистів. Технічне обслуговування та ремонт різних видів реле: напруги, опору, часу, струмові, вказівні, проміжні та ін. Набуття навиків стосовно вмикання реле: безпосередньо в первинне коло і через трансформатори струму і напруги. Складання схеми захисту керування  електричними  установками і сигналізацією.  Технічне обслуговування та ремонт  їх елементів. Визначення причин помилкової роботи захисту. Технологія перевірки і ремонту  проміжних реле різного призначення.

Технічне обслуговування та ремонт тиристорних контакторів. Контроль над тиристорними контакторами та іншою складною пускорегулювальною апаратурою.

Визначення і усунення несправностей вимикачів: пошкодження контактної системи коротким  замиканням  струму, через  невідповідність розривної потужності вимикача, перекриття внутрішніх і зовнішніх ізольованих деталей, поломки деталей тяг.  Ремонт масляних вимикачів з виготовленням і заміною контактів, регулювання на одночасні вимикання трьох фаз і перевіркою площини контактів. Ремонт регулювання електромагнітних та електромеханічних блокувань.

Технічне обслуговування захисних коробок і автоматичних  вимикачів. Підготовка до ремонту  апаратів керування, комутації  захисту та їх ремонт.  Ремонт апаратів ручного та автоматичного керування і захисту.

Технічне обслуговування мікропроцесорної техніки в системах захисту та управління електродвигунами. Обслуговування та  ремонт пускорегулювальної  апаратури (пости керування, контролери,  командоконтролери,  магнітні станції).

Навчально-виробничі роботи

Технічне обслуговування та ремонт релейного захисту електроустаткування. Визначення пошкоджень в електроустановках, нестандартний режим роботи  електроустаткування.  Перевірка і складання шаф, пультів і панелей релейного захисту середньої складності за принциповими і монтажними схемами.

Перевірка захисту на: селективність, швидкість дії, чутливість, надійність. Технічне обслуговування та ремонт дистанційного, диференціального, теплового, газового релейного захистів. Технічне обслуговування та ремонт різних видів реле: напруги, опору, часу, струмові, вказівні, проміжні та  ін. Вмикання реле: безпосередньо в первинне коло і через трансформатори струму і напруги. Складання схеми захисту керування  електричними  установками і сигналізацією.  Технічне обслуговування та ремонт їх елементів. Перевірка та ремонт  проміжних реле різного призначення. Технічне обслуговування та ремонт тиристорних контакторів. Контроль над  тиристорними  контакторами  та іншого складною пускорегулювальною апаратурою. Визначення і усунення несправностей вимикачів: пошкодження контактної системи коротким  замиканням  струму, через  невідповідність розривної потужності вимикача, перекриття внутрішніх і зовнішніх ізольованих деталей, поломки деталей тяг.  Ремонт масляних вимикачів з виготовленням і заміною контактів, регулювання на одночасні вимикання трьох фаз і перевіркою площини контактів. Ремонт регулювання електромагнітних та електромеханічних блокувань. Технологія ремонту пускорегулювальної апаратури  люмінесцентних ламп. Технічне обслуговування захисних коробок і автоматичних  вимикачів. Підготовка до ремонту  апаратів керування, комутації  захисту та їх ремонт.  Ремонт апаратів ручного та автоматичного керування і захисту. Технічне обслуговування мікропроцесорної техніки в системах захисту та управління електродвигунами. Обслуговування та  ремонт пускорегулювальної  апаратури (пости керування, контролери,  командоконтролери,  магнітні станції).

Тема 3. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. Підімкнення алюмінієвих і мідних жил  до затискачів апаратів.  З’єднання алюмінієвих і мідних жил проводів методом опресування. Вибір наконечників і з’єднувальних  гільз.

Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт  та кінцевих заправлень  у кабельних лініях напругою до 1000В. Виявлення місць пошкодження кабелів, вимір опору заземлення.

Технічне обслуговування  і ремонт ізоляції  кабелів. Технологія і порядок ремонту кабельних муфт. Профілактичні випробування кабельних ліній.

Кабелі з оптоволокна. Будова, особливості передавання інформації.

Навчально-виробничі роботи

З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. Підімкнення алюмінієвих і мідних жил  до затискачів апаратів.  З’єднання алюмінієвих і мідних жил проводів методом опресування. Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт  та кінцевих заправлень  у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Технічне обслуговування  і ремонт ізоляції  кабелів. Технологія і порядок ремонту кабельних муфт. Профілактичні випробування кабельних ліній. Ремонт відкритих і схованих  електропроводок. Вимоги щодо монтажу проводок і його послідовності. Прокладання безтрубних і трубних проводок та введень в арматуру й  електроустаткування. Застосування тросових проводок. Способи розмітки та  заготівлі проводів  і захисних прокладок. Приєднання відгалужень до  розподільних шаф.

Тема 4. Світлова та звукова сигналізація. Підбір, установка, перевірка

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Приклади звукової та світлової сигналізації. Підбір сигналізації, її установка та перевірка роботи.

Прокладання проводів сигналізації, способи кріплення. Маркування проводів та кабелів сигналізації. Установка приладів індикації. Монтажні роботи по з’єднуванню проводів та кабелів сигналізації. Перевірка функціонування систем сигналізації

Навчально-виробничі роботи

Підбір звукової та світлової сигналізації. Установка сигналізації та перевірка роботи. Маркування проводів та кабелів сигналізації, їх прокладання та способи кріплення. Виконання монтажних робіт по з’єднуванню проводів та кабелів сигналізації. Перевірка функціонування систем сигналізації.

Тема 5. Монтаж та технічне обслуговування електровимірювальних приладів та пристроїв

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Розгляд схем і підключення трансформаторів напруги. Їх класифікація за допустимими похибками.

Розгляд схем та підключення трансформаторів струму. Зняття характеристик намагнічування, визначення полярності виводів, визначення коефіцієнта трансформації.

Інструменти і пристрої.

Обробка кінців проводів та їх підключення до приладів.

Огляд електровимірювальних приладів та схем їх підключення. Перевірка надійності схем з’єднання і механічного кріплення. Перевірка заземлення електровимірювальних приладів.

Виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту комплектних випробувальних пристроїв для перевірки захисту й схем телеавтоматики.

Навчально-виробничі роботи

Підключення електровимірювальних приладів.

Вимірювання параметрів  електричних кіл з використання трансформаторів струму та напруги.  Зняття характеристик намагнічування, визначення полярності виводів, визначення коефіцієнта трансформації. Виконання розмітки місць встановлення приладів. Установлення приладів. Обробка кінців проводів та їх підключення до приладів. Перевірка надійності схем з’єднання і механічного кріплення. Перевірка заземлення електровимірювальних приладів.

Тема 6. Електромонтажні роботи обслуговування ліній зв’язку

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Принцип передачі і прийому інформації ліній зв’язку. Технічне обслуговування, перевірка стану апаратури зв’язку по лінія зв’язку. Виконання робіт середньої складності з ремонту і технічного обслуговування простого штативного устаткування кабельних кіл. Вимоги техніки безпеки. Інструмент контролю параметрів та режимів роботи апаратури вторинної комутації і зв’язку.

Навчально-виробничі роботи

Ознайомлення з принципами передачі і прийому інформації на лініях зв’язку.

Технічне обслуговування, перевірка стану апаратури зв’язку по лінія зв’язку. Виконання робіт середньої складності з ремонту і технічного обслуговування простого штативного устаткування кабельних кіл. Вимоги техніки безпеки. Інструмент контролю параметрів та режимів роботи апаратури вторинної комутації і зв’язку.

Тема 7. Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Технічне обслуговування і ремонт релейно-контактного управління електродвигунами. Технічне обслуговування і ремонт електроприводів із застосуванням  безконтактних керованих пристроїв.

Навчально-виробничі роботи

Технічне обслуговування і ремонт релейно-контактного управління електродвигунами. Технічне обслуговування і ремонт електроприводів із застосуванням  безконтактних керованих пристроїв.

Тема 8. Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики та телемеханіки

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Технічне обслуговування і ремонт приладів та апаратури дистанційного і автоматичного управління, пристрої сигналізації, приладів і апаратів регулювання та контролю.

Складання структурних схем автоматизації. Перевірка надійності схем з’єднання і механічного кріплення.

Технічне обслуговування і ремонт електромагнітних реле, розподільників, комутаторів. Перевірка функціонування схем.

Складання принципових схем частотних модуляторів, модемів, мультиплексорів. Перевірка схем з’єднання.

Навчально-виробничі роботи

Технічне обслуговування і ремонт приладів та апаратури дистанційного і автоматичного управління, пристрої сигналізації, прилади й апарати регулювання та контролю. Технічне обслуговування та ремонт джерел і перетворювачів електроенергії, що служать для живлення вторинних пристроїв.

Структурні схеми автоматизації. Електромагнітні реле, розподільники, комутатори. Принцип роботи, структурні схеми.

Мультиплексори.

Високочастотна апаратура. Модеми. Принципові схеми частотних модуляторів.

Функціональні схеми підключення модемів.

Тема 9. Технічне обслуговування та ремонт систем релейного захисту силових трансформаторів, генераторів, розподільчих пристроїв

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Ознайомлення з діями персоналу при технічному обслуговуванні масляних вимикачів, трансформаторів струму та напруги, розподільчих пристроїв.

Ознайомлення з діями персоналу при профілактичному огляді розподільчих пристроїв.

Виконання ремонтних робіт при виявленні пошкоджень в трансформаторах струму та напруги, масляних вимикачів, розподільчих пристроїв. Перевірка роботи автогазового реле.

Нагляд за електровимірювальними приладами.

Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, автоматики і сигналізації, випробування опору ізоляції.

Перевірка опору розтікання струму.

Технічне обслуговування і ремонт високовольтних розподільних щитів, монтаж з установленням арматури.

Навчально-виробничі роботи

Технічний огляд масляних вимикачів, трансформаторів струму та напруги, розподільчих пристроїв.

Технічний огляд і ремонт релейного захисту генераторів, перевірка і налагодження.

Технічний огляді ремонт силових трансформаторів, перевірка і налагодження.

Нагляд за електровимірювальними приладами.

Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, сигналізацією, автоматикою.

Випробування і перевірка апаратури релейного захисту, автоматики, сигналізації.

Нагляд над  пристроями заземлення.

Технічне обслуговування та ремонт високовольтних розподільних щитів, монтаж з установленням арматури.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві

Планування виробничої діяльності базового підприємства.

Шляхи інтенсифікації виробництва на підприємстві, впровадження автоматизованих виробництв та ресурсозберігальних технологій.  Планування праці та контроль  над якістю  робіт на виробничій дільниці, робочому місці. Система керування охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної  безпеки  на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

Тема 2. Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 4-го розряду.

Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 4-го розряду з дотриманням безпеки праці та пожежної безпеки.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Вимикачі – ревізія і регулювання механізмів приводу.

- Захисти газові – перевірка дії на вимкнення.

- Кабелі контрольно-сигнальні – нанесення захисних покриттів марки ІК на гуму відкритих кінців.

- Приводи електромагнітні, реле часу електромеханічні та електронні – виявлення і усунення несправностей.

- Прилади звукової і світлової сигналізації – підбір, установлення і перевірка.

- Пристрої контролю ізоляції мережі оперативного постійного струму – монтаж, перевірка.

- Реле напруги, реле струму електромеханічні та електронні  – настроювання.

- Реле схем телеавтоматики - ревізія та регулювання.

- Трансформатори струму – зняття характеристик намагнічування, визначення полярності виводів, визначення коефіцієнта трансформації.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація - Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 4-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- основи напівпровідникової техніки в межах виконуваної роботи;

- види пошкоджень в електротехнічних установках;

- умови селективності роботи захисних пристроїв;

- принципові схеми керування і сигналізації вимикачів з дистанційним приводом;

- класифікацію трансформаторів напруги за допустимими похибками;

- принцип передачі і прийому інформації по лініях електропередачі, по багатоканальних системах;

- апаратуру для перевірки захисту, принцип дії систем регулювання активної потужності, напруги, збудження;

- навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

ВМІЄ

- організовувати робоче місце;

- виконувати роботи середньої складності з ремонту й технічного обслуговування високочастотних систем РЗА, ущільнення і телемеханіки, релейних комутаторів і простого штативного устаткування кабельних кіл, телеавтоматики;

- проводити електричні перевірки диспетчерського устаткування і апаратури вторинної комутації;

- ремонтувати і регулювати реле середньої складності;

- виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту комплектних випробувальних пристроїв для перевірки захисту й схем телеавтоматики, пристроїв електромагнітної і електромеханічної блоківок, перевіряти і складати шафи, пульти й панелі релейного захисту середньої складності за принциповими і монтажними схемами.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ´ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| Електромонтажна майстерня |
| --- |
| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Інструменти |
|  | Комплект слюсарно-електромонтажного інструменту | 15 |  |  |
|  | Інструмент для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  | 5 |  |
|  | Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
|  | Кліщі універсальні |  | 1 |  |
|  | Кліщі для термічного зварювання проводів |  | 1 |  |
|  | Прес-кліщі для опресування |  | 2 |  |
|  | Пістолет будівельно-монтажний |  | 5 |  |
| 8. | Вказівники напруги |  | 2 |  |
| ІІ. Прилади вимірювальні |
| 1. | Амперметри |  | 7 |  |
| 2. | Вольтметри |  | 6 |  |
| 3. | Ізольовані і електровимірювальні кліщі |  | 1 |  |
| 4. | Ізольовані штанги |  | 1 |  |
| 5. | Лічильники активної енергії однофазні |  | 15 |  |
| 6. | Омметр |  | 5 |  |
| 7. | Універсальні вимірювальні прилади |  | 15 |  |
| 8. | Фазометр |  | 1 |  |
| 9. | Осцилограф |  | 1 |  |
| 10. | Частотомір |  | 1 |  |
|  | Інвентар |
| 1 | Діелектричний килимок |  | 15 |  |
| 2 | Окуляри захисні |  | 15 |  |
| 3 | Підставки і підкладки |  |  | за необхідністю |
| 4 | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.J.61.00-2016

(позначення стандарту)

Професія:     Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Код:               7241

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

5-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія: Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

2.Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 5-го розряду

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

технічні характеристики устаткування, що обслуговується;

принципові та монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення телеавтоматики і комутаторів;

принципові схеми захисту:

норми електричних випробувань устаткування, що обслуговується, і каналів телеавтоматики;

основні методи вимірювань, налагодження та регулювання устаткування і систем ущільнення;

конструкцію самописних і електронно-реєструючих засобів вимірювання, головну електричну схему з’єднань електростанції і режими роботи генераторів, трансформаторів, електродвигунів;

способи перемикання пристроїв захисту з одного трансформатора напруги на інший;

принцип дії і характеристики максимально струмової відсічки, максимального направленого захисту і диференціального захисту;

призначення і види дистанційних і високочастотних захистів;

основні способи виконання захисту на змінному оперативному струмі;

призначення автоматичного повторного ввімкнення (АПВ) ліній електропередачі трансформаторів та шин підстанцій, типи пристроїв АПВ;

призначення і основні вимоги до автоматичного ввімкнення резерву (АВР);

розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту;

основи електроніки, фізики, механіки і радіотехніки; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Повинен уміти:

виконувати ремонт і технічне обслуговування складної напівпровідникової апаратури РЗА, високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики, самописних та електронно-реєструючих приладів, складного живильного устаткування кабельних кіл;

складати дефектні відомості на засоби вимірювання, апаратуру релейного захисту і автоматики;

виконувати роботи з монтажу і модернізації складних релейних захистів і модернізації електротехнічного устаткування;

перевіряти і ремонтувати  електромеханічну й електронну релейну апаратуру;

проводити випробування вимірювальних трансформаторів, приводів масляних і повітряних вимикачів, випробування ізоляції вторинної комутації;

перевіряти релейні захисти генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі;

складати складні випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем автоматики і телеавтоматики і налагодження механізмів реле;

брати участь у роботі з перевірки пристроїв регулювання частоти і активної потужності, системи регулювання збудження і напруги під керівництвом інженера або майстра.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Інформація та телекомунікації. Телекомунікації (Електрозв’язок)

(КВЕД – 2010, секція - J, розділ 61).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку  5-го розряду

Загальний фонд навчального часу: 639 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 28 | 2 |
| 1.1. | Інформаційні технології | 7 | 2 |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 7 |  |
| 1.3. | Основи правових знань | 7 |  |
| 1.4. | Резерв часу | 7 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 139 |  |
| 2.1. | Спецтехнологія | 43 |  |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 13 |  |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 10 |  |
| 2.4. | Читання креслень | 8 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.6. | Телемеханіка | 30 |  |
| 2.7. | Радіоелектроніка | 20 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 435 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 162 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 273 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 609 | 2 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

5-го  розряду

1.  Кабінети

– Спеціальна технологія

– Електротехніка

- Електроматеріалознавство

– Інформаційні технології

– Охорона праці

– Технічне креслення

- Телемеханіки

- Радіоелектроніки

2. Навчально-виробнича дільниця підприємства

Примітка:

- для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 1 |
| 2 | Мережні системи та сервіс | 2 | 1 |
| 3 | Застосування системи AutoСad та системи Компас | 2 |  |
|  | Всього годин: | 7 | 2 |

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення публікацій.

Лабораторно-практична  робота

1.Створення сторінки веб-сайту. Тема: «Заклад, де я навчаюсь. Моя професія».

Тема 2. Мережні системи та сервіс

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи мережної взаємодії комп’ютерів в локальних і глобальних мережах.

Лабораторно-практична робота

1.Використання пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин. Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за напрямом професії).

Тема 3. Застосування системи Autocad та системи Компас

Елементи керування документами та кресленнями. Засоби створення

технічної документації. Засоби зміни форми документації.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Організація і оплата праці | 4 |  |
| 2 | Процес ціноутворення | 3 |  |
|  | Всього годин: | 7 |  |

Тема 1. Організація і оплата праці

Організація трудової діяльності  розрахунку заробітної плати при погодинній та відрядній формі оплати праці.

Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці.

Організація преміювання персоналу підприємства.

Тема 2.Процес ціноутворення

Економічний зміст і функції цін.

Мета ціноутворення та види цін.

Методи ціноутворення в умовах ринку.

Модифікація цін.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи спадкового права України | 2 |  |
| 2 | Основи житлового права України | 2 |  |
| 3 | Основи сімейного права України | 2 |  |
| 4 | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 7 |  |

Тема 1. Основи спадкового права України

Загальні положення про спадкування. Час місце відкриття спадщини.

Суб’єкти та об’єкти спадкування. Черги спадкоємців.

Тема 2. Основи житлового права України

Правове регулювання житлових відносин в Україні.

Особливості Житлового кодексу України.

Тема 3. Основи сімейного права України

Загальна характеристика сімейного права України та Сімейного кодексу України.

Поняття шлюбу і сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Тема 4. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа-людина-суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація всього виробничо-господарського – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Спецтехнологія»

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Перспективи розвитку електротехнічної промисловості | 1 |  |
| 2. | Технічне обслуговування та ремонт кіл вторинної комутації і зв’язку і комутаційної апаратури | 18 |  |
| 3. | Технічне обслуговування та ремонт апаратури та засобів контролю режимів роботи генераторів, трансформаторів і електродвигунів | 16 |  |
| 4. | Ремонт і налагодження апаратури вторинної комутації | 8 |  |
|  | Всього : | 43 |  |

## Тема 1. Перспективи розвитку електротехнічної промисловості

Ознайомлення  з кваліфікаційною характеристикою електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку  5-го розряду та змістом програми предмета «Спецтехнологія». Значення професії і перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника у забезпеченні високої якості виконуваних робіт.

Трудова і технологічна дисципліна.

Тема 2. Технічне обслуговування та ремонт кіл вторинної комутації  зв’язку і комутаційної апаратури

Принципові та монтажні схеми комутаційних апаратів.

Модулятори і демодулятори, їх технічні характеристики.

Підсилювачі НВЧ на лініях зв’язку та лініях електропередач високої напруги, їх технічні характеристики.

Складні схеми релейного захисту на трансформаторних підстанція. Схеми максимальної струмової відсічки, максимального направленого захисту і диференціального захисту.

Призначення і види дистанційних і високочастотних захистів, апаратура. Принципові схеми апаратури високочастотного захисту. Способи перемикання пристроїв захисту з одного трансформатора напруги на інший. Принцип дії і характеристики максимально-струмової відсічки, максимального направленого захисту і диференціального захисту. Основні способи виконання захисту на змінному оперативному струмі. Розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту.

Тема 3. Технічне обслуговування та ремонт апаратури і засобів контролю режимів роботи генераторів, трансформаторів та електродвигунів.

Конструкції самописних і електронно-реєструючих засобів вимірювання, їх технічні характеристики.

Головні електричні схеми з’єднань електростанцій.

Схеми генераторів та електричних двигунів, їх технічна характеристика, перевірка і налаштування.

Схеми диференційні, їх вивчення, складання струмових кіл, їх перевірка і налагоджування.

Релейний захист генераторів, трансформаторів, їх перевірка.

Перевірка релейного захисту повітряних і кабельних ліній електропередач високої напруги.

Перевірка роботи схеми пристроїв регулювання частоти і активної потужності в системі автоматики джерела живлення.

Тема 4. Ремонт і налагодження апаратури вторинної комутації

Пристрої автоматичного повторного ввімкнення (АПВ) і автоматичне ввімкнення резерву (АВР), їх характеристики та налагодження. Лінії електропередачі трансформаторів та шин підстанцій.

Проміжні реле всіх типів, їх технічна характеристика, налагодження і ремонт.

Реле струму, напруги, часу( розбирання, складання), їх технічна характеристика, технічний огляд і ремонт.

Основні методи вимірювань, налагодження та регулювання устаткування і систем ущільнення.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Змінний струм | 2 |  |
| 2. | Електричні вимірювання | 2 |  |
| 3. | Оптоелектронні пристрої | 2 |  |
| 4. | Інтегральні мікросхеми | 2 |  |
| 5. | Генератори електричних коливань | 2 |  |
| 6. | Використання електронних схем у системах автоматики | 3 |  |
|  | Всього: | 13 |  |

## Тема 1. Змінний струм

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності в колах змінного струму. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні  та енергетичні характеристики резонансних кіл. Визначення коефіцієнта потужності cos (.

Розрахунок активної, реактивної та повної потужності у трифазній системі.

Тема 2. Електричні вимірювання

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.

Тема 3. Оптоелектронні пристрої

Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Будова, принцип дії та схеми  увімкнення. Основні параметри та основні характеристики фотоелементів.

Фотодіоди, фототранзистори, фототиристори, оптоелектронні пари, будова, принцип дії. Основні характеристики та параметри. Маркування оптоелектронних пристроїв та галузь їх застосування.

Тема 4. Інтегральні мікросхеми (ІМС)

Визначення інтегральних мікросхем, елементи ІМС, компоненти ІМС.

Основні параметри ІМС. Інтегральні цифрові та інтегрально-аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми. Напівпровідникові ІМС. Особливості  їх конструкції та галузь застосування. Якість і надійність  інтегральних мікросхем.

Тема 5. Генератори електричних коливань

Генератори електричних коливань, генератори прямокутних та пилкоподібних імпульсів, їх схеми та основні характеристики. Високочастотний захист. Поняття  про амплітудну, частотну та імпульсну  модуляцію.

Тема 6. Використання  електронних схем у системах автоматики

Поняття про системи автоматичного регулювання. Контроль якості виробів за допомогою електронних пристроїв. Програмне управління  виробничим  процесом.

Блок-схеми автоматичних систем з електронним  пристроєм (на прикладі виробництва, де здійснюється підвищення кваліфікації робітників).

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Провідникові матеріали і вироби | 2 |  |
| 2. | Напівпровідники | 2 |  |
| 3. | Діелектрики | 2 |  |
| 4. | Магнітні матеріали | 2 |  |
| 5. | Допоміжні матеріали | 2 |  |
|  | Всього : | 10 |  |

Тема 1. Провідникові  матеріали і вироби

Класифікація і основні властивості сучасних провідникових матеріалів. Надпровідники, їх електричні, механічні характеристики та застосування. Біметали. Виготовлення біметалу. Механічні, електричні властивості біметалів, їх застосування.

Провідники  з великим питомим опором. Сплави  манганіну, константану, нікеліну і нейзілберу. Їх склад і основні властивості. Жаростійкі сплави ніхрому, фехралю і хромелю. Їх склад і властивості. Тугоплавкі матеріали на прикладі вольфраму. Структура, характеристика, застосування.

Тема 2.Напівпровідники

Загальні відомості  про напівпровідники, які застосовуються у вітчизняній та зарубіжній техніці, їх властивості. Вплив зовнішніх факторів на електропровідність напівпровідників та захист від цих факторів. Напівпровідникові хімічні з’єднання і матеріали на їх основі, їх властивості та застосування.

Тема 3.Діелектрики

Високополімерні тверді діелектрики. Класифікація, електропровідність, характеристики, сфера застосування. Поліетилен, полівінілхлорид, вініпласт, полівінілхлоридний пластикат, поліметилметакрилат (оргскло), капрон. Високополімерні нагрівостійкі діелектрики. Резольні, гліфталеві смоли, лавсан, епоксидні смоли, їх характеристики, застосування.

Електроізоляційні просочувальні сполучення для залиття, їх  відмінності від лаків. Компаунди для залиття, їх властивості, склад, вимоги до них.

Способи вимірювання електричних характеристик діелектриків.  Способи очистки та регенерації мастил, які застосовуються в електротехнічній промисловості.

Тема 4.Магнітні матеріали

Загальні відомості про сучасні магнітні матеріали.  Вплив хімічного складу і технології виготовлення на властивості магнітних матеріалів. Залежність магнітних властивостей матеріалів від процентного вмісту інших речовин.  Порошкові, металокерамічні та металопластичні магніти, їх властивості та застосування.

Тема 5. Допоміжні матеріали

Синтетичні клеї, їх види, властивості та призначення. Гумові та ебонітні матеріали і вироби з них, що застосовуються в електротехнічній промисловості. Мастильні матеріали, їх види, властивості та застосування. Прокладні та ущільнювальні матеріали.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості з машинобудівельного креслення | 1 |  |
| 2. | Основні відомості з будівельного креслення | 1 |  |
| 3. | Читання та виконання креслень і схем з професії | 6 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

## Тема 1. Основні відомості з машинобудівельного креслення

Зображення типових конструкцій виробів. Зображення ущільнювальних пристроїв. 	Зображення опорних вузлів механічних передач. Конструктивно-технологічні особливості зображення з’єднань.

Тема 2.  Основні відомості з будівельного креслення

Загальні відомості з будівельного креслення. Види будівельних креслень та їх призначення. Особливості та умовні позначення матеріалів у розрізах та частин будівель.

Читання складних креслень: промислових будівель та їх комунікаційних систем; сільськогосподарських будівель та їх комунікаційних систем (для електромонтерів з ремонту вторинної комутації та зв’язку).

Тема 3. Читання та виконання креслень і схем з професії

Загальні відомості про електричні схеми підприємства.  Призначення схем.   Правила виконання структурних і функціональних схем. Правила виконання принципових, монтажних схем та схем з’єднань.

Читання складних схем керування, автоматизації, телесигналізації підприємства, на якому електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку підвищує свою кваліфікацію.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Охорона праці»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки. | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт в електротехнічній галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Охорона праці при роботі на підприємствах. Вимоги безпеки праці до інструменту. Захисні засоби та їх призначення.

Запобіжні заходи під час проведення технічного огляду та ремонту електроустаткування.

Запобіжні заходи під час лудіння і паяння наконечників.

Правила безпеки при виконанні такелажних робіт.

Робота в несприятливих метеорологічних умовах.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони у галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Телемеханіка»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Засоби телеметрії. | 4 |  |
| 2. | Канали та лінії передачі телеметричної інформації. | 7 |  |
| 3. | Інформаційно-телеметричні системи з частотним розподілом каналів. | 9 |  |
| 4. | Інформаційно-телеметричні системи. | 10 |  |
|  | Всього: | 30 |  |

Тема 1. Засоби телеметрії.

Телеметричні датчики, та їх класифікація. Активні, пасивні датчики та комбіновані датчики.

Тема 2. Канали та лінії передачі телеметричної інформації.

Загальні відомості про канали та лінії передачі телеметричної інформації. Вимоги, що висувають до каналів передачі інформації. Норми електричних випробувань устаткування що обслуговується і каналів телеавтоматики.

Дротові лінії зв’язку. Симетричні та коаксіальні кабелі ліній зв’язку.

Варіанти передачі цифрових даних.

Тема 3. Інформаційно-телеметричні системи з частотним та тимчасовим розподілом каналів.

Принципові та монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення телеавтоматики.

Принцип частотного розподілу каналів. Структурні схеми інформаційно-телеметричних систем з частотним розподілом каналів.

Принцип тимчасового розподілу каналів. Структурні схеми інформаційно-телеметричної системи з тимчасовим розподілом каналів.  Багатоступенева комутація каналів.

Призначення та структура систем синхронізації.

Тема 4. Інформаційно-телеметричні системи.

Огляд основних систем телеметрії, що використовують в даний час.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Радіоелектроніка»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електронні підсилювачі та генератори | 10 |  |
| 2. | Випрямлячі та стабілізатори | 10 |  |
|  | Всього: | 20 |  |

Тема 1. Електронні підсилювачі та генератори.

Основні схеми типових випрямлячів. Однонапівперіодні та двонапівперіодні схеми випрямлення. Мостові схеми випрямлення. Згладжуючі фільтри.

Тема 2. Випрямлячі та стабілізатори.

Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів. Основні параметри стабілізаторів. Напівпровідникові стабілізатори постійної напруги компенсаційного типу.

Стабілізатори змінної напруги. Стабілізатори струму. Перетворювачі постійної напруги.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

# з виробничого навчання

# Професія - 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

# Кваліфікація - Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 5-го розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання на виробництві |  |
| 1. | Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці | 6 |
| 2. | Технічне обслуговування, налагодження та ремонт складного електроустаткування | 96 |
| 3. | Обслуговування та ремонт схем релейного захисту кабельних ліній високої напруги. | 60 |
|  | Всього годин: | 162 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 5-го розряду | 266 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 273 |
|  | Разом: | 435 |

І.  Виробниче навчання на виробництві

ТЕМА 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці

Ознайомлення слухачів з кваліфікаційними характеристиками професії Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку. Ознайомлення  з програмою навчання.

Загальні організаційні вимоги. Порядок одержання  та здавання інструментів та пристроїв.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці (проводиться за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці,  відповідно до виконуваних робіт). Загальні організаційні вимоги до безпеки. Основні види і причини виробничого травматизму. Вимоги безпеки на конкретних робочих місцях і під час виконання окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження  травматизму.

Інструкції з безпеки праці, пожежної безпеки і електробезпеки. Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, виконання штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Заземлення електроустаткування, огороджування небезпечних місць, фарбування устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.

Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними протипожежними засобами гасіння.

Технічна документація, виробничі інструкції.

ТЕМА 2. Технічне обслуговування, налагодження та ремонт складного електроустаткування та апаратури зв’язку

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Розбирання, капітальний ремонт, складання, встановлення та  центрування високовольтних електричних машин і електроапаратів різних типів та систем з напругою до 1000В. Налагоджування схем та усунення дефектів у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки.

Складання та обслуговування вузлів автоматичних систем освітлення.

Монтаж  типових схем релейного захисту високовольтних кабелів, та їх налагоджування.

Пристрої автоматичного регулювання режимів роботи промислового обладнання. Обслуговування, налагоджування та ремонт.

Обслуговування і ремонт систем сигналізації, блокування і автоматизації.

Технічне обслуговування і ремонт високочастотних систем ущільнення.

Налагодження систем диспетчерського автоматизованого керування виробничими процесами. Технічне обслуговування і ремонт самописних та електронно-реєструючих приладів.

Навчально-виробничі роботи

Розбирання, капітальний ремонт, складання, встановлення та  центрування високовольтних електричних машин і електроапаратів різних типів та систем з напругою до 1000В. Налагоджування схем та усунення дефектів у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки.

Обслуговування та налагоджування автоматичних систем освітлення на підприємствах.

Монтаж та ремонт релейного захисту високовольтних кабельних ліній зв’язку, перевірка їх цілісності та випробування ізоляції.

Обслуговування, налагодження та ремонт пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи промислового обладнання.

Монтаж, налагодження, обслуговування та ремонт систем сигналізації, блокувальних, автоматичних систем промислового виробництва. Технічне обслуговування і ремонт високочастотних систем ущільнення.

Налагодження та ремонт систем диспетчерського автоматизованого керування виробничими процесами. Технічне обслуговування і ремонт самописних та електронно-реєструючих приладів.

ТЕМА 3. Обслуговування та ремонт схем релейного захисту кабельних ліній високої напруги

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Перевірка і ремонт вузлів автоматики автоматизованої системи, електромеханічної і електронної релейної апаратури.

Вузли контролю режимів роботи силових трансформаторів, приводів масляних і повітряних вимикачів, їх монтаж і налагоджування.

Монтаж і модернізація складних релейних захистів. Складання складних випробувальних схем для перевірки і налагодження схем автоматики і телеавтоматики і налагодження механізмів реле. Перевірка релейних захистів генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі. Технічне обслуговування та ремонт різних типів реле. Складання дефектних відомостей на засоби вимірювання, апаратуру релейного захисту і автоматики.

Навчально-виробничі роботи

Обслуговування, налагодження та ремонт автоматизованих ліній промислової автоматики, електромеханічної і електронної релейної апаратури.

Монтаж і налагоджування вузлів контролю режимів роботи силових трансформаторів, приводів масляних і повітряних вимикачів.

Складання складних схем релейного захисту силових трансформаторів, силових трансформаторних підстанцій. Виконання робіт з монтажу і модернізації складних релейних захистів. Складання складних випробувальних схем для перевірки і налагодження схем автоматики і телеавтоматики і налагодження механізмів реле. Перевірка релейних захистів генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі. Технічне обслуговування та ремонт усіх типів реле (проміжних, реле струму, реле часу). Складання дефектних відомостей на засоби вимірювання, апаратуру релейного захисту і автоматики.

ІІ.	Виробнича практика

ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві

Планування виробничої діяльності базового підприємства.

Шляхи інтенсифікації виробництва на підприємстві, впровадження автоматизованих виробництв та ресурсо-зберігальних технологій. Планування праці та контроль за якістю робіт на виробничій ділянці, робочому місці. Система керування охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 5-го розряду

Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 5-го розряду з дотриманням безпеки праці та пожежної безпеки.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.Генератори групові, генератори виклику і задавальні – настроювання.

2. Захисти диференціальні – складання струмових кіл, перевірка і налагодження,.

3. Кола струмові – перевірка первинним струмом, зняття векторних діаграм за допомогою приладу типу ВАФ – 85.

4. Модулятори і демодулятори – ревізія і настроювання.

5. Панелі складного релейного захисту – зовнішній огляд, перевірка монтажу, виявлення і усунення дефектів монтажу.

6. Поперечні диференціальні захисти ліній електропередачі – перевірка і налагодження.

7. Пристрої автоматичного повторного ввімкнення (АПВ), автоматичного ввімкнення резерву (АВР) – налагодження.

8. Реле опору й реле потужності електромеханічні – регулювання контактної системи, усунення самоходів за струмом і напругою.

9. Реле проміжні всіх типів – налагодження і ремонт.

10. Реле прямої дії – перевірка механічної частини і регулювання.

11. Реле струму, напруги, часу розбирання, складання, регулювання, ремонт.

12. Схеми телеавтоматики – ремонт і налагодження.

13. Фільтри і загороджувачі – настроювання.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація - Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 5-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- технічні характеристики устаткування, що обслуговується;

- принципові та монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення телеавтоматики і комутаторів;

- принципові схеми захисту:

- норми електричних випробувань устаткування, що обслуговується, і каналів телеавтоматики;

- основні методи вимірювань, налагодження та регулювання устаткування і систем ущільнення;

- конструкцію самописних і електронно-реєструючих засобів вимірювання, головну електричну схему з’єднань електростанції і режими роботи генераторів, трансформаторів, електродвигунів;

- способи перемикання пристроїв захисту з одного трансформатора напруги на інший;

- принцип дії і характеристики максимально струмової відсічки, максимального направленого захисту і диференціального захисту;

- призначення і види дистанційних і високочастотних захистів;

- основні способи виконання захисту на змінному оперативному струмі;

- призначення автоматичного повторного ввімкнення (АПВ) ліній електропередачі трансформаторів та шин підстанцій, типи пристроїв АПВ;

- призначення і основні вимоги до автоматичного ввімкнення резерву (АВР);

- розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту;

- основи електроніки, фізики, механіки і радіотехніки; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

ВМІЄ

- організовувати робоче місце;

- виконувати ремонт і технічне обслуговування складної напівпровідникової апаратури РЗА, високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики, самописних та електронно-реєструючих приладів, складного живильного устаткування кабельних кіл;

- складати дефектні відомості на засоби вимірювання, апаратуру релейного захисту і автоматики;

- виконувати роботи з монтажу і модернізації складних релейних захистів і модернізації електротехнічного устаткування;

- перевіряти і ремонтувати  електромеханічну й електронну релейну апаратуру;

- проводити випробування вимірювальних трансформаторів, приводів масляних і повітряних вимикачів, випробування ізоляції вторинної комутації;

- перевіряти релейні захисти генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі;

- складати складні випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем автоматики і телеавтоматики і налагодження механізмів реле;

- брати участь у роботі з перевірки пристроїв регулювання частоти і активної потужності, системи регулювання збудження і напруги під керівництвом інженера або майстра.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ´ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| Електромонтажна майстерня |
| --- |
| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Інструменти |
|  | Комплект слюсарно-електромонтажного інструменту | 15 |  |  |
|  | Інструмент для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  | 5 |  |
|  | Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
|  | Кліщі універсальні |  | 1 |  |
|  | Кліщі для термічного зварювання проводів |  | 1 |  |
|  | Прес-кліщі для опресування |  | 2 |  |
|  | Пістолет будівельно-монтажний |  | 5 |  |
| 8. | Вказівники напруги |  | 2 |  |
| ІІ. Прилади вимірювальні |
| 1. | Амперметри |  | 7 |  |
| 2. | Вольтметри |  | 6 |  |
| 3. | Ізольовані і електровимірювальні кліщі |  | 1 |  |
| 4. | Ізольовані штанги |  | 1 |  |
| 5. | Лічильники активної енергії однофазні |  | 15 |  |
| 6. | Омметр |  | 5 |  |
| 7. | Універсальні вимірювальні прилади |  | 15 |  |
| 8. | Фазометр |  | 1 |  |
| 9. | Осцилограф |  | 1 |  |
| 10. | Частотомір |  | 1 |  |
|  | Інвентар |
| 1 | Діелектричний килимок |  | 15 |  |
| 2 | Окуляри захисні |  | 15 |  |
| 3 | Підставки і підкладки |  |  | за необхідністю |
| 4 | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.J.61.00-2016

(позначення стандарту)

Професія:     Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Код:               7241

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

6-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія: Електромонтер з ремонту вторинної комутації і зв’язку

2.Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації і зв’язку 6-го розряду

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

керівні вказівки з налагодження, ремонту, перевірки і експлуатації складної апаратури релейного захисту і автоматики, кіл вторинної комутації;

принцип дії захистів з високочастотним блокуванням;

загальні знання про симетричні і несиметричні короткі замикання, поняття про розрахунок струмів короткого замикання;

участь у знятті й побудові характеристик релейних захистів і векторних діаграм;

про навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Повинен уміти:

виконувати особливо складні роботи з технічного обслуговування нового та нестандартного устаткування з електричним і механічним регулюванням;

складати монтажні схеми і проводити роботи з монтажу, настроювання і регулювання системи ущільнення і апаратури телеавтоматики;

ремонтувати електронну апаратуру, складні захисні пристрої автоматики і телемеханіки, перевірну апаратуру;

обслуговувати і ремонтувати комплектні пристрої для перевірки релейного захисту й автоматики;

проводити технічне обслуговування і ремонт квазіелектронних автоматичних телефонних станцій і засобів пересувного ультракороткохвильового радіозв’язку;

перевіряти особливо складні релейні захисти і пристрої автоматики під керівництвом інженера або майстра.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Інформація та телекомунікації. Телекомунікації (Електрозв’язок)

(КВЕД – 2010, секція - J, розділ 61).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація: електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку  6-го розряду

Загальний фонд навчального часу: 441 година

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 28 | 1 |
| 1.1. | Інформаційні технології | 6 | 1 |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.3. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.4. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 111 |  |
| 2.1. | Спецтехнологія | 36 |  |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 18 |  |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 10 |  |
| 2.4. | Читання креслень | 10 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.6. | Електричний зв’язок | 22 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 265 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 132 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 411 | 1 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

6-го  розряду

1.  Кабінети

– Спеціальна технологія

– Електротехніка

- Електроматеріалознавство

– Інформаційні технології

– Охорона праці

– Технічне креслення

- Телемеханіки

- Радіоелектроніки

2. Навчально-виробнича дільниця підприємства

Примітка:

- для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Розвиток інформаційних технологій | 3 |  |
|  | Застосування системи Autocard та системи Компас | 3 | 1 |
|  | Всього годин: | 6 | 1 |

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища даних. WAP-технології. Цифрові технології.

Тема 2. Застосування системи Autocard та системи Компас

Системи об’ємного проектування. Об’ємні моделі. Створення креслень за допомогою Autocard та системи Компас. Засоби створення технічної документації.

Система Autocart та система Компас. Застосування цих систем для проектування технологічної документації. Дистанційний контроль.

Лабораторно-практична робота

1.Створення креслень за допомогою Autocard та системи Компас.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи організації управління підприємством | 3 |  |
| 2 | Бізнес – планування на підприємстві | 2 |  |
| 3 | Інвестиції | 1 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Основи організації управління підприємством

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці. Методи управління  підприємством.

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

Тема 2. Бізнес – планування на підприємстві

Бізнес – планування в сучасних умовах ринку. Підготовка та розробка бізнес – плану, зміст і структура.

Методика складання бізнес – плану підприємницької діяльності.

Тема 3. Інвестиції

Поняття інвестицій їх склад, структура. Види і характеристика інвестицій.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

# з предмета «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Сімейне законодавство України | 3 |  |
| 2 | Спадкове законодавство України | 3 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Сімейне законодавство України

Права і обов’язки батьків і дітей.  Правове положення дитини за сімейним законодавством.

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми.

Спільна власність подружжя, види.

Тема 2. Спадкове законодавство України

Спадкоємство за законом та заповітом. Обов’язкова частина у  спадку. Секретний заповіт. Спадкування за правом представлення.

Здійснення права на спадкування – прийняття та відмова від спадщини, перерозподіл.

Спадковий договір.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Спецтехнологія”

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. Перспективи розвитку електротехнічної промисловості | 1 |  |
| 2. | Технічне обслуговування і ремонт кіл вторинної комутації і зв’язку | 10 |  |
| 3. | Технічне обслуговування і ремонт систем автоматики і телемеханіки у лініях електропередач | 8 |  |
| 4. | Технічне обслуговування і ремонт регулювання ліній напругою 110 – 750 кВ | 15 |  |
| 5. | Нормативно-правові акти, технічна документація з налагодження, ремонту, перевірки і експлуатації складної апаратури релейного захисту і автоматики, кіл вторинної комутації. | 2 |  |
|  | Всього : | 36 |  |

## Тема1. Вступ. Перспективи розвитку електротехнічної промисловості

Ознайомлення  з кваліфікаційною характеристикою електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку  6-го розряду та змістом програми предмета “Спецтехнологія”. Значення професії і перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника у забезпеченні високої якості виконуваних робіт.

Трудова і технологічна дисципліна.

Тема 2. Технічне обслуговування та ремонт кіл вторинної комутації і зв’язку

Складання монтажних схем і виконання робіт з монтажу, налагоджування та регулювання систем ущільнення і апаратури телеавтоматики.

Нове і нестандартне устаткування з електричним та механічним регулюванням.

Електронна апаратура, складні захисні пристрої автоматики і телемеханіки. Перевірка апаратури.

Квазіелектронні автоматичні телефонні станції. Засоби пересувного ультра короткохвильового радіозв’язку.

Тема 3. Технічне обслуговування і ремонт систем автоматики і телемеханіки у лінія електропередач

Симетричні і несиметричні короткі замикання. Розрахунки струмів короткого замикання.

Характеристика релейних захистів, векторні діаграми.

Електромеханічні реле всіх типів. Їх перевірка, регулювання механічних частин.

Реле частоти всіх типів.  Перевірка, налагоджування.

Тема 4. Технічне обслуговування і ремонт ліній напругою 110 – 750 кВ

Захисти дистанційних ліній напругою 110 – 750кВ.

Захисти диференціально-фазні ліній електропередач напругою 110-750 кВ.

Високочастотні канали телеавтоматики. Їх оброблювання і настроювання.

Диференційні захисти генераторів. Основні налагоджувальні і перевірочні роботи.

Схеми захисту автоматики. Перевірка взаємодії реле.

Тема 5. Нормативно-правові акти, технічна документація з налагодження, ремонту, перевірки і експлуатації складної апаратури релейного захисту і автоматики, кіл вторинної комутації.

Нормативно-правові акти, технічна документація з налагодження, ремонту, перевірки і експлуатації складної апаратури релейного захисту і автоматики, кіл вторинної комутації.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки ”

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Змінний струм | 5 |  |
| 2. | Інтегральні мікросхеми | 7 |  |
| 3. | Використання електронних схем у системах автоматики | 6 |  |
|  | Всього : | 18 |  |

## Тема 1. Змінний струм

Синусоїдальні струми і напруги в комплексній формі, опори, провідність, потужність. Розрахунок електричних кіл змінного струму.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та не лінійні кола змінного струму.

Тема 2. Інтегральні мікросхеми

Великі інтегральні схеми (ВІС). Сфера їх застосування. Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС. Принцип роботи ВІС.

Тема 3. Використання електронних схем у системах автоматики

Електронні обчислювальні машини. Можливість використання електронних обчислювальних машин в управлінні технологічними процесами.

Застосування мікропроцесорної техніки  в телемеханіці

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “ Електроматеріалознавство ”

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електротехнічні матеріали | 2 |  |
| 2. | Провідникові матеріали | 2 |  |
| 3. | Напівпровідники | 2 |  |
| 4. | Електроізоляційні матеріали | 2 |  |
| 5. | Допоміжні матеріали | 2 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Електротехнічні матеріали

Електротехнічна продукція та нові технічні матеріали вітчизняного та зарубіжного виробництва, їх характеристики та застосування.

Тема 2.  Провідникові матеріали

Провідники високої провідності. Провідникові матеріали надвисокої нагрівостійкості. Матеріали для тонко- і товстоплівкових елементів інтегральних мікросхем. Провідникові матеріали і пасти. Резистентні матеріали і пасти. Сучасні провідникові матеріали та вироби, їх характеристики та застосування.

Тема 3. Напівпровідники

Складні напівпровідникові композиції, їх застосування. Матеріали для легування напівпровідників і створення електродних виводів.

Тема 4. Електроізоляційні матеріали

Класифікація електроізоляційних матеріалів, їх види, призначення та застосування. Термореактивні і термопластичні електроізоляційні матеріали, їх призначення та застосування.

Діелектричні матеріали і пасти, які застосовуються в інтегральних мікросхемах. Сучасні діелектричні матеріали з використанням скла, кераміки та фарфору, їх характеристики та галузі застосування.

Тема 5. Допоміжні матеріали

Сучасні абразивні та інші матеріали, які застосовуються для зачищення електричних контактів, їх класифікація, види. Класифікація синтетичних клеїв, що застосовуються в електротехнічній промисловості. Синтетичні клеї, їх види, властивості, призначення та застосування. Композиційні матеріали, їх склад та призначення.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Читання креслень ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Читання та виконання схем з професії | 10 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Читання та виконання схем  з професії

Читання та виконання надскладних електричних схем керування, автоматизації, сигналізації, телекерування та телесигналізації підприємства.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Охорона праці ”

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки. | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Тема 2. Основи безпеки праці в електротехнічній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт в електротехнічній галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації обладнання та устаткування, що використовується  для виконання ремонтних робіт. Охорона праці при роботі на підприємствах. Вимоги безпеки праці до інструменту. Захисні засоби та їх призначення.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт технічного обслуговування та ремонту електроустаткування. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для місця електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони у галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Електричний зв’язок”

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Квазіелектронні АТС | 8 |  |
| 2. | Комутаційні системи та з’єднувальні тракти | 8 |  |
| 3. | Технічне обслуговування та ремонт АТС | 6 |  |
|  | Всього : | 22 |  |

Тема 1. Квазіелектронні АТС.

Загальні відомості по структурі квазіелектронних АТС. Схеми АТС з централізованим керуванням. Алгоритм роботи АТС

Функціональні схеми нині діючих квазіелектронних АТС. Процедури встановлення з’єднань. Внутрішньостанційні з’єднання, вихідні, вхідні та транзитні з’єднання.

Тема 2 Комутаційні системи та з’єднувальні тракти.

Оснонві комутаційні елементи – різновиди, призначення, характеристика. Фериди. Герконові реле. Однообмоточні та багатообмоточні геконові реле. Багатократні феритові з’єднувачі.

Принцип побудови комутаційних блоків нині діючих квазіелектронних АТС. Різновиди з’єднувальних трактів, та принципи їх роботи.

Тема 3. Технічне обслуговування та ремонт АТС.

Планове та позапланове технічне обслуговування АТС. Ремонт станційного обладнання.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія -7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація  - електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 6-го розряду

# Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Виробниче навчання на виробництві |  |
| 1. | Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці | 6 |
| 2. | Технічне обслуговування, налагодження та ремонт нового і нестандартного устаткування з електричним і механічним регулюванням на підприємстві електроустаткування | 126 |
|  | Всього: | 132 |
|  | 1.2. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 6-го розряду | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього: | 133 |
|  | Разом: | 265 |

#### І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці

Ознайомлення слухачів з кваліфікаційними характеристиками професії “Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку ”. Ознайомлення  з програмою навчання.

Загальні організаційні вимоги. Порядок одержання та здавання інструменту і пристроїв. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці (проводиться за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт). Загальні організаційні вимоги до безпеки. Основні види і причини  виробничого травматизму. Вимоги безпеки  на конкретних робочих місцях і під час виконання окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження  травматизму.

Інструкції з безпеки праці, пожежної безпеки і електробезпеки. Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, виконання штучного дихання  та зовнішнього масажу серця.

Заземлення електроустаткування, огороджування небезпечних місць, фарбування устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.

Заходи щодо попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними протипожежними засобами гасіння.

Технічна документація, виробничі інструкції.

Тема 2. Технічне обслуговування, налагодження та ремонт надскладного електроустаткування

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи

Складання монтажних схем, проведення робіт з монтажу, настроювання і регулювання системи ущільнення і апаратури телеавтоматики. Налагодження основних вузлів схем первинної і вторинної комутації та дистанційного керування. Перевірка роботи блоків автоматики.

Налагодження і обслуговування електричних самописних та електронних  приладів, надскладних дистанційних захисних пристроїв автоматичного вмикання резерву.  Вибір і застосування інтегральних логічних схем.

Технічне обслуговування і ремонт квазіелектронних автоматичних телефонних станцій і засобів пересувного ультракороткохвильового радіозв’язку.

Стендова перевірка коефіцієнта трансформації вимірювальним трансформатором.

Кабельні лінії у спеціальних трубопроводах. Технічне обслуговування та ремонт.

Навчально-виробничі роботи

Складання монтажних схем, проведення робіт з монтажу, настроювання і регулювання системи ущільнення і апаратури телеавтоматики. Обслуговування виробничих процесів на промислових підприємствах з надскладними схемами первинної і вторинної комутацій та дистанційного керування.

Перевірка класів точності вимірювальних трансформаторів, визначення Налагодження і обслуговування електричних самописних та електронних  приладів, надскладних дистанційних захисних пристроїв автоматичного вмикання резерву, а також складних схем із застосуванням  напівпровідникових установок на транзисторних та логічних елементах.

Технічне обслуговування і ремонт квазіелектронних автоматичних телефонних станцій і засобів пересувного ультракороткохвильового радіозв’язку.

Вимірювання коефіцієнта трансформації вимірювальним трансформатором.

Ремонт, монтаж та демонтаж кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, що  заповнені мастилом чи газом під тиском.

ІІ. Виробнича практика

ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві

Планування виробничої діяльності базового підприємства.

Шляхи інтенсифікації виробництва на підприємстві, впровадження автоматизованих виробництв та ресурсо-зберігальних технологій. Планування праці та контроль за якістю робіт на виробничій ділянці, робочому місці. Система керування охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв’язку складністю 6-го розряду

Самостійне виконання робіт електромонтера з ремонту вторинної комутації і зв’язку  складністю 6-го розряду з дотриманням безпеки праці та пожежної безпеки.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Захисти дистанційні ліній електропередачі напругою 110 – 750 кВ – технічне обслуговування і ремонт.

- Захисти диференціально-фазні ліній електропередачі напругою 110 – 500 кВ – технічне обслуговування і ремонт.

- Канали високочастотні телеавтоматики – оброблювання і настроювання.

- Поперечні диференціальні захисти генераторів – налагодження і перевірка під керівництвом інженера.

- Пристрої комплектні випробувальні для перевірки захистів – ремонт і технічне обслуговування.

- Реле електромеханічні всіх типів – перевірка і регулювання механічної частини.

- Реле частоти всіх типів – перевірка і настроювання електричних характеристик.

- Схеми захисту і автоматики – перевірка взаємодії реле.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7241 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Кваліфікація - електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 6-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- керівні вказівки з налагодження, ремонту, перевірки і експлуатації складної апаратури релейного захисту і автоматики, кіл вторинної комутації;

- принцип дії захистів з високочастотним блокуванням;

- загальні знання про симетричні і несиметричні короткі замикання, поняття про розрахунок струмів короткого замикання;

- участь у знятті й побудові характеристик релейних захистів і векторних діаграм;

- про навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

ВМІЄ

- організовувати робоче місце;

- виконувати особливо складні роботи з технічного обслуговування нового та нестандартного устаткування з електричним і механічним регулюванням;

- складати монтажні схеми і проводити роботи з монтажу, настроювання і регулювання системи ущільнення і апаратури телеавтоматики;

- ремонтувати електронну апаратуру, складні захисні пристрої автоматики і телемеханіки, перевірну апаратуру;

- обслуговувати і ремонтувати комплектні пристрої для перевірки релейного захисту й автоматики;

- проводити технічне обслуговування і ремонт квазіелектронних автоматичних телефонних станцій і засобів пересувного ультракороткохвильового радіозв’язку;

- перевіряти особливо складні релейні захисти і пристрої автоматики під керівництвом інженера або майстра.

## ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ´ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Інструмент |
| 1. | Комплект слюсарно-електромонтажного інструменту | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  | 5 |  |
| 3. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
| 4. | Кліщі універсальні |  | 5 |  |
| 5. | Кліщі для термічного зварювання проводів |  | 5 |  |
| 6. | Прес-кліщі для опресування |  | 10 |  |
| 7. | Машина електрична свердлувальна з подвійною ізоляцією діаметром 6 мм |  | 5 |  |
| 8. | Машина електрична свердлувальна з подвійною ізоляцією діаметром 9 мм |  | 5 |  |
| 9. | Машина електрична свердлувальна з подвійною ізоляцією діаметром 14 мм |  | 5 |  |
| 10. | Пістолет будівельно-монтажний |  | 5 |  |
| 11. | Електрогайковерт з подвійною ізоляцією |  | 2 |  |
| 12. | Електромолоток з подвійною ізоляцією |  | 2 |  |
| 14. | Електроножиці |  | 2 |  |
| 15. | Ізоляційні штанги |  | 2 |  |
| 16. | Ізоляційні кліщі |  | 2 |  |
| 17. | Вказівники напруги |  | 2 |  |
| ІІ. Прилади вимірювальні |
| 1. | Амперметри |  | 30 |  |
| 2. | Вольтметри |  | 30 |  |
| 3. | Ізольовані і електровимірювальні кліщі |  | 2 |  |
| 4. | Ізольовані штанги |  | 2 |  |
| 5. | Лічильники активної енергії однофазні |  | 15 |  |
| 6. | Лічильник активної енергії трифазний |  | 15 |  |
| 7. | Лічильник реактивної енергії трифазний |  | 5 |  |
| 8. | Мегомметри (різні) |  | 3 |  |
| 9. | Омметр |  | 5 |  |
| 10. | Універсальні вимірювальні прилади |  | 15 |  |
| 11. | Фазометр |  | 1 |  |
| 12 | Осцилограф |  | 1 |  |
| 12. | Частотомір |  | 1 |  |

Література

- Столлингс В. Беспрводные линии связи и сети.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 640 с.

- В.В. Крухмалев. Цифровые системи передачи информации: навч. посібник / В.В. Крухмалев,  В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов / - Москва 2007. – 350 с.

- Гребешков А.Ю. Сеть управления електросвязью. – Самара, 1998. – 18 с.

- Слепов Н.Н. Современные технологи цифрових оптоволоконных сетей связи.  – М.: Радио и связь, 2000. – 468 с.

- Шмалько А.В. Цифровые сети святи: основы планирования и построения. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 318 с.

- Гордиенко В.Н., Запорощенко Е.К. Современные высокоскоростные цифровые телекоммуникационные системы. Ч.7.  Основы построения сетей управления телекоммуникациями (TMN). – М.: МТУСИ. 2003. – 49 с.

- Цифровые и аналоговые системы передачи / В.И.Иванов, В.Н. Гордиенко, Г.Н. Попов и др. – М.: Горячая линия. Телеком, 2003. – 286 с.

- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / В.В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов и др. ; Под ред. В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева. – М.: Горячая линия – Телеком. 2004. – 510 с.

- Баева Н.Н. Многоканальная связь и РЛЛ. – М.: Радио и связь, 1988. – 312 с.

- Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / В.В. Шахгильдян, В.Б. Козырев, А.А. Ляховкин и др.: Под ред. В.В. Шахгильдяна . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 2003. – 506 с.

- Системы мобильной связи: Учебное пособие для вузов / В.П. Ипатов, В.К. Орлов, И.М. Самойлов, В.Н. Смирнов; под. ред. В.П. Ипатова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 272 с.

- Телевидение: Учебник для вузов / В.Е. Джакония, А.А. Гоголь, Я.В. Друзин и др.; Под ред. В.Е. Джакони 4-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия – Телеком. 2007. – 616 с.

- Прием телевидения и радиовещания со спутников / Д.Ю. Бэм, М.Е. Ильченко и др. – М.: Радио и связь, 1993. – 216 с.

- Системы спутниковой связи: Учебное пособие для вузов / А.М. Бонч-Бруевич, В.Л. Баков, Л.Я. Кантор и др. / Под. ред. Л.Я. Кантора – М.: Радио и связь, 1992. – 224 с.

- Грязин Г.Н. Системы прикладного телевидения: Учебное пособие для вузов. – СПб.: Политехника, 2000 – 277 с.

- Хохлов Б.Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров. – М.: Радио и связь, 1992. – 368 с.

- В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников. Основи охорони праці. – Вид. 2–е, стереотипнее. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.

- Александров А.Г. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.

- Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков и др.: Под ред. А.В. Голомедова. – М.: Радио и связь, 1989. – 640 с.

- Шнховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и элетроснабжению – М.: Форум: Инфра-М, 2006. – 136 с.

- Енергетичні ресурси та потоки. За заг. ред.А.К. Шидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2003. – 420 с.

- Розен В.П. Використання внутрішніх резервів технологічних процесів при керуванні режимами електроспоживання промислових підприємств / В.П. Розен, М.В. Прокопець / Автоматизація виробничих процесів: Всеукр. Наук.-техн. Журн. – 2006. - №1(5)

- Гордеев В.И. Регулирование максимума загрузки промишленных електрических сетей. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 184 с.

- Черемісін М.М., Зубко В.М. Автоматизація обліку та управління електроспоживанням: Посібник для вищих навчальних закладів. – Харків: Факт, 2005.

- Карташевський В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.Н., Сети подвижной связи – М.: Эко-Трендз, 2001. – 430 с.

- Системы цифрового телевидения и радиовещания / Под ред. Н.С. Мамаева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 254 с.

- Электрические измерения / Под ред. В.Н. Малиновского – М.: Энергия 1981. – 286 с.

- Принц М.В., Цимбалістий В.М. Електричні мережі. Монтаж, обслуговування та ремонт / М.В. Принц, В.М. Цимбалістий. – Львів, 2003. – 300 с.

- Принц М.В. Трансформатори: монтаж, обслуговування та ремонт. – Львів, Оріяна-Нова, 2007 – 184 с.

- Гуржій А.М. електричні і радіотехнічні вимірювання. Київ, вид. Оріяна-Нова, 2002 – 287 с.

- Гуревич Б.М. Справочник по електронике для молодого рабочего. Москва, 1987. – 272 с.

- Гуржій А.М. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручн. Для учнів проф.-техн. Навч. Закладів / А.М. Гуржій, А.М. Сільвестров, Н.І. Поворознюк. – К.: Форум, 2002. – 382 с.

- Гуревич Б.М. Справочник по електронике для молодого рабочего. Москва, 1987. – 272 с.

- Гитлиц М.В. Теоретические основы многоканальной святи. – М.: Радио и связь, 1985. – 248 с.

- Оптические системы передачи / Б.В. Скворцов, И.В. Иванов, В.В. Крухмалев и др. Под ред. В.И. Иванова – М.: Радио и свіязь, 1994. – 416 с.

- Алексеев Е.Б. Основы технической эксплуатации современных волокно-оптических систем передачи. – М.: ИПК; МТУСИ, 1998. – 195 с.

- Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. – М.: сайру Систем, 1999. – 671 с.

- Кириллов В.И. Многоканальние системы передачи. – М.: Новоезнание, 2002. – 751 с.

- Справочник електромонтера. Том . За ред. Горенштейн М.Д. Издательство: Западно-сибирское книжное издательство, 1983. – 304 с.

- Справочник по автоматическим выключателям / И. С. Сачирова, С.А. Жданова, Т.Н. Давыдова, Н.А. Калинкина, Л.Е. Чернякова / – М.: Информэлектро, 1996. – 236 с.

- Зарубежные телевизоры на популярных микросхемах. Практическое пособие по ремонту. – М.: Солон-Пресс, 2003. – 296 с.

- А.А. Коннов. Современные видеопроцесооры. – М.: Додэка, 2000. – 198 с.

- А.Е. Пескин, Д.В. Войцеховский, А.А. Коннов. Современные зарубежные цветные телевизоры: видеопроцессоры и декодеры цветности. Справочное пособие. 2-е издание, исправленное. Под общей редакцией А.Е. Пескина. – М.: Горячая линия – Телеком. Радио и связь, 1990. – 228 с.

- Микросхемы для современных импортных телевизоров. Энциклопедия ремонта. – Выпуск . – М.: Додэка, 1997. – 288 с.

- А.Е. Пескин. Телевизоры зарубежных фирм. Устройство, регулировка, ремонт.  / Пескн А.Е., Коннов А.А. – М.: Солон, 1998. – 208 с.

- Назаров А.В. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс. – СПб.: Наука и техника, 2007. – 672 с.

- Портнов Л.Н. Телемеханика: учебное пособие для студентов вузов спец. «Автоматика и телемеханика», 1993. – 423 с.

- Митюшкин К.Г. Погрешность передачи телеизмерений в многоуровневых системах диспетчерского управления. – Электричество, 1980. – 265 с.

- Катков Ф.А.  Телеуправление. Харьковская книжная типография «Коммунист». Киев 1967. – 370 с.

- Бурденков Г.В. Автоматика, телемеханика и передача данных в энергосистемах: Учебник для техникумов / Г.В. Бурденков, А.И. Малышев, Я.В. Лурье. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 366 с.

| ЗМІСТ |
| --- |
| № з/п | Назва документа | Сторінки |
| 1 | Аркуш погодження |  |
| 2 | Авторський колектив |  |
| 3 | Загальні положення щодо реалізації ДCПТО |  |
| 4 | ДСПТО 7241.J.61.00-2016 з професії електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку (2 розряд) |  |
| 4.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку 2-го розряду |  |
| 4.2 | Типовий навчальний план |  |
| 4.3 | Перелік кабінетів, лабораторій |  |
| 4.4 | Типова навчальна програма з предмету «Інформаційні технології» |  |
| 4.5 | Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 4.6 | Типова навчальна програма з предмету «Основи правових знань» |  |
| 4.7 | Типова навчальна програма з предмету «Правила дорожнього руху» |  |
| 4.8 | Типова навчальна програма з предмету «Спецтехнологія» |  |
| 4.9 | Типова навчальна програма з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 4.10 | Типова навчальна програма з предмету «Електроматеріалознавство» |  |
| 4.11 | Типова навчальна програма з предмету «Читання креслень» |  |
| 4.12 | Типова навчальна програма з предмету «Допуски та технічні вимірювання» |  |
| 4.13 | Типова навчальна програма з предмету «Електричний зв'язок» |  |
| 4.14 | Типова навчальна програма з предмету «Охорона праці» |  |
| 4.15 | Типова навчальна програма з предмету «Телемеханіка» |  |
| 4.16 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 4.17 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 4.18 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 5 | ДСПТО 7241.J.61.00-2016 з професії електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку (3 розряд) |  |
| 5.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією електромонтер вторинної комутації та зв’язку 3-го розряду |  |
| 5.2 | Типовий навчальний план |  |
| 5.3 | Перелік кабінетів, лабораторій |  |
| 5.4 | Типова навчальна програма з предмету «Інформаційні технології» |  |
| 5.5 | Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 5.6 | Типова навчальна програма з предмету «Основи правових знань» |  |
| 5.7 | Типова навчальна програма з предмету «Спецтехнологія» |  |
| 5.8 | Типова навчальна програма з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 5.9 | Типова навчальна програма з предмету «Електроматеріалознавство» |  |
| 5.10 | Типова навчальна програма з предмету «Читання креслень» |  |
| 5.11 | Типова навчальна програма з предмету «Охорона праці» |  |
| 5.12 | Типова навчальна програма з предмету «Електричний зв'язок» |  |
| 5.13 | Типова навчальна програма з предмету «Телемеханіка» |  |
| 5.14 | Типова навчальна програма з предмету «Радіоелектроніка» |  |
| 5.15 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 5.16 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 5.17 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 6 | ДСПТО 7241.J.61.00-2016 з професії електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку (4 розряд) |  |
| 6.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією електромонтер вторинної комутації та зв’язку 4-го розряду |  |
| 6.2 | Типовий навчальний план |  |
| 6.3 | Перелік кабінетів, лабораторій |  |
| 6.4 | Типова навчальна програма з предмету «Інформаційні технології» |  |
| 6.5 | Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 6.6 | Типова навчальна програма з предмету «Основи правових знань» |  |
| 6.7 | Типова навчальна програма з предмету «Спецтехнологія» |  |
| 6.8 | Типова навчальна програма з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 6.9 | Типова навчальна програма з предмету «Електроматеріалознавство» |  |
| 6.10 | Типова навчальна програма з предмету «Читання креслень» |  |
| 6.11 | Типова навчальна програма з предмету «Охорона праці» |  |
| 6.12 | Типова навчальна програма з предмету «Електричний зв'язок» |  |
| 6.13 | Типова навчальна програма з предмету «Телемеханіка» |  |
| 6.14 | Типова навчальна програма з предмету «Радіоелектроніка» |  |
| 6.15 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 6.16 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 6.17 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 7 | ДСПТО 7241.J.61.00-2016 з професії електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку (5 розряд) |  |
| 7.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією електромонтер вторинної комутації та зв’язку 5-го розряду |  |
| 7.2 | Типовий навчальний план |  |
|  | Перелік кабінетів, лабораторій |  |
| 7.3 | Типова навчальна програма з предмету «Інформаційні технології» |  |
| 7.4 | Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 7.5 | Типова навчальна програма з предмету «Основи правових знань» |  |
| 7.6 | Типова навчальна програма з предмету «Спецтехнологія» |  |
| 7.7 | Типова навчальна програма з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 7.8 | Типова навчальна програма з предмету «Електроматеріалознавство» |  |
| 7.9 | Типова навчальна програма з предмету «Читання креслень» |  |
| 7.10 | Типова навчальна програма з предмету «Охорона праці» |  |
| 7.11 | Типова навчальна програма з предмету «Телемеханіка» |  |
| 7.12 | Типова навчальна програма з предмету «Радіоелектроніка» |  |
| 7.13 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 7.14 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 7.15 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 8 | ДСПТО 7241.J.61.00-2016 з професії електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку (6 розряд) |  |
| 8.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією електромонтер вторинної комутації та зв’язку 6-го розряду |  |
| 8.2 | Типовий навчальний план |  |
| 8.3 | Перелік кабінетів, лабораторій |  |
| 8.4 | Типова навчальна програма з предмету «Інформаційні технології» |  |
| 8.5 | Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 8.6 | Типова навчальна програма з предмету «Основи правових знань» |  |
| 8.7 | Типова навчальна програма з предмету «Спецтехнологія» |  |
| 8.8 | Типова навчальна програма з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 8.9 | Типова навчальна програма з предмету «Електроматеріалознавство» |  |
| 8.10 | Типова навчальна програма з предмету «Читання креслень» |  |
| 8.11 | Типова навчальна програма з предмету «Охорона праці» |  |
| 8.12 | Типова навчальна програма з предмету «Електричний зв'язок» |  |
| 8.13 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 8.14 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 8.15 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 9 | Список рекомендованої літератури |  |
| 10 | Зміст |  |

Авторський колектив

Лопата Микола Петрович - директор ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти», викладач вищої категорії

Слюсар Ірина Володимирівна – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти», викладач вищої категорії

Лопата Олексій Миколайович – старший майстер ДПТНЗ «Переяслав- Хмельницький центр професійно-технічної освіти», викладач другої категорії

Юрченко Тетяна Володимирівна – методист ДПТНЗ «Переяслав- Хмельницький центр професійно-технічної освіти», викладач вищої категорії

Герасименко Сергій Олександрович - викладач спецпредметів ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Лічманюк Степан Павлович – майстер виробничого навчання І категорії ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Лега Наталія Миколаївна - майстер виробничого навчання ІІ категорії ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Яковенко Тетяна Михайлівна - майстер виробничого навчання І категорії ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Рецензент Васенко Василь Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки ДПНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Літературний редактор

Капшук Валентина Сергіївна – викладач І категорії ДПТНЗ «Переяслав- Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Технічний редактор

Декало Олександр Васильович – викладач спецпредметів ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти», викладач другої категорії

Керівники  проекту

Кучинський Микола Сигізмундович – директор департаменту професійної освіти;

Паржницький Віктор Валентинович –   начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач сектору прогнозування потреб у  професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

| Шнюкова Ірина Вадимівна Зубець Валентина Олексіївна | науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області |
| --- | --- |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-41-16.