# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7111.В.07.10-2016

(позначення стандарту)

# Професія :		Люковий (гірничі роботи)

# Код:				7111

# Кваліфікація:		люковий (гірничі роботи) 2, 3, 4, 5, 6-го  розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 31.08.2016 №1053

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7111.В.07.10-2016

(позначення стандарту)

# Професія :		Люковий (гірничі роботи)

# Код:				7111

# Кваліфікація:	люковий (гірничі роботи) 2, 3, 4, 5, 6-го  розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації)  робітників з професії Люковий (гірничі роботи) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд становить 448 годин, на 3 розряд – 284 години, 4 розряд – 284 години, 5 розряд – 256 годин, 6 розряд – 239 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики слухача складені на основі  кваліфікаційної характеристики професії Люковий (гірничі роботи) (Випуск 5 «Гірничорудна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. № 28), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7, 9 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент –  20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний  контроль  знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну  атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у гірничодобувній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичне навчання. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається свідоцтво встановленого зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7111.В.07.10-2016

(позначення стандарту)

# Професія :		Люковий (гірничі роботи)

# Код:				7111

# Кваліфікація:		люковий (гірничі роботи)  2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія:  7111 Люковий (гірничі роботи)

- Кваліфікація:  люковий (гірничі роботи) 2-го розряду

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

способи запобігання пошкоджень канату, зчіпних пристроїв та вагонеток;

схему транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується;

профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

встановлену сигналізацію;

основні властивості, сорти та допустиму грудкуватість корисних копалин, ознаки їх відмінності від пустої породи;

конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

конструкцію та схеми розташування віброживильника;

види захисту електричних мереж дільниці;

діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

правила електробезпеки людей.

Повинен уміти:

завантажувати з  люків гірничу масу в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т за зміну;

підкочувати та відкочувати навантажені та  порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом;

керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

контролювати повноту завантаження відповідно до вагової норми;

перевіряти справність гальмової системи обслуговуваних механізмів, що обслуговуються;

приймати, складувати вийняте риштування та завантажувати його у спеціальні вагонетки;

включати та виключати конвеєри, гідрознепилюючі установки;

шурувати гірничу масу в люках, розрівнювати у вагонетках;

стежити за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів;

зчіплювати та розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

у разі потреби супроводжувати ешелон до місця навантаження-розвантаження;

подавати сигнали;

надавати допомогу  машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів;

формувати та розчіплювати ешелони;

розштибовувати конвеєри;

навішувати на вагонетки бірки;

відбирати видиму породу з корисних копалин;

очищати вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики та колії в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами;

зрошувати гірничу масу;

гальмувати та підіймати вагонетки, що зійшли з рейок;

усувати дрібні несправності в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються;

прибирати гірничу масу, що просипалась;

виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Неповна базова або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Неповна базова або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий  (гірничі роботи) 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

- Сфера професійного використання випускника

Добування залізних руд (КВЕД-2010, секція – В, клас – 07.10).

- Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація:  люковий (гірничі роботи)

2-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 455 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 50 | 4 |
| 1.1. | Основи правових знань | 9 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємства | 9 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 9 | 4 |
| 1.4. | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5. | Резерв часу | 15 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 156 | 3 |
| 2.1. | Будова та експлуатація доставочної техніки та шахтних люків | 83 |  |
| 2.2. | Основи гірничої справи | 10 |  |
| 2.3. | Матеріалознавство | 8 |  |
| 2.4. | Гірнича електротехніка | 25 | 3 |
| 2.5. | Охорона праці | 30 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 235 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 102 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 7 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 448 | 7 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, навчальних полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Люковий (гірничі роботи)

- Кабінети:

- Будови та експлуатації доставочної техніки та шахтних люків, гірничої справи

- Охорони праці

- Лабораторії:

- Гірничої електротехніки

- Майстерні:

- Гірничошахтного обладнання та гірничих машин

- Слюсарна

- Електромонтажна

Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмети «Інформаційні технології» та «Правила дорожнього руху» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 2 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються. Господарство і право | 1 |  |
| 4. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів. Праця, закон і ми | 2 |  |
| 5. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. Злочин і покарання | 2 |  |
| 6. | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
| Всього годин: | 9 |  |

ТЕМА 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

ТЕМА 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган 14 державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України. Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади. Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

ТЕМА 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються. Господарство і право

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

ТЕМА 4. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів. Праця, закон і ми

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Право громадян України на працю. Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

ТЕМА 5. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. Злочин і покарання

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення. Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

ТЕМА 6. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина- суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Розділ І. Загальні основи галузевої економіки і підприємництва |
| 1. | Галузева структура економіки України. Структура і механізм функціонування ринкової економіки | 1 |  |
| 2. | Підприємство, як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 1 |  |
| 3. | Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності | 1 |  |
| Розділ ІІ. Економічна, фінансова і комерційна діяльність підприємств |
| 4. | Основи організації управління підприємства | 1 |  |
| 5. | Економічно активне населення та кадри, підвищення їх кваліфікації. Продуктивність працівників профільних організацій | 1 |  |
| 6. | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів. Якість продукції та економічна ефективність | 2 |  |
| 7. | Оплата праці | 2 |  |
| Всього годин: | 9 |  |

Розділ І. Загальні основи галузевої економіки і підприємництва

ТЕМА 1. Галузева структура економіки України. Структура і механізм функціонування ринкової економіки

Поняття суспільного поділу та його роль у формуванні галузей народного господарства і промисловості.

Промисловість, як основна ланка народного господарства, її значення у забезпеченні економічного росту.

Поняття і класифікація галузей промисловості.

Галузева структура промисловості України, показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури України. Закономірності розподілу виробничих сил. Територіальний розподіл праці. Розвиток галузей: показники та тенденції розвитку.

Практичні вправи і задачі.

Ринок, як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку і його роль, основні види ринку. Умови і принципи функціонування ринку. Ринкове саморегулювання і його функції. Ринкова інфраструктура та її склад (фондові, товарні, валютні біржі). Державне регулювання ринку.

Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу.

Ринок кінцевої гірничої продукції. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Закони попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги.

Практичні вправи і задачі.

ТЕМА 2. Підприємство, як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Підприємство і ринок. Сутність підприємництва. Види підприємницької діяльності. Функції підприємництва. Господарський кодекс України.

Організаційно-правові форми підприємництва: індивідуальне володіння, партнерства, корпоративні підприємства.

Об’єднання підприємців. Господарські товариства. Закон України «Про господарські товариства».

Практичні вправи і задачі.

ТЕМА 3. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні.

Правові акти про підприємство. Закони України «Про державну підтримку малого підприємництва».

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Статут підприємства. Колективний договір.

Господарські товариства: економічні і правові основи їх діяльності.

Холдингові компанії, їх призначення та механізм функціонування.

Розділ ІІ. Економічна, фінансова і комерційна діяльність підприємств

ТЕМА 4. Основи організації управління підприємств

Поняття і необхідність управління підприємством. Три інструменти управління: ієрархія, культура, ринок. Як вони використовуються в управлінні сучасним підприємством.

Сучасні принципи управління підприємством.

Методи управління підприємством.

Організаційні структури управління підприємством.

Шляхи удосконалення підприємством.

ТЕМА 5. Економічно активне населення та кадри, підвищення їх кваліфікації. Продуктивність працівників профільних організацій

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Кадрова політика та система управління персоналом.

Економічно активне населення та його використання.

Зайнятість населення, сучасні проблеми. Ринок праці, особливості його формування та регулювання.

Державна служба зайнятості в Україні. Безробіття, його форми. Міграція населення.

Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів. Перепідготовка незайнятого населення. Підготовка конкурентноспроможних робітників з урахуванням суспільних потреб – основа соціального захисту.

Показники продуктивності праці та методи її вимірювання. Планування продуктивності праці на підприємстві. Організація і нормування праці.

Розрахунки чисельності працюючих на підприємстві. Приклади для

розрахунків. Задачі для розв’язування.

ТЕМА 6. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів. Якість продукції та економічна ефективність

Виробнича діяльність підприємницьких структур. Технологія виробництва. Безпека праці на виробництві. Показники виробничої діяльності і обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних виробничих фондів.

Облік і оцінка основних фондів. Показники зношення основних фондів. Показники руху основних фондів. Амортизування основних фондів.

Виробнича потужність підприємства, її зміст і методи визначення.

Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.

Приклади для розрахунків. Задачі для розв’язування.

Поняття якості продукції, необхідних її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Сертифікація продукції.

Економічна ефективність підвищення якості продукції. Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.

Приклади для розрахунків. Задачі для розв’язування.

ТЕМА 7. Оплата праці

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці.

Нові форми оплати праці, участь в прибутку.

Планування фонду оплати праці. Державна політика оплати праці. Приклади для розрахунків. Задачі для розв’язування.

Типова навчальна програма з предмета

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2. | Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології | 4 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього годин: | 9 | 4 |

ТЕМА 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології

ТЕМА 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Текстовий процесор. Таблиці в текстовому документі. Вставка в текстовому документі графічних зображень. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. POWERPOINT

Лабораторно-практичні роботи:

1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

ТЕМА 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. Основні мережні сервіси. Браузери. Служби миттєвого обміну повідомлення. Форуми. Чати.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2. Створення публікацій «Інновації в професії»

Типова навчальна програма з предмета

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту й безпеки пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

ТЕМА 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

ТЕМА 2. Обов'язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги.

Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час зупинки транспорту.

ТЕМА 3. Вимоги до водіїв мопедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія гужового транспорту. Заборони водію гужового транспорту. Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими мопедами, гужовим транспортом.

ТЕМА 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

ТЕМА 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

ТЕМА 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

ТЕМА 7. Надання першої медичної допомоги

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

ТЕМА 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР.

Поняття і види адміністративних порушень.

Кримінальна відповідальність.

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність.

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета

«БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОСТАВОЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА

ШАХТНИХ ЛЮКІВ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Значення гірничорудної промисловості у економіці країни | 1 |  |
| 2. | Основні відомості про підприємство й організацію робочого місця люкового (гірничі роботи) | 3 |  |
| 3. | Способи доставки гірничої маси | 9 |  |
| 4. | Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т за зміну | 21 |  |
| 5. | Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів | 27 |  |
| 6. | Особливості випуску і навантаження гірничої маси, способи ліквідації зависань руди й породи у рудоспусках, люках і бункерах на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т у зміну | 22 |  |
| Всього годин: | 83 |  |

ТЕМА 1. Значення гірничорудної промисловості у економіці країни

Завдання держави перед гірничорудною промисловістю.

Шляхи технічного прогресу в гірничорудній промисловості. Завдання з підвищення продуктивності праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції.

Значення технічного навчання кадрів для впровадження нової техніки, прогресивної технології, раціональної організації та підвищення продуктивності праці.

Мета навчання за поданою програмою. Ознайомлення слухачів з навчальною програмою, графіком занять і рекомендованою літературою.

ТЕМА 2. Основні відомості про підприємство й організацію робочого місця люкового (гірничі роботи)

Коротка історія розвитку підприємства; характеристика продукції, що випускається. Основні та допоміжні цехи (дільниці), їх призначення. Структура керування шахтою, дільницею. Громадські організації, їх місце у керуванні виробництвом.

Основні відомості про організацію праці на підземних роботах.

Технологічна схема видобування та перероблення корисної копалини, місце в неї люкового. Загальна характеристика роботи люкового (гірничі роботи), організація його робочого місця.

Режим роботи підприємства. Правила внутрішнього трудового розпорядку на шахті.

ТЕМА 3. Способи доставки гірничої маси

Способи доставки руди в очисних блоках, що існують, залежно від застосованих систем розробки: скреперна, під впливом сили вибуху та власної ваги, вібродоставка, конвеєрна, з використанням самохідного устаткування.

ТЕМА 4. Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т за зміну.

Значення рудникового транспорту у технологічному процесі видобування й переробки корисної копалини. Доставка, відкатка, підйом і перевезення гірничої маси.

Рудниковий транспорт. Типи рудникових електровозів, їх характеристики. План і профіль рейкового шляху. Будова рейкового шляху та стрілкових переводів. Галузь застосування різних видів транспорту.

Типи скреперних лебідок; принцип їх дії. Типи самохідних навантажувально-розвантажувальних машин, галузь їх застосування.

Типи і форми поперечного розрізу відкатних виробок. Одно- та двошляхові відкатні виробки. Типові схеми розміщення відкатних посудин. Вільні проходи для людей та припустимі зазори між рухомим транспортом і стінками відкатних виробок. Стрілкові переводи й роз'їздні пристрої для обміну вагонеток; поворотні плити.

Будова контактної мережі та способи підвішування тролейного проводу. Секціонування контактної мережі в районі навантажувальних засобів.

Типи рудникових вагонеток. Вагонетки з глухим і перекидним кузовом. Способи розвантаження рудникових вагонеток. Типи перекидачів вагонеток, галузь їх застосування й правила експлуатації. Обертальні, бокові та лобові перекидачі. Правила експлуатації грохотної решітки.

Способи очищення кузовів вагонеток, механізми, які застосовують, правила їх експлуатації.

Пристрої для постановки вагонеток, які зійшли з рейок. Правила їх постановки.

Безрейковий транспорт. Конвеєрна доставка, типи конвеєрів, які використовують. Вібропостачальний механізм. Кінцева відкатка за допомогою лебідок. Відкатка руди самохідним устаткуванням. Дії люкового під час навантажувальних робіт.

ТЕМА 5. Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів

Основні типи навантажувальних люків: без затворів, з металевими засувками, з секторним, пальцевим, ланцюговим, комбінованим затворами. Галузь застосування, переваги і недоліки різних конструкцій люкових затворів.

Дистанційне керування механізмів приводу люкових затворів.

Навантажувальні камери, їх конструкції та кріплення. Конструкція гірничих виробок для розміщення віброустановок. Конструкція та схема розташування віброживильника.

Вібровипуск гірничої маси з рудоспусків. Класифікація вібромашин за призначенням (вібролюки, віброживильники, віброплощадки, віброконвеєри, віброгрохоти), за типом приводу (дебалансові, ексцентриково-шатунні, електромагнітні, пневматичні, гідравлічні), за типом пружної системи (гвинтові пружини, гумові блоки й шарніри, плоскі ресори, торсійні вали, пневматичні опори, кільцеві пневматичні елементи). Зрівноважені та незрівноважені вібромашини.

Вібраційний люк - ІАШЛ, його будова, принцип дії та правила експлуатації.

Живильник вібраційний уніфікований ПВУ, його будова, технічна характеристика і правила експлуатації.

Віброживильники ВДПУ-4ТМ, ВОВР-5, їх будова, принцип дії та правила експлуатації. Основні параметри вібровипуску гірничої маси.

Обслуговування вібромашин: змащування, перевірка вузлів кріплення і контроль за станом пружної системи. Характерні несправності вібромашин, способи їх виявлення й усунення.

Призначення, типи (капітальні, кар'єрні) та конструкції (вертикальні, похилі, ступінчасті й комбіновані) рудоспусків. Особливості випуску руди з рудоспусків, які пройдені безвибуховим (комбайновим) способом. Кріплення рудоспусків. Контроль за випуском гірничої маси з рудоспусків. Устаткування та кріплення ніш під навантажувальні засоби.

Будова бункерів, їх призначення та порядок експлуатації. Способи завантаження бункерів і випуску з них руди. Керування секторними затворами.

Механізація й автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт у шахті.

Антикорозійний захист. Види та причини корозії. Корозійна стійкість і втомленість металів. Характеристика середовища, в якому працює устаткування, що експлуатується.

Способи захисту від корозії: вибір стійких матеріалів, нанесення захисних покрить.

Утримання устаткування в чистоті, своєчасне змащування деталей - важливі фактори запобігання корозії.

Профілактичні заходи з попередження корозії на робочому місці.

ТЕМА 6. Особливості випуску і навантаження гірничої маси, способи ліквідації зависань руди й породи у рудоспусках, люках і бункерах на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т у зміну

Фізико-хімічні властивості руди та породи, які перепускаються по вертикальних і похилих підняттєвих виробках. Вплив вологості, злежуваності й грудкуватості гірничої маси на її випуск з рудоспусків. Основні вимоги, які пред'являють до гірничої маси, що перепускають по рудоспуску. Припустимі розміри грудок руди і породи.

Порядок експлуатації глибоких рудоспусків. Акумулювання гірничої маси у рудоспусках. Способи контролю за рівнем заповнення рудоспусків.

Організація випуску руди з рудоспусків і навантаження її у відкриті посудини. Основні операції, які виконують під час випуску та навантаження гірничої маси.

Причини утворення пробок і склепінь у разі випуску руди з рудоспусків.

Існуючі способи ліквідування пробок і зависання гірничої маси у рудоспусках і бункерах. Інструмент, який використовують під час випуску гірничої маси і ліквідування її зависання у випускних виробках. Ліквідування зависання за допомогою маніпулювання люковими затворами.

Ліквідація зависань з використанням накладних, фугасних і свердловинних зарядів щодо випуску руди і гірничої маси з дучок і перепускників.

Застосування реактивних снарядів для ліквідування зависань.

Ліквідування зависань з використанням пневмоімпульсних гармат.

Випуск обводнень гірничої маси у бункерах за допомогою вібромеханізмів. Необхідні документи для виконання цих робіт.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні відомості про родовища корисних копалин та характеристика гірничого масиву. Способи добування | 2 |  |
| 2. | Гірничі виробки, їх призначення та класифікація | 8 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

ТЕМА 1. Загальні відомості про родовища корисних копалин та характеристика гірничого масиву. Способи добування

Ознайомлення слухачів з підземними виробками та їх призначенням.

Поняття корисної копалини та пустої породи. Класифікація гірських порід за походженням: магматичні, метаморфічні, осадові, розсипні.

Різні види корисних копалин, форми та елементи їх залягання.

Основні фізико-механічні властивості гірських порід: міцність, тріщинуватість, шпаристість, об'ємна вага, стійкість, газоносність, самозаймання.

Способи розробки родовищ корисних копалин: підземний, відкритий, геотехнологічний.Що впливає на їх вибір.

Стадії розробки шахтного поля: розкриття, підготовка, очисна виїмка.

Класифікація системи розкриття. Одногоризонтні та багатогоризонтні схеми розкриття.

Розподіл шахтного поля на окремі дрібні частини (панелі, дільниці, блоки). Розміри шахтного поля та його окремих частин. Прямий і зворотний порядки розробки виїмкових дільниць і шахтного поля. Основні параметри шахти.

Уявлення про системи розробки. Класифікація систем розробки, які застосовуються на даному руднику (шахті).

ТЕМА 2. Гірничі виробки, їх призначення та класифікація

Основні гірничі виробки, їх найменування та призначення. Форми й розміри поперечного перерізу гірничих виробок. Що впливає на ці розміри.

Проходка й кріплення гірничих виробок.

Проходка горизонтальних, похилих і вертикальних гірничих виробок Механізація прохідницьких робіт. Навантажувальні та навантажувально- доставочні машини, прохідницькі комбайни. Новітня світова гірнича техніка.

Кріплення гірничих виробок: дерев'яне, металеве, бетонне, набризк- бетонне, штангове, комбіноване. Особливості кріплення горизонту скреперування.

Буропідривні роботи. Способи буріння шпурів і свердловин. Бурове обладнання для буріння шпурів: електричні та пневматичні свердла, перфоратори, пневматичні підтримувані, бурові коронки і штанги, бурові каретки. Бурові верстати для буріння свердловин.

Схеми розташування шпурів і порядок їх підривання за призначенням (врубові, відбійні, оконтурювальні). Види врубів.

Вибухові речовини. Способи (електричний, вогневий) і засоби підривання (електродетонатори, капсюлі-детонатори, детонуючі та вогнепровідні шнури).

Технологія виймання руди в очисних вибоях. Основні та допоміжні виробничі процеси щодо проведення гірничих виробок та очисних робіт. Відбійні молотки, бурошнекові машини. Механізовані комплекси. Організація робіт в очисному забої.

Відбійка руди свердловинами, шпурами; мінна відбійка. Паралельне і віялове розташування свердловин. Способи вторинного подрібнення руди (вибуховий, механічний) на горизонті скреперування.

Випуск руди з очисних блоків і камер, завантаження її через вібраційні люки.

Типова навчальна програма з предмета

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Будівельні матеріали для кріплення гірничих виробок | 2 |  |
| 2. | Чорні та кольорові метали | 2 |  |
| 3. | Деревні та металеві матеріали для кріплення гірничих виробок | 2 |  |
| 4. | Допоміжні матеріали | 2 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

ТЕМА 1. Будівельні матеріали для кріплення гірничих виробок

Основні відомості про будівельні матеріали, які застосовують для кріплення гірничих виробок. Натуральні та штучні будівельні матеріали: цегла, бетонні блоки, шлакове каміння, їх виготовлення та галузь застосування.

В'яжучі речовини. Будівельні розчини, їх складові частини та властивості Приготування й укладання бетонної суміші.

ТЕМА 2. Чорні та кольорові метали

Основні відомості про чорні та кольорові метали. Механічні, хімічні та фізичні властивості металів.

Сталі, їх отримання й основні властивості. Сплави металів, їх марки, властивості й застосування.

Сортамент труб, рейок, які використовують у гірничих виробках.

ТЕМА 3. Деревні та металеві матеріали для кріплення гірничих виробок

Породи й сорти кріпильного лісу. Способи продовження терміну служби дерев'яного кріплення. Антисептування деревини.

Металеві кріпильні матеріали, галузь застосування.

ТЕМА 4. Допоміжні матеріали

Допоміжні матеріали, їх призначення й застосування на гірничих виробках, роботах.

Ізоляційні, прокладні й ущільнювальні матеріали.

Типова навчальна програма з предмета

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Джерела електроенергії | 1 |  |
| 2. | Загальні відомості з електростатики. Постійний струм | 3 |  |
| 3. | Магнетизм і електромагнетизм | 2 |  |
| 4. | Змінний струм | 2 |  |
| 5. | Основні закони електротехніки | 2 |  |
| 6. | Електричні машини та трансформатори | 4 | 1 |
| 7. | Види захисту електрообладнання та апаратура захисту | 4 | 1 |
| 8. | Розподіл електричної енергії у шахті | 3 |  |
| 9. | Шахтна пускова електроапаратура | 2 | 1 |
| 10. | Освітлення, сигналізація та зв’язок | 2 |  |
| Всього годин: | 25 | 3 |

«ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»

ТЕМА 1. Джерела електроенергії

Джерела електроенергії (ГЕС, ТЕС, АЕС тощо) і споживачі електроенергії. Основні пристрої, що застосовуються для передачі електроенергії від джерел електроенергії до споживачів.

ТЕМА 2. Загальні відомості з електростатики. Постійний струм

Електростатика. Основні поняття: електричне поле, закон Кулона, напруженість електричного поля, потенціал і напруга. Провідники та діелектрики в електричному полі.

Електрична ємність, одиниці вимірювання. Конденсатори, їх будова, застосування. З'єднання конденсаторів.

Постійний струм. Основні поняття: ЕРС, струм, густина струму.

ТЕМА 3. Магнетизм і електромагнетизм

Загальні відомості про магнетизм, магнітне поле Землі й постійні магніти.

Магнітне поле провідника з струмом. Основні характеристики магнітного поля.

Одиниці вимірювання магнітних величин в системі СІ.

Значення напруг і частот, що застосовуються на підприємстві (в цеху) для електроосвітлення і живлення електродвигунів.

ТЕМА 4. Змінний струм

Синусоїдальний змінний струм. Одержання змінної ЕРС. Графічне зображення змінного струму і напруги (ЕРС). Період, частота, амплітуда, фаза. Миттєве і діюче значення струму і напруги (ЕРС). Векторне зображення змінного струму і напруги (ЕРС).

ТЕМА 5. Основні закони електротехніки

Поняття про потенціал. Різниця потенціалів. Одиниці виміру. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітний потік. Магнітопровід. Прямування провідника зі струмом у магнітному полі.

Явище електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Взаємоіндукція.

Основні поняття про постійний струм. Джерела постійного струму. Електричний ланцюг. Величина та сила струму, одиниці виміру. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання користувачів електричної енергії. Закон Ома для ділянки та повного ланцюга.

Робота електричного струму, одиниці виміру. Теплова дія струму. Короткочасне замикання та захист від нього.

Однофазний змінний струм. Графічне зображення струму та напруги. Період, частота, амплітуда, фаза. Дійсне значення струму та напруги. Активний та індуктивний опір у ланцюзі змінного струму.

Трифазний змінний струм. Отримання трифазного змінного струму. Графічне зображення трифазного струму. З’єднання користувачів струму зіркою або трикутником. Фазне та лінійне значення струму і напруги при з’єднанні зіркою або трикутником. Потужність трифазного струму. Поняття про коефіцієнт потужності (cos φ).

Електричні вимірювання та їх методи. Принцип дії електровимірювальних приладів та їх класифікація. Прилади для вимірювання напруги та потужності постійного та змінного струму. Прилади для вимірювання коефіцієнту потужності та частоти змінного струму. Прилади для вимірювання опору.

ТЕМА 6. Електричні машини та трансформатори

Будова машин постійного струму. Робочий процес у генераторі постійного струму. Способи збудження генераторів постійного струму (послідовне, паралельне та змішане). Неробочий хід генератора постійного струму та робота під навантаженням.

Робота машин постійного струму у режимі електродвигуна. Електродвигуни постійного струму незалежного, послідовного та паралельного збудження.

Трифазні електродвигуни змінного струму. Будова асинхронних електродвигунів. Обертальне магнітне поле двигуна, робочий процес у асинхронному електродвигуні, обертальний момент. Пуск та реверсування обертання асинхронного електродвигуна.

Асинхронні електродвигуни з короткозамкненим та фазовим ротором. Схема пуску асинхронного двигуна. Синхронна та асинхронна швидкість обертання. Регулювання швидкості асинхронних електродвигунів на підземних роботах у залізорудній галузі.

Передача електроенергії на відстані з застосуванням трансформаторів. Будова та принцип дії трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Однофазні та трифазні трансформатори. Спеціальні трансформатори (автотрансформатори, вимірювальні трансформатори струму, напруги, зварювальні трансформатори).

З’єднання обмоток трансформаторів зіркою або трикутником. Шахтні трансформатори.

Лабораторно-практична робота:

1. Визначення початку та кінця обмоток статора асинхронного електродвигуна. З’єднання обмоток статора зіркою або трикутником.

ТЕМА 7. Види захисту електрообладнання та апаратура захисту

Види захисту електрообладнання, електричних ланцюгів та людей від будь-яких порушень у електричній мережі – максимального струму, мінімальний та нульовий захист, захист від багаторазового вмикання контактора, від втрати керування, короткого замикання та інші.

Апаратура захисту – запобіжники, реле максимального струму, теплові реле, автоматичні вимикачі, котушки контактора, блокування у рудникових апаратах, заземлення, реле витікання тощо. Будова та принцип дії.

Виконання шахтної пускової та захисної електроапаратури.

Лабораторно-практична робота:

- Ознайомлення з шахтною електроапаратурою захисту.

ТЕМА 8. Розподіл електричної енергії у шахті

Передача електричної енергії від головної поверхневої електропідстанції (ГПП) до центральної підземної електропідстанції (ЦПП). Електричне обладнання центральної підземної електропідстанції та розподіл електроенергії в шахті. Високовольтне устаткування 6,0 кв.,  шафи з напругою 380 вольт (ЩРДУ-380).

Марки кабелів, прокладених по шахтним виробкам, та їх заземлення. Обладнання дільничної електропідстанції. Марки гнучких кабелів, що використовуються для підведення електричного струму до електродвигунів на гірничій дільниці. Догляд за технічним станом кабелів. Контроль опору ізоляції у шахті. Захисне заземлення, його будова.

Правила монтажу та кріплення кабельної продукції в стовбурах, вертикальних, похилих та горизонтальних гірничих виробках.

ТЕМА 9. Шахтна пускова електроапаратура

Класифікація і особливості виконання рудникового електрообладнання. Сфера застосування. Класифікація і основні характеристики електричних комутаційних апаратів. Контактні вузли комутаційних апаратів. Комутаційні апарати з ручним та механізованим приводом. Пускачі, їх будова та характеристики.

Лабораторно-практична робота:

- Ознайомлення з шахтною пусковою електроапаратурою.

ТЕМА 10. Освітлення, сигналізація та зв’язок

Електричне освітлення виробок шахти: стаціонарне та переносне. Джерела світла. Лампи накалювання та люмінесцентні, їх будова. Будова освітлювачів, що застосовуються у підземних умовах. Шахтні індивідуальні світильники.

Види і призначення шахтної сигналізації та зв’язку. Виробнича сигналізація. Сигналізація на підземному транспорті.

Диспетчеризація на шахтному транспорті. Диспетчерське керування та контроль за роботою шахти у зміні.

Шахтний телефонний зв’язок, його призначення та види. Селекторний та високочастотний радіотелефонний зв’язок на території шахти. Правила користування апаратурою зв’язку в шахті.

Типова навчальна програма з предмета

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі | 10 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 4 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета під час підготовки робітників до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці під час укладання трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Уявлення про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

ТЕМА 2. Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час ведення процесу завантаження з люків гірничої маси в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т за зміну.

Роботи з підвищеною небезпекою під час ведення гірничих робіт. Вимоги безпеки праці під час очищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних площадок і колій. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту люкового від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у виробництві. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприйняття, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці люкового (гірничі роботи).

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт. Граничні норми перенесення вантажів.

ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, займання, самозапалення, горіння, жевріння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на гірничій дільниці.

Організація пожежної охорони в гірничодобувній галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

ТЕМА 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на персональних комп'ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Уявлення про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дія вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці люкового (гірничі роботи).

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне й штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Медичне та санітарне обслуговування працівників. Медичні огляди - попередні і періодичні; нормативні акти з їх організації та проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду. Вік, за якого всі працівники підприємства 1 раз на рік проходять обов'язкові медичні та періодичні при прийомі на роботу огляди. Обов'язки працівника щодо проходження медичних оглядів і власника за їх проведення.

Професійні захворювання, їх причини і профілактика. Фактори, що шкідливо впливають на організм людини, основні заходи запобігання їм.

Види професійних захворювань. Застосування «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» під час розслідування професійних захворювань. Реєстрація й облік професійних захворювань.

Визначення придатності робітника до даної роботи, необхідність переведення на іншу роботу, відновлення працездатності. Оцінка стану здоров'я робітника.

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги у разі поранень, припинення кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги під час ураження електричним струмом.

Перша допомога під час ударів, вивихів, переломів, розтягнення зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вух, легень, стравоходу тощо. Перша допомога у разі поранень. Правила накладання пов'язок, їх типи.

Надання першої допомоги під час знепритомнення (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, обмороження.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога під час хімічних і термічних опіків, опіку очей.

Перша допомога під час запорошування очей. Способи їх промивання.

Отруєння і його ознаки. Способи надання допомоги під час отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. | Виробниче навчання | 102 |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Випуск та навантаження з люків гірничої маси до 100 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань | 42 |
| 3. | Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами | 18 |
| 4. | Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси | 36 |
| ІІ. | Виробнича практика | 133 |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи) складністю 2-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 126 |
| Всього годин: | 235 |

І. Виробниче навчання

ТЕМА 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Ознайомлення з робочим місцем люкового (гірничі роботи) 2-го розряду.

Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці. Огляд робочого місця, перевірка наявності та справності захисної техніки.

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в навчальних майстернях.

ТЕМА 2. Випуск та навантаження з люків гірничої маси до 100 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань.

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Випуск та навантаження з люків гірничої маси в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т за зміну.

Контроль повноти завантаження відповідно до вагової норми.

Приймання, складування вийнятого риштування та завантажування його у спеціальні вагонетки.

Шурування гірничої маси в люках, розрівнювання у вагонетках.

Стеження за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів.

Перевірка справності гальмової системи обслуговуваних механізмів.

Усування дрібних несправностей в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються.

Відбирання видимої породи з корисної копалини.

Усунення зависань.

ТЕМА 3. Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

Робота з конвеєрами. Включання та виключання конвеєрів, гідрознепилюючих установок. Зрошування гірничої маси.

Розштибовування конвеєрів.

ТЕМА 4. Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Освоєння правил експлуатації колій, стрілкових переводів, приводів стрілкових переводів. Визначення норм зношення елементів колій.

Вивчення будови контактної мережі, норм зношення і підвішування контактного проводу, призначення написів і сигналів світлофорів.

Підкочування та відкочування навантажених та  порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом.

Зчіплювання та розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

Супроводжування ешелону до місця навантаження-розвантаження.

Подавання сигналів.

Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів.

Формування та розчіплювання ешелонів.

Навішування на вагонетки бірок.

Гальмування та підіймання вагонеток, що зійшли з рейок.

Очищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків та колій в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами.

Прибирання гірничої маси, що просипалась.

ІІ. Виробнича практика

ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення з робочим місцем люкового, машинами та механізмами, що використовуються при проведенні гірничих виробок.

Інструктаж з правил безпеки при огляді та підготовці робочого місця. Вивчення інструкцій з охорони праці для люкового (проводиться на робочому місці).

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи)  складністю 2-го розряду

Приймання зміни. Підготовка робочого місця, інструменту і устаткування до роботи.

Ознайомлення з результатами роботи попередньої зміни і завданнями на наступну.

Самостійне виконання усіх видів робіт люкового 2-го розряду, що передбачені кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії.

Освоєння кращих методів і прийомів праці. Забезпечення безаварійної роботи устаткування, що обслуговується.

Здавання зміни.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Завантаження з люків гірничої маси у вагонетки на транспортерну стрічку та автомашини на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т протягом зміни.

2. Підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну.

3.  Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

4. Контроль повноти навантажування відповідно до вагової норми.

5. Перевірка справності гальмівної системи обслуговуваних механізмів.

6. Приймання, розміщення на складі видобутого і вантаження його у вагонетки.

7. Вмикання і вимикання конвеєра, гідрознепилювальних установок.

8. Здійснення шурування гірничої маси в люках, розрівнювання її у вагонетках.

9. Спостереження за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів.

10. Зчіплювання і розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

11. Супровід ешелону до вантажно-розвантажувального місця. Подавання сигналів.

12. Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах.

13. Формування і розчіплювання ешелонів.

14. Розштибовування конвеєрів.

15. Навішування на вагонетки бирок.

16. Відбирання видимої породи з корисних копалин.

17. Чищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків і колій в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами.

18. Зрошування гірничої маси.

19. Гальмування і піднімання вагонеток, що зійшли з рейок.

20. Усування дрібних неполадок в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів.

21. Прибирання розсипаної породи під люками.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі

роботи) 2-го розряду

Знає, розуміє:

- Основні обов’язки люкового;

- Безпечні методи роботи у вугільних та гірничорудних шахтах;

- Будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

- Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

- Способи запобігання пошкоджень каната, зчіпних пристроїв і вагонеток;

- Схему транспортування вантажу на обслуговуваній дільниці;

- Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

- Встановлену сигналізацію;

- Основна фізико-механічні властивості, сорти і допустиму грудкуватість корисної копалини, ознаки її відмінності від пустої породи;

- Конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

- Конструкцію та схеми розташування віброживильника;

- Системи електропостачання дільниці;

- План розміщення кабельної продукції;

- Види захисту електричних мереж дільниці;

- Правила електробезпеки людей.

Вміє:

- Організовувати робоче місце;

- Вантажити з люків гірничу масу у вагони, автосамоскиди, рудоспуски або на конвеєр на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т протягом зміни;

- Підкочувати і відкочувати вантажні й порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну;

- Керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

- Контролювати повноту навантаження відповідно до вагової норми;

- Перевіряти справність гальмівної системи обслуговуваних механізмів;

- Приймати, складати витягнуте з гірничої маси ліс, елементи кріплення тощо, та завантажувати його у спеціальні вагони;

- Вмикати і вимикати конвеєр, гідрознепилювальні установки;

- Здійснювати шурування гірничої маси в люках, розрівнювати її у вагонах;

- Стежити за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів;

- Зчіплювати і розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

- У необхідних випадках супроводжувати ешелон до вантажно-розвантажувального місця;

- Подавати сигнали;

- Надавати допомогу машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах;

- Формувати і розчіплювати ешелони;

- Розштибовувати конвеєри;

- Навішувати на вагонетки бирки;

- Відбирати видиму породу з корисних копалин;

- Чистити вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики і колії в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами;

- Зрошувати гірничу масу;

- Гальмувати і піднімати вагонетки, що зійшли з рейок;

- Усувати дрібні неполадки в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів;

- Прибирати розсипану породу під люками;

- Знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосується його діяльності;

- Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

- Дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу 15 чол. | Використовується тільки на виробництві |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Вібраційна установка | - | 1 | + |
| 2. | Самохідна НДМ | - | 1 | + |
| 3. | Скреперна лебідка | - | 1 |  |
| 4. | Штовхач | - | 1 |  |
| 5. | Конвеєр | - | 1 | + |
| 6. | Гідрознепилювальна установка | - | 1 | + |
| 7. | Електровоз | - | 1 |  |
| 8. | Вагонетка | - | 1 |  |
| 9. | Перекидач | - | 1 | + |
| 10. | Бункер для випуску руди | - | 1 | + |
| 11. | Грохотна решітка | - | 1 | + |
| 12. | Колія | - | 1 |  |
| 13. | Поворотна плита | - | 1 | + |
| 14. | Стрілковий перевод | - | 1 | + |
| 15. | Роз'їзний пристрій для обміну вагонеток | - | 1 | + |
| ІІ | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Комплект слюсарного інструменту | 15 | - |  |
| ІІІ | Натуральні зразки |  |  |  |
|  | світильник саморятувальник засоби індивідуального захисту зразки корисної копалини і пустої породи зразок контактної мережі | - 15 15 15 - | 1 - - - 1 |  |

# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7111.В.07.10-2016

(позначення стандарту)

# Професія :		Люковий (гірничі роботи)

# Код:				7111

# Кваліфікація:		люковий (гірничі роботи) 3-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 7111 Люковий (гірничі роботи)

- Кваліфікація – люковий (гірничі роботи) 3-го розряду

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

безпечні методи роботи у гірничорудних шахтах;

будову вантажно-розвантажувальних механізмів,  лебідок,  штовхачів, конвеєрів;

типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

способи запобігання пошкоджень канату, зчіпних пристроїв та вагонеток;

схему транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується;

профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

встановлену сигналізацію;

основні властивості, сорти та допустиму грудкуватість корисних копалин, ознаки їх відмінності від пустої породи;

конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

конструкцію та схеми розташування віброживильника;

види захисту електричних мереж дільниці;

діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

правила електробезпеки людей.

Повинен уміти:

завантажувати з  люків гірничу масу в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 100 до 300 т за зміну;

підкочувати та відкочувати навантажені та  порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом;

керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

контролювати повноту завантаження відповідно до вагової норми;

перевіряти справність гальмової системи обслуговуваних механізмів, що обслуговуються;

приймати, складувати вийняте риштування та завантажувати його у спеціальні вагонетки;

включати та виключати конвеєри, гідрознепилюючі установки;

шурувати гірничу масу в люках, розрівнювати у вагонетках;

стежити за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів;

зчіплювати та розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

у разі потреби супроводжувати ешелон до місця навантаження-розвантаження;

подавати сигнали;

надавати допомогу  машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів;

формувати та розчіплювати ешелони;

розштибовувати конвеєри;

навішувати на вагонетки бірки;

відбирати видиму породу з корисних копалин;

очищати вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики та колії в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами;

зрошувати гірничу масу;

гальмувати та підіймати вагонетки, що зійшли з рейок;

усувати дрібні несправності в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються;

прибирати гірничу масу, що просипалась;

виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий (гірничі роботи)            2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий  (гірничі роботи) 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування залізних руд (КВЕД-2010, секція – В, клас – 07.10).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)

3-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 288 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 40 | 1 |
| 1.1. | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємства | 8 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 | 1 |
| 1.4. | Резерв часу | 16 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 73 |  |
| 2.1. | Будова та експлуатація доставочної техніки та шахтних люків | 38 |  |
| 2.2. | Матеріалознавство | 6 |  |
| 2.3. | Гірнича електротехніка | 14 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 164 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 66 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 98 |  |
| 4. | Консультації | 4 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 284 | 1 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, навчальних полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Люковий (гірничі роботи)

- Кабінети:

- Будови та експлуатації доставочної техніки та шахтних люків, гірничої справи

- Охорони праці

- Лабораторії:

- Гірничої електротехніки

- Майстерні:

- Гірничошахтного обладнання та гірничих машин

- Слюсарна

- Електромонтажна

Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Правове регулювання і господарських відносин у будівництві | 3 |  |  |
| 2. | Основи трудового законодавства | 3 |  |  |
| 3. | Адміністративна і дисциплінарна відповідальність | 2 |  |  |
| Всього годин: | 8 |  |  |

ТЕМА 1. Правове регулювання і господарських відносин у будівництві

Правове регулювання діяльності  промислових підприємств - обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна промисловості.

ТЕМА 2. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права на свободу людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстава для припинення трудового договору. Пільги  для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її  тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір, Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд і громадський контроль.

ТЕМА 3. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративною права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Підприємство, як організаційна основа бізнесу | 1 |  |  |
| 2. | Фінансова база підприємства | 2 |  |  |
| 3. | Комерційна діяльність підприємств (основи маркетингу) | 2 |  |  |
| 4. | Фінанси та облік на підприємстві | 2 |  |  |
| 5. | Системи обслуговування бізнесу | 1 |  |  |
| Всього годин: | 8 |  |  |

ТЕМА 1. Підприємство, як організаційна основа бізнесу

Підприємство в системі ринкових відносин. Функції підприємства. Види підприємства. Критерії класифікації підприємств. Приватні колективні і державні підприємства.

Акціонерні підприємства, малі, середні і великі підприємства.

ТЕМА2. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва.

Собівартість гірничої продукції. Показники собівартості продукції. Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляція собівартості продукції за статтями витрат. Джерело зниження собівартості. Ціна та ціноутворення на гірничу продукцію. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Приклади для розрахунку. Задачі для розрахунку.

ТЕМА 3. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу, його головна мета.

Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента. Канали просування товарів до споживача. Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Вправи, задачі для розрахунку.

ТЕМА 4. Фінанси та облік на підприємстві

Облік виконаних робіт, наданих послуг та вироблені продукції, грошових потоків.

Необхідність обліку. Організація обліку. Кредити. види кредитів. Кредитна заборгованість.

Оренда, лізинг. Орендна плата.

Страхування майна, виробничої діяльності.

ТЕМА 5. Системи обслуговування бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми.

Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Приклади для розрахунку.

Типова навчальна програма з предмета

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 4 |  |
| 2. | Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології | 4 | 1 |
| Всього годин: | 8 | 1 |

ТЕМА 1. Інформація та інформаційні технології

Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики. Суспільство і інформація, перетворення  інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу - інформатизація.

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва.

Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі. Інформаційний кризис і інформаційні ресурси. Особливості  нових інформаційних технологій в галузі.

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій  для автоматизації виробництва.

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням.

ТЕМА 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення.

Лабораторно-практична робота:

- Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.

Типова навчальна програма з предмета

«БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОСТАВОЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ШАХТНИХ ЛЮКІВ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гірничорудна галузь | 1 |  |
| 2. | Основи гірничої справи | 8 |  |
| 3. | Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 100-300 т у зміну | 13 |  |
| 4. | Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів | 16 |  |
| Всього годин: | 38 |  |

ТЕМА 1. Гірничорудна галузь

Перспективи розвитку галузі.

Призначення основних і допоміжних дільниць і цехів підприємства, взаємозв'язок між ними. Типи корисних копалин, що розробляються. Коротка характеристика споживачів мінеральної сировини.

Господарське і соціально-економічне значення професії «Люкового (гірничі роботи)», перспективи її розвитку.

Значення професійно-технічного навчання робітників.

Раціональна організація робочого місця.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою люкового (гірничі роботи) 3-го розряду, навчальною програмою, графіком занять, рекомендованою літературою.

Трудова і технологічна дисципліна.

ТЕМА 2. Основи гірничої справи

Хімічний склад земної кори. Мінерали, їх утворення і форми знаходження у природі. Будова мінералів, їх фізичні, хімічні та механічні властивості.

Гранулометричний склад, об'ємна та питома вага, підрозділ мінералів на групи.

Гірська порода. Залежність властивостей гірських порід від їх мінералогічного складу та макроструктури. Пухкі (роздільно-зернисті), зв'язані, глинясті, тверді (скельові, напівскельові), магматичні, осадові, метаморфічні породи. Пористість, тріщинуватість, вологомісткість гірських порід. Уявлення про хімічно та фізично зв'язану воду в гірській породі.

Гідрологічна характеристика гірських порід.

Форми залягання родовищ: пласти, жили, штокверки, лінзи.

Елементи залягання родовищ: кут падіння, простягання, схилення, антикліналі, синкліналі, потужність.

Поняття: покрівля, грунт, лежачий та висячий бік. Тектонічні порушення: скиди, зсуви, розломи, насуви, пережими тощо.

Руда та пуста порода. Зовнішні ознаки відмінності руди від породи на даному родовищі.

Класифікація гірських порід за шкалою проф. М.М. Протодьяконова. Гранулометричний склад гірських порід.

Класифікація порід за буримістю та вибуховістю.

Поняття й терміни: шахта, рудник, шахтне поле, розкриття, підготовка, очисне виймання, системи розробки, стовбур, поверх, наступаюча обробка блоків, відступаюча обробка блоків, комбінована обробка блоків.

Фізико-механічні властивості грунтів, що розроблюються, їх класифікація. Вплив води на роздроблені та пухкі породи. Набухання і липкість порід; абразивність.

Кут природного укосу. Основні поняття про стійкість бортів кар'єрів і відвалів. Вплив порушення масиву на стійкість бортів. Основні уявлення про гірський тиск.

Розкриття, підготовлені та готові до виймання запаси руди.

Способи розкриття родовищ вертикальними і похилими стовбурами, штольнями та шурфами. Комбіновані способи розкриття.

Способи розкриття і підготовки родовищ підземним і відкритим способами. Системи розробки родовищ корисних копалин.

Виїмково-навантажувальні роботи й доставка корисної копалини. Буропідривні та комбіновані відбійки корисної копалини.

Провітрювання гірничих виробок. Склад рудничної атмосфери. Способи і схеми провітрювання. Пилогазовий режим видобувної дільниці. Технологія осланцьовування гірничих виробок. Розробка родовищ у складних гірничо- геологічних і кліматичних умовах. Технологія тампонування закріпних порожнин і зміщення порід. Контроль за виконанням тампонажних робіт. Технологія зведення набризг-бетонного кріплення. Закладка гірничих виробок.

ТЕМА 3. Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 100-300 т у зміну

Особливості пересування і перекладання тимчасових колій. Технологія переміщення колії колієукладачами циклічної та безперервної дії. Технологічні схеми скреперування гірської маси. Основні властивості, сорти та допустиму грудкуватість корисних копалин, ознаки їх відмінності від пустої породи.

Транспортні посудини, що застосовуються для подачі матеріалу у люк, рудоспуск і бункер, транспортування його від люка, рудоспуску, бункера (піввагони, думпкари, вагонетки ).

Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними.

Основні показники технічної характеристики залізничного вагона: геометрична ємність, вантажопідйомність, коефіцієнт тари. Призначення і конструкція зчіпних пристроїв. Автозчеп для розвантаження вагонів.

Способи запобігання пошкоджень канату, зчіпних пристроїв та вагонеток.

Уявлення про габарити рухомого складу. Допустима висота завантаження вагона.

Маневрові пристрої, їх призначення і конструкція. Основні вимоги до маневрових пристроїв для пересування вагонів. Типи маневрових пристроїв, їх технічна характеристика.

Схеми транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується. Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці. Встановлена сигналізація.

ТЕМА 4. Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів

Характеристика способів навантаження гірничої маси.

Доставка руди по рудоспусках.

Затвори, галузь їх застосування. Переваги і недоліки різних конструкцій люкових затворів. Способи відкривання затворів: ручний, механічний. Дистанційне керування пневмоциліндрами, які служать для підіймання та опускання люкових затворів.

Конструкція навантажувальних камер. Кріплення навантажувальних камер.

Конструкція гірничих виробок для розміщення віброустановок. Конструкція та схеми розташування віброживильника.

Способи передачі обертання валів вібраторів від електродвигуна.

Монтаж, налагоджування, експлуатація та ремонт вібромашин. Підготовка вібромашин до спускання у шахту й транспортування до місця монтажу. Основні габаритні розміри вібромашин. Засоби механізації, які застосовують під час монтажу вібромашин. Схеми встановлення віброживильників і послідовність їх монтажу.

Підготовка до роботи і правила експлуатації вібромашин, які використовують на даному підприємстві.

Характерні несправності вібромашин, способи їх виявлення й усунення.

Порядок демонтажу вібромашин.

Призначення й типи рудоспусків. Блокові та дільничні рудоспуски. Похилі, вертикальні та ламані рудоспуски. Форма поперечного перерізу рудоспусків. Залежність його розмірів від типу вміщуючих порід і розмірів шматків руди, яка перепускається. Кріплення рудоспусків, які проходять по слабких породах. Дерев'яне кріплення рудоспусків та його типи. Кріплення рудоспусків залізобетоном. Галузь застосування різних видів кріплення рудоспусків. Порядок експлуатації рудоспусків (заповнених повністю або частково, пустих рудоспусків). Контроль за випуском руди з рудоспусків.

Камери грохочення, їх будова і призначення.

Будова бункерів, їх призначення та порядок експлуатації.

Запобіжні решітки на бункерах і рудоспусках, їх будова і призначення.

Типова навчальна програма з предмета

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Відомості з металознавства | 1 |  |
| 2. | Чавуни | 3 |  |
| 3. | Робочі рідини гідравлічних систем, мастильні речовини | 2 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

ТЕМА 1. Відомості з металознавства

Практичне значення заліза. Основні лінії й критичні точки діаграми стану системи сплавів «залізо-вуглець» та її призначення.

Визначення міцності, пружності, пластичності. Характерні точки та дільниці за діаграмою розтягування. Методика проведення технологічних випробувань на витягування, згинання, осадження.

ТЕМА 2. Чавуни

Сірий чавун. Структура і властивості сірого чавуну. Вплив кількості вуглецю, форми та якості металевої основи на властивості сірого чавуну. Вплив легуючих елементів і термообробки. Основні марки сірих чавунів і галузь застосування. Особливості обробки сірих чавунів.

Визначення ковкого чавуну, його склад і структура, основні марки, позначення. Особливості обробки ковких чавунів. Приклади застосування.

Особливості структури модифікованих і високоміцних чавунів, їх основні марки, позначення і галузь застосування.

ТЕМА 3. Робочі рідини гідравлічних систем, мастильні речовини

Робочі рідини гідроприводів, вимоги до них. Основні характеристики робочих рідин.

Мастильні речовини: мінеральні, рослинні, тваринні, рідинні і консистентні, ïх основні характеристики. Вибір мастильних матеріалів.

Типова навчальна програма з предмета

«ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні машини | 4 |  |
| 2. | Електричні приводи та пристрої | 3 |  |
| 3. | Основні поняття електростатики | 3 |  |
| 4. | Пасивні й активні елементи електронних пристроїв | 4 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

ТЕМА 1. Електричні машини

Загальні відомості про електроустаткування конвеєрів, автоматичних ліній, машин і механізмів.

Фізичні основи роботи трансформатора, його призначення, будова. Типи трансформаторів. Стислі відомості про трифазні та спеціальні (автотрансформатори, зварювальні, вимірювальні) трансформатори.

Загальні поняття про машини постійного струму та їх будову. Призначення і будова колектора, обмотки якоря. Робота генератора постійного струму.

Поняття про двигуни постійного струму, регулювання швидкості та зміни напрямку обертання вала. Пуск у хід двигуна.

Будова і принцип роботи машин постійного струму. Основні характеристики генераторів за різних схем ввімкнення обмоток збудження. Електродвигуни постійного струму: характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Сучасні типи синхронних і асинхронних двигунів, способи їх пуску, реверсування і регулювання швидкості обертання.

ТЕМА 2. Електричні приводи та пристрої

Електричні приводи. Керування головним і допоміжними приводами.

Пристрої для механічного перемикання швидкостей переміщенням блоків і перемиканням електромагнітних муфт; їх переваги і недоліки.

Уявлення про слідкуючі системи.

Розташування приводів і апаратури керування. Електропроводка нерухома і рухома.

Пристрій шляхового контролю для вимикання двигунів залежно від режимів роботи (швидкості, величини навантаження тощо).

ТЕМА 3. Основні поняття електростатики

Основні поняття електростатики: електричне поле, напруженість електричного поля, потенціал і напруга.

Провідники та діелектрики в електричному полі. Електрична ємність, одиниці вимірювання. Конденсатори, їх будова і застосування. З'єднання конденсаторів.

Постійний струм. Основні поняття: ЕРС, струм і густина струму.

ТЕМА 4. Пасивні й активні елементи електронних пристроїв

Пасивні елементи: резистори, конденсатори, котушки індуктивності, трансформатори. Активні елементи електронних пристроїв.

Електровакуумні лампи. Іонні прилади. Напівпровідникові компоненти електронних кіл. Напівпровідникові діоди, транзистори, польові транзистори, тиристори. Компоненти електронних кіл у мікромініатюрному виконанні (інтегральні мікросхеми). Оптоелектроніка: керовані джерела світла, фотоприймачі, пристрої відображення інформації.

Типова навчальна програма з предмета

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета під час підготовки робітників до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці під час укладання трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Уявлення про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

ТЕМА 2. Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі

Вимоги безпеки у разі керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів з плановим навантаженням на одного працюючого 100-300 т у зміну.

Правила безпеки під час контролю повноти завантаження відповідно до вагової норми. Заходи безпеки у разі перевірки справності гальмової системи механізмів, що обслуговуються.

Правила безпеки праці під час усунення дрібних несправностей у роботі механізмів, люків, люкових затворів.

ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, займання, самозапалення, горіння, жевріння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на гірничій дільниці.

Організація пожежної охорони в гірничодобувній галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

ТЕМА 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на персональних комп'ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Уявлення про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дія вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці Люкового (гірничі роботи).

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне й штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Медичне та санітарне обслуговування працівників. Медичні огляди-попередні і періодичні; нормативні акти з їх організації та проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду. Вік, за якого всі працівники підприємства 1 раз на рік проходять обов'язкові медичні та періодичні при прийомі на роботу огляди. Обов'язки працівника щодо проходження медичних оглядів і власника за їх проведення.

Професійні захворювання, їх причини і профілактика. Фактори, що шкідливо впливають на організм людини, основні заходи запобігання їм.

Види професійних захворювань. Застосування «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» під час розслідування професійних захворювань. Реєстрація й облік професійних захворювань.

Визначення придатності робітника до даної роботи, необхідність переведення на іншу роботу, відновлення працездатності. Оцінка стану здоров'я робітника.

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги у разі поранень, припинення кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги під час ураження електричним струмом. Перша допомога під час ударів, вивихів, переломів, розтягнення зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вух, легень, стравоходу тощо. Перша допомога у разі поранень. Правила накладання пов'язок, їх типи.

Надання першої допомоги під час знепритомнення (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, обмороження.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога під час хімічних і термічних опіків, опіку очей. Перша допомога під час запорошування очей. Способи їх промивання. Отруєння і його ознаки. Способи надання допомоги під час отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість годин |
| І. | Виробниче навчання | 66 |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Випуск та навантаження з люків гірничої маси від 100 т до 300 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань | 30 |
| 3. | Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами | 12 |
| 4. | Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси | 18 |
| ІІ. | Виробнича практика | 98 |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи) складністю 3-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 91 |
| Всього годин: | 164 |

І. Виробниче навчання

ТЕМА1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Ознайомлення з робочим місцем люкового (гірничі роботи) 3-го розряду.

Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці. Огляд робочого місця, перевірка наявності та справності захисної техніки.

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в навчальних майстернях.

ТЕМА 2. Випуск та навантаження з люків гірничої маси від 100 т до 300 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань     Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Випуск та навантаження з люків гірничої маси в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 100 т до 300 т за зміну.

Контроль повноти завантаження відповідно до вагової норми.

Приймання, складування вийнятого риштування та завантажування його у спеціальні вагонетки.

Шурування гірничої маси в люках, розрівнювання у вагонетках.

Стеження за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів.

Перевірка справності гальмової системи обслуговуваних механізмів.

Усування дрібних несправностей в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються.

Відбирання видимої породи з корисної копалини.

Усунення зависань.

ТЕМА 3. Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

Робота з конвеєрами. Включання та виключання конвеєрів, гідрознепилюючих установок. Зрошування гірничої маси.

Розштибовування конвеєрів.

ТЕМА 4. Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Освоєння правил експлуатації колій, стрілкових переводів, приводів стрілкових переводів. Визначення норм зношення елементів колій.

Вивчення будови контактної мережі, норм зношення і підвішування контактного проводу, призначення написів і сигналів світлофорів.

Підкочування та відкочування навантажених та  порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом.

Зчіплювання та розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

Супроводжування ешелону до місця навантаження-розвантаження.

Подавання сигналів.

Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів.

Формування та розчіплювання ешелонів.

Навішування на вагонетки бірок.

Гальмування та підіймання вагонеток, що зійшли з рейок.

Очищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків та колій в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами.

Прибирання гірничої маси, що просипалась.

ІІ. Виробнича практика

ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення з робочим місцем люкового, машинами та механізмами, що використовуються при проведенні гірничих виробок.

Інструктаж з правил безпеки при огляді та підготовці робочого місця. Вивчення інструкцій з охорони праці для люкового (проводиться на робочому місці).

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи) складністю 3-го розряду

Приймання зміни. Підготовка робочого місця, інструменту і устаткування до роботи.

Ознайомлення з результатами роботи попередньої зміни і завданнями на наступну.

Самостійне виконання усіх видів робіт люкового 3-го розряду, що передбачені кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії.

Освоєння кращих методів і прийомів праці. Забезпечення безаварійної роботи устаткування, що обслуговується.

Здавання зміни.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Завантаження з люків гірничої маси у вагонетки на транспортерну стрічку та автомашини на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 100 до 300 т протягом зміни.

2. Підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну.

3. Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

4. Контроль повноти навантажування відповідно до вагової норми.

5. Перевірка справності гальмівної системи обслуговуваних механізмів.

6. Приймання, розміщення на складі видобутого і вантаження його у вагонетки.

7. Вмикання і вимикання конвеєра, гідрознепилювальних установок.

8. Здійснення шурування гірничої маси в люках, розрівнювання її у вагонетках.

9. Спостереження за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів.

10. Зчіплювання і розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

11. Супровід ешелона до вантажно-розвантажувального місця. Подавання сигналів.

12. Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах.

13. Формування і розчіплювання ешелонів.

14. Розштибовування конвеєрів.

15. Навішування на вагонетки бирок.

16. Відбирання видимої породи з корисних копалин.

17. Чищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків і колій в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами.

18. Зрошування гірничої маси.

19. Гальмування і піднімання вагонеток, що зійшли з рейок.

20. Усування дрібних неполадок в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів.

21. Прибирання розсипаної породи під люками.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)         3-го розряду

Знає, розуміє:

- Основні обов’язки люкового;

- Безпечні методи роботи у вугільних та гірничорудних шахтах;

- Будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

- Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

- Способи запобігання пошкоджень каната, зчіпних пристроїв і вагонеток;

- Схему транспортування вантажу на обслуговуваній дільниці;

- Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

- Встановлену сигналізацію;

- Основна фізико-механічні властивості, сорти і допустиму грудкуватість корисної копалини, ознаки її відмінності від пустої породи;

- Конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

- Конструкцію та схеми розташування віброживильника;

- Системи електропостачання дільниці;

- План розміщення кабельної продукції;

- Види захисту електричних мереж дільниці;

- Правила електробезпеки людей.

Вміє:

- Організовувати робоче місце;

- Вантажити з люків гірничу масу у вагони, автосамоскиди, рудоспуски або на конвеєр на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 100 т до 300 т протягом зміни;

- Підкочувати і відкочувати вантажні й порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну;

- Керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

- Контролювати повноту навантаження відповідно до вагової норми;

- Перевіряти справність гальмівної системи обслуговуваних механізмів;

- Приймати, складати витягнуте з гірничої маси ліс, елементи кріплення тощо, та завантажувати його у спеціальні вагони;

- Вмикати і вимикати конвеєр, гідрознепилювальні установки;

- Здійснювати шурування гірничої маси в люках, розрівнювати її у вагонах;

- Стежити за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів;

- Зчіплювати і розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

- У необхідних випадках супроводжувати ешелон до вантажно-розвантажувального місця;

- Подавати сигнали;

- Надавати допомогу машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах;

- Формувати і розчіплювати ешелони;

- Розштибовувати конвеєри;

- Навішувати на вагонетки бирки;

- Відбирати видиму породу з корисних копалин;

- Чистити вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики і колії в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами;

- Зрошувати гірничу масу;

- Гальмувати і піднімати вагонетки, що зійшли з рейок;

- Усувати дрібні неполадки в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів;

- Прибирати розсипану породу під люками;

- Знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосується його діяльності;

- Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

- Дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу 15 чол. | Використовується тільки на виробництві |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Вібраційна установка | - | 1 | + |
| 2. | Самохідна НДМ | - | 1 | + |
| 3. | Скреперна лебідка | - | 1 |  |
| 4. | Штовхач | - | 1 |  |
| 5. | Конвеєр | - | 1 | + |
| 6. | Гідрознепилювальна установка | - | 1 | + |
| 7. | Електровоз | - | 1 |  |
| 8. | Вагонетка | - | 1 |  |
| 9. | Перекидач | - | 1 | + |
| 10. | Бункер для випуску руди | - | 1 | + |
| 11. | Грохотна решітка | - | 1 | + |
| 12. | Колія | - | 1 |  |
| 13. | Поворотна плита | - | 1 | + |
| 14. | Стрілковий перевод | - | 1 | + |
| 15. | Роз'їзний пристрій для обміну вагонеток | - | 1 | + |
| ІІ | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Комплект слюсарного інструменту | 15 | - |  |
| ІІІ | Натуральні зразки |  |  |  |
|  | світильник саморятувальник засоби індивідуального захисту зразки корисної копалини і пустої породи зразок контактної мережі | - 15 15 15 - | 1 - - - 1 |  |

# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7111.В.07.10-2016

(позначення стандарту)

# Професія :		Люковий (гірничі роботи)

# Код:				7111

# Кваліфікація:		люковий (гірничі роботи) 4-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 7111 Люковий (гірничі роботи)

- Кваліфікація – люковий (гірничі роботи) 4-го розряду

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

безпечні методи роботи у гірничорудних шахтах;

будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

типи вагонеток  і  зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

способи запобігання пошкоджень канату, зчіпних пристроїв та вагонеток;

схему транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується;

профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

встановлену сигналізацію;

основні властивості, сорти та допустиму грудкуватість корисних копалин, ознаки їх відмінності від пустої породи;

конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

конструкцію та схеми розташування віброживильника;

види захисту електричних мереж дільниці;

діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

правила електробезпеки людей.

Повинен уміти:

завантажувати з  люків гірничу масу в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 300 до 1500 т за зміну;

підкочувати та відкочувати навантажені та  порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом;

керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

контролювати повноту завантаження відповідно до вагової норми;

перевіряти справність гальмової системи обслуговуваних механізмів, що обслуговуються;

приймати, складувати вийняте риштування та завантажувати його у спеціальні вагонетки;

включати та виключати конвеєри, гідрознепилюючі установки;

шурувати гірничу масу в люках, розрівнювати у вагонетках;

стежити за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів;

зчіплювати та розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

у разі потреби супроводжувати ешелон до місця навантаження-розвантаження;

подавати сигнали;

надавати допомогу  машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів;

формувати та розчіплювати ешелони;

розштибовувати конвеєри;

навішувати на вагонетки бірки;

відбирати видиму породу з корисних копалин;

очищати вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики та колії в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами;

зрошувати гірничу масу;

гальмувати та підіймати вагонетки, що зійшли з рейок;

усувати дрібні несправності в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються;

прибирати гірничу масу, що просипалась;

виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий (гірничі роботи) 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий  (гірничі роботи) 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування залізних руд (КВЕД-2010, секція – В, клас – 07.10).

7.Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)

4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 288 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 36 | 4 |
| 1.1. | Основи правових знань | 9 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємства | 4 | 1 |
| 1.3. | Інформаційні технології | 5 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 18 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 70 |  |
| 2.1. | Будова та експлуатація доставочної техніки та шахтних люків | 35 |  |
| 2.2. | Матеріалознавство | 6 |  |
| 2.3. | Гірнича електротехніка | 14 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 171 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 66 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 105 |  |
| 4. | Консультації | 4 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 284 | 4 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, навчальних полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Люковий (гірничі роботи)

- Кабінети:

- Будови та експлуатації доставочної техніки та шахтних люків, гірничої справи

- Охорони праці

- Лабораторії:

- Гірничої електротехніки

- Майстерні:

- Гірничошахтного обладнання та гірничих машин

- Слюсарна

- Електромонтажна

Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Правове регулювання і господарських відносин у будівництві | 1 |  |  |
| 2. | Основи трудового законодавства | 1 |  |  |
| 3. | Праця, закон і ми | 1 |  |  |
| 4. | Злочин і покарання | 3 |  |  |
| 5. | Господарство і право | 3 |  |  |
| Всього годин: | 9 |  |  |

ТЕМА 1. Правове регулювання господарських відносин у  будівництві

Правовий статус підприємств. Рішення правління та дисциплінарний статут. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Додаткові, порівняно з законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників галузі.

ТЕМА 2. Основи трудового законодавства

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, Закон України «Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності». Відшкодування збитків, соціальні виплати і послуги, що здійснюються фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Соціальні пільги, гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин в колективі. Забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників.

ТЕМА 3. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудова дисципліна. Охорона праці. Розгляд трудових спорів.

ТЕМА 4. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Злочин та інші правопорушення. Поняття га підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання.

Види покарань. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

ТЕМА 5. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулювання господарських відносин. Система господарського права. Господарський договір. Відповідальність у господарських відносинах.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Роль та особливість гірничовидобувної промисловості України та її ефективність | 1 |  |  |
| 2. | Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності | 1 |  |  |
| 3. | Планування підприємницької діяльності | 1 | 1 |  |
| 4. | Кадри підприємства і продуктивність праці | 1 |  |  |
| Всього годин: | 4 | 1 |  |

ТЕМА 1. Роль та особливість гірничовидобувної промисловості України та її ефективність

Гірнича промисловість, її основні ознаки та принципи функціонування. Організаційно-економічні особливості функціонування промисловості в Україні. Зовнішнє середовище функціонування гірничовидобувної промисловості. Міжгалузеві зв’язки будівельної галузі. Державне регулювання діяльності галузі.

ТЕМА 2. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Правові акти про підприємства. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва».

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Реорганізація підприємства: причини і процедура. Ліквідація підприємства: причини і процедура. Банкрутство: причини і процедура.

ТЕМА 3. Планування підприємницької діяльності

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства. Бізнес-план, як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.

Лабораторно-практична робота:

- Складання бізнес-плану, як інструмент  підприємницької діяльності.

ТЕМА 4. Кадри підприємства і продуктивність праці

Сучасні технології підготовки кадрів. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання.

Типова навчальна програма з предмета

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології | 2 | 1 |  |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 3 | 2 |  |
| Всього годин: | 5 | 3 |  |

ТЕМА 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій  для автоматизації виробництва.

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.

Лабораторно-практична робота:

1. Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії).

ТЕМА 2. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами.

2. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

Типова навчальна програма з предмета

«БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОСТАВОЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ШАХТНИХ ЛЮКІВ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Шляхи підвищення продуктивності праці | 1 |  |
| 2. | Гірнича справа | 10 |  |
| 3. | Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 300-1500 т у зміну | 14 |  |
| 4. | Особливості випуску і навантаження гірничої маси з плановим навантаженням на одного працюючого 300-1500 т у зміну | 10 |  |
| Всього годин: | 35 |  |

ТЕМА 1. Шляхи підвищення продуктивності праці

Основні шляхи підвищення продуктивності праці: механізація й автоматизація виробничих процесів, впровадження нової техніки, технології.

Значення професійного навчання робітників для подальшого удосконалення технологічних процесів і зниження собівартості продукції.

Мета навчання за поданою програмою. Ознайомлення учнів із змістом програми, графіком занять і рекомендованою літературою.

ТЕМА 2. Гірнича справа

Проходка горизонтальних, похилих і вертикальних гірничих виробок. Механізація прохідницьких робіт. Бурильне устаткування: ручні, колонкові та телескопні перфоратори, самохідні бурові каретки. Навантажувальні та навантажувально-доставочні машини. Скреперні лебідки. Кріплення гірничих виробок. Дерев'яне, металеве та залізобетонне кріплення горизонтальних, похилих і вертикальних виробок.

Системи розробки рудних родовищ підземним способом. Класифікація систем розробки залежно від способу підтримання виробленого простору. Системи розробки: з відкритим очисним простором, з магазинуванням руди в очисному просторі, з кріпленням і закладанням очисного простору, з порушенням вміщуючих порід, з порушенням руди та вміщуючих порід, комбіновані.

Способи відбиття руди в очисних підземних блоках та кар'єрах: глибокими свердловинами, мінними зарядами, шпурами.

Бурильне устаткування, яке застосовують для буріння шпурів і глибоких свердловин: ручні, колонкові та телескопні перфоратори, верстати шарошкового й пневмоударного буріння, гідравлічні, бурові установки.

Випуск руди з очисних блоків й камер і навантаження її через люки у відкотні посудини.

ТЕМА 3. Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 300-1500 т у зміну

Рудниковий транспорт. Типи рудникових контактних та акумуляторних електровозів. Типи рудникових вагонів: з глухими та перекидними кузовами, вагони типу «гренбі». Способи розвантаження вагонів у рудоспуски. Рудникові перекидачі, розвантажувальні криві, ручне розвантаження вагонів малої потужності.

Будова вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів. Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними. Схеми транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується. Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці. Встановлена сигналізація.

Способи видавання руди й породи на поверхню.

Будова і призначення привідної і натяжної станції конвеєрів.

Призначення, будова розвантажувальних механізмів бункерів. Основні типи бункерних затворів.

Конструкція гірничих виробок для розміщення віброустановок. Конструкція та схеми розташування віброживильника.

Призначення і принцип дії живильника. Живильники з тяговим органом (пластинчасті, стрічкові). Основні вузли пластинчастого живильника. Будова і взаємодія його вузлів. Конструктивні особливості стрічкового живильника. Пускова, регулювальна і захисна апаратура пластинчастих і стрічкових живильників. Основні типи стрічкових і пластинчастих живильників.

Обертові живильники (дискові, барабанні, коміркові, лопатеві). Основні вузли дискового живильника. Взаємодія його основних вузлів і деталей.

Основні типи дискових живильників, їх переваги та область застосування.

Будова, призначення, область застосування та основні типи барабанних, коміркових і лопатевих живильників.

Автоматичні вагові дозатори безперервної дії: будова, призначення, область застосування. Основні типи автоматичних дозаторів.

Технологія виконання допоміжних робіт під час маневрів і відкатки вагонеток, обслуговуванні складів сипких матеріалів.

Галузь раціонального використання основних типорозмірів рудникового транспорту. Шляхи удосконалення конструкцій рудникового транспорту.

ТЕМА 4. Особливості випуску і навантаження гірничої маси з плановим навантаженням на одного працюючого 300-1500 т у зміну

Технологічні схеми процесів випуску і навантаження корисної копалини. Переваги і недоліки різних видів доставки гірничої маси.

Способи випуску і навантаження під час проведення підповерхових, нарізних і відкотних гірничих виробок вузьким і широким ходом. Застосування різних типів рудничного транспорту під час проведення похилих виробок. Сфера застосування і перспективи використання рудникового транспорту під час проведення гірничих виробок. Основні відомості про теорію випуску і навантаження гірничої маси. Планограма випуску. Типи випуску і навантаження гірничої маси.

Технологія випуску і навантаження руди за наявності акумулюючого виробітку у разі розробки підповерховими штреками або підповерховим обваленням. Основні схеми: прямолінійна, під кутом, за площею; сфера їх використання, переваги та недоліки.

Випуск і навантаження руди в камерах у разі відпрацювання родовищ з відкритим очисним простором. Стадії транспортування в камері потужного родовища. Схеми використання: в камері, з обходом перешкод, з суміжних виробок.

Технологія випуску і навантаження руди при системах розробки з обваленням руди та вміщуючих порід на компенсаційний простір і без компенсаційних камер.

Використання рудникового транспортного устаткування під час випуску і навантаження гірничої маси по похилих рудоспусках і доставляння

Типова навчальна програма з предмета

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Сталі. Кольорові метали та сплави | 2 |  |
| 2. | Термічна обробка металів і сплавів | 2 |  |
| 3. | Дроти, кабелі та електроізолюючі матеріали | 2 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

ТЕМА 1. Сталі. Кольорові метали та сплави

Визначення легованої сталі. Легуючі елементи: хром, нікель, вольфрам, титан, марганець тощо. Марки конструкційних легованих сталей.

Приклади марок окремих видів інструментальних сталей, галузь їх застосування. Основні властивості й переваги інструментальних легованих сталей порівняно з інструментальними вуглецевими сталями. Марки, хімічний склад та особливості швидкорізальних сталей. Кольорові метали та сплави. Призначення й особливості антифрикційних і підшипникових сплавів; марки і позначення за держстандартами.

ТЕМА 2. Термічна обробка металів і сплавів

Призначення відпуску та його вплив на зміни механічних властивостей залежно від виду відпуску. Галузь застосування різних видів відпуску, охолоджуючі середовища і шляхи запобігання можливим дефектам під час гартування і відпуску сталей. Тверді сплави, металокерамічні та порошкові матеріали.

Металокерамічні тверді сплави. Загальні відомості про технологію їх одержання, види, структури й галузі застосування. Марки і склад металокерамічних твердих сплавів.

ТЕМА 3. Дроти, кабелі та електроізолюючі матеріали

Матеріали, що застосовуються для виготовлення дротів та кабелів. Дроти одножильні та багатожильні, шнури і кабелі. Маркування кабелів, дротів та шнурів. Кабелі броньовані та гнучкі, що використовуються в шахтах. Маркування броньованих та гнучких кабелів залежно від будови, перетину та призначення.

Типова навчальна програма з предмета

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Трансформатори | 3 |  |
| 2. | Апаратура керування | 4 |  |
| 3. | Складні електричні кола | 3 |  |
| 4. | Підсилювачі електричних сигналів та логічні елементи | 4 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

«ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»

ТЕМА 1. Трансформатори

Фізичні основи роботи трансформатора, його призначення, будова. Типи трансформаторів, що використовуються в господарстві. Стислі відомості про трифазні та спеціальні (автотрансформатори, зварювальні, вимірювальні) трансформатори.

Будова і принцип дії трансформаторів.

Коефіцієнт трансформації.

ТЕМА 2. Апаратура керування

Стислі відомості про апаратуру автоматичного, дистанційного та ручного керування. Контактори, пускачі, командоапарати, командо-контролери, кнопки керування, лінійний та кінцевий вимикачі, універсальний перемикач і ключ керування.

Безконтактні апарати й пристрої (магнітні підсилювачі тощо), їх призначення, галузь застосування. Застосування низьковольтної апаратури різних типів на кар'єрах.

Вибухонебезпечне електроустаткування: його будова, призначення й галузь використання.

Передавання електроенергії за допомогою кабельних ліній. Конструкція броньованих і гнучких кабелів, які використовуються на кар'єрах, в шахтах.

ТЕМА 3. Складні електричні кола

Методи розрахунку складних електричних кіл: контурних струмів, еквівалентного генератора (активного двополюсника).

Особливості електричних кіл синусоїдального струму. Коло з індуктивним елементом, ємнісним елементом, послідовне з'єднання з комплексними елементами. Провідність кола синусоїдального струму. Паралельне з'єднання гілок кола. Фазозсувні та фазообертальні кола. Змішане з'єднання елементів.

Трифазні кола. Схеми з'єднань. Схема зірка-зірка з нейтральним проводом. Схема без нейтрального проводу. З'єднання трикутником. Трифазна система електропостачання.

ТЕМА 4. Підсилювачі електричних сигналів та логічні елементи

Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах. Потужні підсилювальні каскади. Багатокаскадні підсилювачі. Підсилювачі в інтегральному виконанні.

Перетворювачі електричних сигналів. Детектори. Активні фільтри. Пристрої, які виконують математичні операції. Електронні ключі.

Логічні операції, які реалізуються. Базові елементи логіки та серії логічних елементів, їх характеристики. Логічні елементи на МОП-транзисторах. Тригери. Генератори коливань.

Типова навчальна програма з предмета

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета під час підготовки робітників до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці під час укладання трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Уявлення про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

ТЕМА 2. Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі

Вимоги безпеки у разі вмикання та вимикання конвеєрів, гідрознепилюючих установок.

Правила безпеки під час шурування гірничої маси в люках.

Заходи безпеки у разі скреперного навантаження та наповнення навантажувальних бункерів.

Безпека праці під час супроводження состава до місця навантаження- розвантаження.

Додержання правил подавання сигналів.

ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, займання, самозапалення, горіння, жевріння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на гірничій дільниці.

Організація пожежної охорони в гірничодобувній галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

ТЕМА 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила роботи на персональних комп'ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Уявлення про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дія вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці люкового (гірничі роботи).

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне й штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Медичне та санітарне обслуговування працівників. Медичні огляди — попередні і періодичні; нормативні акти з їх організації та проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду. Вік, за якого всі працівники підприємства 1 раз на рік проходять обов'язкові медичні та періодичні при прийомі на роботу огляди. Обов'язки працівника щодо проходження медичних оглядів і власника за їх проведення.

Професійні захворювання, їх причини і профілактика. Фактори, що шкідливо впливають на організм людини, основні заходи запобігання їм.

Види професійних захворювань. Застосування «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» під час розслідування професійних захворювань. Реєстрація й облік професійних захворювань.

Визначення придатності робітника до даної роботи, необхідність переведення на іншу роботу, відновлення працездатності. Оцінка стану здоров'я робітника.

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги у разі поранень, припинення кровотечі з ран, носа, вух тощо. Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги під час ураження електричним струмом.

Перша допомога під час ударів, вивихів, переломів, розтягнення зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вух, легень, стравоходу тощо. Перша допомога у разі поранень. Правила накладання пов'язок, їх типи.

Надання першої допомоги під час знепритомнення (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, обмороження.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога під час хімічних і термічних опіків, опіку очей.

Перша допомога під час запорошування очей. Способи їх промивання.

Отруєння і його ознаки. Способи надання допомоги під час отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість годин |
| І. | Виробниче навчання | 66 |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Випуск та навантаження з люків гірничої маси від 300 т до 1500 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань | 30 |
| 3. | Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами | 12 |
| 4. | Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси | 18 |
| ІІ. | Виробнича практика | 105 |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи) складністю 4-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 98 |
| Всього годин: | 171 |

І. Виробниче навчання

ТЕМА 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Ознайомлення з робочим місцем люкового (гірничі роботи) 4-го розряду.

Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці. Огляд робочого місця, перевірка наявності та справності захисної техніки.

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в навчальних майстернях.

ТЕМА 2. Випуск та навантаження з люків гірничої маси від 300 т до 1500 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Випуск та навантаження з люків гірничої маси в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 300 т до 1500 т за зміну.

Контроль повноти завантаження відповідно до вагової норми.

Приймання, складування вийнятого риштування та завантажування його у спеціальні вагонетки.

Шурування гірничої маси в люках, розрівнювання у вагонетках.

Стеження за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів.

Перевірка справності гальмової системи обслуговуваних механізмів.

Усування дрібних несправностей в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються.

Відбирання видимої породи з корисної копалини.

Усунення зависань.

ТЕМА 3. Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

Робота з конвеєрами. Включання та виключання конвеєрів, гідрознепилюючих установок. Зрошування гірничої маси.

Розштибовування конвеєрів.

ТЕМА 4. Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Освоєння правил експлуатації колій, стрілкових переводів, приводів стрілкових переводів. Визначення норм зношення елементів колій.

Вивчення будови контактної мережі, норм зношення і підвішування контактного проводу, призначення написів і сигналів світлофорів.

Підкочування та відкочування навантажених та  порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом.

Зчіплювання та розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

Супроводжування ешелону до місця навантаження-розвантаження.

Подавання сигналів.

Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів.

Формування та розчіплювання ешелонів.

Навішування на вагонетки бірок.

Гальмування та підіймання вагонеток, що зійшли з рейок.

Очищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків та колій в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами.

Прибирання гірничої маси, що просипалась.

ІІ. Виробнича практика

ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення з робочим місцем люкового, машинами та механізмами, що використовуються при проведенні гірничих виробок.

Інструктаж з правил безпеки при огляді та підготовці робочого місця. Вивчення інструкцій з охорони праці для люкового (проводиться на робочому місці).

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт люкового складністю 4-го розряду

Приймання зміни. Підготовка робочого місця, інструменту і устаткування до роботи.

Ознайомлення з результатами роботи попередньої зміни і завданнями на наступну.

Самостійне виконання усіх видів робіт люкового 4-го розряду, що передбачені кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії.

Освоєння кращих методів і прийомів праці. Забезпечення безаварійної роботи устаткування, що обслуговується.

Здавання зміни.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Завантаження з люків гірничої маси у вагонетки на транспортерну стрічку та автомашини на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 300 до 1500 т протягом зміни.

2. Підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну.

3. Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

4. Контроль повноти навантажування відповідно до вагової норми.

5. Перевірка справності гальмівної системи обслуговуваних механізмів.

6. Приймання, розміщення на складі видобутого і вантаження його у вагонетки.

7. Вмикання і вимикання конвеєра, гідрознепилювальних установок.

8. Здійснення шурування гірничої маси в люках, розрівнювання її у вагонетках.

9. Спостереження за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів.

10. Зчіплювання і розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

11. Супровід ешелона до вантажно-розвантажувального місця. Подавання сигналів.

12. Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах.

13. Формування і розчіплювання ешелонів.

14. Розштибовування конвеєрів.

15. Навішування на вагонетки бирок.

16. Відбирання видимої породи з корисних копалин.

17. Чищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків і колій в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами.

18. Зрошування гірничої маси.

19. Гальмування і піднімання вагонеток, що зійшли з рейок.

20. Усування дрібних неполадок в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів.

21. Прибирання розсипаної породи під люками.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)     4-го розряду

Знає, розуміє:

- Основні обов’язки люкового;

- Безпечні методи роботи у вугільних та гірничорудних шахтах;

- Будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

- Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

- Способи запобігання пошкоджень каната, зчіпних пристроїв і вагонеток;

- Схему транспортування вантажу на обслуговуваній дільниці;

- Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

- Встановлену сигналізацію;

- Основна фізико-механічні властивості, сорти і допустиму грудкуватість корисної копалини, ознаки її відмінності від пустої породи;

- Конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

- Конструкцію та схеми розташування віброживильника;

- Системи електропостачання дільниці;

- План розміщення кабельної продукції;

- Види захисту електричних мереж дільниці;

- Правила електробезпеки людей.

Вміє:

- Організовувати робоче місце;

- Вантажити з люків гірничу масу у вагони, автосамоскиди, рудоспуски або на конвеєр на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 300 т до 1500 т  протягом зміни;

- Підкочувати і відкочувати вантажні й порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну;

- Керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

- Контролювати повноту навантаження відповідно до вагової норми;

- Перевіряти справність гальмівної системи обслуговуваних механізмів;

- Приймати, складати витягнуте з гірничої маси ліс, елементи кріплення тощо, та завантажувати його у спеціальні вагони;

- Вмикати і вимикати конвеєр, гідрознепилювальні установки;

- Здійснювати шурування гірничої маси в люках, розрівнювати її у вагонах;

- Стежити за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів;

- Зчіплювати і розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

- У необхідних випадках супроводжувати ешелон до вантажно-розвантажувального місця;

- Подавати сигнали;

- Надавати допомогу машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах;

- Формувати і розчіплювати ешелони;

- Розштибовувати конвеєри;

- Навішувати на вагонетки бирки;

- Відбирати видиму породу з корисних копалин;

- Чистити вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики і колії в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами;

- Зрошувати гірничу масу;

- Гальмувати і піднімати вагонетки, що зійшли з рейок;

- Усувати дрібні неполадки в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів;

- Прибирати розсипану породу під люками;

- Знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосується його діяльності;

- Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

- Дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу 15 чол. | Використову ється тільки на виробництві |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Вібраційна установка | - | 1 | + |
| 2. | Самохідна НДМ | - | 1 | + |
| 3. | Скреперна лебідка | - | 1 |  |
| 4. | Штовхач | - | 1 |  |
| 5. | Конвеєр | - | 1 | + |
| 6. | Гідрознепилювальна установка | - | 1 | + |
| 7. | Електровоз | - | 1 |  |
| 8. | Вагонетка | - | 1 |  |
| 9. | Перекидач | - | 1 | + |
| 10. | Бункер для випуску руди | - | 1 | + |
| 11. | Грохотна решітка | - | 1 | + |
| 12. | Колія | - | 1 |  |
| 13. | Поворотна плита | - | 1 | + |
| 14. | Стрілковий перевод | - | 1 | + |
| 15. | Роз'їзний пристрій для обміну вагонеток | - | 1 | + |
| ІІ | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Комплект слюсарного інструменту | 15 | - |  |
| ІІІ | Натуральні зразки |  |  |  |
|  | світильник саморятувальник засоби індивідуального захисту зразки корисної копалини і пустої породи зразок контактної мережі | - 15 15 15 - | 1 - - - 1 |  |

# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7111.В.07.10-2016

(позначення стандарту)

# Професія :		Люковий (гірничі роботи)

# Код:				7111

# Кваліфікація:		люковий (гірничі роботи) 5-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 7111 Люковий (гірничі роботи)

- Кваліфікація – люковий (гірничі роботи) 5-го розряду

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

безпечні методи роботи у гірничорудних шахтах;

будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

типи вагонеток  і  зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

способи запобігання пошкоджень канату, зчіпних пристроїв та вагонеток;

схему транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується;

профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

встановлену сигналізацію;

основні властивості, сорти та допустиму грудкуватість корисних копалин, ознаки їх відмінності від пустої породи;

конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

конструкцію та схеми розташування віброживильника;

види захисту електричних мереж дільниці;

діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

правила електробезпеки людей.

Повинен уміти:

завантажувати з  люків гірничу масу в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 1500 до 3000 т за зміну;

підкочувати та відкочувати навантажені та  порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом;

керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

контролювати повноту завантаження відповідно до вагової норми;

перевіряти справність гальмової системи обслуговуваних механізмів, що обслуговуються;

приймати, складувати вийняте риштування та завантажувати його у спеціальні вагонетки;

включати та виключати конвеєри, гідрознепилюючі установки;

шурувати гірничу масу в люках, розрівнювати у вагонетках;

стежити за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів;

зчіплювати та розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

у разі потреби супроводжувати ешелон до місця навантаження-розвантаження;

подавати сигнали;

надавати допомогу  машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів;

формувати та розчіплювати ешелони;

розштибовувати конвеєри;

навішувати на вагонетки бірки;

відбирати видиму породу з корисних копалин;

очищати вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики та колії в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами;

зрошувати гірничу масу;

гальмувати та підіймати вагонетки, що зійшли з рейок;

усувати дрібні несправності в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються;

прибирати гірничу масу, що просипалась;

виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий (гірничі роботи) 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий  (гірничі роботи) 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування залізних руд (КВЕД-2010, секція – В, клас – 07.10).

7.  Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)

5-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 260 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 33 | 5 |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємства | 6 | 1 |
| 1.3. | Інформаційні технології | 6 | 4 |
| 1.4. | Резерв часу | 15 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 69 |  |
| 2.1. | Будова та експлуатація доставочної техніки та шахтних люків | 42 |  |
| 2.2. | Матеріалознавство | 5 |  |
| 2.3. | Гірнича електротехніка | 7 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 146 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 66 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 80 |  |
| 4. | Консультації | 4 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 256 | 5 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, навчальних полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Люковий (гірничі роботи)

- Кабінети:

- Будови та експлуатації доставочної техніки та шахтних люків, гірничої справи

- Охорони праці

- Лабораторії:

- Гірничої електротехніки

- Майстерні:

- Гірничошахтного обладнання та гірничих машин

- Слюсарна

- Електромонтажна

Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Поняття та принципи підприємницької діяльності | 1 |  |  |
| 2. | Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства | 1 |  |  |
| 3. | Суб'єкти господарського права | 1 |  |  |
| 4. | Правовий статус підприємства | 1 |  |  |
| 5. | Правове регулювання відносин власності в економіці України | 1 |  |  |
| 6. | Господарсько - правова відповідальність | 1 |  |  |
| Всього годин: | 6 |  |  |

ТЕМА 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності

Поняття та зміст підприємництва. Суб'єкти підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Умови здійснення підприємництва.

ТЕМА 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види.

ТЕМА 3. Суб'єкти господарського права

Поняття суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права. Завдання, права і обов'язки суб'єкта господарського права.

ТЕМА 4. Правовий статус підприємства

Поняття підприємства. Організаційно правові форми підприємства. Створення підприємства.

Установчі документи підприємства.

Державна реєстрація підприємства.

Припинення діяльності підприємства.

ТЕМА 5. Правове регулювання відносин власності в економіці України

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.

Суб'єкти права власності.

Право державної власності.

Право приватної власності.

Правовий режим майна.

Державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ.

ТЕМА 6. Господарсько-правова відповідальність

Поняття відповідальності в господарському праві.

Функції відповідальності: стимулююча, штрафна, попередження, правопорушень, компенсаційна, інформаційна.

Види відповідальності: відшкодування збитків, штрафні санкції, штраф, неустойка, пеня, оперативно-господарські санкції, конфіскація, планово-госпрозрахункові санкції, господарсько-організаційні санкції. Підстави відповідальності.

Типова програма з предмета

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Організація і нормування праці на гірничорудних підприємствах | 1 |  |  |
| 2. | Планування успіху підприємницької діяльності | 1 | 1 |  |
| 3. | Інноваційна діяльність підприємств | 2 |  |  |
| 4. | Аналіз підприємницької діяльності | 2 |  |  |
| Всього годин: | 6 | 1 |  |

ТЕМА 1. Організація і нормування праці на гірничорудних підприємствах

Рівні кваліфікації робітників гірничої галузі. Кадри. Форми організації бригадної праці. Завдання технічного нормування. Єдині норми і розцінки (ЄНіР). Види норм витрат праці. Тарифна система.

ТЕМА 2. Планування успіху підприємницької діяльності

Планування успіху підприємницької діяльності.

Вибір стратегії підприємства. Визначення мети і завдання підприємства.

Корпоративна стратегія підприємства. Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства.

Бізнес-план, як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.

Лабораторно-практична робота:

- Розрахунок показників виробничої програми і бізнес-плану.

ТЕМА 3. Інноваційна діяльність підприємств

Інноваційна діяльність підприємств. Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Науково-технічний прогрес, його форми. Основні напрямки сучасного НТП.

Науково-технічна революція, її особливості та напрямки.

Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів по впровадженню НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка втрати на впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП. Приклади для розрахунків. Задачі для розрахунку.

ТЕМА 4. Аналіз підприємницької діяльності

Необхідність і напрями аналізу діяльності. Методика проведення аналізу фінансової звітності підприємства. Аналіз конкурентноздатності підприємницької діяльності.

Типова навчальна програма з предмета

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Системи автоматизованого проектування в гірничодобувній галузі | 6 | 4 |
| Всього годин: | 6 | 4 |

ТЕМА 1. Системи автоматизованого проектування в гірничодобувній галузі

Системи автоматизованого проектування в гірничодобувній галузі.

Графічний редактор. Призначення й можливості.. Інтерфейс програми. Його структура (меню функцій, меню операцій, робоче вікно, рядок підказки, інформаційні вікна) і призначення. Автоматизовані системи керування.

Лабораторно-практичні роботи:

- Знайомство з інтерфейсом графічного редактора.

- Порядок роботи проекту за допомогою графічного редактора.

Типова навчальна програма з предмета

«БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОСТАВОЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ШАХТНИХ ЛЮКІВ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Зміст гірничорудної промисловості | 1 |  |
| 2. | Основи гірничої справи | 9 |  |
| 3. | Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 1500-3000 т у зміну | 17 |  |
| 4. | Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів | 6 |  |
| 5. | Особливості випуску і навантаження гірничої маси, способи ліквідації зависань руди й породи у рудоспусках, люках і бункерах на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 1500-3000 т у зміну | 9 |  |
| Всього годин: | 42 |  |

ТЕМА 1. Зміст гірничорудної промисловості

Стислі відомості з історії розвитку вітчизняної гірничорудної промисловості.

Загальні вимоги до гірничих виробок.

Стисла довідка про підприємство, його історію, основні технологічні процеси.

Основні шляхи підвищення продуктивності праці: механізація й автоматизація виробничих процесів, впровадження нової техніки, технології, наукової організації праці.

Значення професійного навчання робітників для подальшого удосконалення технологічних процесів і зниження собівартості продукції.

Безпечні методи роботи у гірничорудних шахтах.

Мета навчання за поданою програмою. Ознайомлення учнів з навчальною програмою, графіком занять і рекомендованою літературою.

ТЕМА 2. Основи гірничої справи

Основні відомості про петрографічний склад гірських порід. Геологічні процеси, які створюють умови для утворення гірських порід.

Класифікація гірських порід: магматичні, осадові та метаморфічні. Будова, форми, умови залучання, розповсюдженість гірських порід.

Елементи залягання гірських тіл: лінія простягання покладу, глибина, падіння та кут падіння пласта, його потужність. Їх визначення.

Класифікація гірських порід зі стійкості: дуже нестійкі; нестійкі, середньої стійкості, стійкі, дуже стійкі. Будова, умови залучання, розповсюдженість.

Способи розкриття і підготовки рудних родовищ. Особливості розкриття пластів копалини, яка розроблюється на даному підприємстві.

Системи розробки родовищ; їх класифікація. Характеристика і параметри систем розробок, що застосовуються на руднику. Основні операції виробничого циклу під час видобування корисної копалини; порядок їх виконання.

Способи відбійки корисної копалини: буропідривний, відбійними молотками, комбайнами, комбінований.

Технологія та ведення робіт з кріплення спряжених гірничих виробок з очисними забоями, камерами тощо.

Визначення поняття «виробка». Способи керування гірським тиском: залишення ціликів руди або породи, магазинування руди, зведення кріплення, обрушення порід і комбінований.

ТЕМА 3. Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 1500-3000 т у зміну

Характеристика способів доставки руди: вибухом, під дією власної ваги, механізованого. Особливості доставки руди при системі розробки, що застосовується на даному руднику.

Технологічні схеми виїмки руди за допомогою механізованих щитів і комплексів.

Класифікація сучасного рудникового транспорту, що використовується на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 1500-3000 т у зміну.

Способи розкриття кар'єрних полів. Системи відкритої розробки родовищ: безтранспортна, транспортно-відвальна, транспортна і комбінована. Усереднення якості руди на кар'єрі.

Доставка конвеєрними установками. Скребкові конвеєри і перевантажувачі. Стрічкові та пластинчасті конвеєри. Галузі їх застосування.

Колії і вагонетки. Будова колії: нижня і верхня будови. Правила улаштування колії.

Стрілкові переводи, їх призначення.

Будова та галузь застосування домкратів-самоставів для постановки на колію вагонеток, що зійшли з рейок, і електровозів. Вагонетки: вантажні, пасажирські (людські) та спеціального призначення; їх застосування. Правила експлуатації вагонеток. Вібромеханічні пристрої для очищення стінок кузова вагонеток.

Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними.

Загальні відомості про канатну відкатку. Відкатка кінцевими канатами за допомогою однієї або двох лебідок. Відкатка безмежним канатом зі шківом тертя.

Способи запобігання пошкоджень канату, зчіпних пристроїв та вагонеток. Схеми транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується. Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці. Встановлена сигналізація.

ТЕМА 4. Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів

Кріпильні матеріали: дерево, метал, в'яжучі речовини і матеріали на їх основі (бетон, залізобетон, штучні камені).

Конструкція гірничих виробок для розміщення віброустановок. Конструкція та схеми розташування віброживильника.

Кріплення гірничих виробок (дерев'яне, металеве, штангове (анкерне), змішане, камінне, залізобетонне). Їх види, конструкції, призначення.

Загальні відомості про прохідницькі комбайни, навантажувальні машини та інше допоміжне обладнання для навантаження гірничої маси: пересувачі вагонеток, перевантажувачі.

Докладні відомості про обладнання навантажувальних, перевантажувальних і обмінних пунктів. Механізовані бункери, живильники, затвори і люки, міжвагонні перекривачі, колійні стопори й обмежувачі швидкості, штовхачі, маневрові лебідки та перекидачі.

Будова, правила технічної експлуатації пускової та регулювальної апаратури керування обладнання.

Зрошування забоїв. Підготовка і транспортування забійки.

Правила технічної експлуатації гірничого обладнання.

ТЕМА 5. Особливості випуску і навантаження гірничої маси, способи ліквідації зависань руди й породи у рудоспусках, люках і бункерах на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 1500-3000 т у зміну

Основні фактори, які впливають на випуск і навантаження гірничої маси. Характеристика кліматичних умов. Гірничо-геологічні умови родовищ корисних копалин України: вугільні, залізорудні, марганцеворудні, кольорових металів, гірськохімічної сировини, будівельних гірських порід.

Основні схеми відкритої розробки: транспортні, безтранспортні, транспортно-відвальні. Зміна властивостей порід у масиві від глибини залягання та ступеня промерзання. Вплив властивостей порід з масиву на випуск групи. Показники і властивості розпушеної маси: структура маси, гранулометричний склад, коефіцієнт розпушення, тип обвалення порід тощо. Виймання мерзлих, напівскельових і скельових порід.

Класифікація порід за опором виймання стосовно різних типів рудникового транспорту. Вимоги до буропідривних робіт при застосуванні рудникового транспорту. Готування гірничої маси за наявності скельових вкраплень. Оптимальна якість порід. Особливості проектування технології випуску та доставки гірничої маси в складних умовах.

Типова навчальна програма з предмета

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості про будову металів і сплавів | 1 |  |
| 2. | Мастильні матеріали | 2 |  |
| 3. | Термічна обробка сталі | 1 |  |
| 4. | Корозія. Види захисту від корозії | 1 |  |
| Всього годин: | 5 |  |

ТЕМА 1. Основні відомості про будову металів і сплавів

Основні види кристалічних решіток чистих металів, явище поліморфізму. Уявлення про кристалічні зерна. Залежність властивостей металів від величини зерен, їх форми і розташування.

Поняття про діаграми стану на прикладі діаграми стану першого типу «свинець – сурма»; основні лінії і критичні точки діаграми. Уявлення про двоевтектичні, евтектичні та заевтектичні сплави.

ТЕМА 2. Мастильні матеріали

Мастильні матеріали ( рідкі, консистентні та тверді). Асортимент рідких мастил: легкі, середні та важкі індустріальні, компресорні та ін.; їх характеристика, галузі застосування, основні властивості (в'язкість, наявність механічних домішок, адгезійна здатність). Присадки, що поліпшують якість мастил. Методи визначення якості масла за відсутності лабораторного устаткування. Періодичність заміни масла, правила його зберігання. Заходи щодо економії масла і мастил.

Консистентні мастила: солідол, консталін; їх призначення, основні характеристики, переваги і недоліки, галузі застосування. Тверді мастила: графіт, тальк, дисульфід молібдену; їх застосування.

ТЕМА 3. Термічна обробка сталі

Термічна обробка сталі: призначення і суть. Режими загартовування сталі залежно від вмісту вуглецю: температура, час витримки, охолодження. Загартувальні середовища та їх вплив на швидкість охолодження й утворення структур: мартенситу, трооститу, сорбіту. Основні методи загартування сталі. Обробка сталі холодом. Дефекти загартування.

ТЕМА 4. Корозія. Види захисту від корозії

Корозія металів і неметалів. Причини виникнення ко типи корозії. Заходи захисту металів від корозії. Антикорозійний захист неметалічними покриттями.

Типова навчальна програма з предмета

«ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Складні електричні кола | 3 |  |
| 2. | Підсилювачі електричних сигналів та логічні елементи | 4 |  |
| Всього годин: | 7 |  |

ТЕМА 1. Складні електричні кола

Методи розрахунку складних електричних кіл: контурних струмів, двох вузлів, накладання, еквівалентного генератора (активного двополюсника).

Особливості електричних кіл синусоїдального струму. Коло з індуктивним елементом, ємнісним елементом, послідовне з'єднання елементів з комплексними елементами. Провідність кола синусоїдального струму. Паралельне з'єднання гілок кола. Фазозсувні та фазообертальні кола. Змішане з'єднання елементів.

Трифазні кола. Схеми з'єднань. Схема зірка-зірка з нейтральним проводом. Схема без нейтрального проводу. З'єднання трикутником. Трифазна система електропостачання.

ТЕМА 2. Підсилювачі електричних сигналів та логічні елементи

Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах. Потужні підсилювальні каскади. Багатокаскадні підсилювачі. Підсилювачі в інтегральному виконанні.

Перетворювачі електричних сигналів. Детектори. Активні фільтри. Пристрої, які виконують математичні операції. Електронні ключі.

Логічні операції, які реалізуються. Базові елементи логіки та серії логічних елементів, їх характеристики. Логічні елементи на МОП-транзисторах. Тригери. Генератори коливань.

Типова навчальна програма з предмета

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета під час підготовки робітників до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці під час укладання трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Уявлення про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

ТЕМА 2. Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі

Вимоги безпеки у разі доставки руди різними способами: вибухом, під дією власної ваги, механізованого.

Правила безпеки під час використання рудникового транспорту на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого 1500-3000 т у зміну.

Заходи безпеки у разі застосування скребкових, стрічкових, пластинчатих конвеєрів; перевантажувачів; вагонеток.

Безпека праці під час гальмування та підіймання вагонеток, що зійшли з рейок.

ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, займання, самозапалення, горіння, жевріння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на гірничій дільниці.

Організація пожежної охорони в гірничодобувній галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

ТЕМА 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на персональних комп'ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Уявлення про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дія вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання. Лікувально-профілактичне харчування. Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці люкового (гірничі роботи).

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне й штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Медичне та санітарне обслуговування працівників. Медичні огляди-попередні і періодичні; нормативні акти з їх організації та проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду. Вік, за якого всі працівники підприємства 1 раз на рік проходять обов'язкові медичні та періодичні при прийомі на роботу огляди. Обов'язки працівника щодо проходження медичних оглядів і власника за їх проведення.

Професійні захворювання, їх причини і профілактика. Фактори, що шкідливо впливають на організм людини, основні заходи запобігання їм.

Види професійних захворювань. Застосування «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» під час розслідування професійних захворювань. Реєстрація й облік професійних захворювань.

Визначення придатності робітника до даної роботи, необхідність переведення на іншу роботу, відновлення працездатності. Оцінка стану здоров'я робітника.

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги у разі поранень, припинення кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги під час ураження електричним струмом. Перша допомога під час ударів, вивихів, переломів, розтягнення зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вух, легень, стравоходу тощо. Перша допомога у разі поранень. Правила накладання пов'язок, їх типи.

Надання першої допомоги під час знепритомнення (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, обмороження.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога під час хімічних і термічних опіків, опіку очей. Перша допомога під час запорошування очей. Способи їх промивання. Отруєння і його ознаки. Способи надання допомоги під час отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість годин |
| І. | Виробниче навчання | 66 |
| 1. | Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Випуск та навантаження з люків гірничої маси від 1500 т до 3000 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань | 30 |
| 3. | Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами | 12 |
| 4. | Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси | 18 |
| ІІ. | Виробнича практика | 80 |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки | 8 |
| 2. | Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи) складністю 5-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 72 |
| Всього годин: | 146 |

І. Виробниче навчання

ТЕМА 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки

Ознайомлення з робочим місцем люкового (гірничі роботи) 5-го розряду.

Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці. Огляд робочого місця, перевірка наявності та справності захисної техніки.

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в навчальних майстернях.

ТЕМА 2. Випуск та навантаження з люків гірничої маси від 1500 т до 3000 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Випуск та навантаження з люків гірничої маси в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 1500 т до 3000 т за зміну.

Контроль повноти завантаження відповідно до вагової норми.

Приймання, складування вийнятого риштування та завантажування його у спеціальні вагонетки.

Шурування гірничої маси в люках, розрівнювання у вагонетках.

Стеження за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів.

Перевірка справності гальмової системи обслуговуваних механізмів.

Усування дрібних несправностей в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються.

Відбирання видимої породи з корисної копалини.

Усунення зависань.

ТЕМА 3. Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

Робота з конвеєрами. Включання та виключання конвеєрів, гідрознепилюючих установок. Зрошування гірничої маси.

Розштибовування конвеєрів.

ТЕМА 4. Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Освоєння правил експлуатації колій, стрілкових переводів, приводів стрілкових переводів. Визначення норм зношення елементів колій.

Вивчення будови контактної мережі, норм зношення і підвішування контактного проводу, призначення написів і сигналів світлофорів.

Підкочування та відкочування навантажених та  порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом.

Зчіплювання та розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

Супроводжування ешелону до місця навантаження-розвантаження.

Подавання сигналів.

Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів.

Формування та розчіплювання ешелонів.

Навішування на вагонетки бірок.

Гальмування та підіймання вагонеток, що зійшли з рейок.

Очищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків та колій в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами.

Прибирання гірничої маси, що просипалась.

ІІ. Виробнича практика

ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення з робочим місцем люкового, машинами та механізмами, що використовуються при проведенні гірничих виробок.

Інструктаж з правил безпеки при огляді та підготовці робочого місця. Вивчення інструкцій з охорони праці для люкового (проводиться на робочому місці).

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи) складністю 5-го розряду

Приймання зміни. Підготовка робочого місця, інструменту і устаткування до роботи.

Ознайомлення з результатами роботи попередньої зміни і завданнями на наступну.

Самостійне виконання усіх видів робіт люкового 5-го розряду, що передбачені кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії.

Освоєння кращих методів і прийомів праці. Забезпечення безаварійної роботи устаткування, що обслуговується.

Здавання зміни.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.  Завантаження з люків гірничої маси у вагонетки на транспортерну стрічку та автомашини на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 1500 до 3000 т протягом зміни.

2. Підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну.

3. Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

4. Контроль повноти навантажування відповідно до вагової норми.

5. Перевірка справності гальмівної системи обслуговуваних механізмів.

6. Приймання, розміщення на складі видобутого і вантаження його у вагонетки.

7. Вмикання і вимикання конвеєра, гідрознепилювальних установок.

8. Здійснення шурування гірничої маси в люках, розрівнювання її у вагонетках.

9. Спостереження за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів.

10. Зчіплювання і розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

11. Супровід ешелона до вантажно-розвантажувального місця. Подавання сигналів.

12. Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах.

13. Формування і розчіплювання ешелонів.

14. Розштибовування конвеєрів.

15. Навішування на вагонетки бирок.

16. Відбирання видимої породи з корисних копалин.

17. Чищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків і колій в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами.

18. Зрошування гірничої маси.

19. Гальмування і піднімання вагонеток, що зійшли з рейок.

20. Усування дрібних неполадок в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів.

21. Прибирання розсипаної породи під люками.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)     5-го розряду

Знає, розуміє:

- Основні обов’язки люкового;

- Безпечні методи роботи у вугільних та гірничорудних шахтах;

- Будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

- Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

- Способи запобігання пошкоджень каната, зчіпних пристроїв і вагонеток;

- Схему транспортування вантажу на обслуговуваній дільниці;

- Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

- Встановлену сигналізацію;

- Основні фізико-механічні властивості, сорти і допустиму грудкуватість корисної копалини, ознаки її відмінності від пустої породи;

- Конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

- Конструкцію та схеми розташування віброживильника;

- Системи електропостачання дільниці;

- План розміщення кабельної продукції;

- Види захисту електричних мереж дільниці;

- Правила електробезпеки людей.

Вміє:

- Організовувати робоче місце;

- Вантажити з люків гірничу масу у вагони, автосамоскиди, рудоспуски або на конвеєр на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого від 1500 т до 3000 т протягом зміни;

- Підкочувати і відкочувати вантажні й порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну;

- Керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

- Контролювати повноту навантаження відповідно до вагової норми;

- Перевіряти справність гальмівної системи обслуговуваних механізмів;

- Приймати, складати витягнуте з гірничої маси ліс, елементи кріплення тощо, та завантажувати його у спеціальні вагони;

- Вмикати і вимикати конвеєр, гідрознепилювальні установки;

- Здійснювати шурування гірничої маси в люках, розрівнювати її у вагонах;

- Стежити за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів;

- Зчіплювати і розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

- У необхідних випадках супроводжувати ешелон до вантажно-розвантажувального місця;

- Подавати сигнали;

- Надавати допомогу машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах;

- Формувати і розчіплювати ешелони;

- Розштибовувати конвеєри;

- Навішувати на вагонетки бирки;

- Відбирати видиму породу з корисних копалин;

- Чистити вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики і колії в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами;

- Зрошувати гірничу масу;

- Гальмувати і піднімати вагонетки, що зійшли з рейок;

- Усувати дрібні неполадки в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів;

- Прибирати розсипану породу під люками;

- Знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосується його діяльності;

- Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

- Дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу 15 чол. | Використову ється тільки на виробництві |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Вібраційна установка | - | 1 | + |
| 2. | Самохідна НДМ | - | 1 | + |
| 3. | Скреперна лебідка | - | 1 |  |
| 4. | Штовхач | - | 1 |  |
| 5. | Конвеєр | - | 1 | + |
| 6. | Гідрознепилювальна установка | - | 1 | + |
| 7. | Електровоз | - | 1 |  |
| 8. | Вагонетка | - | 1 |  |
| 9. | Перекидач | - | 1 | + |
| 10. | Бункер для випуску руди | - | 1 | + |
| 11. | Грохотна решітка | - | 1 | + |
| 12. | Колія | - | 1 |  |
| 13. | Поворотна плита | - | 1 | + |
| 14. | Стрілковий перевод | - | 1 | + |
| 15. | Роз'їзний пристрій для обміну вагонеток | - | 1 | + |
| ІІ | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Комплект слюсарного інструменту | 15 | - |  |
| ІІІ | Натуральні зразки |  |  |  |
|  | світильник саморятувальник засоби індивідуального захисту зразки корисної копалини і пустої породи зразок контактної мережі | - 15 15 15 - | 1 - - - 1 |  |

# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7111.В.07.10-2016

(позначення стандарту)

# Професія :		Люковий (гірничі роботи)

# Код:				7111

# Кваліфікація:		люковий (гірничі роботи) 6-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 7111 Люковий (гірничі роботи)

- Кваліфікація – люковий (гірничі роботи) 6-го розряду

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

безпечні методи роботи у гірничорудних шахтах;

будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

типи вагонеток  і  зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

способи запобігання пошкоджень канату, зчіпних пристроїв та вагонеток;

схему транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується;

профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

встановлену сигналізацію;

основні властивості, сорти та допустиму грудкуватість корисних копалин, ознаки їх відмінності від пустої породи;

конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

конструкцію та схеми розташування віброживильника;

види захисту електричних мереж дільниці;

діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

правила електробезпеки людей.

Повинен уміти:

завантажувати з  люків гірничу масу в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т за зміну;

підкочувати та відкочувати навантажені та  порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом;

керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

контролювати повноту завантаження відповідно до вагової норми;

перевіряти справність гальмової системи обслуговуваних механізмів, що обслуговуються;

приймати, складувати вийняте риштування та завантажувати його у спеціальні вагонетки;

включати та виключати конвеєри, гідрознепилюючі установки;

шурувати гірничу масу в люках, розрівнювати у вагонетках;

стежити за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів;

зчіплювати та розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

у разі потреби супроводжувати ешелон до місця навантаження-розвантаження;

подавати сигнали;

надавати допомогу  машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів;

формувати та розчіплювати ешелони;

розштибовувати конвеєри;

навішувати на вагонетки бірки;

відбирати видиму породу з корисних копалин;

очищати вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики та колії в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами;

зрошувати гірничу масу;

гальмувати та підіймати вагонетки, що зійшли з рейок;

усувати дрібні несправності в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються;

прибирати гірничу масу, що просипалась;

виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий (гірничі роботи) 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Люковий  (гірничі роботи) 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Добування залізних руд (КВЕД-2010, секція – В, клас – 07.10).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)

6-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 243 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 32 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 5 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємства | 5 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 14 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 53 |  |
| 2.1. | Будова та експлуатація доставочної техніки та шахтних люків | 31 |  |
| 2.2. | Гірнича електротехніка | 7 |  |
| 2.3. | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 146 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 66 |  |
| 3.1.1 | Виробниче навчання на підприємстві | 66 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 80 |  |
| 4. | Консультації | 4 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 239 | 3 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, навчальних полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Люковий (гірничі роботи)

- Кабінети:

- Будови та експлуатації доставочної техніки та шахтних люків, гірничої справи

- Охорони праці

- Лабораторії:

- Гірничої електротехніки

- Майстерні:

- Гірничошахтного обладнання та гірничих машин

- Слюсарна

- Електромонтажна

Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Поняття господарського права. Господарська діяльність | 1 |  |
| 2. | Закони України про підприємницьку діяльність | 1 |  |
| 3. | Суб'єкти господарської діяльності | 1 |  |
| 4. | Господарський договір | 1 |  |
| 5. | Відповідальність у господарських відносинах | 1 |  |
| Всього годин: | 5 |  |

ТЕМА 1. Поняття господарського права. Господарська діяльність

Господарська діяльність. Принципи господарської діяльності. Підприємництво в Україні. Некомерційна господарська діяльність.

ТЕМА 2. Закони України про підприємницьку діяльність

Види діяльності підприємництва. Ліцензування. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Основні принципи  підприємницької діяльності.

Підприємництво та його види. Майно підприємства. Управління. Господарська економічна і соціальна діяльність підприємства. Порядок ліквідації та реорганізації.

ТЕМА 3. Суб'єкти господарської діяльності

Основні ознаки суб'єктів господарської діяльності. Індивідуальні підприємці.

Підприємства. Господарські підприємства. Господарські об'єднання.

ТЕМА 4. Господарський договір

Поняття господарського договору, його види, зміст.

ТЕМА 5. Відповідальність у господарських відносинах

Види господарського правопорушення. Принципи і функції  господарсько-правової відповідальності та її види.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Підприємство, як сфера діяльності в умовах ринкової економіки | 1 |  |  |
| 2. | Основи організації керування підприємством | 1 |  |  |
| 3. | Комерційна діяльність підприємств | 2 |  |  |
| 4. | Реорганізація і ліквідування підприємств | 1 |  |  |
| Всього годин: | 5 |  |  |

ТЕМА 1. Підприємство, як сфера діяльності в умовах ринкової економіки

Підприємство і ринок. Сутність підприємства. Види підприємницької діяльності.  Господарський кодекс України. Закон України «Про господарські товариства». Функції підприємництва.

ТЕМА 2. Основи організації керування підприємством

Поняття і необхідність керувати підприємством. Сучасні принципи керування підприємством. Шляхи удосконалення керування.

ТЕМА 3. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Вивчення конкурентів. Реклама товарів. Види реклами.

ТЕМА 4. Реорганізація і ліквідування підприємств

Життєвий цикл підприємства. Реорганізація підприємств. Причини і процедура. Ліквідація підприємств. Причини і процедура. Банкрутство.

Типова навчальна програма з предмета

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |  |
| 1. | Поглиблене вивчення системи автоматизованого проектування в гірничодобувній галузі | 8 | 3 |  |
| Всього годин: | 8 | 3 |  |

ТЕМА 1. Поглиблене вивчення системи  автоматизованого проектування в гірничодобувній галузі

Стилі штриховки (вбудований, користувача, настроюваний), їх використання. Керування відображенням на екрані. Редагування малюнка (стирання об’єктів, копіювання, перенесення, створення масиву об’єктів, створення дзеркального відбитка, поворот, підрізання, подовження графічних елементів, сполучення об’єктів, зміна масштабу елементів рисунка, часткове стирання елементів, побудова подібних об’єктів, вимірювання графічних об’єктів, розчленування складених об’єктів, створення креслень).

Вставка тексту, нанесення розмірів, використання блоків рисунків. Виведення креслення на друк.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Редагування малюнка.

2. Команди оформлення креслень.

3. Створення креслень.

Типова навчальна програма з предмета

«БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОСТАВОЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ШАХТНИХ ЛЮКІВ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Добувна промисловість в господарстві України | 1 |  |
| 2. | Основи гірничої справи | 3 |  |
| 3. | Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т у зміну | 7 |  |
| 4. | Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів | 10 |  |
| 5. | Особливості випуску і навантаження гірничої маси, способи ліквідації зависань руди й породи у рудоспусках, люках і бункерах на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т у зміну | 10 |  |
| Всього годин: | 31 |  |

ТЕМА 1. Добувна промисловість в господарстві України

Значення добувної промисловості в господарстві України. Збільшення випуску корисних копалин і підвищення їх якості на основі удосконалення техніки та технології, підвищення ефективності використання устаткування, механізації й автоматизації виробничих процесів.

Раціональне використання надр. Задачі добувної промисловості з використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Значення технічного навчання кадрів для прискорення науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності праці, економії матеріально-технічних ресурсів, зниження собівартості продукції та підвищення ефективності виробництва.

Мета навчання за поданою програмою. Ознайомлення слухачів із змістом навчання, графіком занять, рекомендованою літературою.

ТЕМА 2. Основи гірничої справи

Механічні властивості і процеси в гірських породах.

Природні й техногенні фактори стійкості масивів порід. Критерії стійкості масивів. Напружений стан масиву й умови рівноваги гірничих виробок.

Методи визначення внутрішнього напруженого стану гірських порід.

Закономірності механіки суцільного та сипкого середовища. Керування фізичними властивостями та становищем гірських масивів для удосконалення процесів гірничого виробництва.

Класифікація гірських порід і корисних копалин за міцністю. Фізичні властивості гірських порід і грунтів у сухому та мокрому вигляді.

Акустичні властивості гірських порід. Методи акустичної інтроскопії масивів. Використання акустичних властивостей порід для дослідження напруг, які мають місце у масиві.

Повзучість гірських порід. Геологічні властивості порід. Їх використання під час розрахунків гірського тиску.

Міцність гірських порід. Теорія міцності. Деформації у масиві та їх роль щодо визначення міцності гірських порід.

Гідравлічні та газодинамічні властивості порід.

Находження газів у породах. Визначення гідравлічних і газодинамічних властивостей порід.

Використання гідравлічних і газодинамічних властивостей порід для визначення рівня дегазації вугільних пластів. Керування стійкістю масиву.

Теплові властивості гірських порід. Теплопровідність, теплоємність, теплове розширення порід. Залежність теплових властивостей порід від структури. Термічні напруги в гірських породах. Методи визначення теплових властивостей порід. Використання теплових властивостей порід у технології гірничого виробництва.

Електричний опір порід. Методи визначення електричних властивостей гірських порід. Залежність електричних властивостей від структури і будови гірських порід. Магнітні властивості порід. Електромагнітні процеси в гірських породах. Розповсюдженість електромагнітних хвиль у породах. Використання електричних властивостей у процесах радіоінтроскопії масивів.

Оптичні властивості гірських порід. Їх використання для дослідження фізичних процесів у масивах гірських порід.

Радіоактивність порід. Радіоактивні мінерали. Методи і приладдя для визначення радіоактивності. Норми радіоактивності гірських порід.

ТЕМА 3. Рудниковий транспорт на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т у зміну

Технологія розробки родовищ механічними лопатами, драглайнами, багатоківшевими, ланцюговими і роторними екскаваторами. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами.

Будова і принцип роботи ручних і телескопічних перфораторів, їх технічні характеристики.

Види мастил і періодичність мащення перфораторів. Характерні несправності перфораторів, порядок їх усунення. Будова і принцип роботи перфораторів.

Боротьба з шумом під час роботи люків, рудоспусків і бункерів.

Безпечні методи роботи у гірничорудних шахтах.

Пристрої для промивання шпурів, зрошування і розбирання прохідницького вибою після підривних робіт.

Навантажувальні машини для проходки гірничих виробок, їх будова і загальна характеристика. Правила технічного обслуговування машин, порядок підмикання їх до магістралі стисненого повітря. Навантажувальні машини періодичної і безперервної дії.

Скреперне прибирання гірничої маси під час проведення гірничих виробок. Принцип роботи й експлуатація скреперної установки.

Будова вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів.

Грейферні навантажувачі для прибирання породи під час проходки стовбурів; їх будова і принцип роботи.

ТЕМА 4. Будова та конструкція люків, рудоспусків і бункерів

Основні виробничі процеси на кар'єрах. Способи розробки і  транспортування розкривних порід і корисної копалини. Умови застосування автомобільного, залізничного, конвеєрного, комбінованого і спеціального видів транспорту. Відвалоутворення. Способи укладки порід у відвалоутворення.

Схеми розкриття кар'єрних полів.

Основні фактори, що ускладнюють роботу обладнання в зимових умовах. Способи розпушування розкривних порід і руди. Боротьба з грудкуватістю, змерзлюваністю руди і примерзанням її до кузова транспортних посудин і частин стрічкових конвеєрів.

Системи розробки: класифікація, основні особливості, застосування. Транспортна система розробки з використанням залізничного або автомобільного транспорту. Типові технологічні схеми. Система розробки за допомогою роторних екскаваторів; її основні відмінні ознаки, перспективи застосування на кар'єрах. Склад комплексів гірничо-транспортного обладнання. Транспортно-відвальна система розробки за допомогою мостів і відвалоутворювачів.

Безтранспортна система розробки за допомогою драглайнів. Проста й ускладнена технологічні схеми. Поняття про коефіцієнт переекскавації. Розташування розкритих запасів корисної копалини.

Комбіновані системи розробки, їх відмінні ознаки. Характерні комбіновані системи, що застосовуються в басейнах держави: транспортно-відвальна і транспортна за допомогою автомобільного і залізничного транспорту; транспортно-відвальна (ускладнена); транспортна за допомогою стрічкових конвеєрів і залізничного транспорту. Техніко-економічні показники комбінованої системи розробки, перспективи їх застосування.

Стисла характеристика технології проведення видобувних робіт у різних гірничо-технологічних умовах.

Усереднення руд, його значення для підвищення якості продукції. Способи усереднення.

ТЕМА 5. Особливості випуску і навантаження гірничої маси, способи ліквідації зависань руди й породи у рудоспусках, люках і бункерах на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т у зміну

Поняття: «кондиційний кусок» і «негабарит». Технологія вторинного дрібнення негабаритів (накладними зарядами, підриванням шпурових зарядів, відбійними молотками).

Основні пристрої, які не допускають пропускання руди й породи некондиційних розмірів.

Правила безпеки у разі використання пневмошуровок і ломиків.

Застосування реактивних снарядів типу ДРС; їх конструкція, способи установлення і запуску.

Ліквідація зависань із застосуванням води, яку подають під напором по стовбурах.

Основні правила безпеки з ліквідації зависань різними способами. Запобігання втіканню обводненої гірничої маси з рудоспусків у разі викиду.

Основні правила безпеки з ліквідації зависань гірничої маси у бункерах.

Типова навчальна програма з предмета

«ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Трансформатори | 3 |  |
| 2. | Апаратура керування | 4 |  |
| Всього годин: | 7 |  |

ТЕМА 1. Трансформатори

Фізичні основи роботи трансформатора, його призначення, будова. Типи трансформаторів, що використовуються в господарстві. Стислі відомості про трифазні та спеціальні (автотрансформатори, зварювальні, вимірювальні) трансформатори.

Будова і принцип дії трансформаторів.

Коефіцієнт трансформації.

ТЕМА 2. Апаратура керування

Стислі відомості про апаратуру автоматичного, дистанційного та ручного керування. Контактори, пускачі, командоапарати, командо-контролери, кнопки керування, лінійний та кінцевий вимикачі, універсальний перемикач і ключ керування.

Безконтактні апарати й пристрої (магнітні підсилювачі тощо), їх призначення, галузь застосування. Застосування низьковольтної апаратури різних типів на кар'єрах.

Вибухонебезпечне електроустаткування: його будова, призначення й галузь використання.

Передавання електроенергії за допомогою кабельних ліній. Конструкція броньованих і гнучких кабелів, які використовуються на кар'єрах.

Типова навчальна програма з предмета

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у гірничодобувній галузі | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета під час підготовки робітників до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці під час укладання трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Уявлення про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

ТЕМА 2. Основи безпеки праці у гірннчодобувній галузі

Вимоги безпеки у разі використання рудникового транспорту на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т у зміну.

Правила безпеки під час роботи ручними і телескопічними перфораторами.

Заходи безпеки у разі розробки родовищ механічними лопатами, драглайнами, багатоківшевими, ланцюговими і роторними екскаваторами.

Безпека праці під час прибирання гірничої маси.

ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, займання, самозапалення, горіння, жевріння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на гірничій дільниці.

Організація пожежної охорони в гірничодобувній галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування Промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

ТЕМА 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила роботи на персональних комп'ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Уявлення про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дія вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці люкового (гірничі роботи).

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне й штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Медичне та санітарне обслуговування працівників. Медичні огляди-попередні і періодичні; нормативні акти з їх організації та проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду. Вік, за якого всі працівники підприємства 1 раз на рік проходять обов'язкові медичні та періодичні при прийомі на роботу огляди. Обов'язки працівника щодо проходження медичних оглядів і власника за їх проведення.

Професійні захворювання, їх причини і профілактика. Фактори, що шкідливо впливають на організм людини, основні заходи запобігання їм.

Види професійних захворювань. Застосування «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» під час розслідування професійних захворювань. Реєстрація й облік професійних захворювань.

Визначення придатності робітника до даної роботи, необхідність переведення на іншу роботу, відновлення працездатності. Оцінка стану здоров'я робітника.

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги у разі поранень, припинення кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги під час ураження електричним струмом.

Перша допомога під час ударів, вивихів, переломів, розтягнення зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вух, легень, стравоходу тощо. Перша допомога у разі поранень. Правила накладання пов'язок, їх типи.

Надання першої допомоги під час знепритомнення (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, обмороження.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога під час хімічних і термічних опіків, опіку очей. Перша допомога під час запорошування очей. Способи їх промивання.

Отруєння і його ознаки. Способи надання допомоги під час отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість годин |
| І. | Виробниче навчання на підприємстві | 66 |
| 1. | Інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки | 6 |
| 2. | Випуск та навантаження з люків гірничої маси понад 3000 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань | 30 |
| 3. | Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами | 12 |
| 4. | Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси | 18 |
| ІІ. | Виробнича практика | 80 |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки | 8 |
| 2. | Самостійне виконання робіт люкового (гірничі роботи) складністю 6-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 72 |
| Всього годин: | 146 |

І. Виробниче навчання на підприємстві

ТЕМА 1. Інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж з питань охорони праці на підприємстві (проводить спеціаліст відділу охорони праці).

Ознайомлення з програмою виробничого навчання, правилами внутрішнього трудового розпорядку дільниці, підприємства.

Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці. Огляд робочого місця, перевірка наявності та справності захисної техніки.

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в підприємстві.

ТЕМА 2. Випуск та навантаження з люків гірничої маси понад 3000 т за зміну. Усування несправностей в роботі механізмів. Усунення зависань

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Випуск та навантаження з люків гірничої маси в вагонетки, на транспортерну стрічку та автомашини на навантажувальному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т за зміну.

Контроль повноти завантаження відповідно до вагової норми.

Приймання, складування вийнятого риштування та завантажування його у спеціальні вагонетки.

Шурування гірничої маси в люках, розрівнювання у вагонетках.

Стеження за скреперним навантаженням та наповненням навантажувальних бункерів.

Перевірка справності гальмової системи обслуговуваних механізмів.

Усування дрібних несправностей в роботі механізмів, люків, люкових затворів, що обслуговуються.

Відбирання видимої породи з корисної копалини.

Усунення зависань.

ТЕМА 3. Керування механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів. Робота з конвеєрами

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

Робота з конвеєрами. Включання та виключання конвеєрів, гідрознепилюючих установок. Зрошування гірничої маси.

Розштибовування конвеєрів.

ТЕМА 4. Експлуатація колій та рейкового транспорту. Прибирання гірничої маси

Інструктаж з питань охорони праці.

Вправи:

Освоєння правил експлуатації колій, стрілкових переводів, приводів стрілкових переводів. Визначення норм зношення елементів колій.

Вивчення будови контактної мережі, норм зношення і підвішування контактного проводу, призначення написів і сигналів світлофорів.

Підкочування та відкочування навантажених та  порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і ручним способом.

Зчіплювання та розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

Супроводжування ешелону до місця навантаження-розвантаження.

Подавання сигналів.

Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів біля навантажувальних пунктів.

Формування та розчіплювання ешелонів.

Навішування на вагонетки бірок.

Гальмування та підіймання вагонеток, що зійшли з рейок.

Очищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків та колій в місцях завантаження і розвантаження під люками та скреперними помостами.

Прибирання гірничої маси, що просипалась.

ІІ. Виробнича практика

ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення з робочим місцем люкового, машинами та механізмами, що використовуються при проведенні гірничих виробок.

Інструктаж з правил безпеки при огляді та підготовці робочого місця. Вивчення інструкцій з охорони праці для люкового (проводиться на робочому місці).

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт люкового складністю 6-го розряду

Приймання зміни. Підготовка робочого місця, інструменту і устаткування до роботи.

Ознайомлення з результатами роботи попередньої зміни і завданнями на наступну.

Самостійне виконання усіх видів робіт люкового 6-го розряду, що передбачені кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії.

Освоєння кращих методів і прийомів праці. Забезпечення безаварійної роботи устаткування, що обслуговується.

Здавання зміни.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Завантаження з люків гірничої маси у вагонетки на транспортерну стрічку та автомашини на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т протягом зміни.

2. Підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну.

3. Керування штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

4. Контроль повноти навантажування відповідно до вагової норми.

5. Перевірка справності гальмівної системи обслуговуваних механізмів.

6. Приймання, розміщення на складі видобутого і вантаження його у вагонетки.

7. Вмикання і вимикання конвеєра, гідрознепилювальних установок.

8. Здійснення шурування гірничої маси в люках, розрівнювання її у вагонетках.

9. Спостереження за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів.

10. Зчіплювання і розчіплювання вагонеток, переведення стрілок.

11. Супровід ешелона до вантажно-розвантажувального місця. Подавання сигналів.

12. Надання допомоги машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах.

13. Формування і розчіплювання ешелонів.

14. Розштибовування конвеєрів.

15. Навішування на вагонетки бирок.

16. Відбирання видимої породи з корисних копалин.

17. Чищення вагонеток, бункерів, плит, приймальних майданчиків і колій в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами.

18. Зрошування гірничої маси.

19. Гальмування і піднімання вагонеток, що зійшли з рейок.

20. Усування дрібних неполадок в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів.

21. Прибирання розсипаної породи під люками.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7111 Люковий (гірничі роботи)

Кваліфікація – люковий (гірничі роботи)     6-го розряду

Знає, розуміє:

- Основні обов’язки люкового;

- Безпечні методи роботи у вугільних та гірничорудних шахтах;

- Будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;

- Типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;

- Способи запобігання пошкоджень каната, зчіпних пристроїв і вагонеток;

- Схему транспортування вантажу на обслуговуваній дільниці;

- Профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;

- Встановлену сигналізацію;

- Основна фізико-механічні властивості, сорти і допустиму грудкуватість корисної копалини, ознаки її відмінності від пустої породи;

- Конструкцію гірничих виробок для розміщення віброустановок;

- Конструкцію та схеми розташування віброживильника;

- Системи електропостачання дільниці;

- План розміщення кабельної продукції;

- Види захисту електричних мереж дільниці;

- Правила електробезпеки людей.

Вміє:

- Організовувати робоче місце;

- Вантажити з люків гірничу масу у вагони, автосамоскиди, рудоспуски або на конвеєр на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого понад 3000 т протягом зміни;

- Підкочувати і відкочувати вантажні й порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну;

- Керувати штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів;

- Контролювати повноту навантаження відповідно до вагової норми;

- Перевіряти справність гальмівної системи обслуговуваних механізмів;

- Приймати, складати витягнуте з гірничої маси ліс, елементи кріплення тощо, та завантажувати його у спеціальні вагони;

- Вмикати і вимикати конвеєр, гідрознепилювальні установки;

- Здійснювати шурування гірничої маси в люках, розрівнювати її у вагонах;

- Стежити за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів;

- Зчіплювати і розчіплювати вагонетки, переводити стрілки;

- У необхідних випадках супроводжувати ешелон до вантажно-розвантажувального місця;

- Подавати сигнали;

- Надавати допомогу машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах;

- Формувати і розчіплювати ешелони;

- Розштибовувати конвеєри;

- Навішувати на вагонетки бирки;

- Відбирати видиму породу з корисних копалин;

- Чистити вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики і колії в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами;

- Зрошувати гірничу масу;

- Гальмувати і піднімати вагонетки, що зійшли з рейок;

- Усувати дрібні неполадки в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів;

- Прибирати розсипану породу під люками;

- Знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосується його діяльності;

- Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

- Дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу 15 чол. | Використову ється тільки на виробництві |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Вібраційна установка | - | 1 | + |
| 2. | Самохідна НДМ | - | 1 | + |
| 3. | Скреперна лебідка | - | 1 |  |
| 4. | Штовхач | - | 1 |  |
| 5. | Конвеєр | - | 1 | + |
| 6. | Гідрознепилювальна установка | - | 1 | + |
| 7. | Електровоз | - | 1 |  |
| 8. | Вагонетка | - | 1 |  |
| 9. | Перекидач | - | 1 | + |
| 10. | Бункер для випуску руди | - | 1 | + |
| 11. | Грохотна решітка | - | 1 | + |
| 12. | Колія | - | 1 |  |
| 13. | Поворотна плита | - | 1 | + |
| 14. | Стрілковий перевод | - | 1 | + |
| 15. | Роз'їзний пристрій для обміну вагонеток | - | 1 | + |
| ІІ | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Комплект слюсарного інструменту | 15 | - |  |
| ІІІ | Натуральні зразки |  |  |  |
|  | світильник саморятувальник засоби індивідуального захисту зразки корисної копалини і пустої породи зразок контактної мережі | - 15 15 15 - | 1 - - - 1 |  |

ЛІТЕРАТУРА

- Атаманчук П.С., Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): Навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О. Г. Чорна.—Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2008. - 108 с .

- Бандарівський М.І., Дерех З.Д. Правила та безпека дорожнього руху /       М.І. Бандарівський, З.Д. Дерех—Львів: Світ, 2004. —228 с.

- Більченко О. В. Матеріалознавство: Навч. посібник для внз / О.В. Більченко, О. І Дудка, П. І Лобода.—К.: Кондор, 2009. —152 c

- Бобров, В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: підручник /       В. Я. Бобров.—К. : Вища школа, 2010. —719с.

- Бизов В.Ф., Корж В.А. Підземні гірничі роботи: Підручник для студ. вуз. /
В.Ф. Бизов., Корж В.А. —Кривий Ріг: Мінерал, 2003. — 286 c.

- Битяк Ю.П. Адміністративне право України / В.М Гаращук., В.В. Богуцький та ін.: — Х. : Право, 2010. —576 с.

- Винокурова Л.Е. Основи охорони праці: Підруч. для проф.-техн. навч. закладів / Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман.—2-ге вид., допов., перероб. —К.: Вікторія, 2001. —192с.

- Гажаман, В.І. Електробезпека на виробництві: Навч. посібник /                     В. І. Гажаман. —К.: Охорона праці, 2002. —272 с.

- Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підручник /  М.П. Гандзюка. — 5-е вид. —К.: Каравела, 2011.  —384 с.

- Гарнець В.М. Матеріалознавство: Підручник для ВНЗ / В. М. Гарнець. —К.: Кондор, 2009. —386 c.

- Головко В.О Основи правознавства України / П.М. Каркач, С. М. Іванов, Д.І. Барановський, Б. М. Кузьмін. — Харків: Еспада, 2010. —352 с.

- Гнатенко П.І. Основи правознавства: Навч. посібник для учнів проф. -техн. навч. закл. / П.І. Гнатенко; ред. П. І. Гнатенко. —К.: Видавничий дім  Юридична книга, 2003. —320 с.

- Гуржій А.М. Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології / Підручник—Харків: Компанія СМІТ, 2003. —352 с.

- Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник / А.М. Гуржій,                  А.М. Сільвестров, Н.І Поворознюк.—Київ: Форум, 2002. — 382 с.

- Дзюба П.В. Програмне вивчення правил дорожнього руху / П.В. Дзюба.— К.: Техніка, 2000.—158 с.

- Заверуха Н.М. Основи екології: Навч.посібник / Н.М. Заверуха. — К.: Каравела, 2006. — 438 c.

- Коровіна Л.Д. Основи правознавства: Навчальний посібник / Л.Д. Коровіна. —К.: Основа, 2008. —140 с.

- Кузьміч О.К. Основи гірничої справи: Навчальний посібник /О.К. Кузьміч. —Стаханов, 2004. — 116 с.

- Левченко Ю.В., Стойчик Т.І., Непомнящий Д.Д. Охорона праці в гірничорудній галузі / Ю.В Левченко та ін. —Дніпропетровськ: Журфонд, 2014. —227с.

- Лоторейчук  Е.А. Теоретические основы электротехники : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Лоторейчук. —Гриф МО.  —М. : Форум: Инфра-М, 2008. —316 с.

- Ніколенко О. М. Основи економічної теорії: Підручник / О. М. Ніколенко.— К.: Алерта, 2010. —540 с.

- Небава М.І. Адлер О.О., Козловський В.О., Лесько О.Й., Мокіна Ю.В. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства: Підручник /  М.І. Небава та ін. —К.: Кондор, 2010. —117 с.

- Немцов М.В. Электротехника : Учеб. пособие для сред. учеб. заведений / М.В. Немцов, И.И. Светлакова. — Ростов н/Д : Феникс, 2004.  — 572 с.

- Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник / М. А. Павловський.—К.: Техніка, 2002. – 512 с.

- Паначевий Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: Підручник /          Б.І. Паначевий, Ю.Ф. Свергун.—3-тє вид. —К.: Каравела, 2012. —296 с.

- Правознавство: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія . — К.: Юрінком Інтер, 2006 . — 268с.

- Правознавство: Підручник /За ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.

- Сиротюк В.Г., Непомнящий Д.Д. Гірничо-прохідницькі машини і комплекси: Навчальний посібник / В.Г. Сиротюк, Д.Д Непомнящий.—Кривий Ріг, 2013. — 229 с.

- Стойчик Т.І., Непомнящий Д.Д., Бахмацька М.В. Термінологічний довідник —Дніпропетровськ: Журфонд, 2014. —171с.

- Технічне креслення та комп’ютерна графіка: Навч. посіб. для ПТНЗ / П.П. Волошкевич, О.О. Бойко, П.А. Базишин, Н.О. Мацура. —Львів: Світ, 2014. —224с.

- Ткачук К.Н. Основи охорони праці: Підручник/К.Н. Ткачук і др. — 2-ге вид. допов. і перероб. — К.: Основа, 2006. — 448с.

- Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструктивних матеріалів: Підручник / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, К.Г. Лопатько, В.О. Степаненко.—Київ: Либідь, 2002. —182 с.

- Шевченко Л.С. Основи економічної теорії: Підручник/Л.С.Шевченко.—Х.: Право, 2008. — 448с.

- Ярмолюк В.Т. Основи гірничої справи: Навч. Посібник /  В.Т. Ярмолюк. —К.: Либідь, 2000. – 280 с.

###### З М І С Т

|  | Загальні положення |
| --- | --- |
|  | Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії «Люковий (гірничі роботи)» 2-го розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 2 розряд) |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 2 розряд) |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та експлуатація шахтних люків та вібраційних живильників» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи гірничої справи» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з виробничого навчання |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |
|  | Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії «Люковий (гірничі роботи)» 3-го розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 3 розряд) |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 3 розряд) |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та експлуатація шахтних люків та вібраційних живильників» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з виробничого навчання |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |
|  | Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії «Люковий (гірничі роботи)» 4-го розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)»( кваліфікація 4 розряд) |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 4 розряд) |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та експлуатація шахтних люків та вібраційних живильників» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з виробничого навчання |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |
|  | Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії «Люковий (гірничі роботи)» 5-го розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)»( кваліфікація 5- розряд) |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 5 розряд) |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та експлуатація шахтних люків та вібраційних живильників» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з виробничого навчання |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |
|  | Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії «Люковий (гірничі роботи)» 6-го розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 6 розряд) |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників за професією 7111 «Люковий (гірничі роботи)» ( кваліфікація 6 розряд) |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та експлуатація шахтних люків та вібраційних живильників» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гірнича електротехніка» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з виробничого навчання |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |
|  | Список рекомендованої літератури |

Авторський колектив

Сиротюк В’ячеслав Григорович - директор Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Стойчик Тетяна Іванівна - заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Грищук Тамара Степанівна - методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;

Музика Оксана Леонідівна - методист Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Янюк Тетяна Сергіївна – старший майстер виробничого навчання Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Непомнящий Дмитро Дмитрович - викладач Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Голуб Володимир Олександрович - викладач Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Удовіченко Наталія Василівна - викладач Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Столярчук Андрій Флормирович – майстер виробничого навчання Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;

Технічний редактор

Безценна Тетяна Михайлівна – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.

Наукові консультанти

Сергеєва Лариса Миколаївна - професор кафедри університетської та професійної освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Письменний Сергій Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Рецензенти

Вознюк Ігор Богданович – директор Криворізького міського центру зайнятості.

Квартюк Михайло Андрійович – начальник учбово-курсового центру ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович – директор департаменту професійної освіти;

Паржницький Віктор Валентинович –   начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач сектору прогнозування потреб у  професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Василиненко Віктор Михайлович – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації  змісту освіти Міністерства освіти і науки  України.

Телефон: (044) 248-91-16