# Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.С.33.17 - 2016

# Професія: Пресувальник колісних пар

# Код: 7233

# Кваліфікація: пресувальник колісних пар 4, 5 розряди

# Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від   „29 ” грудня 2016 р. № 1688

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.С.33.17 - 2016

# Професія: Пресувальник колісних пар

# Код: 7233

# Кваліфікація: пресувальник колісних пар 4, 5-го     розрядів

# Видання офіційне

Київ - 2016

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Пресувальник колісних пар» 4, 5-го розрядів розроблено відповідно до  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії  їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від  23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 4-й розряд складає 440 годин, на 5-й розряд – 405 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «пресувальник колісних пар» (Випуск № 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», Розділ № 3 «Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом (Міністерства транспорту України) від 16.05.16 № 181), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

При зарахуванні на навчання за програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації слухач повинен мати кваліфікацію за технологічно суміжною професією, пов’язаною з експлуатацією та обслуговування рухомого складу, у тому числі з ремонтом та виготовленням деталей і части на верстатах та автоматичних лініях.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Випускнику   професійно-технічного навчального закладу,  який  успішно  пройшов кваліфікаційну атестацію,    присвоюється     освітньо-кваліфікаційний     рівень «кваліфікований  робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс  професійно-технічного  навчання  і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється  освітньо-кваліфікаційний     рівень «кваліфікований  робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається свідоцтво державного зразка про присвоєння  (підвищення)  робітничої  кваліфікації.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та яким за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.С.33.17 - 2016

# Професія: Пресувальник колісних пар

# Код: 7233

# Кваліфікація: пресувальник колісних пар 4-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    7233 Пресувальник колісних пар

2. Кваліфікація: пресувальник колісних пар  4-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

- будову та конструктивнi особливостi гiдравлiчних пресiв рiзних типiв;

- технiчнi умови та правила запресовування колiс, центрiв i шестерень на осi колiсних пар;

- механiчнi властивостi металiв;

- допуски i посадки;

- будову й роботу самописних iндикаторiв преса.

Повинен уміти:

- розпресовувати колеса, центри та шестернi з осей колiсних пар локомотивiв та вагонiв;

- випресовувати пальцi кривошипiв на гiдравлiчних пресах iз застосуванням спецiальних пристроїв;

- перевiряти елементи колiсних пар пiсля розпресування;

- Запресовувати колеса, центри та шестернi на осi колiсних пар локомотивiв, вагонiв i пальцiв кривошипiв на гiдравлiчному пресi;

- випробувати на зсув ступицi колiс пiд керiвництвом пресувальника вищої квалiфiкацiї; Керувати тельферами та кран-балками пiд час повороту та установлення колiсних пар, осей i центрiв на прес;

- знiмати з преса елементи колiсних пар пiсля розпресування.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

- дотримуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку у роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

- володіти обсягом знань з правових питань галузі,основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1.При вступі  на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за технологiчно сумiжною професiєю 3 розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією пресувальник колісних пар  4-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів. КВЕД-2010, секція – С, клас 33.17.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7233 Пресувальник колісних пар

Кваліфікація: пресувальник колісних пар 4 розряду

Загальний фонд навчального часу – 440 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 76 | 11 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 17 | 11 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 17 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 267 | 9 |
| 2.1 | Будова та експлуатація пресів | 34 | 2 |
| 2.2 | Технологія ремонту колісних пар | 30 | 3 |
| 2.3 | Технологія вантажних робіт | 18 | 2 |
| 2.4 | Технологія металів | 18 | 2 |
| 2.5 | Допуски та технічні вимірювання | 18 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 18 |  |
| 2.7 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.8 | Електротехніка | 9 |  |
| 2.9 | Читання креслень | 18 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 144 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання на підприємстві | 60 |  |
| 3.2. | Виробнича практика на підприємстві | 84 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 420 | 20 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією «Пресувальник колісних пар»

Кваліфікація: 4 розряд

Кабінети:

- Будови та експлуатація пресів

- Технології металів

- ПТЕ і інструкцій

- Електротехніки

- Охорони праці

Лабораторії:

- Інформаційні технології.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»   вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

1 Загальнопрофесійна підготовка

1.1 Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 1 |  |
| 2 | Галузева структура промисловості України | 2 |  |
| 3 | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі | 2 |  |
| 4 | Організація виробництва на підприємствах промисловості | 3 |  |
| 5 | Підприємство як суб’єкт господарювання | 3 |  |
| 6 | Кадри підприємства | 2 |  |
| 7 | Продуктивність праці | 1 |  |
| 8 | Організація й оплата праці | 3 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні.

Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Тема 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.

Тема 7. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.

Тема 8. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми й системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

1.2 Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2 | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3 | Цивільне право й відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4 | Господарство і право | 1 |  |
| 5 | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 6 | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7 | Основи адміністративного права України | 2 |  |
| 8 | Основи кримінального права України | 2 |  |
| 9 | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1.	 Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право в житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного й суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка та правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте й сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження й порядок роботи. Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право й відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Фізичні та юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів.

Тема  6. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України.

Трудовий договір. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

Умови прийому на роботу. Випробування при прийнятті на роботу.

Підстави припинення трудового договору.

Тема 7. Основи адміністративного права України

Визначення та загальні положення адміністративного права.

Адміністративна правоздатність та дієздатність.

Поняття й організація державного управління.

Тема  8. Основи кримінального права України

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль в регулюванні системи «природа ( людина – суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

  - Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2 | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 7 | 5 |
| 3 | Мережні системи та сервіси | 9 | 6 |
| Всього годин: | 17 | 11 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології.

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи (5 годин)

- Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

- Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

- Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

- Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси.

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи (6 годин)

- Пошук інформації в мережі Internet (за напрямком професії).

- Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямком професії).

- Створення публікації «Інновації в професії».

- Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

1.4 Типовий навчальний план та програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни та визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення.

Загальні положення, терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух».  Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.      Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. Знак «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні й правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

2 Професійно-теоретична підготовка

2.1 Типовий навчальний план та програма з предмета

«Будова та експлуатація пресів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 2 |  |
| 2 | Загальні поняття про деталі машин | 10 |  |
| 3 | Будова та конструктивні особливості гідравлічних пресів | 12 |  |
| 4 | Управління пресами | 4 |  |
| 5 | Електрообладнання та гідро обладнання пресів | 6 |  |
| Всього годин: | 34 |  |

Тема 1 Вступ

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня на сучасному етапі розвитку техніки. Роль професійної майстерності робітника в забезпеченні високої якості робіт, що виконуються.

Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою пресувальника колісних  пар  4-го  розряду та програмою професійно-теоретичної підготовки з професії.

Тема 2 Загальні  поняття  про деталі машин

Слюсарні роботи. Методи та технології слюсарних робіт.

Деталі та складальні одиниці загального та спеціального призначення, вимоги до них. Осі та вали, їх відмінність за характером роботи. Опори  валів  та  осей - підшипники, їх використання. Муфти, їх класифікація та використання. Редуктори. Механізми передачі руху: пасова передача,  ланцюгова передача, фрикційна передача, зубчасті  передачі. Механізми  перетворення  руху: гвинтові, ексцентрикові, кулісні, храпові.

Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей машин.

Тема 3 Будова та  конструктивні особливості гідравлічних  пресів

Класифікація гідравлічних  пресів. Принцип  роботи гідравлічних  пресів. Основні складальні одиниці та механізми гідравлічних пресів. Особливості компоновки конструкції гідравлічних  пресів.   Будова  і конструктивні особливості гідравлічних пресів різних типів П6736, П6735П6736 П0135 ПА6738 ПА6730; Мускул-КПРЗ-400М.Технічна характеристика  пресів.

Тема 4 Управління  пресами

Організація  робочого  місця пресувальника  колісних  пар. Вимоги  безпеки  праці  при  роботі  на  гідропресах. Встановлення та закріплення колісних пар.

Розташування органів керування гідравлічних  пресів. Пульт керування преса. Основні органи вмикання та вимикання електрообладнання. Порядок виконання ручних переміщень, керування рухами виконавчих органів.

Тема 5 Електрообладнання  та гідро обладнання    пресів

Електропривід пресів, його призначення та складові частини. Характеристика електроприводів .  Принципова електрична схема преса. Апаратура керування та захисту.

Поняття про гідропривід та його основні частини. Переваги та недоліки гідроприводу. Робоча рідина, її характеристики. Режими течії робочої рідини.

Елементи гідроприводу. Характеристика та типи насосів, що використовуються у гідроприводах пресів. Призначення гідродвигуна. Область застосування гідроциліндрів та гідромоторів.

Системи регулювання гідроприводів. Параметри регулювання.

2.2 Типовий навчальний план та програма з предмета

«Технологія ремонту колісних пар»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 2 |  |
| 2 | Основні технічні дані про колісні пари та їхні елементи | 4 |  |
| 3 | Несправності колісних пар | 6 |  |
| 4 | Технологія ремонту колісних пар | 14 |  |
| 5 | Підіймально-транспортні пристрої | 4 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1Вступ

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою пресувальника колісних  пар  4-го розряду та програмою професійно-теоретичної підготовки з професії.

Тема 2 Основні технічні дані про колісні пари та їхні елементи

Конструкції колісних пар: із суцільнокатаними колесами; із литими колесами; із штампованими колесами. Конструктивні  елементи  колісних  пар; осі; підшипники; буксові  вузли.                                                                                                                 Основні розміри колісних пар. Технічні  вимоги до колісних пар .

Тема 3 Несправності колісних  пар

Види, строки, порядок огляду та обстеження колісних пар. Причини і методи виявлення несправностей колісних пар. Звичайне обстеження колісних пар. Повне обстеження колісних пар. Випробування дефектоскопом осей колісних пар.

Несправності коліс: прокат ободів коліс; знос ободів по товщині, а так само вертикальний підріз гребенів; повзуни, вищербліни і раковини на поверхні кочення; знос і ушкодження шийок осей, тріщини в осях; протерли і вигин осі; ослаблення і зрушення колеса на осі, тріщини в колесах.

Тема 4 Технологія ремонту  колісних  пар

Види ремонту колісних пар. Підготовка колісних пар до ремонту: демонтаж; промивка;

Ремонт колісних пар зі зміною елементів: заміна суцільнокатаних або литих коліс, конічних шестерень, зубчастих коліс або їхніх вінців, підшипників осьового редуктора.

Ремонт колісних пар без замінювання елементів : обточування поверхні кочення коліс;обточування і шліфування шийок осі; зварювальні роботи; виправлення дефектів зубців осьової шестерні, нарізки на осі та інші роботи, які виконуються без розпресовування елементів. Розпресовування колісних пар. Підготовка  до  пресувальних  робіт: перевірка   розмірів посадочних  поверхонь, підготовка поверхонь. Пресувальні роботи

Обточування поверхні кочення коліс. Обточування шийок осей. Приймання і таврування колісних пар після ремонту. Забарвлення колісних пар. Облікові та звітні форми по колісним парам.

Охорона праці при ремонті колісних пар.

Виконання положень з техніки безпеки, виробничої санітарії забезпечує безпеку виконання робіт і попереджає виникнення виробничого травматизму і професійних захворювань.

Тема 5 Підіймально-транспортні пристрої

Види підіймально-транспортного устаткування, яке є на підприємстві. Канати, стропи, гаки, траверси; їх характеристика. Способи стропування вантажів. Запобіжні механізми. Обмежувачі підіймання і пересування. Порядок встановлення та знімання колісних  пар.

  - Типова навчальна програма з предмету

«Технологія вантажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вантажозахоплювальні пристрої і тара | 9 | 2 |
| 2 | Вантажно-розвантажульвані роботи | 9 |  |
| Всього годин: | 18 | 2 |

Тема 1. Вантажозахоплювальні пристрої і тара

Призначення і класифікація знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Загальні відомості про виробництво знімних вантажозахоплювальних пристроїв (ЗВЗП). Перелік нормативних документів, дотримання яких обов'язкове під час виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» до знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Технічні умови підприємства на виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, ліцензія на право виготовлення.

Канати, вимоги до них. Типи канатів, їх будова, класифікація, призначення, застосування. Державні стандарти і технічні умови на їх виготовлення.

Вимоги «Правил» до сталевих канатів, що використовуються як вантажні, стрілові, тягові та стропи. Сталеві канати одинарного (спіральні), подвійного (кабельтові) і потрійного зсукання, області їх застосування.

Сталеві канати круглі та плоскі, їх конструктивні особливості та сфера застосування.

Форми поперечного перерізу  канатів. Круглосталкові канати з точковим і лінійним дотиком дротів.

Фасонносталкові сталеві канати (тригранносталкові, овальносталкові, плоскосталкові). Особливості та сфера їх застосування.

Умовні позначення сталевих канатів за характером зсукання і напрямком зсукання жмутів. Канати лівого і правого зсукання. Канати звичайного зсукання і нерозкручувані. Обв'язування кінця розкручуваного каната. Нерозкручувані канати, що використовуються для виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв – шестисталкові лівого хрестового зсукання.

Хрестове, однобічне і комбіноване зсукання канатів.

Механічні властивості і призначення сталевих канатів різних марок.

Осердя для сталевих канатів: органічні та металеві. Сфера застосування канатів із сталевим осердям.

Канати закритої конструкції: перерізи дротів для їх виготовлення, особливості будови поперечного перерізу, чергування фасонних дротів у внутрішньому і зовнішньому шарі; сфера застосування.

Канати підіймальні. Діаметр, кількість жмутів, маса, розривне зусилля канатів, коефіцієнт запасу міцності, крок звиву. Норми бракування сталевих канатів згідно Правил. Короткий зміст паспорту (сертифікату) на сталевий канат.

Ланцюги, та інші гнучкі елементи знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Будова, конструктивні особливості, сфера застосування, вимоги до них.

Види поставок (в бухтах, на барабанах тощо) гнучких елементів організаціям-споживачам. Способи консервації і правила зберігання гнучких елементів на складах.

Загальні відомості про ознаки непридатності гнучких елементів для використання у вантажозахоплювальних пристроях.

Особливості поводження з канатами, ланцюгами, стрічками та іншими елементами.

Призначення та конструктивні особливості знімних вантажозахоплювальних пристроїв (з урахуванням умов виробництва замовників кадрів).

Принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв та норми їх бракування.

Навісні ланки, їх характеристика.

Рознімні ланки, їх конструктивні особливості, умовні позначення і вимоги до них.

Трикутні, овальні та інші навісні ланки: можливість застосування і технічні характеристики.

Деталі кінцевих кріплень гнучких елементів знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Коуші, їх призначення, різновиди, вимоги до них.

Втулки для кріплення кінців канатів, вимоги до них.

Затискачі для сталевих та інших канатів, їх характеристика. Клинові втулки і клини, їх конструктивні особливості, вимоги до них.

Конусні затискачі, скоби та інші пристрої кріплення і з’єднання кінців канатів та інших гнучких елементів знімних ВЗП; їх переваги та недоліки, можливості застосування в різних областях господарства, технічні вимоги до них.

Вимоги «Правил» до способів кріплення кінців канатів.

Допоміжні пристрої для зручності та прискорення стропування вантажів: гаки, карабіни, коромисла, кільця, скоби, струбцини, штирі та інші; правила користування ними.

Стропи, їх типи. Зміст паспортів на стропи. Конструктивні особливості стропів із сталевих, рослинних і синтетичних канатів, а також стропів ланцюгових вантажопідйомністю до 5 т. Застосування і контроль якості стропів. Проектування, збирання та виготовлення стропів. Види стропів, що застосовуються на підприємствах замовників кадрів. Застосування універсальних стропів. Будова і застосування багато гілкових стропів. Кріплення кінців  канатних стропів. Маркування стропів. Випробування канатних та ланцюгових стропів.

Траверси. Конструктивні особливості траверс для переміщення плоских, об’ємних, одиничних і пакетованих простих вантажів, масою до 5 т. Вимоги до маркування траверси. Випробування траверс. Вимого охорони праці до виготовлення, використання та зберігання траверс.

Захвати: автоматичні, напівавтоматичні, з дистанційним керуванням, фрикційні, кліщові, ексцентрикові, різьбові та інші.

Можливі несправності і правила бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари з урахуванням сучасних вимог охорони праці.

Лабораторно-практичні роботи: (2 години):

Брокування вантажозахоплювальних пристроїв.

Тема 2.  Вантажно-розвантажульвані роботи

Класифікація і характеристика вантажів (для даного виробництва) за формою, масою, агрегатним станом, габаритами.

Визначення маси вантажів за документацією, списком мас вантажів, за маркуванням, товарно-транспортними документами, об’ємом. Ознайомлення із схемами стропування вантажів: прості вироби, деталі лісові (довжиною до 3м) та інші аналогічні вантажі масою до 5 т. Вибір знімних вантажозахоплювальних пристроїв з урахуванням маси та габаритів вантажів. Вплив кута нахилу між гілками строп на силу їх натягу. Визначення центру важкості вантажу.

Розгляд графічних зображень способів стропування вантажів: зачіплюванням гаком за петлю, обв’язуванням на «мертву» петлю, обхватом, подвійним обхватом та ін.

Підйом, переміщення та опускання вантажів; особиста безпека під час виконання цих операцій. Види сигналізації між машиністом крану і стропальником.

Правила стропування, підіймання, переміщення, складування малогабаритних вантажів. Вимоги до площадок, висоти штабелів, ширини проходів та проїздів, норми складування вантажів різних типів.

Особливості виконання робіт в зоні ЛЕП, при підніманні одного вантажу двома кранами одночасно, кантуванні  вантажів,особливих випадках підтягування вантажів;при підйомі вантажів, на які не розроблена схема стропування або маса вантажів невідома. Вивчення технологічних карт по безпечним умовам експлуатації кранів.

  - Типова навчальна програма з предмету

«Технологія металів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. | 1 |  |
| 2. | Основні відомості про властивості металів і методи їх випробування. | 3 | 2 |
| 3. | Залізовуглецеві сплави | 2 |  |
| 4. | Промислові чавуни | 3 |  |
| 5. | Вуглецеві та леговані сталі | 4 |  |
| 6. | Основи термічної обробки сталі | 3 |  |
| 7. | Сучасні абразивні та алмазні матеріли та інструменти | 2 |  |
| Всього годин: | 18 | 2 |

Тема 1. Вступ.

Загальні відомості про предмет, його роль у формуванні професійних знань і умінь, взаємозв'язок із загальнопрофесійними, спеціальними предметами і виробничим навчанням.

Тема 2. Основні відомості про властивості металів і методи їх випробування.

Класифікація матеріалів по природі: металеві, неметалеві, композиційні; по технологічному використанню: литво, деформуючі, зварювальні; за умовами роботи: тверді, пластичні, жароміцні, стійкі при понижених температурах, корозійностійкі, стійкі проти спрацювання та інші матеріали спеціального призначення.

Атомно-кристалічна будова металів і сплавів. Види кристалічних ґраток. Особливості будови кристалічних тіл. Дефекти кристалічної будови металів. Загальні відомості про методи дослідження структури металів і сплавів за допомогою звичайних і електронних мікроскопів, рентгенівських променів, магнітним аналізом і ультразвуковою дефектоскопією.

Механічні властивості металів і методи визначення. Міцність, твердість, пружність, пластичність. Випробування на розтягнення. Діаграма розтягнення. Характерні ділянки і точки.

Лабораторно-практична робота. (2 години)

1. Випробування на твердість. Методи Брінелля, Роквелла, Віккерса.

2. Випробування на ударну в’язкість та втомленість. Технологічні властивості металів: рідинотекучість, оброблюваність литвом, різанням, ковкість, зварюваність. Корозійна стійкість металів.

Тема 3. Залізовуглецеві сплави

Поняття про металеві сплави. Основи теорії сплавів. Діаграма стану сплавів. Основні види діаграм стану двокомпонентних сплавів. Зв'язок між типами діаграми стану та властивостями сплавів.

Діаграма стану системи залізо-вуглець, як графічне зображення фазового стану залізовуглецевих сплавів залежно від вмісту вуглецю та температури за умовами дуже повільного їх охолодження або нагрівання.

Критичні температури (точки) діаграми Fe-C, важливіші точки та їх лінії.

Структурні складові і структури залізовуглецевих сплавів по діаграмі стану. Основні фази залізовуглецевих сплавів. Мікроструктури залізовуглецевих сплавів: ферит, аустеніт, цементит,  перліт, ледебурит.

Фазові та структурні перетворення залізовуглецевих сплавів у зв’язку з діаграмою стану. Чисте залізо. Технічне залізо. Формування структури сталі. Формування структури білих чавунів.

Тема 4. Промислові чавуни

Способи виробництво чавуну. Вихідні матеріали для виробництва чавуну. Руди, з яких виплавляють чавун. Флюси та їх призначення. Паливо, що використовується при виробництві чавуну. Доменна піч та її будова.

Характеристика та хімічний склад чавунів. Класифікація та маркування чавунів. Доевтектичні, евтектичні і заевтектичні білі чавуни; їх склад і структура. Сірі чавуни: структура і спосіб отримання. Сірі чавуни малої і підвищеної міцності. Ковкі чавуни. Високоміцні чавуни. Чавуни із спеціальними властивостями.

Тема 5. Вуглецеві та леговані сталі

Виробництво сталі. Класифікація сталі. Вплив елементів на властивості сталі.

Вуглецеві конструкційні сталі: їх склад і властивості. Найбільш поширені конструкційні сталі та їх застосування.

Вуглецеві інструментальні сталі: класифікація, склад, марки, властивості та застосування.

Високоякісні інструментальні швидкорізальні сталі: характеристика та застосування.

Леговані сталі глибокої прогартованності, їх маркування і склад.

Леговані сталі з особливими властивостями: пружинно-ресорні леговані сталі; шарикопідшипникові сталі; зносостійкі сталі; спеціальні леговані сталі; жаростійкі сталі; жароміцні сталі;

Тема 6. Основи термічної обробки сталі

Сутність і призначення термічної обробки. Загальні відомості про нагрівальне та охолоджувальне обладнання термічних цехів.

Основні поняття термічної обробки:відпуск, гартування, відпалювання, нормалізація.

Перетворення та основні структури при нагріванні та охолоджуванні сталі. Фазові перетворення в сталі.

Перетворення перліту в аустеніт. Залежність швидкості перетворення від температури.

Перетворення аустеніту на перліт, його особливості. Перетворення аустеніту в мартенсит; його властивості. Залишковий аустеніт. Перетворення під час нагрівання загартованої сталі.

Перетворення в сталі під час охолодження. Дефекти термічної обробки.

Тема 7. Сучасні абразивні і алмазні матеріали та інструменти.

Абразивно-алмазна обробка матеріалів. Характеристики абразивних інструментів. Шліфувальні круги.

Надтверді матеріали, їх основи. Шліфувальні порошки на основі кубічного нітриду бору. Форми, типи й основні розміри ельборових шліфувальних кругів. Вибір абразивного інструменту.

  - Типова навчальна програма з предмету

«Допуски та технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні поняття та визначення | 2 |  |
| 2. | Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань | 4 |  |
| 3. | Допуски, форми і розташування поверхонь. Шорсткість поверхонь | 3 |  |
| 4. | Основи технічних вимірювань | 3 |  |
| 5. | Засоби вимірювання кутів і конусів | 2 | 1 |
| 6. | Параметри різьби та вимірювання різьбових з’єднань | 2 |  |
| 7. | Засоби вимірювання шпонкових і шліцьових з’єднань. | 2 |  |
| Всього годин: | 18 | 1 |

Тема 1Основні  поняття  та  визначення

Поверхні охоплюючі і охоплювані, терміни „отвір" і „вал".Нормальна температура при контролі розмірів деталей. Номінальний, дійсний і граничні розміри.   Граничні відхилення: верхнє і нижнє. Допуск.Умови придатності розміру деталі.

Тема 2. Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань

Граничні відхилення. Поле допуску. Схема розташування поля допуску.  Розміри спряжувані і неспряжувані. Спряження двох деталей із зазором або з натягом. Посадка. Схема розташування полів допусків спряжуваних деталей. Найбільший і найменший зазори і натяги. Допуск, посадка, типи посадок: посадка з гарантованим натягом і гарантованим зазором, перехідні посадки. Приклади застосування окремих посадок. Позначення посадок Поняття про системи допусків і посадок.

Система ЕСДП, СЕВ. Основні відхилення правил утворення полів допусків. Поняття про систему ОСТ. Система отвору і система валу.  Точність обробки. Квалітети в ЕСДП, СЕВ, поняття про класи точності за системою ОСТ. Поля допусків отворів і валів в ЕСПД, СЕВ, їх позначення на кресленні.

Вправи

- Знаходження величин граничних розмірів у довідкових таблицях за позначенням поля допуску на кресленнях.

- Визначення характеру з’єднання за позначенням посадки на кресленнях.

Тема 3. Допуски, форми і розташування поверхонь. Шорсткість поверхонь

Допуски і відхилення. Відхилення від циліндричності і відхилення від площинності. Види частих відхилень циліндричних поверхонь: відхилення від округлості, відхилення  від циліндричності, бочкоподібності, конусоподібності, відхилення від  прямолінійності осі.

Види окремих відхилень плоских поверхонь: відхилення від  прямолінійності, площинності, вгнутості, опуклості. Допуски і відхилення, розташування поверхонь. Відхилення від паралельності, перпендикулярності, перетину осей. Сумарні допуски. Форми і розташування поверхонь.

Позначення на кресленнях на ЕСКД, СЕВ допусків форми, допусків розташування і сумарних допусків форми і розташування поверхонь.

Шорсткість поверхонь. Позначення шорсткості на кресленнях за ДСТУ. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталей.

Вправи

- Читання креслень з позначенням допусків форми і розташування поверхонь.

- Читання креслень з позначенням шорсткості.

Тема 4. Основи технічних вимірювань

Поняття про метрологію як науку про вимірювання, методи і засоби їх виконання.Основні метрологічні терміни: методи виміру, безпосереднє їх порівняння з мірою. Виміри: прямі і посередковані, контактні і безконтактні, поелементні і комплексні.Одиниці виміру в машинобудуванні.

Відлікові прилади: шкала, відмітка шкали, покажчик.

Основні метрологічні характеристики засобів вимірів. Інтервал ділення, ціна ділення, ділення шкали, діапазон виміру, вимірювальні зусилля. Техніка виміру. Поняття про перевірку вимірювальних засобів.

Вимірювальні металеві лінійки, кутники слюсарні і лекальні, лекальні лінійки, щупи. Штангенінструменти: штангенциркулі, штангенглибиноміри, штангенрейсмуси. Мікрометричні інструменти:  мікрометри, мікрометричні глибиноміри і нутроміри. Перевірка нульового положення. Правила читання розмірів.

Лабораторно-практичні роботи:

Вимірювання лінійних  розмірів  штангенінструментами

Тема 5. Засоби вимірювання кутів і конусів

Одиниці вимірювання кутів. Нормальні кути і їх ряди.

Конусні з’єднання. Геометричні параметри і елементи конусів, їх характеристики. Особливості конусних з’єднань. Нормальні конуси, конуси Морзе і метричні. Конусні калібри. Перевірка конусності і прямолінійності методом «на фарбу». Вимірювання кутів кутником, шаблоном, кутомір з ноніусом, за допомогою синусної лінійки, каліброваних роликів, кілець, кульок.

Тема 6. Параметри різьби та вимірювання різьбових з’єднань.

Види різьб і їх призначення. Основні параметри різьби.

Калібри для контролю різей болтів і гайок.

Різцеві шаблони, мікрометри зі вставками. Поняття про виміри середнього діаметру зовнішньої різі методом трьох дротиків. Поняття про безконтактні виміри відстані і кута профілю різі. Інструментальний мікроскоп.

Тема 7. Засоби вимірювання шпонкових і шлицьових з’єднань

Призначення шпонкових з’єднань. Види шпонок і шпонкових з’єднань. Геометричні параметри шпонкових з’єднань. Контроль шпонкового з’єднання: в одиничному виробництві за допомогою штангенциркуля і мікрометра; в серійному – граничними калібрами і шаблонами.

Види шліцьових з’єднань, їх призначення. Геометричні параметри шлицьових з’єднань. Калібри для контролю шліцьових з’єднань.

  - Типова навчальна програма з предмету

«Правила технічної експлуатації та інструкції»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інструкція з сигналізації на залізницях України | 6 |  |
| 2 | Правила технічної експлуатації залізниць України | 10 |  |
| 3 | Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України | 2 |  |
| Всього годин | 18 |  |

Примітка: предмет вивчається у відповідності до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку  України № 499 від 14 червня 2007 р. «Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України».

2.7 Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Пресувальник колісних пар». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Оператор верстатів з програмним керуванням». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професією «Пресувальник колісних пар». Вимоги безпеки при виконанні робіт на пресувальних верстатах.

Роботи з підвищеною небезпекою при роботах на великогабаритних пресах. Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з металу. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Приклади контролю безпечних умов праці на робочому місці виробника виробів з металу, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням і інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії пресувальник колісних пар: ураження електричним струмом, травматизм очей, травми, механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Пороговий струм, види дій, які впливають на організм людини.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електрична напруга доторкання.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією Оператор верстатів з програмним керуванням.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

2.8 Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електромагнетизм | 1 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 2 |  |
| 3. | Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 2 |  |
| 4. | Електричні машини | 2 |  |
| 5. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Електромагнетизм

Найпростіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність середовища.

Магнітні поля постійного магніту прямолінійного провідника зі струмом, кільцевого провідника, котушки зі струмом. Електромагнітна сила. Процеси в магнітних колах зі змінними магніторушійними силами. Індуктивність.

Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній  опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Типи з'єднання джерел постійного струму. Робота і потужність постійного струму.

Тема 3. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Вимірювання струму та напруги.

Тема 4. Електричні машини

Електричні машини змінного струму.

Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Процеси утворення обертового магнітного поля. Будова, принцип дії та область застосування асинхронних двигунів з короткозамкненим та фазним роторами Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Способи реверсування та регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Однофазні асинхронні двигуни, схеми пуску та область застосування.

Поняття про синхронні машини, їх будова, принцип дії та область застосування.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова машин постійного струму. Основні типи обмоток машин постійного струму. Реакція якоря. Електрорушійна сила обмотки якоря, електромагнітний момент і механічна потужність машин постійного струму.

Способи вмикання обмоток збудження машин постійного струму (незалежне послідовне, паралельне, змішане). Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму.

Тема 5. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідравлічних і атомних електростанцій.

2.9 Типова навчальна програма з предмета

«ЧИТАННЯ  КРЕСЛЕНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ до курсу креслення | 3 |  |
| 2 | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 3 | Аксонометричні та прямокутні проекції | 4 |  |
| 4 | Перерізи та розрізи | 3 |  |
| 5 | Основні відомості з машинобудівного креслення | 4 |  |
| 6 | Читання та виконання креслень по професії | 2 |  |
| Всього годин | 18 |  |

# Тема 1. Вступ до курсу креслення

# Зміст курсу і його завдання.

Креслення  і його роль в техніці і на виробництві. Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД).

Початкові зведення про робоче  креслення деталей. Розташування  видів  на  кресленні. Порядок читання креслень

Формати креслень.

Рамка креслення. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення. Написи на кресленнях.

Лінії креслення згідно ГОСТ 2.303-98. Назва ліній креслення, співвідношення товщин, основне призначення.

Масштаби: призначення, ряди, запис.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Побудова перпендикулярів, кутів заданої  величини. Ділення відрізків частини.

Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів і з допомогою таблиць. Аналіз  графічного  складу зображень. Виконання креслень плоских  деталей з застосуванням геометричних  побудов з  нанесенням  розмірів.

Тема3.   Аксонометричні і прямокутні проекції

Аксонометричні і прямокутні проекції. Основні відомості  про аксонометричні  проекції.  Прямокутні проекції. Площини  проекцій.

Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх виконання.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Призначення перерізів, класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи, відміна їх від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання простих розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів.

Місцеві розрізи, їх призначення і правила виконання. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Тема  5. Основні відомості з машинобудівного креслення

Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо робочих креслень згідно ГОСТ 2.109-98. Основні види креслень, що використовуються в сучасному виробництві.

Додаткові вигляди, місцеві вигляди. Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення.

Зображення та позначення різьб на кресленнях згідно ГОСТ 2.308-98. Різьбові з’єднання. Правила  виконання різьбових  з’єднань.

Тема6. Читання та виконання креслень по професії

Читання і виконання робочих креслень деталей з професії «Пресувальник  колісних  пар».

3.1-3.2 ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія:  7233 Пресувальник колісних пар

Кваліфікація: пресувальник колісних пар  4 розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях | 6 |
| 1.2 | Екскурсія на підприємство | 6 |
| 1.3 | Слюсарні роботи | 30 |
| 1.4 | Стропальні роботи | 6 |
| 1.5 | Підготовка та робота на пресі | 12 |
| Всього годин | 60 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт пресувальника колісних пар 4-го розряду. | 77 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 84 |
| Разом годин | 144 |

1.  Виробниче навчання

Тема 1.1. Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідна умова виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 1.2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 1.3. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з організації робочого місця,  безпеки праці  під час виконання робіт.

Розмітка площинна.   Підготовка деталей до розміток. Виконання основних прийомів розмітки. Побудування замкнутих контурів, утворених відрізками прямих ліній, кола та радіусних кривих. Розмітка осьових ліній. Розмітка контурів деталей з відліком розмірів від країв заготівель, від осьових ліній розміточним інструментом. Заточення і заправлення розміточного   інструменту. Поняття про просторову розмітку.

Рубання металу.    Виконання основних прийомів рубання. Рубання листової сталі по рівню губок лещат. Рубання  смугової сталі. Рубання металевого прута. Вирубування прямолінійних і криволінійних пазів. Вирубування на плиті заготівель різних конфігурацій з листової сталі. Обрубування крайок під зварювання. Заточування інструменту.

Виправлення і гнуття металу. Виправлення смугової сталі, круглого металевого прутка на плиті за допомогою ручного преса з використанням призм. Перевірка по лінійці і по плиті. Виправлення листової сталі.

Гнуття смугової сталі під заданим кутом. Гнуття сталевого сортового прокату на ручному пресі з застосуванням найпростіших пристосувань.  Гнуття листової сталі у лещатах, на плиті  з застосуванням  пристосувань.  Гнуття кілець із дроту. Гнуття труб у пристосуваннях і з наповнювачем.

Різання металу. Закріплення полотна у рамці ножівки. Установка корпусу і робочих рухів при різанні слюсарною ножівкою. Різання смугової, прямокутної, круглої та кутової сталі слюсарною ножівкою у лещатах по рисках. Різання труб слюсарною ножівкою. Різання листової сталі ручними ножицями.

Обпилювання. Відпрацювання основних прийомів  обпилювання пласких поверхонь. Обпилювання широких, вузьких поверхонь під кутом 90 градусів, під гострим і тупим кутами. Перевірка плоскості по лінійці. Перевірка кутів трикутником, шаблоном і кутоміром. паралельних пласких поверхонь. Обпилювання криволінійних випуклих та вогнутих поверхонь. Перевірка радіусоміром та шаблонами.

Свердлення, зенкування, розвертання. Управління свердлильним верстатом  і його налагоджування. Свердлення скрізних отворів за розміткою і у кондукторі. Свердлення глухих отворів з застосуванням упорів мірних лінійок. Свердлення ручними та електричними дрелями. Заправка ріжучих елементів свердел. Зенкування отворів під голівки винтів та заклепок. Підбирання розверсток за призначенням і точністю отвору. Розгортання циліндричних отворів вручну. Розгортання конічних отворів під штифти.

Нарізання різьб. Нарізання зовнішніх різьб на болтах, шпильках, трубах. Нарізання   різьб у прохідних і глухих отворах.   Контроль різьбових  з’єднань.

Розпилювання.  Висвердлювання і вирубання пройомів і отворів. Обробка пройомів і отворів нескладного контуру ручними напилками. Обробка отворів прямолінійних контурів ручними напилками та з застосуванням механічних інструментів.

Клепка. Підготовка деталей, застосувань, інструменту   для  клепки. Види та процес клепки. Види заклепок та заклепочних з’єднань. Клепка ручним та механізованим інструментом. Засоби перевірки якості клепки.

Шабрення. Підготовка пласких поверхонь, застосувань, інструменту і допоміжних матеріалів для шабрення. Шабрення пласких поверхонь. Шабрення криволінійних поверхонь. Заточування і заправка шаберів.

Притирання. Підготовка для притирання поверхонь деталей, притирочних матеріалів, пристосувань. Ручне притирання  пласких поверхонь різноманітних деталей. Контроль оброблених поверхонь лекальною лінійкою, вимірювання розмірів мікрометром. Монтажне притирання робочих поверхонь клапанів і клапанних гнізд, кранів з конічною пробкою.

Паяння та луження.  Паяння твердими припоями. Обробка поверхонь спаювання. Паяння з’єднувальних проводів. Підготовка деталей до луження та паяння. Підготовка припоїв та флюсів. Паяння чорних та кольорових металів м’якими припоями за допомогою паяльника. Луження поверхонь погруженням та розтиранням. Підготовка деталей і припоїв до паяння твердими припоями.

Склеювання. Підготовка поверхонь під склеювання. Підбирання клеїв. Склеювання виробів різноманітними клеями. Контроль якості склеювання.

Комплексні слюсарні роботи. Виготовлення різноманітних нескладних деталей із сортового матеріалу  штучно або невеликими партіями за робочими кресленнями та технологічними картами з самостійним настроюванням свердлильних верстатів і застосуванням механізованих інструментів.

Тема 1.4. Стропальні роботи

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційно - технологічних карт.

Вправи:

Ознайомлення з основними типами малогабаритних простих вантажів і вантажозахоплювальних пристроїв. Визначення придатності строп. Огляд знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Ознайомлення з виконання виробничих процесів згідно інструкційно-технологічних карт.

Відпрацювання навичок з зачіплюванні і розстроповуванні вантажів.

Підбір за схемами стропування  вантажозахоплювальних пристроїв в залежності від габаритів і маси вантажів з урахуванням центру ваги, кількості гілок в стропах і величини кута між ними.

Технічне обслуговування вантажозахоплювальних пристроїв: Освоєння методів бракування строп та інших вантажозахоплювальних пристроїв, тари. Визначення придатності строп, тари. Змащування канатів,  перевірка їх маркування.

Візуальне визначення маси і центру ваги переміщуваних простих вантажів. Вибір строп відповідно до маси та розміру вантажу.

Вибір способів безпечного обв'язування і зачіплювання вантажів та їх правильності стропування та працездатності тормозних пристроїв, переміщення в різних умовах.

Пробне підіймання вантажів на висоту 200-300 мм для перевірки

Освоєння правил подачі знакової сигналізації під час виконання операцій: підіймання гака або вантажу, опускання гака або вантажу, повертання платформи крану, підіймання і опускання стропів, пересування крану, швидке виконання команди «Стоп», «Обережне» виконання робочих рухів краном.

Тема 1.5. Підготовка та робота на пресі

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційно - технологічних карт.

Підготовка до роботи пресувальника колісних пар. Будова пресів. Управління пресами. Освоєння прийомів та методів роботи на пресі.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце пресувальника колісних пар 4–го розряду  і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт пресувальника колісних пар 4-го розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питань охорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики 4-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємства-замовника кадрів, організації, установи і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  7233 Пресувальник колісних пар

Кваліфікація: пресувальник колісних пар 4-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Будову та конструктивнi особливостi гiдравлiчних пресiв рiзних типiв; Технiчнi умови та правила запресовування колiс, центрiв i шестерень на осi колiсних пар;

- Механiчнi властивостi металiв;

- Допуски i посадки;

- Будову й роботу самописних iндикаторiв преса.

ВМІЄ:

- Розпресовувати колеса, центри та шестернi з осей колiсних пар локомотивiв та вагонiв;

- Випресовувати пальцi кривошипiв на гiдравлiчних пресах iз застосуванням спецiальних пристроїв;

- Перевiряти елементи колiсних пар пiсля розпресування;

- Запресовувати колеса, центри та шестернi на осi колiсних пар локомотивiв, вагонiв i пальцiв кривошипiв на гiдравлiчному пресi;

- Випробувати на зсув ступицi колiс пiд керiвництвом пресувальника вищої квалiфiкацiї; Керувати тельферами та кран-балками пiд час повороту та установлення колiсних пар, осей i центрiв на прес;

- Знiмати з преса елементи колiсних пар пiсля розпресування.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.С.33.17 - 2016

# Професія: Пресувальник колісних пар

# Код: 7233

# Кваліфікація: пресувальник колісних пар 5-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    7233 Пресувальник колісних пар

2. Кваліфікація: пресувальник колісних пар  5-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

- будову та конструктивні особливості гідравлічних пресів різних типів;

- технічні умови та правила запресовування коліс, центрів i шестерень на осi колісних пар;

- механічні властивості металів;

- допуски i посадки;

- будову й роботу самописних iндикаторiв преса.

Повинен уміти:

- запресовувати колеса, центри та шестерні на осi колісних пар локомотивів, вагонів та пальців кривошипів на гідравлічних пресах iз застосуванням спеціальних пристроїв;

- перевіряти та підбирати елементи колісних пар перед запресовуванням;

- вивіряти осі колісної пари на пресі у вертикальній та горизонтальній площинах;

- забезпечувати необхідний натяг під час запресовування центрів та розміру мiж центрами колісної пари;

- насаджувати колеса, центри, шестерні на осi колісних пар;

- регулювати роботу преса;

- контролювати положення колісної пари пiд час запресовування;

- знімати iндикаторнi діаграми;

- визначати якість запресовування за iндикаторною діаграмою.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку у роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

- володіти обсягом знань з правових питань галузі,основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно – технічної освіти.

Повна загальна середня освіта, професійно – технічна освіта без вимог до стажу роботи та професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією пресувальник колісних пар  4-го розряду.

5.2 При підвищенні кваліфікації.

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта  або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією пресувальник колісних пар  4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією пресувальник колісних пар  5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів. КВЕД-2010, секція – С, клас 33.17.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7233 Пресувальник колісних пар

Кваліфікація: пресувальник колісних пар 5 розряду

Загальний фонд навчального часу – 405 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 39 | 5 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 5 |
| 1.4 | Резерв часу | 15 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 195 | 2 |
| 2.1 | Будова та експлуатація пресів | 34 |  |
| 2.2 | Технологія ремонту колісних пар | 37 |  |
| 2.3 | Технологія вантажних робіт | 18 | 1 |
| 2.4 | Технологія металів | 20 | 1 |
| 2.5 | Допуски та технічні вимірювання | 20 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 20 |  |
| 2.7 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.8 | Електротехніка | 12 |  |
| 2.9 | Читання креслень | 20 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 144 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання на підприємстві | 60 |  |
| 3.2. | Виробнича практика на підприємстві | 84 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 385 | 7 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією «Пресувальник колісних пар»

Кваліфікація: 5 розряд

Кабінети:

- Будови та експлуатація пресів

- Технології металів

- ПТЕ і інструкцій

- Електротехніки

- Охорони праці

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»   вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

1 Загальнопрофесійна підготовка

1.1 Типова навчальна  програма  з  предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 2 |  |
|  | Фінансово-кредитне забезпечення підприємства | 3 |  |
|  | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів | 3 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства

Фінансова база підприємства. Податки.

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості.

Лабораторно-практична робота

Визначення кошторису робіт.

Тема 3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів.

1.2 Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 2 |  |
| 2. | Захист господарських прав та інтересів | 2 |  |
| 3. | Трудове право України | 2 |  |
| 4. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення господарського процесу за чинним законодавством. Основи господарського процесуального кодексу України. Досудове врегулювання господарських спорів. Претензія. Учасники господарського  процесу. Розгляд господарських спорів.

Тема 3. Трудове право України

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові.

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Поняття адміністративного правопорушення, адміністративного проступку та його склад.

Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

1.3 Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта | 7 | 5 |
|  | Інформація та інформаційні технології. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 | 5 |

Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної мережі Internet. Адреса користувача.

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі Internet.

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо.

Лабораторно-практичні роботи (5 годин)

- Створення електронної скриньки.

- Відправлення і перегляд електронних листів.

Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання  інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Суспільство й інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, гнучким автоматизованим  модулем, лінією, цехом, підприємством.

2.Професійно-теоретична підготовка

2.1 Типова навчальна програма з предмету

«Будова та експлуатація пресів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 2 |  |
| 2 | Деталі машин | 6 |  |
| 3 | Будова та конструктивні особливості гідравлічних пресів | 14 |  |
| 4 | Управління пресами | 6 |  |
| 5 | Електрообладнання та гідро обладнання пресів | 6 |  |
| Всього годин: | 34 |  |

Тема 1 Вступ

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня на сучасному етапі розвитку техніки. Роль професійної майстерності робітника в забезпеченні високої якості робіт, що виконуються.

Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою пресувальника колісних  пар  5-го  розряду та програмою професійно-теоретичної підготовки з професії.

Тема 2 Загальні  поняття  про деталі машин

Осі та вали, будова,  призначення. Опори  валів  та  осей - підшипники, їх використання. Муфти, їх класифікація та використання. Редуктори. Механізми передачі руху та механізми  перетворення  руху.

Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей машин.

Тема 3 Будова та конструктивні особливості гідравлічних  пресів

Класифікація гідравлічних  пресів. Принцип  роботи гідравлічних  пресів. Основні складальні одиниці та механізми гідравлічних пресів. Особливості компоновки конструкції гідравлічних  пресів.   Будова  і конструктивні особливості гідравлічних пресів різних типів П6736, П6735П6736 П0135 ПА6738 ПА6730; Мускул-КПРЗ-400М.Будова  й  робота  самописних  індикаторів  преса. Технічна характеристика  пресів. Напів  автоматичні   пресові комплекси МУСКУЛ КПРЗ-М

Тема 4 Управління  пресами

Організація  робочого  місця пресувальника  колісних  пар. Вимоги  безпеки  праці  при  роботі  на  гідропресах. Встановлення та закріплення колісних пар.

Розташування органів керування гідравлічних  пресів. Пульт керування преса. Основні органи вмикання та вимикання електрообладнання. Порядок виконання ручних переміщень, керування рухами виконавчих органів. Обладнання гідравлічних  пресів:  манометри, самописні прилади, індикатори.

Тема 5 Електрообладнання  та гідро обладнання    пресів

Електропривід пресів, його призначення та складові частини. Характеристика електроприводів .  Принципова електрична схема преса. Апаратура керування та захисту.

Поняття про гідропривід та його основні частини. Переваги та недоліки гідроприводу. Робоча рідина, її характеристики. Режими течії робочої рідини.

Елементи гідроприводу. Характеристика та типи насосів, що використовуються у гідроприводах пресів. Призначення гідродвигуна. Область застосування гідроциліндрів та гідромоторів.

Системи регулювання гідроприводів. Параметри регулювання.

2.2 Типова навчальна програма з предмету

«Технологія ремонту колісних пар»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 2 |  |
| 2 | Основні технічні дані про колісні пари та їхні елементи | 6 |  |
| 3 | Несправності колісних пар | 6 |  |
| 4 | Технологія ремонту колісних пар | 18 |  |
| 5 | Підіймально-транспортні пристрої | 5 |  |
| Всього годин: | 37 |  |

Тема 1 Вступ

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою пресувальника колісних  пар  5-го  розряду та програмою професійно-теоретичної підготовки з професії.

Тема 2 Основні технічні дані про колісні пари та їхні елементи

Конструкції колісних пар: із суцільнокатаними колесами; із литими колесами; із штампованими колесами. Конструктивні  елементи  колісних  пар : осі; підшипники; буксові  вузли. Основні розміри колісних пар. Технічні  вимоги до колісних пар .

Тема 3 Несправності колісних  пар

Види, строки, порядок огляду та обстеження колісних пар. Причини і методи виявлення несправностей колісних пар. Звичайне обстеження колісних пар. Повне обстеження колісних пар. Випробування дефектоскопом осей колісних пар.

Несправності коліс: прокат ободів коліс; знос ободів по товщині, а так само вертикальний підріз гребенів; повзуни, вищербліни і раковини на поверхні кочення; знос і ушкодження шийок осей, тріщини в осях; протерли і вигин осі; ослаблення і зрушення колеса на осі, тріщини в колесах.

Тема 4 Технологія ремонту  колісних  пар

Види ремонту колісних пар. Підготовка колісних пар до ремонту: демонтаж; промивка;

Ремонт колісних пар зі зміною елементів: заміна суцільнокатаних або литих коліс, конічних шестерень, зубчастих коліс або їхніх вінців, підшипників осьового редуктора.

Ремонт колісних пар без замінювання елементів : обточування поверхні кочення коліс;обточування і шліфування шийок осі; зварювальні роботи; виправлення дефектів зубців осьової шестерні, нарізки на осі та інші роботи, які виконуються без розпресовування елементів. Розпресовування колісних пар. Підготовка  до  пресувальних  робіт: перевірка   розмірів посадочних  поверхонь, підготовка поверхонь. Пресувальні роботи: запресовування  коліс,  центрів та  шестерень  на  осі  колісних  пар  локомотивів.

Обточування поверхні кочення коліс. Обточування шийок осей. Приймання і таврування колісних пар після ремонту. Забарвлення колісних пар. Облікові та звітні форми по колісним парам.

Охорона праці при ремонті колісних пар. Виконання положень, виробничої санітарії забезпечує безпеку виконання робіт і попереджає виникнення виробничого травматизму і професійних захворювань.

Тема 5 Підіймально-транспортні пристрої

Види підіймально-транспортного устаткування, яке є на підприємстві. Канати, стропи, гаки, траверси; їх характеристика. Способи стропування вантажів. Запобіжні механізми. Обмежувачі підіймання і пересування. Порядок встановлення та знімання колісних  пар.

  - Типова навчальна програма з предмету

«Технологія вантажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вантажозахоплювальні пристрої і тара | 10 | 1 |
| 2 | Вантажно-розвантажульвані роботи | 8 |  |
| Всього годин: | 18 | 1 |

Тема 1. Вантажозахоплювальні пристрої і тара

Призначення і класифікація знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Загальні відомості про виробництво знімних вантажозахоплювальних пристроїв (ЗВЗП). Перелік нормативних документів, дотримання яких обов'язкове під час виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» до знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Технічні умови підприємства на виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, ліцензія на право виготовлення.

Канати, вимоги до них. Типи канатів, їх будова, класифікація, призначення, застосування. Державні стандарти і технічні умови на їх виготовлення.

Вимоги «Правил» до сталевих канатів, що використовуються як вантажні, стрілові, тягові та стропи. Сталеві канати одинарного (спіральні), подвійного (кабельтові) і потрійного зсукання, області їх застосування.

Сталеві канати круглі та плоскі, їх конструктивні особливості та сфера застосування.

Форми поперечного перерізу  канатів. Круглосталкові канати з точковим і лінійним дотиком дротів.

Фасонносталкові сталеві канати (тригранносталкові, овальносталкові, плоскосталкові). Особливості та сфера їх застосування.

Умовні позначення сталевих канатів за характером зсукання і напрямком зсукання жмутів. Канати лівого і правого зсукання. Канати звичайного зсукання і нерозкручувані. Обв'язування кінця розкручуваного каната. Нерозкручувані канати, що використовуються для виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв – шестисталкові лівого хрестового зсукання.

Хрестове, однобічне і комбіноване зсукання канатів.

Механічні властивості і призначення сталевих канатів різних марок.

Осердя для сталевих канатів: органічні та металеві. Сфера застосування канатів із сталевим осердям.

Канати закритої конструкції: перерізи дротів для їх виготовлення, особливості будови поперечного перерізу, чергування фасонних дротів у внутрішньому і зовнішньому шарі; сфера застосування.

Канати підіймальні. Діаметр, кількість жмутів, маса, розривне зусилля канатів, коефіцієнт запасу міцності, крок звиву. Норми бракування сталевих канатів згідно Правил. Короткий зміст паспорту (сертифікату) на сталевий канат.

Ланцюги, та інші гнучкі елементи знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Будова, конструктивні особливості, сфера застосування, вимоги до них.

Види поставок (в бухтах, на барабанах тощо) гнучких елементів організаціям-споживачам. Способи консервації і правила зберігання гнучких елементів на складах.

Загальні відомості про ознаки непридатності гнучких елементів для використання у вантажозахоплювальних пристроях.

Особливості поводження з канатами, ланцюгами, стрічками та іншими елементами.

Призначення та конструктивні особливості знімних вантажозахоплювальних пристроїв (з урахуванням умов виробництва замовників кадрів).

Принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв та норми їх бракування.

Навісні ланки, їх характеристика.

Рознімні ланки, їх конструктивні особливості, умовні позначення і вимоги до них.

Трикутні, овальні та інші навісні ланки: можливість застосування і технічні характеристики.

Деталі кінцевих кріплень гнучких елементів знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Ковші, їх призначення, різновиди, вимоги до них.

Втулки для кріплення кінців канатів, вимоги до них.

Затискачі для сталевих та інших канатів, їх характеристика. Клинові втулки і клини, їх конструктивні особливості, вимоги до них.

Конусні затискачі, скоби та інші пристрої кріплення і з’єднання кінців канатів та інших гнучких елементів знімних ВЗП; їх переваги та недоліки, можливості застосування в різних областях господарства, технічні вимоги до них.

Вимоги «Правил» до способів кріплення кінців канатів.

Допоміжні пристрої для зручності та прискорення стропування вантажів: гаки, карабіни, коромисла, кільця, скоби, струбцини, штирі та інші; правила користування ними.

Стропи, їх типи. Зміст паспортів на стропи. Конструктивні особливості стропів із сталевих, рослинних і синтетичних канатів, а також стропів ланцюгових вантажопідйомністю до 5 т. Застосування і контроль якості стропів. Проектування, збирання та виготовлення стропів. Види стропів, що застосовуються на підприємствах замовників кадрів. Застосування універсальних стропів. Будова і застосування багато гілкових стропів. Кріплення кінців  канатних стропів. Маркування стропів. Випробування канатних та ланцюгових стропів.

Траверси. Конструктивні особливості траверс для переміщення плоских, об’ємних, одиничних і пакетованих простих вантажів, масою до 5 т. Вимоги до маркування траверси. Випробування траверс. Вимого охорони праці до виготовлення, використання та зберігання траверс.

Захвати: автоматичні, напівавтоматичні, з дистанційним керуванням, фрикційні, кліщові, ексцентрикові, різьбові та інші.

Можливі несправності і правила бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари з урахуванням сучасних вимог охорони праці.

Лабораторно-практичні роботи:

Брокування вантажозахоплювальних пристроїв.

Тема 2.  Вантажно-розвантажульвані роботи

Класифікація і характеристика вантажів (для даного виробництва) за формою, масою, агрегатним станом, габаритами.

Визначення маси вантажів за документацією, списком мас вантажів, за маркуванням, товарно-транспортними документами, об’ємом. Ознайомлення із схемами стропування вантажів: прості вироби, деталі лісові (довжиною до 3м) та інші аналогічні вантажі масою до 5 т. Вибір знімних вантажозахоплювальних пристроїв з урахуванням маси та габаритів вантажів. Вплив кута нахилу між гілками строп на силу їх натягу. Визначення центру важкості вантажу.

Розгляд графічних зображень способів стропування вантажів: зачіплюванням гаком за петлю, обв’язуванням на «мертву» петлю, обхватом, подвійним обхватом та ін.

Підйом, переміщення та опускання вантажів; особиста безпека під час виконання цих операцій. Види сигналізації між машиністом крану і стропальником.

Правила стропування, підіймання, переміщення, складування малогабаритних вантажів. Вимоги до площадок, висоти штабелів, ширини проходів та проїздів, норми складування вантажів різних типів.

Особливості виконання робіт в зоні ЛЕП, при підніманні одного вантажу двома кранами одночасно, кантуванні  вантажів,особливих випадках підтягування вантажів;при підйомі вантажів, на які не розроблена схема стропування або маса вантажів невідома. Вивчення технологічних карт по безпечним умовам експлуатації кранів.

2.4 Типова навчальна програма з предмету

«Технологія металів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. | 1 |  |
| 2. | Основні відомості про властивості металів і методи їх випробування. | 2 | 1 |
| 3. | Залізовуглецеві сплави | 3 |  |
| 4. | Промислові чавуни | 4 |  |
| 5. | Вуглецеві та леговані сталі | 4 |  |
| 6. | Основи термічної обробки сталі | 4 |  |
| 7. | Сучасні абразивні та алмазні матеріли та інструменти | 2 |  |
| Всього годин: | 20 | 1 |

Тема 1. Вступ.

Загальні відомості про предмет, його роль у формуванні професійних знань і умінь, взаємозв'язок із загальнопрофесійними, спеціальними предметами і виробничим навчанням.

Тема 2. Основні відомості про властивості металів і методи їх випробування.

Класифікація матеріалів по природі: металеві, неметалеві, композиційні; по технологічному використанню: литво, деформуючі, зварювальні; за умовами роботи: тверді, пластичні, жароміцні, стійкі при понижених температурах, корозійностійкі, стійкі проти спрацювання та інші матеріали спеціального призначення.

Атомно-кристалічна будова металів і сплавів. Види кристалічних ґраток. Особливості будови кристалічних тіл. Дефекти кристалічної будови металів. Загальні відомості про методи дослідження структури металів і сплавів за допомогою звичайних і електронних мікроскопів, рентгенівських променів, магнітним аналізом і ультразвуковою дефектоскопією.

Механічні властивості металів і методи визначення. Міцність, твердість, пружність, пластичність. Випробування на розтягнення. Діаграма розтягнення. Характерні ділянки і точки.

Лабораторно-практичні роботи: (1 година)

Випробування на твердість. Методи Брінелля, Роквелла, Віккерса.

Технологічні властивості металів: рідинотекучість, оброблюваність литвом, різанням, ковкість, зварюваність.

Корозійна стійкість металів.

Тема 3. Залізовуглецеві сплави

Поняття про металеві сплави. Основи теорії сплавів. Діаграма стану сплавів. Основні види діаграм стану двокомпонентних сплавів. Зв'язок між типами діаграми стану та властивостями сплавів.

Діаграма стану системи залізо-вуглець, як графічне зображення фазового стану залізовуглецевих сплавів залежно від вмісту вуглецю та температури за умовами дуже повільного їх охолодження або нагрівання.

Критичні температури (точки) діаграми Fe-C, важливіші точки та їх лінії.

Структурні складові і структури залізовуглецевих сплавів по діаграмі стану. Основні фази залізовуглецевих сплавів. Мікроструктури залізовуглецевих сплавів: ферит, аустеніт, цементит,  перліт, ледебурит.

Фазові та структурні перетворення залізовуглецевих сплавів у зв’язку з діаграмою стану. Чисте залізо. Технічне залізо. Формування структури сталі. Формування структури білих чавунів.

Тема 4. Промислові чавуни

Способи виробництво чавуну. Вихідні матеріали для виробництва чавуну. Руди, з яких виплавляють чавун. Флюси та їх призначення. Паливо, що використовується при виробництві чавуну. Доменна піч та її будова.

Характеристика та хімічний склад чавунів. Класифікація та маркування чавунів. Доевтектичні, евтектичні і заевтектичні білі чавуни; їх склад і структура. Сірі чавуни: структура і спосіб отримання. Сірі чавуни малої і підвищеної міцності. Ковкі чавуни. Високоміцні чавуни. Чавуни із спеціальними властивостями.

Тема 5. Вуглецеві та леговані сталі

Виробництво сталі. Класифікація сталі. Вплив елементів на властивості сталі.

Вуглецеві конструкційні сталі: їх склад і властивості. Найбільш поширені конструкційні сталі та їх застосування.

Вуглецеві інструментальні сталі: класифікація, склад, марки, властивості та застосування.

Високоякісні інструментальні швидкорізальні сталі: характеристика та застосування.

Леговані сталі глибокої прогартованності, їх маркування і склад.

Леговані сталі з особливими властивостями: пружинно-ресорні леговані сталі; шарикопідшипникові сталі; зносостійкі сталі; спеціальні леговані сталі; жаростійкі сталі; жароміцні сталі;

Тема 6. Основи термічної обробки сталі

Сутність і призначення термічної обробки. Загальні відомості про нагрівальне та охолоджувальне обладнання термічних цехів.

Основні поняття термічної обробки:відпуск, гартування, відпалювання, нормалізація.

Перетворення та основні структури при нагріванні та охолоджуванні сталі. Фазові перетворення в сталі.

Перетворення перліту в аустеніт. Залежність швидкості перетворення від температури.

Перетворення аустеніту на перліт, його особливості. Перетворення аустеніту в мартенсит; його властивості. Залишковий аустеніт. Перетворення під час нагрівання загартованої сталі.

Перетворення в сталі під час охолодження. Дефекти термічної обробки.

Тема 6. Сучасні абразивні і алмазні матеріали та інструменти.

Абразивно-алмазна обробка матеріалів. Характеристики абразивних інструментів. Шліфувальні круги.

Надтверді матеріали, їх основи. Шліфувальні порошки на основі кубічного нітриду бору. Форми, типи й основні розміри ельборових шліфувальних кругів. Вибір абразивного інструменту.

2.5 Типова навчальна програма з предмету

«Допуски та технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Взаємозамінність у машинобудуванні та якість продукції | 1 |  |
| 2. | Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань | 2 |  |
| 3. | Допуски, форми і розташування поверхонь. Шорсткість поверхонь | 2 |  |
| 4. | Засоби вимірювання кутів і конусів | 2 |  |
| 5. | Точність різьб та вимірювання різьбових поверхонь | 2 |  |
| 6. | Засоби вимірювання шпонкових і шліцьових з’єднань. | 2 |  |
| 7 | Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання | 2 |  |
| 8 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 7 |  |
| Всього годин: | 20 |  |

Тема 1. Взаємозамінність у машинобудуванні та якість продукції

Поняття про неминучість виникнення похибки при виготовленні деталей і складних машин. Види похибки, похибки розмірів, похибки форми поверхні, похибки розташування поверхні, шорсткість поверхні. Поняття про якість продукції машинобудування. Основні відомості про взаємозамінність і їх види.

Тема 2. Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань

Номінальний розмір. Дійсний розмір. Дійсні відхилення. Граничні розміри. Граничні відхилення. Поле допуску. Схема розташування поля допуску. Умови придатності розміру деталі. Позначення номінальних розмірів і граничних відхилень розмірів на кресленнях. Розміри спряжувані і неспряжувані. Узагальнені поняття «отвір» – для внутрішніх поверхонь, і «вал» – для зовнішніх поверхонь. Спряження двох деталей із зазором або з натягом. Посадка. Схема розташування полів допусків спряжуваних деталей. Найбільший і найменший зазори і натяги. Допуск, посадка, типи посадок: посадка з гарантованим натягом і гарантованим зазором, перехідні посадки. Приклади застосування окремих посадок. Позначення посадок Поняття про системи допусків і посадок. Система ЕСДП, СЕВ. Основні відхилення правил утворення полів допусків. Поняття про систему ОСТ. Система отвору і система валу.  Точність обробки. Квалітети в ЕСДП, СЕВ, поняття про класи точності за системою ОСТ. Поля допусків отворів і валів в ЕСПД, СЕВ, їх позначення на кресленні. Застосування для утворення посадок різних груп, полів допусків, одного квалітету і різних квалітетів (комбіновані посадки). Посадки найкращих застосувань в ЕСДП, СЕВ, застосування різних посадок в залежності від умов роботи деталей з’єднання. Позначення посадок на кресленнях. Таблиці граничних відхилень розмірів в системі ЕСДП, СЕВ. Користування таблицями. Граничні відхилення розмірів з незазначеними допусками.

Вправи

Знаходження величин граничних розмірів у довідкових таблицях за позначенням поля допуску на кресленнях.

Визначення характеру з’єднання за позначенням посадки на кресленнях.

Вибір посадки за заданими умовами роботи з’єднання.

Тема 3. Допуски, форми і розташування поверхонь. Шорсткість поверхонь

Допуски і відхилення. Відхилення від циліндричності і відхилення від площинності. Види частих відхилень циліндричних поверхонь: відхилення від округлості, відхилення  від циліндричності, бочкоподібності, конусоподібності, відхилення від  прямолінійності осі.

Види окремих відхилень плоских поверхонь: відхилення від  прямолінійності, площинності, вгнутості, опуклості. Допуски і відхилення, розташування поверхонь. Відхилення від паралельності, перпендикулярності, перетину осей. Сумарні допуски. Форми і розташування поверхонь.

Позначення на кресленнях на ЕСКД, СЕВ допусків форми, допусків розташування і сумарних допусків форми і розташування поверхонь.

Шорсткість поверхонь. Позначення шорсткості на кресленнях за ДСТУ. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталей.

Вправи

Читання креслень з позначенням допусків форми і розташування поверхонь.

Читання креслень з позначенням шорсткості.

Тема 4. Засоби вимірювання кутів і конусів

Одиниці вимірювання кутів. Нормальні кути і їх ряди.

Конусні з’єднання. Геометричні параметри і елементи конусів, їх характеристики. Особливості конусних з’єднань. Нормальні конуси, конуси Морзе і метричні. Конусні калібри. Перевірка конусності і прямолінійності методом «на фарбу». Вимірювання кутів кутником, шаблоном, кутомір з ноніусом, за допомогою синусної лінійки, каліброваних роликів, кілець, кульок.

Тема 5. Точність  різьб та вимірювання різьбових з’єднань.

Види різьб і їх призначення. Основні параметри різьби. Точність різьб.

Калібри для контролю різей болтів і гайок.

Різцеві шаблони, мікрометри зі вставками. Поняття про виміри середнього діаметру зовнішньої різі методом трьох дротиків. Поняття про безконтактні виміри відстані і кута профілю різі. Інструментальний мікроскоп.

Тема 6. Засоби вимірювання шпонкових і шлицьових з’єднань

Призначення шпонкових з’єднань. Види шпонок і шпонкових з’єднань. Геометричні параметри шпонкових з’єднань. Контроль шпонкового з’єднання: в одиничному виробництві за допомогою штангенциркуля і мікрометра; в серійному – граничними калібрами і шаблонами.

Види шліцьових з’єднань, їх призначення. Геометричні параметри шлицьових з’єднань. Калібри для контролю шліцьових з’єднань.

Тема 7Допуски і  посадки  підшипників кочення

Основні положення.  Класи точності підшипників. Утворення  посадок,  позначення  посадок на  кресленнях.

Тема 8 Контрольно-вимірювальні  інструменти

Класифікація  засобів  вимірювання. Методи  вимірювань  і  контролю. Характерна особливість штангенінструментів.	Призначення і будова штангенциркулів  ШЦ-І, ШЦ-ІІ, ШЦ-ПІ.	Читання показників на штангенінструментах.	Перевірка і застосування штангенциркулів.	Мікрометричні  інструменти, види, правила  вимірювання. Індикатори  годинникового  типу,  прибори з  індикаторами,  вимірювання  та  контроль.

Лекальні лінійки: з двобічним скосом (ЛД), тригранні (ЛТ), чотиригранш (ЛЧ). Лінійки з широкою робочою поверхнею (ШП, ШД, ШМ, КТ). Калібри-пробки i калібри скоби. Калібр-скоба регулювання. Pівні: брусковіi рамні Шаблони.

  - Типова навчальна програма з предмету

«Правила технічної експлуатації та інструкції»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інструкція з сигналізації на залізницях України | 6 |  |
| 2 | Правила технічної експлуатації залізниць України | 12 |  |
| 3 | Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України | 2 |  |
| Всього годин | 20 |  |

Примітка: предмет вивчається у відповідності до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку  України № 499 від 14 червня 2007 р. «Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України».

2.7 Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Пресувальник колісних пар». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Оператор верстатів з програмним керуванням». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професією «Пресувальник колісних пар». Вимоги безпеки при виконанні робіт на пресувальних верстатах.

Роботи з підвищеною небезпекою при роботах на великогабаритних пресах. Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з металу. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Приклади контролю безпечних умов праці на робочому місці виробника виробів з металу, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням і інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії пресувальник колісних пар: ураження електричним струмом, травматизм очей, травми, механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Пороговий струм, види дій, які впливають на організм людини.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електрична напруга доторкання.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією Оператор верстатів з програмним керуванням.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

2.8 Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Електромагнетизм | 1 |  |
| 3. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 2 |  |
| 5. | Електричні машини змінного струму | 2 |  |
| 6. | Електричні апарати | 5 |  |
| Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. Електрорушійна сила джерела струму. Напруга електричного струму. Закон Ома. З’єднання опорів. Закони Кірхгофа. Види з’єднань провідників і джерел струму. Робота і потужність електричного струму. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах.

Тема 2. Електромагнетизм

Магнітне поле електричного струму. Напруга магнітних силових ліній. Намагнічування тіл. Правила буравчика. Правило лівої руки. Поняття про електромагнетизм. Правило правої руки. Явище гістерезису. Електромагніти. Закон повного струму. Магнітний опір. Провідник зі струмом в магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції.

Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне, паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і вектори, діаграми. Активна, реактивна та повна потужність в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Тема 6. Електричні апарати

Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і регулювальні реостати. Апаратура керування електричним приводом шліфувальних верстатів. Захисна апаратура. Арматура місцевого освітлення. Апаратура керування: види, призначення, стисла експлуатаційна характеристика.

2.9 Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ до курсу креслення | 3 |  |
| 2 | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 3 | Аксонометричні та прямокутні проекції | 4 |  |
| 4 | Перерізи та розрізи | 3 |  |
| 5 | Основні відомості з машинобудівного креслення | 5 |  |
| 6 | Читання та виконання креслень по професії | 3 |  |
| Всього годин | 20 |  |

# Тема 1. Введення до курсу креслення

# Зміст курсу і його завдання.

Креслення  і його роль в техніці і на виробництві. Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД).

Початкові зведення про робоче  креслення деталей. Розташування  видів  на  кресленні. Порядок читання креслень

Формати креслень.

Рамка креслення. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення. Написи на кресленнях.

Лінії креслення згідно ГОСТ 2.303-98. Назва ліній креслення, співвідношення товщин, основне призначення.

Масштаби: призначення, ряди, запис.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Побудова перпендикулярів, кутів заданої  величини. Ділення відрізків частини.

Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів і з допомогою таблиць. Аналіз  графічного  складу зображень. Виконання креслень плоских  деталей з застосуванням геометричних  побудов з  нанесенням  розмірів.

Тема3.   Аксонометричні і прямокутні проекції

Аксонометричні і прямокутні проекції. Основні відомості  про аксонометричні  проекції.  Прямокутні проекції. Площини  проекцій.

Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх виконання.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Призначення перерізів, класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи, відміна їх від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання простих розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів.

Місцеві розрізи, їх призначення і правила виконання. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Тема  5. Основні відомості з машинобудівного креслення

Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо робочих креслень згідно ГОСТ 2.109-98. Основні види креслень, що використовуються в сучасному виробництві.

Додаткові вигляди, місцеві вигляди. Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення.

Зображення та позначення різьб на кресленнях згідно ГОСТ 2.308-98. Різьбові з’єднання. Правила  виконання різьбових  з’єднань.

Тема6. Читання та виконання креслень по професії

Читання і виконання робочих креслень деталей з професії «Пресувальник  колісних  пар».

3.1-3.2 ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія:  7233 Пресувальник колісних пар

Кваліфікація: пресувальник колісних пар  5 розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях | 6 |
| 1.2 | Екскурсія на підприємство | 6 |
| 1.3 | Стропальні роботи | 6 |
| 1.4 | Підготовка та робота на пресі | 36 |
| Всього годин | 60 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт пресувальника колісних пар 5-го розряду. | 77 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 84 |
| Разом годин | 144 |

1.  Виробниче навчання

Тема 1.1. Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідна умова виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 1.2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 1.3. Стропальні роботи

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційно - технологічних карт.

Вправи:

Ознайомлення з основними типами малогабаритних простих вантажів і вантажозахоплювальних пристроїв. Визначення придатності строп. Огляд знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Ознайомлення з виконання виробничих процесів згідно інструкційно-технологічних карт.

Відпрацювання навичок з зачіплюванні і розстроповуванні вантажів.

Підбір за схемами стропування  вантажозахоплювальних пристроїв в залежності від габаритів і маси вантажів з урахуванням центру ваги, кількості гілок в стропах і величини кута між ними.

Технічне обслуговування вантажозахоплювальних пристроїв: Освоєння методів бракування строп та інших вантажозахоплювальних пристроїв, тари. Визначення придатності строп, тари. Змащування канатів,  перевірка їх маркування.

Візуальне визначення маси і центру ваги переміщуваних простих вантажів. Вибір строп відповідно до маси та розміру вантажу.

Вибір способів безпечного обв'язування і зачіплювання вантажів та їх правильності стропування та працездатності тормозних пристроїв, переміщення в різних умовах.

Пробне підіймання вантажів на висоту 200-300 мм для перевірки

Освоєння правил подачі знакової сигналізації під час виконання операцій: підіймання гака або вантажу, опускання гака або вантажу, повертання платформи крану, підіймання і опускання стропів, пересування крану, швидке виконання команди «Стоп», «Обережне» виконання робочих рухів краном.

Тема 1.4 Підготовка та робота на пресі

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційно - технологічних карт.

Підготовка до роботи пресувальника колісних пар. Будова пресів. Управління пресами. Освоєння прийомів та методів роботи на пресі.

2 Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце пресувальника колісних пар 5–го розряду  і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт пресувальника колісних пар 5-го розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питань охорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики 5-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємства-замовника кадрів, організації, установи і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад,підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:    7233 Пресувальник колісних пар

Кваліфікація:  5 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Будову та конструктивнi особливостi гiдравлiчних пресiв рiзних типiв; Технiчнi умови та правила запресовування колiс, центрiв i шестерень на осi колiсних пар;

- Механiчнi властивостi металiв;

- Допуски i посадки;

- Будову й роботу самописних iндикаторiв преса.

ВМІЄ

- Розпресовувати колеса, центри та шестернi з осей колiсних пар локомотивiв та вагонiв;

- Випресовувати пальцi кривошипiв на гiдравлiчних пресах iз застосуванням спецiальних пристроїв;

- Перевiряти елементи колiсних пар пiсля розпресування;

- Запресовувати колеса, центри та шестернi на осi колiсних пар локомотивiв, вагонiв i пальцiв кривошипiв на гiдравлiчному пресi;

- Випробувати на зсув ступицi колiс пiд керiвництвом пресувальника вищої квалiфiкацiї; Керувати тельферами та кран-балками пiд час повороту та установлення колiсних пар, осей i центрiв на прес;

- Знiмати з преса елементи колiсних пар пiсля розпресування.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Професія:    7233 Пресувальник колісних пар

Кваліфікація:  пресувальник колісних пар 4, 5 розрядів

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |

ЗМІСТ

с.

| Загальне положення | 4 |
| --- | --- |
| Державний стандарт «Пресувальник колісних пар» 4 розряду | 7 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика з професії «Пресувальник колісних пар» 4-го розряду | 8 |
| Типовий навчальний план з професії «Пресувальник колісних пар» 4-го розряду | 10 |
| Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Пресувальник колісних пар» 4-го розряду | 11 |
| Загальнопрофесійна підготовка | 12 |
| 1.1 Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємніцтва» | 12 |
| 1.2 Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 14 |
| 1.3 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 16 |
| 1.4 Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» | 17 |
| Професійно-теоретична підготовка | 20 |
| 2.1 Типова навчальна програма з предмета «Будова та експлуатація пресів» | 20 |
| 2.2 Типова навчальна програма з предмета «Технологія ремонту колісних пар» | 22 |
| 2.3 Типова навчальна програма з предмета «Технологія вантажних робіт» | 24 |
| 2.4 Типова навчальна програма з предмета «Технологія металів» | 27 |
| 2.5 Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» | 30 |
| 2.6 Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» | 33 |
| 2.7 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 34 |
| 2.8 Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» | 38 |
| 2.9 Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 40 |
| Професійно-практична підготовка | 42 |
| 3.1-3.2 Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики | 42 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії «Пресувальник колісних пар» 4-го розряду | 47 |
| Державний стандарт «Пресувальник колісних пар» 5 розряду | 48 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика з професії «Пресувальник колісних пар» 5-го розряду | 49 |
| Типовий навчальний план з професії «Пресувальник колісних пар» 5-го розряду | 51 |
| Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Пресувальник колісних пар» 5-го розряду | 52 |
| 1.Загальнопрофесійна підготовка | 53 |
| 1.1 Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємніцтва» | 53 |
| 1.2 Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 54 |
| 1.3 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 55 |
| 2.Професійно-теоретична підготовка | 56 |
| 2.1 Типова навчальна програма з предмета «Будова та експлуатація пресів» | 56 |
| 2.2 Типова навчальна програма з предмета «Технологія ремонту колісних пар» | 58 |
| 2.3 Типова навчальна програма з предмета «Технологія вантажних робіт» | 60 |
| 2.4 Типова навчальна програма з предмета «Технологія металів» | 63 |
| 2.5 Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» | 66 |
| 2.6 Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» | 69 |
| 2.7 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 70 |
| 2.8 Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» | 74 |
| Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 76 |
| 3 Професійно-практична підготовка | 78 |
| 3.1-3.2 Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики | 78 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії «Пресувальник колісних пар» 5-го розряду | 81 |
| Перелік основних обовязкових засобів навчання з професії «Пресувальник колісних пар» 4, 5-го розряду | 82 |

Авторський колектив

Трипак Василь Васильович, директор ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Лисенко Дмитро Леонідович, заступник директора з навчально-виробничий роботи ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Бондаренко Ірина Семенівна, голова методичної комісії «Технічний огляд та ремонт рухомого складу», ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Тилик Любов Дмитрівна, викладач-методист ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту».

Науковий консультант

Грицаєнко Олена Леонідівна, викладач, аспірант, Комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія».

Рецензенти

Штепа Олександр Григорович, заступник голови правління  ПрАТ ”Запорізький електровозоремонтний завод”.

Технічний редактор

Степура Наталія Анатоліївна, секретар навчальної частини ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту».

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович –  директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

Паржницький Віктор Валентинович –   начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач сектору прогнозування потреб у  професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Озерова Тетяна Ярославівна, директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

Паржницький Олександр Вікторович, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Запорізької області;

Нємченко Маріанна Михайлівна, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Запорізької області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36