Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Код: 8333

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05.07.2013 № 917

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Код: 8333

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Машиніст крана (кранівник)» 2–6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада   2011 р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд складає 789 годин, на 3-й розряд складає 515 години, на 4-й розряд складає 420 годин, на 5-й розряд складає 304 години, на 6-й розряд складає 304 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Машиніст крана (кранівник)» (Випуск № 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ № 2 «Професії робітників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Код: 8333

Кваліфікація: 2 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 8333 Машиніст крана (кранівник)

- Кваліфікація – 2 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, принцип роботи та правила експлуатації кранів, які обслуговуються; граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів; правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів; систему вмикання двигунів та контролерів; основи електротехніки та слюсарної справи.

Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями вантажопідйомністю до 3 т, під час виконання простих робіт при навантаженні, розвантаженні, перевантаженні та транспортуванні сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів. Керувати монорейковими візками, консольними кранами та кран-балками. Перевіряти правильність кріплення тросів, регулювання гальм та дію запобіжних пристроїв. Брати участь у ремонті крана, який обслуговує.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

- дотримуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

- Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.

- Специфічні вимоги

  - Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

  - Стать: жіноча, чоловіча.

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 2 розряд

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загальнопрофесійна підготовка | 71 | 4 |
|  | Інформаційні технології | 10 | 4 |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
|  | Основи правових знань | 17 |  |
|  | Правила дорожнього руху | 8 |  |
|  | Резерв часу | 19 |  |
|  | Професійно-теоретична підготовка | 227 | 18 |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 75 | 4 |
|  | Експлуатація кранів та технологія робіт | 34 |  |
|  | Охорона праці | 30 |  |
|  | Електротехніка | 34 | 3 |
|  | Читання креслень | 27 | 8 |
|  | Матеріалознавство | 27 | 3 |
|  | Професійно-практична підготовка | 484 |  |
|  | Виробниче навчання | 246 |  |
|  | в навчальних майстернях | 120 |  |
|  | на виробництві | 126 |  |
|  | Виробнича практика | 238 |  |
|  | Консультації | 30 |  |
|  | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 789 | 22 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією
«Машиніст крана (кранівник)» 2 розряду

1. Кабінети:

- основ галузевої економіки і підприємництва;

- охорони праці;

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

- технічного креслення;

- будови, експлуатації кранів та технології робіт;

- матеріалознавства;

2. Лабораторії:

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

3. Майстерні:

- слюсарна;

- електромонтажна;

4. Полігон.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інформація та інформаційні технології | 2 |  |
|  | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 4 | 2 |
|  | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього годин: | 10 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

- Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

- Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

- Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

- Створення публікації «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Предмет «Галузева економіка та підприємство» | 2 |  |
|  | Галузі національної економіки, їх специфічні особливості | 3 |  |
|  | Особливості регіонального ринку праці | 2 |  |
|  | Організація праці | 2 |  |
|  | Технічне нормування | 2 |  |
|  | Продуктивність праці, шляхи її підвищення | 3 |  |
|  | Заробітна плата та основні принципи її організації | 3 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Предмет «Галузева економіка та підприємство»

Предмет, основні проблеми, ціль, задачі учбової дисципліни.

Тема 2. Галузі національної економіки, їх специфічні особливості

Господарський комплекс України та його структура. Поняття галузі. Специфіка трудових процесів, що поділяється на комплексні галузі. Зв’язок між галузями матеріального виробництва.

Тема 3. Особливості регіонального ринку праці

Суб'єкти, об'єкти ринку праці; принципи його функціонування; конкуренція та її значення.

Тема 4. Організація праці

Види робіт. Бригадна форма організації праці. Види бригад. Якість виробленої продукції. Організація робочого місця.

Тема5.Технічне нормування

Поняття технічного нормування. Види норм: норма часу, норма виробітку.

Тема 6. Продуктивність праці; шляхи її підвищення

Поняття, показники, шляхи підвищення продуктивності праці.

Тема 7. Заробітна плата та основні принципи її організації

Поняття заробітної плати. Системи оплати праці. Тарифна система, її елементи. Преміювання, його показники.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
|  | Конституційні основи України | 5 |  |
|  | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
|  | Господарство і право | 1 |  |
|  | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
|  | Праця, закон і ми | 2 |  |
|  | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
|  | Злочин і покарання | 2 |  |
|  | Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право-цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент).

Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження.

Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
|  | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
|  | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
|  | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
|  | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
|  | Особливі умови руху | 1 |  |
|  | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
|  | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою. Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки. Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника. Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху. Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів. Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів. Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування. Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах. Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах. Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках. Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета

«Будова вантажопідіймальних кранів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Задачі та структура предмета | 1 |  |
|  | Слюсарні роботи | 5 |  |
|  | Кранові деталі та механізми | 20 | 4 |
|  | Загальні відомості про вантажопідіймальні крани | 4 |  |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 12 |  |
|  | Вантажозахоплювальні пристрої і тара | 9 |  |
|  | Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу. Кранова колія | 4 |  |
|  | Електрообладнання вантажопідіймальних кранів | 10 |  |
|  | Прилади і пристрої безпеки | 10 |  |
| Всього годин: | 75 | 4 |

Тема 1. Задачі та структура предмета

Задачі та структура предмета. Місце робіт за професією «Машиніст крана» у технологічному процесі сучасного підприємства. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Тема 2. Слюсарні роботи

Розмічання: призначення, види, інструменти та матеріали. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Рубання, випрямляння та гнуття металу: призначення, інструменти та обладнання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Опилювання: призначення інструменту, технологія, виникаючі дефекти, засоби перевірки. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Обробка отворів: свердління, зенкерування та розвінчування. Призначення, інструменти і обладнання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Різьби: профілі різьби, їх застосування; системи різьб, інструменти для нарізання зовнішніх та внутрішніх різьб. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Тема 3. Кранові механізми і деталі

Поняття про машини і механізми; збірні одиниці і деталі машин. Кінематичні пари та кінематичні схеми.

Деталі обертання: вали та вісі; підшипники ковзання і кочення; муфти. Передачі обертового руху, їх класифікація. Визначення передаточного числа. Зубчасті передачі. Збірні одиниці і деталі кранових механізмів. Редуктори: будова, призначення, типи. Гальмові пристрої: будова, принцип дії, типи гальм. Ходові колеса та балансири.

Вантажні барабани; блоки і поліспасти; гакові підвіски.

Лабораторно-практичні роботи:

- Визначення типу та передаточного числа редукторів.

- Розбір схеми запасовування канатів у поліспаст, визначення його кратності.

Тема 4. Загальні відомості про вантажопідіймальні крани

Призначення та області використання вантажопідіймальних кранів. Основні параметри кранів. Класифікація кранів: за класом використання і режиму навантаження; за конструкцією; за видом вантажозахоплювального органа; за видом ходового пристрою і можливості переміщення. Стійкість кранів. Паспорт вантажопідіймального крану.

Тема 5. Будова вантажопідіймальних кранів

Монорейкові візки: будова і застосування. Кран-балки: застосування та основні частини. Крани мостового типу. Загальна будова мостового крану. Типи кранових мостів, їх металоконструкції. Будова, типи і кінематичні схеми механізмів пересування крана. Будова, типи і кінематичні схеми механізмів пересування вантажного возика.

Будова, типи і кінематичні схеми механізму підіймання вантажу. Способи передачі обертання на барабан. Шлюзові крани: призначення та будова. Консольні крани: загальна будова та застосування. Консольні крани на колоні, їх типи. Настінні: стаціонарні та пересувні; особливості будови.

Велосипедні.

Тема 6. Вантажозахоплювальні пристрої і тара

Гаки і петлі. Вантажопідіймальні електромагніти і грейфери.

Сталеві канати: будова, класифікація, бракування.

Ланцюги: застосування, типи, бракування.

Знімні вантажозахоплювальні пристрої: типи і застосування.

Стропи, засоби утворення петлі.

Тема 7. Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу. Кранова колія

Кабіни керування: типи, будова, вимоги Держгірпромнагляду до них. Галереї: типи, будова, вимоги Держгірпромнагляду до них.

Посадочна площадка і сходи.

Кранова колія: призначення, види, будова, вимоги до неї.

Тема 8. Електрообладнання вантажопідіймальних кранів

Призначення, особливості кранового електрообладнання; його розташування на крані. Подання електроенергії на кран. Крановий струмопідвід.

Кранові реостати: призначення і типи; встановлення і підключення; робота.

Електродвигуни: призначення, типи, принцип дії, регулювання швидкості обертання, ковзання, реверсування. Будова і робота електродвигунів змінного струму, постійного струму.

Апаратура ручного керування: загальні поняття, призначення, типи. Рубильники і перемикачі; кнопки керування, силові контролери, командоконтролери.

Апаратура керування і захисту електроустаткування: контактори змінного і постійного струму; кранові електрореле; плавкі запобіжники; магнітні контролери і магнітні пускачі. Засоби керування крановими гальмами: гальмові електромагніти і електрогідравлічні штовхачі. Захист кранового електрообладнання: захист від струмів короткого замикання та від дотику до неізольованих струмовідних частин; нульовий, максимальний і кінцевий захист; захисна панель (ввідний пристрій). Самостійні електричні кола на крані: силове коло, коло керування, коло освітлення і сигналізації.

Тема 9. Прилади і пристрої безпеки

Призначення і види приладів і пристроїв безпеки.

Обмежники рухів крана важільного типу. Кінцеві вимикачі: важільного типу, шпиндельні. Обмежники пересування безконтактного типу.

Блокувальні пристрої: призначення і типи.

Обмежники вантажопідйомності і ваговимірювальні пристрої.

Звукова та світова сигналізація.

Опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки.

Протиугінні пристрої: призначення, типи, застосування анемометрів. Захисне заземлення і занулення. Огорожі.

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.

Типова навчальна програма з предмета

«Експлуатація кранів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Підготовка крана до експлуатації | 1 |  |
|  | Технічний огляд | 3 |  |
|  | Організація нагляду за технічним станом вантажопідіймальних кранів | 1 |  |
|  | Персонал, обслуговуючий вантажопідіймальні крани | 2 |  |
|  | Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників | 4 |  |
|  | Експлуатація вантажопідіймальних кранів | 7 |  |
|  | Керування вантажопідіймальними кранами | 4 |  |
|  | Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів | 4 |  |
|  | Ремонт вантажопідіймальних кранів | 3 |  |
|  | Безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами | 5 |  |
| Всього годин: | 34 |  |

Тема 1. Підготовка крана до експлуатації

Приймання, реєстрація і введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів.

Тема 2. Технічний огляд

Типи, терміни, послідовність проведення оглядів.

Проведення технічного огляду зйомних вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

Тема 3. Організація нагляду за технічним станом вантажопідіймальних кранів

Інженерно-технічні працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей.

Тема 4. Персонал, обслуговуючий вантажопідіймальні крани

Вимоги до машиніста крана і стропальника. Системи навчання та атестації обслуговуючого персоналу. Повторна перевірка знань кранівників. Порядок переводу з крана на кран.

Тема 5. Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників

Загальні положення типової інструкції з безпечного ведення робіт для машиністів кранів мостового типу.

Додаткові вимоги під час роботи на шлюзових кранах; консольних кранах; кран-балках.

Зміст типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

Тема 6. Експлуатація вантажопідіймальних кранів

Підготовка крана до роботи. Права і обов’язки кранівника та стропальника під час експлуатації кранів. Підіймання і переміщення вантажів. Виконання вантажно-розвантажувальних, монтажних робіт кранами. Правила складання вантажів. Огляд крана після закінчення робіт.

Вимоги охорони праці при виникненні аварійних ситуацій:

- при припиненні електропостачання або спаді напруги;

- при відмові гальма механізму підіймання вантажу;

- у випадку різних технічних несправностей на крані;

- порядок безпечного сходу кранівника з кабіни у разі вимушеної зупинки крана поза посадочною площадкою;

- під час стихійного лиха, сигналу цивільної оборони;

Дії кранового машиніста при виникненні аварій та нещасних випадків.

Підтримання кранів у справному стані.

Безпека праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Тема 7. Керування вантажопідіймальними кранами

Особливості керування монорейковими візками, консольними кранами, кран-балками. Правила роботи контролерами механізмів мостових кранів, поєднання операцій при керуванні краном. Керування шлюзовими кранами. Організація робочого місця кранівника. Раціональні і безпечні прийоми роботи на вантажопідіймальних кранах.

Тема 8. Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів

Забезпечення надійності і працездатності вантажопідіймальних кранів.

Загальні положення системи технічного обслуговування.

Планування, основні поняття, організаційні і технологічні методи технічного обслуговування.

Структура системи технічного обслуговування за напрацюванням.

Щозмінне, періодичне і сезонне технічне обслуговування.

Система технічного обслуговування за технічним станом.

Склад робіт з технічного обслуговування:

- металевих конструкцій кранів;

- очищення кранів;

- кріпильні роботи;

- регулювання збірних одиниць кранів;

- змащування кранових механізмів;

- електрообладнання кранів.

Технічне діагностування: цілі, типи, організація і засоби.

Техніка безпеки при виконання технічного обслуговування.

Тема 9. Ремонт вантажопідіймальних кранів

Основні показники надійної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Тертя і спрацювання деталей кранових механізмів. Система планово-попереджувального ремонту. Види ремонту: періодичність, склад та методи виконання. Модернізація вантажопідіймальних кранів. Організаційно-технічні заходи для проведення ремонту крана. Порядок зупинення кранів на ремонт.

Класифікація пошкоджень, причини їх виникнення та засоби усунення:

- металеві конструкції;

- кранові механізми;

- елементи електрообладнання.

Обов’язки кранівника під час і після ремонту крана.

Пуск крана в експлуатацію після ремонту.

Удосконалення системи планово-попереджувального ремонту.

Техніка безпеки під час ремонту вантажопідіймальних кранів.

Тема 10. Безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами

Необхідна документація для безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами. Бірочна (марочна) система.

Правила безпечного входу на кран і сходу з нього.

Вимоги безпеки перед початком роботи.

Правила охорони праці при стропуванні вантажів. Спільна робота кранового машиніста і стропальника.

Дотримання правил охорони праці при підійманні і переміщенні вантажів кранами.

Особливості переміщення вантажів:

- над перекриттями, під якими розташовані виробничі, житлові або службові приміщення, де знаходяться люди;

- декількома кранами;

- встановленими біля штабелів, залізничних вагонів, верстатів, будівель;

- дрібноштучних і сипких, довгомірних і громіздких, залізобетонних і бетонних виробів.

Правила навантаження і розвантаження автомашин, напіввагонів та іншого рухомого складу.

Умови підіймання і переміщення людей вантажопідіймальними кранами.

Правила охорони праці:

- при проведенні робіт з галереї мостового крана;

- при кантуванні вантажів;

- при підтягуванні вантажу за похилого положення вантажних канатів;

- при опусканні, укладанні, складуванні вантажу.

Вантажі, заборонені для переміщення вантажопідіймальними кранами.

Використання вантажопідіймальних кранів для монтажних робіт.

Вимоги охорони праці після закінчення робіт кранами.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
|  | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
|  | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
|  | Основи електробезпеки | 4 |  |
|  | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художніх виробів з металу. Створення безпечних умов праці при виготовленні художніх виробів з металу. Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паянні, хімічній обробці, патинуванні). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці машиніста крана (кранівника), порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії машиніста крана (кранівника). Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці машиніста крана (кранівника). Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), щоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Ознайомлення з предметом «Електротехніка» | 1 |  |
|  | Постійний струм та кола постійного струму | 6 | 2 |
|  | Електромагнетизм | 3 |  |
|  | Змінний струм та кола змінного струму | 6 |  |
|  | Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 6 | 1 |
|  | Трансформатори | 2 |  |
|  | Електричні машини | 10 |  |
| Всього годин: | 34 | 3 |

Тема 1. Ознайомлення з предметом «Електротехніка»

Характеристика і зміст предмета «Електротехніка». Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки.

Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Електричний струм, щільність. Електричний опір та провідність. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури. Класифікація електротехнічних матеріалів.

Електричне коло постійного струму, його елементи. Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах. Основні закони та режим роботи електричних кіл постійного струму. Втрата напруги у проводах. Розрахунок простих електричних кіл. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання елементів. Робота і потужність електричного струму. Коефіцієнт корисної дії. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Коротке замикання. Тепловий захист.

Лабораторно-практичні роботи:

- Збирання електричного кола постійного струму.

- Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з'єднанням.

Тема 3. Електромагнетизм

Постійні магнітні поля. Основні характеристики магнітного поля. Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали намагнічування тіл. Електромагніти, їх застосування. Закон повного струму. Провідник із струмом у магнітному колі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання. Самоіндукція, індуктивність. Взаємоіндукція. Вихрові струми та їх використання.

Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм, його графічне зображення. Період і частота, кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму і напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги.

З’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне і паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Еквівалентний опір та послідовність кіл, їх складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трикутник потужності, коефіцієнт потужності.

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою і трикутником. Кількісне співвідношення між фазним і лінійним струмом й напругами. Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна і повна потужності у трифазній мережі.

Тема 5. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення і роль електричних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників. Вимірювання потужності у три- та чотири провідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів

Лабораторно-практична робота:

- Вимірювання величини сили струму, напруги та опору.

Тема 6. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Витрати потужності.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Спеціальні трансформатори:

- автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування;

- зварювальні трансформатори;

- вимірювальні трансформатори.

Тема 7. Електричні машини

Електричні машини зміни змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненими та фазним роторами.

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.

Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики.

Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин. Електричні машини постійного струму. Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане.

Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування. Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму.

Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Введення до курсу креслення | 1 |  |
|  | Загальні положення Єдиної системи конструкторської документації | 1 |  |
|  | Правила оформлення креслень | 5 | 2 |
|  | Геометричні побудови на кресленнях | 2 |  |
|  | Способи проеціювання | 2 | 1 |
|  | Зображення на кресленнях | 3 | 1 |
|  | Креслення деталей | 4 | 2 |
|  | Основні відомості про складальні креслення | 6 | 1 |
|  | Схеми | 3 | 1 |
| Всього годин: | 27 | 8 |

Тема 1 Введення до курсу креслення

Короткий історичний огляд розвитку креслення.

Поняття про креслення.

Зміст і структура предмету «Технічне креслення».

Тема 2. Загальні положення Єдиної системи конструкторської документації

Визначення Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та її розповсюдження. Поняття про стандарти ЄСКД.

Тема 3. Правила оформлення креслень

Креслярські приладдя та матеріали. Загальні правила оформлення креслень: лінії креслень; написи на кресленнях; формати; рамка і основний напис.

Масштаби креслень.

Лабораторно-практичні роботи:

- Накреслити рамку з основним написом та заповнити її.

- Виконати креслення предметів у різних масштабах.

Тема 4. Геометричні побудови на кресленнях

Графічний склад зображень на кресленнях. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. Побудова кутів. Поділ відрізків і кутів на різні частини.

Вправи: з виконання поділу відрізків; побудові та поділу кутів.

Тема 5. Способи проеціювання

Загальні відомості про проекції. Методи проеціювання. Площини проекцій. проеціювання точки та відрізка прямої на дві або три площини проекцій.

Лабораторно-практична робота:

- Накреслити проекції відрізка на три площини проекцій.

Тема 6. Зображення на кресленнях

Поняття «вигляд», «переріз», «розріз». Основні вигляди: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Головний вигляд. Розташування виглядів на кресленні; проекційний зв'язок.

Лабораторно-практична робота:

- За наочними зображеннями предметів знайти і накреслити їх вигляди спереду, зверху і зліва.

Тема 7. Креслення деталей

Деталь та її елементи. Зміст робочих креслень деталей. Нанесення розмірів та граничних відхилень.

Лабораторно-практичні роботи:

- Креслення плоских деталей.

- Креслення круглих деталей.

Тема 8. Основні відомості про складальні креслення

Призначення та зміст складального креслення. Зображення на складальних кресленнях. Умовності та спрощення на зображеннях складальних креслень. Розміри на складальних кресленнях. Номери позицій і специфікація.

Лабораторно-практична робота:

- За складальним кресленням виробу накреслити і заповнити специфікацію з основним написом.

Тема 9. Схеми

Загальні відомості про схеми. Особливості схем та їх види. Поняття про кінематичні схеми. Умовні позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.

Лабораторно-практична робота:

- Креслення умовних позначень деталей та вузлів для кінематичних схем.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Ознайомлення з предметом «Матеріалознавство» | 1 |  |
|  | Основні відомості про метали та їх властивості | 2 |  |
|  | Основні відомості із теорії сплавів | 1 | 1 |
|  | Залізовуглецеві сплави | 6 | 1 |
|  | Термічна та хіміко-термічна обробка сталі та чавуна | 3 |  |
|  | Кольорові метали та сплави | 3 |  |
|  | Тверді сплави | 3 |  |
|  | Корозія металів та засоби захисту від неї | 1 |  |
|  | Збірні бетонні та залізобетонні вироби та конструкції | 1 |  |
|  | Пластичні маси та електроізоляційні матеріали | 3 |  |
|  | Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали | 3 | 1 |
| Всього годин: | 27 | 3 |

### Тема 1. Ознайомлення з предметом «Матеріалознавство»

Задачі предмета. Ознайомлення учнів з змістом та порядком вивчення предмета «Матеріалознавство».

Тема 2. Основні відомості про метали та їх властивості

Кристалічна будова металів та сплавів. Загальна класифікація властивостей металів: фізичні, хімічні, механічні, технологічні властивості. Значення цих властивостей у практичній діяльності.

### Тема 3. Основні відомості із теорії сплавів

Сплави, засоби їх одержання. Основні поняття теорії сплавів. Залізо та його сплави.

Лабораторно-практична робота:

- Визначення температури плавлення залізовуглецевих сплавів за діаграмою «Залізо-вуглець».

### Тема 4. Залізовуглецеві сплави

Чавун. Схема одержання чавунів. Класифікація чавунів, система маркування. Механічні та технологічні властивості сірого, ковкого та високоміцного чавунів. Сталь. Схема одержання сталей. Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням та якості. Вуглецеві, леговані, інструментальні та спеціальні сталі. Властивості кожної групи сталі, їх склад, маркування та застосування.

Лабораторно-практична робота:

- Складання марок сталей і чавунів; розшифровка марок.

### Тема 5. Термічна та хіміко-термічна обробка сталі та чавуну

Призначення та суть термообробки. Види термообробки: відпал, нормалізація, гартування, відпуск. Застосування термообробки при виготовленні деталей інструментів. Особливості термічної обробки чавунів. Хімічно-термічна обробка металів. Основні види.

### Тема 6. Кольорові метали та сплави

Мідь та їх сплави. Алюміній та його сплави. Антифрикційні сплави, основні вимоги до них, особливості структури та властивостей.

Призначення, властивості, класифікація та застосування твердих сплавів.

### Тема 7. Тверді сплави

Методи порошкової металургії та одержувані матеріали. Тверді, металокерамічні сплави. Абразивні матеріали. Призначення, властивості та застосування.

Тема 8. Корозія металів та засоби захисту від неї

Сутність явища корозії, її типи. Основні засоби захисту металевих виробів від корозії. Застосування різних засобів захисту металевих деталей кранів від корозії.

### Тема 9. Збірні бетонні та залізобетонні вироби та конструкції

Види збірних бетонних та залізобетонних виробів та конструкції; маркування, транспортування та зберігання бетонних та залізобетонних конструкцій.

### Тема 10. Пластичні маси та електроізоляційні матеріали

Склад, властивості та застосування пластмас та інших полімерних матеріалів. Поняття про електротехнічний ізолятор. Вимоги до нього. Властивості ізоляторів. Класифікація ізоляторів, їх види.

### Тема 11. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

Поняття про тертя. Мастильні масла та консистентні мастила. Вимоги до мастила, визначення його якості. Властивості мастильних матеріалів. Зберігання мастила. Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

Лабораторно-практична робота:

- Визначення властивостей та якості мастильних матеріалів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Виробниче навчання в навчальних майстернях |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні | 6 |
|  | Екскурсія на підприємство | 6 |
|  | Слюсарні роботи | 30 |
|  | Слюсарно-збиральні роботи | 24 |
|  | Електромонтажні роботи | 18 |
|  | Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні | 36 |
| Всього годин: | 120 |
| Виробниче навчання на виробництві |
|  | Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві | 6 |
|  | Стропильні роботи | 30 |
|  | Навчання керуванню монорейковими візками | 6 |
|  | Навчання керуванню консольними кранами | 18 |
|  | Навчання керуванню кран-балками | 18 |
|  | Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т | 30 |
|  | Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 3 т | 18 |
| Всього годин: | 126 |
| Виробнича практика |
|  | Ознайомлення з виробництвом.Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
|  | Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» складністю 2-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 231 |
| Всього годин: | 238 |
| Разом: | 484 |

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях

#### Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні

Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні майстерні, робочі місця, продукцію.

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Правила внутрішнього розкладу. Основні небезпечні виробничі фактори при роботі в майстернях (дія електроструму, падіння, гострі деталі та ін.). вимоги безпеки при переміщенні вантажів. Причини травмування, види травм. Пожежна безпека. Причини пожеж. Перша допомога при травмах та опіках.

#### Тема 2. Екскурсія на підприємство

Інструктаж з охорони праці. Загальна характеристика підприємства. Роль робітничого колективу. Професія машиніста крана. Виробничий план, план економічного розвитку. Знайомство з роботою основних та допоміжних служб підприємства.

#### Тема 3. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Розмітка площини. Підготовка деталей до площинної розмітки, розмітка контурів. Заточення інструменту. Виконання площинної розмітки. Рубка металу. Виконання основних прийомів рубки. Рубка прутка, листової сталі на рівні губок тисків.

Виправлення та гнуття металу. Виправлення полосової сталі. Гнуття в тисках. Закріплення полотна у рамі ножівки. Робоча стійка, робочий рух.

Різання металу. Різання полосової, квадратної, круглої та кутової сталі слюсарною ножівкою. Різання труб труборізом.

Обпилювання. Вибір напилків, послідовність обробки, перевірка косинцем, шаблоном і кутоміром. Виконання основних прийомів обпилювання плоских поверхонь.

Свердління, зенкування, розвінчування. Виконання свердління на верстаті. Просвердлювання наскрізних отворів, заправка свердла. Зенкування. Нарізання різьби на болтах та отворах. Шабрення. Розпилювання. Свердлення та вирубка отворів, обробка їх напилком.

#### Тема 4. Слюсарно-збиральні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Збирання подільних з'єднань. Затягування болтів та гайок. Складання шпоночних, шліцьових і фланцевих з'єднань. Складання нерознімних з'єднань. Складання та клепання вручну і на пресі заклепками. Складання механізмів обертального руху. Складання механізмів передачі руху. Складання зубчатих та черв'ячних передач. Встановлення шпонок на вали, посадка шестерень.

#### Тема 5. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Паяння та лудження. Підготовка деталей, припоїв, флюсів. Паяння м'якими та твердими припоями. Паяння за допомогою паяльної лампи. Підготовка деталей до лудження. Лудження проводів.

Монтаж електричного контакту проводів. Окільцювання однодротяних та багатодротяних проводів, одножильних та багатожильних. Паяння та зрощування проводів малого перерізу. Зрощування проводів за допомогою бандажу та механічного обтиску.

Монтаж проводки. Розмітка електропроводки, прокладка проводів по панелям обладнання. Монтаж проводки в сталевих трубах.

#### Тема 6. Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Перевірка стану крану і підготовка його до роботи. Ознайомлення з кабіною керування і послідовністю включення крану до роботи. Освоєння прийомів керування механізмами крану без вантажу. Спільна робота кранівника та стропальника. Освоєння прийомів керування механізмами крану при підйомі та опусканні вантажу, переміщення крану та візка, зупинка крану у заданому місці. Засвоєння прийомів «заспокоєння» підіймальних вантажів.

ІІ. Виробниче навчання на виробництві

#### Тема 1. Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Ознайомлення з цехами підприємства, цеховими службами. Організація робочих місць. Планування роботи, контроль якості робіт. Система управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Засоби охорони праці та індивідуального захисту.

#### Тема 2. Стропальні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно з формою та масою вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та стальних канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги. Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси. Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів. Підготовка канатів, стропів, ланцюгів для обв’язки та стропування вантажів у відповідності з масою вантажу з урахуванням кута нахилу та кількості гілок канатів або ланцюгів. Заході безпеки при строповці вантажів. Порядок застосування траверс та захватів для труб, лісу, металу та інших вантажів. Дотримання схем стропування вантажів.

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів. Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі сипких, штучних вантажів (у тарі, ж/б конструкцій,листової сталі).

Тема 3. Навчання керуванню монорейковими візками

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації крана. Прийом та здача зміни. Підготовка монорейкових візків до роботи. Перевірка підкранового путі. Навчання управлінню монорейковими візками без вантажу при переміщенні. Навчання управлінню монорейковими візками при опускання вантажу. Навчання управлінню монорейковими візками при підйомі вантажу. Освоєння навичок управління монорейковими візками при стропуванні. Навчання управлінню монорейковими візками при укладанні вантажу під штабель на місці. Освоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

#### Тема 4. Навчання керуванню консольними кранами

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації крана. Прийом та здача зміни. Підготовка консольних кранів до роботи. Перевірка підкранової колії. Навчання керуванню консольними кранами без вантажу при переміщенні. Навчання керуванню консольними кранами при опусканні вантажу. Навчання керуванню консольними кранами при підйомі вантажу. Освоєння навичок керування консольними кранами при стропуванні. Навчання керуванню консольними кранами при укладанні вантажу під штабель на місці. Освоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

Тема 5. Навчання керуванню кран-балками

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації крана. Прийом та здача зміни Підготовка кран-балок до роботи. Перевірка підкранового путі. Навчання керуванню кран-балками без вантажу при переміщенні. Навчання керуванню кран-балками при опусканні вантажу. Навчання керуванню кран-балками при підйомі вантажу. Засвоєння навичок керування кран-балками при стропуванні. Навчання керуванню кран-балками при укладанні вантажу під штабель на місці.. Засвоєння прийомів технічного обслуговування кран-балки та його обладнання.

Тема 6. Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном при укладанні будівельних матеріалів і конструкцій, а також сипких, штучних вантажів (у тарі, ж/б конструкцій,листової сталі).

Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 7. Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 3 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями шлюзового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном при установці блоків прогінних будівель у робочий прогін. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

ІІІ. Виробнича практика

#### Тема 1. Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Ознайомлення з цехами підприємства, цеховими службами. Організація робочих місць. Планування роботи, контроль якості робіт. Система управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Засоби охорони праці та індивідуального захисту.

#### Тема 2. Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» складністю 2-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці «Машиніст крана (кранівник)» складністю 2-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики із дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 2 розряд

Знає, розуміє:

- Основи слюсарної справи.

- Основи електротехніки.

- Слюсарно-збиральні роботи.

- Електрообладнання та механообладнання вантажопідіймальних кранів.

- Прилади і пристрої безпеки.

- Систему вмикання двигунів та контролерів.

- Правила виконання стропувальних робіт.

- Граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів.

- Правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів.

- Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу.

- Призначення, будову кранових колій.

- Класифікацію вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

- Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників.

- Призначення, будову кранів, які обслуговуються.

- Принцип роботи механізмів кранів, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів, які обслуговуються.

- Правила керування кранами, які обслуговуються.

- Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів.

- Призначення, будову та особливості керування монорейковими візками.

- Призначення, будову та особливості керування консольними кранами.

- Призначення, будову та особливості керування кран-балками.

- Призначення, будову та особливості керування мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т.

- Призначення, будову та особливості керування шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 3 т.

Вміє:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

- Дотримуватись норм технологічного процесу.

- Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

- Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.

- Піднімати та переміщати вантажі.

- Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

- Керувати монорейковими візками при укладанні вантажу під штабель на місці.

- Перевіряти правильність кріплення тросів, регулювання гальм та дію запобіжних пристроїв.

- Виконувати сигнали «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів.

- Виконувати подачу вантажу в невидиму зону.

- Виконувати дії в критичних ситуаціях.

- Керувати кран-балками при укладанні вантажу під штабель на місці.

- Керувати консольними кранами при укладанні вантажу під штабель на місці.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями при укладанні будівельних матеріалів і конструкцій.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями при укладанні сипких, штучних вантажів (у тарі).

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями при укладанні ж/б конструкцій.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями при укладанні листової сталі.

- Керувати шлюзовим кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями при установці блоків прогінних будівель у робочий прогін.

- Брати участь у ремонті крана, який обслуговує.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 2 розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання: |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний одномісний з регульованими по висоті лещатами | 15 |  |  |
|  | Верстат свердлувальний | – | 2 |  |
|  | Верстат заточувальний | – | 1 |  |
|  | Ножиці важільні | – | 3 |  |
|  | Плита розмічальна | 15 |  |  |
|  | Зйомник для підшипників | – | 3 |  |
|  | Інструмент: |  |  |  |
|  | Лінійка металева вимірювальна | 15 |  |  |
|  | Штангенциркуль | 15 |  |  |
|  | Кутомір |  | 5 |  |
|  | Косинець прямокутний 90о |  | 5 |  |
|  | Циркуль | 15 |  |  |
|  | Скоба |  | 5 |  |
|  | Зубило | 15 |  |  |
|  | Крейцмейсель | 15 |  |  |
|  | Канавочник | 15 |  |  |
|  | Пробійник | 15 |  |  |
|  | Молоток слюсарний | 15 |  |  |
|  | Кернер | 15 |  |  |
|  | Напилок | комплект |  |  |
|  | Надфіль | комплект |  |  |
|  | Гайкові ключі | комплект |  |  |
|  | Плоскогубці | комплект |  |  |
|  | Круглогубці | комплект |  |  |
|  | Свердла, зенкери | комплект |  |  |
|  | Мітчики слюсарні | комплект |  |  |
|  | Воротки для інструментів | 15 |  |  |
|  | Плашки | 15 |  |  |
|  | Плашкотримачі | 15 |  |  |
|  | Викрутки слюсарно-монтажні | 15 |  |  |
|  | Струбцини | 10 |  |  |
|  | Захвати | 10 |  |  |
|  | Труборіз |  | 2 |  |
|  | Шабери | 15 |  |  |
|  | Ножівки по металу | 15 |  |  |
|  | Електромонтажні кліщі | 15 |  |  |
|  | Універсальні кліщі | 15 |  |  |
|  | Набір для монтажу електричних машин | комплект |  |  |
|  | Прилади і пристрої: |  |  |  |
| 1. | Лещата | 15 |  |  |
| 2. | Паяльники | 15 |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Код: 8333

Кваліфікація: 3 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 8333 Машиніст крана (кранівник)

- Кваліфікація – 3 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову і принцип роботи кранів та механізмів, які обслуговуються; способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат; порядок завантаження стелажів продукцією згідно із установленою номенклатурою і спеціалізацією; технологічний процес внутрішньоскладської переробки вантажів; правила укладання і зберігання вантажів на стелажах; основи електротехніки та слюсарної справи.

Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т, баштовими самохідними, самопідіймальними портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів. Здійснювати встановлення деталей, виробів та вузлів на верстат, переміщення мостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.

Керувати електроталями, переносними кранами під час виконання всіх видів робіт.

Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами та пристроями, під час виконання робіт з укладання вантажів на стелажі, знімання їх із стелажів, доставляння на вантажний майданчик і укладання в контейнери, пакети та на піддони.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

- дотримуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

- Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Машиніст крана (кранівник)» 2-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І-го, ІІ-го та ІІІ-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію «Машиніст крана (кранівник)» 2-го розряду – не менше 1-го року.

- Сфера професійного використання випускника:

Всі види економічної діяльності.

- Специфічні вимоги

  - Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

  - Стать: жіноча, чоловіча.

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загально-професійна підготовка | 40 | 2 |
|  | Інформаційні технології | 8 | 2 |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
|  | Основи правових знань | 10 |  |
|  | Резерв часу | 14 |  |
|  | Професійно-теоретична підготовка | 145 | 5 |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 70 | 2 |
|  | Експлуатація кранів та технологія робіт | 30 |  |
|  | Охорона праці | 15 |  |
|  | Електротехніка | 10 |  |
|  | Технічне креслення | 10 | 3 |
|  | Матеріалознавство | 10 |  |
|  | Професійно-практична підготовка | 323 |  |
|  | Виробниче навчання на виробництві | 120 |  |
|  | Виробнича практика | 203 |  |
|  | Консультації | 20 |  |
|  | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 515 | 7 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією
«Машиніст крана (кранівник)» 3 розряду

1. Кабінети:

- основ галузевої економіки і підприємництва;

- охорони праці;

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

- технічного креслення;

- будови, експлуатації кранів та технології робіт;

- матеріалознавства;

2. Лабораторії:

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

3. Майстерні:

- слюсарна;

- електромонтажна;

4. Полігон.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інформація та інформаційні технології | 2 |  |
|  | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 3 | 1 |
|  | Мережні системи та сервіси | 3 | 1 |
| Всього годин: | 8 | 2 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва. Галузеве програмне забезпечення.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Види програмного забезпечення. Поняття про операційну систему, її функції.

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.

Лабораторно-практична робота:

- Створення презентації. Тема: «Моя професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Програмне та апаратне забезпечення мереж. Робота з пошуковими програмами

Лабораторно-практична робота:

- Пошук інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Підприємництво | 4 |  |
|  | Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності | 2 |  |
|  | Виробнича діяльність підприємницьких структур | 2 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Підприємництво

Об’єктами, суб’єктами, відношення між ними. Задачі, функції підприємництва. Правова база підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємства. Поняття, цілі, напрямки діяльності. Правові основи функціонування. Функції підприємства. Види підприємств. Особливості їх функціонування.

Тема 2. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності

Національна програма сприйняття розвитку підприємства.

Тема 4. Виробнича діяльність підприємницьких структур

Показники виробничої діяльності. Поняття і класифікація виробничих фондів. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загальні засади конституційного ладу | 1 |  |
|  | Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Конституційні гарантії | 1 |  |
|  | Народовладдя в Україні | 1 |  |
|  | Законодавча влада України | 1 |  |
|  | Президент України | 1 |  |
|  | Органи виконавчої влади в Україні | 1 |  |
|  | Місцеве самоврядування в Україні | 1 |  |
|  | Судова влада в Україні | 1 |  |
|  | Правоохоронні органи, адвокатура та нотаріат в Україні | 2 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Загальні засади конституційного ладу

Загальна характеристика конституційного права.

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України.

Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України.

Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.

Тема 2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Конституційні гарантії

Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення.

Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.

Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України.

Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття і види.

Тема 3. Народовладдя в Україні

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдум, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Поняття і види виборів. Виборча система в Україні.

Тема 4. Законодавча влада Україні

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Тема 5. Президент України.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Тема 6. Органи виконавчої влади в Україні

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Тема 7. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 8. Судова влада в Україні

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканність. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Тема 9. Правоохоронні органи, адвокатура та нотаріат в Україні

Прокуратура. Міліція, Органи і служби у справах неповнолітніх. Служба безпеки України.

Державна податкова служба. Податкова міліція. Митні органи. Органи охорони державного кордону. Оперативно-розшукова діяльність, Дізнання. Досудове слідство. Адвокатура. Нотаріат в Україні.

Типова навчальна програма з предмета

«Будова вантажопідіймальних кранів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Основні положення технічної механіки | 10 |  |
|  | Допуски та посадки | 4 |  |
|  | Кранові деталі та механізми | 16 | 2 |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 16 |  |
|  | Прилади керування, захисту та безпеки | 17 |  |
|  | Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара | 7 |  |
| Всього годин: | 70 | 2 |

Тема 1. Основні положення технічної механіки

Рух та його види. Шлях, швидкість та час руху. Лінійна та кутова швидкість. Швидкість обертального руху.

Поняття про силу: елементи, що її визначають. Вимірювання та графічне зображення сили. Центр ваги та його визначення. Стійкість та рівновага тіла. Момент сил та його визначення.

Тертя та його види. Коефіцієнт тертя. Використання явища тертя в техніці.

Робота та її визначення. Потужність. Коефіцієнт корисної дії, його визначення та призначення.

Тема 2. Допуски та посадки

Уніфікація деталей та вузлів машин. Взаємозамінність деталей. Поняття про допуски.

Посадки та їх види.

Абсолютна величина допуску та її залежність від розміру деталей. Інші фактори, що впливають на абсолютну величину допуску (систем допусків, рід посадки).

Тема 3. Кранові механізми і деталі

Види з'єднань деталей (рознімні та нерознімні) та їх застосування на вантажопідіймальних кранах.

Вали та вісі. Підшипники ковзання та кочення. Муфти.

Передачі зубчасті, черв'ячні, ланцюгові, фрикційні, пасові. Визначення передаточного числа.

Редуктори. Гальма. Ходові колеса.

Пружини та ресори. Барабани для ланцюгів та канатів.

Гакові підвіски.

Лабораторно-практична робота:

- Регулювання гальм з електромагнітним та електрогідравлічним приводами

Тема 4. Будова вантажопідіймальних кранів

Електроталі: область використання, будова.

Переносні крани: будова (рама, стріла, противага, вантажна лебідка, гак, канати) та застосування.

Мостові та шлюзові крани: особливості будови та їх використання.

Козлові крани: застосування, типи, будова.

Стелажні крани-штабелеукладальники: призначення та особливості будови.

Баштові крани (самохідні, самопідіймальні, стаціонарні): застосування та будова. Портально-стрілові крани: типи, особливості будови та застосування.

Тема 5. Прилади керування, захисту та безпеки

Апаратура керування та захисту:

- важелі, педалі, кнопки керування; вимоги до них;

- кранові контролери: типи, будова та використання;

- контактори змінного та постійного струмів;

- плавкі запобіжники та кранові реле;

- магнітні пускачі та їх призначення;

- захисна панель (ввідний пристрій).

Прилади і пристрої безпеки:

- обмежники робочих рухів крана (кінцеві вимикачі);

- блокувальні пристрої: призначення і типи;

- обмежники вантажопідіймальності і ваговимірювальні пристрої;

- звукова та світлова сигналізація;

- опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки;

- протиугінні пристрої: призначення, типи;

- анемометр, їх призначення та будова;

- захисне заземлення і занулення, огорожі.

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.

Тема 6. Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара

Сталеві канати та ланцюги.

Стропи та їх розрахунок.

Траверси, захвати, тара.

Гаки і петлі.

Вантажопідіймальні електромагніти і грейфери.

Типова навчальна програма з предмета

«Експлуатація кранів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Технічна експлуатація кранів | 6 |  |
|  | Інструкції з безпечної експлуатації кранів | 4 |  |
|  | Технічне обслуговування та ремонт кранів | 10 |  |
|  | Виконання робіт кранами. Організація робіт | 10 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Технічна експлуатація кранів

Вивчення інструкцій підприємства-виробника з експлуатації кранів.

Технічна документація на крани: паспорт, журнал огляду та перевірок, вахтовий журнал; їх призначення, правила заповнення.

Технічний нагляд за вантажопідіймальними кранами.

Експлуатаційні особливості кранових механізмів.

Основні вимоги до кранів та їх механізмів (міцність, надійність, безпека).

Обслуговування кранів в процесі роботи (змащування, кріплення, усунення дрібних несправностей).

Причини аварій та заходи щодо їх попередження. Відповідальність кранівника за пошкодження та аварії кранів.

Охорона праці при технічній експлуатації кранів.

Тема 2. Інструкції з експлуатації кранів та охорони праці кранівників і підкранових

Основні положення інструкції з безпечного ведення робіт для машиністів мостових і козлових кранів.

Додаткові вимоги під час роботи з електроталями, переносними кранами, шлюзовими та стелажними кранами-штабелерами;

Додаткові вимоги під час роботи на кранах стрілового типу: портальних, баштових.

Зміст типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

Тема 3. Технічне обслуговування та ремонт кранів

Визначення технічного обслуговування, що прийняті для системи технічного обслуговування та ремонту (міжремонтний цикл, структура міжремонтного циклу).

Технічне обслуговування як сукупність ряду технологічних операцій, направлених на обслуговування машин, устаткування та їх окремих елементів-агрегатів, вузлів та інших.

Види технічного обслуговування та ремонту. Щомісячне обслуговування, періодичне обслуговування, сезонне обслуговування. Ремонти: поточний або експлуатаційний та капітальний.

Призначення кожного з видів технічного обслуговування та ремонту. Основні методи технічного обслуговування та ремонту.

Охорона праці під час проведення технічного обслуговування кранів.

Профілактичний періодичний огляд кранів, які обслуговуються. Порядок перевірки гальм та регулювальних пристроїв. Перевірка приладів безпеки. Огляд механізмів та металоконструкцій.

Види та періоди проведення технічного огляду кранів. Частковий та повний огляд кранів. Статичне та динамічне випробування крана. Порядок обстеження крана, що відробив строк служби.

Система планово-попереджувального ремонту.

Організація ремонтної служби підприємства. Поняття про міжремонтний цикл та його структури. Порядок виведення в ремонт.

Основні обов'язки машиніста крана під час виконання ремонтних робіт. Заходи безпеки під час виконання ремонтних робіт.

Особливості експлуатаційного (поточного) ремонту кранів. Періодичність експлуатаційного ремонту кранів.

Основні роботи під час експлуатаційного ремонту, які передбачені документацією підприємства-виробника кранів (по механічному устаткуванню, електрообладнанню, електроапаратури).

Виконання робіт під час поточного ремонту кранів (в складі бригади ремонтників), часткове розбирання (найбільш спрацьованих елементів крана), огляд, промивання, виявлення несправностей та їх усунення), включаючи заміну спрацьованих втулок, пальців, регулювальних та кріпильних болтів та шпильок); промивання, перевірка, заміна спрацьованих підшипників, осей, зубчастих коліс, зірочок; заміна гальмових накладок; промивання систем змащування, заміна прокладок та сальників); перевірка основних механізмів, кранів – ходових візків, приводів мостів, вантажопідіймальних візків, лебідок, барабанів, редукторів та інше.

Огляд та перевірка всіх металоконструкцій кранів (включаючи огородження, сходи, поручні).

Огляд та перевірка електрообладнання та електроапаратури кранів, приладів безпеки.

Роботи з поточного (експлуатаційного) ремонту, що виконуються бригадою слюсарів та електромонтерів за участю машиніста крана.

Повна перевірка плавності роботи усіх механізмів крана; відсутності шуму, люфтів, биття (особливо під час реверсивних ходів та перемиканнях).

Порядок допуску до виконання робіт на кранових коліях та мосту крана. Перевірка рейкової колії.

Охорона праці при технічному обслуговуванні кранів, експлуатації та проведенні ремонту кранів.

Тема 4. Виконання робіт кранами. Організація робіт

Заходи щодо ефективного використання кранів під час виконання різних навантажувально-розвантажувальних робіт, включаючи складні роботи з навантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування лісових та інших аналогічних вантажів. Вантажопідйомність крана.

Підготовка кранів до виконання робіт (забезпечення працездатності, оснащення необхідними вантажозахоплювальними пристроями та інше).

Підготовка навантажувально-розвантажувальної площадки, що обслуговується кранами.

Розміщення вантажів на навантажувально-розвантажувальній площадці та надійне їх складування, що забезпечує зручне, швидке та безпечне їх строповування, підіймання, переміщення, опускання та розстроповування.

Вимоги до обв’язування, стропування, розв’язування та розстроповування вантажів:

- малогабаритних (дрібнокускові та дрібно штучні, що укладені в піддони та контейнери) – із застосуванням канатних або ланцюгових стропів;

- середньо габаритних (устаткування та конструкції) – із застосуванням обв’язувальних канатів та багато гілкових канатних та ланцюгових стропів;

- великогабаритних та довгомірних (конструкції, лісоматеріали та інші) – із застосуванням обв’язувальних канатів, багато гілкових або ланцюгових стропів, траверс.

Визначення за зовнішнім виглядом маси (ваги) вантажів під час виконання стропувально-розстроповувальних операцій.

Правила знакової сигналізації (рухами вільної руки та рухами руки з прапорцем), якою обмінюються між собою стропальник та машиніст під час піднімання вантажу.

Правила подавання стропальником знакових сигналів машиністу під час підіймання вантажу, утриманні його у висячому положенні під час переміщення у потрібному напрямі та опущення у зазначене місце. Правила подавання звукових сигналів машиністом крана під час підіймання та переміщення вантажів.

Заходи безпеки під час підіймання та переміщення дрібно штучних вантажів, залізобетонних та бетонних виробів. Правила виконання навантажувально-розвантажувальних робіт (навантаження та розвантаження напіввагонів, платформ, автомашин, вагонеток) кранами. Заходи безпеки під час використання грейфера або електромагніта для підіймання та переміщення вантажів.

Заходи безпеки під час роботи кранів. Порядок оформлення наряду-допуску. Виконання робіт з обслуговування кранів, що потребують виходу на кранові колії та прохідні галереї діючих кранів. Випадки, коли не виключається можливість наїзду краном або його кабіною на працюючих робітників, а також не виключена можливість виходу робітників на кранові колії. Виконання робіт поблизу ліній електропередач.

Ключ-марочна система. Основний принцип її застосування під час експлуатації кранів.

Значення марочної системи для забезпечення високого ступеню безпеки під час експлуатації кранів. Види ключ-марок.

Порядок видання ключ-марок машиністами кранів представникам адміністрації під час перевірки роботи кранів, інспекторам під час перевірки їх стану, персоналу під час виконання технічного обслуговування та ремонту.

Порядок повернення ключ-марок машиністам кранів.

Передові методи організації праці машиністів кранів.

Охорона праці під час виконання робіт кранами.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
|  | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
|  | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
|  | Основи електробезпеки | 2 |  |
|  | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 3 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художніх виробів з металу. Створення безпечних умов праці при виготовленні художніх виробів з металу. Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паянні, хімічній обробці, патинуванні). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці машиніста крана (кранівника), порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії машиніста крана (кранівника). Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці машиніста крана (кранівника). Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), щоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Постійний струм та кола постійного струму | 2 |  |
|  | Електромагнетизм | 1 |  |
|  | Змінний струм та кола змінного струму | 2 |  |
|  | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 1 |  |
|  | Електричні машини змінного струму | 2 |  |
|  | Електричні апарати | 2 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. Електрорушійна сила джерела струму. Напруга електричного струму. З’єднання опорів. Види з’єднань провідників і джерел струму. Робота і потужність електричного струму. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах.

Тема 2. Електромагнетизм

Магнітне поле електричного струму.

Напруга магнітних силових ліній.

Намагнічування тіл.

Правила буравчика. Правило лівої руки. Поняття про електромагнетизм. Правило правої руки.

Явище гістерезису. Електромагніти. Закон повного струму.

Магнітний опір. Провідник зі струмом в магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції.

Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму.

Послідовне, паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові.

Трикутники опорів і вектори, діаграми.

Активна, реактивна та повна потужність в колі змінного струму.

Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником.

Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Тема 6. Електричні апарати

Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і регулювальні реостати. Апаратура керування електричним приводом вантажопідіймальних кранів. Захисна апаратура. Арматура місцевого освітлення. Апаратура керування: види, призначення, стисла експлуатаційна характеристика.

Типова навчальна програма з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Роль предмету «Технічне креслення» для майбутньої професії «Машиніст крана (кранівник)» | 1 |  |
|  | Вимоги до виконання креслень | 1 | 1 |
|  | Геометричні побудови на кресленнях | 1 |  |
|  | Прямокутне проеціювання | 2 | 1 |
|  | Зображення на кресленнях | 1 |  |
|  | Робочі креслення деталей | 2 |  |
|  | Складальні креслення | 2 | 1 |
| Всього годин: | 10 | 3 |

Тема 1. Вступ

Значення креслення у сучасному виробництві.. Призначення ЄСКД. Види та комплектність конструкторської документації.

Тема 2. Вимоги до виконання креслень

Правила нанесення розмірів на кресленнях. Креслярські шрифти.

Лабораторно-практична робота:

- Виконати креслення деталей з нанесенням розмірів.

Тема 3. Геометричні побудови на кресленнях

Поділ кола на рівні частини. Спряження.

Вправи: з виконання спряжень різних видів.

Тема 4. Прямокутне проеціювання

Прямокутне проеціювання як основний спосіб побудови зображень. Проеціювання плоских фігур на одну, дві або три площини. Проеціювання різних геометричних тіл.

Лабораторно-практична робота:

- Виконати три проекції геометричних тіл (призма, піраміда, циліндр, конус).

Тема 5. Зображення на кресленнях

Вигляди, перерізи і розрізи як основні елементи креслення. Узагальнене поняття про зображення. Кількість виглядів на креслення, поняття «переріз», «розріз»; їх призначення та утворення. Відмінність між перерізом і розрізом.

Тема 6. Робочі креслення деталей

Зображення на робочих кресленнях деталей. Позначення шорсткості поверхонь, граничних відхилень форми і розташування поверхонь. Текстова частина робочого креслення. Умовні зображення і позначення на кресленнях різьби.

Тема 7. Складальні креслення

Загальні відомості про з’єднання деталей. Рознімні та нерознімні з’єднання. Кріпильні різьбові з’єднання. Шпонкові і шліцьові з’єднання. З’єднання за допомогою штифтів і шплінтів.

Лабораторно-практична робота:

- Креслення кріпильних різьбових з’єднань.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загальні відомості про матеріали, що застосовуються в кранобудуванні | 1 |  |
|  | Чорні метали | 2 |  |
|  | Кольорові метали та їх сплави | 1 |  |
|  | Обробка металів і сплавів | 3 |  |
|  | Корозія металів | 1 |  |
|  | Електроізоляційні матеріали та пластмаси | 1 |  |
|  | Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали | 1 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Загальні відомості про матеріали, що застосовуються в кранобудуванні

Види матеріалів, що застосовуються в кранобудуванні.

Призначення металу та виробів з нього. Основні відомості про класифікацію властивостей металів; їх фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості. Залежність властивостей металів від структури. Поняття про випробування металів.

Тема 2. Чорні метали

Чорні метали, що застосовуються у кранобудуванні.

Чавун. Способи одержання, види, властивості та галузь застосування. Флюси, їх вплив на якість чавуну. Марки чавуну.

Сталь. Її виробництво, сорти, класифікація, маркування. Вуглецеві та леговані сталі. Вплив легуючих елементів на якість сталі. Сталі з особливими властивостями. Маркування сталі за ДСТ.

Тема 3. Кольорові метали та їх сплави

Значення кольорових металів. Основні кольорові метали, їх застосування в кранобудуванні (мідь, алюміній, цинк, олово, нікель), властивості.

Сплави кольорових металів: латунь, бронза, бабіти, силумін та ін.; галузь застосування, ДСТ.

Антифрикційні сплави на олов’яній та свинцевій основах. Припої легкоплавкі та тугоплавкі. Флюси. Застосування кольорових металів в кранобудуванні.

Тема 4. Обробка металів і сплавів

Поняття про види обробки металів і сплавів.

Лиття, кування, штампування, прокатування, волочіння. Поняття про зварювання, паяння та лудіння, слюсарне та механічне оброблення металів різанням, електротермічні методи обробка металів. Термічна обробка сталі: гартування, відпуск, відпал, нормалізація.

Хіміко-термічне обробка сталі: цементація, азотування, ціанування, алітування, хромування, обробка металів ультразвуком та холодом.

Тема 5. Корозія металів

Суть та види корозії металів. Дія різних середовищ на метали. Вплив чистоти поверхні на стійкість проти корозії. Захист поверхонь металів від корозії. Неметалічні покриття. Покриття поверхонь чорних металів іншими металами (способи та застосування). Захисні плівки, поверхневе закалювання, азотування та інше.

Тема 6. Електроізоляційні матеріали та пластмаси

Електроізоляційні матеріали, що застосовуються в кранобудуванні, їх класифікація. Електрична міцність ізоляторів. Вимоги до механічної міцності ізоляторів. Газоподібні та рідкі ізоляційні матеріали.

Волокнисті ізоляційні матеріали: фібра, картон, лакотканини, азбест, їх властивості та застосування.

Мінеральні та керамічні матеріали: фарфор, скло, слюда та інші, їх застосування. Натуральний та синтетичний каучук, вироби з нього.

Пластмаси. Їх види, склад, властивості та застосування в кранобудуванні.

Тема 7. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

Мастильні масла та консистентні мастила. Вимоги до мастила, визначення його якості. Властивості мастильних матеріалів. Зберігання мастила. Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Виробниче навчання на виробництві |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві | 2 |
|  | Слюсарно-збиральні роботи | 4 |
|  | Електромонтажні роботи | 6 |
|  | Стропальні роботи | 6 |
|  | Навчання керуванню електроталями, переносними кранами. | 6 |
|  | Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1 т | 12 |
|  | Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т | 12 |
|  | Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т | 12 |
|  | Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т | 12 |
|  | Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т | 12 |
|  | Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т | 12 |
|  | Навчання керуванню баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 5 т | 12 |
|  | Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т | 12 |
| Всього годин: | 120 |
| Виробнича практика |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
|  | Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» складність 3-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота. | 196 |
| Всього годин: | 203 |
| Разом: | 323 |

І. Виробниче навчання

#### Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Знайомство з виробництвом. Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про робочі місця, продукцію.

Тема 2. Слюсарно-збиральні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Затяжка болтів та гайок. Збирання шпонкових, шліцьових і фланцевих з'єднань. Збирання неподільних з'єднань. Збирання та клепка вручну і на пресі заклепками. Збирання механізмів обертального руху. Збирання механізмів передачі руху. Збирання зубчастих та черв'ячних передач. Встановлення шпонок на вали, посадка шестерень.

#### Тема 3. Електромонтажні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Пайка та лудіння. Підготовка деталей, припоїв, флюсів. Пайка м'якими та твердими припоями. Пайка за допомогою паяльної лампи. Підготовка деталей до лудіння. Лудіння проводів. Монтаж електричного контакту проводів. Закільцювання однодротових та багатодротових проводів, одножильних та багатожильних. Пайка та зрощування проводів малого перерізу. Зрощування проводів за допомогою бандажу та механічного обтиску. Монтаж проводки. Розмітка електропроводки, прокладка проводів по панелях обладнання. Монтаж проводки в сталевих трубах.

Електрообладнання кранів. Знімання і встановлення електродвигунів, силових ящиків, опорів. Прокладання силових кабелів. Пускова апаратура. Знімання рубильників, магнітних пускачів, контролерів, командоконтролерів. Встановлення рубильників, магнітних пускачів, контролерів, командо контролерів.

#### Тема 4. Стропальні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно форми та маси вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та сталевих канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги. Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси. Підготовка канатів, стропів, ланцюгів для обв'язки і стропування вантажів відповідно до маси вантажу з урахуванням кута нахилу і кількості гілок канатів або ланцюгів. Заходи безпеки при строповці вантажів. Порядок застосування траверс і захватів для труб, лісу, металу та інших вантажів. Дотримання схем стропування вантажів. Засвоєння виконання стропальних робіт при вантажі довгомірного прокату листової сталі. Засвоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів. Засвоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі залізобетонних плит, перекриттів.

Тема 5. Навчання керуванню електроталями, переносними кранами

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення за правилами безпечної експлуатації електроталей, переносних кранів. Прийом та здача зміни. Підготовка електроталей, переносних кранів до роботи. Перевірка підкранової колії. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання управлінню електроталями, переносними кранами без вантажу при переміщенні. Засвоєння навичок управління електроталями, переносними кранами при стропуванні. Навчання управлінню електроталями, переносними кранами при опусканні вантажу. Навчання управлінню електроталями, переносними кранами при підйомі вантажу. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крану та його обладнання.

Тема 6. Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення за правилами безпечної експлуатації стелажних кранів-штабелерів. Прийом та здача зміни. Підготовка стелажних кранів-штабелерів до роботи. Перевірка кранової колії. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання управлінню стелажними кранами-штабелерами без вантажу при переміщенні. Засвоєння навичок управління стелажними кранами-штабелерами при стропуванні. Навчання управлінню стелажними кранами-штабелерами при опусканні вантажу. Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами при підйомі вантажу. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крану та його обладнання.

Тема 7. Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Стропування, підйом і переміщення пакетованих та інших вантажів. Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 8. Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною понад 3м до 6 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Стропування, підйом і переміщення пакетованих та інших вантажів. Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки. Засвоєння встановлення деталей, виробів та вузлів на верстат, переміщення мостів та інших вантажних пристроїв та механізмів. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 9. Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями шлюзового крана. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. а також при установці блоків прогонових будов в робочий проліт, при установці плит і балок вант 3 т до 15 т автодорожніх і міських мостів. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 10. Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями шлюзового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи.

Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана.

Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці.

Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування а також при установці блоків прогонових будов в робочий проліт, при установці плит і балок вант до 10 т автодорожніх і міських мостів лісових (довжиною понад 3м до 6м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. переміщення мостів та інших вантажних пристроїв та механізмів. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 11. Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового самохідного самопідіймального, портально-стрілового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу.

Засвоєння знакової та звукової сигналізації.

Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні крюкової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крану у заданому місці.

Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки.

Тема 12. Навчання керуванню баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 5 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового стаціонарного крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні крюкової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 13. Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями козлового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки,. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

ІІ. Виробнича практика

#### Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Ознайомлення з цехами підприємства, цеховими службами. Організація робочих місць. Планування роботи, контроль якості робіт. Система управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Засоби охорони праці та індивідуального захисту.

#### Тема 2. Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» 3-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці «Машиніст крана (кранівник)» 3-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики із дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 3 розряд

Знає, розуміє:

- Основи слюсарної справи.

- Основи електротехніки.

- Слюсарно-збиральні роботи.

- Електрообладнання та механообладнання вантажопідіймальних кранів.

- Прилади і пристрої безпеки.

- Систему вмикання двигунів та контролерів.

- Правила виконання стропувальних робіт.

- Класифікацію вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

- Граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів.

- Правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших вантажів.

- Способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом.

- Порядок завантаження стелажів продукцією згідно із установленою номенклатурою і спеціалізацією.

- Технологічний процес внутрішньо-складської переробки вантажів.

- Правила укладання і зберігання вантажів на стелажах.

- Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу.

- Призначення, будову кранових колій.

- Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників.

- Призначення, будову, кранів, які обслуговуються.

- Принцип роботи механізмів кранів, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів, які обслуговуються.

- Правила керування кранами, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат.

- Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів.

- Призначення, будову та особливості керування мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т.

- Призначення, будову та особливості керування керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т.

- Призначення, будову та особливості керування керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т.

- Призначення, будову та особливості керування керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т.

- Призначення, будову та особливості керування шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т.

- Призначення, будову та особливості керування баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т.

- Призначення, будову та особливості керування керуванню баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 5 т.

- Призначення, будову та особливості керування керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т.

Вміє:

- Організовувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

- Дотримуватись норм технологічного процесу.

- Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

- Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.

- Піднімати та переміщати вантажі.

- Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

- Виконувати слюсарно-збиральні роботи.

- Виконувати електромонтажні роботи.

- Керувати електроталями.

- Керувати переносними кранами.

- Керувати стелажними кранами-штабелерами.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних матеріалів.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування пакетованих та інших вантажів. Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 м до 6 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування пакетованих та інших вантажів. Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки. Засвоєння встановлення деталей, виробів та вузлів на верстат, переміщення мостів та інших вантажних пристроїв та механізмів.

- Керувати шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування плит і балок вантажопідйомністю 3 т до 15 т автодорожніх і міських мостів.

- Керувати шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування плит і балок.

- Керувати шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т при установці блоків прогонових будов в робочий проліт.

- Керувати шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т при установці плит і балок вантажопідйомністю до 10 т автодорожніх і міських мостів лісових (довжиною понад 3 м до 6 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. переміщення мостів та інших вантажних пристроїв та механізмів.

- Керувати баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій.

- Керувати баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т під час Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки.

- Керувати баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 5 т під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

- Керувати козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Укладання вантажів у напіввагони, на платформи і в вагонетки.

- Приймати участь в ремонті крана.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з регульованими по висоті лещатами | 15 |  |  |
| 2. | Верстат свердлувальний | – | 2 |  |
| 3. | Верстат заточувальний | – | 1 |  |
| 4. | Ножиці важільні | – | 3 |  |
| 5. | Плита розмічальна | 15 | – |  |
| 6. | Зйомник для підшипників | – | 3 |  |
|  | Інструмент: |  |  |  |
| 1. | Лінійка металева вимірювальна | 15 |  |  |
| 2. | Штангенциркуль | 15 |  |  |
| 3. | Кутомір | – | 5 |  |
| 4. | Косинець прямокутний 90о | – | 5 |  |
| 5. | Циркуль | 15 |  |  |
| 6. | Скоба | – | 5 |  |
| 7. | Зубило | 15 |  |  |
| 8. | Крейцмейсель | 15 |  |  |
| 9. | Канавочник | 15 |  |  |
| 10. | Пробійник | 15 |  |  |
| 11. | Молоток слюсарний | 15 |  |  |
| 12. | Кернер | 15 |  |  |
| 13. | Напилок | 15 |  |  |
| 14. | Надфіль | комплект |  |  |
| 15. | Гайкові ключі | комплект |  |  |
| 16. | Плоскогубці | комплект |  |  |
| 17. | Круглогубці | комплект |  |  |
| 18. | Свердла, зенкери | комплект |  |  |
| 19. | Мітчики слюсарні | комплект |  |  |
| 20. | Воротки для інструментів | 15 |  |  |
| 21. | Плашки | 15 |  |  |
| 22. | Плашкотримачі | 15 |  |  |
| 23. | Викрутки слюсарно-монтажні | 15 |  |  |
| 24. | Струбцини | – | 5 |  |
| 25. | Захвати | – | 5 |  |
| 26. | Труборіз |  | 2 |  |
| 27. | Шабери | 15 |  |  |
| 28. | Ножівки по металу | 15 |  |  |
| 29 | Електромонтажні кліщі | 15 |  |  |
| 30. | Універсальні кліщі | 15 |  |  |
| 31. | Набір для монтажу електричних машин | 15 |  |  |
|  | Прилади і пристрої: |  |  |  |
| 1. | Лещата | 15 |  |  |
| 2. | Паяльники | 15 |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Код: 8333

Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 8333 Машиніст крана (кранівник)

- Кваліфікація – 4 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову кранів та механізмів, які обслуговуються, способи перероблення вантажів; основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів, конструкцій, складальних елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; технічні умови та вимоги, які ставляться під час завантаження стелажів; розташування виробничих дільниць, що обслуговуються; електротехніку та слюсарну справу.

Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

Керувати мостовими та шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 м до 6 м) та інших аналогічних вантажів, встановлення виробів, вузлів та деталей на верстат; кантування секцій суден, переміщення помостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.

Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м – на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт.

Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт).

Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад 1 т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів із стелажів до виробничих дільниць. Вести облік матеріальних цінностей, які складує. Керувати кранами, оснащеними радіокеруванням.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

- дотримуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

- Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Машиніст крана (кранівник)» 3-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію «Машиніст крана (кранівник)» 3-го розряду – не менше одного року.

- Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.

- Специфічні вимоги:

  - Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

  - Стать: жіноча, чоловіча.

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу – 450 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загально-професійна підготовка | 30 | 3 |
|  | Інформаційні технології | 6 | 3 |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
|  | Основи правових знань | 7 |  |
|  | Резерв часу | 9 |  |
|  | Професійно-теоретична підготовка | 108 | 6 |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 42 | 2 |
|  | Експлуатація кранів та технологія робіт | 18 |  |
|  | Охорона праці | 15 |  |
|  | Електротехніка | 9 |  |
|  | Технічне креслення | 12 | 4 |
|  | Матеріалознавство | 12 |  |
|  | Професійно-практична підготовка | 275 |  |
|  | Виробниче навчання на виробництві | 72 |  |
|  | Виробнича практика | 203 |  |
|  | Консультації | 30 |  |
|  | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п.4): | 420 | 9 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією
«Машиніст крана (кранівник)» 4 розряду

1. Кабінети:

- основ галузевої економіки і підприємництва;

- охорони праці;

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

- технічного креслення;

- будови, експлуатації кранів та технології робіт;

- матеріалознавства;

2. Лабораторії:

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

3. Майстерні:

- слюсарна;

- електромонтажна;

4. Полігон.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
|  | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 2 | 1 |
|  | Поглиблене вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу | 3 | 2 |
| Всього годин: | 6 | 3 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Особливості використання інформаційних технологій в автоматизованих системах.

Структура, складові та задачі роботизованої виробничої дільниці та комплексу.

Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Елементна база сучасних комп’ютерів.

Лабораторно-практична робота:

- Зовнішня пам'ять ПК. Види дисків, пристрої та програми для роботи з дисками. Програмне забезпечення ПК.

Тема 3. Поглиблене вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

Склад та призначення напівавтоматичних систем контролю маси вантажів невідомої ваги.

Лабораторно-практична робота:

- Приклади інтенсифікації виробництва при застосуванні автоматизації та роботизації виробництва під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт кранами. Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

- Вивчення напівавтоматичних систем безпеки виробництва при виконанні робіт вантажопідіймальними кранами.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Менеджмент і сучасна організація виробництва. Комерційна діяльність підприємств (маркетинг) | 2 |  |
|  | Фінансова база підприємства | 2 |  |
|  | Планування підприємницької діяльності | 2 |  |
|  | Інноваційна діяльність підприємства | 2 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Менеджмент і сучасна організація виробництва. Комерційна діяльність підприємств (маркетинг)

Поняття та необхідність менеджменту. Сучасні принципи менеджменту, вимоги до сучасного менеджера. Методи управління та його організаційні структури. Маркетинг у підприємницькій діяльності, його сутність, головна мета. Визначення ринку його сегментація. Товарна політика маркетингу. Знання реклами.

Тема 2. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва: постійні та змінні. Собівартість продукції, шляхи її знецінення. Ціноутворення. Економічні показники діяльності.

Тема 3. Планування підприємницької діяльності

Поняття, види планування. Бізнес-план, як інструмент підприємницької діяльності, призначення, структура.

Тема 4. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце діяльності. Науково-технологічний прогрес, його форми. Основні напрямки сучасного НТП. Показники НТП, економічний ефект заходів НТП.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Господарське право | 2 |  |
|  | Цивільне право | 2 |  |
|  | Соціальний захист в Україні | 3 |  |
| Всього годин: | 7 |  |

Тема 1. Господарське право

Поняття та види підприємств в Україні (організаційно-правові форми). Господарські товариства. Мале підприємництво. Господарські договори. Господарсько-правова відповідальність. Захист економічної конкуренції. Антимонопольний комітет. Банкрутство. Біржі. Правові засади приватизації. Господарський процес (судочинство).

Тема 2. Цивільне право

Цивільно-правові договори: поняття, умови та види. Договір купівлі-продажу. Захист прав споживачів. Договір позики. Договір дарування. Договір найму (оренди). Договір доручення. Договір комісії.

Основи спадкового права.

Цивільний процес (судочинство).

Тема 3. Соціальний захист в Україні

Поняття соціального захисту. Соціальні послуги. Державні соціальні стандарти. Поняття та види пенсій. Статут та соціальний захист пільгових категорій громадян. Допомога у зв’язку з безробіттям.

Типова навчальна програма з предмета

«Будова вантажопідіймальних кранів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Основні положення технічної механіки | 2 |  |
|  | Допуски та технічні вимірювання | 2 |  |
|  | Механізми і деталі сучасних кранів | 8 |  |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 14 |  |
|  | Прилади керування, захисту та безпеки | 8 |  |
|  | Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара | 8 | 2 |
| Всього годин: | 42 | 2 |

Тема 1. Основні положення теоретичної механіки

Деформації та напруги, випробовування матеріалів.

Призначення редукторів та їх вибір, перевірка зубчастих та черв’ячних передач.

Похила площина. Умови рівноваги твердого тіла на похилій площині. Система важелів. Важелі першого та другого роду. Блоки рухомі та нерухомі, їх застосування. Поліспаст, його призначення.

Тема 2. Допуски та технічні вимірювання

Якість продукції. Похибки при виготовленні деталей. Основні характеристики вимірювальних інструментів. Штангенінструменти. Мікрометричні вимірювальні засоби.

Абсолютна величина допуску та її залежність від розміру деталей. Інші фактори, що впливають на абсолютну величину допуску (систем допусків, рід посадки).

Тема 3. Механізми і деталі сучасних кранів

Види з'єднань деталей (рознімні та нерознімні) та їх застосування на вантажопідіймальних кранах.

Вали та вісі. Підшипники ковзання та кочення. Муфти. Передачі зубчасті, черв'ячні, ланцюгові, фрикційні, пасові. Визначення передаточного числа. Редуктори. Гальма. Ходові колеса. Пружини та ресори. Барабани для ланцюгів та канатів. Гакові підвіски.

Тема 4. Будова вантажопідіймальних кранів

Мостові та шлюзові крани: особливості будови та їх використання.

Козлові крани: застосування, типи, будова.

Стелажні, мостові крани-штабелери та з автоматичним керуванням: призначення та особливості будови.

Баштові крани (самохідні, самопідіймальні, стаціонарні): застосування та будова.

Портально-стрілові крани: типи, особливості будови та застосування.

Кабельні крани: застосування, особливості будови, вимоги Держнаглядохоропраці до них.

Самохідні стрілові крани (гусеничні, пневмоколісні): будова та застосування.

Тема 5. Прилади керування, захисту та безпеки

Апаратура керування та захисту:

- важелі, педалі, кнопки керування; вимоги до них;

- кранові контролери: типи, будова та використання;

- контактори змінного та постійного струмів;

- плавкі запобіжники та кранові реле;

- магнітні пускачі та їх призначення;

- захисна панель (ввідний пристрій).

Прилади і пристрої безпеки:

- обмежники робочих рухів крана (кінцеві вимикачі);

- блокувальні пристрої: призначення і типи;

- обмежники вантажопідіймальності і ваговимірювальні пристрої;

- звукова та світова сигналізація;

- опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки;

- протиугінні пристрої: призначення, типи;

- анемометр, їх призначення та будова;

- захисне заземлення і занулення, огорожі.

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.

Тема 6. Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара

Сталеві канати та ланцюги.

Стропи та їх розрахунок.

Траверси, захвати, тара.

Гаки і петлі.

Вантажопідіймальні електромагніти і грейфери.

Лабораторно-практична робота :

- Розрахунок натягу гілки стропів зі сталевих канатів

Типова навчальна програма з предмета

«Експлуатація кранів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правила експлуатації вантажопідіймальних кранів | 8 |  |
|  | Організація роботи вантажопідіймальними кранами | 2 |  |
|  | Пошкодження кранів | 3 |  |
|  | Технічне обслуговування та ремонт кранів | 3 |  |
|  | Безпека праці та охорона навколишнього середовища | 2 |  |
| Всього годин: | 18 |  |

Тема 1. Правила експлуатації вантажопідіймальних кранів

Експлуатаційна документація. Реєстрація кранів в органах Держгірпромнагляду України і на підприємстві. Технічній огляд вантажопідіймальних кранів дозвіл на пуск крана до роботи.

Нагляд за технічним станом вантажопідіймальних кранів.

Порядок підготовки крана до роботи.

Обов’язки кранівника під час експлуатації кранів:

- мостових, шлюзових, козлових;

- баштових: самохідних, самопідіймальних, стаціонарних;

- портально-стрілових;

- кранів-штабелерів: стелажних, мостових та з автоматичним керуванням;

- кабельних;

- стрілових самохідних: гусеничних та пневмоколісних.

Спільна робота кранового машиніста та стропальника.

Тема 2. Організація роботи вантажопідіймальними кранами

Класифікація вантажів, які переміщуються кранами: тарно-штучні, сипкі, рідкі та напіврідкі, важковагові, лісові матеріали.

Організація вантажно-розвантажувальних робіт кранами. Застосування кранів на монтажних роботах. Особливості роботи кранів поблизу ліній електропередач.

Основні правила безпеки при стропуванні, підійманні, переміщенні та складуванні вантажів.

Тема 3. Пошкодження кранів

Класифікація пошкоджень і причини їх виникнення.

Пошкодження металевих конструкцій: тріщини в металевих конструкціях і зварних швах; погнутості та ум’ятини; вигини, відгинання; спрацьованість болтових з’єднань; порушення захисного шару пофарбування.

Пошкодження кранових механізмів: неспіввісність валів, незадовільне балансування гальмового шківа; дефекти складання та зношеність зубчастих коліс редуктора; нагрівання підшипників; пробуксування та відмова гальма; витікання мастила з редуктора; послаблення вузлів закріплення кранового редуктора; зношеність ходових коліс та втулково-пальцьових муфт.

Дефекти та пошкодження канатно-блокових систем: випадання каната з блокового рівчака; заїдання, закручування і перетирання канатів; обриви дротиків, сталок і загалом канатів; зношеність рівчака, реборд блоків та блокових підшипників.

Пошкодження елементів електрообладнання: електродвигунів, контролерів, магнітних пускачів, рубильників та перемикачів, кнопок керування, плавких запобіжників, кранових реле, гальмових електромагнітів, а також несправності в електричних схемах, колах захисту, контактних з’єднаннях. Правила заміни електричної проводки. Несправності гідро обладнання кранів.

Тема 4. Технічне обслуговування та ремонт кранів

Планування технічного обслуговування та ремонту кранів.

Організація технічного обслуговування та ремонту кранів:

- організаційно-технічні заходи;

- терміни технічного обслуговування та ремонту кранів;

- виконання робіт з технічного обслуговування (очисні, контрольно-діагностичні, кріпильно-регулювальні та змащувальні) та ремонту;

- приймання крана після технічного обслуговування та ремонту.

Технічна діагностика кранів.

Охорона праці при технічному обслуговуванні та ремонті вантажопідіймальних кранів.

Тема 5. Безпека праці та охорона навколишнього середовища

Техніка безпеки при експлуатації вантажопідіймальних кранів. Ергономічні вимоги до робочого місця кранівника. Протипожежні заходи на кранах.

Охорона навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
|  | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
|  | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
|  | Основи електробезпеки | 2 |  |
|  | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 3 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художніх виробів з металу. Створення безпечних умов праці при виготовленні художніх виробів з металу. Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паянні, хімічній обробці, патинуванні). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці машиніста крана (кранівника), порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії машиніста крана (кранівника). Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці машиніста крана (кранівника). Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), щоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
|  | Електромагнетизм | 1 |  |
|  | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
|  | Трансформатори | 1 |  |
|  | Електричні машини змінного струму | 2 |  |
|  | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
|  | Електричні апарати | 1 |  |
|  | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
| Всього годин: | 9 |  |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. Електрорушійна сила джерела струму. Напруга електричного струму. З’єднання опорів. Закони Кірхгофа. Види з’єднань провідників і джерел струму. Робота і потужність електричного струму. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах.

Тема 2. Електромагнетизм

Самоіндукція, величина та напрямки електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність: потужність в комплексній формі.

Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

Коефіцієнт потужності змінного струму та шляхи його підвищення: збільшення активного опору, паралельне увімкнення індуктивного навантаження конденсаторів. Номінальне навантаження електродвигунів устаткування. Скорочення часу роботи устаткування вхолосту.

Тема 4. Трансформатори

Стислі відомості про трифазні і спеціальні (автотрансформатори) трансформатори. Основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни, трифазні та однофазні. Робота синхронної машини в режимі генератора та двигуна. Сучасні типи синхронних і асинхронних двигунів, способи їх пуску, реверсування і регулювання швидкості обертання.

Тема 6. Електричні машини постійного струму

Принцип роботи машин постійного струму. Робота генератора постійного струму. Поняття про двигуни постійного струму: пуск в хід, регулювання швидкості і зміни напрямку обертання валу. Двигуни з паралельним, послідовним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування. Двигуни постійного струму, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості.

Тема 7. Електричні апарати

Класифікація апаратури управління, регулювання та захисту: вимикачі та рубильники, автомати, запобіжники, реостати, контролери, магнітні пускачі, теплові реле та їх застосування.

Тема 8. Напівпровідникові прилади

Електричні властивості напівпровідників. Електропровідність напівпровідників. Напівпровідникові діоди, будова, робота і параметри. Правила зображення на схемах. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування. Випрямлячі, їх призначення і застосування. Схеми випрямлення – двохнапівперіодна, мостова, принцип їх роботи. Регулювання та стабілізація випрямленої напруги.

Типова навчальна програма з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Креслення у техніці | 1 |  |
|  | Оформлення креслень | 1 | 1 |
|  | Геометричні побудови на кресленнях | 2 |  |
|  | Прямокутні і аксонометричні проекції | 2 | 1 |
|  | Перерізи і розрізи | 2 | 1 |
|  | Креслення деталей | 3 | 1 |
|  | Складальне креслення | 1 |  |
| Всього годин: | 12 | 4 |

### Тема 1. Вступ

Значення графічних зображень у практичній діяльності людства. Креслення у техніці. Види виробів та їх визначення згідно ЄСКД.

Тема 2. Оформлення креслень

Основний напис для графічних конструкторських документів. текстові та інші написи.

Лабораторно-практична робота :

- Виконати та заповнити основний напис для графічних конструкторських документів.

Тема 3. Геометричні побудови на кресленнях

Аналіз графічного складу зображення. Лекальні криві. Уклон і конусність; їх позначення на кресленнях.

Вправи: з виконання зображень еліпса, параболи, конічних поверхонь та поверхонь з уклонами.

### Тема 4. Прямокутні та аксонометричні проекції

Послідовність побудови прямокутних проекцій. Загальні відомості про аксонометричні проекції, їх види і побудова. Технічний рисунок.

Лабораторно-практична робота:

- Побудувати третю прямокутну проекцію за двома заданими.

### Тема 5. Перерізи і розрізи

Перерізи винесені і накладені. Виконання і позначення перерізів. Графічні позначення матеріалів у перерізах.

Класифікація розрізів: прості (вертикальні, горизонтальні, похилі); складні (ступінчасті, ламані). Місцеві розрізи. Поєднання вигляду з розрізом. Виносні елементи.

Лабораторно-практична робота:

- Виконання перерізів та розрізів.

### Тема 6. Креслення деталей

Відомості, необхідні для виконання та читання креслень деталей. Креслення деталей механічних передач: поняття про елементи зуба. Умовне зображення циліндричного та конічного зубчастих коліс, черв’ячного колеса і черв’яків, храпового колеса та рейки. Графічне зображення пружин.

Лабораторно-практична робота:

- Креслення циліндричного зубчастого колеса.

### Тема 7. Складальне креслення

Види з’єднань деталей машин. Рознімні і нерознімні з’єднання. Умовні позначення стандартних деталей рознімних з’єднань. Зварні з’єднання.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загальні відомості з матеріалів, що застосовуються в кранобудуванні | 2 |  |
|  | Чорні метали | 2 |  |
|  | Кольорові метали та їх сплави | 2 |  |
|  | Обробка металів і сплавів. Корозія металів | 2 |  |
|  | Електроізоляційні матеріали та пластмаси | 2 |  |
|  | Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали | 2 |  |
| Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Загальні відомості про матеріали, що застосовуються в кранобудуванні

Види матеріалів, що застосовуються в кранобудуванні.

Призначення металу та виробів з нього.

Основні відомості з класифікації властивостей металів; їх фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості.

Залежність властивостей металів від структури.

Поняття про випробування металів.

Тема 2. Чорні метали

Чорні метали, що застосовуються у кранобудуванні. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів: призначення, основні лінії, особливі точки.

Чавун. Способи одержання, види, властивості та галузь застосування. Флюси, їх вплив на якість чавуну. Марки чавуну.

Сталь. Її виробництво, сорти, класифікація, маркування.

Вуглецеві та леговані сталі. Вплив легуючих елементів на якість сталі. Сталі з особливими властивостями. Маркування сталі за ДСТ.

Тема 3. Кольорові метали та їх сплави

Значення кольорових металів. Основні кольорові метали, їх застосування в кранобудуванні (мідь, алюміній, цинк, олово, нікель); властивості та застосування.

Сплави кольорових металів: латунь, бронза, бабіти, силумін та ін.; галузь застосування, ДСТ.

Антифрикційні сплави на олов’яній та свинцевій основах.

Припої легкоплавкі та тугоплавкі. Флюси. Застосування кольорових металів в кранобудуванні.

Тема 4. Обробка металів і сплавів. Корозія металів

Поняття про види обробки металів і сплавів.

Лиття, кування, штампування, прокатка, волочіння.

Поняття про зварювання, паяння та лудіння, слюсарне та механічне оброблення металів різанням, електротермічні методи обробка металів.

Термічне обробка сталі: гартування, відпуск, відпал, нормалізація.

Хіміко-термічна обробка сталі: цементація, азотування, ціанування, алітування, хромування, обробка металів ультразвуком та холодом.

Суть та види корозії металів. Дія різних середовищ на метали. Вплив чистоти поверхні на стійкість проти корозії. Захист поверхонь металів від корозії.

Неметалічні покриття. Покриття поверхонь чорних металів іншими металами (способи та застосування).

Захисні плівки, поверхневе закалювання, азотування та інше.

Тема 5. Електроізоляційні матеріали та пластмаси

Електроізоляційні матеріали, що застосовуються в кранобудуванні, їх класифікація. Електрична міцність ізоляторів. Вимоги до механічної міцності ізоляторів. Газоподібні та рідкі ізоляційні матеріали.

Волокнисті ізоляційні матеріали: фібра, картон, лакотканини, азбест, їх властивості та застосування.

Мінеральні та керамічні матеріали: фарфор, скло, слюда та інші, їх застосування. Натуральний та синтетичний каучук, вироби з нього.

Пластмаси. Їх види, склад, властивості та застосування в кранобудуванні.

Тема 6. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

Мастильні масла та консистентні мастила.

Вимоги до мастила, визначення його якості.

Властивості мастильних матеріалів.

Зберігання мастила.

Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Виробниче навчання на виробництві |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві | 6 |
|  | Слюсарно-збиральні роботи | 3 |
|  | Електромонтажні роботи | 3 |
|  | Стропальні роботи | 6 |
|  | Навчання керуванню кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т | 6 |
|  | Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, понад 10 т, 15 т до 25 т | 12 |
|  | Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, понад 5 т до 25 т | 6 |
|  | Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, понад 10 т до 25 т | 6 |
|  | Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами різних видів | 6 |
|  | Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т, понад 3 т до 25 т | 6 |
|  | Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю до 10 т | 6 |
|  | Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т | 6 |
| Всього годин: | 72 |
| Виробнича практика |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
|  | Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» складністю 4-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 196 |
| Всього годин: | 203 |
| Разом: | 275 |

І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Знайомство з підприємством. Загальні відомості про робочі місця, продукцію. Вступний інструктаж з охорони праці. Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Слюсарно-збиральні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Збирання подільних з'єднань. Затяжка болтів та гайок. Збирання шпонкових, шліцьових і фланцевих з'єднань. Збирання неподільних з'єднань. Збирання та клепка вручну і на пресі заклепками. Збирання механізмів обертального руху. Збирання механізмів передачі руху. Збирання зубчастих та черв'ячних передач. Встановлення шпонок на вали, посадка шестерень.

Тема 3. Електромонтажні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Пайка та лудіння. Підготовка деталей, припоїв, флюсів. Пайка м'якими та твердими припоями. Пайка за допомогою паяльної лампи. Підготовка деталей до лудіння. Лудіння проводів. Монтаж електричного контакту проводів. Закільцювання однодротових та багатодротових проводів, одножильних та багатожильних. Пайка та зрощування проводів малого перерізу. Зрощування проводів за допомогою бандажу та механічного обтиску. Монтаж проводки. Розмітка електропроводки, прокладка проводів по панелям обладнання. Монтаж проводки в сталевих трубах. Електрообладнання кранів. Знімання і встановлення електродвигунів, силових ящиків, опорів. Прокладання силових кабелів. Пускова апаратура. Знімання рубильників, магнітних пускачів, контролерів, командоконтролерів. Встановлення рубильників, магнітних пускачів, контролерів, командоконтролерів. Система керування кранами. Роз'єднання та з'єднання електроустаткування кабін керування. Розбирання кінцевих вимикачів мостових кранів. Збирання та регулювання кінцевих вимикачів. Розбирання захисних приладів козлових кранів. Збирання та регулювання захисних приладів козлових кранів. Розбирання та збирання панелей керування кранів.

Тема 4. Стропальні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно форми та маси вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та сталевих канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги. Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси. Підготовка канатів, стропів, ланцюгів для обв'язки і стропування вантажів відповідно до маси вантажу з урахуванням кута нахилу і кількості гілок канатів або ланцюгів. Заходи безпеки при строповці вантажів. Порядок застосування траверс і захватів для труб, лісу, металу та інших вантажів. Дотримання схем стропування вантажів. Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі довгомірного прокату, листової сталі. Освоєння навичок виконання стропальних робіт при навантаженні лісоматеріалів. Освоєння навичок виконання стропальних робіт при навантаженні залізобетонних плит, перекриттів.

Тема 5. Навчання керуванню кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації кабельних кранів. Прийом та здача зміни. Підготовка кабельних кранів до роботи. Перевірка підкранової колії. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання керуванню кабельними кранами без вантажу при переміщенні. Навчання керуванню кабельними кранами при опусканні вантажу. Навчання керуванню кабельними кранами при підйомі вантажу. Освоєння навичок керування кабельними кранами при стропуванні. Освоєння прийомів технічного обслуговування крану та його обладнання.

Тема 6. Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, понад 10 т, 15 т до 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Освоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Освоєння знакової та звукової сигналізації. Освоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Освоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Освоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Освоєння прийомів керування кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними приладами, під час виконання простих робіт, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3м) та інших аналогічних вантажів, а також при виконанні робіт по обслуговуванню виробничого процесу в доменних, сталеплавильних, феросплавних, прокатних і трубних цехах, спеціалізованих цехах по виробництву виливниць. при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, збиральних і допоміжних робіт.

Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 7. Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, понад 5 т до 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями козлового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Освоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Освоєння знакової та звукової сигналізації. Освоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Освоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Освоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Освоєння прийомів керування краном оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності. А також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов’язаних з ним конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 8. Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, понад 10 т до 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Освоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Освоєння знакової та звукової сигналізації. Освоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Освоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Освоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Освоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності. А також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов’язаних з ним конструкцій. Також при установці блоків прогонових будов в робочий проліт, при установці плит і балок вантажопідйомністю до 10 т, 10 т до 25 т автодорожніх і міських мостів. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 9. Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами різних видів

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації стелажних кранів-штабелерів з автоматичним керуванням. Прийом та здача зміни Підготовка стелажних кранів-штабелерів з автоматичним керуванням до роботи. Перевірка підкранової колії. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами з автоматичним керуванням без вантажу при переміщенні. Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами з автоматичним керуванням при опусканні вантажу. Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами з автоматичним керуванням при підйомі вантажу. Освоєння навичок керування стелажними кранами-штабелерами з автоматичним керуванням при стропуванні. Прийом та здача зміни. Освоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Освоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Освоєння знакової та звукової сигналізації. Освоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Освоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Освоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Освоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 10. Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т, понад 3 т до 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового самохідного самопідіймального, портально-стрілового крана. Прийом та здача зміни.

Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Звільнення стріли і підйом її до заданого кута нахилу. Відпрацювання умовних сигналів для роботи крана. Послідовність виконання операцій по опусканню і піднесенню крюковою обойми. Відпрацювання робочих операцій на крані в поєднанні з подачею і прийомом умовних сигналів.

Підйом вантажу до заданої висоти. Зупинка і опускання вантажу в режимі двигуна із застосуванням гальм. Поворот стріли з піднятим вантажем. Зміна кута нахилу стріли з піднятим вантажем. Підйом вантажу одночасно з розворотом стріли. Установка крана в транспортне положення.. Освоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Освоєння знакової та звукової сигналізації. Освоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Освоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Освоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Освоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні гакової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крану у заданому місті під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності. А також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування, а також при укладенні будівельних матеріалів і конструкцій.

Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 11. Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю до 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації гусеничних кранів. Прийом та здача зміни Підготовка гусеничних кранів до роботи. Установка крана на місце роботи із застосуванням виносних опор.

Установка крана на нерівностях, на сипкому ґрунті, у котловану. Установка крана поблизу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В. Вантажопідйомність крана при різних вильотах із застосуванням виносних опор і без них. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання керуванню гусеничними кранами без вантажу при переміщенні. Навчання керуванню гусеничними кранами при опусканні вантажу. Навчання керуванню гусеничними кранами при підйомі вантажу. Освоєння навичок керування гусеничними кранами при стропуванні. Освоєння прийомів керування під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт). Відпрацювання робочих операцій на крані в поєднанні з подачею і прийомом умовних сигналів. Управління краном і устаткуванням крана при підйомі і переміщенні штучних і сипучих вантажів. Стропування, підйом і переміщення пакетованих та інших вантажів.

Підйом і переміщення вантажів. Управління механізмами крана для підйому і переміщення вантажів. Опускання і підйом вантажного гака за умовними сигналами.

Поворот стріли з піднятим вантажем. Зміна кута нахилу стріли з піднятим вантажем. Підйом вантажу одночасно з розворотом стріли. Установка крана в транспортне положення. Освоєння прийомів технічного обслуговування крану та його обладнання.

Тема 12. Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації пневмоколісних кранів. Прийом та здача Зміни. Підготовка майданчика для установки крана. Підготовка пневмоколісних кранів до роботи. Установка крана на місце роботи із застосуванням виносних опор. Установка крана на нерівностях, на сипкому ґрунті, у котловану. Установка крана поблизу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В. Підйом вантажу до заданої висоти. Зупинка і опускання вантажу в режимі двигуна із застосуванням гальм. Поворот стріли з піднятим вантажем. Зміна кута нахилу стріли з піднятим вантажем. Підйом вантажу одночасно з розворотом стріли. Установка крана в транспортне положення.

Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання керуванню пневмоколісними кранами без вантажу при переміщенні. Навчання керуванню пневмоколісними кранами при опусканні вантажу. Навчання керуванню пневмоколісними кранами при підйомі вантажу. Освоєння навичок керування пневмоколісними кранами при стропуванні. Освоєння прийомів керування під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт). Освоєння навичок керування пневмоколісними кранами и крановим обладнанням при підйомі і переміщенні штучних і сипучих вантажів. Стропування, підйом і переміщення пакетованих та інших вантажів.

Освоєння прийомів технічного обслуговування крану та його обладнання.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охороні праці підприємства).

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з організацією планування праці і контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці машиніста крана (кранівника) 4-го розряду.

Тема 2. Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» 4-го розряду

За час виробничої практики учень, слухач самостійно виконує роботи «Машиніст крана (кранівник)» 4-го розряду у відповідності з кваліфікаційною характеристикою згідно технологічному процесу підприємства, цеха, дільниці.

Роботи виконуються на основі нормативних документів з використанням новітніх технологій; найбільш ефективного використання робочого часу; економних витрат матеріалів, електроенергії тощо.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 4 розряд

Знає, розуміє:

- Основи слюсарної справи.

- Основи електротехніки.

- Слюсарно-збиральні роботи.

- Електрообладнання та механообладнання вантажопідіймальних кранів.

- Прилади і пристрої безпеки.

- Систему вмикання двигунів та контролерів.

- Правила виконання стропувальних робіт.

- Класифікацію вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

- Граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів.

- Правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів.

- Способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом.

- Порядок завантаження стелажів продукцією згідно із установленою номенклатурою і спеціалізацією.

- Технологічний процес внутрішньо складської переробки вантажів.

- Правила укладання і зберігання вантажів на стелажах.

- Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу.

- Призначення, будову кранових колій.

- Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників.

- Призначення, будову, кранів, які обслуговуються.

- Принцип роботи механізмів кранів, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів, які обслуговуються.

- Правила керування кранами, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат.

- Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів.

- Способи визначення маси вантажу.

- Основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів.

- Конструкцій складальних елементів будівель і споруд.

- Технічні умови та вимоги, які пред'являються під час завантаження стелажів; розташування вантажів на виробничих дільницях, що обслуговуються.

Вміє:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

- Дотримуватись норм технологічного процесу.

- Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

- Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.

- Підіймати та переміщати вантажі кранами, які обслуговуються.

- Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

- Керувати баштовими самохідними самопідйомними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

- Керувати баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

- Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати баштовими самохідними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м – на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м – на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання всіх видів робіт.

- Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт).

- Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад 1 т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів із стелажів до виробничих дільниць.

- Вести облік матеріальних цінностей, які складує.

- Керувати кранами, оснащеними радіо керуванням.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 4 розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання: |  |  |  |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з регульованими по висоті лещатами | 30 |  |  |
| 2. | Верстат свердлувальний |  | 2 |  |
| 3. | Верстат заточувальний |  | 1 |  |
| 4. | Ножиці важільні |  | 3 |  |
| 5. | Плита розмічальна | 30 |  |  |
| 6. | Зйомник для підшипників |  | 3 |  |
|  | Інструмент: |  |  |  |
| 1. | Лінійка металева вимірювальна | 30 |  |  |
| 2. | Штангенциркуль | 30 |  |  |
| 3. | Кутомір | 30 |  |  |
| 4. | Косинець прямокутний 90о | 30 |  |  |
| 5. | Циркуль | 30 |  |  |
| 6. | Скоба | 30 |  |  |
| 7. | Зубило | 30 |  |  |
| 8. | Крейцмейсель | 30 |  |  |
| 9. | Канавочник | 15 |  |  |
| 10. | Пробійник | 15 |  |  |
| 11. | Молоток слюсарний | 30 |  |  |
| 12. | Кернер | 30 |  |  |
| 13. | Напилок | 30 |  |  |
| 14. | Надфіль | 30 |  |  |
| 15. | Гайкові ключі (комплект) | 30 |  |  |
| 16. | Плоскогубці | 30 |  |  |
| 17. | Круглогубці | 30 |  |  |
| 18. | Свердла, зенкери (комплект) | 10 |  |  |
| 19. | Мітчики слюсарні (комплект) | 20 |  |  |
| 20. | Воротки для інструментів | 20 |  |  |
| 21. | Плашки | 20 |  |  |
| 22. | Плашкотримачі | 20 |  |  |
| 23. | Викрутки слюсарно-монтажні | 30 |  |  |
| 24. | Струбцини | 10 |  |  |
| 25. | Захвати | 10 |  |  |
| 26. | Труборіз |  | 2 |  |
| 27. | Шабери | 30 |  |  |
| 28. | Ножівки по металу | 30 |  |  |
| 29. | Електромонтажні кліщі | 30 |  |  |
| 30. | Універсальні кліщі | 30 |  |  |
| 31 | Набір для монтажу електричних машин | 30 |  |  |
|  | Прилади і пристрої: |  |  |  |
| 1. | Лещата | 30 |  |  |
| 2. | Паяльники | 30 |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Код: 8333

Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія – 8333 Машиніст крана (кранівник)

- Кваліфікація –5 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову та кінематичні схеми кранів і механізмів, що обслуговуються; технологічний процес монтажу технологічного устаткування, стапельного і секційного збирання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин і механізмів, конструкцій, складальних елементів будівель та споруд; електротехніку та слюсарну справу.

Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами, оснащеними вантажозахоплювальними пристроями, вантажопідйомністю понад 25 т, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 м до 6 м) та інших аналогічних вантажів; здійснює установлення деталей, виробів, вузлів на верстат; переміщує помости та інші монтажні пристрої і механізми.

Керувати баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

Керувати мостовими та шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м – на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків і заготовок, розливання металу, кантування виробів та деталей машин і секцій, в тому числі двома і більше кранами, під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 10 т та плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання усіх видів робіт.

Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 25 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт).

Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)  раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)  дотримуватись норм технологічного процесу;

в)   не допускати браку в роботі;

г)  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

- Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Машиніст крана (кранівник)» 4-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ-го атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію «Машиніст крана (кранівник)» 4-го розряду – не менше 1-го року.

- Сфера професійного використання випускника:

Всі види економічної діяльності.

- Специфічні вимоги:

  - Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

  - Стать: жіноча, чоловіча

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 5 розряд

Загальний фонд навчального часу – 324 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загальнопрофесійна підготовка | 16 |  |
|  | Інформаційні технології | 4 |  |
|  | Основи галузевої економіки і підприємства | 8 |  |
|  | Основи трудового законодавства | 4 |  |
|  | Резерв часу | 12 |  |
|  | Професійно-теоретична підготовка | 80 |  |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 32 |  |
|  | Експлуатація кранів та технологія робіт | 16 |  |
|  | Охорона праці | 15 |  |
|  | Електротехніка | 6 |  |
|  | Технічне креслення | 6 |  |
|  | Матеріалознавство | 5 |  |
|  | Професійно-практична підготовка | 200 |  |
|  | Виробниче навчання на виробництві | 48 |  |
|  | Виробнича практика на виробництві | 152 |  |
|  | Консультації | 20 |  |
|  | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 304 |  |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією
«Машиніст крана (кранівник)» 5 розряду

1. Кабінети:

- охорони праці;

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

- технічного креслення;

- будови, експлуатації кранів та технології робіт;

- матеріалознавства;

2. Лабораторії:

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

3. Майстерні:

- слюсарна;

- електромонтажна;

4. Полігон.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
|  | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 1 |  |
|  | Вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу | 2 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Особливості використання інформаційних технологій в автоматизованих системах.

Структура, складові та задачі роботизованої виробничої дільниці та комплексу.

Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Елементна база сучасних комп’ютерів.

Тема 3. Вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

Склад та призначення напівавтоматичних систем контролю маси вантажів невідомої ваги.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємства»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інвестиційні процеси | 2 |  |
|  | Лізинг, його необхідність в сучасних умовах | 2 |  |
|  | Відкриття малого бізнесу | 2 |  |
|  | Поняття, банкрутство. Стадії й ознаки банкрутства | 2 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Інвестиційні процеси

Поняття, структура та вклад інвестицій. Цикл, фази та етапи обґрунтування інвестиційного проекту.

Тема 2. Лізинг, його необхідність в сучасних умовах

Поняття, класифікаційні ознаки та його вплив на діяльність підприємств.

Тема 3. Відкриття малого бізнесу

Правові засади підприємницької діяльності. Умови державної реєстрації. Ліцензування. Патентування. Оподаткування. Складання бізнес-плану.

Тема 4. Поняття, банкрутство. Стадії й ознаки банкрутства

Поняття, причини, стадії й ознаки банкрутства.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи трудового законодавства»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Поняття, предмет, метод і система трудового права. Принципи та джерела трудового права | 1 |  |
|  | Колективний договір. Поняття трудового договору | 1 |  |
|  | Робочий час та час відпочинку. Заробітна плата | 2 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система трудового права. Принципи та джерела трудового права

Поняття і предмет трудового права. Метод трудового права. Система трудового права.

Суб'єкти трудового права. Трудові правовідносини. Поняття та класифікація принципів трудового права. Поняття та класифікація джерел трудового права.

Тема 2. Колективний договір. Поняття трудового договору

Загальна характеристика колективного договору.

Порядок укладання, строки та сторони колективного договору. Контроль за виконанням і відповідальність за невиконання умов колективного договору.

Поняття, сторони та зміст трудового договору. Порядок укладення та форма трудового договору.

Види трудових договорів. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці. Підстави та порядок припинення трудового договору.

Тема 3. Робочий час та час відпочинку. Заробітна плата

Поняття та види робочого часу. Режим та облік робочого часу. Надурочна робота. Поняття та види часу відпочинку. Відпустки, їх види та порядок надання. Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

Порядок виплати заробітної плати.

Типова навчальна програма з предмета

«Будова вантажопідіймальних кранів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Кранові вузли та механізми | 6 |  |
|  | Робоче устаткування кранів | 6 |  |
|  | Системи та апарати керування | 5 |  |
|  | Прилади та пристрої безпеки | 5 |  |
|  | Конструкції кранів різних типів | 10 |  |
| Всього годин: | 32 |  |

Тема 1. Кранові вузли та механізми

Муфти, які використовуються на кранах.

Кранові гальма. Механічні передачі та редуктори. Кранові лебідки: типи, будова.

Ходові механізми кранів.

Механізми повороту, механізми реверсу і коробки передач.

Тема 2. Робоче устаткування кранів

Канати. Канатно-блокові системи.

Вантажозахоплювальні органи та пристрої.

Баштове-стрілове обладнання.

Поворотні платформи та опорно-поворотні пристрої.

Тема 3. Системи та апарати керування

Електричні кола керування, їх основні елементи.

Гідравлічні та пневматичні системи керування.

Тема 4. Прилади та пристрої безпеки

Обмежувачі. Покажчики.

Прилади контролю й сигналізації.

Тема 5. Конструкції кранів різних типів

Електроталі, монорейкові візки, переносні крани.

Крани мостового типу:

мостові, козлові (консольні та безконсольні), крани-штабелери (стелажні, мостові, з автоматичним керуванням), шлюзові, кран-балки: застосування, будова.

Крани стрілового типу:

консольні, портальні, баштові (самохідні, самопідіймальні, стаціонарні), стрілові самохідні крани (гусеничні, пневмоколісні, залізничні, плавучі): застосування, типи, будова.

Кабельні крани:

Застосування, особливості будови, вимоги Держгірпромнагляду до них.

Типова навчальна програма з предмета

«Експлуатація кранів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Підготовка вантажопідіймальних кранів до експлуатації | 5 |  |
|  | Використання кранів, введених в експлуатацію | 8 |  |
|  | Охорона праці та захист навколишнього середовища | 3 |  |
| Всього годин: | 16 |  |

Тема 1. Підготовка вантажопідіймальних кранів до експлуатації

Приймання, реєстрація і введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів.

Технічний огляд вантажопідіймальних кранів: типи, терміни, послідовність проведення оглядів.

Дозвіл на пуск крана в експлуатацію

Тема 2. Використання кранів, введених в експлуатацію

Підготовка крана до роботи. Права і обов’язки кранівника під час експлуатації кранів. Спільна робота кранівника та стропальника. Дії кранівника при виникненні аварійних ситуацій. Огляд крана після закінчення робіт.

Обов’язки кранівника під час та після виконання ремонтних робіт на крані.

Особливості експлуатації кранів різних типів:

мостового і стрілового типу, кабельних кранів.

Додаткові вимоги безпечного виконання робіт кранами, що працюють просто неба, поблизу повітряних ліній електропередач, відкритого розподільного устаткування.

Забезпечення надійності і працездатності вантажопідіймальних кранів. Безпека праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Тема 3.Охорона праці та захист навколишнього середовища

Психофізіологічні особливості роботи кранівника. Охорона праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів. Запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
|  | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
|  | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
|  | Основи електробезпеки | 2 |  |
|  | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 3 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні робіт машиніста крана (кранівника). Створення безпечних умов праці машиніста крана (кранівника). Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паянні, хімічній обробці, патинуванні). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці машиніста крана (кранівника), порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії машиніста крана (кранівника). Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці машиніста крана (кранівника). Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), щоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
|  | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
|  | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
|  | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
|  | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
|  | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

# Тема 1.Постійний струм та кола постійного струму

Кола постійного струму. Методи розрахунку кіл постійного струму. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

# Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні і енергетичні характеристики резонансних кіл. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

# Тема 3. Електричні машини змінного струму

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні і однофазні.

# Тема 4.Електричні машини постійного струму

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

# Тема 5.Напівпровідникові прилади

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення, біполярні та польові транзистори. Параметри тиристорів. Маркування напівпровідникових приладів, область застосування. Автоматичне керування вантажопідіймальними кранами.

# Тема 6. Інтегральні мікросхеми

Визначення інтегральних мікросхем, елементи та компоненти інтегральних мікросхем. Основні параметри. Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми. Конструкція інтегральних мікросхем. Плівкові резистори, конденсатори.

Поняття про елементи числового і програмного керування.

Пристрій шляхового контролю для вимикання двигунів залежно від режимів роботи (швидкості, величини навантаження тощо).

Типова навчальна програма з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Робочі креслення деталей та ескізи | 2 |  |
|  | Складальні креслення. Схеми | 2 |  |
|  | Читання креслень з професії | 2 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Робочі креслення деталей та ескізи

Креслення кріпильних різьбових виробів. Зображення і позначення різьби. Табличні креслення на різьби. Стандарти на болти і гайки, гвинти. Позначення типів різьби за стандартами. Зображення способів стопоріння різьбових деталей. Нумерація робочих креслень (знеособлена і предметна).

Ескіз, його відмінність від робочого креслення. Вимір деталі та складання її ескізу.

Тема 2. Складальні креслення. Схеми

Зображення на складальних кресленнях різьбових, шпонкових ті шліцьових з’єднань. Визначення розмірів шпонок і пазів за таблицями.

Зображення неподільних з’єднань: заклепками; зварюванням; паянням і склеюванням.

Зображення пристроїв для змащування кранових вузлів.

Кінематичні, електричні, пневматичні, гідравлічні схеми. Їх призначення та порядок читання.

Тема 3. Читання креслень з професії

Правила виконання та читання креслень за даною професією:

- креслень кранових деталей;

- креслень рознімних і нерознімних з’єднань;

- креслень робочого інструменту, який використовується при ремонтах і технічному обслуговування вантажопідіймальних кранів.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Чорні метали. Кольорові метали та їх сплави | 1 |  |
|  | Обробка металів і сплавів | 1 |  |
|  | Електроізоляційні матеріали та пластмаси | 2 |  |
|  | Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали | 1 |  |
| Всього годин: | 5 |  |

Тема 1. Чорні метали. Кольорові метали та їх сплави

Чорні метали, що застосовуються у кранобудуванні.

Чавун. Способи одержання, види, властивості та галузь застосування. Флюси, їх вплив на якість чавуну. Марки чавуну.

Сталь. Її виробництво, сорти, класифікація, маркування. Вуглецеві та леговані сталі. Вплив легуючих елементів на якість сталі. Сталі з особливими властивостями. Маркування сталі за ДСТ.

Значення кольорових металів. Основні кольорові метали, їх застосування в кранобудуванні (мідь, алюміній, цинк, олово, нікель); властивості та застосування. Сплави кольорових металів: латунь, бронза, бабіти, силумін та ін.; галузь застосування, ДСТ.

Антифрикційні сплави на олов’яній та свинцевій основах. Припої легкоплавкі та тугоплавкі. Флюси. Застосування кольорових металів в кранобудуванні.

Тема 2. Обробка металів і сплавів

Поняття про види обробки металів і сплавів. Лиття, кування, штампування, прокатка, волочіння. Поняття про зварювання, паяння та лудіння, слюсарне та механічне переробки металів різанням, електротермічні методи обробка металів. Термічне обробка сталі: гартування, відпуск, відпал, нормалізація.

Хіміко-термічна обробка сталі: цементація, азотування, ціанування, алітування, хромування, обробка металів ультразвуком та холодом.

Тема 3. Електроізоляційні матеріали та пластмаси

Електроізоляційні матеріали, що застосовуються в кранобудуванні, їх класифікація. Електрична міцність ізоляторів. Вимоги до механічної міцності ізоляторів. Газоподібні та рідкі ізоляційні матеріали.

Волокнисті ізоляційні матеріали: фібра, картон, лакотканини, азбест, їх властивості та застосування.

Мінеральні та керамічні матеріали: фарфор, скло, слюда та інші, їх застосування. Натуральний та синтетичний каучук, вироби з нього.

Пластмаси. Їх види, склад, властивості та застосування в кранобудуванні.

Тема 4. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

Мастильні масла та консистентні мастила. Вимоги до мастила, визначення його якості. Властивості мастильних матеріалів. Зберігання мастила. Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 5 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Виробниче навчання на виробництві |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві | 1 |
|  | Стропальні роботи | 2 |
|  | Навчання керуванню кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 10 т | 3 |
|  | Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 25 т та мостовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т | 6 |
|  | Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю 5 т понад 25 т і понад 25 т | 3 |
|  | Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю 10 т до 100 т | 3 |
|  | Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, стаціонарними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 25 т і понад 25 т | 6 |
|  | Навчання керуванню портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т і понад 15 т | 6 |
|  | Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю до 10 т і понад 10 т до 25 т | 3 |
|  | Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т і понад 10 т до 25 т | 3 |
|  | Навчання керуванню самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 25 т | 6 |
|  | Навчання керуванню плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т | 6 |
| Всього годин: | 48 |
| Виробнича практика |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 8 |
|  | Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» 5-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота. | 144 |
| Всього годин: | 152 |
| Разом: | 200 |

- Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Знайомство з підприємством.

Загальні відомості про робочі місця, продукцію.

Вступний інструктаж з охорони праці.

Інструктаж з пожежної безпеки.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Стропальні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно форми та маси вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та стальних канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги. Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси. Підготовка канатів, стропів, ланцюгів для обв'язки і стропування вантажів відповідно до маси вантажу з урахуванням кута нахилу і кількості гілок канатів або ланцюгів. Заходи безпеки при строповці вантажів. Порядок застосування траверс і захватів для труб, лісу, металу та інших вантажів. Дотримання схем стропування вантажів.

Засвоєння виконання стропальних робіт при вантажі довгомірного прокату, листової сталі. Засвоєння навичок виконання стропальних робіт при навантаженні лісоматеріалів. Засвоєння навичок виконання стропальних робіт при навантаженні залізобетонних плит, перекриттів.

Тема 3. Навчання керуванню кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації кабельних кранів. Прийом та здача зміни. Підготовка кабельних кранів до роботи. Перевірка підкранової колії спеціальної конструкції. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання керуванню кабельними кранами без вантажу при переміщенні. Навчання керуванню кабельними кранами при опускання вантажу. Навчання керуванню кабельними кранами при підйомі вантажу. Засвоєння навичок керування кабельними кранами при стропуванні. Засвоєння навичок керування кабельними кранами під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт при будівництві мостів, шлюзів та інших споруд. Засвоєння навичок Керування кабельних кранів при оснащенні грейферним обладнанням на складах піску і щебеню, лісових та вугільних складах.

Засвоєння прийомів технічного обслуговування крану та його обладнання.

Тема 4. Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 25 т та мостовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування, лісових (довжиною понад 3м до 6м) та інших аналогічних вантажів, вантажно-розвантажувальних, підйомно-транспортних і складських робіт. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 5. Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т і понад 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями козлового крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій в тому числі двома і більше кранами, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт, а також в колійному господарстві на відкритих майданчиках ланкоскладальних баз, навантажувальних майданчиках дистанцій колії, шпалопросочувальних заводах для навантаження, вивантаження і транспортування в межах майданчика різних матеріалів і перш за все матеріалів верхньої будови колії-рейок, скріплень, шпал. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 6. Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями шлюзового крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями під час, виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, в тому числі двома і більше кранами. Засвоєння прийомів Керування кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними прилаштувати Під годину виконань складаний робіт з установки плит і балок довжиною від 12 до 42 м і масою до 90 т автодорожніх і міських мостів, по установці кранів в робочий проліт по спеціальним балках. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 7. Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, стаціонарними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 25 т і понад 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового самохідного самопідіймального, портально-стрілового крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів. Звільнення стріли і підйом її до заданого кута нахилу. Відпрацювання умовних сигналів для роботи крана. Послідовність виконання операцій по опусканню і піднесенню крюковою обойми. Відпрацювання робочих операцій на крані в поєднанні з подачею і прийомом умовних сигналів. Ув'язка і стропування вантажів.

Підйом вантажу до заданої висоти. Зупинка і опускання вантажу в режимі двигуна із застосуванням гальм. Поворот стріли з піднятим вантажем. Зміна кута нахилу стріли з піднятим вантажем. Підйом вантажу одночасно з розворотом стріли.

Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місті. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні гакової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крану у заданому місці під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, в тому числі двома і більше кранами, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 8. Навчання керуванню портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т і понад 15 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового самохідного самопідіймального, портально-стрілового крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні гакової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крану у заданому місці під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, в тому числі двома і більше кранами, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. А також в гідротехнічному будівництві для подачі баддями бетонної суміші з естакади в блоки споруди, а також обслуговування укрупненої зборки та перевантажувальних робіт. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 9. Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю до 10 т і понад 10 т до 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями гусеничного крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Установка крана на місце роботи із застосуванням виносних опор.

Установка крана на нерівностях, на сипкому ґрунті, у котловану. Установка крана поблизу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В. Вантажопідйомність крана при різних вильотах із застосуванням виносних опор і без них. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Відпрацювання робочих операцій на крані в поєднанні з подачею і прийомом умовних сигналів. Управління краном і устаткуванням крана при підйомі і переміщенні штучних і сипучих вантажів. Стропування, підйом і переміщення пакетованих та інших вантажів.

Підйом і переміщення вантажів. Управління механізмами крана для підйому і переміщення вантажів. Опускання і підйом вантажного гака за умовними сигналами.

Поворот стріли з піднятим вантажем. Зміна кута нахилу стріли з піднятим вантажем. Підйом вантажу одночасно з розворотом стріли. Установка крана в транспортне положення.

Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт, крім будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. а також на вантажно-розвантажувальних роботах.

Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 10. Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т і понад 10 т до 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями пневмоколісного крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Установка крана на місце роботи із застосуванням виносних опор.

Установка крана на нерівностях, на сипкому ґрунті, у котловану. Установка крана поблизу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В. Вантажопідйомність крана при різних вильотах із застосуванням виносних опор і без них. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Освоєння навичок Керування пневмоколісними кранами і устаткуванням крана при підйомі і переміщенні штучних і сипучих вантажів. Стропування, підйом і переміщення пакетованих та інших вантажів.

Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 11. Навчання керуванню самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями самохідного залізничного крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном, при пересування крана, зміну вильоту стріли, поворот стріли, а також підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. Також при складанні металевих залізничних мостів, вантажно-розвантажувальних робіт на заводських територіях, складах, будівництві та монтажі різних конструкцій і устаткування.

Крани мають чотири робочих руху: Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

Тема 12. Навчання керуванню плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями плавучого крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт. при зведенні гідротехнічних споруд, роботі на суднобудівних і судноремонтних заводах. Також Під годину виконань Всіх видів робіт вироблених на плаву: перевантаження судів-важкоатлетів, а також будівельно-монтажних, суднобудівельних і аварійно-рятувальних робіт. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

- Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охороні праці підприємства).

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з організацією планування праці і контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці машиніста крана (кранівника) 5-го розряду.

Тема 2. Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» 5-го розряду

За час виробничої практики Учень, слухач самостійно виконує роботи «Машиніст крана (кранівник)» 5-го розряду у відповідності з кваліфікаційною характеристикою та згідно технології підприємства, цеха, дільниці.

Роботи виконуються на основі нормативних документів з використанням новітніх технологій; найбільш ефективного використання робочого часу; економних витрат матеріалів, електроенергії тощо.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 5 розряд

Знає, розуміє:

- Основи слюсарної справи.

- Основи електротехніки.

- Слюсарно-збиральні роботи.

- Електрообладнання та механообладнання вантажопідіймальних кранів.

- Прилади і пристрої безпеки.

- Систему вмикання двигунів та контролерів.

- Правила виконання стропувальних робіт.

- Класифікацію вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

- Граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів.

- Правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів.

- Способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом.

- Порядок завантаження стелажів продукцією згідно із установленою номенклатурою і спеціалізацією.

- Технологічний процес внутрішньо складської переробки вантажів.

- Правила укладання і зберігання вантажів на стелажах.

- Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу.

- Призначення, будову кранових колій.

- Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників.

- Призначення, будову кранів, які обслуговуються.

- Принцип роботи кранів, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів, які обслуговуються.

- Правила керування кранами, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат.

- Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів.

- Основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів.

- Конструкцій, складальних елементів будівель і споруд.

- Технічні умови та вимоги, які пред'являються під час завантаження стелажів; розташування виробничих дільниць, що обслуговуються.

- Будову та кінематичні схеми механізмів кранів, що обслуговуються.

- Технологічний процес монтажу технологічного устаткування.

- Технологічний процес стапельного і секційного збирання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин.

- Технологічний процес стапельного і секційного збирання та розбирання механізмів, конструкцій, складальних елементів будівель та споруд.

- Електротехніку та слюсарну справу.

- Інформаційні технології.

- Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.

Вміє:

- Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

- Дотримуватись норм технологічного процесу.

- Не допускати браку в роботі.

- Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

- Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

- Керувати мостовими кранами, оснащеними вантажозахоплювальними пристроями, вантажопідйомністю понад 25 т, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 м до 6 м) та інших аналогічних вантажів; здійснювати установлення деталей, виробів, вузлів на верстат; переміщує помости та інші монтажні пристрої і механізми.

- Керувати баштовими самохідними, самопідйомними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

- Керувати баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

- Керувати козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

- Керувати мостовими та шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т, під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій.

- Керувати баштовими самохідними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м – на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків і заготовок, розливання металу, кантування виробів та деталей машин і секцій, в тому числі двома і більше кранами, під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м – на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків і заготовок, розливання металу, кантування виробів та деталей машин і секцій, в тому числі двома і більше кранами, під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м – на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків і заготовок, розливання металу, кантування виробів та деталей машин і секцій, в тому числі двома і більше кранами, під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 10 т та плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання усіх видів робіт.

- Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 25 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт).

- Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т під час виконання всіх видів робіт. при зведенні гідротехнічних споруд.

- Керувати плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т під час роботи на суднобудівних і судноремонтних заводах.

- Керувати плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т під час під час виконання всіх видів робіт вироблених на плаву: перевантаження судів-важкоатлетів.

- Керувати плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т під час будівельно-монтажних, суднобудівельних і аварійно-рятувальних робіт.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 5 розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання: |  |  |  |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з регульованими по висоті лещатами | 30 |  |  |
| 2. | Верстат свердлувальний |  | 2 |  |
| 3. | Верстат заточувальний |  | 1 |  |
| 4. | Ножиці важільні |  | 3 |  |
| 5. | Плита розмічальна | 30 |  |  |
| 6. | Зйомник для підшипників |  | 3 |  |
|  | Інструмент: |  |  |  |
| 1. | Лінійка металева вимірювальна | 30 |  |  |
| 2. | Штангенциркуль | 30 |  |  |
| 3. | Кутомір | 30 |  |  |
| 4. | Косинець прямокутний 90о | 30 |  |  |
| 5. | Циркуль | 30 |  |  |
| 6. | Скоба | 30 |  |  |
| 7. | Зубило | 30 |  |  |
| 8. | Крейцмейсель | 30 |  |  |
| 9. | Канавочник | 15 |  |  |
| 10. | Пробійник | 15 |  |  |
| 11. | Молоток слюсарний | 30 |  |  |
| 12. | Кернер | 30 |  |  |
| 13. | Напилок | 30 |  |  |
| 14. | Надфіль | 30 |  |  |
| 15. | Гайкові ключі (комплект) | 30 |  |  |
| 16. | Плоскогубці | 30 |  |  |
| 17. | Круглогубці | 30 |  |  |
| 18. | Свердла, зенкери (комплект) | 10 |  |  |
| 19. | Мітчики слюсарні (комплект) | 20 |  |  |
| 20. | Воротки для інструментів | 20 |  |  |
| 21. | Плашки | 20 |  |  |
| 22. | Плашкотримачі | 20 |  |  |
| 23. | Викрутки слюсарно-монтажні | 30 |  |  |
| 24. | Струбцини | 10 |  |  |
| 25. | Захвати | 10 |  |  |
| 26. | Труборіз |  | 2 |  |
| 27. | Шабери | 30 |  |  |
| 28. | Ножівки по металу | 30 |  |  |
| 29. | Електромонтажні кліщі | 30 |  |  |
| 30. | Універсальні кліщі | 30 |  |  |
| 31. | Набір для монтажу електричних машин | 30 |  |  |
|  | Прилади і пристрої: |  |  |  |
| 1. | Лещата | 30 |  |  |
| 2. | Паяльники | 30 |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Код: 8333

Кваліфікація: 6 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія 8333 Машиніст крана (кранівник)

- Кваліфікація – 6 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, кінематичні та електричні схеми кранів і механізмів, які обслуговуються, розташування виробничих дільниць, що обслуговуються; електротехніку та слюсарну справу.

Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 100 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів; вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов’язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керувати баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження та транспортування лісових (довжиною понад 3 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування, пов’язаних з ним конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, деталей машин, механізмів та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керувати кабельними та плавучими кранами вантажопідйомністю понад 10 т оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання усіх видів робіт.

Керувати гусеничними, пневмоколісними та самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт).

Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

Примітки:

      - Під час керування мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 50 т для монтажу потужних і надпотужних турбоблоків, турбогенераторів, прокатного та іншого аналогічного технологічного устаткування і пов’язаних із ним конструкцій; під час установлення відповідальних деталей на великогабаритні карусельні, розточувальні, токарні та інші верстати роботи тарифікуються за 6 розрядом.

      - Така тарифікація не стосується робіт машиністів кранів (кранівників), зайнятих у технологічному процесі основних металургійних виробництв чорної металургії (доменного, бесемерівського, мартенівського, прокатного і таке інше), у металургійних цехах машинобудівних підприємств, робіт на розливанні гарячого чавуну в спеціалізованих ливарних цехах з виробництва виливниць, робіт на електромостових (стриперних) кранах під час подавання залитих виливниць на решітки, знімання опок і подавань виливниць на охолоджувальний конвеєр.

Усі вищезазначені роботи і професії машиністів кранів (кранівників) тарифікуються за відповідними розділами ДКХП, що стосужться чорної металургії.

      - Машиністи, які працюють на тракторах з кранами, тарифікуються за професією «Тракторист».

      - Помічник машиніста самохідного, залізничного крана тарифікуються на два розряди нижче машиніста, під керівництвом якого він працює, а за наявністю права керування та водіння тарифікується на один розряд нижче машиніста.

      - Водії (машиністи), які працюють на автомашинах з кранами, тарифікуються за вип. 64 ДКХП.

      - Вантажно-розвантажувальні роботи, не пов’язані безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт тарифікуються за відповідними групами складності вантажно-розвантажувальних робіт, передбачених у характеристиках.

      - Машиністи баштових самохідних кранів при розташуванні кабіни крана на висоті 48 м і більше тарифікуються за 6 розрядом, незалежно від вантажопідйомності крана.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

- Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Машиніст крана (кранівник)» 5-го розряду:

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію «Машиніст крана (кранівник)» 5-го розряду – не менше 1-го року.

- Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.

- Специфічні вимоги

  - Вік: по закінчені терміну навчання – не менше 18 років.

  - Стать: жіноча, чоловіча.

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 6 розряд

Загальний фонд навчального часу – 324 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Загальнопрофесійна підготовка | 16 |  |
|  | Інформаційні технології | 4 |  |
|  | Основи галузевої економіки і підприємства | 8 |  |
|  | Основи правових знань | 4 |  |
|  | Резерв часу | 12 |  |
|  | Професійно-теоретична підготовка | 80 |  |
|  | Будова вантажопідіймальних кранів | 32 |  |
|  | Експлуатація кранів та технологія робіт | 16 |  |
|  | Охорона праці | 15 |  |
|  | Електротехніка | 6 |  |
|  | Технічне креслення | 6 |  |
|  | Матеріалознавство | 5 |  |
|  | Професійно-практична підготовка | 200 |  |
|  | Виробниче навчання на виробництві | 48 |  |
|  | Виробнича практика на виробництві | 152 |  |
|  | Консультації | 20 |  |
|  | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 304 |  |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією
«Машиніст крана (кранівник)» 6 розряду

1. Кабінети:

- охорони праці;

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

- технічного креслення;

- будови, експлуатації кранів та технології робіт;

- матеріалознавства;

2. Лабораторії:

- інформаційних технологій;

- електротехніки з основами промислової електроніки;

3. Майстерні:

- слюсарна;

- електромонтажна;

4. Полігон.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
|  | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 1 |  |
|  | Вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу | 2 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Особливості використання інформаційних технологій в автоматизованих системах.

Структура, складові та задачі роботизованої виробничої дільниці та комплексу.

Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Елементна база сучасних комп’ютерів.

Тема 3. Вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

Склад та призначення напівавтоматичних систем контролю маси вантажів невідомої ваги.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємства»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Реструктуризація підприємства | 2 |  |
|  | Санація підприємства | 2 |  |
|  | Страхування майна підприємства | 2 |  |
|  | Фінансові результати діяльності підприємства | 2 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Реструктуризація підприємства

Поняття, порядок реструктуризація підприємства. Основні варіанти проведення реструктуризації.

Тема 2. Санація підприємства

Поняття, критерії, програма санації.

Тема 3. Страхування майна підприємства

Необхідність та зміст страхування. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

Тема 4. Фінансові результати діяльності підприємства

Виручка від реалізації продукції і доход підприємства. Прибуток, його види, методи розрахунку. Визначення та аналіз фінансового стану підприємства.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правове регулювання зайнятості та працевлаштування | 1 |  |
|  | Поняття гарантійних та компенсаційних виплат за трудовим правом | 1 |  |
|  | Поняття трудової дисципліни. Поняття матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність власника перед працівниками | 2 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

Законодавство про зайнятість та основні принципи державної політики у сфері зайнятості населення. Поняття «зайнятість», «безробітні» та, «підходяща робота». Правове регулювання вивільнення та працевлаштування. Правове регулювання вивільнення та працевлаштування.

Тема 2. Поняття гарантійних та компенсаційних виплат за трудовим правом

Поняття та види гарантійних виплат і доплат. Поняття та види компенсаційних виплат.

Обмеження відрахувань із заробітної плати.

Тема 3. Поняття трудової дисципліни. Поняття матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність власника перед працівниками

Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю.

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Дисциплінарна відповідальність та її види. Дисциплінарне стягнення: порядок накладання, оскарження та зняття. Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.

Типова навчальна програма з предмета

«Будова вантажопідіймальних кранів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Кранові вузли та механізми | 6 |  |
|  | Робоче устаткування кранів | 6 |  |
|  | Системи та апарати керування | 5 |  |
|  | Прилади та пристрої безпеки | 5 |  |
|  | Конструкції кранів різних типів | 10 |  |
| Всього годин: | 32 |  |

Тема 1. Кранові вузли та механізми

Муфти, які використовуються на кранах.

Кранові гальма. Механічні передачі та редуктори. Кранові лебідки: типи, будова.

Ходові механізми кранів.

Механізми повороту, механізми реверсу і коробки передач.

Тема 2. Робоче устаткування кранів

Канати. Канатно-блокові системи.

Вантажозахоплювальні органи та пристрої.

Баштове-стрілове обладнання.

Поворотні платформи та опорно-поворотні пристрої.

Тема 3. Системи та апарати керування

Електричні кола керування, їх основні елементи.

Гідравлічні та пневматичні системи керування.

Тема 4. Прилади та пристрої безпеки

Обмежувачі. Покажчики.

Прилади контролю й сигналізації.

Тема 5. Конструкції кранів різних типів

Електроталі, монорейкові візки, переносні крани.

Крани мостового типу:

мостові, козлові (консольні та безконсольні), крани-штабелери (стелажні, мостові, з автоматичним керуванням), шлюзові, кран-балки: застосування, будова.

Крани стрілового типу:

консольні, портальні, баштові (самохідні, самопідіймальні, стаціонарні), стрілові самохідні крани (гусеничні, пневмоколісні, залізничні, плавучі): застосування, типи, будова.

Кабельні крани. Застосування, особливості будови, вимоги Держгірпромнагляду до них.

Типова навчальна програма з предмета

«Експлуатація кранів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Підготовка вантажопідіймальних кранів до експлуатації | 5 |  |
|  | Використання кранів, введених в експлуатацію | 8 |  |
|  | Охорона праці та захист навколишнього середовища | 3 |  |
| Всього годин: | 16 |  |

Тема 1. Підготовка вантажопідіймальних кранів до експлуатації:

Приймання, реєстрація і введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів.

Технічний огляд вантажопідіймальних кранів: типи, терміни, послідовність проведення оглядів.

Дозвіл на пуск крана в експлуатацію

Тема 2. Використання кранів, введених в експлуатацію

Підготовка крана до роботи. Права і обов’язки кранівника під час експлуатації кранів. Спільна робота кранівника та стропальника. Дії кранівника при виникненні аварійних ситуацій. Огляд крана після закінчення робіт.

Обов’язки кранівника під час та після виконання ремонтних робіт на крані.

Особливості експлуатації кранів різних типів:

мостового і стрілового типу, кабельних кранів.

Додаткові вимоги безпечного виконання робіт кранами, що працюють просто неба, поблизу повітряних ліній електропередач, відкритого розподільного устаткування.

Забезпечення надійності і працездатності вантажопідіймальних кранів. Безпека праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Тема 3. Охорона праці та захист навколишнього середовища

Психофізіологічні особливості роботи кранівника. Охорона праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів. Запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
|  | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
|  | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
|  | Основи електробезпеки | 2 |  |
|  | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 3 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художніх виробів з металу. Створення безпечних умов праці при виготовленні художніх виробів з металу. Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паянні, хімічній обробці, патинуванні). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці машиніста крана (кранівника), порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії машиніста крана (кранівника). Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці машиніста крана (кранівника). Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), щоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
|  | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
|  | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
|  | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
|  | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
|  | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

# Тема 1.Постійний струм та кола постійного струму

Кола постійного струму. Методи розрахунку кіл постійного струму. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

# Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні і енергетичні характеристики резонансних кіл. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

# Тема 3. Електричні машини змінного струму

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні і однофазні.

# Тема 4.Електричні машини постійного струму

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

# Тема 5.Напівпровідникові прилади

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення, біполярні та польові транзистори. Параметри тиристорів. Маркування напівпровідникових приладів, область застосування. Автоматичне керування вантажопідіймальними кранами.

# Тема 6. Інтегральні мікросхеми

Визначення інтегральних мікросхем, елементи та компоненти інтегральних мікросхем. Основні параметри. Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми. Конструкція інтегральних мікросхем. Плівкові резистори, конденсатори.

Поняття про елементи числового і програмного керування.

Пристрій шляхового контролю для вимикання двигунів залежно від режимів роботи (швидкості, величини навантаження тощо).

Типова навчальна програма з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Робочі креслення деталей та ескізи | 2 |  |
|  | Складальні креслення. Схеми | 2 |  |
|  | Читання креслень з професії | 2 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

# Тема 1. Робочі креслення деталей та ескізи

Зображення на кресленнях. Читання умовних, спрощених і скорочених зображень. Застосування умовностей та спрощень для елементів в деталей: різьби, зубців шліц, накаток, витків у пружин і т.д.

Текстові записи для скорочення кількості зображень.

Розміри на кресленнях. Призначення габаритних розмірів.

Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. Нанесення розмірів за принципом незамкнутого ланцюга або довідкових розмірів. Види розмірних баз і випадки їх застосування.

Технічні вказівки на кресленнях. Поняття про систему основного отвору і основного валу. Граничні відхилення від геометричної форми і розташування поверхонь. Графічні позначення (знаки, вказівки, пояснювальні текстові вимоги до форми деталі).

Вказівки на кресленнях про покриття деталей. Позначення, що вказують в технічних вимогах на види покриття. Послідовність виконання ескізу деталей з натури.

# Тема 2. Складальні креслення. Схеми

Послідовність читання складальних креслень. Конструкторсько-технологічні особливості зображення з’єднань на складальних кресленнях. Відображення даних про додаткову обробку деталей у процесі складання виробу.

Етапи деталювання складальних креслень.

Поняття про структурні, функціональні, принципові та монтажні схеми.

# Тема 5. Читання креслень з професії

Правила виконання та читання креслень за даною професією:

- збірних одиниць кранового обладнання;

- опорних вузлів механічних передач; редукторів;

- креслень робочого інструменту, який використовується при ремонтах і технічному обслуговуванні вантажопідіймальних кранів.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Чорні метали. Кольорові метали та їх сплави | 1 |  |
|  | Обробка металів і сплавів | 1 |  |
|  | Електроізоляційні матеріали та пластмаси | 2 |  |
|  | Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали | 1 |  |
| Всього годин: | 5 |  |

Тема 1. Чорні метали. Кольорові метали та їх сплави

Чорні метали, що застосовуються у кранобудуванні.

Чавун. Способи одержання, види, властивості та галузь застосування. Флюси, їх вплив на якість чавуну. Марки чавуну.

Сталь. Її виробництво, сорти, класифікація, маркування. Вуглецеві та леговані сталі. Вплив легуючих елементів на якість сталі. Сталі з особливими властивостями. Маркування сталі за ДСТ.

Значення кольорових металів. Основні кольорові метали, їх застосування в кранобудуванні (мідь, алюміній, цинк, олово, нікель); властивості та застосування. Сплави кольорових металів: латунь, бронза, бабіти, силумін та ін.; галузь застосування, ДСТ.

Антифрикційні сплави на олов’яній та свинцевій основах. Припої легкоплавкі та тугоплавкі. Флюси. Застосування кольорових металів в кранобудуванні.

Тема 2. Обробка металів і сплавів

Поняття про види обробки металів і сплавів. Лиття, кування, штампування, прокатка, волочіння. Поняття про зварювання, паяння та лудіння, слюсарне та механічне переробки металів різанням, електротермічні методи обробка металів. Термічне обробка сталі: гартування, відпуск, відпал, нормалізація.

Хіміко-термічна обробка сталі: цементація, азотування, ціанування, алітування, хромування, обробка металів ультразвуком та холодом.

Тема 3. Електроізоляційні матеріали та пластмаси

Електроізоляційні матеріали, що застосовуються в кранобудуванні, їх класифікація. Електрична міцність ізоляторів. Вимоги до механічної міцності ізоляторів. Газоподібні та рідкі ізоляційні матеріали.

Волокнисті ізоляційні матеріали: фібра, картон, лакотканини, азбест, їх властивості та застосування.

Мінеральні та керамічні матеріали: фарфор, скло, слюда та інші, їх застосування. Натуральний та синтетичний каучук, вироби з нього.

Пластмаси. Їх види, склад, властивості та застосування в кранобудуванні.

Тема 4. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

Мастильні масла та консистентні мастила. Вимоги до мастила, визначення його якості. Властивості мастильних матеріалів. Зберігання мастила. Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 6 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Виробниче навчання на виробництві |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві | 1 |
|  | Стропальні роботи | 2 |
|  | Навчання керуванню кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 10 т | 3 |
|  | Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т і понад 100 т | 6 |
|  | Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т і понад 25 т | 3 |
|  | Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т і понад 100 т | 3 |
|  | Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, стаціонарними кранами вантажопідйомністю понад 15 т і понад 25 т | 6 |
|  | Навчання керуванню портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т | 6 |
|  | Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 25 т і понад 25 т | 3 |
|  | Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю 10 т до 25 т і понад 25 т | 3 |
|  | Навчання керуванню самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 25 т і понад 25 т | 6 |
|  | Навчання керуванню плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т і понад 10 т | 6 |
| Всього годин: | 48 |
| Виробнича практика |
|  | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 8 |
|  | Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» складністю 6-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 144 |
| Всього годин: | 152 |
| Разом: | 200 |

- Виробниче навчання в умовах виробництва

#### Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Знайомство з підприємством.

Загальні відомості про робочі місця, продукцію.

Вступний інструктаж з охорони праці.

Інструктаж з пожежної безпеки.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

#### Тема 2. Стропальні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно форми та маси вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та стальних канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги. Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси. Підготовка канатів, стропів, ланцюгів для обв'язки і стропування вантажів відповідно до маси вантажу з урахуванням кута нахилу і кількості гілок канатів або ланцюгів. Заходи безпеки при строповці вантажів. Порядок застосування траверс і захватів для труб, лісу, металу та інших вантажів. Дотримання схем стропування вантажів. Засвоєння виконання стропальних робіт при вантажі довгомірного прокату, листової сталі. Засвоєння навичок виконання стропальних робіт при навантаженні лісоматеріалів. Засвоєння навичок виконання стропальних робіт при навантаженні залізобетонних плит, перекриттів.

#### Тема 3. Навчання керуванню кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації кабельних кранів. Прийом та здача зміни Підготовка кабельних кранів до роботи.

Перевірка підкранової колії спеціальної конструкції. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання керуванню кабельними кранами без вантажу при переміщенні.

Навчання керуванню кабельними кранами при опусканні вантажу. Навчання керуванню кабельними кранами при підйомі вантажу.

Засвоєння навичок керування кабельними кранами при стропуванні. Засвоєння прийомів керування кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт при будівництві мостів, шлюзів та інших споруд. Засвоєння навичок.

Керування кабельних кранів при оснащенні грейферним обладнанням на складах піску і щебеню, лісових та вугільних складах.

Прийом та здача зміни. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

#### Тема 4. Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т і понад 100 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника.

Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

Засвоєння прийомів керування кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування, лісових (довжиною понад 3м до 6м) та інших аналогічних вантажів. а також при виконанні робіт по обслуговуванню виробничого процесу в доменних, сталеплавильних, феросплавних, прокатних і трубних цехах, спеціалізованих цехах по виробництву виливниць. при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, збиральних і допоміжних робіт. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 5. Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т і понад 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями козлового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, в тому числі двома і більше кранами, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт а також в колійному господарстві на відкритих майданчиках ланкоскладальних баз, навантажувальних майданчиках дистанцій колії, шпалопросочувальних заводах для навантаження, вивантаження і транспортування в межах майданчика різних матеріалів і перш за все матеріалів верхньої будови колії-рейок, скріплень, шпал. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 6. Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 100 т і понад 100 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями шлюзового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном, при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, в тому числі двома і більше кранами. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання складних робіт з установки плит і балок довжиною до 42 м і масою до 100 т автодорожніх і міських мостів, по установці кранів насуваються в робочий проліт по спеціальним балках. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 7. Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, стаціонарними кранами вантажопідйомністю понад 15 т і понад 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового самохідного самопідіймального, портально-стрілового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Звільнення стріли і підйом її до заданого кута нахилу. Відпрацювання умовних сигналів для роботи крана. Послідовність виконання операцій по опусканню і піднесенню крюковою обойми. Відпрацювання робочих операцій на крані в поєднанні з подачею і прийомом умовних сигналів. Ув'язка і стропування вантажів.

Підйом вантажу до заданої висоти. Зупинка і опускання вантажу в режимі двигуна із застосуванням гальм. Поворот стріли з піднятим вантажем. Зміна кута нахилу стріли з піднятим вантажем. Підйом вантажу одночасно з розворотом стріли. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні гакової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крану у заданому місці під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м) та інших аналогічних вантажів які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, в тому числі двома і більше кранами, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. можливість роботи на косогорах і в обмежених умовах, а також здатність забезпечити будівництво будівлі зі складною конфігурацією. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 8. Навчання керуванню портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями портально-стрілового крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні гакової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крана у заданому місці під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, в тому числі двома і більш кранами та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт в гідротехнічному будівництві при подачі баддями бетонної суміші з естакади в блоки споруди, укрупненої зборки та перевантажувальних робіт Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 9. Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 25 т і понад 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями гусеничного крана. Прийом та здача зміни Установка крана на місце роботи із застосуванням виносних опор.

Установка крана на нерівностях, на сипкому ґрунті, у котловану. Установка крана поблизу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В. Вантажопідйомність крана при різних вильотах із застосуванням виносних опор і без них. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання всіх видів робіт, при монтажі промислових і цивільних будинків, різного великовагового обладнання і спеціальних споруд, а також на вантажно-розвантажувальних роботах. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 10. Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю 10 т до 25 т і понад 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями пневмоколісного крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. Дотримання вимог безпеки при роботі крана у котловану або траншеї, поблизу лінії електропередачі (ближче 30 м) з нарядом-допуском, під контактними проводами.

Підготовка крана до роботи. Установка крана на місце роботи із застосуванням виносних опор.

Установка крана на нерівностях, на сипкому ґрунті, у котловану. Установка крана поблизу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В. Вантажопідйомність крана при різних вильотах із застосуванням виносних опор і без них.

Підйом і переміщення вантажів. Управління механізмами крана для підйому і переміщення вантажів. Опускання і підйом вантажного гака за умовними сигналами. Керування автомобільним краном і устаткуванням крана при підйомі і переміщенні штучних і сипучих вантажів. Стропування, підйом і переміщення пакетованих та інших вантажів. Дотримання вимог виробничих інструкцій, інструкцій з експлуатації кранів, проектів виконання робіт, схем стропування та складування вантажів кранами. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 11. Навчання керуванню самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 25 т і понад 25 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями самохідного залізничного крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів: пересування крана, зміну вильоту стріли, поворот стріли, а також підйом і опускання вантажу. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника.

Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном, при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт по збірці металевих залізничних мостів, вантажно-розвантажувальних робіт на заводських територіях, складах, будівництві та монтажі різних конструкцій і устаткування.

пересування крана, зміну вильоту стріли, поворот стріли, а також підйом і опускання вантажу Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

#### Тема 12. Навчання керуванню плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т і понад 10 т

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення з конструктивними особливостями плавучого крана. Прийом та здача зміни Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана. Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, зупинки крана у заданому місці.

Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном, оснащеним різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт. Плавучі крани, призначені для монтажних робіт, використовують при зведенні гідротехнічних споруд, для роботи на суднобудівних і судноремонтних заводах. Зазвичай такі крани мають великою вантажопідйомністю: Плавучі крани призначені для робіт, вироблюваних на плаву.

Для масових перевантажувальних робіт використовують крани (зазвичай несамохідні) вантажопідйомністю до 25 т з вильотом до 35 м; для перевантаження судів-важкоатлетів, а також для виробництва будівельно-монтажних, суднобудівельних і аварійно-рятувальних робіт – поворотні крани вантажопідйомністю до 350 т (зазвичай самохідні) з вильотом до 60 м [3]. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крана і кранового обладнання.

- Виробнича практика

#### Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охороні праці підприємства).

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з організацією планування праці і контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці машиніста крана (кранівника) 5-го розряду.

#### Тема 2. Самостійне виконання робіт «Машиніст крана (кранівник)» 6-го розряду

За час виробничої практики Учень, слухач самостійно виконує роботи «Машиніст крана (кранівник)» 5-го розряду у відповідності з кваліфікаційною характеристикою.

Роботи виконуються на основі нормативних документів з використанням новітніх технологій; найбільш ефективного використання робочого часу; економних витрат матеріалів, електроенергії тощо.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 6 розряд (підвищення кваліфікації)

Знає, розуміє:

- Будову кранів і механізмів, які обслуговуються.

- Кінематичні та електричні схеми механізмів кранів, які обслуговуються.

- Технологічний процес на виробничій ділянці, що обслуговується.

- Електротехніку та слюсарну справу.

- Інформаційні технології.

- Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

- Основи слюсарної справи.

- Основи електротехніки.

- Слюсарно-збиральні роботи.

- Електрообладнання та механообладнання вантажопідіймальних кранів.

- Прилади і пристрої безпеки.

- Систему вмикання двигунів та контролерів.

- Правила виконання стропувальних робіт.

- Класифікацію вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

- Граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів.

- Правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів.

- Способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом.

- Порядок завантаження стелажів продукцією згідно із установленою номенклатурою і спеціалізацією.

- Технологічний процес внутрішньо складської переробки вантажів.

- Правила укладання і зберігання вантажів на стелажах.

- Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу.

- Призначення, будову кранових колій.

- Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників.

- Призначення, будову кранів, які обслуговуються.

- Принцип роботи кранів, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів, які обслуговуються.

- Правила керування кранами, які обслуговуються.

- Правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат.

- Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів.

- Основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів.

- Конструкцій, складальних елементів будівель і споруд.

- Визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом.

- Технічні умови та вимоги, які пред'являються під час завантаження стелажів; розташування виробничих дільниць, що обслуговуються.

- Будову та кінематичні схеми механізмів кранів, що обслуговуються.

- Технологічний процес монтажу технологічного устаткування.

- Технологічний процес стапельного і секційного збирання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин.

- Технологічний процес механізмів, конструкцій, складальних елементів будівель та споруд.

- Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.

Вміє:

- Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

- Дотримуватись норм технологічного процесу.

- Не допускати браку в роботі.

- Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

- Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

- Керувати мостовими вантажопідйомністю понад 100 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів; вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов’язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності.

- Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю понад 100 т під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 100 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів; вантажів, які потребують підвищеної обережності.

- Керувати шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 100 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов’язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження та транспортування лісових (довжиною понад 3 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності.

- Керувати баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування, пов’язаних з ним конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, деталей машин, механізмів та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю понад 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання усіх видів робіт.

- Керувати плавучими кранами вантажопідйомністю понад 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання усіх видів робіт.

- Керувати гусеничними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт).

- Керувати пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт).

- Керувати самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт).

- Керувати пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт).

- Керувати гусеничними кранами вантажопідйомністю понад 10, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

- Керувати самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Професія: 8333 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 6 розряд (підвищення кваліфікації)

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання: |  |  |  |
| 1. | Верстак слюсарний одномісний з регульованими по висоті лещатами | 30 |  |  |
| 2. | Верстат свердлувальний |  | 2 |  |
| 3. | Верстат заточувальний |  | 1 |  |
| 4. | Ножиці важільні |  | 3 |  |
| 5. | Плита розмічальна | 30 |  |  |
| 6. | Зйомник для підшипників |  | 3 |  |
|  | Інструмент: |  |  |  |
| 1. | Лінійка металева вимірювальна | 30 |  |  |
| 2. | Штангенциркуль | 30 |  |  |
| 3. | Кутомір | 30 |  |  |
| 4. | Косинець прямокутний 90о | 30 |  |  |
| 5. | Циркуль | 30 |  |  |
| 6. | Скоба | 30 |  |  |
| 7. | Зубило | 30 |  |  |
| 8. | Крейцмейсель | 30 |  |  |
| 9. | Канавочник | 15 |  |  |
| 10. | Пробійник | 15 |  |  |
| 11. | Молоток слюсарний | 30 |  |  |
| 12. | Кернер | 30 |  |  |
| 13. | Напилок | 30 |  |  |
| 14. | Надфіль | 30 |  |  |
| 15. | Гайкові ключі (комплект) | 30 |  |  |
| 16. | Плоскогубці | 30 |  |  |
| 17. | Круглогубці | 30 |  |  |
| 18. | Свердла, зенкери (комплект) | 10 |  |  |
| 19. | Мітчики слюсарні (комплект) | 20 |  |  |
| 20. | Воротки для інструментів | 20 |  |  |
| 21. | Плашки | 20 |  |  |
| 22. | Плашкотримачі | 20 |  |  |
| 23. | Викрутки слюсарно-монтажні | 30 |  |  |
| 24. | Струбцини | 10 |  |  |
| 25. | Захвати | 10 |  |  |
| 26. | Труборіз |  | 2 |  |
| 27. | Шабери | 30 |  |  |
| 28. | Ножівки по металу | 30 |  |  |
| 29. | Електромонтажні кліщі | 30 |  |  |
| 30. | Універсальні кліщі | 30 |  |  |
| 31. | Набір для монтажу електричних машин | 30 |  |  |
|  | Прилади і пристрої: |  |  |  |
| 1. | Лещата | 30 |  |  |
| 2. | Паяльники | 30 |  |  |

Зміст

| № з/п | Назва документу |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальні положення |  |
| 2. | Державний стандарт з професії «Машиніст крана (кранівник)» на 2 розряд |  |
| 3. | Державний стандарт з професії «Машиніст крана (кранівник)» на 3 розряд |  |
| 4. | Державний стандарт з професії «Машиніст крана (кранівник)» на 4 розряд |  |
| 5. | Державний стандарт з професії «Машиніст крана (кранівник)» на 5 розряд |  |
| 6. | Державний стандарт з професії «Машиніст крана (кранівник)» на 6 розряд |  |
| 7. | Список рекомендованої літератури |  |