# Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8311.Н.52.21 - 2016

# Професія: Машиніст мотовоза

# Код: 8311

# Кваліфікація: 	машиніст мотовоза 4, 5, 6-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 29.12. 2016  № 1688

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8311.Н.52.21 - 2016

# Професія: Машиніст мотовоза

# Код: 8311

# Кваліфікація: 	машиніст мотовоза 4, 5, 6-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Машиніст мотовоза 4, 5, 6-го розряду розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії  їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від  23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При складанні робочих планів з інтегрованих професій необхідно врахувати наступне: предмети загальнопрофесійної підготовки   вносяться в робочий навчальний план тільки за базовою професією. Якщо в наступних рівнях кваліфікації передбачено години на вивчення додаткового матеріалу, то вони також вносяться до робочого навчального плану з відповідним коригуванням навчальних програм; з метою запобігання дублювання змісту навчання слід вилучити з типових навчальних планів відповідну кількість годин, а з типових програм - відповідний обсяг матеріалу; резерв часу за призначенням слід використовувати тільки один раз, в інших випадках в разі потреби слід перерозподілити  години між предметами професійно-теоретичної підготовки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

При зарахуванні на навчання за програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації слухач повинен мати кваліфікацію за технологічно суміжною професією, пов’язаною з експлуатацією та обслуговування рухомого складу.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Машиніст мотовоза» (Випуск № 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», Розділ № 3 «Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом (Міністерства інфраструктури України) від 16.05.16 № 181), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент –20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику   професійно-технічного навчального закладу,  який  успішно  пройшов кваліфікаційну атестацію,    присвоюється     освітньо-кваліфікаційний     рівень «кваліфікований  робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс  професійно-технічного  навчання  і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється  освітньо-кваліфікаційний     рівень «кваліфікований  робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається свідоцтво державного зразка про присвоєння  (підвищення)  робітничої  кваліфікації.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та яким за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8311.Н.52.21 - 2016

# Професія: Машиніст мотовоза

# Код: 8311

# Кваліфікація: 	машиніст мотовоза 4-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    8311 Машиніст мотовоза

2. Кваліфікація: машиніст мотовоза 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову й правила експлуатацiї мотовоза;

причини несправностей у роботi механiзмiв мотовоза, засоби  запобiгання та усунення їх;

характеристики та властивостi пальномастальних матерiалiв та вимоги до них;

призначення i будову контрольно-вимiрювальних приладiв;

правила, види, строки технiчного огляду, ремонту та оглядання вузлiв, колiсних пар мотовоза та його кранового обладнання;

правила й способи виконання вантажно-розвантажувальних робiт;

правила перевезення людей i вантажiв на мотовозi;

основи електротехнiки, механiки й гiдравлiки.

правила технічної експлуатації залізниць України;

інструкції з сигналізації на залізницях України;

інструкцію з руху поїздів i маневрової роботи на залізницях України;

діючи інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалiзницi;

основи трудового законодавства;

положення про робочий час i час відпочинку працівників залізничного транспорту;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

нормативно-правова акти з охорони праці;

виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Повинен уміти:

керувати та обслуговувати мотовози, що працює на залiзницях вузької колiї;

керувати мотовозом, який не обладнаний пiдйомним краном або iншими спецiальними пристроями, що працює на залiзницях широкої колiї;

виконувати вантажно-розвантажувальнi роботи, перевозить робiтникiв та транспортувати матеріали;

виконувати маневровi роботи на станцiях, дiлянкозбиральних базах, пересування колiйних машин, постачання електродвигунiв робочих органiв колiйних машин;

утримувати в справному станi дизель, електрообладнання, гальмову систему, системи живлення i змащування, сигнальнi прилади та ходовi частини мотовоза, його пiдйомне обладнання i газорозподiльний механiзм пiд час обслуговування газобалонного i газогенераторного мотовозів;

здійснювати нагляд за показаннями контрольно-вимiрювальних приладiв, контролювати дотримання правильного навантаження i крiплення вантажу на причепних платформах;

змащувати частини механiзмiв, що труться, та заправляти дизель паливних бакiв.

брати участь у планово-запобiжному ремонтi мотовоза.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти на основі інтегрованої професії

Повна  загальна середня освіта. Освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за технологічно-сумiжною  професiєю 3 розряду.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або підготовка на виробництві,  освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за технологічно  сумiжною професiєю 3 розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або підготовка на виробництві,  освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Машиніст мотовоза  4-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

КВЕД-2010, секція - Н, клас - 52.21.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 550 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 48 | 8 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 10 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 10 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 10 | 8 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 10 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 288 | 6 |
| 2.1 | Будова та ремонт мотовоза | 46 |  |
| 2.2 | Управління та технічне обслуговування мотовоза | 24 |  |
| 2.3 | Технологія вантажних робіт | 24 |  |
| 2.4 | Електротехніка та основи промислової електроніки | 18 | 4 |
| 2.5 | Основи теоретичної механіки | 14 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 90 |  |
| 2.7 | Автоматичні гальма | 34 | 2 |
| 2.8 | Технічне креслення | 8 |  |
| 2.9 | Охорона паці | 30 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 202 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання на підприємстві | 42 |  |
| 3.2. | Виробнича практика на підприємстві | 160 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 546 | 17 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією Машиніст мотовоза

Кваліфікація: 4 розряд

Кабінети:

- Будови та ремонту мотовоза

- Автоматичних гальм

- ПТЕ і інструкцій

- Електротехніки

- Охорони праці

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології»   вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

  - Загальнопрофесійна підготовка

1.1. Типова навчальна програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Наука економіка. Економіка та її роль у суспільному житті. Основні моделі сучасної економіки | 2 |  |
| 2 | Форми суспільного господарювання. Структура та механізм функціонування ринкової економіки | 1 |  |
| 3 | Економічні відносини власності. Підприємництво у ринкових відносинах | 1 |  |
| 4 | Менеджмент на залізничному транспорті | 1 |  |
| 5 | Маркетинг на залізничному транспорті | 1 |  |
| 6 | Макроекономіка. Створення суспільного продукту | 1 |  |
| 7 | Податкова система та податкова політика | 1 |  |
| 8 | Кредитна і банківська система | 1 |  |
| 9 | Міжнародна система світового господарства | 1 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Наука економіка. Економіка та її роль у суспільному житті.

Основні моделі сучасної економіки

Предмет економічної науки. Економічна теорія та її значення в дослідженні соціально-економічних процесів. Основні етапи ставлення та розвитку економічної науки.

Економіка та її роль у суспільному житті. Виробництво і споживання. Фактори виробництва. Обмеженість виробничих ресурсів та проблема вибору. Економічні потреби та їх класифікація.

Основні моделі сучасної економіки. Командно-адміністративна економіка, її основні риси та протиставлення. Ринкова економіка та економіка змішаного типу. Соціальна ринкова економіка.

Тема 2. Форми суспільного господарювання. Структура та механізм функціонування ринкової економіки

Форми суспільного господарювання. Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Гроші. Виникнення та суттєвість грошей. Їх функція. Види сучасних грошей. Інфляція, її сутність, види, причини, наслідки.

Ринок як форма існування товарного хазяйства. Сутність ринку, його роль, основні види ринку. Ринкове саморегулювання, його функції. Економічна роль господарства у ринкових відносинах.

Тема 3. Економічні відносини власності. Підприємництво у ринкових відносинах

Власність та її економічна суть. Типи, форми та види власності. Приватизація. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки. Види діяльності підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Основні та зворотні фонди у шляховому хазяйстві. Форми і системи оплати праці у шляховому хазяйстві.

Тема 4. Менеджмент на залізничному транспорті

Сутність, принципи і функції керування. Формування організаційної структури керування та підготовка менеджера. Психологічна характеристика менеджера.

Тема 5. Маркетинг на залізничному транспорті

Маркетинг у діяльності підприємства. Сутність, принципи маркетингу, його види. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

Тема 6. Макроекономіка. Створення суспільного продукту

Фактори зростання ВНП. Національний прибуток, його розділи, перерозподіл, обмін та споживання. Національний добробут, його склад.

Тема 7. Податкова система та податкова політика

Податкова система та податкова політика держави. Класифікація податків. Фіскальна та регулююча функція податків. Закон України  «Про оподаткування прибутків підприємств і організацій».

Тема 8. Кредитна і банківська система

Кредитна і банківська система. Кредитна система та її роль у суспільному виробництві. Банки, їх сутність, види і функції. Державний бюджет. Дефіцит бюджету та його фінансування.

Тема 9. Міжнародна система світового господарства

Сучасна світова система господарства. Міжнародні фінансово-кредитні організації. Основні тенденції економічного розвитку країн Західної Європи. Проблеми входження України в світові господарські зв’язки. Міжнародна вагонна система.

1.2. Типова навчальна програма з предмету

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правово-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури | 1 |  |
| 2 | Конституційні основи України | 1 |  |
| 3 | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4 | Господарство і право | 1 |  |
| 5 | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 1 |  |
| 6 | Праця, закон і ми | 1 |  |
| 7 | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 1 |  |
| 8 | Злочин і покарання | 1 |  |
| 9 | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
| 10 | Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки | 1 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Правово-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури

Право у житті кожного із нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична сторона права. Правомірна поведінка і правопорушення.

## Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державний символ України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і організацій.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Тема 9. Правова охорона  природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулювання системи «природа - людина - суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр земля та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Тема 10. Подружжя, батьки, діти – їх права і обов’язки

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї. порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Особисті та майнові правовідносини між батьками та дітьми. Права та обов’язки батьків та дітей.

1.3. Типова навчальна програма з предмету

«Інформаційні технології»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 2 | 1 |
| 3 | Програмне забезпечення комп’ютера | 4 | 4 |
| 4 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 3 | 3 |
| Всього годин: | 10 | 8 |

Тема 1. Вступ

Інформація та інформаційні процеси.

Тема 2.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно-обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Ієрархічність систем управління  виробництвом.

Контроль, регулювання, сигналізація  та блокування.  САР – системи автоматичного регулювання: склад, типи систем. Основним пристроєм САР є регулятор. Мета  САР.

Визначення,  принцип  та функції   автоматизованих систем:

АСУП – автоматизована система управління підприємством;

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом;

САПР – система автоматичного проектування;

АТСС – автоматизована транспортно-складська система.

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Лабораторно-практична робота

Принцип побудови принципових схем САР.

- Робота з програмою  MS VISIO.

Тема 3. Програмне забезпечення комп’ютера

Прикладне програмне забезпечення комп’ютера та його використання для вирішення задач. Основні етапи  вирішення задач на комп’ютері. Використання графічних редакторів для складання  технічних креслень.

Типи даних при роботі з електронними таблицям MSExcel:  числові, символьні, формули,  число  і дата.

Використання логічних функцій та функції  РАНГ. Ділова графіка. Підтримка баз даних: сортування  та  фільтрація.

Копіювання. Переміщення й автозаповнення даних. Абсолютні, відносні  та мішані посилання на клітинки та діапазони  клітинок.

Лабораторно-практичні роботи

- Розробка  плану бригади та розрахунок зарплати  та норм виробітки. Створення звіту «Успішність групи».

- Робота з програмою СУБД MSAccess. Об’єкти бази даних: таблиці, запити, форми, звітів. Сортування, пошук та фільтрація даних.  Створення таблиць,  форм запитів на вибірку в режимі Конструктора. Призначення звітів.

- Створення бази даних в середовищі СУБД «Автоматизована система - рух залізничного транспорту». Робота з об’єктами  бази даних.

- Створення інформаційної  картотеки. Створення запитів  і звітів за допомогою  майстра та в режимі конструктора.

Тема 4. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про  мікропроцесори, контролери та логічні  схеми. Мікропроцесори на виробництві. Вхідні  і вихідні данні в системах АСУ.  Датчики їх призначення в системах автоматики. Вимоги к датчикам. Класифікація. Будова та робота  термопари при вимірюванні  неелектричних величин. Обернений зв’язок.

Призначення та основні функції  бортових комп’ютерів на залізничному транспорті.

Ознайомлення з новими комп’ютерними програмами, що використовуються при управлінні та експлуатації залізниць.

Перспективи розвитку засобів автоматизації залізниці з використанням комп’ютерно-інформаційних технологій.

Комп’ютерні мережі: локальні, регіональні та глобальні. Протокол. Провайдер. Адресація в Інтернет.  Основні послуги Інтернет. Електронна пошта.    Робота з електронною  поштою через веб – інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання   та пере направлення повідомлень.  Додавання графічних файлів. Етикет електронного листування.

Лабораторно-практичні роботи (3 години)

- Мікропроцесори на виробництві.

- Реєстрація на освітніх сайтах.

- Пошук інформації в Інтернеті.

1.4. Типова навчальна програма з предмету

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху. | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів. | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України „Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України „Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”. „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Автомагістралі та автобани, їх основні ознаки.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісним дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення та термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих під час  ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху. Поняття та види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

- Професійно-теоретична підготовка

2.1. Типова навчальна програма з предмету

«Будова та ремонт мотовоза»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Класифікація мотовозів | 2 |  |
| 3 | Двигуни внутрішнього згорання | 5 |  |
| 4 | Системи двигунів внутрішнього згорання | 5 |  |
| 5 | Передачі потужності | 2 |  |
| 6 | Екіпажна частина, кузов та допоміжне обладнання мотовозів | 10 |  |
| 7 | Електричне обладнання мотовозів | 9 |  |
| 8 | Електричні схеми мотовозів | 3 |  |
| 9 | Системи технічного обслуговування та ремонту мотовозів | 2 |  |
| 10 | Ремонт механічного обладнання мотовозів | 4 |  |
| 11 | Ремонт електричного обладнання мотовозів | 3 |  |
| Всього годин: | 46 |  |

Тема 1. Вступ

Інструктаж з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Мета предмета. Освітньо-кваліфікаційна  характеристика машиніст мотовоза 4-го розряду.

Тема 2. Класифікація мотовозів

Загальні характеристики мотовозів. Будова дрезин. Розташування обладнання на мотовозі. Поділ мотовозів за призначенням. Механічне, електричне та пневматичне обладнання мотовозів.

Тема 3. Двигуни внутрішнього згорання

Загальні поняття про дизель двигун внутрішнього згорання. Основні  механізми та системи двигуна внутрішнього згорання. Робочі цикли двигуна внутрішнього згорання. Принцип роботи ДВЗ. Процес згорання палива. Робочий процес ДВЗ.

Силові  установки мотовозів. Будова дизеля. Картер. Блок циліндрів. Шатунно-поршнева група. Шатун. Поршень. Колінчатий вал. Клапани.

Тема 4. Системи двигунів

Системи живлення автомобільних двигунів. Будова та принцип дії карбюраторів. Особливості паливної, масляної та повітряної системи автомобільних двигунів. Водяна система. Будова та принцип дії водяної системи.

Паливна система. Будова та принцип дії паливної системи. Призначення та будова паливного насоса. Фільтр тонкого та грубої очистки палива. Будова та принцип дії паливного насосу високого тиску. Форсунка двигуна. Регулятор частоти обертів. Повітряна система. Будова та принцип дії повітряної системи. Турбокомпресор. Фільтра.

Масляна система. Будова та принцип дії масляної системи. Будова та принцип дії масляного насоса. Масляний бак. Масляні фільтра.

Тема 5. Передачі потужності

Призначення передачі потужності. Механічна передача її призначення, будова та принцип дії. Муфта зчеплення. Будова та принцип дії коробки зміни передач і реверсу. Будова карданних передач.

Гідравлічна та гідромеханічна передача  призначення, будова і принцип дії. Гідротрансформатор. Гідромуфта.

Тема 6. Екіпажна частина, кузов та допоміжного обладнання мотовозів

Будова рами мотовозів. Будова ресорної підвіски. Будова букси.

Поглинаючий апарат. Будова колісної пари. Формування колісних пар. Автозчепний пристрій його будова та принцип дії. Кузов мотовозів. Будова кабіни. Будова  капота.

Тема 7. Електричне обладнання мотовозів

Загальне свідчення про електрообладнання мотовозів. Принцип та будова акумуляторної батареї. Електричні машини. Будова стартера та принцип дії. Будова та принцип дії електродвигуна та генератора. Розташування електричних машин на мотовозі.

Електричні апарати. Розташування електричних апаратів. Будова та принцип дії контакторів, реле пуску стартера, реле-регулятор, реле зворотного струму, регулятор напруги. Магнітні пускачі. Контрольно-вимірювальні прилади. Амперметр, Вольтметр.

Запобіжні апарати. Запобіжники.

Тема 8. Електричні схеми мотовозів

Загальні поняття про електричні схеми. Зображення електричних машин та апаратів на електричних схемах. Електричні схеми мотовозів.

Тема 9. Системи технічного обслуговування та ремонту мотовозів

Системи технічного обслуговування  мотовозів ТО1, ТО2, ТО3.

Системи ремонту мотовозів ТР-1, ТР-2, ТР-3.

Тема 10. Ремонт механічного обладнання мотовозів

Дизель. Несправності дизеля. Несправності та ремонт поршневої групи, кривошипно-шатуного механізму.

Несправності паливної, водяної, повітряної, масляної систем їх ремонт.

Несправності та ремонт елементів гідравлічної, механічної та гідромеханічної передачі.

Несправності та ремонт екіпажної частини, ресорного підвішування, колісних пар, автозчепного пристрою, кузова  мотовозів.

Тема 11. Ремонт електричного обладнання мотовозів

Несправності і ремонт електричних машин та апаратів. Ремонт генератора, стартера, електродвигунів. Ремонт контакторів, реле, регулятор напруги. Ремонт контрольно-вимірювальних приладів.

2.2. Типова навчальна програма з предмету

«Управління та технічне обслуговування мотовозом»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Колійне господарство | 1 |  |
| 2 | Технічне обслуговування екіпажної частини | 3 |  |
| 3 | Обслуговування дизеля та систем | 3 |  |
| 4 | Обслуговування електричного обладнання | 3 |  |
| 5 | Основи тяги. Управління мотовозом | 11 |  |
| 6 | Особливості експлуатації мотовоза у зимовий період | 1 |  |
| 7 | Класифікація транспортних подій | 2 |  |
| Всього годин: | 24 |  |

Тема 1. Колійне господарство

Загальна характеристика та мета вивчення предмета.

Структура колійного господарства. Основні нормативні документи з технічного обслуговування мотовозів.

Приймання та здавання мотовоза.

Екіпіровка мотовоза. Обсяг та правила виконання екіпіровки.

Тема 2. Технічне обслуговування екіпажної частини

Умови роботи екіпажної частини, можливі пошкодження. Огляд, обмір та контроль колісних пар.

Букси: умови роботи, можливі неполадки та пошкодження, причини пошкоджень та їх попередження.

Огляд та перевірка автозчепних пристроїв. Огляд пісочної системи, перевірка подавання піску під колісні пари дрезини.

Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Тема 3. Обслуговування дизеля та систем

Умови роботи дизеля. Контроль стану дизелю та в процесі експлуатації на холостому ходу і різних режимах навантаження. Методи виявлення неполадок вузлів. Відключення пошкоджених циліндрів.

Паливна, водяна повітряна та масляна система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження паливної апаратури.

Промивання фільтрів тонкої очистки палива та перехід на аварійне живлення дизеля.

Вимоги правил охорони праці при виконанні робіт.

Тема 4. Обслуговування електричного обладнання

Умови роботи електричного обладнання, аналіз пошкоджень, їх причин та наслідків.

Догляд, обслуговування та контроль стану допоміжних електричних машин. Можливі неполадки, їх ознаки та дії при псуванні допоміжних електромашин.

Огляд акумуляторних батарей (АБ). Можливі неполадки АБ, їх причини, наслідки та ознаки. Методи виявлення пошкоджень, відключення несправного елемента.

Догляд за електричними апаратами. Можливі несправності, їх причини та ознаки. Огляд апаратів при прийманні мотовоза.

Характерні несправності електричних кіл, їх види, причини та наслідки.

Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Тема 5. Основи тяги. Управління мотовоза

Сили, які діють на поїзд. Сила тяги її утворення, реалізація та обмеження стосовно зчеплення коліс з рейками, потужності та комутації.  Сили опору – основні і додаткові.

Обов’язки бригади при прийманні. Екіпіровка,  виїзд із депо та проїзд КП. Під’їзд до станції.

Відправлення поїзда зі станції, розгін, ведення дільницею з різним профілем, прослідування станцій. Контроль за станом  і  роботою обладнання на шляху прямування. Дії бригади при вимушеній зупинці на перегоні.

Користування радіостанцією. Режим і регламент переговорів. Перевірка радіостанції.

Тема 6. Особливості експлуатації мотовоза у зимовий період

Вплив зимових умов на роботу обладнання та вузлів дрезини. Підготовка мотовоза до роботи в зимовий період. Терміни та об’єм робіт.

Експлуатація системи охолодження у зимовий період.

Тема 7. Класифікація транспортних подій

Види транспортних подій у роботі локомотивів та локомотивних бригад. Вплив транспортних подій на безпеку руху поїздів.

Тема вивчається відповідно до Положення про класифікацію транспортних подій на залізницях України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 12 січня 2012 року №12.

2.3. Типова навчальна програма з предмету

«Технологія вантажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вантажозахоплювальні пристрої і тара | 10 | 2 |
| 2 | Вантажно-розвантажульвані роботи | 10 |  |
| 3 | Правила перевезень вантажів та пасажирів | 4 |  |
| Всього годин | 24 | 2 |

Тема 1. Вантажозахоплювальні пристрої і тара

Призначення і класифікація знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Загальні відомості про виробництво знімних вантажозахоплювальних пристроїв (ЗВЗП). Перелік нормативних документів, дотримання яких обов'язкове під час виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» до знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Технічні умови підприємства на виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, ліцензія на право виготовлення.

Канати, вимоги до них. Типи канатів, їх будова, класифікація, призначення, застосування. Державні стандарти і технічні умови на їх виготовлення.

Вимоги «Правил» до сталевих канатів, що використовуються як вантажні, стрілові, тягові та стропи. Сталеві канати одинарного (спіральні), подвійного (кабельтові) і потрійного зсукання, області їх застосування.

Сталеві канати круглі та плоскі, їх конструктивні особливості та сфера застосування.

Форми поперечного перерізу  канатів. Круглосталкові канати з точковим і лінійним дотиком дротів.

Фасонносталкові сталеві канати (тригранносталкові, овальносталкові, плоскосталкові). Особливості та сфера їх застосування.

Умовні позначення сталевих канатів за характером зсукання і напрямком зсукання жмутів. Канати лівого і правого зсукання. Канати звичайного зсукання і нерозкручувані. Обв'язування кінця розкручуваного каната. Нерозкручувані канати, що використовуються для виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв – шестисталкові лівого хрестового зсукання.

Хрестове, однобічне і комбіноване зсукання канатів.

Механічні властивості і призначення сталевих канатів різних марок.

Осердя для сталевих канатів: органічні та металеві. Сфера застосування канатів із сталевим осердям.

Канати закритої конструкції: перерізи дротів для їх виготовлення, особливості будови поперечного перерізу, чергування фасонних дротів у внутрішньому і зовнішньому шарі; сфера застосування.

Канати підіймальні. Діаметр, кількість жмутів, маса, розривне зусилля канатів, коефіцієнт запасу міцності, крок звиву. Норми бракування сталевих канатів згідно Правил. Короткий зміст паспорту (сертифікату) на сталевий канат.

Ланцюги, та інші гнучкі елементи знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Будова, конструктивні особливості, сфера застосування, вимоги до них.

Види поставок (в бухтах, на барабанах тощо) гнучких елементів організаціям-споживачам. Способи консервації і правила зберігання гнучких елементів на складах.

Загальні відомості про ознаки непридатності гнучких елементів для використання у вантажозахоплювальних пристроях.

Особливості поводження з канатами, ланцюгами, стрічками та іншими елементами.

Призначення та конструктивні особливості знімних вантажозахоплювальних пристроїв (з урахуванням умов виробництва замовників кадрів).

Принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв та норми їх бракування.

Навісні ланки, їх характеристика.

Рознімні ланки, їх конструктивні особливості, умовні позначення і вимоги до них.

Трикутні, овальні та інші навісні ланки: можливість застосування і технічні характеристики.

Деталі кінцевих кріплень гнучких елементів знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Коуші, їх призначення, різновиди, вимоги до них.

Втулки для кріплення кінців канатів, вимоги до них.

Затискачі для сталевих та інших канатів, їх характеристика. Клинові втулки і клини, їх конструктивні особливості, вимоги до них.

Конусні затискачі, скоби та інші пристрої кріплення і з’єднання кінців канатів та інших гнучких елементів знімних ВЗП; їх переваги та недоліки, можливості застосування в різних областях господарства, технічні вимоги до них.

Вимоги «Правил» до способів кріплення кінців канатів.

Допоміжні пристрої для зручності та прискорення стропування вантажів: гаки, карабіни, коромисла, кільця, скоби, струбцини, штирі та інші; правила користування ними.

Стропи, їх типи. Зміст паспортів на стропи. Конструктивні особливості стропів із сталевих, рослинних і синтетичних канатів, а також стропів ланцюгових вантажопідйомністю до 5 т. Застосування і контроль якості стропів. Проектування, збирання та виготовлення стропів. Види стропів, що застосовуються на підприємствах замовників кадрів. Застосування універсальних стропів. Будова і застосування багато гілкових стропів. Кріплення кінців  канатних стропів. Маркування стропів. Випробування канатних та ланцюгових стропів.

Траверси. Конструктивні особливості траверс для переміщення плоских, об’ємних, одиничних і пакетованих простих вантажів, масою до 5 т. Вимоги до маркування траверси. Випробування траверс. Вимого охорони праці до виготовлення, використання та зберігання траверс.

Захвати: автоматичні, напівавтоматичні, з дистанційним керуванням, фрикційні, кліщові, ексцентрикові, різьбові та інші.

Тара  для  дрібноштучних,  рідких, сипучих  та  газоподібних  вантажів.   Застосування і особливості конструкції тари на підприємствах замовників кадрів. Маркування та вимоги охорони праці до тари. Тара загального призначення. Тара для зберігання та транспортування вантажу в залежності від його класифікації. Завантажувальна тара, яка застосовується на підприємствах замовників кадрів. Застосування м’якої, напівжорсткої та жорсткої виробничої тари. Тара та допоміжні прилади: ящик для розчину; бункер для бетону; контейнери для цегли, азбестоцементного шиферу  і т.п. Маніпуляційні знаки на тарі.

Можливі несправності і правила бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари з урахуванням сучасних вимог охорони праці.

Лабороторно-практичне заняття (2 години)

Брокування вантажозахоплювальних пристроїв.

Тема 2.  Вантажно-розвантажульвані роботи

Класифікація і характеристика вантажів (для даного виробництва) за формою, масою, агрегатним станом, габаритами.

Визначення маси вантажів за документацією, списком мас вантажів, за маркуванням, товарно-транспортними документами, об’ємом. Ознайомлення із схемами стропування вантажів: прості вироби, деталі лісові (довжиною до 3м) та інші аналогічні вантажі масою до 5 т. Вибір знімних вантажозахоплювальних пристроїв з урахуванням маси та габаритів вантажів. Вплив кута нахилу між гілками строп на силу їх натягу. Визначення центру важкості вантажу.

Розгляд графічних зображень способів стропування вантажів: зачіплюванням гаком за петлю, обв’язуванням на «мертву» петлю, обхватом, подвійним обхватом та ін.

Підйом, переміщення та опускання вантажів; особиста безпека під час виконання цих операцій. Види сигналізації між машиністом крану і стропальником.

Правила стропування, підіймання, переміщення, складування малогабаритних вантажів. Вимоги до площадок, висоти штабелів, ширини проходів та проїздів, норми складування вантажів різних типів.

Особливості виконання робіт в зоні ЛЕП, при підніманні одного вантажу двома кранами одночасно, кантуванні  вантажів,особливих випадках підтягування вантажів;при підйомі вантажів, на які не розроблена схема стропування або маса вантажів невідома. Вивчення технологічних карт по безпечним умовам експлуатації кранів.

Тема 3. Правила перевезень вантажів та пасажирів

Правила перевезень вантажів. Порядок розміщення вантажів на рухомому складі. Порядок закріплення вантажів на рухомому складі.

Правила перевезень пасажирів.

2.4. Типова навчальна програма з предмету

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1. | Основні властивості і закони постійного струму | 6 | 3 |
| 2. | Електромагнетизм та електромагнітна індукція | 1 |  |
| 3. | Хімічні джерела струму. Акумулятори | 1 |  |
| 4. | Електричні машини постійного струму | 2 |  |
| 5. | Основні властивості і закони змінного струму | 3 | 1 |
| 6. | Трансформатори і дроселі | 1 |  |
| 7. | Генератори та електродвигуни змінного струму | 2 |  |
| 8 | Напівпровідникові прилади та електричні вимірювання | 2 |  |
| Всього годин | 18 | 4 |

Тема 1. Основні властивості і закони постійного струму

Значення електричної енергії для розвитку народного господарства і, зокрема, залізничного транспорту України.

Відомості про будову речовини і електричне поле. Електронна теорія будови різних речовин. Будова речовини і фізична природа електрики. Кількість електрики і одиниці вимірювання. Електричне поле і його графічне зображення. Поняття про електричний потенціал і різницю потенціалів  (напругу). Одиниці вимірювання напруги.

Електричний струм у металевих провідниках та умови його протікання. Напрям струму. Величина струму, одиниці та прилади для його вимірювання.

Електричне коло, його основні елементи, їх призначення і ділянки. Включення в електричне коло амперметра і вольтметра.

Фізична природа електричного опору та провідності. Провідники та ізолятори. Одиниці опору. Залежність опору від матеріалу, розмірів провідника і температури. Температурний коефіцієнт опору. Поняття про надпровідність.

Поняття про типи та будову резисторів і реостатів, схема включення для регулювання струму в електричному колі. Схема включення реостата в якості подільника напруги.

Поняття про електрорушійну силу (ЕРС) та напругу джерела електричної енергії, внутрішнє падіння напруги і напруги, під якою перебуває ділянка кола. Закон Ома для ділянки електричного кола . Закон Ома для всього електричного кола.

Режим роботи електричного кола. Лінійні та нелінійні елементи електричного кола. Режим короткого замикання і перевантаження. Захист проводів від короткого замикання і перевантаження. Принцип передачі електроенергії на великі відстані. Втрати при передачі енергії.

Класифікація, основні типи та маркування резисторів. Устрій резисторів постійного та змінного струму.

Електрична ємність. Принцип дії та конструктивні особливості конденсаторів. Конденсатори постійної і змінної ємності. Одиниці виміру електричної ємності. Послідовне з’єднання резисторів; визначення, струм у колі, загальний (еквівалентний) опір. Паралельне з’єднання резисторів; визначення напруги на резисторах, загальний (еквівалентний) опір, струми у гілках і загальний струм. Змішане з’єднання; визначення, еквівалентний опір.

Перший і другий закон Кірхгофа, поняття про їх застосування при розрахунку складних електричних кіл.

Поняття про розрахунок проводів. Падіння напруги у проводах при передачі електричної енергії. Принцип розрахунку проводів. Умови більш вигідної передачі електричної енергії по проводах.

Поняття про розрахунок перетину проводів електричних кіл постійного струму.

Особливості проходження електричного струму через рідини. Явище електролізу. Гальванічні елементи; виникнення ЕРС, поляризація та ємність елементів. Сухі батареї. Основні типи гальванічних елементів та батарей. Застосування сухих елементів у системах електроживлення пристроїв автоматики і зв’язку.

Виділення тепла при проходженні електричного струму. Допустима сила та щільність струму. Нагрів у перехідному опорі. Втрати напруги при передачі електроенергії кабельними і повітряними лініями. Електричні лампи і нагрівальні прилади. Електрична дуга та електрозварювання. Електричні запобіжники.

Втрати енергії та коефіцієнт корисної дії при перетворенні електричної енергії в інші види енергії. Закон Ленца-Джоуля. Робота і потужність електричного струму.

Лабораторно-практичні роботи

- Первинний інструктаж з охорони праці. Перевірка закону Ома для ділянки електричного кола.

- Первинний інструктаж з охорони праці. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднаннями резисторів.

- Первинний інструктаж з охорони праці. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднаннями резисторів.

Тема 2. Електромагнетизм та електромагнітна індукція

Магнітне поле та його параметри. Магніти та їх властивості. Феромагнітні, парамагнітні і діамагнітні матеріали. Гістерезис. Магнітне коло та магніторушійна сила. Електромагнітна сила та її напрям. Виток з струму в магнітному полі.

Полюси та їх взаємодія між собою. Направлення магнітного поля. Магнітні силові лінії та їх властивості. Величини, що характеризують магнітне поле: магнітна індукція, магнітний потік, напруженість магнітного поля. Магнітна проникливість, магнітні властивості речовини. Напруженість магнітного поля.

Магнітне поле провідника зі струмом. Правило «буравчика». Взаємодія магнітного поля і провідника зі струмом. Соленоїд. Способи підсилення магнітного поля провідника зі струмом.

Поняття про магнітні кола, їх види та застосування в електричних пристроях. Намагнічувальна сила й  магнітний опір. Основні закони розрахунку магнітних кіл: Закон Ома і Закон Кірхгофа. Поняття про розрахунок магнітного кола. Розрахунок магнітних кіл. Відривна сила. Закон повного струму. Закон Ампера. Взаємодія струмів паралельних проводів.

Будова та робота реле.

Явища електромагнітної індукції. Напрям і величина електрорушійної сили, що індукується. Правило Ленца. Принцип дії генератора постійного струму.

Вихрові струми. Виникнення вихрових струмів. Способи зменшення шкідливої дії вихрових струмів та їх практичне використання.

Явище самоіндукції та взаємоіндукції. Індуктивна електрорушійна сила. Напрями індуктивної ЕРС кола. Правило правої руки. Поняття про індуктивність та перехідні процеси. Взаємоіндукція; шкідливі та корисні аспекти явища взаємоіндукції. Поняття про взаємодію прямолінійних дротів.

Індуктивність провідників і котушок. Поняття про виникнення перенапружень,  іскріння електричної дуги при розмиканні кола. Принцип електромагнітного гасіння дуги.

Тема 3. Хімічні джерела струму. Акумулятори

Принцип дії гальванічних елементів.  Електрична ємність елементів. Поняття про мідноокисні елементи та деякі інші елементи і батареї. Маркування і застосування гальванічних елементів і батарей.

Поняття про будову та принцип дії акумуляторів (АКБ).

Принцип дії та будови кислотних акумуляторів. Електроліт і його щільність, порядок готування. Охорона праці при виготовленні електроліту, його зберігання при транспортуванні. Зарядка і розрядка акумуляторів. Режим роботи акумуляторних батарей. Формування акумуляторів. Акумуляторні батареї. Заряд та розряд кислотних акумуляторів.

Принцип дії та будова лужних акумуляторів. Електричні дані, типи, маркування та область застосування лужних акумуляторів. Нікелево-залізні та нікелево-кадмієві лужні акумулятори. Заряд та розряд лужних акумуляторів.

Порівняння кислотних і лужних акумуляторів.

Пошкодження в акумуляторах, способи їх виявлення та усування. Акумуляторні пластини.

Поняття про найновіші типи акумулятора.

Охорона праці при виконанні робіт з обслуговування та ремонту АБ.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Основні частини електричних машин постійного струму: кістяк, полюси, якір, колектор, щітки. Поняття про магнітний ланцюг електричної машини.

Принцип дії та будова генератора постійного струму. Поняття про характеристики з незалежним збудженням і самозбудженням. Генератори постійного струму з паралельним, послідовним та змішаним збудженням, їх схеми, основні властивості і характеристики. ККД і ємність генератора.

Принцип дії та будова електродвигуна. Типи електродвигунів постійного струму, їх схеми та характеристики, коефіцієнт корисної дії та потужність. Загальний устрій двигунів, будова якоря, колектора, щіткового пристрою.

Призначення колектора електродвигуна постійного струму. Електрорушійна сила і застосування Закону Ома до електродвигуна. Принцип зворотності електричних машин. Електродвигуни з незалежним, паралельним, послідовним і змішаним збудженням; їх схеми, основні властивості і характеристики.

Поняття  про види втрати потужності в електричних машинах.

Поняття про обертаючий момент. Кількість обертів та зміна напрямку обертання електродвигуна.

Тема 5. Основні властивості і закони змінного струму

Визначення змінного електричного струму. Принцип дії генератора змінного струму. Характеристика синусоїдально змінних величин електричного струму. Миттєве та амплітудне значення, період, частота, фаза, початкова фаза, зсув по фазі. Діюче і середнє значення змінного струму. Закон Ома для кола змінного струму.

Резонанс напруги та резонанс струму. Потужність однофазного змінного струму. Багатофазний струм.

Отримання трифазного змінного струму. Будова трифазного синхронного генератора. Чотирипровідна і трипровідна системи при з’єднанні генератора і споживачів зіркою. Аварійні режими в трифазному колі. Режим короткого замикання на землю. Отримання три- і двофазного обертального магнітного поля. Асинхронні двигуни.

Рівномірне і нерівномірне навантаження. Призначення нульового дроту. Співвідношення між фазними та лінійними напругами і струмами при рівномірному навантаженні у трифазному колі, з’єднаному зіркою. З’єднання обмоток генератора та споживачів трикутником. Співвідношення між фазними і лінійними струмами та напругою у трифазному колі, з’єднаному трикутником. Поняття про потужність трифазного струму.

Несинусоїдальні ЕРС. Нелінійні кола змінного струму. Загальна характеристика нелінійних кіл змінного струму. Нелінійні елементи, класифікація і властивості. Електромагнітні процеси у котушці зі стальним сердечником. Втрата енергії  сталі.

Поняття про активний і реактивний опір. Індуктивна і ємнісна складові опору змінного струму. Поверхневий ефект проходження змінного струму.

Лабораторно-практичні роботи

- Первинний інструктаж з охорони праці. Дослідження електричного кола змінного струму з послідовним і паралельним з’єднанням активного опору індуктивності та ємності з отриманням резонансу.

Тема 6. Трансформатори і дроселі

Призначення і застосування трансформаторів. Основні типи трансформаторів. Принцип дії і будова однофазного трансформатора . Позначення виводів трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Регулятори та стабілізатори напруги.

Робота трансформатора у різних режимах: холостий хід, навантажувальний режим і коротке замикання. Поняття про номінальну потужність, втрату енергії і коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Будова і застосування трифазного трансформатора. Позначення виводів трифазних трансформаторів. Поняття про охолодження трансформаторів. Стандартні схеми з’єднання трифазних трансформаторів.

Трансформатори з регулюванням напруги. Багатообмоткові трансформатори і автотрансформатори. Поняття про зварювальні і вимірювальні трансформатори.

Будова дроселів і реакторів, принцип дії, види і застосування. Поняття про стабілізацію напруги дроселем  насичування і ферорезонансним стабілізатором. Реактивний опір реакторів та фільтрів.

Основні типи випрямлячів; призначення, будова, електричні характеристики та схеми включення. Принципи побудови схем випрямлення змінного струму. Напівпровідникові випрямлячі; купоросні, германієві та селенові; їх будова. Ртутний випрямляч. Робота однопівперіодного випрямляча. Двопівперіодна схема випрямлення. Послідовне і паралельне з’єднання вентилів. Застосування трансформаторів і випрямлячів.

Автоматичний регулятор струму. Загальний принцип дії регулятора. Устрій регулятора та електричні характеристики. Режим роботи. Електрична схема підключення регулятора до акумуляторної батареї.

Напівпровідникові перетворювачі напруги типу ПШС-3, ППВ та ППС. Призначення та конструктивні особливості перетворювачів. Принцип дії та режим роботи перетворювачів. Вихідна напруга та вихідний струм перетворювачів різних типів.

Мотор-генератори. Охорона праці при обслуговуванні.

Тема 7. Генератори та електродвигуни

змінного струму

Будова і робота генераторів змінного струму та їх основні характеристики.

Типи електродвигунів змінного струму. Асинхронні електродвигуни. Отримання магнітного поля, що обертається, у трифазних асинхронних електродвигунах. Типи асинхронних електродвигунів. Фазний ротор.

Поняття про режим роботи електродвигунів та їх характеристики. Запуск, регулювання частоти обертання та зміна напрямку обертання асинхронних електродвигунів. Принцип дії та конструктивні особливості електродвигунів змінного струму. Будова статора та ротора електродвигунів змінного струму, їх механічні та електричні характеристики.

Поняття про принцип дії і будову синхронних машин. Особливості синхронних машин та область їх застосування.

Технічне обслуговування генераторів та електродвигунів змінного струму.

Охорона праці при обслуговуванні.

Тема 8. Напівпровідникові прилади

та електричні вимірювання

Фізичні властивості та структура напівпровідникових матеріалів. Типи провідності напівпровідників. Носії зарядів. Домішкова провідність.

Структура електронно-діркового переходу. Властивості  p-n  переходу. Пробій  p-n переходу. Вольтамперна характеристика p-n переходу.

Основні типи напівпровідникових приладів. Принцип їх дії, порівняльна характеристика, галузі застосування та перспективи розвитку.

Класифікація, та характеристики напівпровідникових діодів. Типи діодів та умовні позначення. Вольтамперна характеристика напівпровідникового діода, основні параметри. Стабілітрони. Основні схеми стабілізації.

Структура, будова, принцип дії та призначення транзисторів. Класифікація транзисторів, типи та умовні позначення. Схеми включення, режими роботи та основні параметри транзисторів.

Напівпровідникові керовані вентилі (тиристори), принцип дії, параметри. Способи управління тиристорами. Практичне застосування тиристорів у схемах залізничної автоматики і телемеханіки.

Призначення та класифікація електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи. Класи точності та маркування приладів. Зразкові та робочі прилади. Індикатори. Методи вимірювань. Прилади магнітоелектричні, електромагнітні, індукційні, електродинамічні, детекторні.

Схеми включення електровимірювальних приладів в електричних колах постійного і змінного струму. Вимірювання напруги, струму та потужності. Вимірювання ємності та індуктивності. Вимірювання стану ізоляції.

Схеми випрямлення змінного струму.

Реле напруги напівпровідникове типу РНП. Електрична схема, принцип дії, параметри та галузь застосування реле.

Стабілітронні реле часу типу СВШ, БСВШ та БВМШ. Конструктивні особливості реле, їх застосування та можливі варіанти витримки часу.

Сигналізатори заземлення типу С31, С32 та С33. Призначення, конструктивні особливості та принцип дії сигналізаторів.

Герконові імпульсні реле типу ІВГ. Устрій та принцип дії геркона, галузі застосування герконів. Переваги герконових реле над електромагнітами.Будова та принцип дії електронних регуляторів.

2.5. Типова навчальна програма з предмету

«Основи теоретичної механіки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості з кінематики | 6 |  |
| 2. | Основні закони динаміки | 4 |  |
| 3. | Робота, потужність, енергія | 4 |  |
| Всього годин | 14 |  |

Тема 1. Основні відомості з кінематики

Рівномірний та нерівномірний рух. Швидкість руху, прискорення та сповільнення; одиниці їх виміру.

Поняття про швидкість та прискорення під час руху по колу, обертання тіла навкруги нерухомої осі. Залежність швидкості обертання від передаточного числа. Поняття обертального моменту.

Тема 2. Основні закони динаміки

Основні поняття про закони динаміки (закон Ньютона). Інерція та сила інерції. Маса, сила, вага, щільність та одиниці їх виміру.

Поняття про незалежність дії сил, складанні сил, доцентрова та відцентрова сили.

Основні поняття про центр ваги та про стійкість рухомого складу під час руху на кривих ділянках колії.

Поняття про сили тертя спокою, ковзання, кочення. Роль сили тертя у створенні руху.

Тема 3.  Робота, потужність, енергія

Поняття про роботу сили та одиниці її виміру. Потужність та одиниці її виміру. Поняття про кінетичну та потенціальну енергію, закони збереження та перетворення енергії. Поняття про кінетичну енергію поїзда.

Сили опору руху. Коефіцієнт корисної дії (ККД). Шляхи підвищення ККД локомотивів.

2.6. Типова навчальна програма з предмету

«Правила технічної експлуатації та інструкції»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інструкція з сигналізації на залізницях України (вивчається в повному обсязі) | 30 |  |
| 2 | Правила технічної експлуатації залізниць України | 30 |  |
| 3 | Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України | 15 |  |
| 4 | Нормативні акти з безпеки руху поїздів | 15 |  |
| Всього годин | 90 |  |

Примітка: предмет вивчається у відповідності до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку  України № 499 від 14 червня 2007 р. «Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України».

2.7. Типова навчальна програма з предмету

«Автоматичні гальма»

Тематичний план

| № п/п | Найменування теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ. Основи гальмування | 2 |
| 2 | Гальмівне та пневматичне обладнання | 4 |
| 3 | Прилади живлення гальма | 4 |
| 4 | Прилади управління гальмами | 6 |
| 5 | Прилади гальмування | 6 |
| 6 | Повітряні резервуари, повітропроводи з арматурою | 4 |
| 7 | Гальмівні важільні передачі | 4 |
| 8 | Управління гальмами та їх обслуговування | 4 |
|  | РАЗОМ: | 34 |

Програма

Тема 1. Вступ. Основи гальмування.

Призначення гальм. Класифікація гальм залізничного рухомого складу. Принцип роботи прямодіючого неавтоматичного, непрямодіючого та прямодіючого автоматичних гальм. Поділ гальмового пневматичного обладнання на групи.

Тема 2. Гальмівне та пневматичне обладнання.

Автоматичні гальма і їх призначення. Типи пневматичних гальм. Принцип будови прямодіючого і автоматичного гальма, їх складові частини. Гальмівне обладнання мотовозів. Дія гальмівних приладів при управлінні гальмами.

Тема 3. Прилади живлення гальма.

Компресор автомобільного типу. Регулятор тиску. Компресор ВВ-08/8 і регулятор тиску ум. № 545. Зворотній та запобіжний клапани.

Тема 4. Прилади управління гальмами.

Кран допоміжного гальма 4ВК, клапан максимального тиску, гальмівні крани  ум. № 326, 394, кран подвійної тяги, комбінований кран.

Тема 5. Прилади гальмування.

Призначення, будова та робота повітророзподільника. Типи повітророзподільників, що використовуються на колійних машинах. Гальмівні циліндри, їх призначення та будова.

Тема 6. Повітряні резервуари, повітропроводи з арматурою.

Повітряні резервуари: головні, запасні. Повітропровід. Арматура: крани (кінцеві, роз’єднувальні, комбіновані, стоп-крани), клапани (запобіжні, максимального тиску, зворотні), фільтри.

Тема 7. Гальмівні важільні передачі.

Призначення і класифікація важільних передач. Схеми важільних передач. Регулювання важільних передач. Ручні гальма.

Тема 8. Управління гальмами та їх обслуговування.

Підготовка гальмівного обладнання. Зчеплення до складу та випробування гальм. Прийоми управління гальмами в залежності від профілю шляху та режиму роботи. Несправності гальмівного обладнання, причини виникнення і способи їх усунення.

2.8. Типова навчальна програма з предмету

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Конструкторська документація | 2 |  |
| 2. | Креслення та ескізи деталей. Складальні креслення | 2 |  |
| 3. | Електричні і кінематичні схеми | 2 |  |
| 4. | Практична робота: креслення простих геометричних фігур і деталей | 2 |  |
| Всього годин | 8 |  |

Тема 1. Конструкторська  документація

Роль креслення як основного технічного документа на виробництві. Види і комплектність конструкторських документів. Поняття про технологічну документацію. Технологічні карти.

Основні вимоги до робочих креслень. Зміст робочих креслень. Формати креслень. Масштаби зображень.

Тема 2. Креслення та ескізи деталей. Складальні креслення

Основні геометричні побудови. Проекційне креслення. Умовне зображення і позначення на кресленнях.

Допуски, посадки, призначення та відображення на кресленнях.

Методи прямокутного проектування. Аксонометрія. Види розрізу та перерізу, їх необхідність. Нанесення розмірів.

Послідовність виконання ескізу та робочого креслення. Умовності і спрощення на кресленнях.

Ознайомлення зі  складальною одиницею. Вимірювальний інструмент. Обмір деталей, постановка розмірів. Зображення з’єднань деталей, що входять до складальної одиниці.

Поділення деталей на групи. Послідовність виконання креслень складальних одиниць. Специфікація та її зміст.

Тема 3. Електричні і кінематичні схеми

Види електричних схем. Призначення і зміст електричних схем різних видів. Умовні зображення на електричних схемах. Силові й комутаційні схеми електроустаткування, апаратури. Правила виконання і читання простих електричних принципових схем.

Призначення і зміст кінематичних схем. Стандартні умови позначення в кінематичних схемах. Основні правила виконання кінематичних схем.

Читання простих кінематичних схем.

Тема 4. Практична робота: креслення  простих геометричних фігур і деталей

Виконання креслень простих геометричних фігур і деталей, простих електричних схем.

2.9.Типова навчальна програма з предмету

«Охорона праці»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2 | Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Пресувальник колісних пар». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Основи безпеки праці при експлуатації мотовозів | 8 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 4 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці Машиніста мотовоза. Мета і завдання предмета «Охорона праці Машиніста мотовоза», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці Машиніста мотовоза для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання Машиніста мотовоза. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці Машиніста мотовоза при виконанні робіт. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці Машиніста мотовоза. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці Машиніста мотовоза. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання Машиніста мотовоза і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт. Вимоги безпеки Машиніста мотовоза при виконанні робіт.

Роботи з підвищеною небезпекою. Створення безпечних умов праці Машиніста мотовоза. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту Машиніста мотовоза від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Приклади контролю безпечних умов праці на робочому місці Машиніста мотовоза, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням мотовоза та інструментами, що використовуються при обслуговуванні та ремонті мотовоза; їх безпечна експлуатація.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу Машиніст мотовоза (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці Машиніста мотовоза. Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Пороговий струм, види дій, які впливають на організм людини.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електрична напруга доторкання.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці Машиніста мотовоза. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів Машиніста мотовоза. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією Машиніста мотовоза.  Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

ІІ. Професійно-практична підготовка

3.1.-3.2. Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 4-го розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Ознайомлення з підприємством. Безпека праці та протипожежна безпека при експлуатації мотовозів | 6 |
| 1.2 | Технічне обслуговування дрезин та їх екіпіровка | 6 |
| 1.3 | Технічне обслуговування та догляд за ходовою частиною | 6 |
| 1.4 | Технічне обслуговування та передрейсова підготовка мотовозів | 6 |
| 1.5 | Технічне обслуговування та догляд за обладнанням мотовозів | 6 |
| 1.6 | Виявлення та усунення неполадок в роботі мотовоза | 12 |
| Всього годин | 42 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосовування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 8 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт машиніста мотовоза 4-го розряду | 152 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 160 |
| Разом годин | 202 |

      - Виробниче навчання

Тема 1.1. Ознайомлення з підприємством. Безпека праці та

протипожежна безпека при експлуатації мотовозів

Ознайомлення з підприємством, тяговою територією, розміщенням будівель і споруд, цехами і відділеннями, технологією експлуатації і обслуговування мотовозів. Системи управління охороною праці та протипожежною безпекою.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки в цеху експлуатації мотовозів і правилами перебування на залізничній колії.

Тема 1.2. Технічне обслуговування мотовозів та їх екіпіровка

Інструктаж з організації робочого місця і охорони праці при виконанні робіт з технічного обслуговування і екіпіровки мотовозів.

Вправи. Виконання робіт з технічного обслуговування мотовозів та їх екіпіровка. Порядки і правила приймання і здавання мотовозів в депо,  а також на станційних коліях.

Технологічний процес екіпіровки. Постачання мотовозів паливом, мастильним матеріалами, водою та піском.

Тема 1.3. Технічне обслуговування та догляд за ходовою частиною

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні ходових частин та автозчепного пристрою мотовозів.

Вправи. Виконання робіт з підготовки, перевірки, ресорного підвішування, колісних пар, букс, автозчепного обладнання, пристроїв пісочної системи.

Виявлення неполадок у вузлах і пристроях ходової частини та їх усунення.

Тема 1.4. Технічне обслуговування та передрейсова підготовка мотовозів

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні механічного та гальмівного обладнання мотовозів.

Вправи. Контроль за роботою механічного обладнання, виявлення та усунення неполадок.

Перевірка гальмівного обладнання та контроль за його роботою. Несправності гальмівних приладів, причини їх виникнення, ознаки та способи усунення.

Дії при виході з ладу окремих пристроїв механічного та гальмівного обладнання.

Тема 1.5. Технічне обслуговування та догляд за обладнанням мотовоза

Інструктаж з безпеки праці при огляді та перевірці обладнання мотовоза.

Вправи. Огляд і технічне обслуговування та перевірці обладнання мотовоза.

Тема 1.6 Виявлення та усунення неполадок в роботі дрезини

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виявленні неполадок в роботі мотовоза.

Вправи. Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі мотовоза. Способи виявлення неполадок. Метод заміни несправних елементів.

2. Виробнича практика на підприємстві

Тема  2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосовування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце машиніста мотовоза і його організація. Вимоги охорони праці на території підприємства і на робочих місцях. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2.  Самостійне виконання робіт машиніст мотовоза 4-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніст мотовоза 4-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 4-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України, Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи.

- Інструкцію з експлуатації гальм рухомого складу, Інструкцію з охорони праці, Посадову інструкцію.

- Нормативні акти з безпеки руху, чинні інструкції, накази та інші нормативні акти Укрзалізниці.

- Техніко-розпорядчі акти станцій.

- Призначення, конструкцію і роботу ходових частин мотовоза.

- Призначення, конструкцію та роботу обладнання мотовоза.

- Можливі несправності вузлів та механізмів мотовоза, їх основні види, причини, способи запобігання та усунення.

- Правила підготовки мотовоза до поїздки, обсяг екіпіровки.

- Правила приймання мотовоза, огляду та перевірки дії обладнання.

- Правила обслуговування мотовоза на шляху прямування та на проміжних станціях.

- Правила експлуатації мотовоза, методи економії палива.

- Основні матеріали, інструменти та прилади, які використовуються при обслуговуванні та ремонті мотовоза.

- Властивості мастильних матеріалів, їх призначення, використання, правила зберігання та способи економії.

- Регламент дій при виникненні нестандартних ситуацій.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

- Правила, види і терміни технічного обслуговування, обстеження та ремонту мотовозів, технологію основних ремонтних робіт.

- Правила вантажно-розвантажувальних робіт.

- Основні правила та способи виконання слюсарних та електромонтажних операцій і робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати вимоги нормативних документів, які регламентують роботу машиніста мотовоза під час поїзної та маневрової роботи.

- Приймати і здавати мотовоза в депо та на станційних коліях.

- Перевіряти стан обладнання при прийманні мотовозів.

- Проводити екіпіровку мотовозів.

- Забезпечувати дрезину мастильними та обтиральними матеріалами.

- Перевіряти та утримувати в справному стані інструмент та інвентар.

- Перевіряти та утримувати в справному стані протипожежні засоби, сигнальне приладдя та засоби індивідуального захисту.

- Проводити огляд обладнання під час руху.

- Проводити вантажно-розвантажувальних робіт.

- Контролювати роботу вузлів і механізмів візуально, на слух та за показанням вимірювальних приладів.

- Проводити огляд ходових частин мотовозів на проміжних станціях.

- Виявляти і усувати неполадки обладнання.

- Слідкувати на шляху прямування за сигналами на перегонах і станціях, за станом колії та контактної мережі.

- При виникненні нестандартних ситуацій вживати заходи з попередження транспортних подій.

- Користуватися засобами пожежогасіння та індивідуальними засобами захисту.

- Надати першу долікарняну допомогу у разі кровотечі, переломів, при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом.

- Виконувати повсякденні слюсарні та електромонтажні роботи.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

- Обладнання, інструменти, прилади і пристрої

  - Контактори МК;

  - Контактори ПК;

  - Контактор КПВ;

  - Реле управління;

  - Реле захисту;

  - Запобіжники;

  - Автоматичні вимикачі;

  - Кран допоміжного гальма № 254;

  - Пристрій блокування гальм № 367М;

  - Повітророзподільник № 292-001;

  - Локомотивний швидкостемір;

  - Регулятор тиску 3РД;

  - Регулятор тиску АК-11Б;

  - Повітряні рукави Р17, № 369А;

  - Кінцевий кран № 190;

  - Роз’єднувальний кран № 372;

  - Форсунка пісочної системи;

  - Повітророзподільник пісочної системи.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8311.Н.52.21 - 2016

# Професія: Машиніст мотовоза

# Код: 8311

# Кваліфікація: 	машиніст мотовоза  5-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    8311 Машиніст мотовоза

2. Кваліфікація: машиніст мотовоза 5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову й правила експлуатацiї мотовоза;

причини несправностей у роботi механiзмiв мотовоза, засоби  запобiгання та усунення їх;

характеристики та властивостi пальномастальних матерiалiв та вимоги до них;

призначення i будову контрольно-вимiрювальних приладiв;

правила, види, строки технiчного огляду, ремонту та оглядання вузлiв, колiсних пар мотовоза та його кранового обладнання;

правила й способи виконання вантажно-розвантажувальних робiт;

правила перевезення людей i вантажiв на мотовозi;

основи електротехнiки, механiки й гiдравлiки.

правила технічної експлуатації залізниць України;

інструкції з сигналізації на залізницях України;

інструкцію з руху поїздів i маневрової роботи на залізницях України;

діючи інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалiзницi;

основи трудового законодавства;

положення про робочий час i час відпочинку працівників залізничного транспорту;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

нормативно-правова акти з охорони праці;

виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Повинен уміти:

керувати та обслуговувати мотовози, що працює на тимчасових залiзницях вузької колiї для вивезення лiсу й торфу;

керувати мотовозом, який обладнаний пiдйомним краном або iншими спецiальними пристроями, що працюють на залiзницях широкої колiї;

виконувати вантажно-розвантажувальнi роботи, перевозить робiтникiв та транспортувати матеріали;

виконувати маневровi роботи на станцiях, дiлянкозбиральних базах, пересування колiйних машин, постачання електродвигунiв робочих органiв колiйних машин;

утримувати в справному станi дизель, електрообладнання, гальмову систему, системи живлення i змащування, сигнальнi прилади та ходовi частини мотовоза, його пiдйомне обладнання i газорозподiльний механiзм пiд час обслуговування газобалонного i газогенераторного мотовозів;

здiйснювати нагляд за показаннями контрольно-вимiрювальних приладiв, контролювати дотримання правильного навантаження i крiплення вантажу на причепних платформах;

змащувати частини механiзмiв, що труться, та заправляти дизель паливних бакiв.

брати участь у планово-запобiжному ремонтi мотовоза.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Повна  загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи та професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією машиніст мотовоза  4-го розряду.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або  професійна підготовка на виробництві  та освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією Машиніст мотовоза  4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві та  освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Машиніст мотовоза  5-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Допоміжне обслуговування наземного транспорту. КВЕД-2010, секція - Н, клас - 52.21.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8311 Машиніст  мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 5 розряду

Загальний фонд навчального часу – 405 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 41 | 5 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 5 |
| 1.4 | Резерв часу | 17 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 209 | 4 |
| 2.1 | Будова та ремонт мотовоза | 34 |  |
| 2.2 | Управління та технічне обслуговування мотовозом | 24 |  |
| 2.3 | Технологія вантажних робіт | 34 | 2 |
| 2.4 | Електротехніка та основи промислової електроніки | 10 | 2 |
| 2.5 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 61 |  |
| 2.6 | Автоматичні гальма | 24 |  |
| 2.7 | Охорона паці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 128 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання на підприємстві | 30 |  |
| 3.2. | Виробнича практика на підприємстві | 98 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 385 | 9 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією Машиніст мотовоза

Кваліфікація: 5 розряд

Кабінети:

- Будови та ремонту мотовоза

- Автоматичних гальм

- ПТЕ і інструкцій

- Електротехніки

- Охорони праці

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології»   вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

  - Загальнопрофесійна підготовка

1.1 Типова навчальна програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Товарне виробництво | 4 |  |
| 2 | Економічні відносини власності | 4 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

ТЕМА 1.Товарне виробництво

Форми організації суспільного виробництва. Товар і його власність. Гроші. Виникнення грошей та їх функції. Історичний розвиток грошової системи в Україні. Закони грошового обігу. Інфляція. Сутність та види інфляції. Економічні закони товарного виробництва.

ТЕМА 2. Економічні відносини власності

Поняття відносин власності. Типи власності. Форми власності. Види власності. Економі-юридичний аспект. Приватизація. Тенденції розвитку відносин власності в Україні.

1.2 Типова навчальна програма з предмету

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Правова держава | 4 |  |
| 2 | Права, свободи та обов’язки людини і громадянина | 4 |  |
| Всього годин | 8 |  |

Тема 1. Правова держава

Поняття правової держави. Історія виникнення і розвитку. Громадянське суспільство. Основні принципи правової держави. Конституційна модель української правової держави.

Тема 2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Поняття людини, громадянина, особи. Поняття прав і свобод людини, громадянина, особи. Права і свободи людини, громадянина, особи. Обов’язки людини, громадянина, особи. Гарантії прав і свобод людини, громадянина, особи. Конституційні гарантії людини, громадянина, особи. Юридична відповідальність.

1.3 Типова навчальна програма з предмету

«Інформаційні технології»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 6 | 5 |
| 3 | Програмне забезпечення комп’ютера | 1 |  |
| Всього годин: | 8 | 5 |

Тема 1. Вступ

Інформація та інформаційні процеси

Тема 2.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Ієрархічність систем управління  виробництвом.

Контроль, регулювання, сигналізація  та блокування.  САР – системи автоматичного регулювання: склад, типи систем. Основним пристроєм САР є регулятор. Мета САР.

Лабораторно-практичні роботи (5 годин)

- Принцип побудови принципових схем САР

- Створення бази даних в середовищі СУБД «Автоматизована система - рух залізничного транспорту»

- Робота з об’єктами  бази даних.

- Створення інформаційної  картотеки.

- Створення запитів  і звітів за допомогою  майстра та в режимі конструктора.

Тема 3. Програмне забезпечення комп’ютера

Прикладне програмне забезпечення комп’ютера та його використання для вирішення задач. Основні етапи  вирішення задач на комп’ютері. Використання графічних редакторів для складання  технічних креслень.

Типи даних при роботі з електронними таблицями MSExcel:  числові, символьні, формули,  число  і дата.

2. Професійно-теоретична підготовка

2.1 Типова навчальна програма з предмету

«Будова та ремонт мотовоза»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Класифікація мотовозів | 1 |  |
| 3 | Двигуни внутрішнього згорання | 2 |  |
| 4 | Системи двигунів внутрішнього згорання | 2 |  |
| 5 | Передачі потужності | 1 |  |
| 6 | Екіпажна частина, кузов та допоміжне обладнання мотовозів | 3 |  |
| 7 | Електричне обладнання мотовозів | 5 |  |
| 8 | Електричні схеми мотовозів | 5 |  |
| 9 | Системи технічного обслуговування та ремонту мотовозів | 1 |  |
| 10 | Ремонт механічного обладнання мотовозів | 6 |  |
| 11 | Ремонт електричного обладнання мотовозів | 6 |  |
| Всього годин: | 34 |  |

Тема 1. Вступ

Інструктаж з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Мета предмета. Освітньо-кваліфікаційна  характеристика машиніста мотовоза 5-го розряду.

Тема 2. Класифікація мотовозів

Загальні характеристики мотовозів. Будова мотовозів. Розташування обладнання на мотовозі. Поділ мотовозів за призначенням. Механічне, електричне та пневматичне обладнання мотовозів.

Тема 3. Двигуни внутрішнього згорання

Загальні поняття про дизель двигун внутрішнього згорання. Основні  механізми та системи двигуна внутрішнього згорання. Робочі цикли двигуна внутрішнього згорання. Принцип роботи ДВЗ. Процес згорання палива. Робочий процес ДВЗ.

Силові  установки мотовозів. Будова дизеля. Картер. Блок циліндрів. Шатунно-поршнева група. Шатун. Поршень. Колінчатий вал. Клапани.

Тема 4. Системи двигунів

Системи живлення автомобільних двигунів. Будова та принцип дії карбюраторів. Особливості паливної, масляної та повітряної системи автомобільних двигунів. Водяна система. Будова та принцип дії водяної системи.

Паливна система. Будова та принцип дії паливної системи. Призначення та будова паливного насоса. Фільтр тонкого та грубої очистки палива. Будова та принцип дії паливного насосу високого тиску. Форсунка двигуна. Регулятор частоти обертів. Повітряна система. Будова та принцип дії повітряної системи. Турбокомпресор. Фільтра.

Масляна система. Будова та принцип дії масляної системи. Будова та принцип дії масляного насоса. Масляний бак. Масляні фільтра.

Тема 5. Передачі потужності

Призначення передачі потужності. Механічна передача її призначення, будова та принцип дії. Муфта зчеплення. Будова та принцип дії коробки зміни передач і реверсу. Будова карданних передач.

Гідравлічна та гідромеханічна передача  призначення, будова і принцип дії. Гідротрансформатор. Гідромуфта.

Тема 6. Екіпажна частина, кузов та допоміжного обладнання мотовоза

Будова рами мотовозів. Будова ресорної підвіски. Будова букси.

Поглинаючий апарат. Будова колісної пари. Формування колісних пар. Автозчепний пристрій його будова та принцип дії. Кузов мотовозів. Будова кабіни. Будова  капота. Будова кранового обладнання мотовозів. Будова підйомного механізму.

Тема 7. Електричне обладнання мотовоза

Загальне свідчення про електрообладнання мотовозів. Принцип та будова акумуляторної батареї. Електричні машини. Будова стартера та принцип дії. Будова та принцип дії електродвигуна та генератора. Розташування електричних машин на мотовозі.

Електричні апарати. Розташування електричних апаратів. Будова та принцип дії контакторів, реле пуску стартера, реле-регулятор, реле зворотного струму, регулятор напруги. Магнітні пускачі. Контрольно-вимірювальні прилади. Амперметр, Вольтметр.

Запобіжні апарати. Запобіжники.

Тема 8. Електричні схеми мотовозу

Загальні поняття про електричні схеми. Зображення електричних машин та апаратів на електричних схемах. Електричні схеми мотовозів.

Тема 9. Системи технічного обслуговування та ремонту мотовозу

Системи технічного обслуговування  мотовозів ТО1, ТО2, ТО3.

Системи ремонту мотовозів ТР-1, ТР-2, ТР-3.

Тема 10. Ремонт механічного обладнання мотовоза

Дизель. Несправності дизеля. Несправності та ремонт поршневої групи, кривошипно-шатуного механізму.

Несправності паливної, водяної, повітряної, масляної систем їх ремонт.

Несправності та ремонт елементів гідравлічної, механічної та гідромеханічної передачі.

Несправності та ремонт екіпажної частини, ресорного підвішування, колісних пар, автозчепного пристрою, кузова мотовозів.

Тема 11. Ремонт електричного обладнання мотовозів

Несправності і ремонт електричних машин та апаратів. Ремонт генератора, стартера, електродвигунів. Ремонт контакторів, реле, регулятор напруги. Ремонт контрольно-вимірювальних приладів.

  - Типова навчальна програма з предмету

«Управління та технічне обслуговування мотовоза»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Колійне господарство | 2 |  |
| 2 | Технічне обслуговування екіпажної частини | 2 |  |
| 3 | Обслуговування дизеля та систем | 3 |  |
| 4 | Обслуговування електричного обладнання | 4 |  |
| 5 | Основи тяги поїздів. Управління мотовозом | 11 |  |
| 6 | Особливості експлуатації мотовозів у зимовий період | 1 |  |
| 7 | Класифікація транспортних подій | 1 |  |
| Всього годин: | 24 |  |

Тема 1. Колійне господарство

Загальна характеристика та мета вивчення предмета.

Структура колійного господарства. Основні нормативні документи з технічного обслуговування мотовозів.

Приймання та здавання мотовозу.

Екіпіровка мотовозів. Обсяг та правила виконання екіпіровки.

Тема 2. Технічне обслуговування екіпажної частини

Умови роботи екіпажної частини, можливі пошкодження. Огляд, обмір та контроль колісних пар.

Букси: умови роботи, можливі неполадки та пошкодження, причини пошкоджень та їх попередження.

Огляд та перевірка автозчепних пристроїв. Огляд пісочної системи, перевірка подавання піску під колісні пари мотовозу.

Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Тема 3. Обслуговування дизеля та систем

Умови роботи дизеля. Контроль стану дизелю та в процесі експлуатації на холостому ходу і різних режимах навантаження. Методи виявлення неполадок вузлів. Відключення пошкоджених циліндрів.

Паливна, водяна повітряна та масляна система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження паливної апаратури.

Промивання фільтрів тонкої очистки палива та перехід на аварійне живлення дизеля.

Вимоги правил охорони праці при виконанні робіт.

Тема 4. Обслуговування електричного обладнання

Умови роботи електричного обладнання, аналіз пошкоджень, їх причин та наслідків.

Догляд, обслуговування та контроль стану допоміжних електричних машин. Можливі неполадки, їх ознаки та дії при псуванні допоміжних електромашин.

Огляд акумуляторних батарей (АБ). Можливі неполадки АБ, їх причини, наслідки та ознаки. Методи виявлення пошкоджень, відключення несправного елемента.

Догляд за електричними апаратами. Можливі несправності, їх причини та ознаки. Огляд апаратів при прийманні.

Характерні несправності електричних кіл, їх види, причини та наслідки.

Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Тема 5. Основи тяги поїздів. Управління мотовозом

Сили, які діють на поїзд. Сила тяги її утворення, реалізація та обмеження стосовно зчеплення коліс з рейками, потужності та комутації.  Сили опору – основні і додаткові.

Обов’язки бригади при прийманні. Екіпіровка,  виїзд із депо та проїзд КП. Під’їзд до станції.

Відправлення поїзда зі станції, розгін, ведення дільницею з різним профілем, прослідування станцій. Контроль за станом  і  роботою обладнання на шляху прямування. Дії бригади при вимушеній зупинці на перегоні.

Користування радіостанцією. Режим і регламент переговорів. Перевірка радіостанції.

Тема 6. Особливості експлуатації мотовозів у зимовий період

Вплив зимових умов на роботу обладнання та вузлів мотовоза. Підготовка мотовоза до роботи в зимовий період. Терміни та об’єм робіт.

Експлуатація системи охолодження у зимовий період.

Тема 7. Класифікація транспортних подій

Види транспортних подій у роботі локомотивів та локомотивних бригад. Вплив транспортних подій на безпеку руху поїздів.

Тема вивчається згідно з «Положенням про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України».

  - .Типова навчальна програма з предмету

«Технологія вантажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вантажозахоплювальні пристрої і тара | 15 | 2 |
| 2 | Вантажно-розвантажульвані роботи | 15 |  |
| 3 | Правила перевезень вантажів та пасажирів | 4 |  |
| Всього годин: | 34 | 2 |

Тема 1. Вантажозахоплювальні пристрої і тара

Призначення і класифікація знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Загальні відомості про виробництво знімних вантажозахоплювальних пристроїв (ЗВЗП). Перелік нормативних документів, дотримання яких обов'язкове під час виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» до знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Технічні умови підприємства на виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, ліцензія на право виготовлення.

Канати, вимоги до них. Типи канатів, їх будова, класифікація, призначення, застосування. Державні стандарти і технічні умови на їх виготовлення.

Вимоги «Правил» до сталевих канатів, що використовуються як вантажні, стрілові, тягові та стропи. Сталеві канати одинарного (спіральні), подвійного (кабельтові) і потрійного зсукання, області їх застосування.

Сталеві канати круглі та плоскі, їх конструктивні особливості та сфера застосування.

Форми поперечного перерізу  канатів. Круглосталкові канати з точковим і лінійним дотиком дротів.

Фасонносталкові сталеві канати (тригранносталкові, овальносталкові, плоскосталкові). Особливості та сфера їх застосування.

Умовні позначення сталевих канатів за характером зсукання і напрямком зсукання жмутів. Канати лівого і правого зсукання. Канати звичайного зсукання і нерозкручувані. Обв'язування кінця розкручуваного каната. Нерозкручувані канати, що використовуються для виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв – шестисталкові лівого хрестового зсукання.

Хрестове, однобічне і комбіноване зсукання канатів.

Механічні властивості і призначення сталевих канатів різних марок.

Осердя для сталевих канатів: органічні та металеві. Сфера застосування канатів із сталевим осердям.

Канати закритої конструкції: перерізи дротів для їх виготовлення, особливості будови поперечного перерізу, чергування фасонних дротів у внутрішньому і зовнішньому шарі; сфера застосування.

Канати підіймальні. Діаметр, кількість жмутів, маса, розривне зусилля канатів, коефіцієнт запасу міцності, крок звиву. Норми бракування сталевих канатів згідно Правил. Короткий зміст паспорту (сертифікату) на сталевий канат.

Ланцюги, та інші гнучкі елементи знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Будова, конструктивні особливості, сфера застосування, вимоги до них.

Види поставок (в бухтах, на барабанах тощо) гнучких елементів організаціям-споживачам. Способи консервації і правила зберігання гнучких елементів на складах.

Загальні відомості про ознаки непридатності гнучких елементів для використання у вантажозахоплювальних пристроях.

Особливості поводження з канатами, ланцюгами, стрічками та іншими елементами.

Призначення та конструктивні особливості знімних вантажозахоплювальних пристроїв (з урахуванням умов виробництва замовників кадрів).

Принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв та норми їх бракування.

Навісні ланки, їх характеристика.

Рознімні ланки, їх конструктивні особливості, умовні позначення і вимоги до них.

Трикутні, овальні та інші навісні ланки: можливість застосування і технічні характеристики.

Деталі кінцевих кріплень гнучких елементів знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Коуші, їх призначення, різновиди, вимоги до них.

Втулки для кріплення кінців канатів, вимоги до них.

Затискачі для сталевих та інших канатів, їх характеристика. Клинові втулки і клини, їх конструктивні особливості, вимоги до них.

Конусні затискачі, скоби та інші пристрої кріплення і з’єднання кінців канатів та інших гнучких елементів знімних ВЗП; їх переваги та недоліки, можливості застосування в різних областях господарства, технічні вимоги до них.

Вимоги «Правил» до способів кріплення кінців канатів.

Допоміжні пристрої для зручності та прискорення стропування вантажів: гаки, карабіни, коромисла, кільця, скоби, струбцини, штирі та інші; правила користування ними.

Стропи, їх типи. Зміст паспортів на стропи. Конструктивні особливості стропів із сталевих, рослинних і синтетичних канатів, а також стропів ланцюгових вантажопідйомністю до 5 т. Застосування і контроль якості стропів. Проектування, збирання та виготовлення стропів. Види стропів, що застосовуються на підприємствах замовників кадрів. Застосування універсальних стропів. Будова і застосування багато гілкових стропів. Кріплення кінців  канатних стропів. Маркування стропів. Випробування канатних та ланцюгових стропів.

Траверси. Конструктивні особливості траверс для переміщення плоских, об’ємних, одиничних і пакетованих простих вантажів, масою до 5 т. Вимоги до маркування траверси. Випробування траверс. Вимого охорони праці до виготовлення, використання та зберігання траверс.

Захвати: автоматичні, напівавтоматичні, з дистанційним керуванням, фрикційні, кліщові, ексцентрикові, різьбові та інші.

Тара  для  дрібноштучних,  рідких, сипучих  та  газоподібних  вантажів.   Застосування і особливості конструкції тари на підприємствах замовників кадрів. Маркування та вимоги охорони праці до тари. Тара загального призначення. Тара для зберігання та транспортування вантажу в залежності від його класифікації. Завантажувальна тара, яка застосовується на підприємствах замовників кадрів. Застосування м’якої, напівжорсткої та жорсткої виробничої тари. Тара та допоміжні прилади: ящик для розчину; бункер для бетону; контейнери для цегли, азбестоцементного шиферу  і т.п. Маніпуляційні знаки на тарі.

Можливі несправності і правила бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари з урахуванням сучасних вимог охорони праці.

Лабораторно-практиче заняття (2 години)

Стропування вантажів

Тема 2.  Вантажно-розвантажульвані роботи

Класифікація і характеристика вантажів (для даного виробництва) за формою, масою, агрегатним станом, габаритами.

Визначення маси вантажів за документацією, списком мас вантажів, за маркуванням, товарно-транспортними документами, об’ємом. Ознайомлення із схемами стропування вантажів: прості вироби, деталі лісові (довжиною до 3м) та інші аналогічні вантажі масою до 5 т. Вибір знімних вантажозахоплювальних пристроїв з урахуванням маси та габаритів вантажів. Вплив кута нахилу між гілками строп на силу їх натягу. Визначення центру важкості вантажу.

Розгляд графічних зображень способів стропування вантажів: зачіплюванням гаком за петлю, обв’язуванням на «мертву» петлю, обхватом, подвійним обхватом та ін.

Підйом, переміщення та опускання вантажів; особиста безпека під час виконання цих операцій. Види сигналізації між машиністом крану і стропальником.

Правила стропування, підіймання, переміщення, складування малогабаритних вантажів. Вимоги до площадок, висоти штабелів, ширини проходів та проїздів, норми складування вантажів різних типів.

Особливості виконання робіт в зоні ЛЕП, при підніманні одного вантажу двома кранами одночасно, кантуванні  вантажів,особливих випадках підтягування вантажів;при підйомі вантажів, на які не розроблена схема стропування або маса вантажів невідома. Вивчення технологічних карт по безпечним умовам експлуатації кранів.

Тема 3. Правила перевезень вантажів та пасажирів

Правила перевезень вантажів. Порядок розміщення вантажів на рухомому складі. Порядок закріплення вантажів на рухомому складі.

Правила перевезень пасажирів у дрезині.

2.4. Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка та основи  промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Основні властивості і закони постійного струму | 1 |  |
| 2 | Електромагнетизм та електромагнітна індукція | 1 |  |
| 3 | Хімічні джерела струму. Акумулятори | 1 |  |
| 4 | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 5 | Основні властивості і закони змінного струму | 1 |  |
| 6 | Трансформатори і дроселі | 1 |  |
| 7 | Генератори та електродвигуни змінного струму | 3 | 2 |
| 8 | Напівпровідникові прилади та електричні вимірювання | 1 |  |
| Всього годин | 10 | 2 |

Тема 1. Основні властивості і закони постійного струму

Відомості про будову речовини і електричне поле. Електронна теорія будови різних речовин. Будова речовини і фізична природа електрики. Електричне поле і його графічне зображення. Електричний потенціал і різниця потенціалів  (напругу). Одиниці вимірювання напруги.

Електричний струм у металевих провідниках та умови його протікання. Напрям струму. Величина струму, одиниці та прилади для його вимірювання.

Електричне коло, його основні елементи, їх призначення і ділянки. Включення в електричне коло амперметра і вольтметра.

Фізична природа електричного опору та провідності. Провідники та ізолятори. Одиниці опору. Залежність опору від матеріалу, розмірів провідника і температури. Температурний коефіцієнт опору. Надпровідність.

Типи та будова резисторів і реостатів, схема включення для регулювання струму в електричному колі. Схема включення реостата в якості подільника напруги.

Електрорушійна сила (ЕРС) та напруга джерела електричної енергії, внутрішнє падіння напруги і напруги, під якою перебуває ділянка кола. Закон Ома для ділянки електричного кола . Закон Ома для всього електричного кола.

Режим роботи електричного кола. Лінійні та нелінійні елементи електричного кола. Режим короткого замикання і перевантаження. Захист проводів від короткого замикання і перевантаження. Принцип передачі електроенергії на великі відстані. Втрати при передачі енергії.

Класифікація, основні типи та маркування резисторів. Устрій резисторів постійного та змінного струму.

Електрична ємність. Принцип дії та конструктивні особливості конденсаторів. Конденсатори постійної і змінної ємності. Одиниці виміру електричної ємності. Послідовне з’єднання резисторів; визначення, струм у колі, загальний (еквівалентний) опір. Паралельне з’єднання резисторів; визначення напруги на резисторах, загальний (еквівалентний) опір, струми у гілках і загальний струм. Змішане з’єднання; визначення, еквівалентний опір.

Перший і другий закон Кірхгофа, поняття про їх застосування при розрахунку складних електричних кіл.

Розрахунок проводів. Падіння напруги у проводах при передачі електричної енергії. Принцип розрахунку проводів. Умови більш вигідної передачі електричної енергії по проводах.

Розрахунок перетину проводів електричних кіл постійного струму.

Особливості проходження електричного струму через рідини. Явище електролізу. Гальванічні елементи; виникнення ЕРС, поляризація та ємність елементів. Сухі батареї. Основні типи гальванічних елементів та батарей. Застосування сухих елементів у системах електроживлення пристроїв автоматики і зв’язку.

Виділення тепла при проходженні електричного струму. Допустима сила та щільність струму. Нагрів у перехідному опорі. Втрати напруги при передачі електроенергії кабельними і повітряними лініями. Електричні лампи і нагрівальні прилади. Електрична дуга та електрозварювання. Електричні запобіжники.

Втрати енергії та коефіцієнт корисної дії при перетворенні електричної енергії в інші види енергії. Закон Ленца-Джоуля. Робота і потужність електричного струму.

Тема 2. Електромагнетизм та електромагнітна індукція

Магнітне поле та його параметри. Магніти та їх властивості. Феромагнітні, парамагнітні і діамагнітні матеріали. Гістерезис. Магнітне коло та магніторушійна сила. Електромагнітна сила та її напрям. Виток з струму в магнітному полі.

Полюси та їх взаємодія між собою. Направлення магнітного поля. Магнітні силові лінії та їх властивості. Величини, що характеризують магнітне поле: магнітна індукція, магнітний потік, напруженість магнітного поля. Магнітна проникливість, магнітні властивості речовини. Напруженість магнітного поля.

Магнітне поле провідника зі струмом. Правило «буравчика». Взаємодія магнітного поля і провідника зі струмом. Соленоїд. Способи підсилення магнітного поля провідника зі струмом.

Магнітні кола, їх види та застосування в електричних пристроях. Намагнічувальна сила і магнітний опір. Основні закони розрахунку магнітних кіл: Закон Ома і Закон Кірхгофа. Розрахунок магнітного кола. Розрахунок магнітних кіл. Відривна сила. Закон повного струму. Закон Ампера. Взаємодія струмів паралельних проводів.

Будова та робота реле.

Явища електромагнітної індукції. Напрям і величина електрорушійної сили, що індукується. Правило Ленца. Принцип дії генератора постійного струму.

Вихрові струми. Виникнення вихрових струмів. Способи зменшення шкідливої дії вихрових струмів та їх практичне використання.

Явище самоіндукції та взаємоіндукції. Індуктивна електрорушійна сила. Напрями індуктивної ЕРС кола. Правило правої руки. Індуктивність та перехідні процеси. Взаємоіндукція; шкідливі та корисні аспекти явища взаємоіндукції. Взаємодія прямолінійних дротів.

Індуктивність провідників і котушок. Перенапруження,  іскріння електричної дуги при розмиканні кола. Принцип електромагнітного гасіння дуги.

Тема 3. Хімічні джерела струму. Акумулятори

Принцип дії гальванічних елементів.  Електрична ємність елементів. Поняття про мідноокисні елементи та деякі інші елементи і батареї. Маркування і застосування гальванічних елементів і батарей.

Принцип дії та будови кислотних акумуляторів. Електроліт і його щільність, порядок готування. Охорона праці при виготовленні електроліту, його зберігання при транспортуванні. Зарядка і розрядка акумуляторів. Режим роботи акумуляторних батарей. Формування акумуляторів. Акумуляторні батареї. Заряд та розряд кислотних акумуляторів.

Принцип дії та будова лужних акумуляторів. Електричні дані, типи, маркування та область застосування лужних акумуляторів. Нікелево-залізні та нікелево-кадмієві лужні акумулятори. Заряд та розряд лужних акумуляторів.

Порівняння кислотних і лужних акумуляторів.

Пошкодження в акумуляторах, способи їх виявлення та усування. Акумуляторні пластини.

Найновіші типи акумулятора.

Охорона праці при виконанні робіт з обслуговування та ремонту АБ.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Основні частини електричних машин постійного струму: кістяк, полюси, якір, колектор, щітки. Магнітне коло електричної машини.

Принцип дії та будова генератора постійного струму. Поняття про характеристики з незалежним збудженням і самозбудженням. Генератори постійного струму з паралельним, послідовним та змішаним збудженням, їх схеми, основні властивості і характеристики. ККД і ємність генератора.

Принцип дії та будова електродвигуна. Типи електродвигунів постійного струму, їх схеми та характеристики, коефіцієнт корисної дії та потужність. Загальний устрій двигунів, будова якоря, колектора, щіткового пристрою.

Призначення колектора електродвигуна постійного струму. Електрорушійна сила і застосування Закону Ома до електродвигуна. Принцип зворотності електричних машин. Електродвигуни з незалежним, паралельним, послідовним і змішаним збудженням; їх схеми, основні властивості і характеристики.

Види втрати потужності в електричних машинах.

Обертаючий момент. Реверсування електродвигуна.

Тема 5. Основні властивості і закони змінного струму

Визначення змінного електричного струму. Принцип дії генератора змінного струму. Характеристика синусоїдально змінних величин електричного струму. Миттєве та амплітудне значення, період, частота, фаза, початкова фаза, зсув по фазі. Діюче і середнє значення змінного струму. Закон Ома для кола змінного струму.

Резонанс напруги та резонанс струму. Потужність однофазного змінного струму. Багатофазний струм.

Отримання трифазного змінного струму. Будова трифазного синхронного генератора. Чотирипровідна і трипровідна системи при з’єднанні генератора і споживачів зіркою. Аварійні режими в трифазному колі. Режим короткого замикання на землю. Отримання три- і двофазного обертального магнітного поля. Асинхронні двигуни.

Рівномірне і нерівномірне навантаження. Призначення нульового дроту. Співвідношення між фазними та лінійними напругами і струмами при рівномірному навантаженні у трифазному колі, з’єднаному зіркою. З’єднання обмоток генератора та споживачів трикутником. Співвідношення між фазними і лінійними струмами та напругою у трифазному колі, з’єднаному трикутником. Потужність трифазного струму.

Несинусоїдальні ЕРС. Нелінійні кола змінного струму. Загальна характеристика нелінійних кіл змінного струму. Нелінійні елементи, класифікація і властивості. Електромагнітні процеси у котушці зі стальним сердечником. Втрата енергії  сталі.

Активний і реактивний опір. Індуктивна і ємнісна складові опору змінного струму. Поверхневий ефект проходження змінного струму.

Тема 6. Трансформатори та дроселі

Призначення і застосування трансформаторів. Основні типи трансформаторів. Принцип дії і будова однофазного трансформатора . Позначення виводів трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Регулятори та стабілізатори напруги.

Робота трансформатора у різних режимах: холостий хід, навантажувальний режим і коротке замикання. Номінальна потужність, втрата енергії і коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Будова і застосування трифазного трансформатора. Позначення виводів трифазних трансформаторів. Охолодження трансформаторів. Стандартні схеми з’єднання трифазних трансформаторів.

Трансформатори з регулюванням напруги. Багатообмоткові трансформатори і автотрансформатори.

Будова дроселів і реакторів, принцип дії, види і застосування. Стабілізація напруги дроселем  насичування і ферорезонансним стабілізатором. Реактивний опір реакторів та фільтрів.

Основні типи випрямлячів; призначення, будова, електричні характеристики та схеми включення. Принципи побудови схем випрямлення змінного струму. Напівпровідникові випрямлячі; купоросні, германієві та селенові; їх будова. Ртутний випрямляч. Робота однопівперіодного випрямляча. Двопівперіодна схема випрямлення. Послідовне і паралельне з’єднання вентилів. Застосування трансформаторів і випрямлячів.

Автоматичний регулятор струму. Загальний принцип дії регулятора. Устрій регулятора та електричні характеристики. Режим роботи. Електрична схема підключення регулятора до акумуляторної батареї.

Напівпровідникові перетворювачі напруги типу ПШС-3, ППВ та ППС. Призначення та конструктивні особливості перетворювачів. Принцип дії та режим роботи перетворювачів. Вихідна напруга та вихідний струм перетворювачів різних типів.

Мотор-генератори. Охорона праці при обслуговуванні.

Тема 7. Генератори та електродвигуни

змінного струму

Будова і робота генераторів змінного струму та їх основні характеристики.

Типи електродвигунів змінного струму. Асинхронні електродвигуни. Отримання магнітного поля, що обертається, у трифазних асинхронних електродвигунах. Типи асинхронних електродвигунів. Фазний ротор.

Режим роботи електродвигунів та їх характеристики. Запуск, регулювання частоти обертання та зміна напрямку обертання асинхронних електродвигунів. Принцип дії та конструктивні особливості електродвигунів змінного струму. Будова статора та ротора електродвигунів змінного струму, їх механічні та електричні характеристики.

Принцип дії і будову синхронних машин. Особливості синхронних машин та область їх застосування.

Технічне обслуговування генераторів та електродвигунів змінного струму.

Охорона праці при обслуговуванні.

Лабораторно-практичні роботи (2 години)

Будова, принцип дії та несправності двигунів.

Тема 8. Напівпровідникові прилади

та електричні вимірювання

Фізичні властивості та структура напівпровідникових матеріалів. Типи провідності напівпровідників. Носії зарядів. Домішкова провідність.

Структура електронно-діркового переходу. Властивості  p-n  переходу. Пробій  p-n переходу. Вольт-амперна характеристика p-n переходу.

Основні типи напівпровідникових приладів. Принцип їх дії, порівняльна характеристика, галузі застосування та перспективи розвитку.

Класифікація, та характеристики напівпровідникових діодів. Типи діодів та умовні позначення. Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода, основні параметри. Стабілітрони. Основні схеми стабілізації.

Структура, будова, принцип дії та призначення транзисторів. Класифікація транзисторів, типи та умовні позначення. Схеми включення, режими роботи та основні параметри транзисторів.

Напівпровідникові керовані вентилі (тиристори), принцип дії, параметри. Способи управління тиристорами. Практичне застосування тиристорів у схемах залізничної автоматики і телемеханіки.

Призначення та класифікація електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи. Класи точності та маркування приладів. Зразкові та робочі прилади. Індикатори. Методи вимірювань. Прилади магнітоелектричні, електромагнітні, індукційні, електродинамічні, детекторні.

Схеми включення електровимірювальних приладів в електричних колах постійного і змінного струму. Вимірювання напруги, струму та потужності. Вимірювання опору методом вольтметра-ампера та методом вимірювального моста. Вимірювання опору омметрами та мегомметрами. Методика вимірювання опору заземлення. Вимірювання ємності та індуктивності. Вимірювання стану ізоляції.

Схеми випрямлення змінного струму.

Реле напруги напівпровідникове типу РНП. Електрична схема, принцип дії, параметри та галузь застосування реле.

Стабілітронні реле часу типу СВШ, БСВШ та БВМШ. Конструктивні особливості реле, їх застосування та можливі варіанти витримки часу.

Сигналізатори заземлення типу С31, С32 та С33. Призначення, конструктивні особливості та принцип дії сигналізаторів.

Герконові імпульсні реле типу ІВГ. Устрій та принцип дії геркона, галузі застосування герконів. Переваги герконових реле над електромагнітами.

Будова та принцип дії електронних регуляторів.

2.5. Типова навчальна програма з предмета

«Правила технічної експлуатації та інструкції»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інструкція з сигналізації на залізницях України (вивчається в повному обсязі) | 21 |  |
| 2 | Правила технічної експлуатації залізниць України | 15 |  |
| 3 | Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України | 21 |  |
|  | Додаток 1, 2, 3, 5, 6 |  |  |
| 4 | Нормативні акти з безпеки руху поїздів | 4 |  |
| Всього годин | 61 |  |

Примітка: предмет вивчається у відповідності до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку  України № 499 від 14 червня 2007 р. «Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України».

2.6. Типова навчальна програма з предмета

«Автоматичні гальма»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи теорії тертя | 1 |  |
| 2 | Класифікація гальм і їх основні властивості | 1 |  |
| 3 | Розташування гальмівних приладів на рухомому складі і їх призначення | 2 |  |
| 4 | Прилади живлення гальм стисненим повітрям | 2 |  |
| 5 | Прилади керування гальмами | 2 |  |
| 6 | Прилади гальмування і авторежими | 2 |  |
| 7 | Повітропровід та його арматура | 3 |  |
| 8 | Електропневматичні гальма | 2 |  |
| 9 | Прилади екстреного гальмування | 1 |  |
| 10 | Гальмівні важільні передачі | 2 |  |
| 11 | Автостопи, вимірювачі швидкості та автоматична локомотивна сигналізація | 1 |  |
| 12 | Технічне обслуговування гальмівного обладнання | 2 |  |
| 13 | Керування гальмами | 1 |  |
| Всього годин | 24 |  |

Тема 1. Основи теорії тертя

Призначення гальм в поїздах. Сили, що діють на гальмівну колодку і колесо.

Сили, що діють на поїзд, гальмівна сила і способи її одержання.

Коефіцієнт тертя: відношення гальмівної колодки до обода колеса. Залежність коефіцієнту тертя від швидкості руху, матеріалу колодки, стану рейок і коефіцієнту зчеплення колеса з рейкою.

Гранична сила натиску гальмівної колодки на колесо.

Загальна гальмівна сила поїзда.

Поняття про гальмівний шлях.

Тема 2. Класифікація гальм та їх основні властивості

Типи і системи гальмування, що застосовуються на рухомому складі: ручні, пневматичні, електропневматичні та магнітнорейкові.

Принцип дії пневматичних і електропневматичних гальм.

Характеристики гальм: гальмівна та відпускна хвилі, швидкість їх розповсюдження. М’які, напівжорсткі та жорсткі гальма.

Тема 3. Розташування гальмівних приладів на

рухомому складі та їх призначення

Класифікація гальмівного устаткування за призначенням.

Розташування і призначення гальмівних приладів на локомотивах, моторвагонному поїзді. Правила включення гальмівних приладів та рухомому складі.

Тема 4. Прилади живлення гальм стисненим повітрям

Призначення, класифікація і характеристики компресорів, що використовуються на локомотивах, моторвагонному рухомому складі залізниць: призначення, будова та робота.

Регулятори тиску компресорів на тепловозах, електровозах, і моторвагонному рухомому складі.  Будова і принцип дії регулятору тиску. Головні резервуари, їх призначення, розташування на тепловозі. Компресор автомобільного типу. Регулятор тиску. Компресор ВВ-08/8 і регулятор тиску ум. № 545. Зворотній та запобіжний клапани.

Правила охорони праці при обслуговуванні компресорів.

Тема 5. Прилади керування гальмами

Типи кранів керування гальмами в кабіні машиніста: призначення, будова, дія, несправності, перевірка і регулювання. Поїзний кран машиніста. Кран допоміжного гальма. Призначення, будова та дія. Кран допоміжного гальма 4ВК, клапан максимального тиску, гальмівні крани  ум. № 326, 394, кран подвійної тяги, комбінований кран.

Пристрій блокування гальм. Кран подвійної тяги. Комбінований кран.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі з датчиком, манометри.

Охорона праці при обслуговуванні приладів керування автогальмами.

Тема 6. Прилади гальмування і авторежими

Повітророзподільники вантажного і пасажирського типу.

Призначення, будова, дія, особливості та порівняльна характеристика повітророзподільників різних типів.

Призначення, будова і дія реле тиску. Призначення, будова, принцип дії авторежимів.

Призначення і класифікація гальмівних циліндрів. Норми виходу штоку поршня гальмівних циліндрів.

Призначення, конструкція і об’єм запасних та робочих резервуарів.

Вимоги охорони праці при обслуговуванні гальмівних приладів.

Тема 7. Повітропровід і його арматура

Гальмівна та постачальна мережі локомотива і гальмівна мережа поїзда, їх призначення, будова і утримання. Вимоги до них. Повітряні резервуари: головні, запасні. Повітропровід. Арматура: крани (кінцеві, роз’єднувальні, комбіновані, стоп-крани), клапани (запобіжні, максимального тиску, зворотні), фільтри.

Охорона праці при перевірці щільності мереж.

Тема 8. Електропневматичні гальма

Обладнання, типи і принцип дії електропневматичних гальм (ЕПГ). Схема розташування і призначення приладів ЕПГ на локомотивах, моторних і причіпних вагонах моторвагонного рухомого складу.

Тема 9. Прилади екстреного гальмування

Призначення, будова та дія приладів екстреного гальмування. Розміщення приладів екстреного гальмування у схемі ЕПГ, їхня взаємодія в режимі екстреного гальмування.

Тема 10. Гальмівні важільні передачі

Призначення та класифікація важільних передач. Обладнання і принцип дії передачі колодкового та дискового гальма.

Конструкція основних частин важільних передач.

Передаточне число важільної передачі та коефіцієнт корисної дії.

Схема типових важільних передач на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, регулятори ходу поршня гальмівного циліндра, принцип дії і будова.

Конструкція, будова, матеріали гальмівних колодок, їх використання на рухомому складі, правила встановлення. Обслуговування гальмівних важільних передач локомотивів і моторвагонного рухомого складу.

Охорона праці при обслуговуванні та регулюванні гальмівних важільних передач тепловоза.

Тема 11. Автостопи, вимірювачі швидкості і автоматична локомотивна сигналізація

Призначення, будова і принцип дії автоматичної локомотивної сигналізації.

Додаткові прилади безпеки.

Електропневматичний клапан ЕПК-150. Призначення, будова і дія.

Тема 12. Технічне обслуговування  гальмівного

обладнання

Обов’язки локомотивної бригади перед виїздом  із депо.

Випробування гальмівного обладнання, перевірка гальм у поїздах.

Порядок розміщення і включення гальм.

Особливості обслуговування та управління гальмами в зимових умовах.

Контрольна перевірка гальм. Технічне обслуговування гальм.

Складання довідки про гальма.

Вимоги правил охорони праці при обслуговуванні та керуванні гальмами.

Тема 13. Керування гальмами

Види випробування гальм, порядок проведення повного та скороченого випробування гальм.

Порядок перевірки дії автогальм на шляху прямування. Загальні обов’язки локомотивної бригади при перевірці гальм на шляху прямування.

Керування гальмами поїзда при ступеневому, повному службовому та екстреному гальмуванні, при ступінчастому та повному відпуску гальм.

Підготовка гальмівного обладнання і приладів автогальм для роботи у зимових умовах. Обов’язки локомотивної бригади при прийманні та здаванні локомотива на шляху прямування у зимовий період. Вимоги правил охорони праці при обслуговуванні та керуванні гальмами.

2.7. Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні питання з охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці на залізниці | 5 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання з охорони праці

Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Законодавство з охорони праці регулюється кодексами законів України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами тощо.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права працівника на охорону праці під час роботи. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. Відшкодування у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок.

Про соціальне страхування: від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників.

Галузеві стандарти, діючі накази і інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність.

Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві й у побуті. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання та професійні отруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці на залізниці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Обов’язки для всіх робітників, правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала. Їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об’єктах даної галузі.

Організація пожежної оборони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статистичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої

санітарії, медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітними і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої медичної допомоги

потерпілим від нещасних випадків

Стислі основи анатомії людини.

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у тяжких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дій, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптека: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги при знепритомнінні  (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

3. Професійно-практична підготовка

3.1.-3.2. Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 5-го розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Ознайомлення з підприємством. Безпека праці та протипожежна безпека при експлуатації мотовоза | 2 |
| 1.2 | Технічне обслуговування мотовоза та їх екіпіровка | 4 |
| 1.3 | Технічне обслуговування та догляд за ходовою частиною | 6 |
| 1.4 | Технічне обслуговування та передрейсова підготовка мотовоза | 6 |
| 1.5 | Технічне обслуговування та догляд за обладнанням мотовоза | 6 |
| 1.6 | Виявлення та усунення неполадок в роботі мотовоза | 6 |
| Всього годин | 30 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосовування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт Машиніста мотовоза 5-го розряду. | 91 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 98 |
| Разом годин | 128 |

1. Виробниче навчання

Тема 1.1. Ознайомлення з підприємством. Безпека праці та

протипожежна безпека при експлуатації мотовоза

Ознайомлення з підприємством, тяговою територією, розміщенням будівель і споруд, цехами і відділеннями, технологією експлуатації і обслуговування мотовоза. Системи управління охороною праці та протипожежною безпекою.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки в цеху експлуатації мотовозів і правилами перебування на залізничній колії.

Тема 1.2. Технічне обслуговування дрезини та їх екіпіровка

Інструктаж з організації робочого місця і охорони праці при виконанні робіт з технічного обслуговування і екіпіровки мотовоза.

Вправи. Виконання робіт з технічного обслуговування мотовозів та їх екіпіровка. Порядки і правила приймання і здавання мотовозів в депо,  а також на станційних коліях.

Технологічний процес екіпіровки. Постачання мотовозів паливом, мастильним матеріалами, водою та піском.

Тема 1.3. Технічне обслуговування та догляд за ходовою частиною

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні ходових частин та автозчепного пристрою мотовозу.

Вправи. Виконання робіт з підготовки, перевірки, ресорного підвішування, колісних пар, букс, автозчепного обладнання, пристроїв пісочної системи.

Виявлення неполадок у вузлах і пристроях ходової частини та їх усунення.

Тема 1.4. Технічне обслуговування та передрейсова підготовка мотовозу

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні механічного та гальмівного обладнання мотовозів.

Вправи. Контроль за роботою механічного обладнання, виявлення та усунення неполадок.

Перевірка гальмівного обладнання та контроль за його роботою. Несправності гальмівних приладів, причини їх виникнення, ознаки та способи усунення.

Дії машиніста мотовоза при виході з ладу окремих пристроїв механічного та гальмівного обладнання.

Тема 1.5. Технічне обслуговування та догляд обладнанням мотовозу

Інструктаж з безпеки праці при огляді та перевірці обладнання мотовозів.

Вправи. Огляд і технічне обслуговування та перевірці обладнання мотовозів.

Тема 1.6. Виявлення та усунення неполадок в роботі мотовозу

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виявленні неполадок в роботі мотовозів.

Вправи. Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі мотовозів. Способи виявлення неполадок. Метод заміни несправних елементів.

2 Виробнича практика на підприємстві

Тема  2.1 Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосовування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце машиніста мотовоза і його організація. Вимоги охорони праці на території підприємства і на робочих місцях. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2  Самостійне виконання робіт машиніста мотовоза 5-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста мотовоза 5-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 5-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України, Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи.

- Інструкцію з експлуатації гальм рухомого складу, Інструкцію з охорони праці, Посадову інструкцію.

- Нормативні акти з безпеки руху, чинні інструкції, накази та інші нормативні акти Укрзалізниці.

- Техніко-розпорядчі акти станцій.

- Призначення, конструкцію і роботу ходових частин мотовоза.

- Призначення, конструкцію та роботу обладнання мотовоза.

- Можливі несправності вузлів та механізмів мотовоза, їх основні види, причини, способи запобігання та усунення.

- Правила підготовки мотовоза до поїздки, обсяг екіпіровки.

- Правила приймання мотовоза, огляду та перевірки дії обладнання.

- Правила обслуговування мотовоза на шляху прямування та на проміжних станціях.

- Правила експлуатації мотовоза, методи економії палива.

- Основні матеріали, інструменти та прилади, які використовуються при обслуговуванні та ремонті мотовоза.

- Властивості мастильних матеріалів, їх призначення, використання, правила зберігання та способи економії.

- Регламент дій при виникненні нестандартних ситуацій.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

- Правила, види і терміни технічного обслуговування, обстеження та ремонту мотовозів, технологію основних ремонтних робіт.

- Правила вантажно-розвантажувальних робіт.

- Основні правила та способи виконання слюсарних та електромонтажних операцій і робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати вимоги нормативних документів, які регламентують роботу машиніста мотовоза під час поїзної та маневрової роботи.

- Приймати і здавати мотовоза в депо та на станційних коліях.

- Перевіряти стан обладнання при прийманні мотовозів.

- Проводити екіпіровку мотовозів.

- Забезпечувати дрезину мастильними та обтиральними матеріалами.

- Перевіряти та утримувати в справному стані інструмент та інвентар.

- Перевіряти та утримувати в справному стані протипожежні засоби, сигнальне приладдя та засоби індивідуального захисту.

- Проводити огляд обладнання під час руху.

- Проводити вантажно-розвантажувальних робіт.

- Контролювати роботу вузлів і механізмів візуально, на слух та за показанням вимірювальних приладів.

- Проводити огляд ходових частин мотовозів на проміжних станціях.

- Виявляти і усувати неполадки обладнання.

- Слідкувати на шляху прямування за сигналами на перегонах і станціях, за станом колії та контактної мережі.

- При виникненні нестандартних ситуацій вживати заходи з попередження транспортних подій.

- Користуватися засобами пожежогасіння та індивідуальними засобами захисту.

- Надати першу долікарняну допомогу у разі кровотечі, переломів, при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом.

- Виконувати повсякденні слюсарні та електромонтажні роботи.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

1. Обладнання, інструменти, прилади і пристрої

  - Контактори МК;

  - Контактори ПК;

  - Контактор КПВ;

  - Реле управління;

  - Реле захисту;

  - Запобіжники;

  - Автоматичні вимикачі;

  - Кран допоміжного гальма № 254;

  - Пристрій блокування гальм № 367М;

  - Повітророзподільник № 292-001;

  - Локомотивний швидкостемір;

  - Регулятор тиску 3РД;

  - Регулятор тиску АК-11Б;

  - Повітряні рукави Р17, № 369А;

  - Кінцевий кран № 190;

  - Роз’єднувальний кран № 372;

  - Форсунка пісочної системи;

  - Повітророзподільник пісочної системи.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8311.Н.52.21 - 2016

# Професія: Машиніст мотовоза

# Код: 8311

# Кваліфікація: 	машиніст мотовоза 6-го розряду

# Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    8311 Машиніст мотовоза

2. Кваліфікація: машиніст мотовоза 6-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати

будову й правила експлуатацiї мотовоза;

причини несправностей у роботi механiзмiв мотовоза, засоби  запобiгання та усунення їх;

характеристики та властивостi пальномастальних матерiалiв та вимоги до них;

призначення i будову контрольно-вимiрювальних приладiв;

правила, види, строки технiчного огляду, ремонту та оглядання вузлiв, колiсних пар мотовоза та його кранового обладнання;

правила й способи виконання вантажно-розвантажувальних робiт;

правила перевезення людей i вантажiв на мотовозi;

основи електротехнiки, механiки й гiдравлiки.

правила технічної експлуатації залізниць України;

інструкції з сигналізації на залізницях України;

інструкцію з руху поїздів i маневрової роботи на залізницях України;

діючи інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалiзницi;

основи трудового законодавства;

положення про робочий час i час відпочинку працівників залізничного транспорту;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

нормативно-правова акти з охорони праці;

виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Повинен уміти:

керувати та обслуговувати мотовози, що працює на тимчасових залiзницях вузької колiї для вивезення лiсу й торфу;

керувати та обслуговувати мотовози — електростанцiї, а також мотовози, що перевозить робiтникiв, довгомiрнi рейковi батоги на вiзках типу «метро» у тунелях метрополiтену;

керувати мотовозом, який обладнаний пiдйомним краном або iншими спецiальними пристроями, що працюють на залiзницях широкої колiї;

виконувати вантажно-розвантажувальнi роботи, перевозить робiтникiв та транспортувати матеріали;

виконувати маневровi роботи на станцiях, дiлянкозбиральних базах, пересування колiйних машин, постачання електродвигунiв робочих органiв колiйних машин;

утримувати в справному станi дизель, електрообладнання, гальмову систему, системи живлення i змащування, сигнальнi прилади та ходовi частини мотовоза, його пiдйомне обладнання i газорозподiльний механiзм пiд час обслуговування газобалонного i газогенераторного мотовозів;

здiйснювати нагляд за показаннями контрольно-вимiрювальних приладiв, контролювати дотримання правильного навантаження i крiплення вантажу на причепних платформах;

змащувати частини механiзмiв, що труться, та заправляти дизель паливних бакiв.

брати участь у планово-запобiжному ремонтi мотовоза.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При підвищенні  кваліфікації

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією Машиніст мотовоза  5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Машиніст мотовоза  6-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Допоміжне обслуговування наземного транспорту. КВЕД-2010, секція - Н, клас - 52.21.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 6-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 262 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 1 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 2 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 2 | 1 |
| 1.4 | Резерв часу | 16 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 128 | 2 |
| 2.1 | Будова та ремонт мотовоза | 25 |  |
| 2.2 | Управління та технічне обслуговування мотовозом | 17 |  |
| 2.3 | Технологія вантажних робіт | 17 | 2 |
| 2.4 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 52 |  |
| 2.5 | Автоматичні гальма | 17 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 88 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання на підприємстві | 24 |  |
| 3.2. | Виробнича практика на підприємстві | 64 |  |
| 4. | Консультації | 16 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 246 |  |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією Машиніст мотовоза

Кваліфікація: 6 розряд

Кабінети:

- Будови та ремонту мотовоза

- Автоматичних гальм

- ПТЕ і інструкцій

- Електротехніки

- Охорони праці

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології»   вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

  - Загальнопрофесійна підготовка

1.1 Типова навчальна програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Економічні відносини власновсті | 2 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

ТЕМА 1. Економічні відносини власності

Поняття відносин власності. Типи власності. Форми власності. Види власності. Економі-юридичний аспект. Приватизація. Тенденції розвитку відносин власності в Україні.

1.2 Типова навчальна програма з предмету

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Права, свободи та обов’язки людини і громадянина | 2 |  |
| Всього годин | 2 |  |

Тема 1. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Поняття людини, громадянина, особи. Поняття прав і свобод людини, громадянина, особи. Права і свободи людини, громадянина, особи. Обов’язки людини, громадянина, особи. Гарантії прав і свобод людини, громадянина, особи. Конститутаційні гарантії людини, громадянина, особи. Юридична відповідальність.

1.3 Типова навчальна програма з предмету

«Інформаційні технології»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 2 | 1 |
| Всього годин: | 2 | 1 |

Тема 1.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Ієрархічність систем управління  виробництвом.

Контроль, регулювання, сигналізація  та блокування.  САР – системи автоматичного регулювання: склад, типи систем. Основним пристроєм САР є регулятор. Мета САР.

Лабораторно-практична робота (1 година)

  - Створення запитів  і звітів за допомогою  майстра та в режимі конструктора.

2. Професійно-теоретична підготовка

2.1. Типова навчальна програма з предмету

«Будова та ремонт мотовоза»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Двигуни внутрішнього згорання | 2 |  |
| 2 | Системи двигунів внутрішнього згорання | 2 |  |
| 3 | Передачі потужності | 1 |  |
| 4 | Екіпажна частина, кузов та допоміжне обладнання мотовозів | 5 |  |
| 5 | Електричне обладнання мотовозів | 5 |  |
| 6 | Електричні схеми мотовозів | 3 |  |
| 7 | Системи технічного обслуговування та ремонту мотовозів | 1 |  |
| 8 | Ремонт механічного обладнання мотовозів | 3 |  |
| 9 | Ремонт електричного обладнання мотовозів | 3 |  |
| Всього годин: | 25 |  |

Тема 1. Двигуни внутрішнього згорання

Загальні поняття про дизель двигун внутрішнього згорання. Основні  механізми та системи двигуна внутрішнього згорання. Робочі цикли двигуна внутрішнього згорання. Принцип роботи ДВЗ. Процес згорання палива. Робочий процес ДВЗ.

Силові  установки мотовозів. Будова дизеля. Картер. Блок циліндрів. Шатунно-поршнева група. Шатун. Поршень. Колінчатий вал. Клапани.

Тема 2. Системи двигунів

Системи живлення автомобільних двигунів. Будова та принцип дії карбюраторів. Особливості паливної, масляної та повітряної системи автомобільних двигунів. Водяна система. Будова та принцип дії водяної системи.

Паливна система. Будова та принцип дії паливної системи. Призначення та будова паливного насоса. Фільтр тонкого та грубої очистки палива. Будова та принцип дії паливного насосу високого тиску. Форсунка двигуна. Регулятор частоти обертів. Повітряна система. Будова та принцип дії повітряної системи. Турбокомпресор. Фільтра.

Масляна система. Будова та принцип дії масляної системи. Будова та принцип дії масляного насоса. Масляний бак. Масляні фільтра.

Тема 3. Передачі потужності

Призначення передачі потужності. Механічна передача її призначення, будова та принцип дії. Муфта зчеплення. Будова та принцип дії коробки зміни передач і реверсу. Будова карданних передач.

Гідравлічна та гідромеханічна передача  призначення, будова і принцип дії. Гідротрансформатор. Гідромуфта.

Тема 4. Екіпажна частина, кузов та допоміжного обладнання мотовоза

Будова рами мотовозів. Будова ресорної підвіски. Будова букси.

Поглинаючий апарат. Будова колісної пари. Формування колісних пар. Автозчепний пристрій його будова та принцип дії. Кузов мотовозів. Будова кабіни. Будова  капота. Будова кранового обладнання мотовозів. Будова підйомного механізму.

Тема 5. Електричне обладнання мотовоза

Загальне свідчення про електрообладнання мотовозів. Принцип та будова акумуляторної батареї. Електричні машини. Будова стартера та принцип дії. Будова та принцип дії електродвигуна та генератора. Розташування електричних машин на мотовозі.

Електричні апарати. Розташування електричних апаратів. Будова та принцип дії контакторів, реле пуску стартера, реле-регулятор, реле зворотного струму, регулятор напруги. Магнітні пускачі. Контрольно-вимірювальні прилади. Амперметр, Вольтметр.

Запобіжні апарати. Запобіжники.

Тема 6. Електричні схеми мотовозу

Загальні поняття про електричні схеми. Зображення електричних машин та апаратів на електричних схемах. Електричні схеми мотовозів.

Тема 7. Системи технічного обслуговування та ремонту мотовозу

Системи технічного обслуговування  мотовозів ТО1, ТО2, ТО3.

Системи ремонту мотовозів ТР-1, ТР-2, ТР-3.

Тема 8. Ремонт механічного обладнання мотовоза

Дизель. Несправності дизеля. Несправності та ремонт поршневої групи, кривошипно-шатуного механізму.

Несправності паливної, водяної, повітряної, масляної систем їх ремонт.

Несправності та ремонт елементів гідравлічної, механічної та гідромеханічної передачі.

Несправності та ремонт екіпажної частини, ресорного підвішування, колісних пар, автозчепного пристрою, кузова мотовозів.

Тема 9. Ремонт електричного обладнання мотовозів

Несправності і ремонт електричних машин та апаратів. Ремонт генератора, стартера, електродвигунів. Ремонт контакторів, реле, регулятор напруги. Ремонт контрольно-вимірювальних приладів.

  - .Типова навчальна програма з предмету

«Управління та технічне обслуговування мотовоза»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Технічне обслуговування екіпажної частини | 2 |  |
| 2 | Обслуговування дизеля та систем | 2 |  |
| 3 | Обслуговування електричного обладнання | 2 |  |
| 4 | Основи тяги поїздів. Управління мотовозом | 7 |  |
| 5 | Особливості експлуатації мотовозів у зимовий період | 1 |  |
| 6 | Класифікація транспортних подій | 1 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Технічне обслуговування екіпажної частини

Умови роботи екіпажної частини, можливі пошкодження. Огляд, обмір та контроль колісних пар.

Букси: умови роботи, можливі неполадки та пошкодження, причини пошкоджень та їх попередження.

Огляд та перевірка автозчепних пристроїв. Огляд пісочної системи, перевірка подавання піску під колісні пари мотовозу.

Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Тема 2. Обслуговування дизеля та систем

Умови роботи дизеля. Контроль стану дизелю та в процесі експлуатації на холостому ходу і різних режимах навантаження. Методи виявлення неполадок вузлів. Відключення пошкоджених циліндрів.

Паливна, водяна повітряна та масляна система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження паливної апаратури.

Промивання фільтрів тонкої очистки палива та перехід на аварійне живлення дизеля.

Вимоги правил охорони праці при виконанні робіт.

Тема 3. Обслуговування електричного обладнання

Умови роботи електричного обладнання, аналіз пошкоджень, їх причин та наслідків.

Догляд, обслуговування та контроль стану допоміжних електричних машин. Можливі неполадки, їх ознаки та дії при псуванні допоміжних електромашин.

Огляд акумуляторних батарей (АБ). Можливі неполадки АБ, їх причини, наслідки та ознаки. Методи виявлення пошкоджень, відключення несправного елемента.

Догляд за електричними апаратами. Можливі несправності, їх причини та ознаки. Огляд апаратів при прийманні.

Характерні несправності електричних кіл, їх види, причини та наслідки.

Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Тема 4. Основи тяги поїздів. Управління мотовозом

Сили, які діють на поїзд. Сила тяги її утворення, реалізація та обмеження стосовно зчеплення коліс з рейками, потужності та комутації.  Сили опору – основні і додаткові.

Обов’язки бригади при прийманні. Екіпіровка,  виїзд із депо та проїзд КП. Під’їзд до станції.

Відправлення поїзда зі станції, розгін, ведення дільницею з різним профілем, прослідування станцій. Контроль за станом  і  роботою обладнання на шляху прямування. Дії бригади при вимушеній зупинці на перегоні.

Користування радіостанцією. Режим і регламент переговорів. Перевірка радіостанції.

Тема 5. Особливості експлуатації мотовозів у зимовий період

Вплив зимових умов на роботу обладнання та вузлів мотовоза. Підготовка мотовоза до роботи в зимовий період. Терміни та об’єм робіт.

Експлуатація системи охолодження у зимовий період.

Тема 6. Класифікація транспортних подій

Види транспортних подій у роботі локомотивів та локомотивних бригад. Вплив транспортних подій на безпеку руху поїздів.

Тема вивчається згідно з «Положенням про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України».

  - .Типова навчальна програма з предмету

«Технологія вантажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вантажозахоплювальні пристрої і тара | 7 | 2 |
| 2 | Вантажно-розвантажульвані роботи | 8 |  |
| 3 | Правила перевезень вантажів та пасажирів | 2 |  |
| Всього годин: | 17 | 2 |

Тема 1. Вантажозахоплювальні пристрої і тара

Призначення і класифікація знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Загальні відомості про виробництво знімних вантажозахоплювальних пристроїв (ЗВЗП). Перелік нормативних документів, дотримання яких обов'язкове під час виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» до знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Технічні умови підприємства на виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, ліцензія на право виготовлення.

Канати, вимоги до них. Типи канатів, їх будова, класифікація, призначення, застосування. Державні стандарти і технічні умови на їх виготовлення.

Вимоги «Правил» до сталевих канатів, що використовуються як вантажні, стрілові, тягові та стропи. Сталеві канати одинарного (спіральні), подвійного (кабельтові) і потрійного зсукання, області їх застосування.

Сталеві канати круглі та плоскі, їх конструктивні особливості та сфера застосування.

Форми поперечного перерізу  канатів. Круглосталкові канати з точковим і лінійним дотиком дротів.

Фасонносталкові сталеві канати (тригранносталкові, овальносталкові, плоскосталкові). Особливості та сфера їх застосування.

Умовні позначення сталевих канатів за характером зсукання і напрямком зсукання жмутів. Канати лівого і правого зсукання. Канати звичайного зсукання і нерозкручувані. Обв'язування кінця розкручуваного каната. Нерозкручувані канати, що використовуються для виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв – шестисталкові лівого хрестового зсукання.

Хрестове, однобічне і комбіноване зсукання канатів.

Механічні властивості і призначення сталевих канатів різних марок.

Осердя для сталевих канатів: органічні та металеві. Сфера застосування канатів із сталевим осердям.

Канати закритої конструкції: перерізи дротів для їх виготовлення, особливості будови поперечного перерізу, чергування фасонних дротів у внутрішньому і зовнішньому шарі; сфера застосування.

Канати підіймальні. Діаметр, кількість жмутів, маса, розривне зусилля канатів, коефіцієнт запасу міцності, крок звиву. Норми бракування сталевих канатів згідно Правил. Короткий зміст паспорту (сертифікату) на сталевий канат.

Ланцюги, та інші гнучкі елементи знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Будова, конструктивні особливості, сфера застосування, вимоги до них.

Види поставок (в бухтах, на барабанах тощо) гнучких елементів організаціям-споживачам. Способи консервації і правила зберігання гнучких елементів на складах.

Загальні відомості про ознаки непридатності гнучких елементів для використання у вантажозахоплювальних пристроях.

Особливості поводження з канатами, ланцюгами, стрічками та іншими елементами.

Призначення та конструктивні особливості знімних вантажозахоплювальних пристроїв (з урахуванням умов виробництва замовників кадрів).

Принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв та норми їх бракування.

Навісні ланки, їх характеристика.

Рознімні ланки, їх конструктивні особливості, умовні позначення і вимоги до них.

Трикутні, овальні та інші навісні ланки: можливість застосування і технічні характеристики.

Деталі кінцевих кріплень гнучких елементів знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

Коуші, їх призначення, різновиди, вимоги до них.

Втулки для кріплення кінців канатів, вимоги до них.

Затискачі для сталевих та інших канатів, їх характеристика. Клинові втулки і клини, їх конструктивні особливості, вимоги до них.

Конусні затискачі, скоби та інші пристрої кріплення і з’єднання кінців канатів та інших гнучких елементів знімних ВЗП; їх переваги та недоліки, можливості застосування в різних областях господарства, технічні вимоги до них.

Вимоги «Правил» до способів кріплення кінців канатів.

Допоміжні пристрої для зручності та прискорення стропування вантажів: гаки, карабіни, коромисла, кільця, скоби, струбцини, штирі та інші; правила користування ними.

Стропи, їх типи. Зміст паспортів на стропи. Конструктивні особливості стропів із сталевих, рослинних і синтетичних канатів, а також стропів ланцюгових вантажопідйомністю до 5 т. Застосування і контроль якості стропів. Проектування, збирання та виготовлення стропів. Види стропів, що застосовуються на підприємствах замовників кадрів. Застосування універсальних стропів. Будова і застосування багато гілкових стропів. Кріплення кінців  канатних стропів. Маркування стропів. Випробування канатних та ланцюгових стропів.

Траверси. Конструктивні особливості траверс для переміщення плоских, об’ємних, одиничних і пакетованих простих вантажів, масою до 5 т. Вимоги до маркування траверси. Випробування траверс. Вимого охорони праці до виготовлення, використання та зберігання траверс.

Захвати: автоматичні, напівавтоматичні, з дистанційним керуванням, фрикційні, кліщові, ексцентрикові, різьбові та інші.

Тара  для  дрібноштучних,  рідких, сипучих  та  газоподібних  вантажів.   Застосування і особливості конструкції тари на підприємствах замовників кадрів. Маркування та вимоги охорони праці до тари. Тара загального призначення. Тара для зберігання та транспортування вантажу в залежності від його класифікації. Завантажувальна тара, яка застосовується на підприємствах замовників кадрів. Застосування м’якої, напівжорсткої та жорсткої виробничої тари. Тара та допоміжні прилади: ящик для розчину; бункер для бетону; контейнери для цегли, азбестоцементного шиферу  і т.п. Маніпуляційні знаки на тарі.

Можливі несправності і правила бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари з урахуванням сучасних вимог охорони праці.

Лабораторно-практичні роботи (2 години)

Стропування вантажів

Тема 2.  Вантажно-розвантажульвані роботи

Класифікація і характеристика вантажів (для даного виробництва) за формою, масою, агрегатним станом, габаритами.

Визначення маси вантажів за документацією, списком мас вантажів, за маркуванням, товарно-транспортними документами, об’ємом. Ознайомлення із схемами стропування вантажів: прості вироби, деталі лісові (довжиною до 3м) та інші аналогічні вантажі масою до 5 т. Вибір знімних вантажозахоплювальних пристроїв з урахуванням маси та габаритів вантажів. Вплив кута нахилу між гілками строп на силу їх натягу. Визначення центру важкості вантажу.

Розгляд графічних зображень способів стропування вантажів: зачіплюванням гаком за петлю, обв’язуванням на «мертву» петлю, обхватом, подвійним обхватом та ін.

Підйом, переміщення та опускання вантажів; особиста безпека під час виконання цих операцій. Види сигналізації між машиністом крану і стропальником.

Правила стропування, підіймання, переміщення, складування малогабаритних вантажів. Вимоги до площадок, висоти штабелів, ширини проходів та проїздів, норми складування вантажів різних типів.

Особливості виконання робіт в зоні ЛЕП, при підніманні одного вантажу двома кранами одночасно, кантуванні  вантажів,особливих випадках підтягування вантажів;при підйомі вантажів, на які не розроблена схема стропування або маса вантажів невідома. Вивчення технологічних карт по безпечним умовам експлуатації кранів.

Тема 3. Правила перевезень вантажів та пасажирів

Правила перевезень вантажів. Порядок розміщення вантажів на рухомому складі. Порядок закріплення вантажів на рухомому складі.

Правила перевезень пасажирів у дрезині.

2.4. Типова навчальна програма з предмета

«Правила технічної експлуатації та інструкції»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інструкція з сигналізації на залізницях України (вивчається в повному обсязі) | 18 |  |
| 2 | Правила технічної експлуатації залізниць України | 15 |  |
| 3 | Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України | 17 |  |
|  | Додаток 1, 2, 3, 5, 6 |  |  |
| 4 | Нормативні акти з безпеки руху поїздів | 2 |  |
| Всього годин | 52 |  |

Примітка: предмет вивчається у відповідності до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку  України № 499 від 14 червня 2007 р. «Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України».

2.5. Типова навчальна програма з предмета

«Автоматичні гальма»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи теорії тертя | 1 |  |
| 2 | Класифікація гальм і їх основні властивості | 1 |  |
| 3 | Розташування гальмівних приладів на рухомому складі і їх призначення | 1 |  |
| 4 | Прилади живлення гальм стисненим повітрям | 2 |  |
| 5 | Прилади керування гальмами | 1 |  |
| 6 | Прилади гальмування і авторежими | 1 |  |
| 7 | Повітропровід та його арматура | 1 |  |
| 8 | Електропневматичні гальма | 1 |  |
| 9 | Прилади екстреного гальмування | 1 |  |
| 10 | Гальмівні важільні передачі | 1 |  |
| 11 | Автостопи, вимірювачі швидкості та автоматична локомотивна сигналізація | 1 |  |
| 12 | Технічне обслуговування гальмівного обладнання | 1 |  |
| 13 | Керування гальмами | 4 |  |
| Всього годин | 17 |  |

Тема 1. Основи теорії тертя

Призначення гальм в поїздах. Сили, що діють на гальмівну колодку і колесо.

Сили, що діють на поїзд, гальмівна сила і способи її одержання.

Коефіцієнт тертя: відношення гальмівної колодки до обода колеса. Залежність коефіцієнту тертя від швидкості руху, матеріалу колодки, стану рейок і коефіцієнту зчеплення колеса з рейкою.

Гранична сила натиску гальмівної колодки на колесо.

Загальна гальмівна сила поїзда.

Поняття про гальмівний шлях.

Тема 2. Класифікація гальм та їх основні властивості

Типи і системи гальмування, що застосовуються на рухомому складі: ручні, пневматичні, електропневматичні та магнітнорейкові.

Принцип дії пневматичних і електропневматичних гальм.

Характеристики гальм: гальмівна та відпускна хвилі, швидкість їх розповсюдження. М’які, напівжорсткі та жорсткі гальма.

Тема 3. Розташування гальмівних приладів на

рухомому складі та їх призначення

Класифікація гальмівного устаткування за призначенням.

Розташування і призначення гальмівних приладів на локомотивах, моторвагонному поїзді. Правила включення гальмівних приладів та рухомому складі.

Тема 4. Прилади живлення гальм стисненим повітрям

Призначення, класифікація і характеристики компресорів, що використовуються на локомотивах, моторвагонному рухомому складі залізниць: призначення, будова та робота. Компресор автомобільного типу. Регулятор тиску. Компресор ВВ-08/8 і регулятор тиску ум. № 545. Зворотній та запобіжний клапани. Регулятори тиску компресорів на тепловозах, електровозах, і моторвагонному рухомому складі.  Будова і принцип дії регулятору тиску. Головні резервуари, їх призначення, розташування на тепловозі.

Правила охорони праці при обслуговуванні компресорів.

Тема 5. Прилади керування гальмами

Типи кранів керування гальмами в кабіні машиніста: призначення, будова, дія, несправності, перевірка і регулювання. Поїзний кран машиніста. Кран допоміжного гальма. Призначення, будова та дія. Кран допоміжного гальма 4ВК, клапан максимального тиску, гальмівні крани  ум. № 326, 394, кран подвійної тяги, комбінований кран. Пристрій блокування гальм. Кран подвійної тяги. Комбінований кран.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі з датчиком, манометри.

Охорона праці при обслуговуванні приладів керування автогальмами.

Тема 6. Прилади гальмування і авторежими

Повітророзподільники вантажного і пасажирського типу.

Призначення, будова, дія, особливості та порівняльна характеристика повітророзподільників різних типів.

Призначення, будова і дія реле тиску. Призначення, будова, принцип дії авторежимів.

Призначення і класифікація гальмівних циліндрів. Норми виходу штоку поршня гальмівних циліндрів.

Призначення, конструкція і об’єм запасних та робочих резервуарів.

Вимоги охорони праці при обслуговуванні гальмівних приладів.

Тема 7. Повітропровід і його арматура

Гальмівна та постачальна мережі локомотива і гальмівна мережа поїзда, їх призначення, будова і утримання. Вимоги до них. Повітряні резервуари: головні, запасні. Повітропровід. Арматура: крани (кінцеві, роз’єднувальні, комбіновані, стоп-крани), клапани (запобіжні, максимального тиску, зворотні), фільтри.

Охорона праці при перевірці щільності мереж.

Тема 8. Електропневматичні гальма

Обладнання, типи і принцип дії електропневматичних гальм (ЕПГ). Схема розташування і призначення приладів ЕПГ на локомотивах, моторних і причіпних вагонах моторвагонного рухомого складу.

Тема 9. Прилади екстреного гальмування

Призначення, будова та дія приладів екстреного гальмування. Розміщення приладів екстреного гальмування у схемі ЕПГ, їхня взаємодія в режимі екстреного гальмування.

Тема 10. Гальмівні важільні передачі

Призначення та класифікація важільних передач. Обладнання і принцип дії передачі колодкового та дискового гальма.

Конструкція основних частин важільних передач.

Передаточне число важільної передачі та коефіцієнт корисної дії.

Схема типових важільних передач на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, регулятори ходу поршня гальмівного циліндра, принцип дії і будова.

Конструкція, будова, матеріали гальмівних колодок, їх використання на рухомому складі, правила встановлення. Обслуговування гальмівних важільних передач локомотивів і моторвагонного рухомого складу.

Охорона праці при обслуговуванні та регулюванні гальмівних важільних передач тепловоза.

Тема 11. Автостопи, вимірювачі швидкості і автоматична локомотивна сигналізація

Призначення, будова і принцип дії автоматичної локомотивної сигналізації.

Додаткові прилади безпеки.

Електропневматичний клапан ЕПК-150. Призначення, будова і дія.

Тема 12. Технічне обслуговування  гальмівного

обладнання

Обов’язки локомотивної бригади перед виїздом  із депо.

Випробування гальмівного обладнання, перевірка гальм у поїздах.

Порядок розміщення і включення гальм.

Особливості обслуговування та управління гальмами в зимових умовах.

Контрольна перевірка гальм. Технічне обслуговування гальм.

Складання довідки про гальма.

Вимоги правил охорони праці при обслуговуванні та керуванні гальмами.

Тема 13. Керування гальмами

Види випробування гальм, порядок проведення повного та скороченого випробування гальм.

Порядок перевірки дії автогальм на шляху прямування. Загальні обов’язки локомотивної бригади при перевірці гальм на шляху прямування.

Керування гальмами поїзда при ступеневому, повному службовому та екстреному гальмуванні, при ступінчастому та повному відпуску гальм.

Підготовка гальмівного обладнання і приладів автогальм для роботи у зимових умовах. Обов’язки локомотивної бригади при прийманні та здаванні локомотива на шляху прямування у зимовий період. Вимоги правил охорони праці при обслуговуванні та керуванні гальмами.

2.6. Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні питання з охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці на залізниці | 5 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання з охорони праці

Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Законодавство з охорони праці регулюється кодексами законів України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами тощо.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права працівника на охорону праці під час роботи. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. Відшкодування у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок.

Про соціальне страхування: від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників.

Галузеві стандарти, діючі накази і інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність.

Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві й у побуті. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання та професійні отруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці на залізниці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Обов’язки для всіх робітників, правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала. Їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об’єктах даної галузі.

Організація пожежної оборони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статистичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої

санітарії, медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітними і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої медичної допомоги

потерпілим від нещасних випадків

Стислі основи анатомії людини.

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у тяжких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дій, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптека: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги при знепритомнінні  (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

3. Професійно-практична підготовка

3.1.-3.2. Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 6-го розряду

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Ознайомлення з підприємством. Безпека праці та протипожежна безпека при експлуатації мотовоза | 2 |
| 1.2 | Технічне обслуговування мотовоза та їх екіпіровка | 4 |
| 1.3 | Технічне обслуговування та догляд за ходовою частиною | 3 |
| 1.4 | Технічне обслуговування та передрейсова підготовка мотовоза | 3 |
| 1.5 | Технічне обслуговування та догляд за обладнанням мотовоза | 6 |
| 1.6 | Виявлення та усунення неполадок в роботі мотовоза | 6 |
| Всього годин | 24 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосовування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт Машиніста мотовоза 6-го розряду. | 56 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 63 |
| Разом годин | 87 |

1. Виробниче навчання

Тема 1.1 Ознайомлення з підприємством. Безпека праці та

протипожежна безпека при експлуатації мотовоза

Ознайомлення з підприємством, тяговою територією, розміщенням будівель і споруд, цехами і відділеннями, технологією експлуатації і обслуговування мотовоза. Системи управління охороною праці та протипожежною безпекою.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки в цеху експлуатації мотовозів і правилами перебування на залізничній колії.

Тема 1.2. Технічне обслуговування дрезини та їх екіпіровка

Інструктаж з організації робочого місця і охорони праці при виконанні робіт з технічного обслуговування і екіпіровки мотовоза.

Вправи. Виконання робіт з технічного обслуговування мотовозів та їх екіпіровка. Порядки і правила приймання і здавання мотовозів в депо,  а також на станційних коліях.

Технологічний процес екіпіровки. Постачання мотовозів паливом, мастильним матеріалами, водою та піском.

Тема 1.3. Технічне обслуговування та догляд за ходовою частиною

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні ходових частин та автозчепного пристрою мотовозу.

Вправи. Виконання робіт з підготовки, перевірки, ресорного підвішування, колісних пар, букс, автозчепного обладнання, пристроїв пісочної системи.

Виявлення неполадок у вузлах і пристроях ходової частини та їх усунення.

Тема 1.4. Технічне обслуговування та передрейсова підготовка мотовозу

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні механічного та гальмівного обладнання мотовозів.

Вправи. Контроль за роботою механічного обладнання, виявлення та усунення неполадок.

Перевірка гальмівного обладнання та контроль за його роботою. Несправності гальмівних приладів, причини їх виникнення, ознаки та способи усунення.

Дії машиніста мотовоза при виході з ладу окремих пристроїв механічного та гальмівного обладнання.

Тема 1.5. Технічне обслуговування та догляд обладнанням мотовозу

Інструктаж з безпеки праці при огляді та перевірці обладнання мотовозів.

Вправи. Огляд і технічне обслуговування та перевірці обладнання мотовозів.

Тема 1.6. Виявлення та усунення неполадок в роботі мотовозу

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виявленні неполадок в роботі мотовозів.

Вправи. Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі мотовозів. Способи виявлення неполадок. Метод заміни несправних елементів.

2. Виробнича практика на підприємстві

Тема  2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосовування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце машиніста мотовоза і його організація. Вимоги охорони праці на території підприємства і на робочих місцях. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2.  Самостійне виконання робіт машиніста мотовоза 6-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста мотовоза 6-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8311 Машиніст мотовоза

Кваліфікація: машиніст мотовоза 6-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України, Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи.

- Інструкцію з експлуатації гальм рухомого складу, Інструкцію з охорони праці, Посадову інструкцію.

- Нормативні акти з безпеки руху, чинні інструкції, накази та інші нормативні акти Укрзалізниці.

- Техніко-розпорядчі акти станцій.

- Призначення, конструкцію і роботу ходових частин мотовоза.

- Призначення, конструкцію та роботу обладнання мотовоза.

- Можливі несправності вузлів та механізмів мотовоза, їх основні види, причини, способи запобігання та усунення.

- Правила підготовки мотовоза до поїздки, обсяг екіпіровки.

- Правила приймання мотовоза, огляду та перевірки дії обладнання.

- Правила обслуговування мотовоза на шляху прямування та на проміжних станціях.

- Правила експлуатації мотовоза, методи економії палива.

- Основні матеріали, інструменти та прилади, які використовуються при обслуговуванні та ремонті мотовоза.

- Властивості мастильних матеріалів, їх призначення, використання, правила зберігання та способи економії.

- Регламент дій при виникненні нестандартних ситуацій.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

- Правила, види і терміни технічного обслуговування, обстеження та ремонту мотовозів, технологію основних ремонтних робіт.

- Правила вантажно-розвантажувальних робіт.

- Основні правила та способи виконання слюсарних та електромонтажних операцій і робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати вимоги нормативних документів, які регламентують роботу машиніста мотовоза під час поїзної та маневрової роботи.

- Приймати і здавати мотовоза в депо та на станційних коліях.

- Перевіряти стан обладнання при прийманні мотовозів.

- Проводити екіпіровку мотовозів.

- Забезпечувати дрезину мастильними та обтиральними матеріалами.

- Перевіряти та утримувати в справному стані інструмент та інвентар.

- Перевіряти та утримувати в справному стані протипожежні засоби, сигнальне приладдя та засоби індивідуального захисту.

- Проводити огляд обладнання під час руху.

- Проводити вантажно-розвантажувальних робіт.

- Контролювати роботу вузлів і механізмів візуально, на слух та за показанням вимірювальних приладів.

- Проводити огляд ходових частин мотовозів на проміжних станціях.

- Виявляти і усувати неполадки обладнання.

- Слідкувати на шляху прямування за сигналами на перегонах і станціях, за станом колії та контактної мережі.

- При виникненні нестандартних ситуацій вживати заходи з попередження транспортних подій.

- Користуватися засобами пожежогасіння та індивідуальними засобами захисту.

- Надати першу долікарняну допомогу у разі кровотечі, переломів, при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом.

- Виконувати повсякденні слюсарні та електромонтажні роботи.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

1.Обладнання, інструменти, прилади і пристрої

  - Контактори МК;

  - Контактори ПК;

  - Контактор КПВ;

  - Реле управління;

  - Реле захисту;

  - Запобіжники;

  - Автоматичні вимикачі;

  - Кран допоміжного гальма № 254;

  - Пристрій блокування гальм № 367М;

  - Повітророзподільник № 292-001;

  - Локомотивний швидкостемір;

  - Регулятор тиску 3РД;

  - Регулятор тиску АК-11Б;

  - Повітряні рукави Р17, № 369А;

  - Кінцевий кран № 190;

  - Роз’єднувальний кран № 372;

  - Форсунка пісочної системи;

  - Повітророзподільник пісочної системи.

З М І С Т

Загальні положення

Державний стандарт з професії «Машиніст мотовоза» 4-го розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика з професії «Машиніст мотовоза» 4-го розряду

Типовий навчальний план з професії «Машиніст мотовоза» 4-го розряду

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Машиніст мотовоза» 4-го розряду

Загальнопрофесійна підготовка

1.1Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємніцтва»

1.2 Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

1.3 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

1.4 Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху»

Професійно-теоретична підготовка

2.1 Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт мотовоза»

2.2 Типова навчальна програма з предмета «Управління та технічне обслуговування мотовоза»

2.3 Типова навчальна програма з предмета «Технологія вантажних робіт»

2.4 Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки»

2.5 Типова навчальна програма з предмета «Основи теоретичної механіки»

2.6 Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції»

2.7 Типова навчальна програма з предмета «Автоматичні гальма»

2.8 Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення»

2.9 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

Професійно-практична підготовка

3.1-3.2 Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики

Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії «Машиніст мотовоза» 4-го розряду

Перелік основних обовязкових засобів навчання з професії «Машиніст мотовоза» 4-го розряду

Державний стандарт з професії «Машиніст мотовоза» 5-го розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика з професії «Машиніст мотовоза» 5-го розряду

Типовий навчальний план з професії «Машиніст мотовоза» 5-го розряду

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Машиніст мотовоза» 5-го розряду

1 Загальнопрофесійна підготовка

1.1Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

1.2 Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

2 Професійно-теоретична підготовка

2.1 Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт мотовоза»

2.2 Типова навчальна програма з предмета «Управління та технічне обслуговування мотовоза»

2.3 Типова навчальна програма з предмета «Технологія вантажних робіт»

2.4 Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки»

2.5 Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції»

2.6 Типова навчальна програма з предмета «Автоматичні гальма»

2.7 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

3 Професійно-практична підготовка

3.1-3.2 Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики

Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії «Машиніст мотовоза» 5-го розряду

Перелік основних обов’язкових засобів навчання з професії «Машиніст мотовоза» 5-го розряду

Державний стандарт з професії «Машиніст мотовоза» 6-го розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика з професії «Машиніст мотовоза» 5-го розряду

Типовий навчальний план з професії «Машиніст мотовоза» 6-го розряду

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Машиніст мотовоза» 6-го розряду

1 Загальнопрофесійна підготовка

1.1Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

1.2 Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

2 Професійно-теоретична підготовка

2.1 Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт мотовоза»

2.2 Типова навчальна програма з предмета «Управління та технічне обслуговування мотовоза»

2.3 Типова навчальна програма з предмета «Технологія вантажних робіт»

2.4 Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції»

2.5 Типова навчальна програма з предмета «Автоматичні гальма»

2.6 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

3 Професійно-практична підготовка

3.1-3.2 Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики

Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії «Машиніст мотовоза» 6-го розряду

Перелік основних обов’язкових засобів навчання з професії «Машиніст мотовоза» 6-го розряду

Авторський колектив

Багмут Ольга Миколаївна, завідувач наукового сектору відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Трипак Василь Васильович,  директор ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Лисенко Дмитро Леонідович, заступник директора з навчально-виробничий роботи ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Товстуха Ольга Миколаївна, голова методичної комісії «Локомотиви та локомотивне господарство», ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Явленський Юрій Петрович, викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Косач Юрій Миколайович, викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Демченко Андрій Миколайович, викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Ходикіна Олена Миколаївна, викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;

Прийменко Галина Володиміровна, викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту».

Наукові консультанти

Паржницький Віктор Валентинович,  начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Грицаєнко Олена Леонідівна, викладач, аспірант, Комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія».

Рецензент

Мороховський Валерій Миколайович, заступник начальника депо  ДП ”Придніпровська залізниця” ВСП Запорізьке моторвагонне депо.

Технічний редактор

Степура Наталія Анатоліївна, секретар навчальної частини ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту».

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

Озерова Тетяна Ярославівна, директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

Паржницький Олександр Вікторович, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Запорізької області;

Немченко Маріанна Михайлівна, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Запорізької області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту  надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36