# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

### Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО 7231.0G.50.20-2013

(позначення стандарту)

Професія:  Слюсар з паливної апаратури

# Код:  7231

# Кваліфікація:  2, 3, 4, 5 розряди

Видання офіційне

# Київ  2013

# Міністерство освіти  і науки України

Міністерство соціальної політики України

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Міністерства освіти і науки України

від 28.10.2013 № 1502

# Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО 7231.0G.50.20-2013

(позначення стандарту)

Професія:   Слюсар з паливної апаратури

# Код:  7231

# Кваліфікація:  2, 3, 4, 5 розряди

Видання офіційне

# Київ   2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Слюсар з паливної паратури» 2-5 розрядів  розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання

на 2 розряд складає 510 годин, на 3 розряд – 428 години, на 4 розряд – 308 го

дин , на 5 розряд – 269 годин.

У ПТНЗ  другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускники складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Слюсар з паливної апаратури», (Випуск 42 «Оброблення металу», Частина 2 «Робітники» Книга 4 Розділ  «Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування»  Довідника кваліфікованих характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 20.12.2001р. №236), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить  вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

# Примітка. В зв’язку з сучасним науково-технічним прогресом в даному стандарті замінено терміни, а саме:

# карбюраторні двигуни на двигуни із зовнішнім сумішеутворенням;

# дизельні двигуни на двигуни із внутрішнім сумішеутворенням;

# газобалонні двигуни на двигуни із змішаним сумішоутворенням.

# Міністерство освіти і науки України

# Міністерство соціальної політики України

### Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО 7231.0G.50.20-2013									(позначення стандарту)

Професія:  Слюсар з паливної апаратури

Код: 7231

# Кваліфікація: 2 розряд

Видання офіційне

Київ  2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють

(або забезпечують)  підготовку (підвищення кваліфікації)

кваліфікованих робітників)

- Професія - 7231 Слюсар з паливної апаратури.

- Кваліфікація: 2 розряд

- Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: основні відомості про будову двигунів внутрішнього сумішеутворення; можливі несправності системи живлення та паливної апаратури і методи їх усунення; правила знімання і установлення апаратури на двигунах із зовнішнім та внутрішнім сумішеутворенням; правила розбирання, ремонту, складання і заміни окремих вузлів паливної апаратури.

Повинен уміти: розбирати, ремонтувати і складати прості вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням. Демонтувати та монтувати апаратуру на двигунах із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням. Регулювати рівень палива в поплавковій камері карбюраторів.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

- Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт паливної апаратури.

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія – 7231 Слюсар з паливної апаратури

(код, назва професії)

Кваліфікація –                   2 розряд_____

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу -540години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 48 | 4 |
| 1.1. | Основи правових знань | 10 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 10 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 10 | 4 |
| 1.4. | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 203 | 26 |
| 2.1. | Спеціальна технологія | 109 | 9 |
| 2.2. | Допуски і технічні виміри | 16 | 5 |
| 2.3. | Технічне креслення | 10 | 4 |
| 2.4. | Матеріалознавство | 16 | 2 |
| 2.5. | Основи електротехніки | 22 | 3 |
| 2.6. | Охорона праці | 30 | 3 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 252 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 120 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 132 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу ( без п.4): | 510 | 30 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з паливної апаратури» 2 розряду

1. Кабінети:

- Спеціальної технології

-  Технічного креслення

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

2. Майстерня:

- Слюсарна

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави. | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України. | 2 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються. | 1 |  |
| 4. | Господарське право. | 1 |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів. | 1 |  |
| 6. | Праця, закон і ми. | 1 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. | 1 |  |
| 8. | Злочин і покарання. | 1 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України. | 1 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки та підприємництва» | 1 |  |
| 2. | Загальні поняття слюсарної справи, як галузі машинобудівної промисловості | 1 |  |
| 3. | Матеріально – технічна база підприємств машинобудівної промисловості | 1 |  |
| 4. | Ринок та ринкові відносини в машинобудівній промисловості | 1 |  |
| 5. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності | 2 |  |
| 6. | Економічні показники виробництва | 2 |  |
| 7. | Організація і оплата праці на підприємствах машинобудівної промисловості | 1 |  |
| 8. | Трудові ресурси на підприємствах машинобудівної промисловості | 1 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Основні завдання курсу “Основи галузевої економіки і підприємництва”. Значення економічних знань для робітників у перехідний період розвитку економіки України. Необхідність вивчення курсу для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних робітників.

Стан та проблеми становлення національної економіки України. Завдання перед економікою на шляху переходу від командно-адміністративної форми до соціально орієнтованої економіки.

Перспективи розвитку економіки України.

Основні економічні терміни та поняття.

Економіка та її місце в суспільному житті. Типи економічних систем. Поняття “Національна економіки”, її зміст та межі. Суб’єкти національної економіки та їх інтереси. Багатоукладність економіки. Товарне виробництво, його типи та види.

Тема 2. Загальні поняття слюсарної справи, як галузі промисловості

Загальні поняття про технологічні процеси в машинобудуванні. Слюсарна справа – складова ланка виробничої інфраструктури.  Загальні поняття про структуру металів та їхні сплави. Продукція машинобудівної промисловості та її особливості.

Тема 3. Матеріально – технічна база підприємств машинобудівної промисловості

Характеристика матеріально – технічної бази підприємств  машинобудівної промисловості. Структура і взаємодія елементів матеріально – технічної бази. Особливості сучасної інфраструктури машинобудівної промисловості. Основні напрямки прискорення науково-технічного процесу в галузі.

Тема 4. Ринок та ринкові відносини

Поняття, сутність ринку, його роль. Принципи ринкової економіки. Функції та структура ринку. Умови функціонування ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Закон попиту та пропозицій у системі законів ринкової економіки Закони галузевої економіки і підприємництва. Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі в машинобудівній промисловості. Конкуренція – найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки.

Суть соціально орієнтованої ринкової економіки. Необхідність та особливості переходу економіки України до соціально орієнтованої ринкової економіки. Економічна роль держави в умовах ринку.

Особливості реформування власності на підприємствах машинобудівної промисловості.

Тема 5. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка  підприємницької діяльності

Підприємництво – соціально-економічна основа ринкової економіки. Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про підприємництво». Організаційно-економічні форми підприємництва на підприємствах машинобудівної промисловості. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку. Умови та порядок створення, реорганізація та ліквідація підприємств. Фонди підприємств. Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні.

Тема 6. Економічні показники виробництва

Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження. Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та зниження цін. Особливості регулювання цін на продукцію.

Дохід та його економічна природа. Види доходу. Розподіл та використання доходу на підприємстві машинобудівної промисловості.

Рентабельність виробництва, суть, показники. Фактори, що впливають на підвищення прибутковості підприємства. Система оподаткування доходів підприємства. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Особливості оподаткування в умовах ринкових відносин. Пільги при оподаткуванні доходів.

Тема 7. Організація і оплата праці

Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку на підприємствах машинобудівної промисловості.

Тарифна система та її елементи. Класифікаційні розряди (класи), категорії, порядок їх присвоєння.

Заробітна плата, її форми і система. Види заробітної плати. Матеріальне стимулювання працівників залежно від наслідків господарювання.

Права працівників на оплату праці та її захист. Законодавство про оплату праці. Мінімальна заробітна плата. Заробітна плата в умовах ринкової економіки. Реальна заробітна плата і захист від інфляції. Суспільні фонди споживання.

Складові доходів населення. Бідність. Медичне страхування. Соціальні гарантії вивільнюваним працівникам та незайнятому населенню. Проблеми соціального захисту.

Тема 8. Трудові ресурси

Трудові ресурси та їх використання. Продуктивність праці, показники та їх визначення.

Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання.

Ринок праці. Особливості його формування у країнах з різним рівнем розвитку економіки. Регулювання відносин на ринку праці на підставі систем колективних договорів на підприємствах машинобудівної промисловості.

Роль підготовки кадрів. Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів, перепрофілювання та підготовка конкурентоспроможних робітників з урахуванням суспільних потреб – основа соціального захисту.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 2 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології. | 4 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси. | 4 | 2 |
| Всього годин: | 10 | 4 |

## Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

### Тема 2. Програмні засоби персонального комп’ютера.  Комп’ютерні технології

Програми створення текстових та графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Power Point.

#### Лабораторно-практичні роботи:

1. Програми для створення текстових документів: MS Word. Візуальний стиль

оформлення та подання інформації.

2. Програми для створення текстових документів: MS Publisher. Візуальний стиль

оформлення та подання інформації.

3. Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

4. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

5. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

#### Лабораторно-практичні роботи:

1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

3. Створення публікації «Інновації в професії».

4. Створення публікації «Інновації в професії».

5. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення. | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів. | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху. | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів. | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху. | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків. | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху. | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Основні аспекти вивчення предмета | 2 |  |
| 2. | Слюсарна справа | 17 |  |
| 3. | Двигуни внутрішнього згорання | 8 |  |
| 4. | Система живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням. | 10 | 2 |
| 5. | Системи живлення двигунів змішаним сумішеутворенням. | 8 | 2 |
| 6. | Система живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням | 16 | 2 |
| 7. | Несправності системи живлення | 20 |  |
| 8. | Технічне обслуговування паливної апаратури | 20 | 3 |
| 9. | Ремонт паливної апаратури | 6 |  |
| 10. | Стандартизація та контроль якості | 2 |  |
|  | Всього годин: | 109 | 9 |

Тема 1. Основні аспекти вивчення предмета

Історія винайдення автомобіля. Значення автомобільного транспорту для народного господарства. Перспективи розвитку автомобільного транспорту в Україні та світі. Соціально-економічне та господарське значення професії. Роль професійної майстерності в забезпеченні високої якості робіт. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристокою, програмами теоретичного та виробничого навчання.

Тема 2. Слюсарна справа

Розмічання поверхні. Суть та призначення розмічання. Інструмент. Підготовка поверхні до розмічання. Технологія нанесення розміточних ліній та рисок. Розмічання за шаблоном. Безпека праці при нанесенні розміточних ліній.

Рубання металу. Суть та призначення. Інструмент для рубання. Кути загострення різального інструменту залежно від матеріалу заготовки. Технологія та особливості рубання металу. Безпека праці при рубанні металу.

Виправлення, рихтування та згинання металу. Суть та призначення. Інструмент, що використовується при виправленні, рихтуванні та згинанні металу. Прийоми виконання робіт: виправлення та згинання круглого, полосового та профільного прокату, труб, виконання рихтування поверхонь. Механізація робіт. Безпека праці при виконанні виправлення, згинання та рихтування металу.

Різання металу. Суть та призначення. Інструмент. Будова ручної ножівки. Технологія різання ручною ножівкою. Різання металу ножицями. Різання труб. Механізація різальних робіт. Безпека праці при різанні металу.

Обпилювання металу. Суть та призначення. Інструмент. Класифікація напилків. Види обпилювання. Механізація обпилювання. Безпека праці при обпилюванні металу.

Свердління, зенкування, зенкерування, розвіртування. Суть та призначення. Інструмент. Прийоми виконання робіт. Безпека праці.

Нарізування різьби. Типи різьб. Інструмент для нарізування  різьби. Технологія нарізування внутрішньої різьби. Технологія нарізування зовнішньої різьби. Можливі дефекти при нарізуванні різьби. Безпека праці при нарізуванні різьби.

Клепання. Суть та призначення. Будова заклепки. Типи заклепок. Прийоми клепання. Технологія клепання. Можливі дефекти. Безпека праці при клепанні.

Притирка, доводка, полірування. Суть та призначення. Інструмент. Абразивні матеріали. Способи притирання. Безпека праці.

Паяння. Суть та призначення. Інструмент. Флюси, припої. Технологія паяння. Безпека праці.

Тема 3. Двигуни внутрішнього згорання

Двигун.

Загальна будова і принцип роботи двигуна. Призначення і класифікація двигунів. Загальна будова двигуна (механізми та системи). Основні поняття роботи двигуна внутрішнього згоряння: верхня та нижня мертві точки, хід поршня, радіус кривошипа, об’єм камери згорання, робочий та повний об’єм циліндра, літраж двигуна, ступінь стиску. Багатоциліндрові двигуни.

Кривошипно-шатунний механізм. Призначення кривошипно-шатунного механізму та його будова (рухомі та нерухомі деталі). Взаємодія деталей кривошипно-шатунного механізму. Кріплення двигуна до рами або підрамника автомобіля.

Механізм газорозподілу. Призначення та класифікація механізмів газорозподілу. Будова та принцип дії механізмів газорозподілу з шестерневим, ланцюговим та пасовим приводом.

Система охолодження.  Розподіл теплоти, що утворилась внаслідок згоряння паливо-повітряної суміші. Тепловий баланс двигуна. Призначення та класифікація систем охолодження. Будова та робота системи рідинного охолодження. Призначення приладів системи рідинного охолодження, місце їх встановлення та кріплення.

Систем мащення. Необхідність мащення поверхонь тертя. Способи подачі масла до поверхонь тертя. Суть комбінованої системи мащення. Будова та робота системи. Розміщення приладів системи.

Тема 4. Система живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням.

Основні властивості палива для двигуна із зовнішнім сумішеутворенням: випаровуваність палива, стійкість до детонації. Паливна суміш, її класифікація. Коефіцієнт надлишку повітря. Склад паливної суміші та її вплив на забезпечення основних режимів роботи двигуна.

Схеми систем найпростішого карбюратора. Призначення, будова та робота систем сучасних карбюраторів.

Системи впорскування палива. Класифікація систем впорскування бензину. Типи та особливості будови основних систем впорскування та їх елементів.

Призначення, будова та робота паливного насоса. Будова і кріплення паливних баків і паливопроводів.

Паливні фільтри. Будова і робота паливних фільтрів бензинових двигунів.

Впускні і випускні трубопроводи, газовідвідні труби, глушники. Пристосування для підігріву паливної суміші.

Повітряні фільтри. Необхідність очищення повітря, що поступає у циліндри двигуна. Вплив якості очищення повітря на потужність і довговічність двигуна. Способи очищення повітря та особливості будови повітряних фільтрів бензинових  двигунів.

Догляд за приладами, що підводять паливо і повітря. Правила заправлення баків паливом.

Перевірка чистоти палива за допомогою фільтрувального паперу.

Очищення паливних фільтрів, видалення відстою, заміна або відновлення фільтруючих елементів.

Злив відстою та промивання паливних баків.

Догляд за повітряними фільтрами: заміна або очищення сухого фільтруючого елемента, очищення фільтруючого елемента та заміна масла в масляно-інерційних повітряних фільтрах.

Необхідність перевірки щільності всіх з’єднань системи впуску, способи перевірки.

Порушення нормальної роботи приладів, що підводять паливо і повітря, як результат незадовільного проведення  технічного догляду.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Вивчення будови та принципу дії  приладів системи живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням.

- Вивчення основних властивостей палива.

Тема 5. Системи живлення двигунів змішаним сумішеутворенням.

Газове паливо для автомобільних двигунів, види та властивості газових палив. Переваги та недоліки роботи двигунів на газовому пальному.

Установка для роботи на стисненому природному газі. Принципова схема та основні елементи установки. Принципи зберігання та подачі стисненого газу. Способи забезпечення утворення паливо-повітряної суміші. Пристрої для попереднього підігрівання газу.

Установка для роботи на зрідженому нафтовому газі. Схема газобалонної установки для роботи на зрідженому  газі. Основні елементи  газобалонної установки. Забезпечення випаровування та підігріву пального.

Газові балони, правила експлуатації сосудів під високим тиском.

Газові трубопроводи та запірна арматура.

Вентилі, їх класифікація в залежності від призначення, будова та принцип дії.

Редуктори високого тиску. Призначення, будова  та робота редуктора високого тиску.

Електромагнітні клапани.

Газовий редуктор низького тиску. Призначення, будова та принцип його функціоннування. Вплив налаштувань редуктора на забезпечення різних режимів роботи двигуна.

Безпека праці при роботі газобалонної установки.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Вивчення будови та принципу дії  приладів системи живлення газобалонної установки.

- Вивчення технологічних характеристик палива.

Тема 6. Система живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Призначення системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Сумішоутворення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням: об’ємне, плівкове, об’ємно-плівкове, передкамерне, вихрокамерне. Основні властивості дизельного палива: спроможність до самозапалювання, в’язкість, температура застигання. Вимоги до чистоти палива Будова та робота системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Призначення та розміщення приладів системи. Будова простих приладів системи: баків, паливних та повітряних фільтрів, паливопроводів. Призначення, будова та принцип дії обмежувача максимальної частоти обертання колінчастого валу.

Паливні фільтри. Необхідність тонкої фільтрації палива в дизелях. Будова і дія фільтрів двигунів, що вивчаються.

Паливні насоси високого та низького тиску, особливості будови.

Впускні і випускні труби. Пристосування для підігріву паливної суміші.

Необхідність тривалого відстоювання і ретельної фільтрації палива для двигуна із змішаним сумішеутворенням.

Нагляд за приладами, що підводять паливо і повітря. Заправлення баків паливом. Необхідність тривалого відстоювання і ретельної фільтрації палива для двигуна із внутрішнім сумішеутворенням.

Перевірка чистоти палива за допомогою фільтрувального паперу.

Спуск відстою. Промивання паливних баків. Промивання фільтрів. Зміна фільтрів тонкого очищення. Вірність складання фільтрів. Видалення повітря із системи живлення.

Нагляд за очисниками повітря: очищення сухого пилозбірника, зміна мастила, промивання набивки. Необхідність ретельної перевірки щільності всіх з’єднань системи впускання, способи перевірки. Передовий досвід з нагляду за приладами, що підводять паливо та повітря.

Порушення нормальної роботи приладів, що підводять паливо і повітря, як результат незадовільного проведення  технічного догляду.

Конденсація палива і вплив її на роботу двигуна. Необхідність підігріву робочої суміші і регулювання ступеня підігріву.

Вимоги до складу робочої суміші при різних режимах роботи двигуна.

Паливні насоси, їхнє призначення, основні вимоги до їхньої роботи. Схема будови і роботи насосного елемента. Основні принципи регулювання кількості  палива, яке подається і моменту початку подачі.

Паливний насос двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Стисла характеристика. Універсальність насоса.

Голівка паливного насоса: підвід палива до насосних елементів, будова насосного елемента, оберненого клапана і його гнізда.

Механізм приводу плунжерів. Зміна висоти штовхача при регулюванні моменту початку подання палива. Зміна взаємного положення кулачкового вала і деталей приводу під час регулювання моменту подання палива насосом.

Механізм регулювання кількості подання палива. Особливості будови насосів двигунів, що вивчаються.

Форсунки. Призначення і типи форсунок, вимоги до форсунок. Будова форсунки двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Процес уприскування палива.

Вплив розміру ходу голки і тиску на якість розпилення. Прилад для регулювання тиску уприскування.

Особливості будови форсунки двигунів, що вивчаються.

Продуктивність форсунки. Необхідність установлення на двигун форсунок однакової продуктивності.

Нагляд за паливною апаратурою дизеля. Нагляд за форсункою.

Способи визначення непрацюючої форсунки на двигуні.

Перевірка конуса розпилення палива форсункою. Визначення тиску уприскування на двигуні за допомогою еталонної форсунки і таксиметра. Регулювання тиску уприскування.

Нагляд за паливним насосом. Перевірка моменту початку подавання палива насосами в двигуні  моментоскопом. Перевірка моменту уприскування палива. Порядок установлення відрегульованих насосів на двигун.

Порушення нормальної роботи паливної апаратури. Попадання повітря в канали насоса, погане розпилення форсунки.

Порушення регулювання насоса, знос прецизійних деталей. Несправності насоса, що призводять до розносу дизеля.

Регулятори. Призначення регулятора числа оборотів. Схема роботи одно режимного відцентрового регулятора. Схема устрою і робота відцентрового все режимного регулятора. Переваги всережимного регулятора. Установка регулятора на різноманітні швидкісні режими.

Будова і робота всережимних регуляторів двигунів, що вивчаються. Нагляд за регуляторами.

Система пуску двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Прилади і застосування для полегшення пуску двигуна.

Система живлення повітрям. Система випуску відпрацьованих газів. Трубонадування у дизелях.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Вивчення будови та принцип   дії приладів системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням.

- Вивчення технологічних характеристик палива.

Тема 7.Несправності системи живлення.

Основні несправності системи живлення двигуна з зовнішнім сумішеутворенням. Несправності, що призводять до збіднення суміші. Несправності, що призводять до збагачення суміші.

Основні несправності системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Недостатня подача палива до   паливного насоса високого тиску. Порушення нормальної роботи паливного насоса високого тиску і форсунок.

Основні несправності системи живлення двигуна із змішаним сумішеутворенням. Правила безпеки праці на газобалонних автомобілях. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Основні несправності редуктора високого тиску, несправності газового редуктора низького тиску.

Тема 8.  Технічне обслуговування паливної апаратури

Організація технічного обслуговування автомобілів. Призначення технічного обслуговування. Суть планово-попереджувальної системи. Технологічний процес технічного обслуговування в автотранспортному підприємстві. Особливості процесу на станціях технічного обслуговування. Види технічного обслуговування, загальна їх характеристика та періодичність виконання. Методи організації виробництва ТО.

Технічне обслуговування системи живлення двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

Можливі неполадки системи живлення двигунів із зовнішнім сумішеутворенням та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи живлення двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

Лабораторно-практична  робота:

1. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування двигунів із зовнішнім сумішеутворенням

Технічне обслуговування системи живлення двигунів із змішаним сумішеутворенням.

Можливі неполадки системи живлення газобалонної установки та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи живлення двигунів із змішаним сумішеутворенням.

Лабораторно-практично  робота:

1. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування двигунів із змішаним сумішеутворенням.

Тема 9. Ремонт  паливної апаратури

Система, види та методи ремонту автомобілів. Суть планово-попереджуючої системи ремонту. Види ремонту автомобілів та їх агрегатів (капітальний, поточний). Обособлений та необособлений методи ремонту. Організаційні форми ремонту: ремонт на універсальних та спеціалізованих постах, потокова форма ремонту.

Організація поточного ремонту автомобілів. Організація поточного ремонту в автотранспортних підприємствах та на станціях технічного обслуговування автомобілів. Виробничі дільниці.

Зношення та дефекти деталей. Види зношення: абразивне, гідроабразивне, газоабразивне, кавітаційне, зношення при фритинзі, окислювальне, електроерозійне; місця їх виникнення на деталях автомобіля. Параметри зношення: лінійне зношення, швидкість та інтенсивність зношення, стійкість матеріалу проти зношення. Суть процесу дефектування та його задачі. Сортування деталей при дефектуванні. Характерні дефекти деталей. Методи контролю при дефектуванні.

Поняття про способи ремонту деталей. Відновлення деталей обробкою до ремонтного розміру. Відновлення постановкою додаткових ремонтних деталей. Відновлення зваркою та наплавкою. Відновлення розмірів зношених поверхонь деталей металізацією (високотемпературним напиленням). Гальванічне нарощення металу на зношені поверхні деталей. Відновлення деталей синтетичними матеріалами. Відновлення деталей пластичним деформуванням (відновлення форми, розмірів та механічних властивостей). Приклади використання кожного із способів відновлення.

Приймання автомобілів в ремонт та їх розбирання. Технологічний процес капітального ремонту автомобілів. Технічні умови на приймання автомобілів у ремонт. Зовнішня мийка автомобілів та їх агрегатів. Організація розборочних робіт.

Комплектування деталей. Призначення та суть процесу комплектування. Методи комплектування: повної та неповної взаємозамінності, селективний, регулювань та підгонки.

#### Тема 10. Стандартизація та контроль якості

Стандарти з ремонту машин і обладнання. Відповідальність ремонтного підприємства за стан відремонтованих машин і механізмів, їх відповідність стандартам і технічним умовам.

Прогресивні форми організації та стимулювання праці робочих, що направлені на поліпшення якості ремонту. Оцінка рівня якості ремонту автомобілів. Організація технічного контролю на підприємстві.

Типова навчальна програма з предмета

«Допуски і технічні виміри»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Поняття про стандартизацію, контроль якості, допуски та посадки | 6 |  |
| 2. | Інструменти та прилади для виміру лінійних і кутових величин | 6 | 3 |
| 3. | Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади | 4 | 2 |
|  | Всього годин : | 16 | 5 |

Тема 1. Поняття про стандартизацію, контроль якості, допуски та посадки

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції та прискоренні науково-технічного прогресу. Задачі стандартизації. Категорії стандартів і об’єкти стандартизації. Види стандартів та їхня характеристика.

Система управління якістю робіт, що виконуються. Форми і засоби контролю якості.

Приймання продукції. Технічні виміри і випробування. Оформлення документації. Економічна ефективність підвищення якості робіт, що виконуються.

Поняття про неминучі погрішності при виготовленні деталей і складних виробів. Основи поняття про взаємозамінність. Поняття про розміри, відхилення і допуски.

Допуск, його визначення та позначення. Поняття посадок. Групи посадок. Графічне зображення полів допусків та посадок. Квалітети точності. Відхилення від вірної форми. Ознайомлення з таблицею межових відхилень.

Стандартизація деталей. Точність обробки. Шорсткість поверхонь; класи шорсткості. Позначення шорсткості поверхні, що обробляється.

Тема 2. Інструменти та прилади для вимірювання лінійних і кутових величин

Поняття про виміри і контроль. Види вимірювальних і перевірочних інструментів, їхня будова і правила користування.

Штангенінструменти, їхня будова та правила користування ними.

Мікрометричні інструменти, їхня будова та правила користування ними.

Трикутники. Правила користування ними.

Інструмент для контролю різьби. Правила користування ним.

Лабораторно-практичні роботи:

- Ознайомлення з будовою і правилами користування штангенінструментами.

- Ознайомлення з будовою і правилами користування мікрометрами.

- Ознайомлення з будовою і правилами користування інструментом для контролю різьби.

Тема 3. Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади

Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні вимірювальні прилади. Електричні вимірювальні прилади.

Можливі помилки при вимірі та способи їхнього попередження. Правила та порядок користування інструментами і приладами.

Лабораторно-практичні роботи:

- Ознайомлення з будовою і правилами користування оптичними вимірювальними приладами.

- Ознайомлення з будовою і правилами користування пневматичними та електричними вимірювальними приладами.

Типова навчальна програма з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Уведення до курсу креслення | 1 |  |
| 2. | Практичне застосування геометричних побудов | 1 |  |
| 3. | Аксонометричні і прямокутні проекції | 2 | 1 |
| 4. | Перерізи і розрізи | 1 |  |
| 5. | Робочі креслення деталей та ескізи | 2 | 1 |
| 6. | Складальні креслення | 1 |  |
| 7. | Схеми | 1 | 1 |
| 8. | Читання і виконання креслень з професії | 1 | 1 |
|  | Всього годин : | 10 | 4 |

Тема 1.  Уведення до курсу креслення

Роль креслень у техніці і на виробництві. Поняття про стандарти на креслення. Єдиний стандарт  конструкторської документації.

Формати креслень.  Рамка, основний напис, його заповнення.

Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, найменування, призначення.

Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях.

Правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях.

Послідовність читання креслень.

Тема 2.  Практичне застосування геометричних побудов

Аналіз контурів плоских технічних деталей та виявлення їх геометричних елементів.

Спряження, що застосовується при розмітці контурів технічних деталей.

Уклін та конусність, їх визначення, побудова за заданою величиною  та позначення на кресленнях.

Тема 3. Аксометричні і прямокутні проекції

Креслення й ескізи деталей. Креслення деталей та їх призначення. Розташування проекцій на кресленні. Прямокутні проекції тіл. Позначення і надписи на кресленнях. Оформлення креслень. Послідовність у читанні креслень.

Лабораторно-практична робота:

1. Читання простих робочих креслень.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні розрізи, їх позначення.

Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів.

Тема 5. Робочі креслення деталей та ескізи

Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.

Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.

Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення. Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі.

Умовні зображення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.

Позначення на кресленнях класів точності і шорсткості поверхонь.

Лабораторно-практична робота:

1. Виконання робочих кресленнь деталей та ескізів відповідно до кваліфікаційної характеристики

Тема 6. Складальні креслення

Поняття про складальні креслення, їх призначення.

Нанесення розмірів і позначення посадок.

Розрізи на складальних кресленнях.

Зображення і умовне позначення з’єднань деталей. Роз’ємні з’єднання: різьбові, шпоночні, зубчасті, шліцові, сполучення, котрі виконуються із застосуванням шрифтів.

Передачі зубчасті, черв’ячні. Їх зображення.

З’єднання деталей: роз’ємні і нероз’ємні. Їх зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання: клепані, зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях

Тема 7. Схеми

Кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми. Їх призначення, порядок читання.

Поняття про кінематичні схеми.

Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.

Лабораторно-практична робота:

1. Читання простих кінематичних схем  механізмів.

Тема 8. Читання та виконання креслень з професії

Лабораторно-практична робота:

1. Читання креслень. Виконання креслень відповідно до кваліфікаційної характеристики

Типова навчальна програма з предмета

“Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Класифікація матеріалів | 2 |  |
| 2. | Метали і сплави | 6 | 2 |
| 3. | Діелектрики | 2 |  |
| 4. | Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон | 2 |  |
| 5. | Паливно – мастильні матеріали | 4 |  |
|  | Всього годин: | 16 | 2 |

Тема 1. Класифікація матеріалів

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання. Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні властивості матеріалів.

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити).

Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, легкість та інші).

Класифікація за фізико – хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інші).

Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту автомобілів.

Нормативна та навчальна  література з матеріалознавства.

## Тема 2. Метали і сплави

Класифікація металів. Їх фізико – хімічні властивості.

Чавун та сталь. Сірий, білий і ковкий чавун, його особливості, механічні, технологічні властивості, галузь застосування. Застосування чавуну для виготовлення деталей автомобілів.

Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад , механічні і технологічні властивості. Леговані сталі, їх механічні і технологічні властивості, маркування, галузь застосування. Застосування сталі для виготовлення деталей автомобілів.

## Кольорові метали , їх сплави. Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, алюміній, магній, їх властивості, галузь застосування.  Їх застосування у дротах та кабелях автомобілів.

Особливості термообробки сплавів.

Припої легкоплавкі і тугоплавкі.

Антифрикційні сплави. Їх властивості. Застосування у конструкціях автомобілів.

Матеріали, що застосовуються в гальмових пристроях. Їхній склад і властивості.

Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів. Способи захисту від корозії.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Ознайомлення з металами і сплавами, які використовуються в автомобільному транспорті, їх визначення за властивостями та зовнішнім виглядом.

- Випробування металів на розтин

Тема 3.  Діелектрики

Класифікація діелектриків.

Рідинні діелектрики. Класифікація, галузь застосування.

Оліфи натуральні, напівнатуральні і штучні, їхній склад, властивості і галузь застосування.

Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій автомобілів. Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.

Тверді діелектрики. Класифікація, галузь застосування, характеристики. Скло і фарфор. Каучук і гума, папір, картон.

Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в’яжучих.

Тема 4.  Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон

Матеріали, що застосовуються при виготовленні фільтрів. Їхні основні характеристики та  їхні властивості.

Фільтруючі елементи.

Фільтр тонкого очищення палива.

Повітряний фільтр.

Тема 5.  Паливно-мастильні матеріали

Паливо, що застосовується для автомобілів. Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином і антифризом.

Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах автомобілів. Їхні основні характеристики. Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості.

Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні марки і властивості.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи електротехніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Зміст предмета “Основи електротехніки”. | 1 |  |
| 2. | Основи електростатики | 2 |  |
| 3. | Постійний струм та кола постійного струму | 4 | 2 |
| 4. | Електромагнетизм | 2 |  |
| 5. | Змінний струм та кола змінного струму | 2 | 1 |
| 6. | Електровимірювальні прилади. Електричні, радіотехнічні вимірювання | 2 |  |
| 7. | Трансформатори | 2 |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Електричні машини: Електричні машини змінного струму Електричні машини постійного струму | 2 2 |  |
| 9. | Електричні апарати | 2 |  |
| 10. | Основні відомості про електробезпеку | 1 |  |
|  | Всього годин: | 22 | 3 |

Тема 1.  Зміст предмета “Основи електротехніки”.

Коротка характеристика і зміст предмета “Основи електротехніки”. Зв’язок цього предмета з іншими ( математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки слюсарів з ремонту автомобілів. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція).

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата  напруги у проводах.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Лабораторно-практична  робота:

1. Вимірювання опору у колах постійного струму.

Тема 4. Електромагнетизм

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника зі струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики  магнітного поля. Силові лінії  магнітного поля.

Магнітне  поле провідника зі струмом. Магнітне поле  кільцеподібного провідника зі струмом  і котушки з  сердечником. Електромагніти. Влаштування і робота реле. Поняття про вихрові струми.

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоідальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором, графіки і векторна діаграма струму і напруги.

Кола змінного струму з індуктивністю і ємністю, загальні відомості.

Лабораторно-практична робота:

1. Вимірювання опору у колах змінного струму.

Тема 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітноелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 7. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 8. Електричні машини

8.1. Електричні машини змінного струму

Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, коефіцієнт корисної дії. Електродвигуни, що встановлюються на автомобілях.

8.2. Електричні машини постійного струму

Принцип дії та будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 9. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

Тема 10.  Основні відомості про електробезпеку

Перша допомога при ураженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занурення, вирівнювання потенціалів, розподілювальні трансформатори. Поняття про правила технічної безпеки  та правила технічної експлуатації.

### Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури. | 10 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5 | Основи гігієни та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
|  | Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст  поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо  вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров(я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту  працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема  2.  Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури.

Значення безпеки праці на виробництві. Вимоги до персоналу, що займається ремонтом паливної апаратури. Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки робіт під час ремонту паливної апаратури. Перелік робіт з підвищеною небезпекою при ремонті паливної паратури. Роботи з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці під час ремонту паливної апаратури.

Зони безпеки та їх огородження. Засоби захисту. Світова та звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальне фарбування.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від газу. Захист від вібрації.

Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасним випадкам. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалюваних систем, електронагрівальних прикладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об(єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об(єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов(язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини  та наслідки.  Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя  і здоров(я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи  електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про чотирьохпровідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок  споживачів

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини .

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні  (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 7231 Слюсар з паливної апаратури

(код, назва професії)

Кваліфікація -             2  розряд________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці, та пожежної безпеки в навчальній майстерні. | 12 |
| 2. | Екскурсія на підприємство | 12 |
| 3. | Слюсарні роботи | 36 |
| 4. | Монтаж і демонтаж, розборка, мойка, зборка паливної апаратури. | 60 |
|  | Всього годин: | 120 |
| III. Виробнича практика |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві. | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря паливної апаратури, складністю 2-го розряду. | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 132 |
|  | Разом: | 252 |

I. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці, та пожежної безпеки в навчальній майстерні.

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця.

Навчально-виробничі та виховні задачі курсу. Зміст праці, етапи професійного росту та трудового становлення робітника.

Базове підприємство училища, його трудові традиції; передовики виробництва – випускники училища. Форми участі учнів у виконанні виробничого плану підприємства.

Ознайомлення учнів з майстернею, з порядком отримання та здачі інструменту та застосувань. Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку в майстернях.

Форми морального і матеріального стимулювання праці учнів.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Інструктаж з безпеки праці при проведенні екскурсії. Навчально-виховні задачі екскурсії.

Ознайомлення зі структурою (основними та допоміжними цехами) та основним обладнанням підприємства, з планом соціального розвитку. Продукція, яку виготовляє підприємство; система контролю якості продукції.

Ознайомлення з роботою слюсаря з паливної апаратури: його дільницями, розташуванням їх у виробничій послідовності.

Тема 3. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організація робочого місця. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування.

Вправи:

Розмічання площинне. Підготовка деталей до розмічання. Нанесення вільно розташованих, взаємно паралельних та взаємно перпендикулярних рисок, рисок під заданим кутом.

Побудова замкнутих контурів, утворених відрізками прямих ліній, колами, радіусних та лекальних кривих.

Розмічання контурів деталей по шаблонам.

Опанування прийомами та методами роботи при розмічанні.

Рубання. Правильна постановка корпуса і ніг при рубанні; тримання молотка та зубила; рухи при нанесенні кистьового, ліктьового та плечового ударів.

Рубання листової сталі по рівню губок лещат та розмічальним рискам.

Вирубання крейцмейселем прямо - і криволінійних пазів на широкій поверхні деталей.

Випрямляння металу. Випрямляння смугової сталі та круглого сталевого прутку на плиті. Перевірка по лінійці та по плиті. Випрямляння листової сталі. Випрямляння за допомогою ручного пресу. Випрямляння труб та сортової сталі.

Гнуття. Гнуття смугової сталі під завданим кутом і на ребро. Гнуття сталевого сортового прокату на ручному пресі з використанням простіших згинаючих пристроїв; кромок листової сталі в лещатах, на плиті із використанням пристроїв; кілець з дроту та з листової сталі. Гнуття труб в пристроях.

Різання металу. Кріплення полотна в рамці ножівки. Постановка корпуса; тримання слюсарної ножівки і рухання нею при різанні у вертикальній та горизонтальній площинах.

Встановлення, закріплення і різання смугової, квадратної, круглої сталі по ескізах. Відрізання смуг від листа по рисках. Різання труб труборізом; листового матеріалу ручними та важільними ножицями.

Обпилювання металу. Тримання напилка, постановка корпуса та ніг при обпилюванні.

Обпилювання широких і вузьких плоских поверхонь, сполучених під кутом 90о, під гострим та тупим кутами. Перевірка площини по лінійці, кутів кутником, шаблоном і простим кутоміром.

Вимірювання деталей мірильною лінійкою та штангенциркулем з точністю до 0,1 мм.

Обпилювання паралельних плоских, криволінійних випуклих та вгнутих поверхонь. Обпилювання деталей різноманітних профілів з використанням кондукторних пристроїв.

Свердління. Управління свердлильним верстатом та його налагодження (при установці заготівки в лещатах, на столі у залежності від глибини свердлення). Підбір свердел за таблицями. Свердління наскрізних отворів по розмічанню, у кондукторі по накладних шаблонах; глухих отворів з використанням упорів, мірних лінійок, лімбів. Розсвердлення отворів. Свердління ручними дрилями.

Нарізання різьби. Інструменти для нарізання та накатування різьб.

Нарізання зовнішніх правих та лівих різьб на болтах, шпильках і трубах. Накатування різьб вручну.

Підготовка поверхонь та нарізання різьб на сполучених деталях. Нарізання різьб з використанням механізованих інструментів і машинок.

Підготовка отворів для нарізання різьб мітчиком. Нарізання різьб у наскрізних та глухих отворах.

Контроль різьбових деталей шаблонами, різьбомірами, мікрометрами.

Нарізування різьби.

Виконання різьб різноманітних профілів. Нарізування різьб вручну та на верстаті. Перевірка якості різьб.

Паяння.

Електропаяння, паяння за допомогою паяльної лампи та газового паяльника.

Клепання.

Розмітка швів для виконання клепання та свердління отворів. З’єднання деталей заклепками з напівкруглими і потайними  головками. Зняття та заміна дефектних заклепок.

Посадки.

Випресовування та запресовування деталей вручну. Використання преса. Встановлення деталей на стіл преса. Випресовування та запресовування підшипників, втулок та інших деталей на пресі. Випресовування деталей із застосовуванням знімачів.

Тема 4. Монтаж і демонтаж, розборка, мойка, зборка  паливної апаратури.

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організація робочого місця. Вправи:

Зняти з двигуна прилади: повітряний фільтр, паливні фільтри грубої і тонкої очистки, паливний насос, карбюратор. Частково розберіть карбюратор, ознайомтесь з будовою поплавцевої і змішувальної камер, розміщення жиклеріва, прискорювального насоса, економайзера, дроселя, повітряної заслінки. Жиклери-розбирання, промивання, продування.

Карбюратори - ремонт поплавця, запірного клапана, вузла повітряної заслінки і дроселя.

Складіть карбюратор.

Розгляньте деталі кріплення паливного насоса до двигуна і з’єднання насоса з паливопроводами.

Розберіть паливний насос, знятий з двигуна, розгляньте його деталі: діафрагму та її шток, двоплечий важіль, важіль ручного підкачування, клапани, фільтри, відстійник. Складіть насос.

Розберіть  паливні фільтри, зняті з автомобіля, і ознайомтесь з їхніми деталями.

Розберіть повітряний  фільтр, знятий з двигуна, ознайомтесь з його будовою.

Зняти з двигуна прилади системи живлення: повітряний фільтр, паливні фільтри, паливний насос високого тиску разом з підкачувальним насосом, форсунки.

Розберіть повітряний  фільтр, знятий з двигуна, ознайомтесь з його будовою.

Розберіть частково паливний насос високого тиску, знятого з двигуна: зніміть з паливний насос високого тиску підкачувальний насос, викрутіть штуцер одного з паливопроводів високого тиску, вийміть пружину нагнітального клапана, клапан і його сідло; зніміть бокову кришку корпусу насоса, стисніть знімачем пружину плунжера, зніміть з хвостовика плунжера його опорну шайбу і саму пружину; викрутіть стопорний гвинт, вийміть гільзу і плунжер секції з корпусу насоса.

Установіть усі зняті деталі секції на паливний насос високого тиску.

Ознайомтесь з пристроями паливний насос високого тиску.

Від’єднайте насос ручного підкачування палива від корпусу підкачувального насоса. Розберіть обидва насоси, ознайомтесь з будовою, складіть і знову встановіть на паливний насос високого тиску.

Розберіть форсунку, ознайомтесь з її деталями. Складіть форсунку.

Розберіть знятий з автомобіля магістральний венти, газовий фільтр, випарник і розгляньте їхні деталі.

Відкрутіть від корпусу змішувача, знятого з двигуна, газовідвідний патрубок і розгляньте деталі змішувача. Вставте знятий патрубок на місце.

II. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві.

Інструктаж з безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження травматизму; огородження небезпечних місць; звукова та світова сигналізація; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах підприємства (правила знаходження поблизу конвеєрів, транспорту, підйомних кранів, електричної мережі).

Безпечні прийоми виконання робіт. Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів, правила проходу по цеху. Електробезпека.

Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах. Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування робочих на підприємстві.

Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах, протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж. Евакуація людей.

Тема 2. Самостійне виконання  робіт слюсаря паливної апратури  складністю  2-го розряду.

Самостійне виконання на робочому місці робіт (під наглядом інструктора, наставника) у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників другого розряду.

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів праці а також інструментів, пристроїв.

Самостійна розробка і виконання заходів щодо найбільш ефективного використання робочого часу, попередження браку, економної витрати матеріалів, інструментів, електроенергії. Участь у всіх сферах життя колективу підприємства.

Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів виробництва.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовника кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7231  Слюсар з паливної апаратури

(код, назвапрофесії)

Кваліфікація – 2 розряд

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Основні відомості про будову двигунів внутрішньогозгорання.

- Можливі несправності системи живлення  і методи їх усунення.

- Можливі несправності  паливної апаратури і методи їх усунення.

- Правила знімання і установлення апаратури на двигунах із зовнішнім  сумішеутворенням.

- Правила знімання і установлення апаратури на двигунах із  внутрішнім сумішеутворенням.

- Правила розбирання окремих вузлів паливної апаратури.

- Правила ремонту окремих вузлів паливної апаратури.

- Правила  складання і заміни окремих вузлів паливної апаратури.

- Види і призначення контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, правила користування ними.

- Методи і похибки вимірювань.

- Правові , нормативні та організаційні основи охорони праці в роботі слюсаря паливної апаратури.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Користуватись технічною документацією.

- Користуватись інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин.

- Виконувати ремонт фільтрів тонкого і грубого очищення палива.

- Розбирати, ремонтувати і складати на стендах прості вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

- Розбирати, ремонтувати і складати на стендах прості вузли паливної апаратури двигунів із внутрішнім сумішеутворенням.

- Демонтувати та монтувати апаратуру на двигунах із зовнішнім  сумішеутворенням.

- Демонтувати та монтувати апаратуру на стендах на двигунах із  внутрішнім сумішеутворенням.

- Промивати  , продувати жиклери.

- Виконувати  ремонт поплавця, запірного клапана, вузла повітряної заслінки і дроселя.

- Виконувати ремонт карбюраторів, баків, відстійників, форсунок.

- Виконувати ремонт трубок паливної системи, насосів форсунок,  фільтрів, паливних насосів, підкачувальних  насосів.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

Професія – 7231  Слюсар з паливної апаратури

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Майстерня з ремонту паливної апаратури |
| 1. | Двигун із зовнішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 2. | Двигун із внутрішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 3. | Газобалонна установка |  | 1 |  |
| 4. | Паливний бак |  | 1 |  |
| 5. | Паливний фільтр тонкої очистки |  | 4 |  |
| 6. | Павітряний фільтр |  | 2 |  |
| 7. | Паливний насос |  | 2 |  |
| 8. | Паливопідкачувальний насос |  | 3 |  |
| 9. | Форсунка |  | 10 |  |
| 10. | Карбюратор |  | 4 |  |
| 11. | Паливний насос високого тиску |  | 4 |  |
|  | Обладнання, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Обладнані робочі місця для проведення ремонту паливної апаратури |  | 8 |  |
| 2 | Набори слюсарних і вимірювальних інструментів слюсаря | 15 |  |  |
| 3 | Комплекти інструменту та пристроїв для виконання розбірно - складальних робіт |  | 8 |  |
| 4 | Комплект інструментів та пристроїв для ремонту вузлів і агрегатів паливної апаратури |  | 4 |  |
| 5. | Стенд для перевірки форсунок |  | 1 |  |
| 6. | Прилад ІЯС |  | 1 |  |
| 7. | Моментоскоп |  | 1 |  |
| 8. | Газоаналізатор |  | 1 |  |
| Слюсарна майстерня |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Верстати слюсарні | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 3. | Заточний верстат |  | 1 |  |
| 4. | Електричні дрилі |  | 2 |  |
|  | Комплекти інструментів для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1. | Розмічання поверхні | 15 |  |  |
| 2. | Рубання металу | 15 |  |  |
| 3. | Рихтування та згинання металу | 15 |  |  |
| 4. | Різання металу | 15 |  |  |
| 5. | Опилювання металу | 15 |  |  |
| 6. | Свердління, зенкування, зенкерування, розгортання | 15 |  |  |
| 7. | Нарізування різьби | 15 |  |  |
| 8. | Клепання | 15 |  |  |
| 9. | Притирки, доводки, полірування | 15 |  |  |
| 10. | Паяння | 15 |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7231.0G.50.20-2013

(позначення стандарту)

Професія:  Слюсар з паливної апаратури

Код: 7231

# Кваліфікація: 3 розряд

### Видання офіційне

Київ  2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія -  7231  Слюсар з паливної апаратури.

- Кваліфікація: 3 розряд

3.   Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: будову паливної апаратури простої і середньої складності двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням; схему, конструкцію і призначення вузлів і деталей карбюраторів та паливних насосів основних моделей; матеріали, які застосовує під час ремонту карбюраторів, паливних насосів і вузлів паливної апаратури дизелів; технологію, технічні умови на ремонт і регулювання основних вузлів паливної апаратури двигунів; будову випробувальних стендів та технологію випробування.

Повинен уміти: розбирати, ремонтувати, складати і регулювати карбюратори та паливні насоси різних моделей. Розбирати, ремонтувати і складати вузли паливної апаратури середньої складності. Визначати і усувати несправності в системі паливної апаратури.

4.Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Слюсар з паливної апаратури» другого розряду;

- за умови продовження первинної професійної    підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Слюсар з паливної апаратури» 2-го розряду не менше 1 року.

6.Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт паливної апаратури.

7.Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія – 7231  «Слюсар з паливної апаратури»

(код, назва професії)

Кваліфікація –                   3 розряд_______

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд часу – 458 години.

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 41 | 8 |
| 1.1. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.2. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 17 | 8 |
| 1.4. | Резерв часу | 12 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 176 | 42 |
| 2.1. | Спеціальна технологія | 118 | 33 |
| 2.2. | Допуски і технічні виміри | 9 | 4 |
| 2.3. | Читання креслень | 12 | 2 |
| 2.4. | Матеріалознавство | 12 | 2 |
| 2.5 | Електротехніка з основами промислової електроніки” | 10 | 1 |
| 2.6. | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 204 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 96 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 108 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу ( без п.4 ) | 428 | 50 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з паливної апаратури» 3 розряду

1. Кабінети:

- Спеціальної технології

-  Технічного креслення

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

2. Майстерня:

- Слюсарна

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємство як організаційна основа бізнесу | 1 |  |
| 2. | Планування підприємницької діяльності |  |  |
| 3. | Фінансова база підприємства | 2 |  |
| 4. | Інноваційна діяльність підприємства |  |  |
| 5. | Комерційна діяльність підприємств (основи маркетингу) | 1 |  |
| 6. | Фінанси та облік на підприємстві | 1 |  |
| 7. | Системи обслуговування бізнесу | 1 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Підприємство  як організаційна основа бізнесу

Види підприємств. Критерії класифікації підприємств. Приватні, колективні і державні підприємства.

Акціонерні підприємства, малі, середні і великі підприємства.

Тема 2. Планування підприємницької діяльності

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства.

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура  бізнес- плану підприємства.

Тема 3. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Тема 4. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Основні напрямки сучасного науково-технічного прогресу. Вартісна оцінка витрати на впровадження досягнень науково-технічного прогресу і результатів реалізації заходів науково-технічного прогресу.

Тема 5. Комерційна діяльність підприємств (основи маркетингу)

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу, його головна мета. Реклама товарів. Види реклами.

Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Тема 6. Фінанси та облік

Облік виконаних робіт, наданих послуг та виробленої продукції, грошових  потоків. Організація обліку.

Кредити. Види кредитів. Кредитна заборгованість.

Оренда . Лізинг. Орендна плата.

Страхування майна  виробничої діяльності.

Тема 7. Система обслуговування  бізнесу

Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Робочий час. Час відпочинку. Щорічні відпустки. | 3 |  |
| 2. | Заробітна плата. Трудова дисципліна. Обов’язки працівників. Охорона праці на підприємстві, установах та організаціях. | 3 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Робочий час. Час відпочинку. Щорічні відпустки

Трудові функції працівника відповідно трудового договору і закону про працю. Норма тривалості робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу.

Перерва для відпочинку і харчування. Вихідні дні. Вихідні дні на підприємствах, в  установах, організаціях, пов’язаних з обслуговуванням населення. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку.

Щорічні відпустки. Не включення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток. Порядок і умови надання щорічних відпусток..

Тема 2. Заробітна плата. Оплата праці на підприємствах, установах, організаціях. Трудова дисципліна. Обов’язки працівників. Охорона праці. Створення безпечних і нешкідливих умов праці

Закон України «Про оплату праці». Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Оплата праці на підприємствах, в установах, організаціях. Оплата праці службовців. Система оплати праці.

Дотримання працівником трудової і технологічної дисципліни. Обов’язки працівників. Забезпечення трудової дисципліни. Обов’язки власника та уповноваженого органу.

Закон України «Про охорону праці». Збірник правових документів «Законодавство України про охорону праці». Додержання вимог щодо охорони праці на проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, об’єктивів і засобів виробництва.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Система автоматизованого проектування – основа інтенсифікації проектування. | 4 |  |
| 2. | Графічні редактори. Використання графічних редакторів для проектних робіт. | 13 | 8 |
| Всього годин: | 17 | 8 |

Тема 1. Система автоматизованого проектування – основа інтенсифікації проектування

Основні поняття та призначення системи автоматизованого проектування. Інформаційне, програмне, технічне забезпечення системи автоматизованого проектування.

Тема 2. Графічні редактори. Використання графічних редакторів для проектних робіт

Растрові та векторні зображення. Професійні пакети обробки зображень. Поняття об’єкта.

Графічний редактор схем, креслень. Графічний редактор схем: P–CAD, A–CAD, КОМПАС–3D. Головне меню програм. Настройка конфігурації. Технології обробки графічної інформації.

Лабораторно-практичні роботи

1. Створення простих графічних зображень у середовищі графічного редактора.

2. Створення простих схем у середовищі  графічного редактора.

3. Створення простих схем у середовищі графічного редактора. Використання написів.

4. Створення простих схем у середовищі графічного редактора. Використання написів.

5. Побудова основних об’єктів по кресленню.

6. Побудова основних об’єктів по кресленню.

7. Створення електронних схем.

8. Створення електронних схем.

Типова навчальна програма з предмета

#### “Спецтехнологія”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою | 1 |  |
| 2. | Система живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням. | 6 |  |
| 3. | Система живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. | 12 | 6 |
| 4. | Система живлення двигуна із змішаним сумішеутворенням | 8 | 3 |
| 5. | Несправності системи живлення | 18 |  |
| 6. | Технічне обслуговування системи живлення двигунів із зовнішнім сумішеутворенням. | 12 | 6 |
| 7. | Технічне обслуговування системи живлення двигунів із внутрішнім сумішеутворенням. | 24 | 1 |
| 8. | Технічне обслуговування системи живлення двигунів із змішанимнім сумішеутворенням. | 10 | 9 |
| 9. | Призначення та види діагностичного обладнання.Діагностування паливної апаратури. | 27 | 8 |
| 10. | Стандартизація та контроль якості | 1 |  |
|  | Всього годин: | 118 | 33 |

Тема 1. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою слюсаря з паливної апаратури  третього розряду та програмами теоретичного і виробничого навчання.

Тема 2. Система живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням.

Паливна суміш, її класифікація. Основні режими роботи двигуна в залежності від складу палива, суміш якого використовується на кожному з них. Призначення, будова та принцип дії найпростішого карбюратора. Ідеальний карбюратор. Недоліки найпростішого карбюратора. Призначення, будова та робота систем сучасних карбюраторів, які наближають їх характеристики до ідеальних. Будова карбюраторів сучасних автомобілів. Призначення, будова та робота паливного насоса. Основні властивості палива для двигунів із зовнішні сумішеутворенням: випаровуваність палива, стійкість до детонації. Схема системи живлення двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

Будова і кріплення паливних баків, паливопроводів і відстійників.

Паливні фільтри. Будова і дія фільтрів двигунів, що вивчаються.

Впускні і випускні труби. Пристосування для підігріву паливної суміші.

Очисники повітря. Необхідність очищення повітря, що поступає у циліндри двигуна. Вплив роботи очисника повітря на потужність і довговічність двигуна. Будова і дія очисника повітря двигуна. Особливості будови очисників повітря двигунів, що вивчаються.

Нагляд за приладами, що підводять паливо і повітря. Заправлення баків паливом.

Перевірка чистоти палива за допомогою фільтрувального паперу.

Спуск відстою. Промивання паливних баків. Промивання фільтрів. Зміна фільтрів тонкого очищення. Вірність складання фільтрів. Видалення повітря із системи живлення.

Нагляд за очисниками повітря: очищення сухого пилозбірника, зміна мастила, промивання набивки. Необхідність ретельної перевірки щільності всіх з’єднань системи впускання, способи перевірки. Передовий досвід з нагляду за приладами, що підводять паливо та повітря.

Порушення нормальної роботи приладів, що підводять паливо і повітря, як результат незадовільного проведення  технічного догляду.

Карбюрація палива. Сутність процесу карбюрації. Конденсація палива і вплив її на роботу двигуна. Необхідність підігріву робочої суміші і регулювання ступеня підігріву.

Призначення карбюратора і вимоги до його роботи.

Вимоги до складу робочої суміші при різних режимах роботи двигуна.

Додаткові устрої сучасних карбюраторів, що забезпечують готування найвигіднішого складу суміші при роботі двигуна у різних режимах.

Будова, робота і регулювання карбюраторів. Паливні насоси, їхнє призначення, основні вимоги до їхньої роботи. Схема будови і роботи насосного елемента. Основні принципи регулювання кількості  палива, яке подається і моменту початку подачі.

Тема 3. Система живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Призначення системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Сумішеутворення дизелів: об’ємне, плівкове, об’ємно-плівкове, передкамерне, вихрокамерне. Основні властивості дизельного палива: спроможність до самозапалювання, в’язкість, температура застигання. Вимоги до чистоти палива. Будова та робота системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Призначення та розміщення приладів системи. Будова простих приладів системи: баків, паливних та повітряних фільтрів, паливопроводів. Призначення, будова та принцип дії обмежувача максимальної частоти обертання колінчастого валу.

Паливні фільтри. Необхідність тонкої фільтрації палива в дизелях. Будова і дія фільтрів двигунів, що вивчаються.

Паливні насоси високого та низького тиску, особливості будови.

Впускні і випускні труби. Пристосування для підігріву паливної суміші.

Необхідність тривалого відстоювання і ретельної фільтрації палива для двигунів із внутрішнім сумішеутоворенням.

Нагляд за приладами, що підводять паливо і повітря. Заправлення баків паливом. Необхідність тривалого відстоювання і ретельної фільтрації палива для дизельних двигунів.

Перевірка чистоти палива за допомогою фільтрувального паперу.

Спуск відстою. Промивання паливних баків. Промивання фільтрів. Зміна фільтрів тонкого очищення. Вірність складання фільтрів. Видалення повітря із системи живлення.

Нагляд за очисниками повітря: очищення сухого пилозбірника, зміна мастила, промивання набивки. Необхідність ретельної перевірки щільності всіх з’єднань системи впускання, способи перевірки. Передовий досвід з нагляду за приладами, що підводять паливо та повітря.

Порушення нормальної роботи приладів, що підводять паливо і повітря, як результат незадовільного проведення  технічного догляду.

Конденсація палива і вплив її на роботу двигуна. Необхідність підігріву робочої суміші і регулювання ступеня підігріву.

Вимоги до складу робочої суміші при різних режимах роботи двигуна.

Паливні насоси, їхнє призначення, основні вимоги до їхньої роботи. Схема будови і роботи насосного елемента. Основні принципи регулювання кількості  палива, яке подається і моменту початку подачі.

Паливний насос двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Універсальність насоса.

Голівка паливного насоса: підвід палива до насосних елементів, будова насосного елемента, оберненого клапана і його гнізда.

Механізм приводу плунжерів. Зміна висоти штовхача при регулюванні моменту початку подання палива. Зміна взаємного положення кулачкового вала і деталей приводу під час регулювання моменту подання палива насосом.

Механізм регулювання кількості подання палива. Особливості будови насосів двигунів, що вивчаються.

Форсунки. Призначення і типи форсунок, вимоги до форсунок. Будова форсунки двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Процес уприскування палива.

Вплив розміру ходу голки і тиску на якість розпилення. Прилад для регулювання тиску уприскування.

Особливості будови форсунки двигунів, що вивчаються.

Продуктивність форсунки. Необхідність установлення на двигун форсунок однакової продуктивності.

Нагляд за паливною апаратурою дизеля. Нагляд за форсункою.

Способи визначення непрацюючої форсунки на двигуні.

Перевірка конуса розпилення палива форсункою. Визначення тиску уприскування на двигуні за допомогою еталонної форсунки і таксиметра. Регулювання тиску уприскування.

Нагляд за паливним насосом. Перевірка моменту початку подавання палива насосами в двигуні  моментоскопом. Перевірка моменту уприскування палива. Порядок установлення відрегульованих насосів на двигун.

Порушення нормальної роботи паливної апаратури. Попадання повітря в канали насоса, погане розпилення форсунки.

Порушення регулювання насоса, знос прецизійних деталей. Несправності насоса, що призводять до розносу дизеля.

Регулятори. Призначення регулятора числа оборотів. Схема роботи однорежимного відцентрового регулятора. Схема устрою і робота відцентрового всережимного регулятора. Переваги всережимного регулятора. Установка регулятора на різноманітні швидкісні режими.

Будова і робота всережимних регуляторів двигунів, що вивчаються. Нагляд за регуляторами.

Лабораторно-практичні роботи:

  - Вивчення будови та принципу дії змішувача.

  - Вивчення будови та принципу дії  редуктора низького тиску І ступеня.

  - Вивчення будови та принципу дії  редуктора низького тиску ІІ ступеня.

Інжекторні установки.

Система впорскування палива. Карбюратори з електронним керуванням сумішоутворення. Класифікація  систем впорскування палива.

Система  впорскування палива „К - Jetronic” Принцип дії, головна дозувальна система холостого ходу. Витромір повітря. Система пуску. Паливний електронасос. Нагромаджувач палива. Дозатор-розподільник із регулятором тиску живлення. Регулятор керуючого тиску. Пускова форсунка. Термореле. Клапан додаткового повітря. Форсунки впорскування. Електрична схема впорскування.

Система  впорскування палива „КЕ - Jetronic”. Лямда – регулювання. Електрична схема.

Система  впорскування палива „L- Jetronic”. Принцип дії. Функціонування системи на різних режимах роботи двигуна. Витратомір повітря.

Система  впорскування палива „Mono- Jetronic”

Система  впорскування палива „Opel-Multec”

Лабораторно-практичні  роботи:

- Ознайомлення з приладами  інжекторної установки.

- Ознайомлення з насосом форсунки.

- Ознайомлення з дозатором  розподільника.

Тема 4. Система живлення двигуна із змішаним сумішоутворенням. Переваги та недоліки двигунів із змішаним сумішеутворенням. Паливо для газобалонних установок.

Будова та робота газобалонної установки для зрідженого нафтового газу.         Будова та робота газобалонної установки для стисненого природного газу. Основні елементи  газобалонної установки. Пристосування для підігріву паливної суміші.

Газові трубопроводи.

Вентилі. Їх будова. Робота вентиля.

Редуктори високого тиску. Призначення, будова  та робота редуктора високого тиску.

Електромагнітний клапан.

Газовий редуктор низького тиску. Призначення, будова  та робота редуктора високого тиску, коли двигун не працює під час пуску двигуна у режимі холостого ходу.

Безпека праці при роботі двигунів із змішаним сумішеутворенням.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Вивчення будови та принципу дії  редуктора низького тиску.

- Вивчення будови та принципу дії  редуктора високого тиску.

- Вивчення будови та принципу дії  випарника.

Тема 5. Несправності системи живлення.

Основні несправності системи живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням. Несправності, що призводять до збіднення суміші. Несправності, що призводять до збагачення суміші.

Основні несправності системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Недостатня подача палива до паливного насоса високого тиску. Порушення нормальної роботи паливного насоса високого тиску і форсунок.

Основні несправності системи живлення двигуна із змішаним сумішеутворенням. Правила безпеки праці на газобалонних автомобілях. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Основні несправності редуктора високого тиску. Несправності газового редуктора низького тиску.

Тема 6.  Технічне обслуговування системи живлення двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

Роботи, які виконуються при щоденному технічному огляді.

Роботи, які виконуються при технічному огляді-1.

Роботи, які виконуються при технічному огляді-2.

Перевірка паливного насоса на двигуні та знятого з двигуна.

Перевірка та регулювання рівня палива в поплавковій камері карбюраторів. Перевірка пропускної властивості жиклерів.

Перевірка та регулювання прискорювального насоса.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Перевірка та регулювання   рівня палива в поплавцевій камері.

- Перевірка та регулювання прискорювального насоса карбюратора.

- Перевірка герметичності голкового клапана.

- Перевірка та регулювання карбюратора на наявність вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах.

- Регулювання карбюратора на мінімальну частоту обертів колінчастого валу двигуна.

- Регулювання карбюратора на холостих обертах

Тема 7.  Технічне обслуговування системи живлення двигунів із внутрішнім сумішеутворенням.

Можливі неполадки системи живлення дизелів та способи їх усунення.  Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи живлення двигунів із внутрішнім сумішеутворенням.

Роботи які виконуються при щоденному технічному обслуговуванні.

Роботи які виконуються при технічному обслуговуванні-1. Перевірка герметичності системи.

Роботи які виконуються при технічному обслуговуванні -2.

Лабораторно-практична  робота:

1. Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива.

Тема 8.  Технічне обслуговування двигунів із змішаним сумішеутворенням.

Можливі неполадки двигунів із змішаним сумішеутворенням та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування двигунів із змішаним сумішоутворенням.

Роботи, які виконуються при щоденному технічному обслуговуванні. Перевірка кріплення газових балонів.

Роботи, які виконуються при технічному обслуговуванні -1. Перевірка герметичності системи.

Роботи, які виконуються при технічному обслуговуванні -2.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Перевірка герметичності  газопроводів і з’єднання.

- Перевірка герметичності  редуктора високого тиску.

- Перевірка герметичності  редуктора низького тиску.

- Перевірка та регулювання  фільтра очитстки газу.

- Перевірка та регулювання центрального вентиля.

- Перевірка та регулювання   електромагнітного клапана.

- Перевірка та регулювання економайзера на редукторі низького тиску.

- Перевірка та регулювання клапана другого ступеня.

- Перевірка та регулювання крана зливання конденсатора.

### Тема 9. Призначення та види діагностичного обладнання

Призначення та задачі діагностування. Способи діагностування. Види діагностування. Обсяги робіт при проведенні загального та поглибленого діагностування. Обладнання для діагностування автомобіля та його вузлів і агрегатів.

Діагностування системи живлення.

Діагностування  елементів системи живлення низького тиску.

Діагностування  елементів системи живлення високого тиску.

Діагностування системи подавання і очищення повітря.

Особливості діагностування системи живлення бензинових двигунів.

Діагностування інжекторної системи живлення.

Діагностування системи запуску.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Діагностування елементів системи живлення низького тиску.

- Діагностування елементів системи живлення високого тиску

- Діагностування системи подавання і очищення повітря.

- Особливості діагностування і технічного обслуговування системи живлення бензинових двигунів.

- Діагностування системи запуску.

- Діагностування  редуктора високого тиску газобалонної системи живлення.

- Діагностування  редуктора низького тиску газобалонної системи живлення.

- Діагностування інжекторної системи живлення.

##### Тема 10. Стандартизація та контроль якості

Державна система стандартизації.  Організація державного нагляду та відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів. Відповідальність  за випуск продукції, що не відповідає вимогам стандартів. Стандартизація і вимір продукції.

Типова навчальна програма з предмета

« Допуски і технічні виміри »

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Стандартизація деталей | 2 |  |
| 2. | Інструменти та прилади для виміру лінійних і кутових величин | 4 | 2 |
| 3. | Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади | 3 | 2 |
|  | Всього годин: | 9 | 4 |

Тема 1. Стандартизація деталей

Поняття про взаємозамінність деталей.

Точність обробки. Шорсткість поверхонь , класи шорсткості.

Позначення шорсткості і поверхні, що обробляється.

Посадки, групи посадок. Квалітети точності. Відхилення від вірної форми. Таблиця межових відхилень.

Тема 2. Інструменти та прилади для виміру лінійних і кутових величин

Види вимірювальних і перевірочних інструментів, їхня будова і правила користування.

Штангенінструменти, їхня будова та правила користування ними.

Мікрометричні інструменти, їхня будова та правила користування ними.

Трикутники. Правила користування ними.

Інструмент для контролю різьби. Правила користування ним.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Використання інструментів та приладів  виміру лінійних величин на деталях, вузлах та агрегатах автомобілів.

- Використання інструментів та приладів  виміру кутових величин на деталях, вузлах та агрегатах автомобілів.

Тема 3. Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади

Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні вимірювальні прилади.       Електричні вимірювальні прилади.

Можливі помилки при вимірі та способи їхнього попередження. Правила та порядок користування інструментами і приладами.

Лабораторно-практичні  роботи:

- Користування оптичними вимірювальними приладами.

- Користування пневматичними та електричними вимірювальними приладами.

### Типова навчальна програма з предмета

“Читання креслень”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Розміри на кресленнях | 2 |  |
| 2. | Схеми | 6 | 1 |
| 3. | Читання креслень | 4 | 1 |
|  | Всього годин: | 12 | 2 |

Тема 1. Розміри на кресленнях

Значення креслень у техніці.

Розподіл розмірів на кресленнях, зв’язок між зображеннями і розмірами. Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях.

Кількість зображень і розмірів на кресленнях.

Тема 2. Схеми

Кінематичні схеми і їхнє призначення. Перелік елементів у кінематичній схемі. Умовні графічні позначення на кінематичних схемах. Послідовність читання схем.

Читання кінематичних схем механізмів, які використовуються під час ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

Електричні схеми, їхнє призначення. Умовні графічні позначення  в електричних (принципових) схемах. Порядок читання електричних схем. Розбір переліку елементів до електричної схеми.

Гідравлічні та пневматичні схеми, їх призначення. Умовні графічні позначення в гідравлічних і пневматичних схемах. Читання схем. Читання технічних даних, необхідних для монтажу, випробування й перевірка системи.

Лабораторно-практична робота:

1. Ознайомлення з технологічним обладнанням відповідно до позначень на кінематичних, електричних та гідравлічних схемах автомобілів. Читання схем.

Тема 3. Читання креслень

Виконання ескізів деталей автомобілів, що ремонтуються.

Лабораторно-практична робота:

1. Читання технічних креслень деталей, вузлів та агрегатів паливної апаратури.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Класифікація матеріалів | 2 |  |
| 2. | Метали і сплави | 5 | 1 |
| 3. | Діелектрики | 2 | 1 |
| 4 | Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон | 1 |  |
| 5. | Паливно – мастильні матеріали | 2 |  |
|  | Всього годин: | 12 | 2 |

Тема 1. Класифікація матеріалів

Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні властивості матеріалів.

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити).

Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, глейкість та інщі).

Класифікація за фізико–хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інщі).

Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту автомобілів.

Нормативна та навчальна література щодо матеріалознавства.

Тема 2. Метали і сплави

Класифікація металів, фізико–хімічні властивості.

Чавун та сталь. Чавун, його особливості, механічні, технологічні властивості, галузь застосування. Застосування чавуна для виготовленя деталей автомобілів.

Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад, механічні  й технологічні властивості, маркування, галузь застосування. Застосування сталі для виготовлення деталей автомобілів.

Кольорові метали, їх сплави. Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, алюміній; їх основні властивості, галузь застосування. Застосування кольорових металів в дротах та кабелях автомобілів.

Особливості термообробки сплавів. Припої легкоплавкі і тугоплавкі. Антифрікційні сплави, їхній склад  і властивості. Застосування сплавів у конструкціях автомобілів.

Матеріали, що застосовуються в гальмових пристроях, їх склад і властивості.

Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів. Способи захисту від корозії.

Лабораторно-практичні роботи:

Визначення металів і сплавів, з яких виготовляються деталі вузлів, агрегатів та додаткового обладнання автомобілів за їх фізико-хімічними властивостями.

Тема 3. Діелектрики

Класифікація діелектриків.

Рідинні діелектрики.  Класифікація, галузь застосування.

Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій автомобілів. Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.

Тверді діелектрики.  Класифікація, галузь застосування, характеристики.

Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в’яжучих.

Лабораторно-практична робота:

1. Визначення типу діелектрика та призначення за його властивостями і зовнішнім виглядом.

Тема 4.  Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон

Матеріали, що застосовуються при виготовленні фільтрів. Їхні основні характеристики та  їхні властивості.

Фільтруючі елементи.

Фільтр тонкого очищення палива.

Повітряний фільтр.

Тема 5. Паливно – мастильні матеріали

Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах автомобілів. Їхні основні характеристики. Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості.

Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні марки і властивості.

мастила, що застосовується в гідросистемах, марки і властивості.

Паливо, що застосовується  для автомобілів. Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином і антифризом.

Типова навчальна програма з предмета

“Електротехніка з основами промислової електроніки”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Електромагнетизм | 1 |  |
| 3. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні та радіотехнічні вимірювання Електровимірювальні прилади | 5 | 1 |
| 5. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 6. | Електричні апарати | 1 |  |
| Всього годин : | 10 | 1 |

Тема 1. Постійний  струм та кола постійного струму

Види з’єднань провідників і джерел струму. Робота і потужність електричного струму. Втрата напруги у проводах.

Тема 2. Електромагнетизм

Явище гістеризису. Провідник зі струмом у магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції.

Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму

Послідовне, паралельне з’єднання  активного, індуктивного та ємнісного опорів. Активна, реактивна та повна потужність у колі змінного струму. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником.

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електро -вимірювальні прилади

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та  лічильників. Прибори стендів іспитів електрообладнання автомобілів.

Лабораторно-практична робота:

1. Ознайомлення з електричною схемою впорскування палива.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск у хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Тема 6. Електричні апарати

Апаратура керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і регулювальні реостати. Апаратура керування електричним приводом. Захисна апаратура. Арматура місцевого освітлення.  Апаратура керування, її призначення та види.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури. | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди | 3 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема  1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці. Завдання системи стандартів безпеки праці. Правила внутрішнього розпорядку. Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Посадові інструкції, функції, обов’язки.

Інструктаж з безпеки праці.

Головні причини травматизму і захворювань, заходи для їх виключення.

Тема 2.  Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури

Вимоги до персоналу,  що займається ремонтом автомобілів.

Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки робіт під час ремонту автомобілів.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою при ремонті паливної апаратури. Роботи з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці під час ремонту автомобілів. Зони безпеки та їх огородження. Засоби захисту. Світова та звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальне фарбування. Вимоги безпеки праці під час робіт на висоті.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов.

Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасним випадкам. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення. Вимоги безпеки в навчальних, навчально- виробничих приміщеннях закладів.

Тема  3.  Основи пожежної безпеки

Пожежна техніка для захисту об’єктів. Пожежні машини (установки). Пожежні автомобілі. Мотопомпа. Вогнегасник. Переносні вогнегасники. Пересувні вогнегасники. Рідинний (водяний) вогнегасник. Повітряно-пінний вогнегасник. Хімічний пінний вогнегасник. Порошковий вогнегасник. Хладоновий  вогнегасник. Ручний пожежний інструмент. Гасіння і профілактика пожеж на об’єктах галузі.

Тема 4.  Основи електробезпеки

Статична напруга. Атмосферна електрика. Заходи щодо захисту від статичної електрики. Вплив електричного струму на організм людини. Основні причини електротравматизму. Безпечні методи визволення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск.

Тема 5.  Основи гігієни праці,  санітарія. Медичні огляди

Організаційні та гігієнічні засоби і способи виробничої санітарії. Екологія та виробництво. Санітарно-технічні методи і засоби на виробництві. Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні огляди неповнолітніх та медогляди працівників.

Тема 6.  Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні положення про надання долікарняної допомоги. Медична аптечка, місце знаходження, склад. Правила користування аптечкою.

Правила надання допомоги при пораненні, забитті, вивихах, переломах. Зупинка кровотечі. Перша допомога при опіку, обмороженні, утопленні, отруєнні, ураженні електричним струмом. Оживлення методами штучного дихання, непрямого масажу серця. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 7231 Слюсар з паливної апаратури

(код, назва професії)

Кваліфікація –                   3 розряд_____

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні. | 12 |
| 2 | Прості вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім, внутрішнім та змішаним сумішеутворенням. Будова, принцип роботи. Основні несправності. | 42 |
| 3. | Апаратура на двигунах із зовнішнім, внутрішнім та змішаним сумішеутворенням. Технологія демонтажу і монтажу. Регулювання рівня палива. | 42 |
|  | Всього годин: | 96 |
| II. Виробнича практика |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 6 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря паливної апаратури складністю 3-го розряду | 102 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 108 |
|  | Разом: | 204 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні.

Навчально-виробничі і виховні задачі курсу. Зміст праці слюсаря паливної апаратури на основі вимог кваліфікаційної характеристики.

Робочі місця. Загальні організаційні вимоги.  Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку. Розстановка учнів за робочими місцями, ознайомлення з організацією робочого місця, порядком отримання і здавання інструменту та пристроїв.

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки в навчальній майстерні.

Загальні правила і норми безпеки праці. Ознайомлення з можливими причинами травматизму в навчальні в майстерні.

Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих технологічних операцій. Заходи попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж в навчальній майстерні, заходи попередження пожеж.

Правила користування первинними засобами гасіння пожеж.

Основні правила і норми електробезпеки. Заземлення джерел струму і відключення мережі.

Тема 2. Прості вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім, внутрішнім та змішаним сумішеутворенням. Будова, принцип роботи. Основні несправності.

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці. Вивчення інструкційно-технологічних карт  з  системи живлення. Ознайомлення з правилами користування інструментом, приладами, пристроями, приборами. Контроль якості виконаних робіт.

Вправи:

Ознайомитись з призначенням, будовою  та принципом  дії найпростішого карбюратора.

Ознайомитись з призначенням, будовою та роботою  паливного насоса.

Ознайомитись  з будовою і кріплення паливних баків, паливопроводів і відстійників.

Паливні фільтри. Будова і дія фільтрів двигунів, що вивчаються.

Перевірка чистоти палива за допомогою фільтрувального паперу.

Спуск відстою. Промивання паливних баків. Промивання фільтрів. Зміна фільтрів тонкого очищення. Вірність складання фільтрів. Видалення повітря із системи живлення.

Призначення карбюратора і вимоги до його роботи.

Будова, робота і регулювання карбюраторів. Паливні насоси, їхнє призначення, основні вимоги до їхньої роботи.

Ознайомитись  з будовою та роботою системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Призначення та розміщення приладів системи. Будова простих приладів системи: баків, паливних та повітряних фільтрів, паливопроводів. Призначення, будова та принцип дії обмежувача максимальної частоти обертання колінчастого валу.

Паливні фільтри. Необхідність тонкої фільтрації палива в дизелях. Будова і дія фільтрів двигунів, що вивчаються.

Паливні насоси високого та низького тиску, особливості будови.

Впускні і випускні труби. Пристосування для підігріву паливної суміші.

Паливні насоси, їхнє призначення, основні вимоги до їхньої роботи. Схема будови і роботи насосного елемента. Основні принципи регулювання кількості  палива, яке подається і моменту початку подачі.

Паливний насос двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Стисла характеристика.

Форсунки. Призначення і типи форсунок, вимоги до форсунок. Будова форсунки двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Процес уприскування палива.

Вплив розміру ходу голки і тиску на якість розпилення. Прилад для регулювання тиску уприскування.

Способи визначення непрацюючої форсунки на двигуні.

Перевірка конуса розпилення палива форсункою. Визначення тиску уприскування на двигуні за допомогою еталонної форсунки і таксиметра. Регулювання тиску уприскування.

Нагляд за паливним насосом. Перевірка моменту початку подавання палива насосами в двигуні  моментоскопом. Перевірка моменту уприскування палива. Порядок установлення відрегульованих насосів на двигун.

Порушення нормальної роботи паливної апаратури. Попадання повітря в канали насоса, погане розпилення форсунки.

Порушення регулювання насоса, знос прецизійних деталей. Несправності насоса, що призводять до розносу дизеля.

Ознайомитись  з будовою  та роботою двигуна із змішаним сумішеутворенням для зрідженого нафтового газу.

Ознайомитись з  будовою  та роботою двигуна із змішаним сумішеутворенням для стисненого природного газу. Основні елементи  двигуна із змішаним сумішеутворенням.

Редуктори високого тиску. Призначення, будова  та робота редуктора високого тиску.

Електромагнітний клапан.

Газовий редуктор низького тиску. Призначення, будова  та робота редуктора високого тиску. Коли двигун не працює. Під час пуску двигуна. У режимі холостого ходу.

Безпека праці при роботі двигуна із змішаним сумішеутворенням.

Система впорскування палива. Принцип дії, головна дозувальна система холостого ходу. Витромір повітря. Система пуску. Паливний електронасос. Нагромаджувач палива. Дозатор-розподільник із регулятором тиску живлення. Регулятор керуючого тиску. Пускова форсунка. Термореле. Клапан додаткового повітря. Форсунки впорскуванняч.

Основні несправності системи живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням. Несправності, що призводять до збіднення суміші. Несправності, що призводять до збагачення суміші.

Основні несправності системи живлення двигуна із внутрішнім суміеутворенням. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Недостатня подача палива до паливного насоса високого тиску. Порушення нормальної роботи паливного насоса високого тиску і форсунок.

Основні несправності системи живлення двигуна із змішаним сумішеутворенням. Правила безпеки праці на газобалонних автомобілях. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Основні несправності редуктора високого тиску. несправності газового редуктора низького тиску.

Тема 3. Апаратура на двигунах із зовнішнім, внутрішнім та змішаним сумішеутворенням. Технологія демонтажу і монтажу. Регулювання рівня палива.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Розбирання карбюраторів, паливних насосів. Контроль технічного стану деталей.  Збирання приладів системи живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням.

Знімання з автомобіля приладів системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Розбирання простих приладів системи. Контроль технічного стану деталей.  Збирання приладів системи. Встановлення приладів системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням на автомобіль.

Рзбирання газобалонної  апаратури.

Розбирання, ремонт і складання підкачувальних  насосів.

Розбирання, ремонт і складання форсунки.

Розбирання, ремонт і складання фільтрів грубого і тонкого очищення.

Розбирання і складання з заміною деталей насосів форсунок.

Перевірка на розпилення палива насосів  форсунок, герметичність та продуктивність.

Заміна регуляторів обертів.

Регулювання рівня палива.

Промивання фільтрів системи живлення дизелів, заміна фільтруючих елементів.

II. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві. Заходи безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження травматизму; огородження небезпечних місць; звукова та світова сигналізація; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах підприємства (правила знаходження поблизу конвеєрів, транспорту, підйомних кранів, електричної мережі).

Безпечні прийоми виконання робіт. Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів, правила проходу по цеху. Електробезпека.

Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах. Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування робочих на підприємстві.

Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах, протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж. Евакуація людей.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря паливної апаратури  складністю 3-го розряду.

Самостійне виконання на робочому місці робіт (під наглядом інструктора, наставника) у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників 3-го розряду.

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів праці, а також інструментів, пристроїв.

Самостійна розробка і виконання заходів щодо найбільш ефективного використання робочого часу, попередження браку, економної витрати матеріалів, інструментів, електроенергії. Участь у всіх сферах життя колективу підприємства.

Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів виробництва.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовника кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7231  Слюсар з паливної апаратури

(код, назвапрофесії)

Кваліфікація – 3  розряд

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Будову паливної апартури простої і середньої складності двигунів із внутрішнім і зовнішнім сумішеутворенням.

2. Схему і конструкцію вузлів і деталей карбюраторів та паливних насосів основних моделей.

3. Призначення вузлів і деталей карбюраторів та паливних насосів основних моделей

4.Характеристику матеріалів, які застосовує під час ремонту паливних насосів і вузлів паливної апаратури дизелів.

5. Технологію, технічні умови основних вузлів паливної апаратури двигунів.

6. Ремонт і регулювання основних вузлів паливної апаратури двигунів.

7. Будову випробувальних стендів.

8. Технологію випробування випробувальних стендів.

9. Правила розбирання окремих вузлів паливної апаратури.

10.Правила ремонту окремих вузлів паливної апаратури.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Користуватись технічною документацією.

- Виконувати заміну фільтрів тонкого і грубого очищення палива.

- Розбирати і складати прості вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

- Розбирати і складати прості вузли паливної апаратури двигунів із внутрішнім сумішеутворенням.

- Ремонтувати прості вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

- Ремонтувати прості вузли паливної апаратури двигунів із внутрішнім сумішоутворенням.

- Демонтувати  апаратуру на двигунах із зовнішнім  сумішеутворенням.

- Монтувати апаратуру на двигунах із зовнішнім  сумішеутворенням.

- Демонтувати апаратуру на двигунах із  внутрішнім сумішеутворенням.

- Монтувати апаратуру на двигунах із  внутрішнім сумішеутворенням.

- Розбирати, промивати, продувати жиклери.

- Регулювати рівень палива в поплавковій камері карбюраторів.

- Виконувати заміну карбюраторів, баків, відстійників, форсунок.

- Виконувати заміну трубок паливної системи, насосів форсунок,  фільтрів, паливних насосів, підкачувальних  насосів.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

Професія – 7231  Слюсар з паливної апаратури

Кваліфікація – 3розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Майстерня з ремонту паливної апаратури |
| 1. | Двигун із зовнішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 2. | Двигун із внутрішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 3. | Двигун із змішаним сумішеутворенням |  | 1 |  |
| 4. | Паливний бак |  | 1 |  |
| 5. | Паливний фільтр тонкої очистки |  | 4 |  |
| 6. | Повітряний фільтр |  | 2 |  |
| 7. | Паливний насос |  | 2 |  |
| 8. | Паливопідкачувальний насос |  | 3 |  |
| 9. | Форсунка |  | 10 |  |
| 10. | Карбюратор |  | 4 |  |
| 11. | Паливний насос високого тиску |  | 4 |  |
|  | Обладнання, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Обладнані робочі місця для проведення ремонту паливної апаратури |  | 8 |  |
| 2 | Набори слюсарних і вимірювальних інструментів слюсаря | 15 |  |  |
| 3 | Комплекти інструменту та пристроїв для виконання розбірно - складальних робіт |  | 8 |  |
| 4 | Комплект інструментів та пристроів для ремонту вузлів і агрегатів паливної апаратури |  | 4 |  |
| 5. | Стенд для перевірки форсунок |  | 1 |  |
| 6. | Прилад ІЯС |  | 1 |  |
| 7. | Моментоскоп |  | 1 |  |
| 8. | Газоаналізатор |  | 1 |  |
| Слюсарна майстерня |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Верстаки слюсарні | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 3. | Заточний верстат |  | 1 |  |
| 4. | Електричні дрилі |  | 2 |  |
|  | Комплекти інструментів для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1. | Розмічання поверхні | 15 |  |  |
| 2. | Рубання металу | 15 |  |  |
| 3. | Рихтування та згинання металу | 15 |  |  |
| 4. | Різання металу | 15 |  |  |
| 5. | Опилювання металу | 15 |  |  |
| 6. | Свердління, зенкування, зенкерування, розгортання | 15 |  |  |
| 7. | Нарізування різьби | 15 |  |  |
| 8. | Клепання | 15 |  |  |
| 9. | Притирки, доводки, полірування | 15 |  |  |
| 10. | Паяння | 15 |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7231.0G.50.20-2013

(позначення стандарту)

Професія:  Слюсар з паливної апаратури

Код: 7231

# Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне

Київ  2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють

(або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)

кваліфікованих робітників)

1.  Професія - 7231 Слюсар з паливної апаратури.

2.  Кваліфікація: 4 розряд

3.  Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: будову, схему живлення і роботу вузлів і деталей паливної апаратури двигунів із зовнішнім та внутрішнім сумішеутворенням машин різного призначення; основи процеси згорання; технологію тарування і способи чеканення жиклерів; способи регулювання карбюраторів та паливної апаратури дизелів на економічну роботу.

Повинен уміти: ремонтувати, випробовувати на стендах та регулювати складні агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім та внутрішнім сумішеутворенням. Визначає і усуває особливо складні дефекти паливної апаратури.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержувати норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Слюсар з паливної апаратури» 3-го  розряду:

    - за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

    - за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Слюсар з паливної апаратури» 3-го  розряду не менше 1 року.

- Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт паливної апаратури.

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія – 7231  «Слюсар з паливної апаратури»

(код, назва професії)

Кваліфікація –                   4 розряд____

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 338 годин.

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 2 |
| 1.1. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 4 |  |
| 1.2. | Основи правових знань | 4 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 6 | 2 |
| 1.4. | Резерв часу | 8 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 123 | 21 |
| 2.1. | Спеціальна технологія | 75 | 18 |
| 2.2. | Допуски і технічні виміри | 10 | 2 |
| 2.3. | Читання креслення | 7 | 1 |
| 2.4. | Матеріалознавство | 6 |  |
| 2.5 | Електротехніка з основами промислової електроніки» | 10 |  |
| 2.6. | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 156 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 72 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 84 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу ( без п.4 ) | 308 | 23 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з паливної апаратури» 4 розряду

1. Кабінети:

- Спеціальної технології

-  Технічного креслення

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

2. Майстерня:

- Слюсарна

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Комерційна діяльність підприємства. | 2 |  |
| 2. | Планування підприємницької діяльності. | 2 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Комерційна діяльність підприємства

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Попит і пропозиція. Сегментація ринку. Конкуренція. Канали просування товарів до споживача. Реклама товарів. Види реклами. Рекламна стратегія. Сервісне обслуговування.

Тема 2. Планування підприємницької діяльності

Вибір стратегії комерційної діяльності підприємства. Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Структура бізнес-плану. Складання бізнес-плану.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Колективний договір. Трудовий договір. | 2 |  |
| 2. | Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. | 1 |  |
| 3. | Пенсійне забезпечення в Україні. | 1 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Колективний договір. Трудовий договір

Регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів робітників та роботодавців. Колективний договір. Трудовий договір. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Підстави припинення трудового договору. Вихідна допомога. Відсторонення від роботи.

Тема 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Види обов’язкового державного соціального страхування.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням». Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Тема 3. Пенсійне забезпечення в Україні

Система пенсійного забезпечення в Україні. Закон України «Про пенсійне забезпечення».

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Різновиди прикладних програм | 1 |  |
| 2. | Спеціалізовані програми | 5 | 2 |
| Всього годин: | 6 | 2 |

Тема 1. Різновиди прикладних програм

Ознайомлення з можливостями прикладного програмного забезпечення професійного спрямування.

Тема 2. Спеціалізовані програми

Вивчення можливостей та робота з прикладними програмами професійного спрямування. Застосування прикладних програм в автоматизованому виробництві.

Створення проектів.

#### Лабораторно-практичні роботи

1. Створення схеми електричної принципової радіотехнічного пристрою в середовищі типу SРlan.

2. Створення топології друкованої плати радіотехнічного пристрою в середовищі типу Sprint Layout.

Типова навчальна програма з предмета

«Спецтехнологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою. | 2 |  |
| 2. | Несправності системи живлення | 12 |  |
| 3. | Технічне обслуговування і ремонт паливної апаратури | 31 | 10 |
| 4. | Призначення та види діагностичного обладнання | 28 | 8 |
| 5. | Стандартизація та контроль якості | 2 |  |
|  | Всього годин: | 75 | 18 |

## Тема 1.  Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою слюсаря з паливної апаратури 4-го розряду та програмою предмета “Спецтехнологія”. Значення професії і перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності робітника в забезпеченні високої якості робіт, що виконуються. Трудова і технологічна дисципліна.

Тема 2. Несправності системи живлення.

Основні несправності системи живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням. Несправності, що призводять до збіднення суміші. Несправності, що призводять до збагачення суміші.

Основні несправності системи живлення двигуна із внутрішнім сумішутворенням. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Недостатня подача палива до   паливного насоса високого тиску. Порушення нормальної роботи паливного насоса високого тиску і форсунок.

Основні несправності системи живлення двигуна із змішаним сумішеутворенням. Правила безпеки праці на газобалонних автомобілях. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Основні несправності редуктора високого тиску. Несправності газового редуктора низького тиску.

Тема 3.  Технічне обслуговування і ремонт паливної апаратури

Види і періодичність технічного обслуговування автомобілів.

Пости технічного обслуговування. Устаткування постів для технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, їхнє призначення, будова і правила користування ними.

Види і способи ремонту автомобілів. Технологічний процес ремонту автомобілів при індивідуальному і агрегатному методах. Технічні умови ремонту автомобілів, необхідна документація. Розбирання автомобілів і агрегатів. Миття, контроль та сортування деталей.

Ремонт вузлів та деталей: карбюратора, бензинового насоса, фільтра – відстійника, повітряного фільтра, насоса форсунки.

Складання деталей в агрегати і складання агрегатів паливної апаратури. Перевірка і випробування агрегатів автомобіля після ремонту. Оформлення документації на видачу автомобілів з ремонту.

Лабораторно-практичні роботи:

- Технічне  обслуговування та ремонт двигунів із зовнішнім сумішеутворенням.

- Технічне обслуговування та ремонт карбюратора.

- Технічне обслуговування та ремонт паливного насоса.

- Технічне обслуговування,  ремонт та   регулювання  двигунів із внутрішнім сумішеутворенням.

- Технічне обслуговування та ремонт  паливного  насоса  високого тиску.

- Технічне обслуговування та ремонт  паливного  насоса  низького тиску.

- Технічне обслуговування, ремонт та регулювання  двигунів із змішаним сумішеутворенням.

- Технічне обслуговування та ремонт  редуктора  низького тиску.

- Технічне обслуговування та ремонт редуктора  високого тиску.

- Перевірка герметичності системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутренням та видаленням повітря із системи.

Тема   4.  Призначення та види діагностичного обладнання

Діагностика технічного стану автомобіля, значення діагностики в системі технічного обслуговування. Способи діагностики. Загальні відомості про засоби діагностики.

Стаціонарне устаткування для технічної діагностики автомобілів.

Стенди. Перевірки паливної апаратури: види і призначення, основні типи, метрологічні характеристики, порядок експлуатації, експлуатаційна документація.

Правила збереження, експлуатації і ремонту пристосувань.

Лабораторно-практичні роботи:

- Екскурсія у автосервісні підприємства.

- Ознайомлення з комплектами діагностичного обладнання, організацією технологічних процесів діагностування та потрібними навичками його використання.

- Визначення особливостей діагностування паливної апаратури.

- Жиклери-тарування на приладі.

- Карбюратори-випробування на стенді.

- Випробовування та регулювання паливні насоси.

- Випробовування та регулювання підкачувальні  насоси.

- Регулювання регулятори на кількість обертів.

Тема 5.  Стандартизація і контроль якості

Державна система стандартизації. Категорії стандартів і об’єктів стандартизації. Види і характеристики стандартів. Організація державного нагляду і відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів. Відповідальність підприємства за випуск продукції, що не відповідає вимогам стандартів.

Метрологічна служба. Значення забезпечення єдності мір і методів виміру.

Типова навчальна програма з предмета

«Допуски і технічні виміри»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Стандартизація деталей | 2 |  |
| 2. | Інструменти та прилади для виміру лінійних і кутових величин | 4 | 1 |
| 3. | Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади | 4 | 1 |
|  | Всього годин : | 10 | 2 |

Тема 1. Стандартизація деталей

Точність обробки. Шорсткість поверхонь , класи шорсткості. Позначення шорсткості  поверхні, що обробляються.

Посадки, групи посадок. Квалітети точності. Відхилення від вірної форми. Таблиця межових відхилень.

Тема 2. Інструменти та прилади для виміру лінійних і кутових величин

Види вимірювальних і перевірочних інструментів, їхня будова і правила Лабораторно-практична робота:

1. Ознайомлення з будовою, принципом роботи та користуванням інструментами та приладами  для виміру лінійних і кутових величин

Тема 3. Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади

Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні вимірювальні прилади. Електричні вимірювальні прилади.

Можливі помилки при вимірі та способи їхнього попередження. Правила та порядок користування інструментами і приладами.

Лабораторно-практична робота:

1. Ознайомлення з будовою, принципом роботи та користуванням оптичними, пневматичними та електричними вимірювальними приладами.

#### Типова навчальна програма з предмета

# «Читання креслень»

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника | 1 |  |  |
| 2 | Робочі креслення деталей та ескізи | 3 |  |  |
| 3 | Складальні креслення та креслення загального вигляду | 1 |  |  |
| 4 | Схеми за фахом | 1 |  |  |
| 5 | Читання креслень з професії | 1 | 1 |  |
|  | Всього годин: | 7 | 1 |  |

Тема 1. Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника

Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника. Стандарти на креслення.

Тема 2. Робочі креслення деталей та ескізи

Зображання на кресленнях. Читання умовних, спрощених і скорочених зображень. Застосування умовностей та спрощень для елементів деталей: різьби, зубців шліц, накаток, витків у пружині та ін.

Розміри на кресленнях. Призначення габаритних розмірів.

Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. Нанесення розмірів за принципом незамкнутого ланцюга або довідкових розмірів. Види розмірних баз (площини, з яких починається обробка, пряма лінія, точи) і випадки їх застосування.

Роль допоміжних баз при заданні розмірів на кресленнях, застосування допоміжних баз для деяких елементів деталі, конструктивні технологічні розміри.

Технічні вказівки на кресленнях. Поняття про систему основного отвору і основного валу. Граничні відхилення від геометричної форми і розташування поверхонь. Графічні позначення (знаки, вказівки, пояснювальні текстові вимоги до форми деталі).

Вправи:

- Читання і розшифрування умовностей, що застосовують для зображення елементів деталей.

- Визначення за додатковими виглядами форми деталі.

- Читання креслень деталей за запитаннями.

Тема 3. Складальні креслення та креслення загального вигляду

Зображення на складальних кресленнях різьбових, шпонкових та шліцьових з’єднань. Визначення розмірів шпонок і пазів за таблицями. Деталювання  складальних креслень.

Вправи:

- Читання ремонтних креслень.

- Читання робочих креслень деталей.

Тема 4. Схеми за фахом

Поняття про принципові та монтажні схеми. Правила читання гідравлічних, пневматичних і електричних схем.

Тема 5. Читання креслень з професії

Особливості читання креслень деталей, що одержують гарячим штампуванням. Креслення деталей зубчастих і черв’ячних передач. Основні елементи і параметри зубчастих з’єднань і умовності, що прийняті для зображення зубчастих коліс, рейок.

Читання структури позначення покриттів на кресленнях деталей.

Лабораторно-практична робота:

1. Робота з технічною документацією паливної апаратури.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Класифікація матеріалів | 1 |  |
| 2. | Метали і сплави | 2 |  |
| 3. | Діелектрики | 1 |  |
| 4 | Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон | 1 |  |
| 5. | Паливно – мастильні матеріали | 1 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Класифікація матеріалів

Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні властивості матеріалів.

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити).

Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, глейкість та інщі).

Класифікація за фізико–хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інщі).

Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту автомобілів.

Нормативна та навчальна література щодо матеріалознавства.

Тема 2. Метали і сплави

Класифікація металів, фізико–хімічні властивості.

Чавун та сталь. Чавун, його особливості, механічні, технологічні властивості, галузь застосування. Застосування чавуна для виготовленя деталей автомобілів.

Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад, механічні  й технологічні властивості, маркування, галузь застосування. Застосування сталі для виготовлення деталей автомобілів.

Кольорові метали, їх сплави. Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, алюміній; їх основні властивості, галузь застосування. Застосування кольорових металів в дротах та кабелях автомобілів.

Особливості термообробки сплавів. Припої легкоплавкі і тугоплавкі. Антифрікційні сплави, їхній склад  і властивості. Застосування сплавів у конструкціях автомобілів.

Матеріали, що застосовуються в гальмових пристроях, їх склад і властивості.

Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів. Способи захисту від корозії.

Тема 3. Діелектрики

Класифікація діелектриків.

Рідинні діелектрики.  Класифікація, галузь застосування.

Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій автомобілів. Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.

Тверді діелектрики.  Класифікація, галузь застосування, характеристики.

Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в’яжучих.

Тема 4.  Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон

Матеріали, що застосовуються при виготовленні фільтрів. Їхні основні характеристики та  їхні властивості.

Фільтруючі елементи.

Фільтр тонкого очищення палива.

Повітряний фільтр.

Тема 5. Паливно – мастильні матеріали

Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах автомобілів. Їхні основні характеристики. Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості.

Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні марки і властивості.

Мастила, що застосовується в гідросистемах, марки і властивості.

Паливо, що застосовується  для автомобілів. Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином і антифризом.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електромагнетизм | 1 |  |
| 2. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 2 |  |
| 4. | Трансформатори | 1 |  |
| 5. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 6. | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 7. | Електричні апарати | 1 |  |
| 8. | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
| 9. | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Електромагнетизм

Самоіндукція, величина та напрямки електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

## Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність, потужність у комплексній формі.

Рівномірне і нерівномірне, симетричне та несиметричне навантаження, роль нульового проводу.

Активна, реактивна й повна потужність у трифазній мережі.

Коефіцієнт потужності змінного струму та шляхи його підвищення: збільшення активного опору, паралельне увімкнення індуктивному навантаженню конденсаторів. Номінальне навантаження електродвигунів устаткування. Скорочення часу роботи устаткування вхолосту.

Тема 3. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Вимірювання індуктивності та ємності. Комбіновані прибори.

Вимірювання  неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 4. Трансформатори

Стислі відомості про однофазні, трифазні і спеціальні (автотрансформатори) трансформатори.

Основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни, трифазні та однофазні.

Робота синхронної машини в режимі генератора та двигуна.

Сучасні типи синхронних і асинхронних двигунів, способи їх пуску, реверсування і регулювання швидкості обертання.

## Тема 6. Електричні машини постійного струму

Принцип роботи машин постійного струму. Робота генератора постійного струму.

Тема 7. Електричні апарати

Електропроводка: нерухома і рухома. Командоапарати, пускові пристрої, апарати захисту.

Тема 8.Напівпровідникові прилади

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером.

Тиристори, їх різновиди, особливості.

Тема 9. Інтегральні мікросхеми

Визначення інтегральних мікросхем, елементи та компоненти інтегральних мікросхем. Основні параметри. Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми. Конструкція інтегральних мікросхем. Плівкові резистори, конденсатори.

Елементи електронного керування автомобілем, їх переваги.

Поняття про елементи числового і програмного керування.

Пристрій шляхового контролю для вимикання двигунів залежно від режимів роботи ( швидкості, величини навантаження тощо).

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 3 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Правила Внутрішнього розпорядку. Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Посадові інструкції, функції, обов’язки.

Інструктаж з безпеки праці.

Виробничий травматизм і профзахворювання. Головні причини травматизму і захворювань, заходи щодо їх виключення.

Тема  2.  Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури

Значення безпеки праці на виробництві. Вимоги до персоналу, що займаються ремонтом автомобілів.

Організаційні та технічні заходи, щодо забезпечення безпеки робіт під час ремонту автомобілів.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою при ремонті паливної апаратури. Роботи з підвищеною небезпекою.

Вимоги безпеки праці під час ремонту автомобілів. Зони безпеки та їх огородження. Засоби захисту. Світова та звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальне фарбування. Вимоги безпеки праці під час робіт на висоті.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист  від несприятливих метеорологічних умов.

Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасним випадкам. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення. Вимоги безпеки в навчальних та навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Тема  3.  Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж. Вогненебезпечні властивості речовин. Організаційно-технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Пожежна техніка для захисту об’єктів.  Гасіння і профілактика на об’єктах галузі.

Тема  4.  Основи електробезпеки

Вплив електричного струму на організм людини. Безпечні методи визволення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Тема 5.  Основи гігієни праці,  санітарія. Медичні огляди

Організаційні та гігієнічні засоби і способи виробничої санітарії. Значення гігієни праці та виробничої санітарії для навколишнього середовища.

Екологія та виробництво. Санітарно-технічні методи і засоби на виробництві. Щорічні медичні огляди неповнолітніх та медогляди працівників.

Тема 6.  Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини. Організм людини та вплив на нього електромагнітних полів. Медична аптечка, місце її знаходження, склад. Правила користування аптечкою.

Загальні положення про надання долікарняної допомоги. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 7231  «Слюсар з паливної апаратури»

(код, назва професії)

Кваліфікація –                   4 розряд____________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1. | Інструктаж з безепки праці та пожежної безпеки в навчальних майстернях. | 6 |
| 2. | Технічне обслуговування паливної апаратури | 24 |
| 3. | Ремонт паливної апаратури | 42 |
|  | Всього годин: | 72 |
| II. Виробнича практика |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря паливної апаратури складністю червертого розряду | 77 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 84 |
|  | Разом: | 156 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальних майстернях.

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження.

Основні правила і інструкції з безпеки праці та електробезпеки, їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж у приміщеннях навчальних закладів та підприємств. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівальними приладами, електроінструментами, відключення електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2. Технічне обслуговування паливної апаратури

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці  та організації робочого місця і при виконанні  робіт з технічного обслуговування паливної апаратури.

Ознайомлення з вимогами до якості робіт, що виконуються, огляд технічної і технологічної документації.

Навчання заходам раціональної організації робочого місця.

Вправи:

Освоєння операцій під час виконання щоденного технічного обслуговування. Підготовка інструмента до роботи. Отримання навичок роботи під час виконання першого технічного обслуговуванняап Виконання мастильних, заправних і кріпильних робіт агрегатів, вузлів і систем паливної апаратури.

Засвоєння прийомів роботи під час виконання другого технічного обслуговування. Виконання під спостереженням інструктора виробничого навчання додаткового комплексу робіт із технічного обслуговування механізмів при проведенні другого технічного обслуговування.

Тема 3. Ремонт паливної апаратури

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці при виконанні ремонтних робіт.

Ознайомлення з вимогами до якості робіт, що виконуються, огляд технічної і технологічної документації. Навчання заходам раціональної організації робочого місця.

Вправи:

Ремонт, випробовування та регулювання агрегатів і вузлів паливної апаратури двигунів із внутрішнім сумішеутворенням.

Ремонт та регулювання газобалонної апаратури.

Видалення повітря з паливної апаратури двигунів із внутрішнім сумішеутворенням.

Усування підсосу сторонього повітря двигунів із зовнішнім сумішеуторенням.

Випробовування на стенді карбюратори.

II. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.

Заходи безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження травматизму; огородження небезпечних місць; звукова та світова сигналізація; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки на території підприємства.

Знайомство з підприємством та його структурними підрозділами.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з паливної апаратури  складністю четвертого розряду.

Самостійне виконання на робочому місці робіт (під наглядом інструктора, наставника) у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників 4-го розряду.

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів праці, а також інструментів, пристроїв.

Самостійна розробка і виконання заходів щодо найбільш ефективного використання робочого часу, попередження браку, економної витрати матеріалів, інструментів, електроенергії. Участь у всіх сферах життя колективу підприємства.

Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів виробництва.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовника кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7231  Слюсар з паливної апаратури

(код, назвапрофесії)

Кваліфікація – _____4 розряд_____

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Будову і вузлів і деталей паливної апаратури двигунів із зовнішнім сумішеутворенням машин різного призначення.

- Схему живлення деталей паливної апаратури двигунів із зовнішнім сумішеутворенням машин різного призначення.

- Будову і вузлів і деталей паливної апаратури двигунів із внутрішнім сумішеутворенням машин різного призначення.

- Схему живлення деталей паливної апаратури двигунів із внутрішнім сумішеутворенням машин різного призначення.

- Основи процесу згорання.

- Технологію тарування  жиклерів.

- Способи чеканення жиклерів.

- Способи регулювання карбюраторів.

- Способи регулювання паливної апаратури дизелів на економічну роботу.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Користуватись технічною документацією.

- Ремонтувати, випробовувати та регулювати складні агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім  сумішеутворенням.

- Ремонтувати, випробовувати  та регулювати складні агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із  внутрішнім сумішеутворенням.

- Визначати  і усувати особливо складні дефекти паливної апаратури.

- Виконувати ремонт, випробовування, регулювання  агрегатів і вузлів паливної апаратури дизелів.

- Ремонтувати і регулювати двигуни із змішаним сумішоутворенням.

- Виконувати видалення повітря з паливної системи  двигуна із внутрішнім сумішеутворенням.

- Виконувати усування  підсосу сторонього повітря в двигунах із зовнішнім сумішеутворенням.

- Виконувати тарування на прикладі жиклерів.

- Виконувати випробовування на стенді карбюратора.

- Випробовувати  і регулювати  насосів паливних та підкачувальних, форсунок, регулювати кількість обертів.

- Читати і розшифровувати  умовності, що застосовуються для зображення елементів деталей.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

Професія – 7231  Слюсар з паливноїапаратури

Кваліфікація – 4розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Майстерня з ремонту паливної апаратури |
| 1. | Двигун із зовнішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 2. | Двигун із внутрішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 3. | Газобалонна установка |  | 1 |  |
| 4. | Паливний бак |  | 1 |  |
| 5. | Паливний фільтр тонкої очистки |  | 4 |  |
| 6. | Павітряний фільтр |  | 2 |  |
| 7. | Паливний насос |  | 2 |  |
| 8. | Паливопідкачувальний насос |  | 3 |  |
| 9. | Форсунка |  | 10 |  |
| 10. | Карбюратор |  | 4 |  |
| 11. | Паливний насос високого тиску |  | 4 |  |
|  | Обладнання, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Обладнані робочі місця для проведення ремонту паливної апаратури |  | 8 |  |
| 2 | Набори слюсарних і вимірювальних інструментів слюсаря | 15 |  |  |
| 3 | Комплекти інструменту та пристроїв для виконання розбірно - складальних робіт |  | 8 |  |
| 4 | Комплект інструментів та пристроів для ремонту вузлів і агрегатів паливної апаратури |  | 4 |  |
| 5. | Стенд для перевірки форсунок |  | 1 |  |
| 6. | Прилад ІЯС |  | 1 |  |
| 7. | Моментоскоп |  | 1 |  |
| 8. | Газоаналізатор |  | 1 |  |
| 9. | Стенд для перевірки ірегулювання паливних насосів високого тиску |  | 1 |  |
| Слюсарна майстерня |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Верстаки слюсарні | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 3. | Заточний верстат |  | 1 |  |
| 4. | Електричні дрилі |  | 2 |  |
|  | Комплекти інструментів для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1. | Розмічання поверхні | 15 |  |  |
| 2. | Рубання металу | 15 |  |  |
| 3. | Рихтування та згинання металу | 15 |  |  |
| 4. | Різання металу | 15 |  |  |
| 5. | Опилювання металу | 15 |  |  |
| 6. | Свердління, зенкування, зенкерування, розгортання | 15 |  |  |
| 7. | Нарізування різьби | 15 |  |  |
| 8. | Клепання | 15 |  |  |
| 9. | Притирки, доводки, полірування | 15 |  |  |
| 10. | Паяння | 15 |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7231.0G.50.20-2013

(позначення стандарту)

Професія:  Слюсар з паливної апаратури

Код: 7231

# Кваліфікація: 5 розряд

### Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

- Професія - 7231 Слюсар з паливної апаратури

- Кваліфікація - 5 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: конструкцію і роботу двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням; агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням; технологічний процес ремонту, випробовування і регулювання всіх вузлів і агрегатів паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням; правила використання особливо складного устаткування, пристроїв, точних приладів і інструментів для контролю і регулювання апаратури.

Повинен уміти: ремонтувати, випробовувати на стендах та регулювати особливо складні агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням різного призначення, типів і марок. Контролювати і регулювати апаратуру.

4.  Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Слюсар з паливної апаратури» 4-го розряду:

    - за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Слюсар з паливнох апаратури» 4-го розряду не менше 1-го року.

- Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт паливної апаратури.

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія – 7231  «Слюсар з паливної апаратури»

(код, назва професії)

Кваліфікація –                   5     розряд______

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу - 299 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 18 | 3 |
| 1.1. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 4 |  |
| 1.2. | Основи правових знань | 4 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 4 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 93 | 7 |
| 2.1. | Стецтехнологія | 52 | 6 |
| 2.2. | Допуски і технічні виміри | 6 |  |
| 2.3. | Читання креслень | 6 | 1 |
| 2.4. | Матеріалознавство | 6 |  |
| 2.5 | Електротехніка з основами промислової електроніки» | 8 |  |
| 2.6. | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 151 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 60 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 91 |  |
| 5. | Консультації | 30 |  |
| 6. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 7. | Загальний обсяг навчального часу ( без п.4) | 269 | 10 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з паливної апаратури» 5 розряду

1. Кабінети:

- Спеціальної технології

-  Технічного креслення

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

2. Майстерня:

- Слюсарна

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фонди підприємств та їх обіг. | 1 |  |
| 2. | Витрати виробництва та прибуток, рентабельність, ціноутворення. | 2 |  |
| 3. | Податкова та фінансово-кредитна діяльність підприємств. | 1 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

### Тема 1. Фонди підприємств та їх обіг.

Фонди підприємства, їх види, структура, кругообіг та обіг. Амортизація, моральне та фізичне зношення основних виробничих фондів.

### Тема 2. Витрати виробництва та прибуток, рентабельність, ціноутворення.

### Собівартість продукції, її структура. Шляхи зниження собівартості продукції. Прибуток, його розподіл на підприємстві, норма прибутку та рентабельність.  Ціни, їх види та структура.

### Тема 3. Податкова та фінансово-кредитна діяльність підприємств.

Податки, їх класифікація. Механізм оподаткування підприємств радіотехнічної промисловості. Структура доходів та видатків підприємств. Умови та принципи кредитування підприємств.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про підприємництво в Україні» | 1 |  |
| 2. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 2 |  |
| 3. | Господарсько-правова відповідальність. | 1 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Закон України  «Про підприємництво в Україні»

Підприємництво та його види. Майно підприємства. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства. Порядок реорганізації та ліквідації.

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин у промисловості.

Зміни та доповнення до законодавчих та нормативно-правових актів.

Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Правове регулювання діяльності підприємств промисловості – обов’язкова умова ефективності виробництва. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство.

Тема 3. Господарсько-правова відповідальність

Поняття відповідальності у господарському праві. Функції відповідальності: стимулююча, штрафна, компенсаційна, інформаційна.

Види відповідальності: відшкодування збитків, штрафні санкції, штраф, неустойка, пеня, оперативно-господарські санкції, конфіскація, планово-госпрозрахункові санкції, господарсько-організаційні санкції. Підстави відповідальності.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Прикладні програми для систем контролю якості продукції. | 4 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Прикладні програми для систем  контролю якості продукції.

Автоматизовані системи контролю якості продукції у виробництві апаратури для радіо, телебачення та зв’язку. Інформаційно-програмне забезпечення систем автоматизованого контролю.

Типова навчальна програма з предмета

«Спецтехнологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на Лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою. | 1 |  |
| 2. | Несправності паливної апаратури | 8 |  |
| 3. | Ремонт паливної апаратури | 12 | 1 |
| 4. | Технічне обслуговування та діагностика паливної апаратури | 30 | 5 |
| 5. | Охорона навколишнього середовища | 1 |  |
|  | Всього годин: | 52 | 6 |

## Тема 1.  Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою слюсаря з паливної апаратури п’ятого розряду та програмою предмета “Спецтехнологія”. Значення професії і перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності робітника в забезпеченні високої якості робіт, що виконуються. Трудова і технологічна дисципліна.

Тема 2. Несправності системи живлення.

Основні несправності системи живлення двигуна із зовнішнім сумішеутворенням. Несправності, що призводять до збіднення суміші. Несправності, що призводять до збагачення суміші.

Основні несправності системи живлення двигуна із внутрішнім сумішеутворенням. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Недостатня подача палива до паливного насоса високого тиску. Порушення нормальної роботи паливного насоса високого тиску і форсунок.

Основні несправності системи живлення двигуна із змішаним сумішеутворенням. Правила безпеки праці на газобалонних автомобілях. Порушення герметичності паливопроводів і їх з’єднання. Основні несправності редуктора високого тиску. несправності газового редуктора низького тиску.

Тема 3.  Ремонт  паливної апаратури

Обробка деталей за 6-7 квалітетами  (1-2 класами точності). Причини зношення сполучених деталей та способи їх виявлення й усунення.

Ремонт систем живлення двигунів.

Обладнання систем живлення інжекторних двигунів та двигунів із зовнішнім, внутрішнім та змішаним сумішеутворенням. Збирання, регулювання,  випробування на герметичність, продуктивність, розпил.

Устаткування, пристосування та інструменти, застосовувані в процесі ремонту паливної апаратури двигуна із внутрішнім сумішеутворенням.

Безпечні прийоми роботи при ремонті приладів систем живлення.

Лабораторно-практична робота:

1. Усунення дефектів у роботі паливної апаратури.

Тема   4.  Технічне обслуговування  та діагностика паливної апаратури.

Порядок здачі в ремонт і одержання з ремонту. Документи обліку технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Засоби діагностування. Діагностування з використанням   комп'ютерної техніки.

## Системи живлення двигунів.

Зміст робіт, прилади, пристосування й інструменти для обслуговування систем живлення.

Лабораторно-практична робота:

1.Випробовування  та регулювання на герметичність паливну апаратуру дизелів.

2.Перевірка на продуктивність та розпилення палива в дизелях.

3. Випробовування та налагодження  автоматичних регуляторів палива.

4.  Регулювання агрегатів та вузлів паливної апаратури на стендах.

5.  Користування стендами комп’ютерної діагностики інжекторних систем.

Тема 5. Охорона навколишнього середовища

Основні заходи щодо зниження шкідливих наслідків на навколишнє середовище при технічній експлуатації рухомого складу. Зниження токсичності і рівня димності газів автомобільних двигунів, їхньої норми.

Мета і задачі пересувних лабораторій з охорони праці і навколишнього середовища в автомобільному транспорті.

Типова навчальна програма з предмета

«Допуски і технічні виміри»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Стандартизація деталей | 2 |  |
| 2. | Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади | 4 |  |
|  | Всього годин : | 6 |  |

Тема 1. Стандартизація деталей

Точність обробки. Шорсткість поверхонь; класи шорсткості. Позначення шорсткості поверхні, що оброблюються.

Квалітети точності. Відхилення від вірної форми. Таблиця межових відхилень.

Тема 2. Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади

Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні вимірювальні прилади. Електричні та електронні вимірювальні прилади. Засоби комп’ютерного вимірювання.

Можливі помилки при вимірах та способи їхнього попередження. Правила та порядок користування інструментами і приладами.

#### Типова навчальна програма з предмета

# «Читання креслень»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника. | 1 |  |
| 2 | Робочі креслення деталей та ескізи | 3 |  |
| 3 | Складальні креслення та креслення загального вигляду | 1 |  |
| 5 | Читання креслень з професії | 1 | 1 |
|  | Всього годин: | 6 | 1 |

Тема 1. Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника.

Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника. Стандарти на креслення.

Тема 2. Робочі креслення деталей та ескізи

Зображання на кресленнях. Читання умовних, спрощених і скорочених зображень. Застосування умовностей та спрощень для елементів деталей: різьби, зубців шліц, накаток, витків у пружині та ін.

Розміри на кресленнях. Призначення габаритних розмірів.

Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. Нанесення розмірів за принципом незамкнутого ланцюга або довідкових розмірів. Види розмірних баз (площини, з яких починається обробка, пряма лінія, точки) і випадки їх застосування.

Роль допоміжних баз при заданні розмірів на кресленнях. Застосування допоміжних баз для деяких елементів деталі, конструктивні технологічні розміри.

Технічні вказівки на кресленнях. Поняття про систему основного отвору і основного валу. Граничні відхилення від геометричної форми і розташування поверхонь. Графічні позначення (знаки, вказівки, пояснювальні текстові вимоги до форми деталі).

Вправи:

- Читання і розшифрування умовностей, що застосовують для зображення елементів деталей.

- Визначення за додатковими виглядами форми деталі.

- Читання креслень деталей за запитаннями.

Тема 3. Складальні креслення та креслення загального вигляду

Зображення на складальних кресленнях різьбових, шпонкових та шліцьових з’єднань. Визначення розмірів шпонок і пазів за таблицями. Деталювання  складальних креслень.

Вправи:

- Читання ремонтних креслень.

- Читання робочих креслень деталей.

Тема 4. Читання креслень з професії

Особливості читання креслень деталей, що одержують гарячим штампуванням. Креслення деталей зубчастих і черв’ячних передач. Основні елементи і параметри зубчастих з’єднань і умовності, що прийняті для зображення зубчастих коліс, рейок.

Читання структури позначення покриттів на кресленнях деталей.

Лабораторно-практична робота:

1. Робота з технічною документацією паливної апаратури.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Класифікація матеріалів | 1 |  |
| 2. | Метали і сплави | 2 |  |
| 3. | Діелектрики | 1 |  |
| 4 | Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон | 1 |  |
| 5. | Паливно – мастильні матеріали | 1 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Класифікація матеріалів

Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні властивості матеріалів.

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити).

Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, глейкість та інщі).

Класифікація за фізико–хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інщі).

Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту автомобілів.

Нормативна та навчальна література щодо матеріалознавства.

Тема 2. Метали і сплави

Класифікація металів, фізико–хімічні властивості.

Чавун  та сталь. Чавун, його особливості, механічні, технологічні властивості, галузь застосування. Застосування чавуна для виготовленя деталей автомобілів.

Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад, механічні  й технологічні властивості, маркування, галузь застосування. Застосування сталі для виготовлення деталей автомобілів.

Кольорові метали, їх сплави. Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, алюміній; їх основні властивості, галузь застосування. Застосування кольорових металів в дротах та кабелях автомобілів.

Особливості термообробки сплавів. Припої легкоплавкі і тугоплавкі. Антифрікційні сплави, їхній склад  і властивості. Застосування сплавів у конструкціях автомобілів.

Матеріали, що застосовуються в гальмових пристроях, їх склад і властивості.

Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів. Способи захисту від корозії.

Тема 3. Діелектрики

Класифікація діелектриків.

Рідинні діелектрики.  Класифікація, галузь застосування.

Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій автомобілів. Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.

Тверді діелектрики.  Класифікація, галузь застосування, характеристики.

Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в’яжучих.

Тема 4.  Металева сітка, капронова набивка, синтетичні неткані волокна, гофрований картон

Матеріали, що застосовуються при виготовленні фільтрів. Їхні основні характеристики та  їхні властивості.

Фільтруючі елементи.

Фільтр тонкого очищення палива.

Повітряний фільтр.

Тема 5. Паливно – мастильні матеріали

Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах автомобілів. Їхні основні характеристики. Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості.

Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні марки і властивості.

Мастила, що застосовується в гідросистемах, марки і властивості.

Паливо, що застосовується  для автомобілів. Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином і антифризом.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 2. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 2 |  |
| 3. | Електричні апарати | 2 |  |
| 4. | Інтегральні мікросхеми та електричні прилади | 3 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

## Тема 1. Змінний струм та кола змінного струму

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність, потужність у комплексній формі.

Рівномірне і нерівномірне, симетричне та несиметричне навантаження, роль нульового проводу.

Активна, реактивна й повна потужність у трифазній мережі.

Коефіцієнт потужності змінного струму та шляхи його підвищення: збільшення активного опору, паралельне увімкнення індуктивному навантаженню конденсаторів. Номінальне навантаження електродвигунів устаткування. Скорочення часу роботи устаткування вхолосту.

Тема2.  Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електро- вимірювальні прилади

Вимірювання індуктивності та ємності. Комбіновані прибори.

Вимірювання  неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 3. Електричні апарати

Електропроводка: нерухома і рухома. Командоапарати, пускові пристрої, апарати захисту.

Тема 4. Інтегральні мікросхеми та електричні прилади.

Визначення інтегральних мікросхем, елементи та компоненти інтегральних мікросхем. Основні параметри. Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми. Конструкція інтегральних мікросхем. Плівкові резистори, конденсатори.

Елементи електронного керування автомобілем, їх переваги.

Поняття про елементи числового і програмного керування.

Пристрій шляхового контролю для вимикання двигунів залежно від режимів роботи ( швидкості, величини навантаження тощо).

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 3 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Правила Внутрішнього розпорядку. Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Посадові інструкції, функції, обов’язки.

Інструктаж з безпеки праці.

Виробничий травматизм і профзахворювання. Головні причини травматизму і захворювань, заходи щодо їх виключення.

Тема  2.  Основи безпеки праці при ремонті паливної апаратури

Значення безпеки праці на виробництві. Вимоги до персоналу, що займаються ремонтом автомобілів.

Організаційні та технічні заходи, щодо забезпечення безпеки робіт під час ремонту автомобілів.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою при ремонті паливної апаратури. Роботи з підвищеною небезпекою.

Вимоги безпеки праці під час ремонту автомобілів. Зони безпеки та їх огородження. Засоби захисту. Світова та звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальне фарбування. Вимоги безпеки праці під час робіт на висоті.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист  від несприятливих метеорологічних умов.

Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасним випадкам. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення. Вимоги безпеки в навчальних та навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Тема  3.  Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж. Вогненебезпечні властивості речовин. Організаційно-технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Пожежна техніка для захисту об’єктів.  Гасіння і профілактика на об’єктах галузі.

Тема  4.  Основи електробезпеки

Вплив електричного струму на організм людини. Безпечні методи визволення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Тема 5.  Основи гігієни праці,  санітарія. Медичні огляди

Організаційні та гігієнічні засоби і способи виробничої санітарії. Значення гігієни праці та виробничої санітарії для навколишнього середовища.

Екологія та виробництво. Санітарно-технічні методи і засоби на виробництві. Щорічні медичні огляди неповнолітніх та медогляди працівників.

Тема 6.  Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини. Організм людини та вплив на нього електромагнітних полів. Медична аптечка, місце її знаходження, склад. Правила користування аптечкою.

Загальні положення про надання долікарняної допомоги. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 7231  «Слюсар з паливної апаратури»

(код, назва професії)

Кваліфікація –                   5     розряд___________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1 | Інструктаж з безпеки приці та пожежної безпеки в начальній майстерні. | 6 |
| 2 | Технічне обслуговування паливної апаратури | 24 |
| 3 | Ремонт паливної апаратури | 30 |
|  | Всього годин: | 60 |
| II. Виробнича практика на підприємстві |
| 1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря з паливної апаратури, складністю 5-го розряду. | 84 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 91 |
|  | Разом : | 151 |

- Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки приці та пожежної безпеки в начальній майстерні.

Навчально-виробничі і виховні задачі курсу. Зміст праці слюсаря паливної апаратури на основі вимог кваліфхарактеристики.

Робочі місця. Загальні організаційні вимоги.  Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку. Розстановка учнів за робочими місцями, ознайомлення з організацією робочого місця, порядком отримання і здавання інструменту та пристроїв.

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки в навчальній майстерні.

Загальні правила і норми безпеки праці. Ознайомлення з можливими причинами травматизму в навчальні майстерні.

Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих технологічних операцій. Заходи попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж в навчальній майстерні, заходи попередження пожеж.

Правила користування первинними засобами гасіння пожеж.

Основні правила і норми електробезпеки. Заземлення джерел струму і відключення мережі.

Тема 2. Технічне обслуговування паливної апаратури

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці при виконанні робіт з технічного обслуговування.

Ознайомлення з вимогами до якості робіт, що виконуються, огляд технічної і технологічної документації. Навчання заходам раціональної організації робочого місця.

Вправи:

Овоєння операцій під час виконання технічного обслуговування, підготовки інструмента до роботи, виконання контрольно-оглядових робіт;

діагностування,  регулювання та випробування на стендах складових одиниць  паливної апаратури і заміна їх при технічному обслуговуванні;

діагностування і регулювання систем та агрегатів паливної апаратури;

перевірка деталей та складових одиниць паливної апаратури на випробувальних стендах.

Тема 3. Ремонт паливної апаратури

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці при виконанні ремонтних робіт.

Ознайомлення з вимогами до якості робіт, що виконуються, огляд технічної і технологічної документації. Навчання заходам раціональної організації робочого місця.

Вправи:

Виконання складної і відповідальної слюсарної обробки із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей до 6-7 квалітетів;

виявлення та усунення найбільш складних дефектів і несправностей у процесі ремонту,  складання і випробування агрегатів, складових одиниць паливної апаратури та приладів.

II. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві.

Заходи безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження травматизму; огородження небезпечних місць; звукова та світова сигналізація; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки на території підприємства.

Знайомство з підприємством та його структурними підрозділами.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з паливної апаратури складністю  5-го розряду.

Самостійне виконання на робочому місці робіт (під наглядом інструктора, наставника) у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників п’ятого розряду.

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів праці, а також інструментів, пристроїв.

Самостійна розробка і виконання заходів щодо найбільш ефективного використання робочого часу, попередження браку, економної витрати матеріалів, інструментів, електроенергії. Участь у всіх сферах життя колективу підприємства.

Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів виробництва.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх  устаткувань  та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів,та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7231  Слюсар з паливної апаратури

(код, назвапрофесії)

Кваліфікація – _____5 розряд_____

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Конструкцію двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням.

- Роботу двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням.

- Основні агрегати паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням.

- Головні вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням.

- Технологічний процес ремонту.

- Випробовування всіх вузлів і агрегатів паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням.

- Регулювання всіх вузлів і агрегатів паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням.

- Правила використання особливо складного устаткування для контролю апаратури.

- Правила використання особливо складного устаткування для  регулювання апаратури.

- Правила використання пристроїв, точних приладів та інструментів для контролю і регулювання апаратури.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Користуватись технічною документацією.

- Ремонтувати особливо складні агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням різного призначення, типів і марок.

- Випробовувати на стендах складні агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням різного призначення, типів і марок.

- Регулювати складні агрегати і вузли паливної апаратури двигунів із зовнішнім і внутрішнім сумішеутворенням різного призначення, типів і марок.

- Контролювати і регулювати паливну апаратуру.

- Випробовувати на герметичність вузли паливної апаратури двигунів із внутрішнім та зовнішнім сумішеутворенням.

- Перевіряти  на продуктивність та розпилення палива агрегати.

- Усувати  дефекти у роботі паливної апаратури.

- Перевіряти  роботу паливної апаратури за допомогою комп’ютера.

- Перевіряти  роботу інжектора за допомогою  комп’ютера і налаштування роботи бортового комп’ютера.

- Очищювати  інжектори за допомогою ультразвукового пристрою.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

Професія – 7231  Слюсар з паливної апаратури

Кваліфікація – 5розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Майстерня з ремонту паливної апаратури |
| 1. | Двигун із зовнішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 2. | Двигун із внутрішнім сумішеутворенням |  | 2 |  |
| 3. | Газобалонна установка |  | 1 |  |
| 4. | Паливний бак |  | 1 |  |
| 5. | Паливний фільтр тонкої очистки |  | 4 |  |
| 6. | Павітряний фільтр |  | 2 |  |
| 7. | Паливний насос |  | 2 |  |
| 8. | Паливопідкачувальний насос |  | 3 |  |
| 9. | Форсунка |  | 10 |  |
| 10. | Карбюратор |  | 4 |  |
| 11. | Паливний насос високого тиску |  | 4 |  |
| 12. | Комп’ютер для діагностування паливної апаратури. |  | 1 |  |
|  | Обладнання, прилади, пристрої |  |  |  |
| 1. | Обладнані робочі місця для проведення ремонту паливної апаратури |  | 8 |  |
| 2 | Набори слюсарних і вимірювальних інструментів слюсаря | 15 |  |  |
| 3 | Комплекти інструменту та пристроїв для виконання розбірно - складальних робіт |  | 8 |  |
| 4 | Комплект інструментів та пристроів для ремонту вузлів і агрегатів паливної апаратури |  | 4 |  |
| 5. | Стенд для перевірки форсунок |  | 1 |  |
| 6. | Прилад ІЯС |  | 1 |  |
| 7. | Моментоскоп |  | 1 |  |
| 8. | Газоаналізатор |  | 1 |  |
| 9. | Стенд для перевірки і регулювання паливних насосів високого тиску |  | 1 |  |
| Слюсарна майстерня |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Верстати слюсарні | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 3. | Заточний верстат |  | 1 |  |
| 4. | Електричні дрилі |  | 2 |  |
|  | Комплекти інструментів для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1. | Розмічання поверхні | 15 |  |  |
| 2. | Рубання металу | 15 |  |  |
| 3. | Рихтування та згинання металу | 15 |  |  |
| 4. | Різання металу | 15 |  |  |
| 5. | Опилювання металу | 15 |  |  |
| 6. | Свердління, зенкування, зенкерування, розгортання | 15 |  |  |
| 7. | Нарізування різьби | 15 |  |  |
| 8. | Клепання | 15 |  |  |
| 9. | Притирки, доводки, полірування | 15 |  |  |
| 10. | Паяння | 15 |  |  |

З М І С Т

|  | Авторський колектив | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Загальні положення | 8-10 |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 2 розряду | 12 |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 13 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 14-15 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 16-18 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 19 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» | 20-22 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» | 23-29 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні виміри» | 30-31 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення » | 32-33 |
|  | Типова навчальна програма з предмета « Матеріалознавство» | 34-35 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи електротехніки» | 36-38 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 39-42 |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки | 43-47 |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 48 |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 3 розряду | 50 |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 51 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 52-53 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 54 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 55 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» | 56-62 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні виміри» | 63 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 64 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» | 65-66 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» | 67-68 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 69-70 |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки | 71-75 |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 76 |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 4 розряду | 78 |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 79 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 80 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 81 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 82 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» | 83-84 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні виміри» | 85 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 86-87 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» | 88-89 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» | 90-91 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 92-93 |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки | 94-96 |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 97 |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 5 розряду | 99 |
|  | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників | 100 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 101 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 102 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 103 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» | 104-105 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні виміри» | 106 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 107-108 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» | 109-110 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» | 111 |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 112-113 |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки | 114-116 |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 117 |