Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.Н.50.00-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст помповий (донкерман)

Код: 8340

Кваліфікація: машиніст помповий (донкерман)

Видання офіційне

Київ –  2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 31.08.2016  № 1051

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.Н.50.00-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст помповий (донкерман)

Код: 8340

Кваліфікація: машиніст помповий (донкерман)

Видання офіційне

Київ –  2016

# Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для перепідготовки робітників з професії Машиніст помповий (донкерман) розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 року № 511, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 832/23364, є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість професійного навчання з професії «Машиніст помповий (донкерман)» становить – 417 годин.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо. Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно–технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – 20%.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування», «Основи енергоефективності» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 67, Водний транспорт), Наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813 (із змінами від 01.02.2016 року № 39) «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден», Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до освітньо-кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно – технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час слухача в період проходження передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний і вихідний контроль знань, умінь та навичок слухачів, їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок слухачів, їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку робітників професійно-навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, критеріїв оцінювання.

Особі, яка опанувала курс перепідготовки й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.Н.50.00-2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст помповий (донкерман)

Код: 8340

Кваліфікація: машиніст помповий (донкерман)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1 Професія: 8340 Машиніст помповий (донкерман)

2 Кваліфікація:  машиніст помповий (донкерман)

3 Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, розташування на судні та принцип дії технічних засобів свого підпорядкування;

інструкції та правила технічної експлуатації, обслуговування й ремонту суднових технічних засобів;

будову суднових двигунів внутрішнього згоряння й правила їх експлуатації;

основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння та допоміжних механізмів, суднових пристроїв i систем;

призначення та розташування трубопроводів, вентилів i клапанів суднових систем;

правила виконання слюсарно-монтажних робіт i технологічну послідовність  під час ремонту суднових двигунів, допоміжних механізмів i котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури;

розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;

дії під час аварій та сигнали тривоги;

правила електробезпеки;

правила безпеки під час роботи з механізмами;

правила хімічної та біологічної безпеки;

засоби індивідуального захисту;

основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища;

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов’язків.

Повинен уміти:

керувати та використовувати за призначенням технічні засоби свого підпорядкування;

скласти план робіт з технічного обслуговування та ремонту технічних засобів;

контролювати якість ремонтних робіт, що виконуються береговими й судновими працівниками;

перевіряти та використовувати протипожежне, аварійно-рятувальне устаткування, майно, інвентар та інші технічні засоби;

Забезпечити:

надійну роботу та правильну технічну експлуатацію вантажних та зачисних насосів, трубопроводів, баластної системи з насосами, системи замірювання вантажу, газовідводу, дистанційного керування клiнкетами та іншими технічними засобами свого підпорядкування;

готовність до дій аварійного, протипожежного обладнання та майна, рятувальних засобів колективного й особистого користування та їх спускових пристроїв.

Брати  практичну участь в:

усуненні дефектів у роботі команди машинного відділення

вантажних, мийних, баластних операціях;

прийманні, перекачці та видачі вантажів, митті та зачистці танків;

слюсарних роботах при технічному обслуговуванні та ремонті судових технічних засобів та іншого обладнання свого підпорядкування;

вахтовому обслуговуванні головної енергетичної установки;

виконанні робіт з обслуговування й ремонту суднових технічних засобів, які було виявлено під час їх експлуатації, за розпорядженням старшого механіка;

виконанні робіт з боротьби за живучість судна;

застосуванні запобіжних заходів та запобіганні забруднення морського середовища.

Дотримуватись правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та правил охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, за необхідністю, засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, основ національного та міжнародного законодавства з судноплавства та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікації осіб

5.1. При перепідготовці (підвищенні кваліфікації)

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Моторист (машиніст), кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу.  Стаж роботи за професією Моторист (машиніст) першого класу не менше 12 місяців на суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт або більше.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Машиніст помповий (донкерман)», кваліфікація машиніст помповий (донкерман).

6. Сфера професійного використання випускника

Водний транспорт (КВЕД–2016, секція Н, розділ 50).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3 Медичні обмеження

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія - 8340 Машиніст помповий (донкерман)

Кваліфікація – машиніст помповий (донкерман)

Загальний фонд навчального часу – 417 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загально-професійна підготовка | 27 |  |
| 1.1 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.2 | Резерв часу | 10 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 129 | 18 |
| 2.1 | Основи технічних знань та електромонтажні роботи | 17 |  |
| 2.2 | Суднові енергетичні установки та їх експлуатація | 26 |  |
| 2.3 | Суднові пристрої і допоміжні механізми | 17 |  |
| 2.4 | Основи морських перевезень вантажів | 10 | 2 |
| 2.5 | Англійська мова за професійним спрямуванням | 16 | 14 |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.7 | Особиста безпека та соціальна відповідальність, боротьба за живучість судна | 28 | 2 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 248 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 48 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 200 |  |
| 4 | Консультації | 5 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 412 | 18 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки

кваліфікованих робітників

за професією Машиніст помповий (донкерман)

1.  Кабінети: суднові енергетичні установки, основи електротехніки та  електрообладнання суден, охорони праці.

2. Лабораторії: суднові енергетичні установки.

3. Майстерня: слюсарно-ремонтна.

Примітка

Для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології»  вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Загальнопрофесійна підготовка

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи трудового і соціального права | 4 |  |
| 2 | Основи екологічного права | 2 |  |
| 3 | Міжнародна організація праці | 3 |  |
| 4 | Публічне морське право | 4 |  |
| 5 | Приватне морське право | 4 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Основи трудового і соціального права

Джерела трудового права, місце Кодексу законів про працю в системі джерел трудового права. Колективний договір. Контракт, як особлива форма трудового договору. Порядок прийняття на роботу. Підстави розірвання трудового договору. Забезпечення занятості населення. Індивідуальні і колективні трудові спори. Основи соціального захисту населення в Україні. Поняття соціального захисту та його види.

Тема 2. Основи екологічного права

Екологiчнi права та обов'язки громадян України. Права та обов'язки природокористувачiв. Принципи і об’єкти охорони навколишнього природного середовища. Правова охорона водних ресурсів. Порядок використання та охорони надр. Основи земельного права України. Екологічна безпека. Конвенція MARPOL-73/78. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів.

Тема 3. Міжнародна організація праці

Міжнародний трудовий кодекс моряка – основа регламентації праці моряка. Правові положення Міжнародної організації праці (МОП). Суб’єкти МОП. Міжнародні акти. Цілі, завдання, структура, організація діяльності МОП.

Основні положення Конвенції Міжнародної організації праці «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року. Міжнародні угоди та договори, що регламентують умови праці та життя моряків. Регламентація умов праці та життя моряків на судах внутрішнього водного транспорту.

Тема 4. Публічне морське право

Поняття морського судна. Право власності на морські судна в Україні. Реєстрація морських суден в Україні. Судова книга. Склад екіпажу. Адміністративні командні, цивільно-правові права капітана. Кримінально-процесуальні повноваження капітана судна. Правове регулювання підготовки екіпажу та експлуатації суден. Правовий статус українського моряка за кордоном. Правовий статус морського порту. Функції морського порту. Контрольний огляд судна.

Тема 5. Приватне морське право

Поняття та види  договору морського перевезення вантажу. Істотні умови договору перевезення вантажу. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження вантажу. Відповідальність за простій судна з вини відправника або вантажоотримувача.

Поняття договору перевезення пасажирів та багажу. Сторони та умови договору перевезення пасажирів та багажу. Права та обов’язки пасажирів та перевізника.

Поняття морського страхування, його види та правове регулювання. Організація морського страхування в Україні, договір морського страхування вантажу.

Поняття, види та причини аварії. Відшкодування збитків. Поняття зіткнення суден. Пошкодження  при зіткненні суден, що потребує відшкодування.

Професійно-теоретична підготовка

Типова навчальна програма з предмета

«Основи технічних знань та електромонтажні роботи»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Допуски, посадки і технічні вимірювання | 4 |  |
| 2 | Основні відомості з технічної механіки | 2 |  |
| 3 | Деталі машин | 3 |  |
| 4 | Опір матеріалів | 2 |  |
| 5 | Слюсарні роботи | 3 |  |
| 6 | Електромонтажні роботи | 3 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Допуски, посадки і технічні вимірювання

Стандартизація в машинобудуванні. Похибки при виготовленні деталей і складання машин: загальна характеристика, причини, класифікація. номінальний і граничні розміри. Дійсний розмір. Допуск розміру. Поле допуску.

Посадки, їх види і призначення. Точність обробки. Квалітети і параметри жорсткості. Системи допусків і посадок. Метрологія: поняття, терміни, показники вимірювальних приладів. Універсальні засоби виміру: призначення, характеристика, пристрій і порядок використання.

Тема 2.  Основні відомості з технічної механіки

Класифікація механізмів і машин. Ланки механізмів. Кінематика механізмів (механізм і машина, кінематичні пари і ланцюги, типи кінематичних пар).

Тема 3. Деталі машин

Деталі і складальні одиниці: класифікація, призначення і вимоги до них. Види з'єднання деталей (рознімні та нероз'ємні з'єднання).

Механізми передачі обертального руху. Види передач  обертального руху (механічні, пасові, фрикційні, зубчасті, ланцюгові, черв'ячні): призначення, характеристика, пристрій, позначення і кінематична схема. Передаточне число.

Тема 4. Опір матеріалів

Абсолютно тверде тіло. Основні види деформації  і  розподіл напруги при них. Зовнішні сили та їх види. Внутрішні сили пружності і напруги. Дійсні, гранично небезпечні і гранично допустимі напруги. Матеріали: провідники, напівпровідники та діелектрики.

Тема 5. Слюсарні роботи

Організація слюсарних робіт. Види слюсарних робіт і технологія їх виконання.

Обладнання, інструменти, контрольно-вимірювальні прибори, що застосовуються при виконанні слюсарних робіт.

Слюсарні роботи при технічному обслуговуванні та ремонті суднових енергетичних установок і допоміжних механізмів.

Тема 6. Електромонтажні роботи

Електромонтажне обладнання, пристосування, інструменти  і матеріали, що застосовуються при електромонтажних роботах: призначення, характеристики, застосування.

Технологія проведення електромонтажних робіт. Основні  вимоги до якості з'єднань і укладанні кабелів.

Типова навчальна програма з предмета

«Суднові енергетичні установки та їх експлуатація»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основні суднові енергетичні установки: визначення, класифікація, призначення та загальна характеристика | 4 |  |
| 2 | Конструкція деталей, устрій вузлів і систем малообертальних ДВЗ | 5 |  |
| 3 | Паливо-змащувальні матеріали, охолоджуюча вода, присадки | 6 |  |
| 4 | Охолоджуюча система двигунів внутрішнього згоряння | 3 |  |
| 5 | Підготовка двигуна до пуску | 4 |  |
| 6 | Технічне обслуговування суднових двигунів | 4 |  |
|  | Всього годин: | 26 |  |

Тема 1. Основні суднові енергетичні установки

Визначення, класифікація, призначення та загальна характеристика. Двигуни внутрішнього згоряння: класифікація, параметри і термодинамічні процеси.

Основні визначення двигуна внутрішнього згоряння (мертвої точки, ходу поршня, об'єму циліндрів, ступеня стиснення, такту).

Робочі цикли двигуна внутрішнього згоряння (чотирьохтактного і двотактного двигуна). Потужність і економічність ДВЗ: визначення Рі, середньоіндикаторний тиск, ефективна потужність, коефіцієнт корисної дії.

Питома витрата палива. Економічність двигуна. Шляхи збільшення потужності.

Тема 2. Конструкція деталей, устрій вузлів і систем малообертових ДВЗ

Остов двигуна внутрішнього згоряння. Головні нерухомі деталі (фундаментна рама, рамові підшипники, кришки циліндрів), їх призначення, пристрій, принцип роботи. Кривошипно-шатунний механізм. Поршні, поршневі кільця і пальці: види, призначення, устрій, матеріал виготовлення, зазори, охолодження поршнів.

Шток направляючі, шатуни, шатунні болти: призначення, матеріал конструкції.

Колінчастий вал: призначення, матеріал виготовлення, пристрій, змазування тертьових деталей.

Тема 3. Паливо змащувальні матеріали, охолоджуюча вода, присадки

Механізм газорозподілу: призначення, пристрій, приводи, робота, регулювання, можливі несправності та порядок їх усунення.

Паливна система двигуна внутрішнього згоряння: призначення, класифікація, схеми і складові елементи, принцип роботи.

Паливні насоси (високого тиску клапанного типу, золотникового типу): призначення, конструкція, регулювання.

Паливно-підкачувальні насоси, форсунки, фільтри, сепаратори: призначення, пристрій, принцип дії.

Паливо, що застосовується для двигуна внутрішнього згоряння: види, хіміко-фізичні властивості, марки, застосовувані присадки, приймання і зберігання, норми витрат, облік витрат. Паспорт на паливо. Технічне обслуговування паливної системи.

Мастильна система двигуна внутрішнього згоряння: призначення, складові елементи, робота, обслуговування та ремонт. Мастильні масла для ДВС: призначення, марки, хіміко-фізико-біологічні властивості, вимоги до них.

Насоси і гідропривід. Насоси (роторні, поршневі, лопатеві, струменеві): призначення, пристрій, принцип дії. Гідроприводи: призначення, пристрій, принцип дії,технічне обслуговування.

Теплообмінники і сепаратори: призначення, класифікація, принцип дії, способи кріплення, обслуговування та ремонт.

Тема 4. Охолоджуюча система двигунів внутрішнього згоряння

Охолоджуюча система двигунів внутрішнього згоряння: призначення, класифікація, складові елементи, принцип роботи.

Автоматичне підтримання заданих температур. Сигнальний пристрій.

Технічне обслуговування охолоджуючої системи. Система пуску і реверсу:  призначення, пристрій, принцип роботи.

Тема 5. Підготовка двигуна до пуску

Ручний, електричний пуск і  пуск стисненим повітрям.

Реверс: принцип і способи реверсування. Механізми реверсивних пристроїв та їх технічне обслуговування.

Система впуску і випуску: призначення, складові елементи, принцип роботи. Повітровпуск. Повітряні фільтри. Всмоктуючий і продувний ресивери. Колектори, глушники, запобіжні клапани і  мембрани: призначення, пристрій, принцип роботи і технічне обслуговування.

Тема 6. Технічне обслуговування суднових двигунів

Методи технічного контролю стану і роботи головних суднових двигунів і технологія усунення несправностей. Правила технічного обслуговування та ремонту головних суднових двигунів. Види і періодичність проведення ремонту головних суднових двигунів, обсяг і технологія робіт, які виконуються при ремонті.

Типова навчальна програма з предмета

«Суднові пристрої і допоміжні механізми»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Рульові пристрої | 1 |  |
| 2 | Якірний пристрій | 1 |  |
| 3 | Швартовні пристрої та механізми | 1 |  |
| 4 | Вантажні пристрої | 1 |  |
| 5 | Матеріали і предмети такелажного спорядження | 1 |  |
| 6 | Рушії і валопровід | 2 |  |
| 7 | Загальносуднові системи | 2 |  |
| 8 | Спеціальні системи нафтоналивних суден | 8 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Рульові пристрої

Балансирні і напівбалансирні рулі. Призначення, класифікація, схема пристрою, характеристика, принцип роботи, технічна експлуатація.

Тема 2. Якірний пристрій

Якірний пристрій: призначення, класифікація, конструкція. Принцип роботи пристрою  жвака-галса. Технічна експлуатація якірного пристрою.

Тема 3. Швартовний пристрій

Призначення, складові частини та їх  пристрій, розташування на судні та їх технічна експлуатація.

Швартовні механізми (брашпилі, шпилі, лебідки): призначення, розташування на судні, пристрій, принцип дії, технічна експлуатація.

Суднові трапи: призначення, будова, технічна експлуатація.

Тема 4. Вантажні пристрої

Види, характеристика, устрій, принцип дії. Вантажні пристрої неперервної дії. Захватні пристосування для вантажу. Вантажні стріли та вантажні крани. Обладнання вантажних люків.

Вантажні пристрої танкерів. Розвантажувальні роботи силами екіпажу судна. Технічне обслуговування вантажних пристроїв.

Тема 5. Матеріали і предмети такелажного спорядження

Троси: призначення, класифікація, характеристика, матеріал і спосіб виготовлення, розривна робоча міцність, експлуатація.

Такелажні ланцюги, гаки, скоби, тальпери, блоки, гордені, талі: призначення, конструкція, робоче навантаження, матеріал виготовлення, допустимий знос, правила експлуатації.

Тема 6. Рушії і валопровід

Рушії: класифікація, будова, параметри, принцип роботи та технічне обслуговування.

Валопровід: призначення, складові елементи, принцип роботи. Принцип роботи дейдвудного пристрою. Технічне обслуговування та ремонт.

Тема 7. Загальносуднові системи

Призначення трюмних загальносуднових систем (осушувальної, водовідливної, спускної і перепускної, кренової, дефирентної, баластної, повітряних труб, вимірювальних труб).

Призначення загальносуднових систем штучного мікроклімату (вентиляції, опалення і кондиціювання повітря), санітарні (холодної і гарячої води, стічно-фанова), протипожежні (сигнальна, водяна протипожежна, спринклерна, парова протипожежна, вуглекислотна протипожежна, піногасіння).

Системи енергетичної установки – паливна, масляна, охолоджувальна, стисненого повітря, повітряно-газова та конденсатна. Технічне обслуговування загальносуднових систем.

Тема 8. Спеціальні системи нафтоналивних суден

Вантажна система танкера: призначення, складові елементи, принцип роботи.

Зачисна система танкера: призначення, складові елементи, принцип роботи. Система підігріву в’язких нафтопродуктів: складові елементи, принцип роботи.

Система миття танків. Призначення, принцип роботи.

Система вентиляції Вимоги до функціонування системи вентиляції. Принцип роботи повітрозабірників для безпечних закритих приміщень. Принцип роботи повітровипускних отворів з безпечних приміщень.

Правила експлуатації системи вентиляції для приміщень танкових з'єднань. Охорона праці при технічній експлуатації спеціальних систем нафтоналивних суден.

Правила інертності і очищення паливних систем. Склад та призначення системи інертного газу. Виробництво інертного газу. Охолодження та зачистка газу. Розподілення газу. Призначення скуберу. Головні небезпечності при пошкодженні системи інертного газу.

Бункерування. Небезпечна конструкція систем трубопроводів для передачі палива в танк. 	Правила експлуатації для бункерувальних станцій. Розташування з'єднань і трубопроводів. Заходи щодо безпечного управління будь-яким розлитим паливом.

Суднові паливні шланги. Шланги для рідини і пари.

Правила експлуатації трубопроводу. Правила експлуатації бункерувальних систем.

Тема 9. Основні суднові допоміжні механізми

Класифікація, призначення, вимоги, характеристика.

Суднові насоси. Поняття  насосної установки та її принципова схема. Суднові насоси: класифікація, параметри, характеристика. Висота всмоктування: максимальна, теоретична, вакуумметрична і дійсна. Залежність висоти всмоктування від розрядження, гідравлічного опору всмоктуючого трубопроводу і температури рідини. Манометрична і дійсна висота нагнітання.

Поршневі насоси: поняття, принципова схема, класифікація, пристрій, принцип дії, переваги і недоліки. Технічне обслуговування та ремонт поршневих насосів.

Ротаційні насоси: поняття, класифікація, характеристика. Роторно-пластинчасті, шестеренні, гвинтові.

Ротаційно-поршневі насоси: класифікація, будова, принцип дії, застосування. Технічне обслуговування та ремонт ротаційних насосів .

Лопатеві насоси: класифікація, характеристика, устрій, принцип дії, застосування. Технічне обслуговування та ремонт лопатевих насосів

Струменеві насоси: види, будову, принцип дії, застосування, переваги і недоліки. Технічне обслуговування та ремонт струменевих насосів.

Гідроприводи: призначення, принципова схема, види, пристрій, органи управління, експлуатація і ремонт.

Суднові холодильні установки. Фізичні засади отримання холоду. Використання зміни їх агрегатного стану тіл для отримання штучного холоду. Основні промислові способи отримання холоду: охолодження (льодом і льодосоляною сумішшю, сухим льодом, шляхом розширення газів, за рахунок дроселювання і використання термоелектричного ефекту).

Холодильні машини, що працюють з витратою механічної енергії: принципова схема та принцип дії.  Технічне обслуговування холодильних машин.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи морських перевезень вантажів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Класифікація вантажів та її ознаки | 1 |  |
| 2 | Рейдові вантажні операції | 1 |  |
| 3 | Перевезення нафтоналивних вантажів | 2 |  |
| 4 | Правила входу до замкнутих просторів | 4 | 2 |
| 5 | Правила для вогневих робіт на території або поблизу паливних систем | 2 |  |
|  | Всього годин: | 10 | 2 |

Тема 1. Класифікація вантажів та її ознаки

Характеристика різних видів вантажів. Підготовка судна до навантаження.

Вантажний план: призначення, структура і зміст. Підготовка трюмів до навантаження вантажів, їх просушування і вентиляція. Очищення ллял та прийомних сіток труб.

Вантажі та ідентифікаційні ярлики Міжнародного кодексу з морського перевезення небезпечних вантажів.

Навантаження і укладання вантажів. Навантаження і укладання вантажів у різній упаковці і вантажів довгомірів.

Особливості вантаження сипких вантажів, вугілля, зерна, руди і рудного концентрату. Навантаження важкоатлетів, палубного вантажу і лісу: види вантажів, характеристика, порядок кріплення.

Тема 2. Рейдові вантажні операції

Забезпечення надійної стоянки вантажних плавзасобів під бортом судна. Постановка судна на шпринг.

Тема 3. Перевезення нафтоналивних вантажів

Види рідинних вантажів. Вантажна система танкерів.

Нафтопродукти: класифікація за розрядами, основні властивості, способи виміру на висоту рівня і на порожнечу, підрахунок кількості з допомогою таблиць. Дистанційний вимір рівня вантажу. 									Підготовка танків до прийому вантажу: зачистка від залишків колишнього вантажу, мийка спеціальним розчином, аналіз повітря після зачистки, вентиляція та дегазація.

Засоби індивідуального захисту людей, використовувані при спуску в танки.

Тема 4. Правила входу до замкнутих просторів

Резолюція A.1050(27) Переглянуті рекомендації щодо входу до замкнутих просторів на борту суден від 30.11.2011.

Спостереження за тими, хто потрапляє в замкнутий простір, підтримує зв'язки з тими, хто всередині простору і ініціює процедури в аварійних ситуаціях у разі виникнення будь-яких інцидентів.

Порядок подачі взаємних сигналів при вході і знаходженні у замкнутому просторі .

Додаткові заходи безпеки, що застосовуються до входу в приміщення, якщо відомо або передбачається, що атмосфера в ньому становить небезпеку

Перевірка атмосфери. Показники кисню та легкозаймистих газів або парів. (Поправки до Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі SOLAS-74, з поправками, глава VI ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА РІДКОГО ПАЛИВА «Правило 7 – Прилад для перевірки складу атмосфери в закритих приміщеннях» Засоби для калібрування приладів для перевірки складу атмосфери в замкнутих просторах.

Перевірка перед початком навантаження наливного судна відповідних клинкетів, горловин і вентиляційних трубок.

Охорона праці при проведенні вантажних робіт і перевезення вантажів на танкерах.

Лабораторно-практична робота № 1

Визначення замкнутого простору. Оцінка і контроль знаходження у замкнутому просторі. Планування входу до замкнутого простору. Заповнення зразка дозволу на вхід до замкнутого простору. Дії «компетентної особи» при визначенні дійсного входу до замкнутого простору. Заповнення дозволу на вхід до замкнутого простору «відповідальною особою».

Лабораторно-практична робота № 2

Запобіжні заходи щодо входу в замкнутий простір. Оцінка ризику. Рятувальне та реанімаційне обладнання встановлене на вході в замкнутий простір. Службові обов'язки відповідальної особи на вході в замкнутий простір. Засоби індивідуального захисту. Використання дихального апарату. Використання запобіжного пояса з лямками. Використання сигнальних кінців.

Тема 5. Правила для вогневих робіт на території або поблизу паливних систем

Види вогневих робіт та класифікація місць їх проведення. Види вогневих робіт – виробничі операції, що пов'язані зі застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням і розжарюванням деталей до температур, які здатні викликати займання речовин, матеріалів і конструкцій.

Організація пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.

Порядок оформлення допуску до проведення тимчасових вогневих робіт.

Вимоги пожежної безпеки до місць проведення вогневих робіт.

Заходи пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт. Вимоги до утримання засобів протипожежного захисту.

Типова навчальна програма з предмета

«Англійська мова за професійним спрямуванням»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Опис судна | 2 | 2 |
| 2 | Обов’язки машиніста помпового (донкермана) | 2 | 2 |
| 3 | Команди англійською мовою при організації роботи між підлеглими донкерману членами машинної команди | 4 | 4 |
| 4 | Морська термінологія | 5 | 3 |
| 5 | Виконання вимог ІМО щодо забезпечення безпечного плавання | 2 | 2 |
| 6 | Працевлаштування | 1 | 1 |
|  | Усього годин: | 16 | 14 |

Тема 1. Опис судна

Загальна будова судна. Типи суден. Загальний опис судна. Основні побутові приміщення. Суднові пристрої.

Тема 2. Обов’язки  машиніста помпового (донкермана)

Обов’язки донкермана. Обов’язки  підлеглих донкерману членів команди. Робочий день донкермана.

Тема 3. Команди англійською мовою при організації роботи між підлеглими донкерману членами машинної команди

Основні команди в машинне відділення (повний вперед, середній вперед, малий вперед, стоп, повний назад, середній назад, малий назад, машини, робота двигунів більш не потрібна).

Обов’язки в аварійних ситуаціях. Термінологія: місце збору, тривога, чергова шлюпка, рятівний жилет, каска, гідрокостюм, рятівний пліт. Команди при швартовних роботах. Команди при якірних роботах. Команди при розміщенні та кріпленні вантажів. Докування судна і ремонт.

Тема 4. Морська термінологія

Корпус судна. Будова: ахтерпік, будова, перебiрка, пiдрулююче обладнання, рульове обладнання, стерно, труба, трюм, фальшборт, форштевень, шпангоут.

Основні суднові допоміжні механізми: суднові насоси, поршневі насоси, ротаційні насоси, лопатеві насоси, струменеві насоси гідроприводи суднові холодильні установки

Протипожежна система: багор пожежний, кінгстон, насос пожежний, вогнегасник, система піногасіння, совок для розкиду піску, вогнегасник СО2, ствол пожежний, шланг пожежний, кошма.

Інструменти, прилади, матеріали:	ключі (всіх видів), ножівки по металу, молотки, кувалди, відро, свердла (всіх видів), скребки, совки, кліщі (всіх видів), зубило. Ручні та електричні інструменти, вимірювальні прилади та верстати.

Обладнання, інструменти, контрольно-вимірювальні прибори, що застосовуються при виконанні слюсарних робіт.

Будова судна. Електроустаткування судна й суднова автоматика. Організація служби технологічної експлуатації (всі основні команди).

Охорона праці в машинному відділені.

Тема 5. Виконання вимог ІМО щодо забезпечення безпечного плавання

ІМО, безпека, Конвенції: Конвенція ПДНВ-78, з поправками, Конвенція MARPOL-73/78, Конвенція SOLAS-74, виконання, дотримання безпеки. Перевезення небезпечних вантажів морем.

Тема 6. Працевлаштування

Переговори, анкета, запит, об’ява, документи, сертифікати, оплата, контракт.

Типова навчальна програма з предмета  
«Охорона праці»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Безпека праці при експлуатації суднових пристроїв і допоміжних механізмів | 3 |  |
| 3 | Безпека праці при проведенні суднових робіт | 2 |  |
| 4 | Безпека праці при виконанні робіт щодо забезпечення живучості судна | 3 |  |
| 5 | Безпека праці при проведенні робіт з насосами та насосними установками | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 3 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Основні глави Кодексу щодо безпечної роботи для моряків торговельного флоту  ( Code of SafeWorking Practices for Merchant Seamen, 2010).

Основні положення Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року «Про працю в морському судноплавстві» (Женева, 23 лютого 2006 року), (Maritime Labour Convention, 2006).

Розслідування  і облік нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Загальні питання.

Система керування охороною праці. Організація служби охорони праці на судні. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на судні. Застосування засобів охорони праці й індивідуального захисту.

Системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті, у замкнених приміщеннях та при проведенні вогневих робіт.

Тема 2. Охорона праці при експлуатації суднових пристроїв і допоміжних механізмів

Охорона праці при технічній експлуатації рульового пристрою.			Охорона праці при технічній експлуатації якірного пристрою.			Охорона праці при технічній експлуатації швартовних пристроїв та механізмів	Охорона праці при такелажних роботах.

Охорона праці при технічній експлуатації вантажних пристроїв .

Правила безпечного використання та експлуатації електричного обладнання

Тема 3. Охорона праці при проведенні суднових робіт

Охорона праці при виконанні робіт в загальносуднових системах

Охорона праці при виконання слюсарних робіт.

Електробезпека. Безпека при роботі з механізмами.

Системи видачі дозволів на роботу. Висотні роботи. Способи піднімання та методи запобігання травм спини. Хімічна та біологічна безпека.

Тема 4. Охорона праці при виконанні робіт щодо забезпечення живучості судна

Організаційні і технічні заходи попередження пожеж на суднах. Розвідка пожежі, евакуація і рятування людей. Збереження стійкості судна під час пожежі. Порядок дій під час аварій. Герметизація.

Охорона праці при роботі з рятувальними засобами

Профілактика попередження техногенних аварій на суднах.

Тема 5. Охорона праці при проведенні  робіт з насосами та насосними установками

Охорона праці при роботі з судновими насосами

Охорона праці при роботі з поршневими насосами.

Охорона праці при роботі з ротаційно-поршневими  насосами

Охорона праці при роботі з лопатевими насосами та струменевими насосами

Тема 6.* Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики,  попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

Зупинка кровотечі, методи перев’язки та накладення джгута. Техніка проведення закритого масажу серця. Джгут-закрутка та техніка його накладання. Застосування необхідних заходів і засобів при опіках. Перша допомога під час потоплення. Основні причини вибухонебезпеки на судні. Профілактика попередження техногенних аварій на суднах.

* - пропонується викладання цієї теми кваліфікованим медичним працівником.

Типова навчальна програма з предмета

«Особиста безпека та соціальна відповідальність, боротьба за живучість судна»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Організація боротьби за живучість судна | 8 |  |
| 2 | Боротьба екіпажу з пожежею | 6 |  |
| 3 | Буксирування суден морем | 6 |  |
| 4 | Охорона оточуючого середовища | 2 |  |
| 5 | Суднові рятувальні засоби | 6 | 2 |
|  | Всього годин: | 28 | 2 |

Тема 1. Організація боротьби за живучість судна

Боротьба за живучість судна. Характер і причини морських аварій. Течі на судні: можливі причини, характерні ознаки та способи усунення. Заходи, що забезпечують непотоплюваність судна.

Організація боротьби за живучість судна. Сигнали загально-суднової тривоги: пожежна, зіткнення, посадка на мілину, розлив вантажу, викидання парів та інші аварійні ситуації, ліквідації яких потребують участі усього екіпажу.

Особисті картки членів екіпажу. Дії екіпажу у випадку розливу вантажу. Регулярні навчання по тривогам. Послідовність дій у різних аварійних випадках. Розробка плану дій відповідно до посади у випадку пожежі, зіткнення, витікання вантажу.

Аварійний матеріал, його склад, розміщення та порядок використання. Дії аварійних груп по боротьбі з надходженням води всередині судна. Поняття про водолазних роботах по очищенню кінгстонів і закладення пробоїн.

Тема 2. Боротьба екіпажу з пожежею

Причини виникнення пожеж, заходи по запобіганню пожеж, вимоги пожежної безпеки при вантажних роботах з вогненебезпечними вантажами. Аварійний командний пункт, аварійна партія, групи підтримки, інженерна група. Судновий розклад по тривогам і особисті картки обов’язків по тривогам. Планування і навчальні тривоги.

Протипожежні засоби та порядок їх застосування. Дії екіпажу при боротьбі з пожежею в трюмах, вантажних танках, службових приміщеннях, на відкритих палубах.

Тема 3. Буксирування суден морем

Види та умови буксирування морем, підготовка судна і буксируваного об'єкта до неї, порядок проведення буксирування та забезпечення його безпеки.

Підготовка судна до зустрічі шторму.

Надання допомоги суднам, що зазнали лиха. Основні правові положення надання допомоги потерпілим суднам. Подача і кріплення буксира. Порятунок людей. Надання допомоги людині, що впала за борт.

Тема 4. Охорона оточуючого середовища

Заходи застереження, яких необхідно вживати для запобігання забрудненню морського середовища. Правила використання та експлуатації обладнання для боротьби з забрудненням. Схвалені методи видалення забруднювачів моря.

Тема 5. Суднові рятувальні засоби

Суднові рятувальні засоби: призначення, види, будова, розташування на судні, норми постачання суден відповідно до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками.

Лабораторно-практична робота № 1

Рятувальні шлюпки: класифікація, призначення, характеристика, будова, спорядження, розташування на судні, порядок спуску і підйому, експлуатація.

Надувні рятувальні плоти: призначення, пристрій, порядок постачання, кріплення на судні, правила скидання за борт, посадка людей на них та управління ними.

Індивідуальні рятувальні засоби і порядок користування ними.

Правила технічної експлуатації рятувальних засобів.

Лабораторно-практична робота № 2

Знання процедур першої медичної допомоги і протиотрут з посиланням на Керівництво з надання першої медичної допомоги у випадку з небезпечними вантажами (MFAG).

Професійно-практична підготовка

Типова навчальна програма

виробничого навчання

Професія: 8340 Машиніст помповий (донкерман)

(код, назва професії)

Кваліфікація: машиніст помповий (донкерман)

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання* |  |
| 1.1 | Охорона праці і пожежна безпека | 6 |
| 1.2 | Ремонт двигунів внутрішнього згоряння | 12 |
| 1.3 | Ремонт суднових допоміжних механізмів, парових котлів, суднових пристроїв | 18 |
| 1.4 | Слюсарні роботи | 12 |
|  | Всього годин: | 48 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 2.1 | Охорона праці, пожежна безпека на судні | 8 |
| 2.2 | Суднові роботи | 84 |
| 2.3 | Організація робіт по експлуатації суднових пристроїв | 108 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 200 |
|  | Разом: | 248 |

*  Місце проведення виробничого навчання (в майстернях або на виробництві) вирішує ПТНЗ за  згодою із замовником виробничих кадрів.

І. Виробниче навчання

Тема 1.1. Охорона праці і пожежна безпека

Закон України «Про охорону праці», вимоги охорони праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму. Основні правила та інструкції з охорони праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях  навчальних закладів. Заходи щодо попередження пожеж. Правила поведінки учнів при пожежі та порядок виходу із небезпечного приміщення. Порядок виклику пожежної команди. Місце зберігання, будова і правила користування вогнегасниками і пожежними  рукавами. Надання першої допомоги.

Тема 1.2.  Ремонт двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ)

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Відпрацювання підготовки двигуна до ремонту, з використанням такелажних приладів, спеціальних інструментів.

Відпрацювання ремонту газорозподільного механізму. Демонтаж кришки циліндра, очищення, притирка клапанів, заміна деталей. Карти обмірів, складання.

Відпрацювання гідравлічних випробувань кришок циліндрів.

Відпрацювання привалки поршнів.

Відпрацювання ремонту паливних насосів високого тиску. Перевірка щільності нагнітальних клапанів, плунжерних пар.

Перевірка, виготовлення «0» подачі паливного насосу високого тиску (ПНВТ). Перевірка та визначення кута початку подачі палива.

Перевірка рівномірної подачі палива окремими секціями.

Тема 1.3.  Ремонт суднових допоміжних механізмів, парових котлів, суднових пристроїв

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Складання переліку основних робіт із технічного обслуговування суднових допоміжних механізмів. Підготовка спеціального інструмента для ремонту суднових допоміжних механізмів. Підготовка такелажних приладів для ремонту насосів, генераторів тощо.

Тема 1.4. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Планування та організація слюсарних робіт. Види слюсарних робіт і технологія їх виконання. Обладнання, інструменти, контрольно-вимірювальні прилади, що застосовуються при виконанні слюсарних робіт.

Слюсарні роботи при технічному обслуговуванні двигуна внутрішнього згоряння та ремонті пристроїв, механізмів і пристосувань.

ІІ. Виробнича практика

Тема 2.1.  Охорона праці, пожежна безпека на судні

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Пожежно-профілактичний режим на суднах. Пожежно-профілактичні  карти і плани пожежогасіння.

Предмети і обладнання протипожежного  постачання і вимоги до їх  утримання.

Практичне ознайомлення із судновими приміщеннями, забезпеченням  санітарного стану судна, правилами поведінки членів екіпажу. Практичне ознайомлення з розміщенням цистерн прісної води, палива, мастил і їх арматурою.

Тема 2.2. Суднові роботи

Система сигналів під час роботи в замкнених приміщеннях і танках, що погано вентилюються. 											Правила експлуатації обладнання, яке використовується для виконання суднових робіт.

Методи технічного контролю стану і роботи головних суднових двигунів і технологія усунення несправностей. Правила технічного обслуговування та ремонту головних суднових двигунів. Види і періодичність проведення ремонту головних суднових двигунів, обсяг і технологія робіт, які виконуються при ремонті.

Вимірювання рівня води в цистернах, ллялах, танках.

Перевірка, проведення випробування та використання протипожежного, аварійно-рятувального устаткування, якірного, швартового та буксирного пристроїв, майна, інвентарю та інші технічних засобів.					Організація праці екіпажу на судні, вахтової служби на стоянці і на ходу судна, штатного розкладу, порядку розташування екіпажу, розкладу дня.		Відпрацьовування процедур та порядку дій, пов’язаних з пришвартуванням до бочки або бочок.

Відпрацювання процедури та порядку дій під час постановки судна на якір та зняття з якорю.

Тема 2.3. Організація робіт по експлуатації суднових пристроїв

Підготовка вантажного обладнання до роботи, робота з вантажними стрілами, кранами, лебідками  та пов’язаним з ними обладнанням. Кріплення вантажного обладнання по-похідному. Виконання правил охорони праці при вантажних роботах та використання основних сигналів при експлуатації підйомних пристроїв. 		Підготовка трюмів до прийняття вантажів, відкриття та зачинення люків. Практична та безпечна експлуатація палубного обладнання та механізмів.

Технічна експлуатація вантажного, якiрно-швартового та буксирувального пристроїв.

Використання та експлуатація устаткування для боротьби із забрудненням.

Розміщення обладнання, пристроїв для зберігання та утилізації, методи безпечного видалення відходів.

Застосування, технічне обслуговування та використання ручних, електричних та пневматичних інструментів.

Використання обладнання стосовно безпеки та суднових інструкцій.

Облік видатків матеріально-технічного постачання своєї частини, складання заявки на її поповнення.

Контроль зберігання змінно-запасних частин та матеріально-технічного забезпечення корпусної частини.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних вимог та технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1. Підготовка до роботи двигуна внутрішнього згоряння.

2. Правила технічної експлуатації суднових дизелів

3. Підготовка до роботи осушувальної системи судна.

4 Особливості роботи і вимоги до електроприводів рульових машин, вантажних механізмів.

5. Підготовка систем охолодження ДВЗ до роботи.

6. Підготовка паливної системи ДВЗ до роботи.

7. Підготовка мастильної системи ДВЗ до роботи.

8. Підготовка допоміжного котла до роботи.

9. Підготовка баластної системи до роботи.

10. Технічне обслуговування повітряного компресора.

11. Обслуговування допоміжного котла під час роботи.

Критерії кваліфікаційної  атестації випускників

Професія: 8340 Машиніст помповий (донкерман)

(код, назва професії)

Кваліфікація: машиніст помповий (донкерман)

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ,  РОЗУМІЄ:

- основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства;

- команди та правила спілкування з вахтовим механіком стосовно обов'язків, пов'язаних з несенням вахти;

- порядок залишення вахти, несення та передачі вахти, інформацію, необхідну для несення безпечної вахти;

5)  призначення та експлуатацію головної рухової установки в міру своїх компетенцій;

6) призначення пристроїв контролю тиску, температури головної рухової установки та допоміжних механізмів та рівнів;

7) призначення та експлуатацію паливних систем і операцій з передачі палива

8) процедури приєднання і роз'єднання приймальних і передаючих паливних шлангів

9) процедури, які можуть статися при прийме або передачі палива;

10) правила вимірювання рівня палива в танках;

11) призначення, експлуатацію та технічне обслуговування лляльної і баластної систем;

12) правильно вимірювати і надавати інформацію про рівень рідини в танках;

13) безпечно експлуатувати клапани і насоси;

14) безпечно експлуатувати талі і підйомне обладнання;

15) безпечно експлуатувати кришки люків, водонепроникні двері, порти та пов'язане з ними обладнання;

16) розуміти і використовувати основні сигнали при роботі кранів, лебідок та підйомників;

17)	процедури та порядок дій, пов'язаний з охороною судна та вантажу, особливо у районі дії піратів;

18)	вантажі та ідентифікаційні ярлики Міжнародного кодексу з морського перевезення небезпечних вантажів, а також заходи щодо конкретних типів вантажів;

- палубне обладнання: призначення та використання клапанів і насосів; талів, кранів, вантажних стріл і пов'язане з ними обладнання;

- використовувати основні сигнали для експлуатації обладнання, включаючи лебідки, брашпилі, крани і талі;

- люки, водонепроникні двері, ілюмінатори та пов'язане з ними обладнання;

- знання обробки металів;

- використовувати й працювати з палубними і вантажними пристроями та обладнанням

- основи устрою та принципу дії суднової енергетичної установки;

- розташування баластних танків і танків питної води, їх повітряно-мірильних труб і мірильних труб вантажних приміщень;

- правила підйому та спуску прапорів та основних однопрапорових сигналів (А, В, G, Н, О, Р, Q);

- правила особистої безпеки на судні та безпечного виконання суднових робіт, зокрема робіт на висоті, робіт за бортом судна, огневих робіт та робіт у замкнутих приміщеннях;

- системи видачі дозволів на роботу;

- правила безпеки при виконанні робіт з електрикою;

- правила безпеки під час роботи з механізмами;

- правила хімічної та біологічної безпеки;

- перенесення тягарів і способи запобігання пошкоджень спини;

- засоби індивідуального захисту;

- запобіжні заходи із запобігання забрудненню морського середовища;

- використання та експлуатацію устаткування для боротьби із забрудненням;

- схвалені методи видалення забруднювачів моря;

- правила експлуатації рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, їх спускових пристроїв та обладнання;

- правила використання аварійних УКХ радіостанцій;

- способи виживання у морі;

- судновий розклад несення вахт, час відпочинку та праці;

- розміщення обладнання, пристроїв для зберігання та утилізації, методи безпечного видалення відходів;

- правила застосування ручних, електричних та пневматичних інструментів;

- порядок використання керівництв виробника обладнання стосовно безпеки та суднових інструкцій;

- уміння організовувати виконання процедур звичайного технічного обслуговування і ремонту;

- англійську мову в межах, достатніх  для  розуміння  команд  та спілкування з (зрозуміння) іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків;

- основи підприємницької діяльності;

- знання англійської мови на відповідному рівні.

УМІЄ:

- розподіляти роботи в межах своєї компетенції між членами машинної команди;

- здійснювати чіткий та точний зв’язок із особою командного складу;

- використовувати судновий розклад, розташування аварійного, протипожежного устаткування та рятувальних засобів;

- безпечно експлуатувати технічні засоби, які обслуговуються палубною та машинною командою;

- вести облік видатків матеріально-технічного постачання своєї частини, складати заявки на її поповнення,

- застосовувати систему сигналів під час роботи в приміщеннях і танках, що погано вентилюються;

- здійснювати процедури поточного технічного обслуговування та ремонту;

- дотримуватись безпечної робочої практики та правильно використовувати устаткування, що забезпечує безпеку, і засоби захисту;

- дотримуватись заходів спрямованих на охорону морського середовища;

- дотримуватись правил охорони, протипожежного захисту, особистої гігієни та правил охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.

Перелік основних  засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | ПНВТ золотникового типу: двигунів | 2 | 1 |  |
| 2 | Блочні ПНВТ двигунів: | 2 | 1 |  |
| 3 | Плунжерні пари відсічками: |  |  |  |
|  | -з початку подачі | 1 | 1 |  |
|  | -після закінчення подачі | 5 | 2 |  |
|  | -з початку і після закінчення подачі | 2 | 1 |  |
| 4 | Механічні форсунки двигунів | 2 | 1 |  |
| 5 | Насос-форсунка | 1 | 1 |  |
| 6 | Розпилювачі: |  |
|  | Струменеві | 10 | 2 |  |
|  | Штихтові | 2 | 1 |  |
| 7 | Паливні фільтри: |  |  |  |
|  | грубої зачистки | 2 | 1 |  |
|  | тонкої зачистки | 2 | 1 |  |
| 8 | Паливопідкачувальні насоси | 2 | 2 |  |
| 9 | Сепаратор палива | 1 | 1 |  |
| 10 | Лубрикатори двигунів | 1 | 1 |  |
| 11 | Мастильний холодильник трубчастого типу | 1 | 1 | Водяний холодильник трубчатого типу |
| 12 | Мастильна центрифуга двигуна | 1 | 1 |  |
| 13 | Насоси та системи охолождення: |  |
|  | а) доцентровий | 1 | 1 |  |
|  | б) поршневий | 1 | 1 |  |
|  | в) вихровий | 1 | 1 |  |
| 14 | Терморегулятор | 1 | 1 |  |
| 15 | Балон пускового повітря | 1 | 1 |  |
| 16 | Компресори: |  |
|  | а) подвійної дії | 1 | 1 |  |
|  | б) диференційної дії | 1 | 1 |  |
| 17 | Пусковий клапан двигуна | 1 | 1 |  |
| 18 | Поршневий насос системи охолодження двигуна | 1 | 1 |  |
| 19 | Шестеренчастий насос реверсивний | 1 | 1 |  |
| 20 | Гвинтовий насос | 1 | 1 |  |
| 21 | Доцентровий насос | 1 | 1 |  |
| 22 | Доцентровий самовсмоктувальний | 1 | 1 |  |
| 23 | Вихровий насос | 1 | 1 | Або центробіжно-вихровий насос |
| 24 | Комплект арматури судових систем: |  |  |  |
|  | а) крани | 2 | 2 |  |
|  | б) клапани | 4 | 2 |  |
|  | в) засуви | 2 | 1 |  |
| 25 | Дизелі | 1 | 1 |  |
|  | Інструмент |  |
| 1 | Щуп пластинчатий від 0,03 до 1 мм | 2 | 2 |  |
| 2 | Мікрометри: |  |
|  | від 0 до 25 мм | 2 | 2 |  |
|  | від 25 до 50 мм | 1 | 1 |  |
|  | від 50 до 75 | 1 | 1 |  |
| 3 | Штангенциркуль прецизійний від 0 до 300 мм | 1 | 1 |  |
| 4 | Набор гайкових ключів |  |
|  | а) рожкових | 1 компл. | 1 |  |
|  | б) торцевих | 1 компл. | 1 |  |
| 5 | Нутромір індикаторний з межами виміру: |  |
|  | а) від 75 до 175 мм | 1 | 1 |  |
|  | б) від 75 до 575 мм | 1 | 1 |  |
|  | Прилади й пристрої |  |
| 1 | Стенди для перевірки і регулювання форсунок | 1 | 1 |  |
|  | Натуральні зразки |  |
| 1 | Зразки елементів остова двигуна: |  |  |  |
|  | а) блока циліндрів двигуна | 1 | 1 |  |
|  | б) кришки циліндрів чотирьохтактного двигуна | 1 | 1 |  |
|  | двотактний двигун | 1 | 1 |  |
|  | в) рамові і мотилеві підшипники двигунів | 4 | 4 |  |
|  | г) втулки циліндрів чотирьохтактних ДВС | 2 | 2 |  |
| 2 | Зразки елементів КШМ: |  |  |  |
|  | а) поршні швидкохідних ДВЗ з різними формами денців | 4 | 4 |  |
|  | б) шатуни і шатунні болти суднових ДВЗ | 2 | 2 |  |
|  | в) поршневі кільця двигунів |  |
|  | ВОД | 20 | 4 |  |
|  | СОД | 5 | 3 |  |
|  | г) колінвали двигунів | 1 | 1 |  |
| 3 | Зразки конструктивних елементів механізму газорозподілювача |  |  |  |
|  | а) всмоктувальні і вихлопні клапани двигунів | 4 | 4 |  |
|  | б) ролики й штовхачі | 4 | 2 |  |
|  | в) розподільчі вали, кулачні шайби двигунів | 2 | 2 |  |
|  | Моделі, макети, муляжі: |  |
| 1 | Макет двотактного двигуна | 1 | 1 |  |
| 2 | Макет чотиритактного двигуна з розрізом блоку | 1 | 1 |  |
| 3 | Макет високообертового двигуна з верхнім розташуванням розподільчих валів | 1 | 1 |  |
| 6 | Навчально-наочні посібники |  |  |  |
|  | Плакати: |  |  |  |
|  | а) конструкції і системи суднових ДВЗ б) паливна апаратура суднових ДВЗ в) суднові системи г) суднові насоси і вентилятори д) ремонт суднових ДВЗ е) суднові парові котли | 2 комплекти 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |  |
|  | Стенди (планшети) |  |  |  |
| 1 | Судновий допоміжний водотрубний котел | 1 | 1 |  |
| 2 | Робочий процес ДВЗ | 1 | 1 |  |
| 3 | Поздовжній і поперечний розрізи двигуна | 1 | 1 |  |
| 4 | Водоопріснювальна установка | 1 | 1 |  |
| 5 | Трюмні системи | 1 | 1 |  |
| 6 | Система запуску й реверсу | 1 | 1 |  |
| 7 | Система змащування | 1 | 1 |  |
| 8 | Паливна система | 1 | 1 |  |
| 9 | Система охолодження | 1 | 1 |  |
| 10 | Суднові насоси | 1 | 1 |  |
| 11 | Прилади суднових ДВЗ | 1 | 1 |  |
| 12 | Поперечний розріз крейцкоперного двигуна | 1 | 1 |  |
| 13 | Холодильна установка | 1 | 1 |  |

Авторський колектив

Пономарьова О.О. – директор Одеської філії ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР «АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ».

Щербаченко Г.М. – начальник навчально-методичного відділу Одеської філії ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР «АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ».

Москаленко  А.Г. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Одеської філії ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР «АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ».

Кожушков Е.М. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Одеської філії ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР «АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ».

Андріяш І.І. – викладач англійської мови Одеської філії ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР «АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ».

Керівники проекту

Кучинський М. С. – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький В. В. –  начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут О. М. – завідувач наукового сектору відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Лазарєва Т.О. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16