Міністерство освіти і науки  України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий 1, 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 9 » вересня 2014 р.  № 1020

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий 1, 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Трубопровідник судновий» 1, 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання складає на 1-й розряд – 370 годин, на 2-й розряд – 463години, на 3-й розряд – 636 годин, на 4-й розряд – 495 годин, на 5-й розряд – 377 годин, на 6-й розряд ( 281 година.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Трубопровідник судновий» (Випуск 56 «Будування та ремонт суден» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 року № 288), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка

Міністерство освіти і науки  України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий 1-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7136 Трубопровідник судновий

2. Кваліфікація:  трубопровідник судновий 1-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

найменування та розміщення основних приміщень судна;

призначення окремих трубопроводів побутових систем;

призначення та види підвісок;

способи кріплення труб на судні;

типи з'єднань і способи пригонки труб;

найменування та призначення устаткування трубооброблювального цеху;

кріпильні деталі для складання труб;

матеріали для прокладок;

виконувати слюсарні операції;

призначення та умови застосування простих пристроїв і вимірювального інструменту;

способи гнуття труб і правила експлуатації трубозгинальних верстатів, нагрівальних печей та горнів;

призначення та правила поводження з консервуючими матеріалами.

базові знання про допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

Повинен уміти:

виправляти та рубати дріт для виготовлення шаблонів;

різати за розміткою заготовки металевих та пластикових труб з діаметром до  57 мм, очищати труби від окалини та іржі;

розпалювати горно чи піч і підтримувати вогонь;

нагрівати труби та подавати їх під гнуття;

виконувати допоміжні роботи з виготовлення шаблонів, підвісок, кріплень, готувати емульсії для змащування труб; роботи з демонтажу арматури і трубопроводів, приганяти та тимчасово встановлювати труби побутових систем на судні під керівництвом трубопровідника суднового вищої кваліфікації.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі  на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна   загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією трубопровідника суднового 1-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будування та ремонт суден.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7136 Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 1-й розряд

Загальний фонд навчального часу: 385 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 53 | 6 |
| 1.1 | Основи правових знань | 10 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 10 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 10 | 6 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 15 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 108 |  |
| 2.1 | Конструкції і елементи трубопровідних систем | 28 | 2 |
| 2.2 | Технологія виготовлення труб | 26 |  |
| 2.2 | Будова та обладнання суден | 18 |  |
| 2.3 | Матеріалознавство | 10 | 2 |
| 2.4 | Допуски і технічні вимірювання | 10 |  |
| 2.5 | Охорона праці | 16 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 202 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання в майстерні | 72 |  |
| 3.2 | Виробниче навчання на виробництві | 60 |  |
| 3.3 | Виробнича практика | 70 |  |
| 4 | Консультації | 15 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 370 |  |

Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | з них на ЛПР |
| 1 | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 2 |  |
| 2 | Цивільне право й відносини, що ним регулюються | 2 |  |
| 3 | Господарство і право | 1 |  |
| 4 | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 5 | Праця, закон і ми | 3 |  |
|  | Усього годин: | 10 |  |

Тема 1.	Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право в житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного й суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка та правопорушення. Ознаки правової держави.

Тема 2. Цивільне право й відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Тема 3. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права.

Тема 4. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів.

Тема  5. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 1 |  |
| 2 | Галузева структура промисловості України | 2 |  |
| 3 | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі суднобудування | 2 |  |
| 4 | Організація виробництва на підприємствах суднобудівної галузі | 3 |  |
| 5 | Кадри підприємства | 2 |  |
|  | Усього годин: | 10 |  |

### Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета й зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

### Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура та показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

### Тема 3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі суднобудування

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрямки науково-технічної політики в галузі. Технічна революція. Гуманізація виробництва.

### Тема 4. Організація виробництва на підприємствах суднобудівної галузі

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Особливості підприємств електротехнічної промисловості та суднобудування в порівнянні з іншими підприємствами. Характеристика розвитку електротехнічної промисловості та суднобудування в Україні та світі. Найбільші компанії світу в галузі електротехніки та суднобудування.

### Тема 5. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль державних професійно-технічних навчальних закладів у підготовці робітничих кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2 | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 4 | 3 |
| 3 | Мережні системи та (мережі) сервісу | 5 | 3 |
| Усього годин: | 10 | 6 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Лабораторно-практичні роботи

- Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

- Програми для створення графічних документів. Розробка фірмового стилю.

- Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та (мережі) сервісу

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні й глобальні мережі.

Лабораторно-практичні роботи

- Пошук інформації в мережі Internet (за напрямком професії).

- Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямком професії).

- Створення публікації „Інновації в професії ”.

Типова навчальна програма з предмета

“Правила дорожнього руху”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни та визначення | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту й безпека пішоходів та пасажирів | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків. | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Усього годин: | 8 |  |

## Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни та визначення

Загальні положення, терміни та визначення Закону України “Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху, як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України “Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура й основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причіп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки пасажирів. Правила й обов’язки пасажирів при користуванні транспортними засобами. Дії пасажирів під час дорожньо-транспортної пригоди.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, в яких рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедистами, водіями мопедів, гужового транспорту і погоничами тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника: руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками й розміткою.

Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів та пасажирів

Правосторонній рух транспорту й безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види й призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка й стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах. Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні.

Автомагістралі й автобани, їх основні ознаки. Рух на автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення й термінове припинення дії фактора травмування, звільнення потерпілого з пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні й правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття й види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природоекологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета

«Конструкції і елементи трубопровідних систем»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно практичні роботи |
| 1 | Призначення і класифікація суднових трубопроводів і систем | 2 |  |
| 2 | Технологія слюсарних робіт | 20 |  |
| 3 | Путеві з’єднання труб | 6 |  |
| Усього годин: | 28 |  |

Тема 1. Призначення і класифікація суднових трубопроводів і систем

Місце і роль трубопровідника суднового у виробничому процесі.

Розкриття понять – трубопровід та суднова система. Розподіл трубопроводів та суднових систем за призначенням.

Тема 2. Технологія слюсарних робіт

Організація робочого місця слюсаря і правила користування пристроями та контрольно-вимірювальними інструментами.

Розмічання. Поняття розмічання, види розмічання. Інструменти для площинного розмічання. Техніка розмічання.

Рубання. Суть процесу рубання металів. Інструмент для рубання. Техніка рубання. Механізація процесу рубання.

Правлення та гнуття. Техніка правлення. Механізація правлення. Гнуття. Техніка гнуття. Гнуття труб у холодному і горячому стані.

Різання. Інструмент для ручного різання. Технологія різання ножицями. Основні прийоми різання ножівкою. Різання труб. Механізоване різання металу.

Суть і призначення обпилювання. Інструмент для обпилювання. Техніка і контроль обпилювання.

Види обпилювання. Обпилювання плоских поверхонь, поверхонь розташованих під прямим кутом, криволінійних поверхонь. Механізація обпилювальних робіт.

Свердління. Суть і призначення свердління. Конструкція свердел. Заточування свердел. Ручне і механізоване свердління. Свердлильні верстати.

Нарізування різьби. Елементи різьби. Інструменти для нарізування різьби. Техніка нарізування різьби.

Правила нарізування різьби мітчиком. Нарізування зовнішньої різьби. Перевірка виготовленої різьби.

Тема 3. Путеві з’єднання труб

Види з’єднань що застосовують для виготовлення трубопровідних систем, в залежності від матеріалу труби,умовного проходу, особливостей монтажу.

Ущільнюючи матеріали.

Кріплення труб та інші вироби загального призначення які використовують в трубопровідних системах.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія виготовлення труб»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них лабораторно практичні роботи |
| 1 | Загальні відомості про трубопровідні системи | 2 |  |
| 2 | Технологія зварювання та теплового різання металу | 8 |  |
| 3 | Виготовлення шаблонів | 4 |  |
| 4 | Холодне згинання труб на верстатах | 12 |  |
| Усього годин: | 26 |  |

Тема 1. Загальні відомості про трубопровідні системи

Організація трубопровідного виробництва. Технологічні вимоги виготовлення труб. Дільниці  і обладнання трубного цеху. Застосування прогресивних технологій.

Тема 2. Технологія зварювання та теплового різання металу

Електродугове зварювання. Сутність і призначення зварювання. Застосування електрозварювання при виготовлені труб. Форми і види зварних з’єднань.  Призначення та види електродів, будова та принцип дії зварювальних трансформаторів. Обладнання робочого місця зварника.

Параметри режимів зварювання, їх вибір. Правила розташування електроприхваток, техніка їх виконання.

Теплове різання металів. Види теплового різання. Сутність кисневого різання.

Обладнання та апаратура, способи виконання кисневого різання.

Тема 3. Виготовлення шаблонів

Матеріал для виготовлення шаблонів. Правила виготовлення шаблонів. Виготовлення шаблонів за місцем.

Технологія виготовлення постійних жорстких шаблонів. Оснащення для виготовлення шаблонів.

Тема 4. Холодне згинання труб на верстатах

Загальні відомості про холодного згинання труб на верстатах. Технологічний процес згинання труб на верстатах.

Геометричні зміни профілю труби при її згинанні на верстаті. Мінімально допустимий радіус згинання труб.

Трубозгинальні верстати. Оснастка,  що застосовується при згинанні труб на верстатах.

Будова та робота трубозгинальних верстатів для холодного згинання труб суднових трубопроводів.

Трубозгинальний верстат СТГ – 1 М – оснащення для згинання труб, контроль кутів згинання, правила експлуатації.

Залежність кута пружинення від кута погибу для труб з різноманітних матеріалів.

# Типова навчальна програма з предмета

# „Будова та обладнання суден”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні відомості про судна та їх класифікація | 2 |  |
| 2 | Форма корпусу судна | 8 |  |
| 3 | Експлуатаційні та морехідні властивості судна | 4 |  |
| 4 | Конструкція корпусу судна | 4 |  |
| Усього годин: | 18 |  |

Тема 1. Загальні відомості про судна та їх класифікація

Короткий історичний огляд розвитку суднобудування.

Класифікація суден в залежності від призначення.

Тема 2. Форма корпусу судна

Загальне уявлення про форму корпусу судна. Основні перерізи корпусу.

Головні розмірення судна та їх вплив на коефіцієнти повноти.

Теоретичне креслення корпусу судна, його призначення.

Архітектура судна. Класифікація суднових приміщень та їх розміщення по судну.

Тема 3. Експлуатаційні та морехідні властивості судна

Визначення експлуатаційних властивостей судна: вантажопід’ємність, вантажоємність, регістрова ємність; швидкість, дальність плавання, автономність.

Визначення морехідних властивостей судна:  плавучість, остійність, непотовлюваність, хідкість, керованість.

Тема 4. Конструкція корпусу судна

Поняття про міцність судна.

Системи набору. Шпація. Основні конструктивні елементи корпусу.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основні відомості про будову, властивості, методи випробувань металевих матеріалів | 6 | 2 |
| 2 | Чавуни | 2 |  |
| 3 | Сталі | 2 |  |
|  | Усього годин: | 10 | 2 |

Тема 1. Основні відомості про будову, властивості, методи випробувань металевих матеріалів

Відомості з історії розвитку металознавства і металообробної промисловості.

Метали. Чорні і кольорові метали, сплави. Внутрішня будова металів та сплавів. Методи дослідження структури металів і сплавів. Макроскопічний і мікроскопічний методи дослідження, неруйнівні засоби контролю.

Загальна класифікація властивостей металів. Фізичні властивості металів. Щільність, питомий та електричний опір, теплоємність. Хімічні властивості. Окислюваність  і корзійна стійкість. Корозія суднових конструкцій. Способи захисту металів від корозії.

Механічні властивості металів. Методи випробувань металів для визначення механічних властивостей.

Технологічні властивості металів. Оброблюваність різанням, зварюваність, ковкість, ливарні властивості.

Лабораторно-практична робота.

1. Ознайомлення з макро - і мікроструктурою різних металів і сплавів.

Тема 2. Чавуни

Визначення чавунів. Їх значення і частка в промисловості. Вплив домішок на властивості чавуну. Білий і сірий чавуни, їх види та маркування.

Тема 3. Сталі

Визначення сталі. Значення сталей для промисловості. Класифікація сталей по хімічному складу, призначенням і якістю. Групи суднобудівної корпусної сталі.

Типова навчальна програма з предмета

«Допуски і технічні виміри»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Поняття про стандартизацію, контроль якості, допуски та посадки | 4 |  |
| 2 | Інструменти та прилади для виміру лінійних і кутових величин | 4 |  |
| 3 | Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади | 2 |  |
|  | Усього годин: | 10 |  |

Тема 1. Поняття про стандартизацію, контроль якості, допуски та посадки

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції та прискоренні науково-технічного прогресу. Задачі стандартизації. Категорії стандартів і об’єкти стандартизації. Види стандартів та їхня характеристика. Система управління якістю робіт, що виконуються. Форми і засоби контролю якості.

Допуск, його визначення та позначення. Поняття посадок. Групи посадок. Графічне зображення полів допусків та посадок. Квалітети точності. Відхилення від вірної форми. Ознайомлення з таблицею межових відхилень.

Стандартизація деталей. Точність обробки. Шорсткість поверхонь; класи шорсткості. Позначення шорсткості поверхні, що обробляється.

Тема 2. Інструменти та прилади для вимірювання лінійних і кутових величин

Поняття про виміри і контроль. Види вимірювальних і перевірочних інструментів, їхня будова і правила користування.

Штангенінструменти, їхня будова та правила користування ними. Мікрометричні інструменти, їхня будова та правила користування ними.

Трикутники. Правила користування ними.

Інструмент для контролю різьби. Правила користування ним.

Тема 3. Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні прилади

Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні вимірювальні прилади. Електричні вимірювальні прилади.

Можливі помилки при вимірі та способи їхнього попередження. Правила та порядок користування інструментами і приладами.

Типова навчальна програма з предмета

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 5 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі | 10 |  |
| Усього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття „Охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон про охорону праці, Кодекс законів України про працю, Закон України про охорону здоров’я населення, Закон України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі

Основи безпеки праці в суднобудуванні.

Вимоги безпеки праці при роботі в корпусних цехах.

Основні положення безпеки праці при виконанні електрозварювальних робіт.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Вимоги безпеки праці при виконанні газорізальних робіт. Правила поводження з газовими балонами

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:  7136  «Трубопровідник судновий»

Кваліфікація:  1 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання в майстерні |  |
| 1 | Вступне заняття. Безпека праці. Правила пожежної безпеки в навчальній майстерні | 6 |
| 2 | Слюсарні роботи | 42 |
| 3 | Електрозварювання та теплове різання металу | 24 |
|  | Усього годин: | 72 |
|  | ІІ. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на виробництві. Знайомство з виробництвом. | 6 |
| 2 | Підготовка труб та арматури | 36 |
| 3 | Виготовлення труб | 18 |
|  | Усього годин: | 60 |
|  | ІІІ. Виробнича практика |  |
| 1 | Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці і ПБ на робочому місці | 7 |
| 2 | Самостійне виконання робіт складністю 1-го розряду | 56 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота | 7 |
|  | Усього годин: | 70 |
|  | Разом: | 202 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В МАЙСТЕРНІ

Тема 1. Вступне заняття. Безпека праці. Правила пожежної безпеки в навчальній майстерні

Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення учнів з навчальною майстернею. Розподіл учнів по робочих місцях.

Ознайомлення учнів з організацією робочого місця, порядок отримання та здачі інструменту. Ознайомлення з режимом роботи і правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травм. Заходи запобігання травматизму. Основні правила і інструкції по безпеці праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки, їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях навчальних закладів. Заходи запобігання пожежам. Правила користування електронагрівальними приладами і електроінструментом; відключення електромережі; запобіжні засоби при користуванні пожежними рідинами і газами. Правила поведінки при пожежі. Правила користування первинними засобами пожежогасінні.

Тема 2. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи:

Площинна розмітка. Підготовка деталей до розмітки. Нанесення довільно розташованих, взаємно паралельних і взаємно перпендикулярних прямолінійних рісок під заданими кутами. Побудова замкнутих контурів, утворених відрізками прямих ліній, кіл і кривих радіусів. Розмітка осьових ліній. Керніння. Розмітка контурів деталей з відміткою розмірів від кромки заготівки і від основних ліній. Розмітка контурів деталей по шаблонах. Заточування, заправка розмічальних інструментів.

Рубання. Постановка корпусу і ніг при рубанні. Тримання  молотка і зубила, при кистьовому, ліктьовому і плечовому ударах. Рубання листової сталі по рівню губок лещат, по розмічальних ризиках. Рубання заготовок різних контурів з листової сталі. Рубання кромок під зварювання. Заточування інструменту.

Правлення і гнуття. Правлення листової сталі на плиті круглого сталевого прутка. Правлення труб і профільного металу. Гнуття смуговій сталі під заданий куточок, на ребрі. Гнуття кромок листової сталі уручну і із застосуванням пристосувань. Гнуття кілець з дроту і листової сталі.

Різання. Установка полотна в рамці ножівки.

Основні прийоми різання ножівкою. Установка, кріплення і розрізання профільного металу і труб в лещатах. Основні прийоми різання ножицями.

Обпилювання. Тримання напилка, правильна постановка корпусу і ніг при обпилюванні. Балансування напилком при обпилюванні широких плоских поверхонь.Обпилювання широких і вузьких плоских поверхонь з перевіркою плоскості лекальною лінійкою. Обпилювання плоских поверхонь, зв'язаних під зовнішнім і внутрішнім кутами 90°.

Перевірка кутів косинцем, шаблоном і простим кутоміром. Обпилювання криволінійних опуклих і увігнутих поверхонь, перевірка шаблоном.

Свердління. Керування свердлувальним верстатом. Свердління крізних і глухих отворів по розмітці. Розсвердлювання отворів. Свердління із застосуванням механізованих інструментів. Заточування ріжучих елементів свердла.

Нарізання різьби. Ознайомлення з різьбонарізувальним інструментом (круглими плашками, клупами з розсувними плашками, нерозкриваючими різьбовими голівками, мітчиками), прогін їх по готовій нарізці. Інструмент та обладнання для нарізування різьби. Техніка нарізування різьби. Нарізування зовнішніх різьб на болтах, шпильках і трубах. Підготовка отвору для нарізування різьби мітчиками. Нарізування різьби в скрізних і глухих отворах. Нарізування різьблення із застосуванням механізованих інструментів. Контроль виконаних різьбових поверхонь.

Тема 3. Зварювання та теплове різання металу

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеці праці.

Вправи

Підготовка металу до зварювання – правка пластин, розмітка,  різання пластин, труб, зачинення кромок пластин і труб, складання деталей під зварювання.  Виконання прихваток нескладних деталей встик, кутових і таврових з’єднань в нижньому і вертикальному положенні шва.

Зварювання внакрій пластин однакової і різної товщини суцільним і переривистим швом. Зварювання пластин у нижньому положенні шва. Зварювання стикових з’єднань з розробкою та без розробки кромок.

Зварювання таврових, кутових з’єднань. Стикове зварювання труб. Дугове різання металу різного профілю, вирізання отворів.

Приєднання різака до кисневого поста, перевірка наявності розрідження в ацетиленовому каналі, приєднання до різака ацетиленового шлангу. Запалювання полум’я різака і його регулювання, пуск струменю ріжучого кисню, гасіння полум’я різака. Вибір режимів різання.

Прямолінійне різання пластин і труб в нижньому положенні.

Навчально-виробничі роботи

Виготовлення деталей та простих конструкцій із застосуванням електрозварювання.

ІІ. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на виробництві. Знайомство з виробництвом

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідальності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Тема 2. Підготовка труб та арматури

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеці праці.

Вправи

Зовнішнє розконсервування, знежирення, консервування запірної арматури і труб. Виготовлення та встановлення бірок, маркування труб.

Різання ножівкою, зачищення після механічної обробки, обпилювання кінців труб.

Встановлення та знімання тимчасових кожухів, технологічних заглушок. Просушування і просіювання піску для набивання труб.

Набивання сальників, встановлення маховиків, держаків запірної арматури, виготовлення та встановлення кріплень, деталей трубопроводу. Нарізування та калібрування різьби на болтах та гайках.

Виготовлення прокладок простої конфігурації зі шкіри, пароніту, фібри, гуми, парусини, просікання отворів, встановлення.

Відновлення різьби, накручування фітингів на труби, демонтування запобіжної ізоляції з труб на судні.

Тема 3. Виготовлення труб

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеці праці.

Вправи:

Виконання слюсарних операцій по кропленню труб на судні.

Виконання допоміжних робіт з виготовлення шаблонів, підвісок кріплень. Очищення труб, обробка консервуючими матеріалами.

Встановлення прокладок, ізолювання труб. Встановлення на тимчасовій підвісці труб і арматури.

ІІІ.  ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці і ПБ на робочому місці

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організацією робочого місця трубопровідника суднового. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки.

Тема 2. Самостійне виконання робіт трубопровідна суднового 1розряду

Самостійне (під наглядом наставника або інструктора) виконання всіх видів робіт, що передбачені кваліфікаційною характеристикою трубопровідника суднового 1 розряду на робочих місцях підприємства, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці з дотриманням встановлених норм виробітки і часу.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами ( замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Приклади робіт:

- арматура, трубопроводи – зовнішнє розконсервування, знежирення, консервування.

- бирки – виготовлення, маркування, установлення.

- деталі, заготівки – рубання в ручну, обпилювання, зачищання після механічної обробки.

- кожухи тимчасові – установлення знімання.

- маховики, держаки арматури, планки, таблички, заглушки технологічні – знімання.

- пісок – просушування, просіювання, підготовка до набивання труб.

- труби – знімання ізоляції.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 1 розряд

Знає, розуміє:

1. Найменування та розміщення основних приміщень судна.

2. Призначення окремих трубопроводів побутових систем.

3. Призначення та види підвісок.

4. Способи кріплення труб на судні.

5. Найменування та призначення устаткування трубооброблювального цеху.

6. Матеріали для прокладок.

7. Виконувати слюсарні операції.

8. Призначення та умови застосування простих пристроїв і вимірювального інструменту.

9. Призначення та правила поводження з консервуючими матеріалами.

10. Основні матеріали, що застосовуються для трубопровідних робіт.

11. Допуски, технічні умови на обробку трубопроводів.

12. Пристрої для набивання труб піском.

13. Захисні покриття сталевих труб.

14. Основи ведення підприємницької діяльності.

15. базові знання про допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

Вміє:

1.  Організувати робоче місце.

2.  Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

3. Очищати арматуру і трубопроводи.

4. Виготовляти, маркувати, встановлювати бирки.

5. Зачищати  після механічної обробки, розконсервовувати, консервувати труби.

6. Демонтувати технологічні заглушки.

7. Демонтувати обшивку з трубопроводів.

8. Знімати пристосування віджимні (струбцини, скоби, болти, домкрати гвинтові).

9. Виконувати:

- завантаження та підпал труб.

- обпилювання торців, зачищання бризок та напливів після зварювання стиків і приварювання фланців.

10.  Готувати труби до запуску у виробництво.

11. Набивати піском труби з діаметром до 57 мм вручну і на пісконабивальному пристрою.

12. Здійснювати демонтаж арматури та трубопроводів побутових і господарських систем і трубопроводів, які не підлягають відновленню;

13. Встановлювати  на тимчасові підвіски труби та арматуру.

14. Демонтувати протектори, труби із пластмас.

15. Пижевати труби після хімічної обробки, крім спеціальних систем.

16. Установлювати для зварювання по розмітці болти, шпильки.

17. Розпаковувати ящики механізмів, агрегатів, теплообмінних апаратів, арматури, приладів.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний одномісний з під’ємними лещатами | 15 |  |
| 2 | Прес гвинтовий ручний |  | 1 |
| 3 | Верстат універсальний вертикально-свердлильний |  | 1 |
| 4 | Верстат радіально-свердлильний |  | 1 |
| 5 | Прес-ножиці |  | 1 |
| 6 | Верстат заточувальний |  | 1 |
| 7 | Плити для випрямляння | 15 |  |
| 8 | Плити розмічальні | 15 |  |
| 9 | Машина згинальна тривалкова |  | 1 |
| 10 | Електротельфер |  | 1 |
| 11 | Складально-зварювальний стенд |  | 1 |
| 12 | Пост для ручного дугового зварювання | 15 |  |
| 13 | Трансформатор зварювальний | 15 |  |
| 14 | Випрямляч зварювальний ВКСМ-1000 |  | 2 |
| 15 | Перетворювач зварювальний ПСО-500 |  | 5 |
| 16 | Комплект обладнання для зварювання в захисних газах |  | 5 |
| 17 | Електродотримач пружинний | 15 |  |
| 18 | Молоток клепальний пневматичний |  | 2 |
| 19 | Машина свердлильна пневматична |  |  |
| 20 | Компресор |  | 1 |
| 21 | Домкрати різної вантажопідйомності |  | 2 |
| 22 | Струбцини, фіксатори різні |  | 10 |
| 23 | Блок стальний середнього об’єму для газу |  | 5 |
| 24 | Блок запобіжний рідинний для ацетилена середнього тиску |  | 5 |
| 25 | Редуктор ацетиленовий балонний |  | 5 |
| 26 | Редуктор кисневий балонний |  | 5 |
|  | Інструмент |  |  |
| 1 | Зубило слюсарне | 15 |  |
| 2 | Крейцмесель | 15 |  |
| 3 | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |
| 4 | Вібраційні ножиці |  | 3 |
| 5 | Пилка дискова |  | 3 |
| 6 | Рівень брусковий |  | 5 |
| 7 | Рівень рамний |  | 5 |
| 8 | Рівень шланговий |  | 2 |
| 9 | Щупи пластинчасті (комплект) |  | 5 |
| 10 | Шаблони для перевірки кута загострення зубила, крейцмейселя, свердел |  | за потребою |
| 11 | Штангенциркуль ШЦ-1 | 15 |  |
| 12 | Комплект напилків | 15 |  |
| 13 | Комплект свердел | 15 |  |
| 14 | Комплект зенкерів | за потребою |  |
| 15 | Комплект зенківок | за потребою |  |
| 16 | Комплект розверток | за потребою |  |
| 17 | Комплект мітчиків ручних | за потребою |  |
| 18 | Комплект плашок круглих | за потребою |  |
| 19 | Зубило для відбивання шлаку | 15 |  |
| 20 | Щітка металева для зачищення швів | 15 |  |
| 21 | Різак інжекторний для ручного кисневого різання |  | 5 |
|  | Прилади і пристрої, допоміжне обладнання |  |  |
| 1 | Рукав гумовий для ацетилена |  | 100м |
| 2 | Рукав гумовий для кисню |  | 100м |
| 3 | Електрокабелі для зварювання | за потребою |  |
| 4 | Килимок діелектричний | 15 |  |
| 5 | Окуляри захисні | 30 |  |
| 6 | Щиток-маска зварювальника | 15 |  |
| 7 | Візок для транспортування балонів |  | 1 |
|  | Засоби навчання |  |  |
| 1 | Робоче місце майстра виробничого навчання |  | 1 |
| 2 | Робоче місце викладача спецпредметів |  | 5 |
| 3 | Мультимедійне обладнання |  | 1 |
| 4 | Навчально-наочні посібники | згідно тем програми |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий  2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:   7136 Трубопровідник судновий

2. Кваліфікація:  трубопровідник судновий 2-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основні знання про будову судна та розміщення приміщень, механізмів, обслуговуючих їх систем та трубопроводів;

основні матеріали, що застосовуються для трубопровідних робіт;

методи гнуття труб, слюсарної обробки, складання деталей трубопроводів;

способи нарізування різьб;

технічні умови на обробку трубопроводів;

послідовність роботи з монтажу суднових трубопроводів, типи з'єднань систем та трубопроводів;

контрольно-вимірювальний інструмент, будову трубозгинальних верстатів, типи суднової арматури загального призначення;

пристрої для набивання труб піском;

захисні покриття сталевих труб;

правила питання нескладних креслень та схем;

технологію зварювання пластикових труб.

Повинен уміти:

знімати розміри з місця для виготовлення прямих труб і труб з гнуттям в одній площині з відкритих частин палуб і в приміщеннях без механізмів та устаткування;

виконувати гнуття труб з різних марок сталей і сплавів (крім корозійностійких сталей та міцних сплавів) з діаметром до 38 мм на трубозгинальних верстатах за шаблонами в одній площині;

завантажувати та підпалювати труб;

виконувати роботи з виготовлення, гнуття, розбирання, ремонту, складання та монтажу трубопроводів, демонтажу спеціальних систем (гідравліки, повітря високого тиску, головно та допоміжної пари) і трубопроводів під керівництвом трубопровідника суднового вищої кваліфікації;

паяти елементів пластикового трубопроводу діаметром до 25 мм;

виконувати роботи з пневматичним та електрифікованим інструментом і переносними пристроями;

обпилювати торці, зачищати бризки та напливи після зварювання стиків і приварювання фланців;

розмічати заготовки труб будь-яких діаметрів і відрізати на верстатах;

готувати труби до запуску у виробництво;

підбирати та одержувати: матеріали для виготовлення каркасних макетів, труби за маркуванням;

набивати піском труби з діаметром до 57 мм вручну і на пісконабивальному пристрою;

здійснювати: гідравлічні випробування труб у цеху тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2 ), демонтаж арматури та трубопроводів побутових і господарських систем і трубопроводів, які не піддягають відновленню;

виготовляти за кресленнями та ескізами прямі панелі, кожухи з листового металу із застосуванням устаткування;

встановлювати  на тимчасові підвіски труби та арматуру.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі  на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  трубопровідник судновий 1-го розряду; стаж роботи за професією трубопровідника суднового 1-го розряду не менше 0,5 року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна   загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією трубопровідника суднового 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будування та ремонт суден.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7136 Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу: 493 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 36 | 2 |
| 1.1 | Основи правових знань | 7 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 7 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 7 | 2 |
| 1.4 | Резерв часу | 15 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 156 | 4 |
| 2.1 | Конструкції і елементи трубопровідних систем | 60 |  |
| 2.2 | Будова та обладнання суден | 30 |  |
| 2.3 | Матеріалознавство | 16 |  |
| 2.4 | Читання креслень | 20 | 4 |
| 2.5 | Електротехніка | 15 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 264 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання в майстерні |  |  |
| 3.2 | Виробниче навчання на виробництві | 96 |  |
| 3.3 | Виробнича практика | 168 |  |
| 4 | Консультації | 30 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 463 |  |

Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Адміністративне право: загальна характеристика | 2 |  |
| 2 | Злочин і покарання | 3 |  |
| 3 | Правова охорона природи | 2 |  |
|  | Усього годин: | 7 |  |

ТЕМА 1. Адміністративне право: загальна характеристика

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття й організація державного управління. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у сфері державного управління.

ТЕМА  2. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

ТЕМА 3. Правова охорона природи

Екологічне право та його роль в регулюванні системи “природа ( людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Підприємство як суб’єкт господарювання | 3 |  |
| 2 | Продуктивність праці | 1 |  |
| 3 | Організація й оплата праці | 3 |  |
|  | Усього годин: | 7 |  |

### ТЕМА 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

ТЕМА 2.  Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.

### ТЕМА 3. Організація й оплата праці

Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми й системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 4 | 1 |
| 2 | Мережні системи та (мережі) сервісу | 3 | 1 |
| Усього годин: | 7 | 2 |

ТЕМА 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. Power Point.

Лабораторно-практичні роботи

Створення презентацій. Тема: «Техніка безпеки при ремонті запірної арматури».

ТЕМА 2. Мережні системи та (мережі) сервісу

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережі сервісу. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи

Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервісі.

Типова навчальна програма з предмета

«Конструкції і елементи трубопровідних систем»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно практичні роботи |
| 1 | Труби для суднових трубопроводів і систем | 12 |  |
| 2 | Путеві з’єднання труб | 8 |  |
| 3 | Арматура та її приводи | 12 |  |
| 4 | Механізми суднових систем | 12 |  |
| 5 | Конструкція трубопровідних систем | 16 |  |
| Усього годин: | 60 |  |

Тема 1. Труби для суднових трубопроводів і систем

Загальні відомості про труби що застосовують при виготовлені трубопровідних систем. Типорозміри труб. Поняття про умовний діаметр, умовний тиск. Класифікація суднових трубопроводів за призначенням.  Основні вимоги до труб які застосовують у суднобудуванні.

Характеристики сталевих, безшовних труб, приклади умовного позначення, виготовлених труб.

Характеристика труб з кольорових металів, сплавів, ластику.

Розрахунок товщини стінки труби що знаходиться під тиском.

Вибір матеріалу труб в залежності від властивостей і параметрів робочого середовища.

Тема 2. Путеві з’єднання труб

Фланцеві з’єднання. Класифікація фланців. Використання приварних та вільних фланців. Вимоги що пред’являють до фланцевих з’єднань труб. Ущільнювальні матеріали для фланцевих з’єднань.

Штуцерні з’єднання. Призначення штуцерних з’єднань при  виготовлені трубопровідних систем. Класифікація штуцерних з’єднань в залежності від тиску в трубопроводі. Ущільнення штуцерно торцевих з’єднань. Відбортовка кінців труб.

Фітингові з’єднання. Призначення фітингових з’єднань при  виготовлені трубопровідних систем. Класифікація фітингових з’єднань. Довжина ділянки труби що з’єднується за допомогою різьбової арматури.

Дюритові з’єднання. Призначення дюритових з’єднань при  виготовлені трубопровідних систем. Класифікація дюритових з’єднань. Переваги та недоліки дюритових з’єднань.

Нероз’ємні з’єднання. Типи зварних з’єднань труб з вуглецевих  і низьколегованих сталей. Застосування різних зварних з’єднань в залежності від тиску, температури та  робочого середовища. Переваги та недоліки нероз’ємних з’єднань.

Види та призначення компенсаторів.

Тема 3. Арматура та її приводи

Загальні відомості і класифікація арматури. Кріплення запірної арматури на трубопровідних системах.

Клапани і клапанні коробки. Класифікація клапанів. Призначення, будова та матеріал виготовлення запірних клапанів. Ущільнювальні матеріали та сальникові набивки.

Призначення, будова та робота – незворотньо-запірних і незворотніх клапанів, запобіжних клапанів, запобіжних клапанів, редукційних клапанів, клапанних коробок, кранів і кранових маніпуляторів, клінкерних заслінок.

Призначення, класифікація, будова, матеріал виготовлення компенсаторів. Схеми роботи компенсаторів.

Будова та робота різноманітних дистанційних приводів арматури.

Тема 4. Механізми суднових систем

Класифікація механізмів суднових систем.

Призначення, будова та робота насосів – поршневих, лопостних, шестеренчастих, гвинтово-черв’ячних, вістових, водоструйних.

Призначення, будова та робота поршневих компресорів, турбокомпресорів, вентиляторів, теплообмінних апаратів.

Тема 5. Конструкція трубопровідних систем

Розташування механізмів що обслуговують трубопроводи та варіанти побудови суднових систем. Призначення, будова та вибір труб для осушувальної, водовідвідної, спускної і перепускної системи.

Призначення і розташування на судні трубопроводів і приладів кренової, диферентної, баластної системи.

Загальні вимоги до протипожежної безпеки на судні.

Призначення, вивчення протипожежних систем: сигнальної, водяної, спринклерної,парової, вуглецево-кислотної, рідкісної та піногасіння.

Загальні відомості, призначення, будова систем водопостачання і водовідведення

Загальні відомості, призначення, будова систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

# Типова навчальна програма з предмета

# „Будова та обладнання суден”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Конструкція корпусу судна | 12 |  |
| 2 | Короткі відомості про суднові пристрої та системи | 2 |  |
| 3 | Судові системи і трубопроводи | 16 |  |
| Усього годин: | 30 |  |

Тема 1. Конструкція корпусу судна

Конструкція зовнішньої обшивки. Розтяжка зовнішньої обшивки, основні пояси обшивки.

Конструкція днищевого перекриття.

Конструкція бортового перекриття.

Конструкції палуб і платформ, поперечних і поздовжніх переборок.

Призначення вигородок і шахт на суднах, їх конструктивні особливості.

Види і конструкція надбудов і рубок на суднах. Призначення і будова фальшборту, привального бруса, бокових кілів.

Штевні литі, зварні, їх конструкція. Дейдвудні труби, мортири – призначення, конструкція. Суднові фундаменти – їх види та конструкція.

Тема 2. Короткі відомості про суднові пристрої та системи

Рульові пристрої, якірний пристрій, швартовний і кранцевий пристрій, вантажні пристрої.

Суднові системи: загальні відомості, конструктивні елементи суднових систем

Тема 3. Основні системи і трубопроводи

Конструктивні елементи судових систем і трубопроводів. Класифікація судових систем і трубопроводів.

Конструктивні елементи судових систем.

Арматура, призначення і класифікація арматури. Контрольно-вимірювальна арматура

Механізми судових систем. Призначення і загальні вимоги. Надійність судових систем і трубопроводів.

Призначення і класифікація осушувальної системи,  водовідливної системи,

Призначення і класифікація рятувальної системи, перепускної системи.

Призначення і класифікація баластної системи.

Системи автоматичних устаткувань. Класифікація елементів автоматичних устаткувань. Структура і призначення різноманітних лічильних автоматичних устаткувань. Тести.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Чавуни | 2 |  |
| 2 | Сталі | 4 |  |
| 3 | Отримання металевих напівфабрикатів | 2 |  |
| 4 | Термічна обробка залізовуглецевих сплавів | 4 |  |
| 5 | Зварювальні матеріали | 4 |  |
|  | Усього годин: | 16 |  |

Тема 1. Чавуни

Леговані чавуни, їх види, застосування в суднобудуванні, маркування.

Тема 2. Сталі

Конструкційні леговані сталі. Маркування та застосування кожної групи сталі.

Інструментальні вуглецеві та леговані сталі, їх застосування та маркування. Спеціальні сталі і сплави, їх застосування та маркування.

Тема 3. Отримання металевих напівфабрикатів

Загальні відомості про види металевих напівфабрикатів та їх застосування в суднобудуванні.

Отримання відливок з чавуну, сталі, кольорових металів.

Отримання прокату, його види, маркування і застосування в суднобудуванні.

Тема 4. Термічна обробка залізовуглецевих сплавів

Загальні відомості про термічну обробку. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів. Зміна структура сплавів при нагріванні і охолодженні.

Види термічної обробки залізовуглецевих сплавів: відпал, нормалізація, загартування і відпуск. Сутність видів термічної обробки, деталі та матеріали, що обробляються.

Загальні відомості про хіміко-термічну обробку.

Тема 5. Зварювальні матеріали

Матеріали для електродугового зварювання: стальний зварювальний дріт; дріт для зварювання алюмінієвих та мідних сплавів; чавуни; плавкі і неплавкі електроди; флюси.

Захисні гази (інертні та активні).

Типова навчальна програма

з предмета „Читання креслень”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | І. Загальна частина |  |  |
| 1 | Введення до курсу креслення | 2 |  |
| 2 | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 3 | Аксонометричні і прямокутні проекції | 2 |  |
| 4 | Перерізи і розрізи | 2 |  |
|  | ІІ. Спеціальна частина |  |  |
| 5 | Робочі креслення деталей | 2 |  |
| 6 | Складальні креслення | 2 |  |
| 7 | Читання і виконання суднобудівних креслень | 8 | 4 |
| Усього годин: | 20 | 4 |

І. Загальна частина

Тема   1  Введення до курсу креслення

Зміст курсу і його завдання.

Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД).

Загальні відомості про робочі креслення деталей

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень.

Формати креслень.

Рамка креслення. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення. Написи на кресленнях.

Лінії креслення: назва, співвідношення товщин, основне призначення.

Масштаби: призначення, види.

Основні відомості про розміри на кресленнях.

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів.

Тема   2.  Практичне застосування  геометричних побудов

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів.

Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічанні контурів деталей. Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження двох паралельних прямих дугою кола. Спряження двох дуг дугою заданого радіусу.

Тема   3.  Аксонометричні  і прямокутні проекції

Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.

Утворення аксонометричних проекцій. Побудова аксонометричних проекцій. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур.  Зображення кіл.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях.

Поняття про допоміжну пряму комплексного креслення та практика її побудови.

Тема   4  Перерізи і розрізи

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і  позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів.

Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання.

ІІ. Спеціальна частина

Тема   5.  Робочі креслення деталей

Зміст робочих креслень.

Вигляди креслень і вимоги до них. Основні вигляди креслень, що використовуються у сучасному виробництві.

Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення.

Компонування зображень на полі креслення.

Мінімалізація числа зображень, необхідних для передачі форми деталі, в результаті введення на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Нанесення розмірів. Повторення правил лінійних і кутових розмірів.

Нанесення розмірів  від базових поверхонь. Координатний, комбінований, ланцюговий методи нанесення розмірів.

Обов’язковість  нанесення розмірів з граничними відхиленнями.

Позначення уклону і конусності.

Технічні вимоги. Повторення правил нанесення  і читання позначень  шорсткості поверхонь на кресленнях.

Нанесення на кресленнях позначень покриття, термічної та інших видів оброблення.

Тема   6.  Складальні креслення

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Стадії розробки креслень машин і механізмів.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст  складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація; форма, правила заповнення, зв’язок з номерами позицій. Основний напис, що застосовується в специфікаціях.

Послідовність читання складальних креслень.

Умовності і спрощення зображень на складальних кресленнях.

Зображення ущільнювальних пристроїв (сальниковий пристрій).

Зображення нероз’ємних з’єднань. З’єднання заклепками. Зварні з’єднання. Умовні графічні позначення зварних швів. Оформлення креслень зварних з’єднань.

Тема 7.  Читання і виконання креслень з професії

Види і класифікація суднобудівних креслень. Умовні позначення і зображення на суднобудівних кресленнях.

Поняття про проектування судна на три площини. Основні теоретичні лінії корпуса судна. Поняття про креслення складальних одиниць суднових конструкцій.

Поняття про креслення площинних секцій. Читання робочих креслень корпусних конструкцій.

Лабораторно-практичні роботи

- Виконання та читання креслень деталей суднових конструкцій.

- Читання креслень малогабаритних плоских вузлів та плоских секцій.

Типова навчальна програма з предмета

„Електротехніка”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Постійний струм | 2 |  |
| 2 | Змінний струм | 3 |  |
| 3 | Електровимірювальні прилади | 3 |  |
| 4 | Трансформатори, електричні машини | 7 |  |
| Усього годин: | 15 |  |

Тема  1. Постійний струм

Програма і завдання курсу „Електротехніка”. Поняття про електричний струм. Електричне коло постійного струму. Джерела електричного струму. Електрорушійна сила, напруга, сила струму, електричний опір, провідність. Одиниці виміру. Послідовне, паралельне і змішане з’єднання резисторів. Робота і потужність електричного струму.

Тема  2. Змінний струм

Визначення і графічне зображення змінного струму. Параметри змінного струму. Коло змінного струму з активним опором, з реактивним опором. Потужність, коефіцієнт потужності, робота змінного струму. Одиниці виміру.

Трифазний змінний струм.

Тема   3. Електровимірювальні прилади

Основні види електричної апаратури керування і захисту, їх призначення.

Електровимірювальні прилади, принцип дії, схеми увімкнення.

Вимоги до заземлення устаткування.

Тема   4. Трансформатори, електричні машини

Будова, принцип дії, види трансформаторів та їх призначення.

Режим роботи трансформатора, потужність і ККД. Відомості про електричні машини постійного і змінного струму.

Принцип дії електричних машин. Генераторний і руховий режими роботи.

Основні конструктивні частини електричних машин.

Типова навчальна програма з предмета

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи пожежної безпеки | 4 |  |
| 2 | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 3 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 4 |  |
| 4 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 3 |  |
| Усього годин: | 15 |  |

Тема 1. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежнонебезпечних  місцях.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Тема 2. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, її види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії.

Тема 3. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо).

Основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Тема 4. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Стислі основи анатомії людини.

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги і правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка. її склад, призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:  7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація:   2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на виробництві. Знайомство з виробництвом. | 6 |
| 3 | Виготовлення труб | 36 |
| 4 | Демонтаж трубопроводу і арматури | 30 |
| 5 | Випробування труб у цеху | 24 |
|  | Усього годин: | 96 |
|  | ІІІ. Виробнича практика |  |
| 1 | Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці і ПБ на робочому місці | 7 |
| 2 | Самостійне виконання робіт складністю 2-го розряду | 154 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота | 7 |
|  | Усього годин: | 168 |
|  | Разом: | 264 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на виробництві. Знайомство з виробництвом

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідальності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Тема 2. Виготовлення труб

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеці праці.

Вправи

Виготовлення за кресленням прямих панелей, кожухів з листового металу із застосуванням устаткування.

Знімання розміру з місця для виготовлення прямих труб і труб з гнуттям в одній площині з відкритих палуб і приміщеннях без механізмів та устаткування.

Виконання згинання труб різних марок сталі і сплавів (крім корозійностійких та міцних сплавів) з діаметром до 38 мм, на трубозгинальних верстатах за шаблоном в одній площині, під різними кутами.

Виготовлення прямих труб з діаметром до 38 мм з пригонкою за косинцем (крім газопровідних) у цеху. Контроль якості виготовлення.

Виготовлення простих відрізків трубопроводу з пластику до діаметру 32 мм. Контроль якості виготовлених труб.

Тема 3. Демонтаж трубопроводу і арматури

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеці праці.

Вправи

Розбирання трубопроводів, демонтаж спеціальних систем (гідравлічних, повітря високого тиску, головної та допоміжної пари) під керівництвом трубопровідника суднового вищої кваліфікації.

Виконання демонтажу арматури та трубопроводів побутових, господарських систем і трубопроводів які підлягають відновленню.

Виконання робіт по демонтажу трубопроводів, з пневматичним та електрифікованим інструментом і переносними пристроями, які не підлягають відновленню.

Тема 4. Випробування труб у цеху

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеці праці.

Вправи

Вибір труб за маркуванням.  Підготовка труб до випробування – очищення, встановлення на спеціальне обладнання, герметизація. Встановлення тимчасових технологічних заглушок.

Здійснення гідравлічного випробовування труб у цеху.

Здійснення пневматичного випробовування труб у цеху.

ІІІ.  ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці і ПБ на робочому місці

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організацією робочого місця трубопровідника суднового. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки.

Тема 2. Самостійне виконання робіт трубопровідна суднового 2 розряду

Самостійне (під наглядом наставника або інструктора) виконання всіх видів робіт, що передбачені кваліфікаційною характеристикою трубопровідника суднового 2 розряду на робочих місцях підприємства, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці з дотриманням встановлених норм виробітки і часу.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами ( замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Приклади робіт:

- арматура – набивання сальників.

- бачки, фільтри, коробки для бруду, грілки опалення, санітарно-технічне устаткування – демонтування.

- болти, гайки – нарізування та калібрування різьби.

- заглушки технологічні – встановлення.

- маховики, держаки для арматури – установлення.

- пісок – підіймання на вишку та засипання у бункер.

- підвіски для труб та арматури – виготовлення установлення.

- пластикові труби – паяння елементів трубопроводу діаметром до 25 мм.

- прокладки простої конфігурації  - виготовлення, установлення.

- труби – відновлення різьби накручування фітингів, демонтаж ізоляції, розмічання за шаблонами, згинання в одній площині діаметром до 32 мм.

- труби, арматура – маркування, зважування.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 2 розряд

Знає, розуміє

1. Типи з'єднань і способи пригонки труб.

2. Кріпильні деталі для складання труб

3. Способи гнуття труб і правила експлуатації трубозгинальних верстатів, нагрівальних печей та горнів.

4. Основні знання про будову судна та розміщення приміщень, механізмів, обслуговуючих їх систем та трубопроводів.

5.Методи гнуття труб, слюсарної обробки, складання деталей трубопроводів, способи нарізування різьб.

6.  Послідовність роботи з монтажу суднових трубопроводів, типи з'єднань систем та трубопроводів.

7. Контрольно-вимірювальний інструмент, будову трубозгинальних верстатів, типи суднової арматури загального призначення.

8. Правила читання нескладних креслень та схем.

9. Технологію зварювання пластикових труб.

10. Величини граничних відхилень розмірів в довідкових таблицях з позначенням поля допуску на кресленні

11. Вибір посадки за заданими умовами роботи сполучення.

12. Схеми визначення довжини заготовок.

13. Схеми роботи механізмів залежно від їх призначення.

14. Схеми палубних і допоміжних механізмів.

15. Залежність надійності та довговічності механізмів від умов  експлуатації.

16. Визначення марок сталей за умовними позначеннями.

Вміє:

1.  Організувати робоче місце.

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

3. Набивати сальники арматури.

4. Установлювати заглушки технологічні, підвіски одинарні, хвостовики, скоби, кронштейни, планки.

5. Знімати розміри з місця для виготовлення прямих труб і труб з гнуттям в одній площині з відкритих частин палуб і в приміщеннях без механізмів та устаткування;

6. Виконувати:

-   гнуття труб з різних марок сталей і сплавів (крім корозійностійких сталей та міцних сплавів) з діаметром до 38 мм на трубозгинальних верстатах за шаблонами в одній площині.

-  роботи з виготовлення, гнуття, розбирання, ремонту, складання та монтажу трубопроводів, демонтажу спеціальних систем (гідравліки, повітря високого тиску, головно та допоміжної пари) і трубопроводів під керівництвом трубопровідника суднового вищої кваліфікації.

-  паяння елементів пластикового трубопроводу діаметром до 25 мм.

-  роботи з пневматичним та електрифікованим інструментом і переносними пристроями.

7. Розмічати заготовки труб будь-яких діаметрів і відрізати на верстатах.

8. Здійснювати  гідравлічні випробування труб у цеху тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2 );

9. Демонтувати, розбирати баки витратні, паливні та резервуари.

10. Нарізати і калібрувати різьби на болти, гайки, стрижні.

11. Встановлювати маховики, рукоятки для арматури.

12. Розмічати, виготовляти, просікати отвори, встановлювати прокладки прямокутні і круглі з листового матеріалу (гума, пароніт, качка, фібра і т.п.).

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний одномісний з під’ємними лещатами | 15 |  |
| 2 | Трубний прижим |  | 1 |
| 3 | Верстат універсальний вертикально-свердлильний |  | 1 |
| 4 | Верстат радіально-свердлильний |  | 1 |
| 5 | Прес-ножиці |  | 1 |
| 6 | Верстат трубовідрізний |  | 1 |
| 7 | Плити розмічальні | 15 |  |
| 8 | Верстат для різання труб СРТ1 |  | 1 |
| 9 | Електротельфер |  | 1 |
| 10 | Складально-зварювальний стенд |  | 1 |
| 11 | Пост для ручного дугового зварювання | 15 |  |
| 12 | Трансформатор зварювальний | 15 |  |
| 13 | Випрямляч зварювальний ВКСМ-1000 |  | 2 |
| 14 | Перетворювач зварювальний ПСО-500 |  | 5 |
| 15 | Верстат трубозгинальний СТГ – 1М |  | 1 |
| 16 | Електродотримач пружинний | 15 |  |
| 17 | Машина свердлильна пневматична |  |  |
| 18 | Компресор |  | 1 |
| 19 | Блок запобіжний рідинний для ацетилена середнього тиску |  | 5 |
| 20 | Редуктор ацетиленовий балонний |  | 5 |
| 21 | Редуктор кисневий балонний |  | 5 |
|  | Інструмент |  |  |
| 1 | Зубило слюсарне | 15 |  |
| 2 | Крейцмесель | 15 |  |
| 3 | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |
| 4 | Пилка дискова |  | 3 |
| 5 | Рівень брусковий |  | 5 |
| 6 | Шаблони для перевірки кута загострення зубила, крейцмейселя, свердел |  | за потребою |
| 7 | Штангенциркуль ШЦ-1 | 15 |  |
| 8 | Комплект напилків | 15 |  |
| 9 | Комплект свердел | 15 |  |
| 10 | Комплект зенкерів | за потребою |  |
| 11 | Комплект зенківок | за потребою |  |
| 12 | Комплект розверток | за потребою |  |
| 13 | Комплект мітчиків ручних | за потребою |  |
| 14 | Комплект плашок круглих | за потребою |  |
| 15 | Щітка металева для зачищення швів | 15 |  |
| 16 | Різак інжекторний для ручного кисневого різання |  | 5 |
|  | Прилади і пристрої, допоміжне обладнання |  |  |
| 1 | Рукав гумовий для ацетилена |  | 100м |
| 2 | Рукав гумовий для кисню |  | 100м |
| 3 | Електрокабелі для зварювання | за потребою |  |
| 4 | Килимок діелектричний | 15 |  |
| 5 | Окуляри захисні | 30 |  |
| 6 | Щиток-маска зварювальника | 15 |  |
| 7 | Візок для транспортування балонів |  | 1 |
| 8 | Дріт для шаблонів |  |  |
|  | Засоби навчання |  |  |
| 1 | Робоче місце майстра виробничого навчання |  | 1 |
| 2 | Робоче місце викладача спецпредметів |  | 5 |
| 3 | Мультимедійне обладнання |  | 1 |
| 4 | Навчально-наочні посібники | згідно тем програми |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий  3-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:   7136 Трубопровідник судновий

2. Кваліфікація:  трубопровідник судновий 3-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, характеристики та правила експлуатації трубозгинальних верстатів з нагрівом струмами високої частоти для труб з діаметром до 76 мм різьбонарізних і відрізних верстатів, пресів типу ПГ, верстатів для проточування фланців і кінців труб;

сортамент та марки матеріалу труб;

основні знання про властивості матеріалів труб, послідовність і методи гнуття труб з нагрівом із діаметром до 76 мм, будову механізмів, призначення та розміщення трас трубопроводів і систем на судні та умови їх експлуатації;

методи та послідовність складання вузлів і трубопроводів з діаметром до 108 мм в умовах секційного, блокового, агрегатного та модульного складання суден;

допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

призначення і правила експлуатації фотопроекційних установок;

знання про трасування труб;

способи пригонки труб;

послідовність демонтажу труб;

правила дефектування труб, універсальні та спеціальні пристрої;

такелажні роботи.

Повинен уміти:

здійснювати повне виготовлення труб із різноманітних марок сталі та сплавів з діаметром до 76 мм (гнуття, пригін відростків, оброблення, розмічання, відрізання тощо), крім корозійностійких і міцних сплавів;

здійснювати пригонку труб з діаметром до 76 мм на макетувальному пристрої;

здійснювати дефектування, складання, монтаж, гідравлічні випробування тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2) і пневматичні випробування тиском до 1,0 МПа (до 10 кгс/см2) арматури, трубопроводів і систем (крім спеціальних систем) з діаметром  108 мм на судні, гідравлічні випробування тиском понад 1,5 до 10,0 МПа (понад 15 до 100 кгс/см2) та пневматичні випробуваним тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2) арматури і труб у цеху;

проводити демонтаж, розбирання, ремонт арматури та трубопроводів будь-якого діаметра, крім спеціальних систем і трубопроводів;

виконувати теплове різання та електроприхвачування під час пригонки та виготовлення труб і деталей кріплення на судні та в цеху.

виготовляти за місцем шаблони та макети нескладної конфігурації (з будь-якою кількістю гнуття в одній площині), за кресленнями та ескізами фігурні панелі та кожухи;

зачищати зварні шви на дільниці цеха та на судні;

набивати піском труби з діаметром понад 57 мм;

завантажувати та відпалювати труби з діаметром понад 57 мм будь-яких марок матеріалу;

виявляти та усувати дефекти у роботі трубопроводів і систем, що монтуються;

нагрівати труби під час роздавання, гнуття за допомогою газового пальника;

визначати температуру нагріву труб за приладами;

читати креслення та схеми трубопроводів середньої складності;

розраховувати довжини труб заготовок;

виконувати роботи з розбирання, ремонту, складання та монтажу спеціальних систем і трубопроводів під керівництвом трубопровідника суднового вищої кваліфікації.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією трубопровідника суднового 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна  загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією трубопровідника суднового  3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будування та ремонт суден.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7136 Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 3 розряд

Загальний фонд навчального часу: 666 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 38 | 2 |
| 1.1 | Основи правових знань | 9 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 9 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 2 |
| 1.4 | Резерв часу | 12 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 234 |  |
| 2.1 | Технологія виготовлення труб | 92 |  |
| 2.2 | Техніка монтажу та випробування труб | 36 |  |
| 2.3 | Матеріалознавство | 20 |  |
| 2.4 | Такелажні роботи | 21 |  |
| 2.5 | Технічне креслення з суднобудівними кресленнями | 30 |  |
| 2.6 | Електротехніка | 20 |  |
| 2.7 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 357 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на виробництві | 84 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 273 |  |
| 4 | Консультації | 30 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 636 | 2 |

Типова навчальна з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на ЛПР |
| 1 | Господарське право | 3 |  |
| 2 | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 2 |  |
| 3 | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 1 |  |
| 4 | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 1 |  |
| 5 | Злочин і покарання | 1 |  |
| 6 | Подружжя, батьки, діти – їхні права й обов’язки | 1 |  |
|  | Всього годин: | 9 |  |

Тема 1. Господарське право

Поняття про господарське право та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств та об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання в господарському праві. Господарський договір, його основні типи й види. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття про підприємництво. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неплатоспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності в сільському господарстві. Правове регулювання господарських відносин у торгівлі, побутовому обслуговуванні та громадському харчуванні.

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття про підприємство. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств.

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 3. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що розв’язують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Поняття про адміністративне правопорушення й адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 5. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку й протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття про кримінальне покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття про індивідуалізацію покарання стосовно особи, відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 6. Подружжя, батьки, діти – їхні права й обов’язки

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття про шлюб і сім’ю. Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права й обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Особисті та майнові правовідносини між батьками та дітьми. Права й обов’язки батьків і дітей.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Структура підприємства | 3 |  |
| 2 | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів | 2 |  |
| 3 | Фінансова база підприємства | 2 |  |
| 4 | Якість продукції та економічна ефективність | 1 |  |
| 5 | Аналіз ринку товарів та послуг для суднобудівної промисловості | 1 |  |
| Усього годин: | 9 |  |

Тема 1. Структура підприємства

Характеристика структури підприємства. Показники, які визначають структуру підприємства. Організаційна структура підприємства. Виробнича структура підприємства. Шляхи вдосконалення виробничої структури підприємства.

Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких структур. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної й реалізованої продукції. Основні фонди підприємства та показники їх ефективного використання.

Поняття й класифікація виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів.

Тема 3. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні та змінні витрати виробництва.

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело зниження собівартості.

Ціни продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи  розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Тема 4. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості. Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

Тема 5. Аналіз ринку товарів та послуг для суднобудівної промисловості

Характеристика місцевого ринку товарів та послуг для суднобудівної промисловості. Проведення сегментації ринку. Розрахунок ємності окремих сегментів, стратегії маркетингових заходів при виході на різні сегменти ринку. Вплив рекламної діяльності на просування товарів та послуг для суднобудівної галузі для різних сегментів ринку.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 4 | 1 |
| 2 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 4 | 1 |
| Усього годин: | 8 | 2 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням суднобудівної галузі: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Числове програмне управління та його різновидності (локальні системи, супервізирне управління, пряме числове управління).

Поширені системи автоматизованого проектування Auto CAD, Micro CAP.

Лабораторно-практична робота

Побудова креслень у середовищі «Auto CAD».

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Роботизація та автоматизація суднобудівної галузі на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому та механізованому обладнанні складально-зварювального виробництва.

Системи управління виробництвом. Рівні управління верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємств суднобудівної галузі.

Механізовані лінії складання секцій корпусу.

Лабораторно-практична робота

Побудова структури системи управління технологічним процесом.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія виготовлення труб»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Технологічні принципи виготовлення труб | 2 |  |
| 2 | Виготовлення шаблонів | 6 |  |
| 3 | Холодне згинання труб на верстатах | 26 |  |
| 4 | Гаряче згинання труб | 16 |  |
| 5 | Застосування стандартних елементів при виготовлені труб | 6 |  |
| 6 | Пригонка і складання труб | 20 |  |
| 7 | Роботи що виконуються при виготовленні труб | 16 |  |
| Усього годин: | 92 |  |

Тема 1. Технологічні принципи виготовлення труб

Монтажні креслення і схеми для виготовлення і монтажу трубопровідних систем. Технологія виготовлення труб згідно технічних умов. Дільниці і обладнання трубомідницького цеху.

Тема 2. Виготовлення шаблонів

Виготовлення шаблонів за плазовою розміткою з робочого креслення або ескізу труби.

Виготовлення постійних жорстких шаблонів. Оснастка для виготовлення шаблонів.

Технологічна послідовність виготовлення шаблонів. Обладнання для виготовлення шаблонів.

Тема 3. Холодне згинання труб діаметром до 150 мм на верстатах

Технологічна послідовність згинання труб на трубозгинальних верстатах.

Оснастка яка застосовується на трубозгинальних верстатах. Схеми згинання труб на верстаті. Геометричні зміни труби  після згинання.

Згинання труб за допомогою дорна. Уніфіцированні радіуси погибів.

Вибір форми калібровочних дорнів. Визначення можливості згинання без їх застосування.

Трубозгинальні верстати – СТГ – 1М, СТГП – 2, СТГ – 2С, ТГСВ – 3П вивчення  будови, призначення, технічної характеристики.

Оснастка трубозгинальних верстатів. Комплектуючи складові оснастки. Матеріал виготовлення комплектуючої оснастки.

Призначення та технологічна послідовність  роботи згинальних дисків.

Види, призначення та  технологічна послідовність роботи калібровочних дорнів.

Підготовка труб до згинання. Відпал сталевих, мідних, міднонікельових і латунних труб.

Технічна характеристика та технологія роботи печі для відпалювання труб.

Перевірка верстатів, встановлення оснастки в залежності від параметрів труб.

Підготовка труби до холодного згинання на верстаті. Згинання труби, перевірка труби.

Технологія згинання труб на верстатах з використанням оснащення верстату. Перевірка труби після згинання.

Застосування без шаблонного методу згинання труб. Послідовність виконання робіт. Картки замірів.

Згинання труб на верстатах з повітряним охолодженням.

Особливості виготовлення, основні механічні якості труб з алюмінієвих сплавів.

Тема 4. Гаряче згинання труб

Мотивація згинання труб у гарячому стані. Підготовка труб до згинання.

Технологічний процес набивання труби піском на пристрої оббиваючим приладом.

Будова та робота пневматичного вібраційного приладу призначеного для набивання труб піском.

Види нагрівальних горнів. Будова та підготовка горнів до роботи.

Виконання гарячого згинання на спеціальних згинальних плитах. Видалення складок.

Технологічні вимоги для згинання мідних труб.

Згинання труб з нагрівом струмом високої частоти. Процес згинання труб на устаткуванні з використанням СВЧ.

Способи виготовлення хвилястих компенсаторів. Послідовність виконання робіт. Технологія виготовлення лінзових компенсаторів.

Тема 5. Застосування стандартних елементів при виготовлені труб

Виготовлення труб із стандартних елементів.

Види стандартних елементів що застосовуються при монтажу суднових трубопроводів і систем.

Способи виготовлення стандартних елементів з малим радіусом погибу для суднових трубопроводів.

Тема 6. Пригонка і складання труб

Особливості вимог до встановлення на трубах фланців і відводів.

Фіксація положення фланців, відводів, бобишок на трубах з використанням різних приладів та верстатів – макетування труб.

Способи складання труб з фланцями і відводами. Складання труб з пригонкою за місцем.

Складання трубопроводу по еталонним трубам. Технологія складання труби за допомогою позиціонера.

Технологія складання труб за макетом шаблоном. Переваги та недоліки макетів шаблонів.

Складання труб по макетировочному верстату і координатам журнальним записам. Будова макетувального верстату.

Виготовлення і монтаж труб з використанням масштабного макетування.

Вимоги галузевої нормативної документації при макетуванні трас.

Графічне відображення труб на кресленнях, умовне відображення запірної арматури, механізмів, обладнання.

Вивчення складально-монтажного креслення трубопроводу з координатами трас.

Вимоги при призначенні припусків для компенсації відхилень виникаючих при монтажі труб.

Технологічний процес при виготовлені і монтажу труб за ескізом і монтажним кресленням.

Тема 7. Роботи що виконуються при виготовленні труб

Різання труб. Різальні інструменти – залежність від матеріалу труби.

Технічна характеристика механічної ножівки НС – 1Б. Порядок роботи відрізного верстата 872М.

Механізована лінія різання труб на трубозгинальної дільниці. Технічна характеристика.

Вирізання отворів у трубах. Порядок роботи та технічна характеристика верстата для утворення отворів в трубах.

Обтискання, роздача і відборотовка труб. Використання пресів для відборотовки, обтискання труб.

Порядок роботи та технічна характеристика преса ПГ – 100.

Нарізування різьби на трубах. Види різьбонарізних верстатів. Використання, технічна характеристика верстата С – 225.

Зварювання та термічне різання при виготовлені трубопроводів.

Обробка фланців і кілець після зварювання їх з трубами. Будова та технічна характеристика верстата СП – 200.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія монтажу та випробовування труб»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Випробовування та прийомка труб | 6 |  |
| 2. | Обробка труб після випробовувань | 6 |  |
| 3. | Підготовка до монтажу труб на судні | 12 |  |
| 4. | Монтаж трубопровідних систем | 12 |  |
| Усього годин: | 36 |  |

Тема 1. Випробовування та прийомка труб

Оснащення і прилади механізації для випробовування труб.

Гідравлічне випробовування труб у цеху. Вимоги при гідравлічному випробовуванні труб.

Прийомка виготовлення труб, перевірка сертифікатів на матеріал труби, фланців, штуцерів і бабишок.

Тема 2.  Обробка труб після випробовувань

Очищення труб. Технологія проведення  та матеріали застосовуються при хімічному очищенні труб.

Види та технологія проведення очищення труб механічними способами.

Види та способи ізолювання труб. Матеріали, що застосовуються для ізолювання труб.

Тема 3. Підготовка до монтажу труб на судні

Ознайомлення з типовими і робочими технологічними процесами, технологічними картами, відомостями норм витрат матеріалів.

Підготовка до монтажу труб і арматури. Перевірка висновків ВТК, паспортів з результатами рентгенографування.

Комплектація трубопроводу трубами, арматурою, підвісками, кріпленнями, прокладками.

Огляд механізмів, апаратів і приладів, що входять в склад комплектів трубопроводів.

Розподіл трубопроводів на складально-монтажні вузли. Порядок розподілу.

Підготовка до монтажу труб з фланцевими і штуцерними з'єднаннями. Розконсервування арматури.

Підготовка до монтажу труб з зварювальними з’єднаннями. Відстань від зварювальних з'єднань до оточуючих їх предметів.

Тема 4. Монтаж трубопровідних систем

Монтаж трубопровідних систем. Перелік робіт, що потрібно виконати до початку робіт.

Прокладка трас трубопроводу, розмічання і встановлення деталей приєднання труб і арматури.

Вантаження  і монтаж труб та арматури. Попереднє встановлення труб в насичених обладнанням приміщеннях.

Пригонка та монтаж забійних труб. Роботи, що виконуються після монтажу забійних труб.

Монтаж донної і бортової арматури. Роботи, що виконуються перед монтажем донної і бортової арматури.

Монтаж приводів арматури. Перевірка роботи та регулювання приводів арматури.

Типова навчальна програма з предмета

„Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Конструкційні суднобудівні сталі | 4 |  |
| 2 | Спеціальні сталі і сплави | 4 |  |
| 3 | Кольорові метали та їх сплави | 6 |  |
| 4 | Види суднобудівного прокату та його маркування | 2 |  |
| 5 | Не металеві матеріали, що застосовуються в суднобудуванні | 4 |  |
| Усього годин: | 20 |  |

Тема1. Конструкційні суднобудівні сталі

Особливі вимоги до суднобудівних сталей. Групи корпусної сталі. Нормативні документи на корпусну сталь. Конструкційні вуглецеві сталі. Групи сталей звичайної якості і якісних. Механічні властивості та хімічний склад.

Маркування суднобудівних сталей. Конструкційні леговані сталі для виготовлення корпусів суден, їх склад, характеристики і маркування.

Тема 2. Спеціальні сталі і сплави

Сталі з особливими властивостями, їх групи.

Спеціальні сталі, що застосовуються в суднобудуванні. Маркування спеціальних сталей.

Тема 3. Кольорові метали та їх сплави

Загальні відомості про кольорові метали та їх застосування в суднобудуванні.

Мідь. Властивості, маркування, застосування.

Латунь. Класифікація, маркування, застосування в суднобудуванні.

Бронза. Види бронзи, що застосовуються в суднобудуванні. Маркування бронз. Нікель та його сплави. Маркування, застосування.

Алюміній. Властивості, групи, маркування. Застосування алюмінієвих сплав в суднобудуванні. Магній і титан та їх сплави.

Тугоплавкі метали та їх сплави. Легкоплавкі метали та їх сплави.

Тема 4. Види суднобудівного прокату та його маркування

Сортамент прокату. Маркування і застосування листового, сортового, полосового, трубного і фасонного прокату в суднобудуванні.

Тема 5. Неметалеві матеріали, що застосовуються в суднобудуванні

Пластичні маси, їх види та властивості. Застосування пластмас в суднобудуванні. Гумові матеріали та клеї. Лакофарбові матеріали, - види, маркування, призначення.

Змащувальні матеріали, насалки.

Абразивні матеріали та інструменти.

Деревинні матеріали, що використовуються в суднобудуванні.

Типова навчальна програма з предмета

«Такелажні роботи»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Тип і конструкція такелажу | 6 |  |
| 2. | Грузопідйомні механізми | 6 |  |
| 3. | Вибір та правила експлуатації такелажного обладнання | 9 |  |
| Усього годин: | 21 |  |

Тема 1. Тип і конструкція такелажу

Визначення типу і кількості такелажного обладнання і оснастки в залежності від кількості обладнання, механізмів вузлів трубопроводів що поступають на судно.

Розподіл такелажу судна на стоячий і біжучий. Визначення стоячого та біжучого такелажу.

Тема 2. Грузопідйомні механізми

Конструкція та марки сталевих канатів.

Вантажопідйомні  механізми. Вантажопідйомні  операції  що входять в технологічний процес монтажу механізмів приладів апаратів та обладнання.

Ознайомлення з навантажувально-розвантажувальними  механізмами що застосовуються при монтажу трубопровідних систем.

Правила експлуатації такелажного обладнання при переміщенні вантажу.

Тема 3. Вибір та правила експлуатації такелажного обладнання

Вибір обладнання для виконання такелажних робіт в залежності від кількості, маси та направлення переміщення вантажу.

Правила при горизонтальному і вертикальному переміщенню вантажу краном, стрілою та  іншими вантажопідйомними механізмами.

Правила в період проведення робіт по переміщенню вантажу.

Основні правила безпечного обслуговування вантажопідйомних механізмів.

Типова навчальна програма

з предмета „Технічне креслення з  суднобудівними кресленнями”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні поняття про креслення складальних одиниць суднових конструкцій | 6 |  |
| 2 | Креслення площинних секцій | 10 |  |
| 3 | Креслення об'ємних секцій | 10 |  |
| 4 | Креслення загального розташування по судну | 4 |  |
| Усього годин: | 30 |  |

Тема 1.  Загальні поняття про креслення складальних одиниць суднових конструкцій

Види креслень суднових конструкцій. Умовні позначення і зображення на кресленнях.

Тема  2.  Креслення площинних секцій

Креслення характерних груп площинних секцій корпуса судна: днищевих секцій; бортових секцій; палубних секцій; секцій переборок.

Тема 3.  Креслення об'ємних секцій

Особливості побудови креслень об'ємних секцій. Креслення характерних груп об'ємних секцій: носових, кормових, середньої частини судна надбудов.

Тема  4. Креслення загального розташування по судну

Знайомство з кресленнями загального розташування. Види зображень: загальний вид, вид збоку, вид зверху, плани палуб і платформ, повздовжній і поперечний розрізі.

Умовно-графічні позначення на кресленнях загального розташування.

Типова навчальна програма з предмета

„Електротехніка”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Електричні машини змінного струму | 4 |  |
| 2 | Електричні машини постійного струму | 4 |  |
| 3 | Електричні апарати | 4 |  |
| 4 | Випрямлячі змінного струму | 4 |  |
| 5 | Електронні підсилювачі | 4 |  |
|  | Усього годин: | 20 |  |

Тема 1. Електричні машини змінного струму

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики.

Синхронні генератори. Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

Тема 2. Електричні машини постійного струму

Принцип дії і будова генератора постійного струму. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Використання електричних машин постійного струму.

Тема 3. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі.

Електричні виконавчі пристрої. Електричні контактори та пускачі. Електричні реле.

Тема 4. Випрямлячі змінного струму

Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів. Функціональна схема випрямляча. Схеми випрямляння та графічні зображення випрямленого струму.

Стабілізація напруги та струму. Основні показники стабілізаторів.

Тема 5. Електронні підсилювачі

Призначення підсилювачів. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють.

Однокаскадні та багатокаскадні підсилювачі.

Типова навчальна програма з предмета

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі | 6 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Усього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета „ Охорона праці ”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі

Вимоги безпеки праці при роботі з пневматичними інструментами.

Вимоги безпеки праці при виготовленні арматури і трубопроводів.

Допуск до роботи, його оформлення.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління.

Тема 4. Основи електробезпеки

Фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Тема 5. Основи гігієни праці та  виробничої санітарії

Фізіологія праці. Норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітнім і жінкам. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах. Припинення кровотечі з ран, з носа, вуха, легень, стравоходу.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:        7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація:  3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці. Правила пожежної безпеки на підприємстві | 6 |
| 2. | Виготовлення шаблонів і макетів за місцем | 6 |
| 3 | Такелажні роботи | 18 |
| 4. | Виготовлення труб | 30 |
| 5. | Випробовування труб | 12 |
| 6. | Виявлення дефектів та демонтаж трубопроводів | 12 |
|  | Усього годин: | 84 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці. Правила пожежної безпеки на робочому місці. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання виробничих робіт складністю 3 – го розряду | 266 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Усього годин: | 273 |
|  | Разом | 357 |

##### I. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Держкомітетом України з нагляду за охороною праці.

Тема 2. Виготовлення шаблонів і макетів за місцем

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Основні прийоми розмічання, читання схем та креслень трубопроводів середньої складності.

Підготовка дроту та інших матеріалів для виготовлення шаблону. Виготовлення за місцем шаблонів та макетів нескладної конфігурації, з будь якою кількістю гнуття в одній площині.

Виготовлення за кресленням та ескізами фігурних панелей та кожухів. Виправлення дефектів.

Тема 3. Такелажні роботи

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи:

Знайомство з обладнанням, пристроями та інструментами для виконання такелажних робіт.

Знайомство з прийомами транспортування труб і профільного прокату, суднових деталей, складальних одиниць трубопроводу.

Стропування труб, профільних деталей, секцій та інших корпусних конструкцій.

Знайомство з правилами підйому вантажів, командами і сигналізацією при переміщенні вантажів.

Тема 4. Виготовлення труб

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Читання креслень і схем трубопроводів середньої складності. Здійснення повного виготовлення труб із різноманітних марок сталей та сплавів з діаметром до 76мм (гнуття, пригін відростків, оброблення, розмічання, відрізання, тощо) крім корозійностійких і міцних сплавів.

Здійснення пригонки труб з діаметром до 76 мм на макетувальному пристрої. Зачищання зварних швів на дільниці цеху та на судні.

Набивання піском труб з діаметром  понад 57 мм на пісконабивному пристрої та вручну, завантаження та відновлювання труб будь яких марок.

Нагрівання труб під час роздавання, гнуття за допомогою газового пальника.

Визначення температури нагріву труб за приладами.

Здійснення теплового різання та електоприхвачення під час пригонки та виготовлення труб і деталей кріплення на судні та в цеху.

Тема 5. Випробовування труб

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Виконання гідравлічних випробувань тиском до 1,5 МПа і пневматичні випробування тиском до 1,0 МПа арматури, трубопроводів і систем (крім спеціальних систем) з діаметром до 108 мм на судні.

Виконання гідравлічних випробувань тиском понад 1,5 МПа до 10 МПа та пневматичних випробувань тиском до 1,5 МПа арматури і труб у цеху.

Тема 6. Виявлення дефектів та демонтаж трубопроводів

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи:

Здійснення дефектування виготовлених трубопроводів і систем.

Виконання робіт по демонтажу трубопроводів і систем.

Виконання робіт по розбиранню, ремонту спеціальних трубопроводів і систем під керівництвом трубопровідника суднового вищої кваліфікації.

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організацією робочого місця трубопровідника суднового. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки.

Тема 2. Самостійне виконання виробничих робіт складністю 3-го розряду

Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці трубопровідник судновий 3-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- арматура спеціальних систем та трубопроводів розконсервування, консервування;

- бачки різні, фільтри, коробки для бруду, грілки опалення, санітарно-технічне та камбузне устаткування – устаткування, монтування;

- втулки, стакани палубні, перебірні – розмічання місць встановлення, вирізання отворів, виготовлення, установлення;

- колонки водометні зварної конструкції – виготовлення, установлення;

- компенсатори гладкі з діаметром до 76 мм – виготовлення, пригонка та складання;

- планки таблички, таблички розпізнавальні – розмічання місць установлення, установлення;

- підвіски багаторядні, сіті приймальні для трубопроводів будь яких діаметрів – виготовлення, обпилювання, складання, установлення;

- прокладки складної конфігурації – виготовлення з будь яких матеріалів;

- трійники зварювальні будь яких діаметрів – приганяння заготівок під зварювання;

- труби захисту кабелю – виготовлення, установлення;

- труби тонкостінні, латунні діаметром до 50 мм – приганяння за місцем з припаюванням фланців для штуцерів;

- труби, фланці, кільця, відростки, бобики, штуцери – зачищення та обробка зварних швів з перевіркою за калібром, під рентгеноганаграфування та люмінесцентний контроль;

- труби які зварюються встик – підготовка країв під зварювання та відрізання стиків на судні;

- труби газопровідні з діаметром до 1,5 дюймів;

- обробка, приганяння, складання на судні та монтування;

- труби з діаметром до 76 мм – обжимання, роздавання та відбортовка кінців у ручну і на пресах типу ПГ, гнуття та під гнуття з нагрівом в одній площині;

- труби – відпал на верстатах з нагрівом струмом високої частоти;

- труби з пластмас з діаметром до 76 мм, відростки – відрізання, знімання фасок, відбортовка, гнуття в різних площинах, монтаж, випробування;

- труби водонагрівальні – виготовлення;

- труби спеціальних систем – пирування;

- фланці, труби, відростки, штуцери, підвіски, обухи, косинці та інші деталі кріплення – електроприхвачування та теплове різання.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 3  розряд

Знає, розуміє:

1. Будову, характеристики та правила експлуатації трубозгинальних верстатів з нагрівом струмами високої частоти для труб з діаметром до 76 мм різьбонарізних і відрізних верстатів, пресів типу ПГ, верстатів для проточування фланців і кінців труб.

2. Сортамент та марки матеріалу труб.

3. Основні знання про властивості матеріалів труб, послідовність і методи гнуття труб з нагрівом із діаметром до 76 мм, будову механізмів, призначення та розміщення трас трубопроводів і систем на судні та умови їх експлуатації.

4. Методи та послідовність складання вузлів і трубопроводів з діаметром до 108 мм в умовах секційного, блокового, агрегатного та модульного складання суден.

5. Призначення і правила експлуатації фотопроекційних установок.

6. Знання про трасування труб.

7. Способи пригонки труб.

8. Послідовність демонтажу труб.

9. Правила дефектування труб, універсальні та спеціальні пристрої.

10. Такелажні роботи.

11. Нормалі, Держстандарт.

12. Універсальні, спеціальні пристрої та контрольно-вимірювальний інструменти.

13.	Правила читання середньої складності вузлових і складальних креслень.

14. Запобігання аварійності.

15. Виробничий травматизм.

16. Професійні захворювання.

17. Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

18. Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

19. Характерні причини виникнення пожеж.

20. Вплив електричного струму на організм людини.

21. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

22. Як визначити марку сталі по іскрі.

23. Вибір вимірювальних засобів для виміру лінійних розмірів залежно від допуску розмірів і номінального розмірів.

23. Визначення оптимального техпроцесу монтажу паливної системи, вибір з фланцевих, штуцерних, дюрітових і фітингових з’єднань.

24. Схеми циркуляції робочого середовища в судновий системі.

25. Основи ведення підприємницької діяльності.

26. Допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

Вміє:

1.	Організувати робоче місце.

2.	Дотримуватись вимог безпеки праці, пожежної безпеки, та виробничої санітарії.

3. Здійснювати:

- повне виготовлення труб із різноманітних марок сталі та сплавів з діаметром до 76 мм (гнуття, пригін відростків, оброблення, розмічання, відрізання тощо), крім корозійностійких і міцних сплавів.

-  пригонку труб з діаметром до 76 мм на макетувальному пристрої.

-  дефектування, складання, монтаж, гідравлічні випробування тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2) і пневматичні випробування тиском до 1,0 МПа (до 10 кгс/см2) арматури, трубопроводів і систем (крім спеціальних систем) з діаметром  108 мм на судні.

-  гідравлічні випробування тиском понад 1,5 до 10,0 МПа (понад 15 до 100 кгс/см2) та пневматичні випробуваним тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2) арматури і труб у цеху.

- демонтаж, розбирання, ремонт арматури та трубопроводів будь-якого діаметра, крім спеціальних систем і трубопроводів.

- теплове різання та електроприхвачування під час пригонки та виготовлення труб і деталей кріплення на судні та в цеху.

4. Виготовляти:

- за місцем шаблони та макети нескладної конфігурації (з будь-якою кількістю гнуття в одній площині).

-  за кресленнями та ескізами фігурні панелі та кожухи.

5. Зачищати зварні шви на дільниці цеха та на судні.

6. Набивати піском труби з діаметром понад 57 мм.

7. Завантажувати та відпалювати труби з діаметром понад 57 мм будь-яких марок матеріалу.

8. Виявляти та усувати дефекти у роботі трубопроводів і систем, що монтуються.

9. Нагрівати труби, під час роздавання, гнуття за допомогою газового пальника.

10. Визначати температуру нагріву труб за приладами.

11. Читати креслення та схеми трубопроводів середньої складності.

12. Розраховувати довжини труб заготовок.

13. Виконувати роботи з розбирання, ремонту, складання та монтажу спеціальних систем і трубопроводів під керівництвом трубопровідника суднового вищої кваліфікації.

14. Розконсервовувати, консервувати арматуру спеціальних систем і трубопроводів.

15. Розмічати, виготовлювати, монтувати, здавати в дії приводи управління арматурою або обладнанням (труби, кронштейни шляхові).

16. Виконувати обшивку ізоляції трубопроводів.

17. Приганяти, розмічати, виготовляти, просікати, установлювати про-кладки дерев'яні, овальні, фігурні з будь-яких матеріалів.

18.	Установлювати пристосування віджимні (струбцини, скоби, балки, домкрати гвинтові).

19. Стропувати труби, профільні деталі, секції та інші корпусні конструкції.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний одномісний з під’ємними лещатами | 15 |  |
| 2 | Трубний прижим |  | 1 |
| 3 | Верстат універсальний вертикально-свердлильний |  | 1 |
| 4 | Верстат радіально-свердлильний |  | 1 |
| 5 | Прес-ножиці |  | 1 |
| 6 | Верстат трубовідрізний |  | 1 |
| 7 | Плити розмічальні | 15 |  |
| 8 | Верстат для різання труб СРТ1 |  | 1 |
| 9 | Електротельфер |  | 1 |
| 10 | Складально-зварювальний стенд |  | 1 |
| 11 | Пост для ручного дугового зварювання | 15 |  |
| 12 | Трансформатор зварювальний | 15 |  |
| 13 | Випрямляч зварювальний ВКСМ-1000 |  | 2 |
| 14 | Перетворювач зварювальний ПСО-500 |  | 5 |
| 15 | Верстат трубозгинальний СТГ – 1М, ІО-13 |  | 1 |
| 16 | Електродотримач пружинний | 15 |  |
| 17 | Машина свердлильна пневматична |  |  |
| 18 | Компресор |  | 1 |
| 19 | Блок запобіжний рідинний для ацетилена середнього тиску |  | 5 |
| 20 | Редуктор ацетиленовий балонний |  | 5 |
| 21 | Редуктор кисневий балонний |  | 5 |
| 22. | Трубозгинальний верстат СТГ – 2 |  | 1 |
| 23 | Гідравлічні та пневматичні випробувальні стенди |  | 1 |
| 24 | Позиціонер |  | 2 |
| 25 | Макетировочний стенди |  | 2 |
|  | Інструмент |  |  |
| 1 | Зубило слюсарне | 15 |  |
| 2 | Крейцмесель | 15 |  |
| 3 | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |
| 4 | Пилка дискова |  | 3 |
| 5 | Рівень брусковий |  | 5 |
| 6 | Шаблони для перевірки кута загострення зубила, крейцмейселя, свердел |  | за потребою |
| 7 | Штангенциркуль ШЦ-1 | 15 |  |
| 8 | Комплект напилків | 15 |  |
| 9 | Комплект свердел | 15 |  |
| 10 | Комплект зенкерів | за потребою |  |
| 11 | Комплект зенківок | за потребою |  |
| 12 | Комплект розверток | за потребою |  |
| 13 | Комплект мітчиків ручних | за потребою |  |
| 14 | Комплект плашок круглих | за потребою |  |
| 15 | Щітка металева для зачищення швів | 15 |  |
| 16 | Різак інжекторний для ручного кисневого різання |  | 5 |
|  | Прилади і пристрої, допоміжне обладнання |  |  |
| 1 | Рукав гумовий для ацетилена |  | 100м |
| 2 | Рукав гумовий для кисню |  | 100м |
| 3 | Електрокабелі для зварювання | за потребою |  |
| 4 | Килимок діелектричний | 15 |  |
| 5 | Окуляри захисні | 30 |  |
| 6 | Щиток-маска зварювальника | 15 |  |
| 7 | Візок для транспортування балонів |  | 1 |
| 8 | Дріт для шаблонів |  | 100 м |
| 9 | Набір приладів запірної арматури |  | 15 |
|  | Засоби навчання |  |  |
| 1 | Робоче місце майстра виробничого навчання |  | 1 |
| 2 | Робоче місце викладача спецпредметів |  | 5 |
| 3 | Мультимедійне обладнання |  | 1 |
| 4 | Навчально-наочні посібники | згідно тем програми |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий  4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:   7136 Трубопровідник судновий

2. Кваліфікація:  трубопровідник судновий 4-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, характеристики та правила експлуатації трубозгинальних верстатів, верстатів з нагрівом струмами високої частоти для труб з діаметром до 150 мм;

умови роботи та правила експлуатації трубопроводів і систем;

вплив способів обробки та робочого середовища на властивості металу трубопроводів;

правила і послідовність гідравлічних випробувань трубопроводів тиском до 10,0 МПа (до 100 кгс/см2);

способи та послідовність робіт монтажу трубопроводів;

визначення форм замикаючих (забійних) труб;

послідовність виготовлення та монтажу арматури, трубопроводів і систем в умовах секційного, модульного, блокового та агрегатного будування суден;

допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

правила питання складних креслень і схем трубопроводів;

універсальні та спеціальні пристрої.

Повинен уміти:

здійснювати: повне виготовлення труб з різних марок сталі та сплавів з діаметром понад 76 по 150 мм труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів  діаметром  до 76 мм;

дефектування, ремонт, складання, монтаж, гідравлічні випробування арматури, трубопроводів і систем з діаметром до 258 мм тиском понад    15 до 10 0 МПа (понад 15 до 100 кгс/см2) та з діаметром понад 108 до 258 мм тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2), крім спеціальних систем і трубопроводів, та пневматичні випробування тиском понад 1,0 до 5,0 МПа (понад 10 де 50 кгс/см2) на суднах;

гідравлічні випробування арматури та труб в цеху тиском понад 10,0   до 30,0 МПа (понад 100 до 300 кгс/см2) і пневматичні випробування 1,5 до           10,0 МПа (понад 15 до 100 кгс/см2);

демонтаж розбирання арматури та трубопроводів спеціальних систем усіх діаметрів;

розмічання, вирізання отворів у трубі з діаметром понад 76 до 150 мм під установлення бобишок, штуцерів, відростків та їх приганяння;

пригонку труб з діаметром до 150 мм з декількома відростками в цеху та на судні, пригоняти труби на макетувальному пристрої;

теплове різання та електроприхвачування під час пригонки відростків і виготовлення труб з сегментів;

визначати координати установлення арматури, трубопроводів за складними кресленнями і схемами, розбивати траси з урахуванням розміщення устаткування та механізмів;

виготовляти за місцем, кресленням, розміткою з плаза шаблони та макети середньої складності з гнуттям у двох площинах;

складати, випробовувати труби діаметром до 150 мм із сегментів;

зачищати зварні шви у важкодоступних місцях за допомогою дзеркала, виготовляти за місцем складні фігурні панелі та кожухи;

готувати  трубопроводи і системи до швартовних випробувань.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією трубопровідника суднового 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією трубопровідника суднового  4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будування та ремонт суден.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7136 Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу: 525 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 41 |  |
| 1.1 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 17 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 172 | 16 |
| 2.1 | Технологія виготовлення труб | 98 |  |
| 2.2 | Технологія монтажу та випробування трубопроводів | 39 |  |
| 2.3 | Технічне креслення з суднобудівними кресленнями | 20 | 16 |
| 2.4 | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 275 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на виробництві | 72 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 203 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація ( або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 495 | 16 |

Типова навчальна програма з предмета

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на ЛПР |
| 1 | Конституційні основи України | 4 |  |
| 2 | Основи трудового законодавства | 4 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

«Основи правових знань»

Тема 1. Конституційні основи України

Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин − невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні  надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та  в інших випадках, передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності та правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Тема 2.Основи трудового законодавства.

Кодекс законів про працю. Колективний договір. Трудовий договір, його зміст і форми. Прийом на роботу і звільнення. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Працевлаштування неповнолітніх.  Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів | 1 |  |
| 2 | Якість продукції та економічна ефективність. Оплата праці | 2 |  |
| 3 | Основи підприємницької діяльності в галузі | 2 |  |
| 4 | Інтеграція України в світову економіку | 3 |  |
|  | Усього годин: | 8 |  |

Тема 1. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Технологія виробництва. Технічна безпека виробництва. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття й класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних виробничих фондів.

Облік і оцінка основних фондів.

Показники зношення основних фондів.

Показники руху основних фондів.

Амортизація основних фондів.

Виробнича потужність підприємства, її зміст і методи визначення.

Шляхи підвищення ефективності виробничої  діяльності підприємства.

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність. Оплата праці

Поняття якості продукції, необхідності її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Сертифікація продукції.

Економічна ефективність підвищення якості продукції. Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи.

Тарифна система оплати праці.

Нові форми оплати праці, бригадний підряд, участь у прибутку.

Планування фонду оплати праці.

Державна політика оплати праці.

Тема 3. Основи підприємницької діяльності в галузі

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 4. Інтеграція України в світову  економіку

Питання економічного і валютного об’єднання  Європи. Проблеми входження України в світові господарські зв’язки.

Міжнародна валютна система й валютна політика.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Програмне забезпечення галузі | 4 |  |
| 2 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 4 |  |
| Усього годин: | 8 |  |

Тема 1. Програмне забезпечення галузі

Прикладне програмне забезпечення суднобудівної галузі.

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку засобів механізації і автоматизації складально-зварювального виробництва суднобудівних підприємств.

Охорона праці  та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація по визначенню та принципу дії.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Види управління: ручне автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія виготовлення труб»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Макетування труб | 6 |  |
| 2 | Вимоги до технологічності трубопровідних систем | 12 |  |
| 3 | Технологічне оснащення для обробки труб | 38 |  |
| 4 | Технологічний процес обробки труб | 42 |  |
| Усього годин: | 98 |  |

Тема 1. Макетування труб

Виготовлення труб по макетировочному  верстату. Будова макетировочного  верстату. Правила зняття розмірів.

Метод виготовлення труб з використанням масштабного макетування.

Тема 2. Вимоги до технологічності трубопровідних систем

Засоби технологічного оснащення для виконання допоміжних операцій при обробці труб.

Основні відомості по автоматизованому проектуванню трубопровідних систем.

Надійність систем і трубопроводів.

Основні конструкційно-технологічні заходи, які забезпечують надійність систем і трубопроводів.

Тема 3. Технологічне оснащення для обробки труб

Зберігання труб та комплектуючих. Підготовка труб та комплектуючих до роботи.

Верстати для різання і маркування труб. Технічна характеристика цих верстатів.

Будова, технічна характеристика та правила експлуатації  трубозгинальних верстатів, верстати з нагрівом струмом високої  частоти з діаметром труби до 150мм. Технологічне оснащення трубозгинальних верстатів.

Конструктивні особливості згинальних елементів у верстатів ТГСВ.

Конструктивні особливості та робота верстату та утворення згибів.

Умови роботи та правила експлуатації трубопровідних систем.

Обладнання для нанесення захисного покриття на труби.

Оснащення і інструмент, що застосовують для обробки труб. Будова, робота, порядок роботи.

Технологічні модулі, що входять для обробки труб. Основні вузли що входять у ГВМ.

Тема 4. Технологічний процес обробки труб

Загальні відомості про автоматизовану систему технологічної підготовки для виробництва труб.

Основні відомості про технологічний процес обробки труб.

Вхідний контроль труб і арматури, виготовлення шаблонів за місцем  і макетів, очищення і термічна обробка труб.

Розмічання та різання труб на заготовки з врахуванням технологічних припусків. Вивчення будови і порядку роботи автоматичних і напівавтоматичних верстатів.

Згинання труб за допомогою намотування на півавтоматичних і автоматичних верстатах.

Технологічний процес згинання труб діаметром до 150 мм. у холодному стані.

Підготовка, нагрів та згинання труб у гарячому стані.

Підготовка і згинання труб діаметром до 150 мм. з використанням струму високої частоти.

Технологія згинання труб з використанням льоду в якості наповнювача.

Технологія згинання труб із кольорових металів, пластмаси.

Обробка кінців сталевих труб та деталей з’єднання – калібрування, обтискання, роздача, отдбортовка, зігування.

Обробка кінців труб з кольорових металів.

Виготовлення різьби на кінцях труб, утворення отворів у трубі під відростки.

Пригонка і складання труб з кінцевими і ответвітельними деталями.

Зварювання труб та їх обробка після зварювання.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія монтажу та випробовування трубопроводів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Загальні відомості про формування трубопровідних систем | 6 |  |
| 2. | Комплектація складально-монтажних вузлів | 8 |  |
| 3. | Прокладання трас трубопровідних систем | 8 |  |
| 4. | Монтаж труб та арматури | 12 |  |
| 5. | Випробовування трубопровідних систем | 5 |  |
| Усього годин: | 39 |  |

Тема 1. Загальні відомості про формування трубопровідних систем

Підготовка к монтажу на судні трубопровідних систем. Загальні відомості про підготовку до монтажу трубопровідних систем.

Підготовка до монтажу труб і арматури.

Розподіл трубопроводів по блокам, будівельним районам судна та технологічним комплектам.

Підготовка деталей кріплення фланцевих з’єднань трубопроводів, прокладок для трубопроводів високої температури.

Тема 2. Комплектація складально-монтажних вузлів

Комплектація складально-монтажних вузлів. Технологія розкладання на технологічні комплекти.

Правила поділу на складально-монтажні вузли.

Підготовка до монтажу труб з фланцевими, штуцерними з’єднаннями.

Підготовка до монтажу труб з зварювальними з’єднаннями. Підготовка кінців труб. Забезпечення доступу до зони зварювання.

Переносний інструмент для обробки кінців труб, його будова та робота.

Тема 3. Прокладання трас трубопровідних систем

Прокладання трас трубопровідних систем, встановлення деталей, приєднання труб і арматури.

Перелік робіт що необхідно виконати до початку виготовлення і монтажу труб на судні.

Виконання монтажу трубопровідних систем за монтажними схемами.

Схеми встановлення наваришів, переборочного стакану, наклепишей. Контроль якості виконаних робіт.

Тема 4. Монтаж труб та арматури

Монтаж труб  і арматури. Попереднє встановлення труб в приміщеннях насичених обладнанням.

Обладнання що застосовують при монтажі трубопровідних систем на судні.

Пригонка і монтаж забійних труб. Перевірка паралельності фланців, встановлення прокладок.

Прийомка трубопроводу, підготовка трубопроводу до випробувань на щільність з встановленою арматурою.

Монтаж донної та бортової арматури. Контроль виконаних робіт.

Монтаж приводів. Основні вимоги до якості складання і монтажу приводів арматури.

Тема 5. Випробовування трубопровідних систем

Підготовка до здачі та здача змонтованих трубопроводів. Вимоги що вказані в робочих кресленнях, технічних умовах на монтаж.

Гідравлічні та повітряні випробування трубопровідних систем діаметром до 258 мм і тиском понад 1,5 до 10 МПа у цеху та на судні.

Типова навчальна програма з предмета

„Технічне креслення з суднобудівними кресленнями”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні правила читання креслень | 4 |  |
| 2 | Читання креслень площинних секцій | 8 | 8 |
| 3 | Читання креслень об'ємних секцій | 8 | 8 |
| Усього годин: | 20 | 16 |

Тема  1.  Загальні правила читання креслень

Послідовність читання креслень: читання основного напису визначення зображень на кресленні, положення конструкції відносно теоретичних ліній креслення.

Читання умовних зображень і позначень. Визначення марки матеріалу, характеру з’єднання окремих частин та їх просторове положення. Технічні вимоги.

Тема  2.  Читання креслень площинних секцій

Лабораторно-практичні роботи

1. Читання креслень днищевих секцій.

2.Читання креслень бортових секцій.

3. Читання креслень палуб і платформ.

4. Читання креслень переборок і вигородок.

Тема 3.  Читання креслень об'ємних секцій

Лабораторно-практичні роботи

1.Читання креслень носової та кормової об'ємних секцій.

2.Читання креслень секцій циліндричної середньої частини судна, секцій надбудов і рубок.

3. Читання креслень  секцій надбудов і рубок.

4. Читання креслень суднових фундаментів.

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. | 4 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої медичної допомоги по-терпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Усього годин: | 15 |  |

### Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Організація охорони праці. Стимулювання охорони праці. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Навчання та інструктажі з охорони праці.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі

Пристосовування людини до навколишніх умов на виробництві (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції)  та їх вплив на безпеку праці.

Зв’язок “людина-машина”, ергономічні вимоги (відповідність устаткування та організації робочого місця анатомо-фізіологічним можливостям людини).

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів. Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об(єкта. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках,  порядок їх використання, зберігання і обліку, періодичність і види випробовувань. Плакати і знаки безпеки,  що використовуються в електроустановках.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та  технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи безпеки.

Вимоги до персоналу, що виконує роботи в діючих електроустановках.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Засоби індивідуального і колективного захисту робітників.

Основні заходи щодо зменшення шуму, вібрації та різних випромінювань, що характерні для даного виробництва. Медичні огляди працівників.

Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:        7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація:  4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання в умовах виробництва |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та ПБ на підприємстві | 6 |
| 2. | Виготовлення трубних систем | 48 |
| 3. | Випробування арматури і трубопровідних систем | 18 |
|  | Всього годин: | 72 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці і ПБ на робочому місці. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання виробничих робіт складністю 4-го розряду | 196 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 203 |
|  | Разом: | 275 |

##### I. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Держкомітетом України з нагляду за охороною праці.

Тема 2. Виготовлення трубних систем

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Вивчення технологічної документації на виготовлення трубних систем. Вивчення креслень і конструкцій. Виконання робіт по виготовленню труб з різних марок сталей та сплавів з діаметром до 150мм, корозійностійких сталей і міцних сплавів діаметром до 76мм.

Здійснення дефектування, ремонту, складання, монтажу арматури, трубопроводів і систем з діаметром до 256мм.

Виконання робіт по демонтажу, розбиранню арматури та трубопроводів спеціальних систем усіх діаметрів.

Виконання розмічання отворів у трубах з діаметром до 150мм.

Визначання координат установлення арматури, з урахуванням розміщення устаткування і механізмів.

Виготовлення за місцем, кресленням, розміткою з плаза, шаблону труб середньої складності з гнуттям у двох площинах.

Здійснення пригонки труб з діаметром до 150мм з декількома відростками в цеху та на судні.

Зачищання зварних швів у важкодоступних місцях, виготовлення за місцем складних фігурних панелей та кожухів.

Участь у роботі бригади по виготовленню трубних систем.

Тема 3. Випробування арматури і трубопровідних систем

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Здійснення гідравлічного випробування арматури, трубопроводів і систем з діаметром до 258мм і тиском 1,5 МПа до 10 МПа, крім спеціальних систем і трубопроводів.

Здійснення пневматичного випробування арматури, трубопровідних систем тиском від 1,0 до 5,0 МПа.

Здійснення гідравлічного випробування арматури та труб у цеху тиском понад 10 до 30 МПа і пневматичних випробувань від 1,5 до 10 МПа.

Здійснення підготовки трубопровідних систем до швартових випробувань.

ІІ . ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання виробничих робіт складністю 4-го розряду

Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці трубопровідник судновий 4-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- відростки, сегменти – теплове різання, електроприхвачування;

- елементи стандартні – приганяння та складання під зварювання;

- колектори з діаметром до 150мм з патрубками в різноманітних площинах – виготовлення, складання, випробування, установлення на судні;

- компенсатори гладкі з діаметром до 150мм – виготовлення, складання, підгонка за місцем, монтування;

- лінії поточні – виготовлення оброблення, складання під зварювання труб будь якого діаметра;

- труби із сплаву МНЖ5-1 з діаметром до 150мм повне оброблення за макетами з приганянням за місцем;

- труби діаметром до 150мм з малим радіусом гнуття – гнуття та під гнуття з нагрівом в одній площині, труби з діаметром до 76мм – у різних площинах;

- труби газопровідні з діаметром понад 1,5 дюйма – оброблення, приганяння, складання на судні та монтування;

- труби з пластмас з діаметром до 150мм – гнуття в різноманітних площинах, оброблення, монтування, випробування;

- труби – випробування та консервування азотом у цеху, укладання в панелі, перевірка конфігурації після термообробки;

- труби та відростки з пластмас – складання з деталями з’єднань;

- труби з корозійностійких сталей та міцних сплавів з діаметром до 76мм з різноманітними з’єднаннями – повне оброблення з приганянням за місцем, макетом, попереднє монтування, підготовка стиків під зварювання;

- труби та відростки забійні з діаметром до 76мм з різноманітних сталей та сплавів, крім корозійностійких сталей та міцних сплавів – виготовлення, обробка, приганяння, установлення;

- трубопровід газовідводу та подавання повітря до двигунів внутрішнього згорання – ремонтування, монтування.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 4  розряд

Знає, розуміє:

1. Будову, характеристики та правила експлуатації трубозгинальних верстатів, верстатів з нагрівом струмами високої частоти для труб з діаметром до 150 мм.

2. Умови роботи та правила експлуатації трубопроводів і систем.

3. Вплив способів обробки та робочого середовища на властивості металу трубопроводів.

4. Правила і послідовність гідравлічних випробувань трубопроводів тиском до 10,0 МПа (до 100 кгс/см2).

5. Способи та послідовність робіт монтажу трубопроводів.

6. Визначення форм замикаючих (забійних) труб.

7. Послідовність виготовлення та монтажу арматури, трубопроводів і систем в умовах секційного, модульного, блокового та агрегатного будування суден.

8. Правила питання складних креслень і схем трубопроводів.

9. Універсальні та спеціальні пристрої.

10.Технічні умови на монтаж, розконсервування з розкриттям, ревізію  труб.

11. Читання складних вузлових і складальних креслень.

12. Універсальні та спеціальні пристрої.

13. Контрольно-вимірювальні інструменти та прилади.

14. Вплив температури навколишнього середовища на точність виконання монтажних робіт.

15.Систему допусків, посадок.

16. Квалітети та параметри шорсткості.

17. Зміни в законодавчих актах з охорони праці.

18. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів, ділянках підприємств.

19.Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів.

20. Захист від статичної електрики.

21. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

22. Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.

22. Поняття про міцність судна.

24. Процес термічної обробки.

25. Позначення допусків кутових розмірів на кресленнях.

26.Методи обробки поверхонь типових деталей.

27. допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

28. Основи ведення підприємницької діяльності

Вміє:

1.	Організувати робоче місце.

2.	Читати складні робочі креслення.

3.	Економно витрачати матеріали, інструменти, електроенергію.

4.	Дотримуватися вимог безпеки праці, пожежної, електро- безпеки та промислової санітарії.

5. Повне виготовлення труб з різних марок сталі та сплавів з діаметром понад 76 по 150 мм труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів  діаметром           до 76 мм.

6. Дефектування, ремонт, складання, монтаж, гідравлічні випробування арматури, трубопроводів і систем з діаметром до 258 мм тиском понад    15 до 10 0 МПа (понад 15 до 100 кгс/см2) та з діаметром понад 108 до 258 мм тиском до 1,5 МПа (до 15 кгс/см2), крім спеціальних систем і трубопроводів, та пневматичні випробування тиском понад 1,0 до 5,0 МПа (понад 10 де 50 кгс/см2) на суднах.

7.  Гідравлічні випробування арматури та труб в цеху тиском понад 10,0 до 30,0 МПа (понад 100 до 300 кгс/см2) і пневматичні випробування 1,5 до           10,0 МПа (понад 15 до 100 кгс/см2).

8. Демонтаж розбирання арматури та трубопроводів спеціальних систем усіх діаметрів.

9. Розмічання, вирізання отворів у трубі з діаметром понад 76 до 150 мм під установлення бобишок, штуцерів, відростків та їх приганяння.

10. Пригонку труб з діаметром до 150 мм з декількома відростками в цеху та на судні, пригоняти труби на макетувальному пристрої.

11. Теплове різання та електроприхвачування під час пригонки відростків і виготовлення труб з сегментів.

12. Визначати координати установлення арматури, трубопроводів за складними кресленнями і схемами, розбивати траси з урахуванням розміщення устаткування та механізмів.

13. Виготовляти:

- за місцем, кресленням, розміткою з плаза шаблони та макети середньої складності з гнуттям у двох площинах;

- складати, випробовувати труби діаметром до 150 мм із сегментів.

14. Зачищати зварні шви у важкодоступних місцях за допомогою дзеркала, виготовляти за місцем складні фігурні панелі та кожухи.

15. Готувати  трубопроводи і системи до швартовних випробувань.

16. Демонтувати, розбирати арматуру паливну.

17. Ремонтувати, монтувати арматуру систем вентиляції та кондиціонування повітря.

18.Промивати, відбірати проби, перевіряти на частоту арматуру, трубопроводи, системи, гідроциліндри та інше обладнання, що вимагає підвищеної чистоти.

19.	Розбирати, складати, перевіряти, випробувати, монтувати захлопки з гідроприводами, водогазонепроникні, прохідні, вентиляційні, заслінки дросельні вентиляційні з ущільнюючим затвором і гідроприводом.

20. Монтувати, випробувати труби із пластмас.

21. Виконувати на швартовних і ходових випробуваннях обов'язків старшини палубної групи.

22.	Керувати бригадою.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний одномісний з під’ємними лещатами | 15 |  |
| 2 | Трубний прижим |  | 1 |
| 3 | Верстат універсальний вертикально-свердлильний |  | 1 |
| 4 | Верстат радіально-свердлильний |  | 1 |
| 5 | Прес-ножиці |  | 1 |
| 6 | Верстат трубовідрізний |  | 1 |
| 7 | Плити розмічальні | 15 |  |
| 8 | Верстат для різання труб СРТ1 |  | 1 |
| 9 | Електротельфер |  | 1 |
| 10 | Складально-зварювальний стенд |  | 1 |
| 11 | Пост для ручного дугового зварювання | 15 |  |
| 12 | Трансформатор зварювальний | 15 |  |
| 13 | Випрямляч зварювальний ВКСМ-1000 |  | 2 |
| 14 | Перетворювач зварювальний ПСО-500 |  | 5 |
| 15 | Верстат трубозгинальний СТГ – 1М, ІО-13, |  | 1 |
| 16 | Трубозгинальний верстат ВТГП – 3 |  | 1 |
| 17 | Електродотримач пружинний | 15 |  |
| 18 | Машина свердлильна пневматична |  | 1 |
| 19 | Компресор |  | 1 |
| 20 | Блок запобіжний рідинний для ацетилена середнього тиску |  | 5 |
| 21 | Редуктор ацетиленовий балонний |  | 5 |
| 22 | Редуктор кисневий балонний |  | 5 |
| 23 | Трубозгинальний верстат СТГ – 2 |  | 1 |
| 24 | Гідравлічні та пневматичні випробувальні стенди |  | 1 |
| 25 | Позиціонер |  | 2 |
| 26 | Макетировочний стенди |  | 2 |
| 27 | Верстат для утворення отворів у трубах |  | 1 |
| 28 | Горизонтально гідравлічний прес ПГ 100 |  | 1 |
|  | Інструмент |  |  |
| 1 | Зубило слюсарне | 15 |  |
| 2 | Крейцмесель | 15 |  |
| 3 | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |
| 4 | Пилка дискова |  | 3 |
| 5 | Рівень брусковий |  | 5 |
| 6 | Шаблони для перевірки кута загострення зубила, крейцмейселя, свердел |  | за потребою |
| 7 | Штангенциркуль ШЦ-1 | 15 |  |
| 8 | Комплект напилків | 15 |  |
| 9 | Комплект свердел | 15 |  |
| 10 | Комплект зенкерів | за потребою |  |
| 11 | Комплект зенківок | за потребою |  |
| 12 | Комплект розверток | за потребою |  |
| 13 | Комплект мітчиків ручних | за потребою |  |
| 14 | Комплект плашок круглих | за потребою |  |
| 15 | Щітка металева для зачищення швів | 15 |  |
| 16 | Різак інжекторний для ручного кисневого різання |  | 5 |
|  | Прилади і пристрої, допоміжне обладнання |  |  |
| 1 | Рукав гумовий для ацетилена |  | 100м |
| 2 | Рукав гумовий для кисню |  | 100м |
| 3 | Електрокабелі для зварювання | за потребою |  |
| 4 | Килимок діелектричний | 15 |  |
| 5 | Окуляри захисні | 30 |  |
| 6 | Щиток-маска зварювальника | 15 |  |
| 7 | Візок для транспортування балонів |  | 1 |
| 8 | Дріт для шаблонів |  | 100 м |
| 9 | Набір приладів запірної арматури |  | 15 |
|  | Засоби навчання |  |  |
| 1 | Робоче місце майстра виробничого навчання |  | 1 |
| 2 | Робоче місце викладача спецпредметів |  | 5 |
| 3 | Мультимедійне обладнання |  | 1 |
| 4 | Навчально-наочні посібники | згідно тем програми |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий  5-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:  7136 Трубопровідник судновий

2. Кваліфікація:  трубопровідник судновий 5-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, характеристики та правила експлуатації трубозгинальних верстатів, верстатів з нагрівом струмами високої частоти для труб з діаметром до 258 мм;

умови роботи та правила експлуатації трубопроводів і систем, які монтує;

правила установлення трубопроводів у машинно-котельних відділеннях та в приміщеннях з устаткуванням і механізмами в умовах секційного, модульного, блокового та агрегатного будування суден;

правила та послідовність гідравлічних випробувань трубопроводів тиском до 30,0 МПа (до 300 кгс/см2);

особливість обробки труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів з діаметром до 150 мм;

складання схем трубопроводів під час демонтажу труб;

правила та послідовність здавання компенсуючих зазорів під час пригонки компенсаторів;

способи розмічання та прокладання трубопроводів і систем крізь водонепроникні перебірки;

допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

правила регістру і систем під час ремонту та будування суден;

програми швартовних і ходових випробувань;

правила читання особливо складних креслень і схем трубопроводів.

Повинен уміти:

здійснювати: повне виготовлення труб з різноманітних марок сталі та сплавів діаметром понад 150 до 258 мм труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів з діаметром понад 76 до 150 мм;

дефектування та ремонт, складання, монтаж, промивання, прокачування з відбиранням проб, випробування та здавання арматури і трубопроводів усіх систем та продування головних котлів;

гідравлічні випробування арматури та труб у цеху тиском понад 30,0 МПа (понад 300 кгс/см2) і пневматичні - випробування тиском понад 10,0 МПа (понад 100 кгс/см2);

пригонку труб у цеху за макетами, макетувальними пристроями та на судні з діаметром понад 150 до 258 мм з декількома відростками;

виявляти дефекти, ремонтувати, складати, монтувати, здійснювати гідравлічні випробування арматури, трубопроводів, систем будь-якого діаметра тиском понад 10,0 до 30,0 МПа (понад 100 до 300 кгс/см2) та з діаметром понад 258 мм тиском до 10 МПа (до 100 кгс/см2), пневматичні випробовування тиском понад 5,0 до 25,0 МПа (понад 50 до 250 кгс/см2), крім спеціальних систем і трубопроводів на судні;

складати  та монтувати трубопроводи та системи що знаходяться у "мертвій зоні", незалежно від призначення, діаметра та тиску;

розмічати та вирізати отвори у трубах з діаметром понад 150 мм під встановлення бобишок штуцерів, відростків та їх підгонку;

визначати координати встановлення арматури, трубопроводів за особливо складними кресленнями і схемами, розбивати трасу з урахуванням розміщення устаткування, механізмів та узгодження з проектантом;

виготовляти: шаблони та макети за місцем, кресленням, розміткою з плаза або фотопроекційним методом складної конфігурації з вигинами у різних площинах; труби з діаметром понад 150 до 258 мм із сегментів;

креслити, у натуральну величину на плазі окремі труби, вузли трубопроводів за кресленнями чи ескізами.

складати: складні фігурні вироби з труб будь-яких розмірів; труби з діаметром понад 150 до 258 мм із сегментів;

здійснювати наведення кінців труб з нагрівом діаметром понад 150 мм під час встановлення на судні;

випробовувати труби з діаметром понад 150 до 258 мм із сегментів.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією трубопровідника суднового 4-го розряду; стаж роботи за професією  не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією трубопровідника суднового  5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будування та ремонт суден.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7136 Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 5 розряд

Загальний фонд навчального часу: 407 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лаборатор-но- практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 27 |  |
| 1.1 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 5 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 126 | 12 |
| 2.1 | Технологія виготовлення труб | 56 |  |
| 2.2 | Технологія монтажу та виготовлення трубопроводу | 30 |  |
| 2.3 | Матеріалознавство | 10 | 2 |
| 2.4 | Читання креслень | 15 | 10 |
| 2.5 | Охорона праці | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 217 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на виробництві | 84 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 377 | 12 |

# Типова навчальна програма з предмета

# “ Основи правових знань ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них ЛПР |
|  | Органи державної влади України | 2 |  |
|  | Органи місцевого самоврядування | 1 |  |
|  | Заробітна плата та інші гарантійні й компенсаційні виплати | 2 |  |
|  | Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями | 1 |  |
| 5 | Рішення правових задач | 2 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Органи державної влади України					Верховна Рада України (парламент). Президент України – глава держави.  Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Прокуратура. Правосуддя.											Тема 2. Органи місцевого самоврядування.					Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.								Тема 3. Заробітна плата та інші гарантійні й компенсаційні виплати	Особливості правового регулювання заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях. Гарантійні й компенсаційні виплати. Підстави й порядок відрахувань із заробітної плати. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.									Тема 4. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями

Професійні спілки як уповноважені представники працівників, захисники їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом. Право працівників на участь в управлінні підприємствами, установами та організаціями, їх представництво в цих органах. Повноваження виборного органу профспілкової організації, гарантії діяльності профспілок. Гарантії для працівників, які обрані до профспілкових організацій.

- Рішення правових задач.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Інноваційна діяльність підприємства | 2 |  |
| 2 | Комерційна діяльність підприємств | 6 |  |
|  | Усього годин: | 8 |  |

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства. Науково-технічний  прогрес, його форми. Основі напрямки сучасного НТП. Науково-технічна революція, її особливості та напрямки. Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів по впровадженню НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрат на впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП.

Тема 2. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності галузі. Сутність маркетингу, його головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента. Канали просування товарів до споживача. Кредити. Види кредитів. Страхування майна, виробничої діяльності. Гуртова й роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Розвиток інформаційних технологій | 2 |  |
|  | Застосування систем AutoCAD тa P-CAD | 4 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема  1. Розвиток інформаційних технологій

Основні положення розвитку інформаційних технологій. База даних. WAP-технології. Сучасні цифрові технології.

Тема  2. Застосування систем Auto CAD тa P-CAD

Використання комп’ютерних програм для створення технічної документації,  креслень та трубопровідних схем. Програма Auto CAD. Програма P-CAD.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія виготовлення труб»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Труби та складові трубопровідних систем | 10 |  |
| 2 | Конструкції трубопровідних систем | 12 |  |
| 3 | Технологічне обладнання для виготовлення труб | 26 |  |
| 4 | Особливості виготовлення труб особливого призначення | 8 |  |
| Усього годин: | 56 |  |

Тема 1. Труби та складові трубопровідних систем

Труби для суднових трубопроводів і систем. Механічні та технологічні властивості матеріалу труб.

Вимоги що застосовують для систем і трубопроводів в залежності від призначення трубопроводу, проводи мого середовища, тиску, температури.

Деталі для з’єднання труб поміж собою, з арматурою та механізмами у машино-котельному відділеннях, в приміщеннях з устаткуванням і механізмами.

Системи суднових енергетичних установок. Класифікація систем суднових енергетичних установок.

Тема 2. Конструкції трубопровідних систем

Вимоги до технологічності систем і трубопроводів при їх виготовленні. Основні вимоги до трубопровідних систем.

Сумісність креслення з координатами трас трубопроводів і мапи з ескізами труб. Етапи виготовлення складальних креслень з координатами трас.

Основні конструктивно-технологічні заходи на забезпечення надійності трубопровідних систем.

Тема 3. Технологічне обладнання для виготовлення труб

Засоби  технологічного оснащення для обробки труб. Механізація та автоматизація технологічних процесів, забезпечення високої якості при виконанні усіх операцій технологічного процесу.

Технологічне оснащення для виконання допоміжних операцій при обробці труб.

Будова, технічна характеристика та правила експлуатації трубозгинальних верстатів для труб діаметром до 258 мм.

Будова, технічна характеристика та правила експлуатації верстатів з нагрівом струмом високої частоти. Послідовність виконання робіт.

Будова, технічна характеристика та правила експлуатації верстатів для утворення в трубах отворів під відростки.

Будова, технічна характеристика та правила експлуатації верстатів для обробки кінців труб.

Призначення та використання оснащення і інструменту що застосовують при виготовленні труб.

Згинання труб діаметром до 258 мм у холодному стані з підігрівом у печах та на верстатах з використанням струму високої частоти. Послідовність виконання робіт.

Пригонка і складання труб з кінцевими та іншими деталями. Послідовність виконання складання і пригонки труб за макетом.

Тема 4. Особливості виготовлення труб особливого призначення

Умови роботи та правила експлуатації трубопроводів у машино-котельних відділеннях та в приміщенні з устаткуванням і механізмами  в умовах секційного , модульного, блокового та агрегатного будування суден.

Особливості виготовлення труб з корозійностійких сталей та міцних сплавів діаметром до 150 мм.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія монтажу та виготовлення

трубопроводу»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Підготовка до монтажу трубопровідних систем | 6 |  |
| 2 | Технологія монтажу трубопровідних систем | 12 |  |
| 3 | Випробовування трубопроводів | 8 |  |
| 4 | Ремонт трубопроводів | 4 |  |
| Усього годин: | 30 |  |

Тема 1. Підготовка до монтажу трубопровідних систем

Підготовка до монтажу та монтаж трубопровідних систем загального призначення.

Послідовність виконання монтажу з фланцевими, дюрітовими, штуцерними, муфтовими з’єднаннями.

Монтаж систем і трубопроводів різноманітного призначення.

Способи розмічання та прокладання трубопроводів і систем крізь водонепроникні перебірки.

Тема 2. Технологія монтажу трубопровідних систем

Правила монтажу систем забезпечення судна стислим повітрям та азотом.

Технічні вимоги та правила монтажу систем холодоносія.

Технологічні вимоги та правила монтажу манометрових трубопроводів та труб систем газовідводу від ДВС.

Правила монтажу та монтажні натяги компенсаторів, схеми компенсації лінійних і кутових переміщень трубопроводу.

Монтаж труб великого діаметру. Роботи що виконуються при монтажу трубопроводу складальних одиниць.

Правила монтажу фланцевих з’єднань трубопроводу, встановлення прокладок.

Правила монтажу приводів арматури. Процес складання валикового приводу.

Правила встановлення та технологія обробки перед встановленням прокладки виготовлених з різних матеріалів.

Тема 3. Випробовування трубопроводів

Залежність виду випробовування трубопроводу від призначення, конструкції трубопроводу та параметру середовища.

Правила та послідовність гідравлічних випробовувань тиском до 30 МПа.

Тема 4. Ремонт трубопроводів

Вимоги ремонтопригідності суднових систем і трубопроводів.

Дефектування і визначення об’ємів ремонту суднових систем і трубопроводів.

Правила Регістру під час ремонту та будуванню суден. Програми швартових і ходових випробовувань.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Випробування металів | 2 |  |
| 2 | Чорні і кольорові метали та їх сплави | 7 | 2 |
| 3 | Порошкові матеріали | 1 |  |
| Усього годин : | 10 | 2 |

Тема  1. Випробування металів

Випробування на розтяг. Призначення випробування. Діаграмний розтяг м’якої сталі; її характерні точки і ділянки. Характеристика міцності, пластичності, пружності. Технологічні випробування на витяжку, на згин, на осадку. Фізичні методи аналізу металів та сплавів. Поняття про макро- і мікроаналіз. Магнітна і ультразвукова дефектоскопія.

Тема  2. Чорні і кольорові метали та їх сплави

Ковкий чавун. Загальні відомості про одержання ковкого чавуну. Структура і властивості ковкого чавуну, марки і сфера застосування. Модифіковані і високоміцні чавуни; їх марки і сфера застосування.

Діаграма стану “залізо-вуглець”. Перетворення, що протікають під час охолодження, їх характеристика. Поділ вуглецевих сталей за структурою. Поділ чавунів на білі і сірі. Діаграма стану систем сплавів “залізо-вуглець”, що відносяться до групи чавунів. Характерні лінії, точки. Поняття про доевтектичні, евтектичні і заевтектичні чавуни, їх структура і властивості.

Сталі спеціального призначення, їх марки, сфера застосування. Легуючі елементи, що визначають основні властивості сталей спеціального призначення.

Антифрикційні сплави: особливості структури і властивості.

Сплави титану. Фізичні і хімічні властивості титану. Поняття про чистий і технічний титан, титан-сплав. Порівняння властивостей титанових сплавів з залізовуглецевими і алюмінієвими. Сфера застосування, марки і позначення титанових сплавів за Державним стандартом.

Лабораторно-практична робота

Вивчення мікроструктури зварного шва і основного металу в зоні термічного впливу.

Тема 3. Порошкові матеріали

Порошкові матеріали: загальні відомості про технологію їх одержання, формування у заготовки.

Типова навчальна програма

з предмета „Читання креслень”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основні поняття про читання складальних креслень суднових конструкцій та систем. | 15 | 10 |
| Усього годин: | 15 | 10 |

Тема  1.  Основні поняття про читання складальних креслень суднових конструкцій

Визначення місця розташування секції на судні, її відношення до основних теоретичних ліній корпусу. Матеріал основних складальних частин секції, розташування ребер жорсткості (в ніс чи в корму, до ДП чи до борту). Розшифрування умовних позначень на кресленні. Читання основного напису креслення та специфікації.

Лабораторно-практичні роботи

1. Читання складальних креслень площинних секцій палуб і платформ. Читання складальних креслень секцій з кривизною (відповідно до специфіки підприємств).

2. Читання складальних креслень об’ємних секцій (відповідно до специфіки підприємств).

3. Читання складальних креслень з елементами насичення секцій.

4. Читання складальних креслень суднових систем.

5. Читання монтажних креслень обладнання систем.  Читання монтажних креслень донної та бортової арматури.

Типова навчальна програма з предмета

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2 | Основи безпеки праці в галузі | 4 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основ гігієни праці та виробничої санітарії | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Усього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Робота в закритих відсіках.

Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали і рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні можливості.

Тема 4. Основи електробезпеки

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електролампами.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних

випадках

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:        7136  «Трубопровідник судновий»

Кваліфікація:  5 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання в умовах виробництва |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та ПБ на підприємстві | 6 |
| 2. | Виготовлення труб | 42 |
| 3. | Дефектування та ремонт трубопроводів | 18 |
| 4. | Випробування трубопровідних систем | 18 |
|  | Всього годин: | 84 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці і ПБ на робочому місці. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання виробничих робіт складністю 5-го розряду | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 133 |
|  | Разом: | 217 |

##### І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Тема 2. Виготовлення труб

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Виготовлення труб з різноманітних марок сталі та сплавів з діаметром до 258 мм, труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів з діаметром до 150мм.

Складання та монтаж трубопроводів та систем що знаходяться у «мертвій зоні», незалежно від призначення, діаметру і тиску.

Розмічання та утворення отворів у трубах з діаметром понад 150мм.

Визначення координат установлення арматури, трубопроводів за особливо складними кресленнями і схемами, розбивання траси з урахуванням розміщення устаткування, механізмів та узгодження з проектантом.

Виготовлення шаблонів та макетів за місцем, кресленням, розміткою з плаза або фото проекційним методом складаної конфігурації.

Креслення у натуральну величину на плазі окремі труби, вузли трубопроводів за кресленнями чи ескізами.

Виготовлення труб діаметром до 258мм із сегментів.

Складання складних фігурних виробів з труб будь яких розмірів.

Здійснення наведення кінців труб з нагрівом діаметром понад 150мм під час встановлення на судні.

Тема 3. Дефектування та ремонт трубопроводів

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Вивчення дефектів, здійснення ремонту трубопроводів і систем будь якого діаметру, крім спеціальних систем і трубопроводів на судні.

Здійснення дефектування та ремонту, прокачування, промивання, випробування та здавання арматури і трубопроводів усіх систем з ремонту продування усіх котлів.

Робота в складі бригади по ремонту та встановленню трубопроводів.

Тема 4. Випробування трубопровідних систем

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Здійснення гідравлічного випробування арматури, трубопроводів, систем будь якого діаметру тиском понад 10 до 30 МПа та з діаметром понад 258мм тиском до 10 МПа, пневматичні випробування тиском понад 5,0 до 25 МПа, крім спеціальних систем і трубопроводів на судні.

Здійснення гідравлічних випробувань арматури та труб у цеху тиском понад 30 МПа і пневматичні випробування тиском понад 10 МПа.

Випробування труб з діаметром понад 150 до 258мм з сегментів.

ІІ . ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання виробничих робіт складністю 5-го розряду

Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці трубопровідника суднового 5-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, нових устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- колектори з діаметром понад 150мм з патрубками у різноманітних площинах – виготовлення, складання, випробування, установлення на судні;

- компенсатори гладкі з діаметром понад 150мм до 258 мм – виготовлення, складання, приганяння за місцем, монтування;

- пароперегрівачі – виготовлення чотиривиткової секції;

- труби з діаметром понад 150мм з малими радіусами гнуття – гнуття та під гнуття з нагрівом в одній площині, а труби діаметром 76 до 150мм в різних площинах;

- труби різноманітних марок сталей та сплавів будь-яких діаметрів – гнуття на верстатах з програмним керуванням в одній та двох площинах у всіх режимах;

- труби з пластмас з діаметром понад 150 мм – гнуття в різноманітних площинах, оброблення, монтування, випробування;

- труби та відростки забійні з діаметром понад 76 до 150мм з різноманітних сталей, сплавів, корозійностійких та міцних сплавів з діаметром до 76мм – виготовлення, оброблення, приганяння, установлення;

- труби з корозійностійких сталей та міцних сплавів з діаметром понад 76 мм до 150мм з різноманітними з’єднаннями що підлягають прийманню за правилами контролю – повне оброблення з приганянням за місцем, макетом, попереднє монтування, підготовка стиків під зварювання;

- Установки випарні зі змійовиками – ремонтування.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 5  розряд

Знає, розуміє:

1. Будову, характеристики та правила експлуатації трубозгинальних верстатів, верстатів з нагрівом струмами високої частоти для труб з діаметром до 258 мм.

2. Умови роботи та правила експлуатації трубопроводів і систем, які монтує.

3.  Правила установлення трубопроводів у машинно-котельних відділеннях та в приміщеннях з устаткуванням і механізмами в умовах секційного, модульного, блокового та агрегатного будування суден.

4. Правила та послідовність гідравлічних випробувань трубопроводів тиском до 30,0 МПа (до 300 кгс/см2).

5. Особливість обробки труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів з діаметром до 150 мм.

6. Складання схем трубопроводів під час демонтажу труб.

7. Правила та послідовність здавання компенсуючих зазорів під час пригонки компенсаторів.

8. Способи розмічання та прокладання трубопроводів і систем крізь водонепроникні перебірки.

9. Правила регістру і систем під час ремонту та будування суден.

10. Програми швартовних і ходових випробувань.

11. Правила читання особливо складних креслень і схем трубопроводів.

12. Способи перевірки центрування труб під час складання.

13.	Вимоги Регістру і технічних умов до ремонту та монтажу суднових трубопроводів.

14.	Правила читання особливо складних вузлових і складальних креслень.

15.	Визначення коефіцієнта лінійного розширення.

16.	Допуски на центрування трубопроводів.

17. Основи ведення підприємницької діяльності;

18. Систему допусків і посадок, квалітетів  та параметрів шорсткості.

Вміє:

1. Організувати робоче місце.

2. Раціонально та ефективно організовувати робоче місце.

3. Додержуватися норм технологічного процесу.

4. Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

5. Економно витрачати матеріали, інструменти.

6. Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

7. Читати складні та особливо складні робочі креслення.

8. Здійснювати:

- повне виготовлення труб з різноманітних марок сталі та сплавів діаметром понад 150 до 258 мм труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів з діаметром понад 76 до 150 мм;

- дефектування та ремонт, складання, монтаж, промивання, прокачування з відбиранням проб, випробування та здавання арматури і трубопроводів усіх систем та продування головних котлів;

- гідравлічні випробування арматури та труб у цеху тиском понад 30,0 МПа (понад 300 кгс/см2) і пневматичні - випробування тиском понад 10,0 МПа (понад 100 кгс/см2);

-  пригонку труб у цеху за макетами, макетувальними пристроями та на судні з діаметром понад 150 до 258 мм з декількома відростками.

9. Виявляти дефекти, ремонтувати, складати, монтувати, здійснювати гідравлічні випробування арматури, трубопроводів, систем будь-якого діаметра тиском понад 10,0 до 30,0 МПа (понад 100 до 300 кгс/см2) та з діаметром понад 258 мм тиском до 10 МПа (до 100 кгс/см2), пневматичні випробовування тиском понад 5,0 до 25,0 МПа (понад 50 до 250 кгс/см2), крім спеціальних систем і трубопроводів на судні.

10. Складати  та монтувати трубопроводи та системи що знаходяться у "мертвій зоні", незалежно від призначення, діаметра та тиску.

11. Розмічати та вирізати отвори у трубах з діаметром понад 150 мм під встановлення бобишок штуцерів, відростків та їх підгонку.

12. Визначати координати встановлення арматури, трубопроводів за особливо складними кресленнями і схемами, розбивати трасу з урахуванням розміщення устаткування, механізмів та узгодження з проектантом.

13. Виготовляти  шаблони та макети за місцем, кресленням, розміткою з плаза або фотопроекційним методом складної конфігурації з вигинами у різних площинах.

14. Труби з діаметром понад 150 до 258 мм із сегментів.

15. Креслити, у натуральну величину на плазі окремі труби, вузли трубопроводів за кресленнями чи ескізами.

16. Складати складні фігурні вироби з труб будь-яких розмірів.

17. Труби з діаметром понад 150 до 258 мм із сегментів.

18. Здійснювати наведення кінців труб з нагрівом діаметром понад 150 мм під час встановлення на судні.

19. Випробовувати труби з діаметром понад 150 до 258 мм із сегментів.

20. Виконувати регулювання, здавання у дію захлопок з гідроприводами, водогазонепроникні, прохідні, вентиляційні. Захлопки дросельні вентиляційні з ущільнюючим затвором і гідроприводом.

21.	Здавати монтажне устаткування та закриття монтажних актів та посвідчень на механізми допоміжні, системи трубопроводів.

22.	Виконувати складання, монтаж, регулювання, випробування, перевірка зазорів труб (ресиверні, парові), захлопоки.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний одномісний з під’ємними лещатами | 15 |  |
| 2 | Трубний прижим |  | 1 |
| 3 | Верстат універсальний вертикально-свердлильний |  | 1 |
| 4 | Верстат радіально-свердлильний |  | 1 |
| 5 | Прес-ножиці |  | 1 |
| 6 | Верстат трубовідрізний |  | 1 |
| 7 | Плити розмічальні | 15 |  |
| 8 | Верстат для різання труб СРТ1 |  | 1 |
| 9 | Електротельфер |  | 1 |
| 10 | Складально-зварювальний стенд |  | 1 |
| 11 | Пост для ручного дугового зварювання | 15 |  |
| 12 | Трансформатор зварювальний | 15 |  |
| 13 | Випрямляч зварювальний ВКСМ-1000 |  | 2 |
| 14 | Перетворювач зварювальний ПСО-500 |  | 5 |
| 15 | Верстат трубозгинальний СТГ – 1М, ІО-13, |  | 1 |
| 16 | Трубозгинальний верстат ВТГП – 3 |  | 1 |
| 17 | Електродотримач пружинний | 15 |  |
| 18 | Машина свердлильна пневматична |  | 1 |
| 19 | Компресор |  | 1 |
| 20 | Блок запобіжний рідинний для ацетилена середнього тиску |  | 5 |
| 21 | Редуктор ацетиленовий балонний |  | 5 |
| 22 | Редуктор кисневий балонний |  | 5 |
| 23 | Трубозгинальний верстат СТГ – 2 |  | 1 |
| 24 | Гідравлічні та пневматичні випробувальні стенди |  | 1 |
| 25 | Електропіч |  | 1 |
| 26 | Гибочна плита |  | 1 |
| 27 | Верстат з індукційним нагрівом |  | 1 |
| 28 | Позиціонер |  | 2 |
| 29 | Макетировочний стенди |  | 2 |
| 30 | Верстат для утворення отворів у трубах |  | 1 |
| 31 | Горизонтально гідравлічний прес ПГ 100 |  | 1 |
|  | Інструмент |  |  |
| 1 | Зубило слюсарне | 15 |  |
| 2 | Крейцмесель | 15 |  |
| 3 | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |
| 4 | Пилка дискова |  | 3 |
| 5 | Рівень брусковий |  | 5 |
| 6 | Шаблони для перевірки кута загострення зубила, крейцмейселя, свердел |  | за потребою |
| 7 | Штангенциркуль ШЦ-1 | 15 |  |
| 8 | Комплект напилків | 15 |  |
| 9 | Комплект свердел | 15 |  |
| 10 | Комплект зенкерів | за потребою |  |
| 11 | Комплект зенківок | за потребою |  |
| 12 | Комплект розверток | за потребою |  |
| 13 | Комплект мітчиків ручних | за потребою |  |
| 14 | Комплект плашок круглих | за потребою |  |
| 15 | Щітка металева для зачищення швів | 15 |  |
| 16 | Різак інжекторний для ручного кисневого різання |  | 5 |
|  | Прилади і пристрої, допоміжне обладнання |  |  |
| 1 | Рукав гумовий для ацетилена |  | 100м |
| 2 | Рукав гумовий для кисню |  | 100м |
| 3 | Електрокабелі для зварювання | за потребою |  |
| 4 | Килимок діелектричний | 15 |  |
| 5 | Окуляри захисні | 30 |  |
| 6 | Щиток-маска зварювальника | 15 |  |
| 7 | Візок для транспортування балонів |  | 1 |
| 8 | Дріт для шаблонів |  | 100 м |
| 9 | Набір приладів запірної арматури |  | 15 |
|  | Засоби навчання |  |  |
| 1 | Робоче місце майстра виробничого навчання |  | 1 |
| 2 | Робоче місце викладача спецпредметів |  | 5 |
| 3 | Мультимедійне обладнання |  | 1 |
| 4 | Навчально-наочні посібники | згідно тем програми |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.DM.35.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Трубопровідник судновий

Код: 7136

Кваліфікація: трубопровідник судновий  6-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:   7136 Трубопровідник судновий

2. Кваліфікація:  трубопровідник судновий 6-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

хімічні та механічні властивості спеціальних марок сталей та сплавів;

правила виготовлення труб особливо відповідальних трубопроводів і методи їх контролю;

правила здавання та приймання готових труб і монтажу системи на суднах;

правила збереження особливо відповідальних труб, хімічне очищення труб і правила закупорювання;

правила розбивання плаза для особливо складних та відповідальних труб з великою кількістю гнуття у різноманітних площинах;

особливості оброблення труб з корозійностійких сталей та міцних сплавів будь-яких діаметрів і товщини;

способи розбивання та прокладання траси трубопроводів усіх систем на головному судні, які проходять крізь водонепроникні перебірки, та у приміщеннях, насичених устаткуванням;

допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

програму швартовних і ходових випробувань;

правила прийому команд з суднових - засобів зв'язку та дії під час аварійних тривог;

правила Регістру судноплавства України.

Повинен уміти:

здійснювати повне виготовлення труб з різноманітних марок сталі та сплавів з діаметром понад 258 мм, а труб з корозійностійких сталей та міцних сплавів з діаметром понад 150 мм;

приганяти труби з діаметром понад 258 мм з декількома відростками на судні та на макетувальному пристрої в цеху;

визначати координати встановлення трубопроводів за особливо складними кресленнями, схемами з розбиванням траси на головному судні з урахуванням розміщення устаткування, механізмів у машинно-котельних відділеннях, в приміщеннях, насичених устаткуванням, та які вимаглюють узгодження із проектантом;

виготовляти: шаблони та макети за місцем, кресленням, розміткою із плаза або фотопроекційним методом для труб головної пари складної конфігурації в різноманітних площинах на головному судні; труби, які складаються з сегментів, і особливо складних фігурних виробів будь-яких діаметрів.

складати труби, які складаються з сегментів, і особливо складних фігурних виробів будь-яких діаметрів.

випробовувати труби, які складаються з сегментів, і особливо складних фігурних виробів будь-яких діаметрів.

контролювати товщину стінок труб по всій поверхні за допомогою ультразвукового дефектоскопу.

Здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, сформувати бізнес-план.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією трубопровідника суднового 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією трубопровідника суднового  6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будування та ремонт суден.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7136 Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 6 розряд

Загальний фонд навчального часу: 311 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 27 |  |
| 1.1 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 5 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 83 | 15 |
| 2.1 | Технологія виготовлення труб | 33 |  |
| 2.2 | Технологія монтажу та випробування трубопроводу | 20 |  |
| 2.3 | Технічне креслення з суднобудівними кресленнями | 15 | 15 |
| 2.4 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 164 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на виробництві | 66 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 98 |  |
| 4 | Консультації | 30 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 281 | 15 |

# Типова навчальна програма з предмета

# “Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на ЛПР |
| 1 | Основи правового регулювання підприємницької діяльності | 4 |  |
| 2 | Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями | 4 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Основи правового регулювання підприємницької діяльності

Підприємництво в Україні. Свобода підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.

Тема 2. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями

Професійні спілки як уповноважені представники працівників, захисники їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом. Право працівників на участь в управлінні підприємствами, установами та організаціями, їх представництво в цих органах. Повноваження виборного органу профспілкової організації, гарантії діяльності профспілок. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок. Гарантії для працівників, які обрані до профспілкових органів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Основи підприємницької діяльності в галузі | 3 |  |
|  | Основи організації управління виробництвом в галузі | 2 |  |
|  | Система обслуговування бізнесу | 3 |  |
|  | Усього годин: | 8 |  |

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення й структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Основи організації управління виробництвом

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни й порядку, повноваження та відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці. Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

Тема 3. Система обслуговування бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Господарські суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Типова навчальна програма з предмета

“Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Розвиток інформаційних технологій | 2 |  |
|  | Застосування системи MahtCAD | 4 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій

Основні положення розвитку інформаційних технологій. База даних. WAP-технології. Сучасні цифрові технології.

Тема 2. Застосування системи MahtCAD

Використання комп’ютерних програм для створення технічної документації, креслень та трубопровідних схем. Програма MahtCAD.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія виготовлення труб»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Виготовлення труб з спеціальних марок сталей | 6 |  |
| 2 | Технологія виготовлення труб великого діаметру | 8 |  |
| 3 | Особливості виготовлення складних труб | 17 |  |
| 4 | Правила Регістру судноплавства України | 2 |  |
| Усього годин: | 33 |  |

Тема 1. Виготовлення труб з спеціальних марок сталей

Виготовлення труб з спеціальних марок сталей, футерованих поліетиленом, скло емалевим покриттям.

Технологічний процес виготовлення труб з алюмінієвого сплаву.

Технологія виготовлення труб особливо відповідальних трубопроводів і методи їх контролю.

Тема 2. Технологія виготовлення труб великого діаметру

Технологічний процес обробки труб великого діаметру. Монтаж погибу з секторів. Виготовлення шаблонів.

Правила здавання та приймання готових труб, збереження особливо відповідальних труб, хімічне очищення труб і правила закупорювання.

Тема 3. Особливості виготовлення складних труб

Правила розбивання плазу для особливо складних та відповідальних труб  з великою кількістю гнуття у різноманітних площинах.

Особливості виготовлення труб з корозійностійких сталей і міцних сплавів для будь яких діаметрів і товщини.

Виготовлення труб на поточно-механізованих лініях, спеціальних і спеціалізованих дільницях. Обробка труб в умовах гнучкого автоматизованого виробництва.

Тема 4. Правила Регістру судноплавства України

Правила Регістру судноплавства України.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія монтажу та випробовування трубопроводу»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Прокладання трас трубопроводів | 6 |  |
| 2 | Особливості монтажу трубопровідних систем | 6 |  |
| 3 | Випробовування трубопровідних систем | 8 |  |
| Усього годин: | 20 |  |

Тема 1. Прокладання трас трубопроводів

Прокладання трас трубопроводів, розмічання та встановлення деталей приєднання труб і арматури.

Попереднє встановлення труб на судні.

Пригонка і монтаж забійних труб. Монтаж донної і бортової арматури та її приводів.

Тема 2. Особливості монтажу трубопровідних систем

Особливості монтажу трубопроводу пару і деяких інших спеціальних трубопровідних систем. Монтаж манометрового трубопроводу.

Монтаж трубопроводів з склоемалевим  покриттям. Правила здавання готових труб  і монтажу систем на судні.

Способи розбивання та прокладання трас трубопроводів усіх систем на головному судні які проходять крізь водонепроникні перебірки та в приміщеннях насичених обладнанням.

Тема 3. Випробовування трубопровідних систем

Випробування труб після виготовлення.

Правила контролю особливо відповідальних трубопроводів.

Гідравлічні і повітряні випробування трубопровідних систем.

Випробування систем у дії. Програма швартових і ходових випробовувань.

Типова навчальна програма

з предмета „Технічне креслення з суднобудівним кресленням”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Читання складних суднобудівних креслень | 15 | 15 |
| Усього годин: | 15 | 15 |

Тема 1. Читання складних суднобудівних креслень

Лабораторно-практичні роботи:

1. Читання складних креслень об’ємних секцій і блок-секцій.

2. Читання  кінцевих секцій, крилових пристроїв, кронштейнів гребного вала, фундаментів тощо.

3. Розбирання складних креслень розміщення пристроїв і систем.

4. Читання креслень складних постілей і стапель-кондукторів.

5. Читання принципових схем суднових систем.

6. Читання складальних креслень суднових систем.

7. Читання монтажних креслень обладнання систем.

8. Читання монтажних креслень донної та бортової арматури.

Типова навчальна програма з предмета

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи безпеки праці в галузі | 2 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5 | Основ гігієни праці та виробничої санітарії | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
|  | Усього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Організація пожежної охорони в суднобудуванні. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Тема 4. Основи електробезпеки

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги, їх правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої допомоги.

Медична аптечка. її склад, призначення, правила користування. Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах. Припинення кровотечі з ран, з носа, вуха, легень. стравоходу.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:        7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація:  6 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання в умовах виробництва |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та ПБ на підприємстві | 6 |
| 2 | Підготовка та виготовлення труб великого діаметру | 48 |
| 3 | Контроль та випробовування труб | 12 |
|  | Всього годин: | 66 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1 | Інструктаж за змістом роботи про безпеку праці і ПБ на робочому місці. | 7 |
| 2 | Самостійне виконання виробничих робіт складністю 6-го розряду | 91 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 98 |
|  | Разом: | 164 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

Тема1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідальності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Тема 2. Підготовка та виготовлення труб великого діаметру

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи:

Виготовлення труб з різноманітних марок сталі та сплавів з діаметром понад 258 мм, а труб з корозійностійких сталей та міцних сплавів з діаметром понад 150 мм.

Приганяння труб з діаметром понад 258 мм з декількома відростками на судні та на макетувальному  пристрою в цеху.

Виготовлення, складання та випробування труб які складаються з елементів і особливо складних фігурних виробів будь яких діаметрів.

Визначення координат установлення трубопроводів з особливо складними кресленнями, схемами з розбиванням траси на головному судні з урахуванням розміщення устаткування, механізмів які вимагають узгодження із проектантом.

Виготовлення шаблонів та макетів за місцем, кресленням, розміткою із плаза або фотопроекційним методом для труб головної пари, складної конфігурації в різноманітних площинах на головному судні.

Виготовлення шаблонів розгорток із сталевого листового матеріалу для розкрою секторів і відростків.

Комплектація і складання циліндричної частини труби з секторами які утворюють погиб.

Участь в роботі комплексної бригади.

Тема 3. Контроль труб дефектоскопом

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці та організації робочого місця.

Вправи

Засвоєння прийомів використання засобів контролю, спеціальних вимірювальних інструментів.

Виконання гідравлічних і пневматичних випробовувань під тиском з усуненням виявлених недоліків.

Контроль товщини за допомогою ультразвукового дефектоскопу.

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві у відповідальності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання виробничих робіт складністю 6-го розряду

Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці трубопровідника суднового, 6-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, нових устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- компенсатори гладкі з діаметром понад 258 мм – виготовлення приганяння.

- складання спеціальні, складні для енергетичних установок що складаються з труб, трійників, клапанів, фланців які підлягають прийманню за правилами контролю – приганяння, оброблення, складання стиків під зварювання з перевіркою допустимих відхилень.

- труби з різних марок сталей та сплавів будь-яких діаметрів – гнуття на верстатах в трьох і більших платинах.

- труби головної пари та особливо складної конфігурації незалежно від діаметру та марки матеріалу – гнуття з нагрівом за точно регламентованим режимом.

- труби та відростки забійні з діаметром понад 150 мм з різноманітних сталей та міцних сплавів з діаметром понад 76 мм – виготовлення, оброблення, приганяння, установлення.

- труби з корозійностійких сталей та міцних сплавів з діаметром понад 150 мм з різноманітними з’єднаннями, що підлягають правилам контролю – повне оброблення з приганянням за місцем, макетами, попередній монтаж, підготовка стиків під зварювання.

- труби з діаметром понад 150 мм з малими радіусами гнуття – гнуття з нагрівом у двох і більших площинах.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136  Трубопровідник судновий

Кваліфікація: 6  розряд

Знає, розуміє:

1. Інструкції і методики по монтажу, експлуатації та проведення швартовних, комплексних і ходових випробувань механізмів, устаткування, що обслуговує, системи трубопроводів.

2. Хімічні та механічні властивості спеціальних марок сталей та сплавів.

3. Правила виготовлення труб особливо відповідальних трубопроводів і методи їх контролю.

4. Правила здавання та приймання готових труб і монтажу системи на суднах.

5. Правила збереження особливо відповідальних труб, хімічне очищення труб і правила закупорювання.

6. Правила розбивання плаза для особливо складних та відповідальних труб з великою кількістю гнуття у різноманітних площинах.

7. Особливості оброблення труб з корозійностійких сталей та міцних сплавів будь-яких діаметрів і товщини.

8 .Способи розбивання та прокладання траси трубопроводів усіх систем на головному судні, які проходять крізь водонепроникні перебірки, та у приміщеннях, насичених устаткуванням.

9. Програму швартовних і ходових випробувань.

10. Правила прийому команд з суднових - засобів зв'язку та дії під час аварійних тривог.

11. Правила Регістру.

12.	Найбільш раціональні процеси монтажу.

13.	Вплив вагових навантажень і температури навколишнього середовища на точність виконання монтажних робіт на судні.

14. Гранично допустимі та робочі параметри пари, води.

15. Правила приймання команд за допомогою суднових засобів зв'язку і дії у разі аварійних тривог.

16. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

17. Проведення інструктажів з охорони праці.

18. Стан та динаміку аварійності в світовій індустрії.

19. Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.

20. Правила експлуатації освітлення.

21. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

22.Послідовність ознайомлення з кресленнями  і технологічною документацією.

23.Класифікацію позначень на кресленнях, з урахуванням способів оброблення деталей.

24. Основи ведення підприємницької діяльності.

25. Систему допусків і посадок, квалітет  та параметри шорсткості.

Вміє:

1. Раціонально та ефективно організовувати робоче місце.

2. Додержуватись норм технологічного процесу.

3. Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

4. Додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

5. Читати складні робочі креслення.

6. Економно витрачати матеріали, інструменти, електроенергію.

7. Здійснювати повне виготовлення труб з різноманітних марок сталі та сплавів з діаметром понад 258 мм, а труб з корозійностійких сталей та міцних сплавів з діаметром понад 150 мм.

8. Приганяти труби з діаметром понад 258 мм з декількома відростками на судні та на макетувальному пристрої в цеху.

9. Визначати координати встановлення трубопроводів за особливо складними кресленнями, схемами з розбиванням траси на головному судні з урахуванням розміщення устаткування, механізмів у машинно-котельних відділеннях, в приміщеннях, насичених устаткуванням, та які вимаглюють узгодження із проектантом.

10. Виготовляти:

- шаблони та макети за місцем, кресленням, розміткою із плаза або фотопроекційним методом для труб головної пари складної конфігурації в різноманітних площинах на головному судні;

- труби, які складаються з сегментів, і особливо складних фігурних виробів будь-яких діаметрів.

12. Складати труби, які складаються з сегментів і особливо складних фігурних виробів будь-яких діаметрів.

13. Випробовувати труби, які складаються з сегментів і особливо складних фігурних виробів будь-яких діаметрів.

14. Контролювати товщину стінок труб по всій поверхні за допомогою ультразвукового дефектоскопу.

15. Приймати, виконувати і подавати команди стропальника.

16. Вживати необхідні заходи під час аварійних тривог.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний одномісний з під’ємними лещатами | 15 |  |
| 2 | Трубний прижим |  | 1 |
| 3 | Верстат універсальний вертикально-свердлильний |  | 1 |
| 4 | Верстат радіально-свердлильний |  | 1 |
| 5 | Прес-ножиці |  | 1 |
| 6 | Верстат трубовідрізний |  | 1 |
| 7 | Плити розмічальні | 15 |  |
| 8 | Верстат для різання труб СРТ1 |  | 1 |
| 9 | Електротельфер |  | 1 |
| 10 | Складально-зварювальний стенд |  | 1 |
| 11 | Пост для ручного дугового зварювання | 15 |  |
| 12 | Трансформатор зварювальний | 15 |  |
| 13 | Випрямляч зварювальний ВКСМ-1000 |  | 2 |
| 14 | Перетворювач зварювальний ПСО-500 |  | 5 |
| 15 | Верстат трубозгинальний СТГ – 1М, ІО-13, |  | 1 |
| 16 | Трубозгинальний верстат ВТГП – 3 |  | 1 |
| 17 | Електродотримач пружинний | 15 |  |
| 18 | Машина свердлильна пневматична |  | 1 |
| 19 | Компресор |  | 1 |
| 20 | Блок запобіжний рідинний для ацетилена середнього тиску |  | 5 |
| 21 | Редуктор ацетиленовий балонний |  | 5 |
| 22 | Редуктор кисневий балонний |  | 5 |
| 23 | Трубозгинальний верстат СТГ – 2 |  | 1 |
| 24 | Гідравлічні та пневматичні випробувальні стенди |  | 1 |
| 25 | Електропіч |  | 1 |
| 26 | Гибочна плита |  | 1 |
| 27 | Верстат з індукційним нагрівом |  | 1 |
| 28 | Трубозгинальний верстат ВТГ – 1СА |  | 1 |
| 29 | Позиціонер |  | 2 |
| 30 | Макетировочний стенди |  | 2 |
| 31 | Верстат для утворення отворів у трубах |  | 1 |
| 32 | Горизонтально гідравлічний прес ПГ 100 |  | 1 |
|  | Інструмент |  |  |
| 1 | Зубило слюсарне | 15 |  |
| 2 | Крейцмесель | 15 |  |
| 3 | Комплект молотків слюсарних | 15 |  |
| 4 | Пилка дискова |  | 3 |
| 5 | Рівень брусковий |  | 5 |
| 6 | Шаблони для перевірки кута загострення зубила, крейцмейселя, свердел |  | за потребою |
| 7 | Штангенциркуль ШЦ-1 | 15 |  |
| 8 | Комплект напилків | 15 |  |
| 9 | Комплект свердел | 15 |  |
| 10 | Комплект зенкерів | за потребою |  |
| 11 | Комплект зенківок | за потребою |  |
| 12 | Комплект розверток | за потребою |  |
| 13 | Комплект мітчиків ручних | за потребою |  |
| 14 | Комплект плашок круглих | за потребою |  |
| 15 | Щітка металева для зачищення швів | 15 |  |
| 16 | Різак інжекторний для ручного кисневого різання |  | 5 |
|  | Прилади і пристрої, допоміжне обладнання |  |  |
| 1 | Рукав гумовий для ацетилена |  | 100м |
| 2 | Рукав гумовий для кисню |  | 100м |
| 3 | Електрокабелі для зварювання | за потребою |  |
| 4 | Килимок діелектричний | 15 |  |
| 5 | Окуляри захисні | 30 |  |
| 6 | Щиток-маска зварювальника | 15 |  |
| 7 | Візок для транспортування балонів |  | 1 |
| 8 | Дріт для шаблонів |  | 100 м |
| 9 | Набір приладів запірної арматури |  | 15 |
|  | Засоби навчання |  |  |
| 1 | Робоче місце майстра виробничого навчання |  | 1 |
| 2 | Робоче місце викладача спецпредметів |  | 5 |
| 3 | Мультимедійне обладнання |  | 1 |
| 4 | Навчально-наочні посібники | згідно тем програми |  |

ЗМІСТ

| № з/п | Назва документа | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальні положення |  |
| 2. | Державний стандарт професійно- технічної освіти з професії 7136 «Трубопровідник судновий» |  |
| 2.1 | Освітньо–кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7136 «Трубопровідник судновий» |  |
| 2.2 | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників з професії 7136 «Трубопровідник судновий» |  |
| 2.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 2.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 2.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 2.6 | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |  |
| 2.7 | Типова навчальна програма з предмета «Конструкції і елементи трубопровідних систем» |  |
| 2.8 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія виготовлення труб» |  |
| 2.9 | Типова навчальна програма з предмета «Будова та обладнання суден» |  |
| 2.10 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 2.11 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |  |
| 2.12 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» |  |
| 2.13 | Типова навчальна програма з предмета «Допуски і технічні вимірювання» |  |
| 2.14 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 2.15 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 2.16 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 3. | Державний стандарт професійно- технічної освіти з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (3 розряду) |  |
| 3.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7136 «Трубопровідник судновий» (3 розряду) |  |
| 3.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (3 розряду) |  |
| 3.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 3.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 3.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 3.6 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія виготовлення труб» |  |
| 3.7 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу та випробування труб» |  |
| 3.8 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 3.9 | Типова навчальна програма з предмета «Такелажні роботи» |  |
| 3.10 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення з суднобудівними кресленнями» |  |
| 3.11 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» |  |
| 3.12 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 3.13 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 3.14 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 4. | Державний стандарт професійно- технічної освіти з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (4розряду) |  |
| 4.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7136 «Трубопровідник судновий» (4 розряду) |  |
| 4.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (4 розряду) |  |
| 4.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 4.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 4.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 4.6 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія виготовлення труб» |  |
| 4.7 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу та виготовлення трубопроводів» |  |
| 4.8 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення з суднобудівними кресленнями» |  |
| 4.9 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 4.10 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 4.11 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 5. | Державний стандарт професійно- технічної освіти з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (5розряду) |  |
| 5.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7136 «Трубопровідник судновий» (5 розряду) |  |
| 5.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (5 розряду) |  |  |
| 5.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |  |
| 5.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 5.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 5.6 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія виготовлення труб» |  |
| 5.7 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу та виготовлення трубопроводу» |  |
| 5.8 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 5.9 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |  |
| 5.10 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 5.11 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 5.12 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 6. | Державний стандарт професійно- технічної освіти з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (6розряду) |  |  |
| 6.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7136 «Трубопровідник судновий» (6 розряду) |  |
| 6.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7136 «Трубопровідник судновий» (6 розряду) |  |
| 6.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 6.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 6.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 6.6 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія виготовлення труб» |  |  |
| 6.7 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу та виготовлення трубопроводу» |  |
| 6.8 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення з суднобудівними кресленнями» |  |
| 6.9 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 6.10 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 6.11 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 7. | Зміст |  |

Перелік літератури

Андреев В.В. Общая технология судостроения. Л. Судостроение, 1984

Андреев В.В. Материаловедение для судостроителей.  Л. Судостроение, 1981

Барабанов Н.В. Конструкция корпуса морских судов.  Л. Судостроение, 1981

Галкин В.А. Справочник по сварочно-сборочному оборудованию цехов верфи, Л. Судостроение, 1983

Генриот Э. Краткая иллюстрированная история судостроения,

Л. Судостроение, 1974

Гольдин И.И. Основные сведения с технической механики, М. Высшая школа, 1980

Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. К. Вища школа, 1994

Нечаев Н.И., Царев В.А., Челпанов И.В. Профессия – судостроительные профессии, Л. Судостроение, 1987

Фрид Е.Г. Устройство судна. Л. Судостроение, 1984
Алексеев Н.И., Гутман М.М. Трубопроводчик судовой: Учебник. – 3 – е изд., перераб. И доп. – Л.: Судостроение, 1984.

Черняев П.Н. Ремонт судовых трубопроводов. Учебник для проф.-техн. училищ. Изд. 2-е, перераб. М., «Высшая школа», 1989.

Грингауз Ф.И. Санитарно-технические работы: Учебник для сред. проф.- тех. училищ. – 9 – изд., перераб. и доп. – М.: высш. школа, 1989.

Горелик Б.А. Гибка труб судовых систем: Учебник для ПТУ. – Л.: Судостроение, 1991.

Овчинников И.Н., Овчинников Е.И. Судовые системы и трубопроводы: Учебник. – 4 – е изд., перераб. и доп. – Л.: Судостроение, 1988.