Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5169.О.84.25 -2016

Професія: 		Командир відділення оперативно-рятувальної служби 				цивільного захисту

Код:                      5169

Кваліфікація: 	командир відділення оперативно-рятувальної служби 				цивільного захисту

Видання офіційне

Київ – 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 10.11.2016  № 1354

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5169.О.84.25 -2016

Професія: 		Командир відділення оперативно-рятувальної служби 				цивільного захисту

Код:                      5169

Кваліфікація: 	командир відділення оперативно-рятувальної служби 				цивільного захисту

Видання офіційне

Київ – 2016

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державний стандарт професійно-технічної освіти для професійної підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження стандарту професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, навчально-методичними центрами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників сил цивільного захисту, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

загальні положення;

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачені типовим навчальним планом;

систему контролю знань, умінь і навичок учнів (слухачів) та критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних  засобів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість професійної підготовки на кваліфікацію Командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту складає 556 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничою професією термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для професійної підготовки робітників з відповідної раніше набутої професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу, за наявності у слухача документа державного зразка про присвоєння робітничої професії.

При організації підвищення кваліфікації термін професійного навчання встановлюється з розрахунку 50% часу, передбаченого для професійно-теоретичної підготовки та 10 % часу, передбаченого для виробничого навчання.

За необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії Командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (Випуск № 92. Розділ «Робітники») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 01.12.2009 № 808 та погодженого Міністерством праці та соціальної політики України, а також досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок.

Професійно-практична підготовка здійснюється на базі газодимозахисної служби, в теплодимокамері, на вогневій смузі психологічної підготовки пожежних та безпосередньо в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – 20 %.

Навчальний час учня (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації, підрозділу згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом встановленого зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Кваліфікація рівня підготовки визначена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1341 «Про затвердження національної рамки кваліфікацій», рівень 3.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 	5169 Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

2. Кваліфікація: 	командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних підрозділів; способи та засоби локалізації та ліквідації пожеж; права та функціональні обов'язки рятувальників під час проведення аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт, вимоги до рятувальників; техніку, інженерно-технічне устаткування, які знаходяться на оснащенні відділення; правила та способи користування засобами індивідуального захисту; способи надання долікарської допомоги постраждалим; правила охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Повинен уміти: здійснювати з використанням сучасної табельної техніки у складі підрозділу виконання заходів щодо проведення пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних (пожежно-рятувальних) робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру із застосуванням основних положень концепції захисту населення і територій; забезпечувати участь відділення (у межах його тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації; організовувати і здійснювати підготовку особового складу відділення до дій за призначенням; забезпечувати правильне утримання та зберігання штатної техніки та устаткування.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватись норм технологічного процесу та стандартних операційних процедур;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання до професійно-технічних навчальних закладів

Повна загальна середня освіта.

Стаж роботи за фахом - не менше 1 року.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за робітничою професією Командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Підвищення кваліфікації.

6. Сфера професійного використання випускника

Боротьба з пожежами та протипожежний захист: діяльність з управління та функціонування регулярних і допоміжних пожежних частин, які займаються попередженням пожеж, гасінням пожеж, рятуванням людей і тварин, наданням допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожньо-транспортних катастроф. Діяльність пожежних служб в Україні (КВЕД ДК 009:2010, секція О, клас 84.25).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства та становить не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 	5169 Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Кваліфікація: 	командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Загальний фонд навчального часу – 586 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 20 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.3 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 171 | 10 |
| 2.1 | Матеріалознавство | 6 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 30 | 2 |
| 2.3 | Організація діяльності органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 12 |  |
| 2.4 | Пожежна тактика і тактика дій підрозділів під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків | 52 | 2 |
| 2.5 | Пожежна та аварійно-рятувальна техніка і обладнання | 32 |  |
| 2.6 | Засоби індивідуального захисту органів дихання | 18 | 2 |
| 2.7 | Психологічна підготовка | 7 | 4 |
| 2.8 | Медична підготовка | 14 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 342 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 186 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 156 |  |
| 4 | Консультації | 30 |  |
| 6 | Резерв | 16 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) атестація при проходженні навчання) | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 556 |  |

Перелік необхідних кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»

1. Кабінети:

Загальнопрофесійної підготовки;

охорони праці та медичної підготовки;

організації служби та основ цивільного захисту;

пожежної тактики і тактики дій підрозділів під час ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій;

пожежної техніки та обладнання;

аварійно-рятувальної техніки та обладнання;

засобів індивідуального захисту органів дихання.

2. Натурна дільниця

Для відпрацювання питань: використання сучасної табельної техніки у складі підрозділу, виконання заходів щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Тренажерні комплекси та полігони:

навчальна башта;

база газодимозахисної служби;

теплодимокамера;

вогнева смуга психологічної підготовки пожежних.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись за наявності обладнаного робочого місця.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

  - «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи галузевої структури економіки України | 1 |  |
| 2 | Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 1 |  |
| 3 | Виробнича діяльність підприємства | 1 |  |
| 4 | Кадри підприємств і продуктивність праці | 1 |  |
| 5 | Оплата праці | 1 |  |
| 6 | Основи підприємництва | 1 |  |
|  | Усього: | 6 |  |

- ЗМІСТ ПРОГРАМИ

- Тема 1. Основи галузевої структури економіки України

- Поняття галузевої економіки. Галузева структура промисловості України, показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури України.

- Тема 2. Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки

- Поняття підприємства. Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види підприємницької діяльності. Функції підприємництва. Закон України «Про підприємництво». Об’єднання підприємців. Господарські товариства. Закон України «Про господарські товариства».

- Тема 3. Виробнича діяльність підприємства

- Виробнича діяльність підприємницьких структур. Технологія виробництва. Технічна безпека виробництва. Показники виробничої діяльності, обсяг випущеної і реалізованої продукції. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.

- Тема 4. Кадри підприємств і продуктивність праці

- Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Кадрова політика та система управління персоналом. Ринок праці, особливості його формування та регулювання. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання. Планування продуктивності праці на підприємстві.

- Тема 5. Оплата праці

- Заробітна плата, її економічний зміст і форми. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці,  участь у прибутку. Планування фонду оплати праці. Державна політика оплати праці.

- Тема 6. Основи підприємництва

- Поняття і необхідність управління підприємством. Три інструменти управління: ієрархія, культура, ринок, їх використовуються в управлінні сучасним підприємством. Сучасні принципи управління підприємством. Методи управління підприємством. Організаційні структури управлінням підприємством. Шляхи удосконалення управління підприємством.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Соціально-правова цінність як складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2 | Конституційні основи України | 1 |  |
| 3 | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4 | Господарське право | 1 |  |
| 5 | Порядок проходження служби цивільного захисту | 2 |  |
| Усього: | 6 |  |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Соціально-правова цінність як складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Роль права у житті людини. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

Тема 2. Конституційні основи України

Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Особисті права і свободи громадян.

Вибори, референдум в Україні.

Верховна Рада України (парламент), її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України. Президент України – глава держави. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура. Правосуддя. Конституційний суд України. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Вища рада юстиції.

Територіальний устрій України. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання.

Право власності. Захист права власності.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Тема 4. Господарське  право

Поняття господарського права. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Тема 5. Порядок проходження служби цивільного захисту

Порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту. Чисельність органів і підрозділів цивільного захисту. Контракт щодо проходження служби цивільного захисту. Права та обов’язки рятувальників. Види відпусток та їх тривалість.

Заохочення. Порядок застосування заохочень.

Дисциплінарні стягнення. Порядок застосування стягнень. Порядок виконання дисциплінарних стягнень.

Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах цивільного захисту. Звільнення із служби в органах і підрозділах цивільного захисту.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні положення законодавчих актів з питань регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання домедичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху | 1 |  |
| Усього: | 8 |  |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Загальні положення законодавчих актів з питань регулювання дорожнього руху

Загальні положення, терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа безпеки учасників дорожнього руху.

Порядок вивчення різними групами населення Правил дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом і мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки.

Правила і обов’язки пасажирів при користуванні транспортними засобами.

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі світлових сигналів або сигналів рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Рух спеціального транспорту.

Тема 7. Надання домедичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії чинника травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспорту.

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні та правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушення Правил дорожнього руху. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природоекологічної шкоди.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

  - «Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Будівельні матеріали, їх класифікація та основні властивості | 2 |  |
| 2 | Метали та сплави з металів, їх властивості та галузь застосування | 1 |  |
| 3 | Пластичні маси та електроізоляційні матеріали | 1 |  |
| 4 | Гума і гумотехнічні вироби, їх властивості та галузь застосування | 1 |  |
| 5 | Пально-мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали | 1 |  |
|  | Усього: | 6 |  |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Будівельні матеріали, їх класифікація та основні властивості

Основні види будівельних матеріалів та їх класифікація за походженням, призначенням, способом виготовлення.

Природні та штучні кам’яні будівельні матеріали: граніт, ракушняк, азбест, керамічна і силікатна цегла, бетон, залізобетон. Способи виготовлення та поведінка в умовах стихійного лиха, техногенних катастроф та пожеж.

Мінеральні в’яжучі матеріали: будівельний гіпс, вапно, цемент. Способи виготовлення і галузь застосування.

Тема 2. Метали та сплави з металів, їх властивості та галузь застосування

Загальна класифікація властивостей металів: фізичні, хімічні, механічні, технологічні. Значення цих властивостей у практичній діяльності.

Залізовуглецеві сплави: чавун, сталь. Класифікація чавунів, система маркування. Механічні та технологічні властивості сірого, ковкого та високоміцного чавунів. Класифікація сталі: вуглецеві, леговані, інструментальні та спеціальні сталі. Властивості кожної групи сталі, їх склад, маркування та застосування.

Кольорові метали та їх сплави: мідь, бронза, алюміній, латунь та ін. Властивості кольорових металів, їх склад та застосування.

Поведінка металів в умовах стихійного лиха, техногенних катастроф та пожеж.

Способи підвищення вогнестійкості сталевих конструкцій.

Тема 3. Пластичні маси та електроізоляційні матеріали

Класифікація, склад, властивості та застосування пластмас, інших полімерних матеріалів.

Поняття про електротехнічні ізолятори. Вимоги до них. Властивості ізоляторів та їх класифікація.

Поведінка полімерних матеріалів в умовах стихійного лиха, техногенних катастроф та пожеж.

Тема 4. Гума і гумотехнічні вироби, їх властивості та галузь застосування

Гума і гумотехнічні вироби. Фізико-механічні властивості (при розтяганні та стиску, при нагріванні та охолодженні), склад гуми і гумотехнічних виробів.

Класифікація гуми і гумотехнічних виробів. Каучук (вулканізований, невулканізований). Синтетичний каучук. Тверда гума, її властивості. Вироби з твердої гуми.

Умови зберігання, транспортування каучуків і гумотехнічних виробів.

Поведінка гумотехнічних виробів в умовах стихійного лиха, техногенних катастроф та пожеж.

Тема 5. Пально-мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

Види, характеристика, властивості пального для двигунів внутрішнього згорання. Умови зберігання і транспортування рідкого палива.

Етилований і неетилований бензин, маркування, октанове число. Небезпека при його використанні.

Дизельне пальне, його характеристика, маркування.

Мастильні матеріали, класифікація, характеристика, маркування, властивості та галузь застосування. Асортимент мастильних матеріалів та їхнє позначення.

Клеї, лаки, фарби, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

Пожежна небезпека пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

  - «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2 | Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія охорони праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
| 3 | Основи охорони праці в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 14 | 2 |
| 4 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 5 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 6 | Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 7 | Контрольно-узагальнююче заняття | 2 |  |
|  | Усього: | 30 | 2 |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст  поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці».

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві й заходи запобігання (організаційні, технічні, санітарно-виробничі).

Організація охорони праці в підрозділах ДСНС України.

Навчання з питань охорони праці. Види інструктажів з питань охорони праці (первинний, вступний, повторний, позаплановий, цільовий), періодичність їх проведення. Проведення навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Адміністративно-громадський контроль в пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України: перший, другий, третій ступінь, періодичність та порядок проведення.

Тема 2. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія охорони праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі.

Вимоги охорони праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальні покриття. Знаки безпеки.

Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на охорону праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на охорону праці.

Психофізичні фактори умови праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на охорону праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель.

Засоби індивідуального та колективного захисту. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов.

Тема 3. Основи охорони праці в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Загальні вимоги правил безпеки праці до службових приміщень підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Вимоги правил безпеки праці до гаража, акумуляторної та поста технічного обслуговування пожежних автомобілів.

Вимоги правил безпеки праці до навчальної башти: улаштування; наявність і періодичність випробовування страхувальних пристроїв на статичне та динамічне навантаження; улаштування запобіжної подушки, її розміри і періодичність оновлення. Вимоги безпеки праці до пожежних полігонів та вогневої смуги психологічної підготовки.

Загальні положення правил безпеки праці до пожежного устатковання, пожежних рятувальних пристроїв, переносного пожежного інструменту, спеціального одягу та спорядження (відповідність вимогам стандартів та технічних умов, проведення технічного обслуговування, заборона експлуатації в несправному стані). Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих чинників. Вимоги правил безпеки праці до спеціального одягу, спорядження  та інших засобів індивідуального захисту. Періодичність і порядок їх випробовування.

Вимоги правил пожежної безпеки до пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів. Вимоги правил безпеки праці під час проведення технічного обслуговування, ремонту та заправки пально-мастильними матеріалами.

Вимоги правил безпеки праці під час роботи з ручним механізованим та немеханізованим інструментом.

Загальні положення безпеки праці під час несення служби. Вимоги правил безпеки праці під час збору та виїзду за сигналом «Тривога», прямування до місця події, проведення розвідки, гасіння пожеж, ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Вимоги правил безпеки праці при проведенні аварійно-рятувальних робіт у будівлях і спорудах, розтині та розбиранні будівельних конструкцій. Вимоги правил безпеки праці при розбиранні великоблочних, панельних конструкцій та демонтажу покрівель будівлі.

Забезпечення безпечних умов праці під час робіт на висоті. Облаштування робочого місця.

Вимоги правил безпеки праці при проведенні аварійно-рятувальних робіт на глибині: огородження котловин і траншей, забезпеченість освітленням, захист електрокабелів, особливості проведення робіт у зимовий період. Вимоги правил безпеки праці до укріплення стінок котловин, траншей, влаштування відкосів.

Вимоги правил безпеки праці при проведенні рятувальних робіт в середині резервуарів та каналізаційних колекторів.

Вимоги правил безпеки праці під час проведення пошуково-рятувальних робіт у горах, на водних об’єктах та при повенях. Вимоги правил безпеки праці під час проведення рятувальних робіт при транспортних аваріях.

Лабораторно-практична робота 1. Відпрацювання дій особового складу відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при проведенні першого ступеня адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в підрозділі.

Тема 4. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва

Статистика пожеж в Україні та їх наслідків. Характерні причини виникнення пожеж. Поняття про пожежну безпеку та пожежну небезпеку, умови виникнення пожежі: джерела запалювання, горюче середовище, шляхи розповсюдження. Організаційні та технічні протипожежні заходи.

Основні вимоги правил пожежної безпеки до приміщень, евакуаційних шляхів та виходів, засобів протипожежного захисту.

Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин в Україні. Приклади великих техногенних аварій і катастроф, їх наслідки.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння і вибуху в апаратурі та виробничому приміщенні. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки. Показники рівня руйнування промислових об’єктів. Категорування приміщень, будинків та зовнішніх технологічних установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

Заходи безпеки особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при ліквідуванні надзвичайних ситуацій та їх наслідків на вибухонебезпечних об’єктах.

Тема 5. Основи електробезпеки

Статистичні відомості про стан електротравматизму в Україні. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Дія електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на наслідки враження електричним струмом. Порогові значення електричного струму. Поняття крокової напруги і напруги дотику, умови виникнення та заходи безпеки в зоні її дії. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Колективні та індивідуальні електрозахисні засоби захисту. Вимоги правил безпеки праці до діелектричних засобів захисту.

Правила безпечної експлуатації електроустановок  споживачів.

Класифікація приміщень за ступенем ураження електричним струмом. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом та приладами освітлення.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 6. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди

Основні поняття фізіології, гігієни праці. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища. Шкідливі небезпечні виробничі фактори (фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні) та санітарно-гігієнічні заходи щодо мінімізації їх впливу.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей.

Особиста гігієна працівників органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Медичне обслуговування працівників: медичні огляди, лікування, санаторно-курортне забезпечення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Організація діяльності органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Законодавство України у сфері цивільного захисту. Основні положення антикорупційного законодавства | 4 |  |
| 2 | Надзвичайні ситуації, їх класифікація | 2 |  |
| 3 | Загальні положення щодо організації гарнізонної служби | 2 |  |
| 4 | Організація та порядок несення служби черговими караулами в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 4 |  |
|  | Усього: | 12 |  |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Законодавство України у сфері цивільного захисту. Основні положення антикорупційного законодавства.

Основні положення законодавчих актів у сфері цивільного захисту. Загальні положення та вимоги Кодексу цивільного захисту України.

Мета створення, структура та завдання Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Елементи структури територіальних підрозділів                  ДСНС України. Технічне оснащення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Порядок здійснення управління Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту. Організація взаємодії з іншими силами цивільного захисту.

Основні положення антикорупційного законодавства: поняття корупції та корупційних діянь, суб’єкти корупційних діянь, відповідальність за вчинення корупційних діянь.

Тема 2. Надзвичайні ситуації,  їх класифікація

Законодавство України щодо класифікації надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій відповідно до сфери їх виникнення. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Надзвичайні ситуації природного характеру.

Мета підготовки, зміст та порядок розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Тема 3. Загальні положення щодо організації гарнізонної служби

Призначення гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі – гарнізон Служби).

Основні завдання гарнізонної служби: організація спільної підготовки і злагодженої роботи підрозділів цивільного захисту; забезпечення зв'язку і взаємодії підрозділів цивільного захисту з іншими службами; організація і забезпечення кваліфікованого керівництва силами і засобами гарнізону Служби залежно від виду надзвичайної ситуації.

Сили і засоби гарнізону Служби. Посадові особи гарнізону Служби та їх обов’язки. Оперативні служби гарнізону та їх роль у забезпеченні заходів щодо ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Порядок залучення сил та засобів гарнізону Служби до гасіння пожеж, ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Тема 4. Організація та порядок несення служби черговими караулами в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Призначення та завдання караульної служби. Порядок організації та несення караульної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Посадові особи караулу. Права та обов’язки посадових осіб караулу: начальника караулу, командира відділення, водія, диспетчера пункту зв’язку підрозділу.

Загальні положення щодо несення служби черговими караулами в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Внутрішній порядок у караулах та розпорядок дня.

Порядок зміни караулів. Дії особового складу чергового караулу при прийомі-здачі чергування.

Внутрішній наряд караулу, права та обов’язки осіб, які несуть службу у внутрішньому наряді. Допуск у службові приміщення осіб, які не належать до складу підрозділу. Перевірка організації несення караульної служби.

Дії осіб чергового караулу за сигналом «Тривога».

Документи служби чергового караулу підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення, порядок розробки та використання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Пожежна тактика і тактика дій підрозділів під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Пожежна тактика |  |  |
| 1 | Особливості ведення підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту оперативних дій під час гасіння пожеж | 2 |  |
| 2 | Основи управління силами та засобами під час гасіння пожеж | 2 |  |
| 3 | Тактичні можливості відділень на основних автомобілях. Взаємодія відділень у складі чергового караулу | 4 | 2 |
| 4 | Зміст та порядок використання оперативних планів і карток пожежогасіння | 2 |  |
| 5 | Тактична підготовка особового складу чергового караулу підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 2 |  |
| 6 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж у житлових будівлях | 4 |  |
| 7 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах із масовим перебуванням людей | 4 |  |
| 8 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах промислових підприємств | 4 |  |
| 9 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж у торговельних та складських приміщеннях | 2 |  |
| 10 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах транспорту | 4 |  |
| 11 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах зберігання легкозаймистих та горючих речовин | 2 |  |
| 12 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж у сільській місцевості | 2 |  |
| 13 | Керівництво відділенням під час гасіння пожеж лісових масивів і торфовищ | 2 |  |
|  | Розділ 2. Тактика дій підрозділів під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків |  |  |
| 14 | Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях і надзвичайних ситуаціях на транспорті | 4 |  |
| 15 | Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих спорудах, у колодязях підземних комунікацій | 4 |  |
| 16 | Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин | 2 |  |
| 17 | Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з розливом ртуті | 2 |  |
| 18 | Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при виробничих аваріях з радіаційним забрудненням | 2 |  |
| 19 | Організація і порядок проведення пошукових та рятувальних робіт на водних об’єктах | 2 |  |
|  | Усього: | 52 | 2 |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ І. ПОЖЕЖНА ТАКТИКА

Тема 1. Особливості ведення підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту оперативних дій під час гасіння пожеж

Загальні вимоги Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щодо дій особового складу відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виїзду і прямування на пожежу.

Розвідка пожежі, її мета та завдання. Дії командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час проведення розвідки.

Дії особового складу відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час проведення оперативного розгортання (підготовки до розгортання, попереднього та повного розгортання). Обов`язки командира відділення при оперативному розгортанні.

Визначення способів, шляхів та черговості рятування людей на пожежі. Особливості рятування людей зі стійким розладом функцій організму (інвалідів) та інших маломобільних груп населення.

Обов`язки командира відділення при виконанні робіт з розкриття та розбирання конструкцій. Особливості виконання дій при проведенні спеціальних робіт на пожежі.

Тема 2. Основи управління силами та засобами під час гасіння пожеж

Загальні основи керівництва гасінням пожежі.

Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі, принципи, згідно з якими він визначається.

Періоди гасіння пожежі, поняття про локалізування та ліквідування пожежі, характер оперативних дій, що виконуються у ці періоди особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів. Обов'язки командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при виконанні оперативних дій.

Керівник гасіння пожежі та його обов’язки, дії першого керівника гасіння пожежі до та після прибуття старшого начальника. Аналіз типових помилок, які припускають перші керівники гасіння пожеж при організації оперативних дій.

Оперативний штаб на пожежі, склад та основні завдання оперативного штабу. Організація зв’язку на пожежі.

Тил на пожежі, випадки, в яких він створюється. Основні завдання тилу, обов’язки начальника тилу. Обов`язки командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при виконанні розпоряджень начальника тилу щодо зустрічі і розміщення підрозділів.

Поняття про оперативні дільниці на пожежі: принципи та порядок розташування, керівництво, сили та засоби.

Тема 3. Тактичні можливості відділень на основних автомобілях. Взаємодія відділень у складі чергового караулу

Тактичні можливості пожежно-рятувального підрозділу. Обставини, за яких відділення виконують завдання без встановлення автоцистерни на вододжерело.

Тактичні можливості відділення на автоцистерні без встановлення її на вододжерело.

Обставини, за яких для виконання завдання відділення негайно встановлюють автоцистерни на вододжерело.

Тактичні можливості відділень на автоцистернах та насосно-рукавних автомобілях із встановленням їх на джерела водопостачання.

Взаємодія між відділеннями у складі чергового караулу при гасінні пожеж; схеми оперативного розгортання, які дозволяють ефективно використовувати пожежні автомобілі.

Лабораторно-практична робота 1. Відпрацювання методики розрахунку основних показників, які характеризують тактичні можливості відділень на основних пожежних автомобілях.

Тема 4. Зміст та порядок використання оперативних планів і карток пожежогасіння

Поняття про оперативний план пожежогасіння: призначення, перелік об`єктів, на які він складається, терміни відпрацювання та порядок зберігання. Зміст оперативного плану пожежогасіння, порядок його використання.

Оперативна картка пожежогасіння на об’єкти: призначення, перелік об’єктів, на які вона складається, порядок відпрацювання та зберігання. Зміст оперативної картки пожежогасіння на об`єкт, порядок її використання.

Оперативна картка пожежогасіння на сільські населені пункти: призначення, населені пункти, на які вона складається, порядок відпрацювання та зберігання. Зміст оперативної картки пожежогасіння на сільський населений пункт, порядок використання.

Тема 5. Тактична підготовка особового складу чергового караулу підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Мета, завдання та основні організаційні форми тактичної підготовки особового складу чергового караулу підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Порядок проведення занять з вивчення основ тактики гасіння пожеж, особливостей гасіння пожеж на об`єктах, оперативно-тактичного вивчення районів і об`єктів, що охороняються, занять з рішення пожежно-тактичних задач.

Порядок проведення тактичних навчань.

Тема 6. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж у житлових будівлях

Поняття про загальну оперативно-тактичну характеристику житлових будівель. Особливості оперативної обстановки при виникненні пожеж у підвалах в залежності від їх конструктивно-планувальних рішень, пожежної навантаги, виду і властивостей горючих речовин.

Основні завдання пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у підвалах. Особливості проведення розвідки.

Організація та проведення робіт з попередження паніки і рятування людей.

Дії з гасіння пожежі у підвалах: видалення диму, особливості оперативного розгортання, гасіння осередків горіння водою по площі й повітряно-механічною піною середньої кратності по об`єму, проведення  робіт по розкриттю та розбиранню будівельних конструкцій.

Особливості обстановки при виникненні пожеж на поверхах та горищах.

Основні завдання пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж на поверхах та горищах. Особливості проведення розвідки.

Дії з гасіння пожежі на поверхах та горищах: видалення диму, особливості оперативного розгортання, гасіння пожежі розпиленими та тонкорозпиленими струменями, проведення заходів, направлених на попередження розповсюдження вогню. Вимоги безпеки праці під час гасіння пожеж у будівлях.

Тема 7. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах із масовим перебуванням людей

Поняття про конструктивні особливості будівель лікувальних, дошкільних та навчальних закладів (поділ будівель за поверховістю, за конструктивними особливостями та ступенем вогнестійкості).

Можлива обстановка на пожежі у лікувальних, дошкільних та навчальних закладах.

Заходи щодо попередження виникнення паніки та забезпечення безпечного евакуювання людей.

Особливості гасіння пожеж у лікувальних, дошкільних та навчальних закладах: проведення розвідки пожежі, видалення диму, особливості оперативного розгортання, гасіння пожежі водою та повітряно-механічною піною.

Поняття про планувальні рішення та конструктивні особливості будівель культурно-видовищних закладів.

Можлива обстановка на пожежі в культурно-видовищних закладах.

Заходи щодо попередження виникнення паніки та забезпечення безпечного евакуювання людей.

Особливості гасіння пожеж у культурно-видовищних закладах: проведення розвідки пожежі, оперативне розгортання, гасіння пожежі в сценічній частині й глядацькому залі. Особливості проведення рятування людей та гасіння пожеж у спортивних спорудах.

Вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж на об’єктах з  масовим перебуванням людей.

Тема 8. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах промислових підприємств

Загальна оперативно-тактична характеристика промислових об’єктів (енергетики, зберігання та переробки деревини, зберігання та переробки волокнистих матеріалів, елеваторів млинів та комбікормових заводів).

Оперативна обстановка та особливості розвитку пожеж в основних і допоміжних промислових цехах, складських приміщеннях та будівлях.

Особливості гасіння пожеж на об’єктах промислових підприємств: проведення розвідки, оперативного розгортання та організація гасіння, заходи по обмеженню розповсюдження вогню, засоби та прийоми гасіння пожеж у різних приміщеннях.

Вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж на об’єктах промислових підприємств.

Тема 9. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж у торговельних та складських приміщеннях

Загальна оперативно-тактична характеристика торговельних та складських приміщень: особливості планування, вогнестійкість конструкцій і поверховість будівель, розміщення торговельних установ, особливості пожежної навантаги та розвитку пожежі.

Особливості гасіння пожежі  у торговельних та складських приміщеннях: проведення розвідки пожежі та оперативного розгортання, роботи по видаленню диму, захисту та евакуювання людей і матеріальних цінностей, вибір вогнегасних засобів залежно від властивостей речовин і матеріалів, прийоми та способи гасіння.

Вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж у торговельних та складських приміщеннях.

Тема 10. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах транспорту

Загальна оперативно-тактична характеристика будівель і споруд  автотранспортних та ремонтних підприємств: основні будівлі та їх призначення, ступінь вогнестійкості будівель, особливості планування та розвитку пожежі.

Особливості проведення розвідки на об’єктах транспорту.

Дії відділення по евакуюванню транспортних засобів та проведення гасіння пожежі: черговість евакуювання транспортних засобів і залучення до цих робіт обслуговуючого персоналу, особливості оперативного розгортання, гасіння осередків горіння водою і повітряно-механічною піною середньої кратності.

Вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж на об’єктах транспорту.

Тема 11. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж на об’єктах зберігання легкозаймистих та горючих речовин

Загальна оперативно-тактична характеристика об’єктів зберігання легкозаймистих та горючих речовин: класифікація і вимоги до розташування резервуарів, їх спеціальне обладнання, забезпечення протипожежним водопостачанням, особливості розвитку пожежі.

Основне завдання пожежно-рятувальних підрозділів по прибутті до місця пожежі.

Засоби та способи гасіння пожеж на об’єктах зберігання легкозаймистих та горючих речовин. Особливості проведення відділенням розвідки пожежі, оперативного розгортання, захисту та охолодження резервуарів.

Вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж на об’єктах зберігання легкозаймистих та горючих речовин.

Тема 12. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж у сільській місцевості

Загальна оперативно-тактична характеристика житлової зони сільських населених пунктів. Особливості розвитку пожеж у житлових будинках приватної забудови житлової зони.

Особливості проведення гасіння пожеж у сільській місцевості: зосередження сил та засобів, розвідка пожежі, способи забезпечення подачі необхідної кількості води на гасіння, прийоми гасіння і створення розривів з метою попередження розповсюдження вогню, особливості ведення відділенням оперативних дій по гасінню пожеж у житлових будинках.

Оперативно-тактична характеристика тваринницьких комплексів: планування та конструктивні особливості будівель, їх вогнестійкість, чисельність та способи утримання тварин, особливості розвитку пожеж.

Особливості гасіння пожеж у будівлях та спорудах тваринницьких комплексів: способи та порядок евакуювання тварин,  визначення вирішального напрямку оперативних дій залежно від обстановки, особливості ведення оперативних дій по гасінню пожеж.

Вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж у сільській місцевості.

Тема 13. Керівництво відділенням під час гасіння пожеж лісових масивів і торфовищ

Поняття про пожежну небезпеку лісових масивів та торфовищ. Види лісових пожеж та особливості їх розвитку.

Особливості гасіння пожеж лісових масивів та торфовищ: взаємодія з працівниками лісового господарства, проведення розвідки пожежі, засоби та способи локалізування і гасіння низових, верхових та підземних пожеж.

Вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж лісових масивів і торфовищ.

Розділ ІІ. ТАКТИКА ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ЛІКВІДУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ

Тема 14. Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях і надзвичайних ситуаціях на транспорті

Види дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) залежно від місця їх виникнення, кількості, виду та розташування транспортних засобів.

Оцінка обставин ДТП з метою визначення наявних і можливих небезпек для потерпілих та їх стану здоров’я, способів проведення рятувальних робіт і визначення необхідності залучення інших оперативних служб.

Місця встановлення рятувальних автомобілів, організація дорожнього руху транспортних засобів і огородження місця пригоди.

Роботи по фіксуванню транспортних засобів з метою попередження їх перекидання або сповзання. Способи евакуювання потерпілих з легкових, вантажних автомобілів, автобусів залежно від стану їх здоров’я і ушкодження транспортних засобів.

Заходи безпеки праці при проведенні аварійно-рятувальних робіт у різний час доби і пори року.

Організація аварійно-рятувальних робіт при аваріях на залізничному  та авіаційному  транспорті.

Тема 15. Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих спорудах, у колодязях підземних комунікацій

Основні положення щодо організації і проведення рятувальних робіт на зруйнованих спорудах.

Оцінювання обставин на місці події з метою виявлення реальної та потенційної загрози потерпілим.

Типи завалів. Способи та порядок проведення робіт по стабілізації конструкцій та створенню проходів у конструкціях будівлі з метою рятування потерпілих.

Способи звільнення, фіксації та евакуювання потерпілих з-під уламків будівельних конструкцій. Заходи безпеки праці під час проведення робіт на зруйнованих спорудах.

Основні положення щодо організації і проведення рятувальних робіт у колодязях підземних комунікацій.

Оцінювання обставин на місці події з метою виявлення реальної та потенційної загрози потерпілим.

Способи та прийоми звільнення потерпілих з колодязів підземних комунікацій. Заходи безпеки праці під час рятування потерпілих з колодязів підземних комунікацій.

Тема 16. Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин

Фізико-хімічні властивості амоніаку та хлору. Маркування небезпечних вантажів.

Поняття про організацію проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин. Хімічна розвідка.

Способи припинення надходження небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище, локалізування їх розтікання, зменшення випаровування та обмеження поширення газоподібної хмари.

Вимоги правил безпеки праці під час ліквідування аварій з витоком небезпечних хімічних речовин.

Ознаки ураження небезпечними хімічними речовинами. Надання домедичної допомоги потерпілим.

Тема 17. Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з розливом ртуті

Фізико-хімічні властивості ртуті. Ознаки ураження ртуттю.

Організація аварійно-рятувальних робіт при розливі ртуті. Методи проведення демеркуризації.

Вимоги правил безпеки праці під час роботи із ртуттю.

Тема 18. Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при виробничих аваріях з радіаційним забрудненням

Основні положення організації і проведення аварійно-рятувальних робіт при виробничих аваріях з радіаційним забрудненням. Радіаційна розвідка.

Способи зменшення дози опромінювання від джерел іонізуючого випромінювання.

Обов’язки працівників, які перебувають у зоні радіоактивного зараження.

Заходи безпеки праці під час виконання аварійно-рятувальних робіт при виробничих аваріях з радіаційним забрудненням. Дії особового складу після виконання радіаційно-небезпечних робіт.

Тема 19. Організація і порядок проведення пошукових та рятувальних робіт на водних об’єктах

Основні положення щодо проведення рятувальних робіт на водних об’єктах, при надзвичайних ситуаціях природного походження (повеней, паводків). Оцінка обставин на місці події з метою виявлення реальної та потенційної загрози потерпілому.

Пошук потерпілих, способи та прийоми рятування.

Способи надання допомоги потерпілому і правила рятування його на воді за допомогою рятувального кола, рятувального жилета та інших плавучих засобів.

Правила рятування потерпілого з використанням човна.

Способи рятування потерпілого на льоду. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт на льоду. Надання першої невідкладної медичної допомоги при гіпотермії (переохолодженні).

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

  - «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка і обладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ І. Пожежно-технічне оснащення та пожежні автомобілі |  |  |
| 1 | Спеціальний одяг, спорядження і рятувальні засоби | 2 |  |
| 2 | Пожежні рукава та рукавне обладнання, правила їх експлуатації | 4 |  |
| 3 | Переносні пожежні драбини, правила їх експлуатації | 2 |  |
| 4 | Протипожежне водопостачання, порядок його утримання | 2 |  |
| 5 | Вогнегасники та автоматичні системи пожежогасіння, правила їх використання | 2 |  |
| 6 | Струменеві насоси, правила їх експлуатації | 2 |  |
| 7 | Повітряно-механічна піна, її властивості. Прилади і апарати для створення та подачі піни | 2 |  |
| 8 | Пожежні відцентрові насоси, мотопомпи та правила їх експлуатації | 2 |  |
| 9 | Пожежні автомобілі та їх технічне обслуговування | 2 |  |
|  | Розділ ІІ. Обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт |  |  |
| 10 | Переносний немеханізований і механізований пожежний інструмент | 2 |  |
| 11 | Комплектність, призначення та порядок застосування спеціального аварійно-рятувального обладнання | 2 |  |
| 12 | Електричний, бензомоторний інструмент та пневматичне обладнання | 4 |  |
| 13 | Призначення, загальна будова, технічні характеристики та правила роботи з гідравлічним інструментом | 2 |  |
| 14 | Види, будова, тактико-технічна характеристика та комплектація аварійно-рятувальних автомобілів | 2 |  |
|  | Усього: | 32 |  |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ І. ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТА ПОЖЕЖНІ
АВТОМОБІЛІ

Тема 1. Спеціальний одяг, спорядження і рятувальні засоби

Види, комплектність спеціального одягу особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. Вимоги правил безпеки праці до його утримання.

Комплектність спорядження особового складу, його будова та порядок випробування.

Особисті та групові рятувальні пристрої. Будова, технічні характеристики та правила використання особистих рятувальних засобів. Вимоги правил безпеки праці щодо їх зберігання, випробування та застосування. Оформлення документації за результатами випробування.

Обов’язки командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щодо експлуатації спеціального одягу, спорядження та рятувальних засобів.

Тема 2. Пожежні рукава та рукавне обладнання, правила їх експлуатації

Сучасні пожежні рукава, їх призначення та класифікація.

Порядок випробування пожежних рукавів. Вимоги правил безпеки праці під час використання напірних пожежних рукавів. Особливості експлуатації напірних пожежних рукавів на пожежі в зимовий час.

Види всмоктувальних пожежних рукавів. Порядок випробування. Порядок постановки пожежних рукавів в оперативну обслугу, їх маркування. Облік роботи та звітна документація на пожежні рукава.

Рукавне обладнання та його різновиди. Призначення, будова, технічні характеристики та принцип роботи рукавного розгалузника, рукавного колектора, всмоктувального фільтр-клапана та з’єднувальних головок.

Призначення, маркування, будова, технічні характеристики ручних та лафетних пожежних стволів. Вимоги правил безпеки праці при  використанні рукавного обладнання та пожежних стволів на пожежі.

Тема 3. Переносні пожежні драбини, правила їх експлуатації

Види переносних пожежних драбин (пожежна драбина-палиця, штурмова пожежна драбина, висувна пожежна драбина), їх призначення, будова та технічні характеристики.

Вимоги правил безпеки праці під час використання переносних пожежних драбин.

Терміни та порядок випробування. Оформлення документації за результатами випробування.

Тема 4. Протипожежне водопостачання, порядок його утримання

Класифікація водопостачання та його загальна характеристика.

Безводопровідне (штучні та природні водоймища) та водопровідне (внутрішнє та зовнішнє) протипожежне водопостачання.

Основні вимоги нормативно-правових актів до влаштування протипожежного водопостачання. Вимоги до утримання систем протипожежного водопостачання.

Порядок проведення перевірки стану протипожежного водопостачання. Документація з протипожежного водопостачання, яка ведеться в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, порядок її оформлення.

Тема 5. Вогнегасники та автоматичні системи пожежогасіння, правила їх використання

Класифікація вогнегасників. Класи пожеж. Маркування вогнегасників.

Призначення, будова, технічні характеристики та порядок застосування основних видів вогнегасників. Вимоги правил безпеки праці при застосуванні вогнегасників.

Види автоматичних систем пожежогасіння. Призначення, загальна будова та принцип їх роботи. Порядок приведення в дію.

Тема 6. Струменеві насоси, правила їх експлуатації

Будова та принцип роботи струменевого насоса. Прилади, що працюють за принципом струменевого насоса (гідроелеватор, пiнозмiшувачі, пожежні стволи-генератори).

Будова та тактико-технічні характеристики гідроелеватора, його переваги та недоліки.

Порядок збирання та запуску гідроелеваторних схем. Переваги, недоліки та можливі несправності гідроелеваторних схем, способи їх усунення.

Тема 7. Повітряно-механічна піна, її властивості. Прилади і апарати для створення та подачі піни

Повітряно-механічна піна, її фізичні та вогнегасні властивості.

Призначення, будова та принцип роботи пожежних стволів-генераторів піни низької, середньої та високої кратності, переносних та стаціонарних пiнозмiшувачiв. Порядок використання приладів і апаратів для створення та подачі піни.

Тема 8. Пожежні відцентрові насоси, мотопомпи та правила їх експлуатації

Види відцентрових насосів (одноступеневі і двоступеневі) та їх конструктивні особливості. Загальна будова та технічні характеристики відцентрових насосів.

Види, терміни проведення технічного обслуговування відцентрових насосів.

Порядок перевірки відцентрового насоса на герметичність.

Правила роботи з відцентровим насосом під час забору води з вододжерела та подачі вогнегасних речовин від автоцистерни. Можливі несправності відцентрових насосів та способи їх усунення.

Види пожежних мотопомп. Будова, тактико-технічні характеристики основних видів мотопомп. Порядок забору води з водоймища за допомогою мотопомпи та подача її в осередок пожежі.

Тема 9. Пожежні автомобілі та їх технічне обслуговування

Класифікація пожежних автомобілів, їх призначення та маркування.

Загальна будова, тактико-технічні характеристики та комплектність основних видів пожежних автомобілів.

Види та періодичність проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів (контрольний огляд, щоденне технічне обслуговування, технічне обслуговування в період обкатки, технічне обслуговування на лінії (на пожежі), технічне обслуговування при поверненні до місця стоянки (з пожежі), перше технічне обслуговування (ТО-1), друге технічне обслуговування (ТО-2), сезонне технічне обслуговування).

Обов’язки командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час проведення технічного  обслуговування пожежного автомобіля. Службова документація щодо експлуатації пожежних автомобілів, порядок її ведення.

Розділ ІІ. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Тема 10. Переносний немеханізований і механізований пожежний  інструмент

Види, будова, технічна характеристика переносного немеханізованого пожежного інструменту (шанцевого, комплекту для перерізання електродроту, інструменту ручного аварійно-рятувального).

Види переносного механізованого пожежного інструменту. Вимоги правил безпеки праці щодо його застосування.

Обов’язки командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щодо експлуатації переносного немеханізованого i механізованого пожежного  інструменту.

Тема 11. Комплектність, призначення та порядок застосування спеціального аварійно-рятувального обладнання

Класифікація рятувальних засобів і спорядження, комплектність та умови застосування (при проведенні рятувальних робіт на висотах, в колодязях; для розтину, утримання та переміщення будівельних конструкцій і їх частин при завалах та в умовах обмежених дій; при рятуванні на водних об`єктах).

Призначення, будова, технічні характеристики альпіністського спорядження.

Рятувальні засоби для проведення робіт на водних об`єктах, порядок їх застосування, вимоги правил безпеки праці.

Тема 12. Електричний, бензомоторний інструмент та пневматичне обладнання

Класифікація, призначення, загальна будова та технічні характеристики електричного, бензомоторного і пневматичного інструменту. Послідовність підготовки до роботи та правила застосування дискових різаків, комплектів пневматичних подушок, пневматичного обладнання для ліквідації протікань.

Призначення, загальна будова, технічні характеристики, порядок підготовки до роботи та правила застосування бензомоторних пил під час проведення рятувальних робіт та усунення наслідків техногенних аварій, пожеж, стихійного лиха.

Вимоги правил безпеки праці при застосуванні електричного, бензомоторного інструменту та пневматичного обладнання.

Тема 13. Призначення, загальна будова, технічні характеристики та правила роботи з гідравлічним інструментом

Класифікація, загальна будова та  технічні характеристики гідравлічного інструменту. Послідовність підготовки до роботи та правила застосування ручного і комбінованого інструменту під час проведення рятувальних робіт та ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій.

Вимоги правил безпеки праці під час застосування гідравлічного інструменту.

Тема 14. Види, будова, тактико-технічна характеристика та комплектація аварійно-рятувальних автомобілів

Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики сучасних аварійно-рятувальних автомобілів.

Належність та призначення аварійно-рятувального обладнання, інструменту і спеціального спорядження. Порядок його розміщення на автомобілях.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

  - «Засоби індивідуального захисту органів дихання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Організація газодимозахисної служби в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 2 |  |
| 2 | Засоби індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі | 4 |  |
| 3 | Порядок проведення обслуговування та виконання перевірок засобів індивідуального захисту органів дихання | 4 | 2 |
| 4 | Загальні правила роботи в засобах індивідуального захисту органів дихання | 2 |  |
| 5 | Засоби захисту особового складу під час проведення аварійно-рятувальних робіт в умовах низьких, високих температур та ліквідування аварій на об’єктах із небезпечними хімічними речовинами | 2 |  |
| 6 | Прилади для пошуку джерел тепла та визначення небезпечних газів в атмосфері. Портативні персональні сигналізатори руху | 2 |  |
|  | Усього: | 18 | 2 |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Організація газодимозахисної служби в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Вплив продуктів горіння та шкідливих речовин на організм людини.

Організація газодимозахисної служби (далі – ГДЗС) в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту: основні завдання газодимозахисної служби, керівництво, матеріально-технічне забезпечення, умови її створення  в підрозділах.

Організація діяльності ГДЗС централізованого типу, її основні завдання.

Тема 2. Засоби індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі

Призначення, загальна будова, технічні характеристики та принцип роботи засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі.

Призначення, загальна будова та принцип роботи основних складових частин і механізмів сучасних засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі (запірного вентиля, вмикача резерву, сигнального пристрою, редуктора, легеневого автомата, різного виду масок).

Тема 3. Порядок проведення обслуговування та виконання перевірок засобів індивідуального захисту органів дихання

Призначення, періодичність та послідовність проведення перевірки № 1 сучасних засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі. Облік результатів перевірки.

Призначення, періодичність та послідовність проведення оперативної перевірки сучасних засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі Форма доповіді командиру ланки про результати проведення перевірки. Облік результатів перевірки.

Лабораторно-практична робота 1. Відпрацювання порядку проведення перевірки № 1 та оперативної перевірки засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі.

Тема 4. Загальні правила роботи в засобах індивідуального захисту органів дихання

Вимоги правил безпеки праці щодо постановки засобів індивідуального захисту органів дихання в оперативну обслугу під час заступання на чергування.

Правила роботи у складі ланки ГДЗС: склад та умови її організації, спорядження ланки, облік та контроль постом безпеки за роботою ланки ГДЗС, здійснення зв’язку, порядок просування та заміна ланок ГДЗС.

Особливості організації діяльності підрозділів газодимозахисної служби під час роботи в підземних спорудах та при довготривалих пожежах: розвідувальна група та її склад, контрольно-перепускний пункт, умови його організації та завдання.

Вимоги безпеки праці під час роботи ланки у вибухонебезпечному середовищі та в умовах низьких температур. Дії командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у разі виникнення непередбачених завданням ситуацій (можливих несправностей апарата, поганого самопочуття газодимозахисника, ускладнення обстановки).

Можливі несправності засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі пiд час роботи, їх причини та способи усунення.

Тема 5. Засоби захисту особового складу під час проведення аварійно-рятувальних робіт в умовах низьких, високих температур та ліквідування аварій на об’єктах із небезпечними хімічними речовинами

Види, комплектність та технічні характеристики водотеплозахисних костюмів. Правила безпеки праці під час роботи в умовах низьких температур.

Теплозахисний та тепловідбивний одяг пожежника, його комплектність, технічні характеристики та порядок застосування. Правила роботи в умовах високих температур.

Газохімозахисний одяг пожежника, його комплектність, технічні характеристики та порядок застосування. Правила роботи на об’єктах з наявністю небезпечних хімічних речовин.

Тема 6. Прилади для пошуку джерел тепла та визначення небезпечних газів в атмосфері. Портативні персональні сигналізатори руху

Портативні теплові детектори для пошуку прихованих джерел тепла в інфрачервоному діапазоні, дефектів прихованої електричної мережі та іншого електрообладнання: призначення, умови застосування, технічні характеристики.

Портативні персональні сигналізатори руху: призначення, технічні характеристики.

Прилади для визначення концентрації токсичних і вибухонебезпечних газів та парів в атмосфері.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

  - «Психологічна підготовка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Морально-психологічні основи професійного статусу працівника Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в сучасному суспільстві | 1 |  |
| 2 | Уведення в екстремальну психологію | 2 |  |
| 3 | Основи саморегуляції й психологічної реабілітації. Формування стресостійкості | 2 | 2 |
| 4 | Формування мотивації на пріоритетність збереження власного життя та здоров’я | 2 | 2 |
|  | Усього: | 7 | 4 |

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Морально-психологічні основи професійного статусу працівника Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в сучасному суспільстві

Порятунок людей – сенсоутворююча основа життя працівника служби цивільного захисту. Професійне становлення працівника служби цивільного захисту. Роль морального чинника, приклади самостійних дій пожежників при аварії на ЧАЕС, в інших надзвичайних ситуаціях.

Історія рятувальної справи в Україні, професійні традиції, їхня роль у формуванні особистісних якостей працівників служби цивільного захисту. Демонстрація документальних кінофільмів.

Зростання соціальної значимості професії рятівника у зв'язку із ростом у сучасних умовах числа аварій і катастроф техногенного й природного характеру.

Тема 2. Уведення в екстремальну психологію

Екстремальні ситуації, їх психотравмуючий вплив на особистість рятувальника та постраждалих. Особливості впливу на психологічний стан працівника умов несення служби в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Вимоги професійної діяльності до психологічних особливостей командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Психологічні особливості поводження населення в надзвичайних ситуаціях. Негативні психічні стани, моделі виходу з них. Поняття про екстрену психологічну допомогу та методи її надання постраждалому населенню. Індивідуальні й колективні форми панічних реакцій у надзвичайних ситуаціях, умови їх виникнення, методи попередження й припинення при веденні рятувальних робіт.

Тема 3. Основи саморегуляції й психологічної реабілітації. Формування стресостійкості

Лабораторно-практична робота 1.

Тренінгове заняття, на якому відпрацьовуються наступні питання:

Стрес, напруга, стомлення, перевтома, нервовий зрив, депресія. Особистий досвід кожного учасника з цього питання.

Методики відновлення. Позитивний досвід виходу з негативних станів.

Зміни в організмі, спричинені умовами служби в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, посттравматичні стресові розлади, способи профілактики негативних змін.

Практичні навички у виявленні негативних психічних станів у довколишніх, застосування засобів щодо їх усунення.

Тема 4. Формування мотивації на пріоритетність збереження власного життя та здоров’я

Лабораторно-практична робота 2.

Тренінгове заняття, на якому відпрацьовуються наступні питання:

Основні травмуючі фактори, які мають місце під час несення служби в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Визначення власної цінності для довколишніх.

Формування позитивної мотивації на дотримання правил безпеки праці під час служби в пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділах як умови власної безпеки.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

  - «Медична підготовка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Розділ 1. Основи анатомії та фізіології людини |  |  |
| 1 | Поняття про органи та системи організму людини, їх фізіологію | 2 |  |
|  | Розділ 2. Особливості патологічних порушень, які виникають в екстремальних ситуаціях |  |  |
| 2 | Порушення основних життєвоважливих функцій організму | 2 |  |
| 3 | Травми | 2 |  |
| 4 | Термічні ураження | 2 |  |
| 5 | Гострі отруєння | 2 |  |
|  | Розділ 3. Загальні принципи надання домедичної допомоги |  |  |
| 6 | Принципи надання домедичної допомоги | 2 |  |
| 7 | Основні принципи надання домедичної допомоги при порушенні дихання та кровообігу | 2 |  |
|  | Усього: | 14 |  |

- ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ 1. ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Тема 1. Поняття про органи та системи організму людини, їх фізіологію

Кістково-м’язова система. Скелет та його функції. Кістки голови. Хребет та його відділи. Грудна клітка. Кістки кінцівок та кістки тазу. М’язи верхніх та  нижніх кінцівок. М’язи тулуба.

Серцево-судинна система. Поняття про кровообіг. Кров, її кількість в організмі людини, наслідки втрати крові. Основи кровообігу: серце, кровоносні судини. Будова та робота серця, його роль у кровообігу.

Органи дихання. Загальний огляд органів дихання. Будова верхніх дихальних шляхів та легень. Значення дихання та його механізм.

Характеристика дихальних екскурсій та їх частота. Наслідки зупинки дихання.

Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Тема 2. Порушення основних життєвоважливих функцій організму

Гостра дихальна недостатність (далі – ГДН). Причини, які викликають гостру дихальну недостатність, її форми. Клінічні прояви ГДН (форми та ступені).

Гостра серцево-судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини, які викликають непритомність, її види. Клінічна картина непритомності. Причини, які викликають колапс. Клінічна картина колапсу.

Причини, які викликають шок, його види. Клінічна картина травматичного та геморагічного шоку.

Тема 3. Травми

Рани. Характерні ознаки рани. Види ран. Вогнепальні рани. Особливості перебігу пневмотораксу. Поняття «перелом», «забій», «вивих». Характерні ознаки забою, вивиху, перелому. Послідовність надання домедичної допомоги. Транспортна іммобілізація та транспортування постраждалих під час надзвичайних ситуацій.

Кровотечі. Види кровотеч. Ознаки кровотеч. Особливості визначення та перебігу внутрішніх кровотеч. Послідовність надання домедичної допомоги при кровотечах. Способи тимчасової зупинки кровотеч, правила накладання джгута та пов'язок. Основні види та характеристика перев’язувального матеріалу.

Синдром тривалого стиснення: основні причини, ознаки та послідовність надання домедичної допомоги.

Тема 4. Термічні ураження

Опіки та перегрівання. Класифікація термічних опіків залежно від глибини пошкодження тканини, важкості ураження. Клінічні прояви термічних опіків та перегрівання. Характеристика хімічних, електричних та променевих опіків. Послідовність та правила надання домедичної допомоги під час опіків.

Відмороження та переохолодження (замерзання). Класифікація відморожень. Клініка відмороження та переохолодження. Послідовність та правила надання домедичної допомоги під час відморожень.

Електротравма. Умови, які впливають на важкість ураження. Місцеві та загальні порушення в організмі. Послідовність та правила надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Тема 5. Гострі отруєння

Отруєння токсичними речовинами. Основні клінічні прояви інгаляційних отруєнь. Клінічна картина та невідкладна медична допомога при отруєннях окислом вуглецю (чадним газом), амоніаком, хлором, фосфорно-органічними сполуками, парами кислот.

Отруєння продуктами харчування. Клінічна картина та домедична допомога при харчових токсикоінфекціях, отруєнні грибами.

Біологічні отруєння. Укуси отруйних тварин, комах.

Домедична допомога при попаданні отрути у шлунок. Методи видалення отрути зі шлунку.

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Тема 6. Принципи надання домедичної допомоги

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях.

Первинний огляд місця події. Визначення безпеки місця пригоди.

Первинний огляд постраждалих.

Тема 7. Основні принципи надання домедичної допомоги при порушенні дихання та кровообігу

Підтримка життєво важливих функцій організму при порушенні дихання. Штучна вентиляція легень без спеціального устаткування. Штучна вентиляція легень за допомогою допоміжних засобів без інгаляції кисню. Штучна вентиляція за допомогою допоміжних засобів з інгаляцією кисню. Непрямий масаж серця.

Серцево-легенева реанімація (далі – СЛР). Загальні принципи СЛР. Послідовність виконання СЛР. Оцінювання ефективності СЛР. Ускладнення при СЛР.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія: 	5169 Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Кваліфікація: 	командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1 | Інструктаж з питань охорони праці. Ознайомлення з робочим місцем | 6 |
| 2 | Організація діяльності органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 12 |
| 3 | Пожежна тактика і тактика дій підрозділів під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків | 50 |
| 4 | Пожежна та аварійно-рятувальна техніка і обладнання | 30 |
| 5 | Засоби індивідуального захисту органів дихання | 12 |
| 6 | Спеціальна фізична підготовка | 60 |
| 7 | Медична підготовка | 16 |
|  | Усього годин: | 186 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1 | Ознайомлення з організаційно-штатною структурою пожежно-рятувального підрозділу. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з робочим місцем | 6 |
| 2 | Самостійне виконання робіт (посадових обов’язків) командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у складі чергового караулу пожежно-рятувального підрозділу (під наглядом наставника) | 150 |
|  | Усього годин: | 156 |
|  | Разом: | 342 |

І. Виробниче навчання

Тема 1 Інструктаж з питань охорони праці. Ознайомлення з робочим місцем

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

Ознайомлення з обов’язками командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Причини травматизму. Види травматизму, заходи його попередження. Ознайомлення з приміщеннями пожежно-рятувального підрозділу, розташуванням пожежного устатковання, пожежних рятувальних пристроїв, переносного пожежного інструменту, спеціального одягу, спорядження та пожежних автомобілів. Ознайомлення із робочим місцем командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Тема 2. Організація діяльності органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

- Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

- Вправи

Відпрацювання дій командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час несення служби черговими караулами в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Відпрацювання дій командира відділення під час зміни чергових караулів, за сигналом «Тривога», робота із службовою документацією чергового караулу.

Підготовка командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до проведення занять у системі службової підготовки

Підготовка командира відділення до проведення занять: робота із тематичними планами, розкладом занять, розробка план-конспекту та методичної розробки.

- Тема 3. Пожежна тактика і тактика дій підрозділів під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків

- Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

Вправи

Відпрацювання методики розрахунку основних показників, які характеризують тактичні можливості відділень на основних пожежних автомобілях

Спрощений розрахунок основних показників, що характеризують тактичні можливості підрозділів на основних пожежних автомобілях із встановленням та без встановлення на джерела водопостачання (розрахунок часу роботи водяних та пінних стволів, площ гасіння твердих горючих речовин, горючих і легкозаймистих рідин та об’ємів гасіння у підвальних приміщеннях і кабельних тунелях).

Спрощений розрахунок необхідної кількості приладів подачі вогнегасних речовин для гасіння залежно від обстановки на пожежі. Креслення схем оперативного розгортання згідно з умовними графічними позначками.

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж у житлових будівлях

Рішення пожежно-тактичної задачі з гасіння пожежі в будівлі: оцінка обстановки на пожежі за зовнішніми ознаками та за даними розвідки, визначення вирішального напрямку оперативних дій, прийняття рішень і віддавання наказів та розпоряджень по гасінню  умовних пожеж згідно із увідними наставника (у підвалах, на поверхах, в горищних приміщеннях).

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж на об’єктах із масовим перебуванням людей

Рішення пожежно-тактичної задачі з гасіння пожежі на об’єкті з масовим перебуванням людей: оцінка обстановки на пожежі за зовнішніми ознаками та за даними розвідки, визначення вирішального напрямку оперативних дій, прийняття рішень і віддавання наказів та розпоряджень по рятуванню людей та гасінню умовних пожеж згідно із увідними наставника.

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж на об’єктах промислових підприємств

Рішення пожежно-тактичної задачі з гасіння пожежі на об’єкті переробки деревини, оцінка обстановки на пожежі за зовнішніми ознаками та за даними розвідки, визначення вирішального напрямку оперативних дій, прийняття рішень і віддавання наказів та розпоряджень по гасінню умовних пожеж згідно із увідними наставника.

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж у торгових та складських приміщеннях

Рішення пожежно-тактичної задачі з гасіння пожежі на об’єкті торгівлі: оцінка обстановки на пожежі за зовнішніми ознаками та за даними розвідки, визначення вирішального напрямку оперативних дій, прийняття рішень і віддавання наказів та розпоряджень по гасінню умовних пожеж згідно із увідними наставника.

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж на об’єктах транспорту

Рішення пожежно-тактичної задачі з гасіння пожежі на об’єкті транспорту: оцінка обстановки на пожежі за зовнішніми ознаками та за даними розвідки, визначення вирішального напрямку оперативних дій, прийняття рішень і віддавання розпоряджень по гасінню умовних пожеж згідно із ввідними наставника.

Організація та порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях і катастрофах на транспорті

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при аваріях і катастрофах на транспорті: оцінка обставин аварії з метою визначення наявних та можливих небезпек для потерпілих і стану їх здоров`я; виконання робіт по фіксуванню транспортних засобів, відпрацювання способів евакуювання потерпілих залежно від їхнього стану здоров`я. Надання домедичної допомоги потерпілим при кровотечах, переломах, втраті свідомості.

Організація та порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях з витоком  небезпечних хімічних речовин

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час ліквідування аварій з витоком небезпечних хімічних речовин: оцінка обставин аварії, дії рятувальників по локалізуванню витоку небезпечних хімічних речовин, зменшенні випаровування та при виявленні потерпілих. Відпрацювання способів проведення рятувальних робіт у засобах захисту органів шкіри та дихання. Надання домедичної допомоги при хімічних опіках, обмороженні та отруєнні небезпечними хімічними речовинами.

Організація та порядок проведення аварійно-рятувальних робіт при виробничих аваріях з радіаційним забрудненням

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в умовах радіаційного забруднення: оцінка обставин аварії, порядок визначення рятувальниками рівня радіації. Відпрацювання способів зменшення дози опромінювання від джерел іонізуючого випромінювання. Дії рятувальників по локалізуванню наслідків аварії в умовах радіаційного забруднення та при виявленні потерпілих (способи проведення рятувальних робіт). Надання домедичної допомоги. Дії особового складу після виконання радіаційно-небезпечних робіт.

Організація та порядок проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих спорудах, у колодязях підземних комунікацій

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на зруйнованих спорудах, у колодязях підземних комунікацій: оцінка обставин на місці події з метою виявлення реальної та потенційної загрози потерпілим. Відпрацювання способів та порядку проведення робіт по стабілізації конструкцій та створенню проходів у конструкціях будівлі з метою рятування потерпілих. Дії рятувальників по звільненню, фіксації та евакуації потерпілих з-під уламків будівельних конструкцій. Дії рятувальників по звільненню потерпілих із колодязів підземних комунікацій. Надання домедичної допомоги потерпілим.

Організація та порядок проведення рятувальних робіт на воді

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час проведення рятувальних робіт на воді (під час повеней, паводків). Оцінка обставин надзвичайної ситуації на воді.

Відпрацювання способів рятування на воді за допомогою рятувального кола, рятувального жилета (інших плавучих засобів). Відпрацювання порядку рятування потерпілого з використанням човна.

Відпрацювання способів рятування потерпілого на льоду. Надання домедичної допомоги при переохолодженні, потраплянні води в легені.

- Тема 4. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка і обладнання

- Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

- Вправи

- Випробування відділенням Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту спорядження пожежного та рятувальної мотузки. Оформлення документації за результатами випробування

- Підготовка обладнання та робочого місця до проведення випробування.

- Випробування пожежного пояса та карабіна.

- Випробування рятувальної мотузки.

- Оформлення документації за результатами випробування.

- Випробовування відділенням Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту пожежних рукавів. Оформлення документації за результатами випробування

- Підготовка обладнання та робочого місця до проведення випробування.

- Випробування напірних та всмоктувальних пожежних рукавів.

- Відпрацювання порядку нав’язування з’єднувальних головок на рукав. Усунення розривів та свищів при подачі вогнегасних речовин.

- Оформлення документації за результатами випробування пожежних рукавів.

- Випробовування відділенням Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту переносних пожежних драбин. Оформлення документації за результатами випробування

- Підготовка обладнання та робочого місця до проведення випробування.

- Випробування переносних пожежних драбин (пожежної драбини-палиці, штурмової пожежної драбини, висувної пожежної драбини).

- Оформлення документації за результатами випробування переносних пожежних драбин.

- Відпрацювання порядку приведення в дію вогнегасників та автоматичних систем  пожежогасіння

- Відпрацювання порядку приведення в дію переносних вогнегасників. Прийоми роботи з вогнегасниками під час подачі вогнегасних речовин.

- Ознайомлення з будовою та принципом дії автоматичних установок пожежогасіння. Відпрацювання порядку приведення їх у дію.

- Відпрацювання послідовності забору та подачі вогнегасних речовин за допомогою відцентрового насоса пожежного автомобіля

- Відпрацювання порядку перевірки насоса на герметичність.

- Відпрацювання порядку забору та подачі вогнегасних речовин без встановлення автомобіля на вододжерело.

- Відпрацювання порядку забору та подачі вогнегасних речовин із встановленням автомобіля на водоймище.

- Відпрацювання порядку забору та подачі вогнегасних речовин із встановленням автомобіля на пожежний гідрант.

- Відпрацювання порядку забору води із вододжерела за допомогою гідроелеватора та подачі її до осередку пожежі

- Підготовка необхідного обладнання.

- Відпрацювання порядку збирання та запуску гідроелеваторних схем «насос              гідроелеватор              цистерна».

- Відпрацювання порядку збирання та запуску гідроелеваторної схеми «насос           гідроелеватор            насос».

- Ознайомлення з будовою, технічними характеристиками та розміщенням обладнання на основних пожежних автомобілях цільового призначення та спеціальних пожежних автомобілях

- Ознайомлення з будовою, технічними характеристиками та розташуванням обладнання на основних пожежних автомобілях цільового призначення (пожежній насосній станції, автомобілі повiтряно-пiнного і порошкового гасіння, насосно-рукавному автомобілі) та спеціальних пожежних автомобілях (автодрабинi, автопідіймачі, автомобілі рукавному, автомобілі зв`язку та освітлення, автомобілі димовидалення).

- Відпрацювання відділенням Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту порядку проведення перевірки технічного стану пожежного автомобіля

- Відпрацювання дій командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час проведення щоденного та першого технічного обслуговування.

- Перевірка технічного стану пожежного автомобіля та його придатності до виїзду (стан та працездатність двигуна, випробування відцентрового насоса на герметичність, стан акумуляторної батареї, шин, пожежного-технічного обладнання, заправка пально-мастильними матеріалами та вогнегасними речовинами).

- Відпрацювання прийомів роботи із механізованим, електричним, пневматичним та гідравлічним інструментом

- Підготовка до роботи механізованого, електричного, пневматичного та гідравлічного інструменту залежно від виду робіт.

- Приведення до робочого стану та застосування інструменту. Відпрацювання правил роботи із механізованим, електричним, пневматичним та гідравлічним інструментом.

- Порядок обслуговування інструменту.

- Тема 5. Засоби індивідуального захисту органів дихання

- Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

Вправи

- Відпрацювання порядку проведення перевірки № 1 та оперативної перевірки засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі

- Відпрацювання порядку проведення перевірки № 1 засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі.

- Відпрацювання порядку проведення оперативної перевірки засобів індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі.

- Оформлення результатів проведення перевірок.

- Робота в ізолюючих дихальних апаратах на стисненому повітрі у загазованому і задимленому середовищі

- Робота в складі ланки ГДЗС у загазованому і задимленому середовищі.

- Виконання обов’язків постового на посту безпеки, проведення розрахунків часу роботи в засобах індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі.

- Відпрацювання порядку застосування засобів захисту особового складу під час проведення аварійно-рятувальних робіт в умовах низьких, високих температур та ліквідування аварій на об`єктах із небезпечними хімічними речовинами

- Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в умовах низьких температур із застосуванням водотеплозахисних костюмів.

- Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в умовах високих температур із застосуванням теплозахисного та тепловідбивного одягу пожежника.

- Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при наявності розливу небезпечних хімічних речовин із застосуванням газохімозахисного одягу пожежника.

- Тема 6. Спеціальна фізична підготовка

- Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

Вправи

Інструкторсько-методична підготовка командира відділення

Складання методичної розробки для проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з відпрацювання вправ по збору, виїзду відділення на пожежному автомобілі за сигналом «Тривога» та з прокладання  магістральних і робочих ліній

Особливості підготовки та методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при відпрацюванні вправ:

збір та виїзд за сигналом «Тривога»;

прокладання та змотування рукавів в одинарну, подвійну скатки та «вісімкою», з’єднання рукавів між собою;

прокладання рукавів з «гармошки» і рукавної котушки та складання рукавів у «гармошку» і змотування на рукавну котушку.

Методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з відпрацювання вправ з  рятувальної мотузкою

Особливості підготовки та методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при відпрацюванні вправ:

закріплення рятувальної мотузки за конструкцію першим, другим, третім, четвертим способами;

змотування рятувальної мотузки в клубок;

в’язання подвійної рятувальної петлі з надяганням її на потерпілого;

саморятування та рятування потерпілого з верхніх поверхів навчальної башти за допомогою рятувальної мотузки.

Методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з відпрацювання вправ з пожежними драбинами

Особливості підготовки та методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при відпрацюванні вправ:

перенесення, підвішування і підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти;

перенесення і встановлення висувної драбини у вікно 3-го поверху навчальної башти;

підйом по встановленій висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти;

перенесення, встановлення і підйом по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти;

підйом по пожежній автодрабині на висоту 20 метрів;

підйом по пожежній автодрабині зі стволом «першої допомоги» на висоту.

Методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з відпрацювання вправ по встановленню пожежного автомобіля на вододжерело для забору води

Особливості підготовки та методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при відпрацюванні вправ:

встановлення автомобіля на пожежний гідрант;

встановлення автомобіля на водоймище з приєднанням двох всмоктувальних рукавів та сітки.

Методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з проведення оперативного розгортання відділення на автоцистерні

Особливості підготовки та методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при відпрацюванні вправ:

оперативне розгортання відділення без встановлення пожежно-рятувального автомобіля на вододжерело з  подачею ствола «Б» від автоцистерни по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти з прокладанням магістральної лінії на 3 рукава діаметром 77 мм та робочої лінії на 2 рукава діаметром 51 мм;

оперативне розгортання відділення з подачею одного ствола «А» та одного ствола «Б» з прокладанням магістральної лінії на 5 рукавів діаметром 77 мм та двох робочих ліній (на два рукава діаметром 51 мм та два рукава діаметром 77 мм) з установкою автоцистерни на пожежний гідрант;

оперативне розгортання відділення з подачею переносного лафетного ствола по двох магістральних лініях (на три рукава діаметром 77 мм кожна) з установкою автомобіля на водоймище.

Методика проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з подолання стометрової смуги  перешкод

Особливості підготовки та проведення занять з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з подолання стометрової смуги перешкод.

Проведення робіт по рятуванню потерпілих з колодязів підземних комунікацій

Відпрацювання дій відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час проведення робіт по рятуванню потерпілих з колодязів підземних комунікацій:

розгортання рятувального спорядження;

спуск у колодязь;

проведення робіт по звільненню та підйому потерпілого з підземних комунікацій.

Проведення робіт по рятуванню потерпілих із зруйнованих споруд

Розгортання рятувального та альпіністського спорядження.

Відпрацювання способів фіксації потерпілого в різних положеннях, закріплення мотузки за декілька видів конструкцій різними способами та зв’язування мотузок між собою.

Транспортування потерпілого в безпечну зону.

- Тема 7. Медична підготовка

- Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

Вправи

Визначення основних показників життєздатності організму.

Методика підрахунку пульсу, визначення та оцінювання його основних характеристик.

Вимірювання артеріального тиску та його оцінювання.

Підрахунок частоти дихальних рухів, характеристика патологічних типів дихання.

Відпрацювання порядку надання домедичної допомоги при гострій дихальній та серцево-судинній недостатності. Відпрацювання порядку проведення серцево-легеневої реанімації.

Оцінювання критеріїв та домедична допомога при явищах гострої дихальної недостатності.

Принципи невідкладної допомоги при явищах непритомності, колапсу, шоку.

Основні принципи та послідовність виконання штучного дихання.

Особливості проведення та послідовність виконання непрямого масажу серця.

Відпрацювання порядку надання домедичної допомоги при основних видах травматичних пошкоджень

Методика класифікації поранень. Особливості надання домедичної допомоги в залежності від виду ранового агента.

Надання домедичної допомоги із застосуванням підручних та медико-санітарних засобів при пораненнях.

Особливості надання домедичної допомоги підручними та медико-санітарними засобами при переломах, забоях, вивихах.

Оцінювання функцій організму та надання домедичної допомоги потерпілим із синдромом тривалого стиснення.

Відпрацювання порядку надання домедичної допомоги при термічних ураженнях

Надання домедичної допомоги при опіках залежно від глибини ураження та характеру термічного агента.

Особливості надання домедичної допомоги при тепловому ударі.

Надання домедичної допомоги при відмороженні та переохолодженні (замерзанні).

Дії пожежного-рятувальника при наданні домедичної допомоги ураженому електричним струмом.

ІІ. Виробнича практика

- Тема 1. Ознайомлення з організаційно-штатною структурою пожежно-рятувального підрозділу. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з робочим місцем.

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та охорони праці.

Ознайомлення з підрозділом, його структурою та організацією діяльності. Ознайомлення з обладнанням і пристроями, інвентарем та інструментами. Ознайомлення з робочими місцями.

Ознайомлення із завданнями, основними функціями та порядком залучення до виконання дій за призначенням спеціалізованих підрозділів та служб цивільного захисту.

Ознайомлення з організацією охорони праці в пожежно-рятувальному підрозділі.

- Тема 2. Самостійне виконання робіт (посадових обов’язків) командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у складі чергового караулу пожежно-рятувального підрозділу (під наглядом наставника)

Вправи

Ознайомлення з організацією та порядком несення караульної служби в пожежно-рятувальній частині

Вивчення посадових обов’язків командира відділення.

Вивчення розпорядку дня.

Ознайомлення з порядком проведення прийому та здачі чергування.

Ознайомлення з порядком організації постової та дозорної служби.

Вивчення порядку допуску осіб у службові приміщення пожежно-рятувальної частини.

Виконання обов’язків командира відділення під час несення служби в складі чергового караулу

Виконання обов’язків командира відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час проведення зміни караулів, прийому та здачі чергування.

Організація і контроль за якістю несення служби особами внутрішнього наряду.

Проведення 1-го ступеня адміністративно-громадського контролю.

Виконання обов’язків чергового по караулу.

Підготовка та проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки з особовим складом відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Ознайомлення з розкладом занять.

Підготовка методичних документів для проведення занять з особовим складом відділення.

Проведення занять з особовим складом відділення зі спеціальної фізичної підготовки.

Виконання обов’язків командира Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час експлуатації пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання.

Проведення перевірки комплектації пожежно-технічного оснащення пожежних автомобілів відповідно до норм табельної належності та його справності.

Організація роботи особового складу відділення з постановки пожежних рукавів в оперативний розрахунок, підготовка та заповнення експлуатаційної документації.

Організація роботи особового складу відділення з випробування переносних пожежних драбин, підготовка та заповнення експлуатаційної документації.

Організація роботи особового складу відділення з випробування пожежних поясів, карабінів та рятувальних мотузок, підготовка та заповнення експлуатаційної документації.

Ознайомлення з технічними описами та інструкціями з експлуатації табельного гідравлічного інструменту підрозділу.

Ознайомлення з технічними описами та інструкціями з експлуатації табельного пневматичного обладнання підрозділу.

Виконання обов’язків командира відділення під час гасіння пожеж

Ознайомлення з оперативною документацією щодо організації гасіння пожеж.

Ознайомлення з порядком допуску начальницького складу до самостійного виїзду на чолі підрозділу.

Робота в складі групи розвідки під час проведення на пожежі.

Керівництво діями особового складу відділення під час рятування людей та надання домедичної допомоги потерпілим.

Керівництво діями особового складу відділення під час підготовки до розгортання, попереднього та повного розгортань.

Виконання обов’язків командира відділення під час гасіння пожеж на висоті, на поверхах будівель, під час роботи в задимленій зоні та підвальних приміщеннях.

Ведення радіообміну в складі відділення на пожежі.

Виконання обов’язків командира відділення під час проведення аварійно-рятувальних робіт

Керівництво діями особового складу відділення під час аварійно-рятувальних робіт по звільненню та евакуації потерпілих з-під елементів будівельних конструкцій.

Керівництво діями особового складу відділення під час аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортних пригодах.

Керівництво діями особового складу відділення під час проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов гасіння пожеж і проведення аварійно-рятувальних робіт за погодженням із замовниками кадрів і затверджується в установленому порядку.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Приклади робіт

- Організувати роботу відділення та провести гасіння пожежі на об’єкті зберігання легкозаймистих та горючих рідин.

- Організувати роботу відділення та провести гасіння пожежі на об’єкті транспорту.

- Організувати роботу відділення та провести гасіння пожежі в
житловій будівлі.

- Організувати роботу відділення та провести гасіння пожежі в
підвальному приміщенні.

- Організувати роботу відділення та провести гасіння пожежі в
торгівельно-складському приміщенні.

- Організувати роботу відділення та провести гасіння пожежі на деревообробному підприємстві.

- Організувати роботу відділення та провести аварійно-рятувальні
роботи на місці дорожньо-транспортної пригоди.

- Організувати роботу відділення та провести пошук і рятування
потерпілих із зруйнованої споруди, надати їм домедичну допомогу.

- Організувати роботу відділення та провести пошук і рятування
потерпілих із замкнутого простору, надати їм домедичну допомогу.

- Організувати роботу відділення та провести рятування потерпілих на воді, надавати їм домедичну допомогу.

- Організувати роботу відділення та провести аварійно-рятувальні
роботи на промисловому об’єкті з витоком небезпечних хімічних речовин.

- Організувати роботу відділення та провести аварійно-рятувальні
роботи на виробничих об’єктах із викидом радіоактивних речовин.

- Провести прийом спеціальної техніки, оснащення й обладнання
відділення під час прийняття чергування караулом.

- Провести випробування переносних пожежних драбин. Оформити
результати випробовування.

- Провести випробування пожежної рятувальної мотузки. Оформити
результати випробовування.

- Організувати роботу відділення та провести технічного
обслуговування № 1 пожежного автомобіля.

Критерії кваліфікації атестації випускників

Професія: 	5169 Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Кваліфікація: 	командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- законодавчі та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям;

- статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

- способи та засоби локалізування та ліквідування пожеж;

- права та функціональні обов'язки рятувальників під час проведення аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних робіт, вимоги до рятувальників;

- призначення будову та технічні характеристики пожежних, аварійно-рятувальних автомобілів, які перебувають на озброєнні відділення;

- правила та способи користування засобами індивідуального захисту;

- способи надання домедичної допомоги постраждалим;

- вимоги правил безпеки праці до службових приміщень пожежно-рятувального підрозділу та пожежного устаткування, пожежних рятувальних пристроїв, переносного пожежного інструменту, спеціального одягу та спорядження;

- правила виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- правила охорони праці під час виконання дій за призначенням;

- правила експлуатації пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання;

- порядок та терміни випробування пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання;

- організацію та порядок гасіння пожеж на різних об’єктах;

- організацію та порядок ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- організацію та порядок проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;

- порядок ведення службової документації чергового караулу підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

ВМІЄ:

- здійснювати у складі підрозділу пошуково-рятувальні роботи під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- здійснювати з використанням сучасної табельної техніки у складі підрозділу виконання заходів щодо проведення аварійно-відновлювальних (пожежно-рятувальних) робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- здійснювати управління відділенням (у межах його тактико-технічних можливостей) під час проведення аварійно-рятувальних робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації;

- здійснювати управління відділенням (у межах його тактико-технічних можливостей) під час проведення пожежно-рятувальних робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації;

- здійснювати управління відділенням (у межах його тактико-технічних можливостей) під час проведення гасіння пожеж;

- організовувати і здійснювати підготовку (навчання) особового складу відділення до дій за призначенням;

- забезпечувати правильне утримання та зберігання штатної техніки та устаткування;

- проводити технічне обслуговування і ремонт відповідно до термінів експлуатації та передбаченого обсягу робіт пожежних, аварійно-рятувальних автомобілів, які перебувають на озброєнні відділення;

- проводити технічне обслуговування і ремонт відповідно до термінів експлуатації та передбаченого обсягу робіт аварійно-рятувального обладнання, пожежного устатковання, пожежних рятувальних пристроїв, переносного пожежного інструменту, спеціального одягу та спорядження;

- використовувати відповідно до інструкцій засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри;

- дотримуватись вимог безпеки праці під час гасіння пожеж;

- дотримуватись вимог безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

- заповнювати та вести службову документацію чергового караулу;

- надавати домедичну допомогу постраждалим при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних порушеннях, зупинці серця, значній кровотечі, термічних ураженнях, переломах, гострих отруєннях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожежна, спеціальна та аварійно-рятувальна техніка |  |  |  |
|  | Пожежна автоцистерна |  | 1 |  |
|  | Пожежна автодрабина |  | 1 |  |
|  | Пожежний автопідіймач |  | 1 |  |
|  | Аварійно-рятувальний автомобіль |  | 1 |  |
|  | Пожежна мотопомпа |  | 1 |  |
|  | Устаткування, прилади, інструменти та матеріали |  |  |  |
|  | Аварійно-рятувальний та пожежний інструмент |  |  |  |
|  | Комплект переносного механізованого електрифікованого інструменту |  | 1 |  |
|  | Комплект переносного механізованого гідравлічного інструменту |  | 1 |  |
|  | Комплект переносного механізованого пневматичного інструменту |  | 1 |  |
|  | Комплект переносного немеханізованого пожежного інструменту |  | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
|  | Переносна радіостанція |  | 5 |  |
|  | Газоаналізатор |  | 2 |  |
|  | Комплекти індивідуальних дозиметрів з запасним комплектом поповнення до приладу | 1 |  |  |
|  | Комплект знаків загородження |  | 1 |  |
|  | Вогнегасник порошковий |  | 2 |  |
|  | Вогнегасник вуглекислотний |  | 2 |  |
|  | Вогнегасник пінний |  | 2 |  |
|  | Вогнегасник водяний |  | 2 |  |
|  | Жилет рятувальний |  | 5 |  |
|  | Круг рятувальний |  | 3 |  |
|  | Пристрій для рятування на воді (в зимовий період) „Соломинка” |  | 1 |  |
|  | Пристрій для рятування на воді (в літній період) „Кінець Александрова” |  | 1 |  |
|  | Гучномовець |  | 1 |  |
|  | Оснащення та спорядження |  |  |  |
|  | Індивідуального захисту |  |  |  |
|  | Протигаз фільтруючий | 1 |  |  |
|  | Протигаз промисловий фільтруючий | 1 |  |  |
|  | Комплект захисного одягу пожежника загальної призначеності | 1 |  |  |
|  | Засіб індивідуального захисту органів дихання на стисненому повітрі |  | 8 | Всі однієї марки |
|  | Теплозахисний одяг пожежника |  | 2 |  |
|  | Тепловідбивний одяг пожежника |  | 2 |  |
|  | Водотеплозахисний костюмів |  | 1 |  |
|  | Газохімозахисний одяг пожежника |  | 1 |  |
|  | Легкий захисний костюм «Л-1» |  | 5 |  |
|  | Загальновійськовий захисний комплект |  | 5 |  |
|  | Натурна дільниця |  |  |  |
|  | навчальні місця для відпрацювання вправ: |  |  |  |
|  | використання сучасної табельної техніки у складі підрозділу |  | 1 |  |
|  | проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків |  | 1 |  |
|  | Тренажерні комплекси та полігони: |  |  |  |
|  | навчальна башта |  | 1 |  |
|  | база газодимозахисної служби |  | 1 |  |
|  | теплодимокамера |  | 1 |  |
|  | вогнева смуга психологічної підготовки пожежних. |  | 1 |  |
|  | Моделі, макети, муляжі: |  |  |  |
|  | Реанімаційний тренажер зі світловим контролем |  | 1 |  |
|  | Комплект моделей, які імітують рани і травми |  | 1 |  |
|  | Муляжі для виконання вправ з рятування постраждалих у надзвичайних ситуаціях (манекени) |  | 2 |  |
|  | Плакати |  |  | за необхід-ністю |
|  | Стенди |  |  | за необхід-ністю |
|  | Макети |  |  | за необхід-ністю |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30.

- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.12 № 5403-VІ.

- Закон України від 13 березня 2012 року № 4499-VІ «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».

- Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІІ «Про запобігання корупції».

- Закон України від 16 січня 2003 року № 436-ІV «Господарський кодекс України».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року
№ 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру за їх рівнями».

- ДК 019:2010 Класифікатор надзвичайних ситуацій. – Київ., Держспоживстандарт України, 2010.

- ДСТУ 7095:2009 Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – Київ: Держспоживстандарт України, 2010.

- ДСТУ 7097:2009 Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. – Київ: Держспоживстандарт України, 2010.

- ДСТУ 7098:2009 Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Загальні положення. – Київ: Держспоживстандарт України, 2010.

- ДСТУ 4933:2008 Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять. – Київ: Держспоживстандарт України, 2008.

- ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування. – Київ., Держспоживстандарт України, 2007.

- ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

- ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять.

- ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

- ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

- Наказ ДСНС України від 01.04.2013 № 107 «Методичні рекомендації з експлуатації та ремонту пожежних рукавів».

- Наказ МВС України від 03.07.2011 № 631 «Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

- Наказ МВС України від 18.08.2014  № 831 «Про затвердження Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

- Наказ МВС України від 07.10.2014 № 1032 «Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

- Наказ МНС України від  07.05.2007 № 312 «Про затвердження Правил безпеки праці в органах та підрозділах МНС України» (Частина перша для підрозділів державної пожежної охорони).

- Наказ МНС України від 08.08.2007 № 538 «Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах МНС України».

- Наказ МНС України від 03.12.2007 № 833 «Про затвердження Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

- Наказ МНС України від 08.07.2009 № 463 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації».

- Наказ МНС України від 16.12.2011 № 1341 «Про затвердження Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення».

- Наказ МНС України від 16.12.2011 № 1342 «Про затвердження Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах ОРС ЦЗ МНС України».

- Наказ МНС України від 22.09.2011 № 1017 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на промислових об`єктах підвищеної небезпеки з наявністю НХР».

- Наказ МНС України від 23.09.2011 № 1021 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння».

- Наказ МНС України від 09.09.2011 № 981 «Методичні рекомендації щодо дій підрозділів МНС під час гасіння пожеж залізничних цистерн зі зрідженими вуглеводневими газами та рідкими вуглеводнями».

- Наказ МНС України від 13.07.2010 № 544 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту».

- Наказ МНС України від 30.08.2011 № 900 «Про затвердження Рекомендацій щодо гасіння пожеж у висотних будівлях».

- Наказ МНС України від 13.03.2012 р. № 575 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;

- Наказ МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

- Наказ державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

- Аветисян В.Г., Адаменко М.І. Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій. – Київ: Основа, 2006 р.

- Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

- Басараб В.З., Кошеленко В.В., Болібрух Б.В., Ковальчук В.М. Організація аварійно-рятувальних робіт - Львів, Колвес, 2010,-194 с.

- Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К. Вища шк. 2003. – 719 с.

- Болібрух Б.В., Кошеленко В.В. Основи організації тактичної підготовки в підрозділах ОРСЦЗ. Частина 1. – Кам`янець-Подільський, 2010.

- Євдін О.М., Могильниченко В.В. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1 - 9.

- Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – Київ: Каравела, 2006.

- Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.- Львів: УАД, 2006.

- Жидецький В.Ц. Перша допомога при нещасних випадках. – Київ: Основа, 2003.

- Зосімов В.П., Садковий В.П. Управління та організація діяльності у сфері цивільного захисту. – Харків, 2007.

- Клюс П.П., Пожежна тактика. – Харків: Основа, 1998.

- Ковальов П.А., Стрілець В.М.. Основи створення та експлуатація апаратів на стисненому повітрі: Навчальний посібник. – Харків: АЦЗУ, 2005.

- Колодій А. М., Олійник А. Ю.Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. — К.: 2003. — 336 с.

- Копейчиков В.В. Правознавство - К.: ЮрінкомІнтер, 2002. – 352 с.

- Кривенко П.В. Пушкарьова К.К. Будівельне матеріалознавство: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. – 704 с.

- Кропивницький В.С. Довідник керівника гасіння пожежі. – Київ, 2016.

- Куценко М.А., Вітько М.М. Економіка цивільного захисту: Підручник. Черкаси: Видавець Ю.А. Чабаненко, 2006. – 138 с.

- Мочерний С.В. Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 504 с.

- Олійник П.В., Бейзим І.О., Кисіль Т.Є. Перша медична допомога. - Львів: Сполом, 2004.

- Пахолюк А.П., Пахолюк О.А. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: Посібник: Вид. 2-ге, доп. Львів: Світ, 2006. – 256 с.

- Перепечаев В.Д., Береза В.Ю. Газодымозащитная служба пожарной охраны. – Черкассы, 2000.

- Сировой В.В., Сенчихін Ю.М., Лісняк А.А., Дерев’янко І.Г. Основи тактики гасіння пожеж. – Харків, 2015.

- Стеблюк М.І.  Цивільна оборона. – Київ: Знання, 2010.

- Чернов С.М., Ковалишин В.В. Ізолюючі апарати. Обслуговування та використання.-Львів.: Сполом, 2002.

- Шпиталенко Г.А. Основи правознавства – К.: Каравела, 2006. – 375 с.

ЗМІСТ

| Титульний аркуш |  |
| --- | --- |
| Авторський колектив |  |
| Загальні положення щодо реалізації Державного стандарту професійно-технічної освіти |  |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу |  |
| Типовий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5169 «Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» |  |
| Перелік необхідних кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5169 «Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Організація діяльності органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Пожежна тактика і тактика дій підрозділів під час ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка і обладнання» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Засоби індивідуального захисту органів дихання» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Психологічна підготовка» |  |
| Типова навчальна програма з предмета «Медична підготовка» |  |
| Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| Виробниче навчання |  |
| Виробнича практика |  |
| Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників за професією 5169 «Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» |  |
| Перелік основних обов'язкових засобів навчання |  |
| Список літератури |  |

Авторський колектив

Лущ Василь Іванович – к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, керівник авторського колективу;

Бабюк Василь Іванович – начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС України у Чернівецькій області;

Колєнов Олександр Миколайович – заступник начальника кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України;

Костишин Богдан Васильович – начальник навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління                 ДСНС України в Івано-Франківській області;

Кочкодан Тарас Йосипович – начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС України в Івано-Франківській області;

Негрієнко Сергій Володимирович – старший науковий співробітник відділу розвитку цивільного захисту науково-дослідного центру заходів цивільного захисту Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту;

Процюк Петро Васильович – начальник навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління                  ДСНС України у Тернопільській області;

Рильчук Олександр Олексійович – начальник навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління                  ДСНС України у Чернівецькій області;

Романик Андрій Богданович – начальник циклу пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт-майстер виробничого навчання Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця);

Стельмах Олег Адамович – заступник начальника Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту;

Ярема Юрій Володимирович – начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Наукові консультанти

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Ковалишин Василь Васильович – д.т.н., професор, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Рецензенти

Лин Андрій Степанович – к.т.н., доцент, начальник Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Ущапівський Ігор Любомирович – к.т.н., начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Літературний редактор

Вітюк Віктор Павлович – методист навчально-методичного відділу Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Технічний редактор

Рак Олександр Павлович  – начальник сектора інформаційних технологій та технічних послуг Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач сектору прогнозування потреб у професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Говорущак Микола Григорович – начальник Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця);

Гринько Віталій Юрійович – начальник відділу організації служби та підготовки підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту управління організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Департаменту реагування на надзвичайні ситуації апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту  надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 36.

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-24-31.