Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8334.Н.52.24-2016

(позначення стандарту)

Професія: Водій навантажувача

Код: 8334

Кваліфікація: водій навантажувача 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

### Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

#### ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказ Міністерства освіти і науки України

від   10.11.2016  № 1357

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8334.Н.52.24-2016

(позначення стандарту)

Професія: Водій навантажувача

Код: 8334

Кваліфікація: водій навантажувача 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

### Видання офіційне

Київ - 2016

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Водій навантажувача 2-3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов'язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ тривалість професійного навчання на 2-й розряд становить 814 годин, на 3-й розряд – 392 години,  на 4-й розряд – 403 години, 5-й розряд – 385 годин, 6-й розряд – 397 годин.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії Водій навантажувача (Випуск №1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336), «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.22-08, затверджені  наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року N 308; «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,  НПАОП 0.00-1.75-15, затверджені наказом № 21 від 01.2015 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  03 лютого 2015 р. за № 124/26569); досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Навчальні заклади при організації навчання професії на основі повної або базової загальної середньої освіти, повинні передбачити інтеграцію із професією «Водій автотранспортних засобів» відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти та в інтегрованому навчальному плані опанування учнями професії «Водій автотранспортних засобів», відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»  та  постанови  Кабінету  Міністрів України від 03.06.1999 № 9546 «Положення про ступеневу професійно-технічну освіту».

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1259 від 25 листопада 2009 року, при підвищенні кваліфікації слухачі та учні повинні мати посвідчення «Машиніста-тракториста»: на 4-й розряд - категорія А1, на 5-й  розряд - категорія Е1, на 6-й розряд  - категорія Е2

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент -  20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та перед випускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8334.Н.52.24-2016

(позначення стандарту)

Професія: Водій навантажувача

Код: 8334

Кваліфікація: водій навантажувача 2-го розряду

### Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

# випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8334 Водій навантажувача

2. Кваліфікація: водій навантажувача 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, технічні характеристики, принцип роботи та правила безпечної експлуатації автонавантажувачів;

правила безпечного застосування змінних  вантажозахоплювальних пристроїв;

причини виникнення несправностей автонавантажувача та способи їх усунення;

правила безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів автонавантажувачами;

виробничі (експлуатаційні) інструкції.

Повинен уміти:

керувати всіма типами автонавантажувачів;

застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання різних видів вантажів;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування та поточний ремонт автонавантажувача і його змінних вантажозахоплювальних пристроїв.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням автонавантажувачів, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усунення несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті;

знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1.  При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Водій навантажувача 2-го розряду. Повинен мати посвідчення на право робіт, з підвищеною небезпекою та посвідчення водія автомобіля категорії «В» або «С».

6. Сфера професійного використання випускника

Навантаження та розвантаження вантажів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення  (КВЕД–2010, секція – Н, клас–52.24).

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства, але не менше 18 років.

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3 Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: водій навантажувача 2-го  розряду

## Загальний фонд навчального часу:  826 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 65 | 8 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.2 | Інформаційні технології | 17 | 8 |
| 1.3 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв навчального часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 233 |  |
| 2.1 | Будова навантажувачів | 90 |  |
| 2.2 | Експлуатація навантажувачів та технологія робіт | 62 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.4 | Електротехніка | 17 |  |
| 2.5 | Технічне креслення | 17 |  |
| 2.6 | Матеріалознавство | 17 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 509 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 306 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 203 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 814 | 8 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Водій навантажувача

1. Кабінети:

охорони праці;

креслення;

будови та експлуатації навантажувача.

2. Майстерня:

будови та ремонту навантажувача.

3. Лабораторія:

будови і технічного обслуговування систем і механізмів навантажувачів;

4. Навчальний полігон:

для навантажувачів

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 2 |  |
| 2. | Галузева структура промисловості України | 3 |  |
| 3. | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі | 3 |  |
| 4. | Підприємство як суб’єкт господарювання | 5 |  |
| 5. | Кадри підприємства | 4 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні.

Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

Тема 4. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств

Тема 5. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 8 | 4 |
| 3. | Мережні системи та сервери | 8 | 4 |
|  | Всього: | 17 | 8 |

## Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

### Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових та графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

#### Практичні роботи:

1. Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2. Програми для створення графічних документів. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Power Point.

3. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

4. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія»

Тема 3. Мережні системи та сервери

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервери. Браузери.

#### Практичні роботи:

1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

3. Створення публікації «Інновації в професії».

4. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 2 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 6 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються. | 4 |  |
| 4. | Господарство і право | 5 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, гужового транспорту | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху. Дорожні знаки | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Перша медична допомога | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Загальні положення. Терміни та визначення. Закон України “Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників. Загальна структура і основні вимоги правил дорожнього руху.

Загальні положення Правил дорожнього руху. Значення  необхідних термінів: учасник дорожнього руху, водій, пішохід, пасажир.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Обов’язки та права пішоходів щодо забезпечення безпеки руху й особистого життя. Правила поведінки для пішоходів і пасажирів.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, гужового транспорту

Віковий ценз і вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

Правила користування велосипедною доріжкою. Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху. Дорожні знаки

Дорожні знаки та їх характеристика. Дорожня розмітка та її характеристика. Дорожнє обладнання та його характеристика. Світлофори. Сигнали регулювання.

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів

Попереджувальні сигнали, їх види і призначення. Правила порядку руху, зупинка і стоянка транспортних засобів. Початок руху, зміна напрямку руху. Проїзд перехресть.

Тема 6.Особливі умови руху

Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів, залізничних переїздів.

Використання зовнішніх світлових приладів. Рух у житловій зоні. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Навчальна їзда. Рух транспортних засобів у колонах.

Тема 7. Перша медична допомога

Дорожньо-транспортний травматизм. Принцип організації медичної допомоги потерпілим. Стан, небезпечний для життя. Послідовність дій при наданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Алкоголь, наркотики та їх згубна дія на працездатність водія, пішохода і пасажира.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.

Кримінальна відповідальність за транспортний злочин.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Будова навантажувачів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальна класифікація навантажувачів | 2 |  |
| 2. | Слюсарні роботи | 12 |  |
| 3. | Будова та основні вузли двигунів механічних трансмісій автонавантажувачів | 16 |  |
| 4. | Гідравлічні системи автонавантажувачів | 10 |  |
| 5. | Електричне обладнання автонавантажувачів, системи та апаратура керування | 10 |  |
| 6. | Вантажопідіймальний пристій автонавантажувача | 10 |  |
| 7. | Змінні вантажозахоплювальні пристрої навантажувачів | 12 |  |
| 8. | Технічне обслуговування та ремонт автонавантажувачів | 18 |  |
|  | Всього: | 90 |  |

Тема 1.  Загальна класифікація навантажувачів

Історія розвитку виробництва навантажувачів. Коротка характеристика навантажувачів зарубіжного виробництва.

Технічний прогрес, ефективність і продуктивність праці, їхня роль у підвищенні якості навантажувачів, що випускаються, досвід передових підприємств з підвищення ефективності виробництва навантажувачів.

Класифікація навантажувачів по вантажопідйомності, за типом силового агрегату, розташуванню вантажозахоплювальних пристроїв.

Типи навантажувачів, на які розповсюджуються «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»

Основи наукової організації праці під час виконання робіт навантажувачами.

Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь і навичок водія навантажувача.

Ознайомлення учнів та слухачів зі змістом програми теоретичного навчання, графіком занять, рекомендованою літературою.

### Тема 2. Слюсарні роботи

Підготовка вузлів та агрегатів навантажувача для розбирально – складальних робіт. Взаємозамінні та невзаємозамінні деталі, кріпильні вироби, стандартні вироби. Види з’єднань деталей, розбірні та нерозбірні з’єднання. Способи розбирання різних видів з’єднання деталей.

Технологічні прийоми та інструмент для розбирання та збирання різьбових з’єднань: болтів, гайок, шпильок. Розбирання та збирання шліцьових та шпонкових з’єднань деталей.

Розбирання та встановлення підшипників кочення та ковзання. Розбирання та збирання вузлів гідросистеми автонавантажувача, гальмової системи та органів  керування.

Розбирання та збирання вантажопідіймача автонавантажувача, заміні та регулювання підйомних ланцюгів каретки.

Розбирання та збирання гумових виробів автонавантажувача,  деталей з пластмаси та панелей.

Застосування спеціальних механізованих пристосувань для розбирально - складальних робіт.

Тема 3. Будова та основні вузли двигунів механічних трансмісій автонавантажувачів

Основні поняття про машини, агрегати, механізми, збірні одиниці (вузли), деталі. Ланки механізмів. Кінематичні пари та кінематичні ланцюги.. Кінематичні схеми та умовні позначення елементів механічних силових передач.

Класифікація механічних передач, основні характеристики механічних передач. Основні відомості про зубчасті, черв'ячні, пасові, ланцюгові передачі; їх призначення, типи, будова. Багатоступінчасті передачі (редуктори).

Механізми для перетворення руху; їх призначення, типи, будова. Конічні, черв'ячні та карданні передачі як перетворювачі руху.

Пристрої для вмикання і вимикання механізмів. Кулачкові муфти та рухомі шестерні.

Призначення та типи фрикційних механізмів. Фрикційні муфти та гальма, будова та принцип роботи дискових, стрічкових та барабанних фрикційних механізмів.

Основні несправності механічних силових передач. Технічне обслуговування та ремонт механічних силових передач.

Характеристики двигунів внутрішнього згоряння.

Типи двигунів, що застосовуються на автонавантажувачах, їхня загальна характеристика.

Конструкція двигунів, їхніх основних вузлів і деталей. Блок-картер і кривошипно-шатунний механізм. Будова та взаємодія основних складових частин двигуна. Схема кривошипно-шатунного механізму двигуна.

Уявлення про мертві точки, хід поршня. Робочий об’єм циліндра, ступінь стиснення. Робочий цикл чотиритактного двигуна.

Класифікація двигунів за числом обертів, способом утворення горючої суміші та її запалюванням, числом і розташуванням циліндрів. Схеми роботи чотиритактного та двотактного дизельного та карбюраторного двигунів. Потужність і крутний момент двигуна.

Рухома частина автонавантажувача. Корпуса автонавантажувача, їхнє призначення і типи. Будова та кріплення ведучих коліс. Пневматичні шини, каткові колеса. Рами навантажувача, тип підвісок. Передня та задня підвіски.

Система живлення карбюраторного двигуна. Будова та принцип дії системи живлення. Процес утворення пальної суміші, будова та принцип дії карбюраторів. Склад суміші. Уявлення про нормальну, бідну та багату суміші. Вимоги до складу пальної суміші під час різних режимів роботи двигуна. Регулювання карбюраторів.

Система охолодження двигунів. Призначення системи охолодження. Способи охолодження та їхня порівняльна оцінка. Схеми рідинної системи охолодження. Рідинна система охолодження з примусовою циркуляцією рідини. Будова основних частин. Вимоги до охолоджувальної рідини. Будова й обслуговування повітряної системи охолодження двигуна. Можливі несправності системи охолодження та способи їх усунення.

Класифікація зчеплення, порівняльна оцінка зчеплень різних типів. Будова, принцип дії постійного замкнених з’єднань, з’єднувальних муфт. Умови нормальної роботи зчеплення. Обслуговування зчеплення.

Схема будови та принцип дії коробок передач. Механізм перемикання передач. Правила перемикання передач. Механізм зворотного ходу. Карданна передача. Ведучий міст з механізмами головної передачі та диференціала.

Рульове керування. Будова рульового керування: Рульова колонка, рульовий механізм, тяги, поворотні цапфи. Взаємодія вузлів і механізмів рульового керування. Регулювальні пристрої рульового механізму. Можливі несправності рульового керування та способи їхнього усунення. Технічне обслуговування рульового керування.

Гальма. Гальмівний пристрій, його значення для безпеки руху. Будова та принцип дії гідравлічного та механічного приводів, керування гальмівними механізмами. Правила користування ручним і ножним гальмами. Регулювальні пристрої гальмівного механізму. Можливі несправності гальм і способи їхнього усунення. Технічне обслуговування гальм.

Система мащення. Мастильні матеріали. Залежність в’язкості мастил  від зміни температури й тиску. Мастила, що найчастіше використовуються, їхня характеристика та застосування.

Тема 4. Гідравлічні системи автонавантажувачів

Загальне поняття про гідравліку. Робочі рідини для гідросистем. Основні фізичні властивості робочих рідин. Питома вага та в'язкість рідини.

Гідравлічний привід: загальні відомості. Принцип дії, основні параметри та складові агрегати гідроприводу. Схема руху робочої рідини та роботи гідросистем.

Загальне поняття про гідронасоси та гідромотори, їх призначення та основні параметри. Класифікація гідронасосів та гідромоторів.

Шестеренчасті гідронасоси та гідромотори. Конструктивна схема аксіально-поршневих гідронасосів та гідромоторів і принцип їх роботи. Будова аксіально-поршневих гідронасосів та гідромоторів з нахиленим блоком та нахиленим диском.

Гідроциліндри. Класифікація гідроциліндрів та їх основні параметри. Будова гідроциліндрів. Гідроциліндри односторонньої та двохсторонньої дії, демферуючі пристрої гідроциліндрів. Позначення елементів гідравлічних систем на гідравлічних схемах.

Конструктивні особливості гідравлічних систем навантажувачів. Розподільні та регулюючі пристрої гідравлічних систем, їх класифікація. Схеми з'єднання золотників. Пристрої для регулювання тиску, потоку та витрат робочої рідини.

Допоміжне гідрообладнання гідросистем навантажувачів (баки, фільтри, охолоджувачі робочої рідини), їх призначення та будова. Трубопроводи та їх з'єднання. Будова жорстких та гнучких трубопроводів. Нерухомі та рухомі з'єднання трубопроводів. Ущільнення з'єднань.

Основні несправності гідравлічних систем навантажувачів. Технічне обслуговування та ремонт гідравлічного обладнання. Контроль робочих параметрів. Заміна робочої рідини та промивання гідросистеми. Контроль герметичності та заміна ущільнень. Поняття про відновлення зношених деталей гідрообладнання   в заводських умовах.

Тема 5. Електродвигуни та електричне обладнання автонавантажувачів, системи та апаратура керування

Система запалення й електроустаткування. Застосування електроенергії на автонавантажувачах. Робоча напруга, джерела струму.

Акумуляторні батареї, що встановлені на автонавантажувачах. Конструктивні особливості кислотних і лужних акумуляторів, їхні основні експлуатаційні дані.

Установка й експлуатація акумуляторних батарей. Несправності акумуляторних батарей та їхні причини.

Генератори: призначення, класифікація, технічні характеристики, будова та принцип дії. Обслуговування генераторів. Несправності генераторів, їхні причини та способи усунення. Регулювання напруги та струму генератора. Реле-регулятор. З’єднання реле-регулятора з генератором, акумуляторною батареєю та споживачами. Дія реле зворотного струму, обмежувача струму та регулятора напруги. Загальні схеми електроустаткування навантажувачів.

Електродвигуни в гідросистемі автонавантажувача: призначення, типи, принцип дії, регулювання швидкості обертання, ковзання, реверсування. Будова і робота електродвигунів змінного струму, постійного струму. Тепловий режим електродвигунів

Апаратура ручного керування: загальні поняття, призначення, типи. Рубильники і перемикачі; кнопки керування, контролери, командоконтролери.

Апаратура керування і захисту електроустаткування: контактори змінного і постійного струму; реле; плавкі запобіжники; магнітні контролери і магнітні пускачі, автоматичні вимикачі;

Захист  електроустаткування: захист від струмів короткого замикання та від дотику до неізольованих струмопровідних частин; нульовий, максимальний і кінцевий захист; захисна панель (ввідний пристрій).

Тема 6. Вантажопідіймальний пристій автонавантажувача

Робоче устаткування автонавантажувача. Вантажопідіймачі. Схеми підіймання вантажу та нахилу вантажопідіймачів навантажувачів. Основні вузли вантажопідіймачів, їхні розташування на автонавантажувачі. Будова рами та каретки. Вантажні ланцюги, їхні конструкції і підбирання. Конструкція ланцюгів.

Тема 7. Змінні вантажозахоплювальні пристрої

Змінні вантажозахоплювальні пристрої: типи і застосування. Конструкція змінних вантажозахоплювальних пристроїв та засоби їх заміни на каретці вантажопідіймача. Вимоги безпеки до експлуатації змінних вантажозахоплювальних пристроїв на автонавантажувачі.

Змінні вантажозахоплювальні пристрої, що навішуються на вила, фіксація їх на вилах.

Визначення центру ваги вантажу. Відповідність центру ваги вантажу діаграмі вантажопідіймальності навантажувача.

Тема 8. Технічне обслуговування та ремонт автонавантажувачів

Основні поняття теорії надійності. Показники надійності та фактори, що визначають надійну роботу машин в процесі їх експлуатації. Вплив умов роботи машин на їх надійність.

Загальне поняття про планово-запобіжну систему технічного обслуговування та ремонту автонавантажувачів. Види технічного обслуговування та ремонту в експлуатаційних умовах. Періодичність виконуваних робіт, їх трудомісткість та термін виконання. Технологічне обладнання, інструмент та пристрої. Організація технічного обслуговування та ремонту і методи виконання робіт.

Щоденне технічне обслуговування автонавантажувачів, перелік робіт та організація їх виконання.

Загальне поняття про діагностику технічного стану автонавантажувачів та його систем. Роль та місце технічної діагностики в системі технічного обслуговування і ремонту навантажувачів.

Номерні технічні обслуговування. Перелік робіт ТО-1, ТО-2, ТО-3 та організація їх виконання.

Сезонна експлуатація автонавантажувачів, її особливості та підготовка автонавантажувачів. Сезонне технічне обслуговування. Загальне поняття про зберігання автонавантажувачів та їх консервацію. Розконсервування машин.  Транспортування автонавантажувачів, перевезення залізницею та автомобільним  транспортом.

Технологія виконання основних робіт технічного обслуговування. Підтягування кріплень головок блоку. Контроль компресії. Перевірка та регулювання зазорів в клапанному механізмі. Заміна масла в двигуні та промивка системи змащування. Очищення системи охолодження від накипу. Роботи технічного обслуговування, виконувані за приладами паливної системи дизельного двигуна.

Загальне поняття про ремонт автонавантажувача. Види та методи ремонту. Розбирання автонавантажувачів на агрегати, вузли, механізми та деталі.

Очищення деталей від забруднень (знежирення, усунення нагару, накипу і т.д.), мийні розчини та способи очищення деталей. Контроль деталей. Методи контролю. Виявлення прихованих дефектів. Дефекти деталей та способи їх усунення.

Загальне поняття про основні способи ремонту деталей. Обробка деталей слюсарно-механічним способом під ремонтний розмір і використання додаткових деталей.

Комплектування деталей, способи комплектування. Балансування деталей та вузлів, види балансування. Типові з'єднання і технологія їх збирання. Збирання вузлів та агрегатів. Обкатування агрегатів та їх випробування. Загальне збирання автонавантажувача. Поняття про фарбувальні роботи. Статичне та динамічне випробування автонавантажувача.

Обслуговування гідравлічної та електричної систем.  Обслуговування вантажопідіймальних пристроїв та гальмової системи.  Обслуговування акумуляторів

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Експлуатація навантажувачів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підготовка автонавантажувача до експлуатації. Організація робіт | 10 |  |
| 2. | Правила безпечної роботи автонавантажувачів | 20 |  |
| 3. | Технологія вантажно-розвантажувальних робіт | 12 |  |
| 4. | Технологія транспортування вантажів | 10 |  |
| 5. | Технологія складування та укладання вантажів | 10 |  |
|  | Всього: | 62 |  |

Тема 1.  Підготовка автонавантажувача до експлуатації. Організація нагляду

Приймання, реєстрація і введення в експлуатацію автонавантажувачів.

Інженерно-технічні працівники та робітники, які згідно Правил відповідальні за безпечне виконання робіт, справний стан та експлуатацію автонавантажувачами, змінних  вантажопідіймальних пристроїв та тари.

Вимоги до водія автонавантажувача. Системи навчання та атестації обслуговуючого персоналу. Повторна перевірка знань водіїв. Проведення технічного огляду автонавантажувача, змінних  вантажопідіймальних пристроїв та тари.

Загальні положення типової інструкції з безпечного ведення робіт для водіїв автонавантажувача.

Тема 2. Правила безпечної роботи автонавантажувачів

Необхідна документація для безпечного проведення робіт автонавантажувачем. Бірочна (марочна) система. Вимоги безпеки перед початком роботи.

Стійкість автонавантажувача. Номінальний вантаж, центр ваги вантажу.  Номінальна висота підйому вантажу. Діаграма вантажопідйомності. Контрольний підйом вантажу.

Робоча зона автонавантажувача, вимоги, правила організації. Небезпечні місця на території підприємства для роботи автонавантажувача.  Небезпечна зона автонавантажувача. Освітлення робочої зони.

Правила експлуатації автонавантажувача: підготовка до роботи, зрушення з місця, зміна швидкості та направлення руху, повороти, гальмування; підіймання та опускання каретки, нахил вантажопідіймача.

Особливості руху з вантажем і без вантажу. Вибір швидкості руху. Дозволені швидкості руху по території підприємства, виробничих приміщеннях та складах, вузкостях, залізничних переїздах та пандусах.

Правила руху навантажувача по території підприємства, схема руху. Сигналізація, попереджувальні знаки та написи.

Заправлення паливом автонавантажувача.

Тема 3. Технологія вантажно-розвантажувальних робіт

Види робіт,  що виконує автонавантажувач, технологічна послідовність завантажування та розвантажування вантажів у кузов автомобіля, автофургон, вагони. Робота навантажувача на рампі. Місткі для руху навантажувачів з рампи в кузов автофургону.

Під’їзд до місця навантаження (розвантаження), введення вантажних вил під вантаж та виведення вил з-під вантажу, розміщення вантажу на вила. Піднімання та опускання вантажу на вилах.

Застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв для роботи з різними типами вантажів.  Піддони, контейнери  та тара для різних типів вантажів.  Проведення робіт автонавантажувачем з робітником, що перебуває на вантажній платформі навантажувача.

Тема 4. Технологія транспортування вантажів

Організація руху автонавантажувачів територією підприємства та у виробничих та складських приміщеннях. Транспортно – технологічні схеми переміщення вантажів автонавантажувачами. Рух через залізничні колії, перетинанні доріг, пішохідних переходів.

Правила безпечного транспортування вантажів. Довгомірні та негабаритні вантажі, правила переміщення. Транспортування вантажу заднім ходом, рух на похилій площадці – пандусу. Транспортування вантажу  у вузьких проїздах або воротах, між штабелями, обладнанням, елементами конструкцій споруд, а також під розташованими на висоті інженерними пристроями.

Транспортування вантажів без блоковою стрілою. Транспортування легкозаймистих та отруйних вантажів. Транспортування дрібно штучних вантажів.

Вантажно-розвантажувальні рампи та пандуси, вимоги до їх будови. Вимоги до проїздів та проходів складських приміщень.  Транспортування вантажів навантажувачем у ліфтах.

Транспортування вантажів за допомогою штирьових захватів.

Вимоги Правил при зупинці автонавантажувача, перерв у роботі та стоянці.

Тема 5. Технологія складування та укладання  вантажів

Складування та укладання вантажів. Види контейнерів та тари. Спільне використання двох навантажувачів.  Норми складування. Правила встановлення та укладання вантажів на площадках. Виконання робіт в умовах підвищеної електронебезпеки.

Правила штабелювання вантажів та розбирання вантажів навантажувачем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 6 |  |
| 2. | Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
|  | Всього: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека . Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні. Загальнобов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та  професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,  професійних захворювань і аварій на виробництві.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі.  Загальні відомості  про  потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі. Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі. Засоби колективного та індивідуального захисту водія навантажувача. Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Робоча зона навантажувача та її визначення. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в  навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ). Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Організація роботи на підприємстві з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця водія навантажувача.  Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця водія навантажувача. Дії водія навантажувача під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори під час виконання робіт водієм навантажувача.  Причини і види травматизму.

Тема 3. Основи пожежної безпеки.  Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Речовини та матеріали для гасіння пожеж та їх властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.  Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.  Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи в електроустановки та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Захисне занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Гігієна праці на виробництві: основні вимоги та положення. Виробничий травматизм і профзахворювання, основні причини травматизму при роботі на навантажувачі, Можливі причини  професійних захворювань; водіїв навантажувачів,  заходи щодо їх запобігання.

Основні небезпечні виробничі фактори на робочому місці водія навантажувача, гранично допустимі рівні шуму та загазованості, температури навколишнього середовища, вплив їх на водіїв навантажувача та  оточуючих.

Засоби індивідуального захисту водія навантажувача, вимоги до них. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу та  вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов.

Вимоги до освітлення робочої зони навантажувача. Типи освітлення. Правила експлуатації освітлення.

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, облік, профілактика.

Медичне та санітарне обслуговування робітників.  Щорічні медичні огляди. Ергономіка робочого місця водія навантажувача..

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Основні правила надання першої допомоги. Заходи щодо запобігання інфікуванню СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання та непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок та пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Дисципліна «Електротехніка» | 1 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 2 |  |
| 3. | Змінний струм та кола змінного струму | 4 |  |
| 4. | Електричні машини змінного струму. Джерела струму | 7 |  |
| 5. | Електричні машини постійного струму | 3 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

### Тема 1. Дисципліна "Електротехніка"

Призначення та основні задачі дисципліни електротехніка. Основні закони фізики, що застосовуються в електротехніці. Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки.

### Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Електричне поле. Силові лінії. Напруженість електричного поля. Напруга, одиниці вимірювання. Потенціал поля.

Постійний струм, електричне коло та його схема, визначення електричного струму. Основні характеристики електричного струму: сила струму, напруга, опір провідника. Закон Ома для ділянки електричного кола. Електрорушійна сила. Опір електричного кола, одиниці вимірювання. Питомий електричний опір.  Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання елементів електричного кола. Вимірювання сили струму та напруги  у замкненому колі.

Робота та потужність електричного струму. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Коротке замикання. Тепловий захист.

З’єднання елементів електричного кола: послідовне, паралельне, змішане. Перший та другий закони Кірхгофа. Електричні потужність і енергія. Електрична ємність, одиниці вимірювання. Паралельне та послідовне з’єднання конденсаторів.

Електромагнетизм. Магніторушійна сила. Магнітні силові лінії. Правило гвинта. Напруженість магнітного поля. Магнітна індукція. Одиниці вимірювання напруженості та індукції. Магнітна проникність. Парамагнітні та діамагнітні речовини. Феромагнетики. Магнітне коло. Правило правої руки. Індуктивність, одиниці вимірювання.

###### Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою і трикутником. Кількісне співвідношення між фазним і лінійним струмом й напругою. Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна і повна потужності у трифазній мережі.

Синусоїдальний змінний струм, його графічне зображення. Період і частота, кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму і напруги.

###### Тема 4. Електричні машини змінного струму. Джерела струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова трифазного генератора,  асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин.

Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, коефіцієнт корисної дії. Електродвигуни, що встановлюються на навантажувачах.

Акумуляторні батареї: класифікація та  будова. Схеми з’єднання акумуляторів  у батареї.  Зарядка свинцево-кислотних акумуляторних батарей.

Тема 5. Електричні машини постійного струму та електротехнічні пристрої

Принцип  дії та будова генератора постійного струму. Електрорушійна сили. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму.

Електродвигуни постійного струму: класифікація. будова, принцип роботи. Схеми підключення електродвигунів постійного струму.

Загальні відомості про трансформатори й електричні машини. Будова трансформатора. Трифазні трансформатори.

Машини постійного струму. Асинхронні машини. Синхронні машини. Мікромашини: тахогенератори, сельсини, виконавчі мікро двигуни.

Основи електроприводу. Режими роботи двигунів.

Електричні апарати та схеми керування й захисту.

Загальні відомості про радіоелементи: резистори, конденсатори, котушки індуктивності, напівпровідникові прилади та мікросхеми

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні відомості про Єдину систему конструкторської документації (ЄСКД) | 2 |  |
| 2. | Правила оформлення креслень | 2 |  |
| 3. | Утворення зображення на кресленні, перерізи та розрізи | 7 |  |
| 4. | Робочі креслення деталей та ескізи | 6 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

Тема 1.  Загальні відомості  про Єдину систему конструкторської документації (ЄСКД)

Призначення та застосування креслень у техніці. Поняття про Єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Креслення деталей та їх призначення.

Формати, масштаби, лінії креслень. Види, їхнє розташування на кресленнях. Зміст основних написів. Технічні умови на креслення, розташування та призначення. Послідовність читання креслень.

Ескіз, його відмінність від робочого креслення. Послідовність виконання ескізів із натури. Вимірювання  деталі: вимірювальний інструмент та методи.

Тема 2. Правила оформлення креслень

Інструмент для креслення, правила проведення ліній, побудови відрізків, кола, спряжень.

Позначення  на кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.

Позначення і надписи на кресленнях. Оформлення креслень. Послідовність в читанні креслень.

Правила нанесення розмірів на креслення.

Різьбові поверхні деталей: зображення та позначення на кресленнях. Стандартні деталі з різьбовими поверхнями: болти, гвинти, гайки, шпильки. Зображення та позначення на кресленні.

Тема 3. Утворення зображення на кресленні, перерізи та розрізи

Читання форми деталі за кресленням. Прямокутні проекції тіл, розташування проекцій на кресленні. Методи утворення проекцій предмета на кресленні, проєціювання предмету на дві та три площини проекцій. Вигляди на кресленні, визначення кількість виглядів деталі, необхідних для розробки креслення. Визначення головного виду, форми деталі, послідовність побудови виглядів деталі,  нанесення розмірів на виглядах деталі

Аксонометричні зображення: призначення, прийоми виконання, геометричні побудови аксонометричних зображень.

Переріз: призначення, способи виконання на кресленні, перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів на кресленнях.

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні розрізи, їх позначення.

Відмінність перерізів від розрізів. Зображення розрізів та перерізів на кресленнях.

Тема 4. Робочі креслення деталей та ескізи

Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.

Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.

Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення. Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі.

Умовні зображення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.

Позначення на кресленнях класів точності і шорсткості поверхонь.

Складальні креслення та схеми: кінематичні, електричні, гідравлічні. Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.

Ознайомлення з складальними кресленнями агрегатів, механізмів, вузлів та  захоплювальних пристроїв навантажувачів.  Читання робочих креслень деталей.

Зображення і умовне позначення з’єднань деталей. З’єднання деталей: роз’ємні і нероз’ємні: їх зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання: клепані, зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях.

Роз’ємні з’єднання: різьбові, шпонкові, зубчасті, шліцові, їх зображення.

Передачі зубчасті, черв’ячні, їх зображення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Класифікація матеріалів | 1 |  |
| 2. | Властивості конструкційних матеріалів | 6 |  |
| 3. | Електротехнічні матеріали | 4 |  |
| 4. | Паливно-мастильні матеріали | 6 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

##### Тема 1. Класифікація матеріалів

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання.

Види матеріалів, що застосовуються для виготовлення деталей та вузлів автонавантажувачів. Нормативна та навчальна література з матеріалознавства.

Тема 2.  Властивості конструкційних  матеріалів

Загальна класифікація властивостей матеріалів: фізичні, хімічні, механічні, технологічні властивості. Класифікація матеріалів за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, легкість та інші), електропровідністю (провідники, напівпровідники), за фізико-хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інші). Значення цих властивостей у практичній діяльності.

Сталі: класифікація сталей за способом виробництва,  хімічним складом, призначенням та якості. Чавун:  класифікація чавунів, система маркування. Механічні та технологічні властивості сірого, ковкого, антифрикційного та високоміцного чавунів.

Класифікація кольорових металів та сплавів. Мідь та їх сплави: латунь та бронза, алюміній та його сплави, титанові та магнієві сплави,  область застосування.

Тема 3. Електротехнічні матеріали

Електротехнічні матеріали, що застосовуються в електрообладнанні автонавантажувача, їх класифікація. Провідникові матеріали: проводи, контакти. Електроізоляційні матеріали, що використовуються в електрообладнанні автонавантажувачів.  Фарби та оліфи , що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій автонавантажувачів. Вимоги ДСТУ до оліф і фарб.

Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в'яжучих.

Тема 4.  Паливно-мастильні матеріали

Паливо, що застосовується для двигунів внутрішнього згорання автонавантажувачів, класифікація, хімічні властивості, застосування. Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином  та дизельним пальним.

Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах навантажувачів. Рідинні і консистентні мастила, їхні основні характеристики та  властивості.

Рідини, що застосовуються в гідросистемах автонавантажувача, їхні марки і властивості.

Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 2  розряд

| № з/п | Тема | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| І. | Виробниче навчання в майстернях |  |
| 1. | Призначення виробничого навчання | 2 |
| 2. | Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях та полігоні. | 4 |
| 3. | Екскурсія на підприємство | 6 |
| 4. | Слюсарні роботи | 48 |
| 5. | Будова автонавантажувачів | 84 |
| 6. | Технічне обслуговування автонавантажувачів | 24 |
| 7. | Управління автонавантажувачами | 48 |
|  | Виробниче навчання на навчальному полігоні |  |
| 8. | Виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування вантажів | 90 |
|  | Всього: | 306 |
| ІІ. | Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт водія навантажувача складністю 2-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 196 |
|  | Всього: | 203 |
|  | Разом: | 509 |

І. Виробниче навчання в майстернях

Тема 1. Призначення виробничого навчання

Навчально-виробничі і виховні завдання. Етапи професійного зростання і трудового становлення робітників.

Базове підприємство училища, його  трудові традиції, передовики і новатори виробництва – випускники училища.

Ознайомлення учнів з майстернею, закріплення за ними робочих місць, ознайомлення  з порядком отримання  і здачі інструменту.

Ознайомлення з режимом праці,  формами організації праці, правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. Навчальний  план групи.

Тема 2. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях та на полігоні

Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.

Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають під час роботи в майстернях (електричний струм, падіння, гострі деталі і т.д.) та на робочому полігоні.

Причини травматизму. Види травм. Заходи з попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж в навчальних майстернях та інших приміщеннях навчального закладу. Заходи попередження пожеж. Правила поведінки учнів під час  пожежі, порядок виклику  пожежної команди. Правила використання засобів пожежегасіння.

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування електроприладами і електроінструментом, заземлення електроустаткування, технічні засоби і способи захисту, знаки і написи безпеки, захисні засоби. Види електротравм. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Аварійні ситуації, які можуть виникнути в майстерні, лабораторії або на полігоні. Дії учнів під час виникнення аварійних ситуацій.

Тема 3. Екскурсія на підприємство

Навчально-виховні цілі екскурсії.

Ознайомлення з структурою підприємства, основними та допоміжними виробничими підрозділами, з виробничим планом, основними машинами і механізмами, що застосовуються на підприємстві,  формами участі робітників в управлінні підприємством..

Узагальнення результатів екскурсії.

Тема 4. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.

Освоєння слюсарних робіт у процесі ремонту навантажувачів (рубання, обпилювання, свердлення, нарізання різі, пробиття отворів у прокладках, заточування та гартування зубил, крейцмейселів, шаберів, бородків).

Вирубування канавок крейцмейселем. Відрізування ножівкою заготовки круглого, штабового та інших профілів металу. Освоєння операцій обпилювання драчовим і лицьовим напилками.

Освоєння операцій із заточування свердел.

Свердління наскрізних, глухих отворів дрилем, електродрилем, на свердлильному верстаті. Розгортання отворів після свердління. Зенкування отворів під заклепки і головки гвинтів, висвердлювання зламаної шпильки.

Підготовка до нарізання різі мітчиками і плашками. Нарізання різі комплектом мітчиків, плашками, лерками тощо.

Запресовування та випрасовування втулок, підшипників кочення, фрикційних муфт вручну та за допомогою знімачів.

Оволодіння прийомами перевірки правильності кріплення редукторів, корпусів підшипників, електродвигунів, з’єднувальних муфт. Участь у заміні кріпильних деталей, мастила в редукторах і буксах, регулюванні співвісності валів тощо.

Здійснення  контролю за якістю виконаних робіт.

Тема 5. Будова автонавантажувачів

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.

Підготовка вузлів механічних трансмісії до розбирання  та складання. Розбирання  з’єднувальних муфт, пристроїв  для включення  та виключення механізмів приводу. Перевірка технічного стану деталей. Складання вузлів механічних трансмісій. Проведення регулювальних робіт. Організація робочого місця, підбір інструменту, пристроїв та обладнання для розбирання та складання. Підготовка вузлів гідравлічного обладнання до розбирання  та складання. Розбирання  гідронасосів, гідромоторів і гідро циліндрів. Перевірка технічного стану деталей та ущільнювачів. Виявлення  несправностей. Складання вузлів гідравлічного обладнання.

Набуття навичок розбирання машини на вузли, дефектування вузлів і механізмів, регулювання механізмів і приладів. Відпрацювання прийомів розбирання й усунення несправностей у блок-картері та кривошипно-шатунному механізмі.

Оволодіння способами встановлення поршневих кілець. Обслуговування кривошипно-шатунного механізму та забезпечення тривалої та безперебійної його роботи. Участь у розбиранні та ремонті розподільного механізму.

Відпрацювання прийомів установлення та кріплення клапанів у головці циліндра. Освоєння  способів кріплення розподільних шестерень.

Освоєння техніки  перевіряння величини та регулювання температурного зазору між клапанами та їх приводом. Набуття навичок регулювання осьового переміщення розподільного вала. Оволодіння прийомами технічного обслуговування розподільного та декомпресійного механізмів.

Відпрацювання прийомів заправлення баків паливом. Обслуговування паливно-підвідної системи.

Набуття навичок регулювання карбюраторів, виявлення й усунення можливих несправностей системи батарейного запалювання.

Опанування прийомів усунення основних несправностей генератора.

Відпрацювання навичок перевіряння, регулювання й установлення батарейного запалювання. Освоєння прийомів усунення несправностей системи запалювання.

Забезпечення умов нормальної роботи зчеплення.

Відпрацювання прийомів ремонту та технічного обслуговування рухомої частини навантажувача.

Усунення можливих несправностей рульового керування.

Освоєння прийомів технічного обслуговування й усунення несправностей гальмівного механізму.

Набуття навичок технічного обслуговування та ремонту робочого устаткування навантажувачів: вантажопідіймачів, рам і кареток вантажозахоплювальних пристроїв.

Підготовка відремонтованих машин до обкатування. Обкатування машин і перевіряння якості їхньої роботи після ремонту.

Здійснення контролю за якістю виконаних робіт

Тема 6. Технічне обслуговування автонавантажувачів

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням:

перевірка оглядом стану металоконструкцій автонавантажувача та їх зварних (клепаних) з'єднань (наявність у несучих елементах тріщин, деформацій, зменшення товщини несучих стінок внаслідок корозії, ослаблення клепаних з'єднань та інших дефектів), а також кабіни, засобів доступу, площадок, огорожі тощо;

наявність  і справність зовнішніх світлових приладів і внутрішніх сигналізаторів функціонування світлових приладів, звукового сигналу;

наявність підтікання масла з картера ведучого моста та коробки передач, герметичність гідроприводів вантажопідіймача, гідропідсилювача рульового механізму та гальмової системи;

стану коліс, зокрема їх ободів (наявність тріщин, розколів, залишкових деформацій, надмірного радіального й осьового биття закраїн ободів, яке можливо оцінити органами зору, корозійних ушкоджень);

стану пневматичних шин (наявність здутих - розшарувань каркаса покришки, відшарувань протектора чи боковин, порізів, витоку повітря з шин та інших пошкоджень, а також наявність сторонніх предметів у канавках протектора, між шинами здвоєних коліс). висота рисунка протектора;

кріплення та справність вантажопідіймача, наявність та стан шплінтів в шарнірних з'єднаннях ланцюгів, рівномірність переміщення та відсутність заїдання рухомих складових частин, стан ланцюгів вантажопідіймача, їх кріплення та натяг;

стан вил (платформи), змінних вантажозахоплювальних пристроїв, а також їх фіксаторів.

Відпрацювання прийомів перевіряння рівня масла в картері, води в радіатори, палива у баці.

Тема 7. Управління автонавантажувачами

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.

Оволодіння прийомами запуску та зупинення двигунів, прогрівання двигуна та спостереження за його роботою за контрольно-вимірювальними приладами.  Перевіряння положення важеля перемикання передач і ручного гальма, піднімання та опускання каретки, нахилу рами вантажопідіймача.

Відпрацювання положення рук на рульовому колесі та ніг на педалях, вмикання та вимикання зчеплення, натиснення та відпускання педалі гальма.

Оволодіння прийомами узгодженої дії педалями. Освоєння способів переведення важеля перемикання передач із нейтрального положення в робоче та навпаки.

Освоєння прийомів зрушування автонавантажувача з місця.

Відпрацювання навичок керування рухом автонавантажувачем по прямій з перемиканням у висхідному та низхідному порядку, гальмування навантажувача.

Оволодіння прийомами повертання,  та руху біля перешкод.

Відпрацювання навичок керування автонавантажувачами під час розворотів, руху заднім ходом, заїзду та виїзду із воріт.

Освоєння прийомів навантаження, вивантаження, пересування та укладання вантажів у штабель.

Відпрацювання навичок навантаження та розвантаження  вантажів з кузова автомобіля.

#### Виробниче навчання на навчальному полігоні

Тема 8. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування вантажів

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями  та обладнанням.

Виконання вправ по керуванню автонавантажувачем на площадці, виробничому приміщенні та складі,  в вузьких проїздах,  при підйомі та спуску з рампи, заїзду в  ворота. Виконання вправ по транспортуванню вантажів на піддонах та маневруванні з ними  на вилковому навантажувачі,  підйому та транспортуванню довгомірних та  негабаритних вантажів.

Виконання вправ по розвантажуванню та завантажуванні вантажу на піддонах в кузов автомобіля та автопоїзд вилковим автонавантажувачем. Виконання вправ по підйому та транспортуванню   вантажів на  навантажувачі з без блоковою стрілою.

Виконання вправ по складанню та розбиранню штабеля вантажів   по укладанню та зніманню вантажів на стелажі автонавантажувачем.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві.

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт з професії Водій навантажувача  2 -го розряду. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт водія навантажувача складністю 2-го  розряду

Інструктаж на робочому  місці з правил безпеки праці і організації робочого місця.

Самостійне виконання робіт на робочому місці водія автонавантажувача під наглядом інструктора у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм охорони праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним училищем окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1. Завантаження та розвантаження вантажу в кузов автомобіля та автофургону.

2. Транспортування піддону з вантажем з заїздом у складське приміщення.

3. Складування піддонів у два яруси.

4. Рух автонавантажувача з вантажем заднім ходом, на пандус, у вагон, у вузкозтях.

Критерії

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8334 Водій навантажувача

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | водій навантажувача 2-го розряду |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Класифікацію та основні технічні характеристики  навантажувачів згідно НАОП 0.00-1.22-08;

2. Будову та принцип роботи вилкових автонавантажувачів з двигунами внутрішнього згорання;

3. Будову та принцип роботи фронтальних, бічних та універсальних автонавантажувачів:

4. Будову та принцип роботи одно-, двох- та трьохрамного вантажопідіймального пристрою;

5. Класифікацію змінних вантажозахоплювальних пристроїв, їх призначення та способи застосування;

6. Принцип утворення центру ваги навантажувача, центру ваги вантажу, діаграму вантажопідйомності, стійкості автонавантажувача;

7. Принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем автонавантажувачів,  причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

8. Режими змащування, сорти паливних і мастильних матеріалів, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

9. Правила та технологічну послідовність безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів вилковими автонавантажувачами;

10. Правила руху та швидкісний режим по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях;

11. Правові, нормативні та організаційні основи охорони праці виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

12. Основи підприємницької діяльності.

УМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Керувати всіма видами вилкових автонавантажувачів з двигунами внутрішнього згорання;

3. Встановлювати та застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання різних видів вантажів;

4. Виконати  технічний огляд та обслуговування автонавантажувача та змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

5. Визначити причину несправностей систем та вузлів автонавантажувача, виконати їх поточний ремонт;

6. Вибрати оптимальний швидкісний режим руху автонавантажувача територією підприємства;

7. Виконувати вантажно-розвантажувальні роботи з автотранспорту, залізничних вагонів;

8. Виконувати штабелювання та укладання різних видів вантажів;

9. Виконувати транспортування територією підприємства різних видів вантажів, в тому числі на піддонах, негабаритних та довгомірних;

10. Піднімати та транспортувати вантажі безблоковою стрілою;

11. Організовувати безпечну робочу зону автонавантажувача.

Перелік основних  засобів навчання

| № з\ п | Найменування | Кількість на 15 осіб | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивіду-ального користу-вання | для групового викорис-тання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інструмент |
| 1. | Набір слюсарний ПНМ – 15тр. |  | 8 комп. |  |
|  | - ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14; 17х19; 22х24; 27х30мм |  |  |  |
|  | - ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм |  |  |  |
|  | - ключі торцювальні з квадратом 100х200, 14х250мм |  |  |  |
|  | - ключі переставні |  |  |  |
|  | - ключ свічний |  |  |  |
|  | - головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм |  |  |  |
|  | - тріскачка з сухарем з квадратом 14мм |  |  |  |
|  | - молоток слюсарний сталевий |  |  |  |
|  | - зубило |  |  |  |
|  | - бородок |  |  |  |
|  | - кліщі |  |  |  |
|  | - викрутки слюсарно – монтажні |  |  |  |
|  | - напилки плоскі |  |  |  |
| 2. | Кувалда 2кг | 3 | 3 |  |
| 3. | Штангенциркуль ШЦ ІІ – 250 – 0.05 | - | 1 |  |
| Пристосування |
| 1. | Домкрат гаражний механічний або гідравлічний | - | 2 |  |
| 2. | Монтировка для монтажу і демонтажу коліс | - | 4 |  |
| 3. | Пристосування для розбирання і збирання масляних насосів |  | 1 |  |
| 4. | Знімач універсальний трьохлапчастий |  | 2 |  |
| Інвентар |
| 1. | Піддон для деталей при розбиранні | - | 5 |  |
| 2. | Протипожежний інвентар (комплект) | - | 1 |  |
| 3. | Совок для прибирання | - | 3 |  |
| 4. | Щітка для змітання | - | 8 |  |
| 5. | Шафа групова для спецодягу | - | 1 |  |
| 6. | Ящик для обтирочних матеріалів | 2 |  |  |

| № з/п | Найменування | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Майстерня розбирально - складальних робіт |
| Робоче обладнання |
| 1. | Вантажопідіймальний пристрій | 1 |  |
| 2. | Каретка | 1 |  |
| 3. | Змінні вантажозахоплювальні пристрої: вила, безблокова стріла, кантувач, подовжувачі вил (комплект) | 1 |  |
| 4. | Платформа | 1 |  |
| Вузли механічних трансмісій |
| 5. | Муфта з’єднувальна | 1 |  |
| 6. | Вузли силових передач | 2 |  |
| Ходова частина навантажувача |
| 7. | Вузли ходових пристроїв | 2 |  |
| Силове гідравлічне обладнання |
| 8 | Насос-гідромотор шестеренний | 1 |  |
| 9 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий нерегульований | 1 |  |
| 10 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий регульований | 1 |  |
| 11 | Гідроциліндр односторонньої дії | 1 |  |
| 12 | Гідроциліндр двосторонньої дії з одностороннім штоком | 1 |  |
| 13 | Гідропідсилювач | 1 |  |
| Вузли системи управління гідравлічного приводу |
| 14 | Гідророзподільники (секційні і моноблочні) | 4-6 |  |
| 15 | З’єднання трубопроводів нерухомих та рухомих | 4-6 |  |
| 16 | Запобіжні клапани | 4-6 |  |
| 17 | Рукава високого тиску (РВТ) | 4-6 |  |
|  | Обладнання технологічне |  |  |
| 18 | Верстак для проведення розбирально -складальних робіт | 8 |  |
| 19 | Підставки під агрегати | 6 |  |

| № з/п | Найменування і тип | Кіль кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Навчальний полігон |
| Обладнання |
|  | Навчальні навантажувачі |  |  |
| 1 | Автонавантажувач | 1 |  |
| Робоче обладнання навантажувача |
| 1 | Вила | 1 |  |
| 2 | Безблокова стріла | 1 |  |
| Прилади, пристосування та інвентар |
| 1 | Комплект приладів та інструментів для визначення технічного стану навантажувачів | 1 |  |
| 2 | Прилад для визначення технічного стану гідросистем навантажувачів | 1 |  |
| 3 | Аптечка | 1 |  |
| 4 | Шафа для спецодягу | 1 |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) | 1 |  |
| 6 | Відро для паливо-мастильних матеріалів | 1 |  |
| 7 | Лійка для заливання паливо-мастильних матеріалів у баки автонавантажувачів | 1 |  |
| 8 | Каністра | 1 |  |
| 9 | Шланг гумовий | 1 |  |
| 10 | Солідолонагнітач | 1 |  |
| 11 | Щит-настил під навантажувач | 1 |  |
| Елементи полігону |
| 1 | Ділянка прямолінійного руху | 1 |  |
| 2 | Ділянка для руху під нахилом (пандус) | 1 |  |
| 3 | Макет в’їздних воріт | 1 |  |
| 4 | Макет кузова автомобіля та автопоїзда | 1 |  |
| 5 | Макет стелажів складського приміщення | 1 |  |
| 6 | Макет піддонів з вантажем | 6 |  |
| 7 | Макет негабаритного вантажу | 1 |  |
| 8 | Макет длінномірного вантажу | 1 |  |
| 9 | Дорожні знаки, що відповідають ситуації на всіх маршрутах. | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8334.Н.52.24-2016

(позначення стандарту)

Професія: Водій навантажувача

Код: 8334

Кваліфікація: водій навантажувача 3 -го розряду

### Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

# випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8334 Водій навантажувача

2. Кваліфікація: водій навантажувача 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, технічні характеристики, принцип роботи та правила безпечної експлуатації всіх типів навантажувачів, оснащених електродвигунами (електронавантажувачі), штабелеукладачів з ручним пересуванням та самохідних, комплектувальників;

правила безпечного застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

правила руху по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях;

норми витрат мастильних матеріалів та способи їх економії;

принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем електронавантажувачів, штабелеукладачів та комплектувальників;

причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

правила безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів електронавантажувачами, штабелеукладачами та комплектувальниками;

виробничі (експлуатаційні) інструкції.

Повинен уміти:

керувати електронавантажувачами, штабелеукладачами з ручним пересуванням та самохідними, комплектувальниками;

застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування різних видів вантажів;

додержуватися послідовності технологічного процесу;

додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт електронавантажувача, який обслуговує, та його змінних вантажозахоплювальних пристроїв.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням електронавантажувачів, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усунення несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті;

знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні навчання

Повна або базова загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією водій навантажувача 2-го розряду без вимог до стажу роботи.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією водій навантажувача 2-го розряду; стаж роботи за професією водій навантажувача 2-го розряду - не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією водій навантажувача 3-го розряду. Повинен мати посвідчення на право робіт, з підвищеною небезпекою та посвідчення водія автомобіля категорії «В» або «С».

6. Сфера професійного використання випускника

Навантаження та розвантаження вантажів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення. (КВЕД–2010, секція – Н, клас–52.24).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства, але не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 3 розряд

## Загальний фонд навчального часу – 404 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 30 | 6 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.2 | Інформаційні технології | 8 | 6 |
| 1.3 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка (без п. 2.5*) | 113 |  |
| 2.1 | Будова електронавантажувачів | 17 |  |
| 2.2 | Експлуатація електронавантажувачів та технологія робіт | 62 |  |
| 2.3 | Електротехніка | 17 |  |
| 2.4 | Технічне креслення | 17 |  |
| 2.5* | Охорона праці * | 15 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 242 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 102 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 140 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4 та 2.5*) | 392 | 6 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Водій навантажувача

1. Кабінети:

охорони праці;

креслення;

матеріалознавства;

будови та експлуатації навантажувача.

2. Майстерня:

будови та ремонту навантажувача.

3. Лабораторія:

будови і технічного обслуговування систем і механізмів навантажувачів;

4. Навчальний полігон:

для навантажувачів

Примітки

Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

*Предмет «Охорона праці» вивчається при підщенні кваліфікації.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Продуктивність праці | 4 |  |
| 2. | Організація і форми оплата праці | 4 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.

Тема 2. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми й системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Операційна система Microsoft Windows | 4 | 3 |
| 2. | Комп’ютерні віруси та захист від них | 4 | 3 |
|  | Всього: | 8 | 6 |

### Тема 1. Операційна система Microsoft Windows

#### Практичні роботи

1. Програми для створення текстових документів: MS Word. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2. Програми для створення графічних документів:  меню «Малювання»

3. Створення презентацій. Тема: «Штабелеукладачі».

4. Створення презентацій. Тема: «Вантажно – розвантажувальні роботи»

Тема 2. Комп’ютерні віруси та захист від них

Поняття про комп'ютерні віруси. Класифікація комп'ютерних вірусів. Принципи “зараження” комп'ютерним вірусом диска й пам'яті комп'ютера. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Знайомство з роботою антивірусних програм. Захист інформації.

#### Практичні роботи

1. Пошук програм - захисників в мережі Internet (за напрямом професії).

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet

3. Завантаження антивірусної програми на комп’ютер

4. Перевірка комп’ютера на віруси

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 2. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 3 |  |
| 3. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України | 3 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

#### Тема 1. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 2. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

##### Тема 3. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Будова електронавантажувачів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Будова електронавантажувачів | 8 |  |
| 2. | Електродвигуни та електричне обладнання електронавантажувачів, системи та апаратура пуску, керування та захисту | 6 |  |
| 3. | Технічне обслуговування та ремонт електронавантажувачів. | 3 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

Тема 1.  Будова електронавантажувачів

Основні вузли електронавантажувача, їх розміщення та закріплення. Будова вилкових електронавантажувачів, штабелеукладачів різних типів, комплектувальників.

Органи керування електронавантажувачів, штабелеукладачів та комплектувальників, системи гальм, гідравлічна та електрична система.

Тема 2. Електродвигуни та електричне обладнання    електронавантажувачів, системи та апаратура пуску та керування

Система запалення й електроустаткування. Робоча напруга, джерела струму.

Тягові акумуляторні батареї, що встановлені на електронавантажувачах. Конструктивні особливості кислотних і лужних акумуляторів, їхні основні експлуатаційні дані. Електроліт, його склад, густина. Прилади для замірювання густини електроліту.

Установка й експлуатація акумуляторних батарей. Несправності акумуляторних батарей та їхні причини.

Генератори: призначення, класифікація, технічні характеристики, будова та принцип дії. Обслуговування генераторів. Несправності генераторів, їхні причини та способи усунення. Регулювання напруги та струму генератора. Реле-регулятор. З’єднання реле-регулятора з генератором, акумуляторною батареєю та споживачами. Дія реле зворотного струму, обмежувача струму та регулятора напруги. Загальні схеми електроустаткування електронавантажувачів.

Електродвигуни: призначення, типи, принцип дії, регулювання швидкості обертання, ковзання, реверсування. Будова і робота електродвигунів змінного струму, постійного струму. Тепловий режим електродвигунів

Апаратура ручного керування: загальні поняття, призначення, типи. Рубильники і перемикачі; кнопки керування, контролери, командоконтролери.

Апаратура пуску, керування і захисту електроустаткування: контактори змінного і постійного струму; реле; плавкі запобіжники; магнітні контролери і магнітні пускачі, автоматичні вимикачі, апаратура блокування.

Захист  електроустаткування: захист від струмів короткого замикання та від дотику до неізольованих струмопровідних частин; нульовий, максимальний і кінцевий захист; захисна панель (ввідний пристрій).

Тема 3. Технічне обслуговування та ремонт електронавантажувачів

Планово-запобіжний ремонт електронавантажувачів, штабелеукладачів та комплектувальників. Види технічного обслуговування та ремонту в експлуатаційних умовах. Періодичність виконуваних робіт, їх трудомісткість та термін виконання. Технологічне обладнання, інструмент та пристрої. Організація технічного обслуговування та ремонту і методи виконання робіт.

Щоденне технічне обслуговування електронавантажувачів, перелік робіт та організація їх виконання.

Сезонна експлуатація електронавантажувачів, її особливості та підготовка. Сезонне технічне обслуговування. Загальне поняття про зберігання електронавантажувачів та їх консервацію.

Обслуговування гідравлічної та електричної систем електронавантажувача, штабелеукладача та комплектувальника.  Обслуговування вантажопідіймальних пристроїв та гальмової системи.  Обслуговування та збереження  акумуляторів.

Зарядні станції електронавантажувачів Ходові електродвигуни електронавантажувачів Тягові акумуляторні батареї Апаратура пуску,  керування та захисту електронавантажувачем

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Експлуатація електронавантажувачів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Особливості виконання вантажно-розвантажувальних робіт електронавантажувачами, штабелеукладачами та комплектувальниками | 12 |  |
| 2. | Виконання робіт вилковими електронавантажувачами | 20 |  |
| 3. | Виконання робіт штабелеукладачами | 20 |  |
| 4. | Виконання робіт комплектувальниками | 10 |  |
|  | Всього: | 62 |  |

Тема 1.  Особливості виконання вантажно-розвантажувальних робіт електронавантажувачами, штабелеукладачами та комплектувальниками

Класифікація електронавантажувачів: по вантажопідйомності, висоті підйому. Класифікація вантажів та тари. Організація руху електронавантажувачів територією підприємства та у виробничих та складських приміщеннях. Транспортно-технологічні схеми переміщення вантажів електронавантажувачами.

Класифікація штабелеукладачів: самохідні, керовані водієм, який стоїть на платформі водія, що може складатися чи повертатися, або керований водієм з підлоги, супроводжуючи штабелеукладач пішки.

Правила безпечного транспортування вантажів. Довгомірні та негабаритні вантажі, правила переміщення. Транспортування вантажу заднім ходом, рух на похилій площадці – пандусу. Транспортування вантажу  у вузьких проїздах або воротах, між штабелями, обладнанням, елементами конструкцій споруд, а також під розташованими на висоті інженерними пристроями.

Складування та укладання вантажів. Види контейнерів та тари. Спільне використання двох навантажувачів.  Норми складування. Правила встановлення та укладання вантажів на площадках. Виконання робіт в умовах підвищеної електронебезпеки.

Правила штабелювання вантажів та розбирання вантажів електронавантажувачем

Вимоги Правил при зупинці електронавантажувача, місця для стоянки та зарядження тягових акумуляторів,  перерв у роботі та стоянці

Тема 2. Виконання робіт вилковими електронавантажувачами

Види робіт,  що виконує електронавантажувач, технологічна послідовність завантажування та розвантажування вантажів у кузов автомобіля, автофургон, вагони. Робота навантажувача на рампі. Під’їзд до місця навантаження (розвантаження), введення вантажних вил під вантаж та виведення вил з-під вантажу, розміщення вантажу на вила. Піднімання та опускання вантажу на вилах.

Застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв для роботи з різними типами вантажів.   Піддони, контейнери  та тара для різних типів вантажів.

Проведення робіт навантажувачем з робітником, що перебуває на вантажній платформі електронавантажувача

Тема 3. Виконання робіт штабелеукладачами

Види робіт,  що виконують штабелеукладачі, технологічна послідовність складання та переміщення вантажів, способи керування  самохідними штабелеукладачами , маневрування, піднімання та опускання вантажів.

Під’їзд до місця навантаження (розвантаження), введення вантажних вил під вантаж та виведення вил з-під вантажу, розміщення вантажу на вила. Піднімання та опускання вантажу на вилах, складування вантажів на стелажах.

Керування штабелеукладачем з ручним пересуванням, електричним приводом підіймання, гідравлічним або ручним.

Тема 4. Виконання робіт комплектувальниками

Види робіт,  що виконують комплектувальники, технологічна послідовність підйому платформи з водієм, встановлення та переміщення вантажів, способи керування комплектувальниками, піднімання та опускання вантажів.

Під’їзд до місця навантаження (розвантаження), маневрування, піднімання на необхідну висоту. Виконання вантажно - розвантажувальних робіт на висоті водієм.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади | 4 |  |
| 2. | Машини постійного струму | 8 |  |
| 3. | Електромагнітні реле | 5 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

Тема 1. Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади

Загальні відомості та класифікація приладів для вимірювання параметрів електричного струму.  Маркування та ціна поділки шкали приладів. Прилади  для вимірювання сили струму та напруги. Прилади для вимірювання опору ізоляції.

### Тема 2. Ходові двигуни постійного струму

Принцип роботи машини постійного струму. Якірні обмотки та обмотки машин постійного струму. Робота машини постійного струму в режими двигуна та генератора. Характеристика та регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму. Втрати та ККД тягових двигунів постійного струму.

###### Тема 3. Електромагнітні реле

Магніти та їх властивості.  Магнітне поле електричного струму. Електромагніти. Принцип роботи електромагнітного реле. Класифікація електромагнітних реле, електрична схема підключення.

.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Читання робочих креслень | 5 |  |
| 2. | Складальні креслення | 6 |  |
| 3. | Кінематичні, гідравлічні та електричні схеми | 6 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

Тема 1.  Читання робочих креслень

Креслення деталей кріпильних виробів. Креслення деталей механічних передач: валів, осей, зубчастих та черв’ячних коліс, пружин, підшипників. Креслення деталей гідравлічного обладнання: штоки, циліндри, корпуси, ущільнень, манжет, штуцера.

Тема 2. Складальні креслення

Призначення та зміст складального креслення. Умовності та спрощення на зображеннях складальних креслень,  розміри. Номера позицій і специфікація складального креслення. Послідовність читання складального креслення.

Тема 3. Кінематичні, гідравлічні та електричні схеми

Поняття про принципові та монтажні схеми. Правила читання гідравлічних, пневматичних і електричних схем.

Умовні графічні позначення елементів кінематичних схем. Читання кінематичних схем  механізмів навантажувача. Умовні позначення на гідравлічних схемах, читання схеми гідросистеми навантажувача.

Умовні позначення на електричних схемах навантажувачів, читання електричної схеми навантажувача.

типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Тема | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| І. | Виробниче навчання в майстернях |  |
| 1. | Вступ | 2 |
| 2. | Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях та полігоні. | 6 |
| 3. | Електромонтажні роботи | 12 |
| 4. | Будова електронавантажувачів | 12 |
| 5. | Управління електронавантажувачами | 12 |
| 6. | Технічне обслуговування електронавантажувачів | 6 |
|  | Виробниче навчання на навчальному полігоні |  |
| 7. | Виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування вантажів | 52 |
|  | Всього: | 102 |
| ІІ. | Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт водія навантажувача складністю 3-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 133 |
|  | Всього: | 140 |
|  | Разом: | 242 |

І. Виробниче навчання в майстернях

Тема 1. Вступ

Ознайомлення учнів з планом навчання, правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях та полігоні.

Тема 2. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях та на полігоні

Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.

Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають під час роботи в майстернях (електричний струм, падіння, гострі деталі і т.д.) та на робочому полігоні.

Причини травматизму. Види травм. Заходи з попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж в навчальних майстернях та інших приміщеннях навчального закладу. Заходи попередження пожеж. Правила поведінки учнів під час  пожежі, порядок виклику  пожежної команди. Правила використання засобів пожежегасіння.

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування електроприладами і електроінструментом, заземлення електроустаткування, технічні засоби і способи захисту, знаки і написи безпеки, захисні засоби. Види електротравм. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Аварійні ситуації, які можуть виникнути в майстерні, лабораторії або на полігоні. Дії учнів під час виникнення аварійних ситуацій.

Тема 3. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Тема 5.  Електромонтажні роботі

Класифікація проводів та кабелів. Ізоляційні матеріали. Інструменти для електромонтажних ремонтних робіт; їхнє призначення, будова та вимоги до них. Проводи, що застосовуються для прокладання по металевих конструкціях машин, способи прокладання.

«Продзвонювання» жил проводів, їхнє маркування, окінцювання, з’єднання та під’єднання  до устаткування. Допустимі струмові  навантаження на жили  проводів. Прийоми та способи з’єднання й окінцювання проводів. Прийоми лудіння контактних з’єднань.

Кріплення проводів у з’єднувальних і клемних коробках. Монтаж пускорегулювальної та захисної апаратури. Панелі, вимикачі, що застосовуються в акумуляторних навантажувачах, та їхнє розташування.

Монтажна схема електроустаткування навантажувача.

Правила безпеки праці під час виконання електромонтажних і ремонтних робіт.

Здійснення  контролю за якістю виконаних робіт.

Тема 4. Будова  електронавантажувачів

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.

Набуття навичок технічного обслуговування та ремонту робочих вузлів електронавантажувачів, штабелеукладачів та комплектувальників: вантажопідіймачів, рам і кареток, вантажозахоплювальних пристроїв, гідравлічної та електричної систем, гальмової системи.

Будова  рукоятки та/або дишла, що забезпечують можливість штовхати або буксирувати штабелеукладач. Склад та принцип роботи пульту керування штабелеукладача та комплектувальника.

Вивчення захисних пристроїв електронавантажувачів, штабелеукладачів та комплектувальників, їх призначення та принцип застосування.

Здійснення контролю за якістю виконаних робіт

Тема 5. Управління електронавантажувачами

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.

Оволодіння прийомами запуску та зупинення електродвигунів. Перевіряння положення важеля перемикання передач і ручного гальма, піднімання та опускання каретки, нахилу рами вантажопідіймача.

Відпрацювання положення рук на рульовому колесі, кнопках або джостіку,  ніг на педалях. Гальмування  штабелеукладачів з різними типом органів керування, самохідних або з ручним пересуванням.

Освоєння прийомів зрушування електронавантажувача з місця.

Відпрацювання навичок керування рухом електронавантажувача по прямій з перемиканням у висхідному та низхідному порядку, гальмування.

Оволодіння прийомами повертання,  та руху біля перешкод електронавантажувачами, штабелеукладачами та комплектувальниками.

Відпрацювання навичок керування електронавантажувачами під час розворотів, руху заднім ходом, заїзду та виїзду із воріт.

Освоєння прийомів навантаження, вивантаження, пересування та укладання вантажів у штабель.

Оволодіння прийомами штовхання  та  буксирування  штабелеукладача, керування пересуванням і маневруванням, а також здійснювати підіймання та опускання вантажу.

Відпрацювання навичок навантаження та розвантаження  вантажів з кузова автомобіля, стелажів, штабелів.

Відпрацювання прийомів руху комплектувальників. Підйом та опускання платформи з водієм, складування вантажів на стелажі.

Тема 6. Технічне обслуговування електронавантажувачів

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням:

- перевірка оглядом стану металоконструкцій електронавантажувача та їх зварних (клепаних) з'єднань (наявність у несучих елементах тріщин, деформацій, зменшення товщини несучих стінок внаслідок корозії, ослаблення клепаних з'єднань та інших дефектів), а також кабіни, засобів доступу, площадок, огорожі тощо;

- наявність  і справність зовнішніх світлових приладів і внутрішніх сигналізаторів функціонування світлових приладів, звукового сигналу;

- наявність підтікання масла з гідроприводів вантажопідіймача,

- стану коліс, зокрема їх ободів (наявність тріщин, розколів, залишкових деформацій, надмірного радіального й осьового биття закраїн ободів, яке можливо оцінити органами зору, корозійних ушкоджень);

- стану пневматичних шин (наявність здутих - розшарувань каркаса покришки, відшарувань протектора чи боковин, порізів, витоку повітря з шин та інших пошкоджень, а також наявність сторонніх предметів у канавках протектора, між шинами здвоєних коліс). висота рисунка протектора;

- кріплення та справність вантажопідіймача, наявність та стан шплінтів в шарнірних з'єднаннях ланцюгів, рівномірність переміщення та відсутність заїдання рухомих складових частин, стан ланцюгів вантажопідіймача, їх кріплення та натяг;

- стан вил (платформи), змінних вантажозахоплювальних пристроїв, а також їх фіксаторів.

- стан рукоятки та/або дишла штабелеукладачів.

#### Виробниче навчання на навчальному полігоні

Тема 7. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування вантажів

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями  та обладнанням.

Виконання вправ по керуванню електронавантажувачем, штабелеукладачем та комплектувальником на площадці, виробничому приміщенні та складі,  в вузьких проїздах,  при підйомі та спуску з рампи, заїзду в  ворота. Виконання вправ по транспортуванню вантажів на піддонах та маневруванні з ними, підйому та транспортуванню довгомірних та  негабаритних вантажів.

Виконання вправ по розвантажуванню та завантажуванні вантажу на піддонах в кузов автомобіля та автопоїзд вилковими електронавантажувачем.     Виконання вправ по підйому та транспортуванню   вантажів та встановленню їх у яруси та стелажі.

Виконання вправ по керування самохідними штабелеукладачами та штабелеукладачами з ручним пересуванням.

Виконання вправ по складанню та розбиранню штабеля вантажів,   укладанню та зніманню вантажів на стелажі штабелеукладачами та комплектувальниками.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт з професії Водій навантажувача 3-го розряду. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт водія навантажувача 3-го  розряду

Інструктаж на робочому  місці з правил безпеки праці і організації робочого місця.

Самостійне виконання робіт на робочому місці водія електронавантажувача під наглядом інструктора у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм охорони праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним училищем окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1. Завантаження та розвантаження вантажу електронавантажувачем в кузов автомобіля та автофургону.

2. Транспортування електронавантажувачем піддону з вантажем з заїздом у складське приміщення.

3. Складування піддонів у три яруси та на стелажі.

4. Рух штабелеукладачем по території складу, підйом та встановлення вантажів на стелажі.

5. Виконання робіт на комплектувальнику: підйом та опускання площадки з водієм на задану висоту, рух у вузкостях, задом, з вантажем різного типу.

Критерії

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8334 Водій навантажувача

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | 3 розряд |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Класифікацію та основні технічні характеристики  навантажувачів згідно НАОП 0.00-1.22-08;

2. Будову та принцип роботи вилкових навантажувачів з електродвигунами

3.  Класифікацію, будову та принципи керування  різними типами самохідних штабелеукладачів та з ручним пересуванням

4. Класифікацію, будову та принципи керування  різними типами комплектувальників

5. Будову та принцип роботи одно-, двох- та трьохрамного вантажопідіймального пристрою;

6. Класифікацію змінних вантажозахоплювальних пристроїв, їх призначення та способи застосування;

7. Принцип утворення центру ваги електронавантажувачів, центру ваги вантажу, діаграму вантажопідйомності, стійкості електронавантажувача;

8. Принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем електронавантажувачів, штабелеукладачів та комплектувальників,  причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

9. Правила та технологічну послідовність безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів електронавантажувачами, штабелеукладачами та комплектувальниками;

11. Правила руху та швидкісний режим по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях;

12. Правові, нормативні та організаційні основи охорони праці виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

13. Основи підприємницької діяльності;

УМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Керувати електронавантажувачами, штабелеукладачами самохідними та з ручним пересуванням, комплектувальниками;

3. Встановлювати та застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання різних видів вантажів;

4. Виконати  технічний огляд та обслуговування електронавантажувачів та змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

5. Визначити причину несправностей систем та вузлів електронавантажувача, виконати їх поточний ремонт;

6. Вибрати оптимальний швидкісний режим руху електронавантажувача територією підприємства, виробничих та складських приміщень;

7. Виконувати вантажно-розвантажувальні роботи з автотранспорту, залізничних вагонів;

8. Виконувати штабелювання та укладання різних видів вантажів;

9. Виконувати транспортування територією підприємства різних видів вантажів, в тому числі на піддонах, негабаритних та довгомірних;

10.  Організовувати безпечну робочу зону електронавантажувача.

Перелік основних  засобів навчання

| № з\ п | Найменування | Кількість на 15 осіб | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивіду-ального користу-вання | для групового викорис-тання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інструмент |
| 1. | Набір слюсарний ПНМ – 15тр. |  | 8 комп. |  |
|  | - ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14; 17х19; 22х24; 27х30мм |  |  |  |
|  | - ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм |  |  |  |
|  | - ключі торцювальні з квадратом 100х200, 14х250мм |  |  |  |
|  | - ключі переставні |  |  |  |
|  | - ключ свічний |  |  |  |
|  | - головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм |  |  |  |
|  | - тріскачка з сухарем з квадратом 14мм |  |  |  |
|  | - молоток слюсарний сталевий |  |  |  |
|  | - зубило |  |  |  |
|  | - бородок |  |  |  |
|  | - кліщі |  |  |  |
|  | - викрутки слюсарно – монтажні |  |  |  |
|  | - напилки плоскі |  |  |  |
| 2. | Кувалда 2кг | 3 | 3 |  |
| 3. | Штангенциркуль ШЦ ІІ – 250 – 0.05 | - | 1 |  |
| Пристосування |
| 1. | Домкрат гаражний механічний або гідравлічний | - | 2 |  |
| 2. | Монтировка для монтажу і демонтажу коліс | - | 4 |  |
| 3. | Пристосування для розбирання і збирання масляних насосів |  | 1 |  |
| 4. | Знімач універсальний трьохлапчастий |  | 2 |  |
| Інвентар |
| 1. | Піддон для деталей при розбиранні | - | 5 |  |
| 2. | Протипожежний інвентар (комплект) | - | 1 |  |
| 3. | Совок для прибирання | - | 3 |  |
| 4. | Щітка для змітання | - | 8 |  |
| 5. | Шафа групова для спецодягу | - | 1 |  |
| 6. | Ящик для обтирочних матеріалів | 2 |  |  |

| № з/п | Найменування | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Майстерня розбирально - складальних робіт |
| Робоче обладнання |
| 1. | Вантажопідіймальний пристрій | 1 |  |
| 2. | Каретка | 1 |  |
| 3. | Змінні вантажозахоплювальні пристрої: вила, безблокова стріла, кантувач, подовжувачі вил (комплект) | 1 |  |
| 4. | Платформа | 1 |  |
| Вузли механічних трансмісій |
| 5. | Муфта з’єднувальна | 1 |  |
| 6. | Вузли силових передач | 2 |  |
| Ходова частина навантажувача |
| 7. | Вузли ходових пристроїв | 2 |  |
| Силове гідравлічне обладнання |
| 8 | Насос-гідромотор шестеренний | 1 |  |
| 9 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий нерегульований | 1 |  |
| 10 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий регульований | 1 |  |
| 11 | Гідроциліндр односторонньої дії | 1 |  |
| 12 | Гідроциліндр двосторонньої дії з одностороннім штоком | 1 |  |
| 13 | Гідропідсилювач | 1 |  |
| Вузли системи управління гідравлічного приводу |
| 14 | Гідророзподільники (секційні і моноблочні) | 4-6 |  |
| 15 | З’єднання трубопроводів нерухомих та рухомих | 4-6 |  |
| 16 | Запобіжні клапани | 4-6 |  |
| 17 | Рукава високого тиску (РВТ) | 4-6 |  |
|  | Обладнання технологічне |  |  |
| 18 | Верстак для проведення розбирально -складальних робіт | 8 |  |
| 19 | Підставки під агрегати | 6 |  |

| № з/п | Найменування і тип | Кіль кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Навчальний полігон |
| Обладнання |
|  | Навчальні електронавантажувачі |  |  |
| 1 | Вилковий електронавантажувач | 1 |  |
| 2 | Штабелеукладач з ручним пересуванням | 1 |  |
| 3 | Штабелеукладач самохідний | 1 |  |
| 4 | Комплектувальник | 1 |  |
| Робоче обладнання електронавантажувача |
| 1 | Вила | 1 |  |
| 2 | Безблокова стріла | 1 |  |
| Прилади, пристосування та інвентар |
| 1 | Комплект приладів та інструментів для визначення технічного стану навантажувачів | 1 |  |
| 2 | Прилад для визначення технічного стану акумулятора - ареометр | 1 |  |
| 3 | Прилад для вимірювання напруги на клемах акумулятора | 1 |  |
| 4 | Аптечка | 1 |  |
| 5 | Шафа для спецодягу | 1 |  |
| 6 | Протипожежні засоби (комплект) | 1 |  |
| 7 | Солідолонагнітач | 1 |  |
| 8 | Щит-настил під навантажувач | 1 |  |
| Елементи полігону |
| 1 | Ділянка прямолінійного руху | 1 |  |
| 2 | Ділянка для руху під нахилом (пандус) | 1 |  |
| 3 | Макет в’їздних воріт | 1 |  |
| 4 | Макет кузова автомобіля та автопоїзда | 1 |  |
| 5 | Макет стелажів складського приміщення | 1 |  |
| 6 | Макет піддонів з вантажем | 6 |  |
| 7 | Макет негабаритного вантажу | 1 |  |
| 8 | Макет длінномірного вантажу | 1 |  |
| 9 | Дорожні знаки, що відповідають ситуації на всіх маршрутах. | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8334.Н.52.24-2016

(позначення стандарту)

Професія: Водій навантажувача

Код: 8334

Кваліфікація: водій навантажувача 4-го розряду

### Видання офіційне

Київ - 2016

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика

# випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8334 Водій навантажувача

2. Кваліфікація: водій навантажувача 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, технічні характеристики, принцип роботи та правила безпечної експлуатації фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою;  снігонавантажувачів; багатоківшевих навантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, а також  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою) потужністю до 73,5кВт (до 100 к.с.)

правила безпечного застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

правила руху по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях;

режими змащування, сорти паливних і мастильних матеріалів, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем навантажувача;

причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

правила безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів;

виробничі (експлуатаційні) інструкції;

Повинен уміти:

керувати фронтальними, напівповоротними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами, оснащених важільною системою; снігонавантажувачами; багатоківшевими  навантажувачами та навантажувачами з лапами, що нагортають, а також на вилковими фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою) потужністю до 73,5кВт (до 100 к.с.);

застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування різних видів вантажів;

виконувати зачерпування малоабразиних вантажів з невисоких штабелів, куп, буртів;

виконувати навантажування та розвантажування ковша вперед, назад, вбік;

додержуватися послідовності технологічного процесу;

додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування навантажувача та його змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

виконувати технічний огляд, обслуговування та поточний ремонт навантажувача, який обслуговує.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням навантажувачів, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усунення несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті;

знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1 При продовженні професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2 При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією водій навантажувача 3-го розряду; стаж роботи за професією водій навантажувача 3-го розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення машиніста – тракториста категорії «А1», «А2».

5.3 Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією водій навантажувача 4-го розряду. Повинен мати посвідчення на право робіт з підвищеною небезпекою та посвідчення машиніста – тракториста категорії «Е1».

6. Сфера професійного використання випускника

Навантаження та розвантаження вантажів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення. (КВЕД–2010, секція – Н, клас–52.24).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства, але не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 4 розряд

## Загальний фонд навчального часу - 415 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 30 | 3 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4 | Резерв часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 154 |  |
| 2.1 | Експлуатація навантажувачів та технологія робіт | 100 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 18 |  |
| 2.3 | Гідравліка | 14 |  |
| 2.4 | Технічне креслення | 12 |  |
| 2.5 | Матеріалознавство | 10 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 212 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 128 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 403 | 3 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Водій навантажувача

1. Кабінети:

охорони праці;

креслення;

матеріалознавства;

будови та експлуатації навантажувача.

2. Майстерні:

Будови та ремонту навантажувача.

3. Лабораторія:

будови і технічного обслуговування систем і механізмів навантажувачів.

4. Навчальний полігон:

для навантажувачів.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

*Предмет «Охорона праці» вивчається при підвищенні кваліфікації.

Типова навчальна програма

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фінансова база підприємства | 4 |  |
| 2. | Якість продукції та економічна ефективність | 4 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гарантійні і компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням | 4 |  |
| 2. | Колективний договір | 4 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Гарантійні і компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням

Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок утримань із заробітної плати. Обмеження розміру утримань із заробітної плати. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Компенсація втрати частини заробітної плати в зв’язку з порушенням її виплати. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.

Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням. Заохочення робітників, які поєднують роботу з навчанням. Порядок надання їм відпустки.

Тема 2. Колективний договір

Галузеві угоди між міністерством, галузевими об’єднаннями підприємств і підприємців та відповідними профспілковими органами.

Колективний договір, його зміст, форма та порядок укладання. Термін чинності колективного договору, внесення змін та доповнень. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання колективного договору.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 2 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 3 | 1 |
| 3. | Основи роботи з дисками комп’ютера | 3 | 2 |
|  | Всього: | 8 | 3 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Особливості використання інформаційних технологій в автоматизованих системах.

Структура, складові та задачі роботизованої виробничої дільниці та комплексу.

Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Елементна база сучасних комп’ютерів.

Практична робота:

- Зовнішня пам'ять ПК. Види дисків, пристрої та програми для роботи з дисками. Програмне забезпечення ПК.

Тема 3. Основи роботи з дисками комп’ютера

Правила записування та зчитування інформації з дисків. Діагностика диска. Відновлення інформації на диску.

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів із архіву, розкриття архівованих файлів.. Робота з програмами – архіваторами.

Практичні роботи

1. Форматування диска. Дефрагментація диска

2. Створення архіву файлів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Експлуатація навантажувачів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Професія Водій навантажувача | 2 |  |
| 2. | Будова фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою та вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою) з двигунами потужністю до 73,5кВт | 54 |  |
| 3. | Експлуатація, технічне обслуговування і ремонт фронтальних одноківшевих навантажувачів | 20 |  |
| 4. | Організація та технологія безпечного проведення робіт навантажувачами, з двигунами потужністю двигуна до 73,5кВт | 24 |  |
|  | Всього: | 100 |  |

Тема 1. Професія Водій навантажувача

Соціально-економічне значення професії, перспективи її розвитку.

Значення підвищення майстерності та культурно-технічного рівня робітників. Ступені професійного становлення робітників. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою водія навантажувача, програмою навчання, графіком занять, рекомендованою літературою.

Область застосування: будівництво, гірничодобувна промисловість, залізничний  транспорт,  лісова промисловість, сільське господарство, житлово – комунальне господарство.

Тема 2. Будова фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, з двигунами  потужністю двигуна до 73,5кВт

Класифікація фронтальних навантажувачів: типи,  призначення, технічні характеристики. Основне, змінне та додаткове  робоче обладнання: складові частини, види,  їхнє призначення, принцип дії та будова.

Класифікація одноківшевих  фронтальних навантажувачів:  по виду основного загрібного та навантажувального органа – ковшу, по вантажопідйомності, за видом базового шасі, видом ходового устаткування, за напрямком розвантаження ковша, за видом застосовуваного обладнання.

Базові шасі фронтальних одноківшевих навантажувачів:  на  спеціальному шасі,  на тракторах і тягачах, на колісному чи гусеничному ходу.

Класифікація поршневих двигунів внутрішнього згоряння за родом використовуваного палива, способом запалювання робочої суміші,  числом і розташуванням циліндра, швидкохідністю.

Основні показники роботи двигунів: ефективна потужність, механічний і ефективний ККД,  крутний момент, тепловий баланс. Технічна характеристика двигунів, що застосовують на тракторних навантажувачах.  Призначення основних систем і механізмів двигунів тракторних навантажувачів.

Кривошипно-шатунний механізм: призначення та складові частини, будова та принцип роботи механізму. Можливі несправності та причини їхнього виникнення. Способи запобігання, виявлення й усунення несправностей.

Система газообміну двигунів: будова вузлів очищення повітря та контролю за чистотою повітря. Турбокомпресор, його призначення та будова. Повітряні охолодники. Випускні пристрої, глушники, ежектори, іскрогасники. Значення системи для довготривалої експлуатації двигунів.

Система живлення дизельних двигунів: паливо, що використовують для живлення двигунів. Призначення та складові частини системи живлення дизельних двигунів. Призначення, будова, робота складових частин і деталей систем живлення, їхнє розташування. Схеми системи живлення дизельного двигуна. Технічне обслуговування системи живлення. Можливі несправності в системі живлення, причини виникнення, способи запобігання й усунення. Охорона праці та організація робочого місця під час обслуговування систем живлення.

Система охолодження: призначення, вплив теплового режиму на потужність, економічність і спрацьовування двигуна. Схема системи охолодження. Типи систем охолодження. Переваги примусової системи охолодження закритого типу.

Система пуску:  способи пуску дизельних двигунів, порівняльна оцінка. Вимоги до пускових пристроїв. Призначення, будова, принцип дії пускових пристроїв. Основні частини пускових систем карбюраторних двигунів, їхнє призначення, будова, принцип дії. Загальні відомості про пускові двигуни.

Загальна схема трансмісії одноківшевих фронтальних   навантажувачів. Кінематична схема навантажувачів.

Типи та будова коробок передач. Призначення, будова та дія механізму перемикання передач і механізму блокування. Основні відомості про планетарні механізми.

Призначення, схема дії та будова роздавальної коробки.  Ходозменшувач: призначення, будова та схема роботи.  Несправності коробок передач, способи виявлення й усунення.

Механізм заднього моста фронтального одноківшевого навантажувача. Будова та схема дії планетарного механізму повороту.  Конічні передачі, їхня будова та робота. Будова карданних передач. Можливі несправності в роботі задніх мостів, карданних передач, способи їхнього виявлення й усунення.

Передній міст: будова, спосіб кріплення до рами навантажувача. Можливі несправності в роботі, способи їхнього виявлення та усунення.

Рама навантажувача: будова й особливості.

Ходова частина колісних навантажувачів. Будова та кріплення ведучих коліс, їхнє регулювання. Монтаж і демонтаж колісних пневматичних шин. Норми та способи збільшення пробігу шин, правила поводження з ними. Пристрої для накачування шин повітрям. Регулювання колії передніх і задніх коліс.

Рульове керування. Гідравлічний підсилювач рульового керування, його будова та робота. Регулювання рульового керування. Зовнішні ознаки порушення нормальної роботи, причини порушень і способи їхнього усунення. Гідравлічне рульове керування з слідкуючим гідравлічним зворотним зв’язком, його будова й робота.

Будова та вузли гідравлічної системи навантажувачів. Будова складових частин гідравлічної системи: масляного бака, маслопроводів, силових гідроциліндрів, запірних клапанів, насосів, запобіжних і редукційних клапанів, гідромоторів, гідравлічних розподілювачів, фільтрів, охолодників та інших. Правила з’єднання шлангів. Принципові схеми гідроприводу навантажувального обладнання навантажувачів.

Гальмові системи фронтальних одноківшевих навантажувачів. Типи гальмівних механізмів. Будова та робота агрегатів, вузлів і деталей гальмових приводів. Можливі несправності в роботі гальмівних систем, способи виявлення й усунення.

Призначення та склад електроустаткування  навантажувачів за групами: джерела електричного струму та споживачі. Акумулятори, з’єднання акумуляторів у батареї. Вмикач акумуляторних батарей. Генератори, їхня будова та принцип дії. Прилади освітлення, контролю та сигналізації.

Будова кабін. Розташування обладнання та органів керування.

Тема 3. Експлуатація, технічне обслуговування і ремонт фронтальних одноківшевих   навантажувачів

Обов’язки водія фронтального навантажувача, приймання та обкатування одноківшевого фронтального  навантажувача. Перевірка навантажувача перед початком роботи, підготовка до пуску. Перевірка навантажувача після закінчення роботи. Порядок приймання і здавання машини. Приймання і здавання зміни.

Інструменти та пристосування, що входять у комплект навантажувача, місце їх розташування та закріплення, призначення та прийоми використання інструментів та пристосувань.

Послідовність і прийоми перевірки технічного стану механізмів і вузлів  тракторного навантажувача, методи усунення виявлених несправностей.

Експлуатація двигунів внутрішнього згоряння: контрольно-вимірювальні прилади, показання приладів під час експлуатації двигуна.

Пуск двигунів:  пуск карбюраторних двигунів. Правила пуску та прогрівання карбюраторного двигуна взимку. Підтримання експлуатаційних характеристик карбюраторного двигуна. Правила зупинення двигуна. Правила охорони праці під час пуску та зупинення двигуна.

Пуск дизельних двигунів,  що оснащені стартерами. Правила пуску дизельних двигунів взимку. Правила охорони  праці під час пуску та зупинення дизельних двигунів.

Транспортування тракторного навантажувача: підготовка, транспортування своїм ходом, на залізничній платформі, на трейлері та інших транспортних засобах. Завантаження тракторного навантажувача на залізничну платформу, на трейлер та інші транспортні засоби. Охорона праці під час завантажування  навантажувача і транспортування.

Технічне обслуговування: призначення, загальні відомості про систему технічного обслуговування. Види та періодичність технічного обслуговування.

Щозмінне, періодичне (ТО-1, ТО-2, ТО-3), сезонне технічне обслуговування одноківшевих тракторних навантажувачів. Перелік робіт, що виконують під час щозмінного, періодичного та сезонного технічного обслуговування, технологія й організація їхнього виконання. Засоби механізації й автоматизації праці робітників, які зайняті на технічному обслуговуванні. Охорона  праці під час проведення технічного обслуговування.

Ремонт одноківшевих  навантажувачів: можливі причини та процеси спрацьовування деталей машин та  механізмів. Фактори, що впливають на процеси спрацьовування та старіння деталей машин і механізмів. Шляхи запобігання інтенсивному спрацьовуванню деталей.

Поточний ремонт: мета та завдання поточного ремонту, його види, обсяг робіт і перелік операцій під час поточного ремонту. Організація, планування й облік робіт. Організація ремонтних робіт з метою зниження простоїв машини. Технічні умови проведення поточного ремонту. Контрольно-вимірювальні прилади, інструменти й пристрої, що використовують. Методи поточного ремонту: заміна та відновлення деталей і елементів машин і механізмів. Охорона праці під час проведення поточного ремонту.

Капітальний ремонт: порядок здавання машин у ремонт, правила приймання навантажувача з ремонту.

Тема 4. Організація та технологія безпечного проведення робіт навантажувачами, з двигунами потужністю двигуна до 73,5кВт

Класифікація ґрунтів за важкістю виймання фронтальними одноківшевими навантажувачами. Основні властивості ґрунтів за категоріями. Уявлення про промерзання ґрунтів. Прийоми роботи з різними категоріями ґрунтів. Розпушування ґрунтів, його вплив на визначення категорії ґрунтів.

Основні способи розробки ґрунтів фронтальними одноківшевими навантажувачами. Роздільний спосіб навантаження ковша, його особливості. Режими роботи навантажувача під час виконання цих робіт. Суміщений спосіб наповнення ковша. Режими роботи під час виконання цих робіт навантажувачем. Комбінований спосіб наповнення ковша. Екскаваційний спосіб копання ґрунту. Умови його використання.

Способи наповнення ковшу насипного вантажу: нижнє, бокове  або верхнє. Технологічна послідовність наповнення насипного вантажу з високих штабелів, куп, буртів.

Умови й технологічні схеми зачерпування та навантаження сипучих  вантажів на всі види транспорту: автомобілі-самоскиди, причепи і напівпричепи. Ефективне використання ковшів та грейферів тракторних  навантажувачів.

Технологічна послідовність застосування грейферів при виконання вантажно-розвантажувальних робіт з різними видами сипучих та кускових вантажів: зерна, комбікорму, силосу тощо, а також піску, гравію, щебеню, ґрунту тощо.

Застосування змінного устаткування тракторних навантажувачів: землерийно-навантажувальне, вантажопідйомне, снігоприбиральне, допоміжне. Правила безпечного виконання робіт змінним устаткуванням.

Застосування та правила безпечного виконання робіт фронтальних вилкових  навантажувачів у сільськогосподарських роботах: змінні вантажозахоплювальні пристрої для складування та тюкування соломи та сіна.

Застосування фронтальних одноківшевих та грейферних навантажувачів на будівельних майданчиках: види робіт, застосування вантажних лопат, технологія безпечного виконання робіт.

Застосування та правила безпечного виконання робіт вилкових фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою), переміщення вантажу, вантажно-розвантажувальні роботи.

Правила дорожнього руху та руху по території підприємств, під станційним коліям, швидкість руху, безпечна відстань руху.

Ефективність використання фронтальних навантажувачів. Режими роботи навантажувачів. Облік і планування робіт навантажувачів на підприємстві. Технічна продуктивність навантажувачів. Складання планів робіт, здійснення їхнього виконання, облік виконаних робіт.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у певній галузі | 4 |  |
| 3. | Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 5 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Всього: | 18 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю. Задачі системи стандартів безпеки праці. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Колективний договір. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Суспільний контроль за виконанням законодавства з охорони праці. Повноваження і права профспілок по здійсненню контролю за охороною праці.

Інструктажі з охорони праці на підприємстві та порядок їх проведення.

Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасних випадків. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення.

Тема 2. Основи безпеки праці у певній галузі

Заходи безпеки праці під час керування тракторними навантажувачами потужністю до 73,5кВт (до 100 к.с.) вагононавантажувачами, вагонорозвантажувачами та всіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами та пристроями під час навантаження, розвантаження, переміщення й укладання вантажів у штабелі та відвал.

Дотримання правил охорони праці під час здійснювання технічного обслуговування навантажувача та поточного ремонту всіх його механізмів.

Вимоги правил охорони праці під час установлювання та замінювання знімних вантажозахоплювальних пристроїв та механізмів.

Порядок допуску до роботи робітників, навчання безпечних методів праці і перевірки знань. Допуски до виконання робіт, які мають додаткові вимоги з безпеки праці.

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у виробничих та допоміжних приміщеннях.

Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, що обслуговується; встановлення огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних написів, знаків.

Тема 3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Теорія вибуху. Класифікація виробництв, зон і приміщень за вибухлнебезпекою. Визначення та класифікація вибухонебезпечних об’єктів виробництва, середовищ та  речовин,  технологічних процесів. Вибухозахист електрообладнання та електроустановок. Організаційні та технічні заходи вибухозахисту.

Тема 4. Основи електробезпеки

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках, порядок їх використання, зберігання і обліку, періодичність та види випробувань.. Плакати і знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення і занулення електроустановок, їх захист, максимально допустимі заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, двигунами, трансформаторами.

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих приміщень по електробезпеці. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, приписуючи знаки безпеки і знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча підставка. Міри захисту від статичної електрики.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди

Санітарно-технічні методи і засоби на виробництві. Виробничий травматизм і профзахворювання. Основні причини травматизму і професійних захворювань; заходи щодо їх запобігання.

Основні небезпечні виробничі фактори на робочому місці водія навантажувача, гранично допустимі рівні, вплив на працівників.

Засоби індивідуального захисту водія навантажувача, вимоги до них. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов.

Вимоги до освітлення робочої зони навантажувача. Типи освітлення. Правила експлуатації освітлення.

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, облік, профілактика.

Медичне та санітарне обслуговування робітників.  Щорічні медичні огляди. Фізіологія праці.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Склад медичної аптечки, місце її знаходження. Правила надання допомоги при порізах та проколах. Перша допомога при вивихах. Перша допомога при переломах. Зупинка кровотечі. Перша допомога при непритомності. Перша допомога при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом. Оживлення методами штучного дихання, непрямого масажу серця. Транспортування потерпілого.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Гідравліка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фізичні властивості рідин | 2 |  |
| 2. | Гідростатика | 6 |  |
| 3. | Гідродинаміка | 6 |  |
|  | Всього: | 14 |  |

Тема 1. Фізичні властивості рідин

Основні фізичні властивості рідин: густина, в’язкість, поверхневий натяг; їхня залежність від температури.

Будова та принцип дії приладів для визначення витрат, швидкості руху і тиску рідин.

Тема 2. Гідростатика

Закон Паскаля. Уявлення про гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес.

Рух тіл у рідинах. Осадження твердих частинок у воді  під дією сили ваги.

Тема 3. Гідродинаміка

Рівняння Бернулі. Нерозривність потоку й умови його дотримання. Кавітація. Уявлення про швидкісний напір. Опір руху рідин і способи його зменшення. Уявлення про гідравлічний удар.

Витікання рідини з отворів і насадок. Витрати й швидкість руху рідини.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правила виконання перерізів | 2 |  |
| 2. | Нанесення розмірів на кресленнях | 2 |  |
| 3. | Вказівки на кресленнях | 4 |  |
| 4. | Читання креслень | 4 |  |
|  | Всього: | 12 |  |

Тема 1. Правила виконання перерізів

Особливості застосування методу перерізів на виглядах деталей. Правила виконання перерізів. Тип перерізу, зумовлений формою елементів деталі. Розбирання складних перерізів: ламаних, ступінчастих, розгорнених. Поняття про осі перерізу.

Тема 2. Нанесення  розмірів на кресленнях

Розподілення розмірів на кресленнях; зв’язок між зображеннями та нанесеними розмірами. Правила нанесення розмірів на кресленнях деталей, що відносяться до одного й того ж елемента деталі. Застосування цих правил під час читання креслення деталі. Взаємозв’язок розмірів з розмічанням. Координатний метод, що застосовується під час нанесення розмірів на кресленні та розмічання. Вирішення різних завдань на спряження на базі геометричних побудов. Послідовність розмічання за кресленням.

Технологічне обґрунтування призначення розмірів для деяких елементів деталей.

Зв’язок указаних на кресленні розмірів з можливим технологічним процесом. Деякі рекомендації під час нанесення розмірів радіусів або діаметрів. Заміна на кресленні складних ліній перерізу умовними лініями контуру різального інструменту.

Тема 3. Вказівки на кресленнях

Читання на кресленнях показників властивостей матеріалів. Позначення на кресленнях твердості, границі міцності, границі пружності, ударної в’язкості тощо.

Позначення термообробки. Типові позначення та написи для зазначення термічної та хіміко-термічної обробки.

Креслення складальних одиниць з нарізними з’єднаннями деталей. Типові складальні одиниці з нарізними з’єднаннями деталей. Повторення з’єднань, необхідних для читання креслень складальних одиниць з нарізними з’єднаннями деталей.

Тема 4. Читання креслень

Читання  типових зварних складальних одиниць. Умовності, встановлені держстандартами для зображення та позначення на кресленнях швів різних зварних з’єднань. Особливості читання зварних складальних одиниць: розбирання зображення, читання розмірів і позначень шорсткості поверхонь; усвідомлення за позначеннями на кресленні та відповідними стандартами елементів швів зварних з’єднань для проведення зварювальних робіт.

Особливості штрихування деталей в розрізах на кресленнях зварних складальних одиниць і на складальних кресленнях виробу, куди зварна складальна одиниця входить як складова частина.

Читання типових клепаних складальних одиниць. Читання креслень клеєних і паяних складальних одиниць.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Мастильні матеріали | 4 |  |
| 2. | Паливні матеріали | 4 |  |
| 3. | Матеріали для обслуговування акумуляторів | 2 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Мастильні матеріали

Класифікація мастил. Маркування мастил, що застосовуються; їхні основні властивості, найпростіші способи визначення.

Мастила, їх призначення та сфера застосування. Основні властивості мастил, їх залежність від зовнішніх факторів (температури навколишнього середовища тощо) та змінення в процесі роботи. Регенерація мастил.

Вимоги до властивостей мастил, що застосовуються для мащення вузлів і деталей устаткування, яке обслуговується водієм навантажувача.

Вплив на якість мастил кислот, золи, смол і домішок твердих речовин.

Консистентні мастила: марки, основні властивості, призначення й галузь застосування.

Солідол. Тугоплавкі, графітові й спеціальні довгочасні мастила, їхні відмітні властивості.

Сезонні мастила, вимоги до їхніх властивостей, підготовка до використання. Обтиральний матеріал. Склади мастил: центральні, базисні, мастильно-роздавальні.

Норми витрачання і збереження мастил.

Тема 2. Паливні матеріали

Паливні матеріали: види, сорти. Етилований бензин: якісні показники, застосування. Дизельне паливо: види, сорти, якісні показники, застосування. Правила безпечного використання паливних матеріалів.

Тема 3. Матеріали для обслуговування акумуляторів

Основні матеріали акумуляторного виробництва: електроліти, кислоти, луги.

Електроліти. Рецептура електролітів свинцевих і лужних акумуляторів. Правила зберігання, поводження  й транспортування електроліту. Рецептура електролітів для лужних акумуляторів.

Кислоти й луги, що застосовуються в акумуляторних батареях:  основні властивості, правила зберігання та поводження.

Сірчана акумуляторна кислота. Дистильована вода.

Їдкий калій: фізичні й хімічні властивості, правила зберігання і транспортування.

Упакування й транспортування твердого їдкого калію, лужних електролітів.

типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 4 розряд

| № з\п | Тема | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| І. | Виробниче навчання |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці | 6 |
| 2. | Слюсарні та електромонтажні роботи | 12 |
| 3. | Освоєння безпечних прийомів робіт з ремонту й технічного обслуговування фронтальних одноківшевих навантажувачів | 12 |
| 4. | Підготовка до роботи фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою, потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.) | 6 |
| 5. | Освоєння безпечних прийомів керування навантажувачами з потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.) на навчальному полігоні | 48 |
|  | Всього: | 84 |
| ІІ. | Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт водія навантажувача 4-го розряду (під наглядом інструктора). Кваліфікаційна пробна робота | 121 |
|  | Всього: | 128 |
|  | Разом: | 212 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці

Інструктаж з безпеки праці на підприємстві (проводить спеціаліст відділу охорони праці).

Ознайомлення з програмою виробничого навчання.

Ознайомлення з робочим місцем водія навантажувача 4-го розряду.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці водія навантажувача.

Тема 2. Слюсарні та електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Підготовка та заточування слюсарного та різального інструменту. Освоєння прийомів роботи зі спеціальною оснасткою та пристроями.

Вирубування, підготовка, відпал прокладок, ущільнень, установлення їх у вузли та деталі. Визначення жорсткості пружин і підбирання їх для клапанів та іншого устаткування.

Оволодіння методами очищення та промивання вузлів і деталей. Визначення найпростіших зовнішніх ознак дефектів деталей.

Освоєння ремонтних робіт. Розбирання та складання простих вузлів навантажувачів, двигунів.

Участь у виконанні слюсарних  і електромонтажних  робіт під час ремонту устаткування.

Тема 3. Освоєння безпечних прийомів робіт з ремонту й технічного обслуговування фронтальних одноківшевих навантажувачів

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Відпрацювання способів усунення можливих несправностей вузлів, механізмів та агрегатів  фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою.

Освоєння прийомів заправлення  баків паливом і мастилами.

Відпрацювання прийомів ремонту й технічного обслуговування механізмів, агрегатів і систем  навантажувачів.

Виконання операцій ремонту, регулювання, перевірки якості ремонту. Виконання обкатування відремонтованих складових частин навантажувача на холостому ходу та під навантаженням.

Тема 4. Підготовка до роботи фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою, потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Огляд стану металоконструкцій навантажувача та його зварних (клепаних) з'єднань (наявність у несучих елементах тріщин, деформацій, зменшення товщини несучих стінок внаслідок корозії, ослаблення клепаних з'єднань та інших дефектів), а також кабіни, засобів доступу, площадок, огорожі тощо;

Перевірка наявності  і справності зовнішніх світлових приладів і внутрішніх сигналізаторів функціонування світлових приладів, звукового сигналу;

Перевірка рівня мастила в картері ведучого моста та коробки передач, герметичності гідроприводів вантажопідіймача, гідропідсилювача рульового механізму та гальмової системи;

Перевірка стану коліс, зокрема їх ободів (наявність тріщин, розколів, залишкових деформацій, надмірного радіального й осьового биття закраїн ободів, яке можливо оцінити органами зору, корозійних ушкоджень);

Перевірка тиску  пневматичних шин та їх зовнішнього стану:  (наявність здутих - розшарувань каркаса покришки, відшарувань протектора чи боковин, порізів, витоку повітря з шин та інших пошкоджень, а також наявність сторонніх предметів у канавках протектора, між шинами здвоєних коліс). висоти рисунка протектора;

Огляд стану ковшу та грейферу, змінних вантажозахоплювальних пристроїв, а також їх фіксаторів.

Відпрацювання прийомів перевіряння рівня масла в картері, води в радіатори, палива у баці.

Випробування двигуна без навантаження та з навантаженням, перевірка роботи гідросистеми, електрообладнання навантажувача.

Тема 5. Освоєння безпечних прийомів керування навантажувачами з потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.) на навчальному полігоні

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Керування одноківшевим фронтальним навантажувачем у транспортному положенні. Керування вантажопідіймальним обладнанням навантажувача під час навантажувальних робіт.

Освоєння прийомів керування фронтальними, напівповоротними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами, оснащеними важільною системою, під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Керування одноківшевим фронтальним навантажувачем під час  виконання  транспортних робіт.

Відпрацювання навичок керування одноківшевим фронтальним та грейферним навантажувачем під час навантажування ґрунту на транспортний засіб.

Керування та виконання вантажно-розвантажувальних робіт фронтальними  вилковими навантажувачами та  вилковими фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою).

Удосконалення прийомів керування одноківшевим та грейферним  навантажувачем під час виконання допоміжних робіт з використанням різного робочого обладнання. Керування навантажувачем під час його руху по виробничій ділянці. Участь у навантаженні (розвантаженні) навантажувачів на транспортні засоби: трейлери, залізничні платформи.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт з професії «Водій навантажувача» 4-го розряду. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт водія навантажувача 4-го розряду (під наглядом інструктора)

Самостійне (під наглядом інструктора, наставника) виконання всіх видів робіт водія навантажувача 4-го розряду, які передбачені кваліфікаційною характеристикою, додатковими вимогами до неї, нормами праці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріальних ресурсів. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1. Завантаження сипучих вантажів ковшем та грейфером у кузов автомобіля;

2. Транспортування вантажів ковшем по території підприємства;

3. Планування площадки ковшем фронтального навантажувача;

4. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт фронтальним навантажувачем, оснащеним вилами та телескопічною стрілою.

Критерії

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8334 Водій навантажувача

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | водій навантажувача 4-го розряду |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Будову, технічні характеристики, принцип роботи фронтальних навантажувачів, оснащених важільною системою,   потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

2. Будову, технічні характеристики, принцип роботи  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою), потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

3. Будову, технічні характеристики, принцип роботи  на пів поворотних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

4. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт  фронтальними навантажувачами оснащеними  важільною системою,   потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

5. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт  на пів поворотними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами,  потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

6. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою), потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

7. Будову, призначення та правила безпечного застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

8. Правила руху та швидкісний режим по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях;

9. Принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем навантажувачів, причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

10. Режими змащування систем навантажувачів, сорти паливних і мастильних матеріалів, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

11. Правові, нормативні та організаційні основи охорони праці виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

12. Основи підприємницької діяльності;

УМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

Керувати фронтальними навантажувачами, , оснащених важільною системою, потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

2. Керувати на пів поворотними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

3. Керувати вилковими фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою), потужністю двигуна до 73,5кВт (до 100 к.с.)

4. Встановлювати та застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої;

5. Завантажувати  сипучі вантажі ковшем та грейфером у кузов автомобіля;

6. Виконувати навантажування та розвантажування сипучих вантажів ковшем вперед, назад, вбік;

7. Транспортувати вантажі ковшем по території підприємства, будівельної ділянки, кар’еру;

8. Планувати площадки ковшем фронтального навантажувача;

9. Виконувати вантажно-розвантажувальні роботи фронтальним навантажувачем, оснащеним вилами та телескопічною стрілою

10. Виконати  технічний огляд та обслуговування навантажувача та  змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

11. Визначити причину несправностей систем та вузлів навантажувача, виконати їх поточний ремонт;

12. Вибирати оптимальний швидкісний режим руху навантажувача територією підприємства;

13. Організовувати безпечну робочу зону навантажувача.

Перелік основних  засобів навчання

| № з\ п | Найменування | Кількість на 15 осіб | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивіду-ального користу-вання | для групового використання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інструмент |
| 1. | Набір слюсарний ПНМ – 15тр. |  | 8 комп. |  |
|  | - ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14; 17х19; 22х24; 27х30мм |  |  |  |
|  | - ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм |  |  |  |
|  | - ключі торцювальні з квадратом 100х200, 14х250мм |  |  |  |
|  | - ключі переставні |  |  |  |
|  | - ключ свічний |  |  |  |
|  | - головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм |  |  |  |
|  | - тріскачка з сухарем з квадратом 14мм |  |  |  |
|  | - молоток слюсарний сталевий |  |  |  |
|  | - зубило |  |  |  |
|  | - бородок |  |  |  |
|  | - кліщі |  |  |  |
|  | - викрутки слюсарно – монтажні |  |  |  |
|  | - напилки плоскі |  |  |  |
| 2. | Кувалда 2кг | 3 | 3 |  |
| 3. | Штангенциркуль ШЦ ІІ – 250 – 0.05 | - | 1 |  |
| Пристосування |
| 1. | Домкрат гаражний механічний або гідравлічний | - | 2 |  |
| 2. | Монтировка для монтажу і демонтажу коліс | - | 4 |  |
| 3. | Пристосування для розбирання і збирання масляних насосів |  | 1 |  |
| 4. | Знімач універсальний трьох лапчастий |  | 2 |  |
| Інвентар |
| 1. | Піддон для деталей при розбиранні | - | 5 |  |
| 2. | Протипожежний інвентар (комплект) | - | 1 |  |
| 3. | Совок для прибирання | - | 3 |  |
| 4. | Щітка для змітання | - | 8 |  |
| 5. | Шафа групова для спецодягу | - | 1 |  |
| 6. | Ящик для обтирочних матеріалів | 2 |  |  |
| № з/п | Найменування | К-сть | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Майстерня розбирально-складальних робіт |
| Робоче обладнання |
| 1 | Вантажопідйомний пристрій що розташований фронтально | 1 |  |
| 2 | Гідравлічний навісний пристрій | 1 |  |
| 3 | Змінні вантажозахоплювальні пристрої: палетні вила, ковші захвати, захвати для тюків, колод або гною (комплект) | 1 |  |
| 4 | Ківш, грейфер | 1 |  |
| Вузли механічних трансмісій |
| 5 | Муфта з’єднувальна | 1 |  |
| 6 | Вузли силових передач | 2 |  |
| Ходова частина навантажувача |
| 7 | Вузли ходових пристроїв | 2 |  |
| Силове гідравлічне обладнання |
| 8 | Насос-гідромотор шестеренний | 1 |  |
| 9 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий нерегульований | 1 |  |
| 10 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий регульований | 1 |  |
| 11 | Гідроциліндр односторонньої дії | 1 |  |
| 12 | Гідроциліндр двосторонньої дії з одностороннім штоком | 1 |  |
| 13 | Гідропідсилювач | 1 |  |
| Вузли системи управління гідравлічного приводу |
| 14 | Гідророзподільники (секційні і моноблочні) | 4-6 |  |
| 15 | З’єднання трубопроводів нерухомих та рухомих | 4-6 |  |
| 16 | Запобіжні клапани | 4-6 |  |
| 17 | Рукава високого тиску (РВТ) | 4-6 |  |
| Обладнання технологічне |
| 18 | Верстак для проведення розбирально - складальних робіт | 8 |  |
| 19 | Підставки під агрегати | 6 |  |

| № з/п | Найменування і тип | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Навчальний полігон |
| Обладнання |
| Навчальні навантажувачі |
| 1 | Телескопічний навантажувач | 1 |  |
| 2 | Фронтальний одноківшевий навантажувач | 1 |  |
| Робоче обладнання навантажувача |
| 1 | Ківш, грейфер | комплект |  |
| 2 | Змінні вантажозахоплювальні пристрої | комплект |  |
| Прилади, пристосування та інвентар |
| 1 | Комплект приладів та інструментів для визначення технічного стану навантажувачів | 1 |  |
| 2 | Прилад для визначення технічного стану гідросистем навантажувачів | 1 |  |
| 3 | Аптечка | 1 |  |
| 4 | Шафа для спецодягу | 1 |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) | 1 |  |
| 6 | Відро для паливо-мастильних матеріалів | 1 |  |
| 7 | Лійка для заливання паливо-мастильних матеріалів у баки навантажувачів | 1 |  |
| 8 | Каністра | 1 |  |
| 9 | Шланг гумовий | 1 |  |
| 10 | Солідолонагнітач | 1 |  |
| 11 | Щит-настил під навантажувач | 1 |  |
| Елементи полігону |
| 1 | Ділянка прямолінійного руху | 1 |  |
| 2 | Ділянка для руху під нахилом (пандус) | 1 |  |
| 3 | Макет в’їздних воріт | 1 |  |
| 4 | Макет різних типів вантажів | 1 |  |
| 5 | Макет піддонів з вантажем | 6 |  |
| 6 | Ділянка для планування | 1 |  |
| 7 | Сипучі вантажі: пісок, щебінь, глина | 1 |  |
| 8 | Вантажі штучні: деревина, тюковане сіно | 1 |  |
| 9 | Дорожні знаки, що відповідають ситуації на всіх маршрутах. | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8334.Н.52.24-2016

(позначення стандарту)

Професія: Водій навантажувача

Код: 8334

Кваліфікація: водій навантажувача 5-го розряду

### Видання офіційне

Київ - 2016

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика

# випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8334 Водій навантажувача

2. Кваліфікація: водій навантажувача 5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

# будову, технічні характеристики, принцип роботи та правила безпечної експлуатації фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою; снігонавантажувачів; багатоківшевих навантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, а також  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою) потужністю понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

правила безпечного застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

правила руху по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях;

режими змащування, сорти пальних і мастильних матеріалів, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем навантажувача;

причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

правила безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів;

виробничі (експлуатаційні) інструкції;

Повинен уміти:

керувати фронтальними, напівповоротними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами, оснащених важільною системою; снігонавантажувачами; багатоківшевими  навантажувачами та навантажувачами з лапами, що нагортають, а також на вилковими фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою) потужністю понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування різних видів вантажів;

виконувати земляні, планувальні та землерийні роботи, дорожні та кар'єрні роботи;

виконувати навантажування та розвантажування ковша вперед, назад, вбік;

додержуватися послідовності технологічного процесу;

додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування навантажувача та його змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

виконувати технічний огляд, обслуговування та поточний ремонт навантажувача, який обслуговує.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням навантажувачів, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усунення несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті;

знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1 При продовженні професійно-технічної освіти:

повна або базова загальна середня освіта.

5.2 При підвищенні кваліфікації:

повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Водій навантажувача 4-го розряду; стаж роботи за професією Водій навантажувача 4-го розряду - не менше 1 року.

5.3 Після закінчення навчання:

повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Водій навантажувача 5-го розряду. Повинен мати посвідчення на право робіт з підвищеною небезпекою та посвідчення машиніста-тракториста категорії «Е1».

6. Сфера професійного використання випускника

Навантаження та розвантаження вантажів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення (КВЕД–2010, секція – Н, клас–52.24).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства, але не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 5 розряд

## Загальний фонд навчального часу - 397 годин

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 20 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 4 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 |  |
| 1.4 | Резерв навчального часу | 4 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 146 |  |
| 2.1 | Експлуатація навантажувачів та технологія робіт | 96 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 18 |  |
| 2.3 | Стандартизація, допуски та технічні вимірювання | 16 |  |
| 2.4 | Технічне креслення | 16 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 212 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 128 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 385 |  |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією Водій навантажувача

1. Кабінети:

охорони праці;

креслення;

будови та експлуатації навантажувача;

2. Майстерні:

Будови та ремонту навантажувача.

3. Лабораторія:

будови і технічного обслуговування систем і механізмів навантажувачів;

4.  Навчальний полігон:

для навантажувачів

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці | 1 |  |
| 2. | Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси | 2 |  |
| 3. | Інвестиції та оборотні кошти | 1 |  |
| 4. | Фінансово-економічні результати | 2 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці

Визначення, цілі й напрямки діяльності підприємства. Добровільні об’єднання підприємств. Вищі органи державного управління підприємствами в Україні.

Тема 2. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси

Виробничі фонди підприємства. Амортизація основних фондів. Поняття і види нематеріальних ресурсів. Основні показники ефективності використання.

Тема 3. Інвестиції та оборотні кошти

Загальна характеристика інвестиційних ресурсів підприємства. Суть, поняття, склад і структура інвестицій. Сутнісна характеристика оборотних коштів. Нормування оборотних коштів.

Тема 4. Фінансово-економічні результати

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. фінансовий план підприємства. показники фінансово-економічного стану підприємства.

Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Типова навчальна програма

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 2 2 |  |
| 2. | Кодекс законів про працю. Правове регулювання праці, робочого часу та відпочинку. Відпустки | 2 2 |  |
|  | Всього: | 4 |  |

Тема 1. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності».

Відшкодування збитків, соціальні виплати і послуги, що здійснюються фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Соціальні пільги, гарантії, компенсації. Регулювання трудових і соціальних відносин у колективі.

Тема 2. Кодекс законів про працю. Правове регулювання праці, робочого часу та відпочинку. Відпустки

Право громадян України на працю. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Облік робочого часу. Обмеження понаднормових робіт.

Право громадян України на відпочинок. Час відпочинку. Щорічні, додаткові та соціальні відпустки, їх тривалість і порядок надання. Порядок обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 2 |  |
| 3. | Вивчення та використання обчислювальної техніки | 3 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для  автоматизації виробництва

Побудова гнучких виробничих систем. Склад гнучких виробничих систем. Гнучкі автоматизовані виробничі модулі. Гнучкі автоматизовані виробничі комплекси.

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Засоби  перетворення інформації. Засоби представлення інформації. Поняття про пристрої перетворення інформації. Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління устаткуванням.

Тема 3. Вивчення та використання обчислювальної техніки

Обробка графічної інформації за допомогою комп’ютера. Основні  поняття комп’ютерної графіки.  Графічний редактор та його призначення. Графічні об’єкти, їх створення та редагування. Перетворення графічних об’єктів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Експлуатація навантажувачів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Галузь застосування навантажувачів | 2 |  |
| 2. | Будова навантажувачів з двигунами потужністю до 147 кВт | 50 |  |
| 3. | Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт навантажувачів з двигунами потужністю до 147 кВт | 14 |  |
| 4. | Організація і технологія безпечного виконання робіт | 30 |  |
|  | Всього: | 96 |  |

Тема 1. Галузь застосування навантажувачів

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, виробничими та посадовими інструкціями водія навантажувача 5-го розрядів.

Види робіт, що виконують  навантажувачі у різних галузях народного господарства: промисловості, будівництві, сільському господарстві, житлово-комунальному господарстві, лісовому господарстві, залізничному транспорті. Види вантажно-розвантажувальних робіт, класифікація вантажів.

Тема 2. Будова навантажувачів з двигунами потужністю до 147 кВт

Призначення фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою;  снігонавантажувачів;  багатоківшевих навантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, а також  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою), галузь застосування та види виконуваних робіт.

Класифікація одноківшевих та багатоківшевих  навантажувачів, сфера застосування, вимоги до кваліфікації водія. Стисла технічна характеристика  навантажувачів. Система індексації  навантажувачів.

Загальна класифікація та  будова багатоківшевих навантажувачі. Класифікація навантажувачів за типом захоплювального органа, видом важільної системи устаткування, типом ходової частини.

Особливості робочих процесів високо форсованих дизельних двигунів. Технічні характеристики двигунів, що застосовують на тракторних навантажувачах.

Системи живлення дизельних двигунів. Особливості будови та роботи паливних систем, насосів і регуляторів форсованих двигунів. Регулювання систем. Шляхи економії витрати палива.

Система мащення: особливості будови складних систем мащення та масляного охолодження форсованих двигунів. Вплив роботи системи мащення на спрацьованість машини. Основні несправності.

Система пуску: особливості будови та роботи застосованих пускових двигунів і пристроїв пуску потужних дизелів.  Призначення та будова спеціальних механізмів полегшення пуску дизельного двигуна за низьких температур повітря (підігрівники повітря й електрофакельні пристрої).

Навантажувачі на спеціальному шасі. Навісне робоче обладнання навантажувачів на базових тракторних шасі, особливості їхньої будови. Особливості будови зчеплення навантажувачів і приводу його вмикання. Будова сервомеханізмів приводу керування зчепленням. Порядок перевірки та регулювання зчеплення та його приводу.

Коробки передач і роздавальні коробки: будова  основних частин. Порядок перемикання передач. Будова гідравлічної системи коробки передач. Правила технічного обслуговування коробок передач та їхніх гідравлічних систем.

Розташування та будова мостів. Ведучій міст. Особливості будови. Передній міст. Особливості будови. Механізми мостів.

Ходова частина гусеничних навантажувачів. Особливості будови. Типи підвісок. Будова кареток напрямних коліс. Призначення, будова та робота гідроамортизаторів. Будова та робота механізмів керування поворотом навантажувачів на гусеничному ходу.

Будова та робота рульового керування. Особливості будови гідравлічної системи рульового керування. Регулювання рульового керування. Можливі несправності в роботі, способи  виявлення й усунення.

Особливості будови гальмівних механізмів навантажувачів. Гальмівна система навантажувача з роздільним гідравлічним  приводом на кожну вісь. Стоянкова гальмівна система, призначення та будова.

Гідравлічна система навантажувального обладнання: призначення, особливості будови. Будова та принцип дії складових частин: гідронасоси, гідроциліндри, гідророзподільники, блоки сервокерування, редукційний клапан, зворотний клапан, гідроакумулятор. Елементи гідравлічного сервоприводу.

Прилади автоматизації зупинки стріли та зупинки ковша навантажувача.

Призначення та будова пнемо систем навантажувачів. Можливі несправності в роботі, способи виявлення й усунення.

Гідравлічна система базових машин. Особливості будови та призначення. Технічне обслуговування. Виявлення несправностей та способи усунення.

Основні правила експлуатації гідравлічної та пневматичної систем навантажувачів.

Принципова схема розташування приладів електроустаткування  на навантажувачах, які вивчаються. Будова та робота акумуляторних батарей, магнето високої напруги, генераторів змінного струму, випрямлячів, стартерів, приладів освітлення та сигналізації, контрольно - вимірювальних приладів. Блок запобіжників.

Кабіна навантажувача: призначення, будова, розташування. Обладнання кабіни. Контрольно-вимірювальні прилади: призначення та їхнє розташування в кабіні. Важелі керування коробкою передач, робочим обладнанням і гальмами.

Тема 3. Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт навантажувачів з двигунами потужністю до 147 кВт

Обов’язки водія багатоківшевого навантажувача. Приймання та обкатування навантажувача. Перевірка навантажувача перед початком роботи, підготовка до пуску. Перевірка навантажувача після закінчення роботи. Порядок приймання і здавання машини. Приймання і здавання зміни.

Інструменти та пристосування, що входять у комплект навантажувача, місце їх розташування та закріплення, призначення та прийоми використання інструментів та пристосувань.

Послідовність і прийоми перевірки технічного стану механізмів і вузлів  тракторного навантажувача, методи усунення виявлених несправностей.

Пуск двигунів:  пуск дизельних двигунів, правила пуску та прогрівання дизельного двигуна взимку. Правила зупинення двигуна. Правила охорони праці під час пуску та зупинення двигуна.

Пуск дизельних двигунів,  що оснащені стартерами. Правила пуску дизельних двигунів взимку. Правила охорони  праці під час пуску та зупинення дизельних двигунів.

Транспортування фронтальних одноківшевих навантажувачів: підготовка, транспортування своїм ходом, на залізничній платформі, на трейлері та інших транспортних засобах. Завантаження тракторного навантажувача на залізничну платформу, на трейлер та інші транспортні засоби. Охорона праці під час завантажування  навантажувача і транспортування.

Технічне обслуговування: призначення, загальні відомості про систему технічного обслуговування. Види та періодичність технічного обслуговування.

Щозмінне, періодичне (ТО-1, ТО-2, ТО-3), сезонне технічне обслуговування одноківшевих тракторних навантажувачів. Перелік робіт, що виконують під час щозмінного, періодичного та сезонного технічного обслуговування, технологія й організація їхнього виконання. Засоби механізації й автоматизації праці робітників, які зайняті на технічному обслуговуванні.

Охорона  праці під час проведення технічного обслуговування.

Поточний ремонт: мета та завдання поточного ремонту, його види, обсяг робіт і перелік операцій під час поточного ремонту. Можливі причини та процеси спрацьовування деталей машин та  механізмів. Фактори, що впливають на процеси спрацьовування та старіння деталей машин і механізмів. Шляхи запобігання інтенсивному спрацьовуванню деталей. Організація, планування й облік робіт. Організація ремонтних робіт з метою зниження простоїв машини. Технічні умови проведення поточного ремонту. Контрольно-вимірювальні прилади, інструменти й пристрої, що використовують. Методи поточного ремонту: заміна та відновлення деталей і елементів машин і механізмів. Охорона праці під час проведення поточного ремонту.

Капітальний ремонт: порядок здавання навантажувача у ремонт, правила приймання навантажувача з ремонту.

Тема 4. Організація і технологія безпечного виконання робіт

Класифікація ґрунтів за важкістю виймання одноківшевими та багатоківшевими навантажувачами. Основні властивості ґрунтів за категоріями. Уявлення про промерзання ґрунтів. Прийоми роботи з різними категоріями ґрунтів. Розпушування ґрунтів, його вплив на визначення категорії ґрунтів.

Основні способи розробки ґрунтів одноківшевими та багатоківшевими навантажувачами. Роздільний спосіб навантаження ковша, його особливості. Режими роботи навантажувача під час виконання цих робіт. Суміщений спосіб наповнення ковша. Режими роботи під час виконання цих робіт навантажувачем. Комбінований спосіб наповнення ковша. Екскаваційний спосіб копання ґрунту. Умови його використання.

Технологічні схеми роботи одноківшевих та багатоківшевих навантажувачів у комплексно-механізованих умовах виконання земляних робіт.

Характеристика умов у разі роботи навантажувачів за схемами: «Виймання ґрунту-транспортування», «Розпушування-виймання ґрунту-транспортування», «Розпушування-тимчасове складування-виймання ґрунту-транспортування». Характеристики навантажувачів, які використовуються на виконанні цих робіт, вимоги до робочого обладнання.

Використання одноківшевих та багатоківшевих  навантажувачів у будівництві. Технологічні схеми під час виконання робіт з навантаженням в автотранспортні засоби. Відстань транспортування вантажів. Способи розвантаження будівельних матеріалів, навантажування сипучих вантажів

Технологічні схеми виконання робіт одноківшевими навантажувачами на спорудах водного господарства. Відстані транспортування ґрунтів. Робоче обладнання навантажувачів, яке використовується на цих роботах. Правила безпеки виконання робіт.

Виконання монтажних, транспортних і допоміжних робіт. Робоче обладнання фронтальних  навантажувачів з вилами та навантажувачів з телескопічною стрілою, яке використовується на цих роботах. Перевага навантажувачів перед іншими будівельними транспортно-навантажувальними машинами. Транспортування довгомірних вантажів, збірного залізобетону, монтаж промислових огорож, монтаж залізничних колій та будівництво каналізаційних споруд на підприємствах. Пристрої для виконання монтажних і допоміжних робіт. Технічні характеристики змінного робочого устаткування.

Застосування снігонавантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, правила маневрування та безпечного виконання робіт, завантажування в кузов автомобіля.

Маневрування навантажувачів під час роботи у стиснених умовах виробництва.

Використання одноківшевих та багатоківшевих навантажувачів в умовах кар’єрів нерудних матеріалів. Схеми роботи навантажувачів у вибої в залежності від конструктивних особливостей навантажувачів. Навантажувально-транспортні схеми використання навантажувачів на підприємствах промисловості нерудних матеріалів.

Вибір раціональної сфери використання одноківшевих та багатоківшевих навантажувачів, вибір змінного устаткування в залежності від умов. Ефективність використання навантажувачів. Режими роботи навантажувачів, технічна продуктивність. Облік і планування робіт на підприємстві.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у певній галузі | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Всього: | 18 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці: закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, Типове положення про навчання з питань охорони праці. Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Колективний договір.

Інструктажі з охорони праці та порядок їх проведення.

Тема 2. Основи безпеки праці в певній галузі

Дотримання правил охорони праці під час роботи на тракторному навантажувачі потужністю понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), також під час роботи на навантажувачі потужністю до 147 кВт (до 200 к.с.) з використанням його як бульдозера, скрепера, екскаватора та інших машин.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Аналіз характерних промислових аварій, що пов’язані з пожежами на виробництві.

Стисла характеристика виробництва і пожежна небезпека технологічного процесу сировини, готової продукції, агрегатів, установок.

Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт.

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем пожежегасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Матеріали та речовини для гасіння пожеж. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Вогнегасник. Переносні вогнегасники. Пересувні вогнегасники. Рідинний (водяний) вогнегасник. Хімічний пінний вогнегасник. Повітряно-пінний вогнегасник. Вуглекислотний вогнегасник. Порошковий вогнегасник. Ручний пожежний інструмент. Гасіння і профілактика пожеж на об’єктах галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Класифікація виробничих приміщень за небезпекою ураження працівників електричним струмом.

Колективні індивідуальні засоби захисту в електроустановках, порядок їх використання, зберігання і обліку, періодичність та види випробувань.

Плакати і знаки безпеки, що використовуються в електроустановках. Заземлення і занулення електроустановок, їх захист, максимально допустимі заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, двигунами, трансформаторами

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих приміщень по електробезпеці. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, приписуючи знаки безпеки і знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча підставка. Міри захисту від статичної електрики.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди

Санітарно-технічні методи і засоби на виробництві. Виробничий травматизм і профзахворювання. Основні причини травматизму і професійних захворювань; заходи щодо їх запобігання.

Заходи щодо поліпшення умов праці і виробничого середовища.

Засоби індивідуального колективного захисту робітників.

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація) на робочому місці водія навантажувача, гранично допустимі рівні, вплив на водіїв.

Вимоги до освітлення робочого місця. Типи освітлення. Правила експлуатації освітлення.

Вентиляція і конденсація повітря. Правила експлуатації систем опалення і вентиляції.

Санітарна характеристика робочого місця кранівника. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Фізіологія праці.  Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, облік, профілактика.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Медична аптечка. Місце її знаходження. ЇЇ склад. Правила надання допомоги при пораненні. Перша допомога при вивихах. Перша допомога при переломах. Зупинка кровотечі. Перша допомога при непритомності. Перша допомога при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом.

Звільнення працівника від дії електричного струмом. Крокова напруга. Оживлення методами штучного дихання, непрямого масажу серця. Транспортування потерпілого.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Стандартизація, допуски та технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Призначення креслень | 1 |  |
| 2. | Допуски та посадки | 6 |  |
| 3. | Основи технічних вимірювань | 6 |  |
| 4. | Шорсткість поверхонь, відхилення від форми та розташування поверхонь | 3 |  |
|  | Всього: | 16 |  |

Тема 1. Призначення креслень

Призначення предмету, застосування знань при виконанні ремонтних робіт на навантажувачах.

Тема 2. Допуски та посадки

Поняття валу та отвору. Номінальний, дійсний та граничні розміри поверхні. Верхнє та нижнє граничне відхилення розміру, допуск на розмір, графічне зображення допуску, визначення придатності деталі виправного та невиправного браку.

Посадки з зазором, натягом та перехідні. Система валу та отвору, Система допусків та посадок, одиниці допуску. Ряди точності, інтервали точності, поля допусків.

Таблиця допусків, склад, методика знаходження відхилень на розмір в залежності від розміру та квалітету точності. Знаходження верхнього та нижнього граничних відхилень в залежності від виду посадки: в системі отвору або валу.

Тема 3. Основи технічних вимірювань

Класифікація штангенінструментів: штангенциркулі, штангенрейсмуси, штангенглибиноміри. Будова, принцип вимірювання. Вимірювання  лінійних розмірів, внутрішніх та зовнішніх діаметрів, глибини отворів та пазів за допомогою штангенінструментів.

Мікрометричні інструменти: мікрометри, мікрометричний глибиномір, мікрометричний нутромір. Будова, принцип вимірювання. Вимірювання лінійних розмірів, внутрішніх та зовнішніх діаметрів, глибини отворів та пазів за допомогою мікрометричних інструментів. Вимірювання поверхонь за допомогою шаблонів та калібрів.

Контроль різьбових поверхонь за допомогою різьбового шаблону, різьбових калібрів-пробок та кілець.

Засоби та послідовність вимірювання кутів та конусних поверхонь.

Індикатори часового типу ІЧ, класифікація, точність, принцип роботи та встановлення. Індикаторна стійка, налаштування на розмір; індикаторні нутроміри. Важільна скоба, класифікація, налаштування на розмір.

Тема 4. Шорсткість поверхонь, відхилення від форми та розташування поверхонь

Відхилення від форми поверхні деталі: відхилення від прямолінійності у площині – опуклість та увігнутість; відхилення від прямолінійності осі (зігнутість), відхилення від площинності поверхні, відхилення від циліндричності та круглості поверхні, торцеве та радіальне биття. Позначення на кресленнях, причини виникнення, способі вимірювання та інструмент.

Відхилення від розташування поверхонь: перпендикулярності, співвісності, симетричності. Причини виникнення, способи контролю та вимірювання.

Хвилястість, її показники та причини виникнення. Шорсткість поверхні, характеристики шорсткості, величини, позначення на кресленні, способи контролю та вимірювання. Залежність шорсткості поверхні від виду обробки. Шорсткість та експлуатаційні характеристика поверхонь деталей.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Робочі креслення деталей та ескізи | 5 |  |
| 2. | Складальні креслення. Схеми | 5 |  |
| 3. | Читання креслень | 6 |  |
|  | Всього: | 16 |  |

Тема 1. Робочі креслення деталей та ескізи

Зображення на кресленнях. Читання умовних, спрощених і скорочених зображень. Правила виконання робочого креслення деталі.. Головний напис креслення. Правила розташування виглядів на кресленні. Виконання ескізу деталі з натури.

Розміри на кресленнях. Призначення габаритних розмірів.

Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. Нанесення розмірів за принципом незамкнутого ланцюга або довідкових розмірів. Види розмірних баз (площини, з яких починається обробка, пряма лінія, точки) і випадки їх застосування.

Роль допоміжних баз при завданні розмірів на кресленнях. Застосування допоміжних баз для деяких елементів деталі, конструктивні технологічні розміри.

Технічні вказівки на кресленнях. Поняття про систему основного отвору і основного валу. Граничні відхилення від геометричної форми і розташування поверхонь. Графічні позначення (знаки, вказівки, пояснювальні текстові вимоги до форми деталі).

# Вказівки на кресленнях про покриття деталей. Позначення, що указують в технічних вимогах на види покриття.

Тема 2. Складальні креслення. Схеми

Читання умовних, спрощених і скорочених зображень складальних креслень. Застосування умовних або спрощених зображень для елементів деталей: різі, зуб’ів, шліців, накаток, витків у пружин тощо. Текстові написи для скорочення кількості зображень.

Зображення на складальних кресленнях різьбових, шпонкових та шліцьових з’єднань. Визначення розмірів шпонок і пазів за таблицями. Деталювання складальних креслень.

Зображення на додаткову площину проекцій. Зручність читання креслення у разі зображення на додаткову площину.

Тема 3. Читання креслень

Правила виконання та читання креслень за даною професією:

креслень зубчастих та пасових передач;

креслень деталей вантажозахоплювальних пристроїв;

креслень деталей гідроциліндрів: шток, поршень, корпус гідроциліндра;

збірних креслень підшипникових вузлів;

збірних креслень вантажопідйомного механізму;

креслень інструменту, що застосовується для обслуговування та ремонту навантажувача.

типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія:   8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 5 розряд

| № з/п | Тема | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| І. | Виробниче навчання |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці | 6 |
| 2. | Відпрацювання слюсарних та електромонтажних робіт | 24 |
| 3. | Освоєння операцій, що виконує водій навантажувача 5-го розряду | 54 |
|  | Всього: | 84 |
| ІІ. | Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт водія навантажувача 5-го розряду (під наглядом інструктора). Кваліфікаційна пробна робота | 121 |
|  | Всього: | 128 |
|  | Разом: | 212 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці

Інструктаж з безпеки праці на підприємстві (проводить спеціаліст відділу охорони праці).

Ознайомлення з програмою виробничого навчання.

Ознайомлення з робочим місцем водія навантажувача 5-го розряду.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці водія навантажувача.

Тема 2. Відпрацювання слюсарних та електромонтажних робіт

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Відпрацювання способів розбирання та складання двигунів. Перевірка правильності встановлення паливної помпи та тиску вприскування палива.

Освоєння навичок зняття та розбирання вузлів і механізмів силової передачі та ходової частини. Виконання основних регулювань механізмів силової передачі та ходової частини навантажувачів, які вивчаються.

Розбирання та вивчення особливостей будови приладів електрообладнання навантажувачів та їх монтажних схем. Складання приладів. Перевірка густини та рівня електроліту, стану акумулятора. Перевірка роботи всіх приладів електроустаткування, які установлені на навантажувачі.

Тема 3. Освоєння операцій, що виконує водій навантажувача 5-го розряду

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Обслуговування кривошипно-шатунного та розподільного механізму.

Освоєння прийомів заправляння баків паливом.

Набуття навичок обслуговування й усунення несправностей.

Відпрацювання прийомів ремонту й технічного обслуговування механізмів і систем навантажувачів.

Освоєння прийомів, послідовності розбирання машини на вузлі, механізми. Виконання щозмінного технічного обслуговування та операцій ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Підготовка двигуна до ремонту та розбирання.

Роботи з ремонту циліндрів.

Виконання робіт з ремонту шатунно-поршневої групи.

Виконання ремонту розподільного механізму. Перевірка якості ремонту.

Розбирання та складання масляної помпи та фільтра. Ремонт деталей. Перевірка масляної помпи та регулювання редукційного клапана. Перевірка якості ремонту.

Регулювання механізмів двигуна. Перевірка якості ремонту.

Випробування двигуна без навантаження та з навантаженням.

Роботи з ремонту зчеплення. Визначення дефектів і проведення ремонтів деталей. Складання та регулювання зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Виконання робіт з ремонту коробки передач. Проведення обкатування. перевірка якості ремонту.

Виконання роботи з ремонту ведучого моста навантажувача.

Ремонт механізму керування, гальм, передніх мостів навантажувачів.  Виконання робіт з ремонту ходової частини гусеничних навантажувачів. Перевірка якості ремонту.

Відпрацювання прийомів експлуатації навантажувача

Освоєння прийомів запуску та зупинення двигуна. Правила запуску двигуна стартером у різних кліматичних умовах. Спостереження за роботою двигуна за контрольно-вимірювальними приладами.

Відпрацювання прийомів дії важелями та педалями, розташованими в кабіні. Тренування узгодженої дії педалями, вмикання і вимикання зчеплення, натискання і відпускання педалі гальма, зрушування навантажувача з місця.

Відпрацювання прийомів керування навантажувачем під час пересування за прямою в різних режимах. Гальмування навантажувача.

Освоєння прийомів повертання, бокового посування і посування біля перешкод.

Виконання робіт з робочим устаткуванням, яке використовується на навантажувачах під час виконання робіт згідно з кваліфікаційною характеристикою водія навантажувача 5-го розряду.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт з професії «Водій навантажувача» 5-го розряду. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт водія навантажувача 5-го розряду (під наглядом інструктора)

Самостійне (під наглядом інструктора, наставника) виконання всіх видів робіт водія навантажувача 5-го розряду, які передбачені кваліфікаційною характеристикою, додатковими вимогами до неї, нормами праці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1. Завантаження та розвантаження фронтальним одноківшевим навантажувачем сипучих вантажів у кузов автомобіля

2. Планування будівельної ділянки фронтальним навантажувачем

3. Складання тюків з сіном у штабель

4. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт навантажувачем з телескопічною стрілою

5. Виконання переміщення довгомірних та негабаритних вантажів навантажувачем з вилами.

6. Завантажування сипучого вантажу грейферним навантажувачем

7. Розробка ґрунту в кар’єрі

8. Завантажування колод кліщовим навантажувачем

9. Згортання снігу з площадки, навантажування його в кузов автомобіля.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8334 Водій навантажувача

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | водій навантажувача 5-го розряду |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Будову, технічні характеристики, принцип роботи фронтальних навантажувачів, оснащених важільною системою, з  потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

2. Будову, технічні характеристики, принцип роботи  на пів поворотних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

3. Будову, технічні характеристики, принцип роботи  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою), потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

4. Будову, технічні характеристики, принцип роботи снігонавантажувачів, багатоківшевих навантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

4. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт  фронтальними навантажувачами оснащеними  важільною системою, з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

5. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт напівповоротними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами, з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

6. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою), з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

7. Будову, призначення та правила безпечного застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

8. Правила руху та швидкісний режим по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях; будівельних ділянок, кар’єрах;

9. Принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем навантажувачів, причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

10. Режими змащування систем навантажувачів, сорти паливних і мастильних матеріалів, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

11. Правові, нормативні та організаційні основи охорони праці виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

12. Основи підприємницької діяльності;

УМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Керувати фронтальними навантажувачами, , оснащених важільною системою, з  потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

3. Керувати напівповоротними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

4. Керувати вилковими фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою), з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

5. Керувати снігонавантажувачами, багатоківшевими навантажувачами та навантажувачами з лапами, що нагортають, з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.) і до 147 кВт (до 200 к.с.);

6. Встановлювати та застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої;

7. Завантажувати  сипучі вантажі ковшем та грейфером у кузов автомобіля;

8. Транспортувати вантажі ковшем по території підприємства, будівельної ділянки, кар’еру;

9. Планувати площадки ковшем фронтального навантажувача;

10. Виконувати вантажно-розвантажувальних робіт фронтальним навантажувачем, оснащеним вилами та телескопічною стрілою;

11. Складувати тюки з сіном у штабель;

12. Виконувати переміщення довгомірних та негабаритних вантажів навантажувачем з вилами;

13. Розробляти фронтальним навантажувачем  пісок та щебінь в кар’єрі;

14. Завантажувати колоди кліщовим навантажувачем;

15. Виконувати навантажування та розвантажування сипучих вантажів ковшем вперед, назад, вбік;

16. Згортати сніг з проїжджої частини дороги, тротуарів, та з площадок, навантажувати його в кузов автомобіля;

17. Виконати  технічний огляд та обслуговування навантажувача та  змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

18. Визначити причину несправностей систем та вузлів навантажувача, виконати їх поточний ремонт;

19. Вибирати оптимальний швидкісний режим руху навантажувача територією підприємства, будівельної ділянки, кар’єру;

20. Організовувати безпечну робочу зону навантажувача.

Перелік основних  засобів навчання

| № з\ п | Найменування | Кількість на 15 осіб | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивіду-ального користу-вання | для групового викорис-тання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інструмент |
| 1. | Набір слюсарний ПНМ – 15тр. |  | 8 комп. |  |
|  | - ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14; 17х19; 22х24; 27х30мм |  |  |  |
|  | - ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм |  |  |  |
|  | - ключі торцювальні з квадратом 100х200, 14х250мм |  |  |  |
|  | - ключі переставні |  |  |  |
|  | - ключ свічний |  |  |  |
|  | - головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм |  |  |  |
|  | - тріскачка з сухарем з квадратом 14мм |  |  |  |
|  | - молоток слюсарний сталевий |  |  |  |
|  | - зубило |  |  |  |
|  | - бородок |  |  |  |
|  | - кліщі |  |  |  |
|  | - викрутки слюсарно – монтажні |  |  |  |
|  | - напилки плоскі |  |  |  |
| 2. | Кувалда 2кг | 3 | 3 |  |
| 3. | Штангенциркуль ШЦ ІІ – 250 – 0.05 | - | 1 |  |
| Пристосування |
| 1. | Домкрат гаражний механічний або гідравлічний | - | 2 |  |
| 2. | Монтировка для монтажу і демонтажу коліс | - | 4 |  |
| 3. | Пристосування для розбирання і збирання масляних насосів |  | 1 |  |
| 4. | Знімач універсальний трьох лапчастий |  | 2 |  |
| Інвентар |
| 1. | Піддон для деталей при розбиранні | - | 5 |  |
| 2. | Протипожежний інвентар (комплект) | - | 1 |  |
| 3. | Совок для прибирання | - | 3 |  |
| 4. | Щітка для змітання | - | 8 |  |
| 5. | Шафа групова для спецодягу | - | 1 |  |
| 6. | Ящик для обтирочних матеріалів | 2 |  |  |

| № з/п | Найменування | К-сть | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Майстерня розбирально - складальних робіт |
| Робоче обладнання |
| 1 | Вантажопідйомний пристрій що розташований фронтально | 1 |  |
| 2 | Гідравлічний навісний пристрій | 1 |  |
| 3 | Змінні вантажозахоплювальні пристрої: палетні вила, ковші захвати, захвати для тюків, колод або гною (комплект) | 1 |  |
| 4 | Ківш, грейфер | 1 |  |
| Вузли механічних трансмісій |
| 5 | Муфта з’єднувальна | 1 |  |
| 6 | Вузли силових передач | 1 |  |
| Ходова частина навантажувача |
| 7 | Вузли ходових пристроїв | 1 |  |
| Силове гідравлічне обладнання |
| 8 | Насос-гідромотор шестеренний | 1 |  |
| 9 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий нерегульований | 1 |  |
| 10 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий регульований | 1 |  |
| 11 | Гідроциліндр односторонньої дії | 1 |  |
| 12 | Гідроциліндр двосторонньої дії з одностороннім штоком | 1 |  |
| 13 | Гідропідсилювач | 1 |  |
| Вузли системи управління гідравлічного приводу |
| 14 | Гідророзподільники (секційні і моноблочні) | 1 |  |
| 15 | З’єднання трубопроводів нерухомих та рухомих | 1 |  |
| 16 | Запобіжні клапани | 1 |  |
| 17 | Рукава високого тиску (РВТ) | 1 |  |
| Обладнання технологічне |
| 18 | Верстак для проведення розбирально-складальних робіт | 8 |  |
| 19 | Підставки під агрегати | 6 |  |

| № з/п | Найменування і тип | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Навчальний полігон |
| Обладнання |
| Навчальні навантажувачі |
| 1 | Вилковий телескопічний навантажувач | 1 |  |
| 2 | Грейферний навантажувач | 1 |  |
| Робоче обладнання навантажувача |
| 1 | Ківш, грейфер | комплект |  |
| 2 | Змінні вантажозахоплювальні пристрої | комплект |  |
| Прилади, пристосування та інвентар |
| 1 | Комплект приладів та інструментів для визначення технічного стану навантажувачів | 1 |  |
| 2 | Прилад для визначення технічного стану гідросистем навантажувачів | 1 |  |
| 3 | Аптечка | 1 |  |
| 4 | Шафа для спецодягу | 1 |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) | 1 |  |
| 6 | Відро для паливо-мастильних матеріалів | 1 |  |
| 7 | Лійка для заливання паливо-мастильних матеріалів у баки навантажувачів | 1 |  |
| 8 | Каністра | 1 |  |
| 9 | Шланг гумовий | 1 |  |
| 10 | Солідолонагнітач | 1 |  |
| 11 | Щит-настил під навантажувач | 1 |  |
| Елементи полігону |
| 1 | Ділянка прямолінійного руху | 1 |  |
| 2 | Ділянка для руху під нахилом (пандус) | 1 |  |
| 3 | Макет в’їздних воріт | 1 |  |
| 4 | Макет різних типів вантажів | 1 |  |
| 5 | Макет піддонів з вантажем | 6 |  |
| 6 | Ділянка для планування | 1 |  |
| 7 | Сипучі вантажі: пісок, щебінь, глина | 1 |  |
| 8 | Вантажі штучні: деревина, тюковане сіно | 1 |  |
| 9 | Дорожні знаки, що відповідають ситуації на всіх маршрутах. | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8334.Н.52.24-2016

(позначення стандарту)

Професія: Водій навантажувача

Код: 8334

Кваліфікація: водій навантажувача 6-го розряду

### Видання офіційне

Київ - 2016

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика

# випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8334 Водій навантажувача

2. Кваліфікація: водій навантажувача 6-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, технічні характеристики, принцип роботи та правила безпечної експлуатації фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою; снігонавантажувачів; багатоківшевих навантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, а також вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою) потужністю понад 147 кВт (до 200 к.с.)

правила безпечного застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

правила руху по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях;

режими змащування, сорти паливних і мастильних матеріалів, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем навантажувача;

причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

правила безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів;

виробничі (експлуатаційні) інструкції.

Повинен уміти:

керувати фронтальними, напівповоротними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами, оснащених важільною системою; снігонавантажувачами; багатоківшевими навантажувачами та навантажувачами з лапами, що нагортають, а також на вилковими фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою) потужністю понад 147кВт (понад 200 к.с.);

застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та складування різних видів вантажів;

виконувати земляні, планувальні та землерийні роботи, дорожні та кар'єрні роботи;

виконувати навантажування та розвантажування ковша вперед, назад, вбік;

додержуватися послідовності технологічного процесу;

додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування навантажувача та його змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

виконувати технічний огляд, обслуговування та поточний ремонт навантажувача, який обслуговує.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням навантажувачів, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усунення несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті;

знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією водій навантажувача 5-го розряду; стаж роботи за професією водій навантажувача 5-го розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення машиніста-тракториста категорії «Е1»

5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією водій навантажувача 6-го розряду. Повинен мати посвідчення на право робіт, з підвищеною небезпекою та посвідчення машиніста-тракториста категорії «Е2».

6. Сфера професійного використання випускника

Навантаження та розвантаження вантажів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення. (КВЕД–2010, секція – Н, клас–52.24).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства, але не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3 Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія:  8334 Водій навантажувача

Кваліфікація: 6 розряд

## Загальний фонд навчального часу – 409 годин

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 20 | 6 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 5 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 5 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 | 6 |
| 1.4 | Резерв навчального часу | 4 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 158 |  |
| 2.1 | Експлуатація навантажувачів та технологія робіт | 108 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 18 |  |
| 2.3 | Стандартизація, допуски та технічні вимірювання | 16 |  |
| 2.4 | Технічне креслення | 16 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 212 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 128 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 397 | 6 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Водій навантажувача

1. Кабінети:

охорони праці;

креслення;

будови та експлуатації навантажувача.

2. Майстерні:

розбирально - складальна вузлів навантажувача;

3. Лабораторія:

будови і технічного обслуговування систем і механізмів навантажувачів;

4. Навчальний полігон:

для навантажувачів

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи підприємницької діяльності в галузі | 2 |  |
| 2. | Основи організації управління виробництвом в галузі | 2 |  |
| 3. | Система обслуговування бізнесу | 1 |  |
|  | Всього: | 5 |  |

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Основи організації управління виробництвом в галузі

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження й відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці.

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Типова навчальна програма

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 3 |  |
| 2. | Кодекс законів про працю. Правове регулювання праці, робочого часу та відпочинку. Відпустки | 2 |  |
|  | Всього: | 5 |  |

Тема 1. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності».

Відшкодування збитків, соціальні виплати і послуги, що здійснюються фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Соціальні пільги, гарантії, компенсації. Регулювання трудових і соціальних відносин у колективі.

Тема 2. Кодекс законів про працю. Правове регулювання праці, робочого часу та відпочинку. Відпустки

Право громадян України на працю. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Облік робочого часу. Обмеження понаднормових робіт.

Право громадян України на відпочинок. Час відпочинку. Щорічні, додаткові та соціальні відпустки, їх тривалість і порядок надання. Порядок обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 2 | 2 |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 2 | 2 |
| 3. | Вивчення та використання обчислювальної техніки | 2 | 2 |
|  | Всього: | 6 | 6 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій

для  автоматизації виробництва

Автоматизовані  системи управління. Призначення та принцип побудови. Автоматизовані системи управління виробництвом. Системи автоматизованого проектування. Роботизація та автоматизація виробництва – основа інтенсифікації виробництва. Роль людського фактору в автоматизації виробництва. Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Лабораторно-правктичні роботи

1. Створення  бази даних робіт навантажувача за місяць

2. Розрахунок витрат пального в таблиці

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Види управління. Автоматизоване управління. Автоматичне управління. Ручне  управління. Структура і визначення  різних схем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Сигналізація та блокування. Рівні управління комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю промисловості. Основні функції персонального комп’ютера на кожному рівні управління.

Лабораторно-правктичні роботи

1. Оформлення технічної документації на комп’ютері за допомогою текстового редактора Microsoft Word

2. Побудова  схеми руху навантажувача по території підприємства за допомогою графічних редакторів

Тема 3. Вивчення та використання обчислювальної техніки

Основні поняття про бази даних. Робота з базою даних. Редагування бази даних. Виконання операцій над базами даних. Пошук заданої інформації у базі даних. Таблиці і робота з ними. Зв’язки між таблицями. Застосування  запитів для роботи і зображення інформації. Застосування форм для роботи з базою даних.

Лабораторно-правктичні роботи

1.  Створення таблиці бази даних автотранспорту підприємства

2.  Створення таблиці графіку роботи навантажувача

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Експлуатація навантажувачів та технологія робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Одноківшеві та баготоківшеві навантажувачі | 2 |  |
| 2. | Загальна будова й класифікація тракторних навантажувачів з потужністю двигуна понад 147 кВт | 50 |  |
| 3. | Будова грейферних та телескопічних навантажувачів | 18 |  |
| 4. | Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт навантажувачів з потужністю двигуна понад 147 кВт | 14 |  |
| 5. | Організація і технологія безпечного виконання робіт | 24 |  |
|  | Всього: | 108 |  |

Тема 1. Одноківшеві та баготоківшеві навантажувачі

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, виробничими та посадовими інструкціями водія навантажувача 6-го розрядів.

Соціально-економічне значення професії, перспективи її розвитку. Ступені професійного та соціального становлення робітників.

Застосування одноківшевих та багатоківшевих навантажувачів у різних галузях народного господарства: промисловості, будівництві, сільському господарстві, житлово-комунальному господарстві, лісове господарство, залізничний транспорт. Види вантажно-розвантажувальних робіт, класифікація вантажів.

Тема 2. Загальна будова й класифікація тракторних навантажувачів з  потужністю двигуна  понад 147 кВт

Призначення та класифікація фронтальних, напівповоротних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів, оснащених важільною системою; снігонавантажувачів; багатоківшевих навантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, а також вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою) з потужністю двигуна  понад 147 кВт, галузь застосування та види виконуваних робіт.

Загальна будова снігонавантажувачів, навантажувачів, основні вузли, принцип дії; стисла технічна характеристика.

Будова вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою) основні вузли, принцип дії, види робіт, що виконує.

Особливості робочих процесів потужних дизельних двигунів. Технічні характеристики двигунів, що застосовують на потужних фронтальних навантажувачах.

Системи живлення дизельних двигунів. Особливості будови та роботи паливних систем, насосів і регуляторів форсованих двигунів. Шляхи економії витрати палива. Турбокомпресор, його будова та призначення. Повітряні охолодники. Випускні пристрої, глушники, ежектори й іскрогасники. Значення системи газообміну для  тривалої експлуатації двигунів.

Технічне обслуговування системи живлення, можливі несправності в системі живлення, причини виникнення й усунення. Безпека праці й організація робочого місця під час обслуговування систем живлення.

Особливості будови та роботи системи охолодження форсованих двигунів. Вплив роботи системи терморегулювання й охолодження на моторесурс машини. Можливі несправності, причини виникнення та способи усунення. Рідини, що застосовують у системах охолодження. Вплив якості рідини на несправності системи. Правила безпеки під час обслуговування системи охолодження.

Тема 3. Будова грейферних та телескопічних навантажувачів

Загальні схеми трансмісій навантажувачів, особливості їхньої будови. Кінематичні схеми навантажувачів.

Грейферні навантажувачі на спеціальному шасі. Навісне робоче обладнання навантажувачів на базових тракторних шасі, особливості їхньої будови. Особливості будови зчеплення навантажувачів і приводу його вмикання. Будова сервомеханізмів приводу керування зчепленням. Порядок перевірки та регулювання зчеплення та його приводу.

Розташування та будова мостів. Ведучій міст. Особливості будови. Передній міст. Особливості будови. Механізми мостів.

Ходова частина гусеничних навантажувачів. Особливості будови. Типи підвісок. Будова кареток напрямних коліс. Призначення, будова та робота гідроамортизаторів. Будова та робота механізмів керування поворотом навантажувачів на гусеничному ходу.

Будова та робота рульового керування. Особливості будови гідравлічної системи рульового керування. Регулювання рульового керування. Можливі несправності в роботі, способи  виявлення й усунення.

Особливості будови гальмівних механізмів навантажувачів. Гальмівна система навантажувача з роздільним гідравлічним  приводом на кожну вісь. Стоянкова гальмівна система, призначення та будова.

Гідравлічна система навантажувального обладнання: призначення, особливості будови. Будова та принцип дії складових частин: гідронасоси, гідроциліндри, гідророзподільники, блоки сервокерування, редукційний клапан, зворотний клапан, гідроакумулятор. Елементи гідравлічного сервоприводу.

Прилади автоматизації зупинки стріли та зупинки ковша навантажувача.

Призначення та будова пнемо систем навантажувачів. Можливі несправності в роботі, способи виявлення й усунення.

Основні правила експлуатації гідравлічної та пневматичної систем навантажувачів.

Принципова схема розташування приладів електроустаткування  на навантажувачах, які вивчаються. Будова та робота акумуляторних батарей, магнето високої напруги, генераторів змінного струму, випрямлячів, стартерів, приладів освітлення та сигналізації, контрольно - вимірювальних приладів. Блок запобіжників.

Кабіна навантажувача: призначення, будова, розташування. Обладнання кабіни. Контрольно-вимірювальні прилади: призначення та їхнє розташування в кабіні. Важелі керування коробкою передач, робочим обладнанням і гальмами.

Тема 4. Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт  навантажувачів з потужністю двигуна понад 147 кВт

Обов’язки водія  снігонавантажувачів та вилкових фронтальних стрілових навантажувачів.

Приймання та обкатування навантажувача. Перевірка навантажувача перед початком роботи, підготовка до пуску. Перевірка навантажувача після закінчення роботи. Порядок приймання і здавання машини. Приймання і здавання зміни.

Інструменти та пристосування, що входять у комплект навантажувача, місце їх розташування та закріплення, призначення та прийоми використання інструментів та пристосувань.

Послідовність і прийоми перевірки технічного стану механізмів і вузлів тракторного навантажувача, методи усунення виявлених несправностей.

Пуск дизельних двигунів, правила пуску та прогрівання дизельного двигуна взимку. Правила зупинення двигуна. Правила охорони праці під час пуску та зупинення двигуна.

Пуск дизельних двигунів,  що оснащені стартерами. Правила пуску дизельних двигунів взимку. Правила охорони  праці під час пуску та зупинення дизельних двигунів.

Транспортування снігонавантажувачів: підготовка, транспортування своїм ходом, на залізничній платформі, на трейлері та інших транспортних засобах. Завантаження тракторного навантажувача на залізничну платформу, на трейлер та інші транспортні засоби. Охорона праці під час завантажування  навантажувача і транспортування.

Технічне обслуговування: призначення, загальні відомості про систему технічного обслуговування. Види та періодичність технічного обслуговування.

Щозмінне, періодичне (ТО-1, ТО-2, ТО-3), сезонне технічне обслуговування одноківшевих тракторних навантажувачів. Перелік робіт, що виконують під час щозмінного, періодичного та сезонного технічного обслуговування, технологія й організація їхнього виконання. Засоби механізації й автоматизації праці робітників, які зайняті на технічному обслуговуванні.

Охорона праці під час проведення технічного обслуговування.

Поточний ремонт: мета та завдання поточного ремонту, його види, обсяг робіт і перелік операцій під час поточного ремонту. Можливі причини та процеси спрацьовування деталей машин та механізмів. Фактори, що впливають на процеси спрацьовування та старіння деталей машин і механізмів. Шляхи запобігання інтенсивному спрацьовуванню деталей. Організація, планування й облік робіт. Організація ремонтних робіт з метою зниження простоїв машини. Технічні умови проведення поточного ремонту. Контрольно-вимірювальні прилади, інструменти й пристрої, що використовують. Методи поточного ремонту: заміна та відновлення деталей і елементів машин і механізмів. Охорона праці під час проведення поточного ремонту.

Капітальний ремонт: порядок здавання навантажувача у ремонт, правила приймання навантажувача з ремонту.

Тема 5. Організація і технологія безпечного виконання робіт

Класифікація ґрунтів за важкістю виймання фронтальними одноківшевими навантажувачами. Основні властивості ґрунтів за категоріями. Уявлення про промерзання ґрунтів. Прийоми роботи з різними категоріями ґрунтів. Розпушування ґрунтів, його вплив на визначення категорії ґрунтів.

Основні способи розробки ґрунтів фронтальними  одноківшевими та багатоківшевими навантажувачами. Роздільний спосіб навантаження ковша, його особливості. Режими роботи навантажувача під час виконання цих робіт. Суміщений спосіб наповнення ковша. Режими роботи під час виконання цих робіт навантажувачем. Комбінований спосіб наповнення ковша. Екскаваційний спосіб копання ґрунту. Умови його використання.

Технологічні схеми роботи одноківшевих та багатоківшевих навантажувачів у комплексно-механізованих умовах виконання земляних робіт.

Характеристика умов у разі роботи навантажувачів за схемами: «Виймання ґрунту-транспортування», «Розпушування-виймання ґрунту-транспортування», «Розпушування-тимчасове складування-виймання ґрунту-транспортування». Характеристики навантажувачів, які використовуються на виконанні цих робіт, вимоги до робочого обладнання.

Використання фронтальних навантажувачів у будівництві. Технологічні схеми під час виконання робіт з навантаженням в автотранспортні засоби. Відстань транспортування вантажів. Способи розвантаження будівельних матеріалів, навантажування сипучих вантажів.

Землерийно-навантажувальне устаткування фронтальних навантажувачів: бульдозерний відвал, зворотна лопата, грейфер.

Вантажопідйомне устаткування: вантажні вила, кранова безблокова стріла, щелепний захват для лісоматеріалів, монтажно-поворотний захват для установки стовпів і паль, вил для гною і силосу.

Снігоприбиральне устаткування: плужний і шнеко-роторний (з автономним двигуном внутрішнього згоряння) снігоочисники.

Допоміжне устаткування навантажувачів: кущоріз, викорчовувач, бункер-дозатор і асфальтоламач.

Монтажні місця і виходи гідросистем, для закріплення та підключення вантажопідйомного, снігоприбирального та допоміжного устаткування навантажувача.

Виконання монтажних, транспортних і снігоприбиральних робіт. Перевага навантажувачів перед іншими будівельними транспортно-навантажувальними машинами. Транспортування довгомірних вантажів, збірного залізобетону, монтаж промислових огорож, монтаж залізничних колій та будівництво каналізаційних споруд на підприємствах. Пристрої для виконання монтажних і допоміжних робіт. Технічні характеристики змінного робочого устаткування.

Використання одноківшевих та багатоківшевих навантажувачів в умовах кар’єрів нерудних матеріалів. Схеми роботи навантажувачів у вибої в залежності від конструктивних особливостей навантажувачів. Навантажувально-транспортні схеми використання навантажувачів на підприємствах промисловості нерудних матеріалів.

Вибір раціональної сфери використання одноківшевих навантажувачів, вибір змінного устаткування в залежності від умов. Ефективність використання навантажувачів. Режими роботи навантажувачів, технічна продуктивність. Облік і планування робіт на підприємстві.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у певній галузі | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| 7. | Правила робіт з підвищеної небезпеки | 2 |  |
|  | Всього: | 18 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю. Задачі системи стандартів безпеки праці. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Колективний договір. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Суспільний контроль за виконанням законодавства з охорони праці. Повноваження і права профспілок по здійсненню контролю за охороною праці.

Інструктажі з охорони праці на підприємстві та порядок їх проведення.

Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасних випадків. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення.

Тема 2. Основи безпеки праці в певній галузі

Дотримання правил охорони праці під час роботи на  навантажувачах з двигуном потужністю понад 147 кВт (до 200 к.с.) з використанням його як бульдозера, скрепера, екскаватора та інших машин.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Класифікація та теорія вибухів. Класифікація виробництв, зон і приміщень за вибухлнебезпекою. Визначення та класифікація вибухонебезпечних об’єктів виробництва, середовищ та  речовин,  технологічних процесів

Вибухозахист електрообладнання та електроустановок. Організаційні та технічні заходи вибухозахисту.

Тема 4. Основи електробезпеки

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках, порядок їх використання, зберігання і обліку, періодичність та види випробувань.. Плакати і знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення і занулення електроустановок, їх захист, максимально допустимі заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, двигунами, трансформаторами.

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих приміщень по електробезпеці. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, приписуючи знаки безпеки і знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча підставка. Міри захисту від статичної електрики.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди

Санітарно-технічні методи і засоби на виробництві. Виробничий травматизм і профзахворювання. Основні причини травматизму і професійних захворювань; заходи щодо їх запобігання.

Основні небезпечні виробничі фактори на робочому місці водія, гранично допустимі рівні, вплив на працівників.

Засоби індивідуального захисту водія навантажувача, вимоги до них. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов.

Вимоги до освітлення робочої зони навантажувача. Типи освітлення. Правила експлуатації освітлення.

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, облік, профілактика.

Медичне та санітарне обслуговування робітників.  Щорічні медичні огляди. Фізіологія праці.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Склад медичної аптечки, місце її знаходження. Правила надання допомоги при порізах та проколах. Перша допомога при вивихах. Перша допомога при переломах. Зупинка кровотечі. Перша допомога при непритомності. Перша допомога при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом. Оживлення методами штучного дихання, непрямого масажу серця. Транспортування потерпілого.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Стандартизація, допуски та технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Стандартизація вузлів та деталей машинобудування | 6 |  |
| 2. | Якість продукції, управління якістю | 4 |  |
| 3. | Види посадок у машинобудуванні | 6 |  |
|  | Всього: | 16 |  |

Тема 1. Стандартизація вузлів та деталей

Стандарт, стандартизація, об’єкт стандартизації. Держстандарт України. Види стандартів. Категорії нормативних документів стандартизації. Міжнародний стандарт (ISO), міждержавний стандарт (колишній ГОСТ), галузеві стандарти України (ГСТУ), державний стандарт України (ДСТУ), технічні умови України (ТУУ), стандарти підприємств (СТП). Позначення державного стандарту.

Тема 2. Якість продукції, управління якістю

Показниками якості продукції: технічний рівень, виробничо-технологічні показники, Експлуатаційні показники

Рівень якості продукції. Системі сертифікації.  Знак відповідності сертифікованої продукції  та знак відповідності продукції, яка не підлягає сертифікації

Управління якістю продукції: органи контролю якості продукції на промислових підприємствах та будівельному виробництві, їхні права та обов’язки.

Тема 3. Види посадок у машинобудуванні

Точність обробки. Поняття валу та отвору. Номінальний та дійсний розмір, допуск на розмір. Умови придатності деталі.

З’єднання деталей між собою. Поняття посадки. Посадки з зазором. Натягом та перехідні посадки. Система отвору та система валу. Квалітети точності. Таблиця допусків.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Робочі креслення деталей | 8 |  |
| 2. | Читання креслень | 8 |  |
|  | Всього: | 16 |  |

Тема 1. Робочі креслення деталей

Види на кресленнях: головний, вид збоку та вид зверху, призначення, застосування. Допоміжні види, види по стрілці, виносні елементи креслення, правила виконання та позначення. Нанесення  габаритних розмірів на видах.

Знаки відхилень від форми та розташування, способи нанесення на креслення, позначення базового елементу.

Застосування комп’ютерних програм – інженерної графіки, для розробки креслень деталей, складальних одиниць та об’ємних моделей деталей та вузлів.

Тема 2. Читання креслень

Правила виконання та читання креслень за даною професією:

креслень деталей, що вимагають різної механічної обробки;

креслень деталей, одержаних гарячим штампуванням;

креслень литих деталей;

креслення деталей зубчастих і черв’ячних передач;

креслення пружин і пружинних деталей;

креслення армованих виробів;

збірних креслень муфт, що застосовуються в навантажувачах;

збірних креслень гідроапаратури, що застосовується на навантажувачах.

типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія - 8334 «Водій навантажувача»

Кваліфікація: 6 розряд

| № пор. | Тема, вид робіт | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| І. | Виробниче навчання |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці | 6 |
| 2. | Відпрацювання слюсарних та електромонтажних робіт | 24 |
| 3. | Освоєння операцій, що виконує водій навантажувача 6-го розряду | 54 |
|  | Всього: | 84 |
| ІІ. | Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт водія навантажувача 6-го розряду (під наглядом інструктора). Кваліфікаційна пробна робота | 121 |
|  | Всього: | 128 |
|  | Разом: | 212 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці

Інструктаж з безпеки праці на підприємстві (проводить спеціаліст відділу охорони праці).

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою водія навантажувача 6-го розряду та програмою виробничого навчання.

Ознайомлення з робочим місцем водія навантажувача 6-го розряду.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці водія навантажувача.

Тема 2. Відпрацювання слюсарних та електромонтажних робіт

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Відпрацювання способів розбирання та складання двигунів. Перевірка правильності встановлення паливної помпи та тиску вприскування палива.

Освоєння навичок зняття та розбирання вузлів і механізмів силової передачі та ходової частини. Виконання основних регулювань механізмів силової передачі та ходової частини одноківшевих та багатоківшевих навантажувачів.

Розбирання та вивчення особливостей будови приладів електрообладнання навантажувачів та їх монтажних схем. Складання приладів. Перевірка густини та рівня електроліту, стану акумулятора. Перевірка роботи всіх приладів електроустаткування, які установлені на навантажувачі.

Тема 3. Освоєння операцій, що виконує водій навантажувача

6-го розряду

Інструктаж за змістом занять, охорони праці і організації робочого місця.

Вправи

Обслуговування кривошипно-шатунного та розподільного механізму.

Освоєння прийомів заправляння баку пальним.

Набуття навичок обслуговування й усунення несправностей.

Відпрацювання прийомів ремонту й технічного обслуговування механізмів і систем навантажувачів.

Освоєння прийомів, послідовності розбирання машини на вузли, механізми. Виконання щозмінного технічного обслуговування та операцій  ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Підготовка двигуна до ремонту та розбирання.

Роботи з ремонту циліндрів.

Виконання робіт з ремонту шатунно-поршневої групи.

Виконання ремонту розподільного механізму. Перевірка якості ремонту.

Розбирання та складання масляної помпи та фільтра. Ремонт деталей. Перевірка масляної помпи та регулювання редукційного клапана. Перевірка якості ремонту.

Регулювання механізмів двигуна. Перевірка якості ремонту.

Випробування двигуна без навантаження та з навантаженням.

Роботи з ремонту зчеплення. Визначення дефектів і проведення ремонтів деталей. Складання та регулювання зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Виконання робіт з ремонту коробки передач. Проведення обкатування. перевірка якості ремонту.

Виконання роботи з ремонту ведучого моста навантажувача.  Ремонт механізму керування, гальм, передніх мостів навантажувачів.  Виконання робіт з ремонту ходової частини гусеничних навантажувачів. Перевірка якості ремонту

Відпрацювання прийомів безпечної роботи на навантажувачах.

Пуск та зупинення двигуна. Спостереження за роботою двигуна за контрольно-вимірювальними приладами.

Відпрацювання прийомів дії важелями та педалями, розташованими в кабіні. Тренування узгодженої дії педалями, вмикання і вимикання зчеплення, натискання і відпускання педалі гальма.

Освоєння зрушування снігонавантажувача  з місця, під’їзд до умовних кучугур, завантажування снігу.

Відпрацювання прийомів керування навантажувачем під час пересування за прямою в різних режимах. Гальмування навантажувача.  Освоєння прийомів повертання, бокового посування і посування біля перешкод.

Виконання робіт з робочим устаткуванням, яке використовується на навантажувачах під час виконання робіт згідно з кваліфікаційною характеристикою водія навантажувача 6-го розряду.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт з професії «Водій навантажувача» 6-го розряду. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт водія навантажувача 6-го розряду (під наглядом інструктора)

Самостійне (під наглядом інструктора, наставника) виконання всіх видів робіт водія навантажувача 6-го розряду, які передбачені кваліфікаційною характеристикою, додатковими вимогами до неї, нормами праці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці.

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань і матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1. Завантаження та розвантаження фронтальним одноківшевим та багатоківшевим навантажувачем сипучих вантажів у кузов автомобіля та у відвал

2. Планування будівельної ділянки фронтальним навантажувачем

3. Складання тюків з сіном, лісоматеріалів у штабель

4. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт навантажувачем з телескопічною стрілою

5. Виконання переміщення довгомірних та негабаритних вантажів навантажувачем з вилами.

6. Виконання робіт снігозбиральним обладнанням навантажувачів

7. Розробка ґрунту в кар’єрі

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8334 Водій навантажувача

(код, назва професії)

| Кваліфікація: | водій навантажувача 6-го розряд |
| --- | --- |
|  | (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Будову, технічні характеристики, принцип роботи фронтальних навантажувачів, оснащених важільною системою, з  потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

2. Будову, технічні характеристики, принцип роботи  на пів поворотних, перекидних одноківшевих, вилкових та грейферних навантажувачів

з потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

3. Будову, технічні характеристики, принцип роботи  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою), потужністю двигуна

понад  147кВт (понад 200 к.с.);

4. Будову, технічні характеристики, принцип роботи  снігонавантажувачів, багатоківшевих навантажувачів та навантажувачів з лапами, що нагортають, з потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

4. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт  фронтальними навантажувачами оснащеними  важільною системою,   з потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

5. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт  на пів поворотними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами, з потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

6. Правила безпечної експлуатації та технологію виконання робіт  вилкових фронтальних стрілових навантажувачів (з телескопічною стрілою), з  потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

7. Будову, призначення та правила безпечного застосування змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

8. Правила руху та швидкісний режим по території підприємства, виробничих та складських приміщеннях; будівельних ділянок, кар’єрах;

9. Принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, гальмівної та контрольно-захисної систем навантажувачів,  причини виникнення несправностей і методи їх усунення;

10. Режими змащування систем навантажувачів, сорти паливних і мастильних матеріалів, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;

11. Правові, нормативні та організаційні основи охорони праці виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

12. Основи підприємницької діяльності.

УМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Керувати фронтальними навантажувачами, , оснащених важільною системою, з потужністю двигуна понад 147кВт (понад 200 к.с.);

3. Керувати напівповоротними, перекидними одноківшевими, вилковими та грейферними навантажувачами з потужністю двигуна понад 147кВт (понад 200 к.с.);

4. Керувати вилковими фронтальними стріловими навантажувачами (з телескопічною стрілою), з потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

5. Керувати снігонавантажувачами, багатоківшевими навантажувачами та навантажувачами з лапами, що нагортають, з потужністю двигуна понад  147кВт (понад 200 к.с.);

6. Встановлювати та застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої;

7. Завантажувати  сипучі вантажі ковшем та грейфером у кузов автомобіля;

8. Транспортувати вантажі ковшем по території підприємства, будівельної ділянки, кар’еру;

9. Планувати площадки ковшем фронтального навантажувача;

10. Виконувати вантажно-розвантажувальних робіт фронтальним навантажувачем, оснащеним вилами та телескопічною стрілою;

11. Виконувати земляні, планувальні та землерийні роботи, дорожні та кар'єрні роботи фронтальними навантажувачами4

12. Виконувати навантажування та розвантажування сипучих вантажів ковшем вперед, назад, вбік;

13. Виконання робіт снігозбиральним обладнанням навантажувачів

14. Виконати  технічний огляд та обслуговування навантажувача та  змінних вантажозахоплювальних пристроїв;

15. Визначити причину несправностей систем та вузлів навантажувача, виконати їх поточний ремонт;

16. Вибирати оптимальний швидкісний режим руху навантажувача територією підприємства, будівельної ділянки, кар’єру;

17. Організовувати безпечну робочу зону навантажувача.

Перелік основних  засобів навчання

| № з\ п | Найменування | Кількість на 15 осіб | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивіду-ального користу-вання | для групового викорис-тання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інструмент |
| 1. | Набір слюсарний ПНМ – 15тр. |  | 8 комп. |  |
|  | - ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14; 17х19; 22х24; 27х30мм |  |  |  |
|  | - ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм |  |  |  |
|  | - ключі торцювальні з квадратом 100х200, 14х250мм |  |  |  |
|  | - ключі переставні |  |  |  |
|  | - ключ свічний |  |  |  |
|  | - головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм |  |  |  |
|  | - тріскачка з сухарем з квадратом 14мм |  |  |  |
|  | - молоток слюсарний сталевий |  |  |  |
|  | - зубило |  |  |  |
|  | - бородок |  |  |  |
|  | - кліщі |  |  |  |
|  | - викрутки слюсарно – монтажні |  |  |  |
|  | - напилки плоскі |  |  |  |
| 2. | Кувалда 2кг | 3 | 3 |  |
| 3. | Штангенциркуль ШЦ ІІ – 250 – 0.05 |  | 1 |  |
| Пристосування |
| 1. | Домкрат гаражний механічний або гідравлічний |  | 2 |  |
| 2. | Монтировка для монтажу і демонтажу коліс |  | 4 |  |
| 3. | Пристосування для розбирання і збирання масляних насосів |  | 1 |  |
| 4. | Знімач універсальний трьох лапчастий |  | 2 |  |
| Інвентар |
| 1. | Піддон для деталей при розбиранні |  | 5 |  |
| 2. | Протипожежний інвентар (комплект) |  | 1 |  |
| 3. | Совок для прибирання |  | 3 |  |
| 4. | Щітка для змітання |  | 8 |  |
| 5. | Шафа групова для спецодягу |  | 1 |  |
| 6. | Ящик для обтирочних матеріалів | 2 |  |  |

| № з/п | Найменування | К-сть | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Майстерня розбирально - складальних робіт |
| Робоче обладнання |
| 1 | Вантажопідіймальний пристрій, що розташований фронтально або поворотно | 1 |  |
| 2 | Гідравлічне навісне обладнання | комплект |  |
| 3 | Змінні вантажозахоплювальні пристрої: палетні вила, ковші захвати, захвати для тюків, колод або гною, щелепні захвати (комплект) | комплект |  |
| 4 | Ківш, грейфер, бульдозерний відвал, кранова безблокова стріла | комплект |  |
| Вузли механічних трансмісій |
| 5 | Муфта з’єднувальна | 1 |  |
| 6 | Вузли силових передач | 1 |  |
| Ходова частина навантажувача |
| 7 | Вузли ходових пристроїв | 1 |  |
| Силове гідравлічне обладнання |
| 8 | Насос-гідромотор шестеренний | 1 |  |
| 9 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий нерегульований | 1 |  |
| 10 | Насос-гідромотор аксіально-поршневий регульований | 1 |  |
| 11 | Гідроциліндр односторонньої дії | 1 |  |
| 12 | Гідроциліндр двосторонньої дії з одностороннім штоком | 1 |  |
| 13 | Гідропідсилювач | 1 |  |
| Вузли системи управління гідравлічного приводу |
| 14 | Гідророзподільники (секційні і моноблочні) | 1 |  |
| 15 | З’єднання трубопроводів нерухомих та рухомих | 1 |  |
| 16 | Запобіжні клапани | 1 |  |
| 17 | Рукава високого тиску (РВТ) | 1 |  |
| Обладнання технологічне |
| 18 | Верстак для проведення розбирально-складальних робіт | 8 |  |
| 19 | Підставки під агрегати | 6 |  |

| № з/п | Найменування і тип | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Навчальний полігон |
| Обладнання |
| Навчальні навантажувачі |
| 1 | Одноковшевий фронтальний навантажувач відповідної потужності | 1 |  |
| 2 | Багатоковшевий скребковий навантажувач | 1 |  |
| Робоче обладнання навантажувача |
| 1 | Вантажопідйомне обладнання | комплект |  |
| 2 | Снігоприбиральне обладнання одноковшевих навантажувачів | комплект |  |
| Прилади, пристосування та інвентар |
| 1 | Комплект приладів та інструментів для визначення технічного стану навантажувачів | 1 |  |
| 2 | Прилад для визначення технічного стану гідросистем навантажувачів | 1 |  |
| 3 | Аптечка | 1 |  |
| 4 | Шафа для спецодягу | 1 |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) | 1 |  |
| 6 | Відро для паливо-мастильних матеріалів | 1 |  |
| 7 | Лійка для заливання паливо-мастильних матеріалів у баки навантажувачів | 1 |  |
| 8 | Каністра | 1 |  |
| 9 | Шланг гумовий | 1 |  |
| 10 | Солідолонагнітач | 1 |  |
| 11 | Щит-настил під навантажувач | 1 |  |
| Елементи полігону |
| 1 | Ділянка для планування | 1 |  |
| 2 | Ділянка для розробки грунту (кар’єр) | 1 |  |
| 3 | Ділянка для вантажно-розвантажувальних робіт з сипучими вантажами | 1 |  |
| 4 | Ділянка для маневрування багатоковшевими навантажувачам | 1 |  |
| 5 | Купи з піском, глиною, щебенем | 6 |  |
| 6 | Дорожні знаки, що відповідають ситуації на всіх маршрутах | 1 |  |

Список літератури

1. АнтоненкоА.Ф., Комплексна система технічного обслуговування тракторів і автомобілів. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 320с.

2. Баженов В.А. та ін.,  Інформаційні технології в будівництві. – К.: Арка, 2003. – 320с.

2. Бобров В.Я., Основи ринкової економіки і підприємництва. – К.: Вища школа, 2003. – 719с.

3. Гнатенко П.І. та ін., Основи правових знань. – К.: ВД Юридична книга, 2000. – 222с.

4. Гончаренко С.У., Коршак Е.В., Елементарна  електротехніка. – К.: Техніка, 1974. – 256с.

5. Гречуха В.А., Трактор, будова та експлуатація. – К.: Вища школа, 2006. – 183с.

6. Зеленин Л.Н., Баловнев В.И. и др. Машины для земляных работ. – М.: Машиностроение, 1980

7. Онищенко О.Г., Помазан В.М. будівельна техніка: навч. посібник – К.: Урожай, 1999-300 с.

8. Панченко В.О., Костюк М.Г., Качура А.О. Технологія і механізація будівельних процесів, навч. посіб. – Х.: ХНАМГ, 2005.-242 с.

8. Полянський С.К., Будівельно-дорожні та вантажопідіймальні машини. – К.: Техніка, 2001. – 624с.

9.  Сидоренко В.К., Технічне креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2000. – 497с.  ДБН А.3.2-2-2009

10. НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»,

11. НПАОП 0.00-1.75-15  «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

|  | Зміст |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стор. |
| 1. | Аркуш погодження |  |
| 3. | Загальні положення |  |
| 4. | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Водій навантажувача 2 розряду |  |
| 4.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 4.2 | Типовий навчальний план |  |
| 4.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 4.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 4.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 4.6 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 4.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 4.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 5 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Водій навантажувача 3 розряду |  |
| 5.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 5.2 | Типовий навчальний план |  |
| 5.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 5.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 5.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 5.6 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 5.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 5.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 6 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Водій навантажувача 4 розряду |  |
| 6.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 6.2 | Типовий навчальний план |  |
| 6.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 6.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 6.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 6.6 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 6.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 6.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 7 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Водій навантажувача» 5 розряду |  |
| 7.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 7.2 | Типовий навчальний план |  |
| 7.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 7.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 7.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 7.6 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 7.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 7.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 8 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Водій навантажувача 6 розряду |  |
| 8.1 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
| 8.2 | Типовий навчальний план |  |
| 8.3 | Перелік кабінетів і лабораторій |  |
| 8.4 | Типові навчальні програми з предметів |  |
| 8.5 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 8.6 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 8.7 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 8.8 | Перелік основних засобів навчання |  |
| 9 | Список літератури |  |

Авторський колектив

| Багмут Ольга Миколаївна | завідувач наукового сектору відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. |
| --- | --- |

| Кулинич Павло Михайлович |  | директор ДНЗ «Канівське вище професійне училище» Черкаської області. |
| --- | --- | --- |
| Нехорошев Андрій Володимирович |  | викладач спецдисциплін, майстер виробничого навчання ДНЗ «Канівське вище професійне училище» Черкаської області. |
| Мельник Руслан Ярославович |  | викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Канівське вище професійне училище» Черкаської області. |
| Ляшецький Валентин Володимирович |  | викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Канівське вище професійне училище» Черкаської області. |
| Байрак Анатолій Петрович |  | викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Канівське вище професійне училище» Черкаської області. |
| Наукові консультанти Паржницький Віктор Валентинович Касіч Борис Іванович |  | начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. головний державний інспектор з питань праці по Черкаській області. |
| Рецензенти Чернов Сергій Миколайович Федорин Ярослав Володимирович |  | директор Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт». директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнітприлад». |
| Літературний редактор Скічко Сергій Васильович |  | методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області. |
| Технічний редактор Нехорошев Андрій Володимирович |  | викладач спецдисциплін, майстер виробничого навчання ДНЗ «Канівське вище професійне училище» Черкаської області. |

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович  – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Мірошніченко Катерина Борисівна – заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України – начальник відділу змісту освіти та організації навчального процесу.

| Шнюкова Ірина Вадимівна | науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. |
| --- | --- |
| Проценко Наталія Дмитрівна | директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області. |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-41-16