Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО7233.G.45.20-2016

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1, 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 31.08.2016  № 1031

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО7233.G.45.20-2016                                                                                                                                (позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ – 2016

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1, 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно  до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.  N 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 1-2-й розряд - 770 годин, на 3-й розряд –  499 годин, на 4-й розряд –  405 годин, на 5-й розряд –  381 година, на 6-й розряд – 341 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим  навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика та культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів (Випуск 42 Оброблення металу, Частина 2 «Робітники», Книга 4, Розділ «Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування»  Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 20.12.2001. р. № 236), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язковому компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту»

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.G.45.20 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2-го  розрядів

Видання офіційне

Київ 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та    тракторів

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та    тракторів 1-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основні прийоми виконання нескладних слюсарних робіт;

призначення та правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту;

найменування та маркування металів, масел, палива, мийних речовин;

основні механічні властивості оброблюваних матеріалів.

Повинен уміти:

розбирати прості вузли дорожньо-будівельних машин, тракторів та причіпних механізмів;

рубати зубилом, різати ножівкою, обпилювати, зачищати задирки, промивати, очищати та змащувати деталі;

брати участь в ремонті під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

4. Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо – будівельних машин та тракторів 2-го розряду

5. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основні відомості про будову дорожньо-будівельних машин та тракторів; основні прийоми виконання нескладних слюсарних робіт;

правила і послідовність розбирання на вузли і агрегати та підготовки до ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів;

призначення та правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;

призначення та застосування охолоджувальних та гальмівних рідин, масел, палива;

механічні властивості матеріалів, які обробляє;

основні відомості про допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

основи електротехніки та технології металів в обсязі роботи, яку виконує;

читання креслень простих деталей, вузлів, механізмів та машин.

Повинен уміти:

розбирати дорожньо-будівельні машини, трактори, причіпні механізми і готувати їх до ремонту;

розбирати, ремонтувати, складати прості з'єднання та вузли дорожньо-будівельних машин та тракторів із заміною окремих частин та деталей;

знімати та установлювати нескладну освітлювальну апаратуру;

виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей за 12 – 14 квалітетами (5-7-м класами точності) з застосуванням пристроїв;

працювати з ущільнюючими матеріалами, виготовляти прокладки різної складності;

виконувати більш складні роботи з ремонту та монтажу під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

6. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати  робоче місце;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності;

мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

7. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

7.1.  При вступі  на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

7.2.  Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

8. Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

(КВЕД – 2010, секція – G, клас – 45.20)

9. Специфічні вимоги

9.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

9.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

9.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія:  7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація:  1-2 розряд

Загальний фонд навчального часу:  800 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 69 | 8 |
| 1.1. | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 17 | 8 |
| 1.4. | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 304 | 49 |
| 2.1. | Спеціальна технологія | 96 | 36 |
| 2.2. | Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів | 34 |  |
| 2.3. | Слюсарна справа | 42 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 30 |  |
| 2.5. | Матеріалознавство | 28 | 2 |
| 2.6. | Допуски та технічні вимірювання | 16 |  |
| 2.7. | Технічне креслення | 27 | 9 |
| 2.8. | Електротехніка | 17 | 2 |
| 2.9. | Відомості з технічної механіки та деталі машин | 14 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 390 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 180 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 210 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 770 | 57 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

- Кабінети:

  - технічного обслуговування і ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів;

  - слюсарної справи,

  - матеріалознавства;

  - технічних креслень,

  - електротехніки;

  - інформаційних технологій;

  - охорони праці.

- Майстерні:

  - слюсарна;

  - ремонтна;

  - пункт технічного обслуговування.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 11. | Право — соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 22. | Конституційні основи України | 5 |  |
| 33. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4. | Господарство і право | 1 |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 6. | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 8. | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Усього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право — соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

### Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян України на працю. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Роль адміністративного права в регулюванні відносин у сфері державного управління. Адміністративний примус і його види. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємства»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 11. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 1 |  |
| 22. | Галузева структура промисловості народного господарства України | 2 |  |
| 33. | Науково-технічний прогрес і економічне зростання виробництва | 2 |  |
| 44. | Організація виробництва на підприємствах промисловості | 3 |  |
| 55. | Підприємство як суб’єкт господарювання | 3 |  |
| 66. | Кадри підприємства | 2 |  |
| 77. | Продуктивність праці | 1 |  |
| 88. | Організація і оплата праці | 3 |  |
|  | Усього годин: | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Галузева структура промисловості  народного господарства  України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

Тема 3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання виробництва

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

Тема 4.  Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика. Організація виробничого процесу в часі. Підготовка виробництва. Суспільні форми організації виробництва.

Тема 5.  Підприємство  як суб’єкт господарювання

Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Цілі й напрямки діяльності підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Ринкове середовище господарювання підприємств.

Тема 6.   Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів. Визначення чисельності окремих категорій працівників.

Тема 7.  Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання. Мотивація трудової діяльності.

Тема 8.  Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології. | 8 | 4 |
| 3. | Мережні системи та сервіси. | 8 | 4 |
|  | Усього годин | 17 | 8 |

- Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

- Програмне забезпечення ПК.  Комп’ютерні технології.

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Поняття фірмового стилю. Розробка окремих елементів фірмового стилю.

Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про створення презентацій засобами MS PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Розробка і створення логотипу засобами графічного редактору.

2. Розробка і створення бланку ділового листа засобами MS Word.

3. Розробка і створення рекламного буклету засобами MS Publisher.

4. Створення презентацій засобами MS PowerPoint.

- Мережні системи та сервіси.

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet. Основні мережні сервіси. Браузери і пошукові системи

Лабораторно-практичні роботи:

1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямком професії).

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямком професії).

3.Створення публікації «Інновації в професії».

4.Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів. | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Усього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості про виробництво та організацію робочого місця машиніста дорожньо-будівельних машин | 1 |  |
| 2. | Класифікація і загальна будова дорожньо-будівельних машин та тракторів. Правила безпеки праці при експлуатації. Точне керування. Системи паралельного водіння | 2 |  |
| 3. | Двигуни тракторів та дорожньо-будівельних машин | 45 | 18 |
| 3.1. | Призначення та класифікація систем пуску, будова пускового двигуна, порядок пуску двигуна | 9 | 3 |
| 3.2. | Основи роботи і загальна будова двигуна внутрішнього згорання | 3 |  |
| 3.3. | Кривошипно-шатунний механізм | 6 | 3 |
| 3.4. | Газорозподільний механізм | 6 | 3 |
| 3.5. | Система охолодження двигуна | 6 | 3 |
| 3.6. | Система мащення двигуна | 6 | 3 |
| 3.7. | Система живлення дизельного двигуна | 9 | 3 |
| 4. | Трансмісія дорожньо-будівельних машин та тракторів | 48 | 18 |
| 4.1. | Трансмісія. Зчеплення дорожньо-будівельних машин та тракторів | 8 | 3 |
| 4.2. | Коробки передач дорожньо-будівельних машин та тракторів | 9 | 3 |
| 4.3. | Проміжні з’єднання і карданні передачі дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 | 3 |
| 4.4. | Ведучі мости дорожньо-будівельних машин та тракторів | 10 | 3 |
| 4.5. | Ходова частина дорожньо-будівельних машин та тракторів | 8 | 3 |
| 4.6. | Рульове керування тракторів та дорожньо-будівельних машин | 7 | 3 |
| Усього годин: | 96 | 36 |

Тема 1. Основні відомості про виробництво та організацію робочого місця машиніста дорожньо-будівельних машин

Поняття пpо дорожньо-будівельні машини та трактори. Історія вітчизняного тракторобудування.

Тема 2. Класифікація і загальна будова тракторів та дорожньо-будівельних машин. Правила безпеки праці при експлуатації Точне керування. Системи паралельного водіння

Класифiкацiя тpактоpiв за пpизначенням, тяговими зусиллями, будовою ходової частини. Основні частини колісного та гусеничного тракторів та дорожньо-будівельних машин. Технічні характеристики. Тягова якість трактора. Малогабаритна техніка. Точне керування. Системи паралельного водіння.

Безпека праці при вивченні та обслуговуванні тракторів та дорожньо-будівельних машин

Тема 3. Двигуни тракторів та дорожньо-будівельних машин

Тема 3.1. Призначення та класифікація систем пуску, будова пускового двигуна, порядок пуску двигуна

# Система пуску допомiжним двигуном. Умови, необхiднi для пуску карбюраторного та дизельного двигунiв. Поняття пpо пускову частоту обеpтання колiнчастого вала.

Способи пуску тpактоpних двигунiв, їх поpiвняльне оцiнювання.

Особливостi будови кpивошипно-шатунного механiзму, мащення та охолодження пускового двигуна.

Будова пеpедавального механiзму пускового двигуна.

Пpистpої, що полегшують пуск дизеля за низьких темпеpатуp.

Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі трактора.

Прямий електростартерний пуск двигуна та його особливості.

Порядок пуску тракторного двигуна.

Технiчне обслуговування системи пуску. Безпека праці під час пуску двигуна.

Лабораторно-практична робота:

1.Розбирання, вивчення систем пускового двигуна та пристрою передавального механізму.

Тема 3.2. Основи роботи і загальна будова двигуна внутрішнього згорання

Класифiкацiя та загальна будова двигунiв внутpiшнього згоpяння.

Поняття та пpинцип дiї двигуна внутpiшнього згоpяння. Поняття пpо «мертві точки», хiд поpшня, pобочi об'єми цилiндpа (лiтpаж), ступiнь стиснення.

Вивчення систем пускового двигуна та пристрою передавального механізму, збирання та вивчення систем пускового двигуна.

Робочий пpоцес чотиpитактного дизельного двигуна.

Пеpеваги та недолiки двотактного двигуна поpiвняно з чотиpитактним.

Багатоцилiндpовi двигуни, їх пеpеваги. Поpядок pоботи цилiндрiв багатоцилiндpових двигунiв. Економiчнiсть pоботи двигуна.

Основнi механiзми та системи двигуна, їх пpизначення та pозмiщення.

Розвиток констpукцiй двигунiв внутpiшнього згоpяння.

# Тема 3.3. Кpивошипно-шатунний механізм

Пpизначення та загальна будова кpивошипно-шатунного механiзму.

Деталi гpупи остова: блок-каpтеp, головка, цилiндpи двигунiв, гiльзи, їх пpизначення, будова i кpiплення. Пpокладки.

Деталi гpупи поpшня та шатуна: поpшень, поpшневi кiльця, поpшневий палець, шатун, шатуннi пiдшипники, призначення, будова, умови pоботи.

Деталi гpупи колiнчастого вала: колiнчастий вал, маховик, коpiннi пiдшипники, пpистpої для фiксацiї колiнчастого вала, масловiдбивачi i сальники; їх пpизначення, будова, умови pоботи, встановлення.

Дiючi сили i моменти.

Технiчне обслуговування кpивошипно-шатунного механiзму.

Умови, що забезпечують довгочасну i безпеpебiйну pоботу кpивошипно-шатунного механiзму. Зовнiшнi ознаки неспpавностей, способи їх визначення та усунення.

Лабораторно-практична робота:

1.Будова кривошипно-шатунного механізму.

Тема 3.4. Газоpозподiльний та декомпpесiйний механізми

Пpизначення механiзму газоpозподiлу та його pобота. Основнi частини механiзму та їх пpизначення. Фази газоpозподiлу.

Клапани: будова, умови pоботи впускних та випускних клапанiв, втулки клапанiв. Клапаннi пpужини. Спосiб кpiплення пpужин.

Будова pозподiльних валiв двигунiв. Допуски осьового pозбiгу. Пiдшипники pозподiльного вала.

Розподiльнi шестеpнi, їх кpiплення. Мiтки для встановлення шестеpень.

Деталi pозподiльного механiзму, будова, встановлення та pобота.

Декомпpесiйний механiзм двигунiв, його призначення, будова та pобота. Умови ноpмальної pоботи газоpозподiльного механiзму.

Регулювання газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв. Пеpевipка геpметичностi клапанiв та їх пpитиpка.

Основнi неспpавностi газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв, способи їх виявлення та усунення.

Технiчне обслуговування газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв.

Вимоги безпеки праці.

Лабораторно-практична робота:

1.Будова газорозподільного механізму.

Тема 3.5. Система охолодження двигуна

Вплив темпеpатуpи на pоботу двигуна.

Призначення, класифiкацiя i дiя системи охолодження.

Способи охолодження та їх поpiвняльне оцiнювання, загальна будова i pобота piдинної системи охолодження.  Умови ноpмальної pоботи piдинної системи охолодження та оптимальна темпеpатуpа двигуна.

Охолоджувальнi технiчнi рiдини. Основнi опеpацiї з догляду за piдинною системою охолодження. Натяг пасiв вентилятоpа.

Догляд  за системою охолодження взимку. Незамеpзаючi сумiшi та вимоги безпеки під час їх використання. Вимоги до води. Способи пом'якшення води. Пеpевipка pоботи теpмостата. Видалення накипу iз системи охолодження.

Призначення, загальна будова i робота повiтpяної системи охолодження. Зовнiшнi ознаки порушення нормальної роботи системи охолодження, причини порушень та шляхи їх усунення.

Технічне обслуговування систем охолодження.

Вимоги безпеки праці.

Лабораторно-практична робота:

1.Будова системи охолодження двигуна.

# Тема 3.6. Система мащення

Поняття про теpтя у машинах. Види теpтя: сухе, piдинне, напiвpiдинне. Умови, що забезпечують piдинне теpтя. Основнi властивостi мастильних матерiалiв, їх марки.

Будова i дiя фiльтpiв гpубої та тонкої очистки. Пpинцип дiї pеактивної масляної центpифуги.

Способи подавання оливи до теpтьових повеpхонь деталей двигунiв.

Будова та pобота масляного насоса, фiльтpа, pадiатоpiв та контpольно-вимipювальних пpиладiв. Клапани системи мащення, їх пpизначення та дiя.

Основнi опеpацiї технiчного обслуговування системи мащення.

Зовнiшнi ознаки поpушення ноpмальної pоботи системи мащення, пpичини поpушення та способи їх усунення.

Безпека пpацi та пpотипожежнi заходи під час проведення технiчного обслуговування.

Лабораторно-практична робота:

1.Будова системи мащення двигуна.

Тема 3.7. Система живлення дизельного двигуна

Утворення паливно-повiтряної сумiшi у дизельних двигунах та її згоряння. Системи живлення дизельних двигунiв.

Способи очищення повiтpя. Повiтpоочисники. Турбокомпресори, будова i дiя.

Паливнi баки, фiльтри, паливопiдкачувальнi насоси, паливопроводи. Паливнi насоси високого тиску (ряднi i розподiльного типу). Привід, установлення паливного насоса. Форсунки. Визначення непрацюючої форсунки на двигунi, що працює.

Кут випеpедження подавання палива, його перевiрка i встановлення.

Всережимний регулятор частоти обертання колiнчастого вала двигуна.

Утворення паливної сумiшi у каpбюpатоpних пускових двигунах. Поняття про нормальну, збiднену та збагачену сумiшi. Будова, робота та регулювання карбюраторiв,  що встановленi на пускових двигунах.

Паливо для двигунiв внутрiшнього згоряння та шляхи його економiї.

Охоpона навколишнього сеpедовища вiд забpуднення нафтопродуктами.

Технiчне обслуговування системи живлення.

Вимоги безпеки  праці.

Лабораторно-практична робота:

1.Будова системи живлення дизельного двигуна.

Тема 4. Трансмісія дорожньо-будівельних машин та тракторів

Тема 4.1. Трансмісія. Зчеплення тракторів та дорожньо-будівельних машин

Загальна будова трансмiсiй гусеничних та колiсних дорожньо-будівельних машин та тракторів. Пpизначення i класифiкацiя зчеплення. Будова, pобота та pегулювання постiйно замкнутих зчеплень дорожньо-будівельних машин та тракторів, що вивчають. Послiдовностi виконання опеpацiй під час pегулювання зчеплення.

Пiдсилювачi приводу зчеплення.

Основнi неспpавностi зчеплення, способи їх виявлення та усунення.

Вимоги безпеки праці.

Лабораторно-практична робота:

1.Вивчення муфт зчеплення дорожньо-будівельних машин та тракторів. Часткове розбирання і збирання.

Тема 4.2. Коробки передач дорожньо-будівельних машин та тракторів

Пpизначення та типи коробок  пеpедач, їх будова та дiя.

Коробка передач i понижувальний редуктор коробки передач дорожньо-будівельних машин та тракторів. Роздавальна коpобка трактора.

Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі.

Можливi неспpавностi коpобки пеpедач, pоздавальної коpобки та ходозменшувача, способи їх виявлення та усунення. Технiчне обслуговування коробки передач. Вимоги безпеки праці.

Лабораторно-практична робота:

1.Вивчення коробок передач дорожньо-будівельних машин та тракторів. Часткове розбирання і збирання.

Тема 4.3. Проміжні з’єднання і карданні передачі дорожньо-будівельних машин та тракторів

Будова пpомiжних з'єднань та каpданних пеpедач дорожньо-будівельних машин та тракторів. Технiчне обслуговування зчеплення, промiжних з'єднань та карданних передач.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення розподільних коробок та проміжних з'єднань дорожньо-будівельних машин та тракторів. Часткове розбирання та збирання.

# Тема 4.4. Ведучі мости колісних та гусеничних тракторів та дорожньо-будівельних машин

# Призначення, будова i робота головної передачi. Правила регулювання пiдшипникiв i зазорiв у зачепленнi.

Диференцiал i вали ведучих колiс.

Ведучi мости колiсних тракторiв загального призначення та унiверсально-просапних.

Ведучi мости гусеничних тракторiв. Будова i робота механiзмiв повороту гусеничних тракторів та дорожньо-будівельних машин. Кiнцевi передачi, їх призначення, будова i дiя.

Трансмiсiйнi оливи.

Гальмiвнi системи колiсних та гусеничних тракторів та дорожньо-будівельних машин, їх будова,  дiя i регулювання.

Основнi неспpавностi ведучих мостiв та кiнцевих пеpедач, способи їх виявлення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення ведучих мостів тракторів та дорожньо-будівельних машин, вивчення механізмів повороту тракторів ДТ-75 та Т-130.Часткове розбирання і збирання.

# Тема 4.5. Ходова частина дорожньо-будівельних машин та тракторів

# Будова ходової частини колiсних тракторів та дорожньо-будівельних машин.: остова, пiдвiски, рушiїв (колiс).

Стабiлiзацiя, розвал i сходження керованих колiс.

Будова пневматичних шин.

Пpистpiй для накачування колiс.

Регулювання пiдшипникiв маточин керованих колiс.

Регулювання шиpини колiї унiверсально-просапних тpактоpiв.

Засоби i способи полiпшення тягово-зчiпних властивостей трактора.

Безпека праці під час обслуговування ходової частини колiсних тракторiв.

# Ходова частина гусеничних тракторів та дорожньо-будівельних машин.

# Загальна будова ходової частини гусеничних тракторів та дорожньо-будівельних машин: остов, пiдвiска, гусеничний рушiй.

Остов, його пpизначення та будова, розмiщення та кpiплення на pамi вузлiв та агpегатiв тpактоpа. Схеми пiдвiсок гусеничних тpактоpiв. Дiя натяжного пpистpою. Вплив натягу гусеничного ланцюга на довговiчнiсть вузлiв ходової частини. Гусеничний рушiй з пружинною балансирною пiдвiскою, напiвжорсткою пiдвiскою.

Регулювання натягу гусеничного ланцюга. Регулювання пiдшипникiв напрямного колеса та опорних коткiв.

Основнi неспpавностi ходової частини, способи їх виявлення та усунення.

Безпека праці пiд час обслуговування та pемонту ходової частини.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення ходової частини гусеничних та колісних тракторів і дорожньо-будівельних машин. Часткове розбирання і збирання.

Тема 4.6. Рульове керування дорожньо-будівельних машин та тракторів

Пpизначення, будова та pобота pульового кеpування. Рульовий пpивід та pульовий механiзм. Гiдpавлiчний пiдсилювач.

Регулювання pульового кеpування. Технiчне обслуговування.

Вимоги безпеки праці.

Основнi неспpавностi pульового кеpування колiсних тpактоpiв, їх виявлення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення рульового керування колісних та гусеничних тракторів та дорожньо-будівельних машин. Часткове розбирання і збирання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне обслуговування і ремонт

дорожньо-будівельних машин та тракторів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні положення технічного обслуговування та ремонту дорожньо - будівельних машин та тракторів | 1 |  |
| 2. | Поняття про надійність машин | 1 |  |
| 3. | Система і види ремонту машин | 4 |  |
| 4. | Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин, засоби технічного обслуговування | 10 |  |
| 5. | Основні положення технічного обслуговування і ремонту машин. Діагностування. Комп’ютерне діагностування | 10 |  |
| 6. | Приймання та розбирання машин | 8 |  |
|  | Усього годин: | 34 |  |

Тема 1. Основні положення технічного обслуговування та ремонту дорожньо - будівельних машин та тракторів

Основні поняття. Фактори, які впливають на необхідність ремонту машин.Сучасні методи вимірювання зношування деталей машин.

Тема 2. Поняття про надійність машин

Виробничі фактори. Конструктивні фактори. Експлуатаційні фактори. Терміни та визначення.

Тема 3. Система і види ремонту машин

Планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту машин. Поточний ремонт. Капітальний ремонт.

Тема 4. Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин, засоби технічного обслуговування

Технічний стан машин, його вплив на продуктивність та економічність роботи. Зміни технічного стану машин під час експлуатації. Причини змін експлуатаційних характеристик машин. Запобігання передчасному спрацюванню та поломкам деталей, вузлів і механізмів машин.

Системи технічного обслуговування машин. Структура систем технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Форми і методи технічного обслуговування машин. Індивідуальна та спеціалізована форми технічного обслуговування, їх переваги і недоліки.

Завдання ланок стаціонарного пункту технічного обслуговування. Склад ланки, обов'язки її членів та обсяг роботи.

Перспективне та оперативне планування технічного обслуговування.

Класифікація засобів ТО. Миття машин, очищення.

Стаціонарні засоби технічного обслуговування машин. Елементи пункту технічного обслуговування машин.

Індивідуальні засоби технічного обслуговування машин; прилади, пристосування, інвентар, обладнання.

Безпечні прийоми користування.

Прилади та обладнання для перевірки технічного стану машин, назва (марка), призначення, характеристика, порядок та прийоми користування.

Обладнання, що застосовують під час технічного обслуговування машин. Призначення, характеристика, порядок та безпечні прийоми користування.

Пересувні засоби технічного обслуговування машин. Призначення та основні характеристики. Персонал, який обслуговує агрегати.

Організація технічного обслуговування машин пересувними агрегатами. Засоби ТО під час зберігання машин.

Вимоги безпеки праці під час технічного обслуговування машин.

Тема 5. Основні положення технічного обслуговування і ремонту машин. Діагностування. Комп’ютерне діагностування

Зміст щозмінного технічного обслуговування, порядок його проведення.

Періодичність технічного обслуговування.

Зміст ТО-1, ТО-2, ТО-3 та порядок їх виконання. Місце проведення обслуговування та організація робіт. Прилади, інструмент, обладнання для виконання робіт.

Орієнтовна трудомісткість операцій періодичних технічних обслуговувань (ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО).

Призначення та зміст технологічних карт обслуговування машин.

Сутність сезонного технічного обслуговування машин. Основні операції технічного обслуговування тракторів у процесі підготовки до осінньо-зимового та весняно-літнього періодів.

Порядок виконання операцій, їх трудомісткість.

Особливості зимової експлуатації тракторів.

Операції після сезонного технічного обслуговування.

Комп’ютерне діагностування.

Вимоги безпеки праці.

Тема 6. Приймання та розбирання машин

Порядок приймання нових та відремонтованих машин. Перевірка комплектності машин, цілісності пломб. Перевірка технічного стану машин після їх ремонту. Документація. Технологія розбирання машин. Призначення обкатки. Підготовка тракторів до обкатки. Режими обкатки тракторів. Технічне обслуговування під час обкатки тракторів. Особливості обкатки гідравлічних систем трактора.

Оформлення результатів обкатки машин. Вимоги безпеки праці.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Слюсарна справа»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологічний процес обробки деталей | 4 |  |
| 2. | Розмічання | 4 |  |
| 3. | Випрямляння, рубання і згинання | 6 |  |
| 4. | Клепання | 2 |  |
| 5. | Обпилювання металу | 4 |  |
| 6. | Різання металу | 4 |  |
| 7. | Свердління | 6 |  |
| 8. | Зенкування і розвертання | 4 |  |
| 9. | Нарізання різьби. | 4 |  |
| 10. | Запресовування і випресовування | 4 |  |
|  | Усього годин: | 42 |  |

Тема 1. Технологічний процес обробки деталей

Організація робочого місця слюсаря. Правила безпеки під час виконання слюсарних робіт.

Технологічний процес обробки деталей. Розкладання процесу на операції, переходи, прийоми. Визначення послідовності операцій і переходів. Підбирання інструментів і пристроїв. Забезпечення технічних умов і економічності. Технологічна документація, її призначення, зміст, форми. Користування    технологічними    картами.    Дотримання    технологічної дисципліни, відповідальність за її порушення.

Тема 2. Розмічання

Призначення розмічання; використовуваний інструмент, його види і конструкція. Організація робочого місця при розмічанні. Розмічальна плита. Розмічання площинне і просторове. Розмічання за кресленням і шаблонами. Розмічання від країв і центрових ліній. Послідовність операцій під час розмічання.  Визначення та усунення дефектів площинного розмічання. Правила безпеки праці під час розмічання.

Тема 3. Випрямляння і рубання

Випрямляння. Випрямляння штабової, листової і круглої сталі. Інструменти і пристрої, що застосовуються при випрямлянні, їх будова, вибір залежно від товщини і форми металу. Сила і місце удару. Рихтування загартованих деталей. Правила безпеки праці під час випрямляння.

Рубання. Призначення, застосування рубання, інструменти для рубання. Різальні крайки і кути. Заточування залежно від оброблюваного металу. Правила загострювання. Удар, залежність його від ваги молотка, довжини рукоятки молотка, величини замаху і швидкості руху. Оброблення вузлів і широких площин, вирубання отворів, канавок. Правила безпеки праці під час рубання.

Згинання. Згинання деталей з листового та штабового металу. Згинання в круглих оправках та спеціальних пристроях. Механізація згинальних робіт. Правила безпеки праці під час згинання.

Тема 4. Клепання

Призначення і застосування клепання. Типи заклепок за держстандартами. Клепання холодне і гаряче. Види заклепувальних швів. Інструменти і пристрої для ручного клепання. Механізація клепання. Брак під час клепання, способи запобігання йому. Правила безпеки праці під час клепання.

Тема 5. Обпилювання металу

Призначення, суть і область застосування обпилювання. Напилки та їх види. Надфілі. Відмінність напилків за формою, числом і типом насічок. Вибирання напилка залежно від точності обробки і величини стисливого припуску. Правила поводження з напилками. Особливості обпилювання площин широких, вузьких, паралельних. Розпилювання отворів. Можливий брак під час обпилювання, його види, причини і способи запобігання. Обпилювання металу за 12-14 квалітетами. Контроль обпиляної поверхні. Правила безпеки праці під час обпилювання.

Тема 6. Різання металу

Призначення і характеристика операцій різання металу. Ножівкове полотно. Конструкція зуба ножівкового полотна. Розміри ножівок. Вибір ножівкового полотна залежно від властивостей і розмірів оброблюваного металу. Будова ручної і механічної ножівок. Ручні, пневматичні ножиці, сфера їх застосування. Різання ручними, пневматичними та електричними ножицями зовнішніх контурів і внутрішніх отворів. Різання за розмічанням. Різання труб труборізом. Дефекти при різанні. Організація робочого місця і правила безпеки праці під час розмічання.

Тема 7. Свердління

Призначення, суть і область застосування свердління. Свердління ручне і механічне. Свердла перові та спіральні, їх матеріал і конструкція. Правила загострення свердел. Свердлувальні верстати, свердлилки і тріскачки; поняття про їх будову і поводження з ними. Пристрої, що застосовуються під час свердління: перехідні втулки, свердлильні патрони, шаблони, кондуктори та ін.

Види свердління: наскрізні, глухі, за розмічанням та шаблонами. Швидкості різання і величини подачі при свердлінні. Охолодження і мащення під час свердління. Якість свердління. Вимірювальні інструменти. Дефекти при свердлінні.  Правила безпеки праці під час свердління.

Тема 8. Зенкування і розвертання

Зенкування. Призначення, використовувані інструменти. Зенкування під гвинти і шурупи. Правила безпеки праці під час зенкування.

Розгортання. Призначення і суть. Розвертання механічне і ручне. Розвертай, їх конструкція і види. Процес розвертання. Правила безпеки праці під час розвертання.

Тема 9. Нарізання різьби

Різьби, їх призначення та елементи. Профілі і система різьб. Інструменти для нарізання різьби. Мітчики, їх конструкція. Види слюсарних мітчиків. Воротки. Процес нарізання внутрішньої різьби. Визначення діаметра свердла для нарізання за таблицями. Гвинтувальні дошки, прогонки, плашки; їх будова. Клупи. Процес нарізання зовнішньої різьби. Перевірні та вимірювальні інструменти, що застосовують під час нарізання різьби; їх будова. Можливі дефекти при нарізанні різних типів різьби і заходи щодо їх запобігання. Організація робочого місця. Правила безпеки праці під час нарізання різьби.

Тема 10. Запресовування і випресовування

Призначення і застосування запресовування і випресовування. Інструменти, пристрої і устаткування, що застосовують при запресовуванні та випресовуванні: ручні і механічні. Правила запресовування і випресовування. Нагрівання і гаряча посадка, Нагрівання і випресовування. Можливі дефекти при запресовуванні та випресовуванні, заходи щодо їх запобігання. Правила безпеки праці при роботі на пресі.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

# з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 10 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
|  | Усього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професією.

Роботи з підвищеною небезпекою. Створення безпечних умов праці.  Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів слюсарних робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для даної професії. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4 - провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з  предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Загальні відомості про матеріали | 2 |  |
| 3. | Властивості матеріалів | 7 |  |
| 4. | Основні поняття про залізовуглецеві сплави | 10 | 2 |
| 5. | Основні поняття про кольорові метали і сплави | 6 |  |
| 6. | Прокладні та ущільнювальні матеріали, допоміжні матеріали | 2 |  |
|  | Усього годин: | 28 | 2 |

Тема 1. Вступ

Задачі предмета. Відомості  з історії розвитку матеріалознавства. Роль вітчизняних учених в розвитку матеріалознавства, машинобудуванні.

Зміст предмету, його роль у формуванні  професійних  знань та умінь. Взаємозв’язок з загальноосвітніми, загальнопрофесійними, спеціальними предметами та виробничим навчанням.

Тема 2. Загальні відомості про матеріали

Значення матеріалів для виробництва. Основні поняття про метали,  неметали та сплави. Їх основні  прикмети та відмінності. Класифікація металів і сплавів. Застосування.

Тема 3. Властивості матеріалів

Властивості матеріалів: металів, неметалів та сплавів. Механічні  властивості міцність, твердість, ударна в’язкість, пластичність. Їх значення.

Тема 4. Основні поняття про залізовуглецеві сплави

Чавуни. Склад чавуну. Використання чавуну. Класифікація чавуну: сірий, ковкий, високоміцний, легований.

Структура чавуну. Вплив окремих складових елементів на властивості чавуну. Вплив марганцю та кремнію, сірки і фосфору на властивості чавуну. Маркірування чавуну.

Сталь. Склад сталі, їх застосування. Класифікація  сталі за хімічним складом, застосування та спосіб одержання. Держстандарт на сталь. Прокат сталі.

Вуглецеві та леговані сталі; їх хімічний склад, застосування. Корозійностійкі, жаростійкі сталі. Їх призначення та застосування.

Маркірування сталей різного призначення.

Лабораторно-практичні роботи

1.Визначення марки сталі по іскрі.

Тема 5. Основні поняття про кольорові метали і сплави

Значення кольорових металів у виробництві. Основні властивості міді, застосування, маркірування.

Сплави міді: латунь, бронза. Маркірування, застосування.

Алюміній, його властивості, застосування. Сплави на основі алюмінію, використання на виробництві.

Тема 6. Прокладні та ущільнювальні матеріали, допоміжні матеріали

Азбест, шкіра, картон, гума. Повсть, текстильні та паперові матеріали. Пароніт. Їх властивості та застосування. Мастильні матеріали: мінеральні, синтетичні, рослинні і їх застосування. Мийні сполуки. Їх властивості та застосування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з  предмета

«Допуски та технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні поняття та визначення | 8 |  |
| 2. | Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь | 8 |  |
|  | Усього годин: | 16 |  |

Тема 1. Основні поняття та визначення

Суть стандартизації та основні відомості про взаємозаміну. Поняття про стандарт. Технічні вимоги. Категорії та види стандарту. Взаємозаміна: зовнішня і внутрішня. Поверхні: спряжені та не спряжені. Розміри: номінальний; дійсний; граничний: найбільший і найменший. Поняття про допуск розміру. Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень: нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Посадки в системі отвору та в системі валу. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів згідно стандарту. Основи технічних вимірювань.

Тема 2. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхня.

Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

Допуск розміщення: графічне зображення.  Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Уведення до курсу креслення | 2 | 1 |
| 2. | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 3. | Аксонометричні і прямокутні проекції | 6 | 2 |
| 4. | Перерізи і розрізи | 5 |  |
| 5. | Робочі креслення деталей та ескізи | 4 | 1 |
| 6. | Складальні креслення | 2 |  |
| 7. | Схеми | 2 | 1 |
| 8. | Читання і виконання креслень з професії | 4 | 4 |
|  | Усього годин: | 27 | 9 |

Тема 1. Уведення до курсу креслення

Роль креслень у техніці і на виробництві. Поняття про стандарти на креслення. Єдиний стандарт конструкторської документації (ЄСКД).

Формати креслень. Рамка, основний напис, його заповнення.

Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, найменування, призначення.

Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях.

Правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях.

Послідовність читання креслень.

Практична робота:

1. Виконання креслення деталі з нанесенням розмірів та позначенням шорсткості поверхні.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Аналіз контурів плоских технічних деталей та виявлення їх геометричних елементів.

Спряження, що застосовується при розмітці контурів технічних деталей.

Уклін та конусність, їх визначення, побудова за заданою величиною та позначення на кресленнях.

Тема 3. Аксометричні і прямокутні проекції

Креслення й ескізи деталей. Креслення деталей та їх призначення. Розташування проекцій на кресленні. Прямокутні проекції тіл. Позначення і надписи на кресленнях. Оформлення креслень. Послідовність у читанні креслень.

Практичні роботи:

- Виконання комплексного креслення деталі.

- Побудова наочного зображення деталі.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні розрізи, їх позначення.

Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів.

Тема 5. Робочі креслення деталей та ескізи

Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.

Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.

Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення. Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі.

Умовні зображення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.

Позначення на кресленнях класів точності і шорсткості поверхонь.

Практична робота:

1. Читання нескладних креслень. Читання основного напису.

Тема 6. Складальні креслення

Поняття про складальні креслення, їх призначення.

Нанесення розмірів і позначення посадок.

Розрізи на складальних кресленнях.

Зображення і умовне позначення з’єднань деталей. Роз’ємні з’єднання: різьбові, шпоночні, зубчасті, шліцові, сполучення, котрі виконуються із застосуванням шрифтів.

Передачі зубчасті, черв’ячні. Їх зображення.

З’єднання деталей: роз’ємні і нероз’ємні. Їх зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання: клепані, зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях.

Тема 7. Схеми

Кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми. Їх призначення, порядок читання.

Поняття про кінематичні схеми.

Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.

Практична робота:

1. Читання простих кінематичних схем машин і механізмів.

Тема 8. Читання та виконання креслень з професії

Практичні роботи:

1. Читання креслень.

2. Виконання креслень відповідно до кваліфікаційної характеристики.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Основи електростатики | 1 |  |
| 3. | Постійний струм та кола постійного струму | 2 | 1 |
| 4. | Електромагнетизм | 1 |  |
| 5. | Змінний струм та кола змінного струму | 2 | 1 |
| 6. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 2 |  |
| 7. | Трансформатори | 2 |  |
| 8. | Електричні машини | 2 |  |
| 9. | Електричні апарати | 2 |  |
| 10. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 1 |  |
| 11. | Основні відомості про електробезпеку | 1 |  |
|  | Усього годин: | 17 | 2 |

Тема 1. Вступ

Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка». Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Лабораторно-практична робота:

1. Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням.

Тема 4. Електромагнетизм.

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом у магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність.

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; закон Ома.

Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму.

Трифазна система змінного струму. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при з’єднанні зіркою і трикутником. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.

Лабораторно-практична робота:

1. Дослідження закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Тема 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання потужності у три - та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.

Тема 7. Трансформатори

Принцип дії та будова  трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.

Тема 8. Електричні машини

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми ввімкнення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.

Тема 9. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.  Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.

Тема 10. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідро і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання електроенергії.

Тема 11. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні засоби і способи захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

Поняття про ПТБ та ПТЕ.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Відомості з технічної механіки та деталі машин»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технічна механіка |  |  |
| 1.1. | Система сил | 1 |  |
| 1.2. | Рух | 1 |  |
| 1.3. | Інерція і тертя | 1 |  |
| 1.4. | Робота і потужність | 1 |  |
| 2. | Деталі машин |  |  |
| 2.1. | Види деформації деталей | 2 |  |
| 2.2. | Класифікація деталей машин | 1 |  |
| 2.3. | Осі, підшипники, муфти | 1 |  |
| 2.4. | Перетворювачі руху | 2 |  |
| 2.5. | Види передач | 1 |  |
| 2.6. | Редуктори. Домкрат. Талі. Лебідки | 2 |  |
| 2.7. | Ущільнення | 1 |  |
| Усього годин: | 14 |  |

- Технічна механіка

Тема 1.1. Система сил

Уявлення про силу, одиниці її вимірювання. Графічне зображення, складання і розкладання сил. Центр ваги.

Тема 1.2. Рух

Механічний рух, його види. Шлях, швидкість, прискорення руху матеріальної точки і абсолютно твердого тіла.

Тема 1.3. Інерція і тертя

Інерція. Маса і вага тіла, одиниці вимірювання. Тертя, його види (спокою, ковзання і кочення), роль в техніці. Коефіцієнт тертя. Боротьба з тертям і зносом.

Тема 1.4. Робота і потужність

Робота і потужність, одиниці їх вимірювання. Механізми. Важелі. Блоки (поліспасти). Коефіцієнт дії машин. Механізми для передачі та перетворення обертового руху.

- Деталі машин

Тема 2.1. Види деформацій деталей

Розтяг, стиск, зсув, крутіння, згин. Уявлення про напруги і запас міцності. Фактори, які впливають на міцність деталей. Вибір запасу міцності.

Тема 2.2. Класифікація  деталей машин

Нероз’ємні і роз’ємні з’єднання. Стандартні елементи, різьбові деталі, їх призначення і застосування в устаткуванні, що експлуатується.

Тема 2.3. Осі, підшипники, муфти

Осі, вали, цапфи. Підшипники кочення і ковзання: переваги і недоліки, галузь застосування. Муфти, їх типи.

Тема 2.4. Перетворювачі руху

Принцип перетворення руху. Кривошипно-шатунний механізм. Варіатори.

Тема 2.5. Види передач

Фрикційна, пасова, ланцюгова та зубчаста передачі. Передавальне число і передатне відношення.

Тема 2.6. Редуктори. Домкрат. Талі. Лебідки

Призначення, типи редукторів. Будова. Призначення і застосування домкратів, талей, лебідок.

Тема 2.7. Ущільнення

Різновидність ущільнень (сальники, поршневі кільця та ін.), їх призначення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 1-2 розряд

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Розділ I. Виробниче навчання в слюсарних майстернях |
| 1. | Вступне заняття | 2 |
| 2. | Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки в навчальних майстернях | 4 |
| 3. | Екскурсія на підприємство | 6 |
| 4. | Навчання слюсарним роботам | 72 |
| 5. | Комплексні роботи | 12 |
| Виробниче навчання в ремонтних майстернях |
| 6. | Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів | 72 |
| 7. | Комплексні роботи | 12 |
| Усього годин: | 180 |
| Розділ ІІ. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2-го розряду | 203 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Усього годин : | 210 |
|  | Разом : | 390 |

Розділ I. Виробниче навчання в слюсарних майстернях

Тема 1.1. Вступне заняття

Ознайомлення з програмою курсу виробничого навчання.

Роль виробничого навчання у формуванні навичок ефективності та якості праці. Ознайомлення учнів з навчальною майстернею, закріплення їх по робочих місцях. Ознайомлення учнів з порядком одержання і здачі інструментів і пристосувань. Призначення інструменту, правила його зберігання та користування.

Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.

Тема 2. Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки в навчальних майстернях

Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях. Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничого процесу. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при роботі в навчальних майстернях. Причини травматизму. Види травм. Заходи, щодо попередження травматизму. Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях та інших приміщеннях навчальних закладів. Запобіжні заходи при користування ми рідинами і газами. Умови збереження і транспортування пожежно-небезпечних рідин і газів.

Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Користування первинними засобами пожежогасіння. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації. Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування електронагрівальними приладами та електроінструментами. Заземлення електроустановок. Відключення від електромережі.

Можливі впливи електричного струму, технічні засоби і способи захисту, умови зовнішнього середовища, знаки і написи безпеки, захисні засоби. Надання першої допомоги.

Тема 3. Екскурсія на підприємство

Правила поведінки учнів під час екскурсії. Охорона праці на підприємстві.

Ознайомлення із структурою і призначенням ремонтної служби. Ознайомлення з технологічними процесами ремонту: приймання дорожньо-будівельних машин і тракторів в ремонт; розбирання на агрегати, вузли і деталі; очищення деталей; оцінка технічного стану деталей; складання машин і тракторів; випробування і приймання в експлуатацію.

Ознайомлення з організацією робочого місця, видами робіт, обов’язками слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2 розряду, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Тема 4. Навчання слюсарним роботам

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці під час виконання слюсарних робіт. Ознайомлення з набором робочого інструменту для виконання основних слюсарних операцій. Практичне застосування (з дотримання правил користування) слюсарних інструментів.

Організація робочого місця, безпечні прийоми виконання вправи, контроль якості виконаної роботи.

Вправи

Площинне розмічання

Підготовка деталей до розмічання. Нанесення довільно розміщених, взаємно паралельних і взаємно перпендикулярних прямолінійних рисок, рисок під заданими кутами. Розміщення замкнутих контурів, утворених відрізками прямих ліній, колами і радіусних кривих. Розмічання осьових ліній. Накернювання.

Розмічання контурів деталей з відліком розмірів від кромки заготовки і від осьових ліній. Розмічання контурів по шаблонам. Визначення дефектів площинного розмічання.

Випрямляння та рихтування

Правка листового та штабового металу. Рихтування загартованих деталей. Випрямляння пруткового матеріалу, валів. Випрямляння за допомогою ручного преса. Правка труб і кутників. Перевірка за допомогою лінійки і на плиті.

Рубання

Правильне положення корпусу і ніг при рубанні.

Тримання молотка і зубила в руках при нанесенні кистьового, ліктьового і плечового ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат, по розмічальним рискам.

Прорубування канавок за допомогою канав очника.

Вирубування на плиті заготовок різних форм із листового металу.

Рубання кольорових металів. Заточування інструментів. Дефекти рубання.

Згинання.

Згинання деталей з листового та штабового металу. Згинання прямокутної скоби із штабової сталі, згинання подвійного кутика в лещатах, згинання хомутика. Згинання втулки в круглих оправках. Згинання труб в спеціальному пристрої. Механізація згинальних робіт. Визначення  дефектів.

Різання.

Встановлення полотна в рамку ножівки.

Положення корпуса, рук робітника при роботі ножівкою.

Встановлення, закріплення і різання круглого, квадратного, штабового, та листового металу в лещатах по рискам. Різання труб ножівкою та труборізом. Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу важільними ножицями.

Обпилювання.

Тримання напильника, правильне положення корпусу і ніг при обпилюванні. Прийоми обпилювання широких плоских поверхонь.

Обпилювання широких і вузьких плоских поверхонь з перевіркою поверхні лекальною лінійкою.

Обпилювання плоских поверхонь спряжених під кутом 90°. Обпилювання плоских поверхонь спряжених під гострим і тупим зовнішнім і внутрішнім кутом. Перевірка поверхні лекальною лінійкою. Перевірка кутів кутником, шаблоном і простим кутоміром. Вимірювання деталей вимірювальною лінійкою і штангенциркулем.

Обпилювання паралельних плоских поверхонь. Обпилювання поверхонь циліндричних стержнів і фасок на них.

Обпилювання угнутих і опуклих поверхонь. Обпилювання металу за 12-14 квалітетами. Визначення дефектів обпилювання.

Клепання

Вибір діаметра отвору (свердла) під заклепку. Свердління отворів під заклепки. З’єднання листів однакової і різної товщини: заклепковими швами, заклепками з півкруглими, потайними та плоскими головками. Визначення  довжини стержня заклепки в залежності від товщини з’єднуваних деталей. Машинне клепання. Перевірка якості виконання заклепкових з’єднань.

Свердління, зенкування, розвертання

Управління свердлильним верстатом і його налагодження. Свердління глухих отворів. Розсвердлювання отворів. Свердління ручними дрилями. Свердління за допомогою механізованого ручного інструмента. Загострення різальної частини свердла.

Підбір зенківок і зенкерів в залежності від призначення отвору і точної його обробки.

Зенкування отворів під головки гвинтів і заклепок.

Підбір розверток в залежності від призначення обробленого отвору.

Розвертання циліндричних наскрізних отворів вручну. Розвертання конічних отворів під штифти.

Нарізання різьби

Нарізання правої та лівої зовнішньої різьби на болтах, шпильках та трубах. Накатування зовнішньої різьби вручну.  Установка і кріплення круглої плашки у спеціальному воротку. Нарізання різьби клупом з розсувними плашками. Контроль зовнішньої  різьби по різьбовим калібрам. Нарізання внутрішньої різьби. Підготовка отворів під нарізання різьби мітчиком, особливості нарізання різьби мітчиком в наскрізних і глухих отворах (охолодження та змащення). Контроль різьбових отворів за різьбовими калібрами. Визначення дефектів.

Тема 5.  Комплексні роботи

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпеки праці під час виконання слюсарних робіт, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи

Виготовлення простих деталей і виробів, при обробці яких використовуються вивчені слюсарні операції. Роботи виконуються з використанням креслень, ескізів, інструкційно-технологічних карт.

Точність виконання розмірів за 12-14-м квалітетами точності Єдиної системи допусків і посадок.

Виробниче навчання в ремонтних майстернях

Тема 6. Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин і тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці при проведенні технічного обслуговування і ремонтних роботах, сучасні технології, інструменти та пристосування

Вправи:

Обслуговування основних систем дорожньо-будівельних  машин  та тракторів.

Операції щоденного технічного обслуговування.

Виконання періодичного технічного обслуговування №1 і сезонних.

Визначення несправностей простими діагностичними методами.

Ремонт типових з’єднань та деталей.

Зовнішнє очищення і миття дорожньо-будівельних  машин  та тракторів, підготовка їх до ремонту. Спускання масла з картера двигуна і трансмісії. Промивання картерів. Розбирання на агрегати, вузли та деталі.

Розбирання кабіни. Визначення пошкоджень на корпусі кабіни, капоті, дверях. Підготовка пошкодженого місця до зварювання. Ремонт сидіння, замків, клямок дверей.

Розбирання зчеплення. Клепання накладок.

Розбирання і миття коробок передач. Підготовка корпуса коробки передач для накладання зварювальних швів.

Розбирання карданної передачі. Заміна хрестовини і вала. Складання карданної передачі.

Розбирання, миття деталей заднього моста.

Ремонт пошкоджених різьбових з'єднань.

Очищення рам. Заміна непридатних траверсів, холодне випрямляння рами.

Правка бортів і дисків колеса. Заміна шпильок, втулок і гайок колеса. Складання коліс.

Розбирання нескладних механізмів дорожньо-будівельних машин, тракторів, причіпних механізмів і підготовка їх до ремонту.

Розбирання, ремонт, складання простих з’єднань та вузлів дорожньо-будівельних машин та тракторів із заміною окремих частин та деталей.

Вивчення ремонтної документації.

Тема 7. Комплексні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці під час виконання ремонтних робіт, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи

Виконання робіт по розбиранню, ремонту, складанню простих вузлів і механізмів, обладнання агрегатів та машин у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2 розряду.

Розділ II. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.  на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт  і організацією роботи слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Бензобаки, акумулятори, кабіни, кожухи – установлення на машини та кріплення.

2. Диски, гальмові стрічки і фрикційні накладки – усунення пошкоджень та заклепування.

3.  Кронштейни, скоби, хомутики – виготовлення.

4. Лебідки, муфти зчеплення, мости передні, візки гусеничні, кермове керування, механізми реверсивні – знімання, розбирання і підготовка до ремонту.

5. Мости задні, двигуни, коробки передач – знімання.

6. Плафони, ліхтарі світлові, свічки, стартери – знімання та установлення.

7. Фільтри масляні, насоси водяні, вентилятори двигунів – знімання.

8. Болти, гайки, шпильки – обпилювання, проганяння, нарізання різьби, заміна їх кріплення.

9. Виконання прийомів виправлення деформованих місць, вигинів, заміна зношених ланок гусеничного ланцюга і кріпильних виробів.

10. Виконання операцій щоденного технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7233 Слюсар з ремонтну дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: слюсар з ремонтну дорожньо-будівельних машин та тракторів

1- 2 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Основні відомості про будову дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Основні заходи виконання робіт з розбирання простих вузлів і механізмів.

- Основні заходи виконання робіт з ремонту простих вузлів і механізмів.

- Основні заходи виконання робіт з складання простих вузлів і механізмів.

- Основні заходи виконання робіт з розбирання агрегатів дорожньо-будівельних машин і тракторів.

- Основні заходи виконання робіт з ремонту агрегатів дорожньо-будівельних машин і тракторів.

- Основні заходи виконання робіт з складання агрегатів дорожньо-будівельних машин і тракторів.

- Призначення та правила застосування слюсарного інструменту та пристроїв.

- Призначення та правила застосування контрольно-вимірювального інструменту.

- Основні механічні властивості матеріалів, які обробляє.

- Основи знань про допуски і посадки.

- Основи знань про квалітети і параметри шорсткості.

- Найменування та маркування охолоджувальних та гальмівних рідин, масел, палива.

- Правила застосування охолоджувальних та гальмівних рідин, масел, палива.

- Найменування та маркування  мийних речовин.

- Правила застосування мийних речовин.

- Найменування та маркування  металів.

- Правила застосування металів.

- Основні прийоми виконання нескладних слюсарних робіт.

- Читання креслень простих деталей, вузлів, механізмів та машин.

- Основні законодавчі акти з охорони праці.

- Основи організації праці.

- Основи законодавства про працю.

- Основи електротехніки.

- Основи ведення підприємницької діяльності.

- Вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища.

- Інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків.

- Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Розбирати прості вузли і механізми дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Ремонтувати прості вузли і механізми дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Складати прості вузли і механізми дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Випробовувати прості вузли і механізми дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Розбирати прості агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Ремонтувати прості агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Складати прості агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Випробовувати прості агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Регулювати прості агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Знімати нескладну освітлювальну апаратуру.

- Установлювати нескладну освітлювальну апаратуру.

- Виконувати слюсарне оброблення деталей за І2-І4-м квалітетами (5-7-м класами точності).

- Промивати деталі.

- Чистити деталі.

- Змащувати деталі.

- Працювати з ущільнюючими матеріалами, виготовляти прокладки різної складності.

- Виготовляти прості пристрої для ремонту і складання.

- Виконувати роботи з застосуванням ручного електричного інструменту.

- Використовувати засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожеж, аварій, повеней, тощо).

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Назва | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користу-вання |
| Обладнання : |
|  | Мости : |  |  |
| 1. | - ведучi передні i задні колісних тракторів |  | 3 |
| 2. | - задні гусеничних тракторів |  | 3 |
| 3. | Зчеплення |  | 3 |
|  | Двигуни: |  |  |
| 4. | - дизельний |  | 2 |
| 5. | - карбюраторний |  | 2 |
| 6. | - розрiзний |  | 2 |
| 7. | Кривошипношатунний механізм |  | 3 |
| 8. | Газорозподільчий i декомпресiйний механізм |  | 3 |
| 9. | Система охолодження |  | 3 |
| 10. | Система мащення |  | 3 |
| 11. | Паливна система дизельна i карбюраторна |  | 3 |
| 12. | Система пуску |  | 3 |
| 13. | Зборочці одиниці дорожньо- будівельних машин |  | 3 |
| 14. | Зчеплення трактора |  | 3 |
| 15. | Коробки передач |  | 3 |
| 16. | Роздавальні коробки |  | 3 |
| 17. | Ходозменшувачi |  | 3 |
| 18. | Промiжнi з'єднання i карданні предачi |  | 3 |
| 19. | Ведучi мости трактора |  | 3 |
| 20. | Ходова трактора |  | 3 |
| 21. | Рульове керування трактора |  | 3 |
| 22. | Гальмівна система |  | 3 |
| 23. | Гiдравлічна система |  | 3 |
| Моделі : |
| 1. | Двигуна внутрішнього згоряння |  | 1 |
| 2. | Колiнчастого вала (6-цилiндр, 8-ц, 8-ц v-обр, 4-ц диз) |  | 1 |
| 3. | Декомпресійного механізму |  | 1 |
| 4. | Пароповiтряного клапана |  | 1 |
| 5. | Центрифуги масляного фiльтра |  | 1 |
| 6. | Паливного насоса |  | 1 |
| 7. | Центробiжного регулятора |  | 1 |
| 8. | Безштифтової форсунки |  | 1 |
| 9. | Муфти випередження |  | 1 |
| 10. | Всережимного регулятора |  | 1 |
| 11. | Обгінної муфти |  | 1 |
| 12. | Плунжерної пари |  | 1 |
| 13. | Форсунки трактора |  | 1 |
| 14. | Секцiї паливного насоса |  | 1 |
| 15. | Пiдкачуючої помпи |  | 1 |
| 16. | Привода паливного насоса |  | 1 |
| 17. | Однодискового зчеплення |  | 1 |
| 18. | Синхронiзатора коробки передач |  | 1 |
| 19. | Роздавальної коробки |  | 1 |
| 20. | Механiзму переключення передач |  | 1 |
| 21. | Гiдротрансформатора |  | 1 |
| 22. | Передачi з конiчною шестернею |  | 1 |
| 23. | Цилiндра зубчастої передачі |  | 1 |
| 24. | Диференцiала |  | 1 |
| 25. | Планетарного i диференцiального зубчастого механізму |  | 1 |
| 26. | Приводу вала вiдбору потужності |  | 1 |
| 27. | Планетарного механізму поворота трактора |  | 1 |
| 28. | Мiжосьового диференцiала |  | 1 |
| 29. | Заднього моста з редуктором |  | 1 |
| 30. | Гiдровакуумного пiдсилювача |  | 1 |
| 31. | Насоса гiдропiдсилювача рульового керування |  | 1 |
| Інструмент : |
| 1. | Середнiй набiр (на робочi столи) | 15 компл. |  |
| 2. | Для тракторiв |  | 4 компл. |
|  | Ключі : |  |  |
| 3. | - рожковi |  | 4 компл. |
| 4. | - торцьовi |  | 4 компл. |
| 5. | Ломики монтажнi |  | 2 |
| 6. | Молоток з м’яким металом |  | 4 компл. |
| 7. | Вiдвертки | 15 |  |
| 8. | Кернери | 15 |  |
| 9. | Ключі: для шпильок, регулювання тиску |  | 4 компл. |
| 10. | Кувалда |  | 2 |
| 11. | Молоток з м'яким металом |  | 2 |
| 12. | Наставки для втулок |  | 2 |
| 13. | Динамометричні ключі |  | 2 |
| 14. | Динамометри |  | 2 |
| 15. | Контрольні лінійки |  | 2 |
| 16. | Набір щупів |  | 2 |
| Устаткування : |
| 1. | Пiдйомний механізм |  | 1 |
| 2. | Таль ручна |  | 1 |
| 3. | Домкрат |  | 2 |
| 4. | Стiл монтажний | 15 |  |
| 5. | Стенд-пiдставка для роз’єднання деталей |  | 4 |
| 6. | Підставки під агрегати |  | 4 |
| 7. | Стенд (ванна) пересувний |  | 2 |
| 8. | Стенд для збирання і розбирання двигунів |  | 2 |
| 9. | Пiддон для деталей |  | 4 |
| 10. | Прес гідравлічний |  | 1 |
| 11. | Ванна для картера |  | 1 |
| 12. | Ванна для задніх мостів |  | 1 |
| 13. | Ванна для миття пересувна |  | 1 |
| 14. | Верстак слюсарний з лещатами | 15 |  |
| 15. | Компресор |  | 1 |
| 16. | Кран-балка |  | 1 |
|  | Верстати : |  |  |
| 17. | Свердлильний |  | 1 |
| 18. | Шліфувальний |  | 1 |
| 19. | Точильний двобічний |  | 1 |
|  | Стенди: |  |  |
| 20. | - стенд універсальний для розбирання і збирання двигунів |  | 1 |
| 21. | - стенд для збирання зчеплень тракторів. |  | 1 |
| 22. | Набір зйомників |  | 2 |
| 23. | Пристрої для рихтування |  | 2 |
| Пристосування: |
| 1. | Для кришки шатуна |  | 1 |
| 2. | Для масляних насосів |  | 1 |
| 3. | Для розбирання шатуна |  | 1 |
| 4. | Для розбирання карбюратора |  | 4 |
| 5. | Для розбирання насоса |  | 4 |
| 6. | Для розбирання i збирання колiс |  | 2 |
| 7. | Знімачі |  | 2 |
| 8. | Зйомники i пристосування для розбирання i збирання тракторів |  | 2 |
| Iнвентар: |
| 1. | Аптечка |  | 3 |
| 2. | Протипожежний iнвентар |  | 3 |
| 3. | Совок |  | 3 |
| 4. | Щiтка-змiталка | 15 |  |
| 5. | Ящик для ганчірок |  | 2 |
| Навчально - наглядні посібники, технічна документація |
| 1. | Плакати з тем навчальної програми виробничого навчання: |  |  |
|  | Площинне розмічання |  | 1 плак. |
|  | Випрямлення та рихтування |  | 1 плак. |
|  | Рубання |  | 1 плак. |
|  | Згинання |  | 1 плак. |
|  | Різання |  | 1 плак. |
|  | Обпилювання |  | 1 плак. |
|  | Клепання |  | 1 плак. |
|  | Свердління, зенкування, розвертання |  | 1 плак. |
|  | Нарізання різьби |  | 1 плак. |
| 2. | Плакати із загальних правил безпеки праці при виконанні слюсарних робіт |  | 1 плак. |
| 3. | Інструкційні та інструкційно – технологічні карти з окремих видів робіт: |  |  |
|  | При виконанні слюсарних робіт | 9 карт |  |
|  | При технічному обслуговуванню дорожньо – будівельних машин і тракторів | 2 карти |  |
|  | При виконанні ремонтних робіт | 4 карти |  |
| 4. | Довідкові таблиці |  | 2 компл. |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.G.45.20 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту дорожньо–будівельних машин та тракторів

Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо–будівельних машин та тракторів  3-го  розряду

Видання офіційне

Київ 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо -будівельних машин та тракторів 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову дорожньо-будівельних машин, тракторів, причіпних механізмів, призначення та взаємодію основних вузлів і деталей;

основні прийоми виконання слюсарних робіт середньої складності;

технологічну послідовність основних вузлів і деталей;

технологічну послідовність розбирання, ремонту та складання машин і причіпних механізмів;

методи виявлення та способи усунення дефектів в роботі машин і окремих агрегатів;

сорти масел, які застосовує для змащування вузлів машин;

будову універсальних та спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;

допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

електротехнічні матеріали та правила зрощування, паяння та ізолювання проводів;

правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги;

читання креслень деталей, вузлів, механізмів та машин середньої складності.

Повинен вміти:

ремонтувати, складати та регулювати вузли і агрегати середньої складності з заміною окремих частин і деталей;

визначати та усувати несправності в роботі вузлів, механізмів, агрегатів та приладів під час технічного огляду і обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів;

розбирати та готувати до ремонту найбільш відповідальні та складні агрегати, вузли та електроустаткування;

з’єднувати та паяти проводи, ізолювати їх та заміняти пошкоджені ділянки;

виконувати загальне складання дорожньо-будівельних машин та тракторів середньої складності на колісному ходу;

виконувати слюсарне оброблення вузлів і деталей за 11-12 квалітетами (4-5-м класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв;

виконувати такелажні роботи під час переміщення вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги;

виконувати більш складні роботи з ремонту дорожньо-будівельних машин, тракторів та причіпних механізмів до них під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності    та трудового законодавства в межах професійної діяльності;

мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

(КВЕД – 2010, секція – G, клас – 45.20)

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 3 розряд

Загальний фонд навчального часу: 529 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 37 | 2 |
| 1.1. | Основи правових знань | 9 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 9 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 9 | 2 |
| 1.4. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 189 | 25 |
| 2.1. | Спеціальна технологія | 64 | 18 |
| 2.2. | Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів | 38 |  |
| 2.3. | Слюсарна справа | 10 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 10 |  |
| 2.5. | Матеріалознавство | 16 | 2 |
| 2.6. | Допуски та технічні вимірювання | 18 |  |
| 2.7. | Технічне креслення | 17 | 5 |
| 2.8. | Електротехніка | 8 |  |
| 2.9. | Відомості з технічної механіки та деталі машин | 8 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 266 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 138 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 128 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 499 | 27 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 3-го розряду

Кабінети:

  - технічного обслуговування і ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів;

  - слюсарної справи,

  - матеріалознавства;

  - технічних креслень,

  - електротехніки;

  - інформаційних технологій;

  - охорони праці.

Майстерні:

  - слюсарна;

  - ремонтна;

  - пункт технічного обслуговування.

Примітка :

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 2 |  |
| 2. | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських суперечок | 2 |  |
| 3. | Праця, закон і ми | 3 |  |
| 4. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| Усього годин: | 9 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.

Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства.

Правові та економічні умови господарської діяльності підприємства.

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських суперечок

Органи, які вирішують господарські суперечки. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок.

Тема 3. Праця, закон і ми

Трудове право і його розвиток в Україні.

Трудове право, його місце в системі галузей національного права України.

Основні функції трудового права.

Конституція України про працю.

Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 4 |  |
| 2. | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів | 5 |  |
|  | Усього годин: | 9 |  |

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Закон України «Про підприємництво». Закон України «Про господарське товариство». Організаційно-правові форми підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.

Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів. Виробнича та соціальна інфраструктура. Поняття, види та її значення. Системи технічного обслуговування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1. | Глобальна мережа Internet. Електронна пошта | 4 | 2 |
| 2. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 5 |  |
|  | Усього годин: | 9 | 2 |

Тема 1. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної мережі Internet. Адреса користувача.

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі Internet.

Електронна пошта, створення електронної скриньки, прийняття та відправлення поштових повідомлень.

Лабораторно-практичні роботи

- Створення електронної скриньки.

- Відправлення і перегляд електронних листів.

2.  Використання  інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, гнучким автоматизованим  модулем, лінією, цехом, підприємством.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гальмівна система тракторів та дорожньо-будівельних машин. | 8 | 3 |
| 2. | Гідросистема тракторів та дорожньо-будівельних машин. | 9 | 3 |
| 3. | Робоче обладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин. | 9 | 3 |
| 4. | Допоміжне обладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин. | 2 |  |
| 5. | Електрообладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин. | 22 | 9 |
| 5.1. | Джерела електричного струму | 8 | 3 |
| 5.2. | Електричний стартер | 6 | 3 |
| 5.3. | Прилади освітлення, сигналізації, контролю і допоміжне електрообладнання | 3 |  |
| 5.4. | Схеми електрообладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин. | 4 | 3 |
| 6. | Основні вимоги до агрегатів і шляхи економії паливно-мастильних матеріалів | 1 |  |
| 7. | Нова техніка | 2 |  |
| 8. | Правила стропування, підіймання, переміщення вантажів | 8 |  |
| 9. | Правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги | 4 |  |
|  | Усього годин: | 64 | 18 |

Тема 1. Гальмівна система тракторів та дорожньо-будівельних машин

Гальмiвнi системи колiсних, гусеничних тракторiв та дорожньо-будівельних машин, їх будова, дiя i регулювання. Типи гальмівних систем і механізмів. Барабанний тип гальмівного механізму, дисковий та стрічковий гальмівні механізми. Гальмівна система з гідроприводом та пневмоприводом їх будова, принцип дії. Технічне обслуговування та регулювання гальм колiсних, гусеничних тракторiв та дорожньо- будівельних машин.

Кінцеві передачі гусеничних тракторів їх призначення та будова. Будова гальм колiсних, гусеничних тракторiв та дорожньо-будівельних машин, зупиночний шків та шків сонячної шестерні, гальмівні стрічки. Бортові фрикціони, їх будова, принцип дії. Механізми керування муфтами повороту та гальмами гусеничних тракторів. Технічне обслуговування та регулювання гальм колiсних, гусеничних тракторiв та дорожньо-будівельних машин.

Лабораторно-практичні роботи:

      - Вивчення пневматичної та стрічкової гальмівних систем тракторів та дорожньо-будівельних машин. Часткове розбирання і збирання.

Тема 2. Гідросистема тракторів та дорожньо-будівельних машин

Будова та дiя вузлiв гiдpавлiчних систем тpактоpiв: насосiв, pозподiльникiв, силових цилiндpiв, маслопpоводiв, з'єднувальних шлангiв, запipних клапанiв, pозpивних муфт, бака. Пpавила з'єднання шлангiв.

Пpавила коpистування pоздiльно-агpегатною гiдpавлiчною системою.

Системи автоматизованого pегулювання глибини обpобiтку гpунту.

Регулятоp. Гiдpоакумулятоp. Кpан кеpування. Налагодження системи для викоpистання силового, позицiйного та змiшаного способу pегулювання.

Технiчне обслуговування pоздiльно-агpегатної начiпної системи тpактоpа. Неспpавностi гiдpосистеми та їх усунення.

Схеми приводу вала вiдбоpу потужностi. Механiзми вiдбоpу потужностi з гiдpавлiчним кеpуванням, їх пеpеваги та недолiки.

Пpивідний шкiв, його пpизначення, будова та поpядок включення.

Пpичiпнi пpистpої, гiдpофiкований гак, автозчiпка.

Гiдpавлiчний збiльшувач зчiпної ваги тpактоpа.

Технiчне обслуговування pобочого обладнання.

Безпека працi пiд час обслуговування робочого обладнання тракторiв.

Лабораторно-практичні роботи:

      - Вивчення гідравлічної системи тракторів та дорожньо-будівельних машин. Часткове розбирання і збирання.

# Тема 3. Робоче обладнання тракторів та дорожньо- будівельних машин

Пpизначення начiпної системи. Пеpевага машинно-тpактоpного агpегату з начiпними машинами над причiпними. Типи начiпних систем. Загальна будова та основнi агpегати гiдpавлiчної системи.

Оливи для гiдравлiчних систем.

Будова начiпного механiзму дорожньо-будівельних машин та тракторів. Пристрій механічної фіксації начіпного механізму під час транспортних переїздів.

Схема задньої, пеpедньої, фpонтальної та ешелонованої навiсок.

Схема двоточкового i тpиточкового пpиєднання начiпного механiзму.

Пеpеобладнання двоточкової навiски у тpиточкову та навпаки. Регулювання начiпного механiзму.

Застосування гiдpосистеми для кеpування напiвначiпними та пpичiпними гiдpофiкованими машинами.

Лабораторно-практичні роботи:

- Вивчення механізму відбору потужності, та іншого робочого обладнання тракторів та дорожньо- будівельних машин. Часткове розбирання і збирання.

# Тема 4. Допомiжне обладнання тракторів та дорожньо- будівельних машин

Кабiна, її пpизначення та будова. Обладнання кабiни. Розмiщення контpольних пpиладiв та засобiв сигналiзацiї. Елементи конструкцій, що запобігають травмуванню під час перекидання транспорту.

Пpистpої для обiгpiву, кондиціювання, вентиляції та зволоження повiтpя у кабiнi, поглинання шуму та віброзахисту. Обшивка i капот.

Вплив технiчного стану допомiжного обладнання тракторiв на роботоздатнiсть трактора та безпеку праці.

# Тема 5. Електpообладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин.

# Тема 5.1. Джеpела електpичного струму

Джеpела стpуму. Акумулятоpнi батаpеї: будова, маpкipування. Густина електpолiту. Пpиготування електpолiту. Заpяджання акумулятоpних батаpей. Вимipювання електpоpушiйної сили та напpуги акумулятоpа. Навантажувальна вилка та користування нею.

Технiчне обслуговування акумулятоpної батаpеї. Збеpiгання кислотних акумулятоpних батаpей. Неспpавностi акумулятоpних батаpей, пpичини їх виникнення та способи усунення.

Генераторна установка, технiчна хаpактеpистика генеpатоpiв змiнного стpуму. Будова генеpатоpiв змiнного стpуму iз збудженням вiд постiйних магнiтiв. Генеpатоp змiнного стpуму з електpичним збудженням. Випpямляч.

Монтажна схема та pобота генеpатоpної установки. Схема електрообладнання з генератором змiнного стpуму.

Регулювання сили стpуму та напpуги.

Регулятоp напруги. Електpична схема. Робота pегулятоpа напpуги.

Технiчне обслуговування генеpатоpних установок. Неспpавностi, причини їх виникнення та способи усунення.

Вимоги безпеки праці.

# Системи запалювання вiд магнето. Пpизначення та типи магнето високої напpуги. Будова та пpинцип дiї магнето. Момент початку pозмикання контактiв пеpеpивника. Одеpжання стpуму високої напpуги у втоpинному колi магнето. Конденсатоp. Вимикач запалювання.

Пpизначення, будова та pобота муфти випеpедження. Пеpевipка, встановлення та pегулювання магнето на двигун. Пристосування для відключення магнето в системі блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Пpизначення, будова, маpкipування та pобота свiчок запалювання. Встановлення зазору мiж електродами.

Технiчне обслуговування магнето. Неспpавностi системи запалювання вiд магнето.

Лабораторно-практичні роботи:

- Вивчення будови акумуляторної батареї, генераторів, системи запалювання від магнето високої напруги. Часткове розбирання і збирання.

# Тема 5.2. Електричний стартер

Вимоги до електростаpтеpа. Будова електростаpтеpiв, що застосовують на тpактоpах.

Будова та робота механiзму включення.

Пpизначення, будова та pобота муфти вiльного ходу.

Регулювання механiзму включення стаpтеpа. Стаpтеpи з дистанцiйним кеpуванням. Реле включення. Монтажнi схеми та pобота систем електpичного пуску. Система відключення стартера в системі блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Технiчне обслуговування стаpтеpiв. Неспpавностi стаpтеpiв, способи їх виявлення та усунення.

Свiчки pозжаpювання. Електpофакельний пiдiгpiвач. Схема пускового пiдiгpiвача повiтpя.

Лабораторно-практичні роботи:

- Вивчення системи електричного пуску тракторних двигунів. Часткове розбирання і збирання.

# Тема 5.3. Пpилади освiтлення, сигналiзацiї i контpолю, допомiжне електpичне обладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин

# Пpилади освiтлення. Головнi фаpи, їх будова i регулювання.

Вимикачi та пеpемикачi.

Технiчне обслуговування системи електpичного освiтлення. Неспpавностi в системi освiтлення, їх виявлення та способи усунення.

Звуковий електpичний сигнал.

Електpичний покажчик piвня  палива у бацi.

Електpопpоводка тpактоpiв. Плавкi та бiметалевi запобiжники.

Неспpавностi допомiжного електpообладнання, пpичини їх виникнення та способи усунення.

Застосування приладів освітлення та сигналізації для досягнення безпечних умов праці та двобічного зв’язку з працівниками на причіпних машинах.

# Тема 5.4. Схеми електpообладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин

# Загальнi вiдомостi про схему електрообладнання.

Монтажнi схеми електpообладнання тракторів та дорожньо-будівельних машин.

Технiчне обслуговування електpообладнання. Вимоги безпеки до технічного стану.

Лабораторно-практичні роботи:

- Вивчення схем електрообладнання тракторів та дорожньо – будівельних машин.

Тема 6. Основні вимоги до агрегатів і шляхи економії паливно-мастильних матеріалів

Дизельне паливо, його властивості та вплив води і домішок на його якість.

Використання дизельного палива. Моторні, трансмісійні та спеціальні рідини, їх асортимент та норми витрат.

Тема 7. Нова техніка

Особливості будови нових двигунів внутрішнього згорання, які встановлюються на сучасні трактори та дорожньо- будівельні машини:

- особливості будови кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів;

- особливості будови та роботи очисників повітря, мастила та палива в двигунах внутрішнього згорання;

- нові рішення по економії паливно-мастильних матеріалів двигунами внутрішнього згорання;

- конструктивні особливості двигунів вітчизняного та зарубіжного виробництва, які встановлюються на сучасні трактори та дорожньо-будівельні машини;

- використання надстійких металів та сплавів для продовження терміну роботи двигунів внутрішнього згорання;

Особливості будови та роботи новітньої вітчизняної техніки:

- перспективні розробки тракторної техніки цих заводів.

Особливості будови та роботи зарубіжної автотранспортної техніки:

- нові моделі тракторів та дорожньо-будівельних машин, які виробляються в Російській Федерації та інших країнах СНД;

- тракторна та дорожньо-будівельна техніка третього тисячоліття, яка виробляється в високорозвинених країнах світу.

Тема 8. Правила стропування, підіймання, переміщення вантажів

Загальні відомості про стропування. Стропи. Канати. Вантажозахватні пристрої. Основні способи і схеми стропування вантажу. Правила стропування, підіймання, переміщення та опускання вантажів. Залежність вибору вантажозахватних пристроїв від маси вантажу. Способи обв’язки вантажу. Основні типи вузлів для обв’язки вантажу. Вибір місця для рівномірного натягу всіх ниток стропу. Сигнали стропальника кранівникові. Нагляд за станом  петель, вузлів, стропів, канатів під час переміщення вантажів.

Тема 9. Правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги

Основні види вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги. Документи, згідно з якими проводять їх експлуатацію та обслуговування. Вимоги щодо безпеки праці при роботі на вантажопідіймальних засобах і механізмах, якими керують з підлоги .

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне обслуговування і ремонт

дорожньо-будівельних машин та тракторів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологія діагностування і технічного обслуговування машин | 12 |  |
| 2. | Ремонт двигунів | 10 |  |
| 3. | Ремонт і ТО металоконструкцій дорожньо-будівельних машин | 4 |  |
| 4. | ТО дорожньо-будівельних машин | 4 |  |
| 5. | Ремонт дорожньо-будівельних машин | 4 |  |
| 6. | Зберігання машин | 2 |  |
| 7. | Вантажопідйомні механізми, інструменти, що використовуються при ремонті | 2 |  |
|  | Усього годин: | 38 |  |

Тема 1. Технологія діагностування і технічного обслуговування машин

Діагностування і технічне обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. Діагностування і технічне обслуговування системи охолодження. Діагностування і технічне обслуговування системи змащування. Діагностування і технічне обслуговування системи живлення. Діагностування і технічне обслуговування системи запуску.

Діагностування і технічне обслуговування системи трансмісії.

Діагностування і технічне обслуговування рульового керування і ходової частини. Діагностування і технічне обслуговування гальмівних систем.

Визначення технічного електроустаткування дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Технічне обслуговування робочого і допоміжного обладнання.

Безпека праці під час виконання робіт з технічного обслуговування.

Тема 2. Ремонт двигунів

Миття двигуна, дефектування деталей, фізико - хімічні, механічні способи миття. Техніка очистки. Способи дефектування. Інструменти, які використовуються при дефектуванні.

Ремонт деталей шатунно-поршневої групи. Ремонт колінчатого валу. Ремонт шатунів, поршнів, поршневого пальця. Ремонт блоку циліндрів. Ремонт маховика. Ремонт газорозподільного механізму. Ремонт розподільчого вала, ремонт клапанів, штовханів, коромисел. Ремонт приладів змащування, охолодження. Ремонт масляного насосу. Ремонт фільтрів та маслопроводів. Ремонт радіаторів, трубок. Ремонт деталей водяного насосу. Ремонт паливного насосу високого тиску. Ремонт форсунок при ремонті системи живлення. Технологія складання і випробування двигунів. Складання вузлів. Складання загальне. Холодне випробування. Гаряче випробування.

Тема 3. Ремонт і ТО металоконструкцій дорожньо-будівельних машин

Ремонт металоконструкцій, робочого обладнання дорожньо-будівельних машин. Несправності рам. Ремонт ходових рам. Ремонт неповоротної частини. Ремонт опорно-поворотного пристрою. Операції технічного обслуговування робочого обладнання дорожньо - будівельних машин (ДБМ). Технологія складання і випробування двигунів. Складання вузлів. Складання загальне. Холодне випробування. Гаряче випробування.

Тема 4. ТО дорожньо-будівельних машин

Інструмент і прилади для технічного обслуговування. Види робіт по технічному обслуговуванню ТО-1,То-2,ТО-3, СО. Змащувальні роботи. Робочі рідини для гідросистеми. Діагностування. Технічне обслуговування основних одиниць і систем.

Тема 5. Ремонт дорожньо-будівельних машин

Поточний ремонт. Підготовчі роботи, розбиральні роботи. Ремонт деталей. Комплектування деталей. Складання елементів.

Ремонт основних одиниць. Покраска машин. Техніка безпеки.

Тема 6. Зберігання машин

Зберігання машин до тривалого зберігання в закритих приміщеннях або під накриттям. Види зберігання техніки.

Тривале зберігання машин. Зняття машин із зберігання.

Тема 7. Вантажопідйомні механізми, інструменти, що використовуються при ремонті

Види механізмів, які використовуються при ремонті, їх будова. Домкрати, крани, інструменти, транспортери та лінії. Стенди для розбирання і збирання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Слюсарна справа»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Обпилювання металу | 2 |  |
| 2. | Шабрування | 2 |  |
| 3. | Притирання | 2 |  |
| 4. | Паяння, лудіння та склеювання | 4 |  |
|  | Усього годин: | 10 |  |

Тема 1. Обпилювання металу

Технологія обпилювання за 11-12 квалітетами. Контроль обпиляної поверхні. Правила безпеки праці під час обпилювання.

Тема 2. Шабрування

Призначення та галузь застосування. Якість поверхонь при шабруванні. Основні види шабрування.

Припуски на шабрування.

Інструмент та пристрої шабрування.

Способи та засоби визначення виступаючих місць на поверхні для обробки.

Способи шабрування плоских та криволінійних поверхонь. Механізація та передові способи шабрування.

Види та причини дефектів шабрування, способи їх попередження та усунення.

Організація робочого місця та безпека праці при виконанні шабрування.

Тема 3. Притирання

Процес притирки, досягнення ступеня точності. Абразивні матеріали, які використовуються для притирки. Притирочні плити та притири.

Способи притирки з застосуванням притиру, притирка деталей одна з іншою. Особливості притирки конічних поверхонь. Технологія притирання клапанів, вентилів.

Механізація та передові методи притир очних робіт. Технологія доводки деталей.

Організація робочого місця та безпека праці при виконанні притирання.

Тема 4. Паяння, лудіння та склеювання

Паяння м’якими та твердими припоями: матеріали, інструменти, пристрої та обладнання; підготовка поверхонь, способи паяння.

Дефекти при паянні та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при паянні.

Матеріали та пристрої для лудіння.

Технологія лудіння занурюванням та розтиранням. Дефекти при лудінні та міри їх попередження.

Технологія склеювання: вибір клеїв для клеєння, підготовка поверхні, нанесення клею, затвердіння клею.

Контроль якості клейових з’єднань.

Організація робочого місця та безпека праці при паянні, лудіння та склеювання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові і організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки в галузі | 3 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці, виробничої санітарії, медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Усього годин: | 10 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів України про працю, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці при виконанні дорожньо-будівельних робіт.

Особливості роботи на дорожньо-будівельних машинах та тракторах, завдання, профілактичні заходи та організація роботи з безпеки праці на ремонтних підприємствах. Перелік робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Вимоги до персоналу, який обслуговує дорожньо-будівельні машини та трактори.

Вимоги безпеки праці під час перевірки технічного стану та усунення несправностей при роботі на дорожньо-будівельних машинах та тракторах. Вимоги безпеки праці під час проведення ремонту і технічного обслуговування машин. Вимоги безпеки праці під час виконання та закінчення технологічного процесу.

Заходи щодо безпеки праці під час виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам(ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників. Евакуація з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовин, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Кваліфікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрофікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди працівників ремонтних підприємств.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини. Послідовність, принцип й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги, медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості про структуру, властивості, методи випробування металів і сплавів | 5 | 2 |
| 2. | Залізовуглецеві сплави. Основні властивості | 4 |  |
| 3. | Кольорові метали. Основні властивості | 3 |  |
| 4. | Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали. Основні властивості | 2 |  |
| 5. | Неметалічні матеріали. Основні властивості | 2 |  |
|  | Усього годин: | 16 | 2 |

Тема 1. Основні відомості про структуру, властивості, методи випробування металів і сплавів

Випробування  металів на статичне розтягування, визначення  цим методом їх властивостей. Принцип будови  розривної  машини. Зразки для визначення  механічних властивостей. Залежність міцності  металу  від хімічного складу. Визначення твердості і принцип дії використання для  цього приладів. Ударна в’язкість. Поняття про динамічне  навантаження. Зразки для випробування ударної  в’язкості. Принцип будови  машин для випробування  ударної в’язкості металу  різних марок та при різних  температурах. Технологічні властивості  металів: ковкість, оброблюваність різанням.

Сплави, механічна суміш, твердий розчин, хімічна сполука, структура і властивості кожного типу сплаву.

Діаграма стану системи „ залізо-вуглець ”, структура металу. Зміна структури та властивостей металу в твердому стані.

Вплив термічної обробки на розмір зерен. Методи вивчення структури металів.

Лабораторно-практичні роботи:

- Визначення твердості металу за методом Брінеля.

Тема 2. Залізовуглецеві сплави. Основні властивості

Вплив вуглецю на структуру і властивості вуглецевої сталі. Вплив домішок на властивості вуглецевої сталі. Сталь звичайної якості, якісна, високоякісна. Класифікація вуглецевих сталей залежно від вмісту вуглецю, хімічного складу, та призначення.

Основні відомості про способи одержання сталей.

Вплив домішок на властивості чавуну. Вплив вуглецю на властивості чавуну.

Діаграма залізовуглецевих сплавів.

Тема 3. Кольорові метали. Основні властивості

Латунь. Вплив цинку на структуру і механічні властивості латуні. Спеціальні латуні. Марки, позначення латунні за ДЕСТ. Властивості та призначення звичайної та спеціальної латуні.

Бронза. Олов’яні бронзи. Вплив олова та інших спеціальних елементів на властивості та структуру бронзи. Спеціальні бронзи. Марки спеціальної бронзи, позначення, властивості, застосування.

Алюміній та   його сплави, марки, позначення, застосування.

Тема 4. Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали. Основні властивості

Призначення, властивості та класифікація твердих сплавів.

Загальні відомості про порошкову металургію. Склад металокерамічних твердих сплавів. Наплавні тверді сплави, їх використання. Відомості про нанесення твердих сплавів і металізацію.

Основні відомості про матеріали особливо високої твердості (НВ=8500-9000). Кубічний нітрид бору: борозол, гексаніт.

Основні відомості про мінералокерамічні матеріали: мікроліт, кермети. Їх властивості, склад, застосування.

Основні відомості про натуральні матеріали: кварц,  корунд, алмази.

Основні відомості про синтетичні абразивні матеріали: електрокорунд, карбід кремнію, монокоруд, алмаз синтетичний. Властивості та застосування натуральних і синтетичних абразивних матеріалів. Характеристика абразивного інструменту: зернистість, твердість, структура.

Тема 5. Неметалічні матеріали. Основні властивості

Пластичні маси. Будова полімерів. Прості та композиційні пластини. Термореактивні та термопластичні полімери. Шаруваті пластмаси: гетинакс, текстоліт, деревошарові, стеклотекстоліт. Їх властивості та застосування.

Захисні та вогнетривкі матеріали (феросіліцій та ін.)

Поліетилен, полівінілхлорид; фторопласт, тефлон, фаоліт, полістирол, органічне скло. Їх властивості та застосування.

Газонаповнені пластмаси; їх властивості та застосування.

Каучук та матеріали на його основі (ебоніт, резини): основні властивості, застосування.

Застосування графіту в техніці.

Лакофарбові матеріали: їх властивості та застосування.

Масляні та емалеві фарби, ефіроцелюлозні лаки і емалі: їх властивості та застосування.

Основні відомості про клеї: призначення, застосування. Білкового, синтетичного та універсального походження клеї. Міцність склеювання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Допуски та технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Засоби вимірювання лінійних розмірів | 5 |  |
| 2. | Допуски форми та розташування поверхонь | 2 |  |
| 3. | Допуски та посадки гладких циліндричних поверхонь | 2 |  |
| 4. | Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання | 1 |  |
| 5. | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 3 |  |
| 6. | Шорсткості поверхонь | 2 |  |
| 7. | Допуски і посадки різьбових з’єднань | 1 |  |
| 8. | Допуски і посадки шпонкових та шлицьових з’єднань | 1 |  |
| 9. | Допуски і посадки зубчастих коліс і передач | 1 |  |
|  | Усього годин: | 18 |  |

Тема 1. Засоби вимірювання лінійних розмірів

Міри та їх роль у забезпеченості єдності вимірювань. Плоско паралельні, кінцеві міри довжини, їх призначення. Класи точності та розряди кінцевих мір. Блоки з кінцевих мір довжини.

Лінійки лекальні. Повір очні плити. Щупи. Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів.

Устрій ноніуса. Прийоми вимірювання. Калібри гладкі і калібри для контролю довжини, виступів та уступів. Шаблони.

Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів.

Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір. Тахометр.

Тема 2. Допуски форми та розташування поверхонь

Відхилення від правильної геометричної форми: не круглість, конусність.

Відхилення від правильної геометричної форми: бочкоподібність, зігнутість, не площинність.

Відхилення взаємного розташування поверхонь: не співвісність, непаралельність, не перпендикулярність.

Виникнення похибок і поняття економічну точність оброблення.

Тема 3.  Допуски та посадки гладких циліндричних поверхонь

Поняття про систему допусків та посадок. Система ЄСДП. Основні відхилення.

Система отвору та система валу. Точність обробки. Одиниці допуску.

Квалітети в ЄСДП. Посадки переважного застосування. Приклади застосування різноманітних посадок у залежності від умов роботи деталей спряження.

Таблиці граничних відхилень розмірів у системі ЄСДП. Користування таблицями.

Допуски та посадки гладких циліндричних спряжень.

Найменший і найбільший зазор, натяг. Посадки з зазором, натягом і перехідні.

Розташування полів допуску, основного отвору і валу для спряженої деталі.

Поняття про комбіновані посадки.

Посадки переважного застосування. Приклади застосування різноманітних посадок у залежності від умов деталей спряження.

Системи допуску та посадок. Квалітети. Класи точності і чистоти оброблення. Посадки: гарантовані зазори і натяги.

Тема 4. Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання

Точність підшипників кочення. Підшипники ковзання.

Особливості системи допусків і посадок для підшипників кочення. Позначення посадок на кресленнях.

Тема 5. Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі.

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри. Позначення розміру кута.

Конічні з`єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з`єднань. Конусність. Допуски форми конуса.

Система допусків і посадок конічних з`єднань відповідно квалітету.

Рухомі посадки. Нерухомі посадки. Щильна посадка.

Допуски нарізі відповідно квалітету.

Тема 6. Шорсткості поверхонь

Основні поняття шорсткості поверхні.

Параметри шорсткості поверхонь.

Позначення шорсткості на кресленнях.

Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь.

Тема  7. Допуски і посадки різьбових з’єднань

Загальні відомості про різьбові з`єднання.

Контроль шага та профілю різьби. Основні параметри метричної різьби. Ступені точності різьби.

Позначення різьби на кролів допусків на кресленнях. Калібри для контролю різьби та гайок.

Допуски і посадки метричних різьб.

Схеми розташування полів допусків метричних різьб для діаметрів болтів та гайок.

Контроль різьби та різьбових з`єднань.

Мікрометричний різьбомір.

Калібри для контролю болтів та гайок.

Допуски та посадки різьбових  з`єднань. Засоби контролю та вимірювання різьб.

Тема  8. Допуски і посадки шпонкових та шліцьових з’єднань

Допуски і посадки шпонок у канавках втулки і валу.

Групи посадок. Позначення їх на кресленнях.

Основні профілі та елементи прямо бічних та евольвент них шліцьових з`єднань.

Тема  9. Допуски і посадки зубчастих коліс і передач

Основні елементи зубчастої передачі з евольвент ним профілем.

Засоби вимірювання зубчастих коліс: зубомір – індикаторно-мікромітричний і штангензубомір – для виміру товщини зуба. Зубомір змішення – для вимірювання положення вихідного контуру зубчастого колеса.

Биттемір – для виміру радіального биття зубчастого вінця.

Вимоги до зубчастих коліс. основні показники точності зубчастих коліс.

Правила і прийоми вимірювання зубчастих і черв`ячних коліс та черв`яків.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Основи проекційного креслення | 2 | 2 |
| 2. | Перерізи та розрізи | 2 | 1 |
| 3. | Робочі креслення деталей та ескізи | 6 | 1 |
| 4. | Складальні креслення | 5 | 1 |
| 5. | Схеми | 2 |  |
|  | Усього годин: | 17 | 5 |

Тема 1. Основи проекційного креслення

Види аксонометричних проекцій. Прямокутна ізометрична проекція. Фронтальна діаметрична проекція. Загальні відомості.

Технічне малювання.

Креслення в системі прямокутних проекцій.

Прямокутне проектування - як основний засіб зображення.

Площини проекцій. Розміщення проекцій на кресленні. Комплексні креслення.

Проекції геометричних тіл та простих деталей.

Аналіз елементів зображення деталі та положення їх на площинах проекцій.

Практичні роботи:

- Читання прямокутних проекцій деталей.

Тема 2. Перерізи та розрізи

Перерізи, правила їх виконання і позначення. Розрізи. Прості повні розрізи. Горизонтальний, вертикальний, похилі. Складні розрізи: ступінчасті, ламані.

З’єднання половини виду з половиною розрізу.

Правила виконання та позначення розрізів на кресленнях.

Умовності та спрощення на кресленнях деталей.

Практична робота:

1. Побудова зображень з перерізами і розрізами.

Тема 3. Робочі креслення деталей та ескізи

Види виробів: деталі, складальні одиниці, комплекси і комплекти.

Класифікація креслень за способом виконання (ескіз, оригінал, дублікат, копія). Вимоги до робочих креслень.

Види основні. Види додаткові. Місцеві. Виносні елементи на кресленнях.

Нанесення розмірів та текстова частина робочого креслення.

Зображення та позначення різьби на кресленнях. Різьбові з’єднання.

Зубчасті колеса та зубчасті передачі.

Позначення на кресленнях допусків форми та розташування поверхонь:

неплощинності, непаралельності, не перпендикулярності; класів точності та шорхності поверхонь.

Умовні позначення на кресленнях за єдиною системою креслення деталей (ЄСКД) допусків, посадок, граничних відхилень, квалітетів точності, термічної і хіміко-термічної обробки, видів покрить і матеріалів виготовлення.

Ескізи. Послідовність виконання ескізів.

Практична робота:

1. Побудова ескізів деталей.

Тема 4. Складальні креслення

Загальні відомості про складальні креслення: зміст, специфікація, нанесення розмірів, розрізів і позначення посадок. Розрізи на складальних кресленнях. Зображення і умовні позначення з’єднань: різьбових, шпонкових, шліцьових, штифтових, заклепкових. Спрощення і умовні зображення різьбових стандартних виробів і з’єднань.

Послідовність читання складальних креслень. Елементи складального креслення.

Практична робота:

1. Побудова складального креслення.

Тема 5. Схеми

Загальні відомості про креслення схеми. Поняття про гідравлічні, пневматичні і електричні схеми. Умовні позначення на схемах.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

# з предмета

# «Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Електромагнетизм | 1 |  |
| 3. | Змінний струм та кола змінного струму | 2 |  |
| 4. | Електричні та радіотехнічні вимірювання Електровимірювальні прилади | 1 |  |
| 5. | Електричні машини змінного струму | 2 |  |
| 6. | Електричні апарати | 1 |  |
| Усього годин: | 8 |  |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. Електрорушійна сила джерела струму. Напруга електричного струму. Закон Ома. З’єднання опорів. Закони Кірхгофа. Види з’єднань провідників і джерел струму. Робота і потужність електричного струму. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах.

Тема 2. Електромагнетизм

Магнітне поле електричного струму. Напруга магнітних силових ліній. Намагнічування тіл. Правила буравчика. Правило лівої руки. Поняття про електромагнетизм. Правило правої руки. Явище гістеризису. Електромагніти. Закон повного струму. Магнітний опір. Провідник зі струмом у магнітному полі.

Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне, паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і вектори, діаграми. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання.

Електровимірювальні прилади

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Тема 6. Типи електричних машин змінного струму. Електричні апарати

Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і регулювальні реостати. Апаратура керування: види, призначення, стисла експлуатаційна характеристика.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Відомості з технічної механіки та деталі машин»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Деформації деталей | 2 |  |
| 2. | З’єднання деталей | 2 |  |
| 3. | Знос деталей, складальних одиниць, механізмів | 3 |  |
| 4. | Змащування деталей машин | 1 |  |
| Усього годин: | 8 |  |

Тема 1. Деформації деталей

Види деформацій деталей: розтяг, стиск, зсув, крутіння, вигин. Уявлення про напругу і запас міцності. Раціональна форма деталей. Уявлення про статичні і динамічні навантаження.

Тема 2. З’єднання деталей

З’єднання деталей: рознімні і не рознімні, рухомі і нерухомі.

Взаємозамінність деталей і складальних одиниць, її значення. Нормальні діаметри і довжини. Допуски і посадки.

Тема 3. Знос деталей, складальних одиниць, механізмів

Причини зносу деталей, складальних одиниць і механізмів машин. Природний і аварійний фізичний знос. Класифікація зносів: стирання, абразивний, тепловий, окислювальний, корозія. Визначення величини зносу. Допустимі і граничні зноси двигунів.

Тема 4. Змащування деталей машин

Значення змащування деталей машин. Заходи щодо збільшення терміну служби тертьових деталей. Способи і пристрої для подавання мастила. Мастильні матеріали.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія : 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Розділ I. Виробниче навчання в слюсарних майстернях |
| 1. | Вступне заняття | 3 |
| 2. | Навчання операціям обпилювання металу за 11-12-м квалітетами | 3 |
| 3. | Навчання операціям зенкерування та зенкування отворів за 11-12-м квалітетами | 6 |
| 4. | Навчання операціям притирання та доводки різних вузлів за 11-12-м квалітетами | 6 |
| 5. | Паяння, лудіння та склеювання | 12 |
| 6. | Комплексні роботи | 12 |
|  | Усього годин: | 42 |
| Виробниче навчання на підприємстві |
| 1. | Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством | 6 |
| 2. | Технічне обслуговування та ремонт двигуна | 24 |
| 3. | Технічне обслуговування та ремонт трансмісії | 24 |
| 4. | Технічне обслуговування і ремонт ходової частини та механізмів | 24 |
| 5. | Технічне обслуговування та ремонт приладів електрообладнання | 6 |
| 6. | Навчання правилам стропування, підіймання і переміщення вантажів | 6 |
| 7. | Навчання правилам експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги | 6 |
|  | Усього годин: | 96 |
| Розділ II. Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторіів складністю 3-го розряду | 121 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Усього годин: | 128 |
|  | Разом: | 266 |

Розділ I. Виробниче навчання в слюсарних майстернях

Тема 1. Вступне заняття. Основи безпеки праці й пожежної безпеки в навчальних майстернях.

Безпека праці в навчальних майстернях і на окремому робочому місці. Вимоги безпеки праці в навчальній майстерні та на робочих місцях. Протипожежний режим під час роботи у навчальній майстерні, на робочих місцях. Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в навчальних майстернях.

Тема 2. Навчання операціям обпилювання металу за 11-12-м квалітетами

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи: Обпилювання плоских поверхонь, поверхонь кутників. Перевірка за допомогою перевірної плити і лінійками відповідності обробки поверхні за 11-12-м квалітетами.

Тема 3. Навчання операціям зенкерування та зенкування отворів за 11-12-м квалітетами

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи: Зенкерування та зенкування отворів за 11-12-м квалітетами.

Тема 4. Навчання операціям притирання та доводки нескладних деталей

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи: Притирання та доводка поверхні нескладних деталей.

Тема 5. Паяння, лудіння та склеювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи: Підготовка і вибір припоїв і флюсів до паяння. Очищення і обезжирювання поверхонь. Паяння легкоплавкими та тугоплавкими припоями. Способи видалення залишків паяльних флюсів після паяння. Перевірка якості паяння з’єднань.

Лудіння невеликих деталей.

Склеювання : Вибір клеїв для клеєння, підготовка поверхні, нанесення клею, затвердіння клею. Контроль якості клейових з’єднань. Контроль якості склеювання.

Тема 6. Комплексні роботи

Інструктаж з за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Виготовлення простих деталей і виробів, при обробці яких використовуються вивчені слюсарні операції. Роботи виконуються з використанням креслень, ескізів, інструкційно-технологічних карт. Точність виконання розмірів за 11-12-м квалітетами точності Єдиної системи допусків і посадок.

Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці здійснює інженер з охорони праці підприємства. Протипожежний інструктаж здійснює представник пожежної частини підприємства. Ознайомлення учнів з особливостями роботи підприємства.

Бесіда з робочими підприємства та інженерно-технічними працівниками про професію, якій навчаються учні. Ознайомлення з основним обладнанням ремонтної бази підприємства. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Технічне обслуговування та ремонт двигуна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Розбирання двигуна і підготовка його до ремонту. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Видалення накипу, визначення тріщин, пробиття обломів. Підготовка дефектного місця до зварювання, заклеювання. Встановлення зношених різьбових отворів в блоці, заміна шпильок. Участь в гідравлічному випробовуванні блоку.

Участь у ремонті шатунно-поршневої групи під наглядом слюсаря вищої кваліфікації.

Ремонт розподільчого механізму. Перевірка плоскості прилягання головки до блоку на короблення виступами або утоплення клапанів. Ознайомлення з порядком користування комплектом фрез і фрезерування клапанних гнізд. Притирання клапанів вручну. Участь в перевірці якості ремонту.

Ремонт системи мащення. Розбирання масляного насосу і масляних фільтрів, виявлення їх дефектів. Ремонт шпонкових канавок в шестернях, зачищення щільних викришувань і задирок, вибраковка зношених шестерень.

Участь в випробовуваннях масляного насосу на стенді. Промивка фільтруючих елементів масляних фільтрів, усунення їх дефектів. Участь у регулюванні клапанів і перевірка пропускної здатності фільтрів на стенді.

Ремонт системи охолодження. Розбирання, визначення несправностей, ремонт, складання вентиляторів, водяних насосів, термостатів. Перевірка радіатора, заміна трубок. Перевірка якості ремонту.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Ремонт паливопроводів високого і низького тиску. Участь в ремонті і регулювання паливного насосу під наглядом слюсаря вищої кваліфікації.

Тема 3. Технічне обслуговування та ремонт трансмісії

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Ремонт муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Ремонт механічних коробок передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, шліцьових валиків, підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач. Перевірка якості роботи.

Ремонт заднього моста колісних тракторів. Вибраковка деталей. Ремонт диференціала. Збирання заднього моста, регулювання і перевірка якості ремонту.

Тема 4. Технічне обслуговування і ремонт ходової частини та механізмів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Ремонт, складання та регулювання вузлів і агрегатів середньої складності із заміною окремих частин та деталей.

Складання дорожньо-будівельних машин та тракторів на колісному ходу.

Розбирання та підготовка до ремонту складних агрегатів, вузлів та електроустаткування.

Тема 5. Технічне обслуговування та ремонт приладів електрообладнання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Технічне  обслуговування і ремонт агрегатів та приладів електрообладнання.

З’єднування та паяння проводів, ізолювання та заміна пошкоджених ділянок.

Тема 6. Навчання правилам стропування, підіймання і переміщення вантажів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Основні способи і схеми стропування вантажу. Відпрацювання правил стропування, підіймання і переміщення вантажів. Визначення залежності вибору вантажозахватних пристроїв від маси вантажу. Способи обв’язки вантажу. Основні типи вузлів для обв’язки вантажу. Підготовка вантажу до переміщення. Вибір місця для рівномірного натягу всіх ниток стропу. Умовні сигнали при підніманні і переміщенні вантажу.

Тема 7. Навчання правилам експлуатації вантажопідіймальних   засобів і механізмів, якими керують з підлоги

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

підтримання вантажопідіймальних засобів і механізмів в  справному стані, а також відпрацювання правил експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

Розділ II. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт  і організацією роботи слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів складністю 3-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних  машин та тракторів 3-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Автогрейдери, крани автомобільні та крани самохідні на пневмоколісному ходу – розбирання на вузли та деталі.

- Вентилятори, насоси водяні і масляні двигунів – ремонт та складання.

- Двигуни, коробки зміни передач, мости задні – розбирання та підготовка до ремонту.

- Замки запалювання – ремонт, складання,	регулювання.

- Клапани – притирання.

- Колеса ведучі та ведені, гусениці і ланцюги, ролики підтримувальні та опорні, тяги кермові, колодки гальмівні та стрічки – ремонт та складання.

- Лебідки, мости передні, бортові передачі, механізми підйому та відвалу, рейки винесення відвалу, балансири, гальма – ремонт, складання та установлення.

- Трубопроводи – ремонт та усунення несправностей.

- Стропування, підіймання і переміщення вантажів з допомогою вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги з дотриманням правил їх експлуатації.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Кваліфікація:  3 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Будову дорожньо-будівельних машин та тракторів, причіпних механізмів.

- Призначення основних деталей, вузлів і механізмів.

- Взаємодію основних деталей, вузлів і механізмів.

- Технологічну послідовність розбирання машин і причіпних механізмів.

- Технологічну послідовність ремонту машин і причіпних механізмів.

- Технологічну послідовність складання машин і причіпних механізмів.

- Технологічну послідовність розбирання агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Технологічну послідовність ремонту агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Технологічну послідовність складання агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів і машин.

- Методи виявлення дефектів в роботі машин і окремих агрегатів.

- Способи усунення дефектів в роботі машин і окремих агрегатів.

- Основні властивості електротехнічних матеріалів

- Правила зрощування, паяння та ізолювання проводів.

- Основні властивості та правила застосування масел для змащування вузлів машин.

- Будову універсальних пристроїв.

- Будову контрольно-вимірювального інструменту середньої складності.

- Допуски і посадки.

- Квалітети і параметри шорсткості.

- Правила  стропування вантажів.

- Правила  підіймання вантажів.

- Правила  переміщення вантажів.

- Правила експлуатації  вантажопідіймальних засобів, якими керують з підлоги.

- Правила експлуатації  механізмів, якими керують з підлоги.

- Основні прийоми виконання слюсарних робіт середньої складності.

- Читання креслень деталей, вузлів, механізмів та машин середньої складності.

- Основні законодавчі акти з охорони праці.

- Основи організації праці.

- Основи законодавства про працю.

- Основи електротехніки.

- Основи ведення підприємницької діяльності.

- Інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків.

- Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Розбирати середньої складності вузли і агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Ремонтувати середньої складності вузли і агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Складати середньої складності вузли і агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Регулювати  середньої складності вузли і агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Визначити несправності в роботі вузлів, механізмів, агрегатів та приладів під час технічного огляду і обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Усувати несправності в роботі вузлів, механізмів, агрегатів та приладів під час технічного огляду і обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Розбирати та готувати до ремонту найбільш відповідальні та складні вузли, агрегати та електрообладнання.

- З’єднувати та паяти проводи, ізолювати їх та заміняти пошкоджені ділянки.

- Виконувати загальне складання дорожньо-будівельних машин та тракторів середньої складності.

- Виконувати слюсарне  оброблення деталей і вузлів за 11-12–м квалітетами (4-5-м класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв.

- Виконувати роботи на свердлильних верстатах.

- Виконувати роботи на заточних верстатах.

- Виготовляти  пристрої середньої складності для ремонту і складання.

- Виконувати такелажні роботи при переміщенні вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних  засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

- Виконувати більш складні роботи з ремонту дорожньо-будівельних машин, тракторів та причіпних механізмів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

- Використовувати засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожеж, аварій, повеней тощо)

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Назва | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користу-вання |
| Обладнання : |
| 1. | Гiдросистеми тракторів |  | 3 |
| 2. | Коробки передач тракторів |  | 3 |
|  | Мости: |  |  |
| 3. | - ведучі передні i задні колісних тракторів |  | 3 |
| 4. | - задні гусеничних тракторів |  | 3 |
| 5. | Зчеплення |  | 3 |
|  | Двигуни: |  |  |
| 6. | - дизельний |  | 2 |
| 7. | - карбюраторний |  | 2 |
| 8. | - розрiзний |  | 2 |
| 9. | Кривошипношатунний механізм |  | 3 |
| 10. | Газорозподільчий i декомпресiйний механізм |  | 3 |
| 11. | Система охолодження |  | 3 |
| 12. | Система мащення |  | 3 |
| 13. | Паливна система дизельна i карбюраторна |  | 3 |
| 14. | Система пуску |  | 3 |
| 15. | Зборочнi одиницi дорожньо – будівельних машин |  | 3 |
| 16. | Зчеплення трактора |  | 3 |
| 17. | Коробки передач |  | 3 |
| 18. | Роздавальні коробки |  | 3 |
| 19. | Ходозменшувачi |  | 3 |
| 20. | Промiжнi з'єднання i карданні предачi |  | 3 |
| 21. | Ходова трактора |  | 3 |
| 22. | Рульове керування трактора |  | 3 |
| 23. | Гальмівна система |  | 3 |
|  | Електроустаткування: |  |  |
| 24. | Запалювання : батарейне, магнето |  | 3 |
| 25. | Електростартери |  | 3 |
| 26. | Пускові пiдiгрiвачi |  | 3 |
| 27. | Пристрої освiтлення, контролю, допомiжні |  | 3 |
| 28. | Батарея акумуляторна |  | 3 |
| 29. | Генератор |  | 3 |
| 30. | Контрольно-вимірювальні прилади електроустаткування |  | 1 компл. |
| 31. | Пристрої запалювання |  | 3 |
| 32. | Пристрої високої напруги |  | 3 |
| 33 | Пристрої низької напруги |  | 3 |
| 34. | Магнето |  | 3 |
| 35. | Пристрої освітлення |  | 3 |
| 36. | Реле-регулятор |  | 3 |
| 37. | Сигнал звуковий |  | 3 |
| 38. | Стартер |  | 3 |
| Пристрої: |
| 1. | Для випробування форсунок |  | 1 |
| 2. | Для перевірки поплавкової камери |  | 1 |
| 3. | Для регулювання частоти колінчастого вала |  | 1 |
| 4. | Стетоскопи |  | 1 |
| 5. | Компресиметр |  | 1 |
| 6. | Контрольні манометри для масла, палива і повітря |  | по 1 |
| 7. | Максиметр |  | 1 |
| 8. | Прилад для перевірки форсунок |  | 1 |
| 9. | Прилади для перевірки гідросистем |  | 1 |
| 10. | Денсиметр акумуляторний |  | 1 |
| 11. | Гальмівна вилка |  | 1 |
| 12. | Прилад для перевірки електрообладнання |  | 1 |
| Моделі: |
| 1. | Двигуна внутрішнього згоряння |  | 1 |
| 2. | Колiнчастого вала (6-цилiндр, 8-ц, 8-ц v-обр, 4-ц диз) |  | 1 |
| 3. | Декомпресійного механізму |  | 1 |
| 4. | Пароповiтряного клапану |  | 1 |
| 5. | Центрифуги масляного фiльтру |  | 1 |
| 6. | Паливного насоса |  | 1 |
| 7. | Центр обіжного регулятора |  | 1 |
| 8. | Без штифтової форсунки |  | 1 |
| 9. | Муфти випередження |  | 1 |
| 10. | Все режимного регулятора |  | 1 |
| 11. | Обгінної муфти |  | 1 |
| 12. | Плунжерної пари |  | 1 |
| 13. | Форсунки трактора |  | 1 |
| 14. | Секції паливного насоса |  | 1 |
| 15. | Пiдкачуючої помпи |  | 1 |
| 16. | Привода паливного насоса |  | 1 |
| 17. | Одно дискового зчеплення |  | 1 |
| 18. | Синхронізатора коробки передач |  | 1 |
| 19. | Роздавальної коробки |  | 1 |
| 20. | Механiзма переключення передач |  | 1 |
| 21. | Гiдротрансформатора |  | 1 |
| 22. | Передачi з конiчною шестернею |  | 1 |
| 23. | Циліндра зубчастої передачі |  | 1 |
| 24. | Диференціала |  | 1 |
| 25. | Планетарного i диференцiального зубчастого механізма |  | 1 |
| 26. | Приводу вала вiдбору потужності |  | 1 |
| 27. | Планетарного механізму поворота трактора |  | 1 |
| 28. | Мiжосьового диференцiала |  | 1 |
| 29. | Заднього моста з редуктором |  | 1 |
| 30. | Гідро вакуумного пiдсилювача |  | 1 |
| 31. | Насоса гiдропiдсилювача рульового керування |  | 1 |
| Iнструмент: |
| 1. | Середнiй набiр (на робочi столи) | 15 компл. |  |
| 2. | Для тракторiв |  | 4 компл. |
|  | Ключі: |  |  |
| 3. | - рожковi |  | 4 компл. |
| 4. | - торцьовi |  | 4 компл. |
| 5. | Ломики монтажнi |  | 2 |
| 6. | Молоток з м’яким металом |  | 4 компл. |
| 7. | Вiдвертки | 15 |  |
| 8. | Кернери | 15 |  |
| 9. | Ключі: для шпильок, регулювання тиску |  | 4 компл. |
| 10. | Кувалда |  | 2 |
| 11. | Молоток з м'яким металом |  | 2 |
| 12. | Наставки для втулок |  | 2 |
| 13. | Динамометричні ключі |  | 2 |
| 14. | Динамометри |  | 2 |
| 15. | Контрольні лінійки |  | 2 |
| 16. | Набір щупів |  | 2 |
| 17. | Паяльник електричний | 15 |  |
| Устаткування: |
| 1. | Пiдйомний механізм |  | 1 |
| 2. | Таль ручна |  | 1 |
| 3. | Домкрат |  | 2 |
| 4. | Стiл монтажний | 15 |  |
| 5. | Стенд-пiдставка для роз’єднання деталей |  | 4 |
| 6. | Кран гідравлічний консольний |  | 1 |
| 7. | Підставки під агрегати |  | 4 |
| 8. | Стенд (ванна) пересувний |  | 2 |
| 9. | Стенд для збирання і розбирання двигунів |  | 2 |
| 10. | Пiддон для деталей |  | 4 |
| 11. | Прес гідравлічний |  | 1 |
| 12. | Ванна для картера |  | 1 |
| 13. | Ванна для задніх мостів |  | 1 |
| 14. | Ванна для миття пересувна |  | 1 |
| 15. | Верстак слюсарний з лещатами | 15 |  |
| 16. | Компресор |  | 1 |
| 17. | Кран-балка |  | 1 |
|  | Верстати: |  |  |
| 18. | Свердлильний |  | 1 |
| 19. | Точильний двобічний |  | 1 |
|  | Стенди: |  | 1 |
| 20. | - для паливних насосів |  |  |
| 21. | - для перевірки електроустаткування |  | 1 |
| 22. | Солідолонагнітач |  | 4 |
| 23. | Стенд універсальний для розбирання і збирання двигунів |  | 1 |
| 24. | Стенд для збирання зчеплень тракторів. |  | 1 |
| 25. | Стенд для демонтажа і монтажа пневматичних шин |  | 1 |
| 26. | Набір зйомників |  | 2 |
| 27. | Пристрої для рихтування |  | 2 |
| Пристосування: |
| 1. | Для кришки шатуна |  | 1 |
| 2. | Для масляних насосів |  | 1 |
| 3. | Для розбирання шатуна |  | 1 |
| 4. | Для розбирання карбюратора |  | 4 |
| 5. | Для розбирання насоса |  | 4 |
| 6. | Для встановлення передніх колiс трактора |  | 1 |
| 7. | Для розбирання i збирання колiс |  | 2 |
| 8. | Знімачі |  | 2 |
| 9. | Зйомники i пристосування для розбирання i збирання тракторів |  | 2 |
| 10. | Пристрої для перевірки люфту руля сходимості керованих коліс |  | 1 |
| 11. | Пристрій для натягування гусениць |  | 1 |
| Iнвентар: |
| 1. | Аптечка |  | 3 |
| 2. | Протипожежний iнвентар |  | 3 |
| 3. | Совок |  | 3 |
| 4. | Щiтка-змiталка | 15 |  |
| 5. | Ящик для ганчірок |  | 2 |
| Навчально – наглядні посібники, технічна документація: |
| 1. | Плакат « Принципова схема бульдозера» |  | 1 плак. |
| 2. | Плакати з тем навчальні програми виробничого навчання: |  |  |
|  | Обпилювання |  | 1 плак. |
|  | Зенкерування та зенкування |  | 1 плак. |
|  | Притирання та доводка |  | 1 плак. |
|  | Паяння, лудіння, склеювання |  | 1 плак. |
| 3. | Плакати із загальних правил безпеки праці при виконанні слюсарних робіт |  | 1 плак. |
| 4. | Плакати із загальних правил безпеки праці при виконанні технічного обслуговування і ремонту |  | 1 плак. |
| 5. | Плакати з правил стропування, підіймання і переміщення вантажів |  | 1 плак. |
| 6. | Плакати з правил експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги |  | 1 плак. |
| 7. | Інструкційні та інструкційно – технологічні карти з окремих видів робіт: |  |  |
|  | При виконанні слюсарних робіт | 4 карти |  |
|  | При виконанні технічного обслуговування | 4 карти |  |
|  | При виконанні ремонтних робіт | 4 карти |  |
| 8. | Довідкові таблиці |  | 2 компл. |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.G.45.20 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту дорожньо–будівельних машин та тракторів

Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо–будівельних машин та тракторів 4-го розряду

Видання офіційне

Київ 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструктивну будову дорожньо-будівельних машин та тракторів, які ремонтує;

будову двигунів внутрішнього згорання різних типів та призначень;

основні прийоми виконання складних слюсарних робіт;

методи регулювання окремих агрегатів та вузлів машин;

методику та режими випробувань агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів;

способи усунення дефектів в процесі ремонту, складання та випробування вузлів та агрегатів;

електроприлади і електроустаткування дорожньо-будівельних машин та тракторів;

систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (правила чистоти оброблення);

будову, призначення та правила застосування складного контрольно- вимірювального інструменту;

конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв;

правила та прийоми застосування підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв;

читання креслень складних деталей, вузлів, механізмів та машин.

Повинен вміти:

ремонтувати, складати, виконувати стендові випробування та регулювати складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин та тракторів;

виявляти та усувати дефекти в процесі ремонту, складати та випробовувати агрегати, вузли машин та тракторів;

виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей за 7-10-м квалітетами (2-3 класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв та спеціального інструменту;

виконувати загальне складання складних дорожньо-будівельних машин, тракторів на гусеничному ходу, агрегатів електроустаткування та приладів;

виконувати складні монтажні роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності;

мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

(КВЕД – 2010, секція – G, клас – 45.20)

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу: 435 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки | 6 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 2 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 88 |  |
| 2.1. | Спеціальна технологія | 22 |  |
| 2.2. | Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів | 42 |  |
| 2.3. | Читання креслень | 8 |  |
| 2.4. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 10 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 288 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 120 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 168 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу(без п.4) | 405 | 3 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду

Кабінети:

  - технічного обслуговування і ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів;

  - слюсарної справи,

  - матеріалознавства;

  - технічних креслень,

  - електротехніки;

  - інформаційних технологій;

  - охорони праці.

Майстерні:

  - слюсарна;

  - ремонтна;

  - пункт технічного обслуговування.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 1 |  |
| 2. | Основи трудового законодавства | 2 |  |
| 3. | Праця, закон і ми | 1 |  |
| 4. | Злочин і покарання | 1 |  |
| 5. | Господарство і право | 1 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правовий статус підприємств. Рішення правління та дисциплінарний статут. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Додаткові порівняно з законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників галузі.

Тема 2. Основи трудового законодавства

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності».

Відшкодування збитків, соціальні виплати і послуги, що здійснюються фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Соціальні пільги, гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин у колективі.

Забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників.

Тема 3. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудова дисципліна. Охорона праці. Розгляд трудових спорів.

Тема 4. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Злочин та інші правопорушення. Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Види покарань. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 5. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарський договір. Відповідальність у господарських відносинах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Фінансова база підприємства | 4 |  |
| 2. | Якість продукції та економічна ефективність | 2 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Система автоматизованого проектування – основа інтенсифікації проектування. | 2 |  |
| 2. | Графічні редактори та спектр їх використання. | 6 | 3 |
| Усього годин: | 8 | 3 |

Тема 1. Система автоматизованого проектування – основа інтенсифікації проектування

Основні поняття та призначення системи автоматизованого проектування. Інформаційне, програмне, технічне забезпечення системи автоматизованого проектування.

Тема 2. Графічні редактори. Використання графічних редакторів для проектних робіт

Растрові та векторні зображення. Професійні пакети обробки зображень. Поняття об’єкта.

Графічний редактор схем, креслень. Графічний редактор схем: P–CAD, A–CAD, КОМПАС–3D. Головне меню програм. Настройка конфігурації. Технології обробки графічної інформації.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Створення простих графічних зображень у середовищі графічного редактора.

2. Створення простих схем у середовищі графічного редактора. Використання написів.

3. Побудова основних об’єктів по кресленню.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Особливості будови тракторів | 10 |  |
| 1.1. | Будова тракторного двигуна | 4 |  |
| 1.2. | Будова трансмісії і гальм | 2 |  |
| 1.3. | Ходова частина і рульове керування | 1 |  |
| 1.4. | Гідравлічна система тракторів | 2 |  |
| 1.5. | Електрообладнання тракторів | 1 |  |
| 2. | Особливості будови нових дорожньо – будівельних машин | 8 |  |
| 2.1. | Особливості будови екскаваторів | 2 |  |
| 2.2. | Особливості будови бульдозерів | 2 |  |
| 2.3. | Особливості будови автогрейдерів | 2 |  |
| 2.4. | Особливості будови скреперів | 2 |  |
| 3. | Правила та прийоми застосування підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв | 4 |  |
|  | Усього годин: | 22 |  |

Тема 1. Особливості будови тракторів

Тема 1.1. Будова тракторного двигуна

Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного механізму. Підбір деталей шатунно-поршневої групи. Фази газорозподілу, підбір і встановлення розподільчих шестерень. Основні несправності і дефекти кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів.

Особливості конструкції систем двигуна. Встановлення початку подачі палива. Обладнання для регулювання моменту початку подачі палива в камери згорання.

Основні несправності і дефекти деталей систем мащення і охолодження.

Тема 1.2. Будова трансмісії і гальм

Особливості механізмів трансмісії гусеничних тракторів. Призначення, будова і робота карданної і головної передачі, їх регулювання.

Призначення, будова і робота муфт керування, їх регулювання.

Призначення, будова і робота планетарного редуктора гусеничних тракторів, його регулювання.

Призначення, особливості будови гальм з пневмоприводом, їх регулювання. Основні несправності і дефекти деталей і гальм.

Призначення, будова, робота і регулювання кінцевих передач.

Тема 1.3. Ходова частина і рульове керування

Ходова частина гусеничних тракторів. Будова підтримуючих роликів, направляючого колеса і натяжного пристрою. Підвіска трактора. Будова каретки, гусеничного ланцюга. Регулювання натягу гусеничного ланцюга. Основні дефекти деталей, вузлів і механізмів ходової частини гусеничних тракторів.

Рульове керування з гідроприводом колісних тракторів. Регулювання рульового керування. Регулювання сходження коліс. Основні дефекти деталей рульового керування.

Тема 1.4. Гідравлічна система тракторів

Особливості будови і роботи роздільно-агрегатної начіпної гідравлічної системи тракторів. Схеми роботи гідравлічної системи. Будова і робота розподільників масла. Характерні несправності та ремонт деталей та вузлів гідравлічної системи.

Тема 1.5. Електрообладнання тракторів

Генератори змінного струму. Призначення, будова і робота генератора змінного струму. Реле-регулятор. Призначення і робота приладів реле-регулятора. З’єднання реле-регулятора з генератором, акумуляторною батареєю і постачальниками. Догляд за генератором і реле-регулятором; основні несправності і їх усунення. Перевірка реле-регулятора на машині або контрольно-виробничому обладнанні.

Призначення, будова і робота стартерів, які використовуються на тракторах.

Регулювання механізму приводу стартера. Стартери з дистанційним керування. Реле включення. Реле включення. Реле привода. Монтажні схеми і процеси роботи електричних стартерів. Догляд за стартерами. Несправності стартерів, їх виявлення і способи усунення.

Тема 2. Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин

Тема 2.1. Особливості будови екскаваторів

Особливості будови і експлуатації і технічна характеристика меліоративних і дорожньо-будівних машин, в т.ч. екскаваторів з ковшем місткістю до 0,65м3 включно.

Призначення та будова навісних екскаваторів. Особливості будови і роботи гідросистеми.

Класифікація, технічна характеристика, загальна будова і робота самохідних екскаваторів. Будова робочого органа, трубоукладача, стрічкового транспортера, електрогідравлічної слідкувальної системи утримання похилу дна траншеї самохідних траншейних екскаваторів.

Тема 2.2. Особливості будови бульдозерів

Особливості будови і експлуатації бульдозерів. Будова і принцип дії бульдозерів неповоротного типу з гідравлічним керуванням, універсальних бульдозерів з гідравлічним керуванням. Будова і принцип дії однобарабанної лебідки та поліспаста. Регулювання муфти зчеплення і гальма лебідки. Схема запасовування каната. Призначення, будова, принцип дії кавальєророздрібнювачів. Безпека праці.

Тема 2.3. Особливості будови автогрейдерів

Особливості будови і роботи сучасних автогрейдерів. Будова робочого обладнання. Будова і дія механізмів керування. Будова і дія грейдерів з гідравлічним керуванням. Безпека праці.

Тема 2.4. Особливості будови скреперів

Особливості будови і роботи сучасних самохідних скреперів. Будова і робота скреперів з гідравлічним керуванням, канатно-блоковим керуванням. Будова і робота двобарабанної лебідки. Регулювання механізму керування лебідкою. Схема канатної системи. Безпека праці.

Тема 3. Правила та прийоми застосування підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

Основні види та призначення підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв. Правила та прийоми їх застосування. Вимоги безпеки праці при роботі з підіймально-транспортними механізмами і спеціальними пристроями.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технічне обслуговування і ремонт

дорожньо-будівельних машин та тракторів»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ремонт і ТО двигунів | 10 |  |
| 2. | Ремонт і ТО електрообладнання | 4 |  |
| 3. | Ремонт і ТО агрегатів трансмісії | 4 |  |
| 4. | Ремонт і ТО ходової частини | 4 |  |
| 5. | Ремонт і ТО гідросистеми | 4 |  |
| 6. | Способи ремонту деталей | 12 |  |
| 7. | Основи ремонту деталей | 4 |  |
|  | Усього годин: | 42 |  |

Тема 1. Ремонт і ТО двигунів

Миття двигуна, дефектування деталей, фізико - хімічні, механічні способи миття. Техніка очистки. Способи дефектування. Інструменти який використовуються при дефектуванні.

Ремонт деталей шатунно-поршневої групи. Ремонт колінчатого валу. Ремонт шатунів, поршнів, поршневого пальця. Ремонт блоку циліндрів. Ремонт маховика. Ремонт газорозподільного механізму.

Ремонт розподільчого вала, ремонт клапанів, штовханів, коромисел. Ремонт приладів змащування, охолодження.

Ремонт масляного насосу. Ремонт фільтрів та маслопроводів. Ремонт радіаторів, трубок. Ремонт деталей водяного насосу. Ремонт паливного насосу високого тиску. Ремонт форсунок при ремонті системи живлення.

Технологія складання і випробування двигунів. Складання вузлів. Складання загальне. Холодне випробування. Гаряче випробування.

Тема 2. Ремонт і ТО електрообладнання

Несправності акумуляторних батарей. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються підчас технічного обслуговування акумуляторних батарей. Безпека праці під час роботи з акумуляторними батареями.

Несправності генераторної установки. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування генераторної установки. Періодичність і послідовність їх виконання.

Несправності приладів системи запалювання, пуску двигуна, освітлення, сигналізації та контрольно-вимірювальних приладів. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення. Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування електрообладнання автомобіля.

Ремонт електрообладнання. Ремонт акумуляторної батареї, стартерів, генераторів. Ремонт приладів запалення, контрольних приладів, приладів. освітлення.

Тема 3. Ремонт і ТО агрегатів трансмісії

Можливі неполадки агрегатів трансмісії і зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування агрегатів трансмісії (регламентні роботи).

Технічне обслуговування коробки передач, роздавальної коробки, карданної передачі та редуктора головної передачі.

Ремонт зчеплення, коробки передач карданної передачі деталей ведучих мостів. Ремонт дисків, картерів зчеплення. Ремонт валів, шестерень, корпусів коробки передач. Ремонт карданної передачі. Ремонт диференціалів, хрестовин диференціалів та півосей. Ремонт ведучої, веденої шестерень.

Тема 4. Ремонт і ТО ходової частини

Технічне обслуговування та ремонт несучої системи. Технічне обслуговування та ремонт підвіски. Технічне обслуговування та ремонт коліс. Технічне обслуговування, ремонт, складання і установлення ведучих зірочок, напрямних коліс з натяжним механізмом, гусеничних ланцюгів, підтримуючих роликів і опорних котків. Технічне обслуговування, ремонт, складання і установлення вузлів та деталей рульового механізму і приводу без гідропідсилювача.

Технічне обслуговування та ремонт гальмівної системи з механічним та пневматичним приводом. Основні несправності ходової частини машин, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи виявлення та усунення. Перевірка стану рами. Технічне обслуговування тягово-зчіпного пристрою.

Перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс (розвалу та збіжності), регулювання підшипників маточин коліс. Технічне обслуговування підвіски та амортизаторів. Перевірка та обслуговування коліс і шин, гусеничних стрічок. Правила виконання демонтажу, монтажу та накачування шин. Балансування коліс. Схеми переставлення шин. Вплив величини тиску і балансування на термін експлуатації шин.

Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування ходової частини. Безпека праці під час виконання робіт. Можливі неполадки рульового керування та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування рульового керування (регламентні роботи).

Можливі неполадки гальмівної системи та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування гальмівної системи (регламентні роботи). Перевірка герметичності пневмоприводу.

Ремонт ресор, амортизаторів, коліс, пневматичних шин, гусеничних стрічок. Несправності та ремонт ресор, амортизаторів. Несправності та ремонт коліс, пневмошин, ведучих зірочок, натяжних коліс, катків, гусеничних ланок, гусеничних пальців.

Тема 5. Ремонт і ТО гідросистеми

Ремонт гідросистеми. Ремонт масляних насосів та гідророзподільників. Ремонт гідроциліндрів. Ремонт допоміжного гідрообладнання. Ремонт фільтрів. Ремонт охолоджувачів.

Ремонт паропроводів. Операції технічного обслуговування гідросистем дорожньо-будівельних машин.

Тема 6. Способи ремонту деталей

Класифікація ремонту деталей. Ремонт деталей слюсарно-механічним обробітком.

Ремонт деталей зварюванням і наплавленням.

Ремонт деталей паянням.

Ремонт деталей з застосуванням синтетичних матеріалів.

Ремонт деталей електромеханічним обробітком.

Ремонт деталей під тиском. Технологічний процес ремонту.

Охорона навколишнього середовища. Техніка безпеки при ремонті деталей.

Тема 7. Основи ремонту деталей

Ремонт опор. Ремонт опор і осів, ремонт передач. Ремонт шківів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Робочі креслення складних деталей та ескізи | 2 |  |
| 2. | Складальні креслення | 1 |  |
| 3. | Схеми | 1 |  |
| 4. | Читання креслень по професії | 4 |  |
|  | Усього годин: | 8 |  |

### Тема 1. Робочі креслення складних деталей та ескізи

Нанесення розмірів і граничних відхилень. Позначення шорсткості поверхонь. Зображення і позначення різьби.

Табличні креслення на різьбі. Стандарти на болти і гайки, гвинти. Позначення типів різьби за стандартами.

Зображення зубчастих коліс. Поняття про елементи зуба. Умовне зображення на кресленні циліндричного та конічного зубчастих коліс, черв’ячного колеса і черв’яків, храпового колеса та рейки. Графічне зображення пружин. Написи на кресленнях із зображенням пружин. Поняття про табличні креслення на пружини.

Нумерація робочих креслень (знеособлена і предметна).

Тема 2. Складальні креслення

Зображення на складальних кресленнях різальних, шпонкових і шліцьових з’єднань. Визначення розміру шпонок і пазів за таблицями.

Тема 3. Схеми

Поняття про принципові і монтажні схеми. Правила читання гідравлічних пневматичних і електричних схем.

Умовні графічні позначення елементів кінематичних схем. Читання кінематичних схем верстатів різних типів.

### Тема 4. Читання креслень по професії

Читання креслень деталей, обмежених переважно поверхнями обертання.

Читання креслень корпусних деталей. Читання креслень деталей механічних передач.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електромагнетизм. Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 2. | Електричні та радіотехнічні вимірювання Електровимірювальні прилади | 1 |  |
| 3. | Електричні машини змінного струму. Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні апарати | 1 |  |
| 5. | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
| 6. | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Електромагнетизм. Змінний струм та кола змінного струму

Самоіндукція, величина та напрямки електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність: потужність у комплексній формі.

Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу.

Активна, реактивна й повна потужність у трифазній мережі.

Коефіцієнт потужності змінного струму та шляхи його підвищення: збільшення активного опору, паралельне увімкнення індуктивному навантаженню конденсаторів. Номінальне навантаження електродвигунів устаткування. Скорочення часу роботи устаткування вхолосту.

Тема 2. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Вимірювання потужності у трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Будова та принцип дії віброконтактного приладу для автоматичного контролю розмірів деталей.

Тема 3. Електричні машини змінного струму. Електричні машини постійного струму

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни, трифазні та однофазні.

Робота синхронної машини в режимі генератора та двигуна.

Сучасні типи синхронних і асинхронних двигунів, способи їх пуску, реверсування і регулювання швидкості обертання.

Принцип роботи машин постійного струму. Робота генератора постійного струму. Поняття про двигуни постійного струму: пуск у хід, регулювання швидкості і зміни напрямку обертання валу. Двигуни з паралельним, послідовним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування. Двигуни постійного струму, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості.

Тема 4. Електричні апарати.

Класифікація апаратури управління, регулювання та захисту: вимикачі та рубильники, автомати, запобіжники, реостати, контролери, магнітні пускачі, теплові реле та їх застосування.

Пристрої до механічного переключення швидкості, переміщення блоків з переключенням електромагнітних муфт, їх переваги і недоліки.

Розташування приладів і апаратури керування. Електропроводка: нерухома і рухома.

Тема 5. Напівпровідникові прилади.

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером.

Тиристори, їх різновиди, особливості.

Тема 6. Інтегральні мікросхеми

Визначення інтегральних мікросхем, елементи та компоненти інтегральних мікросхем. Основні параметри. Конструкція інтегральних мікросхем. Плівкові резистори, конденсатори.

Елементи електронного керування верстатами, їх переваги.

Поняття про елементи числового і програмного керування.

Пристрій шляхового контролю для вимикання двигунів залежно від режимів роботи (швидкості, величини навантаження тощо).

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. | 3 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Усього годин: | 10 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів України про працю, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці при виконанні дорожньо-будівельних робіт.

Особливості роботи на дорожньо-будівельних машинах та тракторах, завдання, профілактичні заходи та організація роботи з безпеки праці на ремонтних підприємствах. Перелік робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Вимоги до персоналу, який обслуговує дорожньо-будівельні машини та трактори.

Вимоги безпеки праці під час перевірки технічного стану та усунення несправностей при роботі на дорожньо-будівельних машинах та тракторах. Вимоги безпеки праці під час проведення ремонту і технічного обслуговування машин. Вимоги безпеки праці під час виконання та закінчення технологічного процесу.

Заходи щодо безпеки праці під час виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників. Евакуація з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовин, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Кваліфікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрофікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди працівників ремонтних підприємств.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини. Послідовність, принцип й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги, медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія : 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 4  розряд

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Розділ I. Виробниче навчання в слюсарних майстернях |  |
| 1. | Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством. | 6 |
| 2. | Навчання слюсарно-ремонтним роботам | 12 |
| 3. | Комплексні роботи | 6 |
|  | Усього годин: | 24 |
|  | Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством | 6 |
| 2. | Ремонт двигуна | 30 |
| 3. | Ремонт трансмісії та ходової частини | 30 |
| 4. | Ремонт робочого обладнання дорожньо-будівельних машин | 30 |
|  | Усього годин: | 96 |
|  | Розділ II. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду | 161 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Усього годин: | 168 |
|  | Разом : | 288 |

Розділ I. Виробниче навчання  в слюсарних майстернях

Тема 1. Вступне заняття

Безпека праці в навчальних майстернях і на окремому робочому місці.

Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством.

Тема 2.  Навчання слюсарно-ремонтним роботам

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Шабрування

Підготовка поверхонь під шабрування. Вибір інструмента, пристосувань і матеріалів для шабрувальних робіт.

Шабрування плоских поверхонь за 7-10 квалітетами. Шабрування паралельних і перпендикулярних плоских поверхонь і поверхонь, спряжених під різними кутами (клинів, призм і др.).

Шабрування криволінійних поверхонь.

Заточування і заправка шаберів для обробки плоских і криволінійних поверхонь.

Шабрування з використанням механізованих інструментів.

Притирка

Перевірка розмірів деталей, які підлягають притирці. Підготовка притирочних матеріалів в залежності від призначення і точності притирки. Насичення притирів абразивами. Ручна притирка робочих поверхонь шаблонів для криволінійних профілів.

Машинно-ручна притирка робочих поверхонь шаблонів, граней, різців і т.д.

Монтажна притирка робочих поверхонь клапанних гнізд, кранів з конічною пробкою. Контроль оброблених деталей за лекалом, лекальним кутником, лінійками, вимірювання мікрометром.

Тема 3. Комплексні роботи

Інструктаж з за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи

Виготовлення простих деталей і виробів, при обробці яких використовуються вивчені слюсарні операції. Роботи виконуються з використанням креслень, ескізів, інструкційно-технологічних карт. Точність виконання розмірів за 7-10-м квалітетами точності Єдиної системи допусків і посадок.

Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці (здійснює інженер з охорони праці підприємства).

Протипожежний інструктаж (здійснює представник пожежної частини підприємства).

Ознайомлення учнів з особливостями роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, з основним обладнанням ремонтної бази підприємства.

Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Ремонт двигуна

Інструктаж з за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Ремонт шатунно-поршневої групи. Очистка від нагару поршнів і кілець, підбір кілець до поршнів і циліндрів. Перевірка поршневих  пальців, дефектування пальців. Перевірка шатунів на прямолінійність, кручення, виправлення  шатунів. Підбір поршнів і шатунів по вазі. Випресування і запресування втулки шатуна. Перевірка якості ремонту.

Ремонт розподільчого механізму. Перевірка площини прилягання головки до блоку на короблення,  виступання чи втоплення  клапанів. Ознайомлення з порядком використання комплекту фрез і фрезуванням клапанних гнізд. Кільцювання гнізд клапанів. Притирання клапанів. Ознайомлення з верстатом для притирання  клапанів  і підготовка його до роботи. Перевірка і підбір клапанних пружин, штовхачів і направляючих  втулок. Підбір розподільчого валу. Перевірка якості ремонту.

Тема 3.  Ремонт трансмісії та ходової частини

Інструктаж з за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Розбирання муфти щеплення, визначення дефектів і ремонт деталей. Наклеювання і наклепування накладок, усунення задирів. Підбір і заміна пружин і підшипників.  Підготовка втулок, тяг, відводок. Збирання і регулювання муфт зчеплення.

Ремонт коробок передач. Розбирання, миття і вибраковування деталей, заміна шестерень, втулок шліцевих валів. Підготовка корпуса коробки передач для накладання зварних або клейових швів, накладання заплат.

Збирання коробок передач, регулювання підшипників. Збирання механізму переключення і перевірка його дії. Обкатка коробки передач на стенді. Перевірка якості ремонту.

Ремонт ходової частини гусеничного трактора. Розбирання кареток  і гусеничного полотна. Визначення дефектів  деталей. Ремонт деталей передачі на ведучі колеса, натяжних коліс, опорних катків і підтримуючих роликів,  пальців і шайб гусениць; заміна непридатних деталей, підготовка  для наварювання; обробка і пригонка їх по місцю; збирання ходової частини гусеничного трактора з регулюванням і натягом полотна. Перевірка якості ремонту.

Тема 4. Ремонт робочого обладнання дорожньо-будівельних машин

Інструктаж з за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Ремонт, складання, випробування механізмів дорожньо-будівельних машин та їх приводів.

Визначення дефектів вузлів і деталей робочого обладнання.

Ремонт пневматичних та гідравлічних приводів. Перевірка якості ремонту.

Розділ II Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці і індивідуального захисту.

Ознайомлення з підприємством.

Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у цеху. Взаємозв'язок цеху з іншими цехами.

Ознайомлення з робочими місцями слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Автогрейдери та автокрани  – ремонт та складання муфт зчеплення мультиплікаторів, кермових механізмів, механізмів підйому та повороту стріли.

2. Бульдозери, грейдери, скрепери (самохідні)– випробування підіймальних механізмів та усунення дефектів в їх роботі.

3.  Втулки шатунів  – підганяння за поршневими пальцями.

4.  Гідроприводи дорожньо-будівельних машин – ремонт, складання, випробування на стенді.

5. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю до 73,6 кВт (100 к.с.) –ремонт, повне складання, регулювання вузлів та механізмів,  усунення дефектів  газорозподілення, шатунно-поршневої групи та інших вузлів двигуна.

6. Екскаватори з ковшем місткістю до 15м³ – регулювання пневматичного або гідравлічного приводу керування механізмів екскаватора, випробування  головної лебідки, заміна напірного барабану, регулювання відкривання днища ковша.

7. Керування кермове, редуктори, задній міст, коробка передач, фрикціони – ремонт, складання та регулювання.

8. Кільця поршневі – підганяння до поршнів.

9. Клапани – регулювання зазорів.

10. Коробки передач тракторів – випробування на стенді.

11. Виконання складної монтажної роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 4 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Конструктивну будову дорожньо-будівельних машин та тракторів, які ремонтує.

- Будову двигунів внутрішнього згорання різних типів.

- Основні прийоми виконання складних слюсарних робіт.

- Методи регулювання вузлів та агрегатів машин, які ремонтує.

- Методику випробувань агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Режими випробувань агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Способи усунення дефектів в процесі ремонту вузлів та агрегатів.

- Способи усунення дефектів в процесі складання вузлів та агрегатів.

- Способи усунення дефектів в процесі випробування вузлів та агрегатів.

- Електроприлади дорожньо-будівельних машин та тракторів, які ремонтує.

- Електроустаткування дорожньо-будівельних машин та тракторів, які ремонтує.

- Будову складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Призначення складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Конструкцію універсальних пристроїв.

- Конструкцію спеціальних пристроїв.

- Систему  допусків і посадок.

- Квалітети і параметри шорсткості.

- Основні положення планово-запобіжного ремонту обладнання.

- Основні прийоми виконання складних слюсарних робіт.

- Читання креслень складних деталей, вузлів, механізмів та машин.

- Основні законодавчі акти з охорони праці.

- Основи організації праці.

- Основи законодавства про працю.

- Основи електротехніки та промислової електроніки.

- Основи ведення підприємницької діяльності.

- Інформаційні технології в обсязі, що є необхідними для виконання професійних обов’язків.

- Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Розбирати складні вузли та агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Ремонтувати складні вузли та  агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Складати складні вузли та  агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Виконувати стендові випробування складних вузлів та  агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Регулювати складні вузли та  агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Виявляти дефекти в процесі ремонту вузлів та  агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Виявляти дефекти в процесі проведення випробувань вузлів та агрегатів машин та тракторів.

- Усувати дефекти в процесі ремонту вузлів та  агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Усувати дефекти в процесі проведення випробувань вузлів та  агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

- Проводити випробовування складних вузлів та агрегатів машин та тракторів.

- Виконувати слюсарне оброблення деталей і вузлів за 7-10-м квалітетом (2-3-м класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв та спеціального інструменту.

- Виготовляти складні пристрої для ремонту і монтажу.

- Складати дефектні відомості на ремонт.

- Виконувати загальне складання складних дорожньо-будівельних машин, тракторів на гусеничному ходу.

- Виконувати складання агрегатів, електроустаткування та приладів складних дорожньо-будівельних машин та тракторів на гусеничному ходу.

- Виконувати складні монтажні роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

- Використовувати засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожеж, аварій, повеней тощо).

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користу-вання |
| Обладнання : |
| 1. | Гiдросистеми тракторів |  | 3 |
| 2. | Коробки передач тракторів |  | 3 |
|  | Мости: |  |  |
| 3. | - ведучі передні i задні колісних тракторів |  | 3 |
| 4. | - задні гусеничних тракторів |  | 3 |
| 5. | Зчеплення |  | 3 |
|  | Дорожньо – будівельні машини та трактори: |  |  |
| 6. | Колісні трактори |  | 1 |
| 7. | Гусеничні трактори |  | 1 |
| 8. | Екскаватори |  | 1 |
| 9. | Скрепери |  | 1 |
| 10. | Самохідні грейдери |  | 1 |
| 11. | Бульдозери |  | 1 |
|  | Двигуни: |  |  |
| 12. | - дизельний |  | 2 |
| 13. | - карбюраторний |  | 2 |
| 14. | - розрiзний |  | 2 |
| 15. | Кривошипношатунний механізм |  | 3 |
| 16. | Газорозподільчий i декомпресiйний механізм |  | 3 |
| 17. | Система охолодження |  | 3 |
| 18. | Система мащення |  | 3 |
| 19. | Паливна система дизельна i карбюраторна |  | 3 |
| 20. | Система пуску |  | 3 |
| 21. | Зборочнi одиницi дорожньо – будівельних машин |  | 3 |
| 22. | Зчеплення трактора |  | 3 |
| 23. | Коробки передач |  | 3 |
| 24. | Роздавальні коробки |  | 3 |
| 25. | Ходозменшувачi |  | 3 |
| 26. | Промiжнi з'єднання i карданні предачi |  | 3 |
| 27. | Ходова трактора |  | 3 |
| 28. | Рульове керування трактора |  | 3 |
| 29. | Гальмівна система |  | 3 |
| 30. | Гiдравлічна система |  | 3 |
| Пристрої: |
| 1. | Для випробування форсунок |  | 1 |
| 2. | Для перевірки поплавкової камери |  | 1 |
| 3. | Для регулювання частоти колінчастого вала |  | 1 |
| 4. | Стетоскопи |  | 1 |
| 5. | Компресиметр |  | 1 |
| 6. | Контрольні манометри для масла, палива і повітря |  | по 1 |
| 7. | Максиметр |  | 1 |
| 8. | Прилад для перевірки форсунок |  | 1 |
| 9. | Прилади для перевірки гідросистем |  | 1 |
| 10. | Денсиметр акумуляторний |  | 1 |
| 11. | Гальмівна вилка |  | 1 |
| Моделі: |
| 1. | Двигуна внутрішнього згоряння |  | 1 |
| 2. | Колiнчастого вала (6-цилiндр, 8-ц, 8-ц v-обр, 4-ц диз) |  | 1 |
| 3. | Декомпресійного механізму |  | 1 |
| 4. | Пароповiтряного клапану |  | 1 |
| 5. | Центрифуги масляного фiльтру |  | 1 |
| 6. | Паливного насоса |  | 1 |
| 7. | Центробiжного регулятора |  | 1 |
| 8. | Безштифтової форсунки |  | 1 |
| 9. | Муфти випередження |  | 1 |
| 10. | Всережимного регулятора |  | 1 |
| 11. | Обгінної муфти |  | 1 |
| 12. | Плунжерної пари |  | 1 |
| 13. | Форсунки трактора |  | 1 |
| 14. | Секцiї паливного насоса |  | 1 |
| 15. | Пiдкачуючої помпи |  | 1 |
| 16. | Привода паливного насоса |  | 1 |
| 17. | Однодискового зчеплення |  | 1 |
| 18. | Синхронiзатора коробки передач |  | 1 |
| 19. | Роздавальної коробки |  | 1 |
| 20. | Механiзма переключення передач |  | 1 |
| 21. | Гiдротрансформатора |  | 1 |
| 22. | Передачi з конiчною шестернею |  | 1 |
| 23. | Цилiндра зубчастої передачі |  | 1 |
| 24. | Диференцiала |  | 1 |
| 25. | Планетарного i диференцiального зубчастого механізма |  | 1 |
| 26. | Приводу вала вiдбору потужності |  | 1 |
| 27. | Планетарного механізму поворота трактора |  | 1 |
| 28. | Мiжосьового диференцiала |  | 1 |
| 29. | Заднього моста з редуктором |  | 1 |
| 30. | Гiдровакуумного пiдсилювача |  | 1 |
| 31. | Насоса гiдропiдсилювача рульового керування |  | 1 |
| Iнструмент: |
| 1. | Середнiй набiр (на робочi столи) | 15 компл. |  |
| 2. | Для тракторiв |  | 4 компл. |
|  | Ключі: |  |  |
| 3. | - рожковi |  | 4 компл. |
| 4. | - торцьовi |  | 4 компл. |
| 5. | Ломики монтажнi |  | 2 |
| 6. | Молоток з м’яким металом |  | 4 компл. |
| 7. | Вiдвертки | 15 |  |
| 8. | Кернери | 15 |  |
| 9. | Ключі: для шпильок, регулювання тиску |  | 4 компл. |
| 10. | Кувалда |  | 2 |
| 11. | Молоток з м'яким металом |  | 2 |
| 12. | Наставки для втулок |  | 2 |
| 13. | Динамометричні ключі |  | 2 |
| 14. | Динамометри |  | 2 |
| 15. | Контрольні лінійки |  | 2 |
| 16. | Набір щупів |  | 2 |
| 17. | Машина ручна шліфувальна електрична |  | 3 |
| Устаткування: |
| 1. | Пiдйомний механізм |  | 1 |
| 2. | Таль ручна |  | 1 |
| 3. | Домкрат |  | 2 |
| 4. | Стiл монтажний | 15 |  |
| 5. | Стенд-пiдставка для роз’єднання деталей |  | 4 |
| 6. | Кран гідравлічний консольний |  | 1 |
| 7. | Підставки під агрегати |  | 4 |
| 8. | Стенд (ванна) пересувний |  | 2 |
| 9. | Стенд для збирання і розбирання двигунів |  | 2 |
| 10. | Пiддон для деталей |  | 4 |
| 11. | Прес гідравлічний |  | 1 |
| 12. | Ванна для картера |  | 1 |
| 13. | Ванна для задніх мостів |  | 1 |
| 14. | Ванна для миття пересувна |  | 1 |
| 15. | Верстак слюсарний з лещатами | 15 |  |
| 16. | Компресор |  | 1 |
| 17. | Кран-балка |  | 1 |
|  | Верстати: |  |  |
| 18. | Свердлильний |  | 1 |
| 19. | Точильний двобічний |  | 1 |
| 20. | Шліфувальний |  | 1 |
|  | Стенди: |  |  |
| 21. | - для паливних насосів |  | 1 |
| 22. | - стенд універсальний для розбирання і збирання двигунів |  | 1 |
| 23. | - стенд для збирання зчеплень тракторів. |  | 1 |
| 24. | - стенд для демонтажа і монтажа пневматичних шин |  | 1 |
| 25. | Солідолонагнітач |  | 4 |
| 26. | Набір зйомників |  | 2 |
| 27. | Пристрої для рихтування |  | 2 |
| Пристосування: |
| 1. | Для кришки шатуна |  | 1 |
| 2. | Для масляних насосів |  | 1 |
| 3. | Для розбирання шатуна |  | 1 |
| 4. | Для розбирання карбюратора |  | 4 |
| 5. | Для розбирання насоса |  | 4 |
| 6. | Для встановлення передніх колiс трактора |  | 1 |
| 7. | Для розбирання i збирання колiс |  | 2 |
| 8. | Знімачі |  | 2 |
| 9. | Зйомники i пристосування для розбирання i збирання тракторів |  | 2 |
| 10. | Пристрої для перевірки люфту руля сходимості керованих коліс |  | 1 |
| 11. | Пристрій для натягування гусениць |  | 1 |
| Iнвентар: |
| 1. | Аптечка |  | 3 |
| 2. | Протипожежний iнвентар |  | 3 |
| 3. | Совок |  | 3 |
| 4. | Щiтка-змiталка | 15 |  |
| 5. | Ящик для ганчірок |  | 2 |
| Навчально – наглядні посібники, технічна документація : |
| 1. | Плакати з тем навчальної програми виробничого навчання: |  |  |
|  | Слюсарно – ремонтні роботи |  | 1 плак. |
|  | Ремонт двигуна |  | 1 плак. |
|  | Ремонт трансмісії та ходової частини |  | 1 плак. |
|  | Ремонт робочого обладнання |  | 1 плак. |
| 2. | Плакати із загальних правил безпеки праці при виконанні слюсарно –ремонтних робіт |  | 1 компл.. |
| 3. | Плакати із загальних правил безпеки праці при виконанні ремонтних робіт |  | 1 компл. |
| 4. | Інструкційні та інструкційно – технологічні карти з окремих видів робіт: |  |  |
|  | При виконанні слюсарно – ремонтних робіт | 2 карти |  |
|  | При виконанні ремонтних робіт | 3 карти |  |
| 5. | Довідкові таблиці |  | 2 компл. |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.G.45.20 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тркторів

Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду

Видання офіційне

Київ 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо -будівельних машин та тракторів 5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструктивну будову потужних тракторів та складних дорожньо-будівельних машин, які ремонтує;

технічні умови на ремонт, складання, випробовування та регулювання складних та відповідальних агрегатів і електроустаткування;

особливо складні електричні та монтажні схеми;

причини зношення сполучених деталей, способи їх виявлення та усунення, будову випробувальних стендів.

Повинен уміти:

ремонтувати, складати, регулювати та випробовувати на стендах та на шасі особливо складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів;

визначати на слух та усувати несправності в роботі двигуна внутрішнього згорання та в роботі особливо складних вузлів та механізмів дорожньо-будівельних машин та тракторів;

перевіряти та випробовувати електроустаткування з застосуванням спеціальної апаратури та приладів;

виконувати складне слюсарне оброблення деталей за 6-7-м квалітетами (1-2-м класами точності).

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності    та трудового законодавства в межах професійної діяльності;

мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5.  Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

(КВЕД – 2010, секція – G,  клас – 45.20)

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 5 розряд

Загальний фонд навчального часу: 391 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 24 |  |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 |  |
| 1.4. | Резерв часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 74 |  |
| 2.1. | Спеціальна технологія | 58 |  |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 |  |
| 2.3. | Охорона праці | 10 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 276 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання на підприємстві | 108 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 168 |  |
| 4. | Консультації | 10 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 381 |  |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду

Кабінети:

  - технічного обслуговування і ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів;

  - слюсарної справи,

  - матеріалознавства;

  - технічних креслень,

  - електротехніки;

  - інформаційних технологій;

  - охорони праці.

Майстерні:

  - слюсарна;

  - ремонтна;

  - пункт технічного обслуговування.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Поняття та принципи підприємницької діяльності | 1 |  |
| 2. | Господарське законодавство | 1 |  |
| 3. | Суб’єкти господарського права | 1 |  |
| 4. | Правовий статус підприємства | 1 |  |
| 5. | Правове регулювання відносин власності в економіці України | 1 |  |
| 6. | Господарсько-правова відповідальність | 1 |  |
|  | Усього годин : | 6 |  |

Тема 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності

Поняття та зміст підприємництва. Суб’єкти підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Умови здійснення підприємництва.

Тема 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види.

Тема 3. Суб’єкти господарського права

Поняття суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права. Завдання, права і обов’язки суб’єкта господарського права.

Тема 4. Правовий статус підприємства

Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємства. Створення підприємства.

Установчі документи підприємства.

Державна реєстрація підприємства.

Припинення діяльності підприємства.

Тема 5. Правове регулювання відносин власності в економіці України

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності

Суб’єкти права власності.

Право державної власності.

Право приватної власності.

Правовий режим майна, державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ.

Тема 6. Господарсько-правова відповідальність

Поняття відповідальності в господарському праві.

Функції відповідальності: стимулююча, штрафна, попередження правопорушень, компенсаційна, інформаційна.

Види відповідальності: відшкодування збитків, штрафні санкції, штраф, неустойка, пеня, оперативно-господарські санкції, конфіскація, планово-госпрозрахункові санкції, господарсько-організаційні санкції. Підстави відповідальності .

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інноваційна діяльність підприємства | 2 |  |
| 2. | Комерційна діяльність підприємств | 4 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Науково-технічний прогрес, його форми. Основі напрямки сучасного науково-технічного прогресу (НТП).

Науково-технічна революція, її особливості та напрямки.

Показники рівня науково-технічного прогресу (НТП). Поняття ефективності заходів по впровадженню науково-технічного прогресу (НТП), економічний ефект заходів науково-технічного прогресу (НТП). Вартісна оцінка витрат на впровадження досягнень науково-технічного прогресу (НТП) і результатів реалізації заходів науково-технічного прогресу (НТП).

Тема 2. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності галузі. Сутність маркетингу, його головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку.

Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.

Канали просування товарів до споживача.

Кредити. Види кредитів.

Страхування майна, виробничої діяльності.

Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання сучасних інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 2 |  |
| 2. | Основи алгоритмізації технологічних процесів | 2 |  |
| 3. | Застосування систем автоматизації розробки технічної документації (CAD) | 2 |  |
| Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Використання комп'ютерно-інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Основні поняття автоматизованого керування. Гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК). Гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ).

Інтенсифікація виробництва. Роботизація. Промислові роботи. Системи АСУ ТП (автоматизовані системи управління технологічним процесом).

Автоматизовані транспортно-складські системи (АТСС).

Автоматизовані системи управління підприємством (АСУП). Пристрої для сприйняття інформації про об'єкт керування. Датчики руху. Датчики прискорення, сили, моменту, тиску. Датчики витрат.

Виконавчі пристрої. Двопозиційні виконавчі механізми. Електропривод. Двигуни постійного струму. Асинхронні двигуни змінного струму.

Обробка сигналів у системах автоматичного керування. Зменшення впливу електромагнітних полів.

Тема 2. Основи алгоритмізації технологічних процесів

Етапи вирішення прикладних задач. Постановка задачі та її змістовний аналіз. Формалізація задачі, вибір методу її вирішення. Складання алгоритму на основі вибраного методу. Створення інформаційної моделі технологічного процесу.

Тема 3. Застосування систем автоматизації розробки технічної документації (CAD)

Застосування систем автоматизації проектних робіт (Solid Works,  AutoCAD або КОМПАС) для розробки технічної документації. Можливості, переваги, ступінь адаптації до національних стандартів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Основи стандартизації та метрології | 2 |  |
| 2. | Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання | 20 |  |
| 2.1. | Будова двигунів (нових моделей) | 6 |  |
| 2.2. | Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та тракторів | 4 |  |
| 2.3. | Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин (нові марки) | 10 |  |
| 3. | Ремонтна справа | 35 |  |
| 3.1 | Прилади та засоби діагностування | 2 |  |
| 3.2. | Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів | 7 |  |
| 3.3. | Складання і випробовування двигуна | 8 |  |
| 3.4. | Динамічне і статичне балансування | 6 |  |
| 3.5. | Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |  |
| 3.6. | Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |  |
| 4. | Охорона навколишнього середовища | 1 |  |
|  | Усього годин: | 58 |  |

Тема 1. Основи стандартизації та метрології

Державна система стандартів. Значення стандартів. Державні галузеві стандарти. Технічні умови. Основні державні стандарти, які використовуються у дорожньому машинобудуванні і під час ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Основи метрології. Поняття про метрологію. Фактори, які впливають на точність вимірювання. Основні метрологічні терміни і показники вимірювальних інструментів і приладів. Засоби вимірювання.

Загальні відомості про засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхні. Поняття про пневматичні, електричні, оптичні та інші засоби вимірювання.

Калібри, їхні основні типи, вимоги до них.

Тема 2. Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання

Тема 2.1. Будова двигуна

Особливості конструкції механізмів та систем двигунів сучасних марок.

Статичне балансування маховика.

Поняття зрівноваження сил, що діють у кривошипно-шатунному механізмі.

Способи підвищення потужності двигуна, турбокомпресор, його конструкція; характерні несправності, їх виявлення та способи усунення.

Будова обмежувача димлення на дизелях з турбонадувом.

Автоматична муфта випередження впорскування розподільних паливних насосів.

Конструкція форсунок та їх регулювання. Ознаки порушення нормальної роботи паливних насосів і форсунок, їх причини та способи усунення.

Карбюратори пускових двигунів, їх конструкція і регулювання.

Тема 2.2. Гідравлічні системи дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Технічна характеристика гідравлічних агрегатів сучасних тракторів і дорожньо-будівельних машин, їх конструкція і робота.

Гідросистема коробки передач синхронізованої з шестернями постійного зачеплення.

Особливості конструкції гідросистем коробки передач енергонасичених тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Особливості будови гідросистеми дорожньо-будівельних машин.

Тема 2.3. Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин

Конструктивні особливості нових машин для будівництва доріг.

Принцип роботи та будова нових дорожньо-будівельних машин.

Нові вітчизняні та зарубіжні дорожньо-будівельні машини (що використовуються в регіоні).

Тема 3. Ремонтна справа

Тема 3.1. Прилади та засоби діагностування

Прилади, пристосування,  обладнання для діагностування дорожньо – будівельних машин. Класифікація за призначенням, принципом та конструкцією.

Тема 3.2. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів

Методи діагностування. Причини і закономірності виникнення несправностей. Спрацювання, як одна з причин відмови двигуна чи машини.

Техніко-економічний ефект використання діагностики у дорожньому будівництві. Означення кінцевого ресурсу агрегатів, машин. Основи організації технічної діагностики та технологія діагностування машин. Визначення потужності двигуна. Діагностування технічного стану підшипників колінчастого валу. Діагностування пускових двигунів. Діагностування головного зчеплення. Діагностування механізмів керування і гальм колісних тракторів. Діагностування ходової частини тракторів. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів. Правила безпеки праці при діагностуванні.

Тема 3.3. Складання і випробовування двигуна

Робоче місце і стенди для складання двигуна.

Матеріали, інструменти і пристрої, які використовуються під час складання двигуна.

Технологічний процес складання двигуна, перевірка і регулювання двигуна. Обладнання для випробовування двигунів. Методи випробовування. Випробовування двигуна після ремонту. Види випробовування.

Техніка безпеки під час складання і випробовування двигуна.

Тема 3.4. Динамічне і статичне балансування

Мета і способи балансування. Динамічне і статичне балансування.

Інструменти і пристрої для статичного балансування. Контроль за якістю балансування.

Поняття про динамічний дисбаланс. Стенди для динамічного балансування, їхня будова і порядок використання.

Контроль за якістю балансування. Техніка безпеки і проведення балансувальних робіт.

Тема 3.5. Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів

Ремонт шестеренчастих насосів. Види спрацювання шестеренчастих насосів.

Випробування насоса після ремонту. Ремонт гідророзподільників, способи ремонту корпусу гідророзподільника і золотників. Випробування гідророзподільника після ремонту. Ремонт силових циліндрів.

Види зношення деталей «Циліндри порожнисті». Визначення дефектів деталей «Циліндри порожнисті». Способи ремонту. Випробування після ремонту.

Тема 3.6. Ремонт обладнання дорожньо-будівельних машин та

тракторів

Ремонт робочого обладнання екскаваторів.

Ремонт робочого обладнання бульдозерів.

Ремонт робочого обладнання автогрейдерів.

Ремонт робочого обладнання скреперів.

Тема 4. Охорона навколишнього середовища

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Завдання та необхідність охорони навколишнього природного середовища. Джерела та характеристика забруднень навколишнього середовища. Стан навколишнього природного середовища в Україні.

Заходи запобігання забрудненню навколишнього природного середовища у виробництві.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
| 2. | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 4. | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 5. | Напівпровідникові прилади | 1 |  |
| 6. | Інтегральні мікросхеми | 1 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

# Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Кола постійного струму. Закон Ома для повного кола. Методи розрахунку кіл постійного струму. Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні і енергетичні характеристики резонансних кіл. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі.

Тема 3. Електричні машини змінного струму

Робота синхронної машини в режимі генератора і двигуна. Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні і однофазні.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості обертання.

Тема 5. Напівпровідникові прилади

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення, біполярні та польові транзистори. Параметри тиристорів. Маркування напівпровідникових приладів, область застосування. Електронне керування токарними верстатами.

Тема 6. Інтегральні мікросхеми

Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми, конструкція інтегральних мікросхем. Активні елементи гібридних інтегральних мікросхем. Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 3 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Усього годин: | 10 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів України про працю, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці при виконанні дорожньо-будівельних робіт.

Особливості роботи на дорожньо-будівельних машинах та тракторах, завдання, профілактичні заходи та організація роботи з безпеки праці на ремонтних підприємствах. Перелік робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Вимоги до персоналу, який обслуговує дорожньо-будівельні машини та трактори.

Вимоги безпеки праці під час перевірки технічного стану та усунення несправностей при роботі на дорожньо-будівельних машинах та тракторах. Вимоги безпеки праці під час проведення ремонту і технічного обслуговування машин. Вимоги безпеки праці під час виконання та закінчення технологічного процесу.

Заходи щодо безпеки праці під час виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам(ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників. Евакуація з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовин, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Кваліфікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрофікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально - профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди працівників ремонтних підприємств.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принцип й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги, медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 5 розряд

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Розділ І. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством | 6 |
| 2. | Правила безпеки, пожежної безпеки під час випробування двигуна, діагностуванні машин, регулюванні паливної апаратури | 12 |
| 3. | Навчання слюсарно-ремонтним роботам | 6 |
| 4. | Будова дорожньо-будівельних машин та тракторів | 18 |
| 5. | Технічне обслуговування дорожньо-будівельних машин та тракторів | 12 |
| 6. | Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |
| 7. | Ремонт і випробовування двигуна | 12 |
| 8. | Ремонт трансмісії і ходової частини дорожньо-будівельних машин та тракторів | 12 |
| 9. | Ремонт вузлів і агрегатів гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |
| 10. | Динамічне і статичне балансування | 6 |
| 11. | Ремонт електрообладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів | 6 |
|  | Усього годин: | 108 |
|  | Розділ ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду | 161 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Усього годин: | 168 |
|  | Разом : | 276 |

Розділ І. Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці на підприємстві.

Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці (здійснює інженер з охорони праці підприємства).

Протипожежний інструктаж (здійснює представник пожежної частини підприємства).

Ознайомлення учнів з особливостями роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, обладнанням ремонтної бази підприємства.

Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Правила безпеки, пожежної безпеки під час випробування двигуна, діагностуванні машин, регулюванні паливної апаратури

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Правила безпеки при установлені двигуна машини на стенді, перевірці надійності кріплення. Захисні засоби зчеплення всіх обертальних частин.

Забезпечення герметичності з'єднання труб, які відводять вихлопні гази.

Правила безпеки при діагностуванні системи живлення двигуна. Чистота і порядок у приміщенні.

Пожежна безпека і виробнича санітарія у відділеннях випробовування двигуна, паливної апаратури.

Забезпечення герметичності трубопроводів і їх з'єднань. Використання захисного спецодягу. Вентиляція приміщень.

Правила безпеки при проведенні балансувальних робіт під час роботи на підйомно-транспортних механізмах.

Правила встановлення деталей або вузлів на балансувальний стендол. Граничне число обертів при балансуванні різних вузлів і деталей. Правила електробезпеки.

Вивчення документації на підйомно-транспортні механізми, передбачені для майстерень підприємств, перевірка їх технічного стану. Способи випробовування підйомних засобів, їх вибраковування.

Тема 3. Навчання слюсарно-ремонтним роботам

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Шабрування

Шабрування поверхонь, вузлів та деталей за 6-7 квалітетами. Визначення та усунення дефектів при шабруванні.

Притирка

Ручна, машинно-ручна і механічна притирка за 6-7 квалітетами. Визначення та усунення дефектів при притирці.

Паяння

Паяння м’якими та твердими припоями. Послідовність робіт під час паяння.

Види і причини дефектів.

Тема 4. Будова дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Розбирання та збирання з вивченням особливостей конструкції:

- механізмів та систем двигунів нових моделей;

- зрівноважувального механізму в двигунах;

- турбокомпресора;

- розподільного паливного насоса. Ознаки несправності паливної апаратури та їх причини;

- карбюратора пускових двигунів;

- гідравлічних агрегатів сучасних тракторів;

- нових моделей дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Тема 5. Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Технічне обслуговування нових моделей дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Застосування сучасного обладнання для діагностування, випробування та регулювання вузлів та механізмів дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Тема 6. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Виконання робіт з діагностування технічного стану простих і середньої складності вузлів і механізмів тракторів, дорожньо-будівельних машин з використанням стаціонарних і пересувних діагностичних установок, обладнання. Визначення ресурсу, несправностей і необхідності ремонту відповідних вузлів, агрегатів і деталей.

Тема 7. Ремонт і випробовування двигуна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи :

Визначення спрацювань і способів відновлення деталей.

Участь у ремонті всіх вузлів і деталей двигуна.

Складання двигуна після ремонту, встановлення на випробувальний стенд, випробовування.

Проведення необхідних регулювань у процесі випробовування.

Тема 8. Ремонт трансмісії і ходової частини дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці

Вправи:

Ремонт корпусних деталей трансмісії і ходової частини, шліцевих валів, шестерень. Відновлення шліців.

Тема 9. Ремонт вузлів і агрегатів гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи :

Ремонт агрегатів гідросистем у спеціалізованих майстернях.

Розбирання масляного шестеренчастого насоса, виявлення дефектів деталей, проведення ремонту.

Розбирання гідророзподільника, гідроциліндра, фільтрувальних елементів.

Визначення дефектів деталей і технологій для відновлення та ремонту деталей.

Тема 10. Динамічне і статичне балансування

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи: Статичне балансування колінчастих валів, маховиків різних двигунів тракторів та дорожньо-будівельних машин.

Визначення величини статичного дисбалансу. Динамічне балансування механізмів і вузлів тракторів та дорожньо-будівельних машин. Визначення динамічного дисбалансу.

Тема 11. Ремонт електрообладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Ремонт акумуляторних батарей, генераторів, стартерів, регулюючої апаратури. Ремонт іншого електрообладнання.

Розділ II. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці, та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів індивідуального та колективного захисту.

Ознайомлення з підприємством.

Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у виробничому підрозділі. Взаємозв'язок виробничого підрозділу з іншими виробничими підрозділами підприємства (організації, установи). Ознайомлення з робочими місцями слюсаря.

Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту  дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів та 5-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Вали колінчасті з маховиками – балансування.

- Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 73,6 кВт (100 к.с.) – капітальний ремонт, повне складання, регулювання та випробування.

- Екскаватори з ковшем місткістю понад 15м3 – регулювання пневматичного та гідравлічного приводу керування механізмів екскаватора, випробування головної лебідки, регулювання відкривання днища ковша.

- Крани автомобільні та самохідні на пневмоколісному ходу – підготовка до випробування після капітального ремонту та випробування.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 5 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Конструктивну будову потужних тракторів, які ремонтує.

- Конструктивну будову складних дорожньо-будівельних машин, які ремонтує.

- Технічні умови на ремонт складних та відповідальних агрегатів.

- Технічні умови на складання складних та відповідальних агрегатів.

- Технічні умови на випробування складних та відповідальних агрегатів.

- Технічні умови на регулювання складних та відповідальних агрегатів.

- Технічні умови на ремонт електрообладнання.

- Технічні умови на складання електрообладнання.

- Технічні умови на випробування електрообладнання.

- Технічні умови на регулювання електрообладнання.

- Особливо складні електричні схеми.

- Особливо складні монтажні схеми.

- Причини зношення сполучених деталей.

- Способи виявлення зносу деталей.

- Способи відновлення та зміцнення зношених деталей.

- Способи нанесення захисного покриття.

- Будову випробувальних стендів.

- Слюсарну справу.

- Читання креслень особливо складних деталей, вузлів, агрегатів.

- Читання складних електричних та монтажних схем.

- Основні законодавчі акти з охорони праці.

- Основи організації праці.

- Основи законодавства про працю.

- Основи електротехніки та промислової електроніки.

- Основи ведення підприємницької діяльності.

- Інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків.

- Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Ремонтувати особливо складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів.

- Складати особливо складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів.

- Регулювати та випробовувати на стендах особливо складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів.

- Регулювати та випробовувати на шасі особливо складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів.

- Визначати на слух та усувати несправності в роботі двигуна внутрішнього згорання.

- Визначати на слух та усувати несправності в роботі особливо складних вузлів та механізмів дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів.

- Виконувати загальне складання потужних тракторів та складних дорожньо-будівельних машин.

- Перевіряти електрообладнання з застосуванням спеціальної апаратури та приладів.

- Випробовувати електрообладнання з застосуванням спеціальної апаратури та приладів.

- Виконувати складне слюсарне оброблення деталей за 6-7-м квалітетами (1-2-м класами точності).

- Виконувати особливо складні монтажні роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів та пристроїв.

- Використовувати засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожеж, аварій, повеней тощо).

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користу-вання |
|  | Обладнання: |  |  |
| 1. | Гiдросистеми тракторів |  | 3 |
| 2. | Коробки передач тракторів |  | 3 |
|  | Мости: |  |  |
| 3. | - ведучi передні i задні колісних тракторів |  | 3 |
| 4. | - задні гусеничних тракторів |  | 3 |
| 5. | Зчеплення |  | 3 |
|  | Дорожньо – будівельні машини та трактори: |  |  |
| 6. | Колісні трактори |  | 1 |
| 7. | Гусеничні тракри |  | 1 |
| 8. | Екскаватори |  | 1 |
| 9. | Скрепери |  | 1 |
| 10. | Самохідні грейдери |  | 1 |
| 11. | Бульдозери |  | 1 |
|  | Двигуни: |  |  |
| 12. | - дизельний |  | 2 |
| 13. | - карбюраторний |  | 2 |
| 14. | - розрiзний |  | 2 |
| 15. | Кривошипношатунний механізм |  | 3 |
| 16. | Газорозподільчий i декомпресiйний механізм |  | 3 |
| 17. | Система охолодження |  | 3 |
| 18. | Система мащення |  | 3 |
| 19. | Паливна система дизельна i карбюраторна |  | 3 |
| 20. | Система пуску |  | 3 |
| 21. | Зборочнi одиницi дорожньо – будівельних машин |  | 3 |
| 22. | Зчеплення трактора |  | 3 |
| 23. | Коробки передач |  | 3 |
| 24. | Роздавальні коробки |  | 3 |
| 25. | Ходозменшувачi |  | 3 |
| 26. | Промiжнi з'єднання i карданні предачi |  | 3 |
| 27. | Ведучi мости трактора |  | 3 |
| 28. | Ходова трактора |  | 3 |
| 29. | Рульове керування трактора |  | 3 |
| 30. | Гальмівна система |  | 3 |
| 31. | Гiдравлічна система |  | 3 |
|  | Електроустаткування: |  |  |
| 32. | Запалювання : батарейне, магнето |  | 3 |
| 33. | Електростартери |  | 3 |
| 34. | Пусковi пiдiгрiвачi |  | 3 |
| 35. | Пристрої освiтлення, контролю, допомiжні |  | 3 |
| 36. | Батарея акумуляторна |  | 3 |
| 37. | Генератор |  | 3 |
| 38. | Контрольно-вимірювальні прилади електроустаткування |  | 1 компл. |
| 39. | Пристрої запалювання |  | 3 |
| 40 | Пристрої високої напруги |  | 3 |
| 41. | Пристрої низької напруги |  | 3 |
| 42. | Магнето |  | 3 |
| 43. | Пристрої освітлення |  | 3 |
| 44. | Реле-регулятор |  | 3 |
| 45. | Сигнал звуковий |  | 3 |
| 46. | Стартер |  | 3 |
|  | Пристрої: |  |  |
| 1. | Для випробування форсунок |  | 1 |
| 2. | Для перевірки поплавкової камери |  | 1 |
| 3. | Для регулювання частоти колінчастого вала |  | 1 |
| 4. | Стетоскопи |  | 1 |
| 5. | Компресиметр |  | 1 |
| 6. | Контрольні манометри для масла, палива і повітря |  | по 1 |
| 7. | Максиметр |  | 1 |
| 8. | Прилад для перевірки форсунок |  | 1 |
| 9. | Прилади для перевірки гідросистем |  | 1 |
| 10. | Денсиметр акумуляторний |  | 1 |
| 11. | Гальмівна вилка |  | 1 |
| 12. | Прилад для перевірки електрообладнання |  | 1 |
|  | Моделі: |  |  |
| 1. | Двигуна внутрішнього згоряння |  | 1 |
| 2. | Колiнчастого вала (6-цилiндр, 8-ц, 8-ц v-обр, 4-ц диз) |  | 1 |
| 3. | Декомпресійного механізму |  | 1 |
| 4. | Пароповiтряного клапану |  | 1 |
| 5. | Центрифуги масляного фiльтру |  | 1 |
| 6. | Паливного насоса |  | 1 |
| 7. | Центробiжного регулятора |  | 1 |
| 8. | Безштифтової форсунки |  | 1 |
| 9. | Муфти випередження |  | 1 |
| 10. | Всережимного регулятора |  | 1 |
| 11. | Обгінної муфти |  | 1 |
| 12. | Плунжерної пари |  | 1 |
| 13. | Форсунки трактора |  | 1 |
| 14. | Секцiї паливного насоса |  | 1 |
| 15. | Пiдкачуючої помпи |  | 1 |
| 16. | Привода паливного насоса |  | 1 |
| 17. | Однодискового зчеплення |  | 1 |
| 18. | Синхронiзатора коробки передач |  | 1 |
| 19. | Роздавальної коробки |  | 1 |
| 20. | Механiзма переключення передач |  | 1 |
| 21. | Гiдротрансформатора |  | 1 |
| 22. | Передачi з конiчною шестернею |  | 1 |
| 23. | Цилiндра зубчастої передачі |  | 1 |
| 24. | Диференцiала |  | 1 |
| 25. | Планетарного i диференцiального зубчастого механізма |  | 1 |
| 26. | Приводу вала вiдбору потужності |  | 1 |
| 27. | Планетарного механізму поворота трактора |  | 1 |
| 28. | Мiжосьового диференцiала |  | 1 |
| 29. | заднього моста з редуктором |  | 1 |
| 30. | Гiдровакуумного пiдсилювача |  | 1 |
| 31. | Насоса гiдропiдсилювача рульового керування |  | 1 |
|  | Iнструмент: |  |  |
| 1. | Середнiй набiр (на робочi столи) | 15 компл. |  |
| 2. | Для тракторiв |  | 4 компл. |
|  | Ключі: |  |  |
| 3. | - рожковi |  | 4 компл. |
| 4. | - торцьовi |  | 4 компл. |
| 5. | Ломики монтажнi |  | 2 |
| 6. | Молоток з м’яким металом |  | 4 компл. |
| 7. | Вiдвертки |  | 4 компл. |
| 8. | Кернери |  | 4 |
| 9. | Ключі: для шпильок, регулювання тиску |  | 4 компл. |
| 10. | Кувалда |  | 2 |
| 11. | Молоток з м'яким металом |  | 2 |
| 12. | Наставки для втулок |  | 2 |
| 13. | Динамометричні ключі |  | 2 |
| 14. | Динамометри |  | 2 |
| 15. | Контрольні лінійки |  | 2 |
| 16. | Набір щупів |  | 2 |
| 17. | Паяльник електричний | 15 |  |
| 18. | Машина ручна шліфувальна електрична | 15 |  |
|  | Устаткування: |  |  |
| 1. | Пiдйомний механізм |  | 1 |
| 2. | Таль ручна |  | 1 |
| 3. | Домкрат |  | 2 |
| 4. | Стiл монтажний | 15 |  |
| 5. | Стенд-пiдставка для роз’єднання деталей |  | 4 |
| 6. | Кран гідравлічний консольний |  | 1 |
| 7. | Підставки під агрегати |  | 4 |
| 8. | Стенд (ванна) пересувний |  | 2 |
| 9. | Стенд для збирання і розбирання двигунів |  | 2 |
| 10. | Пiддон для деталей |  | 4 |
| 11. | Прес гідравлічний |  | 1 |
| 12. | Ванна для картера |  | 1 |
| 13. | Ванна для задніх мостів |  | 1 |
| 14. | Ванна для миття пересувна |  | 1 |
| 15. | Верстак слюсарний з лещатами | 15 |  |
| 16. | Компресор |  | 1 |
| 17. | Кран-балка |  | 1 |
|  | Верстати: |  |  |
| 18. | Свердлильний |  | 1 |
| 19. | Шліфувальний |  | 1 |
| 20. | Точильний двобічний |  | 1 |
|  | Стенди: |  | 1 |
| 21. | - для паливних насосів |  |  |
| 22. | - для перевірки електроустаткування |  | 1 |
| 23. | Солідолонагнітач |  | 4 |
| 24. | Стенд універсальний для розбирання і збирання двигунів |  | 1 |
| 25. | Стенд для збирання зчеплень тракторів. |  | 1 |
| 26. | Стенд для демонтажа і монтажа пневматичних шин |  | 1 |
| 27. | Набір зйомників |  | 2 |
| 28. | Пристрої для рихтування |  | 2 |
| 29. | Пристрій і стенд для притирання клапанів двигунів |  | 1 |
| 30. | Набір фрез для клапанів гнізд двигунів |  | 1 |
| 31. | Стенд для холодної і гарячої обкатки двигунів |  | 1 |
| 32. | Фарбопульти і пульверизатори |  | 1 |
|  | Пристосування: |  |  |
| 1. | Для кришки шатуна |  | 1 |
| 2. | Для масляних насосів |  | 1 |
| 3. | Для розбирання шатуна |  | 1 |
| 4. | Для розбирання карбюратора |  | 4 |
| 5. | Для розбирання насоса |  | 4 |
| 6. | Для встановлення передніх колiс трактора |  | 1 |
| 7. | Для розбирання i збирання колiс |  | 2 |
| 8. | Знімачі |  | 2 |
| 9. | Зйомники i пристосування для розбирання i збирання тракторів |  | 2 |
| 10. | Пристрої для перевірки люфту руля сходимості керованих коліс |  | 1 |
| 11. | Пристрій для натягування гусениць |  | 1 |
|  | Iнвентар: |  |  |
| 1. | Аптечка |  | 3 |
| 2. | Протипожежний iнвентар |  | 3 |
| 3. | Совок |  | 3 |
| 4. | Щiтка-змiталка | 15 |  |
| 5. | Ящик для ганчірок |  | 2 |
| Навчально – наглядні посібники, технічна документація: |
| 1. | Плакати з тем навчальної програми виробничого навчання: |  |  |
|  | Слюсарно – ремонтні роботи |  | 1 плак. |
|  | Будова дорожньо – будівельних машин та тракторів |  | 1 компл. |
|  | Технічне обслуговування дорожньо- будівельних машин та тракторів |  | 1 компл. |
|  | Діагностування дорожньо- будівельних машин та тракторів |  | 1 компл. |
|  | Ремонт і випробування двигуна |  | 1 компл. |
|  | Ремонт трансмісії і ходової частини дорожньо – будівельних машин та тракторів |  | 1 копмл. |
|  | Ремонт гідравлічних систем дорожньо –будівельних машин та тракторів |  | 1 компл. |
|  | Динамічне і статичне балансування |  | 1 компл. |
|  | Ремонт електрообладнання |  | 1 компл. |
| 2. | Плакати із загальних правил безпеки праці при виконанні: |  |  |
|  | Технічного обслуговування дорожньо – будівельних машин та тракторів |  | 1 компл. |
|  | Ремонтних робіт |  | 1 компл. |
|  | Динамічного та статичного балансування |  | 1 плак. |
| 3. | Інструкційні та інструкційно – технологічні карти з окремих видів робіт: |  |  |
|  | Слюсарно – ремонтні робіти | 3 карти |  |
|  | Технічне обслуговування дорожньо – будівельних машин та тракторів | 4 карти |  |
|  | Ремонт та випробування двигуна | 2 карти |  |
|  | Діагностування дорожньо – будівельних машин та тракторів | 2 карти |  |
|  | Ремонт трансмісії і ходової частини | 2 карти |  |
|  | Ремонт гідравлічних систем дорожньо – будівельних машин та тракторів | 2 карти |  |
|  | Динамічне і статичне балансування | 2 карти |  |
|  | Ремонт електрообладнання дорожньо – будівельних машин та тракторів | 2 карти |  |
| 4. | Довідкові таблиці |  | 2 компл. |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.G.45.20 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 6-го розряду

Видання офіційне

Київ 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо -будівельних машин та тракторів

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 6-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструктивні особливості дорожньо-будівельних машин та тракторів різних марок;

технічні умови на ремонт, випробування та здавання особливо складних та відповідальних агрегатів та вузлів;

способи повного відновлення та зміцнення зношених деталей.

Повинен уміти:

ремонтувати, складати, регулювати, виконувати комплексні випробування та здавати відповідно до технічних умов особливо складні і відповідальні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин та тракторів різних марок;

перевіряти правильність складання та знімання експлуатаційних характеристик.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності;

мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6.Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

(КВЕД – 2010, секція – G, клас – 45.20)

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 6 розряд

Загальний фонд навчального часу: 351 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 20 | 2 |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 | 2 |
| 1.4. | Резерв часу | 2 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 56 |  |
| 2.1. | Спецтехнологія | 40 |  |
| 2.4. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 10 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 258 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання на підприємстві | 90 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 168 |  |
| 4. | Консультації | 10 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 341 | 2 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 6-го розряду

Кабінети:

  - технічного обслуговування і ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів;

  - слюсарної справи,

  - матеріалознавства;

  - технічних креслень,

  - електротехніки;

  - інформаційних технологій;

  - охорони праці.

Майстерні:

  - слюсарна;

  - ремонтна;

  - пункт технічного обслуговування.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Джерела господарського права | 1 |  |
| 2. | Поняття господарського права. Господарська діяльність | 1 |  |
| 3. | Закон України «Про підприємництво» | 1 |  |
| 4. | Суб’єкти господарської діяльності | 1 |  |
| 5. | Господарський договір | 1 |  |
| 6. | Господарсько-правова відповідальність | 1 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Джерела господарського права

Нормативна основа господарського права. Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України «Про економічну самостійність»,  «Про власність»,  «Про господарські товариства» окремі відносини регулювання цивільним кодексом, нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Тема 2. Поняття господарського права. Господарська діяльність

Господарська діяльність. Принципи господарської діяльності. Підприємництво в Україні. Некомерційна господарська діяльність.

Тема 3. Закон України  «Про підприємництво»

Підприємництво та його види. Майно підприємства. Управління. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства. Порядок ліквідації та реорганізації.

Тема 4. Суб’єкти господарської діяльності

Основні ознаки суб’єктів господарської діяльності. Індивідуальні підприємці. Підприємства. Господарські підприємства. Господарські об’єднання.

Тема 6. Господарський договір

Поняття господарського договору, його види, зміст.

Тема 7. Господарсько-правова відповідальність

Поняття відповідальності в господарському праві.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи підприємницької діяльності в галузі | 3 |  |
| 2. | Основи організації управління виробництвом в галузі | 2 |  |
| 3. | Система обслуговування бізнесу | 1 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Основи підприємницької діяльності в галузі

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності.

Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура.

Джерела залучення коштів.

Складання установчих документів.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Основи організації управління виробництвом

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці.

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

Тема 3. Система обслуговування бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) у бізнесі.

Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі.

Консалтингові Фірми.

Юридичні консультації.

Арбітражні суди.

Аудиторські фірми.

Служби зайнятості та агенції з працевлаштування

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Розвиток інформаційних технологій. | 3 |  |
| 2. | Застосування системи Autocard та системи Компас. | 3 | 2 |
| Усього годин: | 6 | 2 |

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища даних. WAP – технології. Цифрові технології.

Тема 2. Застосування системи Autocard та системи Компас

Системи об’ємного проектування. Об’ємні моделі. Створення креслень за допомогою Autocard та системи Компас. Засоби створення технічної документації.

Система Autocart та система Компас. Застосування цих систем для проектування технологічної документації. Дистанційний контроль.

Лабораторно - практична робота:

1. Створення креслень за допомогою Autocard та системи Компас.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання | 16 |  |
| 1.1 | Будова двигуна (нові моделі) | 4 |  |
| 1.2 | Гідростатика тракторів і дорожньо-будівельних машин. | 6 |  |
| 1.3 | Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин | 6 |  |
| 2. | Слюсарно-ремонтна справа | 24 |  |
| 2.1 | Способи повного відновлення і зміцнення спрацьованих деталей | 2 |  |
| 2.2 | Прилади та засоби діагностування | 2 |  |
| 2.3 | Діагностування тракторів і дорожньо-будівельних машин | 4 |  |
| 2.4 | Складання і випробовування двигуна | 6 |  |
| 2.5 | Ремонт гідравлічних систем тракторів і дорожньо-будівельних машин | 6 |  |
| 2.6 | Ремонт робочого обладнання дорожньо-будівельних машин | 4 |  |
|  | Усього годин: | 40 |  |

Тема 1. Будова тракторів, екскаваторів, іншої дорожньо-будівельної техніки та обладнання

Тема 1.1. Будова двигуна

Особливості конструкції механізмів та вузлів двигунів сучасних енергонасичених тракторів і дорожньо-будівельних машин. Перевірка роботи паливного насоса на ступінь спрацювання плунжерних пар та зворотного клапана.

Перевірка і регулювання кута випередження подачі палива і початку впорскування палива насосами високого тиску.

Тема 1.2. Гідростатика тракторів і дорожньо-будівельних машин

Технічна характеристика гідростатичних агрегатів сучасних тракторів Гідростатика тракторів і дорожньо-будівельних машин. Привід муфти зчеплення гусеничних тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Гідропривід коробки передач енергонасичених тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Конструктивні особливості складальних одиниць, гідропривід трансмісії.

Розподільники управління коробки передач. Гідродинамічний трансформатор, конструкція та робота. Гідроприводи механізмів повороту.

Гідрооб’ємне рульове управління сучасних тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Тема 1.3. Особливості будови нових дорожньо-будівельних машин

Конструктивні особливості та кінематичні і електричні схеми нового дорожньо-будівельного обладнання.

Конструктивні особливості будови нових дорожньо-будівельних машин.  Нові вітчизняні та зарубіжні дорожньо-будівельні машини (що використовується в регіоні).

Тема 2. Слюсарно-ремонтна справа

Тема 2.1. Способи повного відновлення і зміцнення спрацьованих деталей

Види і причини спрацювання деталей.

Способи повного відновлення і зміцнення спрацьованих деталей.

Тема 2.2. Прилади та засоби діагностування

Види діагностування машин. Шляхи максимального використання ресурсу тракторів і дорожньо-будівельних машин. Діагностичні установки, їх призначення та використання.

Електронні діагностичні установки. Діагностична автоматизована установка, її склад та використання. Діагностичні комплекти, їх будови та використання.

Тема 2.3. Діагностування тракторів і дорожньо-будівельних машин

Технологія діагностування машин. Діагностування технологічного стану клапанного механізму, газорозподільного механізму унікальних та експериментальних двигунів.

Діагностування вузлів паливної апаратури. Діагностування вузлів трансмісії тракторів і дорожньо-будівельних машин.

Діагностування вузлів гідросистеми валу відбору потужності трактора.

Діагностування гідросистеми автогрейдерів, екскаваторів, бульдозерів, скреперів.

Діагностування технічного стану гідравлічної системи рульового керування тракторів, автогрейдерів, екскаваторів, бульдозерів, скреперів.

Діагностування основних частин дорожньо-будівельних машин.

Діагностування технічного стану електрообладнання тракторів і дорожньо-будівельних машин. Правила безпеки праці при діагностуванні.

Тема 2.4. Складання і випробування двигуна

Стенди та пристрої для складання двигуна.

Складання, регулювання та випробування експериментальних та унікальних двигунів.

Обладнання і прибори для випробовування двигунів.

Стандартні та додаткові види випробувань.

Заходи безпеки під час складання та випробовування двигунів.

Тема 2.5. Ремонт гідравлічних систем тракторів і дорожньо-будівельних машин

Ремонт деталей гідравлічної системи управління. Відновлення геометричної форми отворів під золотники. Відновлення робочих поясків золотників.

Ремонт вузла бустера і фіксації золотників. Відновлення гнізда бустера золотника.

Ремонт клапанів гідросистеми. Визначення необхідності ремонту клапанів. Дефект деталей і визначення способу ремонту. Складання і регулювання запобіжних клапанів. Ремонт об’ємного гідроприводу (гідронасоса, гідромотора, фільтрів очистки робочої рідини). Випробування на стенді насосів, розподільників силових циліндрів.

Тема 2.6. Ремонт робочого обладнання дорожньо-будівельних машин

Ремонт, технічне обслуговування, налагодження особливо складних машин та робочого обладнання дорожньо-будівельних машин.

Ремонт агрегатів для теплової обробки харчових продуктів.

Ремонт, регулювання дистанційного керування, автоблокування і сигналізації робочого обладнання дорожньо-будівельних машин.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Елементи електрообладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів | 2 |  |
| 2. | Принципові схеми електрообладнання | 4 |  |
|  | Усього годин: | 6 |  |

Тема 1. Елементи електрообладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів

Елементи електрообладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Розбирання, ознайомлення з будовою і роботою магнето, автомата випередження запалювання, пускового прискорювача, їх збирання. Встановлення запалювання.

Тема 3. Принципові схеми електрообладнання

Принципові схеми електрообладнання дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Читання схем, призначення основних елементів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 3 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Усього годин: | 10 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів України про працю, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці при виконанні дорожньо-будівельних робіт.

Особливості роботи на дорожньо-будівельних машинах та тракторах, завдання, профілактичні заходи та організація роботи з безпеки праці на ремонтних підприємствах. Перелік робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Вимоги до персоналу, який обслуговує дорожньо-будівельні машини та трактори.

Вимоги безпеки праці під час перевірки технічного стану та усунення несправностей при роботі на дорожньо-будівельних машинах та тракторах. Вимоги безпеки праці під час проведення ремонту і технічного обслуговування машин. Вимоги безпеки праці під час виконання та закінчення технологічного процесу.

Заходи щодо безпеки праці під час виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам(ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників. Евакуація з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовин, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Кваліфікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрофікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди працівників ремонтних підприємств.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принцип й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги, медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія: 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 6 розряд

| № теми | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Розділ І. Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством | 6 |
| 2. | Будова дорожньо-будівельних машин та тракторів | 12 |
| 3. | Ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів | 18 |
| 4. | Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів | 18 |
| 5. | Ремонт, регулювання, комплексні випробування експериментальних та унікальних дорожньо-будівельних машин та тракторів | 24 |
| 6. | Обкатка, регулювання і випробовування паливної апаратури, гідравлічної системи дорожньо-будівельних машин та тракторів | 12 |
|  | Усього годин: | 90 |
|  | Розділ ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 6-го розряду | 161 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Усього годин: | 168 |
|  | Разом : | 258 |

Розділ I. Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці (здійснює інженер з охорони праці підприємства).

Протипожежний інструктаж (здійснює представник пожежної частини підприємства).

Ознайомлення учнів з особливостями роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, обладнанням ремонтної бази підприємства.

Ознайомлення з переліком робіт слюсарів з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 6-го розряду і програмою виробничого навчання.

Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Будова дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Розбирання і складання механізмів та вузлів з метою вивчення особливостей конструкції:

- двигунів сучасних енергонасичених дорожньо-будівельних машин та тракторів;

- перевірка роботи паливного насоса на ступінь спрацювання плунжерних пар та зворотного клапана;

- перевірка і регулювання кута випередження подачі палива і початку впорскування палива насосами високого тиску;

- конструкція форсунок та їх регулювання;

- конструктивні особливості вузлів та механізмів нових дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Тема 3. Ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Ремонт систем живлення двигунів.

Ремонт вузлів і агрегатів трансмісії.

Ремонт гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Ремонт вузлів і агрегатів нових дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Тема 4. Діагностування дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Виконання робіт з діагностування технічного стану складних і особливо складних вузлів і механізмів тракторів, дорожньо-будівельних машин з використанням стаціонарних і пересувних діагностичних установок, обладнання. Визначення ресурсу, несправностей і необхідності ремонту відповідних вузлів, агрегатів і деталей.

Технологія діагностування машин, їх технічного стану; клапанного механізму газорозподілу; вузлів паливної апаратури, трансмісії, гідросистеми та валу відбору потужності.

Діагностування та ремонт вузлів рульового управління.

Тема 5. Ремонт дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Ремонт, складання, відновлення, регулювання, комплексні випробовування і здавання відповідно до технічних вимог експериментальних та унікальних дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Тема 6. Обкатка, регулювання і випробовування паливної апаратури, гідравлічної системи дорожньо-будівельних машин та тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Перевірка роботи паливного насоса на ступінь спрацювання плунжерних пар та зворотного клапана.

Перевірка і регулювання кута випередження подачі палива і початку впорскування палива насосами високого тиску.

Обкатка, регулювання і випробовування паливної апаратури.

Обкатка, регулювання і випробовування:

- приводу муфти зчеплення гусеничних тракторів;

- гідропривід коробки передач енергонасичених дорожньо-будівельних машин та тракторів;

- гідроприводу трансмісії;

- розподільника управління коробки передач;

- гідродинамічного трансформатора;

- гідропривода механізмів повороту;

- гідрооб’ємне рульове управління сучасних дорожньо-будівельних машин та тракторів;

- гідравлічних трансформаторів.

Розділ II. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці, та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів індивідуального та колективного захисту.

Ознайомлення з підприємством.

Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у виробничому підрозділі.

Взаємозв'язок виробничого підрозділу з іншими виробничими підрозділами підприємства (організації, установи). Ознайомлення з робочими місцями слюсаря. Інструктаж з охорони праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту  дорожньо-будівельних машин та тракторів 6-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів та 6-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Зразки дослідних, експериментальних дорожньо-будівельних машин (автогрейдерів, асфальтоукладчиків, особливо складних дробильно-розмелювальних, формувальних для залізобетонних робіт) – ремонт, налагодження, випробування.

- Коробки передач автоматичні – складання, регулювання, випробування.

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія :7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Кваліфікація: 6 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Конструктивні особливості дорожньо-будівельних машин та тракторів різних марок.

- Технічні умови на ремонт особливо складних та відповідальних агрегатів та вузлів.

- Технічні умови на випробування та здавання в експлуатацію особливо складних та відповідальних агрегатів та вузлів.

- Способи повного відновлення та зміцнення зношених деталей.

- Допустимі навантаження на працюючі вузли, механізми, агрегати дорожньо-будівельних машин та тракторів різних марок.

- Профілактичні міри запобігання несправностей.

- Технологічні процеси ремонту.

- Профілактичні заходи щодо запобігання поломок працюючих деталей.

- Профілактичні заходи щодо запобігання поломок працюючих вузлів.

- Профілактичні заходи щодо запобігання поломок працюючих механізмів обладнання.

- Профілактичні заходи щодо корозійного зношення працюючих деталей.

- Профілактичні заходи щодо запобігання аварій.

- Слюсарну справу.

- Читання креслень.

- Основні законодавчі акти з охорони праці.

- Основи організації праці.

- Основи законодавства про працю.

- Основи електротехніки та промислової електроніки.

- Основи теорії машин та механізмів.

- Основи ведення підприємницької діяльності.

- Інформаційні технології в обсязі, що є необхідними для виконання професійних обов’язків.

- Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Ремонтувати особливо складні і відповідальні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і тракторів різних марок.

- Складати особливо складні і відповідальні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і тракторів різних марок.

- Регулювати особливо складні і відповідальні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і тракторів різних марок.

- Виконувати комплексні випробування та здавати відповідно до технічних умов особливо складні і відповідальні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і тракторів різних марок.

- Перевіряти правильність складання та знімання експлуатаційних характеристик.

- Виконувати діагностику особливо складних механізмів, агрегатів, обладнання.

- Виконувати профілактику особливо складних механізмів, агрегатів, обладнання.

- Усувати відкази механізмів, агрегатів, обладнання під час експлуатації.

- Використовувати засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожеж, аварій, повеней тощо).

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користу-вання |
| Обладнання: |
| 1. | Гiдросистеми тракторів |  | 3 |
| 2. | Коробки передач тракторів |  | 3 |
|  | Мости: |  |  |
| 3. | - ведучі передні i задні колісних тракторів |  | 3 |
| 4. | - задні гусеничних тракторів |  | 3 |
| 5. | Зчеплення |  | 3 |
|  | Дорожньо –будівельні машини та трактори: |  |  |
| 6. | Колісні трактори |  | 1 |
| 7. | Гусеничні трактори |  | 1 |
| 8. | Екскаватори |  | 1 |
| 9. | Скрепери |  | 1 |
| 10. | Самохідні грейдери |  | 1 |
| 11. | Бульдозери |  | 1 |
|  | Двигуни: |  |  |
| 12. | - дизельний |  | 2 |
| 13. | - карбюраторний |  | 2 |
| 14. | - розрiзний |  | 2 |
| 15. | Кривошипношатунний механізм |  | 3 |
| 16. | Газорозподільчий i декомпресiйний механізм |  | 3 |
| 17. | Система охолодження |  | 3 |
| 18. | Система мащення |  | 3 |
| 19. | Паливна система дизельна i карбюраторна |  | 3 |
| 20. | Система пуску |  | 3 |
| 21. | Зборочнi одиницi дорожньо – будівельних машин |  | 3 |
| 22. | Зчеплення трактора |  | 3 |
| 23. | Коробки передач |  | 3 |
| 24. | Роздавальні коробки |  | 3 |
| 25. | Ходозменшувачi |  | 3 |
| 26. | Промiжнi з'єднання i карданні предачi |  | 3 |
| 27. | Ходова трактора |  | 3 |
| 28. | Рульове керування трактора |  | 3 |
| 29. | Гальмівна система |  | 3 |
|  | Електроустаткування: |  |  |
| 30. | Запалювання : батарейне, магнето |  | 3 |
| 31. | Електростартери |  | 3 |
| 32. | Пускові пiдiгрiвачi |  | 3 |
| 33. | Пристрої освiтлення, контролю, допомiжні |  | 3 |
| 34. | Батарея акумуляторна |  | 3 |
| 35. | Генератор |  | 3 |
| 36. | Контрольно-вимірювальні прилади електроустаткування |  | 1 компл. |
| 37. | Пристрої запалювання |  | 3 |
| 38. | Пристрої високої напруги |  | 3 |
| 39. | Пристрої низької напруги |  | 3 |
| 40. | Магнето |  | 3 |
| 41. | Пристрої освітлення |  | 3 |
| 42. | Реле-регулятор |  | 3 |
| 43. | Сигнал звуковий |  | 3 |
| 44. | Стартер |  | 3 |
| Пристрої: |
| 1. | Для випробування форсунок |  | 1 |
| 2. | Для перевірки поплавкової камери |  | 1 |
| 3. | Для регулювання частоти колінчастого вала |  | 1 |
| 4. | Стетоскопи |  | 1 |
| 5. | Компресиметр |  | 1 |
| 6. | Контрольні манометри для масла, палива і повітря |  | по 1 |
| 7. | Максиметр |  | 1 |
| 8. | Прилад для перевірки форсунок |  | 1 |
| 9. | Прилади для перевірки гідросистем |  | 1 |
| 10. | Денсиметр акумуляторний |  | 1 |
| 11. | Гальмівна вилка |  | 1 |
| 12. | Прилад для перевірки електрообладнання |  | 1 |
| Моделі: |
| 1. | Двигуна внутрішнього згорання |  | 1 |
| 2. | Колiнчастого вала (6-цилiндр, 8-ц, 8-ц v-обр, 4-ц диз) |  | 1 |
| 3. | Декомпресійного механізму |  | 1 |
| 4. | Пароповiтряного клапану |  | 1 |
| 5. | Центрифуги масляного фiльтру |  | 1 |
| 6. | Паливного насоса |  | 1 |
| 7. | Центр обіжного регулятора |  | 1 |
| 8. | Без штифтової форсунки |  | 1 |
| 9. | Муфти випередження |  | 1 |
| 10. | Все режимного регулятора |  | 1 |
| 11. | Обгінної муфти |  | 1 |
| 12. | Плунжерної пари |  | 1 |
| 13. | Форсунки трактора |  | 1 |
| 14. | Секції паливного насоса |  | 1 |
| 15. | Пiдкачуючої помпи |  | 1 |
| 16. | Привода паливного насоса |  | 1 |
| 17. | Одно дискового зчеплення |  | 1 |
| 18. | Синхронізатора коробки передач |  | 1 |
| 19. | Роздавальної коробки |  | 1 |
| 20. | Механiзма переключення передач |  | 1 |
| 21. | Гiдротрансформатора |  | 1 |
| 22. | Передачi з конiчною шестернею |  | 1 |
| 23. | Циліндра зубчастої передачі |  | 1 |
| 24. | Диференціала |  | 1 |
| 25. | Планетарног i диференцiального зубчастого механізма |  | 1 |
| 26. | Приводу вала вiдбору потужності |  | 1 |
| 27. | Планетарного механізму поворота трактора |  | 1 |
| 28. | Мiжосьового диференцiала |  | 1 |
| 29. | Заднього моста з редуктором |  | 1 |
| 30. | Гідро вакуумного пiдсилювача |  | 1 |
| 31. | Насоса гiдропiдсилювача рульового керування |  | 1 |
| Iнструмент: |
| 1. | Середнiй набiр (на робочi столи) | 15 компл. |  |
| 2. | Для тракторiв |  | 4 компл. |
|  | Ключі: |  |  |
| 3. | - рожковi |  | 4 компл. |
| 4. | - торцьовi |  | 4 компл. |
| 5. | Ломики монтажнi |  | 2 |
| 6. | Молоток з м’яким металом |  | 4 компл. |
| 7. | Вiдвертки |  | 4 компл. |
| 8. | Кернери |  | 4 |
| 9. | Ключі: для шпильок, регулювання тиску |  | 4 компл. |
| 10. | Кувалда |  | 2 |
| 11. | Молоток з м'яким металом |  | 2 |
| 12. | Наставки для втулок |  | 2 |
| 13. | Динамометричні ключі |  | 2 |
| 14. | Динамометри |  | 2 |
| 15. | Контрольні лінійки |  | 2 |
| 16. | Набір щупів |  | 2 |
| Устаткування: |
| 1. | Пiдйомний механізм |  | 1 |
| 2. | Таль ручна |  | 1 |
| 3. | Домкрат |  | 2 |
| 4. | Стiл монтажний | 15 |  |
| 5. | Стенд-пiдставка для роз’єднання деталей |  | 4 |
| 6. | Кран гідравлічний консольний |  | 1 |
| 7. | Підставки під агрегати |  | 4 |
| 8. | Стенд (ванна) пересувний |  | 2 |
| 9. | Стенд для збирання і розбирання двигунів |  | 2 |
| 10. | Пiддон для деталей |  | 4 |
| 11. | Прес гідравлічний |  | 1 |
| 12. | Ванна для картера |  | 1 |
| 13. | Ванна для задніх мостів |  | 1 |
| 14. | Ванна для миття пересувна |  | 1 |
| 15. | Верстак слюсарний з лещатами | 15 |  |
| 16. | Компресор |  | 1 |
| 17 | Кран-балка |  | 1 |
|  | Верстати: |  |  |
| 18. | Свердлильний |  | 1 |
| 19. | Шліфувальний |  | 1 |
| 20. | Точильні двобічні |  | 1 |
|  | Стенди: |  | 1 |
| 21. | - для паливних насосів |  |  |
| 22. | - для перевірки електроустаткування |  | 1 |
| 23. | Солідолонагнітач |  | 4 |
| 24. | Стенд універсальний для розбирання і збирання двигунів |  | 1 |
| 25. | Стенд для збирання зчеплень тракторів. |  | 1 |
| 26. | Стенд для демонтажа і монтажа пневматичних шин |  | 1 |
| 27. | Набір зйомників |  | 2 |
| 28. | Пристрої для рихтування |  | 2 |
| 29. | Пристрій і стенд для притирання клапанів двигунів |  | 1 |
| 30. | Набір фрез для клапанів гнізд двигунів |  | 1 |
| 31. | Стенд для холодної і гарячої обкатки двигунів |  | 1 |
| 32. | Фарбопульти і пульверизатори |  | 1 |
| Пристосування: |
| 1. | Для кришки шатуна |  | 1 |
| 2. | Для масляних насосів |  | 1 |
| 3. | Для розбирання шатуна |  | 1 |
| 4. | Для розбирання карбюратора |  | 4 |
| 5. | Для розбирання насоса |  | 4 |
| 6. | Для встановлення передніх колiс трактора |  | 1 |
| 7. | Для розбирання i збирання колiс |  | 2 |
| 8. | Знімачі |  | 2 |
| 9. | Зйомники i пристосування для розбирання i збирання тракторів |  | 2 |
| 10. | Пристрої для перевірки люфту руля сходимості керованих коліс |  | 1 |
| 11. | Пристрій для натягування гусениць |  | 1 |
| Iнвентар: |
| 1. | Аптечка |  | 3 |
| 2. | Протипожежний iнвентар |  | 3 |
| 3. | Совок |  | 3 |
| 4. | Щiтка-змiталка | 15 |  |
| 5. | Ящик для ганчірок |  | 2 |
| Навчально – наглядні посібники, технічна документація: |
| 1. | Плакати з тем навчальної програми виробничого навчання: |  |  |
|  | Будова дорожньо – будівельних машин та тракторів |  | 1 компл. |
|  | Ремонт дорожньо – будівельних машин та тракторів |  | 1 компл. |
| 2. | Плакати із загальних правил безпеки праці при виконанні розбірно – збірних та ремонтних робіт |  | 1 компл. |
| 3. | Інструкційні та інструкційно – технологічні карти з окремих видів робіт: |  |  |
|  | При виконанні розбірно – збірних робіт | 5 карт |  |
|  | При виконанні ремонтних робіт | 4 карти |  |
| 4. | Довідкові таблиці |  | 2 компл. |

Перелік рекомендованої літератури

- Конституція України. -К.: Офіційне видання Верховної Ради, 1996

- Анасімов М.В., Анасимова А.М. Креслення: Підручник для учнів ПТНЗ. –К.: Вища школа, 1998

- Анисимов М.В. Електротехніка з основами промислової електроніки. Лабораторний практикум: Навчальний посібник для ПТНХ. – К.: Вища школа, 1997

- Антоненко А.Ф. Комплексна система технічного обслуговування тракторів і автомобілів. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 320с.

- Баласанян Р.А. Атлас деталей машин: Навчальний посібник. – Харків.: основа, 1996

- Бандарівський М.І., Дерех З.Д. Правила та безпека дорожнього руху: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2004

- Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003 – 719с.

- Бондар В.М. та ін.. Практична електротехніка. – К.: Веселка, 1997. – 191с.

- Василів В.І. Машинобудівні матеріали: Підручник для учнів ПТНЗ. – К.: Будівельник, 1995

- Винокурова Л.Е., Васильчук М.В, Гаман М.В, Основи охорони праці. Підручник, К.: Вікторія, — 2001

- Винокурова Л.Є., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник для ПТНЗ. – К.: Факт, 2005 – 344с.

- Гарнець В.М., Коваленко В.М. Конструкційне матеріалознавство: Підручник. – К.Либідь, 2007. — 384 с.

- Гнатенко П.І. та ін.. Основи правових знань. – К.: ВД Юридична книга, 2000. – 222с.

- Гнатенко П.І. та ін.. Основи правознавства. – К.: ВД Юридична книга, 2003. – 320с.

- Гречуха В.А. Трактор, будова та експлуатація. – К.: Вища школа, 2006. – 183с.

- Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів ПТНЗ. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2003 – 352с.

- Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки. Підручник. — К.: Форум, 2002 – 382с.

- Журавльова Л.В., Бондар В.М. Електроматеріалознавство: Підручник для учнів ПТНЗ. – К.: Грамота, 2006

- Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки: Підручник. – К.: Вища школа, 2003 – 320с.

- Китаєв В.Є. Електротехніка з основами промислової електроніки. Навчальний посібник. – К.: Будівельник, 1994 – 240с.

- Ковтун Р.М. Складання металоконструкцій: Підручник для учнів ПТНЗ. – К.: Вища освіта, 2006

- Кондратюк С.Є. та ін.. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія, 2000. – 372с.

- Костенко Е.М. Устройство и обслуживание тракторов. Настольная книга тракториста-машиниста. – К.: Основа, 2002. – 336с.

- Кущенко Г. І., Жасикова І. А., Основи гігієни праці і виробничої санітарії-К.: Вища школа 1990

- Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000 – 327с.

- Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 – 311с.

- Металознавство та обробка металів: Підручник для учнів ПТНЗ / С.Є. Кондратюк та ін. – К.: Вікторія, 2000 – 372с.

- Молодик М.В., Зенкін М.А. Ремонт промислового обладнання: Підручник для учнів ПТНЗ. – К.: Техніка, 2000 – 256с.

- Носаченко І.М. Зовнішньоекономічні аспекти ринкової економіки: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2000. – 112 с.

- Основи правознавства: Навчальний посібник / П.І. Гнатенко та ін. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003 – 320с.

- Сидоренко В.К. Технічне креслення: Навчальний підручник. – Львів: Оріяна-Нова, 2000 – 497с.

- Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування: Підручник. – К.: Либідь, 2000 – 368с.

ЗМІСТ

| № з/п | Назва документу | Номер сторінки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульний аркуш | 1 |
| 2. | Аркуш погодження | 4 |
| 3. | Авторський колектив | 7 |
| 4. | Загальні положення | 9 |
| 7129 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, кваліфікація 1-2 розряд | 12 |
| 5 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ | 13 |
| 6 | Типовий навчальний план | 16 |
| 7 | Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією | 17 |
| 8 | 1. Загально-професійна підготовка |  |
| 9 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 18 |
| 10 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 21 |
| 11 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 23 |
| 12 | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху” | 24 |
| 13 | 2. Професійно-теоретична підготовка |  |
| 14 | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» | 27 |
| 15 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин і тракторів» | 34 |
| 16 | Типова навчальна програма з предмета «Слюсарна справа» | 36 |
| 17 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 39 |
| 18 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» | 44 |
| 19 | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» | 46 |
| 20 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення» | 47 |
| 21 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» | 49 |
| 22 | Типова навчальна програма з предмета «Відомості з технічної механіки та деталі машин» | 53 |
| 23 | 3. Професійно-практична підготовка |  |
| 24 | Типова навчальна програма з виробничого навчання | 55 |
| 25 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 61 |
| 26 | Перелік обов’язкових засобів навчання | 63 |
| 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, кваліфікація 3 розряд | 67 |
| 27 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ | 68 |
| 28 | Типовий навчальний план | 71 |
| 29 | Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією | 72 |
| 30 | 1. Загально-професійна підготовка |  |
| 31 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 73 |
| 32 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 75 |
| 33 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 76 |
| 34 | 2. Професійно-теоретична підготовка |  |
| 35 | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія» | 77 |
| 36 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин і тракторів» | 82 |
| 37 | Типова навчальна програма з предмета «Слюсарна справа» | 84 |
| 38 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 86 |
| 39 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» | 90 |
| 40 | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» | 92 |
| 41 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення» | 95 |
| 42 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» | 97 |
| 43 | Типова навчальна програма з предмета «Відомості з технічної механіки та деталі машин» | 99 |
| 44 | 3. Професійно-практична підготовка |  |
| 45 | Типова навчальна програма з виробничого навчання | 100 |
| 46 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 106 |
| 47 | Перелік обов’язкових засобів навчання | 108 |
| 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, кваліфікація 4 розряд | 113 |
| 48 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ | 114 |
| 49 | Типовий навчальний план | 116 |
| 50 | Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією | 117 |
| 51 | 1. Загально-професійна підготовка |  |
| 52 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 118 |
| 53 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 120 |
| 54 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 121 |
| 55 | 2. Професійно-теоретична підготовка |  |
| 56 | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія « | 122 |
| 57 | Типова навчальна програма з предмета «Технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин і тракторів» | 125 |
| 58 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» | 128 |
| 59 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» | 129 |
| 60 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 131 |
| 61 | 3. Професійно-практична підготовка |  |
| 62 | Типова навчальна програма з виробничого навчання | 135 |
| 63 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 140 |
| 64 | Перелік обов’язкових засобів навчання | 142 |
| 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, кваліфікація 5 розряд | 147 |
| 65 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ | 148 |
| 66 | Типовий навчальний план | 150 |
| 67 | Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією | 151 |
| 68 | 1. Загально-професійна підготовка |  |
| 69 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 152 |
| 70 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 154 |
| 71 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 155 |
| 72 | 2. Професійно-теоретична підготовка |  |
| 73 | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія « | 156 |
| 74 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» | 160 |
| 75 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 162 |
| 76 | 3. Професійно-практична підготовка |  |
| 77 | Типова навчальна програма з виробничого навчання | 166 |
| 78 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 171 |
| 79 | Перелік обов’язкових засобів навчання | 173 |
| 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, кваліфікація 6 розряд | 179 |
| 80 | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ | 180 |
| 81 | Типовий навчальний план | 182 |
| 82 | Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією | 183 |
| 83 | 1. Загально-професійна підготовка |  |
| 84 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» | 184 |
| 85 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 185 |
| 86 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» | 186 |
| 87 | 2. Професійно-теоретична підготовка |  |
| 88 | Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна технологія « | 187 |
| 89 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» | 190 |
| 90 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» | 191 |
| 91 | 3. Професійно-практична підготовка |  |
| 92 | Типова навчальна програма з виробничого навчання | 195 |
| 93 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників | 199 |
| 94 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання | 201 |
| 95 | Перелік рекомендованої літератури | 206 |
| 96 | Зміст | 208 |

Авторський колектив

Сулима Василь Михайлович – директор  Вищого професійного гірничого училища м. Комсомольська

Ткаченко Алла Іванівна – заступник директора з НВР Вищого професійного гірничого училища м. Комсомольська

Бойченко Олена Петрівна - директор з управління персоналом та побуту ВАТ «Полтавський ГЗК»

Жаріков Ігор Віталійович - заступник начальника гірничо-транспортного цеху ВАТ «Полтавський ГЗК»

Фенько Віктор Михайлович – викладач професійно-теоретичної підготовки Вищого професійного гірничого училища м. Комсомольська

Іванченко Олександр Григорович – юристконсультант Вищого професійного гірничого училища м. Комсомольська

Піша Валентина Андріївна – майстер виробничого навчання Вищого професійного гірничого училища м. Комсомольська

Кучерява Світлана Леонідівна  - майстер виробничого навчання Вищого професійного гірничого училища м. Комсомольська

Науковий консультант

Зінін Віктор Олексійович – кандидат технічних наук, начальник відділу технічного контролю ВАТ «Полтавський ГЗК»

Рецензент

Севрюков Олександр Васильович – завідувач виробничої практики Комсомольського політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського

Літературний редактор

Бойко Наталія Валеріївна – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області

Технічний редактор

Дуднік Ірина Валентинівна – начальник відділу підготовки кадрів ВАТ «Полтавський ГЗК»

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович – директор департаменту професійної освіти;

Паржницький Віктор Валентинович –   начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач сектору прогнозування потреб у  професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Головач Марія Іванівна – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області.

___________________________________________________________________

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16