Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія:         Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

„ 24 ” жовтня 2014 р. № 1214

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія:         Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «7233-слюсар з ремонту рухомого складу», 1-8 розряди  розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 1-й розряд становить 309 годин, на 2-й розряд  - 590 годин, на 3-й розряд –  589 годин, на 4-й розряд –  512 годин, на 5-й розряд –  498 годин, 6-й розряд –  462 годин, на 7-й розряд –  407 години, та на 8-й розряд –  335 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом та дозволяеться поєднувати розряди на пачаткових розрядах (перший, другий, третий).

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика ікультура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «слюсар з ремонту рухомого складу» (Випуск № 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», Розділ № 3 «Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом (Міністерства транспорту України) від 28.11.01 № 834), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент - від 20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія:       Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 1-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу  1-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основи слюсарної справи;

найменування слюсарного інструменту, який застосовує;

найменування та маркування матеріалів, які обробляє;

призначення та правила застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів;

види і призначення промивальних і змащувальних рідин.

Повинен уміти:

проганяти різьби на болтах і гайках;

підготовлювати до огляду і ремонту деталі та вузли; зачищати забоїни та задири на простих деталях;

очищати труби, резервуари і прилади;

рубати, різати і обпилювати деталі; заточувати простий слюсарний інструмент.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі,основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі  на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсар з ремонту рухомого складу  1-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія - 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація - 1 розряд

Загальний фонд навчального часу - 319 годин

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 73 | 11 |
| 1.1 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 17 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 17 | 11 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 106 |  |
| 2.1 | Будова та ремонт рухомого складу | 44 |  |
| 2.2 | Матеріалознавство | 12 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.4 | Технічне креслення | 10 |  |
| 2.5 | Допуски та технічне вимірювання | 10 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 123 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 60 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 63 |  |
| 4 | Консультації | 10 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 309 | 11 |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Матеріалознавства.

- Охорони праці.

- Технічного креслення.

- Допусків та технічних вимірювань.

- Основ правових знань.

- Основ галузевої економіки і підприємства.

- Правил дорожнього руху.

Лабораторії

- Інформаційних технологій.

Майстерні

- Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правово-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури | 1 |  |
| 2 | Конституційні основи України | 3 |  |
| 3 | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 2 |  |
| 4 | Господарство і право | 2 |  |
| 5 | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 1 |  |
| 6 | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7 | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 8 | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9 | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
| 10 | Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки | 1 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Правово-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури

Право у житті кожного із нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична сторона права. Правомірна поведінка і правопорушення.

## Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державний символ України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і організацій.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Тема 9. Правова охорона  природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулювання системи «природа - людина - суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр земля та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Тема 10. Подружжя, батьки, діти – їх права і обов’язки

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї. порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Особисті та майнові правовідносини між батьками та дітьми. Права та обов’язки батьків та дітей.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Наука економіка | 1 |  |
| 2 | Економіка та її роль у суспільному житті | 2 |  |
| 3 | Основні моделі сучасної экономіки | 1 |  |
| 4 | Форми суспільногогосподарювання | 2 |  |
| 5 | Структура та механізм функціонування риночної экономіки | 1 |  |
| 6 | Економічні відносинивласності | 1 |  |
| 7 | Підприємництвоуринкових відносинах | 2 |  |
| 8 | Менеджмент на залізничному транспорті | 1 |  |
| 9 | Маркетинг на залізничному транспорті | 1 |  |
| 10 | Макроекономіка. Створення суспільного продукту | 2 |  |
| 11 | Податкова система та податкова політика | 1 |  |
| 12 | Кредитна і банківська система | 1 |  |
| 13 | Міжнародна система світовогогосподарства | 1 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

ТЕМА 1. Наука економіка

Предмет економічної науки. Економічна теорія та її значення в дослідженні соціально-экономічних процесів. Основні етапи ставлення та розвитку економічної науки.

ТЕМА 2. Економіка та її роль у суспільному житті

Економіка та її роль у суспільному житті. Виробництво і споживання. Фактори виробництва. Обмеженість виробничих ресурсів та проблема вибору. Економічні потребности та їх класифікація.

ТЕМА 3. Основні моделі сучасноїекономіки

Основні моделі сучасної економіки. Командно-адміністративна економіка, її основні риси та протиставлення. Ринкова економіка та економіка змішаного типу. Соціальна ринкова економіка.

ТЕМА 4. Форми суспільногогосподарювання

Форми суспільного господарювання. Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Гроші. Виникнення та суттєвість грошей. Їх функція. Види сучасних грошей. Інфляція, її сутність, види, причини, наслідки.

ТЕМА 5. Структура та механізм функціонування ринкової экономікиРинок як форма існування товарного хазяйства. Сутність ринку, його роль, основні види ринку. Ринкове саморегулювання, його функції. Економічна роль господарства у ринкових відносинах.

ТЕМА 6. Економічні відносинивласності

Власність та її економічна суть. Типи, форми та види власності. Приватизація.

ТЕМА 7. Підприємництвоуринкових відносинах

Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки. Види діяльності підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Основні та зворотні фонди у шляховому хазяйстві. Форми і системи оплати праці у шляховому хазяйстві.

ТЕМА 8. Менеджмент на залізничному транспорті

Сутність, принципи і функції керування. Формування організаційної структури керування та підготовка менеджера. Психологічна характеристика менеджера.

ТЕМА 9. Маркетинг на залізничному транспорті

Маркетинг у діяльності підприємства. Сутність, принципи маркетингу, його види. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

ТЕМА 10. Макроекономіка. Створення суспільного продукту

Фактори зростання ВНП. Національний прибуток, його розділи, перерозподіл, обмін та споживання. Національний добробут, його склад.

ТЕМА 11. Податкова система та податкова політика

Податкова система та податкова політика держави.Класифікація податків. Фіскальна та регулююча функція податків. Закон України  «Про оподаткування прибутків підприємств і організацій».

ТЕМА 12. Кредитна і банківська система

Кредитна і банківська система. Кредитна система та її роль у суспільному виробництві. Банки, їх сутність, види і функції. Державний бюджет. Дефіцит бюджету та його фінансування.

ТЕМА 13. Міжнародна система світовогогосподарства

Сучасна світова система господарства. Міжнародні фінансово-кредитні організації. Основні тенденції економічного розвитку країн Західної Європи. Проблеми входження України в світові господарські зв’язки. Міжнародна вагонна система.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 4 | 2 |
| 3 | Програмне забезпечення комп’ютера | 8 | 6 |
| 4 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 4 | 3 |
| Всього годин: | 17 | 11 |

Тема 1. Вступ

Інформація та інформаційні процеси

Тема 2.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Ієрархічність систем управління  виробництвом.

Контроль, регулювання, сигналізація  та блокування.  САР – системи автоматичного регулювання: склад, типи систем. Основним пристроєм САР є регулятор. Мета  САР.

Визначення,  принцип  та функції   автоматизованих систем:

АСУП – автоматизована система управління підприємством;

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом;

САПР – система автоматичного проектування;

АТСС – автоматизована транспортно-складська система.

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Лабораторно-практичні роботи (2 години)

- Принцип побудови принципових схем САР.

- Робота з програмою  MS VISIO.

Тема 3. Програмне забезпечення комп’ютера

Прикладне програмне забезпечення комп’ютера та його використання для вирішення задач. Основні етапи  вирішення задач на комп’ютері. Використання графічних редакторів для складання  технічних креслень.

Типи даних при роботі з електронними таблицям MSExcel:  числові, символьні, формули,  число  і дата.

Використання логічних функцій та функції  РАНГ. Ділова графіка. Підтримка баз даних: сортування  та  фільтрація.

Копіювання. Переміщення й автозаповнення даних. Абсолютні, відносні  та мішані посилання на клітинки та діапазони  клітинок.

Лабораторно – практичні роботи (2 години)

- Розробка  плану бригади та розрахунок зарплати  та норм виробітки.

- Створення звіту «Успішність групи».

Робота з програмою СУБД MSAccess. Об’єкти бази даних: таблиці, запити, форми, звітів. Сортування, пошук та фільтрація даних.  Створення таблиць,  форм запитів на вибірку в режимі Конструктора. Призначення звітів.

Лабораторно-практичні роботи (4години)

      - Створення бази даних в середовищі СУБД «Автоматизована система - рух залізничного транспорту»

      - Робота з об’єктами  бази даних.

      - Створення інформаційної  картотеки.

      - Створення запитів  і звітів за допомогою  майстра та в режимі конструктора.

Тема 4. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про  мікропроцесори, контролери та логічні  схеми. Мікропроцесори на виробництві. Вхідні  і вихідні данні в системах АСУ.  Датчики їх призначення в системах автоматики. Вимоги к датчикам. Класифікація. Будова та робота  термопари при вимірюванні  неелектричних величин. Обернений зв’язок.

Призначення та основні функції  бортових комп’ютерів на залізничному транспорті.

Ознайомлення з новими комп’ютерними програмами, що використовуються при управлінні та експлуатації залізниць.

Перспективи розвитку засобів автоматизації залізниці з використанням комп’ютерно-інформаційних технологій.

Комп’ютерні мережі: локальні, регіональні та глобальні. Протокол. Провайдер. Адресація в Інтернет.  Основні послуги Інтернет. Електронна пошта.    Робота з електронною  поштою через веб – інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання   та пере направлення повідомлень.  Додавання графічних файлів. Етикет електронного листування.

Лабораторно-практичні роботи (3 години)

- Мікропроцесори на виробництві.

- Реєстрація на освітніх сайтах.

- Пошук інформації в Інтернеті.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху. | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів. | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України „Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України „Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”. „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Автомагістралі та автобани, їх основні ознаки.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісним дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення та термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих під час  ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху. Поняття та види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1. Технологія слюсарної справи | 14 |  |
| 1.1 | Вступ | 1 |  |
| 1.2 | Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека | 1 |  |
| 1.3 | Розмічання площинне і просторове | 1 |  |
| 1.4 | Рубання металу | 1 |  |
| 1.5 | Випрямлення та згинання | 1 |  |
| 1.6 | Різання металу | 1 |  |
| 1.7 | Обпилювання металу | 1 |  |
| 1.8 | Свердління, зенкування та розвертання | 1 |  |
| 1.9 | Нарізування різьби | 1 |  |
| 1.10 | Клепання | 1 |  |
| 1.11 | Розпилювання та припасування | 1 |  |
| 1.12 | Шабрування | 1 |  |
| 1.13 | Притирання | 1 |  |
| 1.14 | Паяння та лудіння | 1 |  |
| 2. Будова та ремонт рухомого складу | 7 |  |
| 2.1 | Загальні відомості про рухомий склад | 1 |  |
| 2.2 | Загальна будова рухомого складу | 2 |  |
| 2.3 | Екіпажна частина рухомого складу | 2 |  |
| 2.4 | Рама і кузов рухомого складу | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 23 |  |
| Всього годин | 44 |  |

Тема 1. Технологія слюсарної справи

Тема 1.1. Вступ

Загальні відомості про професію.

Загальна характеристика навчального процесу.

Значення виконання трудової та технологічної дисципліни в забезпеченні якості робіт. Організація контролю якості робіт.

Тема 1.2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека

Основні положення законодавства з охорони праці. Правила внутрішнього розпорядку та трудова дисципліна. Відповідальність керівництва за виконання норм та правил охорони праці. Відповідальність працюючих за виконання інструкцій з безпеки праці.

Електробезпека.

Дія електричного струму на організм. Види електротравм. Особливості огородження електроустановок. Заземлення верстатів.

Пожежна безпека.

Причини пожеж. Основні системи пожежного захисту. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні робіт за професією. Перша допомога потерпілим при пожежі.

Тема 1.3. Розмічання площинне і просторове

Призначення та види розмічання. Інструмент і матеріали, які
використовуються при розмічанні. Послідовність виконання робіт при
розмічанні. Дефекти при розмічанні та їх попередження. Механізація розмічальних робіт.

Організація робочого місця та безпека праці при розмічанні
площинному.

Тема 1.4. Рубання металу

Призначення та використання слюсарного рубання. Інструмент, який
використовується при роботі. Вибір інструменту в залежності від характеру
роботи. Послідовність робіт при рубанні, обрубці поверхні, прорубуванні
канавок. Механізація рубання. Дефекти при рубанні та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при рубанні металу.

Тема 1.5. Випрямлення та згинання

Призначення та використання правки. Обладнання, інструмент та
пристрої, які використовуються для правки. Правка заготовок в холодному та
гарячому стані.

Особливості правки деталей із пластичних та крихких металів.

Дефекти при правці та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при правці металу.

Призначення та використання згинання. Схема згинання. Нейтральна лінія, ділянка розтягу та стиснення, характер деформації на цих ділянках залежно від нейтралі. Розрахунок заготовок для згинання. Згинання труб та інших пустотілих деталей.

Згинання труб із міді та сталі.

Дефекти при згинанні та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при згинанні металу.

Тема 1.6. Різання металу

Різання ножівкою та галузь її використання. Вибір ножів очного полотна залежно від матеріалу, який обробляється. Різання ножівкою металу різного асортименту.

Причини ламання полотна та його зубів, міри попередження.

Різання ручними та важільними ножицями, їх будова та призначення.
Механізація різання.

Різання труб труборізами.

Організація робочого місця та безпека праці при різанні металу.

Тема 1.7. Обпилювання металу

Використання обпилювання металу в слюсарних роботах.

Напилки, їх класифікація за профілем, перерізу, насічки та призначення.

Геометричні параметри зубів напилка. Підбір напилків залежно від
величини деталі, призначення, заданої точності, шорсткості обробки.

Поводження з напилками, догляд за ними та зберігання їх.

Послідовність обробки плоских та криволінійних поверхонь.

Способи перевірки оброблених поверхонь.

Механізація обпилювальних робіт. Дефекти при обпилюванні, міри їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при обпилюванні.

Тема 1.8. Свердління, зенкування та розвертання

Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова. Пристрої для
свердлильних верстатів.

Свердла, їх види та призначення. Геометричні параметри ріжучої
частини свердла. Вибір свердел.

Вибір раціональних режимів різання по довідникових таблицях та
налагодження станка. Способи установлення та закріплення свердел у ручній дрилі з швидкозажимними свердлильними патронами.

Свердління отворів. Розвертання циліндричних та конічних отворів.
Припуски на розвертання. Режими різання. Дефекти при обробці отворів, їх
попередження. Способи і засоби контролю при обробці отворів. Шляхи
підвищення продуктивності праці при роботі на свердлильному верстаті.

Організація робочого місця та безпека праці при свердлінні,
зенкуванні та розвертанні.

Тема 1.9. Нарізування різьби

Гвинтова лінія та її елементи. Профіль різьби, його використання.
Системи різьб. Таблиці різьб.

Інструменти для нарізання зовнішньої різьби, їх конструкція.

Дефекти при нарізуванні зовнішньої різьби, їх причини та
попередження.

Інструменти для нарізування внутрішньої різьби, їх конструкція,
матеріал виготовлення.

Мітчики для нарізування різьби у с крізних та глухих отворах. Підбір
діаметрів свердел під різьбу по таблицях.

Організація робочого місця та безпека праці при нарізуванні різьби.

Тема 1.10. Клепання

Призначення та використання клепання. Види клепальних з'єднань.

Вибір матеріалу та розмірів з'єднувальних деталей та характеристика
з'єднання. Інструменти та обладнання для виконання заклепочних з'єднань.
Формування замикаючої головки.

Дефекти заклепочних  з'єднань, міри їх попередження та усунення.

Організація робочого місця та безпека праці при клепанні.

Тема 1.11. Розпилювання та припасування

Сутність операції та види робіт, інструмент та пристрої.

Обробка пазів, отворів з плоскими та криволінійними поверхнями з
застосуванням надфілів, обертових напилків, профільних шліфувальних
насадок. Припасування деталей.

Дефекти та засоби попередження при розпилюванні металу.

Організація робочого місця та безпека праці при розпилюванні металу.

Тема 1.12. Шабрування

Призначення та галузь застосування. Якість поверхонь при шабруванні.
Основні види шабрування.

Припуски на шабрування.

Інструмент та пристрої для шабрування.

Способи та засоби визначення виступаючих місць на поверхні для
обробки.

Способи шабрування плоских та криволінійних поверхонь. Механізація
та передові способи шабрування.

Види та причини дефектів шабрування, способи їх попередження та
усунення.

Організація робочого місця та безпека праці.

Тема 1.13. Притирання

Процес притирки, досягнення ступеня точності. Абразивні матеріали,
які використовуються для притирки. Притирочні плити та притири.

Способи притирки з застосуванням притиру, притирка деталей одна з
іншою. Особливості притирки конічних поверхонь.

Механізація та передові методи притирочних робіт.

Організація робочого місця та безпека праці.

Тема1.14. Паяння та лудіння

Паяння м'якими та твердими припоями: матеріали, інструменти, пристрої та обладнання; підготовка поверхонь, способи паяння.

Дефекти при паянні та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при паянні.

Матеріали та пристрої для лудіння. Технологія лудіння занурюванням
та розтиранням. Дефекти при лудінні та міри їх попередження.
Організація робочого місця та безпека праці.

Тема 2. Будова та ремонт рухомого складу

Тема 2.1. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автомотриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Тема 2.2. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Тема 2.3. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно-повертальні пристрої.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор тощо.

Тема 2.4. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Основні відомості про структуру, властивості, методи випробування металів і сплавів | 2 |  |
| 2 | Залізовуглецеві сплави. Основні властивості | 4 |  |
| 3 | Кольорові метали. Основні властивості | 2 |  |
| 4 | Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали. Основні властивості | 2 |  |
| 5 | Неметалічні матеріали. Основні властивості | 2 |  |
| Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Основні відомості про структуру, властивості, методи випробування металів і сплавів

Випробування  металів на статичне розтягування, визначення  цим методом їх властивостей. Принцип будови  розривної  машини. Зразки для визначення  механічних властивостей. Залежність міцності  металу  від хімічного складу. Визначення твердості і принцип дії використання для  цього приладів. Ударна в’язкість. Поняття про динамічне  навантаження. Зразки для випробування ударної  в’язкості. Принцип будови  машин для випробування  ударної в’язкості металу  різних марок та при різних  температурах. Технологічні властивості  металів: ковкість, оброблюваність різанням.

Сплави, механічна суміш, твердий розчин, хімічна сполука, структура і властивості кожного типу сплаву.

###### Тема 2. Залізовуглецеві сплави. Основні властивості

Вплив вуглецю на структуру і властивості вуглецевої сталі. Вплив домішок на властивості вуглецевої сталі. Сталь звичайної якості, якісна, високоякісна. Класифікація вуглецевих сталей залежно від вмісту вуглецю, хімічного складу та призначення.

Основні відомості про способи одержання сталей.

Вплив домішок на властивості чавуну. Вплив вуглецю на властивості чавуну.

Тема 3. Кольорові метали. Основні властивості

Латунь. Вплив цинку на структуру і механічні властивості латуні. Спеціальні латуні. Марки, позначення латунні за ДЕСТ. Властивості та призначення звичайної та спеціальної латуні.

Бронза. Олов’яні бронзи. Вплив олова та інших спеціальних елементів на властивості та структуру бронзи. Спеціальні бронзи. Марки спеціальної бронзи, позначення, властивості, застосування.

Алюміній та   його сплави, марки, позначення, застосування.

Тема 4. Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали.Основні властивості

Призначення, властивості та класифікація твердих сплавів.

Загальні відомості про порошкову металургію. Склад металокерамічних твердих сплавів. Наплавні тверді сплави, їх використання. Відомості про нанесення твердих сплавів і металізацію.

Основні відомості про мінералокерамічні матеріали: мікроліт, кермети. Їх властивості, склад, застосування.

Основні відомості про натуральні матеріали: кварц,  корунд, алмази.

Основні відомості про синтетичні абразивні матеріали: електрокорунд, карбід кремнію, монокоруд, алмаз синтетичний. Властивості та застосування натуральних і синтетичних абразивних матеріалів. Характеристика абразивного інструменту: зернистість, твердість, структура.

###### Тема 5. Неметалічні матеріали. Основні властивості

Пластичні маси. Будова полімерів. Прості та композиційні пластини. Термореактивні та термопластичні полімери. Шаруваті пластмаси: гетинакс, текстоліт, деревошарові, стеклотекстоліт. Їх властивості та застосування.

Захисні та вогнеупорні матеріали (феросіліцій та ін.)

Поліетилен, полівінілхлорид; фторопласт, тефлон, фаоліт, полістирол, органічне скло. Їх властивості та застосування.

Газонаповнені пластмаси; їх властивості та застосування.

Каучук та матеріали на його основі (ебоніт, резини): основні властивості, застосування.

Застосування графіту в техніці.

Основні відомості про клеї: призначення, застосування. Білкового, синтетичного та універсального походження клеї. Міцність склеювання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 6 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 5 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 6 |  |
| Всього годин: | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Ведення до курсу креслення | 1 |  |
| 2 | Практичне застосування геометричних побудов | 1 |  |
| 3 | Аксонометричні та прямокутні проекції | 2 |  |
| 4 | Перерізи та розрізи | 2 |  |
| 5 | Основні відомості з машинобудівного креслення | 2 |  |
| 6 | Складальні креслення | 2 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Введення до курсу креслення

Зміст курсу і його завдання.

Креслення і його роль в техніці і на виробництві. Значення графічної підготовки для кваліфікаційного робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів.

Загальні вимоги до  виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Основний навчальний напис на кресленнях.

Лінії креслення: назва, співвідношення товщини, основне призначення.

Масштаби: призначення, ряди, запис.

Основні відомості про розміри на кресленнях.

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Узагальнення знань учнів геометричних побудов, одержаних в школі.

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на равні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів контурах деталей.

Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження двох паралельних прямих другою кола. Спряження двох  дуг  дугою заданого радіусу.

Тема3.   Аксонометричні і прямокутні проекції

Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.

Основні відомості аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями Х, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції пласких фігур. Зображення кіл.

Порядок побудови аксонометричничних проекцій деталей.

Техничне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних малюнків.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на  кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних).

Проекцій точок, що належать поверхні предмета.

Побудова третьої проекції за двома заданими.

Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх зарисовування.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Перерізи.Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правило виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів.

Місцеві, їх призначення і правило виконання. З'єднання частини вигляду і частини розрізів. З'єднання половини вигляду і половини розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Тема  5. Основні відомості з машинобудівного креслення

Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях.

Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекції при виконання креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення.

Нанесення розмірів і граничних відхилень. Шорсткість поверхонь.

Позначення шорсткості на кресленнях.

Відхилення від  форми та розташування поверхонь. Позначення відхилень на кресленні.

Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні і в отворі. Позначення метричної різьби. Різьбові з'єднання та їх позначення.

Зубчаті колеса. Параметри зубчатого колеса. Зображення циліндричного зубчатого колеса.

Тема6. Складальні креслення

Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позиції і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв'язок з номерами позиції, що нанесені на кресленні.

Розрізи на складальних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей на перерізах. Правило, по якому суцільні деталі показуються на складальних кресленнях не розрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена на їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Послідовність читання складальних креслень.

Умовності і спрощення зображень на кресленнях.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ДОПУСКИ І ПОСАДКИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Основні поняття та визначення | 1 |  |
| 2 | Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь | 1 |  |
| 3 | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 1 |  |
| 4 | Вимірювальні інструменти | 2 |  |
| 5 | Шорсткості поверхонь | 1 |  |
| 6 | Допуски на шпонкові і шліцьові з’єднання | 1 |  |
| 7 | Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання | 1 |  |
| 8 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 2 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

Тема 1. Основні поняття та визначення

Суть стандартизації та основні відомості про взаємозаміну. Поняття про стандарт. Технічні вимоги. Категорії та види стандарту. Взаємозаміна: зовнішня і внутрішня. Поверхні: спряжені та неспряжені. Розміри: номінальний; дійсний; граничний: найбільший і найменший. Поняття про допуск розміру. Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень: нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Посадки в системі отвору та в системі валу. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів згідно стандарту. Основи технічних вимірювань.

Тема 2. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхня.

Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

Допуск розміщення: графічне зображення.  Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.

Тема 3.  Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри.  Позначення допуску кута.

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.

Конусність. Допуски форми конуса.

Система допусків і посадок для конічних з'єднань відповідно квалітету. Рухомі посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка.

Допуски на різі відповідно квалітету.

Тема 4. Вимірювальні  інструменти

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема 5.  Шорсткості поверхонь

Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь.

Тема 6. Допуски на шпонкові та шліцьові з'єднання

Допуски і посадки шпонкових з'єднань.

Допуски і посадки шліцьових з'єднань.

Тема 7. Допуски і посадки підшипників кочення

Точність підшипників кочення. Особливості системи допусків і посадок для підшипників кочення. Означення посадок на кресленнях. Основні вказівки з вибору посадок від навантаження кілець підшипників кочення.

Тема 8. Контрольно-вимірювальні інструменти

Вивчення правил використання контрольно-вимірювальних інструментів: мікрометра, тахометра та інших.

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація:  1 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях | 6 |
| 1.2 | Екскурсія на підприємство | 6 |
| 1.3 | Площинне розмічання | 6 |
| 1.4 | Випрямлення та згинання | 6 |
| 1.5 | Рубання металу | 6 |
| 1.6 | Різання металу | 6 |
| 1.7 | Обпилювання | 6 |
| 1.8 | Свердління, зенкування, розвертання | 6 |
| 1.9 | Нарізування різьби | 6 |
| 1.10 | Клепання | 6 |
| Всього годин | 60 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 1-го розряду. | 56 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 63 |
| Разом годин | 123 |

1.  Виробниче навчання

Тема 1.1. Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідна умова виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 1.2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 1.3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи. Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 1.4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи. Правка смугової сталі на плиті та зігнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 1.5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи.Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні шару металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 1.6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи. Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника при держанні ножівки. Різання по лініях ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 1.7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи. Тримання напилка та балансування.

Постановка корпусу робітника, ніг при роботі з напильником.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

Тема 1.8. Свердління, зенкування, розвертання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи. Управління та наладка свердлильного верстату. Вибір свердел для призначених отворів та режиму різання.

Встановлення деталей та кріплення в лещатах і на столі верстату. Свердління глухих та наскрізних отворів. Свердління по кондуктору.

Заточування свердел.

Зенкування, Підбір зенкерів. Розвертання чистовими та чорновими розвертками.

Розвертання вручну та на станках  циліндричних отворів.

Тема 1.9. Нарізування різьби

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи.Встановлення та кріплення плашки в плашкотримачі. Перевірка діаметра стержня під нарізування різьби. Вправи з тримання плашки та обертання під час нарізування різьби. Перевірка різьби різьбовими калібрами.

Встановлення мітчика у вороток. Перевірка отвору під різьбу. Обертання мітчика під час нарізування різьби.

Нарізування різьби в глухих та наскрізних отворах.

Перевірка різьби різьбовими калібрами.

Тема 1.10. Клепання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи.Вибір свердел по діаметру заклепок. Свердління та зенкування отворів під заклепки.

З’єднання металевих листів однакової та різних товщин одно та багаторядними швами.

З’єднання листів в стик з накладкою заклепками з напівкруглою головкою.

З’єднання листів (накладне) заклепками з потайною головкою.

Перевірка якості виконання заклепочних з’єднань.

2 Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правилазастосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу 1-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  1-го розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики 1-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємства-замовника кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

  - Проганяння різі на болтах та гайках.

  - Підготовка до огляду та ремонту деталей та вузлів рухомого складу.

  - Зачищення забоїн та задирок на простих деталях.

  - Знимання огорожі під вагонної.

  - Очищення труб, приладів та резервуарів.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад,підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:    7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація:  1 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Основи слюсарної справи.

- Найменування слюсарного інструменту, який застосовує.

- Найменування та маркування матеріалів, які обробляє.

- Призначення та правила застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.

- Види і призначення промивальних і змащувальних рідин.

- Основи підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Проганяти різьби на болтах і гайках.

- Підготовлювати до огляду і ремонту деталі та вузли.

- Зачищати забоїни та задири на простих деталях.

- Очищати труби, резервуари і прилади.

- Рубати, різати і обпилювати деталі.

- Заточувати простий слюсарний інструмент.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 2-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:      7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу  2-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

принцип роботи рухомого складу, який ремонтує;

призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв середньої складності;

користуванням контрольно-вимірювальними інструментами;

основні прийми виконання слюсарних робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів при з'єднання болтами і валиками;

основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;

основні свідчення про  допуски і посадки, квалітети  (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

правила зчеплення та розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Повинен уміти:

знімати, ремонтувати та установлювати вентиляційні патрубки;

розбирати гальмівні важільні передачі; зняти, ремонтувати та встановити - поручні, огорожі, підніжки, кронштейни, скоби, підвіски, фланці пісочних труб, сопел пісочниць, кришки відкидні оглядові, сітки, люки, маслянки;

виготовлювати прокладки;

промивати резервуари гальмівного та пневматичного обладнання; продувати секції холодильника дизеля;

знімати та встановлювати сітки картера, зливні трубки форсунок та колекторів дизеля;

виготовлювати скоби та хомути для кріплення труб, наконечники труб пісочниць; знімати та встановлювати труби повітряної магістралі, спускові крани, державки кінцевих кранів, повітроочисники гальмівного і пневматичного обладнання;

заправляти мастилом механічного обладнання рухомого складу, допоміжного обладнання дизеля; знімати та установлювати спускні патрубки, брезент між секціями або між вагонами; знімати та встановлювати жалюзі секцій холодильника.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  1-го розряду; стаж роботи за професією не менше 0,5  року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна  загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу - 597  годин

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 37 | 2 |
| 1.1 | Основи правових знань | 7 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 7 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 7 | 2 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 2 |  |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 292 | 4 |
| 2.1 | Будова та ремонт рухомого складу | 61 |  |
| 2.2 | Гальма рухомого складу | 24 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.4 | Технічне креслення | 25 |  |
| 2.5 | Допуски та технічне вимірювання | 25 | 2 |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 48 |  |
| 2.7 | Технологія галузі | 40 |  |
| 2.8 | Електроматеріалознавство | 30 |  |
| 2.9 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 25 | 2 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 254 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 156 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 98 |  |
| 4 | Консультації | 14 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 590 | 6 |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Матеріалознавства.

- Охорони праці.

- Технічного креслення.

- Допусків та технічних вимірювань.

- Основ правових знань.

- Основ галузевої економіки і підприємства.

- Правил дорожнього руху.

- Гальма рухомого складу.

- Правил технічної експлуатації та інструкції.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Лабораторії

- Інформаційних технологій.

- Допуски та технічні вимірювання.

- Електротехніка з основами промислової електроніки.

Майстерні

- Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Правова держава | 3 |  |
| 2 | Права, свободи та обов’язки людини і громадянина | 4 |  |
| Всього годин | 7 |  |

Тема 1. Правова держава

Поняття правової держави. Історія винекнення і розвитку. Громадянське суспільство. Основні принципи правової держави. Конституційна модель української правової держави.

Тема 2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Поняття людини, громодянина, особи. Поняття прав і свобод людини, громодянина, особи. Права і свободи людини, громодянина, особи. Обов’язки людини, громодянина, особи. Гарантії прав і свобод людини, громодянина, особи. Конститутаційні гарантії людини, громодянина, особи. Юридична відповідальність.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Товарне виробництво | 4 |  |
| 2 | Економічні відносини власновсті | 3 |  |
| Всього годин: | 7 |  |

ТЕМА 1.Товарне виробництво

Форми організації суспільного виробництва. Товар і його власність. Гроші. Винекнення грошей та їх функції. Історичний розвиток грошової системи в Україні. Закони грошового обігу. Інфляція. Сутність та види інфляції. Економічні закони товарного виробництва.

ТЕМА 2. Економічні відносини власності

Поняття відносин власності. Типи власності. Форми власності. Види власності. Економі-юридичний аспект. Приватизація. Тенденції розвитку відносин власності в Україні.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 3 | 2 |
| 3 | Програмне забезпечення комп’ютера | 3 |  |
| Всього годин: | 7 | 2 |

Тема 1. Вступ

Інформація та інформаційні процеси

Тема 2.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Ієрархічність систем управління  виробництвом.

Контроль, регулювання, сигналізація  та блокування.  САР – системи автоматичного регулювання: склад, типи систем. Основним пристроєм САР є регулятор. Мета САР.

Лабораторно-практична робота (2 години)

Принцип побудови принципових схем САР.

Тема 3. Програмне забезпечення комп’ютера

Прикладне програмне забезпечення комп’ютера та його використання для вирішення задач. Основні етапи  вирішення задач на комп’ютері. Використання графічних редакторів для складання  технічних креслень.

Типи даних при роботі з електронними таблицями MSExcel:  числові, символьні, формули,  число  і дата.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів. | 1 |  |
| 2 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків.Відповідальність за порушення правил дорожнього руху. | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”. „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Тема 2. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення та термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих під час  ДТП.

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху. Поняття та види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про рухомий склад | 2 |  |
| 3 | Загальна будова рухомого складу | 3 |  |
| 4 | Екіпажна частина рухомого складу | 3 |  |
| 5 | Рама і кузов рухомого складу | 3 |  |
| 6 | Система постачання | 5 |  |
| 7 | Ударно-зчіпний пристрій | 3 |  |
| 8 | Двигуни внутрішнього згорання | 6 |  |
| 9 | Приводи допоміжного обладнання | 5 |  |
|  | Резерв часу* | 36 |  |
| Всього годин | 61 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст програми та навчальна література. Правила безпеки і правила поведінки в навчальному кабінеті будови та ремонту рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автоматриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Поняття „Потужність”, „Сила тяги” , „ККД”. Позначення.

Сучасний стан і перспективи розвитку будування рухомого складу.

Тема 3. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Тема 4. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно - повертальні пристрої. Несправності та методи бракування. Ремонт візків, рам візків, ресорного підвішування та букс.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор тощо. Несправності та методи бракування. Ремонт мостів, редукторів, ресор тощо.

Тема 5. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

Тема 6. Системи постачання

Система охолодження тягових машин. Будова і принцип дії відцентрових вентиляційних патрубків.

Пісочна система рухомого складу. Призначення системи, основні вузли, їх розташування та дія. Кріплення труб та наконечників пісочниць. Заміна хомутів кріплення.

Паливна система. Мастильна система. Водяна система. Система охолодження. Основні вузли та їх призначення. Будова, принцип дії. Будова камери холодильника. Призначення секції, їх знімання та установка.

Основні несправності систем постачання. Строки експлуатації та методи бракування. Технологічні процеси усунення несправностей. Ремонт систем постачання. Методи перевірки на працездатність після ремонту.

Тема 7. Ударно-зчіпні пристрої

Призначення ударно-зчіпних пристроїв. Загальна будова ударно-зчіпних пристроїв. Несправності та ремонт.

Правила зчеплення і розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Тема 8. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Класифікація двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Види двигунів, їх порівняльні характеристики. Двигуни з самозапалюванням від стиснення, компресорні та без компресорні дизелі.

Принцип дії ДВС. Характеристики процесів: такти, цикли, ступені стиснення.

Двотактні та чотиритактні дизелі, їх індикаторні та колові діаграми.

Загальна будова ДВЗ. Піддизельна рама, будова картера. Знімання та установка сіток картера.

Будова блока ДВЗ, оглядові люки та індикаторні крани.

Основні несправності. Технологія ремонту. Ущільнення кришок та люків, їх пошкодження. Матеріали ущільнювальних прокладок.

Тема 9. Приводів допоміжного обладнання

Види і призначення допоміжного обладнання. Різновиди механічних передач. Зубчасті і фрікційні передачі, їх характеристики. Карданні валі, будова і матеріали. Редуктори, з’єднувальні муфти.

Несправности приводів допоміжного обладнання. Технологія ремонту. Перевірка дії після ремонту. Змащування механічних передач. Змащувальні матеріали. Захисні елементи механічних передач. Пошкодження і відновлення захисних пристроїв.

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про гальма | 3 |  |
| 3 | Повітропровід та арматура | 3 |  |
| 4 | Гальмівні важільні передачі | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 15 |  |
| Всього годин | 24 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст навчальної програми та література. Охорона праці та правила безпечної поведінки в кабінеті гальм рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про гальма

Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямодіючі та непрямодіючі гальма. Жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Гальмівні обладнання локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, моторвагонного рухомого складу, трамваїв та тролейбусів. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема 3. Повітропровід та арматура

Призначення та будова цивільної та гальмівної магістралі. Елементи магістралей, їх з’єднання. Монтаж трубопроводів. Арматура магістралей. Очищувачі повітря пилоловки та масловіддільники. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукави. Будова повітряних резервуарів. Очищення промивка та продувка резервуарів та магістралей.

Тема 4. Гальмівні важільні передачі

Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двохсторонній натиск. Колодочні та дискові гальма. Елементи передач, важелі та тяги, шарнірні з’єднання елементів. Гальмівні колодки, матеріали і характеристики. Розбирання та складання гальмівних важільних передач. Знімання та установка гальмівних колодок та накладок.

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Гальма рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 1 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Практичне застосування геометричних побудов | 4 |  |
| 3 | Аксонометричні та прямокутні проекції | 5 |  |
| 4 | Перерізи та розрізи | 6 |  |
| 5 | Основні відомості з машинобудівного креслення | 4 |  |
| 6 | Складальні креслення | 5 |  |
| Всього годин | 25 |  |

Тема 1. Вступ

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Основний навчальний напис на кресленнях.

Лінії креслення: назва, співвідношення товщини, основне призначення.

Масштаби: призначення, ряди, запис.

Основні відомості про розміри на кресленнях.

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Узагальнення знань учнів геометричних побудов, одержаних в школі.

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на равні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів контурах деталей.

Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження двох паралельних прямих другою кола. Спряження двох  дуг  дугою заданого радіусу.

Тема 3.   Аксонометричні і прямокутні проекції

Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.

Основні відомості аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями Х,Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції пласких фігур. Зображення кіл.

Порядок побудови аксонометричничних проекцій деталей.

Техничне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних малюнків.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на  кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних).

Проекцій точок, що належать поверхні предмета.

Побудова третьої проекції за двома заданими.

Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх зарисовування.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правило виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів.

Місцеві, їх призначення і правило виконання. З'єднання частини вигляду і частини розрізів. З'єднання половини вигляду і половини розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Тема  5. Основні відомості з машинобудівного креслення

Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях.

Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекції при виконання креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення.

Нанесення розмірів і граничних відхилень. Шорсткість поверхонь.

Позначення шорсткості на кресленнях.

Відхилення від  форми та розташування поверхонь. Позначення відхилень на кресленні.

Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні і в отворі. Позначення метричної різьби. Різьбові з'єднання та їх позначення.

Зубчаті колеса. Параметри зубчатого колеса. Зображення циліндричного зубчатого колеса.

Тема 6. Складальні креслення

Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позиції і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв'язок з номерами позиції, що нанесені на кресленні.

Розрізи на складальних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей на перерізах. Правило, по якому суцільні деталі показуються на складальних кресленнях не розрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена на їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Послідовність читання складальних креслень.

Умовності і спрощення зображень на кресленнях.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ДОПУСКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Основні поняття та визначення | 1 |  |
| 2 | Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь | 3 |  |
| 3 | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 2 |  |
| 4 | Вимірювальні інструменти | 5 | 2 |
| 5 | Шорсткості поверхонь | 3 |  |
| 6 | Допуски на шпонкові і шліцьові з’єднання | 3 |  |
| 7 | Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання | 4 |  |
| 8 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 4 |  |
| Всього годин | 25 | 2 |

Тема 1. Основні поняття та визначення

Суть стандартизації та основні відомості про взаємозаміну. Поняття про стандарт. Технічні вимоги. Категорії та види стандарту. Взаємозаміна: зовнішня і внутрішня. Поверхні: спряжені та неспряжені. Розміри: номінальний; дійсний; граничний: найбільший і найменший. Поняття про допуск розміру. Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень: нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Посадки в системі отвору та в системі валу. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів згідно стандарту. Основи технічних вимірювань.

Тема 2. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхня.

Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

Допуск розміщення: графічне зображення.  Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.

Тема 3.  Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри.  Позначення допуску кута.

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.

Конусність. Допуски форми конуса.

Система допусків і посадок для конічних з'єднань відповідно квалітету. Рухомі посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка.

Допуски на різі відповідно квалітету.

Тема 4. Вимірювальні  інструменти

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Лабораторно-практична робота (2 години)

Вимірювання розмірів та відхилень штангенінструментами.

Тема 5.  Шорсткості поверхонь

Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь.

Тема 6. Допуски на шпонкові та шліцьові з'єднання

Допуски і посадки шпонкових з'єднань.

Допуски і посадки шліцьових з'єднань.

Тема 7. Допуски і посадки підшипників кочення

Точність підшипників кочення. Особливості системи допусків і посадок для підшипників кочення. Означення посадок на кресленнях. Основні вказівки з вибору посадок від навантаження кілець підшипників кочення.

Тема 8. Контрольно-вимірювальні інструменти

Вивчення правил використання контрольно-вимірювальних інструментів: мікрометра, тахометра та інших.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правила технічної експлуатації та ремонту* | 10 |  |
| 2 | Інструкції та інші нормативні документи* | 10 |  |
|  | Резерв часу** | 28 |  |
| Всього годин | 48 |  |

*Примітка:

1) Залізничний транспорт - предмет вивчається у відповідності з Наказом Міністерства транспорту України „Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”;

2) Міський електротранспорт – предмет вивчається у відповідності з нормативними документами, які регламентують роботу підприємства .

**Примітка:

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Правила технічної експлуатації») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Загальні відомості про транспорт | 2 |  |
| 2 | Споруди та пристрої. Габарити Колії та колійне господарство | 6 |  |
| 3 | Роздільні пункти і робота станцій. Зупиночні пункти. Зв'язок | 8 |  |
| 4 | Рухомий склад та електропостачання | 12 |  |
|  | Резерв часу* | 22 |  |
| Всього годин | 40 |  |

Тема 1. Загальні відомості про транспорт

Зміст предмета, його значення в підготовці кваліфікованих робітників, зв’язок з іншими предметами.

Виникнення і розвиток транспорту. Система управління  транспортним господарством.

Тема 2. Споруди та пристрої. Габарити Колії та колійне господарство

Призначення споруд та пристроїв і вимоги до їх усунення. Габарити. Габарит приближення споруд і рухомого складу. Відстань між осями суміжних колій. Габарит навантаження. Негабаритні вантажі.

Траса, план і профіль колії, їх елементи. Основні елементи земляного полотна, їх призначення і вимоги до них. Призначення і види штучних споруд. Основні елементи верхньої будови колії та їх призначення. Стрілочні переводи. Їх устрій та види. Колійне господарство. Утримання споруд і пристроїв колійного господарства.

Тема 3. Роздільні пункти і робота станцій. Зупиночні пункти. Зв'язок

Загальні відомості про роздільні пункти. Розмежування ліній роздільними пунктами на ділянки і перегони. Класифікація роздільних пунктів та їх характеристика. Станційні колії, парки та їх спеціалізація. Нумерація колій, стрілочних переводів і сигналів.

Призначення проміжних, ділянкових, сортувальних, вантажних та пасажирських станцій.

Зупинки транспорту. Зупиночні платформи. Призначення та види пристроїв автоматики, телемеханіки на транспорті.

Призначення сигналів. Розподіл сигналів. Основні сигнальні кольори. Світлофорна сигналізація. Сигнали огородження, ручні та звукові сигнали.

Пристрої СЦБ на перегонах. Колійне автоматичне блокування, принцип дії.

Колійне напівавтоматичне блокування, принцип дії.

Пристрої СЦБ на станціях.

Призначення та класифікація пристроїв СЦБ на станціях. Взаємна залежність між стрілками та сигналами. Види централізації стрілок та сигналів.

Призначення та види зв’язку на залізничному транспорті. Види провідного зв’язку. Поїзний, постанційний, маневровий радіозв’язок.

Управління господарством сигналізації та зв’язку. Виробнича структура дистанції сигналізації та зв’язку.

Основні обов’язки лінійних працівників служби сигналізації та зв’язку.

Тема 4. Рухомий склад та електропостачання

Загальні  вимоги до рухомого складу та їх класифікація. Види локомотивів. Основні типи електровозів, тепловозів, їх серії та технічна характеристика.

Моторвагонний рухомий склад.

Електропоїзди, дизель-поїзди, їх характеристика.

Інший рухомий склад.

Основні споруди та пристрої локомотивного господарства. Технічне обслуговування локомотивів та моторвагонного рухомого складу.

Електрифіковані дільниці та електропостачання. Особливості електричної тяги. Система струму та величина напруги.

Контактна мережа, висота підвіски контактного проводу, установка опор.

Основні типи пасажирських та вантажних вагонів. Характеристика вагонів: тара, вантажопідйомність, вісь. Знаки та надписи на вагонах. Устрій вагонів.

Колісні пари. Устрій колісної пари та букс. Вимоги до колісних пар.

Гальмівне обладнання і автозчепний пристрій. Призначення та види гальм. Принцип дії автоматичних гальм. Гальмівний шлях, службове та екстерне гальмування.

Вагонне господарство. Організація керування вагонним господарством. Основні споруди та пристрої вагонного господарства. Ремонт вагонів.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Технологія галузі») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Основні параметри електротехнічних матеріалів | 9 |  |
| 2 | Основні властивості провідникових матеріалів | 7 |  |
| 3 | Основні властивості напівпровідникових матеріалів | 4 |  |
| 4 | Основні властивості діелектриків | 5 |  |
| 5 | Основні властивості магнітних матеріалів | 5 |  |
| Всього годин | 30 |  |

# Тема 1. Основні параметри електротехнічних матеріалів

Поняття про електротехнічні матеріали – провідникові, електроізоляційні, нанівпровідникові, магнітні, електровугільні та  допоміжні.

Застосування електричних матеріалів в електричних машинах, апаратах, установках та лініях електропостачання. Вимоги різних областей техніки до якостей електротехнічних матеріалів.

# Тема 2.  Основні властивості провідникових матеріалів

Будова металевих провідникових матеріалів. Структура сплавів. Характеристика сплавів з числа компонентів. Характеристика сплавів за числом компонентів, їх складу та відсотковому взаємозв’язку .  (Поняття про діаграму стану сплавів). Поведінка металів в електричних та магнітних колах. Поняття про теплопровідність, коефіцієнт теплопровідності.

Механічні властивості металів:  пружна та пластична деформація

(поняття про діаграму розтягування  пластичних матеріалів), межа міцності ( відносне подовження ), (відносне звуження); межа витривалості  матеріалу. ( Поняття про способи випробування).

Електричні якості матеріалів, електропроникливість та її залежність від температури, механічного навантаження, ступенів деформації; питомий електричний опір та провідність матеріалів.

# Тема 3. Основні властивості напівпровідникових матеріалів

Поняття про електронну проводимість; власну та домішкову провідності, діркова провідність, донорні та акцепторні домішки, поняття про р-н перехід та його властивості.

Поняття про вольтамперну характеристику напівпровідників, залежність їх від температури.

# Тема 4. Основні властивості діелектриків

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна  (іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектриках. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних втрат. Втрати енергії в діелектриках при постійній і змінній напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні (відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

Теплові параметри діелектриків – температура спалаху парів рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

Основні фізико-хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання ( хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

# Тема 5. Основні властивості магнітних матеріалів

Вимоги до магнітних матеріалів, основні властивості і характеристики: початкова і максимальна магнітна проникність, індукція насичення, залишкова магнітна індукція, коерцитивна сила, призначення, застосування. Втрати на перемагнічування і на вихрові струми (вплив хімічного складу і механічних обробок на магнітні властивості). Класифікація магнітних матеріалів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Основи електростатики | 2 |  |
| 3 | Постійний струм та кола постійного струму | 4 | 1 |
| 4 | Електромагнетизм | 2 |  |
| 5 | Змінний струм та кола змінного струму | 3 | 1 |
| 6 | Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання | 2 |  |
| 7 | Трансформатори | 2 |  |
| 8 | Електричні машини змінного струму | 2 |  |
| 9 | Електричні машини постійного струму | 2 |  |
| 10 | Електричні апарати | 2 |  |
| 11 | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 1 |  |
| 12 | Основні відомості про електробезпеку | 2 |  |
| Всього годин | 25 | 2 |

Тема 1. Вступ

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”. Зв’язок цього предмета з іншими (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля. Провідники і діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків.

Конденсатори, ємність, призначення.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму в проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання провідників і джерел струму.

Лабораторна робота ( 1 година)

Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням.

Тема 4. Електромагнетизм

Прості магнітні поля: магнітне поле провідника зі струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність. Провідник зі струмом в магнітному полі.

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Лабораторнаробота (1 година)

Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Тема 6. Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 7. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 8. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, Коефіцієнт корисної дії (ККД). Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 9. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 10. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

Тема 11. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії як єдиний процес

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи. Електричні станції. Порівняльні терміно-економічні  характеристики теплових, гідравлічних і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи витрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції, розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії, категорії споживачів. Раціональне використання електричної енергії.

Тема № 12. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занурення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про Правила техніки безпеки (ПТБ) та Правила технічної експлуатації (ПТЕ).

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія - 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація  -  2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Розпилювання та припасування | 6 |
| 1.2 | Притирання та шабрування | 6 |
| 1.3 | Ознайомлення з електромонтажними роботами та безпека праці при електромонтажних роботах | 6 |
| 1.4 | Паяння та лудіння | 6 |
| 1.5 | Окінцювання та з’єднання проводів | 6 |
| 1.6 | Монтаж електропроводки | 6 |
| 1.7 | Демонтаж обладнання рухомого складу | 6 |
| 1.8 | Ремонт екіпажної частини рухомого складу | 6 |
| 1.9 | Ремонт рами та кузова рухомого складу | 6 |
| 1.10 | Монтаж після ремонту | 6 |
|  | *Резерв часу | 96 |
| Всього годин | 156 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 2-го розряду. | 91 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 98 |
| Разом годин | 254 |

1. Виробниче навчання

Тема 1.1. Розпилювання та припасування

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Вправи

Висвердлювання та вирубування прийомів по розмічанню.

Розпилювання пазів закритого прямолінійного контуру по розмічанню.

Розпилювання по розмічанню отворів, контур яких  складений відрізками прямих, з перевіркою форми та розмірів універсальним інструментом.

Розпилювання отворів по шаблону або вкладишу.

Розпилювання отворів по розмічанню, контур яких складений кривими. Перевірка універсальними інструментами, шаблонами та вкладишами. Припасування деталей. Виготовлення шаблона та контршаблона простого контуру (наприклад, зеву ключа)

Тема 1.2. Притирання та шабрування

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Вправи

Підготовка притиральних матеріалів в залежності від призначення та точності притирки.

Насичення притирів абразивами.

Притирання на плиті деталей з розміром притиральних площин до 30×60 мм.

Притирання з метою отримання герметичних з’єднань. Притирання двох спряжених деталей (конусної пробки та гнізда).

Шабрування плоских поверхонь. Підготовка поверхонь до шабрування. Підготовка плити, допоміжних матеріалів та інструментів для виконання робіт.

Втримання шабера та рухи ним при штовхальному і тягнучому шабруванні.

Припилювання по фарбі.

Попереднє, кінцеве та декоративне шабрування поверхонь. Перевірка якості шабрування. Заточення та доведення шаберів для шабрування поверхонь.

Шабрування криволінійних поверхонь. Нанесення фарби на контрольний вал та перенесення її на оброблювальну поверхню. Шабрування роз’ємного підшипника по контрольному валу.

Ознайомлення з шабруванням циліндричних розрізних підшипників. Загострення та доведення шаберів для шабрування криволінійних поверхонь.

Тема 1.3. Ознайомлення з електромонтажними роботами та безпека праці при електромонтажних роботах

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Вправи

Ознайомлення з електромонтажними роботами та безпека праці при електромонтажних роботах.

Ознайомлення учнів з електромонтажними роботами. Ознайомлення з набором спеціально-монтажних інструментів та контрольно-вимірювальних приладів. Догляд за ними та утримання їх на робочому місці.

Регулювання електровимірювальних приладів.

Випробування та перевірка приладів.

Тема 1.4. Паяння та лудіння

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Вправи

Підготовка деталей до паяння та лудіння.Паяння м’якими припоями чорних та кольорових металів. Паяння звичайним паяльником періодичної дії та електропаяльником швів в накладку одинарних та подвійних фальців.

Паяння за допомогою паяльної лампи. Лудіння зовнішніх та внутрішніх посудин та деталей за допомогою паяльної лампи. Лудіння маленьких деталей методом занурення їх у ванну.

Паяння твердими припоями. Пайка деталей з нагріванням їх паяльною лампою, на газовій горілці та електронагрівачами.

Тема 1.5. Окінцювання та з’єднання проводів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Вправи

Практичне ознайомлення з ізольованими та оголеними проводами, їх марками, родом ізоляції, стандартами перерізу. Розподіл та зачистка кінців одножильних та багатожильних проводів для з’єднання.

З’єднання проводів різних перерізів. Відпаювання відгалужень та паяння місць з’єднань проводів.

Клемневі з’єднання проводів.

Напаювання та напресування наконечників різних типів на алюмінієві та мідні проводи.

Маркування проводів. Встановлення розеток, патронів.

Тема 1.6. Монтаж електропроводки

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Вправи

Розмічання проводки. Заготовлення та установлення деталей кріплення.

Устрій переходу і обходу. Виконання проводок, захованих в ізольованих трубках та безтрубних.

Розмічання місць установки світильників та апаратів. Прокладка та кріплення труб. Встановлення протяжних коробок, з’єднання трубок.

Розкатка, різка проводів та кабелів, прокладання їх. Введення проводів в розгалужувальні коробки з протягуванням через проходи та обходи. Закріплення прокладених проводів та кабелів, зняття оболонки.

Опресування місць з’єднань відгалужень та ізольованих з’єднань, перевірка та випробування проводки.

Монтаж проводки в сталевих трубах. Зачищення та фарбування сталевих труб. Нарізання різьби. З’єднання тонкостінних труб манжетами, розвальцьовка, обтисними гільзами. Згинання труб.

Закріплення трубопроводів при відкритій та закритій проводках.

Розноска труб. Затяжка проводки. Встановлення тимчасових пробок, заглушок. Видалення пробок. Продування труб. Підготовка проводів, затягування тимчасових пробок в прокладених трубах.

Тема 1.7. Демонтаж обладнання рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, з охорони праці.Порядок та строки постановки рухомого складу на ремонт. Участь у піднятті рухомого складу на домкратах. Порядок демонтажу обладнання з рухомого складу.

Тема 1.8. Ремонт екіпажної частини рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок .

Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під пригонні болти та їх встановлення. Зняття, пригонка, встановлення та кріплення підбуксових струнок. Заміна наличників. Участь у розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами.

Огляд кожухів та корпусів зубчастих редукторів. Усунення течії масла у місцях ущільнення кріплення послаблених болтів. Заміна мастила. Участь в огляді зубчастих коліс. Зняття карданних валів гідропередачі та ремонт елементів, їх з’єднання. Виготовлення прокладок.

Розбирання та огляд ударно-зчіпних пристроїв. Участь у збиранні фрикційного апарату та автозчепу. Участь у знятті та встановленні їх на рухомий склад.

Зняття, очищення та встановлення пісочних труб. Виправлення кришок та сіток пісочниць. Ремонт форсунок пісочниці. Регулювання роботи пісочниць після ремонту.

Тема 1.9. Ремонт рами та кузова рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок. Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під призонні болти та їх встановлення. Заміна наличників, участь в розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами. Заміна відпрацьованих болтів та заклепок у всіх з’єднаннях кузова. Виправлення металевих частин кузова, вікон та дверей. Ремонт колісочисників, драбин та поручнів. Зняття, ремонт та заміна деталей привода швидкостеміра.

Участь у підготовці рухомого складу до підйому, опускання на домкратах.

Тема 1.10. Монтаж після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Підготовка локомотива і його установка на ремонт. Роз’єднання всіх електричних, пневматичних і механічних з’єднань між кузовом та візками, між секціями.

Участь у підйомі підкузовного обладнання. Демонтаж допоміжних машин та агрегатів, елементів систем охолодження, електричних проводів. Перевірка стану повітряних трубопроводів. Усунення негараздів. Зміна несправних частин.

Участь у підкатці візків та опусканні кузова, монтаж обладнання після ремонту та огляд. Приєднання електричних проводів до машин та агрегатів.

Монтаж гальмівної важільної передачі. З’єднання трубопроводів гальмівної та напірної магістралей.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правилазастосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу  2-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  2 розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики    2-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємств-замовників кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

  - пробуксування колінчатих валів тепловозів;

  - знімання та встановлення замків сигнальних ліхтарів;

  - виготовлення екранів печей, скоб для кріплення диванів;

  - зняття, ремонт та встановлення вентиляційних патрубків;

  - розбирання вузлів гальмівної ричажної передачі;

  - зняття, ремонт та встановлення поручнів, огорожі, драбин, підніжок, кронштейнів, скоб, фланців, оглядові кришкі, труби, сітки, люки, гачки;

  - виготовлення прокладок;

  - промивання резервуарів гальмівного та пневматичного устаткування;

  - продування секції холодильника дизеля;

  - зняття та встановлення сіток картера, зливних трубок форсунок, колекторів дизеля;

  - виготовлення скоб та хомутів для кріплення труб, наконечників пісочних труб, пісочних сіток;

  - зняття та встановлення труб повітряної магістралі, спускових кранів, кронштейну кінцевих кранів, повітряочисник гальмівного та пневматичного обладнання;

  - знімання та встановлення штуцерів;

  - заправлення мастилом механічного обладнання рухомого складу та допоміжного обладнання дизеля.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:         7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 2 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Принцип роботи рухомого складу, який ремонтує.

- Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв середньої складності.

- Користуванням контрольно-вимірювальними інструментами.

- Основні прийми виконання слюсарних робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів при з'єднання болтами і валиками.

- Основні механічні властивості матеріалів, які обробляє.

- Основні свідчення про  допуски і посадки, квалітети  (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Правила зчеплення та розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

- Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Знімати, ремонтувати та установлювати вентиляційні патрубки.

- Розбирати гальмівні важільні передачі.

- Зняти, ремонтувати та встановити - поручні, огорожі, підніжки, кронштейни, скоби, підвіски, фланці пісочних труб, сопел пісочниць, кришки відкидні оглядові, сітки, люки, маслянки.

- Виготовлювати прокладки.

- Промивати резервуари гальмівного та пневматичного обладнання.

- Продувати секції холодильника дизеля.

- Знімати та встановлювати сітки картера, зливні трубки форсунок та колекторів дизеля.

- Виготовлювати скоби та хомути для кріплення труб, наконечники труб пісочниць.

- Знімати та встановлювати труби повітряної магістралі, спускові крани, державки кінцевих кранів, повітроочисники гальмівного і пневматичного обладнання.

- Заправляти мастилом механічного обладнання рухомого складу, допоміжного обладнання дизеля.

- Знімати та установлювати спускні патрубки, брезент між секціями або між вагонами.

- Знімати та встановлювати жалюзі секцій холодильника.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індиві- дуально-го користу-вання | Для групово-го корис-тування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:      7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту рухомого складу 3-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову, призначення і взаємодію основних вузлів рухомого складу, які ремонтує; будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;

основні властивості матеріалів, які обробляє;

допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

види з'єднань деталей і вузлів;

технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів.

Повинен уміти:

ремонтувати та виготовляти деталі за 11-12 квалітетами (4-5-м класами точності);

розбирати допоміжні частини об'єкта рухомого складу, які ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей;

монтувати та демонтувати окремі прилади пневматичної системи;

з'єднувати вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням;

перевіряти дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря;

регулювати та випробовувати окремі механізми.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі,основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна  загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 7233 Сслюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація – 3 розряд

Загальний фонд навчального часу - 599  годин

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 37 | 2 |
| 1.1 | Основи правових знань | 7 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 7 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 7 | 2 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 2 |  |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 205 | 4 |
| 2.1 | Будова та ремонт рухомого складу | 70 |  |
| 2.2 | Гальма рухомого складу | 54 | 2 |
| 2.3 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.4 | Технічне креслення | 10 |  |
| 2.5 | Допуски та технічне вимірювання | 10 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 22 |  |
| 2.7 | Електроматеріалознавство | 15 |  |
| 2.8 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 | 2 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 340 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 144 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 196 |  |
| 4 | Консультації | 10 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 589 | 6 |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ.

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Електроматеріалознавства.

- Охорони праці.

- Технічного креслення.

- Допусків та технічних вимірювань.

- Основи правових знань.

- Основи галузевої економіки і підприємства.

- Правил дорожнього руху.

- Гальма рухомого складу.

- Правил технічної експлуатації та інструкції.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Лабораторії

- Інформаційних технологій.

- Гальм рухомого складу.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Майстерні:

- Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Конституція України | 7 |  |
| Всього годин | 7 |  |

Тема 1. Конституція України

Поняття і джерела конститутаційного права України. Конституція України – основний Закон України. Загальні засади конституційного ладу України. Громодянство України. Територіальний устрій України. Вибори. Референдум. Система органів української держави. Правоохороння органи України. Місцеве самоврядування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Підприємство в системі економічних відносносин | 7 |  |
| Всього годин: | 7 |  |

Тема 1. Підприємство в системі економічних відносин

Прогцес виробництва. Суність і структура виробництва. Підприємство: особливості, види, умови функціонування. Функції і принципи економічної діяльності підприємства. Фонди підприємства, їхня структура і кругооборот. Витрати виробництва, прибуток, ефективність.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 2 | 1 |
| 3 | Програмне забезпечення комп’ютера | 3 | 1 |
| 4 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 1 |  |
| Всього годин: | 7 | 2 |

Тема 1. Вступ

Інформація та інформаційні процеси

Тема 2.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Ієрархічність систем управління  виробництвом.

Контроль, регулювання, сигналізація  та блокування.  САР – системи автоматичного регулювання: склад, типи систем. Основним пристроєм САР є регулятор. Мета  САР.

Визначення та принцип  та функції   автоматизованих систем:

АСУП – автоматизована система управління підприємством;

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом;

САПР – система автоматичного проектування;

АТСС – автоматизована транспортно-складська система.

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Лабораторно – практична робота (1 година)

Принцип побудови принципових схем САР.

Тема 3. Програмне забезпечення комп’ютера

Прикладне програмне забезпечення комп’ютера та його використання для вирішення задач. Основні етапи  вирішення задач на комп’ютері. Використання графічних редакторів для складання  технічних креслень.

Типи даних при роботі з електронними таблицями MSExcel:  числові, символьні, формули,  число  і дата.

Використання логічних функцій та функції  РАНГ. Ділова графіка. Підтримка баз даних: сортування  та  фільтрація.

Копіювання. Переміщення й авто заповнення даних. Абсолютні, відносні  та мішані посилання на клітинки та діапазони  клітинок.

Лабораторно-практична робота (1 година)

Розробка  плану бригади та розрахунок зарплати  та норм виробітки.

Робота з програмою СУБД MSAccess. Об’єкти бази даних: таблиці, запити, форми, звітів. Сортування, пошук та фільтрація даних.  Створення таблиць,  форм запитів на вибірку в режимі Конструктора. Призначення звітів.

Тема 4. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про  мікропроцесори, контролери та логічні  схеми. Мікропроцесори на виробництві. Вхідні  і вихідні данні в системах АСУ.  Датчики їх призначення в системах автоматики. Вимоги к датчикам. Класифікація. Будова та робота  термопари при вимірюванні  неелектричних величин. Обернений зв’язок.

Призначення та основні функції  бортових комп’ютерів на залізничному транспорті.

Ознайомлення з новими комп’ютерними програмами, що використовуються при управлінні та експлуатації залізниць.

Перспективи розвитку засобів автоматизації залізниці з використанням комп’ютерно-інформаційних технологій.

Комп’ютерні мережі: локальні, регіональні та глобальні. Протокол. Провайдер. Адресація в Інтернет.  Основні послуги Інтернету. Електронна пошта.    Робота з електронною  поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання   та пере направлення повідомлень.  Додавання графічних файлів. Етикет електронного листування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 2 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”. „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Тема 2. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення та термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих під час  ДТП.

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху. Поняття та види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про рухомий склад | 2 |  |
| 3 | Загальна будова рухомого складу | 3 |  |
| 4 | Екіпажна частина рухомого складу | 3 |  |
| 5 | Рама і кузов рухомого складу | 3 |  |
| 6 | Система постачання | 5 |  |
| 7 | Ударно-зчіпний пристрій | 3 |  |
| 8 | Двигуни внутрішнього згорання | 6 |  |
| 9 | Приводи допоміжного обладнання | 5 |  |
|  | Резерв часу* | 45 |  |
| Всього годин | 70 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст програми та навчальна література. Правила безпеки і правила поведінки в навчальному кабінеті будови та ремонту рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автомотриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Поняття „Потужність”, „Сила тяги” , „ККД”. Позначення.

Сучасний стан і перспективи розвитку будування рухомого складу.

Тема 3. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Тема 4. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно - повертальні пристрої. Несправності та методи бракування. Ремонт візків, рам візків, ресорного підвішування та букс.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор тощо. Несправності та методи бракування. Ремонт мостів, редукторів, ресор тощо.

Тема 5. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Рам вікон рухомого складу. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

Тема 6. Системи постачання

Система охолодження тягових машин. Будова і принцип дії відцентрових вентиляційних патрубків.

Пісочна система рухомого складу. Призначення системи, основні вузли, їх розташування та дія. Кріплення труб та наконечників пісочниць. Заміна хомутів кріплення.

Паливна система. Мастильна система. Водяна система. Система охолодження. Основні вузли та їх призначення. Будова, принцип дії. Будова камери холодильника. Призначення секції, їх знімання та установка.

Основні несправності систем постачання. Строки експлуатації та методи бракування. Технологічні процеси усунення несправностей. Ремонт систем постачання. Методи перевірки на працездатність після ремонту.

Тема 7.  Ударно-зчіпні пристрої

Призначення ударно-зчіпних пристроїв. Загальна будова ударно-зчіпних пристроїв. Несправності та ремонт.

Правила зчеплення і розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Тема 8. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Класифікація двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Види двигунів, їх порівняльні характеристики. Двигуни з самозапалюванням від стиснення, компресорні та без компресорні дизелі.

Принцип дії ДВС. Характеристики процесів: такти, цикли, ступені стиснення.

Двотактні та чотиритактні дизелі, їх індикаторні та колові діаграми.

Загальна будова ДВЗ. Піддизельна рама, будова картера. Знімання та установка сіток картера.

Будова блока ДВЗ, оглядові люки та індикаторні крани.

Основні несправності. Технологія ремонту. Ущільнення кришок та люків, їх пошкодження. Матеріали ущільнювальних прокладок.

Тема 9. Приводів допоміжного обладнання

Види і призначення допоміжного обладнання. Різновиди механічних передач. Зубчасті і фракційні передачі, їх характеристики. Карданні валі, будова і матеріали. Редуктори, з’єднувальні муфти.

Несправності приводів допоміжного обладнання. Технологія ремонту. Перевірка дії після ремонту. Змащування механічних передач. Змащувальні матеріали. Захисні елементи механічних передач. Пошкодження і відновлення захисних пристроїв.

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про гальма | 3 | 2 |
| 3 | Повітропровід та арматура | 3 |  |
| 4 | Гальмівні передачі | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 46 |  |
| Всього годин | 54 | 2 |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст навчальної програми та література. Охорона праці та правила безпечної поведінки в кабінеті гальм рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про гальма

Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямодіючі та непрямодіючі гальма. Жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Гальмівні обладнання локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, моторвагонного рухомого складу, трамваїв та тролейбусів. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Лабораторно-практичне заняття (2 години)

Розташування гальмівного обладнання рухомого складу

Тема 3. Повітропровід та арматура

Призначення та будова постачальної та гальмівної магістралі. Елементи магістралей, їх з’єднання. Монтаж трубопроводів. Арматура магістралей. Очищувачі повітря пилоловки та масловіддільники. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукави. Будова повітряних резервуарів. Очищення промивка та продувка резервуарів та магістралей.

Тема 4. Гальмівні передачі

Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двохсторонній натиск. Колодочні та дискові гальма. Елементи передач, важелі та тяги, шарнірні з’єднання елементів. Гальмівні колодки, матеріали і характеристики. Розбирання та складання гальмівних важільних передач. Знімання та установка гальмівних колодок та накладок.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Гальма рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 1 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 3 | Аксонометричні та прямокутні проекції | 2 |  |
| 4 | Перерізи та розрізи | 2 |  |
| 5 | Основні відомості з машинобудівного креслення | 1 |  |
| 6 | Складальні креслення | 2 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Вступ

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень.

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на равні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів контурах деталей.

Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження двох паралельних прямих другою кола. Спряження двох  дуг  дугою заданого радіусу.

Тема3.   Аксонометричні і прямокутні проекції

Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.

Основні відомості аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями Х,Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції пласких фігур. Зображення кіл.

Порядок побудови аксонометричничних проекцій деталей.

Техничне малювання. Техніка роботи від руки при виконанні технічних малюнків.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на  кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних).

Проекцій точок, що належать поверхні предмета.

Побудова третьої проекції за двома заданими.

Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх зарисовування.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правило виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів.

Місцеві, їх призначення і правило виконання. З'єднання частини вигляду і частини розрізів. З'єднання половини вигляду і половини розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Тема  5. Основні відомості з машинобудівного креслення

Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях.

Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекції при виконання креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення.

Нанесення розмірів і граничних відхилень. Шорсткість поверхонь.

Позначення шорсткості на кресленнях.

Відхилення від  форми та розташування поверхонь. Позначення відхилень на кресленні.

Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні і в отворі. Позначення метричної різьби. Різьбові з'єднання та їх позначення.

Зубчаті колеса. Параметри зубчатого колеса. Зображення циліндричного зубчатого колеса.

Тема6. Складальні креслення

Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позиції і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв'язок з номерами позиції, що нанесені на кресленні.

Розрізи на складальних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей на перерізах. Правило, по якому суцільні деталі показуються на складальних кресленнях не розрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена на їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Послідовність читання складальних креслень.

Умовності і спрощення зображень на кресленнях.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ДОПУСКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Основні поняття та визначення | 1 |  |
| 2 | Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь | 1 |  |
| 3 | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 1 |  |
| 4 | Вимірювальні інструменти | 2 |  |
| 5 | Шорсткості поверхонь | 1 |  |
| 6 | Допуски на шпонкові і шліцьові з’єднання | 1 |  |
| 7 | Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання | 1 |  |
| 8 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 2 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Основні поняття та визначення

Поняття про допуск розміру. Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень: нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Посадки в системі отвору та в системі валу. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів згідно стандарту. Основи технічних вимірювань.

Тема 2. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхня.

Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

Допуск розміщення: графічне зображення.  Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.

Тема 3.  Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри.  Позначення допуску кута.

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.

Конусність. Допуски форми конуса.

Система допусків і посадок для конічних з'єднань відповідно квалітету. Рухомі посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка.

Допуски на різі відповідно квалітету.

Тема 4. Вимірювальні  інструменти

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема 5.  Шорсткості поверхонь

Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь.

Тема 6. Допуски на шпонкові та шліцьові з'єднання

Допуски і посадки шпонкових з'єднань.

Допуски і посадки шліцьових з'єднань.

Тема 7. Допуски і посадки підшипників кочення

Точність підшипників кочення. Особливості системи допусків і посадок для підшипників кочення. Означення посадок на кресленнях. Основні вказівки з вибору посадок від навантаження кілець підшипників кочення.

Тема 8 . Контрольно-вимірювальні інструменти

Вивчення правил використання контрольно-вимірювальних інструментів: мікрометра, тахометра та інших.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правила технічної експлуатації та ремонту* | 5 |  |
| 2 | Інструкції та інші нормативні документи* | 5 |  |
|  | Резерв часу** | 12 |  |
| Всього годин | 22 |  |

*Примітка:

1) Залізничний транспорт - предмет вивчається у відповідності з Наказом Міністерства транспорту України „Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”.

2) Міський електротранспорт – предмет вивчається у відповідності з нормативними документами, які регламентують роботу підприємства

**Примітка:

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Правила технічної експлуатації») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Провідникові матеріали | 3 |  |
| 2 | Основні напівпровідникові матеріали | 3 |  |
| 3 | Основні властивості діелектриків | 4 |  |
| 4 | Магнітні матеріали | 2 |  |
| 5 | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 3 |  |
| Всього годин | 15 |  |

# Тема 1. Провідникові матеріали

# 1.1. Провідникові матеріали з малим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній – основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком ( марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь-, основні властивості, марки, застосування.

Свинець - основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

# 1.2. Провідникові матеріали з великим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, ферроніхроми; фехралі і хромалі –  склад, основні властивості, марки, застосування.

# 1.3. Електровугільні матеріали і вироби

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіцируючі речовини –  основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графічні щітки (вугільний – графітні щітки).  Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

# 1.4.  Провідникові вироби

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

# Тема 2.  Основні напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

# Тема 3. Основні властивості діелектриків

# Газоподібні діелектрики.Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря,  азот, водень, вуглекислий газ.

# Рідкі  діелектрики.Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування. (Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# Тверді  органічні  діелектрики.Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поликонденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,  новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефирні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючи (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно-бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти (слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні  і малолугільні  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляної  лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

# Тема 4. Магнітні матеріали

# Магнітно-м'які матеріали.Призначення, властивості, застосування.

Технічно чисте залізо і електротехнічна листова сталь – склад, основні характеристики ( текстуровані електротехнічні сталі холодного плющення), мазкі, застосування.

Армко-залізо, карбонільне залізо – склад, основні характеристики, мазкі, застосування.

Магнітно-м'які сплави: перомаллої, альсифери.

# Магнітно-тверді матеріали. Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітно-тверді сплави: альни, альниси, магнико – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# Ферити. Магнітно-м'які і магнітно-тверді  ферити – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Тема 5. Допоміжні та нові електротехнічні матеріали

# Припої  і флюси.Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі  міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння

(кислоти,  луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

Клеї і терпкі склади. Клеї на основі синтетичних смол епоксидних бакелітових, кремнійорганічних і ін. Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи (мастики, шпаклівки) – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Нові електротехнічні матеріали. Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Постійний струм та кола постійного струму | 2 | 1 |
| 2 | Електромагнетизм | 1 |  |
| 3 | Змінний струм та кола змінного струму | 2 | 1 |
| 4 | Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання | 1 |  |
| 5 | Трансформатори | 1 |  |
| 6 | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 7 | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 8 | Електричні апарати | 1 |  |
| Всього годин | 10 | 2 |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання провідників і джерел струму.

Лабораторна робота

Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням.

Тема 2. Електромагнетизм

Прості магнітні поля: магнітне поле провідника зі струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність. Провідник зі струмом в магнітному полі.

Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Лабораторна робота

Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Тема 4. Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 5. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 6. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, Коефіцієнт корисної дії (ККД). Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 7. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 8. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Демонтаж обладнання рухомого складу | 6 |
| 1.2 | Ремонт екіпажної частини рухомого складу | 6 |
| 1.3 | Ремонт рами та кузова рухомого складу | 6 |
| 1.4 | Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів | 6 |
| 1.5 | Ремонт гальмівних циліндрів | 6 |
| 1.6 | Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги | 6 |
| 1.7 | Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок | 6 |
| 1.8 | Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм | 6 |
| 1.9 | Ремонт ресорного підвішування | 6 |
| 1.10 | Ремонт та установлення кришок, кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів | 6 |
| 1.11 | Монтаж після ремонту | 6 |
|  | *Резерв часу | 78 |
| Всього годин | 144 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 3-го розряду. | 191 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 196 |
| Разом годин | 340 |

1. Виробниче навчання

Тема 1.1. Демонтаж обладнання рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, з охорони праці.

Порядок та строки постановки рухомого складу на ремонт. Участь у піднятті рухомого складу на домкратах. Порядок демонтажу обладнання з рухомого складу.

Тема 1.2. Ремонт екіпажної частини рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок .

Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під пригонні болти та їх встановлення. Зняття, пригонка, встановлення та кріплення підбуксових струнок. Заміна наличників. Участь у розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами.

Огляд кожухів та корпусів зубчастих редукторів. Усунення течії масла у місцях ущільнення кріплення послаблених болтів. Заміна мастила. Участь в огляді зубчастих коліс. Зняття карданних валів гідропередачі та ремонт елементів, їх з’єднання. Виготовлення прокладок.

Розбирання та огляд ударно-зчіпних пристроїв. Участь у збиранні фрикційного апарату та автозчепу. Участь у знятті та встановленні їх на рухомий склад.

Зняття, очищення та встановлення пісочних труб. Виправлення кришок та сіток пісочниць. Ремонт форсунок пісочниці. Регулювання роботи пісочниць після ремонту.

Тема 1.3. Ремонт рами та кузова рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок. Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під призонні болти та їх встановлення. Заміна наличників, участь в розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами. Заміна відпрацьованих болтів та заклепок у всіх з’єднаннях кузова. Виправлення металевих частин кузова, вікон та дверей. Ремонт колісочисників, драбин та поручнів. Зняття, ремонт та заміна деталей привода швидкостеміра.

Участь у підготовці рухомого складу до підйому, опускання на домкратах.

Тема 1.4. Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття вентилятора тягового електродвигуна (ТЕД) з тепловозу, очищення, розбирання.

Визначення несправностей, ремонт корпусу та зміна підшипників.

Ремонт вентиляторного колеса, статистичне балансування.

Збирання вентилятора ТЕД та встановлення на рухомий склад.

Тема 1.5. Ремонт гальмівних циліндрів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття гальмівних циліндрів з рухомого складу. Очищення та виявлення обсягу ремонту. Розбирання гальмівних циліндрів. Зміна манжет та розмірних кілець та непридатних шпильок. Перевірка відпускних пружин.

Встановлення гальмівного циліндру на рухомий склад та підключення до трубопроводу.

Тема 1.6. Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття кранів з тепловозу. Очищення та розбирання, виявлення обсягу ремонту. Участь у ремонті кранів. Збирання та встановлення кранів на рухомий склад.

Тема 1.7. Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття, очищення та виправлення сіток та кришок пісочниць. Очищення та перевірка кріплення пісочних труб. Ремонт форсунок. Регулювання роботи пісочниці після ремонту.

Тема 1.8. Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання та огляд важільної передачі гальм. Зміна з’єднуючих валиків. Запресування втулок. Зміна гальмівних колодок. Регулювання виходів штоків гальмівних циліндрів.

Тема 1.9. Ремонт ресорного підвішування

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання, огляд і визначення неполадок ресорного підвішування. Заміна валиків, ресор, пружин, підвішування і балансирів. Збирання та установлення ресорного підвішування.

Тема 1.10. Ремонт та установлення кришок,  кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кожухів та корпусів зубчатих редукторів.

Усунення витіку мастила в місцях ущільнення.

Кріплення послаблених болтів. Зміна мастила. Розробка тріщин в кожухах для зварювання. Установлення кожухів на колісну пару.

Тема 1.11. Монтаж після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Підготовка локомотива і його установка на ремонт. Роз’єднання всіх електричних, пневматичних і механічних з’єднань між кузовом та візками, між секціями.

Участь у підйомі підкузовного обладнання. Демонтаж допоміжних машин та агрегатів, елементів систем охолодження, електричних проводів. Перевірка стану повітряних трубопроводів. Усунення негараздів. Зміна несправних частин.

Участь у підкатці візків та опусканні кузова, монтаж обладнання після ремонту та огляд. Приєднання електричних проводів до машин та агрегатів.

Монтаж гальмівної важільної передачі. З’єднання трубопроводів гальмівної та напірної магістралей.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правилазастосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу  3-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  3 розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики    3-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємств-замовників кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

  - зняття та встановлення балок візків вагонів електропоїздів, рукавів струмоприймачів;

  - технічний огляд букс;

  - зняття та встановлення вентиляторів, жалюзів калориферів, амортизаторів;

  - зняття та встановлення деталей рами і кузова вагону;

  - розбирання дискових гальм;

  - технічний огляд клапанів зливних приладів цистерн вагонів;

  - зняття та встановлення кінцевих кранів, стоп-кранів, ;

  - зняття та встановлення кришок оглядових люків, кришок моторсьових підшипників, кожухів зубчатої передачі тягових двигунів;

  - зняття, встановлення та випробування манометрів;

  - зняття мостів тролейбуса;

  - встановлення пластин трубок секцій холодильників тепловозів;

  - зняття, ремонт та встановлення площадок перехідних;

  - зняття та робирання ресорного підвішування;

  - зняття приводів карданних валів тягових електродвигунів електровозів;

  - зняття, ремонт та встановлення рам вікон рухомого складу;

  - зняття та встановлення регуляторів нососів, регуляторів тиску компресорів, гальмівні циліндри, клапани гальмівного і пневматичного обладнання;

  - зняття та встановлення запобіжні скоби, башмаки, гальмівні колодки;

  - ремонт та збирання вузлів гальмівного обладнання трамваїв і тролейбусів;

  - ремнт пісочніц та їх форсунок;

  - зняття, розбирання та встановлення повітряних, паливних, масляних фільтрів.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 3 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Будову, призначення і взаємодію основних вузлів рухомого складу, які ремонтує.

- Будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

- Основні властивості матеріалів, які обробляє.

- Допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Види з'єднань деталей і вузлів.

- Технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів.

- Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Ремонтувати та виготовляти деталі за 11-12 квалітетами (4-5-м класами точності).

- Розбирати допоміжні частини об'єкта рухомого складу, які ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей.

- Монтувати та демонтувати окремі прилади пневматичної системи.

- З'єднувати вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням.

- Перевіряти дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря.

- Регулювати та випробовувати механізми механичної частини рухомого складу.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту рухомого складу 4-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

призначення, конструкцію, взаємодію та процес розбирання основних частин об'єктів рухомого складу, які ремонтує;

будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;

конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;

технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу;

систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

Повинен уміти:

ремонтувати та виготовляти деталі за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності);

розбирати і складати основні вузли з різними типами посадок;

визначати якість деталей і необхідний їх ремонт;

притирати деталі;

з'єднувати вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної;

регулювати і випробувати зібрані вузли;

складати дефектні відомості.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 7233  Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація - 4 розряд

Загальний фонд навчального часу - 527  годин

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 1 |
| 1.1 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 2 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 2 | 1 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 2 |  |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 178 | 4 |
| 2.1 | Будова та ремонт рухомого складу | 84 | 2 |
| 2.2 | Гальма рухомого складу | 30 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.4 | Читання креслень | 10 |  |
| 2.5 | Допуски та технічне вимірювання | 10 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 10 |  |
| 2.7 | Електроматеріалознавство | 10 |  |
| 2.8 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 | 2 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 305 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 102 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 203 |  |
| 4 | Консультації | 15 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 512 | 5 |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Електроматеріалознавства.

- Охорони праці.

- Читання креслень.

- Допусків та технічних вимірювань.

- Основи правових знань.

- Основи галузевої економіки і підприємства.

- Правил дорожнього руху.

- Гальма рухомого складу.

- Правил технічної експлуатації та інструкції.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Лабораторії

- Інформаційних технологій.

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Майстерні:

- Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Поняття господарського права | 1 |  |
| 2 | Підприємницька діяльність | 1 |  |
| Всього годин | 2 |  |

Тема 1. Поняття господарського права

Загальна характеристика господарського права. Суб’єкти господарської діяльності:

- індивідуальні підприємці;

- підприємства;

- господарські об’єднання;

- господарські товариства.

Тема 2. Підприємницька діяльність

Поняття підприємництва. Поняття державної реєстрації і її органи. Порядок скасування реєстрації.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Структура ринків | 2 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Структура ринків

Загальна характеристика ринкових структур. Державне регулювання ринку. Внутрішня торгівля. Закон пропозиції та попиту. Ринкова вартість. Іфраструктура ринку. Оптова торговля. Монополія. Олігополія. Чинники, що визначають стуктуру ринку.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 1 | 1 |
| 2 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 1 |  |
| Всього годин: | 2 | 1 |

Тема 1.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними  с

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Ієрархічність систем управління  виробництвом.

Контроль, регулювання, сигналізація  та блокування.  САР – системи автоматичного регулювання: склад, типи систем. Основним пристроєм САР є регулятор. Мета  .САР

Визначення та принцип  та функції   автоматизованих систем:

АСУП – автоматизована система управління підприємством;

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом;

САПР – система автоматичного проектування;

АТСС – автоматизована транспортно-складська система.

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Лабораторно-практична робота (1 година)

Принцип побудови принципових схем САР.

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Поняття про  мікропроцесори, контролери та логічні  схеми. Мікропроцесори на виробництві. Вхідні  і вихідні данні в системах АСУ.  Датчики їх призначення в системах автоматики. Вимоги к датчикам. Класифікація. Будова та робота  термопари при вимірюванні  неелектричних величин. Обернений зв’язок.

Призначення та основні функції  бортових комп’ютерів на залізничному транспорті.

Ознайомлення з новими комп’ютерними програмами, що використовуються при управлінні та експлуатації залізниць.

Перспективи розвитку засобів автоматизації залізниці з використанням комп’ютерно-інформаційних технологій.

Комп’ютерні мережі: локальні, регіональні та глобальні. Протокол. Провайдер. Адресація в Інтернет.  Основні послуги Інтернет. Електронна пошта.    Робота з електронною  поштою через веб – інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання   та пере направлення повідомлень.  Додавання графічних файлів. Етикет електронного листування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 2 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків.Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”. „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Тема 2. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення та термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих під час  ДТП.

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху. Поняття та види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про рухомий склад | 2 |  |
| 3 | Загальна будова рухомого складу | 3 | 2 |
| 4 | Екіпажна частина рухомого складу | 3 |  |
| 5 | Рама і кузов рухомого складу | 3 |  |
| 6 | Система постачання | 5 |  |
| 7 | Прилади постачання систем | 4 |  |
| 8 | Ударно-зчіпний пристрій | 3 |  |
| 9 | Двигуни внутрішнього згорання | 6 |  |
| 10 | Приводи допоміжного обладнання | 5 |  |
|  | Резерв часу* | 55 |  |
| Всього годин | 84 | 2 |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст програми та навчальна література. Правила безпеки і правила поведінки в навчальному кабінеті будови та ремонту рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автоматриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Поняття „Потужність”, „Сила тяги” , „ККД”. Позначення

Сучасний стан і перспективи розвитку будування рухомого складу.

Тема 3. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Лабораторно-практичне заняття (2години)

Розташування обладнання на рухомому складі.

Тема 4. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно - повертальні пристрої. Несправності та методи бракування. Ремонт візків, рам візків, ресорного підвішування та букс.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор, амортизатор тощо. Несправності та методи бракування. Ремонт мостів, редукторів, ресор тощо.

Тема 5. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

Тема 6. Системи постачання

Система охолодження тягових машин. Будова і принцип дії відцентрових вентиляційних патрубків.

Пісочна система рухомого складу. Призначення системи, основні вузли, їх розташування та дія. Кріплення труб та наконечників пісочниць. Заміна хомутів кріплення.

Паливна система. Мастильна система. Водяна система. Система охолодження. Основні вузли та їх призначення. Будова, принцип дії. Будова камери холодильника. Призначення секції, їх знімання та установка.

Основні несправності систем постачання. Строки експлуатації та методи бракування. Технологічні процеси усунення несправностей. Ремонт систем постачання. Методи перевірки на працездатність після ремонту.

Тема 7. Прилади постачання систем

Призначення, будова водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Знімання, розбирання, несправності, ремонт, збирання та встановлення  водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Тема 8. Ударно-зчіпні пристрої

Призначення ударно-зчіпних пристроїв. Загальна будова ударно-зчіпних пристроїв. Несправності та ремонт.

Правила зчеплення і розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Тема 9. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Класифікація двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Види двигунів, їх порівняльні характеристики. Двигуни з самозапалюванням від стиснення, компресорні та без компресорні дизелі.

Принцип дії ДВС. Характеристики процесів: такти, цикли, ступені стиснення.

Двотактні та чотиритактні дизелі, їх індикаторні та колові діаграми.

Загальна будова ДВЗ. Піддизельна рама, будова картера, колінчатий вал, антивібратор, шатунно-поршнева група. Знімання та установка сіток картера.

Будова блока ДВЗ, оглядові люки та індикаторні крани.

Основні несправності. Технологія ремонту. Ущільнення кришок та люків, їх пошкодження. Матеріали ущільнювальних прокладок.

Тема 10. Приводи допоміжного обладнання

Види і призначення допоміжного обладнання. Різновиди механічних передач. Зубчасті і фрікційні передачі, їх характеристики. Карданні валі, будова і матеріали. Редуктори, з’єднувальні муфти.

Несправності приводів допоміжного обладнання. Технологія ремонту. Перевірка дії після ремонту. Змащування механічних передач. Змащувальні матеріали. Захисні елементи механічних передач. Пошкодження і відновлення захисних пристроїв.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про гальма | 3 |  |
| 3 | Повітропровід та арматура | 3 |  |
| 4 | Гальмівні передачі | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 21 |  |
| Всього годин | 30 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст навчальної програми та література. Охорона праці та правила безпечної поведінки в кабінеті гальм рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про гальма

Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямодіючі та непрямодіючі гальма. Жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Гальмівні обладнання локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, моторвагонного рухомого складу, трамваїв та тролейбусів. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема 3. Повітропровід та арматура

Призначення та будова цивільної та гальмівної магістралі. Елементи магістралей, їх з’єднання. Монтаж трубопроводів. Арматура магістралей. Очищувачі повітря пилоловки та масловіддільники. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукави. Будова повітряних резервуарів. Очищення промивка та продувка резервуарів та магістралей.

Тема 4. Гальмівні передачі

Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двохсторонній натиск. Колодочні та дискові гальма. Елементи передач, важелі та тяги, шарнірні з’єднання елементів. Гальмівні колодки, матеріали і характеристики. Розбирання та складання гальмівних важільних передач. Знімання та установка гальмівних колодок та накладок.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Гальма рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 1 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на практичні роботи |
| 1 | Кінематичні схеми | 5 |  |
| 2 | Читання і виконання креслень і схем з професії | 5 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Кінематичні схеми

Призначення і зміст кінематичних схем. Стандартні умовні позначення в кінематичних схемах. Основні правила виконання кінематичних схем.

Тема 2. Читання і виконання креслень і схем з професії

Виконання і читання простих кінематичних схем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ДОПУСКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Основні поняття та визначення | 1 |  |
| 2 | Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь | 1 |  |
| 3 | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 1 |  |
| 4 | Вимірювальні інструменти | 2 |  |
| 5 | Шорсткості поверхонь | 1 |  |
| 6 | Допуски на шпонкові і шліцьові з’єднання | 1 |  |
| 7 | Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання | 1 |  |
| 8 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 2 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Основні поняття та визначення

Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень: нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Посадки в системі отвору та в системі валу. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів згідно стандарту. Основи технічних вимірювань.

Тема 2. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхня.

Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

Допуск розміщення: графічне зображення.  Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.

Тема 3.  Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри.  Позначення допуску кута.

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.

Тема 4. Вимірювальні  інструменти

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема 5.  Шорсткості поверхонь

Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь.

Тема 6. Допуски на шпонкові та шліцьові з'єднання

Допуски і посадки шпонкових з'єднань.

Допуски і посадки шліцьових з'єднань.

Тема 7. Допуски і посадки підшипників кочення

Точність підшипників кочення. Особливості системи допусків і посадок для підшипників кочення. Означення посадок на кресленнях. Основні вказівки з вибору посадок від навантаження кілець підшипників кочення.

Тема 8. Контрольно-вимірювальні інструменти

Вивчення правил використання контрольно-вимірювальних інструментів: мікрометра, тахометра та інших.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правила технічної експлуатації та ремонту* | 2 |  |
| 2 | Інструкції та інші нормативні документи* | 2 |  |
|  | Резерв часу** | 6 |  |
| Всього годин | 10 |  |

*Примітка:

1) Залізничний транспорт - предмет вивчається у відповідності з Наказом Міністерства транспорту України „Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”.

2) Міський електротранспорт – предмет вивчається у відповідності з нормативними документами, які регламентують роботу підприємства

**Примітка:

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Правила технічної експлуатації») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Провідникові матеріали | 2 |  |
| 2 | Основні напівпровідникові матеріали | 2 |  |
| 3 | Основні властивості діелектриків | 2 |  |
| 4 | Магнітні матеріали | 2 |  |
| 5 | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 2 |  |
| Всього годин | 10 |  |

# Тема 1. Провідникові матеріали

# 1.1. Провідникові матеріали з малим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній- основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком ( марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь-, основні властивості, марки, застосування.

Свинець - основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

# 1.2. Провідникові матеріали з великим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, ферроніхроми; фехралі і хромалі –  склад, основні властивості, марки, застосування.

# 1.3. Електровугільні матеріали і вироби

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіцируючі речовини –  основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графічні щітки (вугільний – графітні щітки).  Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

# 1.4.  Провідникові вироби

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

# Тема 2.  Основні напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

# Тема 3. Основні властивості діелектриків

# Газоподібні діелектрики.Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря,  азот, водень, вуглекислий газ, елегаз.

# Рідкі  діелектрики.Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування. (Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# Тверді  органічні  діелектрики.Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поликонденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,  новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефирні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючи (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно-бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти (слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні  і малолугільні  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляної  лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

# Тема 4. Магнітні матеріали

# Магнітно-м'які матеріали.Призначення, властивості, застосування.

Технічно чисте залізо і електротехнічна листова сталь – склад, основні характеристики ( текстуровані електротехнічні сталі холодного плющення), мазкі, застосування.

Армко-залізо, карбонільне залізо – склад, основні характеристики, мазкі, застосування.

Магнітно-м'які сплави: перомаллої, альсифери.

# Магнітно-тверді матеріали. Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітно-тверді сплави: альни, альниси, магнико – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# Ферити. Магнітно-м'які і магнітно-тверді  ферити – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Тема 5. Допоміжні та нові електротехнічні матеріали

# Припої  і флюси.Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі  міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння

(кислоти,  луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

Клеї і терпкі склади. Клеї на основі синтетичних смол епоксидних бакелітових, кремнійорганічних і ін. Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи (мастики, шпаклівки) – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# Нові електротехнічні матеріали. Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Постійний струм та кола постійного струму | 2 | 1 |
| 2 | Змінний струм та кола змінного струму | 3 | 1 |
| 3 | Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання | 1 |  |
| 4 | Трансформатори | 1 |  |
| 5 | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 6 | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 7 | Електричні апарати | 1 |  |
| Всього годин | 10 | 2 |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля - Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання провідників і джерел струму.

Лабораторна робота (1 година)

Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Лабораторна робота (1 година)

Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Тема 3. Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 4. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, Коефіцієнт корисної дії (ККД). Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 6. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 7. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація:  4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Демонтаж обладнання рухомого складу | 6 |
| 1.2 | Ремонт екіпажної частини рухомого складу | 6 |
| 1.3 | Ремонт рами та кузова рухомого складу | 6 |
| 1.4 | Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів | 6 |
| 1.5 | Ремонт гальмівних циліндрів | 6 |
| 1.6 | Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги | 6 |
| 1.7 | Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок | 6 |
| 1.8 | Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм | 6 |
| 1.9 | Ремонт ресорного підвішування | 6 |
| 1.10 | Ремонт та установлення кришок, кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів | 6 |
| 1.11 | Монтаж після ремонту | 6 |
|  | *Резерв часу | 36 |
| Всього годин | 102 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 4-го розряду | 196 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 203 |
| Разом годин | 305 |

1. Виробниче навчання

Тема 1.1. Демонтаж обладнання рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, з охорони праці.

Порядок та строки постановки рухомого складу на ремонт. Участь у піднятті рухомого складу на домкратах. Порядок демонтажу обладнання з рухомого складу.

Тема 1.2. Ремонт екіпажної частини рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок .

Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під пригонні болти та їх встановлення. Зняття, пригонка, встановлення та кріплення підбуксових струнок. Заміна наличників. Участь у розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами.

Огляд кожухів та корпусів зубчастих редукторів. Усунення течії масла у місцях ущільнення кріплення послаблених болтів. Заміна мастила. Участь в огляді зубчастих коліс. Зняття карданних валів гідропередачі та ремонт елементів, їх з’єднання. Виготовлення прокладок.

Розбирання та огляд ударно-зчіпних пристроїв. Участь у збиранні фрикційного апарату та автозчепу. Участь у знятті та встановленні їх на рухомий склад.

Зняття, очищення та встановлення пісочних труб. Виправлення кришок та сіток пісочниць. Ремонт форсунок пісочниці. Регулювання роботи пісочниць після ремонту.

Тема 1.3. Ремонт рами та кузова рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок. Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під призонні болти та їх встановлення. Заміна наличників, участь в розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами. Заміна відпрацьованих болтів та заклепок у всіх з’єднаннях кузова. Виправлення металевих частин кузова, вікон та дверей. Ремонт колісочисників, драбин та поручнів. Зняття, ремонт та заміна деталей привода швидкостеміра.

Участь у підготовці рухомого складу до підйому, опускання на домкратах.

Тема 1.4. Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття вентилятора тягового електродвигуна (ТЕД) з тепловозу, очищення, розбирання.

Визначення несправностей, ремонт корпусу та зміна підшипників.

Ремонт вентиляторного колеса, статистичне балансування.

Збирання вентилятора ТЕД та встановлення на рухомий склад.

Тема 1.5. Ремонт гальмівних циліндрів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття гальмівних циліндрів з рухомого складу. Очищення та виявлення обсягу ремонту. Розбирання гальмівних циліндрів. Зміна манжет та розмірних кілець та непридатних шпильок. Перевірка відпускних пружин.

Встановлення гальмівного циліндру на рухомий склад та підключення до трубопроводу.

Тема 1.6. Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття кранів з тепловозу. Очищення та розбирання, виявлення обсягу ремонту. Участь у ремонті кранів. Збирання та встановлення кранів на рухомий склад.

Тема 1.7. Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття, очищення та виправлення сіток та кришок пісочниць. Очищення та перевірка кріплення пісочних труб. Ремонт форсунок. Регулювання роботи пісочниці після ремонту.

Тема 1.8. Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання та огляд важільної передачі гальм. Зміна з’єднуючих валиків. Запресування втулок. Зміна гальмівних колодок. Регулювання виходів штоків гальмівних циліндрів.

Тема 1.9. Ремонт ресорного підвішування

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання, огляд і визначення неполадок ресорного підвішування. Заміна валиків, ресор, пружин, підвішування і балансирів. Збирання та установлення ресорного підвішування.

Тема 1.10. Ремонт та установлення кришок,  кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кожухів та корпусів зубчатих редукторів.

Усунення витіку мастила в місцях ущільнення.

Кріплення послаблених болтів. Зміна мастила. Розробка тріщин в кожухах для зварювання. Установлення кожухів на колісну пару.

Тема 1.11. Монтаж після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Участь у підкатці візків та опусканні кузова, монтаж обладнання після ремонту та огляд. Приєднання електричних проводів до машин та агрегатів.

Монтаж гальмівної важільної передачі. З’єднання трубопроводів гальмівної та напірної магістралей.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правилазастосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу  4-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  4 розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики    4-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємств-замовників кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- розирання, ремонт, збирання амортизаторів, вентиляторів та калориферів;

- зняття та встановлення фрикційний апарат автозчеплення;

- розбирання колісно-моторних блоків;

- технічний огля букс;

- збирання візків;

- поточний ремонт сталеразлівніх візків;

- розбирання, витягування та встановлення візків тепловозів, електровозів, моторвагонного рухомого складу;

- випресування циліндрових втулок;

- зняття дизель-генераторної установки;

- збирання та встановлення на колісні пари дискові гальма;

- зняття, ремонт та встановлення дверних замків рухомого складу;

- зняття та встановлення кілець поршнів;

- збирання кришок люків піввагона та систем пасажирських вагонів;

- випробування кришок циліндрів, водяних насосів та циліндрових втулок;

- зняття та встановлення водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітрянагнетачів, форсунок, циліндрових кришок;

- зняття та встановлення компресорів;

- ремонт та збирання гальмівної ричажної передачі;

- ремонт та збирання ресорного підвішування;

- ремонт буферних приладів пасажирських вагонів;

- розбирання, ремонт та збирання клапанів цистерн;

- випробування приладів та повітряпроводів гальмівного і пневматичного обладнання;

- розбирання, ремонт та збирання секцій холодильника, маслоохолджувачі, теплообмінників, масляних фільтрів;

- встановлення карданних приводів тягових двигунів;

- знімання та встановлення регуляторів частоти обертання колінчатого валу дизеля та їх приводи;

- розбирання, ремонт та збирання редукторів, приводів швидкостемірів, вентиляційних жалюзей;

- обпресування палівних форсунок;

- технічне обслуговування гальмівних циліндрів;

- встановлення шестерен приводів водяних та палівних насосів тепловозів;

- регулювання штоків гальмівних циліндрів.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 4 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Призначення, конструкцію, взаємодію та процес розбирання основних частин об'єктів рухомого складу, які ремонтує.

- Будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв.

- Технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу.

- Систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Ремонтувати та виготовляти деталі за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності).

- Розбирати і складати основні вузли з різними типами посадок.

- Визначати якість деталей і необхідний їх ремонт.

- Притирати деталі.

- З'єднувати вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної.

- Регулювати і випробувати зібрані вузли.

- Складати дефектні відомості.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту рухомого складу 5-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує;

технічні умови на ремонт рухомого складу;

процес складання основних вузлів;

способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

Повинен уміти:

розбирати, ремонтувати та складати вузли устаткування в умовах напружених та міцних посадок;

виконувати слюсарне оброблення деталей за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності);

перевіряти правильність складання вузлів;

шабрувати деталі з великими приганяльними площинами;

регулювати та випробувати зібрані вузли і механізми.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія - 7233 слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація - 5 розряд

Загальний фонд навчального часу 513 годин.

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 1 |
| 1.1 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 2 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 2 | 1 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 2 |  |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 164 | 2 |
| 2.1 | Будова та ремонтрухомого складу | 70 |  |
| 2.2 | Гальма рухомого складу | 30 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.4 | Читання креслень | 10 |  |
| 2.5 | Допуски та технічне вимірювання | 10 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 10 |  |
| 2.7 | Електроматеріалознавство | 10 |  |
| 2.8 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 | 2 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 305 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 102 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 203 |  |
| 4 | Консультації | 15 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 498 | 3 |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ.

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Електроматеріалознавства.

- Охорони праці.

- Читання креслень.

- Допусків та технічних вимірювань.

- Основи правових знань.

- Основи галузевої економіки і підприємства.

- Правил дорожнього руху.

- Гальма рухомого складу.

- Правил технічної експлуатації та інструкції.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Лабораторії

- Інформаційних технологій.

- Електротехніка з основами промислової електроніки.

Майстерні

- Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Трудове право | 2 |  |
| Всього годин | 2 |  |

Тема 1. Трудове право

Трудове право і його розвиток в Україні. Правові регулювання працевлаштування. Правова природа трудових відносин: винекнення, зміна, припинення. Робочий час. Його поняття та види. Заробітна плата. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність. Трудові спори. Охорона праці.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Ціни і ціноутворення в економіці | 2 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

ТЕМА 1. Ціни і ціноутворення економіці

Державні ціни. Договірні ціни. Економічна цінність. Індекс ціни. Оптова ціна. Ринкове ціноутворення.Тариф. Ціна виробництва.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 1 | 1 |
| 2 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 1 |  |
| Всього годин: | 2 | 1 |

Тема 1.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними  с

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Лабораторно – практична робота (1 година)

Принцип побудови принципових схем САР

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Поняття про  мікропроцесори, контролери та логічні  схеми. Мікропроцесори на виробництві. Вхідні  і вихідні данні в системах АСУ.  Датчики їх призначення в системах автоматики. Вимоги к датчикам. Класифікація. Будова та робота  термопари при вимірюванні  неелектричних величин. Обернений зв’язок.

Призначення та основні функції  бортових комп’ютерів на залізничному транспорті.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 2 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків.Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”. „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Тема 2. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення та термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих під час  ДТП.

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху. Поняття та види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про рухомий склад | 2 |  |
| 3 | Загальна будова рухомого складу | 3 |  |
| 4 | Екіпажна частина рухомого складу | 3 |  |
| 5 | Рама і кузов рухомого складу | 3 |  |
| 6 | Система постачання | 5 |  |
| 7 | Прилади постачання систем | 4 |  |
| 8 | Ударно-зчіпний пристрій | 3 |  |
| 9 | Двигуни внутрішнього згорання | 6 |  |
| 10 | Приводи допоміжного обладнання | 5 |  |
|  | Резерв часу* | 41 |  |
| Всього годин | 70 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст програми та навчальна література. Правила безпеки і правила поведінки в навчальному кабінеті будови та ремонту рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автоматриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Поняття „Потужність”, „Сила тяги” , „ККД”. Позначення.

Сучасний стан і перспективи розвитку будування рухомого складу.

Тема 3. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Тема 4. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно - повертальні пристрої. Несправності та методи бракування. Ремонт візків, рам візків, ресорного підвішування та букс.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор, амортизатор тощо. Несправності та методи бракування. Ремонт мостів, редукторів, ресор тощо.

Тема 5. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

Тема 6. Системи постачання

Система охолодження тягових машин. Будова і принцип дії відцентрових вентиляційних патрубків.

Пісочна система рухомого складу. Призначення системи, основні вузли, їх розташування та дія. Кріплення труб та наконечників пісочниць. Заміна хомутів кріплення.

Паливна система. Мастильна система. Водяна система. Система охолодження. Основні вузли та їх призначення. Будова, принцип дії. Будова камери холодильника. Призначення секції, їх знімання та установка.

Основні несправності систем постачання. Строки експлуатації та методи бракування. Технологічні процеси усунення несправностей. Ремонт систем постачання. Методи перевірки на працездатність після ремонту.

Тема 7. Прилади постачання систем

Призначення, будова водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Знімання, розбирання, несправності, ремонт, збирання та встановлення  водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Тема 8. Ударно-зчіпні пристрої

Призначення ударно – зчіпних пристроїв. Загальна будова ударно-зчіпних пристроїв. Несправності та ремонт.

Правила зчеплення і розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Тема 9. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Класифікація двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Види двигунів, їх порівняльні характеристики. Двигуни з самозапалюванням від стиснення, компресорні та без компресорні дизелі.

Принцип дії ДВС. Характеристики процесів: такти, цикли, ступені стиснення.

Двотактні та чотиритактні дизелі, їх індикаторні та колові діаграми.

Загальна будова ДВЗ. Піддизельна рама, будова картера, колінчатий вал, антивібратор, шатунно-поршнева група. Знімання та установка сіток картера.

Будова блока ДВЗ, оглядові люки та індикаторні крани.

Основні несправності. Технологія ремонту. Ущільнення кришок та люків, їх пошкодження. Матеріали ущільнювальних прокладок.

Тема 10. Приводи допоміжного обладнання

Види і призначення допоміжного обладнання. Різновиди механічних передач. Зубчасті і фрікційні передачі, їх характеристики. Карданні валі, будова і матеріали. Редуктори, з’єднувальні муфти.

Несправності приводів допоміжного обладнання. Технологія ремонту. Перевірка дії після ремонту. Змащування механічних передач. Змащувальні матеріали. Захисні елементи механічних передач. Пошкодження і відновлення захисних пристроїв.

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про гальма | 3 |  |
| 3 | Повітропровід та арматура | 3 |  |
| 4 | Гальмівні передачі | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 21 |  |
| Всього годин | 30 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст навчальної програми та література. Охорона праці та правила безпечної поведінки в кабінеті гальм рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про гальма

Гальмівні сили. Класифікація гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямодіючі та непрямодіючі гальма. Жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Гальмівні обладнання локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, моторвагонного рухомого складу, трамваїв та тролейбусів. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема 3. Повітропровід та арматура

Призначення та будова цивільної та гальмівної магістралі. Елементи магістралей, їх з’єднання. Монтаж трубопроводів. Арматура магістралей. Очищувачі повітря пилоловки та масловіддільники. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукави. Будова повітряних резервуарів. Очищення промивка та продувка резервуарів та магістралей.

Тема 4. Гальмівні передачі

Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двохсторонній натиск. Колодочні та дискові гальма. Елементи передач, важелі та тяги, шарнірні з’єднання елементів. Гальмівні колодки, матеріали і характеристики. Розбирання та складання гальмівних важільних передач. Знімання та установка гальмівних колодок та накладок.

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Гальма рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 1 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на практичні роботи |
| 1 | Кінематичні схеми | 5 |  |
| 2 | Читання і виконання креслень і схем з професії | 5 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Кінематичні схеми

Кинематичні схеми та їх забраження на кресленні. Прості та складні кінематичні схеми.

Тема 2. Читання і виконання креслень і схем з професії

Виконання та читання креслень і схем відповідно до професії.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ДОПУСКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь | 1 |  |
| 2 | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 1 |  |
| 3 | Вимірювальні інструменти | 3 |  |
| 4 | Допуски на шпонкові і шліцьові з’єднання | 2 |  |
| 5 | Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання | 1 |  |
| 6 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 2 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхня.

Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

Допуск розміщення: графічне зображення.  Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.

Тема 2.  Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри.  Позначення допуску кута.

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.

Конусність. Допуски форми конуса.

Система допусків і посадок для конічних з'єднань відповідно квалітету. Рухомі посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка.

Допуски на різі відповідно квалітету.

Тема 3. Вимірювальні  інструменти

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема 4. Допуски на шпонкові та шліцьові з'єднання

Допуски і посадки шпонкових з'єднань.

Допуски і посадки шліцьових з'єднань.

Тема 5. Допуски і посадки підшипників кочення

Точність підшипників кочення. Особливості системи допусків і посадок для підшипників кочення. Означення посадок на кресленнях. Основні вказівки з вибору посадок від навантаження кілець підшипників кочення.

Тема 6. Контрольно-вимірювальні інструменти

Вивчення правил використання контрольно-вимірювальних інструментів: мікрометра, тахометра та інших.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правила технічної експлуатації та ремонту* | 2 |  |
| 2 | Інструкції та інші нормативні документи* | 2 |  |
|  | Резерв часу** | 6 |  |
| Всього годин | 10 |  |

*Примітка:

1) Залізничний транспорт - предмет вивчається у відповідності з Наказом Міністерства транспорту України „Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”.

2) Міський електротранспорт – предмет вивчається у відповідності з нормативними документами, які регламентують роботу підприємства

**Примітка:

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Правила технічної експлуатації») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Магнітні матеріали | 5 |  |
| 2 | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 5 |  |
| Всього годин | 10 |  |

# Тема 1. Магнітні матеріали

# Магнітно-м'які матеріали.Призначення, властивості, застосування.

Технічно чисте залізо і електротехнічна листова сталь – склад, основні характеристики ( текстуровані електротехнічні сталі холодного плющення), мазкі, застосування.

Армко-залізо, карбонільне залізо – склад, основні характеристики, мазкі, застосування.

Магнітно-м'які сплави: перомаллої, альсифери.

# Магнітно-тверді матеріали. Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітно-тверді сплави: альни, альниси, магнико – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# Ферити. Магнітно-м'які і магнітно-тверді  ферити – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Тема 2. Допоміжні та нові електротехнічні матеріали

# Припої  і флюси.Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі  міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння

(кислоти,  луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

Клеї і терпкі склади. Клеї на основі синтетичних смол епоксидних бакелітових, кремнійорганічних і ін. Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи (мастики, шпаклівки) – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# Нові електротехнічні матеріали. Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Постійний струм та кола постійного струму | 2 | 1 |
| 2 | Змінний струм та кола змінного струму | 3 | 1 |
| 3 | Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання | 1 |  |
| 4 | Трансформатори | 1 |  |
| 5 | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 6 | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 7 | Електричні апарати | 1 |  |
| Всього годин | 10 | 2 |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля - Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання провідників і джерел струму.

Лабораторна робота (1 година)

Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Лабораторнаробота (1 година)

Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Тема 3. Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 4. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, Коефіцієнт корисної дії (ККД). Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 6. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 7. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація:  5 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Демонтаж обладнання рухомого складу | 6 |
| 1.2 | Ремонт екіпажної частини рухомого складу | 6 |
| 1.3 | Ремонт рами та кузова рухомого складу | 6 |
| 1.4 | Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів | 6 |
| 1.5 | Ремонт гальмівних циліндрів | 6 |
| 1.6 | Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги | 6 |
| 1.7 | Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок | 6 |
| 1.8 | Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм | 6 |
| 1.9 | Ремонт ресорного підвішування | 6 |
| 1.10 | Ремонт та установлення кришок, кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів | 6 |
| 1.11 | Монтаж після ремонту | 6 |
|  | *Резерв часу | 36 |
| Всього годин | 102 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 5-го розряду. | 196 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 203 |
| Разом годин | 305 |

1 Виробниче навчання

Тема 1.1. Демонтаж обладнання рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, з охорони праці.

Порядок та строки постановки рухомого складу на ремонт. Участь у піднятті рухомого складу на домкратах. Порядок демонтажу обладнання з рухомого складу.

Тема 1.2. Ремонт екіпажної частини рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок .

Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під пригонні болти та їх встановлення. Зняття, пригонка, встановлення та кріплення підбуксових струнок. Заміна наличників. Участь у розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами.

Огляд кожухів та корпусів зубчастих редукторів. Усунення течії масла у місцях ущільнення кріплення послаблених болтів. Заміна мастила. Участь в огляді зубчастих коліс. Зняття карданних валів гідропередачі та ремонт елементів, їх з’єднання. Виготовлення прокладок.

Розбирання та огляд ударно-зчіпних пристроїв. Участь у збиранні фрикційного апарату та автозчепу. Участь у знятті та встановленні їх на рухомий склад.

Зняття, очищення та встановлення пісочних труб. Виправлення кришок та сіток пісочниць. Ремонт форсунок пісочниці. Регулювання роботи пісочниць після ремонту.

Тема 1.3. Ремонт рами та кузова рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок. Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під призонні болти та їх встановлення. Заміна наличників, участь в розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами. Заміна відпрацьованих болтів та заклепок у всіх з’єднаннях кузова. Виправлення металевих частин кузова, вікон та дверей. Ремонт колісочисників, драбин та поручнів. Зняття, ремонт та заміна деталей привода швидкостеміра.

Участь у підготовці рухомого складу до підйому, опускання на домкратах.

Тема 1.4. Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття вентилятора тягового електродвигуна (ТЕД) з тепловозу, очищення, розбирання.

Визначення несправностей, ремонт корпусу та зміна підшипників.

Ремонт вентиляторного колеса, статистичне балансування.

Збирання вентилятора ТЕД та встановлення на рухомий склад.

Тема 1.5. Ремонт гальмівних циліндрів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття гальмівних циліндрів з рухомого складу. Очищення та виявлення обсягу ремонту. Розбирання гальмівних циліндрів. Зміна манжет та розмірних кілець та непридатних шпильок. Перевірка відпускних пружин.

Встановлення гальмівного циліндру на рухомий склад та підключення до трубопроводу.

Тема 1.6. Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття кранів з тепловозу. Очищення та розбирання, виявлення обсягу ремонту. Участь у ремонті кранів. Збирання та встановлення кранів на рухомий склад.

Тема 1.7. Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття, очищення та виправлення сіток та кришок пісочниць. Очищення та перевірка кріплення пісочних труб. Ремонт форсунок. Регулювання роботи пісочниці після ремонту.

Тема 1.8. Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання та огляд важільної передачі гальм. Зміна з’єднуючих валиків. Запресування втулок. Зміна гальмівних колодок. Регулювання виходів штоків гальмівних циліндрів.

Тема 1.9. Ремонт ресорного підвішування

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання, огляд і визначення неполадок ресорного підвішування. Заміна валиків, ресор, пружин, підвішування і балансирів. Збирання та установлення ресорного підвішування.

Тема 1.10. Ремонт та установлення кришок,  кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кожухів та корпусів зубчатих редукторів.

Усунення витіку мастила в місцях ущільнення.

Кріплення послаблених болтів. Зміна мастила. Розробка тріщин в кожухах для зварювання. Установлення кожухів на колісну пару.

Тема 1.11. Монтаж після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Підготовка локомотива і його установка на ремонт. Роз’єднання всіх електричних, пневматичних і механічних з’єднань між кузовом та візками, між секціями.

Участь у підйомі підкузовного обладнання. Демонтаж допоміжних машин та агрегатів, елементів систем охолодження, електричних проводів. Перевірка стану повітряних трубопроводів. Усунення негараздів. Зміна несправних частин.

Участь у підкатці візків та опусканні кузова, монтаж обладнання після ремонту та огляд. Приєднання електричних проводів до машин та агрегатів.

Монтаж гальмівної важільної передачі. З’єднання трубопроводів гальмівної та напірної магістралей.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правилазастосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу  5-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  5 розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики    5-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємств-замовників кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- центрування допоміжних агрегатів дизелів тепловоза;

- зняття, притирання конусів та встановлення антивібраторів;

- перевірка, шабрення та притирання блоку і картеру дизеля;

- ремонт колісно-моторних блоків;

- технічне обслуговування тягових редукторів;

- регулювання привідних валів з реверсними пристроями швидкостимера;

- ремонт, збирання, випробування та регулювання вентилів електропневматичних гальм;

- ремонт візків пасажирських вагонів з гідравлічними амортизаторами;

- ремонт сталеразлівних візків;

- ремонт, збирання та з*єднання візків тепловозів, електровозів, моторвагонного рухомого складу;

- випресування та запресування циліндрових втулок, кільця блоків, шатунні втулки, підшипники розподільних валів приводів клапанів дизелів і паливних насосів;

- розбирання, ремонт, збирання, випробування та регулювання на стенді гідравлічний гаситель коливань;

- розбирання, ремонт та збирання гідропередачи;

- встановлення та регулювання тягових двигунів на тролейбусі;

- встановлення дизель-генераторної установки;

- перевірка та регулювання зазорів камер стиснення в циліндрах дизеля;

- притирання клапанів компресорів;

- перевірка колісних пар;

- розбирання, ремонт, збирання холодильні машини та обладнання вагонів;

- технічне обслуговування моторно-осьових підшипників, зубчатих передач;

- випробування та регулювання ричажної передачі і гальмівного обладнання;

- розбирання, ремонт та збирання карданні приводи тягових електродвигунів;

- технічне обслуговування гальмівного, магістрального та повітряного обладнання;

- зняття, розбирання, ремонт та встановлення дизель-генераторної установки рефрежираторних поїздів;

- розбирання, ремонт та збирання швидкостемеров.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 5 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Будову, призначення і взаємодію основних вузлів рухомого складу, які ремонтує.

- Будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

- Основні властивості матеріалів, які обробляє.

- Допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Види з'єднань деталей і вузлів.

- Технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів.

- Конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує.

- Технічні умови на ремонт рухомого складу.

- Процес складання основних вузлів.

- Способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

- Будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв.

- Технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу.

- Систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Розбирати, ремонтувати та складати вузли устаткування в умовах напружених та міцних посадок.

- Виконувати слюсарне оброблення деталей за 6-7-м квалітетами (1-2-м класами точності).

- Перевіряти правильність складання вузлів.

- Шабрувати деталі з великими приганяльними площинами.

- Регулювати та випробува зібрані вузли і механізми.

- Розбирати допоміжні частини об'єкта рухомого складу, які ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей.

- Монтувати та демонтувати окремі прилади пневматичної системи.

- З'єднувати вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням.

- Перевіряти дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря.

- Регулювати та випробовувати окремі механізми.

- Розбирати і складати основні вузли з різними типами посадок.

- Визначати якість деталей і необхідний їх ремонт.

- Притирати деталі.

- З'єднувати вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної.

- Регулювати і випробувати зібрані вузли.

- Складати дефектні відомості.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:   7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту рухомого складу 6-го  розряду

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

способи розмічання і установлення вузлів;

способи перевірки правильності складання комплексу вузлів та складальних груп об'єкта, який ремонтує;

методи перевірки на точність відремонтованого устаткування рухомого складу;

способи визначення пошкоджень деталей і методи їх відновлення.

Повинен уміти:

перевіряти на точність, випробувати та здавати відремонтоване устаткування;

виявляти та запобігати дефектам складання всіх основних складальних груп.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  6-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  7-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія - 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація - 6 розряд

Загальний фонд навчального часу - 477 годин

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 1 |
| 1.1 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 2 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 2 | 1 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 2 |  |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 198 |  |
| 2.1 | Будова та ремонт рухомого складу | 94 |  |
| 2.2 | Гальма рухомого складу | 40 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.4 | Читання креслень | 10 |  |
| 2.5 | Допуски та технічне вимірювання | 10 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 10 |  |
| 2.7 | Електроматеріалознавство | 10 |  |
| 2.8 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 235 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 102 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4 | Консультації | 15 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 462 | 1 |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Електроматеріалознавства.

- Охорони праці.

- Читання креслень.

- Допусків та технічних вимірювань.

- Основи правових знань.

- Основи галузевої економіки і підприємства.

- Правил дорожнього руху.

- Гальма рухомого складу.

- Правил технічної експлуатації та інструкції.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Лабораторії

- Інформаційних технологій.

Майстерні

Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Злочин і кримінальна відповідальність | 2 |  |
| Всього годин | 2 |  |

Тема 1. Злочин і кримінальна відповідальність

Кримінальне законодавство України. Поняття, система та характеристика кримінального законодавства. Поняття злочину. Ознаки злочину. Види злочину. Поняття, система і види покарань.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Галузева структура промисловості України | 1 |  |
| 2 | Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

Тема 2. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 1 | 1 |
| 2 | Комп’ютерні мережі | 1 |  |
| Всього годин: | 2 | 1 |

Тема 1.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними  с

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Лабораторно – практична робота (1 година):

- Принцип побудови принципових схем САР

Тема 2. Комп’ютерні мережі.

Комп’ютерні мережі: локальні, регіональні та глобальні. Протокол. Провайдер. Адресація в Інтернет.  Основні послуги Інтернет. Електронна пошта.    Робота з електронною  поштою через веб – інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання   та пере направлення повідомлень.  Додавання графічних файлів. Етикет електронного листування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів. | 1 |  |
| 2 | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків.Відповідальність за порушення правил дорожнього руху. | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”. „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Тема 2. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення та термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих під час  ДТП.

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху. Поняття та види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про рухомий склад | 2 |  |
| 3 | Загальна будова рухомого складу | 3 |  |
| 4 | Екіпажна частина рухомого складу | 3 |  |
| 5 | Рама і кузов рухомого складу | 3 |  |
| 6 | Система постачання | 5 |  |
| 7 | Прилади постачання систем | 4 |  |
| 8 | Ударно-зчіпний пристрій | 3 |  |
| 9 | Двигуни внутрішнього згорання | 6 |  |
| 10 | Приводи допоміжного обладнання | 5 |  |
|  | Резерв часу* | 65 |  |
| Всього годин | 94 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст програми та навчальна література. Правила безпеки і правила поведінки в навчальному кабінеті будови та ремонту рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автоматриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Поняття „Потужність”, „Сила тяги” , „ККД”. Позначення

Сучасний стан і перспективи розвитку будування рухомого складу.

Тема 3. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Тема 4. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно - повертальні пристрої. Несправності та методи бракування. Ремонт візків, рам візків, ресорного підвішування та букс.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор, амортизатор тощо. Несправності та методи бракування. Ремонт мостів, редукторів, ресор тощо.

Тема 5. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

Тема 6. Системи постачання

Система охолодження тягових машин. Будова і принцип дії відцентрових вентиляційних патрубків.

Пісочна система рухомого складу. Призначення системи, основні вузли, їх розташування та дія. Кріплення труб та наконечників пісочниць. Заміна хомутів кріплення.

Паливна система. Мастильна система. Водяна система. Система охолодження. Основні вузли та їх призначення. Будова, принцип дії. Будова камери холодильника. Призначення секції, їх знімання та установка.

Основні несправності систем постачання. Строки експлуатації та методи бракування. Технологічні процеси усунення несправностей. Ремонт систем постачання. Методи перевірки на працездатність після ремонту.

Тема 7. Прилади постачання систем

Призначення, будова водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Знімання, розбирання, несправності, ремонт, збирання та встановлення  водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Тема 8. Ударно – зчіпні пристрої

Призначення ударно – зчіпних пристроїв. Загальна будова ударно-зчіпних пристроїв. Несправності та ремонт.

Правила зчеплення і розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Тема 9. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Класифікація двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Види двигунів, їх порівняльні характеристики. Двигуни з самозапалюванням від стиснення, компресорні та без компресорні дизелі.

Принцип дії ДВС. Характеристики процесів: такти, цикли, ступені стиснення.

Двотактні та чотиритактні дизелі, їх індикаторні та колові діаграми.

Загальна будова ДВЗ. Піддизельна рама, будова картера, колінчатий вал, антивібратор, шатунно-поршнева група. Знімання та установка сіток картера.

Будова блока ДВЗ, оглядові люки та індикаторні крани.

Основні несправності. Технологія ремонту. Ущільнення кришок та люків, їх пошкодження. Матеріали ущільнювальних прокладок.

Тема 10. Приводів допоміжного обладнання

Види і призначення допоміжного обладнання. Різновиди механічних передач. Зубчасті і фрікційні передачі, їх характеристики. Карданні валі, будова і матеріали. Редуктори, з’єднувальні муфти.

Несправности приводів допоміжного обладнання. Технологія ремонту. Перевірка дії після ремонту. Змащування механічних передач. Змащувальні матеріали. Захисні елементи механічних передач. Пошкодження і відновлення захисних пристроїв.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про гальма | 3 |  |
| 3 | Повітропровід та арматура | 3 |  |
| 4 | Гальмівні передачі | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 21 |  |
| Всього годин | 30 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст навчальної програми та література. Охорона праці та правила безпечної поведінки в кабінеті гальм рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про гальма

Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямодіючі та непрямодіючі гальма. Жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Гальмівні обладнання локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, моторвагонного рухомого складу, трамваїв та тролейбусів. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема 3. Повітропровід та арматура

Призначення та будова цивільної та гальмівної магістралі. Елементи магістралей, їх з’єднання. Монтаж трубопроводів. Арматура магістралей. Очищувачі повітря пилоловки та масловіддільники. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукави. Будова повітряних резервуарів. Очищення промивка та продувка резервуарів та магістралей.

Тема 4. Гальмівні передачі

Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двохсторонній натиск. Колодочні та дискові гальма. Елементи передач, важелі та тяги, шарнірні з’єднання елементів. Гальмівні колодки, матеріали і характеристики. Розбирання та складання гальмівних важільних передач. Знімання та установка гальмівних колодок та накладок.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Гальма рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 1 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на практичні роботи |
| 1 | Кінематичні схеми рухомого складу | 5 |  |
| 2 | Читання і виконання креслень і схем з професії | 5 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Кінематичні схеми рухомого складу

Порядок зображення на кресленнь кінематичних схем рухомого складу.

Тема 2. Читання і виконання креслень і схем з професії

Виконання і читання схем рухомого складу.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ДОПУСКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 2 |  |
| 2 | Вимірювальні інструменти | 3 |  |
| 3 | Шорсткості поверхонь | 1 |  |
| 4 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 4 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1.  Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри.  Позначення допуску кута.

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.

Конусність. Допуски форми конуса.

Система допусків і посадок для конічних з'єднань відповідно квалітету. Рухомі посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка.

Допуски на різі відповідно квалітету.

Тема 2. Вимірювальні  інструменти

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема 3.  Шорсткості поверхонь

Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь.

Тема 4. Контрольно-вимірювальні інструменти

Вивчення правил використання контрольно-вимірювальних інструментів: мікрометра, тахометра та інших.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правила технічної експлуатації та ремонту* | 2 |  |
| 2 | Інструкції та інші нормативні документи* | 2 |  |
|  | Резерв часу** | 6 |  |
| Всього годин | 10 |  |

*Примітка:

1) Залізничний транспорт - предмет вивчається у відповідності з Наказом Міністерства транспорту України „Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”.

2) Міський електротранспорт – предмет вивчається у відповідності з нормативними документами, які регламентують роботу підприємства

**Примітка:

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Правила технічної експлуатації») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Провідникові матеріали | 3 |  |
| 2 | Напівпровідникові матеріали | 3 |  |
| 3 | Діелектрики | 4 |  |
| Всього годин | 10 |  |

# Тема 1. Провідникові матеріали

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній- основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком ( марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь-, основні властивості, марки, застосування.

Свинець - основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, ферроніхроми; фехралі і хромалі –  склад, основні властивості, марки, застосування.

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіцируючі речовини –  основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графічні щітки (вугільний – графітні щітки).  Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

# Тема 2.  Напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

# Тема 3. Діелектрики.

# Газоподібні діелектрики. Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

# Рідкі  діелектрики. Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування. (Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# Тверді  органічні  діелектрики. Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поликонденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,  новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефирні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючи (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Постійний струм та кола постійного струму | 2 |  |
| 2 | Змінний струм та кола змінного струму | 3 |  |
| 3 | Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання | 1 |  |
| 4 | Трансформатори | 1 |  |
| 5 | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 6 | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 7 | Електричні апарати | 1 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання провідників і джерел струму.

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Тема 3. Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 4. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, Коефіцієнт корисної дії (ККД). Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 6. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 7. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 6 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Демонтаж обладнання рухомого складу | 6 |
| 1.2 | Ремонт екіпажної частини рухомого складу | 6 |
| 1.3 | Ремонт рами та кузова рухомого складу | 6 |
| 1.4 | Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів | 6 |
| 1.5 | Ремонт гальмівних циліндрів | 6 |
| 1.6 | Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги | 6 |
| 1.7 | Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок | 6 |
| 1.8 | Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм | 6 |
| 1.9 | Ремонт ресорного підвішування | 6 |
| 1.10 | Ремонт та установлення кришок, кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів | 6 |
| 1.11 | Монтаж після ремонту | 6 |
|  | *Резерв часу | 36 |
| Всього годин | 102 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 6-го розряду. | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 133 |
| Разом годин | 235 |

1 Виробниче навчання

Тема 1.1. Демонтаж обладнання рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, з охорони праці.

Порядок та строки постановки рухомого складу на ремонт. Участь у піднятті рухомого складу на домкратах. Порядок демонтажу обладнання з рухомого складу.

Тема 1.2. Ремонт екіпажної частини рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок .

Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під пригонні болти та їх встановлення. Зняття, пригонка, встановлення та кріплення підбуксових струнок. Заміна наличників. Участь у розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами.

Огляд кожухів та корпусів зубчастих редукторів. Усунення течії масла у місцях ущільнення кріплення послаблених болтів. Заміна мастила. Участь в огляді зубчастих коліс. Зняття карданних валів гідропередачі та ремонт елементів, їх з’єднання. Виготовлення прокладок.

Розбирання та огляд ударно-зчіпних пристроїв. Участь у збиранні фрикційного апарату та автозчепу. Участь у знятті та встановленні їх на рухомий склад.

Зняття, очищення та встановлення пісочних труб. Виправлення кришок та сіток пісочниць. Ремонт форсунок пісочниці. Регулювання роботи пісочниць після ремонту.

Тема 1.3. Ремонт рами та кузова рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок. Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під призонні болти та їх встановлення. Заміна наличників, участь в розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами. Заміна відпрацьованих болтів та заклепок у всіх з’єднаннях кузова. Виправлення металевих частин кузова, вікон та дверей. Ремонт колісочисників, драбин та поручнів. Зняття, ремонт та заміна деталей привода швидкостеміра.

Участь у підготовці рухомого складу до підйому, опускання на домкратах.

Тема 1.4. Ремонт вентиляторів тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття вентилятора тягового електродвигуна (ТЕД) з тепловозу, очищення, розбирання.

Визначення несправностей, ремонт корпусу та зміна підшипників.

Ремонт вентиляторного колеса, статистичне балансування.

Збирання вентилятора ТЕД та встановлення на рухомий склад.

Тема 1.5. Ремонт гальмівних циліндрів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття гальмівних циліндрів з рухомого складу. Очищення та виявлення обсягу ремонту. Розбирання гальмівних циліндрів. Зміна манжет та розмірних кілець та непридатних шпильок. Перевірка відпускних пружин.

Встановлення гальмівного циліндру на рухомий склад та підключення до трубопроводу.

Тема 1.6. Ремонт кранів кінцевих, комбінованих та подвійної тяги

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття кранів з тепловозу. Очищення та розбирання, виявлення обсягу ремонту. Участь у ремонті кранів. Збирання та встановлення кранів на рухомий склад.

Тема 1.7. Ремонт та устаткування пісочниць та форсунок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття, очищення та виправлення сіток та кришок пісочниць. Очищення та перевірка кріплення пісочних труб. Ремонт форсунок. Регулювання роботи пісочниці після ремонту.

Тема 1.8. Ремонт та регулювання механічного обладнання автогальм

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання та огляд важільної передачі гальм. Зміна з’єднуючих валиків. Запресування втулок. Зміна гальмівних колодок. Регулювання виходів штоків гальмівних циліндрів.

Тема 1.9. Ремонт ресорного підвішування

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання, огляд і визначення неполадок ресорного підвішування. Заміна валиків, ресор, пружин, підвішування і балансирів. Збирання та установлення ресорного підвішування.

Тема 1.10. Ремонт та установлення кришок,  кожухів зубчатої передачі тягових електродвигунів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кожухів та корпусів зубчатих редукторів.

Усунення витіку мастила в місцях ущільнення.

Кріплення послаблених болтів. Зміна мастила. Розробка тріщин в кожухах для зварювання. Установлення кожухів на колісну пару.

Тема 1.11. Монтаж після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Підготовка локомотива і його установка на ремонт. Роз’єднання всіх електричних, пневматичних і механічних з’єднань між кузовом та візками, між секціями.

Участь у підйомі підкузовного обладнання. Демонтаж допоміжних машин та агрегатів, елементів систем охолодження, електричних проводів. Перевірка стану повітряних трубопроводів. Усунення негараздів. Зміна несправних частин.

Участь у підкатці візків та опусканні кузова, монтаж обладнання після ремонту та огляд. Приєднання електричних проводів до машин та агрегатів.

Монтаж гальмівної важільної передачі. З’єднання трубопроводів гальмівної та напірної магістралей.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правилазастосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу  6-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  6 розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики    6-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємств-замовників кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- ремонт автозчеплювального пристрою рухомого складу;

- перевірка та регулювання автоматики управління холодільником на тепловозі;

- технічне обслуговування та ремонт колісно-моторних блоків, підшипників;

- випробування та регулювання зубчатої передачі;

- випресування та запресування втулки магістрального поршня гальмівного і пневматичного обладнання;

- перевірка та випробування під час запуску дизеля на тепловозі вузлів і агрегатів;

- притирання дзеркал гальмівних приладів;

- перевірка шатунно-поршневої групи та газорозподілення на дизелі і компресорі;

- регулювання, зєднання, центрування дизель-генераторної установки та гідро передачі;

- випробування та регулювання на стенді регуляторів тиску компресорів, кранів машиністу, компресорів;

- ремонт, встановлення та регулювання вертикальної передачі;

- ремонт, збирання, перевірка, обкатка гідро передачі;

- налагодження та регулювання карданні приводи тягових електродвигунів;

- розбирання, ремонт та збирання регуляторів частоти обертання колінчатого валу дизеля;

- випробування ротори турбокомпресора.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 6 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Будову, призначення і взаємодію основних вузлів рухомого складу, які ремонтує.

- Способи розмічання і установлення вузлів.

- Способи перевірки правильності складання комплекса вузлів та складальних груп об'єкта, який ремонтує.

- Методи перевірки на точність відремонтованого устаткування рухомого складу.

- Способи визначення пошкоджень деталей і методи їх відновлення;

- Будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

- Основні властивості матеріалів, які обробляє.

- Допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Види з'єднань деталей і вузлів.

- Технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів.

- Конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує.

- Технічні умови на ремонт рухомого складу.

- Процес складання основних вузлів.

- Способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

- Будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв.

- Технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу.

- Систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Розбирати, ремонтувати та складати вузли устаткування в умовах напружених та міцних посадок.

- Виконувати слюсарне оброблення деталей за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності).

- Перевіряти правильність складання вузлів.

- Шабрувати деталі з великими приганяльними площинами.

- Регулювати та випробува зібрані вузли і механізми.

- Розбирати допоміжні частини об'єкта рухомого складу, які ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей.

- Монтувати та демонтувати окремі прилади пневматичної системи.

- З'єднувати вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням.

- Перевіряти дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря.

- Регулювати та випробовувати окремі механізми.

- Розбирати і складати основні вузли з різними типами посадок.

- Визначати якість деталей і необхідний їх ремонт.

- Притирати деталі.

- З'єднувати вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної.

- Регулювати і випробувати зібрані вузли.

- Складати дефектні відомості.

- Перевіряти на точність, випробувати та здавати відремонтоване устаткування.

18.Виявляти та запобігати дефектам складання всіх основних складальних груп.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 7-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту рухомого складу 7-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує;

технічні умови на ремонт рухомого складу;

процес складання основних вузлів;

способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

Повинен уміти:

регулювати та випробовувати складне устаткування зі складними пневматичними, механічними та гідравлічними системами механізмів;

ремонтувати і налагоджувати електронне устаткування, що забезпечує безпеку руху.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  6-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  7-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 7 розряд

Загальний фонд навчального часу  - 422 години

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 20 | 1 |
| 1.1 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємства | 2 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 2 | 1 |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 163 |  |
| 2.1 | Будова та ремонт рухомого складу | 94 |  |
| 2.2 | Гальма рухомого складу | 20 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.4 | Читання креслень | 7 |  |
| 2.5 | Допуски та технічне вимірювання | 7 |  |
| 2.6 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 7 |  |
| 2.7 | Електроматеріалознавство | 7 |  |
| 2.8 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 7 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 217 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4 | Консультації | 15 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 407 | 1 |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Електроматеріалознавства.

- Охорони праці.

- Читання креслень.

- Допусків та технічних вимірювань.

- Основи правових знань.

- Основи галузевої економіки і підприємства.

- Правил дорожнього руху.

- Гальма рухомого складу.

- Правил технічної експлуатації та інструкції.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Лабораторії

- Інформаційних технологій.

Майстерні

Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Правова охорона природи | 2 |  |
| Всього годин | 2 |  |

Тема 1. Правова охорона природи

Правова охорона навколишнього середовища. Правове регулювання природокористування. Правове забезпеченність екологічної безпеки. Відповідальність за порушення в екологічному праві.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Підприємство як суб’єкт господарювання | 1 |  |
| 2 | Кадри підприємства | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Тема 2. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

| № п\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні заняття |
| 1 | Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 1 |  |
| 2 | Комп’ютерні мережі | 1 | 1 |
| Всього годин: | 2 | 1 |

Тема 1.  Використання  комп’ютерних  та  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про автоматизовану систему управління   структурними  с

підрозділами залізниці. Роботизація та автоматизація виробництва на основі  електронно обчислювальної  техніки – основа інтенсифікації  виробництва.

Об’єкт управління.  Мета  та види   управління. Основна схема автоматичного управління.

Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване, дистанційне.

Тема 2. Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні мережі: локальні, регіональні та глобальні. Протокол. Провайдер. Адресація в Інтернет.  Основні послуги Інтернет. Електронна пошта.    Робота з електронною  поштою через веб – інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання   та пере направлення повідомлень.  Додавання графічних файлів. Етикет електронного листування.

Лабораторно – практична робота (1 година)

Система пошуку у глобальних мережах.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про рухомий склад | 1 |  |
| 3 | Загальна будова рухомого складу | 1 |  |
| 4 | Екіпажна частина рухомого складу | 2 |  |
| 5 | Рама і кузов рухомого складу | 2 |  |
| 6 | Система постачання | 3 |  |
| 7 | Прилади постачання систем | 1 |  |
| 8 | Ударно-зчіпний пристрій | 1 |  |
| 9 | Двигуни внутрішнього згорання | 5 |  |
| 10 | Приводи допоміжного обладнання | 2 |  |
| 11 | Електричні машини | 7 |  |
| 12 | Електричні апарати | 10 |  |
| 13 | Акумуляторна батарея | 2 |  |
| 14 | Електрична схема рухомого складу | 12 |  |
| 15 | Реостатне випробування рухомого складу | 4 |  |
|  | *РЕЗЕР ЧАСУ | 40 |  |
| Всього годин | 94 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст програми та навчальна література. Правила безпеки і правила поведінки в навчальному кабінеті будови та ремонту рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автоматриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Поняття „Потужність”, „Сила тяги” , „ККД”. Позначення.

Сучасний стан і перспективи розвитку будування рухомого складу.

Тема 3. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Тема 4. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно - повертальні пристрої. Несправності та методи бракування. Ремонт візків, рам візків, ресорного підвішування та букс.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор, амортизатор тощо. Несправності та методи бракування. Ремонт мостів, редукторів, ресор тощо.

Тема 5. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

Тема 6. Системи постачання

Система охолодження тягових машин. Будова і принцип дії відцентрових вентиляційних патрубків.

Пісочна система рухомого складу. Призначення системи, основні вузли, їх розташування та дія. Кріплення труб та наконечників пісочниць. Заміна хомутів кріплення.

Паливна система. Мастильна система. Водяна система. Система охолодження. Основні вузли та їх призначення. Будова, принцип дії. Будова камери холодильника. Призначення секції, їх знімання та установка.

Основні несправності систем постачання. Строки експлуатації та методи бракування. Технологічні процеси усунення несправностей. Ремонт систем постачання. Методи перевірки на працездатність після ремонту.

Тема 7. Прилади постачання систем

Призначення, будова водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Знімання, розбирання, несправності, ремонт, збирання та встановлення  водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Тема 8. Ударно-зчіпні пристрої

Призначення ударно-зчіпних пристроїв. Загальна будова ударно-зчіпних пристроїв. Несправності та ремонт.

Правила зчеплення і розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Тема 9. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Класифікація двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Види двигунів, їх порівняльні характеристики. Двигуни з самозапалюванням від стиснення, компресорні та без компресорні дизелі.

Принцип дії ДВС. Характеристики процесів: такти, цикли, ступені стиснення.

Двотактні та чотиритактні дизелі, їх індикаторні та колові діаграми.

Загальна будова ДВЗ. Піддизельна рама, будова картера, колінчатий вал, антивібратор, шатунно-поршнева група. Знімання та установка сіток картера.

Будова блока ДВЗ, оглядові люки та індикаторні крани.

Основні несправності. Технологія ремонту. Ущільнення кришок та люків, їх пошкодження. Матеріали ущільнювальних прокладок.

Тема 10. Приводів допоміжного обладнання

Види і призначення допоміжного обладнання. Різновиди механічних передач. Зубчасті і фрікційні передачі, їх характеристики. Карданні валі, будова і матеріали. Редуктори, з’єднувальні муфти.

Несправности приводів допоміжного обладнання. Технологія ремонту. Перевірка дії після ремонту. Змащування механічних передач. Змащувальні матеріали. Захисні елементи механічних передач. Пошкодження і відновлення захисних пристроїв.

Тема 11. Електричні машини

Класифікація електричних машин. Тягові машини постійного струму. Допоміжні машини постійного струму. Будова та принцип дії. Можливі неполадки та їх причини. Будова та принцип дії синхронного генератора та синхронного під збудника.

Розбирання, огляд електричних машин, виявлення пошкоджень. Усунення неполадок та збирання електричних машин. Обладнання для виконання робіт.

Перевірка електричного опору та електричної міцності ізоляції котушок поносів. Ремонт остовів, усунення механічних неполадок, перевірка остовів після ремонту.

Тема 12. Електричні апарати

Будова та дія електричних апаратів. Особливості конструкцій реле різних типів. Електромагнітний та електропневматичний привод апаратів. Пристрої дугогасіння.

Можливі неполадки контакторів. Огляд апаратів, виявлення пошкоджень. Розбирання апаратів, ремонт їх окремих вузлів та складання апаратів. Обладнання для виконання робіт.

Характерні неполадки електричних апаратів, їх причини та наслідки. Механічні та електричні причини пошкоджень апаратів. Розбирання, ремонт та регулювання електромагнітних та електропневматичних контакторів.

Ремонт, налагодження та регулювання реле різних типів, перевірка і регулювання параметрів спрацювання.

Ремонт контролерів та реверсорів. Розбирання, перевірка контактів, пружин та деталей приводу. Відновлення характеристик деталей, збирання та регулювання апаратів.

Перевірка, ремонт та регулювання контактних та безконтактних регуляторів напруги. Обладнання для ремонту, електровимірювальні пристрої та випробувальні стенди.

Тема 13. Акумуляторна батарея

Будова акумуляторів і схеми з’єднання елементів. Неполадки акумуляторів та їх ознаки, методи виявлення неполадок.

Розбирання акумуляторів, заміна пластин. Збирання акумуляторів та приготування електроліту. Обладнання для виконання робіт.

Тема 14. Електрична схема рухомого складу

Будова принципової схеми рухомого складу.

Виявлення електричних причин пошкоджень елементів схеми. Електровимірювальні пристрої: омметри, мегаметри, тестери. Призначення, користування, параметри перевірки елементів схеми.

Монтаж електричної схеми з’єднання дротів. Перевірка правильності збирання елементів схеми та послідовність спрацювання апаратів. Налагодження параметрів спрацювання елементів схеми.

Регулювання налагоджуваних резисторів системи послаблення магнітного потоку тягових двигунів. Монтаж та перевірка схеми автоматичного регулювання збудження генератора.

Тема 15. Реостатні випробування рухомого складу

Призначення реостатних випробувань. Види випробувань та об’єми робіт.

Будова та принцип дії навантажувального реостату.

Підготовка рухомого складу до реостатних випробувань. Пробний запуск, огляд після запуску. Підключення до випробувального реостату, перевірка потужності та обкатка.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про гальма | 3 |  |
| 3 | Повітропровід та арматура | 3 |  |
| 4 | Гальмівні передачі | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 21 |  |
| Всього годин | 30 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст навчальної програми та література. Охорона праці та правила безпечної поведінки в кабінеті гальм рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про гальма

Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямодіючі та непрямодіючі гальма. Жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Гальмівні обладнання локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, моторвагонного рухомого складу, трамваїв та тролейбусів. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема 3. Повітропровід та арматура

Призначення та будова цивільної та гальмівної магістралі. Елементи магістралей, їх з’єднання. Монтаж трубопроводів. Арматура магістралей. Очищувачі повітря пилоловки та масловіддільники. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукави. Будова повітряних резервуарів. Очищення промивка та продувка резервуарів та магістралей.

Тема 4. Гальмівні передачі

Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двохсторонній натиск. Колодочні та дискові гальма. Елементи передач, важелі та тяги, шарнірні з’єднання елементів. Гальмівні колодки, матеріали і характеристики. Розбирання та складання гальмівних важільних передач. Знімання та установка гальмівних колодок та накладок.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Гальма рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 1 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на практичні роботи |
| 1 | Читання креслень деталей і вузлів рухомого складу | 7 |  |
| Всього годин | 7 |  |

Тема 1. Читання креслень деталей і вузлів рухомого складу

Зображення типових конструкцій виробів рухомого складу. Зображення опрних вузлів. Конструктивно-технологічні особливості при виконанні з`єднаннь. Відображення данних про додаткову обробку деталей у процесі складення виробу.

Послідовність читання складних креслень. Визначення технічних умов на ремонт.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ДОПУСКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі | 1 |  |
| 2 | Вимірювальні інструменти | 3 |  |
| 3 | Контрольно-вимірювальні інструменти | 3 |  |
| Всього годин | 7 |  |

Тема 1.  Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі

Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри.  Позначення допуску кута.

Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.

Конусність. Допуски форми конуса.

Система допусків і посадок для конічних з'єднань відповідно квалітету. Рухомі посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка.

Допуски на різі відповідно квалітету.

Тема 2. Вимірювальні  інструменти

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема 3. Контрольно-вимірювальні інструменти

Вивчення правил використання контрольно-вимірювальних інструментів: мікрометра, тахометра та інших.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правила технічної експлуатації та ремонту* | 1 |  |
| 2 | Інструкції та інші нормативні документи* | 1 |  |
|  | Резерв часу** | 5 |  |
| Всього годин | 7 |  |

*Примітка:

1) Залізничний транспорт - предмет вивчається у відповідності з Наказом Міністерства транспорту України „Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”.

2) Міський електротранспорт – предмет вивчається у відповідності з нормативними документами, які регламентують роботу підприємства

**Примітка:

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Правила технічної експлуатації») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Напівпровідникові матеріали | 3 |  |
| 2 | Діелектрики | 4 |  |
| Всього годин | 7 |  |

# Тема 1.  Напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

# Тема 2. Діелектрики

# Газоподібні діелектрики.Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

# Рідкі  діелектрики.Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування. (Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# Тверді  органічні  діелектрики.Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поликонденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,  новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефирні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючи (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти (слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні  і малолугільні  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляної  лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання | 2 |  |
| 2 | Трансформатори | 1 |  |
| 3 | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 4 | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 5 | Електричні апарати | 2 |  |
| Всього годин | 7 |  |

Тема 1. Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 2. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 3. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, Коефіцієнт корисної дії (ККД). Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 5. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 7 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Демонтаж обладнання рухомого складу | 6 |
| 1.2 | Ремонт екіпажної частини, рами та кузова рухомого складу | 6 |
| 1.3 | Ремонт та регулювання гальмівного обладнання | 6 |
| 1.4 | Ремонт електричних машин | 6 |
| 1.5 | Ремонт електричних апаратів | 6 |
| 1.6 | Ремонт акумуляторної батареї | 6 |
| 1.7 | Електричні перевірки мереж та резисторів | 6 |
| 1.8 | Перевірка та регулювання електричних схем після ремонту | 6 |
| 1.9 | Монтаж після ремонту | 6 |
|  | *Резерв часу | 30 |
| Всього годин | 84 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 7-го розряду. | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 133 |
| Разом годин | 217 |

1. Виробниче навчання

Тема 1.1. Демонтаж обладнання рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, з охорони праці.

Порядок та строки постановки рухомого складу на ремонт. Участь у піднятті рухомого складу на домкратах. Порядок демонтажу обладнання з рухомого складу.

Тема 1.2. Ремонт екіпажної частини, рами та кузова рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючи накладок .

Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під пригоні болти та їх встановлення. Зняття, пригонка, встановлення та кріплення під буксових струнок. Заміна наличників. Участь у розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами.

Огляд кожухів та корпусів зубчастих редукторів. Усунення течії масла у місцях ущільнення кріплення послаблених болтів. Заміна мастила. Участь в огляді зубчастих коліс. Зняття карданних валів гідропередачі та ремонт елементів, їх з’єднання. Виготовлення прокладок.

Розбирання та огляд ударно-зчіпних пристроїв. Участь у збиранні фрикційного апарату та автозчепу. Участь у знятті та встановленні їх на рухомий склад.

Зняття, очищення та встановлення пісочних труб. Виправлення кришок та сіток пісочниць. Ремонт форсунок пісочниці. Регулювання роботи пісочниць після ремонту.

Огляд кріплення елементів рами, зміна болтів, заклепування тріщин та підготовка зміцнюючих накладок. Ремонт опор. Розвертання отворів рам візка під призонні болти та їх встановлення. Заміна наличників, участь в розробці тріщин під зварювання. Участь у перевірці рами. Заміна відпрацьованих болтів та заклепок у всіх з’єднаннях кузова. Виправлення металевих частин кузова, вікон та дверей. Ремонт колісочисників, драбин та поручнів. Зняття, ремонт та заміна деталей привода швидкостеміра.

Участь у підготовці рухомого складу до підйому, опускання на домкратах.

Тема 1.3. Ремонт та регулювання гальмівного обладнання

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Розбирання та огляд важільної передачі гальм. Зміна з’єднуючих валиків. Запресування втулок. Зміна гальмівних колодок. Регулювання виходів штоків гальмівних циліндрів.

Розбирання, огляд, ремонт, складання та випробування компресорів. Ремонт деталей гальмової магістралі та магістралі мереж управління.

Ремонт автогальмового обладнання: приладів управління, гальмових приладів, повітропроводів з арматурою, гальмової передачі. Ремонт обладнання АЛС та автостопа, регуляторів тиску, клапанів, регуляторів. Ремонт та опресування резервуарів. Перевірка гальмового обладнання після ремонту.

Зняття гальмівних циліндрів з рухомого складу. Очищення та виявлення обсягу ремонту. Розбирання гальмівних циліндрів. Зміна манжет та розмірних кілець та несправних шпильок. Перевірка відпускних пружин.

Встановлення гальмівного циліндру на рухомий склад та підключення до трубопроводу.

Зняття кранів. Очищення та розбирання, виявлення обсягу ремонту. Участь у ремонті кранів. Збирання та встановлення кранів на рухомий склад.

Тема 1.4. Ремонт електричних машин

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Очистка, розбирання, огляд деталей тягового двигуна, дефектировка вузлів та деталей. Ремонт деталей та вузлів тягових двигунів. Пропитка та сушка електричних обмоток. Складання тягових двигунів та їх випробування після ремонту. Ремонт тягових двигунів без викатки. Розбирання допоміжних електричних машин, визначення об’єму ремонту. Ремонт та заміна зношених частин. Складання та випробування допоміжних машин після ремонту. Підготовка електричних машин до роботи в зимових умовах.

Тема 1.5. Ремонт електричних апаратів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Попередні випробування електричних апаратів з метою виявлення несправностей та об’єму ремонту. Розбирання, ремонт, складання, регулювання та знімання характеристик струмоприймачів.

Огляд, розбирання та ремонт електричних та електропневматичних контакторів, електропневматичних вентилів, електромагнітних та теплових реле, регуляторів напруги, реверсів та контролера машиніста. Очистка апаратів та їх деталей від пилі та нагару. Заміна зіпсованих крипильних деталей. Ремонт та чистка контактів. Заміна та ремонт проводів, шунтів та їх виводів. Розбирання пневматичних приводів, прожировка манжет, складання, випробування та усунення пропуска повітря. Збирання електричних апаратів та регулювання їх контактної системи площини прилягання, притирання та розриву контактів. Змащування деталей та вузлів апаратів. Розбирання, ремонт та складання напівпроводникових елементів та безконтактних регуляторів напруги. Участь в огляді та перевірці електровимірювальних приладів. Ремонт резисторів та зарядка запобіжників. Ремонт освітлювальної апаратури, вимикачів та розеток.

Перевірка, ремонт резисторів різних типів та індуктивних шунтів. Ремонт та зарядка високовольтних запобіжників. Розбирання, ремонт та складання штепселів та розеток міжвагонних з’єднань, контролера-машиніста, кнопочних вимикачів, випрямляючої установки, пневматичних клапанів. Перевірка міцності затяжки контактних з’єднань. Знайомлення з випробуванням апаратів після ремонту.

Тема 1.6. Ремонт акумуляторної батареї

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.Зняття акумуляторної батареї з рухомого складу. Розбирання елементів батареї. Промивка, огляд та ремонт посудин. Заміна та ремонт перемичок. Складання елементів.

Тема 1.7.  Електричні перевірки мереж та резисторів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Перевірка правильності складання мереж. Замірки величини опору пускових резисторів та других мереж. Виявлення та усунення несправностей в електричних мережах. Перевірка величин опору ізоляції електричних мереж після складання.

Тема 1.8. Перевірка та регулювання електричних схем після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Перевірка вірності роботи схем методом прозвонюванням. Усунення несправностей. Підключення до реостату. Наоагоджувально-регулювальні роботи. Участь в регулюванні елекричних і наладжуванні схеми. Зовнішні характеристики головного генератора, роботи реле переходів, регулятора напруги.

Тема 1.9. Монтаж після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

З’єднання всіх електричних, пневматичних і механічних з’єднань між кузовом та візками, між секціями.

Участь у встановленні підкузовного обладнання. Монтаж допоміжних машин та агрегатів, елементів систем охолодження, електричних проводів. Перевірка стану повітряних трубопроводів.

Участь у підкатці візків та опусканні кузова, монтаж обладнання після ремонту та огляд. Приєднання електричних проводів до машин та агрегатів.

Монтаж гальмівного обладнання. З’єднання трубопроводів гальмівної та напірної магістралей.

Монтаж електричних машин та апаратів, акумуляторноі батареі. Підключення та випробування електричного устаткування рухомого складу.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу  7-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  7 розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики    7-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємств-замовників кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- діагностування та регулювання автомати керування реостатними гальмами;

- переукладення з регулюванням зазорів і розбігань колінчатих валів дизелів;

- технічне обслуговування, ремонт, випробування та регулювання пневматичної і механічної системи механізму розвантаження і кріплення вантажів типа хопер;

- перевірка та регулювання рам візків і кузовів рухомого складу;

- випробування і регулювання автогальмівне обладнання на локомотивах, моторвагонном рухомом складі, вагонів;

- випробування холодильних установок та компресорів рефрежираторних вагонів.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 7 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Будову, призначення і взаємодію основних вузлів рухомого складу, які ремонтує.

- Способи розмічання і установлення вузлів.

- Способи перевірки правильності складання комплекса вузлів та складальних груп об'єкта, який ремонтує.

- Методи перевірки на точність відремонтованого устаткування рухомого складу.

- Способи визначення пошкоджень деталей і методи їх відновлення.

- Будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

- Основні властивості матеріалів, які обробляє.

- Допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Види з'єднань деталей і вузлів.

- Технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів.

- Конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує.

- Технічні умови на ремонт рухомого складу.

- Процес складання основних вузлів.

- Способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

- Будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв.

- Технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу.

- Систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Розбирати, ремонтувати та складати вузли устаткування в умовах напружених та міцних посадок.

- Виконувати слюсарне оброблення деталей за 6-7-м квалітетами (1-2-м класами точності).

- Перевіряти правильність складання вузлів.

- Шабрувати деталі з великими приганяльними площинами.

- Регулювати та випробува зібрані вузли і механізми.

- Розбирати допоміжні частини об'єкта рухомого складу, які ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей.

- Монтувати та демонтувати окремі прилади пневматичної системи.

- З'єднувати вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням.

- Перевіряти дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря.

- Регулювати та випробовувати окремі механізми.

- Розбирати і складати основні вузли з різними типами посадок.

- Визначати якість деталей і необхідний їх ремонт.

- Притирати деталі.

- З'єднувати вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної.

- Регулювати і випробувати зібрані вузли.

- Складати дефектні відомості;

- Перевіряти на точність, випробувати та здавати відремонтоване устаткування.

- Виявляти та запобігати дефектам складання всіх основних складальних груп.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ІО.63.21-2014

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу

Код:                  7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 8-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту рухомого складу 8-го  розряду

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструкцію всіх типів і серій локомотивів і вагонів, які експлуатується;

схем і системи взаємодії вузлів устаткування, тягового рухомого складу, агрегатів і установок;

діагностики систем устаткування;

контрольно-вимірювальні прилади, стенди для діагностування, ремонту і випробувань;

способи перевірки агрегату.

Повинен уміти:

виконувати комплексне регулювання, центрування, балансування і обкатування на стенді особливо складного та унікального устаткування;

діагностувати системи устаткування;

притирати призонні колісні пари з забезпеченням мікронних допусків;

настроювати і випробувати блоки електронного устаткування, випробувати тяговий рухомий склад під навантаженням після ремонту та під контактним проводом.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  7-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  8-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  :  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 7233  Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація - 8 розряд

Загальний фонд навчального часу - 350 годин

| № з/п | Назва предмета | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 20 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємства | 2 |  |
|  | Резерв часу | 18 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 133 |  |
| 2.1 | Будова та ремонт рухомого складу | 78 |  |
| 2.2 | Гальма рухомого складу | 20 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 14 |  |
| 2.4 | Правила технічної експлуатації та інструкції | 7 |  |
| 2.5 | Електроматеріалознавство | 7 |  |
| 2.6 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 7 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 175 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 42 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 133 |  |
| 4 | Консультації | 15 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 335 |  |

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ, ПОЛІГОНІВ.

Кабінети

- Будови та ремонту рухомого складу.

- Електроматеріалознавства.

- Охорони праці.

- Основи галузевої економіки і підприємства.

- Гальма рухомого складу.

- Правил технічної експлуатації та інструкції.

- Електротехніки з основами промислової електроніки.

Майстерні

Слюсарна.

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи підприємницької діяльності в галузі | 1 |  |
| 2 | Система обслуговування бізнесу | 1 |  |
| Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Система обслуговування  бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові Фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторськіфірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

ПРОФЕСІНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про рухомий склад | 1 |  |
| 3 | Загальна будова рухомого складу | 1 |  |
| 4 | Екіпажна частина рухомого складу | 2 |  |
| 5 | Рама і кузов рухомого складу | 2 |  |
| 6 | Система постачання | 3 |  |
| 7 | Прилади постачання систем | 1 |  |
| 8 | Ударно-зчіпний пристрій | 1 |  |
| 9 | Двигуни внутрішнього згорання | 5 |  |
| 10 | Приводи допоміжного обладнання | 2 |  |
| 11 | Електричні машини | 7 |  |
| 12 | Електричні апарати | 10 |  |
| 13 | Акумуляторна батарея | 2 |  |
| 14 | Електрична схема рухомого складу | 12 |  |
| 15 | Реостатне випробування рухомого складу | 4 |  |
|  | *РЕЗЕР ЧАСУ | 24 |  |
| Всього годин | 78 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст програми та навчальна література. Правила безпеки і правила поведінки в навчальному кабінеті будови та ремонту рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про рухомий склад

Загальні поняття про рухомий склад. Поділ рухомого складу. Класифікація.

Залізничний транспорт. Локомотивний парк. Тепловози. Електровози. Паровози. Мотовози. Автоматриси та ін. локомотиви. Моторвагонний рухомий склад. Електропоїзда. Дизель-поїзда.

Вагонний парк. Пасажирські вагони. СВ. Купейні. Плацкартні. Загальні. Поштово-багажні тощо. Вантажні вагони. Напіввагони. Цистерни. Платформи. Криті. Хопери. Думпкари. Рефрежираторні та спеціальний вагони.

Міський електротранспорт.

Трамвай. Тролейбус.

Поняття „Потужність”, „Сила тяги” , „ККД”. Позначення.

Сучасний стан і перспективи розвитку будування рухомого складу.

Тема 3. Загальна будова рухомого складу

Загальна будова рухомого складу. Розташування обладнання на рухомому складі. Призначення обладнання.

Тема 4. Екіпажна частина рухомого складу

Колісна формула. Візки тепловозів, електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, пасажирських та вантажних вагонів, мотовозів, трамвайних вагонів. Основні вузли візків та їх призначення. Будова рами візка, колісних пар, ресорного підвішування, букс. Запобіжні скоби. Опорно - повертальні пристрої. Несправності та методи бракування. Ремонт візків, рам візків, ресорного підвішування та букс.

Передній та задній міст тролейбуса. Основні вузли та їх призначення. Будова мостів тролейбуса, редукторів, ресор, амортизатор тощо. Несправності та методи бракування. Ремонт мостів, редукторів, ресор тощо.

Тема 5. Рама і кузов рухомого складу

Призначення рами і кузова. Типи кузовів. Будова рами, з’єднання елементів.

Складові частини кузова. Будова бокових стін, даху та кабіни. Перехідні міжсекційонні площадки, їх призначення і будова. Заміна брезентових суфле. Ремонт поручнів, підніжок, огорож, дверей.

Тема 6. Системи постачання

Система охолодження тягових машин. Будова і принцип дії відцентрових вентиляційних патрубків.

Пісочна система рухомого складу. Призначення системи, основні вузли, їх розташування та дія. Кріплення труб та наконечників пісочниць. Заміна хомутів кріплення.

Паливна система. Мастильна система. Водяна система. Система охолодження. Основні вузли та їх призначення. Будова, принцип дії. Будова камери холодильника. Призначення секції, їх знімання та установка.

Основні несправності систем постачання. Строки експлуатації та методи бракування. Технологічні процеси усунення несправностей. Ремонт систем постачання. Методи перевірки на працездатність після ремонту.

Тема 7. Прилади постачання систем

Призначення, будова водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Знімання, розбирання, несправності, ремонт, збирання та встановлення  водяних, масляних, паливних насосів, турбокомпресорів, повітряних нагнітачів та гідропідсилювач.

Тема 8. Ударно-зчіпні пристрої

Призначення ударно-зчіпних пристроїв. Загальна будова ударно-зчіпних пристроїв. Несправності та ремонт.

Правила зчеплення і розчеплення трамвайних вагонів та тролейбусів з буксиром.

Тема 9. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Класифікація двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Види двигунів, їх порівняльні характеристики. Двигуни з самозапалюванням від стиснення, компресорні та без компресорні дизелі.

Принцип дії ДВС. Характеристики процесів: такти, цикли, ступені стиснення.

Двотактні та чотиритактні дизелі, їх індикаторні та колові діаграми.

Загальна будова ДВЗ. Піддизельна рама, будова картера, колінчатий вал, антивібратор, шатунно-поршнева група. Знімання та установка сіток картера.

Будова блока ДВЗ, оглядові люки та індикаторні крани.

Основні несправності. Технологія ремонту. Ущільнення кришок та люків, їх пошкодження. Матеріали ущільнювальних прокладок.

Тема 10. Приводів допоміжного обладнання

Види і призначення допоміжного обладнання. Різновиди механічних передач. Зубчасті і фрікційні передачі, їх характеристики. Карданні валі, будова і матеріали. Редуктори, з’єднувальні муфти.

Несправности приводів допоміжного обладнання. Технологія ремонту. Перевірка дії після ремонту. Змащування механічних передач. Змащувальні матеріали. Захисні елементи механічних передач. Пошкодження і відновлення захисних пристроїв.

Тема 11. Електричні машини

Класифікація електричних машин. Тягові машини постійного струму. Допоміжні машини постійного струму. Будова та принцип дії. Можливі неполадки та їх причини. Будова та принцип дії синхронного генератора та синхронного під збудника.

Розбирання, огляд електричних машин, виявлення пошкоджень. Усунення неполадок та збирання електричних машин. Обладнання для виконання робіт.

Перевірка електричного опору та електричної міцності ізоляції котушок поносів. Ремонт остовів, усунення механічних неполадок, перевірка остовів після ремонту.

Тема 12. Електричні апарати

Будова та дія електричних апаратів. Особливості конструкцій реле різних типів. Електромагнітний та електропневматичний привод апаратів. Пристрої дугогасіння.

Можливі неполадки контакторів. Огляд апаратів, виявлення пошкоджень. Розбирання апаратів, ремонт їх окремих вузлів та складання апаратів. Обладнання для виконання робіт.

Характерні неполадки електричних апаратів, їх причини та наслідки. Механічні та електричні причини пошкоджень апаратів. Розбирання, ремонт та регулювання електромагнітних та електропневматичних контакторів.

Ремонт, налагодження та регулювання реле різних типів, перевірка і регулювання параметрів спрацювання.

Ремонт контролерів та реверсорів. Розбирання, перевірка контактів, пружин та деталей приводу. Відновлення характеристик деталей, збирання та регулювання апаратів.

Перевірка, ремонт та регулювання контактних та безконтактних регуляторів напруги. Обладнання для ремонту, електровимірювальні пристрої та випробувальні стенди.

Тема 13. Акумуляторна батарея

Будова акумуляторів і схеми з’єднання елементів. Неполадки акумуляторів та їх ознаки, методи виявлення неполадок.

Розбирання акумуляторів, заміна пластин. Збирання акумуляторів та приготування електроліту. Обладнання для виконання робіт.

Тема 14. Електрична схема рухомого складу

Будова принципової схеми рухомого складу.

Виявлення електричних причин пошкоджень елементів схеми. Електровимірювальні пристрої: омметри, мегаметри, тестери. Призначення, користування, параметри перевірки елементів схеми.

Монтаж електричної схеми з’єднання дротів. Перевірка правильності збирання елементів схеми та послідовність спрацювання апаратів. Налагодження параметрів спрацювання елементів схеми.

Регулювання налагоджуваних резисторів системи послаблення магнітного потоку тягових двигунів. Монтаж та перевірка схеми автоматичного регулювання збудження генератора.

Тема 15. Реостатні випробування рухомого складу

Призначення реостатних випробувань. Види випробувань та об’єми робіт.

Будова та принцип дії навантажувального реостату.

Підготовка рухомого складу до реостатних випробувань. Пробний запуск, огляд після запуску. Підключення до випробувального реостату, перевірка потужності та обкатка.

*Примітка:Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Будова та ремонт рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Загальні відомості про гальма | 3 |  |
| 3 | Повітропровід та арматура | 3 |  |
| 4 | Гальмівні передачі | 2 |  |
|  | Резерв часу* | 11 |  |
| Всього годин | 20 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання предмета. Зміст навчальної програми та література. Охорона праці та правила безпечної поведінки в кабінеті гальм рухомого складу.

Тема 2. Загальні відомості про гальма

Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямодіючі та непрямодіючі гальма. Жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Гальмівні обладнання локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, моторвагонного рухомого складу, трамваїв та тролейбусів. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема 3. Повітропровід та арматура

Призначення та будова цивільної та гальмівної магістралі. Елементи магістралей, їх з’єднання. Монтаж трубопроводів. Арматура магістралей. Очищувачі повітря пилоловки та масловіддільники. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукави. Будова повітряних резервуарів. Очищення промивка та продувка резервуарів та магістралей.

Тема 4. Гальмівні передачі

Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двохсторонній натиск. Колодочні та дискові гальма. Елементи передач, важелі та тяги, шарнірні з’єднання елементів. Гальмівні колодки, матеріали і характеристики. Розбирання та складання гальмівних важільних передач. Знімання та установка гальмівних колодок та накладок.

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Гальма рухомого складу») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ОХОРОНИ ПРАЦІ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові ті організаційні питання охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед огляди | 1 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 1 |  |
| Всього годин: | 14 |  |

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Правила технічної експлуатації та ремонту* | 1 |  |
| 2 | Інструкції та інші нормативні документи* | 1 |  |
|  | Резерв часу** | 5 |  |
| Всього годин | 7 |  |

*Примітка:

1) Залізничний транспорт - предмет вивчається у відповідності з Наказом Міністерства транспорту України „Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”.

2) Міський електротранспорт – предмет вивчається у відповідності з нормативними документами, які регламентують роботу підприємства.

**Примітка:

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з предмета «Правила технічної експлуатації») з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Напівпровідникові матеріали | 3 |  |
| 2 | Діелектрики | 4 |  |
| Всього годин | 7 |  |

# Тема 1.  Напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

# Тема 2. Діелектрики

# Газоподібні діелектрики.Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

# Рідкі  діелектрики.Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування. (Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# Тверді  органічні  діелектрики.Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поликонденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,  новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефирні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючи (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти (слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні  і малолугільні  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляної  лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1 | Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання | 2 |  |
| 2 | Трансформатори | 1 |  |
| 3 | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 4 | Електричні машини постійного струму | 1 |  |
| 5 | Електричні апарати | 2 |  |
| Всього годин | 7 |  |

Тема 1. Електровимірювальні прилади. Електричні радіотехнічні вимірювання

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 2. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 3. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, Коефіцієнт корисної дії (ККД). Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 4. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 5. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 8 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробниче навчання |
| 1.1 | Демонтаж обладнання рухомого складу | 6 |
| 1.2 | Ремонт електричних машин | 6 |
| 1.3 | Ремонт електричних апаратів | 6 |
| 1.4 | Ремонт акумуляторної батареї | 6 |
| 1.5 | Електричні перевірки мереж та резисторів | 6 |
| 1.6 | Перевірка та регулювання електричних схем після ремонту | 6 |
| 1.7 | Монтаж після ремонту | 6 |
| Всього годин* | 42 |
| 2. Виробнича практика |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу 8-го розряду. | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин | 133 |
| Разом годин | 175 |

1 Виробниче навчання

Тема 1.1. Демонтаж обладнання рухомого складу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, з охорони праці.

Порядок та строки постановки рухомого складу на ремонт. Участь у піднятті рухомого складу на домкратах. Порядок демонтажу обладнання з рухомого складу.

Тема 1.2.Ремонт електричних машин.

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Очистка, розбирання, огляд деталей тягового двигуна, дефектировка вузлів та деталей. Ремонт деталей та вузлів тягових двигунів. Пропитка та сушка електричних обмоток. Складання тягових двигунів та їх випробування після ремонту. Ремонт тягових двигунів без викатки. Розбирання допоміжних електричних машин, визначення об’єму ремонту. Ремонт та заміна зношених частин. Складання та випробування допоміжних машин після ремонту. Підготовка електричних машин до роботи в зимових умовах.

Тема 1.3. Ремонт електричних апаратів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Попередні випробування електричних апаратів з метою виявлення несправностей та об’єму ремонту. Розбирання, ремонт, складання, регулювання та знімання характеристик струмоприймачів.

Огляд, розбирання та ремонт електричних та електропневматичних контакторів, електропневматичних вентилів, електромагнітних та теплових реле, регуляторів напруги, реверсів та контролера машиніста. Очистка апаратів та їх деталей від пилі та нагару. Заміна зіпсованих крипильних деталей. Ремонт та чистка контактів. Заміна та ремонт проводів, шунтів та їх виводів. Розбирання пневматичних приводів, прожировка манжет, складання, випробування та усунення пропуска повітря. Збирання електричних апаратів та регулювання їх контактної системи площини прилягання, притирання та розриву контактів. Змащування деталей та вузлів апаратів. Розбирання, ремонт та складання напівпроводникових елементів та безконтактних регуляторів напруги. Участь в огляді та перевірці електровимірювальних приладів. Ремонт резисторів та зарядка запобіжників. Ремонт освітлювальної апаратури, вимикачів та розеток.

Перевірка, ремонт резисторів різних типів та індуктивних шунтів. Ремонт та зарядка високовольтних запобіжників. Розбирання, ремонт та складання штепселів та розеток міжвагонних з’єднань, контролера-машиніста, кнопочних вимикачів, випрямляючої установки, пневматичних клапанів. Перевірка міцності затяжки контактних з’єднань. Знайомлення з випробуванням апаратів після ремонту.

Тема 1.4. Ремонт акумуляторної батареї

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Зняття акумуляторноі батареі з рухомого складу. Розбірка елементів батареї. Промивка, огляд та ремонт посудин. Заміна та ремонт перемичок. Складання елементів.

Тема 1.5.  Електричні перевірки мереж та резисторів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Перевірка правильності складання мереж. Замірки величини опору пускових резисторів та других мереж. Виявлення та усунення несправностей в електричних мережах. Перевірка величин опору ізоляції електричних мереж після складання.

Тема 1.6. Перевірка та регулювання електричних схем після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

Перевірка вірності роботи схем методом прозвонюванням. Усунення несправностей. Підключення до реостату. Налагоджувально-регулювальні роботи. Участь в регулюванні елекричних і наладжуванні схеми. Зовнішні характеристики головного генератора, роботи реле переходів, регулятора напруги.

Тема 1.7. Монтаж після ремонту

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця,  безпеки праці.

З’єднання всіх електричних, пневматичних і механічних з’єднань між кузовом та візками, між секціями.

Участь у встановленні підкузовного обладнання. Монтаж допоміжних машин та агрегатів, елементів систем охолодження, електричних проводів. Перевірка стану повітряних трубопроводів.

Участь у підкатці візків та опусканні кузова, монтаж обладнання після ремонту та огляд. Приєднання електричних проводів до машин та агрегатів.

Монтаж гальмівного обладнання. З’єднання трубопроводів гальмівної та напірної магістралей.

Монтаж електричних машин та апаратів, акумуляторної батареї. Підключення та випробування електричного устаткування рухомого складу.

2. Виробнича практика

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце слюсаря з ремонту рухомого складу  8-го розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях замовника кадрів і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту рухомого складу  8 розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питаньохорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з ремонту,передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики    7-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства-замовника кадрів, організації, установи, а також з урахуваннямспеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів працірозробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю підприємств-замовників кадрів, організації, установи і затверджується вустановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- випробування при працюючому дизелі та регулювання паливної апаратури;

- шабріння блоку дизеля тепловоза;

- випробування і регулювання на стенді електронних приладів засобів збирання і реєстрації контрольних даних;

- регулювання та випробування на стенді пневматичних і електропневматичних повітрярозподільників;

- перевірка і регулювання систем газорозподілу;

- центрування гідромеханічного редуктора;

- діагностування, випробування, ремонт і регулювання автоматичного захисту дизель-генераторної установки тепловозів, дизель-поїздів, рефрижераторних вагонів.

(Приклади робіт на кваліфікаційну пробну роботу визначається професійно-технічний навчальний заклад, підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників з урахуванням експлуатації рухомого складу.)

*Примітка: Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти робочих навчальних програмах (до 50 відсотків з виробничого навчання) з урахуванням експлуатації рухомого складу у цьому регіоні. Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

Кваліфікація: 8 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ

- Будову, призначення і взаємодію основних вузлів рухомого складу, які ремонтує.

- Способи розмічання і установлення вузлів.

- Способи перевірки правильності складання комплекса вузлів та складальних груп об'єкта, який ремонтує.

- Методи перевірки на точність відремонтованого устаткування рухомого складу.

- Способи визначення пошкоджень деталей і методи їх відновлення.

- Будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

- Основні властивості матеріалів, які обробляє.

- Допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Види з'єднань деталей і вузлів.

- Технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів.

- Конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує.

- Технічні умови на ремонт рухомого складу.

- Процес складання основних вузлів.

- Способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

- Будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

- Конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв.

- Технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу.

- Систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

- Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ

- Розбирати, ремонтувати та складати вузли устаткування в умовах напружених та міцних посадок.

- Виконувати слюсарне оброблення деталей за 6-7-м квалітетами (1-2-м класами точності).

- Перевіряти правильність складання вузлів.

- Шабрувати деталі з великими приганяльними площинами.

- Регулювати та випробува зібрані вузли і механізми.

- Розбирати допоміжні частини об'єкта рухомого складу, які ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей.

- Монтувати та демонтувати окремі прилади пневматичної системи.

- З'єднувати вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням.

- Перевіряти дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря.

- Регулювати та випробовувати окремі механізми.

- Розбирати і складати основні вузли з різними типами посадок.

- Визначати якість деталей і необхідний їх ремонт.

- Притирати деталі.

- З'єднувати вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної.

- Регулювати і випробувати зібрані вузли.

- Складати дефектні відомості.

- Перевіряти на точність, випробувати та здавати відремонтоване устаткування;

- Виявляти та запобігати дефектам складання всіх основних складальних груп.

- Здійснити заходи з державної реєстрації субєкета підприємницької діяльності; складсти  бізнес-план.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Верстак слюсарний з лещатами | 15 | 1 |  |
| 2 | Розміточні плити (малі) | 15 | 1 |  |
| 3 | Розміточна плита (велика) |  | 1 |  |
| 4 | Заточувальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 5 | Правильна плита | 15 | 1 |  |
| 6 | Ручний пристрій для згинання труб |  | 1 |  |
| 7 | Гвинтовий прес ручний |  | 1 |  |
| 8 | Листозгинальна машина |  | 1 |  |
| 9 | Багатопозиційний верстат для згинання труб |  | 1 |  |
| 10 | Згинальні вальці |  | 1 |  |
| 11 | Компресор |  | 1 |  |
| 12 | Ножиці з похилими ножами |  | 1 |  |
| 13 | Ножівкова пила |  | 1 |  |
| 14 | Плоскошліфувальний верстат |  | 1 |  |
| 15 | Стаціонарний обпилювально-зачисний верстат |  | 1 |  |
| 16 | Свердлильний верстат |  | 1 |  |
| 17 | Настільний свердлильний верстат |  | 2 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Рисувалка | 15 | 1 |  |
| 2 | Кернер | 15 | 1 |  |
| 3 | Циркуль | 15 | 1 |  |
| 4 | Розмічальний штангенциркуль |  | 7 |  |
| 5 | Масштабна лінійка | 15 | 1 |  |
| 6 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 7 | Центрошукач |  | 7 |  |
| 8 | Розмічальний молоток | 15 | 1 |  |
| 9 | Слюсарний молоток | 15 | 1 |  |
| 10 | Киянка | 15 | 1 |  |
| 11 | Молотки зі вставними бойками | 15 | 1 |  |
| 12 | Слюсарне зубило | 15 | 1 |  |
| 13 | Крейцмейсель | 15 | 1 |  |
| 14 | Канавкові крейцмейселі | 15 | 1 |  |
| 15 | Пневматичний рубальний молоток |  | 1 |  |
| 16 | Ручні ножиці | 15 | 1 |  |
| 17 | Важільні ножиці |  | 1 |  |
| 18 | Ручна ножівка | 15 | 1 |  |
| 19 | Труборіз |  | 5 |  |
| 20 | Напилки різних класів та типів по поперечному січенню (набір) | 15 | 1 |  |
| 21 | Кордові щітки | 15 | 1 |  |
| 22 | Лекальна лінійка | 15 | 1 |  |
| 23 | Кутник | 15 | 1 |  |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ | 15 | 1 |  |
| 25 | Ручний дриль | 15 | 1 |  |
| 26 | Ручні свердлильні електричні машини |  | 3 |  |
| 27 | Набір свердел різного діаметру | 15 | 1 |  |
| 28 | Зенкери | 15 | 1 |  |
| 29 | Розвертки | 30 | 2 |  |
| 30 | Воротки | 15 | 1 |  |
| 31 | Мітчики | 30 | 2 |  |
| 32 | Плашки | 30 | 2 |  |
| 33 | Плашкотриймачі | 15 | 1 |  |
| 34 | Клуп |  | 1 |  |
| 35 | Підтримки | 15 | 1 |  |
| 36 | Обтискачі | 15 | 1 |  |
| 37 | Натяжка | 15 | 1 |  |
| 38 | Чекан | 15 | 1 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Клиновидні підкладки (набір) | 15 | 1 |  |
| 2 | Рихтувальні бабки |  | 1 |  |
| 3 | Призми (набір) | 15 | 1 |  |
| 4 | Тренажери для відпрацювання нанесення ударів | 15 | 1 |  |
| 5 | Тренажери для правильного тримання ножівки | 15 | 1 |  |
| 6 | Тренажери для правильного балансування напилком | 15 | 1 |  |
| 7 | Пристрій для шліфування кутів |  | 1 |  |
| 8 | Машинні лещата |  | 1 |  |
| 9 | Набір призм |  | 1 |  |
| 10 | Кондуктор |  | 1 |  |
| 11 | Перехідні конічні втулки (набір) |  | 1 |  |
| 12 | Ручні лещата |  | 1 |  |
| 13 | Клепальний пневматичний молоток |  | 1 |  |

Перелік  літератури

- Нормативні акти з безпеки руху поїздів. – Київ: Транспорт України, 2004

- Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України. – К.: Транспорт України, 2010

- „Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України” (ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014)

- Міністерство транспорту України ЦД-0058. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. –К.: Транспорт України, 2005

- Міністерство транспорту України ЦШ-0001. Інструкція з сигналізації на залізницях України. „Транспорт України”, Київ, 2008

- Міністерство транспорту України ЦРБ-0004. Правила технічної експлуатації залізниць із змінами та доповненнями

- ЦП/0067 Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. Видавництво: АТЗТ ВКФ „Арт-Прес”, 2001

- ЦП/0050 Інструкція по устрою та утриманню колії залізниць України. Видавництво: Київ, „Транспорт України”, 1998

- Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті. – К.,1997

- Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу. ДНАОП 5.1.11-17-96

- Посадова інструкція локомотивної бригади     ЦТ-0106

- М.В. Анисимов. Креслення. – К.: Вища школа, 1998

- В.Я. Бобров. Основи ринкової економіки і підприємництва. – К.: Вища школа,    2003

- Богданович В.Б., Второв А.К. Пособие по обслуживанию тормозов вагонов. - М.: Транспорт, 1981

- В.М. Бондар. Практична електротехніка. – К. : Веселка, 1997

- М.В. Васильчик. Основи охорони праці. – К. : Просвіта, 1997

- Л.Е. Винокуров. Основи охорони праці. – К.: Вікторія, 2001

- А.М. Гурій. Електротехніка. – К. : Форум, 2002

- Жуков В.И. Охрана труда на ж/д транспорте.- М.: Транспорт, 1988

- Зорохович А.Е. Основы электротехники для локомотивных бригад. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987

- Иноземцев В.Г., Абашкин А.В.Тормозное и пневматическое оборудование подвижного состава.- 2еизд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984

- Калинин В.К., Сологуб Н.К., Казаков А.А. Общий курс железных дорог.- М.: Высшая школа, 1986

- Т.В. Канченко. Основи економіки. - К.: Вища освіта, 2003

- Крылов В.И, Крылов В.В. Автоматические тормоза подвижного состава. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1983

- Крылов В.И., Крылов В.В., Лобов В.Н. Приборы управления тормозами. – М.: Транспорт , 1982;

- Левицкий А.Л., Сибаров Ю.Г. Техника безопасности при эксплуатации локомотивов и МВПС. – М.: Транспорт, 1982;

- Посмитюха А.А. Эксплуатация тормозов, устройств АЛСН и радиосвязи. -  М.: Транспорт, 1988;

- В.К. Сидоренко. Технічне креслення.-  Львів: „Оріяна-Нова”, 2000;

- Правил а безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу;

- М.А. Костюковский Управление электропоездом и его обслуживание, М. Транспорт, 1987;

- Б.К.Просвипин Электрпоезда постоянного тока с электрическим торможением, М. Трансиздат, 2000;

- П.В.Цукало Электропоезжа ЭР2 и ЭР2Р, М.,Транпорт, 1986;

- В.К.Калинин Электровозы и электрпоезда, М.,Транспорт, 1991;

- Д.В.Пегов, Руководство по устройству электропоездов ЭТ2, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭТ2М, М.,МПС 2003.

ЗМІСТ

с.

|  | Загальне положення |
| --- | --- |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 2 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» 2 розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 2 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гальма рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Технологія галузі» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електроматеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гальма рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електроматеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 4 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» 4 розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 4 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гальма рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електроматеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 5 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» 5 розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 5 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гальма рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електроматеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 6 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 6 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гальма рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електроматеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 7 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гальма рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електроматеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Державний стандарт «Слюсар з ремонту рухомого складу» 8 розряду |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Слюсар з ремонту рухомого складу» 8 розряду |
|  | Типовий навчальний план «Слюсар з ремонту рухомого складу» 8 розряду |
|  | Перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень |
|  | Загальнопрофесійна підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства» |
|  | Професійно-теоретична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Гальма рухомого складу» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електроматеріалознавство» |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |
|  | Професійно-практична підготовка |
|  | Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки |
|  | Критерій кваліфікаційної атестації випускників |
|  | Перелік основних засобів навчання |
|  | Перелік використаної літератури |